Catre : APM Giurgiu

Referitor la : decizia nr.6634/SAAA/23.07.2021

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexa 5.E - Legea 292/2018

- Denumirea proiectului

Lucrarea nr.913/51710 Modernizare PT 2015  UO MT/JT  Municipiul Giurgiu

II. Titular

- titularul investitiei (numele societatii) : E-Distributie Muntenia SA

- beneficiarul investitiei ( (numele societatii) : E-Distributie Muntenia SA

- adresa postala :  B-dul Mircea Voda, nr.30, sector 3 , mun.Bucuresti

- numar telefon , adresa e-mail :0246205811 , ana-denis.schiopu@e-distributie.com ,

- persoane de contact :

- reprezentant legal : Margean Marian

- responsabil protectia mediului :  Schiopu Ana - Denis

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Noul post de transformare va fi racordat ,conform planului de situatie anexat, in bucla in linia electrica de medie tensiune L 20kV Abator cu plecare din statia electrica Fabrica de zahar. Noul post de transformare va avea un compartiment de medie tensiune echipat cu doua celule de linie si o celula de trafo, un transformator electric de putere 250 kVA, iar in compartimentul  de joasa tensiune  se vor monta  tablouri unificate cu intrerupatori pentru  plecari spre consumatori.

A. Post de transformare prefabricat  in anvelopa de beton

Se va monta pe domeniul public cu acces din domeniu public, o anvelopa de beton , realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele E-Distributie Muntenia SA DG 2061 editia 2. Postul de transformare va fi format dintr-un singur compartiment E-Distributie si va fi echipat cu :

-  doua celule de linie , tip DY 803/416 -LE , – de interior -  simplu sistem de bare , extensibila , independenta , cu izolatie in aer si echipamentul de comutatie in SF6 , 24 KV , 400A , 16 KA(1s) ,  intrare- iesire din L20 kV Abator ;

- o celula de  transformator T conform  DY 803/216 RO  echipata cu sigurante fuzibile ;

- transformator  de putere trifazat ermetic, 20/0,4 kV, 250 kVA, pierderi reduse;

- tablou  JT conform DY 3009 RO, echipat cu intrerupatoare automate tetrapolare  de joasa tensiune pentru posturi de transformare ;

Se va realiza o priza de pamant a postului de transformare cu Rd<1 ohmi

Postul de transformare trebuie dotat cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DISTRIBUTIE, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise.  Postul de transformare se va amplasa conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 (completat si modificat cu Ordinul nr.49/2007).

Postul de transformare se va amplasa conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 (completat si modificat cu Ordinul nr.49/2007).

- Racord subteran medie tensiune

Racordarea noului post de transformare in linia electrica de medie tensiune L 20kV Abator  se va realiza prin linie electrica subterana cu  cablu  de medie tensiune tripolar cu elice vizibila  pentru pozare subterana cu sectiunea 3x1x185 mmp, conform specificatie E- Distributie. Cablul va fi  montat  in canalizatie  tip A la adincimea de 0,9 m si tip B la adancimea  de 1.2 m la traversare strazi, introdus in tub  de protectie pliabil din PVC cu diametrul de 160 mm conform specificati E- Distributie.

Subtraversarile strazii  Aleea Plantelor si  a drumului  acces  la stadion  se vor executa prin foraj orizontal .

Linia electrica subterana de medie tensiune se va realiza pe domeniu public intre plecare din celual de 20kV  din statia electrica Fabrica de Zahar si noul post de transformare si intre plecarea din acesta pana la interceptarea liniei L 20kV Abator prin intermediul unui manson de legatura cabluri. Lungime totala a traseului va fi de 445 ml.

- Racorduri  de joasa tensiune

Din tabloul de distributie de joasa tensiune  al noului post de transformare se vor realiza mai multe plecari de joasa tensiune pentru preluarea consumatorilor deserviti de vechiul post de transformare

O plecare de joasa tensiune in cablu  subteran cu sectiunea  de   3x150+95 N, in lungime totala de 155 ml va fi destinata  pentru seviciile interne ale statiei electrice Fabrica de Zahar. Se va intercepta si mansona cablul care alimenteaza in  prezent  seviciile proprii din vechiul post de transformare.

O plecare de joasa tensiune in cablu  subteran cu sectiunea  de   3x150+95 N in lungime totala de 160 ml va fi destinata  pentru alimentarea prin intermediul firidelor  de distributie FDCP6 a  consumatorilor existenti :

- UNITECH Giurgiu cu puterea aprobata de 10KW;

- Primaria Giurgiu GSL cu puterea aprobata  de 20 kW;

-consumator Stancu Elena  cu puterea aprobata de 10 kW,

-  SCAEP Giurgiu  cu puterea aprobata de 16,5 kW

- Municipiul Giurgiu  cu puterea aprobata de 20 kW

Cablurile de joasa tensiune  se vor monta  in canalizatie  tip A la adincimea de 0,9 m si tip B la adancimea  de 1.2 m la traversare strazi, introdus in tub  de protectie pliabil din PVC cu diametrul de 125 mm conform specificati E- Distributie. Subtraversarea strazii  Aleea Plantelor  se va executa prin foraj orizontal

O plecare de joasa tensiune in cablu  aerian  torsadat cu sectiunea  de   3x70+54,6 in lungime totala de 130 ml va fi destinata  pentru alimenterea   consumatorilor  existenti situati pe strada Fabrica de Zahar si strazile adiacente

Pentru trecerea din linie electrica subterana in linie electrica aeriana de joasa tensiune se vor  monta pe stalpii retelei de joasa tensiune cutii de sectionare prevazute cu intrerupatoare de joasa tensiune avand curentul nominal de 125 A . S-a prevazut montarea  unui numa de 3 stalpi tip 10/E/24, din beton centrifugat in fundatii turnate, pentru inlocuirea stalpilor existenti necorespunzatori.

La stalpii  proiectati se vor realiza instalatii de legare la pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohmi.

La pozarea cablurilor se va respecta normativul NTE007/08/00 privind distantele minime de apropiere si intersectii cu alte instalatii si constructii din zona.

Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza mediul.

Inainte de punerea in functiune se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la conditiile impuse de legislatia in vigoare.

La amplasarea capacitatilor energetice (LES MT, LES JT, LEA JT , PT) se vor respecta zonele de  protectie si zonele de siguranta. Zonele sunt determinate conform Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007.

Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza mediu.Inainte de punerea in functiune se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la conditiile impuse de legislatia in vigoare.Dupa terminarea lucrarilor , terenul afectat se va reface ca in situatia initiala.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Lucrarea are drept scop  modernizarea retelei de distributie a energiei electrice existente in zona

Prin realizarea  acestei  lucrari  se va   asigura imbunatatirea indicatorilor de performanta privind calitatea si siguranta in alimentarea cu energie electrica  a consumatorilor (conform standardului de performanta), cresterea satisfactiei clientilor si reducerea numarului de reclamatii.

c) Valoarea investitiei

In vederea respectării condițiilor tehnice impuse de legislația aflată în vigoare, sunt necesare lucrari in valoare totala  ( fara TVA)  de 548801,61   lei din care lucrari de constructii montaj C+M in valoare de 474506,52   lei

d) Perioada de implemetare propusa

Investitia se va realiza in maxim 90 zile calendaristice.

e) Limitele amplasamentului

Pentru realizarea lucrarilor  prevazute in proiect,    s-a obtinut  de catre E-Distributie Muntenia SA  ,  conform legii ,Certificatulul de urbanism nr. 104/01.03.2021, in continuare se solicita avizele prevazute si Autorizatia de construire  .

Limite amplasament :

- la sud :  strada Aleea fabrica de Zahar mun Giurgiu

-  la est:   strada Pacii, mun Giurgiu

- la vest : domeniu public  mun Giurgiu

- la nord:   domeniu public mun Giurgiu

Coordonate stereo 1970

| Locatia | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| Staia electrica fabrica de Zahar | 579057,76 | 266677,73 |
| Aleea Fabrica de zahar | 579055,65 | 266639,03 |
| Acces stadion | 578894,59 | 266627,08 |
| Aleea fabrica de Zahar colt cu Aleea Plantelor | 578778,68 | 266622,46 |
| Post trafo PTAB 2015 nou | 578755,29 | 266623,07 |
| Strada Unirii colt cu Aleeea Fabrica de zahar | 578672,70 | 266614,62 |
| Strada Unirii colt cu strada Pacii | 578641,84 | 266607,36 |

f) Forme fizice ale proiectului

Racord  electric subteran de medie tensiune   in sistem  intrare-iesire racordat inlinia subterana  L 20 kV Abator cu cablu tripolar  3x1x185 mmp  in canalizatie profil Ala adancimea de 0.9 m in spatiu verde , canalizatie tip B laadancimea de 1,2m,  travesari drumuri de pamant,in lungime   de 445ml cu

Post de transformare prefabricat  in anvelopa de beton conform normelelorE- Distributie Muntenia SA, montat pe domeniu public

Racorduri electrice aeriene  de joasa tensiune cu conductor torsadat 3x70+54,6mmp pe stalpi existenti in lungime totala de130 ml

Racorduri elctrice  subterane de joasa tensiune  inlungime totalade 315 m , in  canalizatie profil A la adancimea de 0,9 m in spatiu verde , canalizatie tip B la adancimea de 1,2 m la travesari drumuri ,  cu cablu tetrapolar 3x150+95N si cablu tetrapolar 3x50+25C conform specificatii E-Distributie Muntenia;

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

Proiectul propus are drept scop relizarea lucrarilor de modernizare a retelei de distributie a energiei electrice existente in zona

Conform Legii 123/2012, art. 16, pentru linii existente E- Distributie Muntenia SA are drept de uz  pentru executarea  lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii  energetice cat si pentru servitute de trecere aeriana sau subterana  si pentru acces la locul de amplasare al  acestora. Drepturile de uz si servitute se exercita pe toata durata  existentei capacitatii energetice si se realizeaza cu titlu gratuit.

Proiectul nu implica capacitati de productie.

Pentru executia lucrarilor din proiect nu sunt necesare cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza mediu.Inainte de punerea in functiune se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la conditiile impuse de legislatia in vigoare.Dupa terminarea lucrarilor , terenul afectat se va reface ca in situatia initiala.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Proiectul propus nu implica lucrari de demolare .

Lucrarile vor avea la baza documentatiile tehnice si instructiunile de montaj livrate odata cu echipamentul, specificatiile tehnice, prescriptiile tehnice in vigoare.Pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele folosite vor fi depozitate in locuri special amenajate, astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amenaja, aducandu- se la starea initiala. Toate solutiile si tehnologiile adoptate vor fi moderne si nepoluante.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Lucrarile propuse se vor executa  in  mun. Giurgiu , str .Aleea Fabrica de Zahar,  tronson str. Pacii-  statia electrica Fabrica de Zahar.

Zona geografica de amplasare a retelelor subterane de medie si joasa tensiune este considerata ca fiind clima continental temperata. Din punct de vedere al conditiilor meteorologice  , instalatiile proiectate sunt amplasate in zona C , conform NTE 003/04/00 , cu presiune la vant maxima pv=42 daN/mp , iar presiunea la vant simultana cu chiciura  pv+ch=16,8 daN/mp.

Conditiile  climaterice si caracteristici zona meteorologica:

- altitudinea peste nivelul marii        	            < 1000m

- temperaturi ambiante

- maxim						    40 0C

- minim						   -30 0C

- medie pe o perioada de 24 h	                              < 35 0C

- umiditatea relativa la 350 C		                    80%

- poluare						     praf

- acceleratia seismica				    0,3 g

- presiunea dinamica de baza		        42 daN/mp

- presiunea la vant simultana cu chiciura	     16,8 daN/mp

- grosimea stratului de chiciura		    	  22 mm

Conform HGR 766/1997 Anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, lucrarile din prezenta documentatie se incadreaza la categoria globala (art. 4.a.), constructie de importanta normala „C" (art 6.).

Conform prevederilor P 100-1-2013 lucrarile sc incadreaza in clasa de importanta III.

Conform Catalogului privind clasificarea si duratele normate de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HGR 2139/2004 lucrarile se incadreaza in grupa 1.7. -constructii pentru transportul energiei electrice, subgrupa 1.7.1. - retele de alimentare , de iluminat si linii de transport a energiei electrice , clasa 1.7.1.3 - retele subterane .

Conform Legii nr. 10/1995 privind “calitatea in constructii ”, constructiile energetice in functie de categoriile de importanta sunt:

| Tipul Constructiei | Categoria de importanta a constructiei |
| --- | --- |
| Linie electrica subterana medie tensiune . | “C” |
| Post de transformare. | “C” |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului , in limita informatiilor disponibile

Protectia apelor

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru apele subterane si de suprafata.

Executantul lucrarilor este obligat:

- sa nu evacueze ape uzate direct in apele naturale si sa nu arunce in acestea nici un fel de deseuri;

- sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

- sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, menajere, substante prioritare/prioritar periculoase;

- sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, narcotice, substante prioritare/prioritar periculoase.

Protectia aerului

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiile electrice nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni sau animale. Radiatiile electromagnetice produse de instalatie nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si a subsolului

Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor in zona facandu-se pe drumul de acces existent. Materialele necesare realizarii lucrării se vor depozita in locuri marcate, iar dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

- sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;

- sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenului;

- sa respecte regimul silvic in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul silviculturii si protectiei mediului;

- 	sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- 	in cazul producerii unei poluarii accidentale (scurgeri accidentale de ulei de la echipamente,  etc)  va efectua toate  lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa, lucrari efectuate pe cheltuiala executantului;

- sa depoziteze materialele necesare numai in locuri special amenajate si marcate;

La finalizarea lucrarilor va face nivelarea si tasarea solului, aducandu-se terenul la starea initiala, cu refacerea stratului vegetal, in zonele unde acestea au fost afectate (daca este cazul). Suprafata terenului se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.

Protectia asezarilor umane:

Executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- sa respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, organizarilor de santier, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;

- sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru sanatatea populatiei si mediu.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice.

Lucrări de reconstructie ecologică

Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la amenajarea gropii de montaj a postului de transformare in anvelopa de beton (PTAB ) prefabricat respectiv traseul liniei electrice subterane de medie tensiune si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat. Prin grija constructorului, pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele folosite vor fi depozitate in locuri special amenajate, astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amenaja, aducandu- se la starea initiala. Toate solutiile si technologiile adoptate sunt moderne si nepoluante.

Gospodarirea deseurilor

Gospodarirea deseurilor se va face conform HG 856/2002 anexa 1, cap. 1 - 4, HG 1061/2008 anexa nr.l.

Executantul se obligatia de a utiliza, pe toata durata efectuarii lucrarilor a metodelor de lucru care nu pun in pericol sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, precum si de a lua toate masurile necesare si suficiente pentru a proteja mediul, atat pe amplasamentul pe care se desfasoara lucrarile, cat si in afara acestui amplasamcnt, pentru a evita orice poluare a factorilor de mediu - apa, aer, sol, subsol, ecosisteme acvatice sau terestre - rezultate din metodele sale de lucru.

Executantul se obligatia de a respecta pe tot parcursul efectuarii lucrarilor prevederile legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Executantul se obligatia de a gestiona deseurile rezultate in urma lucrarilor executate in conformitate cu prevederile legale privind gestionarea deseurilor. In acest sens, executantului ii revin urmatoarele obligatii:

- de a diminua la minimum posibil cantitatea de deseuri generata din activitatile efectuate;

- de a colecta selectiv deseurile rezultate, in vederea valorificarii sau eliminarii definitive;

- de a face dovada ca locurile de depozitare a deseurilor nereciclabile rezultate din lucrari sunt cele stabilite de catre autoritatile publice locale;

- de a valorifica, transporta si elimina deseurile prin intermediul unor firme autorizate d.p.d.v. al mediului pentru aceasta activitate;

- de a asigura echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii deseurilor in conditii de securitate a muncii;

Costurile de colectare, transport, depozitare sau eliminare a deseurilor vor fi suportate de catre beneficiar, daca in prevederile contractuale nu este specificat altfel.

Verificarea si confirmarea cantitatilor identificate si incadrarea lor in categoriile specificate va fi facuta de Dirigintele de santier. Deasemenea acesta va verifica predarea de catre executant a deseurilor rezultate.

Gospodărirea substantelor toxice si periculoase

Se va respecta regimul combustibililor.Combustibilul folosit in timpul functionarii utilajelor nu se scurge, nu se depune pe sol si nu deteriorează zona.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

IX . Legatura cu alte acte normative

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Avand in vedere tehnologia de executie a lucrarilor si volumul mic al acestora  nu este necesara realizarea unei organizari de santier pe perioada de executie ci numai a unui depozit  temporar   cu evacuare zilnica pentru materialele  ce urmeaza a fi puse in opera in ziua respectiva  Amplasamentul acestui depozit   va fi pe domeniul privat al Municipiului Giurgiu, langa postul de transformare nou proiectat .  Nu sunt necesare vestiare , magazii , racordare la utilitati, parcari.

Aprovizioanarea este in sarcina constructorului .

In perimetrul alocat organizarii de santier  se vor amplasa:

- depozit temporar cu evacuare zilnica pentru materialele ce urmeaza sa fie puse in opera

- punct de colectare  cu evacuare  zilnica a deseurilor  .

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la amenajarea gropii de montaj a postului de transformare in anvelopa de beton (PTAB ) prefabricat respectiv traseul liniilor electrice subterane si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat. Prin grija constructorului, pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele folosite vor fi depozitate in locuri special amenajate, astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amenaja, aducandu- se la starea initiala. Toate solutiile si tehnologiile adoptate sunt moderne si nepoluante.

Modul de asigurare al utilitatilor

1. Alimentarea cu apa:

Nu este cazul.

2. Evacuarea apelor uzate:

Nu este cazul.

3. Asigurarea apei tehnologice , daca este cazul:

Nu este cazul.

4. Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul.

XII . Anexe – piese desenate –

Certificat de urbanism nr.   104/01.03.2021 emis de Primaria Municipiului Giurgiu si planurile anexa.

Aviz  CTE E-Distributie Muntenia SA  nr. 07/03.02.2021

Semnatura titular

prin Proiectant SC Electroconstructia ELCO Giurgiu SA