S.C. DAC STONE S.R.L.

Sat CETATEA, com FRATESTI

Str. GARII, nr. 85

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE HALA  DE PRELUCRARE A PIETREI , IMPREJMUIRE PERIMETRALA,  UTILITATI .

- Titular:

- S.C. DAC STONE S.R.L. prin PASARICA SILVIU

- Adresa postala – sat REMUS, com. FRATESTI, str. BUCURESTI , nr. 103 – jud. GIURGIU.

- Telefon : 0740 479 221, adresa e-mail : silviu.dacus@gmail.com

- Reprezentant : PASARICA SILVIU

- Director general : PASARICA SILVIU

- Responsabil protectia mediului  - PASARICA SILVIU.

- Descriere caracteristici fizice proiect :

Terenul destinat lucrarilor de construire este situat in intravilanul sat Cetatea,com. Fratesti , str. Garii, nr.85, jud. Giurgiu si are suprafata de 2500 mp. ; categoria de folosinta a terenului este curti constructii si teren arabil .

Terenul este liber de constructii .

Vecinatati : NORD – OPREA IVAN – teren fara constructii pe el ( arabil )

SUD    - BONTEANU GHEORGHE – ENE ILIE - teren fara constructii pe el (arabil)

EST     -  DRUM

VEST   - DRUM  - str. GARII

S-a tinut cont de particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor,al conditiilor stabilite prin certificatul de urbanism in ceea ce priveste alinierea constructiilor,asigurarea locurilor de parcare,al posibilitatilor de racord la utilitatile publice .

Justificarea necesitatii proiectului :

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar.Proiectul se incadreaza in planurile de urbanism al satului Cetate,com Fratesti, pentru zona respectiva .

Valoarea de investitie :  55.000,00  lei

Perioada de implementare propusa : intre 6 – 12 luni.

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) ; nu se vor utiliza alte suprafete de teren temporar sau pe perioada de exploatare a constructiei.

Descriere  proiect : se propune construirea unei hale parter pentru prelucrarea pietrei ,imprejmuire perimetrala si utilitati .

Structura elemente metalice

Fundatii beton armat izolate

Inchideri panouri termoizolante

Compartimentari – panouri termoizolante

Acoperis : sarpanta elemente metalice,

Spatiu de lucru  263.50  mp.

Birou   14.40 mp.

Vestiar 14.40 mp.

Grup sanitar – 2 buc. = 6.74 mp.

Bilant teritorial :

Teren destinat constructiei : 2.500 mp.

Suprafata construita           : 304.01 mp.

Suprafata desfasurata         : 304.01 mp.

P.O.T                                       12.16 %

CUT                                            0.12

Spatiu verde                        :  300.00  mp. = 12.00 %

Spatiu betonat                     :  500.00  mp. =  20.00 %

Spatiu depozitare                :  500.00   mp. = 20.00 %

Elemente specifice proiectului propus :

- Profilul, capacitati de productie : activitatea principala este de taierea pietrei la diferite dimensiuni ; functiuni secundare birou administrativ,vestiar si grupuri sanitare

- Descriere instalatii si a fluxurilor tehnologice : piatra va fi taiata la anumite dimensiuni cu ajutorul unei instalatii electrice ( fierastrau macanic ) .

- Descriere proces de productie : utilajul pentru taierea pietre va folosi si apa pentru evitarea producerii de praf si atenuarea zgomotelor ; personalul care deserveste respectiva instalatie este in numar de 4 ;in zona administrativa sunt un numar de 2 persoane .

- Materii prime,energia si combustibilii utilizati :

- materia prima : piatra

- alimentarea cu apa se face prin bransament la reteaua locala de apa

- apa calda menajera va fi asigurata printr-un boiler de 60 l.

- evacuarea apelor uzate se face la o fosa septica betonata care va fi golita periodic

- energia electrica va fi furnizata de la reteaua publica din zona

- incalzirea spatiilor se va face cu aparatura electrica

- Refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei : suprafetele afectate de executia investitiei se vor reface prin amenajari peisagere,plantare gazon,arbusti ornamentali

- Cai de acces : accesul in incinta se va face direct din str. Garii ; incinta va fi prevazuta cu locuri de parcare.

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare :

- minerale – nisip,pietris pentru prepararea betonului si pozarea conductelor

- combustibil – motorina pentru functionarea utilajelor la executie

- apa curenta – de la reteaua de apa locala

- sol – pamant de umplutura folositla sistematizarea verticala si amenajare spatii verzi

- Metode folosite in constructie :

Lucrarile de constructie vor incepe dupa obtinerea autorizatiei de construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de executie a constructiei nu au un caracter special,constand in procese uzuale. Sistemul de constructie este simplu – cadre metalice; o mare parte din elementele folosite vor fi fabricate si montate local. Lucrarile de inchideri perimetrale,compartimentari interioare,finisaje interioare se vor executa prin metode clasice,fara utilizarea unor metode speciale.

Se vor respecta actele normative in vigoare.

- Planul de executie pentru faza constructiei : etapele de realizare a proiectului sunt  -

- Construire montaj

- Amenajare teren , executarea lucrarilor de constructie, realizarea utilitatilor ,punerea in functiune a obiectivului

- Exploatare

- Functionare si intretinere

Pe perioada de executie se va respecta proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice protectiei mediului .

Pe perioada de functionare si exploatare a obiectivului se vor lua toate masurile necesare evitarii producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator,conform norme in vigoare.

Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevedrile proiectului de refacere a mediului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate : proiectul propus nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau propuse

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare : tinand cont de specificitatea proiectului si de locatia propusa pentru amplasarea sa,nu s-a pus problema luari in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentului si al desfasurarii activitatii.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului ( extragerea de agregate,asigurarea unor surse noi de apa, surse sau lunii de transport al energiei,cresterea numarului de locuinte,eliminarea apelor uzate si ale deseurilor ) :

- alimentarea cu apa -  de la reteaua local existenta pe str. Garii; se va realiza ingropat la o distanta de 15 m fata de fosa septica betonata. Se va realiza din materiale superioare. Functionarea folosintei de apa va fi : 8 ore/zi, 6 zile pe saptamana, 312 zile pe an, pentru  maxim 6 persoane .

- evacuare ape uzate : se va face prin intermediul unei retele exterioare racordata la fosa     septica betonata, cu o capacitate de 20 mc.

- evacuare apa pluviale : apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirii vor fi deversate pe spatiile catre un camin separator de nisip si hidrocarburi cu by pass .verzi adiacente; apele meteorice provenite de pe platformele betonate vor fi dirijate

- incalzirea spatiilor : se va realiza cu aparatura electrica .

- depozitare si evacuare deseuri  : deseurile rezultate din activitatea desfasurata vor fi colectate selectiv, in pubele ecologice .Se va incheia un cantract de salubritate cu o r firma specializata pentru transportul lor. Pubelele vor fia amplasate pe o platforma betonata

Alte autorizatii cerute pentru proiect :

- Aviz ENEL

- Aviz DSP

- Aviz salubritate

- Aviz alementare cu apa

Descriere lucrari de demolare necesare : pentru realizare proiectului propus nu sunt necesare lucrari de demolare. Pe amplasamentul analizat nu exista constructii sau amenajari in momentul de fata .

Descriere amplasament obiectiv : distanta fata de granite pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontaliera adoptat la Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea 22/2001 cu completarile ulterioare – nu este cazul . ; localizare amplasament in raport cu patrimoniul cultural – nu este cazul .

zona studiata nu se suprapune sau sa fie in aria de protectie a vreunei arii naturala protejata .

Amplasarea pe teren a constructiei :

- Retrasa la 26,46 m. fata limita vestica ( drum )

- Retrasa la 5,00 m fata de limita nordica ( teren arabil liber de constructii )

- Retrasa la 1,00 m fata de limita estica ( drum )

- Retrasa la 29,90 m fata de limita sudica ( teren arabil liber de constructii )

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILORIN MEDIU

- Protectia calitatii apelor :  pentru executia investitiei se va folosi apa de la reteaua locala ; din procesul de productie nu rezulta substante care sa modifice calitatea apei ; apele uzate provenite de la instalatia de canalizare vor fi deversate in bazinul vidanjabil etans ;apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirii vor fi deversate pe spatiile catre un camin separator de nisip si hidrocarburi cu by pass .verzi adiacente; apele meteorice provenite de pe platformele betonate vor fi dirijate .Nu sunt necesare statii de epurare sau preepurare a apelor. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii apelor.

- Protectia calitatii aerului : in activitatea desfasurata,prelucrarea pietrei se face cu ajutorul apei care impiedica dispersarea in aer a prafului rezultat astfel nu se produc emisii de praf ; sistemul de constructie fiind simplu – cadre metalice prefabricate si montate pe loc sursele de emisie nedirijata ce pot aparea vor fi foarte mici prin urmare nu produc impact semnificativ asupra factoruluii de mediu aerul.Nu sunt necesare instalatii de retinere si dispersie a poluantilor in atmosfera.

- Protectia impotriva zgomotelor si a vibratiilor : in activitatea desfasurata,prelucrarea pietrei se face cu ajutorul apei care atenueaza producerea de zgomote ; se vor lua masuri pentru protectia impotriva zogomotelor si a vibratiilor ; zona de lucru este o zona cu functiuni mixte productie si depozitare ,prin urmare nu sunt afectate zonele de locuinte. Se vor respecta prevederile HG 321 / 2005 – gestionarea zgomotului ambiant.La limita incintei vor fi repectate valorile impuse prin STAS 10119 / 1988 ( acustica in constructii si acustica urbana ) . Nu exista surse de vibratii .

- Protectia impotriva radiatiilor : investitia nu reprezinta o sursa de radiatii atat in faza de executie cat si in faza de functionare, nu se impun masuri speciale de dotari pentru protectia impotriva zogomotelor si a vibratiilor .

- Protectia solului si subsolului : se vor evita scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare; asigurare toalete ecologice .Pentru executie se vor utiliza materiale de constructie preambalate, betonul se va aduce separat,preparat in statiile de betoane, se va utiliza doar nisip,pietris,piatra vrac materiale nu produc un impact negativ asupra solului. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii solului si subsolului .

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : nici in faza de executie si nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice.

g )     Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : investitia nu se     realizeaza in zone protejate.Zona de lucru nefiind situata in aproprierea zonelor de locuit nu vor exista factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

h )         Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament  : deseurile din executie ( pamant excavatii, moloz,pietris,material lemnos,ambalaje hartie ) vor fi colectate in containere specifice si ridicate de catre operatori locali specializati in salubritate. In faza de productie rezulta urmatoarele deseuri (  hartie, carton,metal,ambalaje polistiren si folie PVC, deseuri manajere ) care se vor depozita in europubele individuale diferentiate pentru fiecare material reciclabil amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei . Alte deseuri nu vor rezulta .

i )         Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase  : in activitatea care se desfasura nu se lucreaza cu substante chimice si periculoase .

UTILIZARE RESURSELOR NATURALE

Resursele naturale utilizate sunt : apa pe perioada de constructie si functionare pentru consum functional atat potabil cat si igienico – sanitar.

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect :

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane – activitatile de construire va fi limitata in zona proiectului si imediata apropiere intr-o perioada limitata de timp,numai pe perioada normata a autorizatiei de construire ; zgomotul produs de utilaje si zgomotul generat de echipamente se va produce local si temporar ;depozitarea necontrolata a deseurilor ; emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacele de transport.

- Impactul pe perioada exploatarii : datorat zgomotului de exploatare aferent diverselor obiective apartinand proiectului ,intensificarii traficului in zona .

- Impactul asupra biodiversitatii conservarea habitatelor naturale, a florei, a faunei salbatice –  impactul asupra biodiversitatii se va resimti pe perioada de constructie ,vor exista surse de poluare ce pot afecta biodiversitatea cum ar fi emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor in santier.

- Impactul asupra apei –  impactul asupra apei se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructiesi a mijloacelor de transport .Apele subterane si cele de suprafata pot fi afectate de depozitele intermediare de materiale de constructie. Actiunile fenomenelor meteorologice sezoniere pot influenta calitatea apelor. In perioada exploatarii impactul asupra apei poate fi accidental,prin deversari de deseuri,substante chimice .In conditiile normale de exploatare impactul asupra factorului de mediu, apa este intre limite admisibile.

- Impactul asupra aerului –  nivelul emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor,a conditiilor hidro – meteorologice nefavorabile, perioade secetoase . In conditiile normale de exploatare impactul asupra factorului de mediu aer, este unul in limite admisibile,debitul poluantilor este micsi nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitatea aerului inconjurator.

- Impactul asupra solului - subsolului –  nivelul emisiilor vor varia in functie de intensitatea lucrarilor,a conditiilor hidro – meteorologice nefavorabile, perioade secetoase . In conditiile normale de exploatare impactul asupra factorului de mediu aer, este unul in limite admisibile,debitul poluantilor este mic si nu cauzeaza modificari cuantificabile in calitatea aerului inconjurator.

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectia mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunuri materiale va fi unul nesemnificativ,atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare.Impactul va fi temporal si reversibil.

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectia mediului astfel incat impactul asupra folosintelor si bunuri materiale va fi unul nesemnificativ,atat in perioada de constructie cat si in perioada de operare.Impactul va fi temporal si reversibil.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – proiectul nu va avea impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei,in conditiile date de proiect .

- Extinderea impactului – zona geografica,numarul populatiei,habitatele speciilor afectate -  nu este cazul ,nu va avea o extindere a impactului in afara amplasamentului.

- Magnitudinea si complexitatea impactului – in conformitate cu detaliile prezentate anterior, impactul nu este unul major ci in limite admisibile .

l )        Probabilitatea impactului – probabilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de reglementare

m)    Durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului este unul temporar,pe perioada constructiei,pe perioada de functionare pot aparea poluari accidentale dar aceste sunt rare si reversibile.  .

natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata frontiera.

PREVEDERI MONOTORIZAREA MEDIULUI :

- Pe perioada executiei : constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilorpe care o va raporta la A.P.M.  Daca autoritatea pentru protectia mediului considera necesara se poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot .Se va urmari depozitarea corecta a deseurilor, functionarea corecta a utilajelor si a mijloacelor de transport sa fie in stare tehnica buna si sa nu emita noxe peste limitele admise.

- In perioada de exploatare se vor respecta normele de protectia mediului.Se va monitoriza :

integritatea sistemelor de colectare a apelor

modul de respectare a conditiilor de mediu impuse prin reglementari de mediu

calitatea apelor uzate

nivelul de zgomot la limita amplasamentului

monitorizarea calitatii aerului

managementului deseurilor

Legatura cu alte acte normative/planuri/strategii / documente de planificare :

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24.11.2010 privind emisiile industriale ;

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 04.07.2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase,de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului ;

- Directiva 2000/60/CE  a Parlamentului European si a Consiliului din 23.10.2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei;

- Directiva cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008 privind deseurile - NU ESTE CAZUL

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele :

- platforma betonata pentru depozitare diverse materiale

- cabina WC ecologic

- rampa pentru spalarea utilajelor

- depozit temporar de pamant , moloz

- la varf de activitate pe santier vor fi 6 muncitori

- perioada de desfasurare a activitatii – maxim un an

- toate locurile cu risc de accidentare vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta,fara a afecta proprietatile invecinate .

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier :

Impactul este unul limitat in timp si spatiu, numai pe perioada lucrarilor de constructie si montaj nu este semnificativ, daca se respecta evitarea raspandirii materialelor de constructii pe terenurile vecine cat si amplasarea unor pubele pentru depozitarea deseurilor.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

Ca potentiale surse de poluare sunt materialele de constructie depozitate in incinta.Nu este cazul unor instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu .

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Nu sunt prevazute dotari suplimentare.

LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE , LA INCETAREA ACTIVITATII :

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatii si de organizare de santier, aducandu-se la starea initiala . Nu sunt necesare alte masuri, alte lucrari pentru refacerea amplasamentului.

INTOCMIT :

Arh. NICULESCU SOFIAN