MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

„Construire ferma gaini de oua islaz- scoatere din circuitul agricol”,

propus a fi amplasata in sat Podisor,  comuna Bucsani, tarla 105/1,

CF 30648,  judetul Giurgiu

Beneficiar: S.C. FERMA DE OUA ISLAZ S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

August  2021

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| a ) Rezumat al proiectului | 3 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| c) Valoarea investiţiei | 4 |
| d) Perioada de implementare propusă | 4 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 4 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 17 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 18 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 20 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 20 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 20 |
| b) Protecţia aerului | 24 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 28 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 30 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 30 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 37 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 38 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 40 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 43 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 43 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 44 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 46 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 48 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 48 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 48 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 48 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 52 |
| XII. Anexe - piese desenate | 53 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

„Construire ferma gaini de oua islaz - scoatere din circuitul agricol”, propus a fi amplasata in sat Podisor,  comuna Bucsani,  tarla 105/1, CF 30648, judetul Giurgiu

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 1; lit e);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

- numele: S.C. FERMA DE OUA ISLAZ S.R.L.

- adresa poştală: Municipiul Bucuresti, sector 3, Soseaua Mihai Bravu, nr.255, subsol, MODUL S015;

-  telefon: 0723796215, e-mail: fermadeouaislaz@yahoo.com

- numele persoanei de contact: Lemaire Frederic Claude Roland

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului

Terenul pe care se va amplasa proiectul (construire ferma gaini de oua islaz-scoatere din circuitul agricol), are suprafata de 95000 mp, se afla  in comuna Bucsani, sat Podisor, judetul Giurgiu, pe malul drept Valea Ilfovat, pe partea stanga a drumului judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni), la cca. 1,0 km fata de acesta.

Accesul la viitoarea Ferma de gaini se va face din drumul judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni), apoi pe drumul de acces, Intrarea Gazului, la nord fata de amplasamentul terenului.

- Justificarea necesităţii proiectului

Societatea  doreste  realizarea proiectului „Construire ferma gaini oua Islaz- scoatere din circuitul agricol”, pe un teren in suprafata totala de 95000 mp, in sat Podisor, comuna Bucsani ,tarla 105/1, CF 30648,  judetul Giurgiu, prin construirea unei cladiri cu regim de inaltime parter pentru cresterea gainilor de oua.

Necesitatea realizării proiectului rezidă în următoarele:

➢ prin realizarea fermei, sunt valorificate superior terenurile agricole şi creşte potenţialul economic al zonei;

➢ se creează noi locuri de muncă pentru localnici;

➢ se creează premisele obținerii de ouă cu o producțivitate biologică mai ridicată;

➢ prin amenajarea corespunzătoare a zonei, prin arhitectura halei, se realizează un ambient modern;

- Valoarea investiţiei

350.000 euro.

- Perioada de implementare propusă

24 luni.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Plan de incadrare in zona si plan de situatie anexate la prezentul memoriu.

Plan cadastral

Plan de situatie

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

Profil si capacitati de productie

Conform certificatului de inregistrare  seria B, nr. 3898184, S.C. Ferma de Oua Islaz S.R.L. are ca activitate principala „Cresterea pasarilor” – cod CAEN 0147.

Conform certificatului constatator nr.460728 din 23.08.2021, la sediul secundar din comuna Bucsani,tarla 105/1, CF 30648,  judetul Giurgiu societatea are  urmatoarele coduri CAEN:

0147 Cresterea pasarilor

0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

Situatia juridica a terenului

Terenul pe care se va amplasa proiectul (construire ferma gaini de oua Islaz) are suprafata totala de 95000 mp si apartine societatii FERMA DE OUA ISLAZ S.R.L. conform contractului de vanzare cu incheiere de autentificare nr.785 din 21.06.2019, notal public SS Isabella Scrieciu.

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut certificatul de  urbanism nr. 28 din 07.10.2019, eliberat de primaria comunei Bucsani, judetul Giurgiu, cu valabilitate  prelungita.

Descriere lucrarilor aferente proiectului

Beneficiarul investitiei doreste realizarea unei hale (compartimentata in Hala 1 si Hala 2), cu regim de inaltime parter, pentru cresterea gainilor de oua.

Pe terenul in suprafata de 9.5 ha, societatea doreste construirea unei ferme de gaini de oua cu utilitatile aferente.

Din suprafata de 9.5 ha, a fost delimitata o suprafata de 4.8 ha in jumatatea sud-vestica pentru construirea fermei si a utilitatilor aferente (zona 1) si o suprafata de 4.7 ha in jumatatea nord-estica spre valea Ilfovat zona verde crestere gaini (zona 2).

In cadrul suprafetei de 4.8 ha se va realiza o construCtie cu suprafata totala de 2519.45 mp care va adaposti:

- 2 hale pentru cresterea gainilor (12000 capete/ciclu/an)

- vestiar si grup sanitar

- spatiu electric

- zona depozitarea ambalaje

- zona depozitare oua

- zona instalatie conditionare oua si ambalare

- retea alimentare cu apa

- retea evacuarea ape uzate

- retea alimentare cu energie electrica

- aleie pietruita acces hale

- imprejmuire

Indicatori urbanistici propusi prin proiect si bilant teritorial

Suprafata teren = 95000 mp

Suprafata construita propusa = 2519,45mp

Suprafata desfasurata propusa =2519,45 mp

H cornisa = + 3,40 m

H max - +5,0 m

POT existent = 0,00 %    CUTexistent = 0,00

POT propus = 2,65 %      CUT propus = 0,03

Drum = 324 mp

Se va realiza o hala cu suprafata totala de 2519.45 mp cu regim inaltime parter, cu lungimea de 188.32 m, latimea de 13.40 m, inaltime la cornisa de 3.4 m, care va adaposti urmatoarele incaperi:

- 2 hale adapost gaini cu 1170.53 mp fiecare hala

- incapere stocare ambalaje in suprafata de 12.59 mp

- incapere stocare oua in suprafata de 12.58 mp

- camera electrica, in suprafata de 3.26 mp

- acces hala si filtru sanitar in suprafata de 4.80 mp

- vestiar si grup sanitar in suprafata dem 3.26 mp

Constructia halei se va realiza pe o structura metalica din profile tip „cornier” si profile metalice rectangulare, inchideri si acoperis din panouri termoizolante pentru pereti si acoperis montatate pe structura metalica.

Pardoselile se vor realiza din beton armat.

Constructia va avea regim de inaltime Parter  si se va compune din:

| Nivel | Destinatie | Arie utila |
| --- | --- | --- |
| parter | Hala 1 adapost pasari | 1170,50 mp |
|  | Hala 2 adapost pasari | 1170,50 mp |
| parter | spatiu masina conditionare oua si ambalare | 118,54 mp |
| parter | loc stocare ambalaj (cofraje) | 12,59 mp |
| parter | loc stocare oua (in cofraje) | 12, 58 mp |
| parter | vestiar personal | 3,26 mp |
| parter | camera T.D.G. | 3,26 mp |
| parter | hol acces | 4,80 mp |

Sistemul constructiv

Constructia  se va  realiza cu structura metalica (stalpi IPE, grinzi cu zabrele din profile rectangulare, contravanturi, montanti si pane acoperis) din profile metalice tip ,,cornier” si profile metalice rectangulare. Inchideri si acoperis din panouri termoizolante pentru pereti si acoperis, montate pe structura metalica a halei.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchiderile exterioare ale constructiei se vor realiza din panouri termoizolante. golurile exterioare sunt inchise cu tamplarie PVC cu geam termopan termoizolant de tip Low-e. Valoarea rezistentei termIce minime R' min. si transmitantei U' max. pentru tamplarie exterioare va fi de 0,69 m2K/W, respectiv 1,45 W/m2K.

Finisajele exterioare

Finisajele exterioare ale constructiei vor rezulta din inchiderile cu panouri termoizolante. Suprafetele exterioare orizontale vor fi platforme betonate (suprafata de uzura a betonului va fi antiderapanta).

Finisajele interioare

Finisajele interioare ale constructiei sunt cele rezultate din materialele utilizate la inchiderea spatiilor, panourile termoizolate. Pardoselile vor fi din beton armat cu plase STNB.

Invelitoarea

Acoperirea se va realiza pe o sarpanta metalica pe ferme si va fi realizata din panouri termoizolante pentru acoperis.

Imprejmuire

Sunt prevazute padocuri ingradite, destinate gainilor, conform plan de situatie anexat. Imprejmuirea va fi realizata din plasa de sarma zincata, montata pe stalpi metalici, ancorati in soclu din beton. Inaltimea gardului va fi de 2.50 m.

Perimetral va fi prevazuta o zona verde de protectie, plantata cu vegetatie inalta, densa (recomandat platani, fagi stejari, tei, mesteceni).

Dotari PSI pentru prima interventie

Pentru stingerea incendiului au fost prevazute stingatoare portative presurizate cu praf si Co2 tip P6 de tip A, B si C.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Popularea celor doua hale de adapost se va face dupa ce acestea vor fi igienizate şi decontaminate conform bunelor practici de producţie înainte de introducerea fiecărei serii de gaini pentru oua de consum, iar eficienţa operaţiunilor va fi verificată prin probe de sanitaţie prelevate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Halele vor fi complet izolate de mediul extern, evitându-se astfel contactele cu alte animale cu status epidemiologic necunoscut, precum şi posibilitatea formării unor surse de contaminare pe orizontală. În interiorul halelor temperatura şi umiditatea vor fi controlate prin sisteme automatizate, cu posibilitatea înregistrărilor grafice şi în sistem electronic, ca element de siguranţă. Întregul proces de dezvoltare va fi asigurat exclusiv de procese automatizate pentru a se evita contactul direct cu păsările.

Microclimatul va fi controlat electronic, liniile de furajare-adăpare vor fi automate, toate asigurând condiţiile corespunzătoare de biosecuritate solicitate de legislaţia în vigoare. Se va respecta Ordinul (ANSVSA) nr. 136/16 Iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare. Echipamentele automatizate şi mediul de lucru controlat exclud posibilele erori umane. Ouale vor fi colectate si ambalate pe cofraje si transportate in zona de sortare si ambalare existenta in holul dintre cele doua  hale. Pe parcursul întregului proces societatea va asigura îndeplinirea măsurilor pentru protecţia mediului. Astfel se doreşte obţinerea unor produse la un standard de calitate ridicat, atât din punctul de vedere al igienei, cât şi sub aspect nutritiv, pentru a satisface toate cerinţele consumatorilor, dar în acelaşi timp de a proteja şi mediul înconjurător.

Furajarea şi adăparea păsărilor vor fi  de asemenea controlate prin sisteme automate. Păsările vor fi atent monitorizate prin programul de profilaxie şi supraveghere sanitar-veterinară, prin programul de vaccinare şi tratamente preventive, realizate cu periodicitatea şi frecvenţa prevăzute în normativele în vigoare si cu respectarea Regulamentului de stabilire a normelor de aplicare privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, iar personalul cu înaltă calificare va acţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizând numai produse biologice şi preparate farmaceutice agreate de Comunitatea Europeană. Nutreţurile folosite ca hrană pentru păsări vor fi achizitionate din piata interna, sunt furaje certificate, conform standardelor internaţionale de nutriţie a animalelor. Se folosesc numai furaje certificate ecologic. Pe tot parcursul fluxului tehnologic va exista o supraveghere permanentă, asigurată de medici veterinari, specialişti angajaţi. Totodată, in ferma nu se  vor folosi antibiotice ca şi promotori de creştere şi făinuri proteice de origine animală, cunoscând ca utilizarea acestora în furajarea păsărilor a fost interzisă prin legislaţia europeană, transpusă şi la nivel naţional din august 2005.

Tehnologia de crestere ce se va adopta prin proiect consta in sistemul ecologic, tehnologie ce respecta standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare stabilite prin Directiva Consiliului 1999/74/CE, astfel:

- Hranitorile, asezate linear pe liniile de furajare, vor fi circulare si vor asigura un front de furajare > 4 cm/pasare;

- Sistemul de adapare va fi  cu alimentare continua, orizontala, cu pipe de adapare, la fiecare 8-10 gaini fiind prevazuta o picuratoare (pipa);

- Cuibare automate – se vor folosi cuiburile de grup, amplasate central cu o suprafata  1 mp/20 gaini. Cuibarul, in ansamblu, va fi prevazut cu un sistem de evacuare fortata a pasarilor programabila, avand rolul de a elimina periodic pasarile care raman in cuibare, astfel permitand intrarea celorlalte. In acest fel se poate programa perioada de ouat respectiv colectarea oualor;

- Spatiul de catarare va fi modular, asigurat de stinghii de plastic (stinghii de odihna), asezate pe doua randuri, 18 cm/cap pasare;

- Pardoseala va fi constituita din gratare de plastic situate la distanta de 750 mm fata de sol;

- Spatiu liber exterior pentru iesirea gainilor va fi  de 4 mp/cap pasare, iar spatiul liber din interiorul halei va fi de 0,25 mp/cap pasare (zona de joaca/asternut) sau 1,3 suprafata halei. Spatiul exterior pentru iesirea pasarilor va fi prevazut cu umbrar calculat pentru 3000 capete (adapost pentru vremea rea, copertina circa 2 m);

- sistemul de iluminat va fi amplasat astfel incat sa asigure 16 ore de lumina (continuu) si o perioada de odihna nocturna de 8 ore;

- Dejectiile cad sub gratare, astfel incat nici o pasare nu poate intra in contact cu stratul de dejectii pe parcursul unui ciclu de productie, prevenindu-se orice contaminare.

Ventilatia: va fi asigurata de ventilatoare model EX cu debite de 38000 mc/h si 16000 mc/h).

Admisia aerului: ferestre de admisie pentru toate anotimpurile, care vor fi  aliniate pe partile laterale.

Iluminat:  Sistemul de iluminat va fi  format din lampi LED.

Sistemul de adapare:  Alimentarea cu apă a halelor

- Alimentarea halelor nu se face din surse de apă deschise, ci din forajul existent.

- Va exista cate o linie de adapare de-o parte si de alta a cuibarelor si zonelor de catarare, asigurand front pentru ~ 8-10 pasari/adapatoare.

Tratarea antimicrobiană a apei se va  face conform regulilor de igienă în vigoare. Sistemul va fi  constituit din tevi galvanizate pe care vor fi fixate picuratoarele tip pipeta, uniform distribuite pe liniile de adapare, revenind cate o pipeta la 8-10 gaini conform Ordinului (ANSVSA) Nr. 136/2006. In plus, sistemul va fi prevazut optional cu dozator de medicamente pentru distributia medicamentelor in apa de baut.

Sistemul de hranire va fi  constituit din urmatoarele:

- buncar tampon amplasat la capatul halei, in care se depoziteaza furajele ce vin in ferme de la FNC-urile specializate dotate cu sistem filtrare („screener”).

- in interiorul halei va exista cate o linie de furajare de-o parte si de cealalta a cuibarelor (suprafata 1 mp/20 gaini).

Reţetele folosite în nutriţia păsărilor au în vedere folosirea numai de surse salubre care sa respecte cerintele regulamentului cu privire la productia ecologica, furaje certificate ecologic (nu se folosesc în hrana păsărilor făinuri proteice de origine animală, hormoni de creştere, organisme modificate genetic şi antibiotice ca factori de creştere), iar întocmirea acestora se va face prin optimizare pe calculator.

Transportul furajelor combinate

- Mijloacele de transport furaje ecologice se  vor spăla şi se vor  dezinfecta în afara fermei.

- La intrarea în fermă va funcţiona un dezinfector sau un covor cu dezinfectant.

-  Depozitarea furajelor în fermă se  va face în buncăre specializate, etanşe, pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice.

- Vehiculele de transport vor fi  inspectate şi salubrizate conform programului de autocontrol. Dejectiile sau mortalităţile nu vor fi niciodată transportate cu utilajele destinate transportului de ingrediente.

Ingrediente furajere

- Fiecare ingredient furajer are propriul său risc de contaminare. Ingredientele cu risc mare vor fi monitorizate cu atenţie. In ferma vor exista registre corespunzătoare pentru fiecare furnizor de ingrediente furajere şi vor fi create baze de date ale controlului calităţii pentru fiecare furnizor.

- Vizitatorii pot prezenta un factor de contaminare şi de aceea vor fi echipaţi cu haine şi încălţăminte aseptice.

- Rozătoarele şi păsările/animalele sălbatice vor fi eliminate din ferma sau din apropierea acesteia.

Evacuarea dejectiilor

La terminarea ciclului de productie dejectiile uscate vor fi evacuate din hale (circa 87.5 to/ciclu de productie) si  vor fi valorificate in agricultura ecologica.

Mijloace de transport dejecţii

Mijloacele de transport dejecţii din fermă în exterior vor fi spălate şi dezinfectate la fiecare intrare în fermă.

Masuri privind evacuarea deseurilor

-  Păsările moarte: Colectarea cadravelor de pasari se va realiza zilnic in saci din plastic si se vor depozita temporar in spatii frigorifice adecvate. Eliminarea pasărilor moarte se va face prin firme autorizate in domeniu.

- Dejecţiile din fermă: vor fi utilizate in agricultura ecologica la finalul fiecarui ciclu.

Sistemul de colectare automata a oualor

Din cuibarul amenajat ouale se rostogolesc către o banda care este montata sub linia de cuibare. De aici sunt transportate la un colector transversal de unde se vor colecta in cofraje pentru a fi ulterior transportate la centrul de sortare si ambalare.

Ouăle depuse de găini în cuibarele speciale din cadrul liniiilor de creștere cad pe o bandă colectoare de pe care sunt apoi transportate prin intermediul elevatoarelor pe conveiorul de ouă care le aduce direct în hala de sortare-ambalare

Benzile de ouă sunt echipate cu sisteme speciale de protecţie a ouălor menite să reducă la minim pierderile tehnologice.

Construcția deschisă și piesele detașabile permit o curățare ușoară.

Manipularea individuală a ouălor, adăpostită într-o construcție din oțel inoxidabil și utilizând materiale plastice industriale de înaltă calitate, asigură cel mai bun standard de igienizare.

Ouăle pentru consum trebuie să corespundă următoarelor caracteristici senzoriale şi fizico -chimice: să aibă coaja întreagă, curată, fără fisuri; să nu plutească într-o soluţie de NaCI 6%; la ovoscopie să apară cu albuşul transparent alb-roz, cu o umbră bine conturată, aşezată la mijloc şi puţin mobilă; la spargerea oului, albuşul trebuie să aibă consistenţa densă, să fie transparent, iar gălbenuşul să fie semiglobulos, uşor aplatizat şi bine delimitat de albuş.

Aciditatea gălbenuşului (mI NaOH 0,1 n /100 g) trebuie să fie 25 - 30.

Ouăle colectate din halele de păsări trec prin sistemul de ovoscopare şi intră în instalaţia de sortare-ambalare ouă, în care se realizează, complet automatizat:

➢ spălare și dezinfectarea;

➢ sortarea după 6 mărimi de greutate şi împachetarea în cofraje cu 30 de celule

➢ marcarea/etichetarea ouălelor

➢ imprimarea laser a datelor pe fiecare ou

➢ ambalarea cofrajelor cu ouă în cutii într-un număr prestabilit

➢ depozitarea temporară în hala de depozitare, la temperatură controlată: 12⁰C-18⁰C

➢ depozitarea temporară a ouălor sparte în recipiente cu închidere etanșă, într-o încăpere special destinată acestui scop, de unde vor fi preluate, împreună cu mortalitățile, în vederea eliminării de către firme autorizate.

Sisteme de igiena a produsului si confortul pasarilor

La sistemul de alimentare cu apa se va  monta un dozator de medicamente si/sau bazin de amestec si dozare pentru distributia medicamentelor solubile in apa.

Cuibare automate – se vor folosi cuiburile de grup. Cuibarul va fi costituit dintr-un gratar inclinat (podea) pentru sustinerea pasarilor cu inclinare in partea dinspre banda de colectare ce se va afla la jumatatea liniei de cuibare cu rol de directionare a oualor catre banda. Cuibarul, in ansamblu, va fi prevazut cu un sistem de evacuare fortata a pasarilor programabila, avand rolul de a elimina periodic pasarile care raman in cuibare, astfel permitand intrarea celorlalte. In acest fel se poate programa perioada de ouat, respectiv colecatrea oualor.

Circulaţia ouălor pentru consum

Vor fi  utilizate cofraje pentru transportul ouălor pentru consum.

Controlul microclimatului si al parametrilor tehnologici

Admisia aerului proaspat, evacuarea aerului viciat, temperatura optima din hala, programul de lumina si hranire precum si efectivul din hala vor fi controlate si monitorizate permanent de un computer de proces. Optional acesti parametri pot fi urmariti si de la distanta prin sistem GPRS de catre coordonatorul de crestere (sef ferma, medic veterinar, etc).

Masuri pentru menţinerea igienei în ferma

Se va urmări funcţionarea corectă a următoarelor activităţi

- Spălarea şi dezinfecţia spatiilor şi a autovehiculelor de transport păsări vii;

- Folosirea unei staţii de preparare a detergenţilor;

- Spălarea şi dezinfecţia utilajului mobil într-un spaţiu special amenajat;

- Prevenirea pătrunderii insectelor şi păsărilor sălbatice în ferma prin existenţa unor amenajări speciale;

- Folosirea echipamentului de protecţie pentru personalul care lucrează în ferma.

Igiena personalului

- Surse suficiente de apă pentru băut;

- Chiuvete pentru spaţiile tehnologice şi cele auxiliare (vestiare, toalete, etc.);

- Cabinete de toaletă.

Intrarea personalului în fermă se face astfel:

- Trecerea printr-un filtru sanitar;

- Schimbarea îmbrăcămintei de stradă şi a încălţămintei cu echipament de fermă;

- Folosirea tăviţelor dezinfectoare la intrarea şi ieşirea din filtrul sanitar;

- Verificarea integralităţii gardurilor ce înconjoară ferma.

Mişcări de personal sau vizitatori în fermă

Personalul de serviciu (mecanici, electricieni), chiar dacă nu intră în contact cu păsările, vor respecta programul de spălare şi dezinfecţie ca şi personalul din fermă (duş şi schimb de haine pentru persoane, dezinfecţie pentru echipament).

Contacte cu păsări din afara fermei

- Angajaţii care lucrează în ferma nu au voie să crească păsări în gospodariile proprii;

- Angajaţii din ferma nu pot avea al doilea serviciu tot în ferme de păsări.

După concediu, personalul din ferma trebuie să stea în carantină 72 ore (fără contact cu păsările) înainte de începerea serviciului.

Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru realizarea procesului de creștere a pasarilor se vor utiliza ca și materii prime:

- a) în perioada de realizare a investiției

Materiile prime si materialele vor fi stocate in Organizarea de santier, in depozite special amenajate.

- Agregatele, nisipul, balastul se depoziteaza in padocuri supraterane, separate pe sorturi. Se recomanda acoperirea agregatelor fine de tipul nisipului, a agregatelor fine pentru asfalt;

- Panourile, conductele vor fi depozitate în zone special amenajate și marcate și vor fi aduse numai pe masură ce vor fi puse în operă;

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri:

➢  evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata;

➢  mentinerea unor evidente;

➢ asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a dispozitivelor adecvate: incarcatoare mecanice, motostivuitoare, macarale, etc..

Materiile prime necesare realizarii proiectului nu se vor depozita pe amplasamentul construcțiilor, ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier si vor fi transportate cu mijloace de transport specifice.

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe amplasamentul construcțiilor, ele se vor prepara in instalatii specializate in cadrul organizarilor de santier si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace de transport specifice.

Beton de ciment si betoane asfaltice

Betonul de ciment nu se va prepara pe amplasamentul construcțiilor, se va prepara in instalatii specializate in cadrul organizarii de santier sau va fi transportat cu mijloace de transport specifice de la statii de betoane din zona punctelor de lucru.

Prefabricate/panouri

Materiale prefabricate vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si vor fi transportate in Organizarea de santier.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din statii de distributie carburanti aflate in afara santierului.

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi utilizate pentru realizarea investiei sunt prezentate în tabelul urmator.

Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

- b) în perioada de funționare

În perioada de funcționare se vor utiliza furaje stocate în buncărele descrise, furaje ce vor fi transportate în fermă cu ajutorul camioanelor de mare tonaj speciale, caminoane ce corespund din punct de vedere tehnic.

Tot în perioada de funcționare de vor utiliza dezinfectanți ce vor fi stocați în magazia special amenajată descrisă. Aceștia vor fi etichetați, stocați și utilizați conform legislației actuale în vigoare.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării fermei (apa, canalizare, electricitate) se vor  executa pe amplasament.

Alimentare cu energie electrica se va face prin racordarea la reteaua existenta in zona  de 0,4 kV prin intermediul unei firide de bransament prevazuta cu bloc de masura si protectie trifazat BMPT.

Alimentarea cu energie termica – Nu este cazul, doar in vestiar se va utiliza un calorifer electric pentru incalzire.

Alimentarea cu apa – Sursa de apa o constituie acviferul de adancime, printr-un foraj existent pe amplasament.

Evacuarea apelor uzate – Apele uzate menajere vor fi evacuate in fosa vidanjabila special destinata cu un volum de 3.0 mc. Acestea vor fi  preluate prin vidanjare pe baza de contract.

Apele uzate provenite de la igienizarea celor doua hale vor fi preluate de cate o rigola betonata (0.2 x 0.2 m si lungime 80.0 m fiecare) acoperita cu gratar metalic si conduse in doua bazine betonate cu capacitatea de 1.0 mc. Din aceste bazine, apa este evacuata gravitational in cele doua fose vidanjabile.

Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor, printr-un sistem de jgheaburi si burlane, vor fi  evacuate liber la suprafata terenului.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planurilor de situatie anexate, accesul auto la Ferma de gaini de oua se va face din drumul judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni),  apoi pe drumul  de acces, Intrarea Gazului, la nord fata de amplasamentul terenului.

Sunt prevazute drumuri pietruite in interiorul incintei, pentru accesul si manevrarea camioanelor de aprovizionare si livrare. Suprafata acestora este de 2600.0 mp.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare sunt:

➢ ţiţeiul din care se obţin motorina şi uleiurile de motor şi de ungere, necesare funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport;

➢  lemnul din care se confecţionează diverse elemente constructive (cofraje);

➢  metale feroase şi neferoase;

➢  agregate naturale, diverse sorturi de pietriş şi nisip.

Alimentarea cu apa se va face din acviferul de adancime, exploatat prin intermediul unui foraj existent cu H= 40 m, Qexpl= 1,38 l/s.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus consta in construirea unei ferme de gaini de oua in sat Podisor, comuna Bucsani, judetul Giurgiu.

Tot pe raza UAT Bucsani, pe un teren aflat la circa 250 m distanță, se afla o ferma de crestere taurasi.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

În situaţia neimplementării proiectului, principalele consecinţe ar consta din:

➢   Valorificarea insuficientă a potențialului agro-zootehnic al zonei;

➢ Diminuarea cuantumului activităţilor socio-economice şi implicit a veniturilor comunitatii.

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural liber de orice constructie nu a relevat existenta unor probleme istorice de poluare si de degradare ale mediului.

In cazul in care proiectul nu se va implementa, acest teren va fi supus eroziunii eoliene si intemperiilor, reprezentand o sursa de poluare a mediului cu praf.

Calitatea apei

Neimplementarea proiectului nu va afecta calitatea apei din zona de interes.

Calitatea aerului

Arealul unde urmează a fi construită ferma de creştere găini ouătoare este reprezentat din terenuri agricole (initial se va proceda la scoaterea terenului din circuitul agricol).

În cazul neimplementării proiectului, asupra calităţii aerului nu vor interveni modificări.

Zgomotul şi vibraţiile

Amplasamentul fermei într-o zonă de terenuri agricole face ca nivelul de zgomot să nu se modifice în cazul neimplementării proiectului.

Calitatea solului

Zona este antropizată, în prezent terenul amplasamentului are drept folosinţă functiunea de teren agricol.

Apreciem că în varianta neimplementării proiectului, calitatea solului din zona de interes nu ar avea o evoluţie pozitivă în timp, decât în situaţia în care pe terenurile agricole s-ar practica rotaţia culturilor şi nu ar mai fi utilizate pesticidele şi îngrăşămintele chimice.

Starea florei şi faunei

În varianta neimplementării proiectului starea florei și faunei nu se modifică.

Starea monumentelor naturale şi istorice

In zona amplasamentului şi în vecinătatea acestuia nu se găsesc monumente ale naturii şi monumente istorice.

Situaţia economică şi socială, starea de sănătăte

Neimplementarea proiectului va genera un impact potenţial negativ asupra situaţiei economice a locuitorilor zonei, în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă şi contribuţia la veniturile primăriei locale.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:

✓    pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca;

✓ pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, conforme reglementarilor.

Alternativa realizarii proiectului

In vederea selectarii celei mai bune alternative de dezvoltare a activitatilor din punct de vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru proiectul analizat au fost evaluate alternativele referitoare la:

✓ data inceperii activitatilor;

✓ modalitati de tratare şi depozitare a dejectiilor;

✓ alte facilitati legate de activitatile desfasurate.

Cele doua alternative sunt:

✓ inceperea cat mai curand a activitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor documentelor de reglementare necesare;

✓ intarzierea inceperii activitatilor.

Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la concluzia ca alternativa intarzierii nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea realizarii beneficiilor sociale si economice pentru comunitate.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului (construire ferma gaini de oua), societatea doreste sa doteze constructia (hala 1 si hala 2) cu echipamente si  instalatii moderne  ce vor asigura hranirea, adaparea si microclimatul necesar cresterii gainilor ouatoare.

Activitatile necesare care vor aparea ca urmare a realizarii proiectului sunt:

-realizarea sursei de alimentare cu apa;

-realizarea sistemului de evacuare a apelor uzate;

-implementarea sistemului de management al deseurilor rezultate din activitate si

din constructii;

-stocarea temporarea a dejectiilor si imprastierea acestora pe terenuri.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru proiectul ,,Construirea ferma gaini de oua islaz - scoatere din circuitul agricol”, societatea a obtinut urmatoarele acte de reglementare:

- Certificat de urbanism cu nr. 28 din 07.10.2019, emis de Primaria comunei Bucsani, judetul Giurgiu, prelungit;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. nr. 7689/S.A.A.A./19.08.2021, emisa de APM Giurgiu.

- Aviz ANIF nr. 20/27.05.2020, scoatere din circuitul agricol

- Aviz ISU, nr. 43/20/SU-GR/02.09.2020

- Aviz Directia de Sanatate Publica, nr. 194/10.06.2020

- Aviz TRANSGAZ, nr. ETB 1844/06.05.2020

- Aviz DSVA nr. 9284/12.05.2020

- Aviz racordare E-DISTRIBUTIE MUNTENIA, nr. 05960266/24.06.2020

- Aviz amplasament E-DISTRIBUTIE MUNTENIA, nr. 05867757/26.05.2020

- Aviz MADR Giurgiu, nr. 75/11.08.202, scoatere din circuitul agricol

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

In cazul in care se va dori dezafectarea obiectivului, titularul va intocmi un Plan de dezafectare si un proiect aferent care va cuprinde urmatoarele informatii: o inventariere a tuturor obiectivelor ce urmeaza a fi dezafectate; tehnologia de dezafectare propusa; etapizarea dezafectarii; inventarierea tuturor deseurilor care urmeaza a fi eliminate; intocmirea unui plan de management al deseurilor; obtinerea tuturor avizelor necesare de la autoritatile competente pentru realizarea dezafectarii.

Toate activitatile cuprinse in planul de dezafectare vor avea drept scop reconstructia ecologica a amplasamentului/aducerea la starea initiala precum si mentionarea resurselor necesare pentru punerea in practica a planului de dezafectare.

Lucrarile de demolare vor fi organizate prin parcurgerea urmatoarelor etape: 
1. Imprejmuirea zonei si amplasarea indicatoarelor de avertizare. 
2. Predarea amplasamentului de catre beneficiar catre constructor pe baza de proces verbal. 
3. Prezentarea graficului de lucrari de catre constructor, cu ordinea de demolare conform 
proiectului de executie lucrari de desfiintare.

4. Demolarea constructiilor, corespunzator documentatiilor de demolare (Planul de execuție a lucrărilor de demolare).

5. Evacuarea deseurilor si nivelarea terenului.

La predarea amplasamentului se are in vedere faptul ca acesta nu cuprinde retele utilitare.

La terminarea lucrarilor de desfiintare terenul va fi amenajat astfel incat, pana la utilizarea ulterioara, sa se elimine situatiile de contaminare a aerului prin producerea de praf (spatiu verde sau acoperirea pamantului cu balast sau piatra sparta).

Metode folosite în demolare

La executarea lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice lucrarilor ce se executa.

Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de valabilitate a instructajului general. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala.

Beneficiarul va asigura personalului implicat în lucrările de demolare toate echipamentele si mijloacele de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. Toate echipamentele vor fi legate la instalatia de protectie proiectata.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Amplasamentul proiectului se află o distanță de cca. 87 km față de cea mai apropiată graniță, cu Bulgaria.

Localizarea amplasamentului

Terenul pe care se va amplasa proiectul propus (construire ferma gaini de oua islaz-scoatere din circuitul agricol) se afla in comuna Bucsani, sat Podisor, judetul Giurgiu, pe malul drept al Vaii Ilfovat, pe partea stanga a drumului judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni), la cca. 1,0 km fata de acesta.

Terenul in suprafata totala de 95000 mp este amplasat in extravilanul comunei Bucsani, tarla 105/1, CF 30648 si are urmatoarele vecinatati:

- la nord: teren nr. cadastral 31452;

- la sud: strada Intrarea Gazului;

- la est: teren nr. cadastral  388;

- la vest: teren nr. cadastral  730.

Terenul este amplasat la:

- 180.0 m SV de Valea Ilfovat;

- 6.2 m NE de drum acces Strada Intrarea Gazului;

- 1.0 km NV sat Podisor;

- 3.9 km NE sat Bucsani.

Amplasamentul este delimitat la NE de Valea Ilfovat iar la 48 m de limita sud-vestica a proprietatii trece un canal de colectare ape pluviale.

Terenul are o forma neregulata cu lungimea medie de 974.0 m, latimea medie de 104.0 m si cote ale terenului ce variaza intre 107.50 mdMN in zona drumului de acces, 105.00 mdMN in zona canalului pluvial si 97.00 mdMN in zona mal drept Valea Ilfovat.

Plan de incadrare in zona

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Coordonatele  STEREO’70 MN ale punctelor de contur ale perimetrului

| Pct | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 322 478, 492 | 556 316, 854 |
| 2 | 322 610, 402 | 556 614, 225 |
| 3 | 322 583, 447 | 556 652, 502 |
| 4 | 321 843, 690 | 555 878, 472 |
| 5 | 321 948, 187 | 555 830, 828 |

Arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari şi completări  ulterioare, acesta nu este situat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national. Proiectul propus este  situat la cca. 1,53 km vest,  2,1 km sud,  0,6 km est si  0,8 km nord de sit-ul ROSCI

0138 Padurea Bolintin.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Bazinul hidrografic:  Arges

Cursuri de apa: Valea Ilfovat, cod cadastral  X.1.023.09.00.00.00.0

Corpuri de apa de suprafata: Valea Ilfovat, sector izvor – confluenta Neajlov (ac. Gradinari si ac.Facau), categoria LA, tipologie ROLA01, cod ROLW10.1.23_B1.

Corpul de apă subteran

a) Corpul de apa subterana ROAG08- Pitesti

Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil, cantonat în nisipurile care se dezvoltă la vest de râul Argeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea.

Această unitate hidrogeologică cu aspect de câmpie este slab fragmentată, fiind segmentată în interfluvii largi de către văile adâncite care prezintă terase localizate pe partea stângă a acestora.

Complexul de marne situat deasupra conferă acviferului o bună protecţie împotriva poluării de la suprafaţă.

Infiltraţia eficace este cuprinsă între 50-60 mm/m2/ an.

Mineralizaţia totală a apelor variază între 100 mg/l şi 1000 mg/l ajungând uneori până la 3000 mg/l, iar apele sunt de tipul bicarbonatat calcice şi magneziene slab mineralizate.

Variaţia chimismului apelor este relativ scăzută, diagramele Piper şi Schoeller  reliefând o variaţie a concentraţiei în calciu şi magneziu, în prezenţa concentraţiei relativ mică a sulfaţilor.

Caracteristicile corpului de apa ROAG08

| Cod/nume | Supraf. (kmp) | Caracterizare geologic/ Hidrogeologica | Utiliz. apei | Sursa de poluare | Grad Protectie globala | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Strate acoperitoare |  |  |  | Cantitativa | Chimica |
| ROAG08/ Pitesti | 2786 | P | Nu | 15.0-20.0 | I, PO, Z,IR | A | PVG | B | S |

Tip predominant: P-poros

Sub presiune: Nu

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apă populaţie; I - Industrie: Z - zootehnie.

Surse de poluare: A - Agricol

Gradul de protecţie globală: PVG – foarte buna;

Stare calitativă şi cantitativă: Buna(B); Slaba (S)

Interdependenta intre corpul de apa subterana ROAG08 si corpurile de apa de suprafata

| Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Cod corp apă de suprafaţă | Nume corp apă de suprafaţă |
| --- | --- | --- | --- |
| ROAG08 | Pitesti | RORW 10-1 B4 -A | Arges |
|  |  | RORW 10-1 B5 -A | Arges |
|  |  | RORW9-10-1-23-9-B1 | Ilfovat |

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG08 sunt:

Starea corpului de apa ROAG08

| Spaţiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| Arges-Vedea | Pitesti | ROAG08 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 |

b) Corpul de apă subterană ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Acviferul de adâncime(ROAG12) este localizat in depozitele Formaţiunii de Cândeşti (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, cu intercalaţii de argile si argile nisipoase) argiloase si ale Formaţiunii de Frăţeşti (nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii de argile și argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare.

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

Starea corpului de apa ROAG12

| Spaţiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Inundabilitate

Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu se afla in zona inundabila, datorita diferentei de nivel dintre amplasamentul fermei (107.50 mdMN) si malul drept al Vaii Ilfovat (97.00 mdMN) de 10.50 m.

Alimentarea cu apa

Necesarul de apa va fi asigurat din acviferul de mica adancime, exploatat prin intermediul unui foraj existent  cu H= 40 m, Qexpl= 1,38 l/s.

Apa va fi  utilizata atat pentru consumul tehnologic (necesarul de apa pentru baut al pasarilor), cat si pentru nevoile potabile si igienico-sanitare ale personalului de deservire, pentru spalari de hale dupa fiecare ciclu.

Valorile debitelor medii, maxime și minime ale necesarului de apă, ale cerinței la sursă și ale apelor uzate menajere/tehnologice evacuate, gradul de recirculare a apei, debitul de ape pluviale

Alimentarea cu apa

Salariati: 2 salariati ingrijitori cu norma consum salariat  = 80 l/salariat/zi

Norma consum  biologic capete gaini ouatoare = 0,340 l/cap/zi (6000x2hale capete/

ciclu/an)

Norma consum  intretinere drumuri pietruite si teren aferent zonei 1 constructii si utilitati (4.8 ha) = 2.0 l/mp/zi( 2600.0 mp drumuri pietruite si 42880.0 mp teren aferent) cu o frecventa 1/30.

| Necesar apa |
| --- |
|  |  | Necesar uz menajer | Intretinere drumuri si teren zona 1 | Consum biologic | TOTAL |
| Qnzimed | Mc/zi | 0.16 | 3.032 | 4.05 | 7.272 |
|  | l/s | 0.0044 | 0.084 | 0.047 | 0.1354 |
| Qnzimax | Mc/zi | 0.208 | 3.9416 | 5.304 | 9.453 |
|  | l/s | 0.0057 | 0.1094 | 0.061 | 0.176 |
| Qnzimin | Mc/zi | 0.104 | 1.9708 | 2.652 | 4.726 |
|  | l/s | 0.0029 | 0.0547 | 0.030 | 0.087 |
| Qnor.max | Mc/h | 0.017 | 0.3284 | 0.442 | 0.7874 |
|  | l/s | 0.0047 | 0.0912 | 0.122 | 0.218 |
| Vol.med | Mc | 58.40 | 1106.68 | 1489.2 | 2654.28 |

| Cerinta apa |
| --- |
|  |  | Cerinta uz menajer | Intretinere drumuri si teren zona 1 | Consum biologic | TOTAL |
| Qnzimed | Mc/zi | 0.179 | 3.402 | 4.577 | 8.158 |
|  | l/s | 0.0049 | 0.0945 | 0.053 | 0.152 |
| Qnzimax | Mc/zi | 0.233 | 4.4224 | 5.951 | 10.606 |
|  | l/s | 0.0064 | 0.1228 | 0.069 | 0.198 |
| Qnzimin | Mc/zi | 0.116 | 2.112 | 2.975 | 5.302 |
|  | l/s | 0.0032 | 0.0614 | 0.034 | 0.098 |
| Qnor.max | Mc/h | 0.019 | 0.3684 | 0.473 | 0.860 |
|  | l/s | 0.0052 | 0.1023 | 0.131 | 0.239 |
| Vol.med | Mc | 65.335 | 1241.73 | 1670.605 | 2977.67 |

Evacuare ape uzate menajere

Conform SR 1846-1:2006 Qu= 100% Qs, doar pentru menajer

|  |  | Evacuare ape uzate menajere |
| --- | --- | --- |
| Quzimed | Mc/zi | 0.179 |
|  | l/s | 0.0049 |
| Quzimax | Mc/zi | 0.233 |
|  | l/s | 0.0064 |
| Quzimin | Mc/zi | 0.116 |
|  | l/s | 0.0032 |
| Quor.max | Mc/h | 0.019 |
|  | l/s | 0.0052 |
| Vol.u.med | Mc | 65.335 |

Evacuare ape pluviale

Q pl = 0,8 x (0.25 x 0,95 +0.26x 0,50 +0.9 x 0,05) x 120 = 39.6 l/s

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- In perioada lucrarilor

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

- In perioada de functionare

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului, neexistand posibilitatea unor infiltratii in panza freatica, datorita caracteristicilor constructive (platforma betonata).

Impactul activitatii desfasurate in cadrul proiectului asupra apelor de suprafata si a panzei freatice din zona in conditiile respectarii instructiunilor de lucru este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Activitatea desfasurata in cadrul proiectuluu analizat nu va avea efecte asupra apelor de suprafata si nu va determina o poluare a apelor subterane.

Pe durata funcţionării halelor de creltere găini și a halei de sortare-ambalare există pericolul infestării apelor subterane cu poluanţi organici sau produse petroliere, în condiţiile producerii următoarelor evenimente:

➢    fisurarea accidentală a sistemului de canalizare sau rezervoarelor vidanjabile;

➢   depozitarea deşeurilor direct pe sol;

➢ scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele care tranzitează amplasamentul.

Impactul prognozat

Impactul global in perioada de constructie este caracterizat ca fiind minor, pe termen scurt si cu efect local.

Impactul prognozat asupra apelor de suprafaţă şi subterane privind poluarea cu nitraţi

Dejecțiile vor fi îndepărtate permanent de pe amplasament în baza contractului de preluare îngrășământ/gunoi încheiat cu o societate de profil sau vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole aparținând cumpărătorului. Operațiile de transport, depozitare și aplicare a dejecțiilor pe terenurile agricole se vor face cu respectarea tuturor prevederilor impuse prin   ORDIN  Nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021

privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

Masuri de protectie a apelor de suprafata si subterane

Metode de minimizare a emisiilor de poluanti in apa subterană:

- Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de distributie a apei.

- Eliminarea neetanseitatilor instalatiilor.

- Imbunatatirea managementului dejectiilor pentru reducerea pierderilor de lichid

sau substanta solida pe caile de acces.

- Evacuarea dejectiilor sau manipularea in afara spatiului de stocare sunt interzise în

perioade cu precipitatii.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Apele uzate rezultate de la spalarea si igienizarea halelor vor fi preluate de cate o rigola betonata (0.2 x 0.2 m si lungime 80.0 m fiecare) acoperita cu gratar metalic si conduse in cele doua bazine betonate cu capacitatea de 1.0 mc. Din aceste bazine, apa va fi evacuata gravitational in cele doua fose vidanjabile.

Apele pluviale colectate de pe acoperisul halei, printr-un sistem de jgheaburi si burlane, vor fi  evacuate liber la suprafata terenului.

b) Protecţia aerului

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala.

Clima este influentata de masele de aer continental din est, principalii factori climatologici prezentand urmatoarele caracteristici:

-	amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25°C, temperatura medie a lunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C (cu temperaturi zilnice minime de –15°C);

-	procesul de incalzire incepe, de obicei, in luna martie (cand temperatura medie lunara a aerului creste brusc fata de luna februarie) si continua pana in lunile iulie-august, cand se ating valorile maxime atat lunare cat si zilnice. Incepand cu luna septembrie, valorile temperaturii apei scad odata cu scaderea temperaturii aerului, iar in luna noiembrie, cand apar primele temperaturi negative, intensitatea racirii apei creste si mai mult, tinzand catre 0°C;

-	precipitatiile atmosferice medii anuale sunt de 500-600 mm/an, cantitatile maxime scazand in lunile mai-iunie;

-	vanturile dominate sunt reprezentate de Crivat din directia N-NE si Austrul din directia V care au o influenta determinanta asupra temperaturilor mai ales primavara si toamna.

Climatic perimetrul luat în studiu se caracterizeaza prin urmatorii parametri:

•	precipitatii medii anuale P = 543,40 mm;

  - precipitatii media perioadei (aprilie-septembrie) P = 54,20 mm

•	temperatura medie anuala T = 10,800 C;

•	 temperatura media perioadei (aprilie-semptembrie) T = 18,70 0C.

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Sursele de poluanti pentru aer sunt:

- In perioada lucrarilor

- Transportul materialelor de constructii si a echipamentelor ce urmeaza a se instala,

transportul deseurilor se va face pe cat posibil pe trasee stabilite in afara zonelor de

locuinte. Se va urmari ca autovehiculele sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea

tehnica prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si a parametrilor. Din aceasta

activitate rezulta urmatoarele noxe: CO, NOx, SOx, pulberi.

- Se vor alege trasee optime pentru vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine, transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate.

- In perioada de functionare

-  Activitatea de transport materii prime si produse finite (oua nesortate si oua sortate

si ambalate) se va face pe cat posibil pe trasee stabilite. Se va urmari ca autovehiculele sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice si a parametrilor. Din aceasta activitatea rezulta urmatoarele noxe: CO, NOx, SOx, pulberi.

- Emisiile de amoniac rezultate din managementul dejecțiilor, începând de la producere în hale, continuând cu uscarea cu aer, încărcarea și transportul, depozitarea în depozitul de dejecții, preluarea și împrăștierea pe sol.

Emisiile de amoniac sunt difuze și se emit pe toată suprafața fermei, pe perioada unui an calendaristic. Sunt mici variații în emisiile momentane cauzate de diverse activități, cum ar fi preluarea dejecțiilor din hală și transportul acestora în depozitul de dejecții.

Aceste emisii rezultă pe toată suprafața fermei și sunt dispersate în atmosferă în funcție de condițiile meteo: direcție și viteză vânt, temperatură atmosferică, gradient vertical de temperatură, clasa de stabilitate Pasquill, etc

La nivelul unui an calendaristic se poate considera că emisiile de amoniac sunt omogene și constante pe întreg anul, pe întreaga suprafață a fermei.

Surse de  mirosuri

Disconfortul olfactiv se defineste ca efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv, conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare.

(conform  Legii nr. 123/10 iulie 2020)

Prin natura activitatii cat si prin dotarile cu care va fi prevazut obiectivul, acesta se incadreaza in categoria acelora ce genereaza mirosuri neplacute prin emisii atmosferice.

In cadrul fermei nu se utilizeaza substante urat mirositoare, sursele generatoare de mirosuri neplacute vor fi:

- mirosul generat din procesul de crestere pasari se datoreaza emisiilor de amoniac si hidrogen sulfurat, emisii ce sunt preluate prin sistemul de ventilatie din dotarea halelor de crestere. Când sistemele de ventilatie din dotare functioneaza la capacitate maxima se asigura dilutia poluantilor specifici cu incadrarea concentratiilor emisiilor in limitele admise;

- evacuarea apelor uzate tehnologice din cadrul fermei se va realiza prin retele de canalizare cu dirijare in bazin etanș vidanjabil, cu durata limitata de stationare si eliminate prin vidanjare. Sistemul de colectare si de eliminare a acestor ape uzate de pe

incinta va conduce la emisii de mirosuri neplacute pe o perioada limitata cu concentratia acestora spre limita inferioara, aceasta fiind favorizata si de amplasamentul fermei intr-o zona deschisa.

Prin respectarea programului de igienizare a halelor, a bazinelor, a caminelor de canalizare, evacuarea ritmica a deseurilor, se conduce la diminuarea mirosurilor neplacute.

Impactul in perioada de operare

Pe perioada existenţei fermei vor exista emisii de:

➢  gaze nocive rezultate prin descompunerea materiilor fecale (NH3, N2O);

➢  miros;

➢  gaze de ardere provenite de la motoarele vehiculelor;

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile (valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor depăşi valorile impuse prin STAS 10812-76), datorită sistemului de exhaustare aferent halei, care asigură debitul optim ce facilitează dispersia poluanţilor.

Sistemul de colectare și evacuare permanentă a dejecțiilor din halele de creștere va asigura diminuarea considerabilă, cu până la 70%, a emisiilor gazoase de amoniac, față de sistemele tradiționale de creștere păsări.

Impactul generat de mirosuri

# Emisiile principale rezultate din fermă vor fi cele de amoniac din managementul dejecțiilor, începând de la producere în hale, continuând cu uscarea cu aer, încărcarea și transportul, depozitarea în depozitul de dejecții, preluarea și împrăștierea pe sol.

În timpul ciclurilor de producție, emisiile de miros sunt reduse și sunt generate de aerul din hală evacuat prin sistemele de ventilație. Aerul evacuat poate conține gaze mirositoare rezultate din procesele metabolice de creștere a păsărilor. Având în vedere distanta relativ mare (>1000 m) dintre sursele de miros și potențialii receptori (zone locuite), se estimează că mirosul nu cauzează un impact semnificativ.

Emisiile de mirosuri sunt specifice activității de creștere a păsărilor și sunt date de procesele metabolice și de fermentație, prin emisiile de amoniac, metan și hidrogen sulfurat. Mirosul este perceput și la concentrații foarte mici ale acestor gaze în aer. Impactul asupra zonelor vecine depinde de mai mulți factori, cum ar fi:

- Distanta fată de receptori;

- Direcția și viteza vântului dominant;

- Condițiile meteo;

- Tehnologii și măsuri de reducere a mirosurilor aplicate.

Distanța față de receptori în cazul analizat este mai mare de 1000 m conform planurilor anexate. Condițiile meteo nu pot fi controlate, însă se pot adopta o serie de măsuri menite să reducă emisiile de mirosuri. S-au adoptat cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea mirosurilor, astfel:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii păsărilor;

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi;

- Gestiunea corectă a dejecțiilor;

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare;

- titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament vor fi  realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Dejecțiile se colectează pe platforma de dejecții acoperită. După maturare (cel puțin 4 luni), dejecțiile sunt livrate către terți în vederea împrăștierii pe sol, cu respectarea codului de bune practici în fermă și a codului de management a dejecțiilor animaliere.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

- In perioada lucrarilor

- transportul materialelor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

- depozitarea deseurilor se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul acestora se va face cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea împrastierii;

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului;

- se vor amenaja suprafetele destinate spatiilor verzi;

- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii atmosferice;

- sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon.

- In etapa de operare

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile (valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor depăşi valorile impuse prin STAS 10812-76), datorită sistemului de exhaustare aferent halei, care asigură debitul optim ce facilitează dispersia poluanţilor.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sunetul se defineste prin vibratiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv. Zgomotul este sunetul puternic, necoordonat. Unitatea de masura a intensitatii sunetelor este decibelul (dB). Este o unitate de masura relativa, avand ca baza logaritmul raportului dintre intensitatea zgomotului dat si intensitatea de referinta, stabilita conventional ca fiind presiunea vibratiilor sonore de 0,0002 dyne/cmp si care a fost considerata ca limita de jos a sunetelor audibile de catre om. Tinand seama de scara logaritmica, inseamna ca sunetele cu intensitatea de 10, 20, 30 dB reprezinta depasirea de 10, 100, 1000 ori a pragului inferior al intensitatii.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale: frecventa si intensitatea.

Frecventa reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in Hertzi. Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Intensitatea corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen de vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, defineste poluarea sonora

Nocivitatea unui zgomot este determinata de frecventa si durata sa. Este greu de decis daca un zgomot este suportabil sau nu, acest lucru depinzand pana la urma de fiecare individ in parte. De asemenea se stie ca este mai usor de suportat un zgomot scurt decat unul continuu sau repetat la intevale mici, ca si faptul ca un zgomot de intensitate ridicata este mai neplacut decat un zgomot de joasa frecventa.

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot şi de vibraţii

- In perioada lucrarilor

In faza de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de construire, cat si de traficul auto din zona de lucru.

In activitatea utilajelor de construire, zgomotul grupeaza un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, corespunzator acestora, precum si vehiculelor de transport. In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului va avea aspecte diferite. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 10 ore (8-18), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A).

- In perioada  de functionare

Principalele surse de poluare sonoră datorate funcţionării obiectivului sunt:

-  activitatea de creştere a păsărilor;

-  sistemul de ventilaţie din incinta halelor;

- operaţii de manipulare a dejecţiilor (găinaț de pasăre), resturi aşternut (igenizare hale), etc;

- mijloacele de transport din incintă.

Sursa principală de zgomot este reprezentată de zgomotul generat de ventilatoare care asigură aerarea halelor, ventilatoare a căror funcţionare este continuă/intermitentă pe durata unui an, în funcţie de temperatura exterioară și de condiţiile de microclimat care trebuie menţinute în interiorul halelor, precum și de la motoarele utilajelor din cadrul fermei.

Impactul prognozat

Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului vor avea un efect local şi nu vor afecta semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei şi tehnologiilor de exploatare folosite, precum şi a distanţei mari faţă de receptorii protejati.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise.

Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ mediu, activitatea desfăşurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor şi vibraţiilor.

Întreaga unitate productivă se va  desfașura în spațiu închis. Totodată utilajele folosite nu creează zgomote peste limita admisă.

- Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediul HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediul produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- În timpul lucrărilor și funționarea proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele Standard 10009/2017- Acustică Urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot și OM nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Masuri de reducere a impactului

Pentru reducerea impactului mirosului si zgomotului asupra populației, operatorul va

respecta următoarele condiții:

- toate activitățile vor fi planificate si desfășurate astfel incat impactul zgomotelor și mirosurilor sa fie redus;

- se interzic in timpul nopții manevrele de aprovizionare/livrare, etc.;

- toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare; se vor utiliza ventilatoare care genereaza nivel scazut de zgomot;

- se va mentine curatenia in ferma, pe drumurile de acces;

- drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator;

- gunoiul zootehnic va fi transportat numai cu mijloace de transport acoperite;

- se interzice desfășurarea de alte activitati decât cele specifice obiectivului;

- în jurul obiectivului este recomandat a se crea o perdea verde, din arbusti si arbori; perdeaua de vegetație va fi dublată înspre zona locuită.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

In cadrul activităţii analizate, nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protecţia solului şi a subsolului

Solurile

Solurile in zona comunei Bucsani sunt formate recent în centrul Câmpiei Române, având areale zonale pe câmpul vestic şi în lunca centrală şi estică. Aceste areale pedogeografice sunt dispuse în fâşii longitudinale, conform arealelor fitogeografice sub care s-au format (păduri, zăvoaie, silvo-stepă).

Interactiunea factorilor pedoclimatici, a condus la formarea si evolutia unei game variate de tipuri de sol.

Factorii pedogenetici care au concurat si concureaza la formarea si evolutia invelisului de sol, au fost si sunt: relieful- factor major de variabilitate pedologica, roca de solificare, clima, apa freatica, covorul vegetal precum si factorul antropic, prin influentele modificatoare asupra celor anterior citati.

Astefel, pe teritoriul analizat  au fost identificate si analizate tipuri de sol apartinand clasei ,,Luvisoluri”.

Conform Documentatiei pedologice intocmita de OSPA Bucuresti – pentru scoaterea din circuit agricol, beneficiar SC FERMA DE OUA ISLAZ SRL, au fost delimitate doua tipuri de sol si anume: Preluvosol roscat, baticalcaric, lut argilos/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite loessoide fine, arabil tasat si Preluvosol roscat molic, baticalcaric, lut argilos, dezvoltat pe depozite loessoide mijlociu-fine, arabil tasat, erodat slab prin apa.

Unitatea teritoriala de sol (U.S.)nr. 1

Denumire: Preluvosol roscat, baticalcaric, lut argilos/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite loessoide fine, arabil tasat

Formula: EL rs- K5-5/6-Tea/NB-ANt

Suprafata: ha,%

Judetul: Giurgiu, Localitatea: Bucsani

Raspandire: Campie

Conditii naturale in care apare: suprafata cvasiorizontala (cu inclinare predominant intre 1-2%), cu denivelari intre 10-20 cm; adancimea apei freatice 7,01-8,00 m.

Caracteristicile solului

Morfologice si fizice:

Orizontul Ap (0-20 cm) textura lut argilos, brun umed (10 YR 4/3), structura glomerulara mica slab definita datorita lucrarilor agricole, fin poros, moderat tasat, segmente radiculare, trecere neta;

Orizontul Ao (20-37 cm) textura lut argilos, brun umed (10 YR 4/3), structura glomerulara medie bine dezvoltata, fin poros, tasat, frecvente segmente radiculare semidescompuse, rare cervotocine si coprolite, trecere treptata;

Orizontul AB (37-58 cm) textura argila lutoasa, brun oliv umed (10 YR 5/3) structura poliedrica angulara bine dezvoltata, fin poros, tasat, trecere treptata;

Orizontul Bt (58-124 cm) textura argila lutoasa, brun deschis (7,5 YR 6/3), structura prismatica bine formata, fin poros, tasat, trecere treptata;

Orizontul Cn (124- 152 cm) textura argila lutoasa, galben roscat umed (7,5 YR 6/8), masiv, fin poros, tasat.

In baza, la 152 cm adancime efervescenta slaba.

Chimice:

- reactia solului- slab acida: pH= 6,33;

- continut de humus- mic; 1,69%;

- asigurarea solului cu azot- mic: IN= 1,51;

- continut de fosfor mobil- mic:16,0 ppm;

- continut de potasiu mobil- mijlociu:160 ppm.

Unitatea teritoriala de sol (U.S.)nr. 2

Denumire: Preluvosol roscat molic, baticalcaric, lut argilos, dezvoltat pe depozite loessoide mijlociu-fine, arabil tasat, erodat slab prin apa

Formula: EL rs- mo K5-5/5-Tea/NB-Ant-EAS

Suprafata: 82,60 ha, 1,14%

Judetul: Giurgiu, Localitatea: Bucsani

Raspandire: Campie

Conditii naturale in care apare: versant uniform lung; panta 7,01- 8,00 %, adancimea apei freatice 7,01- 8,00 m.

Caracteristicile solului

Morfologice si fizice:

Orizontul Ap (0-20 cm) textura lut argilos, brun umed (10 YR 3/3), structura grauntoasa mica partial distrusa de lucrarile agricole, fin poros, moderat tasat, frecvente radacini, trecere neta;

Orizontul Am (20-30 cm) textura lut argilos, brun umed (10 YR 3/3), structura grauntoasa medie bine dezvoltata, fin poros, tasat, frecvente segmente radiculare, dese  cervotocine si coprolite, trecere treptata;

Orizontul AB (30-61 cm) textura lut argilos, brun galbui inchis umed (10 YR 4/4) structura glomerulara mare bine dezvoltata,  fin poros, tasat, trecere treptata;

Orizontul Bt (60-132 cm) textura lut argilos, brun (7,5 YR 5/2), structura poliedrica angulara bine dezvoltata, fin poros, tasat, trecere treptata;

Orizontul Cn (132- 152 cm) textura lut argilos, galben roscat  (7,5 YR 6/8), masiv, fin poros, tasat.

La 152 cm adancime, frecvente pseudomicelii de CaCO3,  efervescenta puternica.

Chimice:

- reactia solului- slab acida: pH= 5,91;

- continut de humus- mic: 2,34%;

- asigurarea solului cu azot- mijlocie: IN= 2,05;

- continut de fosfor mobil- mare:45,2 ppm;

- continut de potasiu mobil- mare:240 ppm.

Geologie

Din punct de vedere geologic - zona face parte din marea unitate a platformei Moessice, avand o stabilitate foarte buna.

Cuaternarul este perioada geologica ale carei formatiuni acopera intreaga suprafata a teritoriului Giurgiu. La inceputul cuaternarului (pleisrocen- inferior) in zona centrala a Campiei Romane, intre Olt si Arges, se instaleaza un regim fluvialo- lacustru care favorizeaza depunerea pietrisurilor de Candesti si a formatiunilor de Fratesti.

Orizontul de Fratesti este constituit in partea superioara din nisipuri fine, grosiere si micacee iar la baza din pietrisuri cu elemente de cuartite, micasisturi, gresii, calcare, silexuri si tufuri calcaroase.

Grosimea lor variaza de la 5- 25m in Campia Burnas, pana la 80 m in Nord, in Campia Gavanu Burdea. Cuaternarul este reprezentat in localitatea Bucsani (partea de vest) prin depozite care apartin Pleistocenului mediu si superior (qp22 si qp2).

Pleistocenul inferior (gp 21) este atribuit ,,Stratelor de Fratesti” (cu o grosime de 14-17 m) constituite din nisipuri si pietrisuri.

Depozitele Pleistocenului mediu sunt reprezentate printr-o succesiune de marne, argile si nisipuri, constituind asa numitul ,,complex marnos”.

Pleistocenul superior este reprezentat prin aluviunile si depozitele argiloase, constituite din argile prafofoase nisipoase, brun roscate cu concretiuni calcaroase; in aceste depozite s-au intalnit 1-3 nivele. Grosimea depozitelor ce apartin terasei inlate este de 5-12 m.

Din punct de vedere geomorfologic, zona comunei Bucsani este situata pe terasa superioara a fluviului Dunarea caracterizata prin cote absolute de 90,00-120,00 m si inaltimi fata de rau de ordinul a 3,00- 20,00 m. Terasa este relativ plana, neprezentand diferente de nivel importante.

Din punct de vedere geografic, zona face parte din campia Gavanu Burdea,subunitatea Campiei Romane. Comuna Bucsani fiind situata la limita de est a acestei campii.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 150C.

Zonarea seismica

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica – Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR=225 ani, este ag=0,30g si perioada de control ( colt) Tc= 1,6 secunde.

Conform Studiului Geotehnic intocmit de SC GEOTECH DRILL SRL Alexandria, beneficiar SC FERMA DE OUA ISLAZ SRL, pentru „ Construire ferma gaini de oua Islaz – scoatere din circuit agricol” in zona au fost executate 2 foraje geotehnice de 2 ½, care au interceptat urmatoarea succesiune litologica :

- 0,00 – 0,40 m sol vegetal brun cenusiu cu radacini de plante de natura prafos argilos;

- 0,40 – 1,20 m argila brun roscata plastic vartoasa;

- 1,20 – 4,50 m argila brun roscata plastic vartoasa cu concretiuni calcaroase.

Parametrii geotehnici ai terenului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului ar putea fi:

➢   depozitarea necontrolată a deşeurilor;

➢   gestionarea incorectă a transportului dejecţiilor;

➢   fisurarea sistemului de canalizare menajeră sau tehnologică;

➢   avarierea sistemului de exhaustare aferent halelor.

Cea mai mare sursă potențială de afectare a solului o reprezintă dejecțiile. Acestea, dacă nu sunt gestionate corect, pot conduce la degradarea solurilor prin exces de azot, fosfor și alte elemente.

Emisii fugitive la împrăștierea dejecțiilor pe sol

Pentru reducerea emisiilor de amoniac de la imprastierea dejectiilor de pasare, integrarea in sol este factorul important. Nu se admite imprastierea pe campuri inverzite, pentru care integrarea nu este posibila. Este obligatorie integrarea intr-un interval de maxim 24 ore, conform cerintelor BAT.

În cadrul fermei vor fi  aplicate următoarele mǎsuri pentru evitarea eventualelor emisii

poluante în sol:

- containere metalice pentru colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile, în vederea eliminării lor prin firme autorizate;

- spatii special amenajate pentru depozitarea materialelor dezinfectante;

- depozit amenajat pentru dejectii, cu conditii de ventilare naturala. Capacitatea de depozitare a dejectiilor trebuie sa acopere cel putin perioadele de interdictie a aplicarii, tinand seama si de riscurile datorate conditiilor meteorologice;

- evacuarea dejectiilor sau manipularea in afara spatiului de stocare sunt interzise în perioade cu precipitatii;

- incarcarile si descarcarile de materiale si deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri;

- toate bazinele trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului prin scurgeri.

Pentru a controla emisiile pe sol vor fi luate în considerare următoarele:

- platforma betonată pentru amplasare containere metalice pentru colectarea temporară a deșeurilor menajere și asimilabile, în vederea eliminării lor finale;

- spații special amenajate pentru depozitarea materialelor;

- activități aferente instalației se desfașoară în spații închise;

- deșeurile tehnologice vor fi colectate selectiv și depozitate în recipiente adecvate naturii lor, eliminarea/valorificarea se va face prin intermediul firmelor de autorizare cu respectarea legislației în vigoare. Deșeurile tehnologice vor fi depozitate temporar în recipiente amplasate pe platforma betonată și în spațiu marcat conform legislației în vigoare.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere și de spălare se va verifica periodic în vederea identificării din timp a oricăror fisuri sau colmatări ale conductelor/bazinelor.

- Deșeurile sunt colectate separat, pe categorii și sunt stocate în spatii adecvate, în recipiente corespunzătoare tipului de deșeu. Fiecare categorie de deșeu este preluată de operatori autorizați în vederea eliminării/valorificării;

- După maturare, dejecțiile sunt predate către terți, care preiau și responsabilitatea valorificării corecte a acestora.

Aplicarea pe terenuri agricole se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 4 luni. Este util ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea să fie întocmit studiul pedologic și agrochimic de către O.S.P.A., conform prevederile Ordinul nr. 344/2004, pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un timp relativ scurt, atât pentru evitarea a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin;

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor și a utilajelor de administrare (distribuție/ împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor;

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul;

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și limita locuințelor particulare (conform Ordinului 119/2014 cu modificarile ulterioare, Ordinul Nr. 994/2018).

Operatorii agricoli care vor prelua dejecțiile se angajează prin contract să preia dejecțiile pe care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole din dotare. Împrăștierea pe terenuri agricole se face cu controlul ANSVSA și în baza analizelor pedochimice ale solului.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica, fiind situat la cca. 1.53 km vest,  2.1 km sud,  0.6 km est si 0.8 km nord de sit-ul ROSCI0138 Padurea Bolintin.

Distanta  proiectului  fata de  cea mai apropiata arie protejata

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie a ecosistemelor terestre și acvatice.

Impactul prognozat

Apreciem că activitatea de realizare a proiectului  nu va afecta în mod semnificativ

biodiversitatea deoarece:

➢   în perimetrul descris anterior nu există specii de importanţă comunitară, atât terenul în discuţie cât și parcelele învecinate fiind antropizat integral;

➢  lucrările de realizare a investiţiei se vor desfăşura doar pe timpul zilei, deci speciile faunistice din zonă, vor putea migra în zonele învecinate.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul proiectului va avea in vedere urmatoarele:

- proiectul se va realiza numai in perimetrul aprobat;

- folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

- la finalizarea lucrarilor de construire, se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Terenul pe care se va construi hala pentru crestere gaini ouatoare este  amplasat  extravilan, curti constructii,  situat in comuna Bucsani, sat Podisor, tarla 105/1, CF 30648, judetul Giurgiu.

Conform planului de situatie anexat, distanta de la  ferma gaini de oua pana la terenurile intravilane invecinate este mai mare de 1000.0 m

Amplasarea proiectului fata de cele mai apropiate locuinte

Receptori relevanți

Zona de protecție sanitară a fermei este definită de Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației,

Art. 11. (1) Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației. Pentru fermele de

păsări cu peste 10000 capete, distanța minimă de protecție sanitară este de 1000 m.

Conform Art. 20 (modificat prin Ordin 994/2018), (1) Distanțele prevăzute la art. 11 alin.(1) pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătății publice elaborate de persoane fizice și juridice specializate, certificate conform metodologiei de efectuare a studiilor de impact asupra sănătății, aprobată de către ministrul sănătății.

In situatia analizata zona de protecție sanitară a fermei nu se suprapune peste  intravilanul satului Podisor, comuna Bucsani.

In timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii. -Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia astfel ìncât să nu aducăprejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

Se estimează că zona cu caracter rezidenţial nu este afectată datorită distanţei dintre obiectivul analizat şi zona rezidenţială (mai mult de 1 km  faţă de terenurile intravilane invecinate).

De asemenea, datorită măsurilor luate de titularul de activitate, nu se întrevede posibilitatea apariţiei unor accidente cu impact major asupra populaţiei şi a mediului înconjurator.

Este necesară informarea de urgenţă a populaţiei din zonă în cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

Analiza datelor climatice corelate cu emisiile generate din activitatea fermei conduce la concluzia că probabilitatea ca mirosurile neplăcute să afecteze zona rezidenţială este foarte scăzută.

Tehnologia de creştere în sistem închis, practicată în cadrul fermei exclude posibilitatea dezvoltării unor efective de rozătoare care să se constituie în vectori de propagare a unor agenţi periculoşi pentru om.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările și completările ulterioare sau în Repertoriul arheologic național prevăzut de O.U.G. nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare.

In cazul în care in timpul executării lucrărilor proiectate se vor descoperi cu totul întâmplător valori culturale sau istorice, titularul proiectului/ antreprenorul lucrărilor, are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 422/2001 Republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

Se apreciază că nu există motive ca să apară segmente ale publicului nemulţumit de existenţa proiectului. Până la data elaborarii prezentei lucrări nu au fost primite reclamaţii de la public cu privire la existenţa proiectului analizat.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor, si conform Deciziei Comisiei UE nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

- In faza de executie (deseuri rezultate in perioada de constructie)

- Deseuri municipale amestecate, rezultate din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica - solida);

- Materiale plastice (cod 17 02 03, stare fizica – solida)

- Beton (cod 17 01 01, stare fizica - solida);

- Amestecuri metalice (cod 17 04 07, stare fizica – solida);

- Lemn (cod 17 02 01, stare fizica – solida);

- Pamant excavat (cod 17 09 04, stare fizica – solida).

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,01 t/luna | Eurocontainer |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice | solida | Modernizare hale | 0,01 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 3. | 17 01 01 | Beton | solida | Modernizare hale | 0,10 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 4. | 17 04 07 | Amestecuri metalice | solida | Modernizare hale | 0,10 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 5. | 17 02 01 | Lemn | solida | Construire statie de igienizare si dezinfectie | 0,05 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 6. | 17 09 04 | Pamant excavat | lichida | Construire statie de igienizare si dezinfectie | 2 mc/luna | Spatiu special amenajat |

- In faza de functionare a fermei de crestere gaini

| Nr. crt. | Cod deşeu conf.HG 856/2002 | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Cantitate [t/an] | GESTIUNEA DESEURILOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1 | 02 01 06 | Dejecţii animaliere | 900 | Depozitare | Prin fertilizarea pe terenurile agricole | Administrarea ca fertilizant pe terenurile agricole ale persoanelor fizice/juridice, cu respectarea codului de bune practici agricole |
| 2 | 02 01 02 | Deşeuri animaliere (mortalităţi) | 0,2 | Containere speciale | - | Unități autorizate în valorificare/eliminare |
| 3 | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 0,3 | Se colectează în container special | - | Unități autorizate în valorificare/eliminare |
| 4 | 15 01 02 | Deşeuri de ambalaje materiale plastice | 0.2 | Depozitate temporar in saci, in magazia filtrului sanitar | - | Unități autorizate în valorificare/eliminare |
| 5 | 15 01 01 | Deşeuri de ambalaje hartie/carton | 0,1 | Depozitate temporar in saci, in magazia filtrului sanitar | - | Unități autorizate în valorificare/eliminare |
| 6 | 02 01 10 16 01 17 | Deseuri metalice | 0.1 | Depozitate temporar pe platforma betonata | - | Unități autorizate în valorificare/eliminare |
| 7. | 18 02 02* | Deşeuri din activitatea sanitara veterinara | 0.001 | Se colectează în cutii inscripționate | - | Unități autorizate în valorificare/ eliminare |

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

- Colectare separata la sursa – prin aplicarea acestui principiu, se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt  livrate spre valorificare.

- Furnizarea informatiilor catre consumatorii finali in format electronic – eliminarea cataloagelor, brosurilor, pliantelor pe format hartie, transmiterea informatiilor catre client in format electronic.

- Comunicare, constientizare, instruire – implicare in proiecte de promovare a politicii ECO asumate de companie; elaborarea unor proceduri interne cu privire la colectarea separata.

Planul de gestionare a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin transportare la depozitul de deseuri.

Gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice, apoi va fi preluat de catre firma de salubritate cu care beneficiarul are contract.

Dejectiile animaliere sunt de tip uscat si vor fi utilizate pe terenuri agricole în conformitate cu  prevederile Codului Bunelor practici Agricole.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Prin profilul de activitate, obiectivul va utiliza substanțe chimice - substanțe dezinfectante, substanțe tensioactive, omologate, achiziționate in vederea igienizării si pregătirii halei pentru populare, de Ia furnizori autorizați. Gestionarea acestor produse in incinta fermei se va realiza de către personalul instruit cu respectarea reglementarilor in vigoare privind depozitarea si manipularea acestora.

Riscul ca acești dezinfectanți să ajungă în apele uzate sau să contamineze solul, apele de suprafață sau subterane este extrem de scăzut. Vidul sanitar începe cu evacuarea dejecțiilor și spălarea cu apă curată (sub presiune) a halei. În această etapă se formează apă uzată, care conține doar resturi solide de dejecții. Dezinfectanții se aplică prin pulverizare, după spălarea halei și nu au cum să fie antrenați în apele uzate. După fiecare aplicare, hala se lasă deschisă pentru aerisire, etapă în care apa din soluția de dezinfecție se evaporă și substanța activă rămâne pe pereții halei. Aceste substanțe se elimină natural în timp, fără a cauza probleme de mediu.

- Materialele auxiliare vor fi achiziţionate de la diverşi furnizori, in recipiente sau ambalaje specifice, vor fi depozitate in magazia special amenajata, sub gestiune si utilizate in funcţie de necesitaţi, cu respectarea condiţiilor de manipulare, după caz;

- dezinfectanti: materiale cu destinatie pentru uz veterinar care pot contine chimicale potential toxice si periculoase;  acesteavor fi utilizate in conformitate cu instructiunile inscrise in fisele de securitate corespunzatoare;

- medicamente si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescripției medicului.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din statii de distributie carburanti aflate in afara santierului.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Terenul pe care este amplasat proiectul propus (construire ferma gaini de oua islaz- scoatere din circuitul agricol) se afla in comuna Bucsani, sat Podisor, judetul Giurgiu, pe malul drept al Vaii Ilfovat, pe partea stanga a drumului judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni), la cca. 1,0 km fata de acesta.

Constructia va avea suprafata de 2495,50 mp.

Destinatie actuala: Teren extravilan, curti constructii

Destinatie propusa: A- zona activitatilor agrozootehnice

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Pe termen scurt, adică pe timpul desfăşurării lucrărilor propuse, impactul asupra solului, apelor de suprafaţă, subsolului, stării de sănătate şi confortului populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi negativ dar reversibil.

Pe termen mediu şi lung, adică după finalizarea lucrărilor, se poate aprecia că impactul asupra factorilor de mediu: apă, aer, sol, se menţine potenţial negativ dar sustenabil.

Extinderea impactului

Singura posibilitate de extindere a impactului s-ar putea datora unei avarii de mari proporţii la sistemul de canalizare, astfel încât conţinutul acestuia să afecteze apa freatică de mică adâncime.

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Starea de sănătate a populaţiei este parte integrantă a conceptului de dezvoltare durabilă. Sănătatea populaţiei poate fi menţinută prin reducerea nivelului de poluare, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. Acţiunea mediului poluat asupra organismului uman este foarte variată și complexă și poate merge de la apariţia unui simplu disconfort până la perturbări importante ale stării de sănătate.

Dat fiind specificul activitatilor, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite. Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Realizarea proiectului presupune lucrări de mică amploare, realizarea unei  cladiri (hala 1 si hala 2) pentru crestere gaini ouatoare. Astfel, cel mai important impact potențial este reprezentat de perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul fermei de crestere gaini de oua nu vor avea impact negativ major asupra conditiilor de viata a locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Impactul cumulativ

Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Prin  impactul  cumulativ  se  au  in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Construirea fermei de gaini de oua se va realiza pe un teren care se afla in vecinatatea  unei ferme de crestere taurasi, respectiv la distanta de  250.0 m. Astfel, se presupune ca va exista un impact cumulativ negativ, prin functionarea utilajelor si echipamentelor din interiorul halelor, ce poate avea ca efecte poluarea atmosferica (emisii de mirosuri  specifice activitatii de crestere a pasarilor si a taurasilor) si poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii instalatiei de ventilatie din hale).

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impact relativ redus şi local in perioada execuţiei proiectului.

Magnitudinea impactului este redusă, fiind în strânsă corelaţie cu complexitatea şi mărimea proiectului.

Nu va exista un impact semnificativ asupra componentelor mediului înconjurător în condiţii normale de funcţionare.

Probabilitatea impactului

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, din cauza expunerii mai indelungate.

Asupra locuitorilor din zona nu va exista impact negativ, deoarece activitatile se vor desfasura intr-o zona nelocuita.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impact relativ redus şi local in perioada execuţiei proiectului.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Principalele obiective ale activitatii de monitorizare sunt reprezentate de urmarirea executiei lucrarilor cat si a operarii proiectului atat pentru a evalua sursele de poluare si pentru a determina impactul asupra factorilor de mediu, cat si pentru a stabili masurile pentru remedierea si diminuarea/eliminarea impactului.

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta in conformitate cu Legea protectiei mediului (OG nr. 195/2005).

Masuratorilor pentru monitorizare vor fi realizate de laboratoare acreditate utilizand metode standardizate.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masuri de protectie a apelor de suprafata si subterane

In faza de construire, riscul de impurificare a apelor de suprafata si subterane va fi redus datorita masurilor adoptate in proiect de catre antreprenor, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, si de catre beneficiar in perioada de functionare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In faza de functionare a fermei de gaini ouatoare, pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, deseurile menajere si dejectiile animaliere se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului.

In faza de construire

- Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf.

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire a  deșeurilor din construcții și a materialelor prăfoase în vrac (nisip, balast etc.).

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

- Niciun vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire.

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Căile de circulație pentru utilaje vor fi aleile din interiorul fermei. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

- La ieșirea din ferma rotile autovehiculele se vor curata eficient.

- Toate camioanele ce intra sau ies din ferma vor avea obligatoriu încărcăturile prăfoase în vrac transportate in containere închise sau in bene acoperite cu prelate.

In faza de functionare

Emisiile de amoniac sunt difuze și se emit pe toată suprafața fermei, pe perioada unui an calendaristic. Sunt mici variații în emisiile momentane cauzate de diverse activități, cum ar fi preluarea dejecțiilor din hală și transportul acestora în depozitul de dejecții. La nivelul unui an calendaristic, se poate considera că emisiile de amoniac sunt omogene și constante pe întreg anul, pe întreaga suprafață a fermei.

Se pot adopta o serie de măsuri menite să reducă emisiile de mirosuri. Se vor  adopta cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea mirosurilor, astfel:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii păsărilor;

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi;

- Gestiunea corectă a dejecțiilor;

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare;

- titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament se vor realiza în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Măsurile prevăzute pentru protecția calității solului sunt:

- Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere și de spălare va fi verificat periodic în vederea identificării din timp a oricăror fisuri sau colmatări ale conductelor/ bazinelor.

- Deșeurile vor fi  colectate separat, pe categorii și vor fi stocate în spatii adecvate, în recipiente corespunzătoare tipului de deșeu. Fiecare categorie de deșeu va fi preluată de operatori autorizați în vederea eliminării /valorificării;

- După maturare, dejecțiile vor fi  predate către terți, care preiau și responsabilitatea valorificării corecte a acestora.

Operatorii agricoli care vor prelua dejecțiile se angajează prin contract să preia dejecțiile pe care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole din dotare. Împrăștierea pe terenuri agricole se face cu controlul ANSVSA și în baza analizelor pedochimice ale solului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele.

Proiectul pentru care se solicită acord de mediu nu intră sub incidenţa nici unei directive europene din tratatul de aderare, respectiv din directivele menţionate mai sus.

Proiectul este cuprins în Strategia de dezvoltare a societății.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Prin proiect se propune construirea unei ferme de crestere a gainilor ouatoare in comuna Bucsani, sat Podisor, judetul Giurgiu.

Organizarea de şantier cade în sarcina constructorului. Lucrările, măsurile, echipamentele şi dotările de şantier vor fi cele specifice lucrărilor de construcţii inginereşti exterioare liniare.

-Toate lucrările sau intervenţiile care implicăşi participarea terţilor (deţinători de utilităţi, administratori, proprietari, vecini) vor fi planificate de Investitor şi Constructor în consens cu reprezentanţii/delegaţii autorizaţi de aceşti deţinători, iar efectuarea lucrărilor se va face numai cu asistenţă de specialitate sau în prezenţa acestora.

-Siguranţa depozitării materialelor, paza bunurilor şi măsurile asiguratorii rămân în grija constructorului.

Pentru amenajarea spatiilor necesare pentru magazie scule, pichet de incendiu, container sala de mese, se preconizeaza utilizarea modulelor tip container,racorduri utilitățo din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiind necesare urmatoarele lucrari:

- nivelare teren;

- asternerea unui strat de balast de 15 cm. grosime;

- incarcarea, descarcare si montare containere cu automacara de16 tf;

- transport containere cu autocamionul de la santier la sediul organizarii de santier;

- transport agregate.

Incinta in care se propune realizarea organizarii se va imprejmui provizoriu si va avea acces la obiectivul care se va realiza.

Imprejmuirea se va executa din panouri din tabla pe stalpi din teava;

Spaţiile ocupate de materiale şi construcţii trebuie să ocupe suprafaţa strict necesară, lăsând loc de manevră a utilajelor şi mijloacelor de transport, aprovizionarea cu materiale să se facă funcţie de punerea lor în operă .

In general organizarea şantierului, cu indicarea zonelor de depozitare a materialelor şi construcţiilor provizorii, trebuie să asigure un flux tehnologic raţional din punct de vedere tehnico - economic.

Localizarea organizării de şantier

Terenul  pe care se va amplasa proiectul propus (construire ferma gaini  de oua islaz- scoatere din circuitul agricol) se afla  in comuna Bucsani, sat Podisor, judetul Giurgiu, pe malul drept al Vaii Ilfovat, pe partea stanga a drumului judetean DJ412C (Bucsani-Ogrezeni), la cca. 1,0 km fata de acesta.

Terenul  in suprafata totala de 95000 mp este amplasat in extravilanul comunei Bucsani si are urmatoarele vecinatati:

- la nord: teren nr. cadastral 31452;

- la sud: strada Intrarea Gazului;

- la est: teren nr. cadastral  388;

- la vest: teren nr. cadastral  730.

Distanta de la  ferma gaini de oua pana la terenurile intravilane invecinate este mai mare de 1000.0 m

# -Depozitele, magaziile, şoproanele şi ţarcurile de şantier vor fi amenajate, de regulă, în variante constructive provizorii, din elemente de inventar, pe amplasamentul studiat.

# -Punctele fixe de organizare a şantierului vor fi instalate în locuri în care pot fi asigurate utilităţile de electricitate şi apă la vestiare şi unde sunt posibilităţi de acces auto nestânjenit.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Perioada de constructie

In perioada de executie a proiectului sursele posibile de poluare a apelor pot fi:

➢ Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si astfel, indirect, acestea ajung in cursurile de apa, dar si in stratul freatic.

➢ traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale si personal la punctele de lucru, utilajele

➢  depozitării necontrolate a deşeurilor.

In perioada executiei lucrarilor acestea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei), un impact local apreciabil asupra calitatii atmosferei.

Impactul asupra aerului se exercita ca urmare a circulatiei vehiculelor grele dar si in zona fronturilor de lucru.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier și de circulația autovehiculelor și utilajelor. Acestea pot genera:

➢  pulberi în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de acoperire a suprafețelor de teren cu balast;

➢  emisii atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata funcționării acesteia;

➢  pulberi fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la realizarea lucrărilor;

➢  zgomot și vibrații generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect s-au prevăzut lucrări specifice de protecție specifice fiecărui factor de mediu în parte pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizării de șantier:

➢  în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor;

➢  deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme specializate şi autorizate;

➢  vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora;

➢ pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier;

➢ se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot;

➢ lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor de lucru nu se vor executa în cadrul organizării de șantier ci la firmele autorizate partenere Constructorului;

➢ la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizarea de șantier vor fi readuse la starea naturală inițială.

➢  după terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina racordurile tip organizare de șantier aferente instalațiilor de aducțiune, canalizare și electrice, containerele mobile.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La încetarea activităţii se va proceda la:

➢  lichidarea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de intretinere;

➢  golirea rezervoarelor, conductelor, canalizarilor;

➢  eliminarea tuturor deseurilor, golirea şi curăţarea lagunei de depozitare dejectii;

➢  îndepartarea tuturor materialelor periculoase;

➢  demolarea constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului;

➢  realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru a se preveni poluarea accidentală a solului, subsolului şi a apelor, utilajele vor fi menţinute în stare optimă de funcţionare.

În cazul în care se produce poluarea accidentală, prin deversare de produs petrolier, intervenţia personalului cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor poluării, vaconsta în:

➢  sistarea imediată a încărcării rezervorului sau a autocisternei;

➢  colectarea şi recuperarea produsului deversat;

➢  decopertarea solului în zona contaminată cu colectarea solului infestat;

➢  anunţarea rapidă a conducerii;

➢ conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor, pompierii, APM,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor ;

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente mijloace sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control, conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatilor de construire, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona;

- plan de situatie;

- planuri de amplasament cu distanta fata de intravilanul invecinat;

- plan de situatie alimentare  cu apa si evacuare ape uzate.

intocmit,

APOMAR  CONSULTING