MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

„Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale Copăceni II, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu” propus a fi amplasat în comuna Adunații Copăceni, sat Varlaam, NC 40915, 40916, 36716, 36730, 36985, 36883, 37859, 37856, 36732, 36731, 37755, 36729, 36713, 36757, 36720, 37476, 37855, 38254, 38134, T 86, T89, judetul Giurgiu

Beneficiar: S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

ianuarie 2022

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 4 |
| a ) Rezumat al proiectului | 4 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| c) Valoarea investiţiei | 5 |
| d) Perioada de implementare propusă | 5 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 5 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 14 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 14 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 16 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 16 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 16 |
| b) Protecţia aerului | 24 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 26 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 28 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 28 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 33 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 35 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 35 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 37 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 38 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 38 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 42 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 43 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 43 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 44 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 45 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 47 |
| XII. Anexe - piese desenate | 49 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

„Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale Copăceni II, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu” propus a fi amplasat în comuna Adunații Copăceni, sat Varlaam, NC 40915, 40916, 36716, 36730, 36985, 36883, 37859, 37856, 36732, 36731, 37755, 36729, 36713, 36757, 36720, 37476, 37855, 38254, 38134, T 86, T89, judetul Giurgiu.

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in  anexa nr. 2, pct. 2. lit a);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia nefiind situat pe teritoriul ariilor naturale protejate;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

a) Denumirea titularului: S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L.

J52/90/2011, CUI RO 28059873

b) adresa poştală: sat Varlaam, comuna Adunatii Copaceni, Soseaua Victoriei, nr.14,  judetul Giurgiu, tel.: 073606706

c) reprezentant: Cruceru Ionut Razvan

S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L. are ca obiect de activitate, conform Certificatului de inregistrare, seria B, nr. 3959873, eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Giurgiu, “Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului” – cod CAEN 0812.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumat al proiectului

Titularul proiectului, S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L., doreste realizarea unui bazin piscicol prin exploatarea agregatelor minerale pe un teren arabil intravilan, cu suprafata totala de 60292.0 mp, din care suprafata exploatabila va fi de 55095.0 mp, iar diferenta de 5197.0 mp reprezinta pilierii fata de terenurile invecinate.

Terenul in suprafata de 60292.0 mp are o forma aproximativ dreptunghiulara, cu lungimea medie de 259.7 m, latimea medie de 230.6 m, este aproximativ plan, cu cote ale terenului ce variaza intre 58.74 mdMN si 60.29 mdMN.

Perimetrul exploatabil, in suprafata de 55095.0 mp, are o forma aproximativ dreptunghiulara, cu lungimea medie de 247.9 m, latimea medie de 220.6 m, cu cote ale terenului ce variaza intre 58.74 mdMN si 60.29 mdMN.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola, care va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Pilieri

La realizarea bazinului piscicol se vor respecta pilierii de siguranta in conformitate cu legislatia aferenta:

- pilier de 5.0 m fata de terenurile invecinate;

-pilier de minim 100 m fata de mal drept rau Arges, Canal Dunare- Bucuresti.

Situatia juridica a terenului

Bazinul piscicol se va amplasa pe un teren intravilan proprietate privata, avand categoria de folosinta arabil, imprumutat de S.C. GRADCO EXPERESS S.R.L pe o perioada de 10 ani in baza contractului de comodat cu incheiere de autentificare  nr. 4410/03.11.2021, incheiat cu Cruceru Ionut Razvan.

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut Certificatul de urbanism nr. 289/05.11.2021, eliberat de Primaria Adunatii Copaceni.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Necesitatea investiției derivă și din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv asupra zonei, având în vedere că zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

Scopul principal il constituie realizarea unui bazin piscicol prin exploatarea agregatelor minerale pe un teren arabil intravilan, cu suprafata totala de 60292.0 mp, din care suprafata exploatabila va fi de 55095.0 mp, iar diferenta de 5197.0 mp reprezinta pilierii fata de terenurile invecinate.

Utilitatea proiectului:

- Valorificarea terenului ca urmare a exploatarii agregatelor minerale;

- Utilizarea pietrisului si nisipului ca materii prime in constructii (drumuri, poduri, cladiri, pozarea conductelor subterane de transport apa, gaze natural, energie electrica, etc.)

Importanta si oportuntatea proiectului:

- Sursa de materii prime pentru infrastructura rutiera;

- Aparitia unor noi locuri de munca.

c) Valoarea investiţiei

250 mii lei.

d) Perioada de implementare propusă

Exploatarea agregatelor minerale se va executa pe o perioada de 5 ani.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexate la prezentul memoriu.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

În conformitate cu prevederile STAS 4273/1987 privind încadrarea construcţiilor hidrotehnice în clase de importanţă şi STAS 4068/1987 privind probabilităţile de calcul ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare, rezultă următoarele încadrări:

▪ clasa de importanţă V construcţii de importanţă redusă (construcţii hidrotehnice a căror avariere nu are urmări pentru alte obiective social economice);

▪ categoria: construcţii definitive.

Etapele realizarii amenajarii piscicole:

- exploatare zacamant deasupra acvifer freatic

- exploatare sub acviferul freatic

- geometrizare taluze bazin piscicol

- populare bazine cu pesti

- amenajare teren.

Exploatarea agregatelor minerale

Exploatarea perimetrului in vederea realizarii bazinului piscicol presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 10.94 m si pe o adancime maxima de 12.49 m, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic, pe o suprafata exploatabila de 55095.0 mp.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola ce va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Amenajarea piscicola se va executa pe o perioada de circa 5 ani de la obtinerea actelor de reglementare finale.

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul propus pentru realizarea bazinului piscicol, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in pregatirea in vederea exploatarii prin decopertarea perimetrului si depunerea sterilului pe laturile perimetrului si bornarea zonei exploatabile.

Lucrari proiectate

Exploatarea perimetrului in vederea realizarii bazinului piscicol presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 10.94 m si pe o adancime maxima de 12.49 m, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic, pe o suprafata exploatabila de 55095.0 mp.

Rezervele totale din perimetrul care se va exploata sunt de 622805.0 mc., din care 567783.0 mc material util (in interiorul pilierilor de siguranta) si 55022.0 mc strat steril (1.0 m).

Elemente constructive ale viitoarei exploatari de agregate minerale

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- sectiune de excavare dublu trapezoidala

- taluze 1:1

- adancime minima de excavare: 10.94 m

- adancimea maxima de excavare: 12.49 m

- adancimea de excavare sub nivelul hidrostatic: 3.5 m

- cota exploatare superioara: 58.74 mdMN-60.29 mdMN

- cota exploatare inferioara: 47.80 mdMN

- nivel hidrostatic: 51.30 mdMN

- Suprafata totala = 60292.0 mp

- Suprafata exploatabila bazin piscicol = 55095.0 mp

- Suprafata pilieri totali = 5197.0 mp

- Suprafata luciu apa finala = 47300.0 mp

- Volum total exploatabil = 622805.0 mc, din care:

> Volum util exploatabil = 567783.0 mc, din care 165485.0 mc sub Nhs

> Volum strat steril(1.0 m) = 55022.0 mc.

Sterilul in grosime totala de  1.0 m, rezultat in urma exploatarii, va fi depus in zona pilierului de siguranta pentru a fi folosit la reamenajarea zonei dupa excavatii si la intetinerea drumurilor de exploatare.

Metoda de exploatare

Avand in vedere caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant (depozite heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase), dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata. Latimea de excavare este de 220.6 m.

Tehnologia de exploatare

Decopertarea se realizeaza cu buldozerul, stratul vegetal va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri) si folosit la amenajarea zonei verde a amenajarii piscicole si la realizarea digului de contur.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut,  interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral. Exploatarea perimetrului se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10,0 m, paralele cu latura perimetrului dinspre Est spre Vest si cu taluzarea permanenta a malului cu respectarea adancimii de excavare;

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta;

- materialul excavat va fi incarcat in autobasculante si transportat in statia de sortare sau vandut direct beneficiarilor.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie.

Excavatiile se vor realiza pana la cota 47.80 mdMN, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic (cota 51.30 mdMN), cu panta taluzelor de 1:1.

Transport tehnologic

Materialul excavat va fi livrat in statia de sortare a societatii S.C. RICO STAR S.R.L..

Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise, pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente.

Dotarea tehnica

Beneficiarul are in dotare urmatoarele utilaje de baza:

- doua excavatoare hidraulice echipate cu draglina cu cupa de 1,25 mc, care va excava materialul atat deasupra nivelului hidrostatic cat si sub acesta;

- un incarcator frontal tip WOLLA cu cupa de 3,2 mc, utilizat pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport;

- un buldozer S 1500 pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril;

- autobasculante cu capacitatea de 16t pentru transportul catre diversi beneficiari a balastului sau a agregatelor sortate.

Elemente privind amenajarea piscicola

Bazinul piscicol va fi definit de urmatoarele caracteristici:

- Suprafata bazin piscicol 			55095.0 mp;

- Adancime maxima bazin piscicol	12.49 m;

- Adancime apa bazin piscicol		3.5 m;

- Nivel apa					51.30 mdMN;

- Cota fund bazin				47.80 mdM;

- Volum apa bazin piscicol		165485.0 mc;

- Suprafata luciu de apa bazin picicol	47300.0 mp;

- Taluze bazin					1:1

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va face prin inierbare, protejand malul lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). Intre acesti factori, cu pondere in determinarea duratei terasamentului, actioneaza vantul, in special pe taluzul dinspre apa, unde provoaca valuri de amplitudine mai mare sau mai mica.

Pentru protejarea malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf.

Formula de populare

Avand in vedere faptul ca bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, cresterea pestelui se va face fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia naturala din lac. Bazinul piscicol se va popula cu peste din specia crapului si carasului de cultura, puietul necesar fiind procurat din ferme specializate. Cantitatea de puiet necesara este de 150-155 kg/ha si are greutatea de 30 g/buc. Pentru bazinul piscicol se vor procura 710.0 kg puiet.

Amenajarea piscicola este destinata  pescuitului sportiv.

Apa folosita din panza freatica corespunde calitativ pentru cresterea optima a pestelui de consum in cultura semi intensiva.

Pentru bazinul piscicol s-a prevazut exploatarea de tip semi-intensiv cu o productie de 1000 kg/ha in urmatoarele proportii: crap de doua veri 30%, crap de trei veri 30%, crap de patru veri 40%.

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinului, se vor dezvolta natural urmatoarele specii caracteristice:

| Organisme planctonice | Organisme bentonice(bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton |  |
| Microcistis | Daphnia | Dreissena |
| Aphamizomenon | Cyclops | Tubifex |
| Scenedesmus | Cypris | Limnaea |
| Pandorina | Keratella | Viviparus |
| Asterrionella |  | Planorbis |
|  |  | Chironomus |
|  |  | Dytiscus |

In privinta amenajarii piscicole, aceasta nu va influenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor cu grosimi mari de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua acvifere. Calitatea apelor freatice nu se va modifica, deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena, asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din bazinul piscicol se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Cresterea pestelui se va face in regim natural, prin furajare naturala cu vegetatie din bazine. Nu se vor folosi pesticide sau alte substante chimice. Recoltarea pestelui se va face prin pescuit sportiv.

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural, din infiltratii, respectiv acviferul freatic.

Vcerinta = 165485.0 mc

Primenirea bazinului piscicol se face 1.79 ori/an, ceea ce demonstreaza ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile satisface cerinta de apa necesara realizarii unei exploatari piscicole.

Constructii si anexe:

Pentru exploatarea bazinului piscicol nu au fost prevazute constructii anexe.

Personalul si programul de lucru

Programul de lucru pentru exploatarea agregatelor minerale va fi de 11 luni/an, 20 zile/luna, 8 ore/zi, iar pentru activitatea de paza din cadrul bazinului piscicol programul va fi de 12 ore/zi.

Personalul care va desfasura activitatea de exploatare va fi format din 5 angajati, iar paza va fi asigurata de 2 angajati.

Personalul de deservire al bazinului piscicol se va pregati din timp de catre titularul de investitie, iar personalul necesar se va stabili in functie de gradul de pregatire, dotarea tehnica si productivitatea reala a exploatarii piscicole.

Utilitati

In etapa de exploatare a  agregatelor minerale

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, paza si intretinere se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa menajera

La nivelul exploatarii vor fi prevazute 2 grupuri sanitare ecologice TOI-TOI intretinute periodic de o firma specializata si acreditata.

Alimentarea cu apa tehnologica

Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate. Grupurile sanitare ecologice, mobile, care se vor amplasa pe teren, vor fi intretinute si vidanjate periodic de societatea de la care au fost achizitionate. Apele meteorice se vor scurge liber la sol.

Gunoiul menajer

Gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice si va fi preluat de catre firma de salubritate, cu care societatea va incheia contract.

In etapa de functionare a bazinului piscicol

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care se va ocupa cu paza si intretinerea iazului piscicol se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa tehnologica

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Evacuarea apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate. La nivelul amenajarii piscicole vor fi prevazute doua grupuri sanitare ecologice tip TOI-TOI.

Gunoiul menajer

Gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice si va fi preluat de catre firma de salubritate, cu care societatea are contract.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perimetrul analizat, pentru realizarea proiectului nu este necesara racordarea la retelele utilitare.

Lucrari de  refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Materialul rezultat din decoperta, dupa finalizarea exploatarii, va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri) si va fi folosit la amenajarea zonei verde a amenajarii piscicole si la realizarea digului de contur.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planurilor de situatie anexate, accesul in zona se va face  din DN5 Bucuresti-Giurgiu, apoi pe drumurile comunale existente.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Volumul total de material, rezultat in urma excavatiilor, va fi de 622805.0 mc., din care 567783.0 mc material util (in interiorul pilierilor de siguranta) si 55022.0 mc strat steril (1.0 m).

Volume totale

| Profil | Dist.aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB P1 P2 P3 DE | 19.0 110.0 95.0 25.7 | 2506.32 2506.32 2494.78 2481.18 2418.18 | 2506.32 2500.55 2487.98 2481.18 | 47620.1 275060.5 236358.1 63766.3 | 0.0 47620.1 322680.6 559038.7 622805.0 |

Volume utile

| Profil | Dist.aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB P1 P2 P3 DE | 19.0 110.0 95.0 25.7 | 2287.68 2287.68 2276.38 2256.36 2256.36 | 2287.68 2282.03 2266.37 2256.36 | 43466.0 251023.4 215305.1 57988.5 | 0.0 43466.0 294489.4 509794.5 567783.0 |

Volume sub Nhs(apa)

| Profil | Dist.aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB P1 P2 P3 DE | 19.0 110.0 95.0 25.7 | 655.62 655.62 654.86 680.96 680.96 | 655.62 655.24 667.91 680.96 | 12456.7 72076.4 63451.3 17500.6 | 0.0 12456.7 84533.1 147984.4 165485.0 |

Bilant suprafete

- Supraf.totala		= 60292.0 mp

- Supraf.exploatabila 	= 55095.0 mp

- Suprafata pilieri		= 5197.0 mp

Bilant volume

- Volum total	= 622805.0 mc

- Volum util		= 567783.0 mc (din care 165485.0 mc sub Nhs)

- Volum steril    	= 55022.0 mc (coperta 1.0 m)

Esalonare lucrari proiectate

Cantitatea totala de 622805.0 mc se va exploata pe o perioada de 5 ani.

| An | Vtotal | Vutil | Vsteril |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 622805.0 | 567783.0 | 55022.0 |
| An 1, 2022-2023 | 124561.0 | 113556.6 | 11004.4 |
| An 2, 2023-2024 | 124561.0 | 113556.6 | 11004.4 |
| An 3, 2024-2025 | 124561.0 | 113556.6 | 11004.4 |
| An 3, 2025-2026 | 124561.0 | 113556.6 | 11004.4 |
| An 3, 2026-2024 | 124561.0 | 113556.6 | 11004.4 |

Volume de apa necesare

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

In cazul de fata, exploatarea piscicola se va face in unitati nefurajate si, tinand cont de faptul ca acviferul din terasa este in echilibru hidrodinamic cu debitul vehiculat de raul Arges, pierderile din evapotranspiratie, evaporatie si infiltratie vor fi compensate natural.

Datorita permisivitatii ridicate a aluviunilor (nisip si pietris-circa 3-5 l/m/zi) va exista in permanenta un curent consecvent cu gradientul hidraulic al acviferului(2.5%o) la care se adauga curentii verticali datorati diferentelor de temperatura in profunzimea volumului de apa acumulat in iazul piscicol.

Adancimea maxima a apei este de 3.5 m. Aceasta dinamica locala este in masura sa contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii faunei piscicole si florei.

Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana este direct proportional cu viteza de infiltrare sau viteza aparenta si sectiunea reala Ar (adica suprafata golurilor din sectiunea de scurgere: Q=Ar x v).

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0.5 si 3.0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0.3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1.6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminar.

Pentru bazinul piscicol, datele de intrare sunt:

- viteza aparenta, v=1.5 m/zi

- suprafata de curgere NNV-SSE, Ar=0.25 x 430.0 m x 4.95 m = 532.125 mp

Debitul de apa ce va intra in bazinul piscicol este Q= 1.5 m/zi x 532.125 mp=798.18 mc/zi=291338.44 mc/an, unde Ar=564.2 mp=0.25 x 2128.5 mp(sectiunea totala de curgere pe directia NNW-SSE).

Cerinta primenire

Debitul de apa ce intra in bazinul piscicol  este Qi=798.18 mc/zi

Volumul anual ce intra in bazinul piscicol este Vi=291338.44 mc

Cerinta de apa este de 165485.0 mc/an

Pentru suprafata de 47300.0 mp

Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an este:

Vpricipit = 0.6 mc/mp x 47300.0 mp = 28380.0 mc/an

Nivelul de apa pierduta prin evaporatie este:

Vevap=0.5 mc/mp,an x 47300.0 mp=23650.0 mc/an

Rezulta ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile in bazinul piscicol:

V=291338.44 mc+28380.0 mc – 23650.0 mc=296068.44 mc

Din analiza calculelor efectuate rezulta ca primenirea bazinului piscicol se face de 1.79 ori/an, ceea ce demonstreaza ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile satisface necesarul de apa necesara realizarii unei exploatari piscicole.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Bazinul piscicol Copaceni II va fi amplasat la:

- Nord-Est de bazinul piscicol in curs de executie Copaceni 1, beneficiar S.C. GRADCO EXPERSS S.R.L.

- 5.0 m Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 4, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 104.0 m Nord de folosinta piscicola Copaceni 3, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 463.0 m Nord-Vest de folosinta piscicola Copaceni 2, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 1.48 km Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 5 in curs de executie, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 500.0 m Nord-Vest de statia de sortare a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 620.0 m Nord-Vest de statia de betoane a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 176.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar DRUPAS CONSTRUCT S.R.L.

- 400.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar CD TRANS CONSTRUCT S.R.L.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie nedorita de proprietarul amplasamentului, care doreste valorificarea acestuia.

Prin nerealizarea proiectului propus (bazin piscicol cu exploatarea agregatelor minerale), zona analizata va continua sa fie o zona nevalorificata la potential maxim.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului exploatarii agregatelor minerale a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

existenta unui teren liber de constructii, care este situat in intravilan;

tectonica zonei este calma;

lipsa zonelor rezidentiale în imediata apropiere.

Avand în vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru amplasarea perimetrului de exploatare, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

S-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata. Latimea de excavare este de 220.6 m.

Exploatarea perimetrului  se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10,0 m, paralele cu latura perimetrului dinspre Est spre Vest, cu taluzarea permanenta a malului si cu respectarea adancimii de excavare:

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta;

- materialul excavat va fi incarcat in autobasculante si transportat in statia de sortare sau vandut direct beneficiarilor;

Excavatiile se vor realiza pana la cota 47.80 mdMN, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic (cota 51.30 mdMN), cu panta taluzelor de 1:1.

Ambele alternative, atat cea de alegere a amplasamentului cat si cea de alegere a modalitatii de excavare, au avut la baza calcule privind resursa minerala, proprietatea asupra terenurilor, dar si faptul ca zona este nelocuita, aparitia unui posibil impact asupra factorilor de mediu si asupra populatiei fiind exclusa.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola, ce va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

-  Certificatul de urbanism nr. 289/05.11.2021, eliberat de Primaria comunei Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu pentru ,,Bazin piscicol cu exploatare de  agregate minerale Copaceni II”;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 11532/29.12.2021, eliberata de APM Giurgiu, pentru ,,Bazin piscicol cu exploatare de  agregate minerale Copaceni II”

IV. Descrierea lucrărilor de demolare/dezafectare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Proiectul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului, în context transfrontalier, adoptată la ESPOO în data de 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001.

Amplasamentul proiectului se află o distanță de cca. 32 km față de cea mai apropiată graniță cu Bulgaria.

Localizarea amplasamentului

Bazinul piscicol se va amplasa in bazinul hidrografic al raului Arges, pe terasa mal drept a lucrarii “Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte” - beneficiar - Ministerul Transporturilor prin C.N. Administratia Canalelor Navigabile Constanta, intre km 65+160 - km 65+290, pe un teren intravilan, categoria arabil, comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu.

Plan de amplasare propus

Terenul in suprafata de 60292.0 mp este amplasat la:

- 400.0 m Sus-Vest fata de drumul  tehnologic existent pe malul drept al raului Arges

- 435.0 m vest fata de malul drept al raului Arges,

- Nord-Est de bazinul piscicol in curs de executie Copaceni 1, beneficiar S.C. GRADCO EXPERSS S.R.L.

- 5.0 m Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 4, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 104.0 m Nord de folosinta piscicola Copaceni 3, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 463.0 m Nord-Vest de folosinta piscicola Copaceni 2, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 1.48 km Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 5 in curs de executie, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 500.0 m Nord-Vest de statia de sortare a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 620.0 m Nord-Vest de statia de betoane a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 176.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar DRUPAS CONSTRUCT S.R.L.

- 400.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar CD TRANS CONSTRUCT S.R.L.

- 1.15 km Nord-Est de DJ 4125 A

- 500.0 m Sud-Vest de zona locuita din localitatea Copaceni de pe malul drept al Raului Arges

- 680.0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni, comuna Copaceni, judetul Giurgiu;

si are urmatoarele vecinatati:

- la Nord-Est si Nord-Vest cu proprietati particulare,

- la Sud-Est cu proprietati particulare si bazin piscicol

- la Sud-Vest cu bazin piscicol Copaceni 1 apartinand S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L.

Coordonatele in sistem  STEREO’70, teren 60292.0 mp

| P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 307554.24 | 586318.25 | 7 | 307374.99 | 586502.19 | 13 | 307460.52 | 586291.88 |
| 2 | 307485.70 | 586542.74 | 8 | 307275.39 | 586472.12 | 14 | 307476.34 | 586295.84 |
| 3 | 307478.02 | 586540.18 | 9 | 307237.55 | 586457.71 | 15 | 307507.87 | 586300.27 |
| 4 | 307481.58 | 586528.52 | 10 | 307311.31 | 586235.68 | 16 | 307546.48 | 586315.91 |
| 5 | 307467.70 | 586530.38 | 11 | 307355.31 | 586246.86 |  |  |  |
| 6 | 307416.97 | 586516.21 | 12 | 307445.46 | 586285.57 |  |  |  |

Coordonatele in sistem  STEREO’70, teren exploatabil bazin 55095.0 mp

| P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 307547.99 | 586321.57 | D | 307243.84 | 586454.64 | G | 307468.56 | 586300.74 |
| B | 307486.55 | 586522.84 | E | 307314.25 | 586242.68 | H | 307506.72 | 586305.16 |
| C | 307468.12 | 586525.28 | F | 307354.37 | 586251.77 |  |  |  |

Arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari şi completări ulterioare, acesta nu este amplasat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national.  Perimetrul se va amplasa la  circa 12.0 km NE de situl ROSCI 0043 Comana si  ROSPA 0022 Comana.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Bazinul hidrografic: Arges

Cursuri de apa: Raul Arges, cod cadastral X.1.000.00.00.00.0

Hidrologice

Principalul curs de apa care strabate zona amplasamentului, este raul Arges, amenajat pe lungimea aval de baraj Mihailesti pana la Oltenita.

Date hidrogeologice

Pentru stabilirea profilului hidrogeologic al amplasamentului, au fost analizate forajele existente in apropierea zonei analizate, hartile hidrogeologice pentru zona de interes, foraje executate in zona, amenajari piscicole, studiul geotehnic si forajele executate de S.C. GEOVISION S.R.L. in noiembrei 2021.

Pentru zona de interes au fost luate in considerare folosintele piscicole Copaceni 2 si Copaceni 3(Na = 54.50 mdMN) avand ca beneficiar pe S.C. RICO STAR S.R.L., bazinul piscicol in curs de executie Copaceni 1(Na = 54.50 mdMN) avand ca beneficiar pe S.C. GRADCO EXPRESS S.R.L (detine Referatul hidrogeologic de expertiza nr. 106/ 25.02.2020).

Nivelul hidrostatic al acviferului freatic in zona analizata se gaseste la adancimi de 7.44 m – 8.99 m fata de la cotele terenului natural in zona exploatabila(58.74 mdMN-60.29 mdMN), la cota 51.30 mdMN.

Pentru realizarea investitiei a fost intocmit si expertizat studiul hidrogeologic pentru bazinul piscicol, obtinandu-se Referatul hidrogeologic de expertiza emis de INHGA.

Caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer freatic

Apa freatica este cantonata in stratul aluvionar de la baza depozitelor argilo-loessoide, constituind asa-numitul "acvifer de tip Colentina" (nisipuri cu pietrisuri), identificat si captat prin puturi forate sau sapate la 6-12 m adancime, cu niveluri freatice stabilizate frecvent intre 3-5 m adancime si apa freatica cantonata in nisipurile si pietrisurile specifice "Stratului de Fratesti". Ambele niveluri acvifere au un potential valorificat diferentiat, tinand mai mult cont de organizarea pe plan administrativ, unde sunt folosite pentru uz gospodaresc si mai putin pentru potabilitate.

Complexul acvifer de medie adancime este cantonat in structura de tip „multistrat” a depozitelor argiloase – nisipoase, cunoscuta prin identificarea si captarea prin foraje pe intervalul 25-70 m adancime a „nisipurilor acvifere de Mostistea”, caracterizat printr-un potential exploatabil de interes deosebit prin debitele captate (2-5 l/s) si prin apa de buna calitate (apa predominant potabila).

Acumulările aluvionare din lunca râului Argeş  constituite din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, a căror grosime este 5 – 10 m, înmagazinează rezerve importante de ape subterane de tip freatic, care au fost interceptate în forajele de alimentare cu apă a diverselor  gospodării ţărăneşti, în excavaţiile efectuate pentru extracţia de agregate minerale din zone apropiate şi din forajele executate de noi în cuprinsul amplasamentului studiat.

Acviferul freatic din lunca Argeşului  are o dezvoltare neuniformă pe direcţia NNV – SSE, atât în ceea ce priveşte grosimea stratului în care este cantonat cât şi celelalte elemente hidrogeologice, respectiv nivel hidrostatic, nivel hidrodinamic, coeficient de permeabilitate.

Acesta are nivel liber şi este alimentat predominant de precipitaţiile care cad în zonă, prin infiltrarea acestora în depozitele poros-permeabile.

Hidrogeologie zacamant

Terenul pe care se propune realizarea iazului piscicol, este situat in bazinul raului Arges, care are o orientare NNV-SSE si o panta hidraulica medie de 2,8 ‰.

Lucrarile de prospectiune hidrogeologica executate anterior au pus in evidenta un complex acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile Pleistocene, cu grosimi de 7,5-15 m.

Adancimea nivelului hidrostatic este la adancimi de 7.44 – 8.99 m de la cota terenului. Cota medie a nivelului hidrostatic este de 51.30 mdMN. Capacitatea de debitare a stratului poros-permeabil este de 2-5 l/s.

Stratul acvifer freatic este alimentat in principal din precipitatii, directia de drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape exceptionale se constata o inversare a directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume:

- stratul superior;

- stratul inferior.

Stratul superior este constituit din nisipuri medii si bolovanis. Grosimea acestor depozite variaza intre 7,5-15,0 m.

Stratul acvifer inferior este constituit, spre deosebire de stratul superior, din nisipuri fine si medii. Grosimea acestor depozite variaza intre 4,5 si 6 m.

Cele doua strate acvifere sunt despartite de un strat de argila a carui grosime variaza intre 2 si 4 m.

In aceasta zona exista un depozit de nisipuri si pietrisuri cu grosimi ce variaza intre 1,0 m si 9,0 m.

Aceste depozite reprezinta depunerile aluvionare ale raului Arges care s-au acumulat peste depunerile holocene ale raului Arges.

Intre depunerile raului Arges si depozitele permeabile care constituie acviferul de medie adancime, se gaseste un strat de argile prafoase permeabile, grosimea acestui strat fiind de 1-2 m.

Acest strat argilos nu se dezvolta insa continuu pe toata zona studiata si nici la aceeasi grosime.

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a fluxului subteran este NNV-SSE.

Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5‰.

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber. Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer-“k” ) este de 40-45 m/zi.

Caracteristicile şi parametrii hidrogeologici principali ai stratului acvifer freatic sunt:

- Nhs =  -7.44 m – 8.99 (faţă de cotă teren 58.74 mdMN – 60.29 mdMN)

- Coeficient de permeabilitate K = 40 - 45 m/zi

- Gradientul hidraulic = 2 – 3,5%

- Direcţia de curgere NNV-SSE, în sensul de curgere a râului

- H pat impermeabil > 10,00m

Suprafaţa piezometrică a acviferului freatic prezintă variaţii importante în timpul anului determinate de regimul precipitaţiilor şi al nivelurilor hidrologice ale râului.

Astfel, în perioadele cu precipitaţii abundente şi de lungă durată, cu creşteri mari ale nivelurilor hidrologice pe râu, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridică până aproape de suprafaţa terenului, iar în perioadele de secetă prelungită cu deficit însemnat de apă în sol, acesta coboară până la  7-8 m.

Datorita permisivităţii ridicate a aluviunilor (nisip si pietriş, circa 3-5/l/m/zi) va exista în permanenţă un curent consecvent cu gradientul hidraulic al acviferului(2%) la care se  adaugă curenţii verticali datoraţi diferenţelor de temperatură în profunzimea volumului de apă acumulat în bazinul piscicol.

Adâncimea maximă a apei va fi de 3.5 m. Această dinamică locală este în măsură să contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltării faunei piscicole şi florei.

Debitul de apă intrat in bazin prin curgerea subterană, este direct proporţional cu viteza de infiltrare sau viteza aparentă şi secţiunea reală Ar (adică suprafaţa golurilor din secţiunea de scurgere: Q=Ar x v).

Viteza aparentă în nisipuri variază între 0.5 si 3.0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0.3, iar viteza reală este cuprinsă între 1.6 si 10 m/zi, în regim de curgere laminară.

Din datele prezentate mai sus se desprind următoarele concluzii mai importante:

- Depozitele aluvionare ale luncii Argeş  din zona de amplasament a bazinului piscicol reprezintă un rezervor principal de înmagazinare de ape subterane freatice;

- Stratul acvifer, delimitat în bază de patul impermeabil şi limitat la partea superioară de suprafaţa piezometrică, cuprinde o rocă magazin ale cărei dimensiuni şi caracteristici fizico-chimice şi bacteriologice sunt corespunzătoare standardelor de stat privind construirea unui bazin piscicol pe amplasamentul respectiv;

- Rezervele de ape subterane freatice pot fi potenţial refăcute prin aportul alimentării directe din precipitaţii sau indirecte din râu, care compensează toate genurile de pierderi;

- Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 7.44 -8.99 m de la suprafata terenului, la cota 51.30 mdMN, cu o directie de curgere NNV-SSE.

Corpul de apa de suprafata: Corpul principal de apa de suprafata este raul Arges, sector aval acumularea Mihailesti – amonte confluenta cu Dambovita, categoria HMWBRW, tipologie RO10, cod RORW10.1_B6

Corpuri de apa subterana: ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş si ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

a) Corpul de apa subterana ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Acviferul freatic (ROAG05) este localizat in depozite aluvionare din lunca şi terasele cursurilor de apă, precum și pe interfluvii. In zona Câmpiei Piteşti se dezvolta un acvifer localizat in depozite alcătuite din nisipuri fine–medii, local argiloase sau siltice, nisipuri cu pietrisuri sau nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, la care se adaugă intercalaţii de argile, argile nisipoase sau siltice, cu dezvoltare lenticulară. Stratul acoperitor are grosimi cuprinse intre 3 si 7 m, find reprezentat prin sol (argilos sau nisipos), argilă, argilă siltică, loess argilos.

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

Acviferul freatic din lunca şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic este protejat alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfo-hidrografice ale albiei râului şi de panta lui de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Corpul de apa subteran ROAG05 este caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Roamania de urmatoarele limite: NH4 – 1,2 mg/l; Cl – 250 mg/l; SO4 – 250 mg/l; As – 0,01 mg/l; Cd – 0,005 mg/l; Pb – 0,02 mg/l; Hg – 0,001 mg/l; NO2 – 0,5 mg/l si PO4 – 0,7 mg/l; Cr – 0,05 mg/l; Ni – 0,02 mg/l; Cu – 0,1 mg/l; Zn – 5 mg/l; fenoli – 0,012 mg/l.

Din analiza hărţii se constată că cea mai mare proporţie din suprafaţa corpului de apă (71%) este acoperită de zone agricole.

- cod/nume: ROAG05/Lunca si terasele raului Arges

- suprafata: 1904.0 kmp.

- caracterizare geologica/hidrogeologica: tip: “P” – poros, sub presiune: nu, grosime strate acoperitoare: 3.0-6.0 m

- utilizarea apei:  “PO” – alimentarea cu apa a populatiei, “I”  - industrie

- surse de poluare: “A” – agricol

- grad de protectie globala: “PM” – medie

- stare calitativa(chimica): “B**” – Buna, local stare calitativa slaba

- stare cantitativa: “B” - buna

- transfrontalier: nu

Corpurile de ape subterane in interdependenţă cu corpurile de apă  de suprafaţă

| Nr | Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Interdependent cu râul |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ROAG05 | Lunca şi terasele râului Argeş | Argeş, Neajlov, Glavacioc, Câlniştea |

Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu ecosisteme terestre

| Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Ecositem terestru |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROAG05 | Lunca şi terasele râului Argeş | -zăvoaie cu salcie şi plop din lunca mijlocie a Argeşului; |

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG05 sunt:

Starea corpului de apa ROAG05

| Spaţiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subtera nă | Cod corp de apă subtera nă | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitati vă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H.Arges-Vedea | Lunca şi terasele râului Argeş | ROAG05 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 |

b) Corpul de apă subterană ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Acviferul de adâncime (ROAG12) este localizat in depozitele Formaţiunii de Cândeşti (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, cu intercalaţii de argile si argile nisipoase) argiloase si ale Formaţiunii de Frăţeşti (nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii de argile și argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare.

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate V-E.

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

Starea corpului de apa ROAG12

| Spaţiul/ bazinul hidro grafic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subtera nă | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitati vă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H. Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Inundabilitate

Amplasamentul nu se afla in zona inundabila.

Amenajarea piscicola se va realiza in terasa mal drept a lucrarii “Amenajare r. Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”,(la 435.0 m de mal), dimensionata la clasa a-IV-a de importanta, care asigura protectia la viituri cu debitul cu probabilitatea de depasire de 5%, amenajarea fiind aparata impotriva inundatiilor corespunzatoare debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 5%. Cota medie a terenului in zona amenajarii piscicole este de 60.00 mdMN.

Harta inundabilitate 1%

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de exploatare a agregatelor minerale

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauza unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje staţionate se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei să se facă în locuri special amenajate, în afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracţiei este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea de extracţie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială.

In perioada de  functionare a bazinului piscicol

În perioada de funcționare a bazinului piscicol nu vor fi utilizate substanțe care pot produce impurificarea factorului de mediu apă.

Evacuarea apei din iaz se face ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic.

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate constau in exploatarera nisipurilor si pietrisurilor, in vederea realizarii unui bazin piscicol. Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic. Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, excavatiile facanu-se cu respectarea conditiilor din proiect.

Impactul cantitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii se creeaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Impactul calitativ al balastierei cu exploatarea de agregate minerale asupra regimului apelor subterane din zona

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

In exploatarea agregatelor minerale, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu).

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul de exploatare va ramane o excavatie care va fi amenajata ca bazin piscicol.

Directia de curgere a apei subterana este NNV spre SSE.

Masuri de protectie a calitatii apei

In perioada de exploatare a agregatelor minerale

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, se vor lua urmatoarele masuri:

- pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-  activitatea nu se va realiza sub nivelul acviferului freatic cantonat în terasa raului Arges;

- nu se vor face depozitari de deşeuri menajere în excavatia realizata pe durata exploatarii sau dupa aceea;

- excavatia se va realiza conform proiectului avizat, evitându-se astfel orice implicaţii nefavorabile asupra apei;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

-  menţinerea in bună stare a drumurilor de acces la zona investiţiei;

- menţinerea unui stoc de material absorbante pentru produse petroliere la faţa locului.

In perioada de  functionare a bazinului piscicol

Nu sunt necesare masuri de protectie a calitatii apei.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

b) Protecţia aerului

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala.

Clima este influentata de masele de aer continental din est, principalii factori climatologici prezentand urmatoarele caracteristici:

- amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25°C, temperatura medie a lunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C (cu temperaturi zilnice minime de –15°C);

- precipitatiile atmosferice medii anuale sunt de 550-600 mm/an, cantitatile maxime scazand in lunile mai-iunie.

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de exploatare a agregatelor minerale, sursele de impurificare a atmosferei sunt următoarele:

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburanţilor folosiţi de către utilaje;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de extracţie şi transport.

Toate sursele de poluare potenţială enumerate anterior sunt surse de joasă înălţime.

Cantitatea de noxe eliberată în aer variază periodic în funcţie de volumul excavat şi de sezon.

Motoarele cu aprindere prin compresie elimină în aer următoarele noxe: NOX – oxizi de azot, HC – hidrocarburi nearse, CO şi CO2 – oxid şi dioxid de carbon şi SOX – oxizi de sulf.

Conform STAS 11369/1-88 la arderea a 1 l motorină se eliberează în atmosferă următoarele noxe: 11 g CO, 25 g NOX, 310 g CO2.

Pe baza consumului total de motorină pot fi calculate cantităţile de noxe care vor fi dispersate în aerul atmosferic.

Având în vedere dispunerea geografică şi umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă.

In faza de functionare a bazinului piscicol

În etapa de funcţionare a amenajării piscicole nu există surse de poluare a factorului de mediu aer.

Surse de  mirosuri

Disconfortul olfactiv se defineste ca efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare (conform  Legii nr. 123/10 iulie 2020).

Proiectul propus a se implementa nu presupune generare de mirosuri.

Prognozarea impactului

Surselor deschise, necontrolate,  nu le pot fi asociate valori ale concentratiilor de emisie. Emisia de particule pe perioada excavarii pamantului (decopertei), aceasta este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75μm), invers proportionala cu umiditatea solului.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta în imediata apropiere a sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului în afara zonei de exploatare.

Masuri de protectie a calitatii aerului

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

-   balastarea drumurilor de exploatare;

-  deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

-   se recomandă efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de execuție a lucrărilor, acestea să se încadreze în prevederile legale în vigoare;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

# In perioada de exploatare a agregatelor minerale

# Pentru activitatea de exploatare a agregatelor minerale, beneficiarul va achizitiona numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare EURO V – VI, pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

In faza de functionare a bazinului piscicol nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sunetul se defineste prin vibratiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv. Zgomotul este sunetul puternic, necoordonat. Unitatea de masura a intensitatii sunetelor este decibelul (dB). Este o unitate de masura relativa, avand ca baza logaritmul raportului dintre intensitatea zgomotului dat si intensitatea de referinta, stabilita conventional ca fiind presiunea vibratiilor sonore de 0,0002 dyne/cmp si care a fost considerata ca limita de jos a sunetelor audibile de catre om. Tinand seama de scara logaritmica, inseamna ca sunetele cu intensitatea de 10, 20, 30 dB reprezinta depasirea de 10, 100, 1000 ori a pragului inferior al intensitatii.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale: frecventa si intensitatea.

Frecventa reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in Hertzi. Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Intensitatea corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen de vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, defineste poluarea sonora

Nocivitatea unui zgomot este determinata de frecventa si durata sa. Este greu de decis daca un zgomot este suportabil sau nu, acest lucru depinzand pana la urma de fiecare individ in parte. De asemenea se stie ca este mai usor de suportat un zgomot scurt decat unul continuu sau repetat la intevale mici, ca si faptul ca un zgomot de intensitate ridicata este mai neplacut decat un zgomot de joasa frecventa

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot şi de vibraţii

In perioada de exploatare a agregatelor minerale sursele potenţiale de zgomot, în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de funcţionare intermitentă;

    - mijloacele de transport care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

Au fost identificate ca surse de zgomot urmatoarele utilaje avand o emisie sonora mai mare de 50 db(A):

- un incarcator frontal tip WOLLA cu cupa de 3,2 mc (61 db);

- doua excavatoare hidraulice echipate cu draglina cu cupa de 1,25 mc (85-90 db);

- un buldozer S 1500 (110 db);

- autobasculante  cu capacitatea de 16 tone (95-110 db).

In faza de functionare a bazinului piscicol nu vor exista surse de zgomot si vibratii.

Impactul prognozat

Dat fiind ca distantele dintre perimetrul de exploatare Copaceni II si cele mai apropiate zone locuite sunt:

- 500.0 m Sud-Vest de zona locuita din localitatea Copaceni de pe malul drept al Raului Arges;

- 680.0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni, comuna Copaceni, judetul Giurgiu, precum si faptul ca pe teritoriul balastierei se realizeaza dispersia surselor, se preconizeaza ca impactul zgomotului produs de utilaje se va resimti atat in zona exploatarii cat si diminuat in zona locuita (in functie de distanta fata de locuinte si de directia vantului).

Zgomotul suplimentar se va inregistra in timpul zilei, pe timpul noptii neinregistrandu-se modificari fata de situatia prezenta.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de exploatare a agregatelor minerale masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

      - intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

      - se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

      - utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

      - pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in perioada de zi (7.00 – 23.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor;

      - pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

      - depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

In faza de functionare a bazinului piscicol nu sunt necesare masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor.

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică, privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat şi completat cu Ordinul Nr. 994/2018, se prevede ca:

În cazul în care un obiectiv se amplasează într-o zonă aflată în vecinătatea unui teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior amplasării obiectivului nu depăşeşte 50 dB (A) în perioada zilei şi 40 dB (A) în perioada nopţii, atunci dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se face în aşa fel încât în teritoriile protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 50 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 40 dB.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de extracţie a agregatelor minerale nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protecţia solului şi a subsolului

Caracterizarea geomorfologica

Din punct de vedere geomorfologic zona de amplasament a obiectivului construibil face parte din câmpul Vlăsiei , care  constitue un compartiment al  marii unităţi Câmpia Română, ale cărei altitudini sunt cuprinse între 50 – 80 m.

Lunca râului Argeş este bine conturată în acest sector, având lăţimi de cca 2,0 Km şi o altitudine medie de 60.0 m, relieful prezentând aspect cuasiuniform vălurat, cu forme negative, microdepresionare, alternând cu forme pozitive mai înalte, care aparţin pseudoteraselor de luncă.

Terenul inchiriat in suprafata de 60292.0 mp are o forma aproximativ dreptunghiulara, cu lungimea medie de 259.7 m, latimea medie de 230.6 m, este aproximativ plan, cu cote ale terenului ce variaza intre 58.74 mdMN si 60.29 mdMN.

Perimetrul exploatabil, in suprafata de 55095.0 mp are o forma aproximativ dreptunghiulara, cu lungimea medie de 247.9 m, latimea medie de 220.6 m, cu cote ale terenului ce variaza intre 58.74 mdMN si 60.29 mdMN.

Structural zona de amplasament a perimetrului ce va fi ocupat de bazinul piscicol prin extracţie de balast este situată la limita dintre aripa externă a avantfosei carpatice şi  marea unitate de vorland cunoscută sub denumirea de Platforma Moesică.

Formaţiunile de cuvertură de la suprafaţă, care prezintă interes din punct de vedere al rezervelor de ape subterane freatice din cuprinsul luncii Argeşului, aparţin ca vârstă părţii terminale a Cuaternarului, reprezentat prin etajul Holocen superior.

Depozitele acestui etaj au o grosime de 10-15 m şi sunt alcătuite din pietrişuri, nisipuri, bolovănişuri şi argile nisipoase.

Zăcământul de nisip, pietriş şi bolovăniş, ce va fi extras de pentru realizarea unui bazin piscicol cu extracţie de agregate minerale, este o acumulare aluvionară cu dezvoltare relativ continuă de-a lungul albiei râului Argeş, limitată de o suită de sedimente de tip loessoid alcătuite din argile nisipoase, argile prăfoase, nisipuri argiloase sau prăfoase, care constitue acoperişul stratului de agregate minerale utile.

Atât nivelul psamo-psefitic cât şi sedimentele loessoide din acoperiş au fost atribuite Holocenului superior(qh2).

Substanţa minerală utilă din lunca Argeşului este o acumulare de dimensiuni medii ce se dezvoltă paralel cu albia râului pe o lăţime de 2,5 – 3,0 Km şi o grosime medie de 8.0 m. Forma acestei acumulări este stratiform tabulară, având o poziţie suborizontală cu uşoară înclinare în sensul de curgere al  Argeşului.

Caracteristica principală a zăcământului este omogenitatea petrografică şi granulometrică, observaţiile macroscopice şi determinările de laborator efectuate pentru omologare punând în evidenţă predominanţa rocilor epiclastice psamitice şi psefitice. Pelitele apar de regulă la partea superioară a zăcământului, având grosimi variabile cuprinse între 0.5-2.0 m, care constitue coperta zăcământului.

Determinările de laborator efectuate de firme abilitate pentru omologarea zăcământului au evidenţiat constituţia predominant silicioasă, remarcându-se şi o componentă autigenă, de neoformaţie (silicea coloidală), în compoziţia cărora intră: cuarţ, pegmatite, gneise, şisturi sericito-cuarţoase, micaşisturi, silice coloidală, etc.

Fracţiunile granulometrice din componenţa zăcământului au fost determinate  prin analize de laborator, acestea fiind:

- nisip 0-4 mm               	40.0 %

- mărgăritar 4-8 mm      	20.0%

- pietriş  8-16mm           	28,0%

- pietriş 16-31 mm		7.0%

- bolovăniş >31 mm      	5.0% .

Din punct de vedere geologic, depozitele aluvionare cuaternare din albia şi din lunca râului Argeş, aparţin cuverturii sedimentare a platformei Moesice care repauzează pe un fundament cutat, constituit probabil din şisturi verzi.

Potrivit datelor din harta geologică a zonei, suprafaţa perimetrului este acoperită de depozite de vârstă holocen superior, reprezentate prin aluviuni fine şi grosiere.

Formaţiunile întâlnite în perimetrul provizoriu de exploatare sunt  de vârstă pleistocenă (formaţiunea Mostiştea) şi holocenă (formaţiunea Colentina).

Formaţiunea Colentina (CO) -  este alcătuită dintr-un complex de depozite aluvionare cu dezvoltare cuprinsă între 5-13 m.

La partea superioară a acestui complex apar formaţiuni păfoase, argiloase nisipoase, cu grosimi cuprinse între 0,40 şi 4,5 m, de culoare cafenie, plastic consistente-tari, cu un indice de consistenţă cuprins între 0,69 şi 1,0.

Urmează orizontul nisipurilor fine cu un grad de uniformitate cuprins între 2,1 şi 12 de culoare gălbuie-cafenie cu grosimi de 0,7 – 1,4 m.

În baza formaţiunii Colentina se găsesc depozite grosiere (nisip cu pietriş), cu granulaţie variabilă atât pe verticală cât şi pe orizontală. Grosimea acestor depozite este de 2,7-8,6 m.

Formaţiunea Mostiştea (M) – se dezvoltă la adâncimi cuprinse între 7-21m fiind reprezentată printr-o alternanţă de nisipuri şi argile.

În zona balastierei predomină depozitele nisipoase şi depozitele argiloase, cu indice de consistenţă cuprins între 0,58-0,94 (pământuri plastic consistente vârtoase).

Din punct de vedere petrografic, sunt constituite din: cuarţite, şisturi cuarţo-feldspatice, şisturi cuarţitice sericito-cloritoase şi gnaise.

Holocenul superior (qh2)

Depozitele loessoide din alcatuirea terasei joase, aluviunile grosiere si fine ale luncilor, precum si depozitele de dune care acopera partea nordica a campului Baragan, au fost atribuite Holocenului superior.

Depozitele loessoide care acopera terasa joasa a raurilor din regiune sunt constituite predominant din prafuri argiloasc cenusii-galbui, cu o grosime de 6-15 m. Litologic ele sunt asemanatoare cu aceleasi depozite de pe treptele imediat superioare.

Aluviunile din baza luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, a caror grosime este de 10-18 m in lunca Dunarii, si de 5-10 m in  lunca  Argesului si Dambovitei.

Pietrisurile luncii Dunarii contin numeroase moluste fosile remanente din depozitele cretacice si pliocene, precum si numeroase exemplare de Corbicula fluminalis

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite psamitice, uneori cu intercalatii de maluri la partea superioara a acumularilor de lunca, a caror grosime variaza in lunca Dunarii intre 10 si 13 m, iar in lunca Argesului si Dambovitei, intre 5 si 10 m.

In partea de N a campului Baraganului, exista un relief eolian consolidat, constituit din nisipuri marunte in partea nordica a campului si din nisipuri din ce in ce mai fine, pana la prafuri, pe directia NE-SV. Grosimea depozitelor de dune este de 2-8 m.  Dat fiind ca materialul constitutiv al dunelor  provine din aluviunile fine ale luncii Ialomitei, precum si din nisipurile din baza depozitelor  loessoide ale campului, depozitele de dune au fost raportate Holocenului superior.

Forajele geotehnice/hidrogeologice realizate în amplasament au evidențiat următoarea stratificație a terenului:

FM 1 (latura Nord-Est), x = 307547.31, y = 586333.19, z = 60.30 mdMN

0.0 – 1.0 m 	= Sol nisipos

1.0 – 3.6 m	= Argila prafoasa, nisipoasa, cafeniu cenusie, plastic vartoasa

3.6 – 4.2 m	= Nisip prafos, cafeniu, umed

4.2 – 6.2 m	= Argila cenusie, tare

6.2 – 7.1 m	= Argila nisipoasa, galbuie, plastic vartaosa

7.1 – 9.0 m	= Nisip fin cenusiu umed, cu rar bolovanis

9.0 – 12.0 m	= Pietris mic cu nisip mare cenusiu, saturat

- 9.00 m, Nhs

FM 2(latura Sud-Vest), x = 307243.73, y = 586447.44, z = 59.80 mdMN

0.0 – 1.0 m 	= Sol nisipos

1.0 – 2.3 m	= Argila prafoasa, nisipoasa, cafeniu cenusie, plastic vartoasa

2.3 – 4.3 m	= Nisip prafos, cafeniu, umed

4.3 – 5.0 m	= Nisip fin cenusiu umed

5.0 – 6.0 m	= Pietris cu nisip cenusiu umed

6.0 – 6.5 m	= Argila cenusie, tare

6.5 – 7.2 m	= Pietris cu nisip argilos, cenusiu, plastic vartos

7.2 – 9.6 m	= Pietris cu bolovanis si nisip cenusiu umed

9.6 – 11.0 m	= Argila cenusie plastic vartoasa-tare

- 8.50 m, Nhs

Geologia amplasamentului

Pentru stabilirea profilului litologic al zonei, dar si poentru stabilirea nivelului hidrostatic in zona, a fost intocmit Studiu geotehnic de S.C. GEOVISIONS S.R.L., litologia amplasamentului fiind stabilita prin executia unui numar de 2 foraje geotehnice, amplasate pe laturile de Nord-Est si Sud-Vest, pe directia de curgere a apelor subterane, foraje care vor fi folosite si ca foraje de monitorize a apelor subterane. Cele doua foraje au adancimi de 12.0 m respectiv 11.0 m.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul le este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15ºC.

Seismicitate

Conform normativului P100 – 2013, în zona studiată valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,24 g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani, iar perioada de control (colţ) Tc=1.6 sec.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

In faza de exploatare a agregatelor minerale, principala sursa de poluare a solului si subsolului va fi reprezentata de ocuparea temporara a terenului pentru platforme, organizari de santier,  etc.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport.

In faza de functionare a bazinului piscicol nu va exista nicio sursa de poluare a solului si subsolului.

Prognozarea impactului

Sursa principala de degradare a terenului este activitatea de indepartare a stratului de sol vegetal si se va manifesta in toata zona de exploatare agregate. Acest tip de impact este un impact direct, va dura pe toata perioada de functionare a exploatarii, urmand ca, pe termen lung, prin lucrarile de ecologizare sa se natureze zona, deci sa se imprime un caracter reversibil al impactului identificat.

De asemenea, se va inregistra impact negativ pe termen mediu urmare a fenomenelor de tasare in zona platformei organizarii de santier, a platformelor de depozitare si pe suprafata aferenta amenajarii drumurilor tehnologice.

Volumul de sol vegetal este proportional cu grosimea medie a stratului de sol vegetal si a gradului de recuperare.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola care va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

De asemenea, se pot inregistra modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer. Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer vor avea efect pozitiv si rol in reducerea riscului poluarii solului, in special cu pulberi sedimentabile. Totusi, pulberile antrenate urmare a circulatiei autovehiculelor pe drumurile balastierei, cat si a utilajelor agricole pe terenurile din jur au aceeasi structura fizico-chimica ca solul din care provin, reprezentand un factor de poluare mai accentuat pentru aer decat pentru sol.

Cantităţile de hidrocarburi şi uleiuri minerale care pot ajunge în mod accidental în sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse astfel încât nu vor provoca impurificări semnificative ale factorului de mediu sol.

Masurile de reducere a pulberilor generate de exploatarea resursei sunt importante si in perioada anului in care pe terenurile agricole invecinate se dezvolta culturi, pentru ca va scadea riscul depunerii pulberilor pe aparatul foliar al plantelor.

Masuri de protectie a solului si subsolului

•interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta obiectivului, cu exceptia situatiilor de urgenta (imobilizarea utilajului pe amplasament);

• stationarea mijloacelor de transport in incinta obiectivului sa se faca numai in spatiu special amenajat, unde eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere pot fi imediat indepartate cu material absorbant;

• depozitarea controlata, numai in spatii special amenajate, a deseurilor pana la valorificarea acestora sau eliminarea finala;

• evacuarea periodica a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor si evitarea formarii de stocuri de deseuri pe amplasament;

• minimizarea suprafetelor tasate la cele strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• implementarea masurilor necesare pentru reducerea cantitatii de pulberi emise in atmosfera in vederea minimizarii depunerilor de praf pe terenurile adiacente zonei de exploatare;

• respectarea programului de lucrari stabilit prin Proiectul tehnic de refacere a mediului.

Pentru limitarea afectării factorilor de mediu se va avea în vedere instruirea personalului care desfăşoară activitatea în cadrul obiectivului, în ceea ce priveşte impactul pe care-l poate avea activitatea asupra mediului şi sarcinile ce le revin în acest sens.

În etapa de funcţionare a amenajării piscicole nu există surse de poluare a factorului de mediu sol.

Protectia si refacerea zacamantului

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

•	nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia rocii utile de zacamant, cu pastrarea adancimii de exploatare;

•	interzicerea depozitarii materialului excavat pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

•	sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

•	sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

•	modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

•	pastrarea pilierilor de siguranta.

Activitatea care se va desfasura in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu va reprezenta o sursa de poluare a subsolului, insa va avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Pentru extragerea   agregatelor minerale precum va fi utilizata o suprafata de 6.029 ha, din care 5.5095 ha valorificabila.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Zona de lunca este reprezentata prin pajisti de Agrostis stolonifera si zavoaie de Alunus glutinosa. De-a lungul Argesului si al vailor afluente apare o vegetatie specifica, formata din aninisiuri de arin negru sau alb, iar pe alocuri se gasesc salcetele si plopisurile.

In zona dealurilor sau a platourilor, acolo unde interventia indirecta a omului a fost de o amploare mai redusa, fauna s-a pastrat bine, fiind reprezentata inca printr-un numar mare de specii si printr-un efectiv destul de numeros. Fauna din zona luncilor si baltilor este saraca.

Terenul este inregistrat la categoria de teren arabil intravilan.

Amplasamentul este puternic antropizat si nu se constituie in zona de cuibarire pentru speciile de fauna terestra si avifauna, astfel incat afectarea speciilor in situatia realizarii investitiei se rezuma eventual la indepartarea temporara a acestora din zona amplasamentului, reorientarea in vederea hranirii catre zonele invecinate. Nu vor fi afectate populatii ale speciilor de interes comunitar sau habitate de interes comunitar, acestea nefiind identificate la nivelul amplasamentului.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari şi completări  ulterioare, acesta nu este amplasat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national.

Perimetrul propus este amplasat la  circa 12.0 km NE de situl ROSCI0043 Comana si  ROSPA 0022 Comana.

Amplasarea proiectului fata de aria protejata ROSCI0043 Comana si ROSPA 0022 Comana

Masuri  de protectie a biodiversitatii

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul activitatii va avea in vedere urmatoarele:

- activitatea se va desfasura  numai in perimetrul aprobat;

- folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale de constructii care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Viitorul bazin piscicol  Copaceni II va fi amplasat pe un teren intravilan categoria arabil, situat la:

- 500.0 m Sud-Vest de zona locuita din localitatea Copaceni de pe malul drept al Raului Arges;

- 680.0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni, comuna Copaceni, judetul Giurgiu.

Nu sunt anticipate activități în cadrul prezentului proiect care ar putea genera impact semnificativ asupra așezărilor umane și a altor obiective de interes public.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările și completările ulterioare sau în Repertoriul arheologic național prevăzut de O.U.G. nr. 43/2000 cu modificările și completările ulterioare.

In cazul în care in timpul executării lucrărilor proiectate se vor descoperi cu totul întâmplător valori culturale sau istorice, titularul proiectului/antreprenorul lucrărilor, are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 422/2001 Republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, emitent    Guvernul  Romaniei, publicata in  Monitorul  Oficial nr. 820 din 26 august 2021, are ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri:

a) de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora;

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor;

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esenţiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară şi a garanta competitivitatea pe termen lung.

Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

- In etapa de exploatare a agregatelor minerale

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,01 t/luna | Eurocontainer |
| 2. | 17 05 04 | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | solida | Exploatare agregate | 11004.4 mc/an | Spatiu special amenajat |

- In etapa de functionare a bazinului piscicol

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,01 t/luna | Eurocontainer |

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

- Colectare separata la sursa – prin aplicarea acestui principiu se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt  livrate spre valorificare.

- Furnizarea informatiilor catre consumatorii finali in format electronic – eliminarea cataloagelor, brosurilor, pliantelor pe format hartie, transmiterea informatiilor catre client in format electronic.

- Comunicare, constientizare, instruire – implicare in proiecte de promovare a politicii ECO asumate de companie; elaborarea unor proceduri interne cu privire la colectarea separata.

Planul de gestionare a deşeurilor

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

Atat in perioada de exploatare a agregatelor minerale, cat si in perioada de functionare a bazinului piscicol, gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice, apoi va fi preluat de catre firma de salubritate cu care beneficiarul are contract. Pamantul decopertat va fi refolosit pentru taluzarea malurilor.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pe amplasamentul perimetrului de exploatare, se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase, specifice activitatilor din constructii, precum: uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori.

- alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face la statiile de carburanti din zona pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanti care ar putea afecta solul si apele;

- lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se va realiza numai in cadrul unitatilor autorizate.

Substanţele periculoase utilizate în procesul de executie a  zidului de sprijin sunt:

• Motorină pentru autobasculante şi utilajele terasiere - 0,48 tone/zi lucrătoare x 220 zile lucrătoare = 105,6 tone/an.

• Uleiuri minerale folosite ca lubrifianţi pentru mijloacele auto şi pentru utilaje – 200 l/an.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.

Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise.

Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioară, % vol. - 6,0;

- superioară, % vol. - 13,5.

Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute.

Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze apariţia cancerului de piele.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face de la statiile de distributie carburanti din zona.

Mentionam ca pe amplasament nu se fac reparatii, schimburi de filtre, ulei, piese schimb, etc., aceste operatiuni fiind desfasurate in unitati specializate si, ca urmare, nu rezulta deseuri de acest tip.

Pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi, în nici un fel de recipienţi.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru extragerea agregatelor minerale va fi utilizata o suprafata de 60292.0 mp, din care suprafata exploatabila va fi de 55095.0 mp.

Volumul total ce se va excava pe amplasamentul analizat este de 622805.0 mc, din care, volumul util valorificabil este de 567783.0 mc (din care 165485.0 mc sub Nhs) si volumul steril  55022.0 mc(1.0m).

In urma exploatarii agregatelor naturale va rezulta un bazin piscicol cu suprafata luciului de apa = 47300.0 mp.

Volumul anual ce intra in bazinul piscicol este Vi = 291338.44 mc

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Starea de sănătate a populaţiei este parte integrantă a conceptului de dezvoltare durabilă. Sănătatea populaţiei poate fi menţinută prin reducerea nivelului de poluare îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. Acţiunea mediului poluat asupra organismului uman este foarte variată și complexă și poate merge de la apariţia unui simplu disconfort până la perturbări importante ale stării de sănătate.

Principalele forme de impact asupra sanatatii populatiei constau in:

- disconfort provocat populatiei din cauza prafului produs in punctele de lucru, emisiilor generate de vehiculele care asigura transportul materiilor prime si a deseurilor. Functie de intensitatea emisiilor si perioada de actionare, pot duce la stare de jena in respiratie, probleme oftalmologice, stres;

- disconfort datorat zgomotului generat de echipamentele, utilajele pentru constructii, peste limitele legale si o perioada de timp indelungata care pot duce la probleme de sanatate, care se manifeste pe perioada disconfortului.

Dat fiind specificul activitatilor, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite. Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului nu vor avea impact negativ major asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Impactul cumulativ

Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Prin  impactul  cumulativ  se  au  in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Viitorul bazin piscicol Copaceni II va fi amplasat la:

- Nord-Est de bazinul piscicol in curs de executie Copaceni 1, beneficiar S.C. GRADCO EXPERSS S.R.L.

- 5.0 m Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 4, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 104.0 m Nord de folosinta piscicola Copaceni 3, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 463.0 m Nord-Vest de folosinta piscicola Copaceni 2, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 1.48 km Nord-Vest de bazinul piscicol Copaceni 5 in curs de executie, beneficiar S.C. RICO STAR S.R.L.

- 500.0 m Nord-Vest de statia de sortare a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 620.0 m Nord-Vest de statia de betoane a societatii S.C. RICO STAR S.R.L.

- 176.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar DRUPAS CONSTRUCT S.R.L.

- 400.0 m Sud-Est de bazin piscicol, beneficiar CD TRANS CONSTRUCT S.R.L.

Activitatile care pot duce la un impact cumulat, in cazul celor zece proiecte sunt:

- exploatarea propriu-zisa a agregatelor minerale, pentru realizarea celor doua bazine piscicole(bazin piscicol in curs de executie Copaceni I si opaceni II);

- functionarea statiei de sortare;

- functionarea statiei de betoane;

- functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale.

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor).

Viitoarele bazine piscicole vor forma o zona umeda, in comuna Adunatii-Copaceni, si  vor avea ca efect dezvoltarea unei zone de agrement, de care vor beneficia locuitorii comunei si cei din localitatile invecinate.

Amplasarea viitorului bazin piscicol fata de proiectele din vecinatate

Avand invedere faptul ca amplasamentul studiat se afla la o distanta apreciabila fata de intravilanul localitatilor, si anume:

- 500.0 m Sud-Vest de zona locuita din localitatea Copaceni de pe malul drept al Raului Arges;

- 680.0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni, consideram ca efectul cumulativ dat de proiectele  sus amintite asupra asezarilor rezidentiale este nesemnificativ.

Este de remarcat faptul ca, desi se afla intr-o zona cu mai multe proiecte de acelasi gen, efectul cumulativ al impactului asupra factorilor de mediu este mult diminuat deoarece se va mai lucra doar in Copaceni V si in statiile  de sortare respectiv de betoane ale societatii Rico Star, celelalte bazine piscicole fiind finalizate si autorizate ca folosinte piscicole, atat din punct de vedere al mediului, cat si din punct de vedere al gospodaririi apelor.

Daca se vor respecta conditiile impuse in exploatarea agregatelor minerale din cele trei bazine aflate in executie si cele din functionarea statiei de sortare agregate minerale si a statiei de betoane, conditii impuse prin autorizatia de gospodarirea apelor si autorizatia de mediu pentru fiecare proiect in parte, atunci putem considera ca impactul cumulativ al functionarii simultane a obiectivelor de mai sus  este nesemnificativ.

In schimb se apreciaza ca impactul cumulativ va fi unul pozitiv, atat din punct economic, cat si social, dar si analizand din punct de vedere al „zonei umede” aparute, cu posibilitati de dezvoltare ulterioara a activitatilor de turism, agrement si pescuit sportiv.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impact relativ redus şi local, atât in perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare a bazinului piscicol.

Magnitudinea impactului este redusă, fiind în strânsă corelaţie cu complexitatea şi mărimea proiectului.

Nu va exista un impact semnificativ asupra componentelor mediului înconjurător în condiţii normale de funcţionare.

Probabilitatea impactului

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, din cauza expunerii mai indelungate.

Impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane).

Asupra locuitorilor din zona nu va exista impact negativ, deoarece activitatile se desfasoara intr-o zona nelocuita.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este nesemnificativ si se manifesta prin:

- cresterea emisiilor de gaze de esapament in atmosfera;

- antrenarea de pulberi in atmosfera.

Dupa finalizarea lucrarilor, calitatea aerului va reveni la cea dinainte de exploatare.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi în perioada de funcţionare.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute si executate 2 foraje (H=12.0 m si H=11.0 m), unul pe latura Nord-Estica si altul pe latura Sud-Vestica, pe directia de curgere a apei subterane (NNV-SSE). Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 ori pe an. Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane si a raului Arges este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

Foraje monitorizare

| Pct. | X(N) | Y(E) | Z(mdMN) | H(m) | Dn(MM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 307547.31 | 586333.19 | 60.30 | 12.0 | 160 |
| FM2 | 307243.73 | 586447.44 | 59.80 | 11.0 | 160 |

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor minerale se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectia zacamantului sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia rocii utile de zacamant, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii materialului excavat pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat

- pastrarea pilierilor de siguranta.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului si subsolului este diminuat la maxim.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Activitatea propusa prin prezentul proiect nu intră sub incidenţa prevederilor următoarelor directive:

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva SEVESO).

Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substanţe periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.

Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substanţe periculoase si de a limita consecinţele pentru populaţie si mediu.

Directiva 1999/13/CE  privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV), datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, modificată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/42/CE.

Scopul directive este de a preveni sau a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, în principal în aer, şi potențialele lor riscuri pentru sănătatea publică, prin măsuri şi proceduri care să fie puse în aplicare în activitătile industriale definite în anexa I din cuprinsul directivei.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere.

Directiva se aplică instalațiilor de ardere, a căror putere termică instalată este mai mare sau egală cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).

### Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (2012/795/UE), transpusa in legislatia romana prin Legea nr 278 - 2013 privind Emisiile Industriale.

Activitatea propusa intră sub incidenţa prevederilor:

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC) , transpusa in legislatia romana prin Legea nr. 107/1996 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul directive este de a stabili un cadru pentru protecţia apelor interioare de suprafaţă, a apelor de tranziţie, a apelor de coastă şi a apelor subterane.

### Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, transpusa in legislatia romana prin  Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, transpusa in legislatia romana prin Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei si va fi functionala pana la finalizarea investitiei, precum si amplasarea unui grup sanitar ecologic, a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a unei platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere.

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul propus pentru realizarea bazinului piscicol, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in

pregatirea in vederea exploatarii prin decopertarea perimetrului si depunerea sterilului pe laturile perimetrului si bornarea zonei exploatabile.

Localizarea organizării de şantier

Bazinul piscicol se va amplasa in bazinul hidrografic al raului Arges,  pe terasa mal drept a lucrarii “Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte” - beneficiar - Ministerul Transporturilor prin C.N. Administratia Canalelor Navigabile Constanta, intre km 65+160 - km 65+290, pe un teren intravilan, categoria arabil, comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii proiectului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine. Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola ce va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

Intocmit,

APOMAR  CONSULTING