ANEXA 5

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform conţinut cadru din Anexa 5e din L.292 din 2018

I. Denumirea proiectului:

“Magazii si Silozuri Depozitare Cereale cu Capacitate pana la 10000 Tone”

Proiectul este amplasat in Jud. Giurgiu, com. Gaujani, sat Gaujani, nr. cad. 31221.

II Titularul

Numele companiei: S.C. DELOIU S.R.L.

Adresa: Municipiul Giurgiu , judetul Giurgiu, str. Clopotari, nr. -, bl. 515, sc. B, et. 3, ap. 27,, CUI: Ro 13957981, ORC: J52/129/2001

Numar telefon: 0767800678

Persoana de contact: DODITA Deloiu

Director: DODITA Deloiu

Responsabil pentru protectia mediului: DODITA Deloiu

III Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- Rezumat al proiectului

Proiectul presupune realizarea unei capacitati de depozitare a cerealelor, formata din 4 silozuri cu baza plata de cca. 1500  mc, si un buncarul de receptie de cca 10 tone de cereale.

- fiecare, impreuna cu mecanizarile aferente (preluare – incarcare – descarcare, transilaj, precuratire si uscare), dar si a unei hale de depozitare a utilajelor agricole conexe de 1100,00mp   . De asemenea proiectul presupune amplasarea unui container prefabricat avand functiunea de vestiar, realizarea unor  platforme carosabile pentru deservirea ansamblului, inprejmuirea gospodariei de salubritate, precum si lucrari de retele si utilitati in interiorul lotului.

- Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul se justifica atat din punct de vedere economic – pune in valoare o activitate cu potential, cat si social prin locurile de munca create direct si indirect in executie si in exploatare si prin resursele aduse la bugetul central si local in faza de exploatare a obiectivului. Investitia propusa vizeaza o crestere a calitatii serviciilor la un nivel de pret adaptat pietei.

- Valoarea investitiei

Valoarea totala a proiectului este de circa 1 750 000 lei la care se va adauga TVA, din care valoarea de Constructii si Montaj este de  circa 2 400 000 lei la care se va adauga TVA.

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 3 ani. In anul 1 de implementare, dupa semnarea contractului de finantare, se vor demara procedurile de achizitii, in paralel cu realizarea demersurilor de obtinere a autorizatiei de construire. Lucrarile de constructii si restul achizitiilor se vor derula pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Atasat prezentei documentatii regasiti plansele A01 – Plan de Amplasare in Zona si A02 – Plan de situatie

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Profilul si capacitatea de productie

Profilul proiectului este depozitarea cerealelor. Capacitatea de depozitare propusa este formata din 4 silozuri cu baza plata de cca. 1500mc fiecare. Vom considera o cantitate de  4800 tone cereale.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Pe Terenul propus ca amplasament pentru realizarea investitiei se va realizain partea de Nord un pod bascula deservit de platforme carosabile din pamant compactat.

Descrierea instalatiei pentru stocare a cerealelor propusa prin prezentul proiect este dupa cum urmeaza :

Hala depozitare utilaje agricole conexe este o constructie realizata pe suprastructura metalica si fundatii din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 55,0m pe directia N-S si 20,0m pe directia E-V, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este este pozitionata la aproximativ 20cm deasupra cotei terenului amenajat (platforma carosabila din incinta). Inaltimea constructiei este de 6,60m la streasina iar la coama este de 9,625m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 1100.00mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 9100mc.

Silozurile cereale sunt un echipament pentru depozitarea cerealelor compus din 4 celule principale cilindrice (capacitate cca. 1500mc/celula), canale de aerare si canale pentru benzile transportoare aferente silozurilor, elevatoare, benzi transportoare, precuratire si uscare. Echipamentul are dimensiunile maxime in plan de 65,53m pe directia N-S si 15,13m pe directia E-V. Inaltimea maxima este de cca. 21.9m. Suprafata construita este de 520,45, Volumul total este de cca. 7000mc.

Sopronul de receptie este o constructie realizata pe suprastructura metalica din elemente laminate si fundatii din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 15,65m pe directia N-S si 15,65m pe directia E-V, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este pozitionata la aproximativ 10cm deasupra cotei terenului amenajat. Inaltimea constructiei este de 7,41m la streasina iar la coama este de 9,81m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 244,92 mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 2100mc.

Cabina comanda este o constructie realizata pe suprastructura si fundatii din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 4,40m pe directia N-S si 6,10m pe directia E-V, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este pozitionata la aproximativ 25cm deasupra cotei terenului amenajat. Inaltimea constructiei este de 2,95m la streasina iar la coama este de 4,45m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 26,84mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 100mc.

Copertina silozul de incarcare rapida este o constructie realizata pe suprastructura metalica din elemente laminate si fundatii din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 15,0m pe directia N-S si 5,2m pe directia E-V, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este pozitionata la aproximativ la acelasi nivel cu cota terenului amenajat. Inaltimea constructiei este de 4,98m la streasina iar inaltimea maxima este de 7,10m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 78,00mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 468mc.

Vestiarul este o constructie prefabricata (container) realizata pe suprastructura metalica din elemente laminate. Fundatia cladirii este reprezentata de o placa din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 2.45m pe directia E-V si 6.00m pe directia N-S, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este pozitionata la aproximativ 15cm deasupra cotei terenului amenajat. Inaltimea constructiei este de 2.55m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 14.70mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 38mc.

Laboratorul este o constructie prefabricata (container) realizata pe suprastructura metalica din elemente laminate. Fundatia cladirii este reprezentata de o placa din beton armat. Constructia are dimensiunile maxime in plan de 2.45m pe directia E-V si 6.00m pe directia N-S, regimul de inaltime fiind P (parter). Cota de referinta in sistem local a cladirii (±0.00) este pozitionata la aproximativ 15cm deasupra cotei terenului amenajat. Inaltimea constructiei este de 2.55m fata de cota de referinta. Suprafata construita a cladirii este de 14.70mp, fiind egala si cu suprafata desfasurata. Volumul construit al constructiei este de cca. 38mc.

FLUX TEHNOLOGIC

CANTARIRE SI RECEPTIE CEREALE : Marfa livrata in autocamioane este cantarita cu ajutorul podului bascula (2 cantariri: tara – camion gol + camion incarcat). Alaturi de receptia cantitativa are loc si o receptie calitativa. Produsele livrate sunt inspectate vizual si se preleva mostre de produs atat manual cat si mecanic aleator. Probele sunt apoi analizate in cadrul laboratorului propiu. Marfa corespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi preluata in circuitul de insilozare.

RECEPTIA materiilor prime vrac auto se realizeaza, dupa receptia calitativa direct in buncarul de receptie amplasat sub un sopron, ce fereste buncarul de ploi. De aici, la eliberarea fluxului materiile prime sunt transportate in buncarul de receptie. Din buncarul de receptie cerealele sunt preluate de un transportor, prevazut cu variator de frecventa si corpuri speciale de receptie cu incarcare laterala, care face legatura cu fosa elevatoarelor. Cerealele sunt primite de elevatorul curatitorului  sau de elevatorul principal.

PENTRU PRECURATIRE  se foloseste un precuratitor cu dubla actiune prin aspiratie cu aer si selectare prin site, care separa corpurile straine, praful si pleava, si alte impuritati de cerealele bune pentru inmagazinare. Este  prevazut cu sistem de aspiratie cu ciclon si camera de praf, de unde reziduurile pot fi colectate si extrase periodic.

In cazul in care produsele livrate prezinta un grad mare de impuritati, acestea vor fi trecute prin precuratitorul cu ciclon.

Precuratirea se va putea ocoli in cazul in care aceasta operatie nu este necesara.

Produsele receptionate, curatate sunt preluate de elevatorul principal, care le dirijeaza la benzile transportoare de incarcare silozuri. Incarcarea silozurilor se efectueaza prin intermediul unui sistem transportor de distributie a produselor catre cele 4 silozuri. Transportorul de distributie este prevazut cu sibare electrice si manuale.

Personalul necesar pentru exploatarea instalatiei se estimeaza la un numar de 3 persoane pe schimb: un tehnician calificat/laborant, un operator/supraveghetor precuratire si uscare si un operator receptie/livrare.

Materii prime, energie si combustibilii utilizati, modul de asigurare

Construirea si exploatarea constructiilor si utilajelor tehnologice propuse a se realiza prin proiectul curent se va face prin dimensionarea rationala a resurselor ce vor fi folosite in constructie si exploatare inca din faza de proiect.

Se vor folosi cu precadere materiale ecologice, agrementate CE, cu grad ridicat de reciclabilitate.

Constructiile vor folosi inchideri performante in scopul diminuarii pierderilor de energie. De asemenea, optimizarea proiectului permite punerea in opera a cantitatilor minime pentru realizarea constructiilor. Toate materialele puse in opera sunt agrementate la nivel national, fara impact negativ asupra mediului, putand fi reciclate.

Materialele alese pentru inchideri vor asigura o izolare termica optima segmentului de constructii din care fac parte, diminuandu-se pierderile de energie.

Ferma in care este propusa amplasarea investitiei va fi alimentata printr-un bazin prefabricat din polipropilena de 1mc.  Datorita dimensiunii reduse a personalului de circa 4 persoane, nu este nevoie de un volum mare de apa, fapt ce face alimentarea din put propriu nefezabila din punct de vedere economic

Utilajele propuse prin proiect, nu necesita alimentare cu apa si implicit evacuarea apelor uzate.

Vestiarul ce va fi amplasat in incinta va fi alimentat cu apadintr-un bazin prefabricat din polipropilena de 1mc. Bazinul va fi alimentat cu ajutorul unei cisterne periodic. Apa va fi adusa din ferma existenta la N fata de strada Graului fata de amplasamentul propus – vis-avis.

Apele uzate menajre vor fi cor fi colectate intr-un bazin vidanjabil etans avand capacitatea de 12mc.

Apele pluviale colectate de pe platforma carosabila vor fi filtrate prin intermediul separator de hidrocarburi, urmand a fi deversate intr-un bazin vidanjabil etans subteran. Capacitatea bazinului etans este 30mc.

Asigurarea energiei electrice se va face prin bransament individual la reateaua comunala, disponibil la limita proprietatii – 3x400V – putere instalata 120kW.

Racordarea la retele utilitare existente in zona

- Alimentare cu apa: se va realiza prin intermediul unui bazin prefabricat din polipropilena de 1mc. Bazinul va fi alimentat cu ajutorul unei cisterne periodic. Apa va fi adusa din ferma existenta la N fata de strada Graului fata de amplasamentul propus – vis-avis.

- Evacuarea apelor uzate :

Apele menajere provenite de la vestiar vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil etans subteran.

Ape pluviale din zona carosabila de deservire a silozurilor, vor fi filtrate prin intermediul unui  separator de produse petroliere (hidrocarburi) de min. 3l/s si vor fi deversate intr-un bazin de retentie etans subteran prefabricat cu o capacitate de 30mc. Dupa umplerea bazinului apele uzate vor fi colectate in baza unui contract cu o firma de vidanjare care le va transporta catre o statie de epurare autorizata.

- Asigurarea agentului termic:

Convectoare electrice

- Energie electrica :

Din reteaua existenta la limita incintei.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investiției

Realizarea proiectului nu impune masuri speciale de monitorizare si / sau amenajari de mediu, sau lucrari de reconstructie. Proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

Vor fi amenajate spatii verzi la finalizarea procesului de constructie – atat al cladirilor, cat si a retelelor, platformelor si aleilor.

Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la noua functiune propusa se va realiza in partea de E a lotului (vezi plansa A02), fiind propus un punct de acces din drumul comunal adiacent.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Faza de constructie :

- Energie electrica – cca. 40kw/h per zi de lucru – estimat 240 zile – total 9600 kw/h

- Apa – 0,4 mc/ zi– estimat 365 zile – total  cca. 150mc

- Canalizare – 0.32 mc/ zi– estimat 365 zile – total 117mc

In faza de executie se vor mai pune in opera cantitati de beton, zidarie, tencuieli, lemn, elemente metalice, panouri termoeficiente de invelitoare si inchideri verticale – cantitati ce vor fi optimizate din punct de vedere al consumurilor prin solutiile aferente fazei de Documentatie Tehnica.

Faza de exploatare :

- Exploatarea se va face prin dimensionarea rationala a resurselor folosite, prin programare la faza de proiect, prin optimizare si auditareinterna de catre beneficiar a consumurilor.

- Energie electrica – 120kWh x 0,6 x 8 ore x 200 zile – total 115200  kw/h - an

Metode folosite in constructie

In faza de executie antreprenorul va urmari graficul de realizare al executiei. De asemenea, se vor urmari procedurile tehnice cuprinse in Caietele de Sarcini si in Memoriile Tehnice.

Procesul de constructie se va aborda in baza programarii prealabile etapizat, coordonand diversele faze tehnologice.

Din punct de vedere tehnic se va pune in opera o structura din elemente metalice laminate, cu fundatii independente de beton armat. Echipele de muncitori vor fi impartite functie de specialitati, sefului de echipa revenindu-i rolul de coordonare si repartizare a sarcinilor de executie.

Planul de executie

Investitia propusa se va implementa pe un amplasament neconstruit.

La inceperea lucrarilor antreprenorul va alcatui propriul plan de executie, pe care il va prezenta spre aprobare beneficiarului si proiectantului.

Prin natura lucrarii si anvergura sa redusa, nu sunt probleme deosebite de mediu in ceea ce priveste executia.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus se inscrie in prevederile Strategiei de Dezvoltare a Comunei Gaujani, in prevederile Planului de Urbanism General si ale Regulamentului de Urbanism.

Acesta pune in valoare o activitate cu potential, cat si social prin locurile de munca create direct si indirect in executie si in exploatare si prin resursele varsate la bugetul central si local in faza de exploatare a obiectivului

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Pe durata studiului de solutie, beneficiarul si proiectantul au considerat posibilitatea realizarii silozurilor cu canal colector central, dispus paralel cu axul celulelor, in exteriorul fundatiilor celulelor. Solutia aleasa, realizarea silozurilor cu canal colector central amplasat pe axul celulelor, prezinta o serie de avantaje :

- costurile de operare mai reduse;

- adaptabilitatea mult mai buna la amplasament concretizata atat in costuri de realizare mai scazute, cat si in posibilitatea operarii independente a fluxului de transport livrare / aprovizionare cereale de cel de transport cereale al canalului celulelor de insilozare.

Alte activitati ce pot aparea datorita proiectului

Proiectul nu presupune implementarea unor activitati conexe de anvergura ce pot avea un impact negativ asupra mediului.

Activitatea silozului se va desfasura intr-un mod responsabil, atat in ceea ce priveste fluxurile de circulatii, cat si in ceea ce priveste gestiunea deseurilor rezultate.

Alte autorizatii pentru proiect

Proiectul nu are un regim special de autorizare.

Beneficiarul va obtine toate avizele specificate in Certificatul de Urbanism si se va autoriza conform cadrului legal in vigoare.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu se vor executa lucrari de demolare in amplasament.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Conform Listei Monumentelor Istorice – 2015, Judetul Giurgiu, propunerea se afla la peste 2,5 km fata de:

- situl arheologic de la Cetățuia, sat Cetățuia. comuna Găujani, GR-I-s-B-14769;

- asezarea din sec. X-XI, Epoca medievală timpurie, de pe teritoriul satului Cetățuia, comuna Găujani, GR-I-m-B-14769.01;

- asezarea din sec. III-IV, Epoca daco-romană, de pe teritoriul satului Cetățuia, comuna Găujani, GR-I-m-B-14769.02;

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Terenul se afla in extravilanul satului Gaujani si este incadrat in categoria de folosinta – teren neproductiv. Ultimii ani nu au fost infiintate terenuri agricole in limitele proprietatiisi este in prezent neconstruit.

Se doreste realizarea de magazii si silozuri depozitare Cereale cu capacitate pana la 10000 tone.

-  politici de zonare si de folosire a terenului

Pentru amplasament se propune prin prezentul proiect realizarea urmatorilor indicatori urbanistici: POT propus = 11,43 %, CUT propus = 0.114

- areale sensibile

Amplasamentul studiat nu se afla in zona unor areale sensibile.

Activitatea propusa – receptie si stocare de cereale, nu interactioneaza negativ cu acestea, datorita dimensiunilor reduse ale proiectului, a implementarii de sisteme performante de instalatii si izolatii, impactul asupra cadrului natural este nesemnificativ.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970.

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 249974.38 | 557169.53 |
| 2 | 249974.22 | 557169.29 |
| 3 | 249801.40 | 557153.04 |
| 4 | 249768.05 | 557224.40 |
| 5 | 249937.84 | 557241.99 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Proiectul a studiat amplasarea ansamblului in partea de Nord a terenului,cu intentia de a pastra zona din S pentru o potentiala dezvoltare ulterioara.

Acesta varianta nu este implementata prin proiect, intrucat circulatiile de deservire a silozului ar fi fost dificil de realizat dat fiind ca pozitia podului bascula trebuie sa fie aproape de drum, de zona de acces pe teren. S-a optat pentru amplsarea ansamblului in pozitia prezentata in planse pentru optimizarea fluxului de circulatii cu posibilitatea devoltarii ulterioare a terenului ramas neconstruit.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

- Protectia calitatii apelor

Activitatiile aferente silozului nu presupun probleme majore de mediu fata de calitatea apelor uzate. Tehnologic nu se va folosi apa in activitatea de depozitare a cerealelor.

Ape pluviale din zona carosabila, vor fi filtrate printr-un separator de produse petroliere avand debit 3 l/s si volum 1000 litri si vor fi deversate in bazinul vidanjabil etans avand capacitate 30mc.

Alimentare cu apa – Constructiile propuse nu necesita apa tehnologica.  Nu se va realiza un put forat. Datorita dimensiunii reduse a personalului de circa 4 persoane, nu este nevoie de un volum mare de apa, fapt ce face alimentarea din put propriu nefezabila din punct de vedere economic. Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui bazin prefabricat din polipropilena de 1mc. Acesta va deservi grupul sanitar aferent vestiarului. Bazinul va fi alimentat cu ajutorul unei cisterne periodic. Apa va fi adusa din ferma existenta la N fata de strada Graului fata de amplasamentul propus – vis-avis. Ferma este inchiriata de SC DELOIU SRL de la SC Victoria Gaujani SRL. In incinta fermei existente exista un put forat autorizat la Apele Romane de catre SC Victoria Gaujani SRL. Apa potabila va fi aprovizionata in baza unui contract in recipienti de 10l ce vor alimenta un automat de apa amplasat in zona laboratorului la care vor avea acces toti angajatii.

Constructiile si utilajele propuse prin proiect, nu necesita evacuare a apelor menajere.

- se interzice evacuarea de ape uzate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune;

- orice echipare/dezvoltare edilitara se va realiza astfel incat sa nu fie un obstacol in scurgerea apelor, si sa nu fie o sursa de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

Se apreciază ca activitatea desfăşurata nu reprezintă o sursa de poluare pentru factorul de mediu apa, dar se impune a se respecta următoarele acte normative:

-OMS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandări privind mediul de viata al populaţiei;

- STAS 1342/1991 Apa potabila - condiţii de calitate;

- STAS 4706/1988 Apele de suprafaţa, înlocuit de Ordinul nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţa;

- Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate in resursele de apa NTPA 001/2005.

b. Protectia aerului:

Principalele obiective ale strategiei naţionale şi locale privind protecţia atmosferei vizează în special :

- menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele în care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

- îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele în care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

- adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, în context transfrontier;

- îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu.

Din aceste considerente, adoptarea strategiilor de dezvoltare economică a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face doar cu avizul autorităţii pentru protecţia mediului. Regimul juridic al protecţiei atmosferei are la bază respectarea principiului de abordare integrată a protecţiei mediului.

Principalele surse de poluare atmosferică, pentru execuţia   obiectivului se constituie din :

- particule în suspensie şi sedimentabile (praf) la realizarea lucrărilor de excavaţii,

- mijloacele de transport şi manipulare pe amplasament → gaze de eşapament şi particule

Emisii atmosferice în timpul realizării obiectivului

Realizarea obiectivului presupune folosirea unor utilaje şi mijloace de transport şi utilitare ca : excavator cu cupă de 1 mc, încărcător frontal cu cupă de 3 mc, buldozer S 1500, autobasculante de transport 16 – 25 t.

Poluanţii caracteristici rezultaţi în faza de execuţie sunt cei specifici lucrărilor de construcţie şi anume :

- Particule în suspensie (praf) rezultate în fazele de transport, excavare, nivelare,

- Poluanţi specifici din gazele de eşapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, compuşi organici volatili) rezultaţi de la utilajele şi mijloacele de transport care sunt folosite în timpul lucrărilor de execuţie a obiectivului.

Caracteristicile acestor emisii din faza de amenajare a obiectivului, precum şi din faza de exploatare, sunt :

- Sursele sunt la nivelul solului,

- Existenţa lor este limitată în timp la perioada de amenajare şi exploatare (anul 2005 – 2007),

- Nu sunt surse controlate în sensul Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Debitele masice de praf (particule minerale) rezultate în timpul lucrărilor de amenajare a obiectivului şi exploatare, nu pot fi determinate exact deoarece depind de mai mulţi factori ca :

- umiditatea terenului în timpul excavărilor şi transportului, frecvenţa şi viteza vântului, precipitaţii, textura solului, orografia terenului etc.

Cantităţile de praf pot fi diminuate în mod semnificativ şi pot fi menţinute la un nivel acceptabil care să nu creeze disconfort angajaţilor şi vecinătăţilor, prin umectarea suprafeţelor pe care se execută lucrări de excavare şi a drumurilor pe care circulă mijloacele de transport. Materialul rezultat în urma extracţiei va fi comercializat spre diverşi clienţi şi folosit pentru lucrări de construcţii, taluzare, producţie betoane etc.

Având în vedere cele expuse mai sus, se poate aprecia că exista o poluare cu pulberi în suspensi, insă această poluare nu va crea disconfort comunităţii de oameni, deoarece emisiile în astfel de activităţi sunt specifice şi caracterizate de următoarele :

- particulele minerale nu sunt agresive din punct de vedere chimic, pot totuşi afecta persoanele angajate prin apariţia unui sindrom de iritare a căilor respiratorii superioare (SICAS),

- au o stabilitate mică în timp şi în aerul atmosferic datorită greutăţii specifice mari a particulelor,

- sedimentează repede chiar şi într-o atmosferă puternic stabilă,

- nu produc fenomene de poluare asupra terenului pe care se depun, având o compoziţie asemănătoare dacă nu identică cu acesta,

- pot constitui nuclee favorizând producerea ceţii,

- duc la o vizibilitate scăzută.

Debitele masice de poluanţi evacuaţi în atmosferă cu gazele de eşapament ale utilajelor şi mijloacelor de transport sunt greu de calculat în perioada de amenajare a silozurilor. Aceştia sunt funcţie de: Timpul mediu zilnic de lucru al utilajelor şi respectiv distanţa parcursă de mijloacele de transport, Tipul şi capacitatea utilajului/autovehiculului, Tipul carburantului utilizat şi conţinutul de sulf al acestuia,Consumul de carburant pentru fiecare utilaj, Regimul de lucru, Condiţii tehnice de funcţionare.

În general, carburantul folosit este motorina, care are un conţinut de sulf maxim de 0,5% conform STAS 240-80. Poluanţii caracteristici din gazele de eşapament sunt: particulele, dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx) şi compuşii organici volatili (COV). Se poate face afirmaţia că impactul prognozat este redus, fără influenţe majore asupra calităţii aerului atmosferic. Nu se vor înregistra fenomene de poluare remanentă în zonă.Cuantificarea impactului asupra aerului atmosferic s-a făcut pentru :

Faza de executie a excavatiilor pana la intalnirea nivelului hidrostatic al apei subterane

| Factor de mediu/resursă | Imapct potenţial | Condiţii existente | Imapct prognozat (mărime, extindere, tip) | Sisteme de diminuare | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer atmosferic | - emisii semnificative de pulberi în suspensie şi sedimentabile | - se utilizează mijloace terasiere si de transport auto | N | M (umezirea materialului mineral în timpul excavatiilor) | n |

În concluzie :

Se poate face afirmaţia că impactul prognozat este redus, fără influenţe majore asupra calităţii aerului atmosferic. Nu se vor înregistra fenomene de poluare remanentă în zonă.

In concluzie, concentratiile poluantilor in atmosfera sunt mult mai mici decat valorile admise. Se mentioneaza ca (in conf. Cu Ord. 125/96) nu este necesara intocmirea studiului de impact, capacitatea centralei fiind mai mica de 10Mw.

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulvelurente se vor manipula in asa maniera incit sa reduca la

minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu se preconizează depăşirea limitei maxime admise de zgomot în zone industriale; conform STAS 10009/88  se impune maximum 65 dB la limita staţiei.

Se prognozează o intensificare a traficului în zona care va avea drept rezultat creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii.

Procesul de producere a energiei termice se incadreaza in limitele normale admisibile de zgomot atat in interiorul cladirii cat si in exterior.

Constructia este fonoizolata corespunzator atat catre exterior, cat si intre compartimentele sale, neexistand punti fonice.

La executia instalatiilor se vor lua masuri de reducere a zgomotului astfel :

-fixarea conductelor se va face cu bratari cu garnituri elastice intre acestea si conducte.

-trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face cu mansoane, iar spatiul dintre manson si conducta va fi umplut cu materiale izolatoare.

Zgomotul produs de instalatiile tehnologice se afla in limitele admisibile legale, utilajele fiind agrementate tehnic.

d. Protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul.

e. Protectia solului si a subsolului:

Protecţia solului si subsolului

Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat :

- în timpul lucrărilor de amenajare a obiectivului, excavaţii;

- prin emisiile de praf şi gaze de eşapament,

- prin depozitarea temporară a materialelor minerale,

- prin deversarea accidentală a produselor petroliere şi uleiurilor de motor de la mijloacele de transport.

### Impactul potenţial

Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat în timpul lucrărilor de excavaţii

În faza de execuţie a lucrărilor, un impact semnificativ se produce asupra structurii solului. Este posibilă afectarea solului şi din punct de vedere calitativ, prin impurificarea accidentală cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la mijloacele de transport şi utilajele folosite , insa datorita dimensiunii reduse a investitiei si implicit a santierului, impactul potential ar putea fi foarte restrans.

În cazuri de deversări accidentale de produse petroliere şi uleiuri minerale de la mijloacele auto şi utilajele de exploatare pot apărea poluări punctuale pe suprafeţe mici.

În faza de exploatare poate apare un impact potential asupra solului in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor pe sol. Prin proiect sunt luate o serie de masuri pentru evitarea poluarii solului, si anume:

- platforma betonata de stocare a deseurilor menajere sau de alte tipuri colectate selectiv din activitatea unitatii;

-colectarea apelor pluviale ce spala platformele betonate (potential impurificate cu hidrocarburi) utilizate la circulatia interioara a mijloacelor auto de transport in vederea preepurarii in separatorul local de hidrocarburi inaintea colectarii in bazinul de retentie.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiectuive de interes public:

Investitia se afla la o distanta de cca. 520m fata de cea mai apropiata locuinta din satului Gaujani.

h.Gospodarirea deseurilor generale pe amplasament:

Deseurile menajere vor fi stocate in eco-pubele amplasate pe o platforma betonata, ingradita, prevazuta cu puct de alimentare cu apa curenta si cu punct de scurgere.

Colectarea se va face selectiv, desurile urmand sa fie evacuate in baza unui contract cu o firma de salubritate acreditata.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Suprafata de teren ce va fi destinata proiectului curent este de 11468,00 mp

A teren 							= 11468,00 mp

Existent

Ac existent						= 0,00 mp

Ad existent						= 0,00 mp

POT existent 						= 0,00 %

CUT existent						= 0.000

Propus

Ac propus						= 1479,16 mp

A Hala depozitare utilaje agricole conexe	= 1100,00 mp

A Sopron receptie				= 244,92 mp

A Cabina comanda				= 26,84 mp

A Copertina siloz incarcare rapida		= 78,00 mp

A Container vestiar				=14,70 mp

A Container laborator				=14,70 mp

Ad propus						= 1479,16 mp

POT propus 						= 11,43 %

CUT propus 						= 0.114

Regim inaltime						- P

Locuri de parcare					- 6 autoturisme

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Eventuale surse de poluare a solului care pot conduce accidental la poluarea subsolului, pot fi:

•	scurgerile de ulei de la autovehicule si alte utilaje de constructie pe platformele betonate ale unitatii si de acolo prin antrenare de catre apa pluviala pe sol;

•	managementul necorespunzator al apelor uzate tehnologice fara respectarea normelor in vigoare;

•	infiltratii de ape uzate in cazul neetansietatilor sistemului de canalizare si a bazinelor de stocare/ depozitare dejectii si ape uzate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul. Unitatea poate avea un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu ce actioneaza in amplasamentul proiectului si nu afecteaza populatia din localitatile invecinate si nici habitatele protejatate, toate situate la distante insemnate fata de obiectiv.

Satul Dimitrie cantemir nu se afla intr-o  sau in proximitatea unei zone protejate.

Fata de cea mai apropiata locuinta, obiectivul se afla la cca. 520 m.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul este local si nesemnificativ asupra tuturor factorilor de mediu in conditiile exploatarii corespunzatoare a unitatii conform BAT cu respectarea masurilor de protective prevazute prin proiect.

- probabilitatea impactului;

Activitatea unitatii poate genera un posibil impact asupra factorilor de mediu sol, daca nu se iau in considerare sursele de poluare a solului amintite mai sus.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Sunt prevazute masuri de reducere si de evitare a poluarii solului.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

În vederea prevenirii unui posibil impact generat de amplasamentul obiectivelor silozului propus asupra solului si subsolului, se vor avea în vedere următoarele recomandari:

•	amplasarea unui separator de hidrocarburi pentru a proteja solul de deversarile accidentale de carburanti si uleiuri provenite din vehiculele folosite in cadrul fermei

•	verificarea prin probe de etanseitate la finalizarea lucrarilor de executie la sistemul de canalizare (retea de canalizare si bazine de retentie vidanjabil);

•	gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate, fara depozitare finala sau temporara pe sol;

•	instituirea unui plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (eventuale scurgeri de ulei de la mijloacele auto si utilajele cu masuri de preepurare in separatoare de hidrocarburi a  scaparilor de produse petroliere pe platformele betonate ale unitatii pe care sunt circula/sunt parcate acestea).

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se impune realizarea unui program de monitorizare a:

- calitatii aerului in zona pentru evitarea poluarii atmosferice;

- calitatii solului in amplasament in zona platformelor de circulatie si de stocare a apelor uzate si a solurilor pe care urmeaza a se aplica apele epurate.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Certificatul de urbanism anexat in copie, conform PUG si RLU aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei.

Proiectul este in curs de finanatare prin fonduri propii.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Nu sunt necesare lucrări speciale pentru organizarea de șantier deoarece aceasta va fi amplasată în interiorul amplasamentului aparținând unitatii.

Se vor amplasa containere pentru organizarea de santier, vor fi delimitate zone de depozitare a materialelor de constructii.

Se vor realiza bransamentele de utilitati ale ivestitiei ce vor asigura si necesarul de utilitati al santierului.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier se va amplasa pe o platformă betonata ce va fi realizata în incinta, pe o suprafață de cca. 100,0 mp reprezentând o suprafață de teren ocupată temporar apoi definitiv cu platforme betonate destinate circulatiei vehiculelor.

Organizarea de șantier va îndeplini următoarele funcțiuni pe perioada desfășurării lucrărilor:

- staționare utilaje;

- zonă de depozitare a echipamentelor și materialelor, până la punerea lor în operă;

- zonă de depozitare temporară a deșeurilor în faza de construcție.

După finalizarea lucrărilor de construcție și de amplasare a echipamentelor, suprafața de teren ocupată de organizarea de șantier va fi eliberată si utilizata pentru circulatia locala de incinta.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu este cazul

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Eventuale surse de poluanți sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de amplasare a construcțiilor.

Pentru a se evita efectele asupra factorilor de mediu sol și apă în cazul apariției unor pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea va asigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere a amplasamentului se referă la îndepărtarea de pe terenurile unde s-a lucrat la amplasarea construcțiilor a deșeurilor specifice acestei activități. Pe suprafața acestor terenuri se vor executa lucrări de refacere pentru aducerea la starea inițială a terenului.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

A. pentru factorul de mediu sol

-	 se izolează imediat sursă de poluare (în cazul în care de-a face cu pierderi accidentale de carburanți și/sau lubrifianți)

-	 se aplică pe zona poluată material absorbant biodegradabil

-	 după absorbție produsulul petrolier si absorbantul se depozitează în saci impermeabili

-	 se curăță solul afectat și se depozitează în saci impermeabili

-	 se predau aceste cantități către firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apă – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer

· se identifică sursă de poluare și se analizează cauza

· se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto până la remedierea cauzelor care au generat emisii în aer cu risc de poluare a acestuia

· în cazul în care poluarea este dată de emisiile de pulberi generate de activitatea sau deplasarea utilajelor și/sau mijloacelor auto se iau măsuri precum: umectarea drumurilor sau a zonei de lucru, rularea cu viteză scăzută

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Durata medie de funcționare a fermei este de cca. 50 ani. După această perioadă se hotărăște încetarea funcționării acesteia, urmează perioada de dezafectare, în care se va urmări, revenirea la folosința inițială a terenului. La fel se va întâmpla și cu rețeaua de alimentare cu energie electrică. În acest caz se vor parcurge următorii pași:

-scoatere de sub tensiune a rețelei de alimentare cu energie electrică

-demontarea separatoarelor electrice

-demontarea/demolarea construcțiilor

-demontarea echipamentelor

- se vor transporta toate materialele rezultate la o bază unde se vor sorta și se va decide

asupra utilizării lor ulterioare

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor executa lucrari de refacere pentru aducerea la starea initiala a terenului-teren agricol.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Proiectul presupune realizarea unei capacitati de depozitare a cerealelor, impreuna cu mecanizarile aferente (preluare – incarcare – descarcare, transilaj, precuratire si uscare). De asemenea proiectul presupune amplasarea unui container vestiar, lucrari de construire drumuri si platforme si lucrari de retele si utilitati in interiorul lotului.

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 249974.38 | 557169.53 |
| 2 | 249974.22 | 557169.29 |
| 3 | 249801.40 | 557153.04 |
| 4 | 249768.05 | 557224.40 |
| 5 | 249937.84 | 557241.99 |

Amplasamentul studiat nu se afla in proximitatea unei

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul studiat nu este in proximitatea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Amplasamentul studiat nu prezinta specii si habitate de interes comunitar, fiind situat intr-o zona de terenuri agricole.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul curent nu presupune in implementarea de masuri speciale de management al conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece nu se afla in zona de protectie sau in proximitatea unor arii naturale protejate.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Tinand cont ca proiectul nu se afla in proximitatea unor arii naturale protejate de interes comunitar, proiectul curent nu va avea impact asupra speciilor si habitatelor protejate.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul, proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnatura si stampila titular

..................................................