MEMORIU DE PREZENTARE

necesar obtinerii Acordului de Mediu pentru proiectul

“LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE A SOLULUI / SUBSOLULUI SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE GIURGIU EXPORT, JUDETUL GIURGIU’’

BENEFICIAR: S.C. OMV PETROM S.A.

Intocmit,

Ing. Niculae Gheorghe

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI: “LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE A SOLULUI / SUBSOLULUI SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE GIURGIU EXPORT, JUDETUL GIURGIU’’

II. Titular:

Numele: OMV PETROM S.A.

Adresa postala: strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti

- RC: J40/8302/1997

- CIF: RO 1590082

Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Numarul de telefon: +4 021 40 22201

Email: office@petrom.com

Adresa web: https://www.omvpetrom.com/ro

Reprezentant legali/imputerniciti, cu date de identificare:

Rainer Letz - Director Departament Managementul Portofoliului si Dezvoltare Afacerii

in calitate de reprezentantal beneficiarului OMV PETROM SA  BUCURESTI.

Andrei Cristian-Ionut – Manager Departament Project Management Office - Cristian_Ionut.Andrei@petrom.com , Mobil +40 (728) 220814

Persoana de contact:

Florentina Pop - Expert Project Permitting  - florentina.pop@petrom.com , Mobil +40 (727) 767621

Imputernicit: Asocierea TUV AUSTRIA ROMANIA SRL & SANTEDIL PROIECT SRL & PROMINFO SA elaboratorul Memoriului de prezentare este firma TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L., adresa: Calea Plevnei, nr. 139 B, corp A, sector 6 Bucuresti, project manager dl. Pahomi Dorin, telefon +4021 315 32 94, e-mail: dorin.pahomi@tuv.at.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

a) un rezumat al proiectului:

Prezenta documentatie s-a intocmit pentru parcurgerea etapei de incadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrari de curatare, remediere a solului / subsolului si reconstructie ecologica a amplasamentului Depozit de produse petroliere Giurgiu Export, judetul Giurgiu”, pentru care Primaria Municipiului Giurgiu, a emis Certificatul de Urbanism nr. 333 din 07.07.2020 care a fost prelungit de la data de 07.07.2021 pana la data de 06.07.2022.

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de incadrare a fost hotarata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 10868 / SAAA / 08.12.2021 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

Elaborarea lucrarii s-a facut respectand continutul cadru impus prin Legea 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 5.E la procedura, plecand de la date si informatii puse la dispozitie de beneficiar, observatii directe in teren, informatii din literatura de specialitate, precum si documente/studii puse la dispozitie de beneficiar.

Proiectul propus se incadreaza Anexa 2 a LEGII nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, punctul 13. Litera a) „Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in Anexa nr.1 sau in prezenta anexa (anexa 2), deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind in Zona Libera Giurgiu, CF 900/N/XXXXIV, nr. cad. 994/44, jud. Giurgiu. (cea mai apropiata arie naturala protejata se afla la o distanta de 2,2 km si se numeste Gura Vedei-Şaica - Slobozia (ROSCI 0088). O alta arie protejata din zona este ROSPA 108 Vedea Dunare, aflata la o distanta de circa 3,1 km fata de amplasament).

Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 53 din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. (cel mai apropiat curs de apa fata de amplasamentul fostului depozit de produse petroliere este fluviul Dunarea aflat la distante cuprinse intre 23,01 m si 38,39 m est de amplasament).

Prin adresa nr. 249/ACC din 20.01.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu, in concordanta cu legislatia de mediu in vigoare, se solicita OMV Petrom S.A. realizarea obligatiei de mediu privind curatarea si ecologizarea zonelor poluate.

Incepand cu anul 2004 activitatea a fost sistata. In baza proiectului tehnic de desfiintare elaborat in anul 2010 de catre S.C. Petrotech Project S.R.L. si a Autorizatiei de Desfiintare nr. 52 din data de 06.12.2011 emisa de Primaria Municipiului Giurgiu, depozitul a fost demolat in anul 2012, iar procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost intocmit in data de 09.10.2012.

In prezent, amplasamentul se prezinta sub forma unui teren liber de sarcini tehnologice. Dupa demolare a mai ramas o cladire cu o suprafata de 41 mp ce adaposteste un post trafo si stalpi de electricitate ce asigura racordul la energia electrica.

Elaborarea prezentei documentații, reprezinta continuarea procedurii pentru ȋndeplinirea si stingerea obligaţiilor de mediu aferente acestui amplasament, conform prevederilor din adresa APM Giurgiu nr. 6012/28.07.2017.

Scopul proiectului este de realizare a lucrarilor de decontaminare sol, de remediere a efectelor determinate prin activitatea anterioara, privind poluarea solului și subsolului, pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere al OMV Petrom SA.

In vederea indeplinirii obiectivelor proiectului au fost prevazute a se executa lucrari de terasamente pentru excavarea solului / subsolului contaminat, tratarea prin bioremediere ex-situ on-site a solului/subsolului contaminat prin excavarea solului/subsolului contaminat si bioremedierea on-site, pe o platforma construita temporar in amplasament, bioremediere ex-situ off-site a solului/subsolului contaminat prin excavarea solului/subsolului contaminat si bioremedierea off-site, in statie de bioremediere autorizata, bioremediere in-situ cu lancete a solului/subsolului contaminat prin injectie de aer si solutie biodegradabila precum şi lucrari de umplere a excavațiilor, reconstrucția ecologica in vederea redarii cât mai aproape de starea initiala a terenului.

Principalele metode considerate in acest proiect de curatare, remediere si reconstructie ecologica, duc la modificarea cailor prin care contaminantii se raspandesc pe verticala si orizontala in sol/ subsol precum si la modificarea comportamentului celor mai afectati receptori prin aplicarea unei solutii eficiente din punct de vedere economic conform OAR propuse:

a.    Inlaturarea volumului de sol contaminat de pe amplasament si tratarea acestuia;

b.    Eliminarea riscului de contaminare cu  hidrocarburi a sitului cu solul contaminat cu  hidrocarburi.

In cazul evaluarii acceptabilitatii metodelor de remediere s-au evaluat 3 optiuni:

0. Atenuare naturala a factorilor de mediu,

1. Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site/off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat,

2. Metoda combinata bioremediere ex-situ off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat.

Din punct de vedere tehnic si economic , dintre aceste metode, pe baza analizei multicriteriale aplicate Optiunea 1 – Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site/off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat este recomandata ca fiind optiunea optima de remediere a Depozitului Giurgiu Export. Aceasta optiune implica aspecte curente si de viitor in ceea ce priveste utilizarea sitului, oferind o tehnologie dovedita si realizabila, corespunzatoare lucrarilor de remediere si reconstructie ecologica a amplasamentelor contaminate cu produse petroliere.

Durata de realizare si etapele principale

Etapele principale sunt :

- Organizare de santier,

- Delimitarea zonelor cu sol/subsol contaminat,

- Degajare amplasament de vegetatie,

- Amenajarea platformei de sortare sis bioremediere on-site ;

- Excavare/sapatura manuala a solului/ subsolului contaminat ;

- Prelevare si analiza probe sol/subsol ;

- Incarcarea si transportul solului / subsolului ;

- Colectare si transport deseuri contaminate/necontaminate resturi din demolari ;

- Bioremedierea pe platforma on-site ;

- Bioremedierea off-site intr-o statie de bioremediere autorizata ;

- Bariera hidraulica : instalare sistem de colectare a fazei libere/produs petrolier de la suprafata apei acumulata in excavatii, epuismente si operare instalare si operare statie de tratare apa colectata in excavatii ; instalare sisrtem de aspersoare / sprinklere, pentru drenare sol.

- Tratare in-situ cu lancete de injectie a subsolului contaminat prin injectie aer si solutie biodegradabila (pentru zona depozitului, distinct de rampa CF – lot 1, 2, 3, 4, 5 si 6).

- Umplerea gropilor in urma excavarii solului / subsolului contaminat ;

- Nivelare si inierbare suprafata amplasament ;

- Monitorizare calitate apa subterana (din puturi de control).

Durata de realizare a lucrarilor de  bioremediere este de 21 luni.

Înainte de începerea lucrărilor trebuie avut în vedere şi convenit asupra utilizarii drumurilor de acces către depozit. Astfel, înaintea începerii lucrărilor de remediere/decontaminare şi reconstrucţie ecologică a depozitului, Beneficiarul trebuie să se asigure că accesul către depozit din drumurile de acces, care sunt necesare pentru mişcarea utilajelor, este permis.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Necesitatea prezentului proiect vizeaza aplicarea si urmarirea masurilor stabilite pentru refacerea calitatii mediului conform legislatiei aplicabile si adresei nr. 6012/28.07.2017 emisa de catre APM Giurgiu in urma analizei Studiului de evaluare a riscului la depozitul Giurgiu Export.

Prin adresa nr. 249/ACC din 20.01.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu, in concordanta cu legislatia de mediu in vigoare, solicita S.C. OMV Petrom S.A. realizarea obligatiei de mediu privind curatarea si ecologizarea zonelor poluate.

Evaluarea contaminarii amplasamentului a fost realizata conform criteriilor utilizate in cadrul precedentelor investigatii: teren cu folosinta mai putin sensibilă.

Obiectivul proiectului este curatarea, remedierea solului si reconstructia ecologica a amplasamentului pentru reducerea riscurilor asupra sanatatii populatiei si a mediului inconjurator.

Scopul activităţilor de remediere/decontaminare şi reconstrucţie ecologica a amplasamentului depozit Giurgiu export este decontaminarea solului contaminat de pe amplasament si aducerea concentratiilor poluantilor la pragurile de remediere de la care nu mai reprezinta risc pentru sanatatea populatiei si mediului inconjurator, tinand cont de concluziile Studiului de Evaluarea a Riscului aferent amplasamentului, , solicitate de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

In analiza optiunilor de remediere a solului/subsolului, s-a avut in vedere, in principal, riscul asupra factorului de mediu sol/subsol, distributia pe verticala a solului contaminat si nivelul fluctuant al orizontului freatic.

Remedierea solului/subsolului si reconstructia ecologica a amplasamentului fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export se va realiza in concordanta cu valorile de referinta pentru calitatea „solului” din Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului pentru folosinta mai putin sensibila pana la adancimea de 1 m si cu recomandarile Studiului de evaluare a riscului asociat contaminarii, din anul 2017, conform caruia limita de prag de remediere subsol poate ajunge la 8500 mg / kg THP, nivel de contaminare pentru care realizarea lucrarilor de remediere subsol se poate realiza in conditii de risc minor.

Pentru elaborarea prezentului proiect tehnic s-au avut in vedere urmatoarele particularitati:

- cuantificarea intensitatii contaminarii cu produse petroliere ce s-a realizat in conformitate cu cerintele O.M. nr. 756/1997 pentru evaluarea poluarii mediului si raportarea la folosinta amplasamentului conform aceluiasi ordin;

- investigatiile din Raportul de investigare si evaluare a poluarii mediului, pentru folosinta amplasamentului - mai putin sensibila,  au fost realizate conform O.M. 756/1997;

- proprietarul amplasamentului Depozit Produse Petroliere Giurgiu Export este OMV Petrom (conform certificat de atestare a dreptului de proprietate), folosinta parcului a fost mai putin sensibila (zona industriala) iar in viitor nu s-a comunicat ca se va schimba acest tip de folosinta;

- solutia prezentata va fi optiunea recomandata, Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site/off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat,  conform studiului de fezabilitate preliminar

- executantul impreuna cu reprezentantul beneficiarului va identifica zonele de acces pe amplasament si se va amenaja, in cadrul organizarii de santier, drumul de acces;

- cerintele etapei de umplere se vor dimensiona corespunzator circulatiei utilajelor folosite;

- pentru lucrarile executate se vor respecta standardele/normele de umplere aplicabile la nivel national cerintele impuse de legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare, si O.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, precum si gestionarea deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare.

Prezentul proiect tehnic este intocmit exclusiv pentru factorul de mediu sol/subsol pentru amplasamentul Depozit de produse petroliere Giurgiu Export in baza raportului de investigare a poluarii mediului, a studiului de evaluare a riscului si a studiului de fezabilitate preliminar (Recomandare solutie optima de remediere amplasament) agreat de beneficiar si de autoritatea competenta.

Prezenta documentatie a fost elaborata pentru folosirea exclusiva a clientului iar utilizarea de catre o terta parte a concluziilor, observatiilor si a tuturor informatiilor incluse in documentatia proiectului tehnic, fara acordul scris al elaboratorului, se va face pe propria raspundere.

Executia lucrarilor de curatare, remediere a solului/subsolului si reconstructie ecologica vor avea o influenta pozitiva asupra obiectivelor social - economice si de mediu din localitate: refacere ecosistem local, incadrare in peisaj, redare amplasament la folosinta initiala, cat si evitarea impactului negativ asupra mediului in situatia nerealizarii proiectului.

c) valoarea investitiei:

Conform Devizului general, valoarea totala a investitiei este de cca 28,529,219.91 lei (fara TVA) din care C+M 23,690,835,90.00 lei (valoare estimata).

d) perioada de implementare propusa:

Perioada de executie a lucrarilor propuse este de 21 luni, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor ce va fi emis ulterior dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si atribuirea Contractului de executie.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Conform planuri anexate prezentului memoriu de prezentare.

Prin planul de incadrare in zona si planurile de situatie se prezinta limitele amplasamentului proiectului.

Lucrarile propuse prin proiect se incadreaza in limitele amplasamentului.

In vederea realizarii proiectului de curatare, remediere solului si reconstructia ecologica  a  Depozitului de produse petroliere Giurgiu Export, Judetul Giurgiu, Primaria Municipiului Giurgiu, a emis Certificatul de Urbanism nr. 333 din 07.07.2020 care a fost prelungit de la data de 07.07.2021 pana la data de 06.07.2022.

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de incadrare a fost hotarata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 10868 / SAAA / 08.12.2021 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

In conformitate cu regimul juridic fostul depozit de produse petroliere Giurgiu Export este situat in Zona Libera Giurgiu, in partea sud-estica a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, si ocupa o suprafaţa de teren de 165.673 mp aflata in proprietatea S.C. OMV Petrom  S.A identificata cu nr. cadastral 994/44 si nr. de Cartea funciară cu nr. 900/ N/ XXXXIV.

Localizare fost Depozit de produse petroliere GIURGIU EXPORT (sursa Google Earth)

Vecinatati:

Fostul depozit de produse petroliere Giurgiu Export se invecineaza cu:

- pe partea nordica:  Regia Nationala a Padurilor “Romsilva”;

- pe partea vestica: Regia Nationala a Padurilor “Romsilva”;

- pe partea sudica: fluviul Dunarea si Regia Nationala a Padurilor “Romsilva”;

- pe partea estica: fluviul Dunarea.

Coordonatele STEREO 70 ale locatiei ce face obiectul prezentului proiect sunt :

X = 265 171,779 Y = 579 065,563

Coordonate geografice : 43°52'55.35"N, 25°58'56.15"E

f) o descriere a caracteristicilor  fizice ale proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Acest proiect nu face referire la cladiri, sau alte structuri.

In vederea realizarii proiectului de curatare, remediere solului si reconstructia ecologica  a  Depozitului de produse petroliere GIURGIU EXPORT, Judetul Giurgiu a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 333 / 07.07.2020 emis de catre Primaria Municipiului Giurgiu, prelungit la data de 07.07.2021 pana la data de 06.07.2022, numarul cadastral pe care se regaseste suprafata supusa decontaminarii solului  este 994 / 44.

In conformitate cu regimul juridic „imobil proprietate privata situata in intravilanul municipiului Giurgiu, conform PUG actualizat” si a regimului economic „folosinta actuala si destinatie: curti constructii” si a situatiei conform careia terenul se afla in proprietatea beneficiarului OMV Petrom, folosinta acestuia a fost una industriala, terenul aferent Depozitului de produse petroliere Giurgiu Export se incadreaza in categoria terenurilor cu folosinta mai putin sensibila.

Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Nu este cazul. Principalul scop al intocmirii documentatiei privind proiectul de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentului fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export a avut drept obiectiv protectia mediului si dezvoltarea durabila a zonei aferente.

- descrierea procesului tehnologic

Etapele detaliate ale procesului tehnologic reprezentand curatarea, remedierea si reconstructia ecologica a amplasamentului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export sunt detaliate in prezentul subcapitol.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE

Obiectivele proiectului de curatare, remediere sol/subsol (deasupra nivelului apei subterane) si reconstructie ecologica vizeaza eliminarea/limitarea sursei de contaminare si ecologizarea solului/subsolului contaminat, reducerea/stoparea migrarii poluantilor in zone invecinate, eliminarea/limitarea riscului de contact al populatiei cu substantele poluante de tip produse petroliere.

Scopul final al proiectului este de reutilizare amplasament ca spatiu si de reducere a impactului asupra mediului local datorita activitatii  realizate anterior pe amplasament.

De asemenea, proiectul raspunde la prevederile legislatiei in vigoare (atat pe plan local cat si la nivelul Uniunii Europene) cu privire la protectia mediului si sanatatea populatiei din punct de vedere tehnic si economic, in principal datorita beneficiilor sociale, de mediu si a tehnologiei de decontaminare prin procedeul de bioremediere aplicat cu succes.

Curatarea, remedierea solului/subsolului (deasupra nivelului apei subterane si fara interceptarea acesteia) si reconstructia ecologica a amplasamentului fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export se va realiza in concordanta cu valorile de referinta pentru calitatea solului din Ordinul nr. 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului si a cerintelor beneficiarului.

In vederea indeplinirii obiectivelor proiectului au fost prevazute a se executa:

- tratarea ex situ a solului contaminat - lucrari de terasamente pentru excavarea solului/subsolului contaminat, tratarea prin bioremediere a acestuia ex situ on site - pe o platforma construita temporar in amplasament si ex situ off site - in statie de bioremediere autorizata;

- tratarea in situ a solului/ subsolului contaminat cu lancete prin injectie de aer si solutie biodegradabila;

- colectarea fazei libere de la suprafata apei subterane acumulate in gropile excavate, tratarea si valorificarea/eliminarea acesteia;

- lucrari de umplere a golului rezultat in urma excavarii, reconstructia ecologica şi redarea cat mai aproape de starea naturala/ la folosinta initiala a terenului.

Lucrarile proiectate pentru reconstructia ecologica a suprafetelor de teren identificate a fi poluate cu produse petroliere, care se vor executa pe amplasament, constau in:

- Amenajare organizare de santier

- Delimitarea zonelor cu sol/subsol contaminat

- Degajare amplasament de vegetatie

- Amenajarea platformei de sortare si bioremediere on-site

- Excavare/sapatura manuala a solului/subsolului contaminat

- Prelevare si analiza probe sol/subsol

- Incarcarea si transportul solului/subsolului

- Colectare si transport deseuri contaminate/necontaminate resturi din demolari

- Bioremedierea pe platforma on-site - Solul/subsolul contaminat rezultat din sortare, estimat cu concentratii medii de hidrocarburi petroliere pana la 7%

- Bioremedierea off-site intr-o statie de bioremediere autorizata  -Solul/subsolul contaminat estimat cu concentratii medii de hidrocarburi petroliere peste 9%

- BARIERA HIDRAULICA: Instalare sistem de colectare a fazei libere/produs petrolier, epuismente si operare; instalare statie de epurare si operare statie de epurare apa; instalare sistem de aspersoare /sprinklere, pentru drenare sol

- Tratare in-situ cu lancete de injectie a subsolului contaminat prin injectie aer si solutie biodegradabila (pentru zona depozitului, distinct de rampa CF - lot 1, 2, 3, 4, 5 si 6)

- Umplerea gropilor in urma excavarii solului/subsolului contaminat

- Nivelare si inierbare suprafata amplasament

- Monitorizare calitate apa subterana (din puturi de control)

Din punct de vedere tehnologic, lucrarile proiectate constau in:

- Amenajare organizare de santier ce va include:

- Platforma balastata (100 mp), imprejmuirea acesteia (40 m);

- Racordare la utilitati, alimentare si autorizatii;

- Mobilizare utilaje, echipamente si instalatii de constructii, pentru tratare sol in situ si pentru tratare sol on-site

- Delimitarea zonelor cu sol/subsol contaminat

Suprafetele contaminate au fost determinate pe baza hartilor de delimitare a contaminarii. Zona se va trasa prin ridicari topografice si se va delimita cu banda de imprejmuire pe tarusi din lemn. Suprafetele zonelor supuse lucrarilor de remediere prin tratare in-situ sau bioremediere se vor putea adapta in functie de situatia existenta la momentul executiei si prelevarii probelor din teren. De asemenea, se va marca si delimita zona de protectie a forajelor de control/ monitorizare (15 puturi din care 5 puturi aflate in conservare, conform autorizatiei de monitorizare) existente pe amplasament, puturi care vor fi protejate in timpul lucrarilor.

- Degajare amplasament de vegetatie

Inainte de inceperea lucrarilor de remediere, de pe suprafetele ce vor fi afectate de lucrari va fi indepartata si eliminata vegetatia perena instalata (cosire/defrisare).

- Amenajarea platformei de sortare si bioremediere on-site

Pe amplasament se va amenaja o platforma de bioremediere pe care se va executa si sortarea materialului contaminat, inainte de procesul de tratare on-site.

Platforma poate fi realizata din dale prefabricatate din beton sau alte materiale avand conditia de a asigura impermeabilitate si rezistenta la trafic greu, montate pe un substrat de egalizare hidroizolat. Platforma va fi marginita perimetral cu rigole ce deverseaza intr-un bazin de colectare apele tehnologice.

Pe aceasta platforma se va constitui prisme trapezoidale de sol/subsol contaminat.

De asemenea, inainte de tratarea propriu-zisa pe platforma de tratare, solul/subsolul excavat se va sorta intr-o statie mobila de sortare.

Platforma va fi construita ca o zona etansa instalata pe o suprafata de teren plana nivelata si compactata si se va realiza cu o panta de 1% din ax, pe ambele direcţii, astfel încât sa asigure colectarea de către rigole a apelor tehnologice/pluviale, precum şi a levigatului rezultat din procedeul de bioremediere.

- Excavarea /sapatura manuala a solului/subsolului contaminat

Avand in vedere ca investigațiile efectuate pentru elaborarea Raportului la BM II au fost reduse numeric si au fost mai ales investigatii de suprafață, cu accent doar pe zonele identificate a fi contaminate anterior, s-a luat in considerare excavarea stratului de sol pe o adancime de 50 cm (zona A), urmand ca sub aceasta adancime sa se realizeze excavarea pe adancimi in functie de rezultatele investigarilor din forajele executate (zonele 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 si 8) si metoda de tratare in-situ cu lancete de injectie a solului/subsolului contaminat prin injectie de aer si solutie biodegradabila, metoda de remediere adecvata locației.

Lucrarile de excavare se vor realiza pentru zonele contaminate in functie de adancimea contaminarii si vor cuprinde si realizarea de santuri langa rampa CF, paralel cu Dunarea cu scopul de a creea o bariera hidraulica/depresiune hidraulica. Pentru aceste santuri, solul/subsolul excavat selectiv, respectiv solul/subsolul contaminat se va supune procesului de bioremediere on-site/off-site in sarje, iar solul/subsolul necontaminat se va depozita temporar, in vederea umplerii, la finalizarea lucrarilor si dupa efectuarea analizelor de laborator acreditat RENAR.

Zona rampei CF va fi desfiintata, fiind realizata in rambleu (cca. +2,0 m fata de CTN) din umpluturi (in mare majoritate pietris),  se va excava pe intervalul de adancime +2,0 – ± 0,0 m si in functie de rezultatele probelor pe sarje pentru verificarea indicatorului THP / levigat in cazul umpluturilor de pietris, bolovanis se va incarca si transporta in vederea depozitarii provizorii, tratarii/ valorificarii/eliminarii dupa caz. In cazul pietrisului necontaminat, acesta se poate utiliza in amplasament la realizarea platformei din balast din cadrul Organizarii de santier.

Avand in vedere tinta de remediere, se va continua excavarea solului contaminat pana la adancimea de -1,0m, iar pe o suprafata mai restransa se va excava pana la nivelul apei subterane fara ca acesta sa fie interceptat..

Se va realiza sapatura manuala in jurul putului de monitorizare apa subterana situate in zonele contaminate. De asemenea, avand in vedere activitatea desfasurata pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export si pentru a nu afecta infrastructura posibil ingropata existenta se vor executa lucrari de sapatura manuala in cazul identificarii unor asemenea situatii.

Pentru accesul la orizonturile de adancime contaminate este necesara excavarea selectiva a unui volum estimat de sol/subsol necontaminat care se va depozita provizoriu, in incinta amplasamentului, pentru a se utiliza ulterior la umpluturi.

In vederea selectiei solului/subsolului contaminat de cel necontaminat, in timpul excavarii conform planurilor de sapatura se vor preleva si analiza cate 2 probe de sol la fiecare sarja de 500 mc sol/subsol pentru verificarea concentratiei indicatorului THP, separat pe nivele de adancime, in functie de tinta de remediere, astfel:

-	+2,m/0 m pana la 1m;

-	-1m pana la adancimea maxima de -4,5/5,5 m;

- Prelevare si analiza probe sol/subsol

In vederea selectiei solului/subsolului contaminat de cel necontaminat, in timpul excavarii solului conform planurilor de sapatura se vor preleva si analiza cate 2 probe de sol la fiecare sarja de 500 mc sol/subsol excavat, in vederea verificarii concentratiei indicatorului THP.

In momentul cand s-a ajuns cu excavarea la cota stabilita, se vor preleva probe de catre reprezentantul laboratorului, din baza si din peretii excavatiilor, dupa caz,  si se vor efectua analize la un laborator acreditat RENAR, independent, terta parte, pentru a determina concentratiile poluantilor in sol/subsol.

Pentru probele prelevate din baza si peretii excavatiilor, rapoartele de incercari vor fi transmise autoritatii competente pentru protectia mediului iar la solicitarea acestora, in cazul in care se constata depasiri ale valorilor admise, se vor continua sau nu excavatiile. Probele din baza si pereti se preleveaza conform Ordinului nr.184/21.09.1997. Pentru aceste probe se vor efectua analize cu determinarea concentratiei de produse petroliere THP, BTEX si PAH.

De asemenea, tratarea solului/subsolului pe platforma de bioremediere din amplasament si tratarea subsolului in situ se considera finalizate atunci cand concentratiile de TPH,  BTEX si PAH se vor situa sub limita de remediere propusa si confirmate prin analize in cadrul laboratorului acreditat.

- Incarcarea si transportul solului/subsolului

In urma verificarii concentratiilor de poluanti din solul/subsolul excavat, acesta se va incarca si transporta, in functie de gradul de contaminare, astfel: catre depozitul de sol curat pentru solul/subsolul necontaminat, catre platforma de sortare pentru solul/subsolul contaminat ce se preteaza a fi bioremediat pe platforma din amplasament si catre statia de bioremediere off-site, autorizata, in conditii ADR.

Executantul este responsabil pentru identificarea statiei de bioremediere autorizata din proximitatea amplasamentului.

Transportul solului/subsolului contaminat si a celorlalte deseuri periculoase se va realiza cu firme autorizate A.D.R. pentru transportul produselor periculoase si in baza documentelor legale de insotire a transportului, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei (anexa 1 de aprobare a transportului si anexa 2 de transport deseuri periculoase, aviz de insotire marfa, tichet/bon de cantar).

Rutele de transport se vor stabili in baza aprobarilor obtinute pe Anexa 1 de la agentiile de mediu locale si a aprobarii ISU. Basculantele vor fi dotate cu prelata pentru prevenirea imprastierii de praf/deseu contaminat in timpul transportului.

- Colectare si transport deseuri contaminate/necontaminate resturi din demolari

In urma excavarii si a verificarii concentratiei de poluanti, solul/subsolul considerat optim pentru tratarea pe platforma de bioremediere din amplasament se va sorta, iar in urma acestei activitati s-a estimat colectarea unei cantitati de deseuri contaminate/necontaminate (de resturi din demolari, griblura, pietris) din care se vor preleva probe pentru care se vor analiza indicatorii levigatului.

In functie de rezultatul analizelor, acestea se vor transporta la depozite/statii autorizate in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii, se poate reutiliza la umplerea excavatiilor daca corespund din punct de vedere granulometric litologiei din amplasament si/sau se pot pune in opera in alte locatii.   Executantul este responsabil pentru identificarea depozitelor/statiilor autorizate din proximitatea amplasamentului.

Transportul deseurilor se va realiza cu firme autorizate (A.D.R. pentru deseuri periculoase) si in baza documentelor legale de insotire a transportului, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei (Anexa 1 de aprobare a transportului si Anexa 2 de transport deseuri periculoase sau Anexa 3 pentru deseuri nepericuloase, aviz de insotire marfa, tichet/bon de cantar, dupa caz).

- Bioremedierea pe platforma on-site

Solul/subsolul contaminat rezultat din sortare, estimat cu concentratii medii de hidrocarburi petroliere pana la 7%, se va aseza pe platforma de bioremediere on-site sub forma de prisme trapezoidale de pamant, unde se vor amesteca materiale absorbante si se va stropi cu solutie de biodegradare tensioactiva. Sirurile de sol contaminat vor fi amestecate si aerate periodic si suplimentar, daca este cazul, se dispune in prisma de bioremediere o retea de conducte PVC perforate pentru aerarea si umectarea materialului supus remedierii.

In functie de gradul de contaminare se recomanda elaborarea unei retete proprii de bioremediere conform tehnologiei executantului.

Pentru a indeplini conditiile necesare degradarii aerobe a hidrocarburilor de petrol, va trebui asigurata o aerare suficienta a solului. Se va fi realiza o monitorizare periodica a procesului de bioremediere on-site, prin prelevarea de probe si analiza in cadrul laboratorului acreditat.

Biodegradarea se considera finalizata atunci cand concentratiile de TPH,  BTEX si PAH se vor situa sub limita de remediere propusa si confirmate prin analize in cadrul laboratorului acreditat. Acest sol bioremediat se va folosi la umplerea zonelor contaminate excavate.

- Bioremedierea off-site intr-o statie de bioremediere autorizata

Tratarea biologica a unei parti din solul/subsolul contaminat excavat, cu concentratii mari se va realiza off-site in statii de bioremediere autorizate din apropierea amplasamentului Giurgiu Export in functie de disponibilitatea (capacitatea) acestora la momentul executiei lucrarilor. Identificarea statiei de bioremediere din proximitatea amplasamentului este in responsabilitatea executantului.

Se vor efectua cantariri pentru evaluarea cantitatilor transportate si se vor face analize pentru fiecare sarja.

Procesul de tratare a solului/subsolului contaminat receptionat implica dispunerea  acestuia pe suprafata platformei autorizate si inducerea unor conditii optime  pentru proliferarea microorganismelor (bacterii) si desfasurarea activitatii de degradare biologica, respectiv de consum a produsilor petrolieri.

Actiunea de bioremediere a solului contaminat se considera incheiata cand concentratiile poluantilor au ajuns la nivelul pragurilor prevazute de legislatia nationala aplicabila care sa permita valorificarea acestuia, proces monitorizat prin prelevari de probe in vederea conducerii eficiente a procesului de tratament biologic.

Solul/subsolul tratat prin procesul de bioremediere off-site trebuie sa respecte principiile ierarhiei gestionarii deseurilor conform legislatiei in vigoare. La cererea Beneficiarului, executantul lucrarilor are obligatia de a face dovada bioremedierii prin transmiterea rapoartelor de monitorizare care atesta progresul procesului de bioremediere si certificatului de bioremediere, inclusiv valorificarea (certificatul de valorificare), de a raporta gestiunea deseurilor si de a respecta toate reglementarile legislatiei aplicabile gestionarii deseurilor.

- BARIERA HIDRAULICA: Instalare sistem de colectare a fazei libere/produse petrolier de la suprafata apei acumulata in excavatii, epuismente si operare statie de  tratare apa colectata in excavatii; instalare sistem de aspersoare /sprinklere, pentru drenare sol

Realizarea de santuri langa rampa CF, paralel cu Dunarea are drept scop crearea unei bariere hidraulice/depresiuni hidraulice.

- Realizare sistem de colectare a fazei libere/produs petrolier de la suprafata apei colectata in excavatii;

Colectarea fazei libere se va realiza atat cu ajutorul unor skimmere, cat si cu un ansamblu de palnii, conducte si sistem de pompare care va colecta apa in amestec cu produs petrolier ce va fi pompat catre statiile de tratare a apei.

- Instalare statii mobile de tratare apa colectata in excavatii;

In amonte de statiile de tratare apa se vor amplasa camine de linistire in care va fi pompata apa in amestec cu produsul petrolier. Volumul minim al acestor camine, pentru o statie va fi 5 - 6 mc. In functie de numarul de separatoare folosit, caminele vor putea fi interconectate intre ele si in acest caz fiecare conducta ce alimenteaza caminul va avea posibilitatea de izolare cu robineti de izolare, vane sau dop.

Statia de tratare a apei va fi un ansamblu de separatoare de hidrocarburi (3 - 5 separatoare) ce vor epura apa respectand NTPA 001, avand in vedere ca acesta reprezinta criteriul de rigurozitate maxima aplicat in procesele de tratare a apelor uzate. Intregul ansamblu de separatoare va putea asigura tratarea unui debit total de minim 15 l/s. Dupa punerea in functiune a statiei atat debitul cat si gradul de tratare al apei vor fi monitorizate pentru a se stabili timpul minim de trecere a apei prin separatoare (viteza maxima) in vederea obtinerii unei concentratii de produs petrolier in apa epurata sub 5 mg/dm3.

La finalizarea procesului tehnologic de remediere sol/subsol in care se va utiliza si apa colectata/tratata, dupa aducerea la parametrii conform NTPA 002/2004, apa tratata va fi evacuata in reteaua de canalizare din zona sau NTPA 001 apa tratata va fi evacuata in emisar.

- Distribuire/imprastiere apa tratata la suprafata solului printr-un sistem de aspersoare (sprinklere);

Apa tratata va fi distribuita pe suprafata solului cu ajutorul unui sistem de pompare si aspersoare tip sprinklere.

Sistemul va fi dimensionat pentru a asigura distribuirea apei pe o suprafata  afectata.

In functie de permeabilitatea solului se vor reamplasa sprinklerele si se va mari 	distanta dintre ele pentru a acoperi o zona mai mare in asa fel incat apa sa nu balteasca pe suprafata solului.

Prin aceasta modalitate se va avea in vedere cantitatea de apa distribuita pentru a nu suprasatura solul.

Dimensionarea sistemului de spinklere, a conductelor si a pompelor se va face de catre executant, in asa fel incat intreg ansamblu sa aiba un debitul necesar pentru a asigura distribuirea apei pe o suprafata minima de 3500 mp, cu luarea in considerare a litologiei amplasamentului si rezultatelor testelor de permeabilitate astfel incat sa permita decontaminarea subsolului pana la pragurile de remediere.

- Instalarea si functionarea sistemelor SDS de extragere a apei rezultata din drenarea solului/subsolului si a sistemelor SIA de infiltrare/aerarea a apei tratate/biopreparat/aer pentru tratare in-situ a subsolului contaminat

Pentru tratarea subsolului identificat a fi contaminat in orizonturile de adancime, se vor instala sistemele de tratare in-situ, SDS si SIA, in suprafete lotizate.

Sistemele de drenare sol/subsol (SDS) au rolul de a colecta amestecul de produs petrolier si apa existent in subsol, care va fi directionat catre statia mobila de tratare ape on-site.

Sistemele de infiltrare/aerare apa (SIA) au rolul de a infiltra apa tratata in straturile de adancime pentru drenarea solului.

Forajele cu diametru de 50 mm (SIA) vor fi utilizate pentru injectarea apei tratate in solul din proximitatea acestora, cu scopul de a drena solul contaminat si mobilizarea fractiilor petroliere odata cu apa vehiculata. Dupa infiltrarea apei prin sistemele SIA si drenarea solului/subsolului  se va realiza extragerea apei prin sistemul de pompare (SDS). Apa colectata va fi tratata in statiile mobile de tratare ape on-site. Pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice ale probelor de apa tratata, aceasta se va utiliza la infiltrarea in subsol  prin sistemele de infiltrare (SIA).

- Recuperare/Eliminare produs petrolier colectat din amplasament

Avand in vedere concentratiile de hidrocarburi petroliere identificate in faza de investigare pe amplasament si grosimea produsului petrolier masurat in puturile de monitorizare, se estimeaza colectarea unei cantitati de cca. 1000 to produs petrolier. Acesta va fi eliminat de pe amplasament prin firme specializate autorizate.

Epuismente - ape provenite din precipitatii si colectate in gropile rezultate in urma excavatiilor. Apa acumulata din SDS, epuismente si din santuri  va fi tratata in 2 statii de epurare mobila montate pe amplasament. Se vor preleva si analiza probe de apa (1 proba la 10 mc, la 100 mc si la fiecare 200 mc) pentru indicatorul THP, BTEX si PAH si orice alt indicator solicitat de autoritatea competenta, iar daca prin prelevarile de probe se demonstreaza ca apa este curata, aceasta se va reutiliza in procesul de remediere sol/subsol contaminat on-site si in-situ.

- Tratare in-situ cu lancete de injectie a subsolului contaminat prin injectie aer si solutie biodegradabila (pentru zona depozitului, distinct de rampa CF - lot 1, 2, 3, 4, 5 si 6)

Tratarea in-situ consta in mobilizarea si instalarea unui sistem SIA de infiltrare/aerarea a apei tratate/biopreparat/aer si a unui sistem SDS de extragere a apei rezultata din drenarea solului/subsolului in zonele in care este identificata contaminarea in adancime, care depaseste tinta de remediere propusa si raportate la adancimea corespunzatoare la nivelul amplasamentului (deasupra nivelului apei subterane), pe suprafata contaminata.

Pentru tratarea subsolului identificat a fi contaminat in orizonturile de adancime, se vor instala sistemele de tratare in-situ, SDS si SIA, in suprafete lotizate, fiind identificate 6 loturi in orizonturile pana la 5 m adancime.

Sistemele de drenare sol/subsol (SDS) au rolul de a colecta amestecul de produs petrolier si apa existent in subsol, care va fi directionat catre statiile mobile de tratare ape on-site.

Sistemele de infiltrare/aerare apa (SIA) au rolul de a infiltra apa tratata in straturile de adancime pentru drenarea solului.

Procesul de remediere in-situ va consta, in special in injectarea de biopreparat si solutii de nutrienti, umidificarea solului si aerarea in-situ in conditii optime. Proiectarea si executie/exploatarea sistemelor de remediere in-situ din mediul subteran poluat urmareste inducerea in porii mediului permeabil/semi-permeabil a unui curent uniform distribuit in structura zonei poluate, astfel incat sa se maximizeze eficienta decontaminarii si sa se minimizeze costurile. Aceaste solutii au fost aplicate cu succes in conditii similare si in cazul altor amplasamente OMV Petrom.

La inceperea proiectului, se recomanda sa se preleveze probe din toate puturile de monitorizare existente pentru a stabili gradul initial de contaminarea si colectarea de probe de sol/subsol din foraje care se vor realiza pe amplasament pentru instalarea lancetelor pentru a urmari in timp dinamica gradului de contaminare.

Divizarea zonelor si a loturilor privind gradul de contaminare a solului/subsolului, difera pe adancimi si este determinata prin sondari empirice, definitivandu-se la nivelul executiei lucrarilor.

Unui volum de subsol contaminat i se va aplica tratarea in-situ cu lancete/puturi perforate de injectie a solutiei biodegradabila si aer.

Metoda de tratare prin sistem de lancete cu injectie consta in executarea unor foraje pentru injectarea sub presiune de aer si solutie biodegradabila creand un mediu propice pentru biodegradarea produsului petrolier din sol/subsol.

Se recomanda, ca tuburile perforate/lancetele sa se realizeze etapizat (doar daca se impune prin solutia tehnica prezentata de executant), astfel incat sa le putem refolosi in mai multe zone necesar a fi remediate per adancime; in acest sens, metoda de remediere prin tratare in-situ trebuie sa fie fezabila iar decizia ii apartine executantului coroborand cu situatia din teren.

Dupa executia forajelor se vor introduce lancetele executate din tub dublu, care pe de o parte realizeaza injectarea enzimelor descompunatoare a hidrocarburilor, pe o alta parte realizeaza alimentarea cu necesarul de oxigen al bacteriilor aerobe aflate in sol.

Alimentarea cu oxigen se efectueaza prin injectare de aer cu presiune mare cu ajutorul unui compresor central. Conductele de injectare de aer si conductele cu amestec de apa tratata cu enzime trebuie echipate cu robineti. Prin tubul interior, care va avea un diametru egal cu 1/2”, va fi pompat aerul, iar pe partea ramasa intre tubul interior si exterior, de 63 mm, va fi injectat amestecul de apa si enzime. Conductele de injectare atat cele pentru aer, cat si cele pentru solutie sunt conectate la un regulator de presiune. Pe de o parte cu acest regulator de presiune se poate regla cantitatea injectata, pe de alta parte mentinerea valorii optime de presiune pentru a evita eventualele spargeri ale lancetelor in subteran.

Prin sistemul de lancete de injectie se vor introduce in sol parametri recomandati de debit cca. 50 l/min la presiuni de cca. 1 – 1,2 at., timp de cca. 1 – 2 ore/zi (care va fi reglat optim in timpul executiei functie de conditiile existente). Alimentarea cu apa pentru prepararea solutiei de decontaminare se va realiza dintr-o cisterna adusa in amplasament, iar presiunea aerului este asigurata cu un compresor.

Sistemul va fi automatizat astfel incat va fi de ajuns un control si/sau intretinere umana odata pe saptamana. In decursul intretinerii trebuie verificata integritatea instalatiei, legaturile electrice, integritatea conductelor de produse si apa si piesele mobile. Dupa finalizarea procesului de tratare in-situ si confirmarea acestuia prin rezultatele analizelor de laborator, se vor umple cu sol curat pastrand litologia existenta pe amplasament sau orice alt material curat pentru a pastra conditiile din teren a amplasamentului.

Monitorizarea procesului de tratare in-situ cu lancete de injectie a subsolului contaminat se face in etape, la inceput, la 2 luni, la 4 luni si la 6 luni, prin prelevarea de probe si analiza concentratiilor de TPH, BTEX si PAH cu posibilitatea de majorare a acesteia pe durata de executiei a lucrarilor si a situatiei din teren. Durata de remediere prin tratare in-situ se recomanda a fi de 6 luni, iar decizia privind alegerea metodei/ perioada corelata ii apartine executantului coroborat cu situatia din teren. Biodegradarea se considera finalizata atunci cand concentratiile indicatorului TPH al probelor prelevate si analizate ajung sub limita tintei de remediere, sub 8500 mg/kg s.u. Rezultatele analizelor probelor de subsol (analize efectuate de laborator acreditat RENAR terta parte independent) se vor comunica autoritatii competente de mediu.

- Umplerea gropilor in urma excavarii solului/subsolului contaminat

Umplerea gropilor rezultate in urma excavatiilor se face cu sol necontaminat depozitat pe amplasament, sol bioremediat conform legislatiei in vigoare pentru tipul de folosinta, pietris si bolovanis necontaminat rezultat din sortare si sol curat din sursa locala - in straturi compactate pentru adancimi de peste 30 cm si strat final de sol necompactat de 15 cm grosime. S-a avut in vedere si umplerea unor zone  de sapatura /denivelari existente in amplasament, in limita volumului de sol/subsol curat/decontaminat si pietris  si bolovanis existent in amplasament. Umplutura va fi dimensionata pentru a rezista circulatiei unor utilaje industriale si se va realiza tinand cont de stratificatia litologica existenta.

Pentru activitatea de umplere a excavatiilor s-a estimat un volum necesar de sol din sursa externa pentru care se va determina concentratia de TPH si pH pentru solul utilizat ca strat final necompactat.

Nu se admit materiale pentru umplere daca prezinta reziduuri ale activitatii  antropice, industriale sau domestice, etc. Se recomanda ca excavatiile realizate prin inlaturarea solului/subsolului contaminat sa fie umplute intr-un timp relativ scurt pentru a nu permite acumulari de apei pluviale, eventuale baltiri etc. Reumplerea excavatiilor se va realiza prin asternerea materialului de umplutura curat in straturi, asigurand o compactare  adecvata de 95% (minim 92 %) utilizand una din metodele de verificare cu cea mai larga raspandire pentru verificarea compactarii, metoda Proctor.

Sursa va fi readusa la starea initiala prin refacerea copertei.

Identificarea sursei si procurarea solului din sursa, in functie de disponibilitatile la momentul executiei lucrarilor, intra in responsabilitatea executantului.

- Nivelare si inierbare suprafata amplasament

Dupa realizarea lucrarilor de umplere, suprafata va fi nivelata. Lucrarile de insamantare se vor executa imediat dupa efectuarea finisarii ultimului strat de umplutura. In lipsa precipitatiilor atmosferice este obligatoriu intretinerea umiditatii pe o perioada de minimum 30 de zile prin stropire cu apa.

- Monitorizare calitate apa subterana (din puturi de control)

Se va avea in vedere monitorizarea apei subterane prin prelevarea si analiza de probe de apa din forajele de control existente pe amplasament (indicatorului TPH,  Benzen, Etilbenzen, Xileni, PAH, MTBE sau a oricaror analize solicitate de catre autoritatile competente) inainte, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de curatare si remediere sol/subsol contaminat si la finalizarea acestora, cu acordul autoritatilor competente.

Toate puturile de monitorizare existente (se vor proteja in timpul executiei lucrarilor) se vor verifica in perioada de realizare a proiectului de executie astfel incat, pe cat posibil, sa permita folosirea lor, numai cu acordul autoritatilor compentente si a beneficiarului, de a se folosi in timpul lucrarilor de remediere si se vor pastra in stare optima de functionare atat in timpul cat si ulterior finalizarii lucrarilor de remediere  pentru a servi unor monitorizari ulterioare solicitate de factorii de decizie.

Dupa finalizarea activitatilor de curatare, remediere sol/subsol (deasupra nivelului apei subterane) si reconstructie ecologica a amplasamentului, toate instalatiile si echipamentele vor fi demobilizate de pe amplasament.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, In functie de specificul investitiei, produse şi subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

In vederea realizarii proiectului de curatare, remediere solului si reconstructia ecologica  a  Depozitului de produse petroliere GIURGIU EXPORT, Judetul Giurgiu a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 333 / 07.07.2020 emis de catre Primaria Municipiului Giurgiu, prelungit la data de 07.07.2021 pana la data de 06.07.2022, numarul cadastral pe care se regaseste suprafata supusa decontaminarii solului  este 994 / 44.

Specificul investitiei consta in remedierea si reconstructia ecologica in vederea eliminarii sursei de poluare existente in sol/subsol.

Amenajarea organizarii de santier va fi in sarcina executantului. Pentru zona administrativa a organizarii de santier va fi amenajata o platforma balastata ce va avea grosimea de 0,30 m. Dotarea minima include 2 baraci de santier cu destinatia birou/magazie/vestiar/grup sanitar, dupa necesitati, si un panou de informare standard. 	Din cadrul organizarii de santier nu va lipsi un punct de prim ajutor. Microincinta va fi dotata cu utilitati: energie electrica, apa imbuteliata, caldura in perioada rece, aer conditionat in perioada calda.

Santierul va fi pazit permanent si semnalizat corespunzator pentru ca nici o persoana straina/neautorizata sa nu aiba acces in zona lucrarilor. Dupa incheierea lucrarilor se va elibera terenul si se va salubriza amplasamentul.

Amplasamentul trebuie sa se conformeze cu cerintele legislative specifice, si anume:

- Normele/standard de umplere aplicabile In România: tehnologia folosita pentru realizarea umpluturilor trebuie sa asigure satisfacerea exigentelor impuse de Legea nr. 10/1995, privind calitatea In constructii, cu modificarile şi completarile ulterioare (rezistenta şi stabilitate, siguranta In exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea şi securitatea oamenilor, refacerea şi protectia mediului) şi Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectiei mediului, cu modificari şi

completari ulterioare şi a legislatiei subsidiare (gestionarea deşeurilor etc.).

- Calitatea solului din amplasament trebuie sa corespunda cu cerintele Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru realizarea lucrarilor nu sunt necesare materii prime.

Echipamente si utilaje

Utilajele ce vor fi puse la dispozitie pentru realizarea lucrarilor sunt:

1. Echipamente si utilaje pentru lucrarile de terasamente:

- Excavator cu senile;

- Buldozer;

- Echipament umectare sol;

- Compactor;

- Basculante;

- Cisterna de apa.

2. Echipamente pentru transportul solului contaminat la statia de bioremediere:

  - Autobasculante.

3. Echipamente pentru analize probe sol/subsol pentru compactare:

  - Echipamente pentru controlul gradului de compactare (analiza Proctor).

4. Echipamente pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor folosite:

Statiile PECO din apropierea amplasamentului.

Pe amplasament nu vor fi localizate rezervoare pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor, aceasta realizându-se din cisterne autorizate destinate transportului / distribuției.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa potabila:

In perioada de executie a lucrarilor, pentru personalul lucrator se va asigura apa potabila imbuteliata.

Asigurarea apei tehnologice:

Asigurarea apei necesara pentru  faza de inierbare a suprafetei amplasamentului si pentru udarea terenului, se va face cu cisterna auto din surse autorizate, daca va fi cazul si necesar.

Alimentarea cu energie electrica:

Asigurarea utilitaților pe parcursul execuției lucrarilor intra In sarcina antreprenorului care va face demersurile necesare In funcție de dotarile proprii. In situatia in care nu este posibila racordarea la sistemul local de energie electrica se va opta pentru varianta utilizarii unui generator electric.

Alimentarea cu gaze naturale: nu este cazul.

Asigurarea agentului termic: nu este cazul.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Dupa finalizarea activitaților de remediere sol/subsol si dupa finalizarea lucrarilor de umplere se realizeaza nivelarea suprafetelor. Lucrarile de insamantare se vor executa imediat dupa efectuarea finisarii ultimului strat de umplutura. Dupa insamântare terenul va fi greblat şi tasat cu un mai plat sau cu un rulou. In lipsa precipitatiilor atmosferice este obligatorie Intretinerea umiditatii pe o perioada de minimum 30 de zile prin stropire cu apa.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Se vor pastra caile de acces existente și nu se vor realiza cai noi de acces. Caile de acces existente vor fi intretinute corespunzator pe toata durata realizarii lucrarilor.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

Resursele naturale folosite la curatarea, remedierea solului si reconstructia ecologica sunt reprezentate de sol curat din cariera/sursa locala si sol vegetal din sursa.

Dupa finalizarea curatarii, remedierii solului si reconstructiei ecologice nu mai sunt necesare alte resurse naturale.

- metode folosite in constructie/demolare:

Nu este cazul unor demolari/constructii.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Din probele prelevate din foraje au fost efectuate măsurători premergătoare pentru

detectarea gazelor din sol cu un detector de fotoionizaţie (PID) tip AUER PPM şi FFD, iar pe baza acestor masurători, cele mai contaminate probe au fost trimise la laborator, pentru efectuarea analizelor pentru indicatorul de calitate THP, BTEX, PAH şi cloruri.

Lucrările analitice pe probele de sol şi sediment s-au executat de către Laboratorul ELGOSCAR-2000 Kft din Balatonfűzfő (certificat de acreditare NAT-1-1278/2011 – Anexa nr. 23.)

În tabelul următor sunt cuprinse rezultatele analizelor THP din sol şi sediment, unde s-a scris cu albastru valorile care depăşesc pragurile de alertă şi cu roşu cele care depăşesc pragurile de intervenţie pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile.

Raportarea valorilor indicatorilor de calitate analizaţi, determinate pentru probele de

sol, sediment şi subsol prelevate din incinta depozitului de produse petroliere Giurgiu

Export, la valorile de referinţă pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile, conform

Ordinului MAPPM nr. 756/1997, a evidenţiat următoarele:

Pentru indicatorul de calitate THP :

- Depăşirea pragului de alertă pentru probele : S13, S18, S19, S22, P2/6.9 m,

P3-9.2 m, P4-2 m, P6-1.9 m, P7-8 m, P8-2.9 m, P8-7 m, P9-5 m, F11-3.2 m, F13-2.3 m,

F15-2.9 m, F17-7 m, F20-9 m, F23-1.4 m;

- Depăşirea pragului de intervenţie pentru probele : S5, S6, S7, S8, S10, S11,

S12, S14, S16, S21, S23, P2/5.5 m, P3-7 m, P4-0.6 m, P4-3 m, P4-5 m, P4-5.9 m, P4-9

m, P5-1 m, P5-2.7 m, P5-4.9 m, P5-6.9 m, P5-9 m, P6/5.9 m, P6-7 m, P6-9 m, P7-0.5 m,

P7-1 m, P7-1.8 m, P7-2.9 m, P7-3.6 m, P7-4.9 m, P7-5.9 m, P8-1 m, P8/5.9 m, P9-2.9 m,

F12-1.9 m, F12-3 m, F13-3.4 m, F14-4.1 m, F15-2.9 m F19-3 m, F19-5 m, F19-6.9 m,

F19-9 m, F20-7 m, F22-1.6 m, F23-2.9 m, F24-0.9 m, F24-2.9 m, F25-0.1 m, F26-2.9 m,

F26-5 m, F26-6 m, F26-7 m F26-9 m.

- Valorile determinate pentru celelalte probe de sol/subsol/sediment recoltate, in

cazul indicatorului de calitate THP s-au situat sub valoarea pragului de alertă sau chiar în

valorile normale.

Pentru indicatorul de calitate BTEX :

În tabelul următor sunt cuprinse rezultatele analizelor de sol şi sediment, unde s-a

scris cu albastru valorile care depăşesc pragurile de alertă şi cu roşu cele care depăşesc

pragurile de intervenţie pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile.

Raportarea valorilor indicatorilor de calitate analizaţi, determinate pentru probele de sol, sediment şi subsol prelevate din incinta depozitului de produse petroliere Giurgiu Export, la valorile de referinţă pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile, conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, a evidenţiat următoarele:

Pentru indicatorul de calitate BTEX:

- Depăşirea pragului de alertă pentru probele: F16-4,1 m (benzen); F19-5,0 m (benzen) şi P6-5,9 m (Etilbenzen).

- Depăşirea pragului de intervenţie pentru probele: F17-5,0 m (benzen şi xilen); P5-6,9 m (xilen), P6-5,9 m (benzen) şi P4-2,0 m (benzen, etilbenzen şi xileni).

- Valorile determinate pentru celelalte probe de sol/subsol/sediment recoltate s-au situat sub valoarea pragului de alertă sau chiar în valorile normale.

Pentru indicatorul de calitate PAH :

În tabelul următor sunt cuprinse rezultatele analizelor de sol şi sediment, unde s-a scris cu albastru valorile care depăşesc pragurile de alertă şi cu roşu cele care depăşesc pragurile de intervenţie pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile.

Raportarea valorilor indicatorilor de calitate analizaţi, determinate pentru probele de sol, sediment şi subsol prelevate din incinta depozitului de produse petroliere Giurgiu Export, la valorile de referinţă pentru terenuri cu folosinţe mai puţin sensibile, conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, a evidenţiat următoarele:

Pentru indicatorul de calitate PAH:

- Depăşirea pragului de alertă pentru probele: P5-6.9 m, P6-5.9 m, F14-4.1 m,

F19-5 m;

- Depăşirea pragului de intervenţie pentru probele: P4-5.9 m şi F24-2.9 m;

- Valorile determinate pentru celelalte probe de sol/subsol/sediment recoltate s-au

situat sub valoarea pragului de alertă sau chiar în valorile normale.

Pentru indicatorul de calitate Cloruri:

Interpretarea rezultatelor

În concluzie se poate afirma că investigaţiile asupra factorului de mediu

sol/subsol efectuate în incinta fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export, au evidenţiat o poluare semnificativă cu produse petroliere (THP, BTEX şi PAH) până la 9 -10 m adâncime de la suprafaţa terenului.

– Pentru indicatorul THP depăşirile pragului de intervenţie se concentrează în zona

următoarelor foste obiective:

  - zona fostei rampe CF de descarcare şi/sau încărcare marfă;

  - cele două parcuri de rezervoare terane;

  - parc de rezervoare semiîngropat;

  - între fosta rampă CF şi pontoane;

  - cabine pompe produse petroliere.

Poluare cu produse petroliere la suprafaţă se dezvoltă în zona parcurilor de

rezervoare de stocare produse petroliere, în zona rampei CF și în zona fostei stație de

pompare și/sau decantare pe o suprafață aproximativă de 10600 mp în zona rampa CF,

2700 mp în zona staţiei de pompare şi 15000 mp în zona parcului de rezervoare,

ajungând astfel la o suprafață totală contaminată de aproximativ 28000 mp între 0,0 – 1, 0

m adâncime de la suprafaţa terenului.

Pentru indicatorul de calitate THP în sol cele mai ridicate concentrații au fost determinate în următoarele probe prelevate și analizate : S5/0.2 m - 48800 mg/kg s.u., S6/0.3 m - 159500 mg/kg s.u., S7/0.8 m - 9490 mg/kg s.u. , S8/0.2 m -12700 mg/kg s.u., S10/0.8 m - 17900 mg/kg s.u., S14/0.3 m - 194500 mg/kg s.u., S16/1.0 m – 21700 mg/kg s.u., P4/0,6 m - 21600 mg/kg s.u., P4/3 m - 19300 mg/kg s.u., P4/5m – 8220 mg/kg s.u., P4/5,9 m - 10600 mg/kg s.u., P5/1 m - 61100 mg/kg s.u., P5/2,7 m – 16000 mg/kg s.u., P5/4,9 m - 73300 mg/kg s.u., P5/6,9 m - 8170 mg/kg s.u., P6/5.9 m – 5160 mg/kg s.u., P6/7 m - 12400 mg/kg s.u., P6/9 m - 14800 mg/kg s.u., P7/0,5 m – 8160 mg/kg s.u., P7/1 m - 26070 mg/kg s.u., P7/1,8 m - 18800 mg/kg s.u., P7/2,9 m – 33600 mg/kg s.u., P7/4,9 m - 13700 mg/kg s.u., P9/2,9 m - 7030 mg/kg s.u., F12/1,9 m – 6330 mg/kg s.u., P12/3 m - 6190 mg/kg s.u., F13/3,4 m - 24600 mg/kg s.u., F14/4,1 m - 28400 mg/kg s.u., F15/2.9 m - 4710 mg/kg s.u., F19/3 m - 24000 mg/kg s.u., F19/5 m - 41400 mg/kg s.u., F19/6,9 m - 14800 mg/kg s.u., F19/9 m - 6040 mg/kg s.u., F23/2,9 m - 24000 mg/kg s.u., F24/0,9 m - 47200 mg/kg s.u., F24/2,9 m - 18900 mg/kg s.u., F25/0.1 m - 6090 mg/kg s.u., F26/2.9 m - 11700 mg/kg s.u., F26/5 m - 18600 mg/kg s.u., F26/6 m - 10200 mg/kg s.u., F26/7 m - 5130 mg/kg s.u., F26/9 m - 8250 mg/kg s.u.

Pentru indicatorul de calitate Benzen (BTEX) în sol s-a înregistrat depăşirea pragului de intervenţie în zona fostei rampe CF, parc de rezervoare semiîngropate, zona rampă CF – pontoane şi în al doilea parc de rezervoare terane, respectiv în probele de la adâncimile P6/5,9 m - 9,55 mg/kg s.u., P4/2 m – 52,9 mg/kg s.u. şi F17-5,0 m – 3,71 mg/kg s.u.

Pentru indicatorul de calitate Etilbenzen (BTEX) în sol s-a înregistrat depășirea pragului de intervenție în zona fostei rampe CF respectiv în proba de la adâncimea P4/2 m – 52,9 mg/kg s.u. – Pentru indicatorul de calitate Xilen (BTEX) în sol s-au înregistrat depășirea pragului de intervenție în zona fostei rampe CF, zona rampă CF – pontoane şi în al doilea parc de rezervoare terane, respectiv în probele de la adâncimile P4/2 m - 444 mg/kgs.u., P5/6,9 m – 53,2 mg/kg s.u. şi F17/5,0 m – 42,3 mg/kg s.u.

Pentru indicatorul de calitate Toluen (BTEX) în sol nu au fost determinate concentrații care depășesc pragul de intervenție sau pragul de alertă, conform legislației în vigoare.

Pentru indicatorul de calitate PAH în sol s-a înregistrat depășirea pragului de intervenție în zona fostei rampe CF şi a primului parc de rezervoare terane, respectiv în probele de la adâncimile P4/5,9 m – 171 mg/kg s.u. şi F24/2,9 m - 373 mg/kg s.u.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

In zona nu se prevad alte proiecte ce pot afecta sau implica prezentul proiect

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Alternative de amplasament

Nu este cazul. Din punct de vedere al amplasamentului nu se pot lua in calcul alte alternative deorece lucrarile de curatare, remediere a solului/subsolului si reconstructie ecologica se vor face strict pe zonele contaminate.

Alternative tehnologice de depoluare

In cadrul Studiului de Fezabilitate au fost studiate 3 scenarii in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului.

Optiunile de remediere selectate sunt:

- 0 – atenuarea naturala a factorilor de mediu;

- 1 – metoda combinata bioremediere ex-situ on-site / off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/subsolului contaminat;

- 2 – metoda combinata bioremediere ex-situ off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/subsolului contaminat;

Scenariul “0”- Atenuarea naturala a factorilor de mediu

Varianta 0, si anume atenuarea naturala a solului si subsolului contaminat nu este pretabila, datorita perioadei relativ mari de implementare.  In contextul acestui amplasament perioada a fost estimata pe baza datelor preluate din literatura de specialitate (o generare a curbei de atenuare nefiind posibila datorita datelor insuficiente prezentate in studiile anterioare).

Scenariul “1” - Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site / off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/subsolului contaminat;

Varianta minima (investitie minima din punct de vedere al costurilor) - Varianta 1: Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site/off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat

Avantajele variantei minime:

- eliminarea transportului solului/subsolului contaminat in afara amplasamentului;

- cantitatea de sol din sursa, pentru de umplere, este mai redusa;

Dezavantajele variantei minime:

- costuri pentru proiectare, execuţie şi autorizare platforme on-site pentru remediere sol contaminat;

- posibilelor probleme cu vecinatatile: zgomot, praf, vibratii datorate functionarii instalatiilor de remediere de pe amplasament.

Varianta maxima (investitie maxima din punct de vedere al costurilor)- Varianta 2: Metoda combinata bioremediere ex-situ off-site si bioremediere in-situ cu lancete de injectie a solului/subsolului contaminat

Avantajele variantei maxime:

- perioada scurta de excavare si indepartare sol/subsolului contaminat de pe amplasament;

- eliminarea timpilor şi costurilor pentru proiectare, execuţie şi autorizare platforme on-site pentru remediere sol/subsol contaminat;

- eliminarea posibilelor probleme cu vecinatatile: zgomot, praf, vibratii datorate functionarii instalatiilor de remediere pe amplasament.

Dezavantajele variantei maxime:

- utilizarea intensa a intregii suprafete a amplasametului;

- costuri de transport pentru materialul contaminat, costuri pentru transportul solului din sursa locala.

Concluzii:

In urma analizei tehnico-economice, proiectantul recomanda Varianta 1: Metoda combinata bioremediere ex-situ on-site/off-site si bioremediere in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie a solului/ subsolului contaminat.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.

Realizarea proiectului nu implica alte activitati.

Deseurile menajere generate pe amplasament vor fi indepartate cu furnizori de servicii specializati si autorizati, pe baza de contract.

Apa tehnologica se asigura cu cisterna auto, apa potabila se asigura din zona in recipiente etanse (PET-uri).

Pe amplasamentul punctului de lucru vor fi asigurate toalete ecologice ce vor fi vidanjate.

- alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform Certificatului de urbanism nr. 333 din 07.07.2020 prelungit pana la data de 06.07.2022, emis de catre Primaria Municipiului Giurgiu, pentru prezentul proiect au fost solicitate urmatoarele avize:

- DTAC;

- DTOE;

- Securitatea la incendiu;

- Aviz Administratia Nationala Apele Romane;

- Acordul SC Administratia Zonei Libere Giurgiu;

- Aviz A.F.D.J. – R.A.;

- Verificator proiect cf. Legii 10/1995 si HG 925/1995.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare :

In prezent, amplasamentul se prezinta sub forma unui teren liber de sarcini tehnologice. Dupa demolare a mai ramas o cladire cu o suprafata de 41 mp ce adaposteste un post trafo si stalpi de electricitate ce asigura racordul la energia electrica. Intreaga suprafata a incintei era acoperita cu vegetatie.

Suprafaţa fostului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export este de 165673 m2, conform  certificatului de atestare a dreptului de proprietate si a fisei corpului de proprietate.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la    25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001:

Nu este cazul.

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontier, semnata la Espoo, in 1991, ratificata prin Legea nr. 22 din 2001 cu completarile ulterioare.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Amplasamentul tratat in proiectul “Lucrari de curatare, remediere a solului / subsolului si reconstructie ecologica a amplasamentului DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE GIURGIU EXPORT, judetul Giurgiu” se afla la distante considerabile fata de cele mai apropiate monumente istorice conform imaginii prezentate mai jos preluata de pe site-ul Institutului National al Patrimoniului (Server Cartografic pentru Patrimoniul Cultural National).

Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

- In localitatea Slobozia, comuna Slobozia, judetul Giurgiu, se afla situl arheologic “Asezarea din epoca bronzului de la Slobozia – Drumul lui Rainea”, datare Eneolitic tarziu, cod RAN 100558.01, la 80 m E de sat in stanga drumului ce duce la Ferma Piscicola, acest sit aflandu-se la o distanta de circa 6,52 km fata de locatia fostului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export;

- In municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, se afla situl arheologic “Cetatea medievala Giurgiu - Insula””, cod GR-I-s-A-14756, cod RAN 100530.01, in partea de sud a orasului, pe malul de nord al Canalului Plantelor, vis-a-vis de Muzeul Teohari ANtonescu si de Parcul Alei, la sud de strada Digului, datare Epoca medievala dezvoltata (sec. XIV-XV), acest sit aflandu-se la o distanta de circa 1,63 km fata de locatia fostului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export;

- In municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, str, Dunarii, se afla monumentul istoric “Fragmente din zidul cetatii turcesti Tabia de la Giurgiu – str. Dunarii””, cod GR-II-m-A-14880, cod RAN 100530.04, datare Epoca moderna (sec. XVIII), acest sit aflandu-se la o distanta de circa 2,26 km fata de locatia fostului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export; In acelasi loc se mai regaseste “Biserica Adormirea Maicii Domnului de la Giurgiu”, in zona pietei centrala, in imediata apropiere a actualei catedrale, care i-a si preluat hramul (Cod RAN 100530.05, COD LMI : GR-II-m-B-14864). Aici a fost facuta o descoperire izolata – Spada de tip Reutlingen – de la Giurgiu, cod RAN 100530.06, proprietar Cercel Ion, datare Epoca bronzului tarziu (Arma / spada de tip Reutlingen).

Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea proiectului “ Curatarea, remedierea solului si reconstructia ecologica a fostului Depozit de produse petroliere Giurgiu Export” nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din zona.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:

Geologie

Geografic, amplasamentul se află situat în ostrovul Cioroiu, pe malul stâng al fluviului Dunărea. Ostrovul Cioroiu sa format prin aluvionării succesive de sedimente preponderent nisipoase aduse de fluviul Dunărea.

Ostrovul Cioroiu face parte din lunca Greaca. Lunca prezintă fâşii longitudinale înalte de obicei cu arbori urmate de fâşii cu altitudini medii, iar uneori cu grinduri înalte, cu gârle, cursuri părăsite şi teren folosit în mare parte pentru agricultură. Fâşia joasă de luncă se situează de obicei sub fruntea teraselor şi cuprinde cursuri de ape, zone mlăştinoase şi chiar lacustre. Deasupra luncii se extinde terasa cu înălţimi cuprinse între 3 - 7 m (uneori atinge 12 m), dezvoltată larg în zona municipiului Giurgiu.

### Clima

Clima este de tip continental, cu ierni reci şi veri călduroase, existând diferenţe termice mari de la zi la noapte şi de la iarnă la vară. Temperatura medie anuală este de 11,5°C, iar radiaţia solară depăşeşte 125 kcal / cm². Nivelul precipitaţiilor, cu puternice variaţii în timp, este de 500 - 600 mm. Un fenomen frecvent îl constituie uscăciunea şi seceta.

Din punct de vedere al zonarii macroseismice a Romaniei, in conformitate cu normativul P100/2013, amplasamentul se incadreaza in zona B cu un zona valorii de varf a coeficientului de acceleratie a terenului ks = 0,25 si cu perioada de colt Tc =1,0, echivalent intensitatii de calcul VIII scara MSK, cu perioada de revenire de 50 ani.

- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia:

Conform Certificatului de urbanism nr. 333 din 07.07.2020:

- imobil (teren+constructii) proprietate privata conform certificat de proprietate 3079/1996;

- imobil proprietate privata situat in intravilanul municipiului Giurgiu, conform PUG actualizat;

- nu sunt interdictii de construire;

- imobil situat in zona “A” conform HCLM 173/2007;

- Folosinta actuala si destinatie: curti constructii.

- politici de zonare si de folosire a terenului:

Natura proprietatii pe care se vor executa lucrarile de ecologizare si reconstructie ecologica este:

- privata pe judetul Giurgiu si are categoria de folosinta curti constructii. Fostul Depozit Produse petroliere Giurgiu Export este proprietatea OMV Petrom S.A. conform certificat de proprietate 3079/1996

In vederea executiei lucrarilor proiectate se va tine cont de prevederile din Certificatul de urbanism privind politicile de zonare, respectiv de interdictiile impuse de catre Avizele de specialitate solicitate.

Folosinta ulterioara lucrarilor de reconstructiei ecologica va fi cea stabilita in PUG, actualizat.

- arealele sensibile:

Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 2,02 km de aria protejata ROSCI 0088 – Gura Vedei – Saica – Slobozia, fiind cea mai apropiata arie protejata fata de amplasament. In zona, la circa 3,24 km se mai afla si aria naturala protejata ROSPA 0108 Vedea Dunare.

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in apropierea amplasamentului fostului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii naturale.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector In format digital cu referinta geografica, In sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70 ale locatiei ce face obiectul prezentului proiect sunt :

X = 265 171,779 Y = 579 065,563

Coordonate geografice : 43°52'55.35"N, 25°58'56.15"E

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu este cazul.

Din punct de vedere al amplasamentului nu se pot lua in calcul alte alternative deorece lucrarile de curatare, remediere a solului si reconstructie ecologica se vor face strict pe zonele contaminate.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Pentru diminuarea impactului generat in timpul executiei se va urmari:

- respectarea duratei de executie a investitiei pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase şi nepoluante;

- Insamântarea cu iarba şi stimularea regenerarii naturale a zonelor.

a) Protectia calitatii apelor:

- surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie, apele uzate sunt rezultate din activitati igienico-sanitare din cadrul organizarii de santier (pentru care s-au  prevazut toalete ecologice ce vor fi vidanjate ori de cate ori va fi necesar) .

Activitațile și utilajele/ echipamentele propuse prin prezentul proiect nu genereaza ape uzate.

Lucrarile de decontaminare au fost propuse astfel incât sa nu se intercepteze acviferul freatic. Pentru indepartarea apei de pe amplasament. In cazul In care se considera necesar, la inceputul și in timpul lucrarilor de umplere, se vor realiza lucrari de epuismente.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

In timpul excavatiilor, poate exista posibilitatea ca in urma conditiilor meteorologice, sa se acumuleze apa in gropile excavate astfel incat va fi necesara luarea in considerare a realizarii unui sant perimetral pentru dirijarea apelor catre o basa, executata la cel mai adanc nivel al excavatiilor si ulterior pomparea intr-o haba utilizand pompe de epuisment cu capacitate recomandata de 3-5 l/s. Apa din epuismente va fi tratata prin intermediul statiei de epurare mobila autorizata din amplasament. Stabilirea calitatii apei acumulate se face prin prelevarea de probe de apa si analiza indicatorului TPH sau a oricarui indicator solicitat  de catre autoritatea competenta, iar in functie de rezultatele probelor va fi utilizata in procesele de tratare on site/in-situ.

b) Protectia aerului:

- surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie a  lucrarilor, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (excavator pe senile, buldozer, cisterna, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

Sursele de poluare a aerului pentru activitatea care se desfasoara in perimetrul analizat vor fi surse stationare, cu actiune intermitenta si surse mobile reprezentate de mijloacele de transport, nici una din acestea neavand timp de functionare efectiv mai mare de 8 ore pe parcursul unei zile.

Activitațile și utilajele/echipamentele propuse prin prezentul proiect genereaza emisii atmosferice reduse. Pentru reducerea poluarii sunt prevazute masuri de limitarea vitezei utilajelor și de oprirea motoarelor la staționarea acestora.

Impactul produs asupra factorului de mediu aer, prin cantitațile de noxe provenite din arderea combustibililor lichizi (de la gazele de eșapament ale mijloacelor de transport și utilajelor care acționeaza In perimetru), respectiv a pulberilor In suspensie datorat lucrarilor de umpluturi și a transportului auto pe drumurile de acces, este negativ, insa nu are efecte accentuate asupra echilibrului mediului, intrucât sursele sunt mobile, libere și nedirijate, iar valorile concentrațiilor lor In aerul atmosferic nu vor fi mari datorita dispersiei. Activitatile realizate vor genera impact nesemnificativ asupa aerului.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de executie, realizarea lucrarilor nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- surse de zgomot si de vibratii:

Sursele de zgomot si de vibratii in perioada de executie a lucrarilor provin de la utilajele in miscare, care vor functiona 8 ore/zi lumina.

Pe perioada execuției lucrărilor proiectate se vor genera zgomote și vibrații datorate funcționarii utilajelor. Ținând cont că se vor respecta toate măsurile de limitare a expunerii la zgomote și vibrații și că expunerea se va realiza doar pe perioada derulării lucrărilor de execuție, se consideră că impactul asupra populației va fi în limite acceptabile care să nu le pună în pericol sănătatea.

Se apreciaza ca la limita arealului amplasamentului nivelul sonor nu va depasi limita maxima admisibila de 55 dB. In timpul realizarii investiției se va asigura Intreținerea corespunzatoare a utilajelor, astfel Incât sa se asigure Incadrarea nivelului de zgomot la limita incintei In limitele prevazute de OMS nr. 119/2014 și STAS nr. 10009/2017.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului:

Nu este cazul.

Zgomotul generat de sursele prezentate în secțiunea precedentă se manifestă intermitent, respectiv pe durata activității care îl generează. Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si echipamentelor, au un caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt.

Pentru reducerea poluării și zgomotelor de la vehicule și utilaje sunt prevăzute măsuri de limitarea vitezei utilajelor și de oprire a motoarelor la staționarea acestora.

De asemenea, prin folosirea unui utilaj compactor fără vibrații se diminuează mult expunerea la vibrații.

d) Protectia impotriva radiatiilor:

- surse de radiatii:

In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de remediere nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

e) Protectia solului si a subsolului:

- surse de poluanti pentu sol, subsol:

Impactul asupra solului: in perioada executiei se vor ocupa temporar suprafete de teren (ex. Organizarea de santier), dar ulterior se vor lua masuri astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala.  Impactul produs de obiectivul proiectului va fi unul pozitiv prin decontaminarea solului contaminat si aducerea terenului la starea initiala.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In timpul realizarii lurarilor de curatare si remediere a solului se vor lua urmatorele masuri:

- Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor, astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate;

- S-au  prevazut toalete ecologice ce vor fi vidanjate ori de cate ori va fi necesar;

- Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Ecosistemul local este saracit si antropizat.

Prin prisma lucrarilor de remediere si reconstructie ecologica a terenului aplicate, se va putea crea un nou ecosistem local prin dezvoltarea vegetatiei ierboase pe amplasamentul analizat.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Proiectul prin amplasamentul sau si obiectivele propuse  nu afecteaza in niciun fel asezarile umane si monumentele istorice.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

Obiectivele investitiei sunt lucrari de protectie a mediului, a asezarilor umane si a obiectivelor de interes public.

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este direct si pozitiv deoarece:

- prin sistarea activitatii parcului petrolier a disparut o sursa de poluare a solului, apelor subterane, aerului, din zona;

- se eliminarea riscului de imprastiere a poluantilor petrolieri;

- se eliminarea riscului ca zona sa devina una propice pentru depuneri necontrolate de deseuri.

Executia lucrarilor de curatare, remediere a solului si reconstructie ecologica vor avea o influenta pozitiva asupra mediului: refacere ecosistem local, incadrare in peisaj, redare amplasament la folosinta initiala, cat si evitarea impactului negativ asupra mediului in situatia nerealizarii proiectului.

Tinand cont ca se vor respecta toate masurile de prevenire a accidentelor de munca si poluarii accidentale, de reducere a emisiilor in mediu, de prevederile Avizelor de specialitate cerute prin Certificatul de urbanism si orice alt punct de vedere obtinut pentru acest proiect de faptul ca implementarea obiectivului de investitii este necesara pentru eliminarea riscurilor pentru mediu si populatie create de poluarea existenta la momentul actual, se considera ca proiectul propus este oportun si nu va avea efecte negative asupra factorilor de mediu, asezarilor umane si obiectivelor de interes public.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:

Executantul lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica amplasament va avea responsabilitatea de a efectua toate analizele necesare in vederea incadrarii deseurilor identificate din timpul investigarii amplasamentului, cat si cele neidentificate in timpul investigatiilor, dar care din experienta, este posibil a fi identificate pe parcursul lucrarilor de excavare sol/subsol contaminat. De asemenea, executantul va efectua toate analizele necesare in vederea incadrarii deseurilor pentru a determina metodele de valorificare/eliminare.

De asemenea, executantul va efectua toate analizele necesare in vederea incadrarii deseurilor ca periculoase sau nepericuloase ulterior operatiunii de tratare, in vederea valorificarii/eliminarii, prin entitati autorizate in acest sens. Viitorul contractant ce va fi desemnat prin procedura de achizitie publica, are obligatia conform prevederilor contractuale de a  asigura gestionarea deseurilor in conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu aplicarea ierarhiei gestionarii deseurilor generate de lucrarile efectuate pe amplasament si justificarea scrisa a aplicarii unei metode de gestionare de rang inferior (exemplu eliminare in loc de valorificare) in cazurile in care caracteristicile deseului permiteau aplicarea unei metode de gestionare de rang superior si unde documentatia tehnica nu prevedea in mod expres acest lucru (exemplu valorificare). Contractantul va obtine si va furniza către OMV Petrom S.A. documentele justificative conform cărora operațiile de gestionare (inclusiv valorificare/ eliminare finala) au fost efectuate pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de lucrarile efectuate, conform Ordonantei nr.92/2021 care abroga Legea nr. 211/2011.

În perioada de execuție a lucrărilor de reconstrucție ecologică a amplasamentului Depozit Produse petroliere Giurgiu Export nu se preconizează că se vor produce deșeuri tehnologice.

De asemenea, se pot strange cantitati mici de deşeuri menajere nepericuloase care vor fi depozitate intr-o europubela si apoi transportate de catre agentul local de salubritate la depozitul ecologic zonal: deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) sau sortate pe categorii, și, posibil, deșeuri reciclabile de ambalaje: metalice- 15 01 04, hartie si carton 15 01 01, materiale plastice 15 01 02 si sticla 15 01 07.

Toate deșeurile vor fi depozitate in zone special destinate, izolate de scurgeri de suprafața. Containerele de deșeuri vor fi acoperite, pentru a impiedica antrenarea eoliana a prafului și gunoaielor și acumularea de ape pluviale și vor fi controlate regulat și inlocuite in momentul umplerii. Ori de câte ori va fi necesar, vor fi aduse bene speciale pentru ca deșeurile sa poata fi separate in vederea reciclarii sau eliminarii.

Dacă în timpul lucrărilor de execuție apare necesară intreţinerea/repararea pe amplasament a utilajelor folosite în construcție, uleiul uzat va fi stocat într-o zona amenajată cu cuva de retenție a scurgerilor. Filtrele de ulei și carburant uzate vor fi păstrate de asemenea în recipienți speciali pentru acest scop, în vederea colectării separate și reciclării/ eliminării.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru.

Dupa terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de deseuri pe amplasament.

- planul  de gospodarire a deseurilor:

Manevrarea, stocarea si eliminarea corecta a deseurilor are un rol vital in prevenirea poluarii amplasamentului.

Toate deseurile vor fi depozitate in zone special destinate. Containerele de deseuri vor fi acoperite, pentru a impiedica antrenarea eoliana a prafului si gunoaielor si  vor fi controlate regulat si inlocuite in momentul umplerii. Ori de cate ori va fi necesar, vor fi aduse containere speciale pentru ca deseurile sa poata fi separate in vederea reciclarii sau eliminarii.

Deseurile menajere care vor fi produse de catre personalul lucrator vor fi colectate pe plan local si vor fi transportate la depozitul ecologic zonal in baza unui contract .

Deseurile contaminate reprezentate de solul contaminat excavat, sunt incadrate ca deseuri periculoase, iar pentru transportul acestora trebuie respectata legislatia de mediu specifica (HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei).

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Pe amplasament nu se va lucra cu substante si amestecuri de substante periculoase in aplicarea decontaminarii, umplerii si reconstructiei ecologice a terenului aferent Fostului Depozit de Produse petroliere Giurgiu Export.

Solul/subsolul contaminat cu hidrocarburi petroliere datorita activitatii anterioare desfasurate in cadrul depozitului este considerat un deseu periculos, deoarece contine substante periculoase de tip hidrocarburi petroliere. In ceea ce priveste gospodarirea solului contaminat excavat de pe amplasament acesta va fi transportat corespunzator pana la platforma de bioremediere on site,conform HG 1061/2008 –Anexa 2. Prin aplicarea tehnologiilor de bioremediere va fi valorificat fiind transformat in sol tratat – deseu nepericulos.

B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Solul utilizat in proiectul propus, ca resursa naturala a mediului, este reprezentat de solul utilizat la lucrarile de umplere a excavatiilor respectiv:

- solul contaminat excavat si tratat ex situ on site;

- solul curat – sursa externa.

Terenul pe care se vor aplica lucrarile de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica se afla in proprietatea OMV PETROM SA conform actelor de proprietate detinute.

Apa utilizata in proiectul propus, ca resursa naturala a mediului, este reprezentata de apa provenita dintr-o sursa autorizata.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate In mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei salbatice, terenurilor , solului, folosintelor , bunurilor materiale, calitatii şi regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor şi vibratiilor , peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar , cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populației și a sanatații umane la momentul actual nu este semnificativ. Lucrarile propuse nu afecteaza ecosistemul terestru și acvatic. Prin realizarea investiției propuse nu se va interveni asupra limitelor caracteristice ecosistemului terestru.

Activitatea propusa nu reprezinta o sursa de poluare pentru sol, obiectivul proiectului fiind decontaminarea amplasamentului.

In perioada executarii lucrarilor de remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului, impactul produs asupra factorilor de mediu va avea efecte reduse astfel:

Impactul asupra aerului: in perioada de executie, este negativ, dar in limite reduse si se datoreaza poluarii atmosferei prin gazele de esapament a utilajelor folosite pentru realizarea lucrarilor din proiect, manipularea materialelor  precum si prin particulele antrenate si produse din circulatia vehiculelor;

Impactul asupra apei: in perioada de executie, apele uzate sunt rezultate din activitati igienico-sanitare din cadrul organizarii de santier (pentru care s-au  prevazut toalete ecologice), scurgerile accidentale de produse petroliere sau ulei de la vehiculele folosite, depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere. In aceasta situatie putem condsidera ca impactul asupra factorului de apa este nesemnificativ.

Impactul asupra solului: in perioada executiei se vor ocupa temporar suprafete de teren (ex. organizarea de santier), dar ulterior se vor lua masuri astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala. Impactul produs de obiectivul proiectului va fi unul pozitiv prin decontaminarea solului contaminat si aducerea terenului la starea initiala.

Impactul asupra biodiversitatii: pe acest amplasament nu au fost observate habitate de tipul celor protejate si nici exemplasare de flora/fauna protejate; amplasamentul nu se afla in apropiere de zonele de hranire, odihna sau reproducere a speciilor protejate. Prin prisma lucrarilor de remediere/decontaminare si reconstructie ecologica a terenului aplicate, se va putea crea un nou ecosistem local prin dezvoltarea vegetatiei ierboase pe amplasamentul analizat.

Sursele de zgomot vor fi reprezentate de utilajele folosite pentru excavare. In timpul realizarii investiției se va asigura Intreținerea corespunzatoare a utilajelor, astfel incât sa se asigure Incadrarea nivelului de zgomot la limita incintei In limitele prevazute de OMS nr. 119/2014 si STAS nr. 10009/2017.

- Extinderea impactului

In cadrul executarii lucrarilor de remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului nu se pune problema extinderii impactului lucrarilor asupra altor zone geografice sau a unor areale sensibile.

- Magnitudinea si complexitatea impactului;

Executia lucrarilor de curatare, remediere a solului si reconstructie ecologica vor avea o influenta pozitiva asupra mediului: refacere ecosistem local, incadrare in peisaj, redare amplasament la folosinta initiala, cat si evitarea impactului negativ asupra mediului in situatia nerealizarii proiectului.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Lucrarile propuse si de aducere a unor zone poluate la stadiul cat mai apropiat de cel initial, au un impact pozitiv asupra mediului mai ales din punct de vedere peisagistic.

- Impactului cumulativ

Nu este cazul, in zona nu sunt proiecte cu care lucrarile de lucrarilor de curatare, remediere a solului si reconstructie ecologica pot duce crearea unui impact cumulativ.

Lucrarile de propuse si de aducere a unor zone poluate la stadiul cat mai apropiat de cel initial, au un impact pozitiv asupra mediului, evitandu-se astfel in timp posibile impacturi cumulative in zona.

- Natura transfrontiera a impactului

Impactul lucrarilor nu este de natura transfrontiera.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca activitațile propuse pe amplasament au un impact redus asupra mediului, depasirea standardelor de calitate a mediului fiind putin probabila, doar in situatii accidentale de scurta durata, cu fecventa redusa si cu impact reversibil, astfel ca in afara de unele recomandari propuse la protectia factorilor de mediu  nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Pentru mentinerea impactului asupra mediului la un nivel cat mai scazut trebuie avute in vedere, in perioada de executie, urmatoarele, dar neconsiderand o lista exhaustiva:

- spalarea masinilor la iesirea din santier (daca este cazul, in caz de contact cu solul contaminat);

- verificarea zilnica a utilajelor/echipamentelor utilizate astfel incat sa interzica intrarea in santier a utilajelor care pierd carburanti/uleiuri precum si a celor defecte;

- utilizarea de utilaje a caror emisii de gaze si nivel de zgomot este in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- limitarea vitezei de circulatie a vehiculelor pe amplasament;

- stabilirea programului de munca astfel incat astfel incat sa nu produca disconfort locuitorilor din zona.

Controlul calitatii lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora fara a afecta ritmul de lucru.

Controlul consta in:

- control vizual;

- control dimensional prin metode topo-geodezice;

- controlul calitatii materialelor in surse si, respectiv dupa punerea in opera, efectuat in laboratoarele de santier ale sucursalelor, societatea si laboratoare centrale;

- controlul al comportarii compactarii in perioada executiei lucrarilor;

- control si rapoarte de incercare pe probele de sol/subsol.

Vor fi monitorizate si inregistrate volumele de terasamente, umplere cu sol superior fertil, etc., precum si rezultatele analizelor de laborator efectuate pentru determinarea calitatii solului.

In perioada de garantie a lucrarilor - 12 luni, se va realiza monitorizarea tasarilor, in doua etape, la 6 luni si 12 luni. Eventualele denivelari (tasari) se vor remedia, prin adaugare de sol vegetal si nivelare.

Se va avea in vedere monitorizarea apei subterane prin prelevarea si analiza de probe de apa din forajele de control existente pe amplasament (indicatorului TPH) inainte, pe parcursul desfasurarii lucrarilor de curatare si remediere sol/subsol contaminat si la finalizarea acestora, in vederea indeplinirii cerintelor autoritatilor competente.

IX. Legatura cu alte acte normative si / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:

Lucrarile care se propun sunt de curatare, remediere a solului si reconstructie ecologica lucrari care se inscriu in indicatiile UE pentru inchiderea depozitelor de deseuri periculoase si respecta legislatia romaneasca (Ordonanta de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului).

Activitațile și utilajele/ echipamentele propuse pentru realizarea proiectului nu fac obiectul prevederilor conținute In legislația naționala care transpune legislația comunitara referitoare la: IPPC/IED, SEVESO, COV, LCP.

Activitațile și echipamentele propuse pe amplasamentul proiectului se supun prevederilor conținute In legislația naționala care transpune:

- Directiva-Cadru a Deșeurilor;

- Directiva „Zgomot”.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Amplasarea organizarii de santier va fi in sarcina executantului. Pentru zona administrativa a organizarii de santier va fi amenajata o platforma balastata care se va imprejmui cu un gard din plasa de sarma fixata pe stalpi din teava metalica. In incinta se vor amplasa:

- Baraca container cu destinatia birou si grup sanitar ecologic; (daca se va considera util si laborator pentru efectuare analize a solului);

- O remiza PSI;

- Panou identificare a investitiei, cu dimensiuni conform legii (90 x 60 cm) prin care se vor prezenta urmatoarele informatii:

- denumirea investitiei conform autorizatiei de construire obtinute;

- numele beneficiarului;

- numele proiectantului;

- numele antreprenorului;

- numarul autorizatiei de constructie;

- cine a eliberat autorizatia si data eliberarii acesteia;

- valabilitatea autorizatiei;

- data inceperii lucrarilor;

- data terminarii lucrarilor.

- Panou HSSE

Accesul la lucrarile propuse se va face pe drumurile existente din zona. Antreprenorul este obligat ca pe toata durata executiei lucrarilor sa se pastreze si sa intretina drumurile de acces, curatenia in santier si sa refaca eventuale deteriorioari prin propriile activitati/lucrari.

Se propune amplasarea organizarii de santier pe latura de sud, in zona de acces in amplasament. Aceasta amplasare se va realiza cu acceptul beneficiarului.

La finalizarea lucrarilor din prezenta documentatie, executantul va dezafecta zona organizarii de santier, readucand respectiva zona respectiva la starea initiala.

Caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei.

Inainte de a incepe orice activitate pe teren este necesar sa se obtina acordul de lucru in conformitate cu procedurile de Securitate si sanatate in munca ale beneficiarului, OMV Petrom S.A.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

In cadrul investitiei sunt propuse lucrari de curatare, remediere sol si reconstructie ecologica a amplasamentului necesar a fi executate pentru indeplinirea obligatiilor de mediu stabilite de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, in conformitate cu solicitarile acestora si a beneficiarilor.

Dupa finalizarea lucrarilor, zonele ocupate temporar cu organizarea de șantier vor fi curațate și nivelate, iar terenul va fi adus la starea inițiala, prin acoperirea cu pamânt vegetal și inierbare.

De asemenea aceste lucrari anterior mentionate aduc beneficii de mediu majore prin contributia la refacerea ecosistemului local, incadrarea in peisaj, redarea in folosinta a amplasamentului, cat si evitarea impactului negativ asupra mediului prezent in situatia nerealizarii proiectului.

Tinand cont ca se vor respecta toate masurile de prevenire a accidentelor de munca si poluarii accidentale, de reducere a emisiilor in mediu, de prevederile Avizelor de specialitate cerute prin Certificatul de urbanism si a oricarui punct de vedere emis pentru realizarea lucrarilor si de faptul ca implementarea obiectivului de investitii este necesara pentru eliminarea riscurilor pentru mediu si populatie create de poluarea existenta la momentul actual, se considera ca propiectul propus este oportun si nu va avea efecte negative asupra factorilor de mediu, asezarilor umane si obiectivelor de interes public.

Riscuri naturale

Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului sunt: cutremurele, caderile masive de zapada si inundatiile.

Cutremure

Cutremurele sunt miscari telurice generate cel mai adesea la contactul dintre placile tectonice, propagate sub forma de unde mecanice prin scoarta terestra.

Din punct de vedere al zonarii macroseismice a Romaniei, in conformitate cu normativul P100/2013, amplasamentul se incadreaza in zona B cu un zona valorii de varf a coeficientului de acceleratie a terenului ks = 0,25 si cu perioada de colt Tc =1,0, echivalent intensitatii de calcul VIII scara MSK, cu perioada de revenire de 50 ani.

Caderi masive de zapada

In general, caderile masive de zapada constituie o cauza naturala de risc. Viscolul poate afecta lucrarile, deoarece utilajele si instalatiile sunt amplasate in exterior, neprotejat, iar transportul materialelor si a solului/subsolului contaminat se realizeaza cu vehicule de transport.

In cazul de fata caderile masive de zapada si vremea excesiva pot intarzia o perioada scurta de timp lucrarile, fara a le degrada. Lucrarile proiectate sunt prevazut a se realiza in afara perioadei excesiv rece.

Inundatii

Amplasamentul  propus nu este inundabil. Zona este protejata de cursul de apa al fluviul Dunarea cu un dig din beton proiectat in asa fel incat sa proteze locatia de fenomene de inundatii.

Alunecari de teren

Riscul este inexistent, intrucat terenul este plat, orizontal. In vecinatatea amplasamentului nu sunt forme de relief care sa suporte procese geomecanice de degradare de tipul prabusirilor si alunecarilor de teren.

Accidente potentiale.

Incidentele nedorite se produc, In general, datorita defectarii unor utilaje sau a nerespectarii Normelor de Protectia Muncii. Accidentele In functie de natura acestora pot fi de mai multe tipuri:

- accidente de natura mecanica,

- accidente electrice.

Accidentele de natura mecanica afecteaza, In principal, personalul direct implicat In aceste accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt:

- circulatia autovehiculelor in zonele de lucru;

- utilajele In mişcare in zonele de lucru.

Accidente de circulatie datorate circulatiei autovehiculelor in incinta zonelor de lucru se pot solda cu consecinte grave asupra celor implicati. Limitarea vitezei poate reduce acest risc la un nivel minim.

Accidentele de natura electrica sunt de fapt electrocutarile. Ca sursa de accidente de natura electrica sunt utilajele actionate de energia electrica.

Riscurile unor electrocutari exista in special in cazul personalului de intretinere utilaje şi a personalului de intretinere a instalatiilor electrice.

Evitarea aproape in totalitate a unor asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor oameni cu o buna calificare, responsabili şi conştienti privind riscurile care exista la instalatiile electrice.

Accidentele de natura electrica respectiv electrocutarile, pot duce la arsuri foarte grave ale celor implicati si se pot solda cu consecinte grave.

Planuri pentru situatii de risc. Masuri de prevenire a accidentelor

Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluari ale mediului sau accidentarea personalului, va fi responsabilitatea antreprenorului, care va prevede masuri şi reguli de siguranta.

Principalele directii care sunt prevazute la minimizarea riscului de accidente sunt urmatoarele:

- Utilajele vor functiona cu parametri In limite acceptabile.

- Toate substantele chimice vor fi depozitate conform normativelor In vigoare.

- Muncitorii fiecarui loc de munca vor fi calificati si instruiti pentru a cunoaste toate regulile referitoare la locul de munca.

- Personalul va fi pregatit pentru a interveni In cazul unor incidente, fiecare angajat cunoscând procedurile şi responsabilitatile pe care le are.

In vederea inlaturarii acestor situatii de risc trebuie respectata metoda de lucru aprobata cat si normelor de intretinere a utilajelor de lucru.

XII. ANEXE :

- Certificatul de Urbanism nr. 333 / 07.07.2020 emis de catre Primaria Municipiului Giurgiu, prelungit la data de 07.07.2021 pana la data de 06.07.2022;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3 nr. 3079/1996; Declaratie notariala cu privire la modificarea suprafetei amplasamentului nr. 2106/17.12.2012;

- Adresa APM Giurgiu nr. 6012/28.07.2017 pentru ȋndeplinirea si stingerea obligaţiilor de mediu aferente acestui amplasament;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 10868 /SAAA/ 08.12.2021 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

Piese desenate: :

- Plan de incadrare in zona, scara 1:5000;

- Plan de amplasare a zonei contaminate, scara 1: 1000

- Plan de situatie pentru certificat de urbanism, scara 1:500.

XIII.Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr . 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr . 49/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

Nu este cazul, proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia aflandu-se la circa 2,2 km de cea mai apropiata arie protejata Gura Vedei-Şaica - Slobozia (ROSCI 0088). O alta arie protejata din zona este ROSPA 108 Vedea Dunare, aflata la o distanta de circa 3,1 km fata de amplasament.

XIV.Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic Dunăre, cursul de apă Dunăre şi are următorul cod cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0.

Fostul depozit de produse petroliere Giurgiu Export se află pe malul stâng al fluviului Dunărea. Dunărea îşi are izvoarele în munţii Pădurea Neagră, sub vârful Kandel şi deversează prin Delta Dunării în Marea Neagră apele culese dintr-un bazin de recepţie de 805.300 km2.

Fluviul îşi adună afluenţii de pe teritoriul a 8 state. Traseul său este împărţit în trei părţi: cursul superior, cursul mijlociu şi cursul inferior. Pe tronsonul ţării noastre (de la Baziaş până la vărsarea în Marea Neagră) este definit cursul inferior al fluviului (1.075 km).

Din punct de vedere morfo-hidrografic, fluviul este împărţit în cinci sectoare, din care importanţă pentru documentaţia de faţă îl reprezintă sectorul 2:

- sectorul sud-pontic. Acest sector este cel mai lung 566 km şi este cuprins între Gura Văii şi depresiunea braţului Borcea.

Teritoriul administrativ al municipiului Giurgiu este mărginit spre sud-est, pe o distanţă de 7,3 km, de fluviul Dunărea. În dreptul intravilanului muncipiului se dezvoltă canalele Cama şi Sfântul Gheorghe, iar în extravilan, aval de localitate, braţele Smârda şi Ara.

XV.Criteriile prevazute In anexa nr . 3 la Legea nr . 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau In considerare, daca este cazul, In momentul compilarii informatiilor In conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul. Din analiza facuta in cadrul memoriului de prezentare, prin prezentarea fiecarui tip de impact asupra factorilor de mediu, consideram ca realizarea proiectului nu va produce daune starii factorilor de mediu pe termen scurt, mediu si lung si nu va avea impact negativ asupra acestora.

Semnătura şi ştampila titularului

Rainer Letz  - Director Departament Managementul Portofoliului si Dezvoltare Afacerii