MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ANEXEI 5 E LA LEGEA NR. 292/2018

PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

LUCRĂRI DE EXPLOATARE DE BALASTIERĂ (EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ), CU AMENAJARE BAZIN PENTRU PESCUIT SPORTIV, ÎN PERIMETRUL GRĂDINARI IV, JUDEŢUL GIURGIU

# CUPRINS

CUPRINS	2

1. DENUMIREA PROIECTULUI	5

2. TITULARUL PROIECTULUI	5

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	6

3.1. Rezumatul proiectului - descrierea activităților programate	6

3.1.1. Lucrări miniere de deschidere	7

3.1.2. Lucrări miniere de pregătire	7

3.1.3. Lucrări de exploatare	8

3.1.4. Lucrări de haldare	9

3.1.5. Tehnologia de prelucrare a agregatelor minerale	9

3.1.6. Transportul	9

3.2. Justificarea necesității proiectului	9

3.3. Valoarea investiției	9

3.4. Perioada de implementare propusă	10

3.5. Materii prime, energie și combustibili utilizați și modul de asigurare al acestora	10

3.6. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă	11

3.7. Profilul și capacitățile de producție, fluxuri tehnologice, procese de producție	12

3.8. Variante de amplasament	12

3.9. Lucrări pentru protecţia suprafeţelor	12

3.10. Relația cu alte proiecte existente sau planificate	12

3.11. Efecte probabile asupra mediului	13

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	16

5. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	19

5.1. Delimitarea perimetrului	19

5.2. Elemente caracteristice amplasamentului	20

5.2.1. Caracteristici morfologice	20

5.2.2. Geologia regiunii	20

5.2.3. Date hidrografice și hidrogeologice	21

5.2.4. Solurile	25

5.2.5. Biodiversitatea	25

5.2.6. Clima	26

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI	27

6.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuare și dispersia poluanților în mediu	27

6.1.1. Protecția calității apelor	27

6.1.1.1. Sursele de poluare pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	27

6.1.1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute	28

6.1.2. Protecția aerului	28

6.1.2.1. Sursele de poluare pentru aer, poluanți	28

6.1.2.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă	29

6.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	30

6.1.3.1. Sursele de zgomot și vibrații	30

6.1.3.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor	31

6.1.4. Protecția împotriva radiațiilor	31

6.1.4.1. Surse de radiații	31

6.1.4.2. Amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor	31

6.1.5. Protecția solului și a subsolului	31

6.1.5.1. Surse de poluare pentru sol și subsol	31

6.1.5.2. Lucrări și dotări pentru protecția solului	32

6.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	33

6.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	33

6.1.6.2. Lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturale și a ariilor protejate	33

6.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	34

6.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.	34

6.1.7.2. Lucrările, dotările și măsurile de protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public	35

6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	36

6.1.8.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate	36

6.1.8.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate	38

6.1.8.3. Planul de gestionare a deșeurilor	39

6.1.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	39

6.1.9.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse	39

6.1.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației	39

6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	40

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	40

7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane	40

7.2. Impactul asupra biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei salbatice	40

7.3. Impactul asupra apei	41

7.4. Impactul asupra aerului	42

7.5. Impactul asupra solului-subsolului	43

7.6. Extinderea impactului	43

7.7. Magnitudinea și complexitatea impactului	43

7.8. Probabilitatea impactului	43

7.9. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului	43

7.10. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	44

7.11. Natura transfrontalieră a impactului.	44

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	44

9. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ	47

10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	48

11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI	48

12. ANEXE – PIESE DESENATE	48

13. EVALUARE ADECVATĂ	49

14. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ART. 48 ȘI 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996	50

14.1. Corpul de apă freatică ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş	50

14.1.1. Starea cantitativă și calitativă și starea chimică a corpului de apă	51

15. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2008 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI	52

15.1. Caracteristicile proiectului	52

15.1.1. Dimensiunea și concepția întregului proiect	52

15.1.2. Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate	53

15.1.3. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	53

15.1.4. Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate	54

15.1.5. Poluarea și alte efecte negative	56

15.1.6. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice	56

15.1.7. Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice	58

15.2. Amplasarea proiectelor	58

15.2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor	58

15.2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia	59

15.2.3. Capacitatea de absorbție a mediului natural	59

15.3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial	60

FILA FINALĂ	62

ANEXE TEXT

Certificatul de urbanism nr. 52/22.02.2022;

Decizia etapei de evaluare inițială emisă de APM Giurgiu.

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ANEXEI 5 E LA LEGEA NR. 292/2018

PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

LUCRĂRI DE EXPLOATARE DE BALASTIERĂ (EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ), CU AMENAJARE BAZIN PENTRU PESCUIT SPORTIV, ÎN PERIMETRUL GRĂDINARI IV, JUDEŢUL GIURGIU

# 1. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: “Lucrări de exploatare de balastieră (exploatare de nisip și pietriș), cu amenajare bazin pentru pescuit sportiv, în perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu”.

Prezenta documentație este întocmită conform conținutului cadru din Anexa nr. 5 E din Legea nr. 292/2018, ca urmare a solicitărilor din Decizia etapei de evaluare inițială, emisă de A.P.M. Giurgiu.

# 2. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul activităţii este S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6277/1998, C.I.F. RO10742031. Societatea are sediul în Bucureşti, str. Răzoare, nr. 32, sector 6.

S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. este o societate cu capital integral privat, având printre domeniile de activitate: Extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului, cod CAEN 0812.

# 3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## 3.1. Rezumatul proiectului - descrierea activităților programate

În perimetrul aferent investiţiei, denumit Grădinari IV, se vor executa lucrări de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş sub nivelul hidrostatic în baza „Permiselor de exploatare temporară”, eliberate anual de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în baza art. 28 din Legea Minelor nr. 85/2003.

Terenurile pe care se vor desfăşura lucrările de exploatare temporară a nisipului şi pietrişului sunt situate în extravilanul comunei Grădinari, judeţul Giurgiu, fiind terenuri aflate temporar în proprietatea societăţii EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L.

Din informaţiile deţinute, terenul pe care se vor desfăşura lucrările de exploatare temporară a nisipului şi pietrişului se încadrează la categoria de folosinţă arabil.

Perimetrul în care vor fi realizate lucrările de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş Grădinari IV are o suprafaţă 88.447 m2.

Lucrările de exploatare și de amenajare a bazinului piscicol constau în excavarea agregatelor până la cota + 88,00 m, sub nivelul hidrostatic, suprafaţa excavaţiei va fi de 8,16 ha, la cota terenului, iar cea ocupată de pilieri de circa 0,68 ha.

Sterilul care va rezulta în urma lucrărilor de exploatare (circa 198 mii m3 – argilă nisipoasă) şi solul vegetal vor fi utilizate la amenajarea taluzurilor bazinului piscicol.

În zonele limitrofe bazinului piscicol, pentru îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei, dar şi pentru confortul pescarilor, vor fi amenajate spaţii verzi, prin semănare de ierburi perene şi plantarea de arbori specifici zonelor umede (salcie, arin, plop).

Popularea cu pește a bazinului se va face pe cale naturală, iar recoltarea se va face prin pescuit sportiv.

Având în vedere faptul că bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, creşterea peştelui se face fără furajare, peştele hrănindu-se cu vegetaţia naturală din lac.

Precizăm că alimentarea cu apă a bazinului se va face prin descărcarea acviferului freatic.

Caracteristicile investiţiei sunt următoarele:

Tabelul nr. 1

| CARACTERISTICI | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă proprietate | ha | 8,84 |
| Suprafaţa excavaţie (exploatabilă) la cota terenului - 97 mdMN | ha | 8,16 |
| Suprafaţa luciului de apă la cota 91,50 mdMN | ha | 7,2 |
| Suprafaţa la fundul excavaţie - cota 89,2 - 88,0 mdMN | ha | 6,7 |
| Volum săpătură util | mii m3 | 386 |
| Volum săpătură steril | mii m3 | 198 |
| Volumul de apă | mii m3 | 215 |
| Adâncimea medie a săpăturii | m | 8,8 |
| Adâncime medie a apei | m | 3,1 |
| Unghi taluz | grade | 34 |

Activitatea de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, respectiv de realizare a cuvetei lacului, cuprinde următoarele tipuri de lucrări:

  - Lucrări de deschidere;

  - Lucrări pregătire;

  - Lucrări de exploatare;

  - Lucrări de haldare;

  - Transportul;

  - Lucrări pentru închiderea și ecologizarea perimetrului.

### 3.1.1. Lucrări miniere de deschidere

În cadrul perimetrului nu vor fi amenajate spaţii pentru organizarea de şantier. Menţionăm că societatea deţine o organizare de şantier, amplasată la circa 1km vest de perimetrul aferent investiţiei.

Această organizare de şantier este echipată cu toate utilităţile necesare desfăşurării activităţilor de exploatare şi valorificare a resurselor de nisip şi pietriş.

Deschiderea zăcământului se va face ţinând cont de elementele esenţiale ale acestuia: configuraţia terenului, modul de dispunere a rocii utile, modul de asigurare a transportului utilului şi sterilului, precum şi a caracteristicilor fizico - mecanice ale rocii utile şi a rocilor înconjurătoare.

În cazul exploatării resurselor de nisip şi pietriş, lucrările de deschidere constau în amenajarea drumurilor de acces în perimetru şi a drumurilor de acces la panourile de exploatare, lucrări necesare pentru deplasarea utilajelor din fluxul de exploatare şi transport (excavatoare, autoîncărcătoare, autocamioane).

Drumurile de acces la zăcământ sunt amenajate în partea de vest și est a perimetrului şi vor fi reabilitate şi amenajate în conformitate cu normele de execuţie pentru drumuri de exploatare provizorii.

Drumurile tehnologice pentru accesul la panourile de exploatare se vor executa periodic, funcţie de evoluţia lucrărilor de exploatare. Drumurile se vor amenaja prin balastare.

### 3.1.2. Lucrări miniere de pregătire

Lucrările de pregătire au ca scop îndepărtarea copertei care acoperă zăcământul de substanţă minerală utilă în vederea exploatării. Această copertă este alcătuită dintr-un strat de sol şi un strat de argilă nisipoasă.

Aceste lucrări vor fi realizate selectiv, în două etape, pentru separarea solului vegetal de argila nisipoasă.

În prima etapă se va îndepărta solul vegetal şi se va depozita temporar pe un teren adiacent exploatării în vederea folosirii acestuia la lucrările de refacerea a mediului. După această etapă se va trece la îndepărtarea argilei nisipoase care va fi depusă pe laturile perimetrului.

Argila nisipoasă va fi folosită la taluzarea malurilor bazinului piscicol.

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care 24,6 mii m³ sol vegetal.

### 3.1.3. Lucrări de exploatare

Pentru extracţia resurselor de nisip şi pietriş din zăcământul Grădinari IV se va aplica o variantă tehnologică a metodei de exploatare „balastieră cu două trepte de exploatare şi derocare cu excavator termic” în fâşii paralele, cu lăţimea de 10 m.

Această metodă de exploatare se va aplica pe întreaga perioadă în care se va derula activitatea de exploatare.

Caracteristicile fâşiei/treptei de exploatare:

  - lungimea fâşiei: 150 – 200 m;

  - lăţimea: 10 m;

  - adâncime medie: 				8,8 m;

  - unghi de înclinare a taluzului de lucru: 	40º;

  - unghi final de înclinare al taluzului: 		34º.

Pentru protecţia suprafeţei şi a obiectivelor situate în imediata vecinătate a obiectivului se vor delimita şi păstra, pe toată durata de funcţionare a obiectivului, pilieri cu lăţimea de 5 m faţă de terenurile limitrofe şi de 8 m faţă de drumul din partea de vest a perimetrului.

Derocarea masei miniere se va face cu un excavator termic, roca utilă, nisip şi pietriş, fiind o rocă de tărie medie, slab consolidată.

Exploatarea se va face în două trepte.

- treapta 1 până la 1 m deasupra nivelului hidrostatic;

- treapta 2 până la cota de 88,00 m (limita de adâncime).

Derocarea masei miniere se va face cu excavatorul, roca utilă, nisip şi pietriş, fiind o rocă de tărie medie, slab consolidată.

După derocare, producţia minieră va fi încărcată în autocamioane şi transportată la staţia de prelucrare, amplasată la circa 1 km vest de perimetrul de exploatare.

Cantitatea de resursă minerală utilă, estimată, ce va putea fi excavată este de cca. 386 mii m³ de nisip şi pietriş.

În aceasta fază se va urmări:

- realizarea şi geometrizarea excavaţiilor până la realizarea luciului de apă;

- după realizarea excavaţiei şi deschiderea acviferului se vor preleva probe de apă şi se vor analiza din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice, organoleptice etc.;

- realizarea lucrărilor de terasamente pentru stabilizarea taluzelor emerse şi submerse (taluzări, stabilizări dacă este cazul).

Această metodă este considerată ca fiind metoda optimă de exploatare a zăcământului, deoarece zăcământul este stratiform şi cu o dezvoltare continuă şi se va aplica pe întreaga perioadă prevăzută a se derula activitatea de exploatare.

### 3.1.4. Lucrări de haldare

După excavare, rocile sterile (argila nisipoasă) şi solul se vor depozita temporar pe două amplasamente situate în zona pilierilor de protecţie.

Argila nisipoasă va fi folosită la taluzarea malurilor iazului piscicol, iar solul vegetal va fi folosit la reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatare şi la acoperirea taluzurilor emerse.

Prin urmare, pe amplasamentul studiat nu vor rezulta halde permenente de steril.

### 3.1.5. Tehnologia de prelucrare a agregatelor minerale

În cadrul perimetrului Grădinari IV nu vor fi realizate lucrări pentru prelucrarea nisipului şi pietrişului.

Extrasul miner va fi transportat la o staţie de sortare-spălare, ce este amplasată la circa 1 km vest de perimetrul de exploatare.

### 3.1.6. Transportul

Extrasul miner va fi transportat la o staţie de sortare-spălare, ce este amplasată la circa 1 km vest de perimetrul de exploatare.

Transportul se va face pe drumuri de balastieră situate în extravilanul comunei Grădinari, judeţul Giurgiu.

În eventualitatea producerii unor daune de orice fel cauzate de fluxul tehnologic de transport al producţiei miniere, responsabilitatea acestora revine integral titularului permisului de exploatare, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L.

## 3.2. Justificarea necesității proiectului

Necesitatea investiţiei constă în exploatarea potenţialului economic al zonei prin extracţia şi valorificarea resurselor de nisip şi pietriş, în vederea realizării unei amenajări piscicole.

Popularea cu pește a bazinului se va face pe cale naturală, iar recoltarea se va face prin pescuit sportiv.

În zonele limitrofe bazinului piscicol, pentru îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei, dar şi pentru confortul pescarilor, vor fi amenajate spaţii verzi, prin semănare de ierburi perene şi plantarea de arbori specifici zonelor umede (salcie, arin, plop).

Având în vedere că zonele limitrofe bazinului vor fi amenajate ca spații verzi, acest luciu de apă poate constitui şi un habitat propice dezvoltării speciilor de floră şi faună caracteristice zonelor umede.

## 3.3. Valoarea investiției

Lucrările de exploatare și amenajare a bazinului piscicol se vor executa în regie proprie de către S.C. Euro Construct Trading ‘98 S.R.L. și se estimează o cheltuială de circa 0,8 Euro/m3 material util.

## 3.4. Perioada de implementare propusă

Se estimează că perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv a lucrările de ecologizare) este de maxim 4 ani.

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de minimum 1 an, S.C. Euro Construct Trading ‘98 S.R.L. va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică, urmărindu-se în principal:

  - stabilitatea taluzelor prin montarea unor reperi topografici;

  - eficienţa lucrărilor de acoperire cu sol vegetal şi înierbare;

  - dezvoltarea vegetaţiei plantate.

Precizăm că și în perioada de funcționare a obiectivului va exista un program de monitorizare a factorilor de mediu.

## 3.5. Materii prime, energie și combustibili utilizați și modul de asigurare al acestora

Potrivit specificului procesului tehnologic de exploatare nisip şi pietriş, prevăzut pentru desfăşurarea activităţii analizate, nomenclatorul de materii prime este destul de restrâns.

Prin natura operaţiilor care se execută în faza de extragere, cu excepţia combustibililor şi lubrifianţilor utilizaţi pentru utilajele de excavare, terasiere şi de transport, nu există alte input-uri de natura materiilor prime sau a materialelor auxiliare. Ca urmare a activităţii utilajelor, va rezulta un consum mediu de motorină de circa 385 l/zi, luând în considerare faptul că aceste utilaje nu funcţionează continuu şi nici concomitent.

Tabelul nr. 2

| Producţia anuală | Resurse necesare în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea | Denumire | Cantitatea | Furnizor |
| Agregate minerale și steril | 146 mii m3/an | Combustibili | 98.175 l/an | Furnizori autorizaţi |
|  |  | Ulei de transmisie, ulei de motor. | 550 l/an |  |

Cantitățile totale de materii prime folosite în procesul de producție, pentru o perioadă de lucru estimată la maxim 4 ani, respectiv pentru excavarea unui volum total de circa 584 mii m3 de agregate minerale și steril, sunt:

- Combustibili -                                                   392.700 l;

- Lubrifianți (ulei motor și transmisie) -                   2.200 l.

Utilajele care sunt echipate cu motoare termice vor fi alimentate cu combustibili din rezervorul de carburanți al societății, care este amplasat în cadrul organizării de șantier a societății, la circa 1 km vest de perimetrul de exploatare.

Precizăm că pentru această organizare de șantier societatea deține toate actele de reglementare necesare funcționării.

Precizăm că în cadrul perimetrului de exploatare nu vor fi realizate lucrări de întreținere, reparații capitale, schimburi de lubrifianți etc. la utilajele de exploatare și transport. Aceste tipuri de lucrări vor fi efectuate la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București.

## 3.6. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Tehnologia de lucru care va fi aplicată în cadrul obiectivului nu necesită utilizarea apei.

Pentru consumul de apă potabilă al personalului muncitor societatea va asigura aprovizionarea cu apă minerală îmbuteliată conform normativelor în vigoare.

În zona perimetrului de exploatare nu există rețele de alimentare cu apă potabilă și/sau industrială și rețele de canalizare (ape uzate menajere, ape uzate industriale).

În cadrul perimetrului de exploatare nu se foloseşte apă în scop menajer ceea ce înseamnă că nu rezultă ape uzate menajere iar investiţia nu are staţii şi/sau instalaţii de epurare sau preepurare a acestora.

Precizăm că utilităţile igienico-sanitare se găsesc pe un alt amplasament, situat la circa 1 km vest de perimetrul aferent investiției, pentru care societatea deține toate actele de reglementare necesare funcționării.

Apele meteorice fie se vor scurge liber pe terenul natural, fie se vor scurge în bazinul ce va fi realizat sau se vor infiltra prin structurile geologice către acviferul freatic.

## 3.7. Profilul și capacitățile de producție, fluxuri tehnologice, procese de producție

Pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a resurselor minerale, unitatea dispune de următoarele mijloace tehnice şi utilitare:

Utilaje pentru exploatare şi transport

- Excavatoare – 2 buc. Capacitatea maximă de lucru a unui excavator - 450 m3/ziș; Consum de combustibil - 18 l/oră; Timp mediu de lucru 5 h/zi.

- Încărcător frontal – 1 buc. Consum combustibil - 15 l/ora. Timp mediu de lucru 2 h/zi;

- Buldozer – 1 buc. - Consum de combustibil - 16 l/ora. Timp mediu de lucru 2 h/zi;

- Autobasculante - 2 buc. - Consum de combustibil - 15 l/ora (50 l/100km). Volum benă - 18 m3.

În urma evaluării resurselor a rezultat că în perimetrul Grădinari IV cantitatea de nisip şi pietriş care poate fi extrasă este de 386 mii m3.

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care cca. 24,6 mii m³ reprezintă sol vegetal.

În cadrul perimetrului de exploatare nu vor fi efectuate lucrări de sortare și spălare a nisipului și pietrișului.

Resursele de nisip şi pietriş extrase din perimetrul Grădinari IV vor fi transportate la stația de sortare a societății, care este situată pe un alt amplasament.

## 3.8. Variante de amplasament

Pentru amplasarea obiectivului au fost analizate mai multe amplasamente. Amplasamentul ales corespunde următoarelor criterii de exigență:

- Nu se află într-o zonă cu regim special din punct de vedere al protecției mediului.

- Calitatea materialului excavat corespunde standardelor;

- Distanța minimă de transport.

## 3.9. Lucrări pentru protecţia suprafeţelor

Pentru protecţia suprafeţei şi a obiectivelor situate în imediata vecinătate a obiectivului se vor delimita şi păstra, pe toată durata de funcţionare a obiectivului, pilieri cu lăţimea de 5 m faţă de terenurile limitrofe şi de 8 m faţă de drumul din partea de vest a perimetrului.

## 3.10. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Precizăm că obiectivul proiectat nu este în relație cu alte proiecte existente sau planificate.

## 3.11. Efecte probabile asupra mediului

Activitatea de exploatare ce se va desfășura în perimetrul Grădinari IV nu va conduce la poluarea excesivă a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu: apă, sol, aer, biodiversitate, așezări, reducându-se la perimetrul de exploatare și în imediata vecinătate a acestuia.

Impactul asupra stabilității suprafeței terenurilor, a versanților și taluzurilor de cariera/halda

Pentru a se asigura stabilitatea suprafeţelor terenurilor, a taluzurilor excavației este necesară respectarea tehnologiei de extracţie a agregatelor minerale şi a elementelor geometrice ale excavaţiei.

Lucrările propuse constau în excavarea agregatelor până la cota + 88,00 m, sub nivelul hidrostatic, suprafaţa excavaţiei va fi de 8,16 ha, la cota terenului, iar cea ocupată de pilieri de circa 0,68 ha.

Exploatarea se va face în două trepte.

- treapta 1 până la 1 m deasupra nivelului hidrostatic;

- treapta 2 până la cota de 88,00 m (limita de adâncime).

Adâncimea medie de exploatare este de 8,8 m, iar unghiul final de taluz va fi de 1:1,5 (340).

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care cca. 24,6 mii m³ reprezintă sol vegetal.

Rocile provenite din lucrările de descopertare vor fi utilizate la taluzarea malurilor bazinului piscicol, precum şi la realizarea unor lucrări de ecologizare.

Suprafeţele aferente taluzurilor emerse ale bazinului piscicol vor fi acoperite cu sol vegetal şi apoi înierbate cu ierburi perene.

Nu vor fi executate lucrări pentru amenajarea unor halde de steril sau depozite de sol vegetal permanente.

Suprafețe afectate de execuția lucrărilor, degradarea terenurilor prin excavații etc.

Impactul negativ major al activităţii este dat de lucrările de excavaţii din balastieră.

Perimetrul Grădinari IV are o suprafaţă totală de 8,84 ha.

Lucrările propuse constau în excavarea agregatelor până la cota + 88,00 m, sub nivelul hidrostatic, suprafaţa excavaţiei va fi de 8,16 ha, la cota terenului, iar cea ocupată de pilieri de circa 0,68 ha.

Factorul geologic va fi afectat pe parcursul desfăşurării activităţii, prin excavarea a 386 mii m3 de agregate minerale.

Acest impact este inevitabil avându-se în vedere specificul activităţii, exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, impactul asupra mediului fiind semnificativ diminuat prin măsurile constructive luate în fazele de proiectare şi de execuţie a lucrărilor de exploatare.

În perioada de execuție a lucrărilor nu vor fi realizate halde de steril.

Grosimea rocilor sterile acoperitoare (sol vegetal şi nisip argilos) este de 2,5 - 3,0 m.

După excavare, rocile sterile se vor depozita temporar pe două amplasamente situate în perimetrul de exploatare, un amplasament pentru solul vegetal şi un amplasament pentru rocile argiloase.

Aceste roci vor fi folosite la taluzarea malurilor bazinului piscicol. Solul vegetal va fi folosit pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatare şi la acoperirea taluzurilor emerse.

Poluarea apelor de suprafață sau subterane

Apele nu vor fi afectate, deoarece activitatea de exploatare nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse secundare în apele de suprafaţă sau subterane.

Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor în perioada de activitate va fi reprezentată de scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele care vor fi folosite pentru execuţia lucrărilor (excavatoare, buldozere, autocamioane).

Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop.

Degradarea calității aerului prin emisii de pulberi, noxe, etc.

Calitatea aerului din zona analizată este puţin influenţată de transportul de aer.

Calitatea aerului în zonele aflate în vecinătatea perimetrului de exploatare se va încadra în limitele prevăzute de Legea 104/2011 iar limitele privind zgomotul produs se vor încadra în prevederile SR 10009:2017/C91:2020.

Ca urmare a activităţii utilajelor, va rezulta un consum mediu de motorină de circa 385 l/zi, luând în considerare faptul că aceste utilaje nu funcţionează continuu şi nici concomitent.

Impactul asupra aerului este determinat de noxele rezultate prin arderea motorinei în timpul funcţionării utilajelor.

Ca noxe, se degajă pulberi, SO2, NO şi CO cu efect local, neafectând localităţile învecinate.

Exploatarea resurselor minerale va determina creşterea concentraţiilor de pulberi în aer în zona perimetrului, sursele de poluare fiind reprezentate de praful antrenat la circulaţia mijloacelor de transport.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a efectelor agenţilor poluanţi asupra mediului, se consideră necesare o serie de acţiuni, dintre care menţionăm:

- întreţinerea utilajelor, reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionării;

- se vor folosi doar utilaje echipate cu motoare cu catalizator;

- pe căile de acces se va realiza ciclic o stropire în vederea reducerii până la anulare, a poluării cu praf a zonei.

Deteriorarea vegetației

Terenul de amplasare a perimetrului Grădinari IV este extravilan agricol (arabil) şi se învecinează cu terenuri agricole.

Efectul asupra florei se estimează că va fi minor şi limitat la perioada de activitate.

Având în vedere că valorile concentraţiilor medii de lungă durată prognozate pentru NOX sunt de 1 µg/m3 concluzionăm că sunt respectate prevederile Legii 104/2011.

Impactul major asupra vegetaţiei va fi generat numai de praful generat, care datorită vânturilor, se depune pe culturile din apropierea perimetrului de exploatare.

Impactul asupra vegetaţiei va fi diminuat prin adoptarea unor măsuri pentru reducerea cantității de praf rezultat în urma activităţii şi prin realizarea programelor de reconstrucţie ecologică.

# 4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute a se executa construcții care să necesite lucrări de demolare.

În cadrul perimetrului, atât în timpul efectuării lucrărilor de exploatare, cât și după finalizarea acestora, beneficiarul va executa lucrările de refacere a mediului.

Execuţia lucrărilor de refacere a mediului are scopul de a realiza pe de o parte o armonizare corectă cu cadrul natural înconjurător din imediata vecinătate a terenurilor supuse reconstrucţiei ecologice, iar pe de altă parte creşterea stabilităţii terenului şi evitarea fenomenului de eroziune şi alunecare a terenului.

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

Având în vedere că prin proiectul de execuţie a lucrărilor de extracţie a resurselor de nisip şi pietriş va fi creat un bazin piscicol, terenul nu poate fi adus la starea iniţială, însă vor fi realizate unele lucrări de reabilitare a mediului, care vor consta în:

- realizarea unor umpluturi în zona taluzurilor;

- acoperirea cu sol vegetal a suprafeţelor aferente taluzurilor şi zonelor limitrofe bazinului acvatic;

- înierbarea suprafeţelor pe care anterior a fost împrăştiat sol vegetal;

- plantare de arbuşti specifici zonelor umede (salcie, arin, plop).

Având în vedere faptul că bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, creşterea peştelui se face fără furajare, peştele hrănindu-se cu vegetaţia naturală din lac.

Prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus va fi îmbunătăţit aspectul peisagistic al zonei şi va fi creat un mediu confortabil pentru pescari.

Deoarece zonele limitrofe bazinului vor fi amenajate ca spaţii verzi, acest luciu de apă poate constitui şi un habitat propice dezvoltării speciilor de floră şi faună caracteristice zonelor umede.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Nu este cazul, nu vor fi căi noi de acces.

- metode folosite în demolare:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Alternativele posibile care au fost analizate pentru proiectul propus sunt următoarele:

- alternativa „0” - nerealizarea proiectului;

- alternativa „I” - implementarea proiectului „Lucrări de exploatare de balastieră (exploatare de nisip și pietriș), cu amenajare bazin pentru pescuit sportiv, în perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu”;

- alternativa „II” - implementarea proiectului „Exploatarea resurselor de nisip şi pietriş, fără realizare de bazin piscicol - exploatare deasupra nivelului hidrostatic”.

Alternativa „0” presupune menţinerea amplasamentului în stadiul actual de folosinţă.

Menţionăm că pe amplasamentul propus pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş, cu realizare de bazin piscicol nu s-au efectuat nici un fel de lucrări până în prezent. Cota medie a terenului natural în zonă este de 97 mdMN.

Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei „zero” sunt:

- pierderea oportunităţilor privind valorificarea economică a resursei minerale existente pe amplasament;

- pierderea unui număr important de locuri de muncă pe plan local;

- pierderea unor investiţii importante în sprijinul economiei locale.

Un astfel de proiect poate produce un pronunţat impact potenţial asupra domeniului socio-economic al unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să se implementeze, exprimat sintetic prin crearea cadrului favorabil dezvoltării sociale a comunităţii locale, sub forma creării noilor locuri de muncă.

Trebuie menţionată şi nota generală favorabilă conferită de un asemenea proiect prin contribuţiile financiare directe şi indirecte la bugetul local.

Alternativa „I”

În varianta aleasă de beneficiar s-a optat pentru situaţia tehnică de extracţie a agregatelor minerale cu realizarea unui bazin piscicol.

În situaţia executării lucrărilor şi realizării luciului de apă, lucrările de refacere a mediului sunt de mică amploare şi vor viza doar suprafeţele aferente taluzelor şi pilierilor de siguranţă.

Prin urmare, va rezulta un mediu care va fi propice şi pentru dezvoltarea faunei specifice ariilor naturale protejate din apropiere.

Din prezentarea comparativă a alternativelor posibile rezultă că cea mai eficientă, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului este exploatarea resurselor de nisip şi pietriş, cu realizarea unui bazin piscicol.

Nu au fost analizate alte alternative de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş, cu realizarea unui bazin piscicol pentru alte amplasamente, deoarece amplasamentul ales are următoarele caracteristici:

- stratul de sol al terenului propus pentru investiție este subțire, are o rezervă mică de material organic și prin urmare o fertilitate scăzută. Prin realizarea bazinului acvatic, pe de o parte, va fi exploatat eficient potențialul economic al zonei, iar pe de altă parte, luciul de apă și spațiile limitrofe vor constitui un mediu propice pentru dezvoltarea florei și faunei specifice zonelor umede;

- la o distanță de circa 1 km este amplasată stația de sortare la care se dorește prelucrarea materialului excavat. Având în vedere distanța mică de transport, considerăm că și cantitățile de pulberi în suspensie și gaze de eșapament vor fi mai mici.

Amplasarea obiectivului industrial a ţinut cont și de alți de factori, cum ar fi:

- amplasarea în spaţiul propus şi activitatea desfăşurată nu determină impact semnificativ asupra mediului înconjurător, obiectivul fiind situat izolat;

- existanța unei infrastructuri specifice exploatării resurselor de nisip și pietriș (beneficiarul deține în apropiere o stație de sortare – spălare, birouri, grupuri sanitare, spațiu pentru colectarea deșeurilor menajere, stație combustibili etc.);

- situarea într-o zonă bogată din punct de vedere al resurselor naturale;

- forţa de muncă este suficientă în zonă, cererea de locuri de muncă fiind foarte importantă;

- accesul în zonă se realizează cu uşurinţă.

Alternativa „II”

Această variantă presupune extracţia resurselor de nisip şi pietriş fără realizarea unui bazin piscicol.

Din punct de vedere economic, această alternativă nu este eficientă şi nu se realizează scopul proiectului şi al Certificatului de urbanism.

Impactul prognozat în comparaţie cu proiectul propus

Prin execuţia lucrărilor de exploatare deasupra nivelului hidrostatic va fi generată o cantitate mai mare de pulberi în suspensie, întrucât materialul excavat este uscat.

În această situație sunt necesare lucrări de refacere a mediului de o mai mare amploare. Aceste lucrări presupun rambleierea excavației care va rezulta cu materialul steril din coperta zăcământului, precum și cu alte materiale similare, astfel încât terenul să fie adus la starea inițială.

Rambleierea excavației va genera emisii suplimentare de pulberi şi de gaze de eşapament.

Lucrările pentru aducerea amplasamentului la cota terenului natural din vecinătate, prin umplerea excavaţiei, pot determina poluări ale pânzei freatice dacă materialele de umplutură provin din zone expuse unor concentraţii ridicate de poluanţi.

# 5. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

## 5.1. Delimitarea perimetrului

Denumirea investiției „Lucrări de exploatare de balastieră (exploatare de nisip și pietriș), cu amenajare bazin pentru pescuit sportiv, în perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu”

Substanţa minerală utilă: NISIP ŞI PIETRIŞ (cod CPSA 1421.1).

Perimetrul propus pentru realizarea lucrărilor de exploatare a resurselor de nisip și pietriș este situat în extravilanul comunei Grădinari, judeţul Giurgiu.

Perimetrul Grădinari IV este amplasat pe terasa malului stâng al râului Argeş, la circa 1 km de malul albiei minore, la cca. 2,4 km sud de intravilanul localităţii Crivina, la circa 0,5 km vest de intravilanul localităţii Tântava şi la circa 1,7 km nord de intravilanul localităţii Grădinari.

Suprafaţa totală a terenului pe care se vor executa lucrările este de cca. 8,84 ha, fiind delimitată de următoarele coordonate, în sistemul de proiecţie „STEREO 1970”:

Tabelul nr. 3

| Nr. Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 324.105,375 | 564.562,942 |
| 2 | 324.010,419 | 564.937,696 |
| 3 | 323.998,560 | 564.934,708 |
| 4 | 323.822,038 | 564.893,264 |
| 5 | 323.847,496 | 564.514,776 |
| 6 | 323.848,342 | 564.502,201 |

Coordonatele, în sistemul de proiecție STEREO 70, ale conturului suprafeței exploatabile (8,16 ha), conform planșei nr. 4 sunt următoatele:

Tabelul nr. 4

| Nr. Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 324.098,543 | 564.569,548 |
| B | 324.006,799 | 564.931,628 |
| C | 323.827,312 | 564.889,366 |
| D | 323.852,731 | 564.511,458 |

Accesul în zona obiectivului se face din Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti. Pe autostradă se merge până la ieșirea către Ciorogârla, apoi se parcurge drumul care leagă localităţile Ciorogârla, Dârvari şi Tântava. Din localitatea Tântava se va urma strada Tufan, pe care se va parcurge o distanță de circa 1,5 km, apoi se va face la stânga pe un drum de exploatare. Pe acest drum se mai parcurg circa 300 m până la amplasamentul analizat.

## 5.2. Elemente caracteristice amplasamentului

### 5.2.1. Caracteristici morfologice

Perimetrul Grădinari IV este situat în judeţul Giurgiu, în partea de sud a ţării, în zona de terasă joasă din lunca râului Argeş, ce aparţine unităţi geografice numită Câmpia Română.

În sectorul final al cursului, râul Argeş curge pe un singur fir, având lărgimea de 60 - 100 m. Din punct de vedere morfologic, valea Argeşului prezintă o albie bine individualizată faţă de zona de câmpie, cu maluri de 2 - 6 m şi o luncă cu o lăţime de aproximativ 7 km în zona de divagare din dreptul localităţii Găeşti. În cuprinsul ei Argeşul meandrează şi exercită o puternică acţiune de eroziune laterală în depozitele de pietrişuri şi nisipuri uşor fiabile. Panta hidraulică mică a determinat schimbarea permanentă a traseului de curgere, astfel încât albia prezintă numeroase ostroave şi albii părăsite.

### 5.2.2. Geologia regiunii

Unitatea geologică - structurală în care se încadrează obiectivul este unitatea de Vorland denumită Platforma Valahă.

Soclul cristalin (fundamentul) al Platformei Valahe nu apare la zi. El a fost identificat numai în forajele executate în estul şi nord-vestul platformei, restul informaţiilor au fost obţinute prin măsurători geofizice.

În cuprinsul soclului, care prezintă o structură eterogenă, se disting şisturi cristaline şi corpuri magmatice.

Peste soclul consolidat, având grosimi de mii de metri, pe parcursul a patru cicluri de sedimentare, s-a depus o cuvertură sedimentară neomogenă.

- Ciclul Cambrian mediu - Carbonifer superior;

b. Ciclul Permian terminal – Triasic;

c. Ciclul Jurasic mediu – Cretacic;

d. Ciclul Badenian – Pleistocen.

Holocenul superior formează lunca şi patul albiei majore a reţelei hidrografice principale şi secundare.

În zonă, Holocenul superior este reprezentat sub forma unor depozite prăfoase - argiloase - nisipoase, gălbui - roșcate, cu grosimi relativ mici, cuprinse între 1 și 6 m și prin aluviunile grosiere ale luncilor constituite din nisipuri, pietrișuri și uneori bolovănișuri.

### 5.2.3. Date hidrografice și hidrogeologice

Apele de suprafață

Artera hidrografică principală este reprezentată de râul Argeş cu o direcţie de curgere orientată nord-vest – sud-est.

Râul Argeş este un important râu interior ce izvorăşte din Munţii Făgăraş (având două izvoare, pâraiele Capra şi Buda), curge în direcţie sudică intersectând o zonă muntoasă, câmpii înalte şi joase şi în final se varsă în fluviul Dunărea lângă Olteniţa, la sud de Bucureşti, are lungimea de 340 km şi suprafaţa totală a bazinului de recepţie este de 12.550 km2.

Resursele de apă teoretice totale din bazin sunt evaluate la 2.656 mil. m3 (din care 1.960 mil. m3 provin din apele de suprafaţă şi 696 mil. m3 din apele subterane). Circa 85,5% din aceste resurse teoretice sunt utilizabile din punct de vedere tehnic (2.271 mil. m3 din care 1671 mil. m3 provin din râuri, lacuri şi lacuri de acumulare şi 600 mil. m3 din apele subterane).

În ceea ce priveşte formarea debitelor maxime, rolul major revine ploilor de primăvară suprapuse topirii zăpezilor precum şi ploilor de lungă durată.

Se remarcă o slabă împădurire a zonelor de deal, ceea ce determină accentuarea fenomenelor de eroziune în contrast cu zona nordică a bazinului unde procesele de eroziune sunt mai lente.

Debitul mediu multianual variază între 19,6 m3/s în cursul superior, 40 m3/s la ieşirea din zona piemontană şi 73 m3/s la vărsare.

Scurgerea medie anuală şi debitul cu asigurarea 95% înregistrate în secţiuni caracteristice pe râul Argeş sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 5

| Râu | Lungime totală [km] | Secţiune | Lungime [km] | Suprafaţă bazin [km2] | Scurgere medie anuală [m3/s] | Debit cu asigurare 95% [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argeş | 340 | Căţeasca | 143 | 3.480 | 22,40 | 7,20 |
|  |  | Malu Spart | 233 | 3.799 | 40,80 | 7,20 |

În bazinul hidrografic Argeş, în general, scurgerea specifică medie are valori până la 40 l/s.km2 – în partea superioară a bazinului (în Munţii Făgăraş), şi mai mici de 1 l/s.km2 – în partea inferioară (în Câmpia Română).

Apele subterane

Analiza condiţiilor hidrogeologice de acumulare a apelor subterane din bazinul hidrografic al Argeşului a permis separarea a două tipuri de strate acvifere:

- strate acvifere de mică adâncime, formate din primul orizont permeabil acvifer întâlnit sub nivelul suprafeţei topografice;

- strate acvifere de mare adâncime.

Existenţa stratelor poros - permeabile şi raporturile spaţiale ale acestora cu apele de suprafaţă a permis formarea unor structuri acvifere, care se individualizează prin parametrii fizici de curgere a apelor subterane şi prin frontierele de alimentare şi de drenaj. Astfel, se pot delimita:

- Hidrostructura Pleistocenului inferior;

- Hidrostructura Pleistocenului superior;

- Hidrostructura Holocenului.

Hidrostructura Pleistocenului inferior aflorează larg în interfluviul Argeş – Dâmboviţa fiind cuprinsă între catena montană, la nord, şi un aliniament ce trece prin localităţile Valea Mare - Găeşti – Picior de Munte – Tătărani, la sud. La vest de Argeş, Pleistocenul inferior constituie Piemontul Getic, ce formează sistemul de terase înalte a reţelei hidrografice principale şi se afundă spre sud, sub depozitele mai noi la adâncimi mai mari de 150 m.

Pleistocenul inferior se prezintă în faciesul stratelor de Frăteşti, care reprezintă un complex argilos cu intercalaţii de nisipuri fine – medii.

Întrucât sursa de sedimentare o reprezintă rama sudică a Platformei Moesice granulozitatea acestora creşte treptat spre sud, trecând la nisipuri grosiere cu pietriş sau pietrişuri mici cu nisip.

Hidrostructura Pleistocenului superior are o largă dezvoltare la S de Piemontul Getic, unde este reprezentată de succesiunea stratelor acvifere, care sunt de natura unor nisipuri fine – medii, şi complexe argiloase. Grosimea cumulată a stratelor acvifere este variabilă şi uneori neuniform distribuită pe verticală şi în plan orizontal. Astfel, se poate separa o succesiune de până la 20 - 40 m, şi una la adâncimi mai mari de 40 m în care frecvenţa orizonturilor nisipoase este mai mare.

Secvenţa Pleistocenului superior se desfăşoară până la adâncimi maxime de 120 m de la nivelul câmpului Găvanu – Burdea, după care sunt interceptate depozitele Pleistocenului mediu şi inferior.

În succesiunea stratelor acvifere se poate separa o secvenţă superioară ce aparţine Holocenului inferior şi, probabil, părţii terminale a Pleistocenului superior, ce se extinde până la adâncimi de 30 - 40 m, şi o secvenţă inferioară la nivelul Pleistocenului superior, care este întâlnită până la adâncimi de 120 m.

Grosimea cumulată a orizonturilor acvifere ale secvenţei superioare a Pleistocenului superior şi Holocenului inferior, variază între 9,50 m și 16,5 m, iar pentru secvenţa inferioară a Pleistocenului superior între 11,00 și 15,0 m.

Curgerea apelor subterane are loc sub un gradient hidraulic de cca. 2,5 la mie de la NV spre SE. Separarea celor două secvenţe de sedimentare se face şi prin valorile coeficientului de conductivitate hidraulică. Astfel, pentru secvenţa superioară orizonturile acvifere au conductivităţi hidraulice k = 10 – 46 m/zi, în timp ce pentru secvenţa inferioară acesta variază în limitele 1,4 – 11, 4 m/zi.

Din această analiză rezultă că Pleistocenul superior are o structură hidrogeologică complicată dată de variaţiile litologice şi de distribuţia stratelor poros – permeabile atât pe adâncime, cât şi pe direcţie. Complicaţiile litologice sunt un rezultat al mediului de sedimentare în care se îngemănau curenţii fluviatil – lacustrii veniţi dinspre nord cu cei veniţi dinspre marginea sudică a lacului cuaternar.

Hidrostructura Holocenului se dezvoltă în aria terasei inferioare a râului Argeş, unde acviferul este cantonat în depozitele de aluviuni grosiere de natura pietrişurilor cu nisip acoperite în suprafaţă de argile, argile nisipoase, silturi argiloase şi nisipuri argiloase de natură loessoidă. Este o hidrostructură ce se poate extinde până la adâncimi de 20 m, apa subterană având caracter de apă freatică fiind alimentată continuu de apa de suprafaţă a râului Argeş.

Între Pitești și Costești, în lunca Argeșului, direcția de curgere a apei subterane este NV - SE, aproximativ paralelă cu cea a râului Argeș. Nivelul apei subterane se află situat la adâncimi de 0 - 5 m, cu excepția zonei de contact cu colinele, între Golești - Arsuri și Mătăsaru - Costești, unde ajunge la 5 - 10 m.

În zona Găești, acviferul, cu grosimi de 6 - 15 m, este constituit din nisip, pietriș și bolovăniș, nivelul apelor subterane fiind cuprins între 1 - 2,5 m adâncime. S-au obținut 5 pănă la 36 l/s, pentru denivelări de 0,6 - 3 m.

În zona Potlogi, aluviuni, cu grosimi de 10 m, au fost puse în evidență până la adâncimi de 16 -20 m. Din frontul de captare se obțin debite de 7 - 10 l/s, cu denivelări de 0,3 - 3 m.

Acviferul aluvionar este dezvoltat între adâncimile 11 și 30 m în zona Ulmeni, unde, de asemenea, sunt două fronturi de captare din care se obțin 640 l/s și respectiv 230 l/s.

Pentru zona Bragadiru, unde aluviunile se află la adâncimi între 6 - 30 m, se consemnează un debit total de 580 l/s.

Caracterizarea hidrogeologică a amplasamentului

Informații privind litologia de detaliu a amplasamentului au fost furnizate de beneficiar, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L.

În cadrul perimetrului au fost executate 2 foraje geotehnice.

Forajul F1 – a interceptat nivelul hidrostatic la o adâncime de circa 5,8 m, talpa forajului fiind la cota +87,3 m.

Forajul geotehnic executat are următoarele coordonate în sistem de proiecţie

„STEREO 1970:

Tabelul nr. 6

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 324.101,80 | 564.565,56 | 97,30 |

Forajul geotehnic F1 a interceptat următoarele tipuri de formațiuni geologice:

- Sol vegetal - 0,3 m;

- Argilă nisipoasă – 2,2 m;

- Nisip și pietriș – 6,0 m;

- Argilă compactă – peste 1,5 m.

Forajul F2 – a interceptat nivelul hidrostatic la o adâncime de circa 5,6 m, talpa forajului fiind la cota +85,6 m.

Forajul geotehnic executat are următoarele coordonate în sistem de proiecţie

„STEREO 1970:

Tabelul nr. 7

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 324.019,54 | 564.730,28 | 97,10 |

Forajul geotehnic F2 a interceptat următoarele tipuri de formațiuni geologice:

- Sol vegetal - 0,3 m;

- Argilă nisipoasă – 2,7 m;

- Nisip și pietriș – 6,8 m;

- Argilă compactă – peste 1,7 m.

Având în vedere cele menționate mai sus putem să apreciem că nivelul hidrostatic se află la cota 91,5 m.

### 5.2.4. Solurile

Solurile sunt cele specifice de silvostepă, mai puţin de stepă. În zona de silvostepă se găsesc cernoziomuri levigate, cele formate pe loessuri având o bună permeabilitate şi un conţinut bogat în humus (2,8 - 4,8%), iar cele care au luat naştere pe nisipuri sunt mai puţin bogate în humus (sub 2,4%).

### 5.2.5. Biodiversitatea

5.2.5.1. Vegetația regiunii

Terenul aferent perimetrului Grădinari IV este agricol şi se învecinează cu terenuri agricole care sunt cultivate aleator cu specii de cereale şi cu terenuri necultivate, acoperite de o vegetaţie spontană.

Specii de floră identificate pe amplasament şi în zona adiacentă:

Tabelul nr. 8

| Nr. crt. | Familia | Specia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asteraceae | Artemisia arvensis |
| 2 |  | Carduus nutans |
| 3 |  | Cirsium arvense |
| 4 |  | Taraxacum officinale |
| 5 |  | Xanthium spinosum |
| 6 |  | Sinapis arvensis |
| 7 | Chenopodiaceae | Chenopodium album |
| 8 |  | Atriplex hastatum |
| 9 | Convolvulaceae | Convolvulus arvensis |
| 10 | Fabaceae | Trifolium arvense |
| 11 | Amaranthaceae | Amaranthus retroflexus |
| 12 | Scrophulariaceae | Verbascum sp. |
| 13 | Solanaceae | Solanum nigrum |
| 14 | Lamiaceae | Lamium album |
| 15 |  |  |
| 16 | Urticaceae | Urtica dioica |
| 17 | Ranunculaceae | Delphinium consolida |
| 18 | Papaveraceae | Papaver sp. |

Vecinătatea terenurilor agricole, cultivate în funcţie de nivelul precipitaţiilor anuale, determină modificarea compoziţiei vegetaţiei prin răspândirea seminţelor de specii invazive cu valoare conservativă redusă. Amplasamentul analizat nu este parte a unui habitat important pentru menţinerea integrităţii structurale şi ecologice a unor situri.

Începând cu luna iunie, covorul vegetal este degradat, temperatură ridicată şi dominaţia vântului din latura estică accentuând evaporarea apei la nivelul solului.

5.2.5.2 Fauna

Specii de păsări identificate în zona obiectivului: Merops apiaster - Prigorie, Cuculus canorus - Cuc, Passer domesticus - Vrabie, Galerida cristata - Ciocârlan, Alauda arvensis - Ciocârlie, Sturnus vulgaris - Graur, Pica pica - Coţofană, Corvus frugilegus - Cioara de semănătură, Streptopelia decaocto - Guguştiuc.

Specii de amfibieni identificate în zonă: Bufo viridis - Broasca râioasă verde.

Specii de reptile prezente în zonă: Lacerta viridis - Guşter.

Specii de mamifere identificate în zonă: Vulpes vulpes - Vulpea; Lepus europaeus - Iepure de câmp.

În perimetru nu au fost identificate zone de habitat ale animalelor sălbatice, exceptând exemplare de specii comune de mamifere.

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş este situat în afara arealului cu elemente de faună acvatică.

Facem precizarea că perimetrul în care se vor desfăşura activităţile de exploatare a nisipului și pietrișului nu se suprapune peste nici o zonă în care au fost instituite Situri de Importanţă Comunitară sau Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică şi nici nu se află în imediata apropiere a acestora.

### 5.2.6. Clima

Poziţia geografică, situează perimetrul în zona de climă temperat-continentală. Situarea în cadrul Câmpiei Române impune caracteristicile climatului de câmpie, caracterizat printr-o uniformitate a componentelor climatice pe suprafeţe mari, uniformitate dată de morfologia de ansamblu a reliefului. Poziţia ocupată în cadrul Câmpiei Române, impune climatului continental o nuanţă de tranziţie, valea Argeşului fiind considerată limita între climatul continental cu influenţe sud-mediteraneene la vest şi climatul continental cu influenţe de ariditate la est. Acest lucru are reflectare directă în dinamica componentelor climatice cantitative şi calitative.

Climatul continental de tranziţie, caracterizat prin veri călduroase, secetoase şi ierni cu temperaturi medii sub 0°C, este influenţat de culoarele de vale ale Argeşului şi Sabarului orientate pe o direcţie aproximativă nord-sud, de prezenţa canalelor de irigaţie şi de secare a suprafeţelor lacustre, existenţa aşezărilor umane, fapt ce duce la modificarea parametrilor climatici şi apariţia unor microclimate şi topoclimate specifice.

Sumele anuale ale radiaţiei solare şi mediile anuale de temperatură (10 - 110 C în general) ating valorile cele mai ridicate din ţară, iar diferenţele dintre anotimpul rece şi cald sunt cele mai accentuate, amplitudinile termice anuale ridicându-se la 220 şi 260 C.

Se remarcă, de asemenea, o durată accentuată de strălucire a soarelui (peste 2.000 ore anual) şi un ridicat număr de zile tropicale (30 - 50), iar temperatura maximă depăşeşte 300 C. Precipitaţiile sunt specifice zonelor de câmpie, aproximativ de 550 - 600 mm anual, iar numărul zilelor cu sol acoperit de zăpadă depăşeşte foarte rar 60 zile

# 6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

## 6.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuare și dispersia poluanților în mediu

### 6.1.1. Protecția calității apelor

#### 6.1.1.1. Sursele de poluare pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Tehnologia de exploatare care va fi aplicată, nu necesită utilizarea apei în procesul de producţie şi nici nu se prevede utilizarea apei în scopuri menajere din captări de suprafaţă şi/sau subterane pe amplasamentul viitoarei entităţi.

Singura sursă potenţială de poluare este reprezentată de scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele din fluxul de exploatare şi transport.

Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop.

Precizăm că perimetrul aferent invetiției nu se suprapune peste corpuri de apă de suprafață.

Situația înregistrată în cadrul perimetrului Grădinari IV, relevă faptul că nu vor exista debite de ape uzate evacuate din cadrul perimetrului și în concluzie nu vor exista ape de suprafață susceptibile de a fi afectate astfel încât să nu se încadrează în limitele impuse - „Normativul NTPA 001/2005 – privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă”, respectiv „Ordinul nr. 1.146 /2002 - pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă”.

Exploatarea nisipului şi pietrişului nu va avea efecte asupra apelor de suprafaţă şi se estimează că nu va determina o poluare a acviferelor subterane din zonă.

#### 6.1.1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate nu vor rezulta debite de ape uzate industriale – motiv pentru care nu se pune problema epurării unor debite de apă uzate.

Din activitatea programată nu vor rezulta ape uzate menajere ceea ce înseamnă ca investiția nu are stații și/sau instalații de epurare sau preepurare a acestora.

Având în vedere riscurile foarte scăzute de producere a unor fenomene de poluare a apelor pe amplasamentul propus, nu sunt necesare instalaţii şi aparaturi de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar.

### 6.1.2. Protecția aerului

#### 6.1.2.1. Sursele de poluare pentru aer, poluanți

Calitatea aerului în zona perimetrului Grădinari IV este bună, sursele industriale fixe din zonă fiind puţine la număr.

Perimetrul Grădinari IV este amplasat pe terasa malului stâng al râului Argeş, la circa 1 km de malul albiei minore, la cca. 2,4 km sud de intravilanul localităţii Crivina, la circa 0,5 km vest de intravilanul localităţii Tântava şi la circa 1,7 km nord de intravilanul localităţii Grădinari.

Activitatea se va desfăşura într-un sistem deschis, cu un curent de aer proaspăt, permanent, de-a lungul culoarului aferent văii Argeşului – nu se pune problema deteriorării calităţii aerului în zonă.

Asupra compoziţiei aerului atmosferic, execuţia lucrărilor se manifestă prin emanaţii de pulberi şi de gaze nocive produse de utilajele tehnologice şi de transport.

Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanţilor la motoarele cu ardere internă. Toate utilajele (utilajele pentru excavat, utilajele terasiere, autocamioanele) utilizează drept carburant motorina, prin arderea căreia rezultă următorii efluenţi: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide, cu efect local, neafectând localităţile învecinate.

La dispersia noxelor contribuie şi direcţia predominantă de deplasare a maselor de aer dinspre NE sau NV şi faptul că, prin tehnologia de exploatare utilajele sunt amplasate la distanţe relativ mari unul de celălalt.

Impactul asupra atmosferei, a emisiilor rezultate din arderea carburanţilor, este nesemnificativ, valorile emisiilor având valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011. De asemenea impactul asupra aerului este redus la perimetrul în care se va desfăşura activitatea, la dispersia noxelor contribuind şi efectul de culoar creat valea Argeșului.

Ca urmare a activităţii utilajelor, va rezulta un consum mediu de motorină de circa 385 l/zi, luând în considerare faptul că aceste utilaje nu funcţionează continuu şi nici concomitent.

Un alt efect al execuţiei lucrărilor va fi creşterea concentraţiilor de pulberi în aer în zona perimetrului prin antrenarea prafului de către utilajele de transport.

Emisiile de pulberi, generate de traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate, pentru transportul masei miniere sunt estimate la maximum 0,1 mg/m3, respectiv sub limita admisă prin Legea 104/2011.

Conform celor prezentate anterior, impactul activităţilor pe amplasamentul Grădinari IV asupra factorului de mediu aer este redus şi constă în generarea unor emisii la arderea combustibililor utilizaţi la motoarele utilajelor şi din antrenarea prafului, în principal pe drumurile tehnologice.

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de creşterea concentraţiilor de noxe şi praf în suspensie se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

- limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat – atunci când este cazul;

- umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice etc.;

- utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

Odată cu sistarea lucrărilor, impactul asupra aerului va fi mult redus şi practic eliminat odată cu finalizarea lucrărilor de amenajare a zonei.

#### 6.1.2.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Pentru majoritatea surselor de poluare asociate activității de exploatare a resurselor de nisip și pietriș, cu amenajarea unui bazin piscicol, nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat, deoarece acestea sunt surse libere deschise și au alte particularități decât sursele aferente altor activități industriale sau asemănătoare.

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului, precum și pentru reducerea la minim a efectelor agenților poluanți asupra mediului, sunt necesare a fi întreprinse o serie de acțiuni precum:

- asigurarea funcționării motoarelor utilajelor și autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză și încărcătură);

- întreținerea și repararea periodică a utilajelor, conform recomandărilor firmelor producătoare, în vederea funcționării la parametri normali, pentru a se evita degajarea suplimentară de noxe;

- folosirea îndeosebi a utilajelor dotate cu motoare cu catalizator.

Conform prevederilor O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se vor achita semestrial taxele pentru noxele emise în aer de sursele mobile (mașini, utilaje).

### 6.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

#### 6.1.3.1. Sursele de zgomot și vibrații

În cadrul activităţii de exploatare zgomotul grupează un ansamblu de emisii acustice de origini mobile, corespunzătoare utilajelor de exploatare, manevră şi transport, folosite în procesul de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş.

Impactul prognozat al activității asupra mediului social-economic este foarte redus, posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zonă, datorate zgomotelor și vibrațiilor, fiind atenuate substanțial de distanțele mari până la marginea localităților învecinate.

Nivelul de zgomot prognozat pentru zona rezidenţială va fi situat cu mult sub valoarea limită de 50 dB(A), datorită distanţei mari la care se află situată prima locuinţă faţă de obiectivul studiat (cca. 0,5 km).

Măsurătorile efectuate pe alte amplasamente, la utilaje identice, arată că nivelul de zgomot la limita incintelor nu atinge limita maximă admisă de normele în vigoare (65 dB), acesta încadrându-se în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare (SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant), astfel încât activităţile desfăşurate nu reprezintă surse de poluare fonică, prin urmare nivelul de zgomot la limita incintei tehnologice se va încadra în prevederile legale.

În funcţie de distribuţia spaţială a utilajelor în perimetrul de exploatare, harta zgomotului va avea aspecte diferite. În incinta perimetrului, în apropierea utilajelor, nivelul zgomotelor nu va depăşi echivalentul a 90 dB(A), iar la limita perimetrului se vor încadra la 65 dB(A) conform SR 10009:2017/C91:2020.

Zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus (senzaţie de disconfort) asupra angajaţilor.

Conform prevederilor legale, personalul care suportă niveluri nominale de zgomot mai mari de 85 dB(A) trebuie să poarte protecţii auditive.

Conform prevederilor H.G. nr. 493/2006, cu modificările şi completările ulterioare privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la zgomot este de 87 dB(A).

#### 6.1.3.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

- lucrările se vor realiza numai în zona aprobată;

- reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico-organizatorice (orientarea fronturilor de lucru, etc.);

- se vor folosi numai utilaje în stare bună, cu respectarea graficului de reparaţii şi revizii tehnice;

- menţinerea în bună stare a drumurilor de acces;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată.

Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă datorită zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt foarte reduse, în principal datorită distanţei de amplasare a obiectivului faţă de cele mai apropiate localităţi. Zona analizată nu va produce un impact semnificativ asupra mediului din acest punct de vedere pentru sănătatea şi confortul locuitorilor din localităţile cele mai apropiate.

### 6.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

#### 6.1.4.1. Surse de radiații

Pentru executarea lucrărilor de exploatare a nisipului și pietrișului în perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu nu este necesară utilizarea sau stocarea substanţelor radioactive. De asemenea, desfăşurarea acestor lucrări nu este generatoare de radiaţii periculoase.

#### 6.1.4.2. Amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

### 6.1.5. Protecția solului și a subsolului

#### 6.1.5.1. Surse de poluare pentru sol și subsol

Impactul negativ al activităţii dat de lucrările de excavaţii propuse este redus.

Acest impact, cu implicaţii în principal asupra solului, este inevitabil avându-se în vedere specificul activităţii, impactul asupra mediului fiind semnificativ diminuat prin măsurile constructive luate în fazele de proiectare şi de execuţie a lucrărilor.

În ceea ce priveşte solul şi subsolul, problemele de mediu sunt legate de modificările topografiei terenurilor, modificări rezultate în urma desfăşurării procesului de exploatare la suprafaţă.

Prin derularea activităţii, programate să se desfăşoare în legătură cu pietrişul şi nisipul existent în zonă, pot apărea următoarele surse de poluare:

- scurgeri accidentale, pe sol, a produselor petroliere, rezultate în timpul funcționării utilajelor.

Factorul de mediu sol și subsol va fi afectat în mod substanţial pe parcursul desfăşurării activităţii de exploatare prin desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi:

- lucrări de descopertare pe 8,16 ha;

- excavarea a 198 mii m³ de roci sterile, din care 24,6 mii m³ reprezintă solul vegetal;

- excavarea a 386 mii m³ de nisip şi pietriş.

Efectele impactului asupra asupra factorului de mediu sol și subsol vor fi diminuate prin măsurile de reconstrucție ecologică a terenurilor afectate.

#### 6.1.5.2. Lucrări și dotări pentru protecția solului

Pentru diminuarea impactului asupra solului şi subsolului se vor lua următoarele măsuri:

- nu se vor face depozite de balast în zona perimetrului de exploatare mai mari decât posibilitatea zilnică de transport;

- se va respecta tehnologia de exploatare aprobată prin Permisul de exploatare, cu adâncimea medie de exploatare de 8,8 m;

- excavarea rocilor sterile din coperta zăcământului se va face selectiv, în două subtrepte, fiind excavat separat solul vegetal;

- depozitarea temporară a rocilor sterile se va face în zona pilierilor, un amplasament doar pentru sol vegetal. Rocile sterile rezultate vor fi folosite la la amenajarea taluzurilor bazinului;

- se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

- deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor O.U.G. privind regimul deşeurilor nr. 92/2021, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 1132/2008, H.G. nr. 235/2007, H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin predarea acestora către operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului în vederea valorificării/eliminării.

Pentru evitarea poluării cu produse petroliere, întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu combustibil se vor efectua numai în locurile special amenajate în acest scop și numai de către personal instruit. În plus, reviziile și reparațiile utilajelor sau instalațiilor se vor face periodic, conform graficelor și specificațiilor tehnice, în zone special amenajate acestui scop.

În cazul apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea materialelor absorbante (nisip, rumeguș) și îndepărtarea solului contaminat. Solul contaminat și materialele absorbante folosite vor fi transportate și depozitate în locuri special amenajate.

Prin măsurile de refacere a mediului care se vor desfăşura în timpul şi la finele perioadei de exploatare, efectele asupra solului vor fi mult diminuate, la finalul lucrărilor de exploatare fiind programate lucrări de reconstrucţie ecologică constând în amenajarea taluzurilor bazinului (prin realizarea unor umpluturi), așternere de sol vegetal pe suprafețele aferente taluzurilor și pilierilor de protecție și revegetalizarea acestor suprafețe.

Lucrările executate în cadrul obiectivului vor induce un impact negativ nesemnificativ asupra parametrilor solului, respectiv se estimează faptul că activitatea în cadrul perimetrului Grădinari IV, se va face cu menţinerea acestor parametrii în limitele impuse prin Ordinul 756/1997 (ordin pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului).

În cadrul perimetrului vor fi generate doar deșeuri de exploatare.

Deșeurile rezultate în urma exploatării (argile nisipoase) nu sunt evacuate de pe amplasament, ci sunt depozitate în zone special amenajate și vor fi utilizate la reconstrucția ecologică a zonei afectate de aceste lucrări miniere și la întreținerea drumurilor de exploatare.

Solul vegetal va fi depozitat în zone special amenajate în perimetru și utilizat în lucrările de reconstrucție ecologică a terenurilor afectate.

### 6.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

#### 6.1.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În zona perimetrului aferent invetiției, terenurile sunt în general încadrate la categoria de folosinţă arabil.

Precizăm că terenul de amplasare a perimetrului Grădinari IV este extravilan agricol (arabil) şi se învecinează cu terenuri agricole care sunt cultivate aleator cu specii de cereale şi cu terenuri necultivate, acoperite de o vegetaţie spontană.

În perimetru nu au fost identificate zone de habitat a animalelor sălbatice, exceptând exemplare de specii comune de mamifere.

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările de exploatare a resurselor de nisip şi pietriş este situat în afara arealului cu elemente de faună acvatică.

Facem precizarea că perimetrul în care se vor desfăşura activităţile nu se suprapune peste nici o zonă în care au fost instituite Situri de Importanţă Comunitară (SCI) sau Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică (SPA).

#### 6.1.6.2. Lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturale și a ariilor protejate

Pentru diminuarea impactului asupra florei și faunei din zonă, titularul activității va avea în vedere următoarele măsuri:

- lucrările de exploatare se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către A.N.R.M. și A.P.M.;

- întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu motorină a acestora se va face numai în locurile special amenajate în acest scop și numai de către personal instruit, astfel încât să prevină scurgerea și împrăștierea produselor petroliere;

- solul vegetal rezultat prin lucrările de pregătire (decaparea solului vegetal de pe suprafața exploatabilă) va fi depozitat separat pe un amplasament situat în interiorul perimetrului de exploatare, pentru a fi utilizat la lucrările de reconstrucție ecologică;

- stropirea drumului de acces în zona efectuării lucrărilor în perioada de secetă, pentru reducerea concentrațiilor de pulberi în atmosferă;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcționare necesari pentru activitatea proiectată;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- realizarea programelor de reconstrucţie ecologică.

Impactul lucrărilor de exploatare asupra florei și faunei din zonă este nesemnificativ, nefiind necesară adoptarea unor măsuri speciale de protecție a ecosistemelor și biodiversității zonei.

### 6.1.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

#### 6.1.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.

Perimetrul Grădinari IV este amplasat pe terasa malului stâng al râului Argeş, la circa 1 km de malul albiei minore, la cca. 2,4 km sud de intravilanul localităţii Crivina, la circa 0,5 km vest de intravilanul localităţii Tântava şi la circa 1,7 km nord de intravilanul localităţii Grădinari.

În perimetrul Grădinari IV nu sunt zone sau obiective de interes național, monumente istorice și de arhitectură, care să poată fi afectate de viitoarea activitate.

Monumentele istorice care se află în vecinătatea investiţiei analizate, la distanţe mari de aceasta (minim 1,2 km) sunt prezentate în tabelul de mai jos, în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice din 2016, realizată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Institutul Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis, din 15.02.2016.

Tabelul nr. 9

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GR-I-s-B-14844 | Aşezare | sat ZĂDĂRICIU; comuna VÂNĂTORII MICI | "La Cazan" la SV de sat | sec. IV p. Chr |
| GR-I-s-B-14845 | Aşezare | sat ZĂDĂRICIU; comuna VÂNĂTORII MICI | La marginea de N a satului | sec. IV p. Chr. |
| GR-II-m-B-15088 | Biserica "Adormirea Maicii Domnului., "Sf. Treime | sat TÂNTAVA; comuna OGREZENI | Pe DJ 401 A | 1877 |
| GR-II-m-B-15006 | Conacul Oteteleșeanu | sat GRĂDINARI; comuna GRĂDINARI | Lângă podul peste r. Argeș | 1900 - 1916 |
| GR-II-m-B-15100 | Biserica "Sf. Gheorghe. | sat VÂNĂTORII MARI; comuna VÂNĂTORII MICI | La 1,5 km de DN 61 | 1842-1847 |

Impactul prognozat al activității de exploatare asupra mediului social-economic este foarte redus, posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zonă, datorită zgomotelor și vibrațiilor, fiind atenuate substanțial de distanțele relativ mari până în marginea localității.

Starea de sănătate a populației din jurul perimetrului este apreciată ca fiind bună și nu va fi modificată prin desfășurarea activităților în perimetrul de exploatare.

Executarea lucrărilor de exploatare va avea și impact pozitiv asupra mediului social-economic din localitățile din apropiere, prin crearea de noi locuri de muncă.

#### 6.1.7.2. Lucrările, dotările și măsurile de protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului, precum și pentru reducerea la minimum a posibilităților de poluare a așezărilor umane, se vor adopta următoarele măsuri:

- lucrările se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către A.N.R.M. și A.P.M.;

- întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu motorină a acestora se va face numai în locurile special amenajate în acest scop și numai de către personal instruit, astfel încât să prevină scurgerea și împrăștierea produselor petroliere;

- solul vegetal rezultat prin lucrările de pregătire (decaparea solului vegetal de pe suprafața exploatabilă) va fi depozitat separat pe un amplasament situat în interiorul perimetrului de exploatare, pentru a fi utilizat la lucrările de reconstrucție ecologică;

- stropirea drumului de acces în zona efectuării lucrărilor în perioada de secetă, pentru reducerea concentrațiilor de pulberi în atmosferă;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcționare necesari pentru activitatea proiectată;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor O.U.G. privind regimul deşeurilor nr. 92/2021, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 1132/2008, H.G. nr. 235/2007, H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin predarea acestora către operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului în vederea valorificării/eliminării;

- realizarea programelor de reconstrucție ecologică.

Realizarea lucrărilor nu va influența în nici un fel patrimoniul cultural, condițiile culturale și etnice ale zonei.

### 6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

#### 6.1.8.1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor.

Conform listei menţionate anterior, deşeurile produse în cadrul amplasamentului pot fi doar de tipul - inerte şi nepericuloase.

În urma activităţii de exploatare prin lucrări la zi din perimetrul Grădinari IV nu rezultă produse reziduale însemnate din punct de vedere cantitativ.

În perimetrul Grădinari IV activitatea principală constă în extragerea nisipului şi pietrişului și amenajarea bazinului acvatic pentru agrement (pescuit sportiv) prin însămânțarea de ierburi perene și planatarea de arbuști pe suprafețele aferente taluzurilor și pilierilor.

Precizăm că în cadrul perimetrului Grădinari IV nu vor fi realizate lucrări de întreținere, reparații capitale, schimburi de lubrifianți etc. la utilajele de exploatare și transport. Aceste tipuri de lucrări vor fi efectuate la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București.

Prin urmare, pe amplasamentul aferent perimetrului de exploatare nu vor rezulta și nu vor fi depozitate piese metalice, filtre de ulei, acumulatori, cauciucuri uzate, uleiuri uzate etc.

Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv în pubele, la organizarea de șantier a societății EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L., amplasată la circa 1 km vest de perimetrul aferent investiţiei.

În cadrul acestei organizări de șantier S.C. EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. mai deține grupuri sanitare, birouri și o stație de sortare - spălare.

Precizăm că societatea deține pentru această organizare de șantier toate avizele și autorizațiile necesare funcționării.

Conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE/18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi H.G. nr. 856/16.08.2002, deşeurile rezultate în perioada de activitate de la obiectivul Grădinari IV se clasifică:

| 01 | Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| --- | --- |
| 01 01 | Deşeuri de la excavarea minereurilor |
| 01 01 02 | Deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere |
| 01 04 09 | Deşeuri de nisip şi argilă |

Conform O.U.G. nr. 92/11.08.2021 privind regimul deşeurilor, H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, sterilele rezultate din activitatea de exploatare a nisipului şi pietrişului se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase.

Deșeurile din activitatea de exploatare sunt considerate inerte deoarece nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică în mediu, nu se dizolvă, nu ard și nu afectează componentele de mediu sau sănătatea umană.

Coperta zăcământului de nisip şi pietriş Grădinari IV este constituită din sol vegetal şi argilă nisipoasă. Grosimea rocilor sterile acoperitoare variază de 2,5 m – 3,0 m.

Volumul total de steril, care va rezulta prin descopertarea zăcământului de nisip şi pietriş, este estimat la 198 mii m³, din care cca. 24,6 mii m³ reprezintă sol vegetal.

După excavare, rocile sterile se vor depozita temporar pe amplasamente situate în zona pilierilor de protecţie. Aceste roci vor fi folosite la taluzarea malurilor bazinului de piscicol. Solul vegetal va fi folosit pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatare şi la acoperirea taluzurilor emerse.

Situaţia deşeurilor rezultate în timpul activităţii este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 10

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată [m³] | Starea fizică Solidă – S Lichidă – L Semisolidă - SS | Cod deşeu | Cod privind principala proprietate periculoasă | Cod clasificare statistică | Managementul deşeurilor cantitate prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificată [m³] | Eliminată [m³] | Rămasă în stoc [m³] |
| Roci sterile | 173.622 | S | 01 01 02 | - | - | 173.622 | - | - |
| Soluri vegetale şi soluri de descopertă nepoluate | 24.600 | S | - | - | - | 24.600 | - | - |

Toată cantitatea de roci sterile provenite din execuţia lucrărilor de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Grădinari IV va fi utilizată ulterior la amenajarea taluzurilor bazinului piscicol (acolo unde va fi cazul), iar solul vegetal va fi utilizat la ecologizarea suprafeţelor taluzurilor emerse ale bazinului şi a suprafeţelor pilierilor.

În afara acestor deşeuri (rezultate din activitatea productivă), pe amplasamentul perimetrului de exploatare nu se produc şi nici nu vor depozita alte tipuri de deşeuri.

În perioada de funcţionare a obiectivului Grădinari IV, pentru deservirea activităţii de exploatare se vor utiliza facilităţile existente la sediul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. Prin urmare alte tipuri de deşeuri (deşeuri industriale şi menajere) vor fi gestionate în cadrul incintei, corespunzător avizelor şi acordurilor deţinute.

Cantitatea de deşeuri menajere (Cod deșeu 20 03 01) rezultată în urma desfăşurării activităţii în perimetrul de exploatare este mică, corespunzătoare numărului de persoane care îşi vor desfăşura activitatea. Se estimează că în perioada de exploatare va rezulta o cantitate de cca. 50 kg/an. Având în vedere cantitatea mică de deșeuri menajere produsă, acestea vor colectate în saci și transportate la organizarea de șantier la sfârșitul programului.

Deşeurile menajere vor fi colectate în containere de plastic (pubele) şi vor fi transportate şi depozitate în locurile special amenajate de către firme specializate. Cod eliminare D5.

#### 6.1.8.2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Activitățile desfășurate trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor:

- prevenire/reducere;

- reutilizare;

- reciclare;

- valorificare energetică;

- eliminare/depozitare.

Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea, încă din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu întodeauna se poate evita producerea deșeurilor. Trebuie luate măsuri de minimizare a cantităților de deșeuri generate. Acest lucru se va face prin: reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Reducerea cantității de deșeuri se poate face și prin colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora.

Deșeurile vor fi colectate separat în recipiente din plastic sau metal și în saci de plastic, vor fi transportate în afara perimetrului și apoi vor fi depozitate în spații special amenajate, pe tipuri de deșeuri: plastic, metal, hârtie, sticlă etc. La intervale de timp regulate deșeurile reciclabile vor fi duse la punctele de colectare existente în zonele limitrofe.

#### 6.1.8.3. Planul de gestionare a deșeurilor

Toate categoriile de deșeuri se vor depozita astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea și depozitarea în condiții corespunzătoare a deșeurilor generate în perioada de realizare a proiectului și de a se asigura că operațiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

### 6.1.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

#### 6.1.9.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Pentru desfășurarea activității nu este necesară utilizarea sau stocarea substanțelor toxice sau periculoase. De asemenea, activitatea de exploatare nu este generatoare de astfel de substanțe.

În cadrul perimetrului Grădinari IV nu vor fi manipulate produse petroliere. Alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face doar în spații special amenajate acestui scop.

De asemenea, în cadrul perimetrului Grădinari IV nu vor fi realizate lucrări de întreținere, reparații capitale, schimburi de lubrifianți etc. la utilajele de exploatare și transport. Aceste tipuri de lucrări vor fi efectuate doar la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București.

Prin urmare, pe amplasamentul aferent perimetrului Grădinari IV nu vor rezulta și nu vor fi depozitate piese metalice, filtre de ulei, acumulatori, cauciucuri uzate, uleiuri uzate etc.

#### 6.1.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Perimetrul Grădinari IV nu va fi dotat cu un depozit propriu de carburanți, pentru alimentarea utilajelor urmând a fi utilizat un rezervor de carburanți, amplasat în cadrul organizării de șantier a societății.

Pentru reducerea riscului de poluare cu produse petroliere, întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu combustibil a acestora se va face numai în locurile special amenajate în acest scop și numai de către personal instruit, astfel încât să prevină scurgerea și împrăștierea produselor petroliere.

## 6.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Investiția propusă are ca scop exploatarea resurselor de nisip și pietriș și amenajarea unui bazin piscicol.

Volumul estimat de nisip și pietriș ce va putea fi excavat este de cca. 386 mii m³.

Prin realizarea lucrărilor de exploatare se estimează că va fi afectată (îndepărtarea solului) o suprafață de teren totalizând cca. 8,16 ha.

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care cca. 24,6 mii m³ sol vegetal.

Rocile provenite din lucrările de descopertare vor fi utilizate la taluzarea malurilor bazinului piscicol, precum şi la realizarea unor lucrări de ecologizare.

Tehnologia de exploatare care va fi aplicată, nu necesită utilizarea apei în procesul de producţie şi nici nu se prevede utilizarea apei în scopuri menajere din captări de suprafaţă şi/sau subterane pe amplasamentul viitoarei entităţi.

Pentru consumul de apă potabilă al personalului muncitor societatea va asigura aprovizionarea cu apă minerală îmbuteliată conform normativelor în vigoare.

# 7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## 7.1. Impactul asupra populației, sănătății umane

Impactul prognozat al activității de exploatare asupra mediului social-economic este foarte redus, posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zonă, datorită zgomotelor și vibrațiilor, fiind reduse.

Executarea programului de exploatare va avea un impact pozitiv asupra mediului social-economic din localitățile apropiate, prin crearea de noi locuri de muncă.

## 7.2. Impactul asupra biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei salbatice

Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul perimetrului Grădinari IV, vor afecta vegetaţia prin noxele degajate de utilaje şi prin praful rezultat în urma funcționării utilajelor, acestea având însă un caracter temporar ce va dispărea odată cu încetarea activităților de exploatare.

Fauna, destul de modest reprezentată, va fi relativ puţin deranjată de zgomotele produse de utilajele care vor acţiona în perimetru. Efectul asupra faunei se estimează că va fi minor şi limitat la perioada de activitate.

Dat fiind faptul că proiectul se realizează în afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 și nu se vor produce modificări asupra dinamicii populațiilor speciilor care definesc structura și/sau funcțiile siturilor Natura 2000. Există posibilitatea ca zgomotele produse să determine unele păsări să se stabilească, temporar, la distanţe mai mari faţă de cuiburile actuale, iar mamiferele să ocolească zona.

Impactul asupra biodiversității este considerat unul redus și temporar.

## 7.3. Impactul asupra apei

Conform Planului de management al spațiului hidrografic Argeș - Vedea, amplasamentul se suprapune peste corpul de apă freatică ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş și peste corpul de apă de adâncime ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe.

Amplasamentul nu se suprapune peste corpuri de apă de suprafaţă, perimetrul Grădinari IV fiind amplasat pe terasa malului stâng al râului Argeș, la circa 1 km de malul albiei minore.

Lucrările de amenajare a bazinului piscicol constau în excavarea agregatelor până la cota + 88,00 m, sub nivelul hidrostatic.

Prin execuţia lucrărilor va fi deschis doar acviferul freatic ROAG05, adâncimea excavaţiei sub nivelul hidrostatic fiind de maxim de 3,5 m.

Conform informaţiilor preluate din Planului de management al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea, acviferul freatic ROAG05 este separat de acviferele de adâncime prin strate impermeabile şi semipermeabile.

Realizarea excavaţiilor sub nivelul hidrostatic poate să genereze un impact cantitativ şi unul calitativ asupra acviferului freatic (de mică adâncime), astfel:

Impactul cantitativ:

  - pentru crearea bazinului piscicol va fi deschis freaticul. Intensificarea fenomenului de evaporaţie şi o perioadă cu precipitaţii reduse pot produce o scăderea a cotei nivelului hidrostatic.

Având în vedere suprafaţa luciului de apă care va rezulta - cca. 7,2 ha, la finalul investiţiei, în comparaţie cu suprafaţa de alimentare a structurii hidrogeologice, în care este cantonat acest acvifer, corelată cu aportul de ape rezultate din precipitaţii şi din apele de şiroire şi cu pierderile rezultate la nivelul structuri acvifere, considerăm că nu se va produce o scădere a volumului de apă cantonat în acest acvifer şi nici coborârea cotei acestui strat acvifer.

O eventuală scădere a cotei nivelului hidrostatic se poate datora condiţiilor climatice defavorabile (scăderea infiltraţiei eficace, datorită reducerii cantităţilor de precipitaţii).

Impactul calitativ:

- Luciul de apă ce va fi creat constituie o poartă de intrare pentru potenţiali agenţi poluatori - posibila infestare a freaticului prin scurgeri de carburanţi şi uleiuri.

În etapa de funcţionare a bazinului piscicol, calitatea apei acviferului freatic nu se va modifica, întrucât produşii generaţi de activitatea piscicolă sunt de natura biogenă, fiind uşor asimilabili, chimico - biologic de ecosistemul acvatic.

Pentru evitarea infestării accidentale a pânzei freatice se va avea în vedere:

- respectarea metodologiei de lucru;

- respectarea pilierilor de siguranţă;

- respectarea adâncimii de extracţie;

- taluzarea şi consolidarea malurilor prin lucrări de înierbarea în vederea evitării surpării acestora;

- evitarea folosirii de utilaje de extracţie care prezintă scurgeri de carburanţi sau de uleiuri;

- executarea periodică de analize privind calitatea apei;

- curăţirea regulată a lacului.

Asupra stratelor de adâncime, influenţa lucrărilor de amenajare a bazinului piscicol este foarte redusă, chiar inexistentă, neafectând circulaţia apei din cele 2 structuri acvifere, de mică adâncime şi de adâncime, implicit calitatea stratelor acvifere.

Precizăm că prin efectuarea lucrărilor de exploatare nu vor fi deviate cursuri de apă şi nu vor fi realizate obstacole în calea scurgerii apelor pluviale.

Execuţia programului de exploatare, din perimetrul Grădinari IV, nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse secundare în apele de suprafaţă. Se poate prognoza că realizarea lucrărilor în perimetrul de exploatare Grădinari IV, nu va avea efecte poluante asupra apelor de suprafaţă şi nici asupra celor subterane.

Prin urmare, considerăm că nu va exista un potenţial impact asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane.

## 7.4. Impactul asupra aerului

Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanţilor la motoarele cu ardere internă, concentraţiile estimate fiind de 0,0001 mg/m3 oxid de carbon, 0,003 mg/m3 oxizi de azot exprimaţi în NO2, 0,0006 mg/m3 oxizi de sulf exprimaţi în SO2, 0,0005 mg/m3 particule solide, valori situate cu mult sub cele prevăzute prin Legea 104/2011.

Un alt efect al execuţiei lucrărilor va fi creşterea concentraţiilor de pulberi în aer în zona perimetrului prin antrenarea prafului de către utilajele de transport. Emisiile de pulberi, generate de traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate, pentru transportul masei miniere sunt estimate sub limita admisă prin Legea 104/2011.

Avându-se în vedere că activităţile degajă cantităţi mici de pulberi şi gaze, că ele nu se vor desfăşura continuu şi nici concomitent, că vor avea loc într-un sistem deschis, cu un curent de aer proaspăt, permanent, ce va diminua emisia de noxe, nu se pune problema deteriorării calităţii aerului în zonă.

## 7.5. Impactul asupra solului-subsolului

Factorul de mediu sol și subsol va fi afectat în mod substanţial pe parcursul desfăşurării activităţii de exploatare prin desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi:

- lucrări de descopertare pe 8,16 ha;

- excavarea a 198 mii m3 de roci sterile, reprezentând cca. 24,6 m3 sol vegetal şi 173 mii m3 argilă nisipoasă;

- excavarea a 386 mii m3 de nisip şi pietriş.

Efectele impactului asupra asupra factorului de mediu sol și subsol vor fi diminuate prin măsurile de reconstrucție ecologică a terenurilor afectate.

Trebuie precizat că, avându-se în vedere specificul activității de exploatare, impactul asupra solului și subsolului este inevitabil. Fac excepție accidentele tehnice, care pot fi evitate prin măsuri corespunzătoare.

## 7.6. Extinderea impactului

Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului în afara amplasamentului, lucrările de exploatare se vor executa strict în perimetrul aprobat de către A.N.R.M.

## 7.7. Magnitudinea și complexitatea impactului

Având în vedere cele prezentate anterior, activitatea de exploatare a resurselor de nisip și pietriș ce se va desfășura în perimetrul Grădinari IV, nu va conduce la poluarea excesivă a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu: apă, sol, aer, biodiversitate, așezări, reducându-se la perimetrul de exploatare și în imediata vecinătate a acestuia.

## 7.8. Probabilitatea impactului

Probabilitatea de afectare a mediului este una redusă, în condițiile respectării datelor și recomandărilor din actele de reglementare și realizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică a terenurilor afectate.

## 7.9. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este unul temporar, pe perioada de execuție a lucrărilor, iar prin măsurile de refacere a mediului se va diminua substanțial impactul activităților de exploatare asupra mediului, determinând încadrarea porțiunilor afectate în ambientul natural al zonei.

## 7.10. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Măsurile ce se vor aplica sunt specifice fiecărui factor de mediu în parte și au fost prezentate în capitolul 6.

## 7.11. Natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul, dată fiind natura proiectului și distanța față de cea mai apropiată frontieră, respectiv 58 km.

# 8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru limitarea efectelor negative, accidentale, generate de activitatea de exploatare, în perimetrul Grădinari IV, județul Giurgiu, în perioada derulării lucrărilor, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L., va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu în perimetrul de exploatare Grădinari IV, presupune adoptarea unor măsuri specifice fiecărui factor.

Programul de monitorizare include acțiuni specifice pentru urmărirea calității apelor de suprafață și subterane, a calității aerului, a impactului generat asupra solului și subsolului, vizând în special stabilitatea lucrărilor miniere și modalitatea de ocupare a terenurilor.

Principalul obiectiv al programului de monitorizare constă în urmărirea stabilității taluzurilor (gradul de eroziune), gradului de armonizare corectă cu cadrul natural din imediata vecinătate a terenurilor în care se desfășoară activitatea de exploatare și eficiența lucrărilor de închidere și ecologizare a perimetrului de exploatare.

Prin observații directe se va urmări calitatea aerului, respectiv cantitatea gazelor de eșapament și a pulberilor antrenate de utilajele.

Cerințele de monitorizare din această etapă au ca obiective principale urmărirea calității aerului, solului și subsolului, calității și cantității apelor de suprafață, nivelului zgomotului și vibrațiilor.

Pentru limitarea efectelor negative accidentale generate de activitatea de cercetare, în perioada operațională, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu, astfel:

- Monitorizarea factorului de mediu aer:

  - determinarea concentrațiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental astfel încât să fie respectate prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

  - controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice și menținerea mașinilor și utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuți de fabricant și utilizarea în principal a mașinilor echipate cu dispozitive cu catalizator, în perimetrul de exploatare și pe drumurile de acces;

  - urmărirea nivelului de emisiilor de pulberi sedimentabile în perimetrul de exploatare și pe drumurile de acces, în principal în perioadele secetoase ale anului și umectarea periodică a acestora;

  - monitorizarea pulberilor în suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea și reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele învecinate;

- Monitorizarea factorilor de mediu sol și subsol:

  - urmărirea modului de încadrare a lucrărilor în limitele perimetrului aprobat;

  - urmărirea activității utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere care ar afecta proprietățile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanțe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

  - se va urmări respectarea cu stricteţe a tehnologiei de derocare în cadrul balastierei pentru evitarea generării unor alunecări de teren datorită pierderii stabilităţii taluzurilor balastierei;

  - periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de încadrare a lucrărilor în proiectul de exploatare;

- Monitorizarea factorului de mediu apă:

  - controlul lucrărilor de gestionare a apelor pluviale;

- Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate:

  - se va urmări ca lucrările de exploatare să fie executate numai în perimetrul de exploatare aprobat, astfel încât afectarea ecosistemului zonei să fie diminuată cât mai mult posibil și redusă în limitele stabilite prin proiect;

  - monitorizarea pulberilor în suspensie și a nivelului de zgomot și vibrații la limita perimetrului de exploatare, astfel încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea și reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra biodiversității din zonele învecinate;

  - monitorizarea gradului de armonizare corectă cu cadrul natural înconjurător din imediata vecinătate a terenurilor în care se desfășoară activitatea de exploatare.

- Monitorizarea nivelului zgomotului și vibrațiilor:

  - se va urmări ca lucrările de exploatare să fie executate numai în perimetrul aprobat, astfel încât afectarea zonei să fie diminuată cât mai mult posibil și redusă în limitele stabilite prin proiect.

În urma efectuării lucrărilor cuprinse în programul de monitorizare se vor întocmi note de constatare care vor sta la baza elaborării soluțiilor tehnice de remediere ale oricărui fenomen care poate influența negativ comportamentul lucrărilor de ecologizare executate.

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de minimum 1 an, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică, urmărindu-se în principal:

  - montarea unor reperi topografici pentru urmărirea stabilităţii taluzurilor;

  - eficienţa lucrărilor de acoperire cu sol vegetal şi înierbare;

  - dezvoltarea vegetaţiei plantate.

Prin realizarea lucrărilor cuprinse în “Proiectul tehnic de refacere a mediului la obiectivul Grădinari IV” se va diminua semnificativ impactul asupra mediului generat de activitatea de exploatare a nisipului şi pietrişului.

# 9. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ

În zona în care se vor desfășura lucrările, activitatea principală se rezumă la lucrări de extracție a nisipului și pietrișului și amenajarea bazinului acvatic rezultat pentru agrement, prin revegetalizarea suprafețelor aferente taluzurilor și pilierilor de protecție.

Acestea nu necesită încadrarea în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene, respectiv:

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării);

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului;

- Directiva2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul.

# 10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

În cadrul perimetrului nu vor fi amenajate spaţii pentru organizarea de şantier deoarece beneficiarul va folosi o organizare de şantier existentă, amplasată la circa 1 km vest de perimetrul Grădinari IV.

În cadrul perimetrului va fi amenajată o platformă pentru amplasarea unui punct de prim ajutor și pentru depozitarea echipamentelor de stingere a incendiilor.

# 11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI

Având în vedere că prin proiectul de execuţie a lucrărilor de extracţie a resurselor de nisip şi pietriş va fi creat un bazin piscicol, terenul nu poate fi adus la starea inițială, însă vor fi realizate unele lucrări de reabilitare a mediului, care vor consta în:

- realizarea unor umpluturi în zona taluzurilor pentru creșterea stabilității acestora;

- acoperirea cu sol vegetal a suprafețelor aferente taluzurilor și zonelor limitrofe bazinului acvatic;

- înierbarea suprafețelor pe care anterior a fost împrăștiat sol vegetal;

- plantare de arbuști specifici zonelor umede (salcie, arin, plop).

Popularea cu pește a bazinului se va face pe cale naturală, iar recoltarea se va face prin pescuit sportiv.

Având în vedere faptul că bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, creşterea peştelui se face fără furajare, peştele hrănindu-se cu vegetaţia naturală din lac.

Prin realizarea lucrărilor prezentate mai sus va fi îmbunătățit aspectul peisagistic al zonei și va fi creat un mediu confortabil pentru pescari.

Deoarece zonele limitrofe bazinului vor fi amenajate ca spații verzi, acest luciu de apă poate constitui şi un habitat propice dezvoltării speciilor de floră şi faună caracteristice zonelor umede.

# 12. ANEXE – PIESE DESENATE

| 1 | Plan de încadrare în regiune a perimetrului de exploatare |
| --- | --- |
| 2 | Fişa perimetrului de exploatare | 1:25.000 |
| 3 | Harta geologică a regiunii | 1:200.000 |
| 4 | Plan de situaţie – situaţia actuală | 1:1.000 |
| 5 | Secţiuni geologice | 1:500/1:1.000 |
| 6 | Plan de situaţie - situaţia proiectată - ecologizare | 1:1.000 |

# 13. EVALUARE ADECVATĂ

Facem precizarea că perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu, în care se vor desfăşura activităţile de extracție a nisipului și pietrișului în vederea realizării bazinului piscicol, nu se suprapune peste nici o zonă în care au fost instituite Situri de Importanţă Comunitară (SCI) sau Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică (SPA) şi nici nu se află în imediata vecinătate a acestora, astfel proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Concluzii privind impactul produs asupra biodiversităţii prin realizarea Proiectului „Lucrări de exploatare de balastieră (exploatare de nisip și pietriș), cu amenajare bazin pentru pescuit sportiv, în perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu”:

- Perimetrul propus nu are legătură directă cu conservarea vreunei arii naturale protejate de interes comunitar şi nici nu este necesar pentru managementul conservării vreunei arii naturale protejate de interes comunitar;

- Impactul produs asupra biodiversităţii ca urmare a implementării Proiectului este apreciat ca fiind nesemnificativ, atât ca urmare a valorii conservative scăzute a florei şi faunei identificate în zonă, cât şi ca urmare a măsurilor de protecţie a factorilor de mediu care vor fi implementate de către beneficiar.

# 14. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ART. 48 ȘI 54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996

Conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare proiectul intră sub incidența prevederilor art. 48, întrucât lucrările au legătură cu apele, fiind interceptat acviferul freatic (de mică adâncime) - corpul de apă freatică ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş.

Perimetrul Grădinari IV se suprapune și corpului de apă de adâncime ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe, dar prin executarea lucrărilor acest acvifer nu va fi interceptat, adâncimea medie de exploatare fiind de 8,8 m.

Perimetrul nu se suprapune peste corpuri de apă de suprafață, fiind situat la o distanță de circa 1 km de albia minoră a râului Argeș.

Conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 54, pentru acest tip de proiect fiind necesar să se obțină avizul de gospodărire a apelor.

## 14.1. Corpul de apă freatică ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Conform Planului de management al spațiului hidrografic Argeș - Vedea, corpul de apă subterană este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

În zona dealurilor subcarpatice miocene şi de fliş, apele freatice cantonate în aluviunile grosire (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) ale luncii şi teraselor râului Argeş sunt dependente de râu, nivelul lor piezometric variind între 1 - 5 m, apă fiind de bună calitate.

Freaticul din luncile şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic are o bună protecţie alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfohidrografice ale albiei râului şi de panta de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Surse punctiforme de poluare, fără a afecta esenţial acviferul freatic, sunt depozitele menajere neamenajate precum şi poluările industriale.

### 14.1.1. Starea cantitativă și calitativă și starea chimică a corpului de apă

Stare cantitativă

În Planul de management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș – Vedea se precizează că în urma evaluării stării cantitative a corpurilor de apă subterană a rezultat faptul că toate corpurile de apă subterană aferente A.B.A. Argeş-Vedea sunt în stare cantitativă bună.

În cazul corpului de apă subterană ROAG05, majoritatea forajelor prezintă scăderea mediei nivelului hidrostatic a anului 2017 faţă de media multianuală 2000-2017.

De asemenea, din analiza realizată în cadrul Planului de management, rezultă că niciun corp de apă subterană din cele 11 delimitate pe teritoriul A.B.A. Argeş – Vedea nu este în starea cantitativă slabă. Se constată scăderea nivelului hidrostatic mediu în anul 2017 în comparaţie cu nivelul mediu multianual al perioadei 2000-2017, în toate punctele de monitorizare a cantităţii pe teritoriul ABA Argeş-Vedea. Aceste scăderi înregistrate se datorează factorilor climatici şi nu supraexploatării; se înregistrează pe toată suprafaţa corpurilor de apă şi în cazul tuturor corpurilor de apă subterană.

Starea chimică

În urma aplicării metodologiei de evaluare a stării chimice, ROAG05 a fost declarat ca fiind în stare bună. Analiza a evidenţiat depăşiri locale la următorii indicatori: amoniu, azotaţi, fosfaţi, aceștia neafectând starea bună.

Conform Planului de management actualizat 2021 al spațiului hidrografic Argeș – Vedea), în zona amplasamentului analizat nu există depășiri ale valorilor limită ale poluanților.

Evaluarea tendinţelor

În cazul corpului ROAG05 s-a constatat că există o tendinţă descrescătoare pentru NH4.

# 15. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2008 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

## 15.1. Caracteristicile proiectului

### 15.1.1. Dimensiunea și concepția întregului proiect

S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L., prin exploatarea resurselor de nisip și pietriș doreşte să realizeze un bazin acvatic cu scop de agrement (pescuit sportiv).

Popularea cu pește a bazinului se va face pe cale naturală, iar recoltarea se va face prin pescuit sportiv.

Lucrările de amenajare a bazinului piscicol constau în excavarea agregatelor până la cota de 88,00 m, sub nivelul hidrostatic, suprafaţa excavaţiei va fi de 8,16 ha, la cota terenului, iar cea ocupată de pilieri de circa 0,68 ha.

Pentru amenajarea bazinului piscicol este necesară excavarea unui volum total de material de 584 mii m3, din care 386 mii m3 reprezintă materialul util.

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care cca. 24,6 mii m³ sol vegetal.

Rocile provenite din lucrările de descopertare vor fi utilizate la taluzarea malurilor bazinului piscicol, precum şi la realizarea unor lucrări de ecologizare.

Nu vor fi executate lucrări pentru amenajarea unor halde de steril sau depozite de sol vegetal permanente.

În zonele limitrofe bazinului piscicol, pentru îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei, dar şi pentru confortul pescarilor, vor fi amenajate spaţii verzi, prin semănare de ierburi perene şi plantarea de arbori specifici zonelor umede (salcie, arin, plop).

Având în vedere că zonele limitrofe bazinului vor fi amenajate ca spații verzi, acest luciu de apă poate constitui şi un habitat propice dezvoltării speciilor de floră şi faună caracteristice zonelor umede.

Popularea cu pește a bazinului se va face pe cale naturală, iar recoltarea se va face prin pescuit sportiv.

Având în vedere faptul că bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, creşterea peştelui se face fără furajare, peştele hrănindu-se cu vegetaţia naturală din lac.

Precizăm că alimentarea cu apă a bazinului se va face prin descărcarea acviferului freatic. În general, apa cantonată în această structură acviferă conține o cantitate redusă de oxigen dizolvat și prin urmare nu poate fi realizat un sistem de creștere intensivă a peștelui.

În cadrul perimetrului nu vor fi amenajate spaţii pentru organizarea de şantier și spații hidroedilitare deoarece beneficiarul deține o organizare de șantier, amplasată la circa 1 km vest de perimetrul aferent investiției.

Se estimează că perioada de execuție a lucrărilor este de maxim 4 ani.

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de minimum 1 an, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică.

### 15.1.2. Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

Precizăm că societatea EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. desfășoară în prezent lucrări pentru amenajarea unui bazin piscicol (Gradinari III), în cadrul unui perimetru care este situat în partea de VNV a obiectivului proiectat, la o distanță de circa 0,5 km.

Se estimează că până la obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor pentru obiectivul propus, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. va finaliza lucrările de amenajare a bazinului piscicol Gradinari III.

Astfel, putem constata că nu va exista un impact cumulativ asupra factorilor de mediu.

Având în vedere informațiile detaliate în prezenta documentație, considerăm că executarea lucrărilor nu generează un impact negativ direct, indirect, cumulativ, pe termen mediu, lung sau permanent asupra factorilor de mediu.

### 15.1.3. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Investiția propusă are ca scop exploatarea resurselor de nisip și pietriș și amenajarea unui bazin piscicol.

Volumul estimat de nisip și pietriș ce va putea fi excavat este de cca. 386 mii m³.

Prin realizarea lucrărilor de exploatare se estimează că va fi afectată (îndepărtarea solului) o suprafață de teren totalizând cca. 8,16 ha.

Volumul estimat al lucrărilor de pregătire (descopertă) este de 198 mii m³ din care cca. 24,6 mii m³ sol vegetal.

Rocile provenite din lucrările de descopertare vor fi utilizate la taluzarea malurilor bazinului piscicol, precum şi la realizarea unor lucrări de ecologizare.

Tehnologia de exploatare care va fi aplicată, nu necesită utilizarea apei în procesul de producţie şi nici nu se prevede utilizarea apei în scopuri menajere din captări de suprafaţă şi/sau subterane pe amplasamentul viitoarei entităţi.

Pentru consumul de apă potabilă al personalului muncitor societatea va asigura aprovizionarea cu apă minerală îmbuteliată conform normativelor în vigoare.

### 15.1.4. Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

În urma activităţii de exploatare prin lucrări la zi din perimetrul Grădinari IV nu rezultă produse reziduale însemnate din punct de vedere cantitativ.

În perimetrul Grădinari IV activitatea principală constă în extragerea nisipului şi pietrişului și amenajarea bazinului acvatic pentru agrement (pescuit sportiv) prin însămânțarea de ierburi perene și planatarea de arbuști pe suprafețele aferente taluzelor și pilierilor.

Precizăm că în cadrul perimetrului Grădinari IV nu vor fi realizate lucrări de întreținere, reparații capitale, schimburi de lubrifianți etc. la utilajele de exploatare și transport. Aceste tipuri de lucrări vor fi efectuate la atelierul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. - Progresul București.

Prin urmare, pe amplasamentul aferent perimetrului de exploatare nu vor rezulta și nu vor fi depozitate piese metalice, filtre de ulei, acumulatori, cauciucuri uzate, uleiuri uzate etc.

Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv în pubele, la organizarea de șantier a societății EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L., amplasată la circa 1 km vest de perimetrul aferent investiţiei.

În cadrul acestei organizări de șantier S.C. EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. mai deține grupuri sanitare, birouri și o stație de sortare - spălare.

Precizăm că societatea deține pentru această organizare de șantier toate avizele și autorizațiile necesare funcționării.

Conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE/18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi H.G. nr. 856/16.08.2002, deşeurile rezultate în perioada de activitate de la obiectivul Grădinari IV se clasifică:

| 01 | Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| --- | --- |
| 01 01 | Deşeuri de la excavarea minereurilor |
| 01 01 02 | Deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere |
| 01 04 09 | Deşeuri de nisip şi argilă |

Conform O.U.G. nr. 92/11.08.2021 privind regimul deşeurilor, H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, sterilele rezultate din activitatea de exploatare a nisipului şi pietrişului se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase.

Deșeurile din activitatea de exploatare sunt considerate inerte deoarece nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică în mediu, nu se dizolvă, nu ard și nu afectează componentele de mediu sau sănătatea umană.

Coperta zăcământului de nisip şi pietriş Grădinari IV este constituită din sol vegetal şi argilă nisipoasă. Grosimea rocilor sterile acoperitoare variază de 2,5 m – 3,0 m.

Volumul total de steril, care va rezulta prin descopertarea zăcământului de nisip şi pietriş, este estimat la 198 mii m³, din care cca. 24,6 mii m³ reprezintă sol vegetal.

După excavare, rocile sterile se vor depozita temporar pe amplasamente situate în zona pilierilor de protecţie. Aceste roci vor fi folosite la taluzarea malurilor bazinului de piscicol. Solul vegetal va fi folosit pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatare şi la acoperirea taluzurilor emerse.

Situaţia deşeurilor rezultate în timpul activităţii este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 11

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată [m³] | Starea fizică Solidă – S Lichidă – L Semisolidă - SS | Cod deşeu | Cod privind principala proprietate periculoasă | Cod clasificare statistică | Managementul deşeurilor cantitate prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificată [m³] | Eliminată [m³] | Rămasă în stoc [m³] |
| Roci sterile | 173.622 | S | 01 01 02 | - | - | 173.622 | - | - |
| Soluri vegetale şi soluri de descopertă nepoluate | 24.600 | S | - | - | - | 24.600 | - | - |

În afara acestor deşeuri (rezultate din activitatea productivă), pe amplasamentul perimetrului de exploatare nu se produc şi nici nu vor depozita alte tipuri de deşeuri.

În perioada de funcţionare a obiectivului Grădinari IV, pentru deservirea activităţii de exploatare se vor utiliza facilităţile existente la sediul societăţii EURO CONSTRUCT TRADING ‘98 S.R.L. Prin urmare alte tipuri de deşeuri (deşeuri industriale şi menajere) vor fi gestionate în cadrul incintei, corespunzător avizelor şi acordurilor deţinute.

Cantitatea de deşeuri menajere (Cod deșeu 20 03 01) rezultată în urma desfăşurării activităţii în perimetrul de exploatare este mică, corespunzătoare numărului de persoane care îşi vor desfăşura activitatea. Se estimează că în perioada de exploatare va rezulta o cantitate de cca. 50 kg/an. Având în vedere cantitatea mică de deșeuri menajere produsă, acestea vor colectate în saci și transportate la organizarea de șantier la sfârșitul programului.

Deşeurile menajere vor fi colectate în containere de plastic (pubele) şi vor fi transportate şi depozitate în locurile special amenajate de către firme specializate. Cod eliminare D5.

Deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor O.U.G. privind regimul deşeurilor nr. 92/2021, H.G. nr. 856/2002, H.G. nr. 1132/2008, H.G. nr. 235/2007, H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin predarea acestora către operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului în vederea valorificării/eliminării.

### 15.1.5. Poluarea și alte efecte negative

Datorită dimensiunii reduse a proiectului propus și naturii proiectului, acesta nu reprezintă sursă de poluare, iar perioada de realizare a acestuia este limitată în timp (maxim 4 ani) și se desfășoară în limitele perimetrului aprobat, fără a afecta alte suprafețe decât cele prevăzute prin proiect, iar la sfârșitul lucrărilor de extracție a agregatelor minerale, zona va fi amenajată pentru agrement, prin executarea unor lucrări de revegetalizare.

Se apreciază că impactul asupra mediului se va resimți local, în limitele perimetrului.

Potențialul impact al programului de exploatare propus asupra factorilor de mediu apă, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sănătății umane, se consideră ca fiind nesemnificativ.

Trebuie precizat că, avându-se în vedere specificul activității de exploatare, impactul asupra solului și subsolului este inevitabil.

Măsurile preconizate de refacere a mediului vor diminua substanțial impactul activităților de exploatare asupra solului și subsolului în perimetrul investigat, determinând încadrarea porțiunilor afectate în ambientul natural al zonei.

### 15.1.6. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

Riscuri naturale

În general, factorii naturali care pot genera dezastre sunt determinaţi de: potenţialul seismic corelat cu traseul principalelor falii tectonice, reţeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire cu vegetaţie, compoziţia solului şi dispunerea straturilor geologice.

Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale ce pot produce pagube fizice şi pierderi de vieţi omeneşti, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit.

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicării celor două mari categorii de hazarde naturale:

  - endogene:

  - erupţiile vulcanice: nu este cazul;

  - cutremurele: activitate scăzută în zonă;

  - exogene:

  - climatice: probabil major creşterea numărului de zile cu temperaturi extreme pozitive;

  - geomorfologice (deplasări în masă, eroziuni): nu este cazul, pe amplasament nu au fost semnalate astfel de fenomene fizico-geologice active;

  - hidrologice (inundaţiile): probabilitate scăzută;

  - biologice (epidemii, invazii de insecte şi rozătoare): nu este cazul;

  - biofizice (focul): potenţial minor;

  - astrofizice: neaplicabil.

Riscurile naturale ce pot apărea sunt cele geomorfologice (deplasări în masă, eroziuni). În prezent nu a fost identificat un astfel de potenţial pe amplasament sau în zone adiacente.

Fenomenele meteorologice extreme, în contextul actual al schimbărilor climatice pot apărea mai frecvent în ultima perioadă, dar acestea nu produc riscul generării unor accidente, având în vedere specificul activității.

Accidente potenţiale

Cauzele principale ale producerii unor accidente în cadrul zonei analizate sunt reprezentate în principal de: eroarea umană, avarii ale utilajelor pentru exploatare şi transport, operarea incorectă a componentelor tehnologice, pierderea stabilităţii taluzurilor prin nerespectarea tehnologiei de realizare.

Riscul în ceea ce priveşte producerea unor evenimente care să afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, se poate datora următoarelor cauze:

  - emisiilor necontrolate de poluanţi în atmosferă;

  - poluarea apelor de suprafaţă sau a celor subterane;

  - zgomotelor şi vibraţiilor foarte ridicate;

  - reducerii stabilităţii solului şi subsolului;

  - nerespectării măsurilor de protecţie a muncii, caracteristice pentru exploatările miniere la zi – în balastiere;

  - nerespectării adâncimii maxime de exploatare.

Pericolul de incendiu sau explozie poate apare în cazul managementului profund defectuos al combustibilului din rezervoarele utilajelor.

Principalele cauze ale producerii unui incendiu sau explozie pot fi:

  - fumatul la locul de muncă în locuri nepermise;

  - manipularea defectuoasă a materialelor inflamabile în incinta obiectivului.

Activitatea de exploatare a nisipului şi pietrişului, prin natura sa, nu prezintă, în general, pericolul producerii unor astfel de accidente, care să pună în pericol ecosistemul şi sănătatea populaţiei.

Există posibilitatea apariţiei unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului, generate de scurgeri accidentale de combustibili şi uleiuri.

În vecinătatea balastierei Grădinari IV, nu sunt identificate instalaţii industriale cu risc major.

Instalaţii care intră sub incidenţa Directivei Consiliului 96/82/CE, transpusă şi implementată prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, nu sunt identificate pe distanţe mari faţă de perimetrul analizat.

Proiectul nu se supune Directivei Seveso - Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.

### 15.1.7. Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice

Impactul prognozat al lucrărilor de exploatare asupra mediului social-economic este foarte redus, posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zonă, fiind reduse.

Starea de sănătate a populației din jurul perimetrului este apreciată ca fiind bună și nu va fi modificată prin desfășurarea lucrărilor propuse.

Avându-se în vedere că activitățile programate degajă cantități mici de pulberi și gaze, că ele nu se vor desfășura continuu și nici concomitent, că vor avea loc într-un sistem deschis, cu un curent de aer proaspăt, permanent, ce va diminua emisia de noxe, nu se pune problema deteriorării calității aerului în zonă.

Execuția lucrărilor de exploatare, din perimetrul de exploatare Grădinari IV, nu necesită deversarea unor deșeuri sau produse secundare în apele de suprafață.

O sursă potențială teoretică de poluare a apelor de suprafață și subterane, este reprezentată de scurgerile accidentale de combustibil și lubrifianți de la utilajele folosite, antrenate apoi de către apele pluviale.

Pentru evitarea unor astfel de situații, întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu combustibil se vor efectua numai în locurile special amenajate în acest scop și numai de către personal instruit.

## 15.2. Amplasarea proiectelor

### 15.2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Investiţia propusă, de amenajare a bazinului piscicol şi valorificare a materialului rezultat din excavaţii, va fi realizată pe terenuri aflate în proprietatea societăţii EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L.

Terenul aferent perimetrului Grădinari IV se încadrează în categoria de terenuri arabile, însă solul are productivitate scăzută. Din acest motiv terenul nu a fost cultivat, fiind acoperit cu o vegetație spontană.

Din punct de vedere al potenţialului agricol, terenul propus pentru efectuarea lucrărilor se încadrează în categoria de terenuri arabile.

### 15.2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Conform datelor din lucrările de specialitate publicate, în zona perimetrului de exploatare o largă extindere o au zăcămintele de nisip și pietriș.

Măsurile preconizate de refacere a mediului vor diminua substanţial impactul important al activităţilor de exploatare asupra solului şi subsolului în perimetrul investigat, determinând încadrarea porţiunilor afectate în ambientul natural al zonei.

Pe amplasament nu sunt prezente habitate de interes comunitar, aspect justificat și prin faptul ca amplasamentul nu face parte dintr-un Sit de Importanță Comunitară.

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante și/sau habitate protejate incluse în OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.

### 15.2.3. Capacitatea de absorbție a mediului natural

- Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Perimetrul nu se află în imediata vecinătate a unei zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor.

- Zone costiere și mediul marin

Nu este cazul.

- Zonele montane și forestiere

Nu este cazul.

- Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional

Perimetrul este situat în afara ariilor protejate.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

Perimetrul Grădinari IV, judeţul Giurgiu nu se suprapune peste nici o zonă în care au fost instituite Situri de Importanţă Comunitară (SCI) sau Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică (SPA) şi nici nu se află în imediata vecinătate a acestora.

De asemenea perimetrul nu este amplasat în zone de protecție sanitară și implicit în perimetre de protecție hidrogeologică ale resurselor de alimentare cu apă.

Nu s-au identificat în perimetru surse de apă de suprafață care ar putea fi afectate de lucrările propuse.

- zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația natională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră ca există astfel de cazuri

Nu este cazul.

- zonele cu o densitate mare a populației

Perimetrul Grădinari IV este amplasat pe terasa malului stâng al râului Argeş, la circa 1 km de malul albiei minore, la cca. 2,4 km sud de intravilanul localităţii Crivina, la circa 0,5 km vest de intravilanul localităţii Tântava şi la circa 1,7 km nord de intravilanul localităţii Grădinari.

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perimetrul Grădinari IV, județul Giurgiu nu se găsesc monumente istorice, culturale religioase și situri arheologice.

## 15.3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Importanţa şi extinderea spaţială a impactului

Se estimează că impactul se va resimți la nivel local, în zona perimetrului.

Natura impactului

Impactul direct constă în afectarea temporară a unor suprafețe de teren prin realizarea lucrărilor de excavare a nisipului și pietrișului.

În ceea ce priveşte solul şi subsolul, problemele de mediu sunt legate de modificările topografiei terenurilor, modificări rezultate în urma desfăşurării procesului de exploatare la suprafaţă.

Acest impact, cu implicaţii în principal asupra solului, este inevitabil avându-se în vedere specificul activităţii, impactul asupra mediului fiind semnificativ diminuat prin măsurile constructive luate în fazele de proiectare şi de execuţie a lucrărilor.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul dată fiind natura proiectului și distanța față de cea mai apropiată frontieră, respectiv 58 km.

Intensitatea şi complexitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci unul în limite admisibile, un impact de intensitate mică, în special asupra factorului de mediu sol și subsol, acesta fiind diminuat substanțial după realizarea lucrărilor de refacere a mediului.

Probabilitatea impactului;

Probabilitatea de afectare a mediului este una redusă în condițiile respectării datelor de proiect și recomandărilor din actele de reglementare.

Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Debutul potențialului impact va avea loc odată cu începerea execuției lucrărilor de deschidere și de pregătire a zăcământului în vederea exploatării.

Beneficiarul proiectului va executa lucrările de refacere a mediului, în cadrul perimetrului, atât concomitent cu lucrările de exploatare, cât și după finalizarea acestora.

Se estimează că perioada de execuție a lucrărilor este de maxim 4 ani.

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de minimum 1 an, S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L. va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică.

Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

În perioada de execuţie a lucrărilor de exploatare a nisipului și pietrișului și la finalul acestora, în perimetrul Grădinari IV, se are în vedere executarea unor lucrări specifice pentru protecţia mediului şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate.

Principalele lucrări şi măsuri care se vor realiza vor consta în:

- se vor folosi numai utilaje în stare bună, cu respectarea graficului de reparaţii şi revizii tehnice;

- menţinerea în bună stare a drumurilor de acces;

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

- depozitarea temporară a sterilului se va face în zona pilierilor, un amplasament doar pentru sol vegetal;

- realizarea programelor de reconstrucţie ecologică.

SOCIETATEA IPROMIN  S.A.

BUCUREȘTI

# FILA FINALĂ

LUCRAREA:

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ANEXEI 5 E LA LEGEA NR. 292/2018

PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

LUCRĂRI DE EXPLOATARE DE BALASTIERĂ (EXPLOATARE DE NISIP ȘI PIETRIȘ), CU AMENAJARE BAZIN PENTRU PESCUIT SPORTIV, ÎN PERIMETRUL GRĂDINARI IV, JUDEŢUL GIURGIU

CONȚINE:

| 62 | (șaizeci și două) file, din care: |
| --- | --- |
| 11 | (unsprezece) tabele în text, |
| 6 | (șase) planșe anexate |

Lucrarea a fost multiplicată și distribuită astfel:

– 2 exemplare format hârtie – S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L.,

– 1 exemplar format electronic – SOCIETATEA IPROMIN S.A.