MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna mai 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  5527  din 20 iunie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna mai 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna mai 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna mai 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 53 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 30 la Miercurea Ciuc şi 21 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, au fost înregistrate 3 depăşiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 29-31 mai 2017);

- 10 probe de pulberi sedimentabile; a fost înregistrată o singură depăşire, la Gheorgheni (depășire cu 11,1 %), faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna mai 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna mai 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,43 | 7,15 | - | - | - | 95,56 |
| NO | μg/m3 | 1,17 | 11,39 | - | - | - | 91,26 |
| NO2 | μg/m3 | 7,04 | 30,77 | - | - | - | 91,26 |
| NOx | μg/m3 | 8,79 | 35,69 | - | - | - | 91,26 |
| O3 | μg/m3 | 60,32 | 106,57 | VL | - | 1 | 95,56 |
| CO | mg/m3 | 0,04 | 0,21 | - | - | - | 95,56 |
| PM10 automat | μg/m3 | 5,9 | 9,87 | VL | - | 9 | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 9,31 | 26,45 | VL | - | 11 | 83,9 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Benzen | μg/m3 | 0,88 | 6,36 | - | - | - | 94,76 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna mai 2017 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM 10 | PM10 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 46.75 | 0.04 | 0.93 | 6.23 | 7.62 | 4.45 | 1.15 | 5.59 |  |
| 2 | 60.70 | 0.02 | 1.7 | 8.21 | 10.77 | 4.62 | 1.04 | 2.83 |  |
| 3 | 70.97 | 0.04 | 1.28 | 8.59 | 10.52 | 4.94 | 1.12 | 2.96 |  |
| 4 | 73.41 | 0.04 | 1.29 | 9.58 | 11.53 | 4.00 | 1.11 | 4.70 |  |
| 5 | 51.57 | 0.08 | 1.32 | 11.01 | 13 | 4.79 | 1.51 | 2.57 | 26.45 |
| 6 | 65.1 | 0.05 | 1.04 | 8.52 | 10.09 | 4.01 | 1.3 | 3.17 | 25.11 |
| 7 | 58.67 | 0.04 | 1.11 | 7.43 | 9.1 | 3.9 | 1.08 | 4.09 | 22.42 |
| 8 | 57.02 | 0.03 | 1.17 | 9.32 | 11.07 | 4.16 | 0.95 | 7.50 | 9.29 |
| 9 | 52.46 | 0.01 | 0.95 | 7.42 | 8.85 | 3.83 | 0.84 | 9.87 | 4.96 |
| 10 | 66.38 | 0.01 | 0.87 | 6.96 | 8.27 | 4.49 | 0.63 | 8.51 | 6.17 |
| 11 | 61.42 | 0.04 | 1.19 | 10.35 | 12.14 | 4.92 | 1.07 | 6.70 | 7.56 |
| 12 | 53.22 | 0.11 | 1.86 | 14.57 | 17.36 | 4.38 | 1.33 | 3.86 | 17.19 |
| 13 | 44.34 | 0.09 | 1.26 | 11.90 | 13.79 | 4.95 | 1.28 | 4.40 | 11.04 |
| 14 | 52.87 | 0.06 | 0.90 | 6.58 | 7.94 | 4.02 | 0.66 | 8.13 | 3.62 |
| 15 | 59.80 | 0.02 | 1.51 | 7.38 | 9.65 | 3.91 | 0.73 | 8.80 | 4.98 |
| 16 | 58.52 | 0.03 | 1.37 | 10.50 | 12.57 | 4.60 | 1.08 | 6.06 | 10.69 |
| 17 | 65.86 | 0.03 | 1.09 | 7.36 | 9.00 | 4.57 | 0.66 | 5.08 | 7.54 |
| 18 | 62.40 | 0.02 | 1.14 | 9.08 | 10.79 | 4.44 | 0.90 | 8.37 | 9.45 |
| 19 | 67.43 | 0.02 | 1.09 | 5.64 | 7.28 | 4.52 | 0.80 | 5.73 | 9.00 |
| 20 | 74.07 | 0.03 | 1.09 | 5.13 | 6.78 | 4.60 | 0.84 | 7.09 | 10.61 |
| 21 | 89.30 | 0.03 | 1.00 | 4.39 | 5.90 | 4.29 | 0.69 | 5.99 | 6.80 |
| 22 | 69.47 | 0.05 | 0.99 | 3.88 | 5.37 | 4.24 | 0.57 | 9.04 | 6.83 |
| 23 | 65.67 | 0.02 | 1.01 | 4.48 | 6.00 | 4.46 | 0.60 | 5.85 | 6.27 |
| 24 | 57.28 | 0.04 | 1.22 | 4.86 | 6.70 | 4.56 | 0.78 | 7.16 | 8.72 |
| 25 | 49.07 | 0.02 | 1.01 | 3.87 | 5.38 | 4.98 | 0.56 | 5.63 | 5.65 |
| 26 | 53.53 | 0.02 | 1.00 | 3.69 | 5.20 | 4.09 | 0.69 | 4.26 | 4.08 |
| 27 | 56.29 | 0.02 | 1.04 | 3.05 | 4.61 | 3.76 | 0.45 | 3.56 | 2.19 |
| 28 | 55.82 | 0.01 | 1.04 | 3.35 | 4.92 | 4.71 | 0.55 | 3.43 | 3.35 |
| 29 | 55.44 | 0.01 | 1.35 | 4.41 | 6.45 | 4.51 | 0.62 | 4.53 | 5.98 |
| 30 | 60.97 | 0.03 | 1.23 | 4.86 | 6.71 | 4.81 |  | 8.16 | 5.62 |
| 31 | 54.22 | 0.04 | 1.15 | 5.41 | 7.14 | 4.96 |  | 9.44 | 9.68 |
| Max | 89.30 | 0.11 | 1.86 | 14.57 | 17.36 | 4.98 | 1.51 | 9.87 | 26.45 |
| Med | 60.32 | 0.04 | 1.17 | 7.03 | 8.79 | 4.43 | 0.88 | 5.91 | 9.31 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna mai 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna mai 2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna mai 2017:

În luna mai 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna mai 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna mai  se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna mai 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna mai 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna mai 2017:

În luna mai  2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna mai 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna mai 2017 nu a  fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna mai 2017:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna mai 2017

În luna mai 2017 nu  au fost  înregistrate  depășiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna mai  2017

În luna mai 2017 nu a fost  înregistrat nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna mai  2017:

În luna mai nu avem date din cauza unor defecțiuni la pompa de prelevare.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna mai 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 16 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 8 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (5 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii mai 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 4,44-6,80.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii mai 2017 au fost efectuate un număr de 20 de măsurători sonometrice.

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care în: Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 6,83 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  3,91 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  6,25 dB(A)), Gheorgheni (depăşiri cu valori până la 7,57 dB(A)), Toplița (depăşiri cu valori până la 3,25 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12 Cârţa (11,16 dB(A)). Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna mai,

comparativ cu luna aprilie 2017

Din Fig. 1. se observă că valoarea medie lunară a debitului dozei gama cât şi , valoarea maximă lunară este puţin mai ridicată decât în  luna anterioară  dar nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00 -14:00 |
| --- | --- |

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc. În cazul  aspiraţiilor de noapte cât și în cazul aspiraţiilor de zi valorile medii lunare cât şi valorile maxime lunare au fost puţin mai ridicate în luna mai faţa de valorile din luna aprilie.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00 |
| --- | --- |

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

| a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00 | b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00 |
| --- | --- |

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2 și nu ating valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc.(50 mBq/mc)

În cazul  aspiraţiilor de noapte valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare  arată o scădere  în luna  mai  faţa de valorile din luna  aprilie.

La aspiraţiile de zi se observă o creștere accentuată a maximelor lunare față de luna anterioară și o ușoară scădere a valorilor medii lunare față de luna anterioară.

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate din luna aprilie sunt valori semnificative comparativ cu luna mai unde valorile medii se află sub limita de detecție a paratului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna aprilie depăşesc valorile maxime lunare din luna  mai dar nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate cât şi valorile maxime ale activitătii beta globale întârziate in luna mai arată o scădere față de valorile din luna aprilie și nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi),

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale imediate la apa  de suprafaţă  se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare atât în luna mai  cât şi în luna  aprilie  deci nu se reprezintă grafic.Valorile maxime lunare în luna mai  sunt puțin mai ridicate comparativ cu  luna  aprilie  dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă  au  fost puţin mai ridicate în luna mai  faţă de valorile medii  din luna aprilie.

Valorile maxime ale activităţii  beta  globale întârziate  în luna mai  arată o csădere semnificativă  față de valorile din luna aprilie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  mai  cât și în luna  aprilie toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal pe perioada  01 aprilie- 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile)

Fig. 10. Vegetație spontană, activităti beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna mai, comparativ cu luna aprilie 2017

Valorile medii și maxime  ale activității beta globale întârziate se află la nivelul valorilor multianuale obținute la acest factor de mediu  în cadrul SSRM Harghita.Valorile medii  cât și valorile maxime obținute în luna mai sunt puțin mai ridicate decât valorile măsurate în luna aprilie.

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna mai 2017 au fost finalizate 9 analize ale probelor de sol colectate în zona haldelor de steril minier de la fosta Metalurgica SA Vlăhița, EM Bălan, EM Harghita secțiile Harghita Băi și Voşlăbeni (folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7., din care se poate constata o singură depăşire, pentru indicatorul “cupru” la EM Bălan.

POLUĂRI ACCIDENTALE

Conform adresei GNM - CJ Harghita nr.700/25.05.2017, în data de 19 mai 2017, au fost semnalate scurgeri de ape uzate în pârâul Feernic, pe raza comunei Lupeni, sat Bisericani, datorată fisurării, sub greutatea gabioanelor, a conductei de apă uzată menajeră (care subtraversează pârâul spre stația de epurare). Defecțiunea a fost remediată în scurt timp de către administratorul rețelei de canalizare, SC Goscom Lupeni SRL.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicaţiile pentru „Statistica deşeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanţelelor chimice periculoase, inventarului şi modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii mai 2017 s-au eliberat 22 de autorizaţii în domeniul biodiversităţii (recoltare de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, capturare specii NON-CITES), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna mai 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- petiție înaintată Ministerului Mediului de către asociații de vânătoare, primării, proprietari de păduri etc. pentru aprobarea unor derogări de vânătoare speciale pentru speciile CITES periculoase;

- noi atacuri de urși în apropierea municipiului Miercurea Ciuc;

- s-a dat startul în programele Rabla și Rabla Plus;

- organizarea, în municipiul Miercurea Ciuc a Zilei Europei, prin Târgul serviciilor publice, printre care și prezentarea activității desfășurate de APM Harghita;

- apel pentru înregistrarea bioagricultorilor la APIA Harghita;

- informare despre situația lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, probleme cu asigurarea fondurilor necesare pentru astfel de lucrări;

- lucrări de regularizare pe râul Mureș, în secțiunea Suseni;

- perspectiva de dezvoltare a zonei Lacului Sfânta Ana, în contextul prevederilor PUZ pentru această zonă;

- domeniul silvic (acțiuni de plantare a puieților forestiere cu voluntari și composesorate, controale GNM și amenzi pentru operatori economici în domeniul exploatărilor forestiere, proces pentru stabilirea proprietarului a unei suprafețe de 1400 ha de pădure, fenomen de depunerea unui praf galben cauzat de polenul pădurilor de molid etc.);

- managementul deşeurilor (colectarea unei cantități de peste 15 to de deșeuri electronice, campanie de colectare a recipienților din sticlă, menținerea curățeniei în zona containerelor de deșeuri  etc.);

- caz penal pentru depozitarea ilegală și în condiții necorespunzătoare a unei cantități de cca.3 to de deșeuri medicale periculoase;

- tineri din 10 localități a județului Harghita participă la programul EcoAtitudine;

- programul educațional al Asociației The European Nature Trust, organizat într-un centru mobil (autobuz) special amenajat;

- continuă programul de izolare termică a locuințelor;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (acțiuni de salubrizare în Cheile Bicazului, ziua porților deschise la HARVIZ SA Miercurea Ciuc cu vizite organizate la acumularea și stația de apă Frumoasa, cunoștințe privind procedurile de urmat în cazul întâlnirii cu un șarpe  etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                  Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna mai 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 14,4 | 7,2 | 10,4 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 399,3 | 12,9 | 20,6 | 0,9 |  |  | 0,247 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 366,4 | 11,8 | 21,4 | 0,87 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1307,8 | 42,2 | 59,6 | 0,9 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 | 1 | 100 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0,8 | 1,0 |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 3 | 9,7 | 3172,1 | 102,3 | 186,1 | 0,4 | 3 |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                      Întocmit,

Kardos Carmen                                                                   Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                      Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna mai 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 03.05.2017 - 29.05.2017 | 4,0 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 03.05.2017 - 29.05.2017 | 10,4 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 03.05.2017 - 29.05.2017 | 7,5 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 27.04.2017 - 30.05.2017 | 9,2 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 27.04.2017 - 30.05.2017 | 9,5 |
| 6 | Suseni, carieră | 02.05.2017 - 06.06.2017 | 10,1 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 02.05.2017 - 06.06.2017 | 7,3 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 02.05.2017 - 06.06.2017 | 18,9 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 02.05.2017 - 06.06.2017 | 11,2 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 03.05.2017 - 29.05.2017 | 9,1 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                            Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                   Anexa 3a.

APE UZATE

- luna mai 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 265784 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,81 19,25 48,18 12,75 1,313 11,94 0,26 135,97 721 < 20 | 8,45 24 87,9 18 5,306 13,30 0,31 148,12 791 4,4 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 216473 Aut.GA nr.127 din 25.05.2016 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 60 2000 20 50 125 30 2 37 15 2 5 500 600 | 7,60 47,30 423 4,66 32,44 98,73 20,84 0,043* 0,689* 10,076* 0,594* 0,32* 49,64* | 7,70 62,00 509 6,04 80,0 145,92 26,56 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 25.05.2017 *-valoarea concentraţiilor determinate într-o probă momentană |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 52000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,30 18,02 6,00 33,51 675,00 8,07 2,80 | 7,40 26,60 7,00 40,37 675,00 16,88 2,80 |  |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 104559 Aut.GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Detergenți Azot total Fosfor total Nitraţi Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 0,5 15 2 2 37 | 91,12 48 25,8 16,67 7,53 741 18,7 14,6 8,93 33,66 | 196 72 50,54 37,63 7,7 1100 32,6 14,6 8,93 33,66 | - Autorizaţia GA valabilă pînă la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,63 432 SLD 10,14 1,14 | 11,4 432 SLD 10,42 1,83 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 32618 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,10 6,4 44,6 2,35 19,25 0,91 | 7,49 13,58 61,04 3,00 33,4 1,71 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 15240 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti Cloruri NO2 NO3 | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 500 2 37 | 7,7 288 926 220 442,05 78,56 3,79 2375,82 |  | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                         Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                          Török Péter

APMHarghita                                                                                                                                                     Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna mai 2017 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 08.05.-09.05.2017 | 5.46 | 4.65 | 26.9 | 0.132 | 0.028 | 0.088 | 0.681 | 0.204 | 0.031 | 0.943 | 2.136 | 1.184 | 0.044 | 13.4 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 08.05.-10.05.2017 | 14.6 | 4.53 | 34.5 | 0.178 | 0.096 | 1.173 | 0.888 | 2.870 | 0.163 | 1.151 | 4.029 | 2.180 | 0.076 | 17.2 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 09.05.-10.05.2017 | 10 | 4.46 | 22.2 | 0.143 | 0.020 | 0.801 | 0.172 | 0.000 | 0.004 | 0.272 | 1.565 | 0.947 | 0.062 | 11.1 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 12.05.-15.05.2017 | 18.8 | 4.45 | 20.3 | 0.154 | 0.040 | 1.480 | 0.377 | 0.468 | 0.045 | 0.522 | 1.627 | 0.835 | 0.044 | 10.1 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 12.05.-15.05.2017 | 13.2 | 4.54 | 20.2 | 0.097 | 0.080 | 3.133 | 0.302 | 1.552 | 0.089 | 0.544 | 1.585 | 0.729 | 0.043 | 10.1 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 19.05.-21.05.2017 | 4.7 | 6.14 | 61 | 0.341 | 0.374 | 2.226 | 9.214 | 1.359 | 0.283 | 4.339 | 2.424 | 4.750 | 0.092 | 30.6 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 19.05.-21.05.2017 | 2.1 | 4.62 | 23.6 | 0.134 | 0.022 | 0.866 | 1.274 | 0.000 | 0.008 | 0.927 | 2.097 | 1.728 | 0.067 | 11.8 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 24.05.-25.05.2017 | 7.6 | 4.59 | 22.1 | 0.121 | 0.050 | 1.283 | 1.062 | 0.604 | 0.054 | 0.954 | 1.577 | 0.972 | 0.069 | 11 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 25.05.-26.05.2017 | 6.5 | 4.53 | 20.6 | 0.099 | 0.016 | 5.110 | 0.142 | 0.039 | 0.006 | 0.282 | 1.438 | 1.125 | 0.063 | 10.3 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 21.05.-26.05.2017 | 10.2 | 4.44 | 23.2 | 0.097 | 0.024 | 0.800 | 0.254 | 0.282 | 0.017 | 0.426 | 1.950 | 0.952 | 0.042 | 11.6 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 26.05.-29.05.2017 | 9.1 | 4.47 | 20.8 | 0.117 | 0.034 | 0.726 | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.330 | 1.646 | 0.926 | 0.039 | 10.4 |
| Miercurea-Ciuc, st. meteo | 26.05.-29.05.2017 | 9.8 | 4.64 | 18.6 | 0.125 | 0.130 | 1.103 | 0.166 | 2.625 | 0.051 | 0.469 | 2.260 | 1.174 | 0.046 | 9.3 |
| Odorheiu-Sec.- st meteo | 31.04.-30.05.2017 | 36.1 | 6.25 | 112 | 0.990 | 0.504 | 0.611 | 2.159 | 6.867 | 0.429 | 1.812 | 5.049 | 5.196 | 11.178 | 56 |
| Miercurea-Ciuc, sediul APM HR | 01.06.-05.06.2017 | 2.3 | 4.7 | 46 | - | - | 0.802 | 3.176 | 4.320 | 0.271 | 1.535 | 6.559 | 1.336 | 0.099 | 23 |
| Topliţa st. meteo | 02.05.-06.06.2017 | 52.6 | 6.41 | 74.9 | 0.994 | 0.620 | 1.293 | 2.187 | 1.452 | 0.199 | 2.345 | 3.027 | 5.071 | 0.292 | 37.5 |
| Joseni st. meteo | 02.05.-06.06.2017 | 76.8 | 6.8 | 142.9 | 0.704 | 0.760 | 0.842 | 3.622 | 0.849 | 0.496 | 2.111 | 2.330 | 20.954 | 0.182 | 71.5 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                           Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                  Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

Mai 2017

| Nr. |  | Nivel de zgomot echivalent | Valoarea curbei de zgomot | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | Cz [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis | Depășire | Măsurat | Admis | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 69.06 | 65 | 4.06 | 66 | 60 | 6 | 47.66 | 84.72 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 58.43 | 65 | - | 54 | 60 | - | 49.26 | 80.09 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 71.83 | 65 | 6.83 | 69 | 60 | 9 | 52.41 | 90.78 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 59.87 | 70 | - | 56 | 65 | - | 44.89 | 87.22 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 69.15 | 65 | 4.15 | 67 | 60 | 7 | 49.77 | 81.78 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 67.21 | 65 | 2.21 | 64 | 60 | 4 | 38.32 | 83.20 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 61.35 | 65 | - | 58 | 60 | - | 43.91 | 80.13 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 55.42 | 60 | - | 52 | 55 | - | 45.68 | 78.57 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 67.71 | 65 | 2.71 | 64 | 60 | 4 | 43.66 | 88.68 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 68.91 | 65 | 3.91 | 66 | 60 | 6 | 47.02 | 88.07 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 71.25 | 65 | 6.25 | 67 | 60 | 7 | 61.26 | 93.00 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 69.71 | 65 | 4.71 | 67 | 60 | 7 | 50.38 | 85.17 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 64.46 | 65 | - | 60 | 60 | - | 49.63 | 83.90 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 61.94 | 65 | - | 58 | 60 | - | 46.32 | 83.93 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 72.57 | 65 | 7.57 | 70 | 60 | 10 | 43.18 | 87.82 |
| 16 | Topliţa - centru | 68.25 | 65 | 3.25 | 64 | 60 | 4 | 44.80 | 83.89 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 69.86 | 65 | 4.86 | 67 | 60 | 7 | 38.38 | 91.18 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 67.43 | 65 | 2.43 | 64 | 60 | 4 | 39.79 | 86.32 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 70.45 | 65 | 5.45 | 67 | 60 | 7 | 31.92 | 89.07 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 76.16 | 65 | 11.16 | 74 | 60 | 14 | 31.10 | 95.00 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                    Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                              Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna mai 2017  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | SC Metalurgica SA Vlăhiţa, lângă halda de steril | 5 | 6,98 |  |  |  |  |  |  | 23,9 | SLD | 14,2 | 11,1 | 59,5 | 1112,0 | 41,4 |
| 2 | SC Metalurgica SA Vlăhiţa, lângă halda de steril | 30 | 7,16 |  |  |  |  |  |  | 19,5 | SLD | 12,0 | 11,5 | 47,8 | 952,0 | 48,0 |
| 3 | EM Harghita, SM Harghita Băi, lângă halda de steril | 5 | 7,15 |  |  |  |  |  |  | 20,2 | SLD | 30,9 | 8,0 | 74,5 | 409,0 | 17,7 |
| 4 | EM Harghita, SM Harghita Băi, lângă halda de steril | 30 | 7,81 |  |  |  |  |  |  | 11,2 | SLD | 21,3 | 11,2 | 165,5 | 404,0 | 18,2 |
| 5 | EM Bălan, lângă halda de steril | 5 | 7,23 |  |  |  |  |  |  | 23,4 | SLD | 256,7 | 36,2 | 207,2 | 1001,0 | 64,2 |
| 6 | EM Bălan, lângă halda de steril | 30 | 7,11 |  |  |  |  |  |  | 30,3 | SLD | 242,4 | 35,4 | 180,1 | 939,0 | 72,7 |
| 7 | EM Harghita, S. Voșlăbeni, lângă halda de steril | 5 | 7,54 |  |  |  |  |  |  | 13,6 | SLD | 23,6 | 11,3 | 69,7 | 554,0 | 35,2 |
| 8 | EM Harghita, S. Voșlăbeni, lângă halda de steril | 30 | 7,40 |  |  |  |  |  |  | 9,1 | SLD | 21,4 | 10,2 | 56,0 | 445,0 | 46,3 |
| 9 | SC Phoenix Environmental SRL Gheorgheni | 5 | 7,47 |  |  |  |  |  |  | 8,7 | SLD | 29,3 | 10,3 | 54,6 | 277,0 | 57,4 |

SLD-sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia