SC ARHITECTURA SRL

MIERCUREA CIUC

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL

GHEORGHENI  B.DUL FRATIEI  F.N.

SC PK RED SRL-BUCURESTI

PROIECT NR 1340 / 2017

| Denumirea lucrarii | PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL |
| --- | --- |
| Amplasament | GHEORGHENI , judetul Harghita B.DUL FRATIEI F.N. |
| Initiator | S.C. PK RED S.R.L. - BUCURESTI |
| Beneficiar | S.C. PK RED S.R.L. - BUCURESTI |
| Proiectant general | SC ARHITECTURA SRL, MIERCUREA CIUC,STR. ZOLD PETER NR 19 |
| Faza | PUZ |
| Numar contract | 1340/2017 |
| Volumul | PIESE SCRISE SI DESENATE - PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PREVEDERI GENERALE |

| Director SC . ARHITECTURA SRL | Arh. Albert Martin |
| --- | --- |

Miercurea Ciuc,  20  aprilie   2017

COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI

| SC . ARHITECTURA SRL | Arh. Albert Martin |
| --- | --- |

PROIECTANTI DE SPECIALITATE

SC ARHITECTURA SRL, MIERCUREA CIUC

URBANISM		     Arh.Albert Martin

inregistrat la Registrul Urbanistilor din Romania

Arh.Albert Mariana Gabriela

Arh. Biro Jozsef

Arh. Laszlo Beata

Miercurea Ciuc,  20 aprilie  2017

CUPRINS

#### PIESE  SCRISE

- Foaie  de  titlu

- Colectiv tehnic de coordonare generala a proiectului - proiectanti

- Cuprins

- Certificatul de Urbanism nr.56 din 31 03 2017

- Extras de carte funciara nr.51346, 55012

- Procura Speciala

- Memoriu de prezentare

- Prescriptii si prevederi locale

- Fisa de regulament nr. 1

Intocmit,

Arh. Albert Martin

PIESE  DESENATE

| Plan de incadrare in zona, scara 1:5000 | A - 01 |
| --- | --- |
| Analiza situatiei existente si fondului construit prioritati, scara 1:1000, si format electronic PDF | A - 02 |
| Reglementari urbanistice, zonificare, circulatii, scara 1:1000, si format electronic PDF | A - 03 |
| Reglementari edilitare, scara 1:1000, si format electronic PDF | A - 04 |

Intocmit ,

Arh. Albert Martin

### MEMORIU  TEHNIC DE PREZENTARE

1.    INTRODUCERE

1.1.  Date de recunoastere a documentatiei

| Denumirea lucrarii | PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL |
| --- | --- |
| Amplasament | municipiul GHEORGHENI, B-DUL FRATIEI F.N. judetul HARGHITA |
| Initiator | S.C. PK RED S.R.L. - BUCURESTI |
| Beneficiar | S.C. PK RED S.R.L. - BUCURESTI |
| Proiectant general PUZ | S.C. ARHITECTURA SRL S.R.L. MIERCUREA CIUC |
| Data elaborarii | APRILIE 2017 |

1.2. Obiectul lucrarii

Obiectul lucrarii " PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRU COMERCIAL  – consta in  reglementarea prevederilor urbanistice ale zonei studiate, situata pe B.-dul Fratiei  in zona Bucin Nord  al Municipiului Gheorgheni.

In urma unei analize complexe a posibilitatilor de amplasare a unui centru comercial, in municipiul Gheorgheni, a rezultat ca data fiind pozitia amplasamentului, relatiile sale in teritoriul,vecinatea cu Centrul Comercial Kaufland relatiile cu municipiul in general,  este eficienta si oportuna amplasarea  unui ,,Centru comercial” in aceasta zona..

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului, Zona studiata se afla in intravilanul localitatii, cu destinatia zona de locuit si servicii adiacente, prezentul PUZ va reglementa schimbarea destinatiei terenului din zona de locuit in zona de servicii comerciale si realizarea utilitatiilor necesare.

Elaborarea prezentului plan urbanistic zonal, incumba o analiza complexa si in perspectiva a problemelor  urbanistice ale zonei, avand in vedere prevederile temei de proiectare intocmite cu beneficiar si  initiatorul lucrarii S.C. PK RED  S.R.L  si planurile de dezvoltare aferente conform punctelor de vedere ale autoritatii locale.

Planul urbanistic zonal propune solutii tehnice privind rezolvarea problemelor functionale, tehnice si estetice din zona.

Planul urbanistic zonal stabileste amplasamentele viitoarelor constructii din zona, urmarindu-se incadrarea acestora intr-o solutie de ansamblu pentru unitatile teritoriale de referinta cuprinse in prezenta documentatie de urbanism.

Realizarea prezentului Plan Urbanistic Zonal, s-a facut, in conformitate cu prevederile Ordinului MTCT nr 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrariilor de constructii, cu modificariile si complectariile ulterioare  si a HG nr 525/1996 republicata pentru aprobarea regulamentului general de urbanism cu modificariile si complectariile ulterioare .

Prin realizarea acestei documentatii de urbanism se urmareste :

- aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice ale zonei, avand in vedere mobilarea in perspectiva (dimensionarea, functionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea cu utilitati edilitare)

- stabilirea terenurilor din categoria celor aflate in domeniul privat al statului, al altor persoane juridice si fizice, respectiv  domeniul public

- amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic , tinand cont de conditiile cadrului natural si antropic existent

- scopul prezentului proiect este schimbarea functiunii terenului din zona de locuit in zona pentru functiuni comercile. Conform pct 3 –aliniatul 6. Regimul tehnic din Certificatul de Urbanism nr 56/31 03 2017 eliberat de Municipiul Gheorgheni.

1.3.  Surse documentare - baza topografica

La elaborarea prezentei documentatii de urbanism au fost consultate urmatoarele lucrari:

- Plan Urbanistic general al Municipiului Gheorgheni   .

- Ridicarea  topografica  a  zonei aferente PUZ, avizata de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

- documentatii similare de urbanism si amenajarea teritoriului, intocmite de proiectantul general  (planuri urbanitisce generale, planuri urbanistice zonale si de detaliu).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. Incadrarea  in localitate

Amplasamentul obiectivului propus este situat Gheorgheni, judetul Harghita si este accesibil din B.dul Fratiei. Parcela  pe care s-au detaliat propunerile din prezentul Plan Urbansitic Zonal terenurile se  afla  in proprietate  privata conform extraselor de carte funciare nr 51346  - Csiki Marton si Csiki Rozalia avand suprafata de 1538 mp si  55012 –Torok Maria avand suprafata de 2204 mp, totalizand o suprafata de 3762,00 mp.

2.2. Analiza situatiei existente

2.2.1. Aspecte generale

Zona studiata se afla in zona Bucin Nord  al Municipiului Gheorgheni  adiacent b.dului Fratiei.

2.2.2. Analiza geotehnica

CAPITOLUL I

1.DATE GENERALE

Prezentul studiu s-a executat la solicitarea beneficiarilor în vederea stabilirii condiţiilor geologice, hidrogeologice şi geotehnice pentru construire centru comercial, str. Frăţiei FN, din municipiul  Gheorgheni, jud. Harghita.

Pentru investigarea terenului s-au executate două foraje geotehnice, analize de laborator pentru determinarea principalelor caracteristici geotehnice ai stratificaţiei întâlnite până la adâncimea cercetată, cât şi cartări de teren privind geomorfologia şi stabilitatea zonei în apropierea amplasamentului.

1.1. Lucrările de cercetare geotehnică s-au executat în conformitate cu următoarele legislații și standarde:

| NP 074/2014 | Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare |
| --- | --- |
| SR EN ISO 14688/1-2004 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere. |
| SR EN ISO 14688/2-2005 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. |
| SR EN 1997/1-2006 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea1: Reguli generale. |
| SR EN 1997/2-2007 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. |
| SR EN ISO 22476/2-2006 | Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică. |
| STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ |
| NP124-2010 | Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere |
| STAS 1913/1-82 | Teren de fundare. Determinarea umidităţii. |
| STAS 1913/3-76 | Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor. |
| STAS 1913/4-86 | Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. |
| STAS 1913/5-85 | Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. |
| STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul. |
| STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul de fundare în cazul fundării directe. |
| STAS 6054-77 | Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. |
| STAS 8942/1-89 | Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru. |
| STAS 8942/2-82 | Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă. |
| NP 126:2010 | Normativ din 2012 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari. Indicativ NP |
| NP 112-2004 | Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. |
| P100-1/2013 | Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri. |
| STAS 6054-77 | Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. |

Din punct de vedere geotehnic, conform Normativului NP 074/2014, lucrările se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus. după cum rezultă din următorul tabel:

| Factorii de avut în vedere pentrustabilirea categoriei geotehnice | Punctaj |
| --- | --- |
| Condiţiile de teren | Terenuri bune | 2 |
| Apa subterană | Fără epuismente | 1 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă | Normală | 3 |
| Vecinătăţi | Fără riscuri | 1 |
| Zona seismică P-100-1-2013 | Acceleraţia seismică a terenului ag = 0,15 g | 2 |
| Riscul geotehnic | Redus | 9 |

2. Amplasament: Construcţia proiectată va fi amplasată în partea vestică a localităţii Gheorgheni, str. Frăţiei, FN, jud.. Harghita.

3. Morfologia terenului  în zona amplasamentului este dominată de relieful plan-orizontal al depresiunii Gheorgheni. Terenul are aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale.

4. GEOMORFOLOGIA ŞI Geologia zonei

Depresiunea Gheorgheni este de origine tectonică şi se întinde între munţii Gurghiului la vest, Munţii Giurgeului la est şi sud, Munţii Călimani la nord, desfăşurându-se de-alungul văii Mureşului, pe direcţie sud-nord, având o lungime de 75 km şi o lăţime maximă de 30 km.

Valea depresiunii se extinde între cotele 640-850 m, altitudine absolută.  Teritoriile cele mai joase sunt reprezentate de lunca Mureşului, tranziţia către zona muntoasă făcându-se treptat, prin intermediul unor puternice conuri de dejecţie, care formează pe bordura depresiunii un vast glacis ce maschează aproape în întregime terasele Mureşului.

Depresiunea Gheorgheni reprezintă un bazin colmatat prin sedimentarea unor depozite pliocene şi cuaternare, constituite în special din piroclastite în alternanţă cu depozite aluvionare psefitice, psamitice si pelitice.

Depozitele aluvionare în valea Mureşului sunt alcătuite dintr-un amestec nesortat de pietrişuri şi nisipuri, în care predomină elementele constituite din andezite, şisturi cristaline, calcare, cu un grad de rulare puţin avansat.

Depozite aluvionare se întâlnesc şi sub forma unor conuri de dejecţie la gura afluenţilor mai mari, fiind reprezentate prin bolovănişuri şi pietrişuri colmatate cu argilă, argilă nisipoasă şi cinerite.

5. Hidrografia şi hidrogeologia zonei

5.1. Principala arteră hidrografică a bazinului este râul Mureş.

Cursurile de apă din această parte a depresiunii şi stratele acvifere freatice sunt tributare pârâului Belcina, afluent de dreapta al Mureşului.

5.2. Apele freatice nu au fost interceptate în foraj până la adâncimea investigată, doar slabe infiltraţii la – 2,50 m, care poate constitui strat acvifer freatic cu nivel oscilant până la circa -1,90 m cu ocazia ploilor abundente.

6. CONDIŢII  GEOTEHNICE

6.1. Din punct de vedere morfologic, în zona amplasamentului predomină relieful aproximativ orizontal al depresiunii Gheorgheni. Morfologia terenului este cvaziorizontală şi are aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale.

F1						F2

6.2. Forajele executate pe amplasament au interceptate următoarea stratificație redată în tabelele de mai jos.

F1

| Adâncime | Grosime strat | INF 2,50 | Caracterizarea stratului | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.30 |  | Sol vegetal | - |
| 0.60 | 0.30 |  | Argilă prăfoasă cafenie, consistentă | 160 |
| 6.00 | 5.40 |  | Pietriş, bolovăniş în matrice de nisip prăfos, slab argilos cenuşiu, mediu îndesat, cu intercalaţii cm-ice de praf argilos (roci cristaline) | 340 |

F2

| Adâncime | Grosime strat | INF 2,50m | Caracterizarea stratului | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.30 |  | Sol vegetal | - |
| 0.50 | 0.20 |  | Argilă prăfoasă cafenie, consistentă | 160 |
| 6.00 | 5.50 |  | Pietriş, bolovăniş în matrice de nisip prăfos, slab argilos cenuşiu, mediu îndesat, cu intercalaţii cm-ice de praf argilos (roci cristaline) | 340 |

6.3. Construcţia proiectată se recomandă a fi fundată pe un sistem de fundaţii directe şi continue sau pe fundaţii izolate pe stratul de pietriş, rar bolovăniş bolovăniş în matrice de nisip prăfos, slab argilos cenuşiu, mediu îndesat, luând în considerare o presiune convenţională de bază Pconv = 340 kPa, la adâncimea de fundare minimă Dfmin=-1,30 m de la cota teren natural.

Calculul fundaţiilor şi terenului de fundare se va face şi la starea limită SLCP.

6.4. Pentru proiectare se recomandă următorii coeficienţi geotehnici cu valori caracteristice pentru stratul de fundare propus:

- v = 17,64-17,71 kN/m3 - greutate volumică în stare naturală;

-  = 33 - unghiul de frecare internă;

- c = 0 kPa  - coeziunea;

- Pconv= 340  kPa – presiunea convenţională de bază;

-  = 0,50 - coeficient frecare dintre fundaţie – teren;

- =0,27 – coeficientul lui Poisson.

6.5. Corecţiile de rigoare privind adâncimea şi lăţimea fundaţiilor se vor aplica conform  STAS 3300/ 2-85, pe baza fişei de foraj anexate.

6.6. Săpăturile pentru turnarea fundaţiilor pot fi executate vertical sau cu taluz 1/2,  cu respectarea prevederilor Normativului C169-88 privind măsurile de sprijinire în cazul stratelor necoezive Ultimul strat, în grosime de 0,20 m, nu va fi decapat decât înainte de turnarea fundaţiilor.

6.7. Apele freatice nu au fost interceptate în forajul executat până la adâncimea cercetată., doar slabe infiltraţii la – 2,50 m, care poate constitui strat acvifer freatic cu nivel oscilant până la circa – 1,90 m cu ocazia ploilor abundente.

În zona amplasamentului nu sunt indicii privind agresivitatea naturală a apelor freatice asupra betoanelor şi metalelor.

6.8. La realizarea platformelor şi a căilor de acces va fi îndepărtat solul vegetal până la cca. 30 cm adâncime, se va aplica un strat de blocaj în bază, după care strate succesive de balast (pietriş cu bolovăniş şi nisip) cu compactare controlată până la obţinerea unei suprafeţe netede cu un modul de deformaţie liniară Emin=15.000 kPa.

7. ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ, conform STAS-6054-85, pentru zona Gheorgheni este egală cu 1,00 -1,10 m.

8. SEISMICITATEA ZONEI: Conform Normativ P100-1-2013, întreg amplasamentul se situează în zona cu o acceleraţie seismică a terenului ag = 0,15 g şi perioada de colţ Tc=0,7 sec.

9. TERENURILE în care se vor executa săpături, se încadreaza conform normativului TS din 1981, după următorul  tabel:

| Denumirea rocii | Categorie de teren dupa modul de comportare la săpat |
| --- | --- |
|  | manual | mecanic |
| Pământ vegetal | uşor | I |
| Argilă prăfoasă, argilă | mijlociu | II |
| Argila nisipoasa | tare | I |
| Nisip | usor | II |
| Nisip argilos | mijlociu | I |
| Nisip prăfos | mijlociu | I |
| Pietriş cu bolovăniş colmatat cu nisipuri argiloase şi argile nisipoase | foarte tare | III |
| Marnă | foarte tare | III |

2.2.3. Echiparea edilitara

2.2.3.1.Alimentare cu apa rece

Zona studiata  dispune de retea de alimentare cu apa potabila centralizata.

2.2.3.2. Canalizare menajera

In zona studiata  exista retea de canalizare menajera.

2.2.3.3. Canalizare pluviala

In  zona studiata exista retele de canalizare a apelor meteorice in sistem separativ.

2.2.3.4.Alimentare cu energie electrica

Zona studiata dispune de retea de alimentare cu energie electrica de medie tensiune si joasa tensiune, post de transformare.

2.2.3.5. Alimentarea cu energie termica

Se va realize local.

2.2.3.6. Romtelecom

In  zona studiata exista retele de telecomunicatii  .

2.2.4. Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente rezulta urmatoarele:

- zona studiata, in conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Gheorgheni  se afla in intravilanul municipiului

- nu exista zone verzi specific urbane, amenajate

- accesul in incinta este neamenajat

2.2.5.  Necesitati si optiuni

Conform temei de proiectare intocmite de proiectant impreuna cu beneficiarul si cu initiatorul lucrarii S.C. PK RED  S.R.L. -  BUCURESTI  rezulta cu pertinenta oportunitatea realizarii  unui plan urbanistic zonal ,datorita faptului ca suprafata de teren analizata este situata intr-o zona cu functiunea de locuire  si exista optiuni potentiale pentru realizarea in aceasta zona a unei alte functiuni .

Rolul prezentului proiect de urbanism este  stabilirea criteriilor urbanistice pentru schimbarea functiunii din zona de locuire  in zona comerciala.

- realizarea noii investitii se va face in baza unui PUZ aprobat conform legislatiei in vigoare ,

- drumurile aferente parcelelor vor respecta legislatia in vigoare

- se va respecta RLU, Codul Civil, OMS 536/97, HG 525/2002 si alte reglementari specifice in vigoare

- in conformitate cu prevederile temei de proiectare in baza careia se intocmeste prezenta documentatie urbanistica (PUZ):

- se porneste de la premiza ca terenurile prezinta un interes real de transformare avand in vedere pozitia acestora deosebit de avantajoasa pentru ridicarea nivelului de urbanizare  al intregii zone si dezvoltarea functiunii comerciale.

- terenul studiat va alcatui o unitate teritoriala de referinta avand destinatia functionala “comert , si in conformitate cu prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat cu HG nr. 525/1996 functiunea comerciala de mare amploare  cu precadere este o  functiune cu amplasament recomandat  in zone perimetrale al intravilanului.

Date fiind cele descrise si enuntate mai sus urmeaza a se intreprinde masurile care vor decurge din prevederile planului urbanistic zonal:

- se va creea o retea de circulatie fluenta ,  avand latimi minime normate, astfel incat sa se asigure circulatia autovehiculelor si a pietonilor corect spatial rezervat parcarii autoturismelor se va lega functional de cel al magazinului Kaufland.

- se vor permite functiuni complementare numai in masura in care acestea nu afecteaza zonele functionale dominante

- se vor crea zone verzi de tip urban .

- se vor asigura locuri de parcare dimensionate in asa fel incat sa preia fluxurile de autoturisme preconizate fara a se produce blocaje pe arterele de circulatie

- se va realiza  premiza de ridicare a gradului de urbanizare a zonei

- se va urmari crearea unui aspect arhitectural corespunzator

- realizarea propunerilor pentru o dotare tehnico-edilitara unitara , conditie sine qua non pentru a se putea construi fara a se polua mediul si pentru a se asigura un confort de tip urban zonei

3.1. Elemente de tema

Tema de proiectare intocmita de initiatorul lucrarii de urbanism  S.C. PK RED  S.R.L. – a fost  discutata cu reprezentantii de specialitate ai Primariei Municipiului Gheorgheni .

3.2. Descrierea solutiei de organizare arhitectural urbanistica

Criteriile principale de organizare arhitectural urbanistica a zonei au fost in principal urmatoarele:

- zonificarea functionala a terenului aferent PUZ

- sistematizarea incintelor  propuse,  avand in vedere  functiunile ce urmeaza a se realiza, deservirea  functiunilor  cu drumuri de acces

- stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri in asa fel incat sa se respecte prevederile Codului Civil si  legislatia specifica in domeniu

- stabilirea unor criterii urbanistice clare, pentru a putea formula dezvoltarile viitoare prin “procent de ocupare a terenului”,  respectiv “coeficient de utilizare a terenului”, regim de inaltime, sistem de invelitori etc.  , detaliate pe plansele cu propuneri si in “Regulamentul de aplicare  aferent PUZ”

- proiectarea unei  infrastructuri tehnico-edilitare corespunzatoare functiunilor preconizate

Principiul de sistematizare a zonei studiate a pornit de la premiza realizarii unei zone mobilate reprezentativ.

Zona va cuprinde ca centru polarizator un centru commercial  avand functiunea principala-comerciala.

Pentru realizarea premiselor mentionate  mai sus , coroborate cu datele temei de proiectare, se propune realizarea urmatoarelor zona functionale, definite dupa cum urmeaza:

- subzona functionala de “comert ,  servicii”- “C1”

ZONA FUNCTIONALA DE CONSTRUCTII COMERCIALE ,   SERVICII

(notate pe plansa de reglementari cu “C 1”)   cuprinzand  :

- lot construibil de  3762 mp, pentru realizarea functiunii de constructii comerciale  , parcaj   )  dotari de mobilier urban si de reclama

- amenajare acces din b.dul Fratiei F.N.

- perdele verzi si spatii verzi amenajate urban

- retele tehnico-edilitare aferente

3.3.1.  Caile de circulatie

Reteaua de circulatie a zonei studiate s-a proiectat tanand cont de:

- determinantele rezultate din existenta  arterelor de circulatie

- prevederile Planului Urbanistic General privind reteaua majora de circulatie

- modul de dispunere a terenurilor aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice

Proiectarea drumurilor s-a facut cu respectarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 43/1997, aprobata cu Legea nr. 82/1997, Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 43/1997, precum si a noilor normative  :

- Ordinul  nr. 44/1998  al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor  privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator

- Ordinul  nr. 45/ 1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobaarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

- Ordinul nr. 46/ 1998 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor  tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

-  Ordinul  nr. 47/ 1998  al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor  tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

- Ordinul  nr. 49 / 1998 Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

Zona nou sistematizata cuprinde :

- strada de categoria a III-a – cu 2 benzi de circulatie

Strazile propuse vor avea urmatoarele profile transversale:

- strada de categoria a III-a – accesul in zona de aprovizionare – cu 2 benzi de circulatie

In incinta “complexului comercial” care urmeaza a se realiza in unitatea teritoariala de referinta “Comert-C 1”se prevede un  parcaj    cu o capacitate de 231 de locuri de parcare autoturisme pentru public si pentru angajati , drumuri si alei carosabile , respectiv acces pentru autocamioane, autoturisme, cu latimi si raze de curbura conform normativelor si  semnalizari rutiere corespuinzatoare.

Parcajele se asigura conform art.33 coroborat cu anexa nr.5, pct.5.3.1.din “Regulamentul general de urbanism”-H.G.525/1996. Prin urmare,  suprafata desfasurata a spatiului comercial este de 4 794,39 mp, la cladiri cu o suprafata desfasurata mai mare de 2000 mp  trebuie asigurat 1 loc de parcare la 40,0 mp suprafata desfasurata, astfel rezulta un numar de 157 locuri de parcare,in proiect sunt asigurate 234 locuri de parcare adiacent b.dul Fratiei..

Pentru realizarea accesului lesnicios si fara perturbarea circulatiei pe drumul rincipal, solutia care se va adopta va fi:

- amenajarea accesului in incinta si rezolvarea fluenta al carosabilului.

3.3.2. Sistematizare verticala

Din ridicarea topografica realizata la intocmirea prezentului PUZ , planul cadastral si din cele observate la fata locului, rezulta  ca terenul  este relative plan  .

La amplasarea noilor constructii precum si la amenajarea drumurilor, platformelor se va avea in vedere rezolvarea unitara a colectarii apelor pluviale si dirijarea lor spre sistemul de colectare unitar al zonei.

3.4. Zonificarea teritoriului

Terenul care face obiectul prezentului plan urbanistic zonal   se zonifica  in  unitati teritoriale de referinta :

- zona functionala de “comert”- “C1”

3.5. Regimul de inaltime

Regimul de inaltime a zonei va fi     PARTER

3.6.  Regimul de aliniere a constructiilor

Criteriile care au stat la baza determinarii regimului de aliniere al constructiilor au fost urmatoarele:

- existenta cladirii principale

- profilele transversale ale strazilor la care se aliniaza parcelele propuse

- regimul de inaltime al constructiilor

- distante adecvate , de buna vecinatate

- efecte compozitionale (unitate, scara zonei etc.)

- prevederile Codului Civil

Regimul de aliniere stabilit prin “limita zonei de construire”( limita edificabilului) indica limita maxima admisibila de construire pe toate directiile coroborat cu prevederile din Codul Civil pentru situatiile rezultate concret la construire.

3.7.  Modul de utilizare a terenului.

Bilantul teritorial inscris pe plansa “Reglementari, zonificarea teritoriului si caile de comunicatie” ilustreaza coeficientul de utilizare al terenului CUT = 0,60 si procentul de ocupare al terenului POT = 45,0 %,   indici globali la nivel de PUZ.

Procentul de ocupare al terenului (POT) ,  exprima raportul dintre suprafata  ocupata la sol de cladiri si suprafata terenului construit.

Coeficientul de utilizare al terenului (CUT)  , exprima raportul dintre suprafata desfasurata a cladirilor si suprafata terenului considerat.

Valorile acestor indici s-au stabilit in functie de destinatia  cladirilor, regimul de inaltime, etc.

Bilantul teritorial al zonei se prezinta astfel :

SITUATIA EXISTENTA

| suprafata de teren aferent PUZ | 3 762,00 mp | 100,0 % |
| --- | --- | --- |
| suprafata de teren efectiv sistematizat | 18 674,00 mp |  |
| suprafata zonei functionale de comert (C1) |  |  |
| suprafata de drumuri si parcari | 0,00 mp | 0,00 % |
| cladiri | 0,00 mp | 0,00 % |
| suprafata spatii verzi | 0,00 mp | 0,00 % |
| suprafata construita maxima | 0,00 mp | 0,00 % |
| Teren liber | 3 762,00 mp | 100,00 % |
| coeficient de utilizare al terenului - global PUZ- CUT | 0,00 |  |
| procent de utilizare al terenului - global PUZ- POT | 00,0% |  |

SITUATIA PROPUSA

| suprafata de teren aferent PUZ | 3 762,00 mp | 100,0 % |
| --- | --- | --- |
| suprafata de teren efectiv sistematizat | 3 762,00 mp | 100,0 % |
| suprafata zonei functionale de comert (C1) |  |  |
| suprafata de drumuri si parcari | 1093,61 mp | 29,07 % |
| cladiri | 1 430,54 mp | 38,03 % |
| suprafata trotoare | 424,82 mp | 11,29 % |
| suprafata spatii verzi | 813,03 mp | 21,61 % |
| Teren liber | 0,00 mp | 0,00 % |
| coeficient de utilizare al terenului - global PUZ- CUT | 0,60 |  |
| procent de utilizare al terenului - global PUZ- POT | 45,00% |  |

3.8. Echiparea tehnico-edilitara

Toate retelele tehnico - edilitare ale zonei sunt proiectate pe trasee situate numai pe terenuri ale domeniului public. Retelele  electrice si toate celelalte retele tehnico- edilitare se vor amplasa in zona de spatiu verde adiacenta aleii carosabile proiectate .

3.8.1.Alimentarea  cu  apa

Alimentarea cu apa a obiectivelor propuse se va face din reteaua existenta orasaneasca

3.8.2. Canalizarea menajera

Canalizarea menajera a noilor obiective propuse se va face prin bransamente la conducta existenta

3.8.3.Canalizarea apelor pluviale

Canalizarea pluviala a investitiilor propuse se va face la conducta existenta .

3.8.3.Alimentare cu caldura

Energia termica  ( apa calda menajera si incalzire) se va produce in centrala termica proprie,  pe gaz metan  realizandu-se bransament la reteaua de gaz metan.

3.8.4. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a noilor constructii propuse se va realiza printr-un racord la reteaua stradala de   joasa tensiune existenta .

Modul detaliat al realizarii sistemului de alimentare cu energie electrica a zonei ce face obiectul prezentului plan urbanistic zonal, se  va prezenta printr-un studiu de solutie de specialitate intocmit de ELECTRICA. Acest studiu  va stabili si modul de amplasare a eventualelor posturi de transformare ale zonei, in conformitate cu prevederile din prezentul PUZ, fara a deranja solutiile urbanistice propuse.

In cazul cladirii Comerciale, avand in vedere consumurile estimate , nu este necesara realizarea unui post de transformare propriu, inglobat in cladire.

3.8.5. Alimentare cu gaze

Pentru alimentarea cu  gaz metan a investitiei  exista  posibilitatea racordarii la reteaua existenta de alimentare cu gaz metan.

3.8.6. Telecomunicatii

Telefonizarea noilor constructii ce urmeaza a se realiza in aceasta zona se va face pe baza unui proiect de specialitate comandat de la ROMTELECOM - SA.

3.9.  Obiective de utilitate publica

3.9.1. Obiectivele de utilitate publica sunt :

-  realizarea intersectiei dintre straziile b.dul Fratiei  si accesul in incinta

-  realizare de pacaje   pentru vizitatori.

-  modernizarea si sistematizarea tuturor arterelor din cadrul zonei studiate

-  realizarea accesului la centrul comercial

3.9.2.  Tipul de proprietate a terenului

Terenul destinat centrului commercial se afla in proprietatea privatea unor personae fizice ,terenuri ce vor fi achizitonate de catre SC PK RED SRL

3.9.3   Circulatia terenurilor

Situatia suprafetelor de terenuri  care vor fi trecute in domeniul privat al Orasului Gheorgheni va fi definitivat dupa obtinerea avizelor.

4. CONCLUZII

Detaliile tehnice de aplicare a prezentului PUZ sunt specificate in “Regulamentul aferent PUZ “,  care se utilizeaza  corelat si completat cu prevederile din prezentul volum de piese scrise si respectiv desenate .

Intocmit

Arh. Albert martin

### FISA DE REGULAMENT   NR.  1

Art.1.DENUMIREA  ZONEI :

ZONA FUNCTIONALA DE CONSTRUCTII COMERCIALE– C 1

Art.2.DELIMITAREA ZONEI :  (vezi plansa A-3) :

Art.3.CONSTRUCTII EXISTENTE:

- pe amplasament nu exista   constructii  de tip cladiri definitive  .

Art.4.CONSTRUCTII PROPUSE:

- constructii comerciale cu toate dotarile aferente

- poate fi autorizata realizarea de functiuni complementare ( echipamente, servicii, comert, alimentatie publica,  alte servicii etc.), cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu vecinatatile si cu zona in general

- cladire pentru parcari

- alei carosabile de circulatie aferente

- spatii verzi

- utilitati tehnico-edilitare

Art.5. REGLEMENTARI ALE ZONEI “ indicativ C1” :

Art.5.1. Regimul de aliniere a constructiilor

- realizarea  constructiilor  noi se va face cu incadrarea in “limita zonei de construire” (edificabil) marcata pe plansa A-3 , cu respectarea stricta a distantelor fata de vecinatati, respectiv a  prevederilor Codului Civil  si normativelor specifice PSI

- alinierea cladirilor se va face paralel cu “linia de construire” pe o lungime de minim o treime din lungimea cladirii

- nu este obligatorie pe nici o latura a “liniei de construire” din cadrul parcelei, inscrierea pe aceasta linie, cladirile putand fi retrase paralel  partial sau total

- toate elementele constructive ale cladirilor , inclusiv balcoane, scari, planuri inclinate, copertine,  etc. trebuie sa fie inscrise in “linia de construire”

- spatiul dintre aliniamentul parcelei si fatadele cladirilor poate fi amenajat cu terase, trepte, plantatii, alte amenajari exterioare fara ca acestea , inclusiv imprejmuirea sa depaseasca aliniamentul parcelei

- in masura in care un proprietar detine ca lot construibil, mai mult de un lot dintre cele evidentiate in prezentul plan urbanistic zonal, toate regulile de construire se transfera la lotul mai mare ( distante fata de vecini, distante fata de strada, amplasare functiuni, coeficient de ocupare a terenului, procent de ocupare a terenului etc.).

Art.5.2.Suprafata parcelei

- alaturarea parcelelor si cladirilor este posibila cu respectarea Codului Civil ( art.590-609), dar numai in baza acordului scris al proprietarului vecin, document ce va fi legalizat la notar

Art.5.3. Regimul de utilizare al terenului:

Realizarea  constructiilor  noi se va face prin inscrierea la nivelul parcelei proprii in urmatorii indici de utilizare a terenului:

- procent de ocupare a terenului (POT)                    =  45,0 %,

- coeficient de utilizare a terenului (CUT)               =  0,60

Art.5.4.  Regimul de inaltime a cladirilor:

- constructiile noi vor avea maximum  un   nivel   deasupra solului

- inaltimea la streasina a acoperisului nu va depasi  8,0  m fata de cota naturala medie a terenului, cu exceptia turnurilor publicitare

- cota +/-0.00 a  cladirilor va fi  cel putin la nivelul cotei axului strazii (drumului) din care se accede parcela

Art.5.5. Invelitoarea constructiilor

- cladirea va avea acoperis terasa si  invelitoare bituminoasa  sau similar.

Art.5.6. Categorii de materiale de constructii

- materialele de constructii folosite vor fi cele de tip “ durabil “ : caramida, beton, beton armat, metal

- ca materiale  pentru suprafetele exterioare vizibile sunt permise:

- tencuieli nobile de fatada ,placari sau alte culori

alese in armonie cu materialele folosite

- tabla cutata sau de aluminiu ca elemente decorative

- placaje piatra ,lemn sau alte materiale specifice

pentru placari la soclu , piatra , similipiatra tabla cutata

- tamplaria exterioara va fi din aluminiu sau material plastic

in  culoare specificata in proiect

Art. 5.7.Cladiri anexe

- nu se vor autoriza cladiri anexe decit cele functional legate de deserirea cladirii comerciale

Art.5.8. Parcaje

Parcajele se asigura conform art.33 coroborat cu anexa nr.5, pct.5.3.1.din “Regulamentul general de urbanism”-H.G.525/1996,  deci trebuie asigurat 1 loc de parcare la 40,0 mp suprafata desfasurata.

In cazul unor investitii comerciale care au asigurata aprovizionarea cu camioane  de pentru marfa  se vor asigura locuri de parcare distincte.

Art.5.9.Delimitari incinta

-delimitarea spatiilor  spre caile publice se va putea face cu  garduri care sa nu depaseasca o inaltime de 1,80 m de la cota terenului natural

-materialele folosite la garduri spre caile de acces vor putea fi :

- metal alcatuit din elemente verticale sau orizontale  transparente metalice

- gard viu

Art.5.10.  Plantatii, zone verzi

- plantatiile de tip arbori si arbusti vor fi numai de genul acelora care nu creeaza umbriri defavorabile spre vecini sau obturari ale vizibilitatii pentru conducatorii auto in zonele spre strada. Arborii decorativi din aceasta zona  se vor amplasa, respectiv

tunde in asa fel insa , incat inaltimea acestora sa fie egala cu maximum lungimea distantei pana la gardul vecinului,  plus  1,4 m.

Art.6.UTILITATI

- toate constructiile -cladiri- care se vor realiza vor avea asigurate utilitati de alimentare cu apa si colectare a apelor menajere  si pluviale, in conditiile prevazute de prezentul PUZ, cu respectarea legislatiei si normele sanitare si de protectia mediului

- apele pluviale si amenajarile exterioare de pe suprafata parcelei se vor realiza in asa fel, incat sa nu fie afectate in nici un fel defavorabil parcelele vecine sau strazile adiacente

Intocmit,

arh. Albert Martin

Miercurea Ciuc la 20 aprilie  2017