MINISTERUL MEDIULUI

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în judeţul Harghita

- luna august 2017 -

Agenţia pentru Protecţia Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  7904  din 15 septembrie 2017

R A P O R T

privind starea mediului în judeţul Harghita

­ luna august 2017 -

Pe baza analizei activităţii agenţiei noastre privind supravegherea şi protecţia mediului, desfăşurată în luna august 2017, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul judeţului Harghita evaluarea calităţii aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât şi cele automate obţinute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul judeţului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentraţiile poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita şi la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc şi câte un punct la Delniţa, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Topliţa şi Tuşnad Sat).

În luna august 2017 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentraţia poluanţilor gazoşi (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentraţiei poluanţilor a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- 53 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 la Miercurea Ciuc şi 22 la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 3 zile și o probă de 2 zile. Faţă de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, nu au fost înregistrate depăşiri;

- 10 probe de pulberi sedimentabile; nu a fost înregistrată nicio depăşire, faţă de concentraţia maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987.

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. şi Anexa nr. 1a .

La sfârşitul anului 2007, în judeţul Harghita a fost amplasată o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului de tip fond regional, care face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului. Locaţia staţiei de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen şi pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric şi automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină şi concentraţia masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna august 2017 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna august 2017 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 4,43 | 11,66 | - | - | - | 95,56 |
| NO | μg/m3 | 1,21 | 8,74 | - | - | - | 92,2 |
| NO2 | μg/m3 | 9,53 | 27,98 | - | - | - | 92,2 |
| NOx | μg/m3 | 11,34 | 29,33 | - | - | - | 92,2 |
| O3 | μg/m3 | 48,36 | 130,1 | VL | - | 1 | 95,56 |
| CO | mg/m3 | 0,06 | 0,34 | - | - | - | 95,56 |
| PM10 automat | μg/m3 | 11,79 | 17,84 | VL | - | 9 | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 14,25 | 26,34 | VL | - | 11 | 100 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | - | - | - | - | - | 25,8 |
| Benzen | μg/m3 | 1,63 | 5,22 | - | - | - | 81,32 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna august 2017 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | Benzen | PM 10 | PM10 gr | PM2.5 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 54.28 | 0.07 | 1.47 | 9.03 | 11.25 | 4.34 | 1.76 | 8.30 | 7.93 |  |
| 2 | 59.98 | 0.07 | 1.39 | 10.17 | 12.25 | 4.79 | 1.33 | 9.72 | 14.67 |  |
| 3 | 62.97 | 0.07 | 1.41 | 10.78 | 12.9 | 4.85 | 1.45 | 9.92 | 14.72 |  |
| 4 | 77.76 | 0.08 | 1.16 | 12.14 | 13.88 | 5.03 | 1.59 | 12.73 | 17.81 |  |
| 5 | 63.51 | 0.08 | 1.11 | 11.67 | 13.33 | 4.53 | 2.77 | 13.04 | 20.33 |  |
| 6 | 53.91 | 0.09 | 1.14 | 10.13 | 11.85 | 4.43 | 2.5 | 11.99 | 17.89 |  |
| 7 | 44.22 | 0.09 | 1.05 | 9.66 | 11.24 | 4.17 | 1.99 | 10.68 | 11.80 |  |
| 8 | 39.30 | 0.07 | 1.14 | 9.45 | 11.16 | 4.02 | 1.82 | 10.40 | 11.42 |  |
| 9 | 55.83 | 0.05 | 1.22 | 7.15 | 8.98 | 3.97 | 1.79 | 9.92 | 12.25 |  |
| 10 | 62.48 | 0.06 | 1.34 | 9.88 | 11.89 | 4.20 | 1.94 | 10.76 | 14.72 |  |
| 11 | 71.51 | 0.06 | 1.24 | 11.42 | 13.28 | 5.18 | 2.04 | 13.86 | 21.25 |  |
| 12 | 76.84 | 0.07 | 1.25 | 12.24 | 14.12 | 5.39 | 2.11 | 16.34 | 26.19 |  |
| 13 | 78.77 | 0.09 | 0.99 | 10.40 | 11.89 | 5.42 | 2.08 | 17.84 | 22.58 |  |
| 14 | 65.52 | 0.07 | 0.97 | 9.60 | 11.06 | 5.04 | 1.64 | 12.66 | 12.01 |  |
| 15 | 70.05 | 0.05 | 0.92 | 8.49 | 9.87 | 4.29 | 1.50 | 10.48 | 12.42 |  |
| 16 | 51.02 | 0.06 | 1.18 | 12.07 | 13.85 | 5.02 | 1.56 | 14.22 | 13.79 |  |
| 17 | 21.10 | 0.05 | 1.18 | 10.99 | 12.76 | 2.06 | 0.83 | 13.10 | 12.35 |  |
| 18 | 25.11 | 0.08 | 1.12 | 10.77 | 12.45 | 3.98 |  | 16.94 | 18.53 |  |
| 19 | 29.96 | 0.05 | 1.35 | 8.12 | 10.15 | 4.59 |  | 15.34 | 21.26 |  |
| 20 | 36.97 | 0.04 | 1.02 | 7.10 | 8.63 | 5.19 |  | 17.83 | 26.34 |  |
| 21 | 33.00 | 0.04 | 1.29 | 8.06 | 10.01 | 4.35 |  | 12.83 | 17.35 |  |
| 22 | 32.38 | 0.01 | 0.93 | 5.10 | 6.50 | 3.87 |  | 5.25 | 5.23 |  |
| 23 | 32.56 | 0.01 | 1.22 | 9.39 | 11.23 | 4.11 |  | 5.32 | 4.81 |  |
| 24 | 32.71 | 0.01 | 1.44 | 8.28 | 10.44 | 4.13 | 1.16 | 6.28 | 6.18 | 6.18 |
| 25 | 39.62 | 0.03 | 1.84 | 11.29 | 14.05 | 4.61 | 1.51 | 10.19 | 10.81 | 5.19 |
| 26 | 41.98 | 0.04 | 1.33 | 10.93 | 12.92 | 4.13 | 1.58 | 12.24 | 14.72 | 9.76 |
| 27 | 44.47 | 0.06 | 1.08 | 9.40 | 11.02 | 4.38 | 1.15 | 13.31 | 13.63 | 9.31 |
| 28 | 33.91 | 0.07 | 1.18 | 10.11 | 11.88 | 4.06 | 1.06 | 13.30 | 12.26 | 6.54 |
| 29 | 36.25 | 0.03 | 1.03 | 6.23 | 7.78 | 4.17 | 0.86 | 9.27 | 5.54 | 1.61 |
| 30 | 30.63 | 0.05 | 1.46 | 7.68 | 9.87 | 4.49 | 1.38 | 10.26 | 10.90 | 7.97 |
| 31 | 39.66 | 0.05 | 1.03 | 7.58 | 9.13 | 4.55 | 1.37 | 11.09 | 10.13 | 9.31 |
| Max | 78.77 | 0.09 | 1.84 | 12.24 | 14.12 | 5.42 | 2.77 | 17.84 | 26.34 | 9.76 |
| Med | 48.62 | 0.06 | 1.22 | 9.59 | 11.42 | 4.43 | 1.64 | 11.81 | 14.39 | 6.65 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna august 2017:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna august  2017 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna august 2017:

În luna august 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna august 2017:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna august  se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna august 2017:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna august 2017 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna august 2017:

În luna august 2017 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna august 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna august 2017 nu a fost înregistrată nicio depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna august 2017:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna august 2017

În luna august  2017 nu  au fost  înregistrate  depășiri a valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna august  2017

În luna august 2017 nu a fost  înregistrată nicio depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna august 2017 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potenţial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici şi automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3a.

## CALITATEA PRECIPITAŢIILOR

Pentru urmărirea calităţii precipitaţiilor au fost analizate 12 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 5 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (4 probe), Odorheiu Secuiesc, Topliţa şi Joseni - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calităţii precipitaţiilor aferente lunii august 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitaţii, valorile pH-ului variază între 6,48-7,03.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii august 2017 au fost efectuate un număr de 20 de măsurători sonometrice respectiv 2 măsurători la solicitarea unor operatori economici (contra cost).

Localizarea punctelor de măsurare şi rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr. 5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depăşiri ale nivelului de zgomot dintre care în: Miercurea Ciuc (depăşiri cu valori până la 12,16 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depăşiri cu valori până la  5,64 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depăşiri cu valori până la  4,89 dB(A)), Gheorgheni (depăşiri cu valori până la  7,47 dB(A)), iar cea mai mare depăşire, pe drumurile judeţene de mare circulaţie, a fost înregistată pe DN 12– localitatea Cîrța (10,45 dB(A)). Depăşirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂŢII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivităţii mediului de către Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice şi instrucţiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Naţional de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare şi măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat şi măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creşteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu şi realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în staţia automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1.  Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii şi maxime în luna august,

comparativ cu luna iulie 2017

Din Fig.1. se observă că valoarea medie lunară a debitului dozei gama în luna august este puţin mai ridicată decât în  luna anterioară .Valoarea maximă lunară este  mai scăzută în luna august  față de valoarea din luna iulie și se observă că nu se atinge valoarea de atenţionare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn şi Tn) şi după 5 zile (măsurători întârziate).

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

- Aspiratia de noapte:03-08                b.) Aspiratia de zi:09-14

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale imediate –

valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Toate valorile activităţii beta globale imediate a aerosolilor de noapte şi de zi s-au situat sub valoarea de atenţionare de 10 Bq/mc. În cazul  aspiraţiilor de noapte cât și în cazul aspiraţiilor de zi valorile medii lunare au fost  mai ridicate în luna august  faţa de valorile din luna iulie. Valorile maxime lunare  la aspirația de noapte arată o ușoară scădere în luna august față de valorile din luna iulie.  La aspirația de zi se observă o creștere  ușoară a valorilor maxime lunare în luna august față de valorile maxime lunare din luna iulie.

Activităţi specifice ale Radonului şi Toronului

Activitatea specifică a Radonului şi Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) şi Toronul (Rn-220) sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice, care influenţează atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât şi diluţia/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului şi Toronului în atmosferă este puternic influenţată de variaţia diurnă a curenţilor de aer. Astfel, cele mai mari concentraţii în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspiraţie 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineaţă, când apare o perioadă de acalmie a curenţilor de aer. Odată cu creşterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenţii de convecţie, care contribuie la dispersia Radonului şi Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

- Aspiratia de noapte:03-08                b.) Aspiratia de zi:09-14

Fig. 3. Activităţi specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 4. Activităţi specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare şi maxime zilnice în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Analizând fig. 3. şi 4. se observă că valorile medii lunare a Radonului şi Toronului, atât pe timp de zi, cât şi de noapte, au variat în limite normale faţă de cele din luna anterioară. În cazul Radonului se observa următoarele:

Valorile medii lunare în cazul aspirației de noapte arată o scădere semnificativă în luna august față de valorile din luna iulie, valorile medii în cazul aspirației de zi arată o scădere ușoară în luna august față de valorile din luna anterioară.

Valorile maxime lunare în cazul aspirației de noapte arată o creștere semnificativă în luna august față de valorile din luna iulie, valorile maxime în cazul aspirației de zi arată o creștere ușoară în luna august față de valorile din luna anterioară.

În cazul Toronului se observa următoarele:

Valorile medii lunare în cazul aspirației de noapte cât și în cazul aspirației de zi arată o creștere ușoară în luna august față de valorile din luna iulie.

Valorile maxime lunare în cazul aspirației de noapte arată o creștere ușoară în luna august față de valorile din luna iulie, valorile maxime în cazul aspirației de zi arată o scădere ușoară în luna august față de valorile din luna anterioară.

Activităţi beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspiraţia de noapte 03:00 – 08:00           b. Aspiraţia de zi 09:00-14:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activităţi specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi şi de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi şi fig. 2 și nu ating valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc.(50 mBq/mc)

În cazul valorilor medii lunare la ambele aspirații se observă o creștere ușoară în luna august  față de valorile din luna iulie. În cazul valorilor maxime lunare  la ambele aspirații se observă o scădere ușoară în luna august față de valorile din luna anterioară.

Depuneri atmosferice totale (uscate şi umede – precipitaţii)

S.S.R.M. prelevează zilnic şi măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile şi precipitaţii), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferici, activitati beta globale imediate- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Valorile medii ale activităţii  beta  globale  imediate din luna august cât și  în  luna iulie  se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna august  sunt puțin mai scăzute față de  valorile maxime lunare din luna  anterioară și nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate arată o creștere ușoară în luna august  față de valorile din luna iulie. Valorile maxime ale activităţii beta globale întârziate  în luna august  arată o scădere  ușoară față de valorile din luna anterioară și nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi)

Radioactivitatea apelor

Program  standard: Laboratorul de radioactivitate prelevează zilnic şi  măsoară imediat şi întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafaţă prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafaţă, activitati beta globale imediate

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale imediate la apa  de suprafaţă  se află sub limita de detetcţie a aparatului de măsurare  în luna iulie  deci nu se reprezintă grafic ,în luina august valoare medie se situează în jurul valorii de 500 de Bq/mc.Valorile maxime lunare în luna iulie  sunt  mai ridicate față de valorile maxime din luna august  dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafaţă, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Valorile medii ale activităţii beta globale întârziate la apa de suprafaţă  cât și valorile maxime lunare ale activităţii  beta  globale întârziate  au  fost   mai scăzute în luna august  faţă de valorile medii  și maxime din luna iulie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  august  ca și în luna  iulie toate valorile medii şi maxime lunare s-au situat sub limita de detecţie a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program  standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivităţii mediului, SSRM Harghita prelevează săptămânal pe perioada  01 aprilie- 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile)

Fig. 10. Vegetație spontană, activităti beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii şi maxime în luna august, comparativ cu luna iulie 2017

Valorile medii și maxime  ale activității beta globale întârziate ale vegetației spontane se află la nivelul valorilor multianuale obținute la acest factor de mediu  în cadrul SSRM Harghita.Valorile medii  ale vegetației spontane  în luna august cât și valorile maxime  sunt puțin mai scăzute față de valorile din luna iulie .

#### Expertiza calităţii solului

În vederea expertizării calităţii solului, în luna august 2017 au fost 10 analize ale probelor de sol colectate în zona depozitelor  de deșeuri menajere Odorheiu Secuiesc și Toplița (folosinţa mai puțin sensibilă a terenurilor) respectiv într-o rezervație naturală din județul Harghita (folosinţa sensibilă a terenurilor).

Rezultatele sunt prezentate în Anexa nr.7.,  nu au fost depăşiri față de pragul de alertă.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii august 2017 nu au fost raportate cazuri de poluare accidentală.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol) s-au desfăşurat o serie de activităţi, cele mai importante fiind următoarele:

- acţiuni de control şi îndrumare în ariile naturale protejate din judeţ (toate documentaţiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activităţi în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita şi APM Covasna şi Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice;

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicaţiile pentru „Statistica deşeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanţelelor chimice periculoase, inventarului şi modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urşi, lupi) pe teritoriul judeţului Harghita;

- în cursul lunii august 2017 s-au eliberat un număr de 2 autorizaţii în domeniul biodiversităţii (1 pentru recoltare de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, respectiv 1 pentru capturarea/reeliberare unor castori în scop științific), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare pe teritoriul naţional sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante şi animale, vertebrate şi nevertebrate precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică şi a importului acestora”.

EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă şi a comunicatelor emise de APM Harghita precum şi cu ocazia acţiunilor organizate în domeniul protecţiei mediului, în presa judeţeană scrisă (Adevărul Harghitei şi ştiri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap şi ştiri internet în limba maghiară), în luna august 2017 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- serial de articole cu prezentarea unor rezervații naturale din județul Harghita (Pietrele Roșii Tulgheș, Cascada și mlaștina Seche din sit Natura 2000-Harghita Mădăraș, Cheile Vârghișului și peșterile din zonă, Popasul Păsărilor din Sânpaul numit și „Delta din Harghita”, Parc Natural Defileul Mureșului);

- problematica urșilor și altor animale din specia CITES ( atacuri asupra oamenilor respectiv animalelor domestice, pagube produse de aceștia în cultura agricolă, aprobarea derogărilor de vânat);

- domeniul silviculturii (controale la societăți economice de profil efectuate de Garda Forestieră și Inspectoratul de Poliție, soldate cu amenzi, pentru depistarea unor activități ilegale de exploatare în domeniul silvic, furturi de lemne din păduri, rolul composesoratelor în păstrarea echilibrului privind exploatarea și întreținerea pădurilor etc.;

- analiza activității cinegetice gestionată de Direcția Silvică Harghita;

- proiect în cadrul POS2 al SC Harviz SA Miercurea Ciuc privind extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Harghita;

- proiectul privind strategia energetică a municipiului Gheorgheni;

- urmările poluării accidentale, cu ulei de transformator, pe pârâul Szejke, Odorheiu Secuiesc;

- știri despre Programul Rabla;

- ştiri privind activitatea ONG-urilor din România şi din lume în domeniul protecţiei mediului, aspecte interesante din flora, fauna şi peisagistica judeţului Harghita şi din lume (inventarierea a peste 175 cuiburi de barză în județul Harghita, descrierea unor drumeții montane și trasee turistice, prezentarea Proiectului Transgreen, având ca partener și România, cu privire la realizarea proiectelor de infrastructură mare fără a afecta semnificativ ariile naturale protejate și siturile Natura 2000, act normativ aplicat în lume împotriva folosirii și fabricării pungilor de plastic etc.).

Menţionăm că „Raportul apariţii media” se transmite săptămânal spre ANPM Bucureşti.

Director executiv				      Şef serv. MONITORIZARE

ŞI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita															                                                                                                                                          Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna august 2017

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-traţiilor, μg/mc | Media concen-traţiilor, μg/mc | Concen-traţia maximă, μg/mc | Ten-dinţa mediei | Tendinţa depăşirii | Per-sis-tenţa conc. | Coe-ficient sinerg | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depăşit CMA, nr | Depăşit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb.sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 12,3 | 6,2 | 8,6 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 425,5 | 13,7 | 19,4 | 1,3 |  |  | 0,326 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 585,3 | 18,9 | 43,2 | 1,3 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1220,4 | 39,4 | 54,0 | 1,2 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheor-gheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 2628,1 | 84,8 | 127,5 | 1,3 |  |  |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,5 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 0,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delniţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,6 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 1,5 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Topliţa | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,7 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tuşnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 1,0 |  |  |  | Proc.ind. | 1 lună |

PTS-pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                           Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                   Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna august 2017 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 28.07.2017 - 31.08.2017 | 3,7 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 28.07.2017 - 31.08.2017 | 8,6 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 28.07.2017 - 31.08.2017 | 7,3 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.07.2017 - 30.08.2017 | 8,3 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.07.2017 - 30.08.2017 | 8,4 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.08.2017 - 01.09.2017 | 9,6 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.08.2017 - 01.09.2017 | 0,6 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.08.2017 - 01.09.2017 | 10,7 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.08.2017 - 01.09.2017 | 5,3 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 28.07.2017 - 31.08.2017 | 5,8 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                       Întocmit,

Kardos Carmen                                                          Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                Anexa 3a.

APE UZATE

- luna august 2017 -

(analize efectuate de operatorii economici din judeţul Harghita)

| Operator economic Volum de apă restituit mc/lună | Indicatori de calitate avizaţi/autorizaţi şi monitorizaţi | Concentraţia maximă autorizată mg/l | Concentraţia medie măsurată mg/l | Concentraţia maximă măsurată mg/l | Observaţii referitoare la funcţionarea staţiei de epurare, cauza depăşirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 265784 Aut.GA 76/02.03.2015 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Subst.extractibile | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 | 7,81 19,25 48,18 12,75 1,313 11,94 0,26 135,97 721 < 20 | 8,45 24 87,9 18 5,306 13,30 0,31 148,12 791 4,4 | - în cadrul lucrărilor de investiţii privind reabilitarea staţiei de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL Odorheiu Secuiesc / 269869 Aut. GA nr.194 din 12.07.2017 - ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiţi-NO2 Azotaţi-NO3 Azot total Fosfor total Detergenţi Cloruri Sulfaţi-SO4 | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - - | 7,60 31,97 555,00 3,28 14,55 74,38 4,57 1,13 32,09 15,16 2,80 0,52 283,68 - | 7,80 64,00 616,00 4,13 40,00 126,03 28,32 4,98 67,00 | - Autorizaţia GA este valabilă până la 12.07.2018 - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) - perioada de amorsare și proba tehnologică începută la data de 3 iulie 2017 |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 55000 Aut.GA 229/01.08.2014 – ANAR ABA Mures | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenţi Substanţe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,33 11,03 5,20 29,68 842,00 0,18 - 3,60 | 7,60 18,00 9,00 45,15 1027,00 0,31 - 3,60 | - Autorizaţia GA valabilă până la |
| SC GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ SA Gheorgheni / 105094 Aut. GA 132/25.05.2016 – ANAR ABA Mures | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Detergenți Azot total Fosfor total Nitraţi | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 0,5 15 2 37 | 95,44 35,2 15,82 10,96 7,49 844,5 12,6 - 2,2 7,36 2,21 | 118 42 5,03 18 8,4 1100 16,4 - 27,02 4,2 12,5 | - Autorizaţia GA valabilă până la 25.05.2017 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa /96768 Aut.GA 352/16.12.2015 –ANAR ABA Mureş | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanţe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 60 2000 20 25 7 | 10,63 432 SLD 10,14 1,14 | 11,4 432 SLD 10,42 1,83 | - Autorizaţia GA valabilă până la 16.12.2018 |
| SC REDISZA SA Remetea / 23026 Aut.GA 288/04.11.2015 - SGA Mureş | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotaţi-NO3 Azotiţi-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 | 7,1 6,9 48,3 2,51 19,2 0,54 | 7,53 16,1 81,4 2,91 34,1 1,61 | - Autorizaţia GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA NOVA HARGITA SRL comuna Praid / 14322 Aut.GA 277/06.10.2016 – ABA Mures | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Subst.extactibile Detergenti Cloruri NO2 NO3 | 6,5-8,5 200 2000 200 300 30 30 0,5 500 2 37 | 7,6 236 806 176,00 353,32 49,52 21,36 |  | - Autorizaţia GA valabilă până la 30.06.2017 |

SLD – sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                               Întocmit,

Kardos Carmen			                                         	                            Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                        Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

- luna august 2017 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 05.08.-07.08.2017 | 6.0 | 6.84 | 48.4 | 0.172 | 0.278 | 1.003 | 2.584 | 1.763 | 0.117 | 24.2 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 05.08.-07.08.2017 | 10.4 | 6.69 | 28.8 | 0.121 | 0.116 | 0.455 | 2.353 | 1.562 | 0.054 | 14.4 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 11.08.-15.08.2017 | 6.9 | 6.86 | 52.2 | 0.114 | 0.252 | 1.447 | 4.397 | 1.319 | 0.095 | 26.1 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 11.08.-15.08.2017 | 7.5 | 6.57 | 50.1 | 0.123 | 0.132 | 1.264 | 5.598 | 2.093 | 0.112 | 25.0 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 16.08.-18.08.2017 | 5.1 | 6.48 | 22.3 | 0.114 | 0.088 | 0.505 | 2.037 | 0.876 | 0.057 | 11.1 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 16.08.-20.08.2017 | 23.1 | 6.72 | 30.2 | 0.128 | 0.122 | 0.475 | 1.874 | 2.309 | 0.060 | 15.1 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 21.08.-22.08.2017 | 8.5 | 6.50 | 13.6 | 0.114 | 0.054 | 0.196 | 0.379 | 0.433 | 0.022 | 6.8 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 01.08.-30.08.2017 | 27.5 | 7.03 | 67.1 | 0.770 | 0.452 | 1.225 | 4.995 | 4.825 | 0.184 | 33.5 |
| Topliţa st. meteo | 01.08.-01.09.2017 | 45.8 | 6.97 | 52.7 | 0.640 | 0.368 | 0.947 | 1.861 | 1.743 | 0.121 | 26.4 |
| Joseni st. meteo | 01.08.-01.09.2017 | 57.2 | 7.00 | 59.5 | 0.466 | 0.388 | 0.930 | 1.569 | 3.678 | 0.116 | 29.8 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 01.09.-04.09.2017 | 25.4 | 6.88 | 28.1 | 0.167 | 0.112 | 0.397 | 0.970 | 0.404 | 0.020 | 14.0 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 01.09.-04.09.2017 | 21.9 | 6.65 | 25.0 | 0.152 | 0.080 | 0.452 | 1.165 | 0.701 | 0.026 | 12.5 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                            Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                       Anexa nr. 5

NIVELE DE ZGOMOT

August 2017

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.37 | 65 | 3.37 | 72.61 | 75 | - | 41.87 | 79.19 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 59.27 | 65 | - | 62.88 | 75 | - | 49.82 | 75.82 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 74.07 | 65 | 9.07 | 76.56 | 75 | 1.56 | 56.77 | 97.19 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 82.16 | 70 | 12.16 | - | - | - | 51.53 | 105.83 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.66 | 65 | 6.66 | 74.59 | 75 | - | 61.08 | 83.06 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 65.99 | 65 | 0.99 | 69.86 | 75 | - | 44.10 | 86.01 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 59.09 | 65 | - | 63.10 | 75 | - | 44.96 | 73.60 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 49.66 | 60 | - | - | - | - | 43.27 | 68.10 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 69.99 | 65 | 4.99 | 73.49 | 75 | - | 43.92 | 90.93 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 70.64 | 65 | 5.64 | 74.74 | 75 | - | 36.32 | 86.87 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 67.85 | 65 | 2.85 | 70.82 | 75 | - | 60.47 | 81.80 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 69.89 | 65 | 4.89 | 73.51 | 75 | - | 46.77 | 85.50 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 64.84 | 65 | - | 67.60 | 75 | - | 52.47 | 82.21 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 64.16 | 65 | - | 68.15 | 75 | - | 46.35 | 82.42 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 72.47 | 65 | 7.47 | 76.48 | 75 | 1.48 | 41.42 | 87.80 |
| 16 | Topliţa - centru | 64.89 | 65 | - | 69.16 | 75 | - | 44.56 | 79.15 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 65.44 | 65 | 0.44 | 68.80 | 75 | - | 31.16 | 82.99 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 65.38 | 65 | 0.38 | 69.23 | 75 | - | 32.29 | 83.64 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 70.34 | 65 | 5.34 | 74.81 | 75 | - | 31.51 | 84.36 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 75.45 | 65 | 10.45 | 78.98 | 75 | 3.98 | 31.90 | 92.96 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 2 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare                                                          		Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	                       Péter Ildikó

APM Harghita           															                                                                                            Anexa 7.

EXPERTIZA CALITĂŢII SOLULUI

- luna august 2017  -

| Nr. Crt | Zona de prelevare | A dân cime -cm- | pH | Con ducti vitate µS/cm | Subst org. % | Hu-mus % | NO3 ppm | NH4 ppm | P tot % | Pb ppm | Cd ppm | Cu Ppm | Ni ppm | Zn ppm | Mn ppm | Cr ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 3 | 100 | 75 | 300 | 1500 | 100 |
| 1 | Rezervația Muntele de Sare - Praid | 5 | 7,75 |  |  |  |  |  |  | 9,8 | SLD | 18,3 | 19,2 | 153,4 | 562 | 44,7 |
| 2 | Rezervația Muntele de Sare - Praid | 30 | 8,13 |  |  |  |  |  |  | 8,1 | SLD | 19,7 | 22,8 | 89,5 | 562 | 48,1 |
|  | LMA cf. Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenurilor - prag de alertă |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 5 | 250 | 200 | 700 | 2000 | 300 |
| 1 | Odorheiu Sec., lângă halda de deșeuri menajere (pct.1) | 5 | 7,92 |  |  |  |  |  |  | 11,1 | SLD | 25,6 | 27,3 | 66,8 | 540 | 54,6 |
| 2 | Odorheiu Sec., lângă halda de deșeuri menajere (pct.1) | 30 | 8,13 |  |  |  |  |  |  | 30,9 | SLD | 39,9 | 22,7 | 137,8 | 499 | 49,3 |
| 3 | Odorheiu Sec., lângă halda de deșeuri menajere (pct.2) | 5 | 8,47 |  |  |  |  |  |  | 25,9 | SLD | 41,3 | 24,1 | 149,6 | 473 | 51,7 |
| 4 | Odorheiu Sec., lângă halda de deșeuri menajere (pct.2) | 30 | 8,05 |  |  |  |  |  |  | 17,0 | SLD | 39,6 | 24,3 | 105,4 | 477 | 57,8 |
| 5 | Toplița, lângă halda de deșeuri menajere (pct.1) | 5 | 5,73 |  |  |  |  |  |  | 18,2 | SLD | 16,1 | 10,3 | 74,3 | 850 | 42,9 |
| 6 | Toplița, lângă halda de deșeuri menajere (pct.1) | 30 | 5,84 |  |  |  |  |  |  | 5,9 | SLD | 16,8 | 9,8 | 61,3 | 906 | 45,7 |
| 7 | Toplița, lângă halda de deșeuri menajere (pct.2) | 5 | 5,91 |  |  |  |  |  |  | 14,1 | SLD | 12,7 | 7,7 | 58,9 | 807 | 45,5 |
| 8 | Toplița, lângă halda de deșeuri menajere (pct.2) | 30 | 5,85 |  |  |  |  |  |  | 14,6 | SLD | 10,5 | 5,9 | 42,1 | 759 | 46,7 |

SLD - sub limita detectabilă

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                             Întocmit,

Kardos Carmen                                                                             Gecző Terezia