PLAN URBANISTIC ZONAL -  VALEA PÂRÂULUI BRĂDEŞTI – SATU MARE

VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Proiect nr. 351 / 2013

ETAPA 02 - Scenarii alternative şi propuneri privind Regulamentul Local de Urbanism	şi strategia de dezvoltare;

CONŢINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

I. 	DISPOZIŢII GENERALE

II. 	REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

II.1	Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

II.2 	Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

II.3 	Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

II.4 	Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

II.5 	Reguli cu privire la echiparea edilitară

II.6 	Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi a construcţiilor

II.7 	Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

III. 	ZONIFICAREA FUNCTIONALĂ

III.1 	Subunităţi funcţionale

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

IV.1	Lv, Lvr 	- case de vacanţă, case de vacanţă cu caracter rural

IV.2	Isa	- Instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări

IV.3	Vas 	- Zonă verde cu rol de agrement și sport

IV.4	Ulv, ULvr- Urbanizare case de vacanţă, Urbanizare case de vacanţă cu caracter rural

IV.5	UIa	- Urbanizare - Servicii de agroturism

IV.6	UIs3	- Urbaniazre - Instituții și servicii turistice cu regim de înălțime medie

IV.7	UIsa	- Urbanizare - Instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive șI turistice, parcări

IV.8	UVas	- Urbanizare - Zonă verde cu rol de agrement și sport

I		DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. 	Rolul Regulamentului local de urbanism

1.1	Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor şi amenajările aferente zonei studiate ACTIVITĂŢI TURISTICE, amplasată la nord-est de comuna Satu Mare, în apropierea drumului national DN 13A (la 500 m).

1.2	Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal şi explicitează, detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.

1.3	Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată.

1.4	Prevederile prezentei documentaţii aplică concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal cu respectarea avizelor şi aprobărilor la care a fost supus P.U.G.

1.5	Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o şi documentatia iniţială.

Baza legală a elaborării Regulamentului

1.6 	La baza elaborării regulamentului de faţă stau:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor (republicată);

- Ordinul MDRT nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 şi Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM 007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.

- Codul Civil

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificări şi completări ulterioare;

- Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificări ulterioare;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificări ulterioare, republicată;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- OU nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificări şi completări ulterioare;

- Legea 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare, cu modificări şi completări ulterioare, republicată;

- Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea nr. 41/1995 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68 / 1994 pentru protejarea patrimoniului cultural naţional;

- Legea nr. 107/1996 privind apele, cu modificări şi completări ulterioare, republicată;

- Legea nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificări ulterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 cu normele de igienă şi a recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei;

- HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- H.G.R. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului.

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal – elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREŞTI indicativ GM 010-2000, 	aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000.

- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate – proiect, elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREŞTI indicativ GM 011-2000.

- Reglementările cuprinse în P.U.G., şi în prevederile regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. aprobat, precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

1.7 	Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism în conformitate cu condiţiile specifice fiecărei zone.

1.8	În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii (toate documentaţiile care au stat la baza elaborării P.U.Z.).

Articolul 2. Domeniul de aplicare

2.1 	Regulamentul local de urbanism stabileşte normele obligatorii pentru autorizarea executării, modificării sau demolării construcţiilor.

2.2 	Prezentul Regulament se referă la zona aflat în intravilanul comunei Satu Mare, Valea pârâului Brădeşti

2.3 		Definirea zonelor din cadrul PUZ

- zona domeniului privat şi public, cuprinzând terenuri  alcătuit din mai multe loturi în suprafată totală de 139 ha, destinaţia zonei: servicii complementare turismului;

- zona domeniu public cuprinzând căile de circulatie modernizate cu profil 6 m şi servitute pentru utilitate publică instituită.

II . 	REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

II.1 	Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi păstrarea patrimoniului natural şi construit.

Articolul 3 	Terenuri agricole din extravilan

Terenurile agricole din extravilan, cuprinse în perimetrul studiat vor fi exploatate conform destinaţiei acestora şi conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 4	Terenuri agricole din intravilan

Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, conform legii.

Articolul 5	Suprafeţe împădurite

Suprafeţele împădurite existente pe terenul studiat sunt prezente ca păşuni împădurite.

Acele copaci, arbuşti sau tufe de mărimi considerabile, care vor fi tăiate, vor fi înlocuite cu plantaţii noi pentru păstrarea cantităţii vegetaţiei înalte.

Articolul 6	Resursele subsolului

Zona studiată nu are resurse identificate ale subsolului.

Articolul 7	Resurse de apă şi platforme meteorologice

În lungul pârâului existent se instituie o zonă de protecţie de 5 m lăţime pe ambele maluri.

Utilizări permise:

- captări de apă,

- lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor.

Utilizări permise cu condiţii:

- lucrări de poduri

- lucrări necesare drumurilor de traversare a cursului de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenirea a deteriorării calităţii apelor.

Articolul 8	Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate

Cadrul natural care face obiectul PUZ face parte din peisajul cultural al Secuimii, caracterizat prin peisaj cu intervenţii umane minime, relief variat, vegetaţie bogată, mod de ocupare şi utilizare a terenului specific, cadru antropic puternic ancorat în tradiţie. Deşi protejarea acestuia nu este reglementat îndeajuns actorii participanţi la alterarea acestuia trebuie să conţtientizeze această valoare şi să acţioneze în direcţia protejării acestuia şi a dezvoltării armonioase.

Proiectele propuse vor respecta acest patrimoniu, şi vor fi concepute în acord cu principiile reglementate prin prezentul PUZ.

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii este interzisă pentru clădiri cu arhitectură neadaptată sitului, culori stridente ale faţadelor sau învelitorii, care ar pute deprecia valoarea peisagistică a acestuia.

Articolul 9	Zone construite protejate

Nu este cazul.

III . ZONIFICAREA TERITORIULUI – UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

| Lr Locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe unifamiliale) însoţite de anexe şi suprafeţe agricole, de parcelarul omogen de tip rural, dezvoltat în profunzime, şi de tipologiile tradiţionale de ocupare a terenului. |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ. HG 525/1996 actualizată, Art. 16 |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Locuinţe individuale (unifamiliale). |  |
| 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenlui (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaţa nivelului curent. Servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate), cu următoarele condiţii: suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 100 mp; să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea produselor agricole şi ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o distanţă minimă de: 50 m pentru categoria de animale mari (câine, porc, vită, cal, etc.) iar pentru categoria de animale mici (păsări, iepuri, etc,): 30 m. Se poate efectua diminuarea acestor distanțe prin depozitarea bălegarului în spații închise, autorizate de APM și cu acordul vecinilor. Clădirea care desparte curtea gopsodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu folosinţă agricolă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă prin prezentul regulament. Pensiune turistică și agroturistică, cu respectarea legislației în vigoare. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit şi a celor anexe să se înscrie în tipologia gospodăriei tradiţionale specifice zonei. |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Se admit operaţiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiţia respectării capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii, a servituţilor stabilite prin PUZ şi a legislaţiei în vigoare. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate, dar nu mai mult decât 10m. În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 10 m de la aliniament. Pentru parcelele de colţ, regula de retragere se va respecta faţă de ambele aliniamente. Faţă de aliniamentele create prin accesarea limitei posterioare a parcelei, amplasarea se va face conform unui PUZ. În toate situaţiile, clădirile anexe, inclusiv garajele, copertinele sau pergolele destinate parcării se vor retrage faţă de aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| În cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor lipi de acesta, fără ca lungimea calcanului astfel rezultat să depăşească 20 m, măsuraţi de la aliniament. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă calcanului existent cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mică decât 3m, clădirea se va retrage de la această limită cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. În cazul în care clădirea de pe parcela vecină este retrasă faţă de limita laterală comună de proprietate cu o distanţă mai mare decât 3m, clădirea se va putea dispune pe acestă limită de proprietate (calcan) sau retras faţă de acestă limită de proprietate. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă de 5 m. În cazul construcţiilor, care vor fi amplasate pe parcele adiacente terenurilor destinate activităţilor sportive (pârtii de schi, trasee de schi şi schi fond, terenuri sportive,etc. ), alinierea construcţiilor va fi retras de limita de proprietate cu min. 3m. Pentru toate situaţiile Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale parcelei. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,2 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit lipirile de clădiri. 8. I ACCESE |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane [parter şi mansardă] sau [demisol, parter și mansardă]. Mansarda, demisolul se definesc în glosarul anexat. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M, D+P+M, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă,). Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5,5 m. Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau atic supraînălțat în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9,0 m. Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat. Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel). |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci metalice gravate cu dimensiunea maximă de 100x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public în afara șanțului existent de la stradă sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Spre căile de circulaţie, în zonele de retragere faţă de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi prevăzute cu plantaţii înalte şi medii. Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC). Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 120 mp teren deţinut. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat, sau similare. Este interzisă plantarea de arbori, tufișuri neautohtone. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. Spre stradă sau în zonele cu denivelări se admit socluri opace de max 50cm, dar pe o lungime de maxim 2/3 din latura respectivă a împrejmuirii. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Gardurile către stradă vor fi transparente într-o proporție de 20%. Se vor realiza din lemn, ca exepție se admit stâlpuri din țeavă metalică. Înălțimea maximă a gardului va fi de 200cm. Împrejmuirile se pot dubla cu gard viu. Către vecinătăți se admit împrejmuiri opace. Împrejmuirea din partea posterioară a terenului, în spatele anexelor va fi de preferință transparentă 50%. Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Se admite un POT maxim de 25%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| Se admite un CUT maxim de 0,4. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. |  |

| Lv Case de vacanţă |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare, destinate odihnei şi recreerii. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în proprietatea acestuia. Legea 114/1996, Art. 2 |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Modernizarea şi extinderea tramei stradale şi reţelelor edilitare, după caz. Ampriza străzilor existente şi propuse va fi realizată cf. PUZ şi a normativelor în vigoare. Pentru lărgirea străzilor existente şi pentru realizarea străzilor noi, deţinătorii terenurilor riverane vor ceda suprafeţele necesare necondiţionat şi fără despăgubiri. Asigurarea suprafeţelor necesare lărgirii străzilor este o condiţie pentru emiterea autorizaţiilor de construire. La străzile deja configurate este admisă păstrarea secțiunilor existente și circulația comună a pesoanelor și autovehicolelor, cu un regim de viteză de 20Km/h. |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Trama stradală se va păstra, este parte integrantă a țesutului urban existent. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale. Este recomandat ca prin amenjarea acestor spații să se creeze puncte cu identitate distinctă pentru o mai bună orientare în localitate. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Locuinţe, cu aria desfășurată de max. 250mp. Case de vacanţă, cu aria desfășurată de max. 150mp. Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private. |  |
| 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri. Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală. Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp; să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Vile sau apartamente turistice, tabără de vacanță pentru copii, alimentație publică cu condiția ca acestea să nu depășească 250mp arie desfășurată. 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 500 mp şi front la stradă de minim 10 m. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m la străzi secundare şi 10 m la strada principală de la axa drumului. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit clădirile alipite. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta, este admisă o mansardă, conform definiţiei din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M, D+P (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5,0 m. Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8,0 m. Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat. Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel). |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn, piatră, materiale ceramice). Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă. Se interzic utilizarea culorilor stridente în orice material de construcţie, care defineşte aspectul exterior a clădirii. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când aceasta se va realiza. Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m. |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC). Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. Sunt interzise speciile, plantele neautohtone. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Imprejmuirile se vor realiza din lemn, cu o trasparență de min. 33% în toate direcțiile. Se pot planta garduri vii. Se va avea în vedere ca animalele mici (arici, șoareci etc.) să se poată circula liber prin găurile împrejmuirilor. Înălțimea maximă admisă a împrejmuirii este de 180cm. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| POT maxim admis este 15%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| CUT maxim admis este 0,25. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată maximă 250 mp. |  |

| ULv Urbanizare zonă case de vacanţă |  |
| --- | --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare, destinate odihnei şi recreerii. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în proprietatea acestuia. Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Legea 114/1996, Art. 2 |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Locuinţe. Case de vacanţă. Spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, publice sau private. |  |
| 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri. șure, grajduri pentru animale, sunt admise numai cu scopuri de agrement şi turism şi cu respectarea normativelor cu privire la amplasarea acestora. Numărul animalelor nu va trece de 4 capete dintr-o specie. Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală. Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp; să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Pensiuni, tabără de vacanță pentru copii, alimentație publică cu condiția ca acestea să nu depășească 200mp arie desfășurată. 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Se admit operaţiuni de parcelare,cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 500 mp şi front la stradă de minim 10 m. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m la străzile secundare şi 10 m la străzile principale. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit clădirile lipite. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faţă de acesta, este admisă o mansardă, conform definiţiei din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M, D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m. Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat. Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel). |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă. Se recomandă folosirea materialelor naturale (lemn, piatră, materiale ceramice). Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când aceasta se va realiza. Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m. |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC). Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. Sunt interzise speciile, plantele neautohtone. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Imprejmuirile se vor realiza din lemn, cu o trasparență de min. 33% în toate direcțiile. Se por planta garduri vii. Se va avea în vedere ca animalele mici (arici, șoareci etc.) să se poată circula liber prin găurile împrejmuirilor. Înălțimea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| POT maxim admis este 10%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| CUT maxim admis este 0,20. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată maximă este de 250mp. |  |

| ULvr Urbanizare zonă case de vacanţă cu caracter rural |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |  |
| În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare, destinate odihnei şi recreerii. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în proprietatea acestuia. Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Legea 114/1996, Art. 2 |  |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |  |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. |  |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. |  |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |  |
| Locuinţe. Case de vacanţă, vile şi apartamente turistice cu aria desfășurată de max. 350mp. Anexe gospodărești. Funcțiuni de loisir public, terenuri de sport. |  |  |
| 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |  |
| Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri. Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală. Servicii aferente funcţiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 120 mp; să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii; să se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali. Pensiuni, tabără de vacanță pentru copii, alimentație publică cu condiția ca acestea să nu depășească 200mp arie desfășurată. șure, grajduri pentru animale, sunt admise numai cu scopuri de agrement şi turism şi cu respectarea normativelor cu privire la amplasarea acestora. Numărul animalelor nu va trece de 4 capete dintr-o specie. 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. |  |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |  |
| Se admit operaţiuni de parcelare, cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 1200 mp şi front la stradă de minim 20 m. |  |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m la străzile secundare şi 10 m la străzile principale. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor. |  |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |  |
| Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. |  |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit clădirile lipite. |  |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două nivele supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M, D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5,5 m. Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9,0 m. Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat. Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel). |  |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |  |
| Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă cu caracter local. Se vor folosi numai materiale naturale (lemn, piatră, materiale ceramice). Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă. |  |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |  |
| Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când aceasta se va realiza. Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m. |  |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |  |
| Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC). Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. Sunt interzise speciile, plantele neautohtone. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |  |
| Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Imprejmuirile se vor realiza din lemn, cu o trasparență de min. 33% în toate direcțiile. Se pot planta garduri vii. Înălțimea maximă admisă a împrejmuirii este de 180cm. |  |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |  |
| POT maxim admis este 15%. |  |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |  |
| CUT maxim admis este 0,25. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată maximă este de 350mp. |  |  |

| UIa Urbanizare zonă servicii de agroturism |  |
| --- | --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| În sensul prezentului regulament, conform legii, se consideră case de vacanţă: locuinţe ocupate temporar, ca reşedinţe secundare, destinate odihnei şi recreerii. Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi condiţionată de existenţa unei reşedinţe principale a beneficiarului, aflată în proprietatea acestuia. Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Legea 114/1996, Art. 2 |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Pensiuni cu arie desfășurată de max. 600mp. Anexe gospodărești. Funcțiuni de loisir public, terenuri de sport. |  |
| 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Şure, grajduri pentru animale, sunt admise numai cu scopuri de agrement şi turism şi cu respectarea normativelor cu privire la amplasarea acestora. Numărul animalelor nu va trece de 4 capete dintr-o specie. Unităţi de cazare în regim camping, cu condiţia de a avea o capacitate maximă de 100 locuri. Livezi, grădini de legume şi alte activităţi cu caracter agricol, cu condiţia de a nu perturba funcţiunea principală. Tabără de vacanță pentru copii, alimentație publică cu condiția ca acestea să nu depășească 300mp arie desfășurată. 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. Sunt interzise funcţiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Această reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Se admit operaţiuni de parcelare, cu condiţia ca parcelele rezultate să aibă o suprafaţă minimă de 2000 mp şi front la stradă de minim 25 m. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m la străzile secundare şi 10 m la străzile principale. Prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul public şi cel privat rezultată în urma operaţiunii de lărgire a străzilor, cf. glosarului anexat. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faţă de limitele laterale cu distanţe minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se admit clădirile lipite. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Pentru accesele pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două nivele supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+M, D+P+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă). Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5,5 m. Înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9,0 m. Înălțimile se calculează de la cota cea mai joasă de întâlnire a clădirii cu terenul amanajat. Înălţimile maxim admise conform regulamentului de faţă se referă inclusiv la reţele edilitare (antene, construcţii de orice fel). |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului – case de vacanţă cu caracter local. Se vor folosi numai materiale naturale (lemn, piatră, materiale ceramice). Se interzic învelitorele de azbociment, tablă zincată lucuioasă. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. În cazul inexistenţei reţelelor edilitare publice în zonă, se admite realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua edilitară publică, atunci când aceasta se va realiza. Sunt interzise forajele adânci pt. apă, sau captarea energiei termice din straturile aquifere subterane sub adâncimea de 4,5 m. Sunt permise numai fântâni şi colectoare de energie geotermică din apele freatice superioare până la o adâncime de 4,5m. |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi vor ocupa minim 60% din suprafaţa totală. Restul terenului va fi spaţiu amenajat: construcţii şi curţi (suprafeţe de acces pietonal, auto, suprafeţe verzi amenajate – CC). Fiecare proprietar are obligaţia de a planta 1 copac/pom/arbore, pentru fiecare 100 mp teren deţinut. Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, un alt arbore înalt. Suprafaţa cuprinsă între aliniament şi faţada frontală a construcţiei va fi plantată şi amenajată sub forma unei grădini sau livezi. Sunt interzise speciile, plantele neautohtone. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Imprejmuirile se vor realiza din lemn, cu o trasparență de min. 33% în toate direcțiile. Se pot planta garduri vii. Înălțimea maximă admisă a împrejmuirii este de 150cm. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| POT maxim admis este 15%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| CUT maxim admis este 0,2. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată maxim 600mp. |  |

| Isa Instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. . |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUZ . HG 525/1996, actualizată, Art. 16 |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Funcțiuni de instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, conform Anexa 1 la RLU. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condiţiilor de amplasare, echipare şi configurare (Secţiunea 3) precum şi a posibilităţilor maxime de ocupare şi utilizare a terenului (Secţiunea 4) prevăzute de prezentul regulament. În cazul mansardărilor, pentru calculul coeficientului de utilizare a terenului se va considera suprafaţa nivelului mansardei ca reprezentînd minim 60% din suprafaţa nivelului curent. Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. La construirea de clădiri noi parcela minimă va fi de 1.000mp. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Se admite alipirea de clădiri. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 13 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere. |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%. Pe cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp. Necesarul minim de spaţii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu până la 25%, cu condiţia asigurării, prin tranzacţii de terenuri, a unor spaţii verzi cu aceeaşi suprafaţă din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUZ destinaţia zone verzi (UVas, UVe,). Aceste suprafeţe vor fi cedate domeniului public. Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înălțime din lemn, 50% trasparente, eventual cu stâlp metalic. Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Se admite un POT maxim de 20%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| Se admite un CUT maxim de 0,3. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. |  |

| Uisa Urbanizare zonă instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. Terenurile marcate cu cod Uisam pot fi dezvoltate numai împreună cu pârtiile de schi şi pistele de schi fond, iar poziţia lor poate fi schimbat în funcţie cu nevoile de echipare tehnică a pârtiilor şi pistelor. |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru orice investiţie pe suprafeţe de terenuri care se află în perimetrul hidrogeologic “BĂILE HOMOROD” se vor obţine aviz de la Agenţa Naţională Pentru Resurse Minerale (ANRM). |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. HG 525/1996, actualizată, Art. 16 În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Funcţiuni turistice cu caracter extraurban, Funcţiuni de loisir privat, Funcţiuni de loisir public, Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic, Funcţiuni sportive. Funcțiuni de instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, conform Anexa 1 la RLU. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Parcela minimă va fi de 1.000mp. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Se admite alipirea de clădiri. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: P+1, D+P+M, D+P+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 7 m. Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru ternuri belvedere. |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%. Pe cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp. Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiride max. 100cm înălțime din lemn, 50% trasparente. Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Se admite un POT maxim de 10%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| Se admite un CUT maxim de 0,20. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată a clădirilor noi va fi de maxim 500mp. |  |

| UisaVPB Urbanizare zonă instituţii şi servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiuni agricole sau fără utilizare, rezervate prin PUZ pentru extinderea funcţiunilor cu caracter urban. |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| În cazul elaborării proiectelor reţelelor stradale pietonale şi altele de circulaţie, acestea vor fi tratate obligatoriu împreună şi cu respectarea unităţilor teritoriale de referinţă învecinate traseului străzii studiate. Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 Nu se admit derogări de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcţională a terenului, înălţimea maximă admisă a clădirilor, procentul maxim de ocupare a terenului şi coeficientul maxim de utilizare a terenului. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Legea 350/2001 actualizată, Art. 32 În situaţiile în care autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor urbanistici existenţi la nivel de parcelă sau înălţimii existente ale clădirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a obiectivului, precizând următoarele aspecte: a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; b) permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; e) regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind construirea drumurilor şi a echipamentelor edilitare. Legea 350/2001 actualizată, Art. 46 Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia finalizării prealabile a operaţiunilor de reparcelare, realizate în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare drumurilor publice, echipării edilitare şi dotărilor publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiţiilor prevăzute în Capitolul 3, Condiţii generale privitoare la construcţii. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Se vor respecta servituţile generate de obiectivele de utilitate publică prevăzute prin PUZ şi de dotările de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. HG 525/1996, actualizată, Art. 16 În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională. Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. Cota procentuală minimă de teren ce se transferă în domeniul public pentru asigurarea viabilizării terenurilor este de 25% din suprafaţa deţinută în momentul iniţierii operaţiunii. Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ sau PUD. |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor libere publice, spaţiilor verzi publice, plantaţiilor stradale, precum şi introducerea de piste pentru biciclişti în lungul străzilor. Se recomandă organizarea de concursuri de soluţii supervizate de administraţia publică, de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD. Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Funcţiuni turistice cu caracter intraurban şi extraurban, Funcţiuni de loisir privat, Funcţiuni de loisir public, Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic, Funcţiuni sportive. Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe, Servicii publice aferente zonelor de locuinţe. Funcțiuni de instituții și servicii turistice cu rol de agrement, deservire activități sportive și turistice, parcări, conform Anexa 1 la RLU. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admit locuinţe de serviciu în condiţiile stabilite de Legea 114/1996 şi anume dacă acestea sunt exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordate în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Parcela minimă va fi de 800 mp. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Se admite alipirea de clădiri. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru turnuri belvedere. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale) potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaţiile care prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare funcţiunilor în parte. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: D+P, D+P+M, D+P+1, D+P+1+M,, D+P+R, (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras). Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 7 m. Înălțimile se măsoară de la cota cea mai mică de întâlnire dintre teren și clădire. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru turnuri belvedere. |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Deşi nu este evidenţiat în programe de ocrotire a patrimoniului, majoritatea Secuimii are un caracter puternic de peisaj cultural. Acest patrimoniu este ocrotit în străinătate, dar în România nu este tratat corespunzător în legislaţia de specialitate. Fiecare actor care participă în procesul de construire (benficiar, proiectant, constructor, autorităţi) au obligaţia morală de a acţiona în sensul protejării acestei valori. Prin prezentul PUZ se propune un set de reguli urbanistice şi arhitecturale, prin care se asigură dezvoltarea ansanblurilor investiţiilor viitoare după modelul cătunelor specifice zonei Odorheiului, care se înscrie armonios în peisajul natural existent. Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului, dar . Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Prin excepţie, dacă acestea nu există, se acceptă soluţii de echipare edilitară în sistem individual, cu condiţia racordării la reţelele publice odată cu introducerea lor. Firidele de branşament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în proporţie minimă de 35%. Pe cel puțin jumătate din suprafața de spații libere publice se vor planta câte un arbore specific zonei la fiecare 75mp. Se va acorda o atenţie specială prezervării vegetaţiei forestiere existente. Nu se admite vegetație neautohtonă. Se încurajează păstrarea vegetaţiei existente în cât mai mare procent posibil, menţinerea caracterului natural (cu arbori fructiferi, arbuşti la limita teraselor tradiţionale). Având în vedere acoperirea foarte bună a arborilor solitari şi a pâlcurilor de arbori din zonă, se propune menţinerea acestora Se propune zonă de protecţie de 5 m de-a lungul pârâului Brădeşti, care va fi neconstruibil,în urma căreia este opbligatoriu menţinerea vegetaţiei în zona de protecţie. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| În aceste zone în general nu se vor construi împrejmuiri. Se admit împrejmuiri de max. 100cm înălțime din lemn, 50% trasparente. Nu se admit socluri opace. Se ia în vedere posibilitatea de deplasare liberă a animalelor mici: arici, șoareci etc. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Se admite un POT maxim de 10%. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| Se admite un CUT maxim de 0,25. La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puţin 60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin. Aria desfășurată a clădirilor noi va fi de maxim 800mp. |  |

| Vas Zonă verde cu rol de agrement și sport |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| Zona este delimitată în PUZ în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă. |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement și sport este definitivă şi nu poate fi modificată. Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71 Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică. Legea 24/2007, Art. 12 |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUZ. Legea 24/2007, Art. 9,12 Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică. Legea 24/2007, Art. 10, 14,15. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. Legea 24/2007, Art. 9 |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, instalații sportive, pavilioane de apă, toalete publice. Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece; 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Parcela minimă va fi de 200 mp. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Se admite alipirea de clădiri. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru turnuri belvedere. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale). Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P+1 şi nu vor depăşi înălţimea de 7 m. Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice. |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. Se interzice amplasarea de panouri publicitare. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Conform documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR(cf. Legii 24/2007, Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite POT maxim de 5%, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |
| Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,05, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. |  |

| UVas Zonă verde cu rol de agrement și sport |
| --- |
| SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI |  |
| Zona este delimitată în PUZ în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 şi Art.3 şi contribuie la bilanţul spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaţă. |  |
| A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE |  |
| Utilizarea Zonă verde cu rol de agrement și sport este definitivă şi nu poate fi modificată. Ordonanţa de urgenţă 195/2005, aprobată de legea 265/2006, actualizată, Art. 71 Amenajarea sau reamenajarea spaţiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte tehnice de specialitate peisagistică. Legea 24/2007, Art. 12 |  |
| B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ |  |
| Păstrarea sau, după caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraţiei locale a zonelor verzi delimitate conform PUZ . Legea 24/2007, Art. 9,12 Extinderea, administrarea, protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică. Legea 24/2007, Art. 10, 14,15. Prin administrarea spaţiilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective: a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor; e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie; f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. Legea 24/2007, Art. 9 |  |
| C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI |  |
| Elaborarea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 şi cf. Normelor tehnice de aplicare a Legii 24/2007. Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 343/2007. Se recomandă ca documentaţiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluţii organizate de către administraţia publică şi supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România, Registrul Urbaniştilor din România şi Asociaţia Peisagiştilor din România. |  |
| SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ |  |
| Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament. |  |
| 1. UTILIZĂRI ADMISE |  |
| Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală. Amenajări ale spaţiului public, alei pietonale şi ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi şi cursuri de apă, fântâni şi jocuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir, instalații sportive, pavilioane de apă, toalete publice. Toaletele publice vor fi dotate obligatoriu cu masă pentru schimbat scutece; 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI |  |
| Se admit funcţiuni de loisir public, cu condiţia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR să nu depăşească 5%. Construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţiile libere vor fi readuse la starea iniţială. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. |  |
| 3. UTILIZĂRI INTERZISE |  |
| Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente. Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. |  |
| SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR |  |
| 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI |  |
| Parcela minimă va fi de 200 mp. |  |
| 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT |  |
| Clădirile se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 5 m. |  |
| 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR |  |
| Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale și posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. |  |
| 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ |  |
| Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Fac excepţie situaţiile în care ambele clădiri prezintă spre interspaţiul dintre ele exclusiv spaţii anexe sau spaţii de circulaţie internă, când distanţa minimă se poate reduce la 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m. Se admite alipirea de clădiri. Prevederile acestui articol nu sunt valabile și pentru turnuri belvedere. |  |
| 8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE |  |
| Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării accesului carosabil la parcele direct sau prin servitute. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a maşinilor de colectare a deşeurilor. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale (trotuare, străzi pietonal, pieţe pietonale). Aleile carosabile şi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale, pietriş sau zgură, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeţe betonate. Se recomandă la reparcelări retragerea gardului de la aliniament, în vederea amenajării locurilor de parcare, obligatoriu 1 loc de parcare pentru 250 mp teren deţinut sau spaţiu verde cu vegetaţie medie şi/sau înaltă. Excepţie de la acesta este în cazul în care secţiunea drumului include zonă pentru parcare pe lângă cea carosabilă. Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreţinerii amenajărilor şi construcţiilor sau pentru situaţii de urgenţă. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau integrate profilelor străzilor de acces. |  |
| 9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR |  |
| Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizărilor admise la Secţiunea 2, fiind interzisă amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcţiuni exterioare zonei. |  |
| 10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR |  |
| Clădirile permanente vor avea un regim maxim de înălţime de P+1 şi nu vor depăşi înălţimea de 7 m. Construcţiile şi instalaţiile temporare vor fi configurate conform documentaţiei tehnice. |  |
| 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR |  |
| Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. |  |
| 12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ |  |
| Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). |  |
| 13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE |  |
| Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele, minimum trei arbori. Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare şi vor fi împrejmuite cu garduri vii. Se interzice amplasarea de panouri publicitare. |  |
| 14. ÎMPREJMUIRI |  |
| Conform documentaţiei tehnice de amenajare peisagistică. |  |
| SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI |  |
| 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) |  |
| Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR(cf. Legii 24/2007, Art. 9). Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite POT maxim de 5%, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. |  |
| 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) |  |

| Pentru zone cu suprafaţa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Pentru zone cu suprafaţa mai mică decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,05, calculat la nivelul întregului UTR. Această reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. Construcţiile temporare nu sunt supuse condiţiilor din prezentul articol. |  |
| --- | --- |

AZ - Terenuri destinate activităţilor agricole şi/sau zootehnologice SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI Criterii economice şi ecologice impun, de asemenea păstrarea unei rezerve substanţiale de terenuri de producţie agricolă în proximitatea comunei sau cele existente în intravilan cu rol ecologic-peisager. La fel de importantă este, pe termen mediu şi lung, asigurarea unor rezerve de teren pentru extinderi ale comunei şi obiective strategice de perspectivă a căror natură şi necesitate nu pot fi prevăzute în prezent.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD. Pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru orice investiţie pe suprafeţe de terenuri care se află în perimetrul hidrogeologic “BĂILE HOMOROD” se vor obţine aviz de la Agenţa Naţională Pentru Resurse Minerale (ANRM).

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ

Se vor respecta servituţile şi interdicţiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG.

C. MĂSURI ŞI RECOMANDĂRI

Modernizarea, în funcţie de necesităţi, a reţelei de străzi, a parcajelor publice şi a reţelelor edilitare.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Se va respecta lista utilizărilor corespunzătoare fiecărei categorii de funcţiuni, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcţiuni agricole, Funcţiuni zootehnice. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Ferme şi unităţi zootehnice, numai în baza unor studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, cu respectarea zonelor de protecţie sanitară instituită prin aceste studii de impact. Se admit case de cosit, cu respectarea următoarelor condiţii: clădirile nu vor fi utilizate drept locuinţe sau pentru alte activităţi cu caracter pemanent; clădirile vor fi realizate din lemn,fără fundaţii din beton, nu vor avea ferestre şi nu vor avea coş de fum; clădirile vor avea un singur nivel şi nu vor depăşi suprafaţa construită desfăşurată de 10m2.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Este interzisă desfiinţarea suprafeţelor viticole şi pomicole. Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii .

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1/2 din înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m. Se vor respecta cerinţele tehnice specifice funcţiunii.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiţii generale privitoare la construcţii şi cerinţele tehnice specifice funcţiunii. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie. În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă intrarea pe parcelă.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Clădirile nu vor depăşi înălţimea de 16 m, măsurată la cornişa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt. Fac excepţie catargele de susţinere a elementelor publicitare, coşurile de fum, antenele, şi alte instalaţii tehnice specifice funcţiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul programului.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Toate construcţiile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. Împrejmuirile vor fi realizate din ţăruşi din lemn. Porţiunile cuprinse între ţăruşi nu vor fi opace. Pentru aceste porţiuni se interzice utilizarea betonului şi a tablei. Înălţimea maximă admisă a împrejmuirilor este de 2m.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 10%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,2.

Zone destinate pârtiilor de schi, neincluse în intravilan prin PUZ

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de agrement sunt zone neurbanizate şi intră în categorie intraviilană reglementată numai pe porţiuni de contact cu zonele urbanizate.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Pentru investiţii pe suprafeţe de terenuri care se află în perimetrul hidrogeologic “BĂILE HOMOROD” se vor obţine aviz de la Agenţa Naţională Pentru Resurse Minerale (ANRM) pe lângă celelalte avize necesare obţinerii pentru autorizaţia de construire.

Anexa nr. 1

Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcţiuni

Funcţiuni sportive

Ştrand în aer liber;

Stadion;

Terenuri de sport în aer liber;

Spaţii anexe de deservire a dotărilor sportive;

Patinoar artificial;

Poligon pentru tir;

Popicărie;

Teren de golf, teren de minigolf;

Pârtie de schi;

Bază hipică;

Sală de antrenament pentru diferite sporturi sau sală de fitness şi întreţinere corporală;

Bazin acoperit, baie publică;

Sală de competiţii sportive (specializată sau polivalentă);

Servicii de întreţinere corporală;

Administraţie, servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază;

Funcţiuni de loisir public

Loc de joacă acoperit pentru copii;

Dotări destinate activităţilor cultural-educative: muzeu, bibliotecă, centru cultural, mediatecă, filarmonică, teatru, circ, spaţii şi amenajări pentru spectacole în aer liber;

Terenuri şi instalaţii de sport cu acces public nelimitat şi fără clădiri anexe;

Alimentaţie publică având suprafaţa construită desfăşurată mai mică decât 200 mp;

Grupuri sanitare publice.

Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic

Grădină zoologică;

Grădină botanică;

Parc tematic, parc de distracţii;

Loc de joacă acoperit sau în aer liber;

Servicii şi dotări de deservire a funcţiunii de bază.

Funcţiuni de loisir privat

Parcelări pt. grădini de loisir privat (Schrebegarten);

Funcţiuni de turism cu caracter intraurban

Hotel * - *****;

Hotel apartament * - *****;

Motel * - **;

Vilă ** - *****;

Pensiune turistică categoria urban * - ****;

Hostel, Youth Hostel.

Alimentaţie publică.

Funcţiuni de turism cu caracter extraurban

Bungalouri * - ***;

Cabană categoria * - ***;

Camping * - ****;

Sat de vacanţă ** - ***;

Pensiune agro-turistică * - ***;

Tabără de vacanţă pentru elevi.

Instituţii terapeutice, sanatorii

Alimentaţie publică.

Funcţiuni de gospodărire comunală

Sedii ale serviciilor publice de gospodărire comunală;

Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor;

Cimitir, capele, clădiri administrative şi anexe ale cimitirului;

Crematoriu uman;

Rampă de deşeuri;

Centru de selectare deşeuri;

Pepinieră;

Depou pentru vehiculele tranportului public;

Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;

Adăpost pentru animale de casă;

Instalaţii de incinerare pentru deşeuri.

Cimitir şi crematoriu pentru animale de casă.

Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare

Construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare;

Sediu administrativ al regiei, spaţii şi anexe destinate personalului, exclus locuinţe.

Funcţiuni agricole

Exploatarea terenurilor în scopul producţiei agricole: cultivarea produselor agricole, livezit, cultivarea viţei de vie, păşuni, fâneţe, solarii, răsadniţe;

Pepiniere pomicole;

Plantaţii de hamei şi duzi;

Cultivarea plantelor cu folosinţă industrială sau farmaceutică;

Amenajări piscicole;

Construcţii zootehnice, cu respectarea distanţelor de protecţie;

Staţie de cercetare agricolă;

Depozitarea produselor agricole;

Lucrări şi amenajări de îmbunătăţiri funciare;

Drumuri de exploatare agricolă;

Anexe destinate personalului, altele decât locuinţe.

Locuinţe

Locuinţe temporare

Locuinţe individuale (unifamiliale);

Locuinţe colective (multifamiliale);

Garaje şi parcaje aferente locuinţelor.

Anexe aferente locuinţelor.

Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)

Comerţ alimentar;

Comerţ nealimentar;

Cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică, cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă, ateliere de artă, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică dentară, ateliere individuale de croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel şi fără depozitări;

Saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar;

Servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, atelier individual de reparaţii încălţăminte.

Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe

Filială a administraţiei locale (primărie de cartier);

Spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor;

Sediu al asociaţiilor de proprietari sau sediu ONG;

Şcoală primară şi/sau gimnazială;

Creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite;

Dispensar, centru de medicină de familie;

Bibliotecă, mediatecă, centru cultural;

Leagăn de copii, orfelinat, centru de zi;

Azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici;

Secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare;

Centru de asistenţă socială;

Parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor;

Judecătorie;

Teren de sport, parc de cartier, loc de joacă;

Piaţă agro-alimentară.

Anexa nr. 2

Necesarul de parcaje

Locuinţe

Locuinţe individuale (unifamiliale): minim două locuri de parcare.

Locuinţe colective (multifamiliale): 1,5 locuri de parcare la apartament, dar nu mai puţin decât un loc la 100 mp din SCD*.

Se vor asigura locuri de parcare subterane sau în garaje în proporţie minimă de 60% din totalul de locuri de parcare necesare.

Pentru ansambluri care includ două sau mai multe clădiri de locuinţe, se va asigura un număr suplimentar de locuri de parcare pentru vizitatori echivalent cu 0,5 x nr. total apartamente.

Pentru clădiri cu mai mult decât 6 apartamente se va sigura un spaţiu închis şi acoperit şi uşor accesibil destinat depozitării bicicletelor, integrat clădirii principale sau într-o construcţie anexă, cu capacitate minimă de 2 biciclete pentru fiecare apartament**.

Funcţiuni sportive

Complexuri sportive, săli de antrenament pentru diferite sporturi, săli de competiţii sportive (specializate sau polivalente): se va asigura câte un loc de parcare la 5-20 de locuri.

Celelalte funcţiuni: se va asigura câte un loc de parcare la 30 de locuri.

Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.

Funcţiuni de loisir public

Dotări destinate activităţilor cultural-educative: vezi funcţiuni de cultură.

Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic

Parcuri tematice, parcuri de distracţii: se va asigura câte un loc de parcare la 50 mp din SCD*

Funcţiuni de turism cu caracter intraurban

Hotel, hotel apartament, vilă, pensiune turistică categoria urban: se va asigura câte un loc de parcare la  două camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare.

La untăţile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Hostel, youth hostel: se va sigura câte un loc de parcare la 5 locuri de cazare.

Motel: se va asigura câte un loc de parcare la fiecare cameră de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare.

Funcţiuni de turism cu caracter extraurban

Bungalouri, cabană turistică, camping, sat de vacanţă, pensiune agro-turistică: se va asigura câte un loc de parcare la două camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare.

La untăţile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Camping: se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru rulote şi locuinţe mobile.

Funcţiuni aferente infrastructurii de transport public

Funcţiuni de gospodărire comunală

Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare

Se vor asigura pentru salariaţi câte un loc de parcare la fiecare 150 mp din SCD*.

Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activităţii, în funcţie de cerinţele tehnice specifice.

Servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate)

Echipamente publice aferente zonelor de locuinţe

Se va asigura pentru clienţi câte un loc de parcare la 150 mp din SCD*, dar nu mai puţin decât câte un loc de parcare la 100 mp arie utilă.

Se va asigura pentru personal câte un loc de parcare la 75 mp din SCD*, dar nu mai puţin decât câte un loc de parcare la doi salariaţi.

Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi frecvenţa publicului**.

* - Din calculul SCD se exclude suprafaţa parcajului subteran.

** - Suprafaţa minimă care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 60 x 250 cm.

Întocmit,

arh.Korodi Szabolcs

arh. Biró Katalin