MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

INSTITUTUL  NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ

’’MARIN DRĂCEA’’

#### SECŢIA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE

#### PRODUCŢIE ROMAN

Nr. 306 – 13.12.2017

Către APM Harghita

Ca răspuns la adresa d-voastră nr.8795/I/18.10.2017 referitoare la Planul amenajistic U.P. VI Propietăți private pe raza Ocolului silvic Toplița, vă comunicăm următoarele:

Unitatea amenajistică  352B, care se află în ROSCI0252 Toplița - Scaunul Rotund Borsec, aparține proprietarului Kiss Marta și are o suprafață de 3,25 ha, care reprezintă 0,06% din suprafața de 5466 ha a sitului.

| Categorii de folosinţă forestieră | U.P. | Parcele / u.a. | Suprafața [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Păduri | VI | 352B | 3.25 |
|  | Total păduri |  |
| T O T A L ROSCI0252 Toplița - Scaunul Rotund Borsec | 3.25 |

Este inclusă în grupa a II-a funcțională pentru că în momentul întocmirii  amenajamentului (în cursul anului 2013) nu se știa că face parte  dintr-un perimetru de arie protejată Natura 2000, deoarece nu a fost elaborat în tehnologie GIS precum fondul forestier propietate  a statului.

Date fiind condițiile descrise de d-voastră, suprafața ar trebui să fie inclusă în grupa I-a funcțională,categoria 5.M - pădurile din reţeaua Natura 2000, cu tipul funcțional T IV, cu organizare a producției. Această modificare va fi comunicată O. S. Toplița, care va face modificarea în amenajament.

Semnificația tipului funcțional T IV – păduri cu funcții speciale de protecție pentru care sunt admise pe lângă grădinărit și cvasigrădinărit și alte tratamente cu impunerea unor restricții speciale de aplicare.

Fiind un arboret de 130 de ani (vârsta de exploatare este de 120 de ani), s-au propus tăieri progresive, cu un procent de extragere de 30%, ceea ce este în concordanță cu prevederile Planului de management al ROSCI0252 Toplița - Scaunul Rotund Borsec. Acestă lucrare propusă semnifică faptul că în cursul deceniului de aplicare – 2013-2022- arboretul  nu va fi decât puțin rărit.

Pentru respectarea prevederilor de protecție a carnivorelor mari din cadrul ROSCI0525 se prevăd următoarele:

- se interzice focul în pădure, prevedere prevăzută în orice amenajament la capitolul 8 Protecția fondului forstier;

- Interzicerea circulatiei autovehiculelor de teren și limitarea ca timp a accesului în zonă a vehiculelor cu motor;

- interzicerea de construirea de noi drumuri de acces pentru exploatare – drumuri de tractor, reducându-se în felul acesta impactul asupra habitatelor adiacente;

-3-