###### B.I. MIRK L. LILLA								PROIECT NR. L203

STR. TOPLIŢA NR.8 								FAZA P.U.G.

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA AVRĂMEŞTI

VOLUMUL II MEMORIU GENERAL

BENEFICIAR: PRIMĂRIA AVRĂMEŞTI

PROIECTANT: B.I. MIRK L.LILLA

###### B.I. MIRK L. LILLA								PROIECT NR. L 203

###### STR. TOPLIŢA NR.8 								FAZA P.U.G.

# PLAN URBANISTIC GENERAL

VOLUMUL II - MEMORIU GENERAL

COMUNA AVRĂMEŞTI

## BENEFICIAR:	PRIMĂRIA LOCALĂ A COMUNEI AVRĂMEŞTI

PROIECTANT:	B.I. MIRK L. LILLA

STR. TOPLIŢA NR.8

PROIECTANŢI DE SPECIALITATE

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

ARH MIRK LÁZÁR LILLA

DATA: DECEMBRIE 2015

B.I. MIRK L. LILLA								PROIECT NR. L 203

STR. TOPLIŢA NR. 8							FAZA P.U.G.

- INTRODUCERE

1.1   Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2   Obiectul lucrării

1.3   Surse documentare

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1   Contextul dezvoltării

- elemente ale cadrului natural

- zonele expuse la riscuri naturale

2.2   Relaţii în teritoriu

2.3   Nivel de dezvoltare economică

2.4   Populaţia. Elemente demografice şi sociale

2.5   Zonificarea teritoriului administrativ – Bilanţ teritorial

2.5.1. Zonificarea teritoriului administrativ

2.5.2. Componenţa teritoriului administrativ

2.5.3. Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita UATB

2.6. Intravilan existent – Bilanţ teritorial intravilan existent

2.6.1. Componente

2.6.2. Caracteristic ale zonelor din intravilan

2.6.3. Bilanţ teritorial

2.7. Circulaţie şi transporturi

2.8.  Echipare edilitară

2.9.  Probleme de mediu

2.10 Concluzii

2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1   Studii de fundamentare

3.2   Priorităţi strategice şi principii de intervenţie

3.3   Optimizarea relaţiilor în teritoriu

3.4   Dezvoltarea activităţilor economice

3.5   Evoluţia populaţiei

3.6  Zonificarea teritoriului administrativ – bilanţ teritorial

3.6.1. Categorii de intervenţie

3.6.2. Bilanţ teritorial

3.7   Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial.

3.8   Organizarea circulaţiei

3.9   Dezvoltarea echipării edilitare

3.9.1. Gospodărirea apelor

3.9.2. Alimentare cu apă

3.9.3. Canalizare

3.9.4. Alimentare cu energie electrică

3.9.5. Telecomunicaţii

3.9.6. Alimentarea cu căldură

3.9.7. Alimentarea cu gaze naturale

3.9.8. Gospodărie comunală

3.10 Protecţia mediului

3.11 Obiective de utilitate publică

- CONCLUZII – MĂSURI DE LUAT ÎN CONTINUARE

- ANEXE ( scheme, cartograme, grafice)

DERULAREA PROIECTULUI PENTRU

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI AVRĂMEŞTI

Planul urbanistic general al comunei Avrămeşti a fost comandat de către Primăria comunei Avrămeşti cu denumirea de “Reactualizare Plan Urbanistic general comuna Avrămeşti” în vederea aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare ale judeţului.

În tema program s-a solicitat de către beneficiar întocmirea Planului Urbanistic General cu caracter de reglementare, care să răspundă programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planul Urbanistic General, având caracter de direcţionare şi coordonare a amenajării teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor, pe termen mediu şi lung, trebuie să cuprindă prevederile necesare atingerii acestor obiective.

Studiul a beneficiat de sugestiile şi consultanţa autorităţilor locale din perioada legislativă 2012-  după cum urmează:

SIMÓ DEZSŐ SZABOLCS			primar

KIBÉDI EMIL					viceprimar

SÓFALVI JULIÁNNA				secretar

### MEMBRII CONSILIULUI LOCAL

KELEMEN SÁNDOR

JÁNOSI LEVENTE

FODOR BARNA  LÁSZLÓ

SZÁSZ JÓZSEF

LÖRINCZI ÁRPÁD

ZSIGMOND RIGÓ ATTILA

GÁL ZOLTÁN

PÁL LÁSZLÓ

BEREI ANDRÁS

SOMORAI SZILÁRD

SZÁSZ JÓZSEF ALBERT

#### MEMORIU GENERAL

- INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

- Denumire lucrării: 	PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA AVRĂMEŞTI

- Beneficiar:			PRIMĂRIA LOCALĂ A

COMUNEI AVRĂMEŞTI

- Proiectant:			B.I. MIRK L. LILLA

- Data elaborării:		DECEMBRIE 2015

  - OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta lucrare stabileşte strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor în cadrul comunei Avrămeşti.

Obiective

Documentaţia de urbanism are următoarele obiective:

- Păstrarea echilibrului în dezvoltarea urbană, rezervarea terenurilor destinate activităţilor agricole şi forestiere, protecţia spaţiilor naturale şi peisajele, respectarea principiilor dezvoltării durabile;

- Respectarea diversităţii funcţiunilor urbane, coexistenţa în acelaşi spaţiu mixităţii urbane şi sociale, evitarea segregării şi constituirea de zone mono-funcţionale;

- Promovarea dezvoltării urbane de tip intensiv prin utilizarea economică şi echilibrată a zonelor intravilane urbane şi rurale, evitarea exploziei spaţiale şi reconsiderarea zonelor vechi.

- Asigurarea autorităţilor publice locale a documentaţiilor adaptate politicilor de dezvoltare ale acestora şi îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor.

În conţinutul documentaţiei se vor regăsi tratate următoarele categorii de probleme:

- implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost stabilite prin tema de proiectare;

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii;

- zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

- stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;

- relaţia între dezvoltare regională şi teritoriul unităţii administrative;

- potenţialul de dezvoltare economico - socială şi mutaţiile ce pot interveni în categoriile de folosinţă a terenurilor;

- probleme specifice de proximitate cu zone cu potenţial turistic, balnear sau cu zone de exploataţie minieră etc..

Asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a acestor categorii de probleme menţionate mai sus, materialul oferă instrumente de lucru necesare atât elaborării şi aprobării cât şi a urmăririi aplicării Planului Urbanistic General în următoarele domenii: proiectare, administrare centrală şi locală, agenţi economici,colectivităţi sau persoane particulare.

Planul urbanistic general are atât caracter director, cat şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.

- Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ teritoriale de bază, cu privire la:

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan in relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

- zonificarea funcţională in corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

- zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut in legislaţia in vigoare;

- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice

- privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor in aceste zone.

- zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

- Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

- evoluţia in perspectivă a localităţii;

- direcţiile de dezvoltare funcţională in teritoriu;

- traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute in planurile de amenajare a teritoriului

- naţional, zonal şi judeţean;

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice

- privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor in aceste zone.

- lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

- delimitarea zonelor in care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

  - SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru întocmirea prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de documentaţii şi normative referitoare la dezvoltarea comunei Avrămeşti, sat Cecheşti, sat Avrămeşti, sat Andreeni, sat Goagiu, sat Medişoru Mic, sat Firtănuş, Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş dintre care menţionăm:

##### SURSE STATISTICE

- datele şi evidenţele existente la Direcţia Judeţeană de Statistică

- datele şi evidenţele aflate la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Harghita

- datele şi evidenţele existente la Consiliul Local Avrămeşti

- date şi evidenţele existente la unităţile de producţie din comună

##### STUDII ŞI LUCRĂRI DE SPECIALITATE

- Suport topografic la Sc. 1:50000 şi Sc. 1:5000 eliberate de Oficiul Judeţean de Cadastru Geodezie şi Cartografie Harghita

- Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean

- Plan Urbanistic General al Comunei Avrămeşti

ACTE LEGISLATIVE SPECIFICE SAU COMPLEMENTARE DOMENIULUI

# Codul Civil.

# Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare.

# Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare.

# Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

# O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificările şi completările prin legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr.26/1996 - Codul silvic, cu modificările ulterioare.

# Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

# Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie.

# Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a – Apa.

# Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate.

# Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi.

# Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.

# Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.

# Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată 2004.

# Legea nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare.

# Legea nr. 85/2003 legea minelor.

# Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin  Legea nr. 89/1999, republicată 2004.

# Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

# Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată prin Legea nr. 470/2002.

# Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002.

# Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca interes naţional

# Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

# Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată .

# Hotărârea Guvernului nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor.

# Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

# Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

# Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

# Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului .

# Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

# Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.

# Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

# Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

# Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

# Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

# Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

# Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

# Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

# Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările ulterioare.

# Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

# Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere cu modificările ulterioare.

# Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

# Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.1278/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică.

# 2.1 CONTEXTUL DEZVOLTĂRII

2.1.1.EVOLUŢIE

În noua structură teritorial - administrativă comuna Avrămeşti  cuprinde opt localităţi: sat Avrămeşti, sat Cecheşti, sat Andreeni, sat Goagiu, Satu Firtănuş, Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş. Comuna Avrămeşti se situează în partea sud-vestică a judeţului Harghita, la nord de oraşul Cristuru - Secuiesc. Accesul în zonă se realizează prin drumul judeţean DJ 136 Cristuru Secuiesc - Atid, primul sat al comunei, Cecheşti, fiind situat la 3 km de Cristuru Secuiesc. Drumul judeţean DJ 136 B face legătura între DJ 136 în satul Goagiu şi Inlăceni- Păuleni- cu ieşire în drumul naţional DN 13 A, drumul este greu practicabil.

Satul Firtănuş este traversat de DJ 135- Sângeorgiu de Pădure- Crişeni- Firtănuş- Tărceşti - Cobăteşti- DJ134A.

Localităţile comunei sunt înşiruite pe valea părăului Goagiu, afluent de dreapta al râului Târnava Mare. Existenţa localităţii Avrămeşti este atestată prin documente încă din anul 1332, iar în apropierea localităţii săpăturile arheologice au scos la iveală obiecte din epoca bronzului.

Comuna Avrămeşti cuprinde opt sate dintre care localitatea Avrămeşti reşedinţă  Avrămeşti , Andreeni şi Goagiu de unde drumul se bifurcă DJ 136 continuând către localitatea Bezid iar drumul judeţean DJ 136 B continuă către Medişoru Mic. După Medişoru Mic drumul se bifurcă din nou şi continuă către localitatea Firtănuş prin intermediul drumului judeţean DJ 135 de unde se realizează legătura cu satul Inlăceni prin intermediul drumului comunal DC 46. La Laz Şoimuş se ajunge din localitatea Avrămeşti iar la Laz Firtănuş se bifurcă un drum după localitatea Medişoru Mic.

Comuna Avrămeşti se învecinează spre sud cu oraşul Cristuru Secuiesc, spre nord cu comuna Atid şi comuna Lupeni, spre vest cu comuna Săcel iar spre est cu comuna Şimoneşti. Principalele căi de comunicaţie a comunei Avrămeşti sun DJ 136, DJ 136B, DJ 135 şi DC 46.

Repere istorice

CECHEŞTI

La o distanţă de 3 km de Cristuru Secuiesc şi la 3 km de centrul comunal AVRĂMEŞTI, satul Cecheşti se află la o altitudine de 400-407 m deasupra mării în valea pârâului Gagy.  Este o localitate înşiruită dea-lungul drumului judeţean şi se compune din trei părţi Alszeg, Felsszeg şi Középszeg. În urma cercetărilor şi săpăturilor pe teren de către arheologii muzeului de la Cristuru Secuiesc reiese, că această zonă era locuită din cele mai vechi timpuri. Pe malul drept a părăului Gagy, pe o terasă naturală s-au găsit urme de aşezare umană din secolul XII. La sud de sat, s-a descoperit fragmente de ceramică datând din epoca dacică şi Arpadiană, aceasta din urmă în mare parte din secolul al Xlll-lea.

La recensământul din 1567 s-au numărat 15 porţi, în 1614 existau 33 capi de familie, iar în 1786 numărul locuitorilor era 298 de persoane.

La sud de sat se înalţă Muntele Puszta pe care cândva se cultiva viţa de vie. După datină, în timpul luptelor de reformă religioasă pe acest loc au fost executaţi, spânzuraţi oamenii care s-au convertit la noua religie. În centrul satului există două biserici aproape vizavi unul cu celălalt pe cele două margini ale drumului. În urma unei alunecări de teren turnurile sunt puţin înclinate.

Biserica reformată a fost construită între anii 1829 şi 1832, şi în zidurile bisericii au fost incluse elemente dintr-o biserică medievală. Are o suprafaţă construită de 102 mp, iar naosul are o lăţime de 8 m, o lungime de 15 m iar înălţimea este de 6 m. Plafonul pictat a fost executat în 1829. Clopotul mare a fost turnat în 1921, iar cel mic în 1923. Acesta din urmă a fost turnat din donaţia ungurilor din America. Orga a fost construită în 1909 de fraţii Csoflek din Braşov.

Vechea biserică unitariană a existat deja în anul 1724. Biserica actuală unitariană a fost construită între anii 1833-1838. în 1920 biserica a fost dotată cu un nou clopot.

Există date despre existenţa unei capele medievale. Înainte de 1631 locuitorii Cecheştului s-au convertit la religia reformată, separându-se de centrul unitarian din satul Avrămeşti. În 1640 enoriaşii reformaţi au primit acordul principelui Rákoczi György I. de a construii o biserică. Locul capelei nu este cunoscut, dar după toate probabilităţile era o capelă filială, deoarece localitatea Cecheşti devine parohie de sine stătătoare doar în secolul XVIII- lea. După unele presupuneri capela se afla pe locul bisericii reformate de azi.

Dintre personajele eminente născute la Cecheşti putem amintii pe preotul unitarian, publicistul, scriitorul, pedagogul Kozma Ferenc (1844-1920), şi pe istoricul şi juristul Lőrinczi Miklós (1921-1989).

AVRĂMEŞTI

Avrămeşti este cea mai importantă localitate pe valea pârâului Gagy. Este centrul comunal a 8 sate şi se află la o distanţă de 4 km de Cristuru Secuiesc la o altitudine de 425- 450 m deasupra nivelului mării.

La sud-est de sat se află muntele Zsido despre care datina populară spune presupune existenţa pe creasta muntelui a unui izvor de unde au băut evreii care locuiau prin preajmă. Apa acestui izvor era renumită deoarece vindeca diferite boli. În urma săpăturilor arheologice s-au descoperit numeroase mărturii care atestă existenţa unor aşezări umane chiar din epoca bronzului şi de la începutul evului mediu.

Prima atestare documentară a satului este din 1332-1337, în registrele papale sub numele de Sancto Abrham.

La recensământul din 1567 s-au numărat 11 porţi, în 1614 existau 48 capi de familie iar în 1786 numărul locuitorilor era 489 de persoane.

Biserica reformată pe lângă drumul principal cu o suprafaţă construită de 72 mp a fost construită între anii 1912-1913. Clopotul mic a fost turnat în 1921 iar clopotul cel mare în 1960. Parohia reformată în anul 1640 era încă o filială a eparchiei din Cecheşti. Vechea biserică a fost demolată în 1909.

Biserica unitariană se află în centrul satului şi a fost construită între 1803-1811 din materialul unei biserici mai vechi. Biserica se află în inventarul monumentelor din judeţul Harghita.

Pe locul bisericii demolate, loc numit azi Templomhely s-a găsit fundaţia vechii biserici descrise în anul 1800 şi s-au mai găsit urmele unor fundaţii ce dovedesc existenţa unei biserici mai mici ce preceda biserica demolată în 1802. Pe baza mormintelor găsite vechea biserică a fost datată ca existentă la începutul secolului XII. Săpăturile arheologice au descoperit 176 morminte. Biserica avea pe pereţi picturi murale. Din documente reiese că în anul 1658 sub patronajul lui Jakabházi Pál biserica a fost renovată, şi plafonul a fost schimbat cu un plafon casetat pictat.

La Avrămeşti găsim prima şi cea mai veche culegere de legi privind viaţa satului.

Aceste legi conţineau ce drepturi şi ce obligaţiuni au oameni satului. De fapt după cercetările istoricului Imreh István aceste legi reprezentau un statut elaborat de secuii liberi. Azi şcoala poartă numele marelui povestitor secui Benedek Elek. Satul era renumit în confecţionarea coşurilor şi a altor obiecte de uz general prin împletirea nuielelor.

Ca persoane cu renume care s-au născut la Avrămeşti amintim pe consilierul şef Augusztonovics Pál (1763-1837), pe revoluţionarul Vass Miklos care a participat la conspiraţia Makk şi a fost executat.

Localitatea este o localitate de tipică de deal sub formă de aglomeraţie  înşiruită dea-lungul drumului judeţean DJ 136.

ANDREENI

La 8 km de Cristuru Secuiesc şi 2 km de centrul comunei Avrămeşti, în valea părăului Gagy se află satul Andreeni la o altitudine de 430-450 m deasupra mării.

Cândva exista o biserică construită în evul mediu, dar în lipsă de documente azi nu ştim nimic despre această construcţie. După unele mărturii  în sat a existat o biserică „secuiască" din lemn cioplit şi pictat. Între anii 1997-1999 locuitorii satului au construit o biserică nouă, folosită în comun de credincioşii reformaţi şi unitarieni.

Localitatea este o localitate de tip ”aglomeraţie ”situată între pârâul Gagy şi drumul judeţean DJ 136.  Numărul locuitorilor în 1992 era 150 de persoane.

Pe diferite locuri din împrejurul satului au fost descoperite fragmente de ceramică atât din epoca primitivă, cât şi din perioada migraţiilor şi din evul mediu.

GOAGIU

Satul este situat la 10 km de Cristuru Secuiesc şi 4 km de Avrămeşti la o altitudine de 450- 525 m deasupra mării. În 1969 aproape de sat a fost descoperit o mare rezervă de gaz metan. Teritoriul satului este bogat în descoperiri arheologice. Pe locul numit Kerület s-a descoperit ceramică din epoca migraţiilor. Pe locul Tanorok s-au descoperit urme de aşezare umană din cultura Erősdi şi numeroase obiecte din epoca bronzului cultura Wietenberg. La recensământul din 1567 s-au numărat 2 porţi, în 1614 existau 55 de locuitori, iar în 1786 numărul locuitorilor era 486 de persoane.

în 1690, în urma reformei religioase locuitorii devin unitarieni şi aparţin de parohia din Avrămeşti. Din 1780 satul devine parohie de sine stătătoare. Prima şcoală a localităţii a fost construită în 1873. Biserica unitariană actuală a fost construită între anii 1881-1901 (2 ?). Nu avem date directe şi fondate despre o biserică medievală. Pe baza acestor informaţii aflăm că în 1667 unitarienii au înălţat o biserică a cărui naos era din piatră şi cărămidă, iar turnul era din lemn, de fapt o clopotniţă. După datină un clopot din vechea biserică era turnată din monezile emis de principele Răkoczi. Biserica reformată actuală a fost construită în 1924. Personalitate însemnată din sat era traducătorul şi profesorul Szabó Sámuel (?-1856). Este o localitate de tip înşiruită dea-lungul drumului judeţean DJ 136 şi se compune din două zone zona numită Alszeg partea dinspre Cristuru Secuiesc şi zona Cserefalva zona dinspre Atid.

FIRTĂNUŞ

Prima dată numele satului apare în 1473 sub forma Martonosfalwa. Numele de azi i-a fost atribuit în 1906. Satul se află la 18 km de Cristuru Secuiesc şi la 11 km de centrul comunei Avrămeşti la o altitudine de 525-550 m deasupra mării.

La recensământul din 1567 se numărau 16 de porţi, în 1614 existau 44 capi de familie, iar în 1786 numărul locuitorilor era 379 de persoane. În locul numit Mács-Ortoványa s-au găsit urme din epoca preistorică şi existenta unor aşezări umane din epoca migraţiilor. Pe locul numit Láz Dombja s-au găsit urme de ceramică din epoca bronzului. Pe locul numit Kozepláb s-a găsit un topor din epoca bronzului.

Biserica unitariană a fost construită între anii 1905-1906 după proiectele lui Pákei Lajos. Biserica est construită în stilul secolului XX, şi este a patra biserică din sat. A fost sfinţită în 1926. Şi azi alunecările frecvente de teren periclitează existenta bisericii.

Prima biserică a satului după datele istorice, a fost construită în secolul XVI-lea din lemn. Acesta a fost distrusă în urma alunecărilor de teren pe locul numit azi Kaloda. A doua biserică împreună cu clopotniţa din lemn a fost construită în 1794, în 1823 deja se afla în ruine. A treia biserică a fost construită în 1834 dar în urma unei alunecări de teren în 1861 s-a deteriorat în foarte mare măsură astfel încât în 1903 a trebuit demolată în totalitate. Parohia satului s-a format în secolul XVIII-lea, iar despre şcoală, prima consemnare este datată din 1789.

Aici s-a născut avocatul şi omul politic Gálffy Mihály executat la 10 martie 1854 la Târgu Mureş, deoarece a luat parte în complotul numit Makk împotriva stăpânirii habsburgice.

LAZ-ŞOIMUŞ

La nord de Avrămeşti, pe valea pârâului Ing, afluent a pârăului Gagy la o altitudine între 644 şi 731 m deasupra mării la o depărtare de 4 km de Avrămeşti şi la 4,5 km de Şoimuşul Mic se află cătunul Laz-Şoimuş.

Este o aşezare recentă. Era singurul cătun care a fost colectivizat în 1962. O parte a fost anexată la comuna Arămeşti, iar cealaltă parte s-a anexat la comuna Şoimuşul Mic. Numărul locuitorilor în 1992 era de 67 persoane.

Şcoala a fost construită între 1956-1957 când existau 54 de familii, iar numărul locuitorilor era de cca. 150 de persoane.

LAZ-FIRTĂNUŞ

La nord de Medişoru Mic, pe un platou aflat la o altitudine între 575-600 m deasupra mării, la 1 km de Medişoru Mic se află cătunul Laz-Firtănuş.

În anul 1956 numărul locuitorilor era de cca. 130 de persoane, iar în 1996 s-a diminuat la 37 de persoane.

Este o aşezare care s-a dezvoltat din sălaşuri de vară.

MEDIŞORU MIC

Situat pe partea superioară a cursului pârăului Gagy pe marginea drumului judeţean 136B la o altitudine de 460-475 m deasupra mării acest mic sat apare cu nume propriu doar în anul 1875. Pe hartă întâlnim acest nume doar din 1906. Populaţia în 1992 era de 77 de persoane.

Satul s-a format din sălaşuri de vară, care după un timp au devenit locuinţe permanente pentru oamenii din satele învecinate care au avut pe acest loc pământ sau pădure.

2.1.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

RELIEFUL

Comuna Avrămeşti se situează  în zona vestică a judeţului Harghita, la periferia Podişului Transilvaniei, ca zonă de contact cu munţii înconjurători, se desfăşoară o zonă deluroasă, denumită şi Subcarpaţii Transilvaniei. Relieful fragmentat, reprezentat prin culmi şi culoare depresionare, de natură tectonică, dispuse paralel cu munţii vulcanici; este constituit din depozite sedimentare de vârstă mio-pliocenă, cu altitudini ce variază între 500-1000 m.

În raport cu principalele cursuri de apă care drenează această unitate morfologică, ea se împarte în trei compartimente: Subcarpaţii Târnavei Mici, Subcarpaţii Odorheiului şi Subcarpaţii Homoroadelor.

Zona comunei Avrămeşti se situează în compartimentul estic al Subcarpaţilor Târnavei Mici. Din punct de vedere morfologic se caracterizează printr-un aspect deluros şi colinar în care reţeaua hidrografică lasă o accentuată amprentă asupra reliefului, fragmentându-l într-un grup de unităţi deluroase şi bazinete depresionare.

Bazinetul Goagiu ocupă sectorul mijlociu al văii Goagiu între localităţile Avrămeşti şi Medişoru Mic şi are o rezultată din acţiunea de eroziune a apelor curgătoare şi o suprafaţă de cca. 6 km2. Acest bazinet este încadrat de dealuri cu altitudini de 600-700 m (dealurile Torea, Cerea, Corbu).

La sud de localitatea Avrămeşti până la Cristuru Secuiesc se dezvoltă compartimentul nordic al depresiunii Cristuru Secuiesc, delimitat la rândul ei la vest şi sud de Podişul Târnavelor.

Prin aşezarea ei în teritoriu comuna dispune de legături rutiere cu localităţile din jur, precum şi cu principalele oraşe Cristuru Secuiesc şi Odorheiu Secuiesc. Prin poziţia geografică, teritoriul comunei cuprinde forme variate de relief, depresiuni, dealuri şi munţi cu întinse păduri şi pajişti naturale, bogate resurse minerale, aşezate la altitudinea de 550 –1000 m. Localităţile nu sunt traversate de cale ferată.

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Reţeaua hidrografică a judeţului este destul de bogată şi variată. Apele curgătoare sunt dominate de Olt, Mureş şi Târnava.

Reţeaua hidrografică din zonă, factor important în procesul de modelare al reliefului, este drenată de valea pârăului Goagiu, afluent de dreapta al Târnavei Mari.

Printre principalii afluenţi ai pârăului Goagiu pe teritoriul comunei Avrămeşti se numără pârâul Zsákod, pârâul Kecskes, pârâul Kosáros, pârâul Zászpa, pârâul Nagyaj - afluenţi de stânga şi pârâul Kovesaszó, pârâul Zongota, pârâul Cetăţii, pârâul Jidan, pârâul Szuk erek - afluenţi de dreapta.

CLIMA

Datorită situării geografice în zona de podiş şi culoar al Târnavei caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de o serie de factori. Comuna se înscrie în climatul continental moderat cu o temperatură medie multianuală de 8,6 C° acest lucru fiind deosebit de semnificativ.

Zona comunei Avrămeşti din punct de vedere climateric aparţine sectorului cu climă continental-moderată, cu veri calde, cu precipitaţii relativ bogate şi cu ierni reci, cu viscole rare şi cu intervale de încălzire, care întrerup continuitatea stratului de zăpadă.

Caracteristicile climaterice locale:

| • | Temperatura medie anuală | 7,9 °C |
| --- | --- | --- |
| • | Temperatura medie a lunii iulie | 18,1 °C |
| • | Temperatura medie a lunii ianuarie | -5,6 °C |
| • | Temperatura maximă absolută | -35 °C |
| • | Număr mediu anual al zilelor cu îngheţi | ccal25 |
| • | Zile cu strat de zăpadă | 60 |
| • | Grosimea stratului de zăpadă | 8-10 cm |
| • | Durata de strălucire a soarelui | Cea. 1500 ore/an |
| • | Precipitaţii anuale | 615,21 mm |
| • | Luna cu maxim precipitaţii | iunie 95,6 mm |
| • | Luna cu precipitaţii minime | Feb. de 23,6 mm |
| • | Numărul zilelor ploioase | 84-125 |

Circulaţia aerului este caracterizată prin frecvenţa mare a advecţiilor de aer temperat oceanic din vest (mai ales în semestrul cald ), prin pătrunderi frecvente ale aerului temperat continental din NE, E, şi prin invazii relativ frecvente ale aerului arctic din N, şi ale aerului tropical maritim din SV, S, precum şi pătrunderi foarte rare de aer tropical continental din SE. Vânturile sunt în strânsă legătură cu circulaţia generală a aerului şi cu dispoziţia formelor de relief. Frecvenţele medii anuale înregistrate indică predominanţa vânturilor din NE, NV, V.

Predominanţa vânturilor: NE- 15,3%; NV-9.1 %; V -7.8 %.

Frecvenţa calmului: 42,9 %.

Viteza medie anuală a vântului oscilează între 2,4-4,2 m/sec.

Din punct de vedere biogeografic vegetaţia judeţului este variată şi bogată, dispusă etajat. Pădurile ocupă o suprafaţă importantă a comunei întinzându-se în nord estul  şi nord vestul comunei şi deţin un fond cinegetic bogat şi variat ca structură care sporeşte activitatea peisagistică a zonei.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Datele de foraje indică existenţa unui fundament de şisturi cristaline, acoperit de formaţiunile sedimentare ale Depresiunii Transilvaniei.

FUNDAMENTUL CRISTALIN

Fundamentul cristalin al Depresiunii Transilvaniei este constituit din două serii de roci metamorfice: seria mezometamorfică de Bistriţa-Barnar şi seria epimetamorfică de Tulgheş. Seria de Bistriţa-Barnar, de vârstă anteproterozoic superioară, este alcătuită litologic din două complexe :

- la bază o alternanţă de calcare, şisturi biotitice-cuarţifere şi cuarţite negre grafitoase;

- la partea superioară predomină rocile terigene, reprezentate mai ales prin şisturi biotitice- cuarţifere şi micaşisturi.

Seria de Tulgheş, de vârsta paleozoic inferioară, epizonală, se caracterizează prin alternanţa rocilor terigene cu metatufuri acide. în cadrul rocilor terigene se deosebesc şisturi sericitoase, sericito-cloritoase, sericito-grafitoase, în care se evidenţiază mai multe nivele de cuarţite negre şi albe, şisturi verzi şi metatufuri riolitice sau metariolite. Metatufurile acide sunt reprezentate prin roci cuarţito-feldspatice.

FORMAŢIUNI SEDIMENTARE

Subsidenţa de la începutul Badenianului, care corespunde cu formarea Depresiunii Transilvaniei, are ca efect şi extinderea ariei de sedimentare spre est, până pe rama internă a zonei cristalino-mezozoice, înglobând şi zona comunei Avrămeşti.

Badenianul (Miocenul mediu) este primul termen din Depresiunea Transilvaniei care are o dezvoltare continuă, fiind reprezentat printr-o stivă de depozite de aproximativ 1500 m grosime. Debutează prin puternicul orizont de tufuri dacitice (tuf de Dej) datorat erupţiilor vulcanice din Carpaţii Orientali, ce au avut loc la începutul Badenianului. Peste tufurile dacitice se situează orizontul cu sare format din depozite argilo-marnoase cenuşii cu intercalaţii de nisipuri şi gresii şi intercalaţii lenticulare de sare, a căror grosime creşte de la vest spre est datorită aportului intens de sedimente provenite din erodarea depozitelor Carpaţilor Orientali. În zonele marginale ale Depresiunii Transilvaniei sarea apare în structuri diapire (Ocna Dej, Ocna Mureş, Praid, Sovata, Mereşti, Sănpaul). Badenianul superior este mai nisipos fiind reprezentat prin bancuri de nisip cu intercalaţii de argile marnoase cenuşii, gresii şi tufuri dacitice. Argilele marnoase conţin numeroase exemplare de Spiralis, Globigerina bulloides Orb, Orbulina universa Orb. În partea superioară a complexului se află o intercalatie de tuf dacitic cenuşiu, dispus în plăci. În zona comunei depozitele badeniene nu apar la zi.

Sarmaţianul Volhynian - Bassarabianul inferior este reprezentat prin litofaciesul conglomeratic, care ocupă rama sud-estică a Depresiunii Transilvaniei şi este termenul transgresiv al Sarmatianului în împrejurimile oraşului Cristutu Secuiesc, unde aflorează pe suprafeţe extinse, îndeosebi la sud de valea Târnavei Mari. Este alcătuit dintr-o alternantă de conglomerate cu matrice grezoasă şi gresii cu strate sau pachete de argilă şi nisipuri. Petrografic, conglomeratele sunt alcătuite din calcare roz, organogene, calcare marnoase, gresii cenuşii.

Direcţia generală a stratelor este NE-SW sau N-S cu căderi estice.

În succesiunea stratigrafică a Sarmatianului s-au identificat o serie de orizonturi de tufuri şi tufite, care se deosebesc de tufurile badeniene prin caracterul lor mai bazic. Tufurile constituie uneori orizonturi reper, cum ar fi tuful de Ghiriş, situat în baza depozitelor sarmatiene. Sarmatianul este prezent în zona comunei între localităţile Cristuru Secuiesc şi Cecheşti, depozitele fiind alcătuite din nisipuri, argile, conglomerate şi tufuri dacitice.

Panonianul este constituit din depozite detritice, fiind format din trei orizonturi:

- orizontul inferior, având în bază tuful de Bazna, este alcătuit dintr-o succesiune de argile marnoase cenuşiu-albăstrui, fin micacee în alternantă cu nisipuri cenuşii, cu resturi vegetale carbonizate.

- orizont mediu se caracterizează prin depozite detritice grosiere: nisipuri gălbui, gresii şi conglomerate cu matrice nisipoasă. Materialul care constituie aceste conglomerate provine exclusiv din zona cristalino-mezozoică şi zona flişului Carpaţilor Orientali. Fauna este reprezentată prin Congeria banatica Hoernes, Melanopsis vindobonensis Fuchs, ostracode.

- orizontul superior este constituit din argile marnoase cu intercalaţii subordonate de nisipuri gălbui şi roşcate. Fauna acestui orizont cuprinde: Congeria banatica Hoemes, Paradacna lenzi Hoernes, Melanopsis sturii Fuchs etc.

În zona comunei Avrămeşti depozitele pannoniene ocupă suprafeţe extinse, fiind alcătuite din nisipuri, argile, marne, gresii, conglomerate şi tufuri andezitice. în zona deluroasă care mărginesc bazinetul depresionar Goagiu, precum şi în câteva iviri din versanţii pârăului, depozitele panoniene apar la suprafaţă, în aflorimente, fiind acoperite doar de un strat de sol vegetal de 0,20-0,50 m grosime. În cele mai multe locuri acest contact îmbibat de apele de precipitaţie constituie o suprafaţă de alunecare sau vălurire superficială.

Cuaternarul din zona comunei este reprezentat prin depozite aluviale, deluviale şi proluviale, precum şi alunecări de teren care aparţin, ca vârstă, Holocenului.

Aluviuni grosiere apar numai la baza versanţilor ce delimitează valea pârăului Goagiu, iar pe versanţi, în funcţie de panta acestora, apar discontinuu depozite aluviale, deluviale şi proluviale reprezentate prin argile, prafuri argiloase, argile nisipoase şi nisipuri prăfoase. Între localitatea Goagiu şi Cristuru Secuiesc pârâul Goagiu şi-a săpat albia minoră în propriile aluviuni, reprezentate prin bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri şi argile, pe restul traseului pârăului Goagiu păraiele îşi adâncesc talvegul în depozitele panoniene.

HIDROGEOLOGIA ZONEI

Datele din teren ne indică modul de circulaţie şi de acumulare a apei în diferitele formaţiuni, ce alcătuiesc zona studiată. Condiţiile de acumulare şi de răspândire ale apelor freatice, regimul hidrogeologic al acestora sunt determinate, pe lângă condiţiile hidrometeorologice locale (cantitatea de precipitaţii care se produce în bazinul de recepţie), şi de caracterul geomorfologic al văii pârăului Goagiu, fiind în legătură directă cu caracterul petrografic şi litologic al formaţiunilor sedimentare care alcătuiesc cadrul geologic. Datorită faptului că ambii versanţi ai văii relativ înguste au pante apreciabile, aceştia sunt angrenaţi în drenajul natural general exercitat de pârău, iar natura argiloasă predominantă a depozitelor superficiale favorizează o scurgere rapidă a apelor meteorice spre zonele depresionare. În zonă nu se poate vorbi despre prezenţa continuă a pânzei de apă freatică, ci doar de acumulări mici în lentilele nisipoase (caracteristic pentru litologia de suprafaţă), care apar sub forme de izvoare de coastă. în acest sens se face legătura, mai ales în timpul precipitaţiilor abundente, când prin înfiltraţii masive aceste pungi de apă înlesnesc formarea planurilor de alunecare între straturile prăfoase-nisipoase şi cele argilo-marnoase.

Apa subterană este prezentă sub formă freatică în cele două maluri ai părăului Goagiu în aluviunile grosiere, unde nivelul hidrostatic se află cu 1,3 m mai sus decât nivelul apei părăului. Apa subterană sub formă de infiltraţii sau strate acvifere a fost pusă în evidentă în forajele geotehnice executate pe teritoriul comunei, în mai multe zone, astfel:

- în extremitatea din aval a localităţii Andreeni, în forajul F4 localizat în partea stângă a drumului, i = - 5,5 m;

- în extremitatea din amonte a localităţii Andreeni,în forajul FI4 NH = - 3,0 m; - în extremitatea din amonte a localităţii Medişoru Mic, în forajul FI 1 NH =-2,8m, FI aval de drum NH=-2,4 m, F2 amonte de drum NH= -3,5 m, i = -l ,8 m. Faptul că apa subterană se află şi în terenul argilos sub formă liberă, se datorează permeabilităţii mai mari a rocilor la diferite nivele, permiţând infiltrarea apelor meteorice sau a celor din reţeaua hidrografică de la suprafaţă. Pe baza rezultatelor analizelor efectuate pe probele de apă prelevate din zona comunei se poate conclude că nu sunt indicii privind agresivitate asupra betoanelor şi metalelor, dar în cazuri excepţionale, la apariţia apelor subterane mineralizate, sau în zone cu maluri trebuiesc luate măsuri speciale.

Apele subterane de adâncime sunt legate de eroziunea depozitelor pliocene şi în parte de sedimentele sarmaţiene din acoperişul domurilor de sare de la Cristuru Secuiesc. Pe suprafaţa anticlinalului, la sud de Cristuru Secuiesc, apele orizonturilor de adâncime apar la zi în izvoarele şi fântânile băilor de la Filiaş. Pe baza caracterului mineralizării lor, apele respective se încadrează în tipul genetic al apelor sărate de zăcământ, fosile.

CONDIŢII GEOTEHNICE

Varietatea formelor de relief, ca rezultat al genezei şi evoluţia structurilor geologice, sculpto-geneza cauzată de factori externi prin eroziune, interdependenţa dintre regimul hidrologic şi cel hidrogeologic, mai ales în zonele riverane ale reţelei hidrografice, determină condiţii geotehnice complexe, în ceea ce priveşte proiectarea şi realizarea infrastructurii construcţiilor preconizate. Prospecţiunea geotehnică şi hidrogeologică  amănunţită, precum şi interpretarea şi corelarea datelor obţinute prin foraje geotehnice executate în zonă au permis raionarea geotehnică a teritoriului, fiind puse în evidenţă mai multe tipuri majore de teren, având caracteristici fizico-mecanice şi indici calitativ geotehnici deosebiţi:

ZONA SEDIMENTARULUI MIOCEN, este reprezentată prin depozite de vârstă volhinian- bessarabian inferioară şi panoniană. Depozitele volhinian-bessarobian inferioare apar la zi la sud de localitatea Cecheşti, iar depozitele pannoniene aflorează pe cele mai mari suprafeţe în zona comunei. Sedimentarul miocen este alcătuit dintr-o alternanţă de conglomerate cu matrice grezoasă şi gresii cu strate sau pachete de argilă, nisipuri şi intercalaţii de tufuri dacitice, gresii feruginoase şi lumaşelice. Aceste formaţiuni constituie un teren de fundare foarte stabil, dar fenomene de alterare supergenă pot schimba caracteristicile geotehnice ale terenului, rocile devenind argiloase. În aceste zone terenul se află în general într-o stabilitate naturală bună, care se pretează pentru construcţii mici, stabilitate care se poate păstra printr-o exploatare normală în timp a construcţiilor, însă în caz de infiltraţii masive de apă la baza fundaţiilor se pot produce tasări neuniforme şi în fază avansată chiar o instabilitate generală a construcţiilor. La realizarea eventualelor platforme şi căi de acces, va fi îndepărtat solul vegetal, iar reţelele exterioare vor fi executate în direcţie paralelă cu linia de cea mai mare pantă.

SUPRAFEŢE DE VERSANT - în funcţie de clasa de importanţă, structura şi gradul de acoperire a terenului, construcţiile pot necesita preconsolidări şi amenajări prealabile. Terenul este de natură sedimentară de vârstă miocen. Datorită distribuţiei spaţiale foarte neuniforme a stratelor argiloase, prăfoase, nisipoase, a pietrişurilor şi bolovănişurilor, în situaţia consecvenţei, se pot ivi probleme în ce priveşte premizele de proiectare şi executarea infrastructurii construcţiilor preconizate în vederea asigurării stabilităţii generale.

TERENURI CU ASPECT DE LUNCĂ SAU ŞESURI RIVERANE, se dezvoltă de-a lungul pârâului Goagiu. Aluviunile, constituite din bolovăniş, pietriş şi nisip în aceste teritorii sunt acoperite de depozite aluviale de grosimi neînsemnate, uneori numai de sol vegetal. În aceste teritorii, în care formaţiunea de suprafaţă prezintă o capacitate portantă foarte ridicată, premizele de proiectare şi tehnologia de execuţie a infrastructurii obiectelor preconizate sunt condiţionate numai de regimul apelor subterane şi de agresivitatea naturală a acestora. în zonele riverane, unde nivelul hidrostatic este la nivelul apei pârâurilor, datorită productivităţii foarte mari din punct de vedere al debitului, săpăturile pentru fundaţii se pot executa numai prin sistem „cheson deschis", în condiţiile în care sunt asigurate măsurile tehnice pentru epuizmente, pe durata execuţiei. În aceste zone nu se recomandă subsoluri, al căror izolaţii şi tehnologia de execuţie ar face nerentabilă investiţia.

SUPRAFEŢE INSTABILE sunt situate în cadrul formaţiunilor miocen, reprezentate prin alunecări de teren de mare anvergură. În aceste zone executarea construcţiilor sau a căilor de acces necesită studii geotehnice de detaliu şi lucrări de stabilizare speciale:

reprofilarea taluzelor pe întreaga suprafaţă de teren afectată de mişcări prin lucrări de terasare, unghiul taluzului fiind calculat prin intermediul unghiului de frecare internă (cp) şi coeziunea (c) a rocilor;

- eliminarea apelor de versant printr-un sistem de drenaj eficient, racordat la reţeaua hidrografică situată în afara zonei afectate de mişcările de teren;

- executarea lucrărilor de stabilizare propriu zise prin realizarea unor ziduri de sprijin la baza alunecărilor, stabilite în cadrul studiilor geotehnice de detaliu.

Pe teritoriul comunei Avrămeşti au fost cercetate prin foraje geotehnice mai multe zone instabile.

- zona situată între extremitatea nordică a oraşului Cristuru Secuiesc şi primul afluent de stânga al părăului Goagiu cuprinde o mişcare masivă de teren, care antrenează versantul stâng al părăului Goagiu, spre albia minoră a acesteia şi care afectează şi sistemul rutier. Din datele de foraj se poate concluziona faptul, că alunecarea s-a declanşat în acelaşi tip de teren, în lipsa apei subterane sub formă liberă, suprafaţa de alunecare aflându-se la adâncimi cuprinse între 3,5-7,5 m de la suprafaţa terenului. în acest caz cauza alunecării nu poate fi alta, decât forfecarea la nivelul menţionat, datorită împingerii active.

- extremitatea din aval a localităţii Andreeni reprezintă compartimentul estic al unei mişcări masive de teren care a afectat DJ 136 pe o lungime de circa 800 m. Se presupune, că din amonte spre aval pe aliniamentul forajelor executate suprafaţa de alunecare se află la - 3,5 m între argila neagră şi argila gălbuie în bază în forajul F3 şi la - 3,5 - - 3,8 m între nisipul argilos şi argila cafenie în bază în forajele F4 şi F5. Această alunecare de teren este o mişcare consecventă, o masă de teren cu anumite caracteristici geotehnice se deplasează spre albia părăului Goagiu pe o altă masă de teren rămasă pe loc, cu proprietăţi cu totul deosebite faţă de cea în mişcare.

- în extremitatea din amonte a localităţii Andreeni mişcarea de teren este superficială, consecventă şi are aspectul unor valuri de alunecare până la piciorul taluzului ce se află în dreptul luncii largi din versantul drept al părăului Goagiu.

- între localităţile Goagiu şi Medişoru Mic, la km 1 + 100 au fost executate 2 foraje geotehnice, cu scopul elucidării cauzelor care au condus la deteriorarea drumului pe această porţiune, concluzionând că cauza principală a deteriorării este lipsa drenurilor şi rigolelor pentru captarea apei meteorice, nu alunecarea de teren propriu-zisă.

- în extremitatea din amonte a localităţii Medişoru Mic mişcarea de teren este cauzată în primul rând de eroziunea la baza pantei foarte abrupte, precum şi de limita dintre depozitele de nisipuri argiloase cu pietriş de la suprafaţă şi rocile argiloase din adâncime. Limita este consecventă, permeabilitatea masei în mişcare mult mai ridicată decât cea a masei rămase pe loc, iar compoziţia granulometrică, indicii calitativ geotehnici, caracteristicile fizico-mecanice intrinseci ale celor două formaţiuni prezintă mari deosebiri.

Din interpretarea şi corelarea datelor obţinute din foraje geotehnice executate, precum şi din datele obţinute prin prospecţiunea geotehnică şi hidrogeologică de detaliu se pot concluziona următoarele:

- în general masele de teren în mişcare sunt de natură argiloasă (argile plastic- consistente) sau nisipuri argilo-prăfoase cu permeabilitate mult mai ridicată, decât masa de argilă compactă, cu aspect marnos, rămasă nemişcată;

- în direcţia mişcării suprafeţele de alunecare sunt consecvente, aproape lineare, exceptând zonele în care la suprafaţa maselor în mişcare sunt prezente şi valuri de alunecare, care au generat mai multe suprafeţe de desprindere de la cornişa spre baza alunecărilor;

Din punct de vedere al factorilor, care au determinat mişcările de teren, acestea se caracterizează prin deplasări mecanice, gravitaţionale, datorită eroziunii la baza pantei într-o primă fază, trecând apoi la deplasări umede prin creşterea umidităţii rocilor de la baza masei în mişcare, datorită infiltraţiilor masive de ape meteorice prin cornişele de desprindere, ce au favorizat glisarea pe argila marnoasă supra-consolidată din bază, practic impermeabilă.

Capacitatea portantă a terenului, exprimată în general în valori ale presiunii convenţionale de calcul (Pconv.) sau valori calculate la stări limită, în funcţie de caracteristicile constructive şi clasa de importantă a construcţiilor, variază în limite foarte largi, influenţată şi de adâncimea de fundare şi regimul hidrogeologic .

La cota minimă de fundare:

Df = 1,3 m, Pconv. = 160-450 KPa.

Pe teritoriul intravilan al localităţii, în zonele colinare, unghiul de înclinare, care asigură stabilitatea taluzelor , (3 = 18°-55°. în săpătură deschisă, pe înălţimea H=3,0 m, p = 24°-60°, unghiul de înclinare care asigură stabilitatea pereţilor, în timpul executării infrastructurii construcţiilor.

Încadrarea terenului se va face conform indicatorului Norme de deviz TS.

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 pentru judeţul Harghita, este egală cu -1,1 m. Conform Normativ PI00-91 zona comunei Avrămeşti se încadrează în zona seismică de calcul „E", Ks= 0,12 şi perioada de colţ Tc= 0,7 .

FAUNA

Este formată din păduri de amestec de foioase şi răşinoase, elementele dominante fiind fagul, bradul şi molidul întrerupte de pajişti montane secundare. Păşunile şi fâneţele se întind în toată zona comunei iar partea centrală este ocupată de localităţi respectiv de terenuri arabile. Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul (Canis Lupus), cerbul carpatin (Cervus Elaphus Carpaticus), mistreţul (Sus Scrofa), ursul carpatin (Ursus Aeetos), vulpea (Vulpes vulpes), veveriţa (Lutra vulgaris), bursucul (Melis melis), dihorul (Putorius putorios), iepurele (Lepus europeanus), etc.

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte (Picorides Tridactylus alpinus), cucul (Cuculus canarus), corbul (Conus corat), etc. Trăiesc de asemenea numeroase specii de reptile, precum: vipera (Vipera berus), şopârla de munte (Lacerta vivpera), iar în apele repezi de munte trăiesc păstrăvul indigen (Salmo trutta forio) şi păstrăvul fântânel (Selvehinus fontinalis).

2.1.3.ZONELE EXPUSE LA RISCURI NATURALE

Riscuri naturale:

În cadrul comunei Avrămeşti s-au identificat zone cu riscuri naturale. Aceste zone au fost preluate pe baza hărţilor de inundabilitate şi trecute atât pe planşele de situaţie existentă disfuncţionalităţi cât şi pe planşele de reglementări zonificare. De asemenea pe teritoriul comunei în extravilan există zone cu alunecări de teren.

Zone inundabile

- în zona satului Medişoru Mic

- în intravilanul satului Firtănuş

Alunecări de teren –

- în intravilanul şi extravilanul satului Medişoru Mic

- în intravilanul şi extravilanul  satului Firtănuş

Inundaţii - în timpul ploilor abundente se produc inundaţii locale în localitatea Avrămeşti în direcţia Est a intravilanului în albia minoră a pârăului Goagiu.

În zonele identificate ca zone inundabile sau zone cu alunecări de teren este important ca la amplasarea noilor construcţii să se aibă în vedere acest lucru. Extinderile intravilanului au ţinut cont de aceste zone şi nu s-au propus extinderi în zonele inundabile respectiv în zonele cu alunecări de teren. Extinderile intravilanului s-au propus în zonele stabile ale localităţilor însă orice fel de construcţie va fi executată pe baza studiilor geotehnice care sunt obligatorii pentru orice fel de construcţii pe teritoriul comunei Avrămeşti. Este interzisă eliberarea autorizaţiilor de construire dacă nu sunt însoţite de studiul geotehnic s-au nu s-a ţinut cont de indicativii geotehnici pentru terenul în cauză. Este interzisă amplasarea de noi obiective sociale şi sau economice în zonele inundabile ale cursurilor de apă (zona dig – mal este zonă inundabilă). Pentru amplasarea unor obiective indiferent de destinaţie în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate a zonei. Această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de gospodărie a apelor, în condiţiile legii, exprimat prin „Avizul de amplasament”

De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. În aceste zone nu este permisă amplasare de obiective care ar putea împiedica accesul la albia minoră şi de-a lungul acesteia.

În caz de modificarea destinaţiei terenurilor şi construcţiilor precum şi a tuturor prevederilor propuse prin prezentul plan urbanistic general, acesta se va supune procedurii legale de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor.

În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor. Aceste modificări sunt permise doar în cazul când acestea devin necesare pentru protejarea localităţii de inundaţii doar pe bază de studii şi proiecte de specialitate.

Inventarierea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale, în principal suprafeţe supuse periodic inundării şi suprafeţelor cu alunecări de teren  se inventariază şi se delimitează cu factorii locali şi judeţeni interesaţi pe baza :

- cercetărilor de pe teren

- studiilor geotehnice privind construibilitate terenurilor şi condiţiilor de fundare a construcţiilor

- a concluziilor studiilor de specialitate, întocmite în acest scop

- detalierea macro-zonării teritoriului ţării cuprinsă în secţiunea P.A.T.N.

- informaţii de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea şi amploarea lor.

- Zonele de riscuri naturale se definesc în baza studiilor de fundamentare :

Cauzele producerii dezastrelor:

- Cutremure de pământ

- Inundaţii ploi torenţiale, topiri bruşte de zăpadă,accidente produse la lucrările existente pe cursurile râurilor, rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regulată a cursurilor de apă sau erori umane

- Alunecări de teren, precipitaţii atmosferice care pot activa alunecări mai vechi sau pot provoca alunecări noi, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane, acţiunea îngheţului-dezgheţului, defrişarea abuzivă a plantaţiilor a pădurilor.

Efecte

- cutremure: avarii la structurile de rezistenţă a clădirilor sau distrugeri parţiale sau totale

- inundaţii: obiective afectate clădiri, drumuri, poduri, podeţe, căi ferate, reţele tehnico edilitare, baraje, diguri, suprafeţe intravilan extravilan

- alunecări de teren: reţele tehnico edilitare, poduri, podeţe, drumuri căi ferate, suprafeţe intravilan extravilan

Delimitarea şi ierarhizarea se face pe baza hărţilor de risc natural:

- cutremure de pământ: conform zonelor de intensitate seismică

- inundaţii calea viiturii, zonă frecvent inundabilă, zonă potenţial inundabilă

- alunecări de teren conform potenţialului de producere, respectiv zone cu potenţial scăzut de alunecare, mediu şi ridicat

Pentru comuna Avrămeşti riscul de inundaţii este un risc mediu, riscul la furtuni , tornade este un risc mediu, riscul pentru incendii de pădure este un risc mediu, riscul de cutremure este risc mic iar riscul la alunecări de teren este risc major. Toate datele au fost preluate din datele şi evidenţele aflate la consiliul local al comunei Avrămeşti.

2.2. RELAŢII ÎN TERITORIU

Comuna Avrămeşti se situează în partea sud-vestică a judeţului Harghita dea-lungul pârăului Goagiu. Este în vecinătatea oraşului Cristuru Secuiesc spre sud, la nord se învecinează cu Comuna Atid, şi Comuna Lupeni, la est cu Comuna Şimoneşti şi la vest cu Comuna Săcel. Conform  Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, în raport cu statutul lor, ierarhizarea pe ranguri a localităţilor din judeţul Harghita este următoarea : localitatea Avrămeşti ca reşedinţă de comuna este localitate de rangul IV. Satele componente a comunei sunt localităţi de rangul V. Localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu se află pe traseul drumului judeţean DJ 136- Judeţul Mureş-Goagiu-Avrămeşti-Cristuru Secuiesc. Din Goagiu porneşte drumul judeţean DJ 136B care traversează satele Medişoru Mic şi Laz Firtănuş şi leagă zona cu Inlăceni- Păuleni- DN13A. Satul Firtănuş este legat de Inlăceni-DJ 136B prin drumul comunal DC 46.

Drumurile judeţene asfaltat, drumurile şi străzile comunale pietruite sunt într-o stare degradată.

Oraşele principale cele mai apropiate de centrul de comună sunt: - Odorheiu Secuiesc aflat la o distanţă de 32 km, Cristuru Secuiesc la 6 km şi Miercurea Ciuc aflat la o distanţă de 84 km. Prin drumul judeţean  DJ 136 locuitorii au acces la drumul european nr. 60, cu legătură spre Braşov (126 km.), Bucureşti (294 km.) iar spre vest spre Cluj, (196 km.), Oradea (348 km.).

Distantele dintre centrul administrativ al comunei şi celelalte sate componente sunt:

- Cecheşti	3 km pe DJ 136

- Andreeni	2 km pe DJ 136

- Goagiu	4 km pe DJ 136

- Medişoru Mic	6 km pe DJ 136 şi DJ 136B

- Firtănuş	11 km pe DJ 136 şi DJ 136B

Pentru locuitorii satelor accesul la calea ferată pe ruta secundară Sighişoara-Odorhei Secuiesc se realizează utilizând staţia Cristuru Secuiesc. Din Sighişoara, pe Magistrala 300 sunt legături directe spre Bucureşti, Oradea şi Arad, aici circulă majoritatea trenurilor Internaţionale spre vest.

În urma finalizării acţiunii RELUAT suprafaţa teritoriului administrativ pentru comuna Avrămeşti este de 5814 ha şi a fost preluată de la Oficiul judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a judeţului Harghita precum şi hotarul teritoriului administrativ dintre comuna Avrămeşti  şi comunele învecinate.

În ceea ce priveşte starea actuală a drumurilor DJ 136 este în stare bună însă DJ 136 B şi DC46 sunt în stare avansată de uzură fizică necesitând amenajări şi modernizări respectiv asfaltare. Îmbunătăţirea stării de viabilitate se propune a se realiza prin consolidarea şi amenajarea drumurilor naţionale şi judeţene şi a drumurilor comunale componente.

2.3. NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Conform datelor din literatura de specialitate,locuitorii comunei Avrămeşti şi-au asigurat existenta din agricultură, prelucrarea lemnului, şi activităţi meşteşugăreşti.

Condiţiile nefavorabile în dezvoltarea agriculturii (colectivizarea forţată, neaplicarea tehnologiei moderne, lipsa industriei de prelucrare locală), piaţa redusă a forţei de muncă, numărul mic al specialiştilor de înaltă calificare, numărul mare al navetiştilor, structura localităţilor mici izolate din cauza drumurilor proaste, structura demografică nepotrivită: populaţie îmbătrânită procentul mare al populaţiei cu venituri foarte mici  respectiv infrastructura insuficient dezvoltată. Activitatea principală a locuitorilor a fost şi este agricultura, pentru această ramură existând atât condiţiile climaterice, cât şi terenurile necesare.

Comuna Avrămeşti se află  în zona de influenţă a oraşului Cristuru Secuiesc care domină aceste localităţi din împrejurime prin funcţiile lui administrative, educative, ocupării forţei de muncă, etc.

Activităţile economice sunt specifice regiunii de natură rurală mixtă, bazată pe cultivarea cerealelor şi creşterii animalelor. Existenţa unui important potenţial forestier, legat de un ecosistem valoros ca floră şi faună, posibil de exploatat turistic sau economic;

Comuna Avrămeşti are un profil mixt activităţile economice principale sunt:

  - Agricultură

  - Creşterea animalelor

  - Comerţ servicii

  - Silvicultură

  - Zootehnie

Datorită condiţiilor specifice ale zonei, funcţia economică de bază este agricultura bazată pe diferite culturi urmat de exploatarea materialelor locale (lemn) iar funcţia secundară este agricultura zoo-pastorală practicată în cadrul gospodăriilor individuale precum şi diverse meşteşuguri. Funcţiunile economice prezintă următoarele aspecte principale:

AGRICULTURA

Având în vedere tradiţiile anterioare în cultivarea cerealelor, aceasta a rămas şi în continuare ramura de bază a sectorului vegetal. Datorită ponderii suprafeţei pentru păşuni şi fâneţe o importanţă mare are şi creşterea animalelor: bovine, ovine pentru lapte şi carne.

Dotarea insuficientă a agriculturii atrage după sine o producţie agricolă redusă.

Conform evidenţelor cadastrale comuna Avrămeşti are în administraţie o suprafaţă de teren de 5814 ha. Suprafaţa teritoriului administrativ pentru comuna Avrămeşti a fost preluată de la Oficiul judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a judeţului Harghita.

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Avrămeşti este de 5814ha din care:

- arabil 		1042 ha(inclusiv arabil în intravilan)

- fâneaţă	          1692ha

- păşuni		 903 ha

- livezi		   45 ha

- vii			    5 ha

- pădure		 1837  ha

- alte terenuri            290 ha din care:

- ape			  	61 ha

- drumuri			78 ha

- construcţii		 	109 ha

- neproductiv          	42ha

Suprafaţa fondului forestier este de 31,60%.

Suprafaţa total agricolă deţine o pondere de 63,42% din total.

Structura terenului agricol evidenţiază următoarele aspecte:

- total teren agricol 3687 ha din care:

- arabil		1042 ha

- păşuni		903 ha

- fâneaţă		1692ha

- livezi		44 ha

- vii			5 ha

Suprafaţă totală alte terenuri 4,98 %.

Corespunzător zonei naturale în care se găseşte teritoriul comunei pajiştile naturale (păşuni şi fâneţe) domină în structura teritoriului agricol cu o pondere de  70,38 %. Datorită acestui fapt creşterea animalelor reprezintă ramura cea mai importantă de producţie după cum arată şi datele statistice pe efective de animale ale comunei.

Specii de animale Avrămeşti - Număr.

- Bovine	  	 798 buc

- porcine		  370buc

- ovine		5495 buc

- caprine		  195 buc

- păsări		3566 buc

- cabaline	 	  200 buc

- familii de albine	200 buc

Speciile dominante sunt păsările,ovinele şi bovinele. Creşterea bovinelor este orientată pentru lapte şi carne. O  parte din producţia de lapte din zonă este colectată de centrele de colectare a laptelui şi este prelucrată de secţia de industrializare a laptelui SC Târnalact S.R.L respectiv SC Lactate Harghita , în punctele de colectare a laptelui existente în fiecare localitate. Restul speciilor de animale porcine şi păsări sunt crescute pentru consum.

Terenul arabil este cultivat individual.

Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională în viaţa localităţilor comunei, păşunile şi fâneţele întinse dau posibilităţi favorabile producerii bazei furajere necesare.

INDUSTRIA

Principalele unităţi industriale sunt cu profil de exploatare şi prelucrare a lemnului.

Având în vedere că localitatea Avrămeşti a fost reşedinţă de comună se observă o concentrare mai mare a unităţilor industriale în aceea zonă.

Veniturile populaţiei din comuna Avrămeşti sunt realizate atât din agricultură cât şi din salarii obţinute din munca prestată la societăţile comerciale existente în comună precum şi în oraşul Cristuru Secuiesc. Pe raza comunei există mai multe societăţi comerciale mai ales de prelucrare a lemnului şi de comerţ.

Unităţile productive din comună sunt amplasate corespunzător, nefiind producători de nocivităţi.

Denumirea societăţilor comerciale:

- s.c. Fazy Lemn-Mob s.r.l ;

- s.c. Cricerom s.r.l.;

- s.c. Olimpia Impex s.r.l. ;

- s.c. Andy Com s.r.l. ;

- s.c. Szebagro s.r.l. ;

- s.c. Csabsa Forest s.r.l. ;

- s.c. Gas Tours  s.r.l. ;

În comună funcţionează o serie de  agenţi economici  dintre care 7 sub formă de societăţi comerciale, iar restul sub formă de asociaţii familiale sau activităţi independente. Principalele activităţi industriale sunt cu profil de exploatare şi prelucrare a lemnului.  Se poate observa că funcţiunea industrială şi  de deservire este destul de slab dezvoltată.

TURISMUL

În cadrul comunei Avrămeşti turismul este inexistent cu toate că posibilităţi ar fi destule. Peisajul deosebit de pitoresc precum şi aşezarea geografică sunt puncte forte pentru dezvoltarea turismului rural şi îndeosebi a agroturismului.

Turismul montan dispune de largi posibilităţi de dezvoltare, îndeosebi pentru practicarea sporturilor de iarnă şi a drumeţiei montane.

Turismul rural – agroturismul are mari posibilităţi de dezvoltare în sate care pe lângă un cadru natural pitoresc, nepoluat cu variate posibilităţi de recreare dispun şi de un valoros potenţial cultural istoric. Pe măsura dezvoltării infrastructurii localităţilor, activitatea se va intensifica prin extinderea reţelei agenţiilor  de turism existente în judeţ. Exploatarea favorabilă a beneficiilor oferite de peisajul deosebit de valoros din cadrul comunei Avrămeşti având în vedere că pe teritoriul comunei se regăsesc o serie de monumente istorice precum şi o serie de situri arheologice.

Disfuncţionalităţi:

- lipsa relansării industriei în concordanţă cu cerinţele ocupării eficiente a forţei de muncă excedentare

- neprelucrarea materiilor prime din zonă pe plan local

- lipsa relansării meşteşugurilor tradiţionale de pe teritoriul comunei

- exploatarea  fondului forestier fără luarea unor măsuri pe termen mediu şi lung pentru reîmpădurirea suprafeţelor defrişate vor duce la dezechilibre ecologice.

- neexploatarea valorilor naturale pentru turism

- nevalorificarea potenţialului natural de pe teritoriul comunei.

2.4 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SOCIALE

La data de întocmirii prezentei documentaţii conform datelor transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică şi a datelor deţinute de Consiliul Local Avrămeşti conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 populaţia stabilă a comunei Avrămeşti era de 2432 locuitori.

Populaţie totală – masculin/feminin comune şi sate

Denumire				Total		Masculin		Feminin

Comuna Avrămeşti		2432		1266			1167

Numărul populaţiei stabile pe grupe de vârstă este următoarea:

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă Avrămeşti total 2790 din care masculin 1441 iar feminin 1349. (sursa Institutul naţional de statistică date 2015)

Populaţia pe grupe de vârstă anul 2015:

| Total | Total | 2790 |
| --- | --- | --- |
| - | Masculin | 1441 |
| - | Feminin | 1349 |
| 0- 4 ani | Total | 158 |
| - | Masculin | 75 |
| - | Feminin | 83 |
| 5- 9 ani | Total | 184 |
| - | Masculin | 104 |
| - | Feminin | 80 |
| 10-14 ani | Total | 182 |
| - | Masculin | 92 |
| - | Feminin | 90 |
| 15-19 ani | Total | 174 |
| - | Masculin | 91 |
| - | Feminin | 83 |
| 20-24 ani | Total | 219 |
| - | Masculin | 117 |
| - | Feminin | 102 |
| 25-29 ani | Total | 249 |
| - | Masculin | 134 |
| - | Feminin | 115 |
| 30-34 ani | Total | 208 |
| - | Masculin | 114 |
| - | Feminin | 94 |
| 35-39 ani | Total | 222 |
| - | Masculin | 113 |
| - | Feminin | 109 |
| 40-44 ani | Total | 198 |
| - | Masculin | 104 |
| - | Feminin | 94 |
| 45-49 ani | Total | 188 |
| - | Masculin | 108 |
| - | Feminin | 80 |
| 50-54 ani | Total | 134 |
| - | Masculin | 81 |
| - | Feminin | 53 |
| 55-59 ani | Total | 165 |
| - | Masculin | 93 |
| - | Feminin | 72 |
| 60-64 ani | Total | 137 |
| - | Masculin | 69 |
| - | Feminin | 68 |
| 65-69 ani | Total | 88 |
| - | Masculin | 50 |
| - | Feminin | 38 |
| 70-74 ani | Total | 95 |
| - | Masculin | 31 |
| - | Feminin | 64 |
| 75-79 ani | Total | 74 |
| - | Masculin | 27 |
| - | Feminin | 47 |
| 80-84 ani | Total | 58 |
| - | Masculin | 21 |
| - | Feminin | 37 |
| 85 ani si peste | Total | 57 |
| - | Masculin | 17 |
| - | Feminin | 40 |

În baza cartării unităţilor economice existente în localităţi şi a datelor furnizate de Consiliului Local Avrămeşti s-a întocmit structura populaţiei active:

Specificare				Număr		%

În agricultură			510			  20,97

În industrie				105			  4,32

Comerţ, servicii			 40			  1,64

Învăţământ				 12			  0,49

Administraţie			12			  0,49

Sănătate				7			  0,29

Alte servicii				35			  1,45

Total					721			29,65

Populaţie dependentă		1711			70,35

TOTAL				2432			100,0

Şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2015

Total				181persoane din care

Masculin 			63 persoane

Feminin			118 persoane

Plecări cu reşedinţa

Număr persoane anul 2015		24

Stabiliri cu reşedinţa anul 2015	5

Structura populaţie pe localităţi:

Avrămeşti		819 locuitori

Andreeni		147 locuitori

Cecheşti		524 locuitori

Firtănuş		257 locuitori

Goagiu		626 locuitori

Laz Firtănuş	 49 locuitori

Laz Şoimuş		43 locuitori

Medişoru Mic	52 locuitori

MIŞCAREA MIGRATOARE A POPULAŢIEI

Populaţia stabilă după etnie: Comuna Avrămeşti

Total		Români	Maghiari	    Romi	   Altă etnie		Nedeclarată

2432		  24		  2352    	      54    		   2			 -

Componenţa etnică evidenţiază următoarele aspecte: 96,71% maghiari, 0,99%

români şi 2,22% de etnie Romă şi 0,08% altă etnie.

Componenţa confesională a comunei Avrămeşti

Romano-catolici (6.36%)

Reformaţi (16.83%)

Unitarieni (64.9%)

Martori ai lui Iehova (1.05%)

Nici o religie (2.15%)

Necunoscută (3.28%)

Altă religie (5.39%)

În baza cartării unităţilor economice existente în localitate şi a datelor furnizate de Direcţia de statistică a judeţului Harghita şi a Consiliului Local Avrămeşti se prezintă următoarele aspecte:

Populaţia şcolară pe nivel de educaţie comuna Avrămeşti:

- copii înscrişi în grădiniţe								74

- elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar					231

- elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial

(inclusiv învăţământul special)								231

- elevi înscrişi în învăţământul primar

(inclusiv învăţământul special)								121

- elevi înscrişi în învăţământul gimnazial

(inclusiv învăţământul special)								110

Total												305

Personalul didactic pe niveluri de educaţie comuna Avrămeşti:

- învăţământ preşcolar									5

- învăţământ primar şi gimnazial

(inclusiv învăţământul special)								27

- învăţământ primar (inclusiv învăţământul special)				9

- învăţământ gimnazial (inclusiv învăţământul special)				18

- învăţământ primar									9

- învăţământ gimnazial

Total												32

Săli de clasă pe niveluri de educaţie 							19

- primar şi gimnazial (inclusiv special)						19

Personalul medico – sanitar pe categorii, forme de proprietate:

- medici proprietate publică								1

- din total medici: medici de familie proprietate publică				1

- farmacişti proprietate privată								1

- personal sanitar mediu	proprietate publică					2

- personal sanitar mediu proprietate privată					1

Unităţile şcolare pe niveluri de educaţie:

- primar şi gimnazial (inclusiv special)						1

Săli de gimnastică pe niveluri de educaţie comuna Avrămeşti:

- învăţământ primar şi gimnazial

(inclusiv învăţământul special)								1

Unităţi sanitare pe categorii de unităţi, forme de proprietate:

- cabinete medicale de familie proprietate publică					1

- farmacii proprietate privată								1

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă:

Suprafaţa totală - ha									5814

- proprietate privată									5766

Suprafaţa agricolă  total - ha								3687

- proprietate privată									3687

Suprafaţa arabilă  total - ha								1042

- proprietate privată									1042

Suprafaţa păşunilor –total - ha								903

- proprietate privată									903

Suprafaţa fâneţelor –total - ha								1692

- proprietate privată									1692

Suprafaţa vii şi pepiniere agricole-total-ha						5

Suprafaţa livezi – total – ha								45

Suprafaţa cu terenuri neagricole –total - ha						2127

- proprietate privată									2079

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră			1837

- proprietate privată									1837

Suprafaţa cu ape şi bălţi	total-ha							61

- proprietate privată									31

Suprafaţa ocupată cu construcţii – total - ha					109

Suprafaţa căi de comunicaţie şi căi ferate total-ha					78

Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive total-ha				42

Capacitate de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri:

Total 												0

Moteluri											0

Căsuţe turistice										0

Număr de locuinţe existente - construcţii:

- proprietate privată									929

- proprietate publică									12

Căsătorii pe localităţi									5

Divorţuri pe localităţi									3

Născuţi vii pe localităţi									29

Decedaţi pe localităţi									0

Locuinţe convenţionale după dotarea  cu instalaţii şi dependinţe:

Total locuinţe: 952 din care:

Alimentare cu apă potabilă în locuinţe: 		374 buc 	– 39,3% din total

Cu reţea de canalizare:					365buc 	– 38,3% din total

Cu instalaţie electrică:					704buc 	– 73,9% din total

Cu încălzire centrală:					107 buc 	- 11,2% din total

Bucătărie în locuinţe:					849buc 	– 88,9% din total

Baie în locuinţe:						355buc 	– 37,3% din total

Datele statistice privind dotările au luat în calcul locuinţe care au instalaţie de canalizare la o reţea publică sau la un sistem propriu.

Avrămeşti : primărie , Şcoala Gimnaziala ,, Benedek Elek”, poliţie, biserica  unitariană şi reformata, dispensar uman, farmacie, remiza PSI, ferme de animale :  vaci si  oi , magazine alimentare, bar de zi, cămin cultural,

Cechesti: şcoală, biserică: unitariană şi reformata, cămin cultural , atelier de mobilă, atelier de ceramică, dispensar sanitar – veterinar, magazine alimentare, bar de zi, distilerie, pensiune.

Andreeni : biserică, cămin cultural, magazin alimentar,

Goagiu : şcoală generală, cămin cultural, biserica unitariană şi reformată, magazine alimentare, bar de zi,

Medişoru Mic : biserică, cămin cultural,

Firtănuş : biserica unitariană, şcoală, magazin alimentar, bar de zi, cămin cultural

Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă:

- în majoritatea comunelor, satelor – reşedinţa de comună a avut evoluţii demografice mai bune decât celelalte sate componente. Se remarcă ponderea redusă a activităţilor de deservire, din totalul populaţiei şi numărul ridicat al populaţiei dependente.

- lipsa acţiunilor destinate stabilizării în rural a tinerilor sub 30 de ani (lipsa unor acţiuni pentru creşterea edilitar social al localităţii şi insuficienţa ritmului de creştere privind atractivitatea economică a localităţii prin modernizarea şi tehnologizarea agriculturii, stimularea sectoarelor neagricole şi a meşteşugurilor)

- lipsa unor investiţii în localitate care ar putea valorifica local cunoştinţele profesionale ale persoanelor care locuiesc în comună

- lipsa pregătirii profesionale adecvat la profilul ocupaţional şi la resursele zonei, şi lipsa acţiunilor pentru calificarea şi recalificarea şomerilor

2.5 ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

BILANŢUL SUPRAFEŢELOR ZONELOR FUNCŢIONALE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL LOCALITĂŢII

2.5.1. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

Teritoriul administrativ al comunei Avrămeşti se întinde pe o suprafaţă de 5814 ha.  Intravilanul localităţii cuprinde în prezent o suprafaţă de 340.21 ha, din care satul Cecheşti 53,41 ha,satul Avrămeşti 100,41 ha, satul Andreeni  25,79 ha, satul Goagiu 68,85, satul Medişoru Mic 13,28 ha, satul Firtănuş 68,54 ha, Laz Şoimuş 2,11 ha, şi Laz Firtănuş 7,82 ha. Calitatea zonelor de interes este mai bine dezvoltată în satul reşedinţă de comună  şi mai slab dezvoltată în statele componente, acesta datorându-se apropierii de oraşele Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc, iar tendinţa clară care se manifestă este cea de descentralizare a responsabilităţilor  guvernului faţă de politicile de dezvoltare spaţială şi o delegare a acestora către nivelele regionale şi locale. Aceste măsuri implică responsabilităţi mai mari la nivelele locale şi regionale. Profilul dominant care se evidenţiază în structura teritoriului administrativ de bază este  cel zoo - agricol urmat de cel silvic.

Disfuncţii

- Nevalorificarea cadrului deosebit de pitoresc natural în scopuri turistice, cu amenajări corespunzătoare

- nu sunt delimitate corespunzător zonele de protecţie cu valoare de patrimoniu

- lipsa dotărilor corespunzătoare pentru dezvoltarea potenţialului turistic

- lipsa unei strategii pe termen mediu şi lung în domeniul silvic

Intervenţii

- promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi prin creşterea competitivităţii;

- promovarea dezvoltării funcţiilor urbane şi dezvoltarea relaţiilor urban-rural;

- promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate;

- dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;

- reducerea agresiunii asupra mediului;

- valorificarea şi protejarea resurselor şi a patrimoniului natural;

- valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;

- dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securităţii;

- promovarea unui turism de calitate şi durabil;

- limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.

2.5.2. COMPONENŢA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Avrămeşti este de 5814ha din care:

- arabil 		1042 ha(inclusiv arabil în intravilan)

- fâneaţă	          1692ha

- păşuni		 903 ha

- livezi		   45 ha

- vii			    5 ha

- pădure		 1837  ha

- alte terenuri            290 ha din care:

- ape			  	61 ha

- drumuri			78 ha

- construcţii		 	109 ha

- neproductiv          	42ha

Suprafaţa fondului forestier este de 31,60%.

Suprafaţa total agricolă deţine o pondere de 63,42% din total.

Structura terenului agricol evidenţiază următoarele aspecte:

- total teren agricol 3687 ha din care:

- arabil		1042 ha

- păşuni		903 ha

- fâneaţă		1692ha

- livezi		44 ha

- vii			5 ha

Suprafaţă totală alte terenuri 4,98 %.

Corespunzător zonei naturale în care se găseşte teritoriul comunei pajiştile naturale (păşuni şi fâneţe) domină în structura teritoriului agricol cu o pondere de  70,38 %.

Din cele 5814 ha cât cuprinde comuna Avrămeşti 340,21 ha sunt în intravilanul existent inclusiv trupuri.

2.5.3. BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA U.A.T.B

Extravilanul şi intravilanul existent se materializează in P.U.G. prin corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiul Judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, cu cele aflate în evidenţa Consiliului local.

| BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA UATB |
| --- |
| UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ |
| EXISTENT |  |  |
| Destinaţia terenurilor din teritoriul | suprafaţa (ha) |
| administrativ al unităţii de bază |  | Procent % din teritoriul |
| situaţie existentă | TOTAL | administrativ al unităţii de bază |
| Terenuri destinate funcţiunilor | 340,21 | 5,85 |
| urbane intravilan |  |  |
| Terenuri agricole | 3455,79 | 59,44 |
| Terenuri forestiere | 1837 | 31,6 |
| Terenuri aflate permanent sub ape | 61 | 1,05 |
| Terenuri cu alte destinaţii | 120 | 2,06 |
| Total teritoriu administrativ | 5814 | 100 |

2.6 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE

BILANŢ TERITORIAL.

2.6.1. COMPONENTE

Intravilanul localităţii cuprinde în prezent o suprafaţă de 340.21 ha, din care satul Cecheşti 53,41 ha,satul Avrămeşti 100,41 ha, satul Andreeni  25,79 ha, satul Goagiu 68,85, satul Medişoru Mic 13,28 ha, satul Firtănuş 68,54 ha, Laz Şoimuş 2,11 ha, şi Laz Firtănuş 7,82 ha. Situaţia existentă a comunei Avrămeşti este prezentată în Planşa A-01 „Situaţia existentă – Disfuncţionalităţi” atât din punct de vedere al zonificării (instituţii şi servicii publice, spaţii verzi pentru agrement şi sport, industrie şi depozite, gospodărie comunală, echipare edilitară) cât şi al disfuncţiilor  constatate.

Aşezarea are o structură compactă, cu construcţiile amplasate în cadrul unor loturi medii de teren, mai mari către periferii. Dezvoltarea localităţilor, sa realizat pe arterele principale de circulaţie  drumurile judeţene  DJ 136 şi DJ 136B. Reşedinţa de comună Avrămeşti se împarte în 2 zone: zona la vest de drumul judeţean şi zona la est de drumul judeţean. Satul Cecheşti se află la sud de Avrămeşti iar celelalte sate se află înşirate la nord de Avrămeşti.  Zonele noi în dezvoltare sunt  în partea sudică şi nordică a satului Cecheşti, în partea sudică a satului Avrămeşti în partea sud estică a satului Andreeni, în partea nord vestică şi nord estică a satului Goagiu respectiv în partea nord estică a satului Medişoru Mic majoritatea adiacent drumului judeţean. Dacă pentru cele cinci localităţi amintite Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni, Goagiu şi Medişoru Mic  zonele noi în dezvoltare sunt influenţate de posibilităţile în care terenurile nu sunt în zone inundabile sau cu riscuri naturale aceste localităţi fiind mai bine dezvoltate decât celelalte sate componente aici fiind cererea mai mare pentru terenuri construibile în intravilan în restul localităţilor cum ar fi Firtănuş, Laz Şoimuş şi Laz Firtănuş acestea prin poziţiile lor mai izolate nu au cereri pentru terenuri construibile în cadrul intravilanului.

Indicatorii urbanistici principali variază în funcţie de sat şi zonă. Dacă în cadrul localităţilor unde satele au o structură compactă vorbim de loturi medii de teren în cadrul zonelor noi care se dezvoltă nu putem vorbii de o structură compactă iar terenurile variază şi ele ca mărime.

Per ansamblu loturile de teren şi construcţiile existente se încadrează în următoarele:

Ac= 80- 120 mp case de locuit

Ac= 60- 110 mp anexe gospodăreşti

Regim de înălţime pentru locuinţe: P+M

Regim de înălţime pentru anexe gospodăreşti: P

St= 300 - 1.500 mp

POT= 18-35%

CUT= 0,1-0,5

2.6.2 CARACTERISTICI ALE ZONELOR DIN INTRAVILAN

ASPECTE CARACTERISTICI ALE PRINCIPALELOR ZONE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII

În localitatea Cecheşti, Avrămeşti şi Goagiu se poate vorbii de zone centrale care se conturează mai ales în localitatea reşedinţă de comună unde sunt concentrate mai multe dotări şi servicii decât în satele componente. În cadru satelor componente dotările sunt răsfirate ele ne alcătuind o structură compactă pentru a delimita un centru bine conturat.

Zonele cu funcţiuni complexe de interes public cuprind următoarele dotări:

LOCALITATEA CECHEŞTI

Dotări de învăţământ			-   grădiniţa de copii

- şcoala generală

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserica unitariană

- Biserica reformată

Dotări comerciale		- spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări sanitare	-   Dispensar sanitar veterinar

Dotări de alimentaţie publică		-   cofetărie, bar

- restaurant

Dotări cu destinaţie specială		-   remiza P.S.I.

- unităţile de gospodărie comunală

- cimitir

- casa mortuară

Dotări şi amenajări sportive		-

Dotări industriale				-   ateliere de prelucrare a lemnului

-  ferme zootehnice

Alte dotări					-  mici manufacturi

LOCALITATEA AVRĂMEŞTI

Dotări teritorial administrative		-    sediul primăriei locale

- composesorat

Dotări de învăţământ			-   grădiniţa de copii

- şcoala generală

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserica unitariană

- Biserica reformată

-  parohie

Dotări comerciale		- spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare şi nealimentare

Dotări sanitare	-   cabinet medical familial

Dotări de alimentaţie publică		-   cofetărie, bar

- restaurant

Dotări cu destinaţie specială		- postul de poliţie

- cimitir

- remiza P.S.I.

Dotări şi amenajări sportive		-   teren de sport

Dotări industriale				-   ateliere de prelucrare a lemnului

- ferme zootehnice

Alte dotări					-  parcuri şi locuri de joacă pentru copii

LOCALITATEA ANDREENI

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserica

Dotări comerciale		- spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări de alimentaţie publică		-    bar

Dotări cu destinaţie specială		- cimitir

Dotări industriale				-   ateliere de prelucrare a lemnului

LOCALITATEA GOAGIU

Dotări de învăţământ			-  şcoala generală

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserica unitariană

- Biserica reformată

Dotări comerciale		- spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări de alimentaţie publică		-    bar

Dotări cu destinaţie specială		-   unităţile de gospodărie comunală

- cimitir

Dotări şi amenajări sportive		- teren de sport

Dotări industriale				-   ateliere de prelucrare a lemnului

-  ferme zootehnice

LOCALITATEA MEDIŞORU MIC

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserică

Dotări comerciale		- spaţii comerciale

Dotări de alimentaţie publică		-  bar

LOCALITATEA FIRTĂNUŞ

Dotări de învăţământ			-   şcoala generală

Dotări culturale				-   casa de cultură

Dotări religioase				-   Biserică unitariană

Dotări comerciale		- spaţii comerciale

Dotări de alimentaţie publică		-   bar

Dotări cu destinaţie specială		-   unităţile de gospodărie comunală

- cimitir

LAZ FIRTĂNUŞ

Dotări de învăţământ			- şcoala generală

Dotări religioase				-   clopotniţă

LAZ ŞOIMUŞ

Fără dotări

ZONA DE LOCUIT

cuprinde o suprafaţă de 109 ha

Fond construit

Comuna Avrămeşti

| – locuinţe existente | total (nr.) | 964 |
| --- | --- | --- |
| Din care: |  |  |
| – locuinţe din fondurile private: | (nr.) | 963 |
| – locuinţe proprietate publică: | (nr.) | 1 |
| - locuinţe din alte fonduri | (nr.) | 0 |
| Suprafaţa locuibilă | TOTAL: | 35919mp |
| Din care: | – locuinţe din fondurile private: | 35879 mp |
|  | – locuinţe proprietate publică: | 40 mp |

Numărul locuinţelor convenţionale						952

Regimul de înălţime a caselor de locuit este: subsol + parter; parter; parter + etaj sau parter + mansarda. De-alungul drumurilor judeţene DJ 136, DJ 136B şi a străzilor mai importante locuinţele sunt amplasate dens, iar în zonele tentaculare mai rar.

Starea clădirilor de locuit:	– 50% în stare foarte bună şi bună

– 30% în stare mediocra

– 20% în stare rea

În medie, pe localitate (Avrămeşti) 65% din locuinţe sunt construite din cărămidă pe fundaţii de piatră naturală sau beton cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din material ceramic (ţigle), restul de 35% sunt construite din lemn, pe fundaţie de piatră cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din material ceramic (ţiglă). Ritmul anual de construcţie pe nivel de comună este de 3-4 locuinţe pe an construcţii noi. Se observă o creştere mai mare la reabilitarea fondului construit existent prin mansardări şi extinderi, în acest sens ritmul anual fiind de 10-14 extinderi, mansardări pe an.

Autorizaţii de construire eliberate pentru construcţii noi:

Anul 2010:2

Anul 2011:0

Anul 2012: 1

Anul 2013:1

Anul 2014:5

UNITĂŢILE CU CARACTER INDUSTRIAL

În localităţile componente ale comunei Avrămeşti  zonele industriale sunt amplasate în extremităţile zonelor de locuit şi formează enclave  separate în cadrul intravilanului. Ramura de prelucrare a lemnului se desfăşoară în gatere şi ateliere amplasate corespunzător faţă de zona de locuit.

Activităţile de bază sunt cea de prelucrare a materialului lemnos, ateliere de ceramică. Se observă o amplasare a acestora în afara zonelor centrale ale localităţilor direcţie ce trebuie continuată iar pentru zonele centrale ale localităţii se propune o interdicţie definitivă de autorizare a acestor tipuri de funcţiuni.

Suprafaţa zonei industriale este de 9,29 ha ceea ce reprezintă un procent de 2,73% din intravilan.

UNITĂŢILE AGRO-ZOOTEHNICE

Producţia agricolă se desfăşoară mai ales în gospodăriile particulare ale locuinţelor respectiv există la marginea localităţilor zone agrozootehnice care sunt amplasate corespunzător faţă de zona de locuit. În cadrul localităţilor există mici ferme la periferia zonelor de locuit şi există şi câteva enclave separate cuplate cu zona industrială una la Avrămeşti şi una la Goagiu.

Suprafaţa zonei agricole este de 4,16 ha ceea ce reprezintă un procent de 1,22% din intravilan.

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTURI

Localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu se află pe traseul drumului judeţean DJ 136- Judeţul Mureş-Goagiu-Avrămeşti-Cristuru Secuiesc. Din Goagiu porneşte drumul judeţean DJ 136B care traversează satele Medişoru Mic şi Laz Firtănuş şi leagă zona cu Inlăceni- Păuleni- DN13A. Satul Firtănuş este legat de Inlăceni-DJ 136B prin drumul comunal DC 46.

Drumurile judeţene asfaltat, drumurile şi străzile comunale pietruite sunt într-o stare degradată.

Oraşele principale cele mai apropiate de centrul de comună sunt: - Odorheiu Secuiesc aflat la o distanţă de 32 km, Cristuru Secuiesc la 6 km şi Miercurea Ciuc aflat la o distanţă de 84 km. Prin drumul judeţean  DJ 136 locuitorii au acces la drumul european nr. 60, cu legătură spre Braşov (126 km.), Bucureşti (294 km.) iar spre vest spre Cluj, (196 km.), Oradea (348 km.).

Distantele dintre centrul administrativ al comunei şi celelalte sate componente sunt:

- Cecheşti	3 km pe DJ 136

- Andreeni	2 km pe DJ 136

- Goagiu	4 km pe DJ 136

- Medişoru Mic	6 km pe DJ 136 şi DJ 136B

- Firtănuş	11 km pe DJ 136 şi DJ 136B

Trama stradală a  localităţilor prezintă următoarele caracteristici: strada principală se suprapune pe drumul judeţean DJ 136 pentru localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu, drumul judeţean DJ 136B pentru localităţile Medişoru Mic şi Laz Firtănuş. Din aceste drumuri principale se ramifică o serie de străzi care deservesc  gospodăriile. Străzile principale sunt amenajate şi au fost asfaltate de curând şi sunt în stare destul de bună până la satul Goagiu de unde drumurile sunt în stare foarte proastă. De asemenea străzile laterale nu sunt amenajate şi nici asfaltate. Accesul către Laz Şoimuş şi laz Firtănuş este dificil şi se realizează pe drumuri de exploatare care nu sunt amenajat. Străzile principale nu sunt amenajate în întregime ci doar pe zone şi nu sunt amenajate cu căi pietonale şi rigole de scurgere a apelor meteorice.

Disfuncţionalităţi la nivelul circulaţiei sunt cauzate îmbrăcăminţile provizorii ale străzilor comunei, prospectul fiind variabil, constituind disfuncţiune în derularea normală a traficului rutier.

Suprafaţa drumurilor însumează 24,87 ha ceea ce reprezintă 7,31% din intravilan.

Reţeaua stradală locală este în general satisfăcătoare din punct de vedere al capacităţii însă insuficient amenajată pentru parcare şi trafic pietonal. Reţeaua secundară se compune din accese locale cu una sau două benzi de circulaţie care în general se înfundă sau se racordează la străzile principale. Starea drumurilor judeţene este corespunzătoare doar pe porţiuni restul necesitând lucrări de amenajare şi modernizare. Atât drumul judeţean cât şi străzile comunale se încadrează în clasa tehnică IV, cu 2 benzi de circulaţie a câte 3 metri lăţime.

Drumul judeţean din intravilanul localităţilor corespunde unei străzi de categoria IV, de folosinţă locală, iar drumul comunal din intravilanul localităţilor corespunde unei străzi principale în localităţi rurale.

SPAŢII VERZI ŞI SPORT

În localitatea Avrămeşti există o zonă verde amenajată lângă şcoala generală reprezentat de monumentul eroilor care este amplasat într-un parc. În rest spaţiile verzi din intravilan sunt cimitirele şi terenurile de sport precum şi malurile pârâurilor. În localitatea Cecheşti zonele verzi sunt reprezentate de terenul de sport, cimitir malurile cursurilor de apă. În localitatea Avrămeşti zonele din jurul şcolii a bisericii,cimitirul respectiv malurile pârâului care traversează localitatea. În celelalte localităţi situaţia este asemănătoare cu deosebirea că localităţile Medişoru Mic, Firtănuş, Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş se află în zone deosebit de pitoreşti. Spaţiile verzi sunt amenajate şi au un aspect estetic corespunzător.

Mai există spaţii verzi aferente altor categorii de funcţiuni: locuinţe, gospodăriile populaţiei, străzi, plantaţii de aliniament sau trasee pietonale locale, cimitire. Precum şi zone verzi neamenajate. Se remarcă lipsa spaţiilor verzi cu rol de protecţie, perdea de protecţie între zona industrială şi zona de locuit, respectiv între zona industrială şi drumul judeţean DJ 136 şi DJ 136B.

Suprafaţa totală a zonei verzi agrement şi sport este de 5,75 ha ceea ce reprezintă un procent de 1,69% din totalul intravilanului.

Situaţia spaţiilor verzi conform cerinţelor OG 195/2005 şi Legea 265/2006 (modificările ulterioare) care prevede includerea în intravilan a unui spaţiu verde de min. 20 mp/locuitor până la data de 31.12.2010 şi de min. 26mp/locuitor 31.12.2013 este satisfăcătoare din acest punct de vedere.

Suprafaţa de spaţiu verde / locuitor ═ 57400 mp / 2432 locuitori ═ 23,60 mp / locuitor. Pentru zonele deteriorate atât în intravilan cât şi în extravilan se propune refacerea peisagistică a acestor zone. În cazul defrişărilor de pădure se propune reîmpădurirea acestora şi luarea de măsuri pentru stoparea defrişărilor necontrolate.

ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

În afară de localitatea Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş în fiecare localitate există  unul sau două cimitire  amplasat la zonele periferice ale intravilanului sau formând trupuri separate lângă intravilan. Zona de gospodărie comunală însumează o suprafaţă de 6,06 ha  reprezentând 1,78% din perimetru. Aceste cimitire sunt amplasate bine faţă de zonele de locuit  iar în perimetrele de protecţie de 50 m de limita proprietăţii sunt interzise construcţiile cu destinaţia de locuinţe, servicii sau altele decât cele necesare din cadrul zonelor de gospodărie comunală.

Comuna Avrămeşti nu a dispus de groapă de gunoi autorizată. Deşeurile menajere au fost  şi sunt colectate de firmă autorizată respectiv S.C. RDE S.R.L. cu care comuna Avrămeşti are contract iar deşeurile menajere sunt transportate la o instalaţie de eliminare autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului, de asemenea firma RDE are colectare selectivă a deşeurilor menajere.

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan S.R.L. care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite.

Depozitul frigorific pentru depozitarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei pentru care nu se poate identifica proprietarul care trebuie prevăzut pe teritoriul fiecărei comune conform legislaţiei în vigoare se va prevedea în cadrul  localităţii Avrămeşti în partea sud vestică în zona industrială cu acces direct din drumul judeţean, într-o clădire separată în care se vor depozita aceste cadavre până la ridicarea de către S.C. Protan S.R.L. cu care comuna are contract.

ZONĂ DE CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

Staţiile de înmagazinare şi pompare a apei potabile se află amplasate pe teritoriul comunei Avrămeşti una în localitatea Avrămeşti în partea vestică a localităţii şi una adiacent drumului judeţean DJ 136 în localitatea Andreeni, Satul Firtănuş dispune de un rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare în partea nord estică a localităţii în extravilan de unde se realizează alimentarea cu apă pentru satul Firtănuş. Pentru localitatea Firtănuş sursa este subterană respectiv 4 izvoare amplasate în extravilan în partea nord estică a comunei. Celelalte localităţi sunt alimentate cu apă potabilă de la reţeaua Cristuru Secuiesc. Laz Şoimuş şi laz Firtănuş nu dispun de reţea de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat.  Staţia de epurare se află pe teritoriul localităţii Cristuru Secuiesc care deserveşte localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu. Suprafaţa zonei de construcţii tehnico-edilitare însumează în total 16,25 ha ceea ce reprezintă 4,78% din perimetru.

2.6.3. BILANŢ TERITORIAL

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

| Zonificarea teritoriului | Suprafaţa (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| intravilan | Localitate | localităţi | trupuri | TOTAL | Procent% |
|  | principală | componente/ | izolate |  | din total |
|  |  | aparţinătoare |  |  | intravilan |
| INSTITUŢII ŞI SERVICII | 8,91 | 10,38 | 0 | 19,29 | 5,67 |
| LOCUINŢE | 46,75 | 122,47 | 0 | 169,22 | 49,74 |
| UNITĂŢI INDUSTRIALE | 3,71 | 5,58 | 0 | 9,29 | 2,73 |
| ŞI DEPOZITE |  |  |  |  |  |
| UNITĂŢI AGRO- | 2,38 | 1,78 | 0 | 4,16 | 1,22 |
| ZOOTEHNICE |  |  |  |  |  |
| CĂI DE COMUNICAŢIE |  |  |  |  |  |
| RUTIERE | 5,7 | 19,17 | 0 | 24,87 | 7,31 |
| FEROVIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAŢII VERZI AMENAJATE |  |  |  |  |  |
| NEAMENAJATE, SPORT | 1,7 | 4,05 | 0 | 5,75 | 1,69 |
| AGREMENT, PROTECŢIE |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCŢII TEHNICO- | 4,2 | 12,05 | 0 | 16,25 | 4,78 |
| EDILITARE |  |  |  |  |  |
| GOSPODĂRIE COMUNALĂ | 2,58 | 3,48 | 0 | 6,06 | 1,78 |
| CIMITIRE |  |  |  |  |  |
| ALTE DESTINAŢII | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,06 |
| TERENURI NEAFECTATE |  |  |  |  |  |
| DE AMENAJĂRI URBANISTICE | 24,28 | 60,84 | 0 | 85,12 | 25,02 |
| (agricole, neproductive) |  |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 100,41 | 239,8 | 0 | 340,21 | 100 |

Se observă o pondere a instituţiilor şi serviciilor în localitatea reşedinţă de comună  şi o dotare mai slabă în trupurile componente.

Zona pentru locuinţe ocupă cea mai mare parte din intravilan 169,22 ha ceea ce reprezintă 49,74 % di perimetru. Se observă o concentraţie mai mare în zonele centrale ale localităţilor şi de-alungul principalelor căi de comunicaţie rutieră. Există câteva zone reziduale din punct de vedere urbanistic în cadrul zonelor de locuit pentru care trebuie întocmite planuri urbanistice zonale pentru rezolvarea circulaţiei şi a echipării edilitare. Zonele industriale formează nuclee distincte în cadrul intravilanului şi sunt concentrate în afara zonelor centrale ale localităţilor.

În comuna Avrămeşti  unităţile agro - zootehnice sunt  dezvoltate în cadrul intravilanului această ocupaţie desfăşurându-se în curţile construcţiilor însă există investiţii în acest domeniu.

Echiparea edilitară este bine dezvoltată în localitatea reşedinţă de comună şi localităţile Cecheşti, Andreeni, Goagiu, Medişoru Mic şi Firtănuş şi aproape inexistentă în localitatea Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş unde nu există nici un fel de utilitate cu excepţia reţelelor electrice pentru Laz Firtănuş. Există reţea de alimentare cu apă potabilă pentru localitatea Cecheşti, Andreeni, Goagiu, Medişoru Mic şi Firtănuş  reţea de canalizarea menajeră şi reţea de alimentare cu energie electrică Sucursala RENEL - Odorheiu Secuiesc, respectiv reţea de alimentare cu gaze pentru localitatea Cecheşti.

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 26,8Km. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor este de 78 mii mc. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 902mc/zi. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este 17,00 km. Lungimea reţelei de gaz este de 3,1 km. Reţeaua este existentă până în satul Cecheşti unde în partea nordică adiacent drumului judeţean este amplasată staţia de reglare măsură. Cantitatea de gaze distribuită este de 46mii mc. Spaţiile verzi  sunt suficiente însă necesită amenajări. Se observă o preocupare în acest sens direcţie ce trebuie amplificată.

Disfuncţionalităţi:

- racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de alimentare cu apă potabilă respectiv canalizare menajeră în sistem centralizat înaintea reabilitării drumurilor şi străzilor comunale.

- Slaba dezvoltare a dotărilor şi serviciilor în localităţile componente

- serviciile comerciale (comerţ, transporturi) sunt insuficient dezvoltate, deşi unităţi de desfacere a mărfurilor alimentare şi nealimentare de talie mică există în fiecare localitate

- căile de comunicaţie neamenajate – împiedică dezvoltarea celorlalte activităţi

2.7 CIRCULAŢIA

Localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu se află pe traseul drumului judeţean DJ 136- Judeţul Mureş-Goagiu-Avrămeşti-Cristuru Secuiesc. Din Goagiu porneşte drumul judeţean DJ 136B care traversează satele Medişoru Mic şi Laz Firtănuş şi leagă zona cu Inlăceni- Păuleni- DN13A. Satul Firtănuş este legat de Inlăceni-DJ 136B prin drumul comunal DC 46.

În cadrul localităţilor componente comunei Avrămeşti străzile existente sunt de categoria tehnică III cu două benzi de circulaţie şi respectiv de categoria IV cu o singură bandă. Drumurile publice DJ 136, DJ 136B, DJ 135 şi DC sunt conform legii 43 din categoria III cu două benzi carosabile. Lăţimea în profil transversal între garduri este de 10-16 m, lăţimea părţii carosabile de 7,00-6,00 m. Scurgerea apelor pluviale este rezolvată cu şanţuri pe marginea drumurilor judeţene  DJ 136, DJ 136B şi DJ 13. Reţeaua stradală necesită îmbunătăţiri locale de trasee şi profiluri realizabile în cadrul amprizei şi a spaţiului public existent, precum şi dotări pentru parcaje staţii de transport în comun şi mobilier stradal. Drumurile comunale necesită toate amenajări şi modernizări.

Disfuncţionalităţi la nivelul circulaţiei sunt cauzate de îmbrăcăminţile provizorii ale străzilor comunei. Starea actuală a drumurilor comunale este într-o stare avansată de uzură fizică, mai ales în localităţile mai izolate ale comunei cum ar fi localităţile Laz Şoimuş, Laz Firtănuş, Medişoru Mic şi Firtănuş  prospectul fiind variabil, constituind disfuncţiune în derularea normală a traficului rutier.

2.8. ECHIPARE EDILITARĂ

GOSPODĂRIREA APELOR

Zona comunei Avrămeşti se situează în compartimentul estic al Subcarpaţilor Târnavei Mici. Din punct de vedere morfologic se caracterizează printr-un aspect deluros şi colinar în care reţeaua hidrografică lasă o accentuată amprentă asupra reliefului, fragmentându-l într-un grup de unităţi deluroase şi bazinete depresionare.

Bazinetul Goagiu ocupă sectorul mijlociu al văii Goagiu între localităţile Avrămeşti şi Medişoru Mic şi are o rezultată din acţiunea de eroziune a apelor curgătoare şi o suprafaţă de cca. 6 km2. Acest bazinet este încadrat de dealuri cu altitudini de 600-700 m (dealurile Torea, Cerea, Corbu).

La sud de localitatea Avrămeşti până la Cristuru Secuiesc se dezvoltă compartimentul nordic al depresiunii Cristuru Secuiesc, delimitat la rândul ei la vest şi sud de Podişul Târnavelor.

Reţeaua hidrografică a judeţului este destul de bogată şi variată. Apele curgătoare sunt dominate de Olt, Mureş şi Târnava.

Reţeaua hidrografică din zonă, factor important în procesul de modelare al reliefului, este drenată de valea pârăului Goagiu, afluent de dreapta al Târnavei Mari.

Printre principalii afluenţi ai pârăului Goagiu pe teritoriul comunei Avrămeşti se numără pârâul Zsákod, pârâul Kecskes, pârâul Kosáros, pârâul Zászpa, pârâul Nagyaj - afluenţi de stânga şi pârâul Kovesaszó, pârâul Zongota, pârâul Cetăţii, pârâul Jidan, pârâul Szuk erek - afluenţi de dreapta.

Pe pârâurile anterior enumerate  nu sunt lucrări hidrotehnice sau lucrări hidroameliorative. Pe teritoriul comunei nu există acumulări piscicole, lacuri sau iazuri şi nici lacuri de acumulare. Malurile pârâurilor nu sunt regularizate, cu excepţia unor porţiuni foarte mici.

Surse subterane

Apă freatică de mică şi de medie adâncime

Se observă existenţa mai slabă a pânzelor freatice de circulaţie liberă la mică adâncime specifică luncilor. Surse de ape existente satisfac cerinţele de ape potabile .

Disfuncţionalităţi

- potenţialul de apă potabilă existentă nu este folosită

- lipsa regularizărilor, îndiguirilor apelor de suprafaţă

- deversări ilegale de ape uzate menajere în pâraie

PERIMETRE HIDROGEOLOGICE

Pe suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Avrămeşti nu sunt perimetre de protecţie hidrogeologică.

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Alimentarea cu apă a localităţilor comunei în mod centralizat se realizează din captări de apă. Pentru localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu alimentarea cu apă potabilă se realizează de la Cristuru Secuiesc iar pentru localitate Firtănuş şi Medişoru Mic se realizează de la un front de captare amplasat în partea nord estică a localităţii Firtănuş de unde prin conductă de aducţiune apa ajunge la rezervorul de înmagazinare proiect finanţat de Consiliul Judeţean Harghita. Sursa de apă este subterană reprezentată de patru izvoare care are delimitate zonele, perimetrele de protecţie.

Funcţionarea este permanentă. Perimetrul de protecţie cu regim sever este de 42*42m şi este îngrădit corespunzător. Tratarea apei se realizează la staţia de tratare a apei unde este montată o instalaţie de clorinare cu hipoclorit cu funcţionare automată. Staţia de tratare se află în incintă comună cu rezervorul de înmagazinare. Apele captate sunt pompate în gospodăria de apă aşezată la o distanţă de 50m de frontul de captare în cadrul aceleiaşi incinte. Conductele de aducţiune sunt de tip PEID Ø100 mm şi PEID Ø160 mm. Rezervoarele de înmagazinare au funcţia de acumulare a apei pentru consum menajer,industrial şi de incendiu. Pe teritoriul comunei există trei rezervoare de înmagazinare una la Firtănuş, una la Andreeni şi una la Avrămeşti.  Reţeaua de distribuţie este în sistem ramificat cu o lungime totală de 26800m. Capacitatea de producere a instalaţiilor este de 902mc/zi iar cantitatea de apă distribuită este de 78mii mc pe an. Din totalul gospodăriilor 849 buc au bucătărie ceea ce reprezintă un procent de –88,9% din total, iar 355buc dispun de baie ceea ce reprezintă un procent de – 37,3% din total. Din numărul total de locuinţe convenţionale 374 dispun de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat ceea ce reprezintă un procent de 39,3%.

Disfuncţionalităţi

- nu toate gospodăriile sunt racordate la sistemul de distribuţie a apei potabile în sistem centralizat

- calitatea apei din fântâni nu îndeplineşte calitatea pentru apa potabilă prevăzute prin STAS 1342/91

CANALIZAREA MENAJERA

Localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni  şi parţial în Goagiu  dispun de canalizare menajeră în sistem centralizat. În prezent reţelele de canalizare menajeră se află în diferite stadii de realizare, aceste fiind finanţate prin O.G.7 . Lungimea reţelei de canalizare în sistem centralizat a localităţilor are lungimea de 17,00Km. Preluarea apelor menajere se face prin intermediul unui colector principal urmând un traseu care parcurge fiecare localitate după care se continuă până la staţia de epurare amplasată în zona localităţii Cristuru Secuiesc. Localităţile Firtănuş şi Medişoru Mic au elaborate proiecte în diferite stadii pentru realizarea canalizării menajere în sistem centralizat. Nu există proiecte pentru posibilitate realizării canalizării menajere în sistem centralizat cele două lazuri respectiv Laz Şoimuş şi Laz Firtănuş.

În prezent 365 buc de gospodării au rezolvate diferite sisteme proprii cu reţea de canalizare ceea ce reprezintă un procent de – 38,3% din total.

Disfuncţionalităţi

- nu toate gospodăriile sunt racordate la reţeaua de canalizare în sistem centralizat, o parte din gospodării au realizat diferite sisteme proprii de canalizare, cu diferite tipuri de construcţii care nu satisfac condiţiile prescrise de normele actuale în această privinţă, alţii ne-având nici aceste construcţii, deversează apele uzate direct în rigolele pentru ape pluviale.

- poluarea stratului apei freatice şi a apelor de suprafaţă

- poluarea mediului înconjurător

CANALIZAREA PLUVIALĂ

Nici o localitate nu are canalizare pluvială apele se scurg prin rigole de colectare în pârâurile care străbat localităţile.

Disfuncţionalităţi

- deversarea apelor meteorice peste părţile carosabile şi terenuri

- poluarea mediului ambiant

- lipsa reţelei de canalizare pluvială este una din motivele inundaţiilor provocate de ploile abundente.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Localităţile comunei sunt  alimentate cu energie electrică prin linia de medie tensiune LEA 20KV respectiv 110kV pentru agenţii economici. Distribuţia energiei electrice, din posturile de transformare, către consumatori se asigură prin linii electrice aeriene de joasă tensiune. În prezent, toate gospodăriile populaţiei, unităţile de producţie şi prestări de servicii sunt racordate la sistemul de alimentare cu energie electrică cu excepţia zonei Laz Şoimuş care nu dispune de reţea de alimentare cu energie electrică.

Din totalul locuinţelor 704 buc dispun de instalaţie electrică ceea ce reprezintă un procent de 73,9% din total.

Aceste linii traversează pe unele porţiuni perimetrele construibile ale localităţilor studiate. Din această cauză, în cazul amplasării construcţiilor în apropierea liniilor electrice trebuie respectate distanţele impuse de normativul PE 104/1993 şi trebuie solicitat avizul de amplasament din partea SC ELECTRICA SA-S.D. Odorheiu Secuiesc. Distanţa de apropiere între conductorul extrem al liniei electrice de medie tensiune (LEA 20 kV), la derivaţia lui maximă şi cea mai apropiată parte a unei clădiri fără să constituie traversare trebuie să fie mai mare de 3 m.

Se recomandă ca zona de protecţie să fie de minim 6 m pe ambele părţi, măsurate de la axa geometrică a liniei.

Din analiza bilanţurilor energetice, sub aspectul rezervei de putere în posturile de transformare existente rezultă că capacităţile de transformare sunt utilizate  într-un procent de 50–60%, existând rezerve pentru preluarea unor sporuri de putere suplimentare.

Disfuncţionalităţi:

- nu sunt

TELEFONIE

Pe traseul  Cecheşti - Avrămeşti s-a pozat cablul optic care a permis instalarea centralelor digitale, acestea fiind conectate la centrala digitală care se află amplasată în localitatea Avrămeşti în clădirea poştei. Comuna Avrămeşti este deservită în continuare de centrală digitală din Avrămeşti. Există acoperire pentru telefonie mobilă în zonă.

Disfuncţionalităţi

– nu toate gospodăriile dispun de linie telefonică

În prezent în zona studiată nu există  societate autorizată pentru distribuirea programelor de televiziune în cablu. În cadrul localităţilor acestea sunt rezolvate pin antene parabolice de la diverse societăţi de televiziune prin cablu.

Disfuncţionalităţi

- nu toate gospodăriile dispun de linie telefonică

- nu toate gospodăriile dispun de televiziune prin cablu

ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ

În nici o localitate nu există sistem centralizat de încălzire. Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu lemne. Numărul clădirilor cu încălzire centrală este destul de mic însă în continuă creştere. Consumatorii casnici pentru încălzire folosesc sobe sau cazane mici la instalaţiile individuale de încălzire centrale. Se utilizează drept combustibil lemne de foc respectiv gaze naturale în localitatea Cecheşti. La ora actuală din totalul gospodăriilor doar 107 buc dispun de încălzire centrală ceea ce reprezintă un procent de 11,2% din total.

Cu reţea de canalizare:					365buc 	– 38,3% din total

Bucătărie în locuinţe:					849buc 	– 88,9% din total

Baie în locuinţe:						355buc 	– 37,3% din total

Disfuncţionalităţi

- poluarea atmosferei cu fum şi a mediului ambiant cu deşeuri rezultate.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

La ora actuală alimentarea cu gaze naturale a comunei Avrămeşti este realizată doar în localitatea Cecheşti. Lungimea conductei este de 3,1km iar cantitatea de gaze distribuită este 46 mii mc. În partea nord vestică a localităţii este amplasată staţia de reglare măsură. Celelalte localităţi ale comunei nu dispun de alimentare cu gaze naturale. Pentru extinderea reţelei de gaze şi în celelalte localităţi este necesară elaborarea unor studii şi proiecte de specialitate respectiv rezolvarea fondurilor necesare pentru a se putea realiza aceste proiecte.

Disfuncţionalităţi:

- din cauza costului ridicat a combustibilului gazos precum a costurilor ridicate pentru execuţia lucrărilor extinderea reţelei va dura mai mult decât a fost prevăzut.

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Comuna Avrămeşti nu a dispus de groapă de gunoi amenajată. Deşeurile menajere au fost  şi sunt colectate de firmă autorizată respectiv S.C. RDE S.R.L. cu care comuna Avrămeşti are contract iar deşeurile menajere sunt transportate la o instalaţie de eliminare autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului, de asemenea firma RDE are colectare selectivă a deşeurilor menajere pentru satele Cecheşti, Avrămeşti şi Goagiu.

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan S.R.L. care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite.

Depozitul frigorific pentru depozitarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei pentru care nu se poate identifica proprietarul care trebuie prevăzut pe teritoriul fiecărei comune conform legislaţiei în vigoare se va prevedea în cadrul  localităţii Avrămeşti în partea sud vestică în zona industrială cu acces direct din drumul judeţean într-o clădire separată în care se vor depozita aceste cadavre până la ridicarea de către S.C. Protan S.R.L. cu care comuna are contract.

Pe teritoriul administrativ al comunei există o preocupare în privinţa colectării selective a gunoiului menajer pentru plastic, sticlă, hârtie şi metal. Ar trebuii continuată această direcţie şi prin colectarea uleiul de consum din cadrul gospodăriilor.

2.9. PROBLEME DE MEDIU

SITUAŢIA EXISTENTĂ

CADRUL NATURAL

Comuna Avrămeşti se situează  în zona vestică a judeţului Harghita, la periferia Podişului Transilvaniei, ca zonă de contact cu munţii înconjurători, se desfăşoară o zonă deluroasă, denumită şi Subcarpaţii Transilvaniei. Relieful fragmentat, reprezentat prin culmi şi culoare depresionare, de natură tectonică, dispuse paralel cu munţii vulcanici; este constituit din depozite sedimentare de vârstă mio-pliocenă, cu altitudini ce variază între 500-1000 m.

Zona comunei Avrămeşti se situează în compartimentul estic al Subcarpaţilor Târnavei Mici. Din punct de vedere morfologic se caracterizează printr-un aspect deluros şi colinar în care reţeaua hidrografică lasă o accentuată amprentă asupra reliefului, fragmentându-l într-un grup de unităţi deluroase şi bazinete depresionare.

Bazinetul Goagiu ocupă sectorul mijlociu al văii Goagiu între localităţile Avrămeşti şi Medişoru Mic şi are o rezultată din acţiunea de eroziune a apelor curgătoare şi o suprafaţă de cca. 6 km2. Acest bazinet este încadrat de dealuri cu altitudini de 600-700 m (dealurile Torea, Cerea, Corbu). La sud de localitatea Avrămeşti până la Cristuru Secuiesc se dezvoltă compartimentul nordic al depresiunii Cristuru Secuiesc, delimitat la rândul ei la vest şi sud de Podişul Târnavelor.

Prin aşezarea ei în teritoriu comuna dispune de legături rutiere cu localităţile din jur, precum şi cu principalele oraşe Cristuru Secuiesc şi Odorheiu Secuiesc. Prin poziţia geografică, teritoriul comunei cuprinde forme variate de relief, depresiuni, dealuri şi munţi cu întinse păduri şi pajişti naturale, bogate resurse minerale, aşezate la altitudinea de 550 –1000 m.

Comuna Avrămeşti cuprinde următoarele sate:

Satul Avrămeşti reşedinţă de comună

Sat Cecheşti

Sat Andreeni

Sat Goagiu

Satu Medişoru Mic

Sat Firtănuş

Laz Firtănuş

Laz Şoimuş

CONDIŢII GEOTEHNICE

Aşezarea teritoriului comunei pe pantele estice ale munţilor Harghita, determină structura geomorfologică. Condiţiile geologice sunt determinate de zona cristalin mezozoică a munţilor înconjurători cu depozite triasice şi jurasice. Dolomitele, calcarele şi conglomeratele sunt specifice acestei zone. Formaţiunea geologică de bază, cât şi cea de suprafaţă este reprezentată de rocile vulcanogen sedimentare, depuse la baza versantului estic al munţilor Harghita. În zonă apar formaţiuni de vârstă pleistocenă şi holocenă, care sunt constituite din depozite de terasă, depozite proluvial-deluviale şi aluvionare formate din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri de terasă. Datele din teren ne indică modul de circulaţie şi de acumulare a apei în diferitele formaţiuni, ce alcătuiesc zona studiată. Condiţiile de acumulare şi de răspândire ale apelor freatice, regimul hidrogeologic al acestora sunt determinate, pe lângă condiţiile hidrometeorologice locale (cantitatea de precipitaţii care se produce în bazinul de recepţie), şi de caracterul geomorfologic al văii pârăului Goagiu, fiind în legătură directă cu caracterul petrografic şi litologic al formaţiunilor sedimentare care alcătuiesc cadrul geologic. Datorită faptului că ambii versanţi ai văii relativ înguste au pante apreciabile, aceştia sunt angrenaţi în drenajul natural general exercitat de pârău, iar natura argiloasă predominantă a depozitelor superficiale favorizează o scurgere rapidă a apelor meteorice spre zonele depresionare. În zonă nu se poate vorbi despre prezenţa continuă a pânzei de apă freatică, ci doar de acumulări mici în lentilele nisipoase (caracteristic pentru litologia de suprafaţă), care apar sub forme de izvoare de coastă. Adâncimea de îngheţ este la -1,10 m, adâncimea minimă de fundare fiind de – 1,20 m. La cota minimă de fundare:

Df = 1,3 m, Pconv. = 160-450 KPa.

Pe teritoriul intravilan al localităţii, în zonele colinare, unghiul de înclinare, care asigură stabilitatea taluzelor , (3 = 18°-55°. în săpătură deschisă, pe înălţimea H=3,0 m, p = 24°-60°, unghiul de înclinare care asigură stabilitatea pereţilor, în timpul executării infrastructurii construcţiilor.

Zona comunei Avrămeşti se încadrează în zona seismică de calcul "E", Ks = 0,12 şi perioada de colţ Tc = 0,7. Conform STAS 6054-85 adâncimea de îngheţ este de 1,10 metri.

Din punct de vedere geologic s-au interceptate următoarele formaţiuni:

- 0,20 – 0,50 m –sol vegetal

- 0,30 – 1,30 m – grohotiş de pantă, alcătuită din fragmente de roci cristaline prinse în masa argiloasă, slab nisipoase

- 1,30 – 4,00 m – roci metaforice

CONDIŢII HIDROLOGICE

Precipitaţiile medii anuale variază în funcţie de relief în depresiuni şi podişuri cantitatea medie anuală fiind de  615,21 mm/an şi uneori chiar mai mult. Distribuţia spaţială şi cantitativă a precipitaţiilor respectă cele două perioade pluviometrice mai-iunie respectiv octombrie-noiembrie când cad majoritatea ploilor consistente. Precipitaţiile sub formă de zăpadă cu o frecvenţă de aproximativ 20-30 zile pe an au pondere mai mare în prima parte a iernii. Zăpada se menţine la sol în medie 60 zile pe an şi variază în funcţie de relieful local:o durată mai mare pe înălţimile din jur şi în zona forestieră şi una mai scăzută în perimetrul urban şi în culoar.

CLIMA

Datorită situării geografice în zona de podiş şi culoar al Târnavei caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de o serie de factori. Comuna se înscrie în climatul continental moderat cu o temperatură medie multianuală de 8,6 C° acest lucru fiind deosebit de semnificativ.

Zona comunei Avrămeşti din punct de vedere climateric aparţine sectorului cu climă continental-moderată, cu veri calde, cu precipitaţii relativ bogate şi cu ierni reci, cu viscole rare şi cu intervale de încălzire, care întrerup continuitatea stratului de zăpadă.

Circulaţia aerului este caracterizată prin frecvenţa mare a advecţiilor de aer temperat oceanic din vest (mai ales în semestrul cald ), prin pătrunderi frecvente ale aerului temperat continental din NE, E, şi prin invazii relativ frecvente ale aerului arctic din N, şi ale aerului tropical maritim din SV, S, precum şi pătrunderi foarte rare de aer tropical continental din SE. Vânturile sunt în strânsă legătură cu circulaţia generală a aerului şi cu dispoziţia formelor de relief.

Din punct de vedere biogeografic vegetaţia judeţului este variată şi bogată, dispusă etajat. Pădurile ocupă o suprafaţă importantă a comunei întinzându-se în nord estul  şi nord vestul comunei şi deţin un fond cinegetic bogat şi variat ca structură care sporeşte activitatea peisagistică a zonei. Precipitaţiile atmosferice sunt puternic influenţate de vânturile de vest.

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Reţeaua hidrografică a judeţului este destul de bogată şi variată. Apele curgătoare sunt dominate de Olt, Mureş şi Târnava.

Reţeaua hidrografică din zonă, factor important în procesul de modelare al reliefului, este drenată de valea pârăului Goagiu, afluent de dreapta al Târnavei Mari.

Printre principalii afluenţi ai pârăului Goagiu pe teritoriul comunei Avrămeşti se numără pârâul Zsákod, pârâul Kecskes, pârâul Kosáros, pârâul Zászpa, pârâul Nagyaj - afluenţi de stânga şi pârâul Kovesaszó, pârâul Zongota, pârâul Cetăţii, pârâul Jidan, pârâul Szuk erek - afluenţi de dreapta.

Alimentarea apelor este pluvio- nivală sursa principală constituind-o ploile şi mai puţin topirea zăpezilor. Tipul de regim hidric ale râurilor peric-carpatic-transilvan se caracterizează prin ape mari de primăvară, apoi o serie de viituri la începutul verii, viituri generate de ploi succesive urmate de o perioadă stabilă de ape mici la sfârşitul verii şi toamna.

Lucrările geotehnice executate până în prezent indică adâncimea nivelului acvifer freatic variază în funcţie de zonă.  Adâncimea de îngheţ este la -1,10 m, adâncimea minimă de fundare fiind de – 1,20 m.

RESURSE NATURALE

Resursele naturale cele mai importante ale teritoriului sunt:

Existenţa unui important potenţial forestier, legat de un ecosistem valoros ca floră şi faună,posibil de exploatat turistic sau economic;

Cadru natural cu valoare peisagistica ridicata.

MONUMENTE ALE NATURII

Pe teritoriul comunei Avrămeşti nu se regăsesc monumente ale naturii declarate  şi nici situri natura 2000.

Flora şi fauna de pe teritoriul comunei:

Fauna de pe teritoriul comunei este formată din păduri de foioase şi răşinoase, elementele dominante fiind fagul stejarul, bradul şi molidul în zonele mai înalte întrerupte de întinse pajişti montane secundare, mai ales în zonele defrişate şi din păduri de amestec fag şi molid.

Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul (Canis Lupus), cerbul carpatin (Cervus Elaphus Carpaticus), mistreţul (Sus Scrofa), ursul carpatin (Ursus Aeetos), vulpea (Vulpes vulpes), veveriţa (Lutra vulgaris), bursucul (Melis melis), dihorul (Putorius putorios), iepurele (Lepus europeanus), etc.

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte (Picorides Tridactylus alpinus), cucul (Cuculus canarus), corbul (Conus corat), etc. Trăiesc de asemenea numeroase specii de reptile, precum: vipera (Vipera berus), şopârla de munte (Lacerta vivpera), iar în apele repezi de munte trăiesc păstrăvul indigen (Salmo trutta forio) şi păstrăvul fântânel (Selvehinus fontinalis).

Vulnerabilităţi pentru zonele din extravilan

- intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini

- schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul

- braconaj

- desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes

- cositul în perioada de cuibărire

- distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor

- deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori)

- cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp)

- arderea vegetaţiei

- scoaterea puilor pentru comerţ ilegal

- folosirea pesticidelor

- reglarea cursurilor râurilor

- electrocutare si coliziune in linii electrice

- practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren

- înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

- defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari

- tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii

- adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci

- amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate

- vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci

- vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate

- împăduririle zonelor naturale sau semi naturale

- industrializare şi creşterea zonelor urbane

- lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere

MONUMENTE ISTORICE

Lista monumentelor istorice sunt extrase din lista cuprinsă în P.A.T.J. HARGHITA ele sunt următoarele:

Nr. 52 HR-I-s-B-12661 SITUL ARHEOLOGIC CRISTURU SECUIESC FELSŐ-LOK

Nr. 53 HR-I-s-B-12661.01 AŞEZARE

Nr. 54 HR-I-s-B-1266.01 DESCOPERIRE

Nr. 311 HR-II-B-12750 BISERICA UNITARIANĂ

Monumentele de arhitectură se regăsesc pe planşa de reglementări urbanistice zonificare împreună cu zonele de protecţie stabilite.

SITURI ARHEOLOGICE REPERATE

Siturile arheologice se regăsesc pe planşa de reglementări zonificare cele care sunt în intravilan sau în apropiere de acesta. Pentru toate siturile arheologice şi monumentele de arhitectură s-a întocmit o planşă separată. Coordonatele siturilor fac parte integrantă din proiect şi sunt prezentate în anexă la volumul II Memoriu general.

SITURI ARHEOLOGICE REPERATE

Andreeni - Tanorok 170

Cristuru Secuiesc - Felső-lok

Avrămeşti - nr.94

Avrămeşti - Tanorok

Avrămeşti - Tóhely

Andreeni - Temető

Andreeni - intravilan

Andreeni - Fülöp-kert

Avrămeşti - Templomföld

Avrămeşti - Rét

Avrămeşti - In(g)-kútja

Avrămeşti - Zsidán

Avrămeşti - Királyrét

Avrămeşti - Lok

Avrămeşti - Lok (2)

Avrămeşti - Nagyáj

Cecheşti - Telek

Medişoru Mic - Amburus

Firtănuş - Láz-dombja

Firtănuş - Középláb

Cecheşti - Borjúhizlalda

Cecheşti - Lok

Cecheşti - Nr. 73

Cecheşti - Tanorok

Cecheşti - Paprét

Cecheşti - Pető-szöge

Cecheşti - Szőlő-alja

Cecheşti - Pusztaszőlő-oldal

Cecheşti - Biserica reformată

Firtănuş - Biserica medievală

Firtănuş - Mács-Ortoványa

Firtănuş - Satul medieval

Goagiu - Kerület

Goagiu - Vargyas-árok

Goagiu - Tanorok

Goagiu - Zongota

Goagiu - Pálffi-oldal

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ

BISERICA UNITARIANĂ

Biserica unitariană se află în centrul satului şi a fost construită între 1803-1811 din materialul unei biserici mai vechi. Biserica se află în inventarul monumentelor din judeţul Harghita. Biserica dispune de un plafon casetat pictat care conform unor zicale este datată ca fiind din sec. al XVIII iar după alte surse datează din anul 1680.Clopotniţa este expusă la Muzeul Naţional din Budapesta.

PREZENTARE FOTOGRAFICĂ A COMUNEI AVRĂMEŞTI.

ZONE DE RECREARE, ODIHNĂ, AGREMENT, TRATAMENT

Ca dotări sportive se găseşte câte  un teren de sport în localitatea Cecheşti, Avrămeşti, Goagiu, Firtănuş.  O altă zonă verde este cea a malurilor pârâului Goagiu care traversează localităţile. Mai există spaţii verzi aferente altor categorii de funcţiuni: locuinţe, gospodăriile populaţiei, străzi, plantaţii de aliniament sau trasee pietonale locale, cimitire. Există un parc amenajate în localitatea Avrămeşti şi un loc de joacă pentru copii. Se remarcă lipsa spaţiilor verzi cu rol de protecţie, perdea de protecţie între zona industrială şi zona de locuit.

Lipsa zonelor de recreare amenajate corespunzător din interiorul localităţii este compensat de formele de relief deosebit de pitoreşti. Deci referitor la acest aspect se poate trage concluzia că potenţialul turistic al zonei nu este valorificat la nivelul posibilităţilor reale oferite de cadrul natural.

OBIECTIVE INDUSTRIALE ŞI ZONE PERICULOASE

Principalele unităţi industriale şi agrozootehnice sunt amplasate în localitatea Avrămeşti, Cecheşti, Goagiu şi Firtănuş unde formează enclave separate la periferia intravilanului Se observă o amplasare a acestora în afara zonelor centrale ale localităţilor direcţie ce trebuie continuată iar pentru zonele centrale ale localităţilor componente  se propune o interdicţie definitivă de autorizare a acestor tipuri de funcţiuni.

Suprafaţa zonei industriale este de 9,29 ha ceea ce reprezintă un procent de 2,73% din intravilan, iar suprafaţa zonei agro zootehnice este de 4,16 ha ceea ce reprezintă un procent de 1,22% din intravilan.

REŢEAUA PRINCIPALĂ DE CĂI DE COMUNICAŢII

Trama stradală a  localităţilor prezintă următoarele caracteristici: strada principală se suprapune pe drumul judeţean DJ 136 pentru localităţile Cecheşti, Avrămeşti Andreeni şi parţial Goagiu, drumul judeţean DJ 136B care traversează satele Medişoru Mic şi Laz Firtănuş şi leagă zona cu Inlăceni- Păuleni- DN13A. Satul Firtănuş este legat de Inlăceni- DJ 136B prin drumul comunal DC 46. Strada principală nu este amenajată în întregime ci doar pe zone şi nu este amenajată cu căi pietonale şi rigole de scurgere a apelor meteorice. Reţeaua stradală necesită îmbunătăţiri locale de trasee şi profiluri realizabile în cadrul amprizei şi a spaţiului public existent, precum şi dotări pentru parcaje staţii de transport în comun şi mobilier stradal. Drumurile secundare necesită toate amenajări şi modernizări. Disfuncţionalităţi la nivelul circulaţiei sunt cauzate de îmbrăcăminţile provizorii ale străzilor secundare.

CĂI FERATE

Nu trec căi de transport feroviar prin comună, cea mai apropiată gară CFR aflându-se la Cristuru Secuiesc.

CĂI DE TRANSPORT AERIAN

Cel mai apropiat aeroport se află la Târgu Mureş.

DEPOZITE DE DEŞEURI MENAJERE ŞI INDUSTRIALE

Comuna Avrămeşti nu a dispus de groapă de gunoi amenajată. Deşeurile menajere au fost  şi sunt colectate de firmă autorizată respectiv S.C. RDE S.R.L. cu care comuna Avrămeşti are contract iar deşeurile menajere sunt transportate la o instalaţie de eliminare autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului, de asemenea firma RDE are colectare selectivă a deşeurilor menajere pentru satele Cecheşti, Avrămeşti şi Goagiu.

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan S.R.L. care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite.

Depozitul frigorific pentru depozitarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei pentru care nu se poate identifica proprietarul care trebuie prevăzut pe teritoriul fiecărei comune conform legislaţiei în vigoare se va prevedea în cadrul  localităţii Avrămeşti în partea sud vestică în zona industrială cu acces direct din drumul judeţean într-o clădire separată în care se vor depozita aceste cadavre până la ridicarea de către S.C. Protan S.R.L. cu care comuna are contract.

Există colectare selectivă a gunoiului menajer direcţie ce trebuie continuată.

DISFUNCŢIONALITĂŢI-PRIORITĂŢI

Circulaţie

- starea degradată a străzilor comunale în cadrul localităţii, învelişuri provizorii

Fond construit şi utilizarea terenurilor

- Zone de clădiri în localitate cu clădiri sau grupuri de clădiri în stare rea care necesită amenajări

- Lipsa planurilor urbanistice zonale pentru suprafeţele anterior introduse în intravilan duc la dezvoltări haotice ale fondului construit fără retrageri obligatorii, lipsa aliniamentelor lipsa rezolvării reţelelor edilitare astfel încât să fie la maximum exploatate

Spaţii plantate agrement şi sport

- amenajarea insuficientă a zonelor de recreare existente

- lipsa perdelelor de protecţie

Probleme de mediu

- neracordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare duce la poluare pânzei freatice

Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu

- nu sunt delimitate corespunzător zonele de protecţie cu valoare de patrimoniu

Servicii şi activităţi comerciale

- serviciile comerciale (comerţ, transporturi) sunt insuficient dezvoltate, deşi unităţi de desfacere a mărfurilor alimentare şi nealimentare de talie mică există în fiecare localitate

- nediversificarea serviciilor în domeniul turismului atrage după sine un grad scăzut de turişti.

- Este necesar întocmirea unui studiu de specialitate asupra tuturor factorilor de poluare a mediului pentru soluţionarea corectă a amplasării şi protejării mediului natural.

Gospodărie comunală

- colectarea selectivă a deşeurilor, mai ales cele menajere, la sursă

recuperarea şi refolosirea la maximum a deşeurilor care se pretează acestor posibilităţi

Modalităţile de eliminare a poluării constau din modificarea treptată a fluxurilor tehnologice cu „tehnologii curate”, fără generare de deşeuri şi introducerea de modalităţi noi pentru eliminarea finală a deşeurilor.

- punerea şi menţinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei existente

- impunerea autocontrolului emisiilor pentru sursele cu rol determinant asupra calităţii aerului

- eliminarea emisiilor necontrolate şi accidentale

- amplasarea noilor obiective potenţial poluatoare ale aerului în afara zonelor locuite  ţinând cont şi de direcţia dominantă a vânturilor

- eliminarea din trafic a autovehiculelor a căror emisii de noxe constituie o sursă de poluare a atmosferei

- reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor în corelaţie cu progresul ştiinţific şi tehnic în domeniu şi în funcţie de disponibilităţile financiare ale fiecărui agent economic

- înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale datorită faptului că utilizarea combustibililor solizi (lemne şi cărbuni) la încălzirea locuinţelor conduce la evacuarea în atmosferă a unei game mari de poluanţi şi în cantităţi mai mari decât în cazul folosirii gazelor naturale.

Din punct de vedere al vegetaţiei se impune conservarea şi gestionarea pe baze ecologice şi durabile a vegetaţiei forestiere, creşterea funcţiei de protecţie a pădurii.

- păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat

- creşterea funcţiei şi rolului ecologic de protecţie a mediului exercitată de pădure, prin conservarea bio - diversităţii pădurilor

- extinderea suprafeţei pădurilor fie sub formă compactă, fie sub forma unor perdele

- asigurarea stabilităţii pădurilor şi gospodărirea durabilă a pădurilor prin măsuri şi acţiuni silvotehnice şi amenajistice

- modernizarea şi îndesirea reţelei de drumuri forestiere

- diversificarea şi valorificarea altor produse ale pădurii: creşterea producţiei de fructe de pădure, de ciuperci, carne de vânat, peşte

- Utilizarea energiilor regenerabile, folosirea culturilor pentru producerea biocombustibililor cum ar fi plantele oleaginoase (rapiţa, soia, floarea soarelui), sfecla de zahar, cartoful, cerealele (grâu, porumb, etc.), salcia energetica.

- Utilizarea energiei solare în mod curent, la prepararea apei calde menajere din locuinţele individuale,energia solară având avantajul de a fi inepuizabilă, abundenta, cu un cost neglijabil în forma sa brută şi, mai ales, nepoluantă, acestea fiind aspecte de mare importanţă pentru valorificarea ei în viitor.

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a. Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Prezenta lucrare stabileşte strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor în cadrul comunei Avrămeşti.

Plan Urbanistic General încearcă să reglementeze concepţia generală de urbanism şi de arhitectură a Comunei Avrămeşti. După ce prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Avrămeşti se va accepta Planul Urbanistic General se va putea trece la întocmirea proiectelor de execuţie pentru domeniile care privesc dezvoltarea localităţii. Toate construcţiile se vor realiza pe baza unor proiecte unicat, elaborat de către arhitect, sau alţi specialişti din domeniul proiectării conform Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 (Monitorul Oficial din 24 oct. 1996), iar acolo unde Planul Urbanistic General prevede elaborarea unor documentaţii suplimentare de urbanism , Planuri urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu acestea vor precede proiectele de execuţie.

b. Gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

Principiile şi direcţiile de dezvoltare care guvernează activitatea de amenajare a teritoriului şi care au fost urmărite şi în cadrul elaborării planului urbanistic general al comunei Avrămeşti sunt următoarele:

- dezvoltarea unui sistem urban policentric şi o nouă relaţie urban-rural

- Asigurarea accesului la informaţie şi cunoaştere

- dezvoltarea durabilă, gestionarea prudentă şi protecţia naturii şi a moştenirii culturale

- reducerea agresiunii asupra mediului

- valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării

- dezvoltarea resurselor energetice concomitent cu asigurarea securităţii

- promovarea unui turism de calitate şi durabil

- limitarea preventivă a efectelor catastrofale naturale

Planul urbanistic general va influenţa Planurile Urbanistice Zonale care se vor elabora pentru zonele cu interdicţie cu obligativitatea preluării prevederilor din cadrul Planului urbanistic general.

Folosinţa actuală este de teren intravilan cu o suprafaţă totală de 340,21 ha pentru localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni, Goagiu, Medişoru Mic, Firtănuş, Laz Firtănuş, Laz Şoimuş. Suprafaţa de teren cu care se măreşte intravilanul  este de 27,15 ha pentru Comuna Avrămeşti.

Total existent intravilan		 =340,21 ha

- Extindere intravilan		=  27,15ha

- Total scoatere din intravilan 	=    0,00 ha

- Total propus			S=367,36 ha (I+II)-III

Total extindere intravilan rezultă din diferenţa dintre poziţia 2-poziţia 3 deci:

Total extindere intravilan 	= 27,15 ha

Planul urbanistic general modifică destinaţia terenurilor nou incluse în intravilan din teren în extravilan în teren intravilan. Prevederile Planului urbanistic general al comunei Avrămeşti reglementează amplasarea construcţiilor pe terenul studiat atât din punct de vedere al destinaţiei ternului cât şi din punct de vedere al amplasării construcţiilor. Planul prevede elaborarea de planuri urbanistice zonale în zonele prevăzute prin P.U.G. Durata de valabilitate a prezentului plan este între cinci şi zece ani.  Planul preia prevederile PATJ .

În Planul Urbanistic General al localităţii Avrămeşti pe planşa de Reglementări Urbanistice Zonificare se regăsesc toate categoriile de teren  situate în intravilanul localităţii, iar în Regulamentul Local de Urbanism principalele permisiuni şi restricţii pentru fiecare zonă în parte. Pentru zonele cu interdicţie temporară de construibilitate prevăzute în P.U.G se vor elabora documentaţii suplimentare de genul P.U.Z. sau P.U.D. cu respectarea prescripţiilor din documentaţia P.U.G.

Pentru schimbarea destinaţiei terenurilor din cadrul P.U.G. vor fi necesare elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu conform legilor în vigoare. După aprobarea acestora este permisă realizarea de construcţii sau lucrări edilitare pentru fiecare zonă în parte. Pentru fiecare zonă se vor respecta permisiunile şi restricţiile prevăzute în P.U.G, sau a celorlalte documentaţii elaborate.

c. Relevanta planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile.

S-au identificat următoarele planuri, programe, acte normative din domeniul protecţiei mediului la nivel comunitar, naţional, regional şi judeţean ale căror prevederi sunt relevante pentru prezentul PUG:

- Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României, orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin H.G: nr. 1460/2008

- Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2010-2020

- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, aprobată prin H.G. nr.870/2013

- Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013-2020

- Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung aprobată prin H.G. nr. 846/2010

- Planul regional de gestionare a deşeurilor revizuit aprobat prin Ordinul MMP nr. 2854/2011

- Planul judeţean de gestionare a deşeurilor aprobat prin HCJ Harghita nr. 40/2009, cu modificarea ulterioară, aprobată prin HCJ nr. 153 din 25 mai 2011.

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei  sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

- H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciale avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în  România, modificată prin HG nr. 971/2011

- Ordin 2387/2011 pentru modificarea Ordinului 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară.

- Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor adoptată la Kiev la 22.05.2003, intrată în vigoare la data de 04.01.2006 ratificată prin Legea nr. 389/2006.

- Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008 la convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltare durabilă a Carpaţilor adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificat prin Legea nr. 137/2010

- Legea Muntelui nr. 347/2004 republicată

- Regulamentul CE nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr.247/2006, CE nr. 378/2007 şi de abrogare a regulamentului CE nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Alimentarea cu apă potabilă este existentă în toate satele din comună iar canalizarea menajeră este existentă în  satele Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu. Reţeaua de canalizare trebuie extinsă pentru satele Medişoru Mic şi Firtănuş şi separat pentru Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş. Proiectele pentru canalizarea menajeră  pentru satele Medişoru Mic şi Firtănuş  sunt în curs de realizare şi în funcţie de fondurile disponibile se va trece la executarea lucrărilor. De-asemenea trebuie încurajată populaţia să se racordeze toate gospodăriile la reţelele edilitare, dezvoltarea echipării edilitare fiind primordială din perspectiva promovării dezvoltării durabile. În viitor se prevede extinderea acestora şi către zonele nou incluse în intravilan. Asigurarea spaţiilor verzi : Planul urbanistic general prevede pe viitor o extindere a spaţiilor verzi amenajate , neamenajate, agrement şi sport de la 5,75 ha în prezent cea ce reprezintă un procent de 1,69% din perimetru  la 12,55 ha ceea ce reprezintă un procent de 3,42% din suprafaţa totală.

Probleme de mediu relevante pentru plan

Pe teritoriul comunei Avrămeşti nu se regăsesc monumente ale naturii declarate conform Anexa 1. la Hotărârea nr. 162/2005, arbori seculari conform anexei nr. 4 la hotărârea nr. 162/2005 sau ape minerale conform anexei nr. 5. Pe teritoriul comunei nu se suprapun situri natura 2000. Pe teritoriul comunei nu sunt perimetre de protecţie hidrogeologică a rezervelor hidrominerale. La întocmirea prezentului plan urbanistic general au fost luate în considerare toate perimetrele şi limitele de protecţie existente. Localitatea Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu dispune de canalizare menajeră în sistem centralizat cu staţie de epurare la Cristuru Secuiesc. Localităţile Medişoru Mic şi Firtănuş se vor conecta la această reţea care se va extinde în funcţie de posibilităţile financiare ale comunei.

1. Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate:

Sursele de poluanţi pentru ape subterane pot fi următoarele: canalul menajer şi depozitarea deşeurilor menajere. Apele uzate menajere rezultate de la noile construcţii, vor fi racordate la reţeaua de canalizare menajeră în sistem centralizat existent care se va extinde la noile amplasamente prin grija beneficiarilor. Pentru localităţile în care nu există reţea de canalizare menajeră în sistem centralizat  pentru construcţiile existente şi propuse  până la realizarea canalizării menajere în sistem centralizat apele uzate menajere se vor descărca în bazine vidanjabile etanşe iar aceste se vor vidanja pe bază de contract de către o firmă autorizată în domeniu iar aceste se vor transporta la cea mai apropiată staţie de epurare autorizată. Racordul la canalizarea menajeră în sistem centralizat devine obligatorie în momentul realizării ei. Deşeurile menajere rezultate de casele de locuit vor fi colectate în containere închise de gunoi de către instituţia specializată pentru această activitate (pe bază de contract), la cea mai apropiată staţie de eliminare autorizată din punct de vedere al mediului. Activităţile ce se vor desfăşura în noile construcţii nu produc deşeuri septice. Deci apele subterane vor fi protejate în continuare de sursele de poluanţi.

Apele uzate menajere provenite din consum sunt colectate şi canalizate spre staţia de epurare şi evacuate în emisar cu îndeplinirea condiţiilor de calitate stabilite prin NTPA 001.Staţia de epurare se află pe teritoriul administrativ al oraşului Cristuru Secuiesc.  2. Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, debitele, concentraţiile şi debitele masice de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate:

Alimentarea cu căldură a construcţiilor existente care sunt rezolvate individual sau prin încălzire centrală, agentul termic urmând să fie asigurat de la centrale termice proprii funcţionând cu combustibil solid. În comuna Avrămeşti există reţea de gaze naturale pentru localitatea Cecheşti în restul localităţilor nefiind realizată alimentarea cu gaze naturale. Nu rezultă emisii de poluanţi însemnate în aer. Amplasarea centralelor termice şi caracteristicile coşurilor de fum vor respecta prescripţiile PSI.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Surse de zgomot şi vibraţii

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Nivelul de zgomot şi vibraţii a obiectivului şi cel mai apropiat receptor protejat

Sunt reprezentate de gaterele din localitate sau de micile ateliere de prelucrare a lemnului care se situează în afara zonelor de locuit, iar pentru noile construcţii de acest gen s-a prevăzut în Planul Urbanistic General o zonă separată astfel încât acestea să nu deranjeze zonele de locuit şi servicii. Pentru aceste zone s-au prevăzut în P.U.G. perdele de protecţie către culoarele adiacente zonei de locuit iar distanţele faţă de zonele de locuit asigură protecţia la zgomot şi vibraţii în acest caz ele fiind nesemnificative. În regulamentul local de urbanism s-a prevăzut ca interdicţie amplasarea activităţilor de orice fel care produc zgomot şi vibraţii în cadrul zonelor de locuit care depăşesc limitele de poluare ale parcelei. Pentru acestea există zonele industriale în cadrul cărora pot funcţiona astfel de activităţi.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

- Nivelul de radiaţii a obiectivului şi cel mai apropiat receptor protejat

În cadrul Comunei Avrămeşti nu funcţionează activităţi care ar produce radiaţii. Materialele folosite la construcţia obiectivelor nou propuse pentru localitate nu prezintă pericolul unor radiaţii cu impact nefavorabil asupra mediului înconjurător.

5. Protecţia solului şi subsolului

- Surse de poluanţi pentru sol şi subsol

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol sunt canalele menajere, deşeurile menajere, depozitarea gunoiului de grajd.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

Executarea reţelelor de apă, canal menajer se vor executa etanş, izolate împotriva coroziunii care ar degrada solul. Conform regulamentului de urbanism este interzisă evacuarea de ape uzate în apele subterane, utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajer sau cu conţinut periculos. Zonele de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabilesc de autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice iar în zonele de protecţie instituite sunt interzise depozitarea şi folosirea de îngrăşăminte, pesticide sau alte substanţe periculoase

Pentru depozitarea gunoiului de grajd se vor construii cuve speciale.

Depozitarea rumeguşului se va face în zone destinate acestora de comun acord cu reprezentaţii Consiliului Local sau se va refolosii pentru fabricarea de brichete destinat încălzirii locuinţelor sau dotărilor comerciale.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Descrierea aspectelor de mediu ce vor fi probabil semnificativ afectate prin proiectul propus, inclusiv în special: populaţia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factori climatici, peisajul şi interrelaţiile dintre aceşti factori.

Proiectul propus vine să rezolve disfuncţionalităţile rezultate din analiza situaţiei existente printr-o serie de reglementări.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Realizarea şi finalizarea reţelelor edilitare respectiv racordarea tuturor gospodăriilor la reţelele edilitare. Folosirea în mod corespunzător a terenurilor din cadrul intravilanului respectarea zonificărilor şi destinaţiei terenurilor propuse.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

În zona studiată se vor produce deşeuri menajere. Se impune colectarea selectivă a deşeurilor precum şi recuperarea şi refolosirea la maxim a lor.

Cantitatea deşeurilor menajere se calculează cu relaţia de calcul:

G menajer = N x g[kg/zi]

în care:

N = 4421	 -  număr persoane zona de locuit

g = 0,30 kg/zi 	-  cantitatea deşeurilor rezultate zilnic de la o persoană la locuinţă

Deşeurile menajere zilnice

G zilnic = 2432 x 0,30 = 729,6 kg/zi

Deşeuri menajere lunare

G lunar = 729,6 kg/zi x 30 zile = 21888 kg/lună

Deşeuri menajere anuale

G anual = 21888 kg/lună x 12 luni = 262656 kg/an = 262,66 t/an

Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului

Deşeurile menajere rezultate vor fi colectate în containere închise de gunoi şi transportate săptămânal de către instituţia specializată pentru această activitate (pe bază de contract), la cea mai apropiată staţie de eliminare autorizată din punct de vedere al mediului. Activităţile ce se vor desfăşura în construcţii nu produc deşeuri septice.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Substanţe toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate

În cadrul zonelor de locuit este interzisă folosirea sau comercializarea substanţelor toxice sau periculoase fără acordul prealabil al autorităţilor competente. Asemenea activităţi se vor desfăşura în zona industrială cu acordul autorităţilor interesate. Construcţiile de locuit propuse nu produc, folosesc şi nu comercializează substanţe toxice şi periculoase.

Modul de gospodărie a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

În cazul desfăşurării activităţilor care folosesc substanţe periculoase se va solicita acordul de mediu, care va specifica dacă este nevoie de documentaţii suplimentare – studiu de impact asupra mediului sau altele conform legislaţiei în vigoare.

e. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (ex. Planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).

Comuna Avrămeşti nu a dispus de  groapă de gunoi.  Prin finalizarea reţelelor edilitare alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat respectiv canalizare menajeră în sistem centralizat pe baza proiectelor aprobate conform legislaţiei în vigoare se va asigura implementarea directivei cadru Apă precum şi a legislaţiei din acest domeniu. Realizarea reţelelor edilitare mai sus amintite precum şi racordul gospodăriilor la reţelele edilitare are prioritate absolută.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a. Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor

Prin măsurile prevăzute nu apare efecte remanente  asupra mediului. Având în vedere că pentru realizarea construcţiilor pe terenurile nou incluse în intravilan se vor elabora planuri urbanistice zonale iar scoaterea din circuitul agricol al terenurilor se va realiza etapizat. Perioada în care este posibil a se realiza aceste investiţii este de minimum 10 ani.

b. Natura cumulativă a efectelor

Nu este cazul.

c. Natura transfrontieră a efectelor

Nu este cazul

d. Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (ex. Datorită accidentelor)

Prezentul plan urbanistic a ţinut cont de planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Avrămeşti iar în cadrul extinderilor intravilanului nu s-au efectuat extinderi în zonele inundabile sau zone cu alunecări de teren. În cadrul comunei Avrămeşti s-au identificat zone cu riscuri naturale. Aceste zone au fost preluate pe baza hărţilor de inundabilitate şi trecute atât pe planşele de situaţie existentă disfuncţionalităţi cât şi pe planşele de reglementări zonificare. De asemenea pe teritoriul comunei în extravilan există zone cu alunecări de teren.

Zone inundabile

- în zona satului Medişoru Mic

- în intravilanul satului Firtănuş

Alunecări de teren –

- în intravilanul şi extravilanul satului Medişoru Mic

- în intravilanul şi extravilanul  satului Firtănuş

Pentru evitarea problemelor pentru toate categoriile de construcţii se va solicita studiu geologic indiferent de zona în care se solicită autorizaţia de construire. Studiul geologic va sta la baza oricărei investiţii, iar dacă datele din studiu arată că terenurile sunt instabile s-au prezintă pericol pentru producerea alunecărilor de teren nu se vor elibera autorizaţii de construire. Prezentul plan urbanistic general nu prezintă risc pentru sănătatea umană. Conform studiilor geotehnice care au fost puse la dispoziţia proiectantului din cadrul  terenului studiat prezintă valori normale. Terenul studiat (terenurile nou incluse în intravilan) nu se află în arie naturală protejată pe plan local, naţional sau comunitar declarată.

Prin realizarea obiectivelor propuse în proiect nu rezultă nici poluanţi, nici activităţi ce ar putea afecta ecosistemele acvatice şi terestre. În timpul execuţiei celor propuse, se vor lua măsuri ca după terminarea lucrărilor, spaţiilor verzi afectate de lucrare să fie curăţate de deşeurile rezultate în urma realizării lucrărilor.

e. Mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate)

Este redus.

În vecinătatea terenului intravilan se află terenuri agricole în extravilan.

Planificarea utilizării suprafeţelor de teren:

- Suprafaţa totală studiată intravilan + extravilan 5814 ha

- Suprafaţa totală existentă şi propusă pentru intravilan 367,36 ha din care:

existent		propus

- Intravilan localitatea Cecheşti		53,41 ha		55,16 ha

- Intravilan localitatea Avrămeşti		100,41 ha		111,99 ha

- Intravilan localitatea Andreeni		25,79 ha		27,83 ha

- Intravilan localitatea Goagiu			68,85 ha		78,16 ha

- Intravilan localitatea Medişoru Mic		13,28 ha		14,14 ha

- Intravilan localitatea Firtănuş		68,54 ha		78,16 ha

- Intravilan localitatea Laz Firtănuş		7,82 ha		7,82 ha

- Intravilan localitatea Laz Şoimuş		2,11	ha		2,11 ha

- Pentru zonele în care sunt cereri pentru construcţii noi s-a efectuat o mărire a intravilanului iar în zonele unde nu sunt cereri pentru realizarea de construcţii s-a păstrat intravilanul existent extinderi noi ale intravilanului nefiind justificate.

existent		propus

- Suprafaţa ocupată de zona de locuit		169,22 ha		185,08 ha

-  Suprafaţa ocupată de servicii			 19,29 ha		22,49 ha

- Suprafaţa zonelor verzi				5,75 ha		12,55 ha

- Suprafaţa căilor de comunicaţie		24,87 ha		25,84 ha

- Număr persoane zona de locuit		2432

f. Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

1- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Nu este cazul.

2- depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului

Prin măsurile planului urbanistic general  nu se va modifica starea  bună a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterană.

3-folosirea terenului în mod intensiv

Nu este cazul având în vedere că terenurile din extravilan sunt şi la ora actuală folosite în scopuri agricole iar viitoarele construcţii care se vor realiza vor afecta o parte infimă din terenurile introduse în intravilan a se vedea procentul de ocupare al terenului din cadrul unităţilor teritoriale de referinţă. Pentru terenurile agricole situate în extravilan care se vor suprapune eventual peste siturile natura 2000 se vor respecta prescripţiile din cadrul regulamentului de urbanism capitolul: VI – PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN CARE SE AFLĂ ÎN REŢEAUA DE SITURI NATURA 2000

Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional:

Integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar cele mai apropiate se află în afara teritoriului administrativ al comunei la o depărtare considerabilă de intravilan iar proiectul propus nu va reduce suprafaţa habitatelor sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar, nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar şi nu va avea  impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Lucrările propuse nu vor diminua resursele de apă, nu vor rezulta emisii de substanţe chimice sau toxice.

În cadrul zonei studiate nu sunt permise construirea de unităţi mari industriale care poluează şi nici construcţii ce depăşesc limitele de poluare ale parcelei pe care urmează a fi realizate. Ca măsură preventivă în cadrul intravilanului comunei Avrămeşti nu sunt permise folosirea sau montarea de dispozitive antipasăre, folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice. În cazul pârâurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor.

Pe teritoriul comunei Avrămeşti nu se regăsesc monumente ale naturii declarate conform Anexa 1. la Hotărârea nr. 162/2005, nici arbori seculari conform anexei nr. 4 la hotărârea nr. 162/2005 şi nici izvoare de apă minerală conform anexei 5 Hotărârea nr. 162/2005. Pe teritoriul comunei Avrămeşti nu se suprapun situri natura 2000.

În eventualitatea retrasării siturilor natura 2000 şi în cazul suprapunerii peste teritoriul administrativ pe perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General  pentru aceste terenuri se vor respecta următoarele:

Arderea vegetaţiei va fi interzisă atât în perimetrul studiat cât şi în afara acestuia.

Se va încerca aplicarea cositului alternativ deoarece efectele cositului integral nu sunt cunoscute. Sunt interzise folosirea de aparate, instalaţii şi dispozitive antipasăre, folosirea culorii albastre la învelitori, folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice precum şi folosirea seminţelor de gazon alohtone. Se interzice practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren. Se interzic defrişările, tăierile rase şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari, se interzice adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci, se interzice vânătoarea în timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci. Drenarea zonelor umede din extravilan este interzisă.

Pentru zonele nou incluse în intravilan se instituie interdicţie temporară de construibilitate până la elaborarea unui P.U.Z care va rezolva parcelarea şi accesele în zonă .

2.10. CONCLUZII

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Pentru localităţile componente ale comunei Avrămeşti este necesară atragerea de fonduri pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Atragerea fondurilor europene pentru investiţii în domeniul turismului, diversificarea serviciilor oferite de unităţile turistice. Totodată ar fi necesar înlesnirea licitaţiei maselor lemnoase spre agenţii economici care au angajat forţă de muncă locală. Este necesar reînfiinţarea  şcolilor profesionale cu profil variat care să asigure forţă de muncă calificată în multiple domenii acest sector fiind din ce în ce mai descoperit. Încurajarea prelucrării şi valorificării produselor autohtone în industria laptelui a cărnii şi a lânii. Încurajarea realizării produselor ecologice. Încurajarea dezvoltării agroturismului.

Aspecte favorabile

Ponderea importantă a capitalului privat, în special în cadrul firmelor mici şi mijlocii, considerate motorul dezvoltării economice în cadrul UE.

Expansiunea sectorului de servicii

Aspecte nefavorabile

Nivelul scăzut al salariilor in comparaţie cu costul vieţii

Prea puţine investiţii străine atrase

EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei de muncă existente, structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă de resursele şi nevoile localităţii.

Pentru remediere este necesar înfiinţarea unor noi locuri de muncă prin modalităţile prezentate la punctul precedent. Totodată se impune asigurarea fondurilor necesare acordării ajutoarelor sociale (pentru categoria căreia nu se poate asigura loc de muncă). Facilitarea circulaţiei forţei de muncă dinspre agricultură spre alte sectoare şi asigurarea unor condiţii economice şi sociale adecvate pentru populaţia rurală.

CADRU NATURAL

Condiţii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrări hidrotehnice, hidroameliorative şi anti - erozionale.

În cadrul comunei Avrămeşti s-au identificat zone cu riscuri naturale. Aceste zone au fost preluate pe baza datelor puse la dispoziţie de către consiliul local şi trecute atât pe planşele de situaţie existentă disfuncţionalităţi cât şi pe planşele de reglementări zonificare. De asemenea pe teritoriul comunei în extravilan există zone cu alunecări de teren una în zona localităţii Medişoru Mic şi una în zona localităţii Firtănuş. Alimentarea apelor de pe teritoriul comunei este de tip pluvio-nival sursa principală constituind-o ploile, un raport mai scăzut fiind datorat topirii zăpezilor şi apelor subterane. Pârâurile au următoarele caracteristici hidrologice şi hidrometrice:

- mari variaţii de debite anuale şi sezoniere

- depuneri accentuate de aluviuni şi sedimente pe albie şi părţile laterale

- curs capricios, inconstant uşor sensibil la cantitatea fluviometrică montană.

În zonele identificate ca zone inundabile şi zone cu alunecări de teren este important ca la amplasarea noilor construcţii să se aibă în vedere acest lucru. Extinderile intravilanului au ţinut cont de aceste zone şi nu s-au propus extinderi în zonele inundabile sau cu alunecări de teren.

În vederea combaterii efectelor negative a eventualelor inundaţii este necesar regularizarea cursurilor de apă pe porţiunile cuprinse în cadrul teritoriului localităţii.

Necesitatea protejării unor zone cu potenţial natural valoros, situri sau rezervaţii de arhitectură şi arheologie.

– Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice.

Insuficienta dezvoltare a serviciilor.

– Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun:

Se poate constata circulaţia cu tonaje ce depăşesc capacitatea de proiectare a drumurilor, de aceea se impune refacerea infrastructurii drumurilor.

- Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu necesităţile populaţiei: nu toate gospodăriile sunt racordate la reţeaua de canalizare în sistem centralizat respectiv alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat.

Aspecte favorabile

Cadru natural valoros şi diversificat, ca factor de atractivitate turistică pentru comună

Biserica unitariană monument de arhitectură, bisericile reformate, dealurile înconjurătoare sunt doar câteva dintre punctele de atracţie ale comunei care trebuie valorificate în scopuri turistice.

Existenţa unor spaţii verzi de calitate.

Prezenţa unui curs de apă în localitate  a căror albie poate fi amenajată ca spaţii verzi;

Nivel de poluare scăzut

Aspecte nefavorabile

Gradul scăzut de dotări.

CADRU CONSTRUIT

Se poate constata concentrarea foarte mare a zonei de locuit de-alungul drumurilor judeţene mai ales în localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu. Pe măsură ce înaintăm către Medişoru Mic şi Firtănuş construcţiile sunt mai răsfirate Localitatea Cecheşti est o localitate de tip înşiruită influenţată de dezvoltarea căilor rutiere. Se împarte în trei zone zona Alszeg, Felszeg şi Középszeg. Extinderile pentru această localitate sunt efectuate tot de-alungul drumurilor. Localitatea Avrămeşti este o localitate tipică de deal de tip aglomeraţie dar şi aceasta la rândul ei influenţată de dezvoltarea căilor de comunicaţie. Localitatea Andreeni este o localitate de tip aglomeraţie mică de-alungul drumului judeţean. Localitatea Goagiu este o localitate de deal structurată în două părţi zona dinspre Avrămeşti zona Alszeg iar zona dinspre Atid zona Cserefalva. Localitatea Medişoru Mic este iarăşi o localitate de tip înşiruită dezvoltată de ambele părţi ale drumului judeţean. Localitatea Firtănuş este o localitate tipică de deal şi munte cu construcţii care aveau două ieşiri una înspre pădure în caz de pericol. Cele două localităţi mai izolate din cadrul comunei Avrămeşti Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş sunt aşezări de tip cătune. Pentru extinderile intravilanului în cadrul zonelor de locuit se propune menţinerea unui regim de înălţime de  P, P+M  iar parcelele nou create să fie de  minimum 500mp. Grupare zonelor de instituţii şi servicii în cadrul zonelor centrale pentru a crea un nucleu mai compact în cadrul localităţilor. Folosirea materialelor tradiţionale piatră, lemn, ţigle ceramice. Interzicere folosirii materialelor străine zonei precum şi a formelor arhitecturale străine zonei. Respectarea regulamentului general de urbanism şi a unităţilor teritoriale de referinţă, a procentului de ocupare a terenului  respectiv a coeficientului de utilizare a terenului prescris pentru fiecare unitate teritorială în parte.

Aspecte favorabile

Densitate a locuirii relativ echilibrată, la nivel de ansamblu;

Existenţa unor suprafeţe vacante sau restructurabile în vecinătatea zonei centrale, precum şi existenţa unor construcţii valoroase care pot fi reabilitate şi renovate.

Varietate tipologică, ofertă diversificată de tipuri de locuinţe.

Aspecte nefavorabile

Tendinţă demografică negativă

Piaţă imobiliară cu dinamică neechilibrată

2.11. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Referitor la dezvoltarea urbanistică a localităţilor opţiunea populaţiei transmisă prin reprezentanţii primăriei este de terminare a lucrărilor de infrastructură legate de reabilitarea şi asfaltarea străzilor comunale, racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare menajeră în sistem centralizat, a amenajării zonelor centrale şi amenajarea zonelor verzi, promovarea zonelor peisajere cu valoare deosebită în scopuri turistice. Menţinerea şi protejarea prin lucrări de amenajare a fondului construit valoros din punct de vedere arhitectural şi urbanistic, utilizarea eficientă a terenurilor libere cu respectarea strictă a dreptului de proprietate, protejarea cadrului natural existent. Opţiunea proiectantului este ca administraţia publică locală pe baza celor prezentate în P.U.G. să stabilească o ordine de prioritate pe domenii de activitate care să urmeze calea legală de realizare şi respectarea celor prescrise în proiectul de faţă.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

În cursul anului 2013 a fost finalizată documentaţia de delimitare cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Avrămeşti de către Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Harghita, iar în urma datelor transmise după RELUAT suprafaţa teritoriului administrativ pentru comuna Avrămeşti este de 5814ha.  Totodată s-au ţinut cont de proiectele de investiţii finalizate s-au în curs de realizare dintre aceste amintind:

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în sistem centralizat
Construire poduri

Reabilitarea şi dotarea casei de cultură 
Reabilitarea sistemului de canalizare menajeră în sistem centralizat
Reabilitare şcoli şi grădiniţe
Reabilitare sediu primărie

Construire centru social

Realizarea terenurilor de sport

Realizare capelă

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

Localitatea  Avrămeşti a cunoscut o dezvoltare mai lentă iar localităţile componente au o dezvoltare şi mai slabă faţă de reşedinţa de comună. Se observă o tendinţă de amenajare a fondului construit existent direcţie care trebuie amplificată mai ales în zonele adiacente arterelor majore de circulaţie şi a zonelor centrale. Dezvoltarea aspectului urbanistic plăcut este în concordanţă cu valorificarea potenţialului natural, economic şi uman al localităţilor comunei.

Pentru ca evoluţia localităţilor să fie una sănătoasă, constantă şi continuă este nevoie prioritar asigurarea unei infrastructuri tehnico edilitare complete în cazul localităţilor. Din programul de măsuri prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita direcţiile principale de dezvoltare sunt următoarele:

a) în domeniul economic

- încurajarea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii mai ales în sectorul privat

- diversificarea activităţilor

- stimularea relansării meşteşugăriilor tradiţionale şi a artizanatului

- din punct de vedere comercial  prin ameliorarea infrastructurii respectiv

prin restructurarea şi modernizarea prelucrării şi comercializării produselor agricole şi silvice.

b) în domeniul agriculturii

- revitalizarea sectorului zootehnic, obţinerea unui randament sporit la producţia lapte şi carne

- lucrări de ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a fondului funciar agricol.

- stimularea agriculturii ecologice

- abilităţile şi capacitatea de gestionare vor fi îmbunătăţite prin sprijinirea formării profesionale şi prin furnizarea unor servicii de consultanţă şi de extindere a fermelor;

- îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, prin efectuarea de investiţii în ferme, prin sprijinirea fermelor de semi subzistenţă pentru a deveni mai viabile

c) îmbunătăţirea structurii de calificare a forţei de muncă

– stimularea unor investiţii în localităţile comunei, care să valorifice local stocul de cunoştinţe profesionale al persoanelor care au fost legate de economia urbană

d) îmbunătăţirea dotărilor social-culturale

– se propune întocmirea unui studiu pe domenii din care să rezulte necesităţile comunei după care se va întocmi o listă de priorităţi urmând ca investiţiile să se deruleze după acest program. Se propune regândirea funcţiunilor existente din punct de vedere al exploatării şi eficientizării economice.

e) îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

- reabilitarea fondului de locuinţe

- asigurarea zonelor de dezvoltare a funcţiunii de locuit.

f) îmbunătăţirea infrastructurii tehnice a teritoriului

- reabilitarea căilor de comunicaţii rutiere atât în exteriorul localităţilor cât şi în interiorul lor.

g) gospodărirea complexă a apelor

h) echipare hidro-edilitară

- racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare menajeră în sistem centralizat, respectiv la sistemul de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat

i) Protecţia zonelor naturale

- interzicerea desfăşurării oricăror activităţi ce pot duce la modificarea sau degradarea aspectului iniţial în scopul conservării biodiversităţii şi a habitatelor naturale.

Zonele rurale se caracterizează printr-o populaţie dispersată şi printr-o

infrastructură de calitate foarte scăzută (numai 33% dintre rezidenţii zonelor

rurale sunt conectaţi la reţeaua de alimentare cu apă, numai 10% la sistemul de

canalizare şi numai 10% din drumurile de ţară sunt de calitate adecvată).

Infrastructura socială de bază (sistemul sanitar şi de învăţământ, reţeaua

financiară şi de creditare etc.) este, de asemenea, mult mai slab dezvoltată

decât în zonele urbane. Aceşti factori afectează calitatea vieţii în zonele rurale,

împiedică dezvoltarea economică, măresc migraţia de la sat la oraş şi

exacerbează problemele de sănătate şi de mediu. Economia rurală este în mare

măsură dependentă de agricultură şi de silvicultură, activităţile alternative fiind

foarte slab dezvoltate, iar nivelurile de venit fiind mai reduse decât în zonele

urbane.

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi se propun în funcţie de nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare.

Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar se pot fundamenta pe baza P.U.G.- lui aprobat în cadrul documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul de stat.

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Relaţia în teritoriu a localităţilor comunei este bun, se propune realizarea şi finalizare următoarelor obiective:

- amenajarea, reabilitarea drumurilor judeţene DJ 136, DJ 136B şi DJ 135

- amenajarea şi întreţinerea drumurilor comunale DC46,

- amenajarea drumurilor de acces la Laz Şoimuş şi Laz Firtănuş

- amenajare şi modernizarea arterelor din interiorul localităţii

- realizarea de alei pietonale în cadrul localităţilor

- realizarea reţelelor edilitare pentru Laz Firtănuş şi Laz Şoimuş

- finalizarea reţelelor edilitare pentru localităţile Goagiu, Medişoru Mic şi Firtănuş

- continuarea programului de cooperare cu celelalte comune din cadrul asociaţilor micro regionale

- dezvoltarea serviciilor  turistice şi promovarea acestora

- realizarea planurilor urbanistice zonale pentru zonele stabilite în cadrul planului urbanistic general

- Încurajarea realizării microfermelor

- dezvoltarea agroturismului

În ceea ce priveşte drumurile locale, îmbunătăţirea stării de viabilitate se propune a se realiza prin modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor care asigură legătura între localităţi cât şi a celor cu racord la drumurile naţionale. Pentru drumurile din cadrul localităţii se propune reabilitarea  lor dar cu condiţia ca aceste reabilitări să se realizeze fără ridicarea nivelului drumurilor.

Strategia de dezvoltare propune reabilitarea reţelei rutiere prin:

- aducerea în stare normală a suprafeţelor carosabile degradate

- modernizarea drumurilor existente prin construirea de noi poduri, lărgirea carosabilului pe unele porţiuni, eliminarea curbelor periculoase şi a intersecţiilor cu vizibilitate redusă, realizarea de drumuri laterale pentru utilaje agricole şi atelaje acolo unde sunt condiţii de realizare, reactualizarea şi reînnoirea semnelor de circulaţie.

Măsuri PSI

Dotările de intervenţie în caz de incendiu sunt concentrate în remizele PSI situate în localitatea Cecheşti şi Avrămeşti. Remizele PSI sunt dotate cu materiale de stingere a incendiului, necesare în caz de intervenţie alcătuite din 5 motopompe accesorii exterioare compuse din găleţi de tablă vopsită în culoarea roşie, topoare, târnăcoape, răngi de fier recipiente. Comuna nu dispune de autospecială dar are contract cu ISU Cristuru Secuiesc. Comuna Avrămeşti are 30 de pompieri voluntari şi nici un angajat  permanent. .	Fiecare incintă industrială trebuie să fie dotată cu materiale de intervenţie în caz de incendiu conform normelor PSI.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,80 m şi o înălţime de 4,20 m.

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă

Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură prevederile normativului P118-99 au caracter de recomandare, urmând a fi luate de la caz la caz numai măsuri de îmbunătăţire a siguranţei la foc posibil de realizat fără afectarea caracterului monumentului. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (hidro, electrice, de încălzire, de ventilare, condiţionare şi altele asemenea) se proiectează şi se execută astfel încât să nu contribuie la producerea şi propagarea incendiilor.

Menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi mijloacelor din dotarea S.P.P. civili şi asigurarea stării de funcţionare a reţelelor exterioare de hidranţi de incendiu cât şi asigurarea posibilităţilor de alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din sursele naturale aflate la o distanţă mai mică de 500 m faţă de locul intervenţiei.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

Prin diversificarea serviciilor şi a activităţilor în cadrul societăţilor mici şi mijlocii nou create se va genera o amplificare a activităţii economice cu menţinerea funcţiunilor existente a localităţilor amplificarea activităţii economice de producţie trebuie tratat zonal (unităţi de prelucrat lapte şi produse lactate, unităţi de prelucrare a produselor animaliere, unităţi de prelucrat zarzavaturi etc.) prin această diversificare se creează şi noi locuri de muncă pentru localnici.

Principalele resurse naturale ale solului şi subsolului din zonă sunt lemnul.

Principalele direcţii ce trebuie de urmat în cadrul dezvoltării activităţilor:

- ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier;

- ameliorarea mediului şi a zonelor rurale;

- ameliorarea calităţii vieţi în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale.

- Modernizarea drumurilor comunale şi a infrastructurii de transport

- asigurarea accesului neîngrădit la infrastructura comunală

- Realizarea şi modernizarea trotuarelor

- Finalizarea lucrărilor de canalizare menajeră în sistem centralizat, respectiv alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat şi racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare şi apă potabilă

- Realizarea, atragerea unei reţele de telecomunicaţii ieftine si eficiente (de exemplu televiziune şi internet prin cablu) care sa fie accesibil pentru toţi

- Asigurarea unor locaţii pentru noi spatii comerciale, în special pentru bunuri de uz casnic, gospodăreşti sau specific agricole

- Facilitarea schimbării tehnologice în agricultura

- Stimularea valorificării produselor tradiţionale locale prin realizarea unui spaţiu de vânzare

- Stimularea creării infrastructurii de primire în turism

- Facilitarea prelucrării fructelor de pădure si a culturilor locale si valorificarea acestora

Dintre proiectele enumerate mai sus se pot identifica următoarele posibile investiţii:

- Înfiinţarea unităţilor de prestări turistice

- Realizarea unui  centru de echitaţie

- Realizarea terenurilor de joacă pentru copii.

- Gestiunea selectivă a deşeurilor

- Reabilitare şi modernizare căilor de acces şi în zonele mia izolate ale comunei

- Realizarea centrului social

- Realizarea alimentării cu energie electrică la Laz Şoimuş

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Printr-un proces de stabilire a populaţiei active, amplificat cu sporul natural duce la o creştere demografică.

Dinamica demografică a judeţului în perioada ultimelor decenii a fost de o intensitate moderată, creşterea medie anuală a populaţiei fiind de 0,4%, apropiată de media pe ţară.

După 1990 într-un context economic şi politic schimbat, dinamica economică a localităţilor s-a modificat şi ea. Perspectivele de evoluţie a populaţiei se bazează în principal pe creşterea naturală, deoarece este probabil ca în viitor mişcarea migratorie să devină nesemnificativă. Evoluţia populaţiei în viitorii 10 ani ar putea avea în vedere două ipoteze posibile de evoluţie:

- în ipoteza menţinerii caracteristicilor fenomenelor demografice din ultimii 10 ani, populaţia ar continua să descrească sensibil

- în ipoteza redresării tendinţelor mişcării naturale (creşterea natalităţii şi reducerea mortalităţii) va fi posibilă o stopare a scăderii populaţiei

3.6. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV – BILANŢ TERITORIAL

3.6.1. CATEGORII DE INTERVENŢIE

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

În general organizarea funcţională a localităţilor s-a păstrat, modificările propuse rezolvă unele probleme rezultate din disfuncţionalităţi.

S-a propus extinderea intravilanului pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zone verzi şi zone pentru agrement şi sport. S-a propus extinderea intravilanului pentru cimitir şi capelă mortuară. S-a propus extinderea intravilanului pentru zonă industrială şi zonă agricolă. În rest s-au păstrat funcţiunile existente. În interiorul localităţii  putem delimita zone compacte  pentru  unităţi industriale însă fără perdele de protecţie. S-au propus mascarea zonelor industriale şi agricole cu perdele de protecţie faţă de zonele de locuit. În cadrul intravilanului existent s-au identificat câteva zone pentru care este necesară elaborare de documentaţii suplimentare pentru rezolvare parcelărilor respectiv a circulaţiei. Pentru aceste zone s-a propus interdicţie temporară de construibilitate până la elaborare Plan Urbanistic Zonal. În cadrul Planului Urbanistic General al comunei Avrămeşti s-a propus reabilitarea drumurilor secundare realizarea trotuarelor şi parcajelor pe drumurile secundare. S-a propus reabilitarea şi reamenajarea parcurilor din zona centrală respectiv realizarea a noi locuri de joacă pentru copii. Se propune menţinerea formelor şi decoraţiunilor existente la construcţiile cu valoare pe plan local, reabilitarea faţadelor din zona centrală. Se propune reabilitarea şcolilor şi a grădiniţelor respectiv securizarea traficului pietonal în zona grădiniţelor prin amplasarea de semne de circulaţie, respectiv limitarea vitezei autovehiculelor în dreptul acestora.

Se propune terminare lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă potabilă a localităţii, racordarea tuturor consumatorilor la reţea precum şi terminare lucrărilor la sistemul de canalizare menajeră în sistem centralizat, obligarea racordării tuturor gospodăriilor la reţea.  Se propune diversificarea serviciilor turistice. Se propune realizarea centrului social.

Organizarea căilor de comunicaţie

S-a propus modernizarea sistemului rutier existent , rezolvarea intersecţiilor.  S-a propus întocmirea unor documentaţii de specialitate pentru rezolvarea parcajelor şi trotuarelor.

Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate

Zonele funcţionale rezultate păstrează în general funcţiunea actuală a localităţilor intervenţiile sunt de natura amplificării dotărilor în zonele de interes major (zona centrală) de dezvoltare pe principii moderne a funcţiunii de locuire şi dezvoltarea unităţilor economice.

Zone protejate

În intravilan se delimitează zonele de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi se instituie restricţie definitivă de construire în limitele lor.

- zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate, care punând apa în contact cu factorii externi, ar conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia

- zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever

- perimetrul de protecţie hidrogeologică este limitrof zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţii.

- zona de protecţie sanitară cu regim sever este de 50 m în amonte şi de 20 m în aval. Zona de protecţie sanitară cu regim sever este se va împrejmui pentru oprirea accesului necontrolat al populaţiei, animalelor şi a utilajelor de orice fel.

- zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie va fi de minimum trei ori mai mare ca zona de protecţie sanitară cu regim sever.

Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei. Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate agricol, şi numai agricol, de către deţinătorii acestora pentru orice fel de culturi, dar cu interzicerea utilizării îngrăşămintelor naturale, utilizării substanţelor fitofarmaceutice care nu se degradează într-un timp mai scurt de 10 zile, irigării cu ape uzate, crescătorilor de animale şi depozitării de gunoaie animale.

Zona protejată a monumentelor istorice identificate în localităţile comunei Avrămeşti şi care sunt amplasate în interiorul perimetrului construibil, se va întinde pe o arie având raza de 200 m, iar a monumentelor istorice situate în afara perimetrului construibil se va întinde pe o arie de 500 m. Nu există propuneri pe plan local. În cazul propunerilor pe plan local pe durata valabilităţii P.U.G.-ului pentru acestea se va prevedea o zonă tranzitorie având raza de 100m.

Pentru siturile arheologice clasate se instituie un perimetru de protecţie de 500m în extravilan respectiv 200 m în intravilan. Siturile arheologice neclasate sunt reprezentate pe planşe cu zona de protecţie.

De asemenea în zonele de protecţie a monumentelor istorice nu se vor elibera autorizaţii de construire fără avizul prealabil al instituţiilor interesate, precum şi în zonele de protecţie a monumentelor ale naturii sau rezervaţiilor naturale.

Distanţele minime de protecţie sanitară în jurul cimitirelor se va întinde pe o arie având raza de 50 m.

Interdicţii definitive temporare şi definitive de construire.

Se instituie în zonele cu riscuri naturale  în cazul apariţiei în cadrul localităţilor şi se prevăd următoarele: se consideră zone cu interdicţie temporară de construire zonele unde se pot produce inundaţii. Interdicţia de construire îşi pierde valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-a determinat (prin regularizarea cursurilor de apă, diguri de apărare, diverse amenajări) pe porţiunile cuprinse în intravilanul localităţii.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona drumurilor judeţene. Limitele zonelor drumurilor (conform OG nr. 43/1997) la drumuri judeţene de 20 m. În zona acestor drumuri administratorul poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii. Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelei de înaltă tensiune – LEA 20 KV – pe o distanţă de 6 m, pe ambele părţi ale reţelei. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelelor de înaltă tensiune pe distanţa minimă de siguranţă. Distanţa minimă de siguranţă considerată pe orizontală, faţă de conductorul activ extrem la deviaţia sa maximă. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

- 3m, în cazul LEA cu tensiunea nominală ≤ 110kV

- 4m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 220kV

- 5m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 400kV

- 8m, în cazul LEA cu tensiunea nominală de 750kV

Pentru zonele din intravilan în care există construcţii sub reţele electrice existente sunt permise lucrări de reabilitare a construcţiilor. Prin traversarea unei LEA peste o clădire se înţelege situaţia în care conductorul LEA, în poziţie normală sau la deviaţia maximă se găseşte deasupra perimetrului clădirii şi se tratează conform art. 180 din NTE003/04/00.

3.6.2. BILANŢ TERITORIAL

| BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA UATB |  |
| --- | --- |
| UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ |  |  |
| EXISTENT ŞI PROPUS |  |  |  |  |
| Destinaţia terenurilor din | Suprafaţa |  | Procent % din teritoriul |
| teritoriul administrativ al |  |  | administrativ al unităţii |
| unităţii de bază |  |  | de bază |  |
|  | EXISTENT | PROPUS | EXISTENT | PROPUS |
| Ternuri destinate funcţiunilor | 340,21 | 367,36 | 5,85 | 6,32 |
| urbane (teritoriul intravilan) |  |  |  |  |
| Terenuri agricole | 3455,79 | 3428,64 | 59,44 | 58,97 |
| Terenuri forestiere | 1837 | 1837 | 31,6 | 31,6 |
| Terenuri aflate permanent sub ape | 61 | 61 | 1,05 | 1,05 |
| Terenuri cu alte destinaţii | 120 | 120 | 2,06 | 2,06 |
| Total teritoriu administrativ | 5814 | 5814 | 100 | 100 |

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

BILANŢ TERITORIAL

Teritoriul administrativ al comunei Avrămeşti se întinde pe o suprafaţă de 5814 ha.  Intravilanul localităţii cuprinde în prezent o suprafaţă de 340.21 ha, din care satul Cecheşti 53,41 ha,satul Avrămeşti 100,41 ha, satul Andreeni  25,79 ha, satul Goagiu 68,85, satul Medişoru Mic 13,28 ha, satul Firtănuş 68,54 ha, Laz Şoimuş 2,11 ha, şi Laz Firtănuş 7,82 ha.  Faţă de intravilanul existent se propune extinderea intravilanului în total cu 27,15 ha.

Total existent intravilan		 =340,21 ha

- Extindere intravilan		=  27,15ha

- Total scoatere din intravilan 	=    0,00 ha

Total extindere intravilan rezultă din diferenţa dintre poziţia 2-poziţia 3 deci:

Total extindere intravilan 	= 27,15 ha

Din totalul extinderii de 27,15 ha propuse s-a propus ca extindere: în cadrul localităţii Cecheşti 1,75 ha, în satul Avrămeşti 11,58 ha, în satul Andreeni  2,04 ha, în satul Goagiu 9,31, în satul Medişoru Mic 0,86 ha, în satul Firtănuş 1,61 ha, iar în cadrul localităţilor Laz Şoimuş şi Laz Firtănuş nu s-au propus extinderi ale intravilanului.

În cadrul localităţii Avrămeşti şi a trupurilor componente modificările sunt minore, păstrându-se majoritatea zonelor funcţionale.

Zonele propuse pe localităţi au fost următoarele :

- Pentru localitatea Cecheşti: zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare,zonă pentru gospodărie comunală spaţii verzi, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, şi zone verzi pentru  protecţie, zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Avrămeşti:zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare spaţii verzi, zonă pentru agrement şi sport, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, şi zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Andreeni: zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, spaţii verzi, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, şi zone verzi pentru protecţie, zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Goagiu zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, spaţii verzi, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, zonă pentru gospodărie comunală, zonă industrial şi agricolă, zone verzi pentru protecţie şi zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Medişoru Mic: zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Firtănuş: zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, zonă pentru servicii.

- Pentru localitatea Laz Firtănuş  zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare şi zonă servicii.

- Pentru localitatea Laz Şoimuş zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare.

Zonificările actuale se menţin cu mici modificări astfel încât zonele existente industriale şi cele agricole şi agrozootehnice se vor prevedea cu perdele de protecţie. Pentru zonele libere se propune interdicţie temporară de construibilitate până la aprobarea de P.U.Z. sau P.U.D. Interdicţiile temporare de construibilitate au fost propuse pentru noile zone incluse în intravilan şi pentru câteva zone existente în intravilan care au devenit reziduale din punct de vedere urbanistic şi necesită elaborare de plan urbanistic zonal pentru a se putea rezolva parcelările şi căile de acces respectiv reţelele edilitare pentru aceste zone.  Interdicţiile temporare de construibilitate se ridică în momentul soluţionării problemelor din respectivele zone prin elaborări de planuri urbanistice zonale s-au după caz de detaliu.

Bilanţul teritorial propus se prezintă în felul următor:

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE

ÎN INTRAVILANUL  PROPUS

Prezentarea bilanţului teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilan se va prezenta pe localităţi existent propus după care comasat.

BILANŢ TERITORIAL  INTRAVILAN SAT CECHEŞTI

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT CECHEŞTI |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 2,23 | 4,18 | 3,23 | 5,86 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 26,22 | 49,09 | 27,25 | 49,4 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 5,58 | 10,45 | 5,58 | 10,12 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 5,68 | 10,63 | 5,68 | 10,3 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0,89 | 1,67 | 1,89 | 3,43 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 3,1 | 5,8 | 3,1 | 5,62 |
| Gospodărie comunală | 0,54 | 1,01 | 1,26 | 2,28 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 9,17 | 17,17 | 7,17 | 12,99 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 53,41 | 100 | 55,16 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 53,41 | 100 | 55,16 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 53,41 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 1,75 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 55,16 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN SAT ANDREENI

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT ANDREENI |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 1,35 | 5,24 | 1,35 | 4,85 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 15,35 | 59,51 | 17,13 | 61,55 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 1,35 | 5,24 | 1,35 | 4,85 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 1,04 | 4,03 | 1,04 | 3,74 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0,6 | 2,33 | 0,6 | 2,16 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 0,3 | 1,16 | 0,56 | 2,01 |
| Gospodărie comunală | 0,22 | 0,85 | 0,22 | 0,79 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 5,58 | 21,64 | 5,58 | 20,05 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 25,79 | 100 | 27,83 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 25,79 | 100 | 27,83 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 25,79 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 2,04 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 27,83 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN SAT AVRĂMEŞTI

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT AVRĂMEŞTI |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 8,91 | 8,87 | 9,41 | 8,4 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 46,75 | 46,56 | 54,93 | 49,05 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 3,71 | 3,69 | 3,71 | 3,31 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,13 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 5,7 | 5,68 | 6,1 | 5,45 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 1,7 | 1,69 | 3,9 | 3,48 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 4,2 | 4,19 | 4,5 | 4,02 |
| Gospodărie comunală | 2,58 | 2,57 | 2,58 | 2,3 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 24,28 | 24,18 | 24,28 | 21,68 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 100,41 | 100 | 111,99 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 100,41 | 100 | 111,99 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 100,41 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 11,58 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 111,99 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN SAT GOAGIU

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT GOAGIU |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 2,86 | 4,15 | 3,26 | 4,17 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 33,6 | 48,8 | 36,26 | 46,4 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 1,6 | 2,05 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0 | 0 | 2,44 | 3,12 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 6,5 | 9,45 | 6,81 | 8,71 |
| Feroviar | 0 | 0 |  |  |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 1,07 | 1,55 | 3,07 | 3,93 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 4,49 | 6,53 | 4,49 | 5,74 |
| Gospodărie comunală | 1,96 | 2,84 | 3,86 | 4,94 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 18,37 | 26,68 | 16,37 | 20,94 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 68,85 | 100 | 78,16 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 68,85 | 100 | 78,16 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 68,85 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 9,31 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 78,16 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN SAT MEDIŞORU MIC

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT MEDIŞORU MIC |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 0,59 | 4,44 | 0,59 | 4,17 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 7,15 | 53,84 | 8,01 | 56,65 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 0,97 | 7,3 | 0,97 | 6,86 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0,5 | 3,77 | 0,8 | 5,66 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 1,05 | 7,91 | 1,05 | 7,43 |
| Gospodărie comunală | 0,19 | 1,43 | 0,19 | 1,34 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 2,83 | 21,31 | 2,53 | 17,89 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 13,28 | 100 | 14,14 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 13,28 | 100 | 14,14 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 13,28 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 0,86 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S=14,14 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN SAT FIRTĂNUŞ

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| SAT FIRTANUŞ |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 2,79 | 4,07 | 3,79 | 5,4 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 34,85 | 50,85 | 36,2 | 51,61 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0,43 | 0,63 | 0,43 | 0,61 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 3,7 | 5,4 | 3,96 | 5,65 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0,65 | 0,95 | 1,65 | 2,35 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 3,11 | 4,53 | 3,11 | 4,43 |
| Gospodărie comunală | 0,57 | 0,83 | 0,57 | 0,81 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 22,44 | 32,74 | 20,44 | 29,14 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 68,54 | 100 | 70,15 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 |  |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 68,54 | 100 | 70,15 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 68,54 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 1,61 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 70,15 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN LAZ FIRTĂNUŞ

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| LAZ FIRTANUŞ |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 0,56 | 7,16 | 0,86 | 11 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 4,1 | 52,43 | 4,1 | 52,43 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 1,15 | 14,7 | 1,15 | 14,7 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0,34 | 4,35 | 0,64 | 8,18 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gospodărie comunală | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 1,67 | 21,36 | 1,07 | 13,69 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 7,82 | 100 | 7,82 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 7,82 | 100 | 7,82 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 7,82 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S= 7,82 ha |  |  |  |

BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN LAZ ŞOIMUŞ

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA AVRĂMEŞTI |  |
| --- | --- |
| LAZ SOIMUŞ |  |  |  |  |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 1,2 | 56,87 | 1,2 | 56,87 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 0,13 | 6,16 | 0,13 | 6,16 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 0 | 0 | 0,2 | 9,48 |
| Gospodărie comunală | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 0,78 | 36,97 | 0,58 | 27,49 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 2,11 | 100 | 2,11 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 2,11 | 100 | 2,11 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 2,11 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S=0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S=2,11 ha |  |  |  |

TOTAL INTRAVILAN  COMUNA AVRĂMEŞTI COMASAT – SAT CECHEŞTI, SAT ANDREENI, SAT AVRĂMEŞTI, SAT GOAGIU, SAT MEDIŞORU MIC, SAT FIRTĂNUŞ, LAZ FIRTĂNUŞ ŞI LAZ ŞOIMUŞ

| BILANŢ TERITORIAL COMUNA AVRĂMEŞTI COMASAT |  |
| --- | --- |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | (ha) | %din total | (ha) | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Instituţii şi servicii de | 19,29 | 5,67 | 22,49 | 6,12 |
| interes public |  |  |  |  |
| Locuinţe şi funcţiuni | 169,22 | 49,74 | 185,08 | 50,39 |
| complementare |  |  |  |  |
| Unităţi industriale şi | 9,29 | 2,73 | 10,89 | 2,96 |
| depozite |  |  |  |  |
| Unităţi agro-zootehnice | 4,16 | 1,22 | 6,6 | 1,8 |
| Căi de comunicaţie şi transport |  |  |  |  |
| din care |  |  |  |  |
| Rutier | 24,87 | 7,31 | 25,84 | 7,03 |
| Feroviar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spaţii verzi, amenajate |  |  |  |  |
| neamenajate | 5,75 | 1,69 | 12,55 | 3,42 |
| agrement, protecţie |  |  |  |  |
| Construcţii tehnico-edilitare | 16,25 | 4,78 | 17,01 | 4,63 |
| Gospodărie comunală | 6,06 | 1,78 | 8,68 | 2,36 |
| cimitire |  |  |  |  |
| Alte destinaţii | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 0,05 |
| Terenuri neafectate de |  |  |  |  |
| amenajări urbanistice | 85,12 | 25,02 | 78,02 | 21,24 |
| (agricole, neproductive |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 340,21 | 100 | 367,36 | 100 |
| TOTAL SCOATERE (din terenuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neafectate de amenajări urbanistice |  |  |  |  |
| TOTAL INTRAVILAN | 340,21 | 100 | 367,36 | 100 |
| I. TOTAL EXISTENT S= 340,21 ha |  |  |  |
| II. TOTAL EXTINDERE S= 27,15 ha |  |  |  |
| III. TOTAL SCOATERE S= 0,00 ha |  |  |  |
| TOTAL PROPUS S=367,36 ha |  |  |  |

3.8. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

Se prevăd următoarele îmbunătăţiri în circulaţia din intravilan

- Continuarea amenajării şi modernizării drumului judeţean DJ 136 şi DJ 136B prin asfaltare, amenajarea părţilor laterale, prin realizări de parcaje şi rigole de scurgere a apelor meteorice, amenajarea trotuarelor cel puţin pe artera principală.

- Realizarea echipării tehnico edilitare înainte de începerea lucrărilor de modernizarea a reţelelor rutiere

- amenajarea staţiilor pentru autobuze

- amenajarea trotuarelor în toate localităţile

- amenajarea intersecţiilor

- amenajarea trotuarelor şi a rigolelor de scurgere pentru ape pluviale pe străzile de deservire din localitate.

- Menţinerea în stare bună a drumurilor amenajate şi asfaltate din cadrul comunei.

În zonele nou incluse în intravilan se vor prevedea drumuri cu două benzi de circulaţie cu trotuar şi şanţ, nu se admit crearea de fundături.

Pe planul de situaţie anexat s-a indicat delimitarea localităţii Avrămeşti prin poziţiile kilometrice pe drumul judeţean DJ 136 care tranzitează localităţile Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni, Goagiu iar de la Goagiu continuă pe DJ 136B spre Medişoru Mic şi Firtănuş după cum urmează:

S-au identificat următoarele borne kilometrice pe traseu :

- Borna KM 24 în parte sudică a localităţii Avrămeşti pe DJ 136

- Borna KM 19 în partea vestică a localităţii Goagiu pe DJ 136

Pe drumul judeţean DJ 136B  nu există borne kilometrice.

La delimitarea parcelelor destinate amplasării unor construcţii care presupun acces la drumul judeţean DJ 136, DJ 136B şi DJ 135 se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare asigurării spaţiului necesar pentru amplasarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.

Scurgerea apelor pluviale va fi rezolvată cu conducte de canalizare sau prin şanţuri şi rigole special amenajate şi întreţinute regulat.

Pentru zonele nou incluse în intravilan se va avea în vedere ca pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

Zonele de protecţie vor fi următoarele pentru drumuri judeţene 20 m şi pentru drumuri comunale 18 m. (zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului)

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.9.1.GOSPODĂRIREA APELOR

Pentru întâmpinarea calamităţilor naturale provocate de pâraie inundate, în urma ploilor torenţiale, este nevoie de regularizarea pâraielor.

În prima etapă – cu termenul cel mai scurt, chiar fără investiţii mari – trebuiesc regularizate pâraiele cu potenţial de producere a calamităţilor naturale. În etapa următoare restul pâraielor.

# În scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii apelor potabile în conformitate cu art. 5. aliniamentul 1 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor – în jurul surselor de apă, lucrărilor de captare, construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă se vor institui zone de protecţie sanitare şi perimetre de protecţie hidrogeologice, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică. Pentru zonele posibile cu riscuri se propun lucrări de ameliorare şi refacere pe baza unor proiecte de specialitate. De asemenea se propune interdicţie definitivă de construibilitate cu excepţia lucrărilor de stopare a acestor fenomene.

3.9.2. ALIMENTARE CU APĂ

La ora actuală toate localităţile comunei dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat iar cele două lazuri au sisteme proprii. Pentru aceste zone este destul de dificilă extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat. Se propune extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat şi la noile extinderi ale intravilanului. Aceste investiţii se vor realiza etapizat în funcţie de solicitările autorizaţiilor de construire în noile zone introduse în intravilan.

CANALIZAREA MENAJERĂ

La ora actuală localitatea Cecheşti, Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu parţial dispun de canalizare menajeră în sistem centralizat. Pentru localităţile Medişoru Mic şi Firtănuş se propune realizare şi finalizarea proiectelor reţelelor de canalizare menajeră în sistem centralizat. Se propune extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem centralizat la noile extinderi ale intravilanului. Aceste investiţii se vor realiza etapizat în funcţie de solicitările autorizaţiilor de construire în noile zone introduse în intravilan. Pentru cele două lazuri trebuie efectuate proiecte şi studii de prefezabilitate pentru studierea posibilităţilor de realizare a canalizării menajere în sistem centralizat.

3.9.3.1.CANALIZARE PLUVIALĂ

În funcţie de posibilităţi materiale, apele meteorice rezultate de pe platformele drumurilor judeţene şi comunale din localităţile comunei Avrămeşti, vor fi colectate prin canal pluvial proiectat (executat din tub PVC-KG sau beton Dn min. 300 mm şi cămine de vizitare) şi descărcate în emisarul natural pârâul Goagiu.

Canalul pluvial proiectat – conform Ordin nr. 47/8 apr. 1998 al Ministrului Transporturilor „Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale” se va amplasa în zona de siguranţă a drumului.

Lucrări prioritare

Până la executarea canalului pluvial se vor menţine şi îngriji şanţurile existente.

3.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Având în vedere dezvoltarea mai lentă a localităţilor reţeaua de distribuţie a energiei electrice este satisfăcătoare, dacă va fi nevoie se vor amplasa posturi de transformare suplimentare şi se va extinde reţeaua existentă.

Pentru extinderile din intravilan de asemenea se vor întocmi proiecte de specialitate.

Având în vedere situaţia existentă prezentată mai sus pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori se propun următoarele lucrări energetice:

Schimbarea posturilor de transformare  din zonele unde se prevăd extinderi ale intravilanului cu posibilitate de amplificare ulterioară.  Sporul de putere astfel rezultat poate acoperi necesarul pentru alimentarea obiectivelor propuse.  Reţeaua de energie electrică se va extinde în zonele nou incluse în intravilan. Se propune realizarea extinderii reţelei către Laz Şoimuş pe baza unor proiecte de specialitate.

3.9.5. TELECOMUNICAŢII

Pentru toate zonele se propune montarea de telefoane publice şi extinderea reţelei de telecomunicaţii în toate zonele componente ale intravilanului  precum şi în zonele nou incluse în intravilan.

TELEVIZIUNE ÎN CABLU (CATV)

Se propune în conformitate cu planul de dezvoltare a firmelor de distribuţie interesate  a investii în zona studiată, extinderea reţelei CATV şi spre zonele nou incluse în intravilan.

3.9.6. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Întru-cât majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu combustibil solid, lemne de foc, consumul de material lemnos este destul de important, locuitorii trebuie convinşi că sistemul de încălzire centrală este mai avantajos (folosind diverse materiale drept combustibil).

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu căldură, planul de amenajare a judeţului Harghita pentru această zonă prevede utilizarea a gazelor naturale.

Cele mai importante măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu căldură sunt:

- îmbunătăţirea protecţiei termice a construcţiilor existente

3.9.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

La ora actuală alimentarea cu gaze naturale a comunei Avrămeşti este existentă pentru localitatea Cecheşti. Se propune extinderea reţelei pentru localităţile Avrămeşti, Andreeni şi Goagiu pe baza unor proiecte de specialitate însă pentru realizarea lucrărilor sunt necesare fonduri. Se propune extinderea reţelei de gaze naturale atât pentru zonele existente cât şi pentru cele nou incluse în intravilan pe baza unor proiecte de specialitate şi cu acordul  autorităţilor interesate.

3.9.8. GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Comuna Avrămeşti nu a dispus de groapă de gunoi amenajată. Deşeurile menajere au fost  şi sunt colectate de firmă autorizată respectiv S.C. RDE S.R.L. cu care comuna Avrămeşti are contract iar deşeurile menajere sunt transportate la o instalaţie de eliminare autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului, de asemenea firma RDE are colectare selectivă a deşeurilor menajere pentru satele Cecheşti, Avrămeşti şi Goagiu.

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan S.R.L. care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite.

Depozitul frigorific pentru depozitarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul comunei pentru care nu se poate identifica proprietarul care trebuie prevăzut pe teritoriul fiecărei comune conform legislaţiei în vigoare se va prevedea în cadrul  localităţii Avrămeşti în partea sud vestică în zona industrială cu acces direct din drumul judeţean într-o clădire separată în care se vor depozita aceste cadavre până la ridicarea de către S.C. Protan S.R.L. cu care comuna are contract.

Pe teritoriul administrativ al comunei există o preocupare în privinţa colectării selective a gunoiului menajer pentru plastic, sticlă, hârtie şi metal. Ar trebuii continuată această direcţie şi prin colectarea uleiul de consum din cadrul gospodăriilor.

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

Sursele de poluare se vor elimina după:

– racordare tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizare menajeră în sistem centralizat

- realizarea tuturor reţelelor edilitare pentru zonele nou incluse în intravilan.

– realizarea şi organizarea de spaţii verzi plantate pentru agrement şi protecţie

– delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea lor

- apele uzate provenite din creşterea animalelor nu se vor canaliza în reţea, aceste ape uzate vor fi colectate şi fermentate în bazine betonate şi folosite ca îngrăşământ pe terenurile agricole.

- punerea şi menţinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei

- utilizarea corectă a instalaţiilor de depoluare existente

- impunerea autocontrolului emisiilor pentru sursele cu rol determinant asupra calităţii aerului

- eliminarea emisiilor necontrolate şi accidentale

- amplasarea noilor obiective potenţial poluatoare ale aerului în afara zonelor locuite

- eliminarea din trafic a autovehiculelor a căror emisii de noxe constituie o sursă de poluare a atmosferei.

- colectarea selectivă a deşeurilor

- recuperarea şi refolosirea la maxim a deşeurilor

MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Pentru zonele cu riscuri naturale sau posibile cu riscuri naturale se vor elabora proiecte de soluţionare a cauzelor riscurilor, iar până la aprobarea acestora se va introduce interdicţie de construire. Aceste intervenţii au prioritate absolută şi pe baza proiectelor se vor solicita fonduri pentru remedierea lor.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Lista obiectivelor de utilitate publică pentru toate localităţile:

Sunt prezentate în anexa nr. 1

Pentru identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan vezi planşa Proprietatea asupra terenurilor A-04/I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII.

4. CONCLUZII MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin propunerile făcute s-a urmărit dezvoltarea unităţii teritorial administrative de bază în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare.

Prin aplicarea programului din planul de dezvoltare ale localităţilor şi ale relaţiilor din teritoriu,comuna Avrămeşti are şanse  pentru o dezvoltare economică sănătoasă.

Categoriile principale de intervenţie sunt:

- finalizarea infrastructurii tehnico edilitară

- dezvoltarea funcţiunilor economice

- reabilitarea sistemului rutier

- realizarea investiţiilor în cadrul localităţilor, amenajarea traseului pietonal

- realizarea unor unităţi de primire turistică,

- diversificarea serviciilor în domeniul turistic

- extinderea parcurilor din cadrul localităţii şi crearea unui sistem unitar între zonele verzi amenajate respectiv zonele verzi naturale existente

- reabilitarea faţadelor din zona centrală

- asfaltarea drumurilor comunale

Priorităţi de intervenţie

Problemele fiind foarte multe, primăria prin consilierii săi trebuie să elaboreze un plan de strategie de dezvoltare stabilind priorităţile pe categorii de activitate.

Proiectul de faţă răspunde solicitării primăriei pentru dezvoltarea urbanistică a localităţilor. În perioada următoare se vor elabora planuri urbanistice zonale pentru zonele unde au fost instituite interdicţii temporare de construire.

În tema program s-a solicitat de către beneficiar întocmirea Planului Urbanistic General cu caracter de reglementare, care să răspundă programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planul Urbanistic General, având caracter de direcţionare şi coordonare a amenajării teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor, pe termen mediu şi lung, trebuie să cuprindă prevederile necesare atingerii acestor obiective. Perioada de valabilitate a planului urbanistic general este pentru o perioadă de maximum 10 ani.

Principalele obiective urmărite în PUG au fost:

– optimizarea relaţiilor localităţii cu teritoriul administrativ şi judeţean

– valorificarea potenţialului natural, economic, uman

– organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie

– stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan

– stabilirea şi delimitarea zonelor construibile

– stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale

– stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire

– stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora

– modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare

– evidenţierea deţinătorilor de teren din intravilan

– stabilirea obiectivelor de utilitate publică

– stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

Întocmit

Arh. Mirk L.Lilla