B.I. MIRK L. SZILÁRD						PROIECT NR L258-S 258

PŢ-A LIBERTĂŢII NR. 8/9						FAZA P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL

COMUNA LELICNI – SAT FITOD

BENEFICIAR:	 DESPU LUCIEAN

PROIECTANT:	B.I. MIRK L. SZILÁRD

PŢ-A LIBERTĂŢII NR. 8/9

PROIECTANŢI DE SPECIALITATE

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

ARH MIRK LÁZÁR LILLA

CARH. MIRK SZILÁRD

DATA:  MAI 2016

B.I. MIRK L. SZILÁRD						PROIECT NR L258-S258

PŢ-A LIBERTĂŢII NR. 8/9						FAZA P.U.Z.

1.	INTRODUCERE

1.1   Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2   Obiectul lucrării

1.3   Surse documentare

2.	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1   Evoluţia zonei

2.2   Încadrare în localitate

2.3   Elemente ale cadrului natural

2.4   Circulaţia

2.5   Ocuparea trenurilor

2.6  Echipare edilitară

2.7  Probleme de mediu

2.8  Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1   Studii de fundamentare

3.2   Prevederi ale P.U.G.

3.3   Valorificarea cadrului natural

3.4   Modernizarea circulaţiei

3.5   Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici 		   urbanistici

3.6   Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1.	- alimentare cu apă

3.6.2.	- canalizare

3.6.3.	- alimentare cu energie electrică

3.6.4.	- telecomunicaţii

3.6.5.	- alimentare cu căldură

3.6.6.	- alimentare cu gaze naturale

3.6.7.	- gospodărie comunală

3.7   Protecţia mediului

3.8 Reglementări urbanistice Obiective de utilitate publică

4.	CONCLUZII – MĂSURI DE LUAT ÎN CONTINUARE

5.	ANEXE ( scheme, cartograme, grafice)

DERULAREA PROIECTULUI PENTRU

PLAN URBANISTIC ZONAL COMUNA LELICENI SAT FITOD

Planul urbanistic zonal pentru zona Sat Fitod fost comandat de către beneficiarul proiectului  Despu Luciean de comun acord cu Consiliul local al comunei Leliceni în scopul ridicării interdicţiei de construibilitate stabilit în Planul Urbanistic General al Comunei Leliceni până la elaborare Plan Urbanistic Zonal. Zona cuprinsă în P.U.G. se află în intravilan cu destinaţia zonă de locuit şi construcţii aferente. Prin prezentul P.U.Z. se vor rezolva problemele zonei studiate, a parcelării, rezolvării acceselor respectiv a reţelelor edilitare cu scopul realizării unor locuinţe unifamiliale. Studiul a beneficiat de sugestiile şi consultanţa autorităţilor locale din perioada legislativă 2016-  precum şi de sugestiile beneficiarului.

MEMORIU GENERAL

1.	INTRODUCERE

1.1	DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

·	Denumire lucrării: 	PLAN URBANISTIC ZONAL

·	Beneficiar:		DESPU LUCIEAN

·	Proiectant:		B.I. MIRK L. SZILÁRD

·	Data elaborării:	MAI 2016

1.2	OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta lucrare stabileşte strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor în cadrul zonei studiate.

În conţinutul documentaţiei se vor regăsii tratate următoarele categorii de probleme:

-	probleme principale rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie atât în teritoriu cât şi în cadrul localităţii.

-	Zonificarea funcţională a terenurilor din zonă şi stabilirea regimului juridic al acestora precum şi indicarea posibilităţilor de intervenţie printr-un sistem de reglementări şi servituţi adecvate.

-	Asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

-	Potenţialul economic al localităţii

-	Condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor solicitate de către beneficiar prin certificatul de urbanism

-	Protecţia valorilor arhitectural urbanistice

-	Echiparea tehnico-edilitară

-	Reabilitarea şi conservarea mediului

În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a acestor categorii de probleme menţionate mai sus, materialul oferă instrumente de lucru necesare atât elaborării şi aprobării cât şi a urmăririi aplicării Planului Urbanistic Zonal în următoarele domenii: proiectare, administrare centrală şi locală, agenţi economici,colectivităţi sau persoane particulare.

1.3	SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru întocmirea prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de documentaţii şi normative referitoare la dezvoltarea comunei Leliceni sat Fitod, dintre care menţionăm:

SURSE STATISTICE

-	datele şi evidenţele existente la Consiliul Local Leliceni .

STUDII ŞI LUCRĂRI DE SPECIALITATE

-	Suport topografic la Sc. 1:5000 şi Sc. 1:1000 întocmit pe baza măsurătorilor efectuate pe teren.

-	Plan Urbanistic General al Comunei Leliceni

ACTE LEGISLATIVE SPECIFICE SAU COMPLEMENTARE DOMENIULUI

·	Codul Civil.

·	Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare.

·	Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, completată şi republicată prin Legea nr.453/2001.

·	Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare republicat 2015.

·	O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificările şi completările prin legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare.

·	Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

·	Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.

·	Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată 2004.

·	Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor completată cu legea nr. 135/2014.

·	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin legeanr.49/2011.

·	Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca interes naţional

·	Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată .

·	Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

·	Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

·	Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.

·	Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

·	Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

·	Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

·	Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

·	Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

·	Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

·	Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

·	Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările ulterioare.

·	Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

·	Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

·	Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.1278/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUŢIE

Comuna Leliceni se situează în partea sud-estică a judeţului Harghita. , Comuna este străbătută de DJ 123 A şi DJ 123B drumuri ce fac legătura cu reşedinţa de judeţ Miercurea Ciuc şi comunele învecinate respectiv comuna Ciucsângeorgiu.  Comuna are o poziţie favorabilă  în teritoriu, accesul dinspre Miercurea Ciuc fiind foarte uşor iar datorită faptului că nu este traversat de drumuri naţionale a facilitat migrarea populaţiei dinspre oraş spre periferie în cazul de faţă comuna Leliceni. Localităţile s-au dezvoltat în depresiunea Ciucului la est de reşedinţa de judeţ Miercurea Ciuc, pe cele două văi paralele ale cursurilor de apă Fitod şi Szénaság. Comuna Leliceni cuprinde următoarele sate: sat Leliceni , sat Misentea, sat Fitod şi sat Hosasău

Zona studiată cu suprafaţa de 9975 mp se află în intravilanul comunei Leliceni, sat Fitod şi a fost cuprins în cadrul planului urbanistic pentru introducere în intravilan dar cu interdicţie temporară de construibilitate. Pentru realizarea obiectivelor solicitate de beneficiar, consiliul local a solicitat prin certificatul de urbanism elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona studiată. Zona Pentru care s-a solicitat întocmirea prezentei documentaţii cuprinde o suprafaţă de teren de 9975 mp conform documentaţiei cadastrale anexate prezentei . Prezenta documentaţie rezolvă amplasarea construcţiilor şi acceselor în zonă, precum şi echiparea edilitară.

Prezentul proiect rezolvă doar din punct de vedere urbanistic amplasarea construcţiilor, rezolvarea acceselor în zonă şi echiparea edilitară.

Parcelele se regăsesc în cadrul unităţii teritoriale de referinţă U.T.R.I a satului Fitod din cadrul comunei Leliceni zona vestică a localităţii la categoria terenuri agricole în intravilan. În cadrul planului urbanistic general pentru zona UTR I sunt prevăzute zone de locuit şi anexe aferente, iar scopul prezentului plan urbanistic zonal este atât ridicarea interdicţiei temporare de construibilitate stabilită în cadrul planului urbanistic general cât şi parcelarea zonei astfel încât parcelele să fie construibile.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Zona solicitată pentru elaborare P.U.Z. se află în intravilanul localităţi Fitod cu suprafaţa de 9975 mp în partea vestică a satului Fitod cu acces prin intermediul unui drum de pământ care se deschide din drumul judeţean DJ 123C,în cadrul unităţii teritoriale de referinţă nr. I în partea vestică conform plan urbanistic al comunei Leliceni.  Accesul în comuna Leliceni este asigurat de Drumul judeţean DJ 123B pe traseul Miercurea-Ciuc – Leliceni de unde se bifurcă drumul judeţean DJ 123C spre Hosasău. Prin aşezarea ei în teritoriu comuna dispune de legături rutiere rapide cu localitatea reşedinţă de judeţ Miercurea Ciuc reprezentând un avantaj deosebit din punctul de vedere al migrării populaţiei din oraşele aglomerate către zone mai liniştite dar apropiate de oraş.

Accesul la teren este uşor acesta realizându-se atât de pe drumul de pământ care se bifurcă din drumul judeţean DJ 123C şi asigură accesul la parcelele studiate. Terenul este mărginit pe latura sudică şi nordică de drumul de pământ, pe latura vestică de terenuri agricole în extravilan respectiv de limita intravilanului şi limita unităţii teritorial administrative ale comunei Leliceni. Pe latura sudică terenul este mărginit de terenuri cu construcţii -locuinţe -în intravilan. Zona studiată se compune din două părţi: partea nordică compusă din cinci parcele cu o suprafaţă totală de 6886 mp şi partea sudică care este parcelată şi îngrădită cu o suprafaţă totală de 3089 mp.  În aceste condiţii cele cinci parcele din partea nordică se vor reparcela şi se propun nouă noi parcele.  Între partea sudică la limita dintre cele două zone se va realiza un nou drum care v-a asigura accesul la parcelele existente în extravilan. Acest drum se va ceda de proprietarii zonei nordice care se propune pentru reparcelare. Drumul nou propus va avea o lăţime de 6,00m pentru a asigura accesul la parcelele agricole din extravilan. Suprafaţa de teren ce se va ceda comunei Leliceni este de 205m.  În partea sudică unde există drumul pietruit  în faţa parcelelor se va amenaja accesul la cele nouă parcele nou propuse. Având în vedere că drumul pietruit este de categoria a V- a drumul nou propus va fi de aceeaşi categorie.  Conform Ordinului nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectare, construirea şi modernizarea drumurilor drumul propus va fi de clasa tehnică V cu două benzi de circulaţie cu lăţimea benzii de 2,75m iar categoria drumului  drumuri comunale şi vicinale. Terenul studiat nu se află în perimetrul de protecţie al monumentelor naturii şi nici în perimetrul de protecţie al monumentelor istorice sau cu valoare arhitecturală. În zona studiată nu se regăsesc izvoare de apă minerală care ar necesita măsuri de protecţie.  Terenul studiat nu se suprapune peste situri arheologice şi nici peste siturile natura 2000. Având în vedere accesibilitate uşoară la parcela studiată extinderea reţelelor edilitare pentru acestea nu reprezintă o problemă. Comuna Leliceni nu se regăseşte în perimetrul de protecţie hidrogeologică.

2.3	ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

RELIEFUL,REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA

CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Reţeaua hidrografică a judeţului este destul de bogată şi variată. Apele curgătoare sunt dominate de Olt, Mureş şi Târnava. Oltul (85 Km pe teritoriul judeţului) şi Mureşul (72 Km pe teritoriul judeţului) au trasee deosebit de pitoreşti. Comuna este străbătută de o serie de pârâuri, dintre care cele mai importante sunt:  pârâul Fitod, pârâul Fâneţelor, pârâul Bánátus, pârâul Hosasău şi pârâul Borviz, afluenţi ai văii Oltului cu o direcţie longitudinală pe axa nord-sud.

Pârâul Fitod izvorăşte în valea Hidegség, trece prin Hosasău  şi Fitod şi se varsă prin pârâul Fâneţelor la nord de Jigodin în care se varsă cursurile temporare de apă de pe teritoriul comunei cum ar fi : ale văii Nagygödör, Kigyoskút, Poklosűlő, Sárosgödör, Vargák, Hosszúkert, Zsebe, Salamás, Bikavölgye, Dáelteleke, Vágás, Tófeje şi Sikóné.

Datorită situării geografice în zona depresionară intramontană pe teritoriul comunei Leliceni se remarcă un topoclimat specific caracterizat prin frecvente şi persistente inversiuni termice nocturne şi de iarnă, din care cauză sunt frecvente zilele de ceaţă în medie 60-70 zile pe an.

Clima şi hidrografia teritoriului studiat ale localităţilor sunt caracterizate de condiţii termice aspre, cu veri scurte şi ierni lungi. Temperatura medie anuală caracterizată prin izoterma anuală de +6 C.

Condiţiile geologice sunt determinate de zona cristalin mezozoică a munţilor înconjurători cu depozite triasice şi jurasice. Dolomitele, calcarele şi conglomeratele sunt specifice acestei zone. Formaţiunea geologică de bază, cât şi cea de suprafaţă este reprezentată de rocile vulcanogen sedimentare, depuse la baza versantului estic al munţilor Harghita. Din punct de vedere geologic s-au interceptate următoarele formaţiuni:

-	0,20 – 0,50 m –sol vegetal

-	0,30 – 1,30 m – grohotiş de pantă, alcătuită din fragmente de roci cristaline prinse în masa argiloasă, slab nisipoase

-	1,30 – 4,00 m – roci metaforice

Până la adâncimea de 4,00 m nu s-a interceptat stratul freatic

Adâncimea de îngheţ este la -1,10 m, adâncimea minimă de fundare fiind de – 1,20 m.

2.4. CIRCULAŢIA

Accesul în comuna Leliceni este asigurat de drumul judeţean DJ 123B pe traseul Miercurea-Ciuc – Leliceni, iar în localitatea Fitod prin drumul judeţean DJ 123C spre Hosasău. În ceea ce priveşte starea actuală a drumurilor judeţene DJ 123B şi DJ 123C sunt amenajate. Drumul pietruit care accede la parcelele studiate necesită lucrări de amenajare şi reabilitare.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

Zona studiată figurează la categoria terenuri agricole în intravilan respectiv terenuri cu construcţii în intravilan iar conform certificatului de urbanism nr. 24 din 04. 05.2016 zona are funcţiunea dominantă de zonă de locuit şi anexe aferente caracter ce se va păstra şi în cadrul planului urbanistic zonal. Zonele alăturate celei studiate sunt ocupate de terenuri arabile în extravilan şi intravilan, respectiv terenuri cu construcţii în intravilan. Conform unităţii teritoriale de referinţă nr. I al planului urbanistic general al comunei Leliceni pentru zona a studiată sa prevăzut zonă de locuinţe şi anexe aferente, destinaţie ce se va păstra şi în cadrul planului urbanistic zonal. Reţelele edilitare cele mai apropiate se află pe latura sudică a terenului studiat, respectiv apă potabilă în sistem centralizat, reţea electrică de joasă tensiune, telefonizare şi canalizare menajeră în sistem centralizat. Nu există  reţea de alimentare cu gaze naturale în satul Fitod. Toate reţelele edilitare existente în zonă se vor extinde la amplasamentul studiat prin grija beneficiarilor. Pe suprafaţa totală de 9975 mp s-a propus o reparcelare perpendiculară pe drumul pietruit pentru suprafaţa de 6886 mp zona din partea nordică iar în partea sudică se vor păstra cele trei parcele existente. În total se propun nouă parcele toate cu acces din drumul pietruit. Forma parcelelor este dreptunghiulară.  Descrierea soluţiilor: Pentru terenul în cauză sa prevăzut amplasarea a nouă locuinţe unifamiliale cu regim de înălţime D+P+M, filegorie, parcare, alei pietonale, împrejmuire cu gard. În partea posterioară a loturilor se pot amplasa anexe gospodăreşti mici. În interiorul parcelelor s-au prevăzut alei pietonale, parcare pentru autoturisme personale, zone verzi cu plantaţii decorative şi zone verzi între vecinătăţi cu rol de protecţie. Retragerea obligatorie de la limita parcelelor către drumul nou propus va fi între 4,80- 6,00 m de la limita de proprietate dinspre est respetiv 5,00 de la limita de proprietate din vest , iar retragerea faţă de limita de proprietate din partea sudică a parcelelor va fi de 2,00m , în rest retragerile obligatorii faţă de vecinătăţi vor fi de 2,00m conform codului civil. Amplasarea în acest fel a locuinţelor va crea un cadru intim în interiorul fiecărei parcele fără a deranja vecinătăţile.

Regimul juridic şi circulaţia terenului.

Terenul se compun din următoarele parcele conform documentaţiei cadastrale anexate prezentei:

Partea sudică:

Ravasz Attila 	S1=1146 mp nr. cad. 889

Molnar Istvan 	S2=1343 mp nr. cad. 50401

Albert Csanad	S3=600 mp nr.cad. 1332

Partea nordică:

Balogh Jozsef	S4=1574 mp nr.cad. 1372

Balogh Jozsef	S5=1700 mp nr.cad 1352/15

Veress Lajos	S6=1495mp nr. cad 1352/16

Tarcali Jolan	S7=1417mp nr. Cad.1014

Despu Luciean	S8=700 mp nr. cad 1013

Suprafaţa totală studiată este de 9975 mp

Situaţia propusă:

Partea sudică:

Ravasz Attila 	S1=1146 mp nr. cad. 889

Molnar Istvan 	S2=1343 mp nr. cad. 50401

Albert Csanad	S3=600 mp nr.cad. 1332

Partea nordică:

Balogh Jozsef 		S1=794,14 mp

Balogh Jozsef 		S2=794,14 mp

Balogh Jozsef		S3=794,13 mp

Balogh Jozsef		S4=794,13mp

Total deţinut		3274 mp

Total cedat în drum	97,46 mp

Total rămas			3176,54 mp

Tarcali Jolan		S1=687,41 mp

Tarcali Jolan		S2=687,41 mp

Total deţinut		1417mp

Total cedat în drum	42,18 mp

Total rămas			1374,82 mp

Veress Lajos 		S1=663,77mp

Veress Lajos		S2=663,72 mp

Total deţinut		1495mp

Total cedat în drum	44,51 mp

Total rămas			1450,49 mp

Total vândut Despu	 123,00mp

Total rămas			1327,49mp

Despu Luciean		S1=679,15

Total deţinut		700mp

Total cedat în drum	20,85 mp

Total rămas			679,15 mp

Total cumpărat		123,00 mp

Total rămas			802,15 mp

Total cedat în drum(97,46mp+42,18mp+44,51mp+20,85mp=205mp)

2.6 ECHIPARE EDILITARĂ

Construcţiile propuse respectiv locuinţele unifamiliale şi anexe aferente vor fi alimentate cu energie electrică de la reţeaua aeriană  existentă  pe drumul pietruit de la care se vor racorda cele 9 parcele iar extinderea reţelei în zonă se va realiza cu acordul autorităţilor interesate, respectiv S.C. Electrica S.A. Miercurea Ciuc prin grija beneficiarilor. Reţeaua de telefonie este existentă pe drumul judeţean cablu optic iar racordul la noile construcţii se va rezolva cu acordul a RomTelecom cheltuielile fiind  suportate de beneficiar.  În zonă există posibilitate de racord la reţeaua de alimentare cu apă potabilă iar aceasta se va realiza de pe drumul pietruit la fel şi canalizarea menajeră .

Nu există sistem centralizat de încălzire, acesta se va rezolva individual prin centrală termică proprie care va funcţiona pe bază de combustibil solid. Pentru satul Leliceni este prevăzut în Planul Urbanistic General extinderea rețelei de gaze de la conducta Bixad Miercurea Ciuc la care se vor putea racorda beneficiarii în momentul realizării.

Deşeurile menajere din localitatea Fitod sunt transportate pe bază de contract de către o firmă specializată în domeniu la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată. Deşeurile menajere de la locuinţele unifamiliale propuse vor fi transportate pe bază de contract între beneficiar şi o societate abilitată la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată. Pentru evitarea poluării cu deşeuri menajere se propune sortarea selectivă a deşeurilor şi folosirea euro-pubelelor.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

Zona studiată cu suprafaţa de 9975 mp pentru care s-a elaborat planul urbanistic zonal se află în intravilanul localităţii Fitod cu acces la zona studiată din drumul pietruit care se bifurcă din drumul judeţean DJ 123C ce mărgineşte terenurile pe latura sudică. Accesul la teren este uşor acesta realizându-se de pe drumul pietruit respectiv drumul nou care se va amenaja în faţa parcelelor. Zona dintre drumul pietruit şi drumul din faţa parcelelor se va amenaja ca zonă verde. În partea sudică a celor nouă noi parcele se propune drumul de acces nou către parcelele agricole din extravilan cu lăţimea totală de 6,00m. Terenul studiat nu se află în perimetrul de protecţie al monumentelor naturii şi nici în perimetrul de protecţie al monumentelor istorice sau cu valoare arhitecturală. În zona studiată nu se regăsesc izvoare de apă minerală care ar necesita măsuri de protecţie şi nici situri arheologice care ar trebui degrevate de sarcina arheologică.

DISFUNCŢIONALITĂŢI (la nivelul zonei studiate)

Sunt prezentate concluziile analizelor şi studiilor privind disfuncţionalităţile care apar în desfăşurarea activităţilor pe teritoriul zonei studiate. Principalele caracteristici ale nivelului de dezvoltare pot fi rezumate prin:  - gradul scăzut de dotare urbanistică

1.	Circulaţie

Pentru evitarea dis-funcţiunilor ce ar putea apărea în cadrul circulaţiei se vor respecta distanţele propuse pentru drumul nou propus  pentru partea carosabilă cu două fire de circulaţie la o viteză constantă de 30 Km/h ce se va realiza etapizat.

2. Fondul construit şi utilizarea terenurilor

Construcţiile propuse vor respecta regimul de înălţime , aliniament şi caracteristici arhitecturale propuse în prezentul P.U.Z precum şi în regulamentul aferent.

Construcţiile care nu vor corespunde din punct de vedere arhitectural şi urbanistic şi nici din punct de vedere al cerinţei de rezistenţă şi stabilitate genul barăci, construcţii improvizate vor fi demolate.

3. Spaţii plantate

În cadrul incintei se vor amenaja spaţii verzi conform planşei A-02 Reglementări urbanistice zonificare, de-asemenea se vor planta arbori şi bucsuşi cu rol decorativ iar zonele rămase libere de construcţii şi alte amenajări se vor amenaja.

4. Probleme de mediu

În cazul de faţă principalele probleme ce ar putea apărea sunt canalizarea menajeră care este inexistentă în cadrul zonei studiate. Pentru a evita astfel de probleme soluţia aleasă este extinderea reţelei de canalizare în sistem centralizat la zona studiată la care construcţiile nou propuse se vor racorda în mod obligatoriu. Toate racordurile vor fi etanşe.

5. Necesitatea protejării cadrului natural

Pentru zona studiată se vor respecta prescripţiile planului urbanistic zonal elaborat. În partea posterioară a loturilor sunt permise construirea de anexe gospodăreşti mici.

Prezentul P.U.Z. creează cadrul  pentru realizarea de locuinţe unifamiliale şi realizarea drumului nou propus  reglementează condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. Prezentul PUZ schimbă destinaţia terenului cuprins în P.U.G. din teren cu interdicţie temporară de construibilitate în intravilan în teren fără interdicţie de construibilitate.

Gradul în care planul influenţează alte programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele.

Folosinţa actuală este de teren agricol în intravilan iar suprafaţa de teren ce se va studia este de 9975mp din care suprafaţa parcelelor propuse este de 6681 mp iar suprafaţa drumului nou propus este de 205 mp iar surafaţa parcelelor păstrate este de 3089mp.

Planul urbanistic zonal va modifică prevederile Planului urbanistic general al comunei Leliceni sat Fitod zona UTR I  şi reglementează amplasarea construcţiilor pe terenul studiat. Prin urmare planul  modifică destinaţia terenului studiat în cadrul PUG din teren cu interdicţie de construibilitate în teren construibil.

Relevanţa planului în/ pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea menajeră se va rezolva prin extinderea acestora de pe drumul pietruit la parcelele nou propuse prin intermediul drumului care se va amenaja în faţa parcelelor.

Asigurarea spaţiilor verzi :  din suprafaţa totală S=9975 mp a terenului  în intravilan. S= 7787 mp(78,07%) spaţii verzi amenajate.

Suprafaţa ocupată de construcţii S=1458 mp (14,63%).

Probleme de mediu relevante pentru plan

Nu sunt. Terenul studiat nu se află în perimetrul de protecţie hidrogeologică . Terenul studiat nu se află arie naturală protejată de interes local, naţional sau comunitar declarat. Terenul studiat nu se află în nici o zonă de protecţie a monumentelor de arhitectură şi nici în zona de protecţie a siturilor arheologice.

Relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:

Prin asigurarea racordului la sistemul centralizat de canalizare menajeră comunală a apelor uzate rezultate în cazul amplasamentului studiat se va asigura implementarea directivei cadru apă precum şi a legislaţiei naţionale din acest domeniu.

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil afectate cu privire, în special la:

Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor:

Prin măsurile prevăzute având în vedere şi mărimea nesemnificativă a zonei studiate nu apare efect remanent asupra mediului. În cadrul zonei studiate se vor plante pomi fructiferi şi plante autohtone iar în cadrul parcelelor sunt interzise montarea de dispozitive antipasăre precum şi folosirea culorii albastre la învelitori. În cadrul parcelelor propuse sunt interzise pietruirea totală a spaţiilor rămase libere. Toate construcţiile vor avea acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţigle ceramice.

Natura cumulativă a efectelor:

Nu este cazul.

Natura transfrontieră a efectelor:

Nu este cazul.

Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu datorită accidentelor):

Prezentul plan urbanistic zonal nu prezintă risc pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Conform studiului geotehnic terenul studiat prezintă valori normale, iar terenul nu se află în zonă inundabilă sau a alunecărilor de teren.

Mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate)

Este redus.

În vecinătatea terenului se află terenuri la categoria agricol în intravilan. Respectiv terenuri cu construcţii în intravilan.

Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu este cazul.

- Depăşirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului:

Prin măsurile planului urbanistic zonal  conform avizului de gospodărire a apelor nu se va modifica starea  bună a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterană.

Folosirea terenului în mod intensiv:

Nu este cazul.

Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional:

Terenul studiat nu se află în arie naturală protejată la nivel local, naţional sau comunitar declarată prin acte normative.

Proiectul propus nu se va implementa în arii naturale protejate de interes internaţional, comunitar, naţional, judeţean sau local.

În cadrul perimetrului studiat nu sunt permise folosire sau montarea de dispozitive antipasăre, folosirea erbicidelor, pesticidelor, insecticidelor şi a substanţelor toxice. Arderea vegetaţiei va fi interzisă atât în perimetrul studiat cât şi în afara acestuia. Gardul  proiectat are o înălţime de 1.80 m către drumul nou propus iar 2,00m către vecinătăţi. În cadrul fiecărei parcele s-au prevăzut parcări pentru autoturisme. Gardurile vor respecta materialele propuse piatră lemn, iar în cazul realizării cu soclu acesta va fi din piatră cu înălţimea de h=0,60m. sunt interzise folosirea sârmei ghimpate şi a altor materiale străine zonei.

2.8.NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Referitor la dezvoltarea urbanistică a localităţii opţiunea populaţiei transmisă prin reprezentanţii primăriei este de dezvoltare a infrastructurii legate de alimentarea cu apă, a canalizării, a alimentării, energie electrică, a alimentării cu gaze naturale a amenajării zonelor şi amenajarea drumurilor.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

În cursul anului 2016 s-a finalizat documentaţia de delimitare cadastrală   pentru zona studiată iar odată cu comanda Planului Urbanistic Zonal s-au efectuat măsurători topografice pe teren.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G

Pentru zona studiată în cadrul Planului Urbanistic General se vor aplica prescripţiile pentru trenuri situate în intravilan iar pentru construcţiile şi amenajările propuse se va respecta planul urbanistic zonal. Dezvoltarea echipării edilitare şi rezolvarea acestora.

Reabilitarea căilor de comunicaţii rutiere.

Realizarea  alimentării cu apă potabilă a zonei studiate, realizarea reţelei de canalizare menajeră asigurarea necesarului de energie electrică pentru zona studiată.

Se pot autoriza construcţia de locuinţe unifamiliale cu regim D+P+M, garaje, parcaje, filegorie şi amenajări aferente. Se pot autoriza:

- modernizări, mansardări, întreţinere

- dotări pentru servicii cu regim de înălţime de P, P+M, D+P+M complementare funcţiunii de locuit

- se va avea în vedere la autorizarea construcţiilor ca înălţimea acestora să nu depăşească distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului propus.

- pentru zonele nou incluse în intravilan precum şi cele existente din cadrul intravilanului libere de construcţii parcelele nou propuse vor avea suprafaţa minimă de 500 mp

Se vor respecta condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor conform regulamentului de urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei Leliceni şi regulamentului de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.

INTERDICŢII

Pe terenurile situate în imediata vecinătate a terenului studiat sunt interzise amplasarea de unităţi de producţie sau depozite ,unităţi care produc nocivităţi de orice natură. Sunt interzise amplasarea de garduri cu înălţime de 2, 00 m pline pentru evitare creării senzaţiei de gang pe drumul de acces.

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport gol  plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului sunt interzise.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Pe terenul studiat cu suprafaţa totală de 9975 mp se propune realizarea de locuinţe unifamiliale cu suprafeţe construite între 100,00 mp şi 130,00 mp garaje sau filegorii cu suprafaţa construită de 25mp-45,00mp sau anexe gospodăreşti mici.  În cadrul incintelor se propune realizarea de alei pietonale şi parcaj pentru autoturisme de uz personal. Pentru toate sub-zonele se vor prevedea zone verzi amenajate. Zonele rămase libere de construcţii se vor amenaja ca zone verzi de genul gazon cu plantaţii cu rol decorativ. Între vecinătăţi se vor planta arbori cu rol de decorativ cu înălţime variabilă între 2. 00 m şi 3. 00 m pentru a crea intimitate în cadrul fiecărei parcele. Se va realiza drumul de deservire nou propus către parcelele agricole din partea vestică a zonei studiate care împarte zona în două părţi respectiv zona sudică cu parcelarul păstrat şi zona nordică cu propunere de reparcelare. Drumul nou propus va avea lăţimea totală de 6,00m. Drumul din faţa parcelelor se va amenaja pe terenul primăriei cu o lăţime de 6.00m.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Amenajarea şi modernizarea drumului de acces adică drumul pietruit respectiv zona din faţa parcelelor nou propuse respectiv realizarea drumului de deservire nou propus către parcelele agricole din imediata vecinătate.

Modernizare drumului de acces  în zonă se va realiza după terminarea lucrărilor de echipare edilitară a zonei studiate şi fără ridicarea cotelor actuale ale drumurilor existente.

Pentru zonele nou incluse în intravilan în cadrul planului urbanistic general al comunei Leliceni se va avea în vedere ca pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale. În cadrul prezentului P.U.Z nu se vor realiza accese din drumul judeţean. Strada ce va deservii parcelele din cadrul planului urbanistic va debuşa în drumul pietruit existent din partea estică a terenului studiat. Astfel nu se vor crea noi intersecţii cu drumul judeţean DJ 123C.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se recomandă orientarea către sud vest şi est a principalelor funcţiuni din cadrul locuinţei cum ar fi zona de zi respectiv living, terasă, bucătărie, dormitoare şi orientarea către nord a funcţiunilor anexe, scări,  băi, zone de depozitare etc.

REGIM DE ÎNĂLŢIME, ALINIAMENT, CARACTERISTICI ARHITECTURALE

ŞI MĂSURI P.S.I.

Pentru  zona studiată s-a propus următorul regim: parter, demisol parter şi mansardă. Pentru toate zonele se vor respecta aliniamentele date în proiect şi se vor respecta condiţiile de amplasare din interiorul parcelelor prevăzute în regulamentul de urbanism.

Se va realiza o arhitectură modernă cu respectarea unor caracteristici ale arhitecturii locale. Se vor folosii materiale locale iar toate construcţiile vor avea acoperiş de tip şarpantă cu panta de minimum 20º. Se va evita folosirea de plăci de azbociment, plăci metalice ondulate la realizarea învelitorii. Se recomandă folosirea ţiglei ceramice pentru crearea unui caracter unitar. Se recomandă evitarea culorilor ţipătoare şi se recomandă folosirea unei palete cromatice calde care să genereze un ambient plăcut primitor şi călduros şi pe timpul iernii. Se interzice adăugirea de barăci la construcţiile propuse. La realizarea împrejmuirilor către frontul stradal se vor folosii materiale lemn, piatră, iar înălţimea gardului către drumuri nu va depăşii 1,80m, iar către limitele laterale ale parcelelor 2,00m. Sunt interzise împrejmuirile care creează senzaţia de gang, de asemenea sunt interzise folosirea sârmei pentru realizarea împrejmuirilor respectiv a panourilor pline de beton. Se va respecta aliniamentul propus în planşa de zonificare şi anume 4-6,00m de la limita de proprietate către drumul nou propus şi 2,00m de la limita de proprietate din nord pentru fiecare parcelă în parte, respectiv 5,00m față de limita de proprietate din partea vestică. Toate spaţiile rămase neocupate de construcţii se vor amenaja ca spaţii verzi şi se vor planta pomi, bucsuşi şi alte vegetaţii cu caracter decorativ. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu acestea fiind dimensionate conform normelor în vigoare şi se vor respecta retragerile de la circulaţia carosabilă respectiv vecinătăţi prevăzute în codul civil respectiv regulamentul de urbanism. În cazul vecinătăţilor se recomandă retrageri de la limita proprietăţii de minimum 2,00 m.

Accesele şi pasajele nu vor fi obstrucţionate prin mobilier urban, ci vor fi păstrate în permanenţă libere. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (hidro, electrice, de încălzire, de ventilare, condiţionare şi altele asemenea) se proiectează şi se execută astfel încât să nu contribuie la producerea şi propagarea incendiilor. Instalaţiile electrice pentru construcţiile propuse se vor realiza pe baza unor proiecte de specialitate şi se vor executa de personal autorizat. Sunt interzise folosirea şi executarea instalaţiilor improvizate. În cadrul proiectului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare  pentru fiecare parcelă se va prevedea câte un hidrant de grădină. La proiectarea construcţiilor se vor respecta distanţele minime de siguranţă faţă de construcţii în funcţie de gradul de rezistenţă la foc tabel 2.2.2 din indicativ P118-99. precum şi celelalte acte legislative în domeniu.

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ŞI COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

P.O.T.- suprafaţa construită /suprafaţa totală x 100

C.U.T.- suprafaţa desfăşurată/suprafaţa totală

Procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a ternului pentru zona de locuinţe conform P.U.G. al comunei Leliceni

-	P.O.T. suprafaţă construită/suprafaţă totală

-	C.U.T. suprafaţă desfăşurată/suprafaţă totală

-	Pentru loturi până la 300 mp		POT=40% şi CUT=0,8

-	Pentru loturi între 300-500 mp		POT=30% şi CUT=0,6

-	Pentru loturi peste 500 mp	          POT=25% şiCUT=0,4

-	Frontul la stradă al parcelelor va fi de min. 8 m pentru locuinţe înşiruite şi de min. 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

P.O.T şi C.U.T. rezultat pe parcele în urma propunerilor

P.O.T. şi C.U.T  rezultat pentru P.U.Z.

Pentru loturi peste 500 mp		POT=30%	CUT=0,60

P.O.T. şi C.U.T rezultat în urma propunerilor:

P.O.T şi C.U.T. au fost calculate pentru o suprafaţă construită de 150mp şi o suprafaţă desfăşurată de 350mp.

Suprafeţe parcele:

Partea sudică:

Ravasz Attila 	S1=1146 mp	P.O.T.=13,08%	C.U.T.=0,30

Molnar Istvan 	S2=1343 mp	P.O.T.=11,16%	C.U.T.=0,26

Albert Csanad	S3=600 mp 		P.O.T.=25,00%	C.U.T.=0,58

Partea nordică:

Balogh Jozsef 	S1=794,14 mp	P.O.T.=13,22%	C.U.T.=0,44

Balogh Jozsef 	S2=794,14 mp	P.O.T.=13,22%	C.U.T.=0,44

Balogh Jozsef	S3=794,13 mp	P.O.T.=13,22%	C.U.T.=0,44

Balogh Jozsef	S4=794,13mp	P.O.T.=13,22%	C.U.T.=0,44

Tarcali Jolan	S1=687,41 mp	P.O.T.=21,82%	C.U.T.=0,50

Tarcali Jolan	S2=687,41 mp	P.O.T.=21,82%	C.U.T.=0,50

Veress Lajos 	S1=663,77mp	P.O.T.=22,59%	C.U.T.=0,52

Veress Lajos	S2=663,72 mp	P.O.T.=22,59%	C.U.T.=0,52

Despu Luciean	S1=802,15mp	P.O.T.=18,69%	C.U.T.=0,43

Total = 9770mp

Drum=205 mp

Total suprafaţă studiată =9975mp

P.O.T. şi C.U.T propus

P.O.T.max=30%   C.U.T.max=0,6

ANALIZA  GEOTEHNICĂ

La trecerea la executarea construcţiilor se va solicita o analiză geotehnică. Adâncimea de îngheţ este la –1,10 m (STAS 6054-85)

Conform prevederilor normativuluiP100 – 92 zona se încadrează în zona seismică de calcul E, ag=0,20, Tc= 0,7 clasa de importanţă III şi categoria de importanţă C conform HG 766/97.

Din punct de vedere geologic s-au interceptate următoarele formaţiuni:

-	0,20 – 0,50 m –sol vegetal

-	0,30 – 1,30 m – grohotiş de pantă, alcătuită din fragmente de roci cristaline prinse în masa argiloasă, slab nisipoase

-	1,30 – 4,00 m – roci metaforice

Până la adâncimea de 4,00 m nu s-a interceptat stratul freatic

Adâncimea de îngheţ este la -1,10 m, adâncimea minimă de fundare fiind de – 1,20 m. (date extrase din P.U.G.). La trecerea la execuţia construcţiilor pentru eliberarea autorizaţiei de construire se va solicita studiu geotehnic.

BILANŢ TERITORIAL

| BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA LELICENI SAT FITOD |  |
| --- | --- |
| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |
|  | MP | %din total | MP | %din total |
|  |  | intravilan |  | intravilan |
| Locuinţe şi funcţiuni | 0 | 0 | 1458 | 14,63 |
| complementare |  |  |  |  |
| Drum cedat | 0 | 0 | 205 | 2,05 |
| Alei pietonale | 0 | 0 | 145 | 1,45 |
| Parcări+alei carosabile | 0 | 0 | 189 | 1,89 |
| Spaţii verzi plantate | 0 | 0 | 472,75 | 4,74 |
| Spaţii verzi amenajate | 0 | 0 | 7314,25 | 73,33 |
| Total spaţii verzi | 0 | 0 | 7787 | 78,07 |
| Terenuri libere | 9975 | 100 | 0 | 0 |
| Platformă gunoi | 0 | 0 | 36 | 0,36 |
| Amenajări tehnico edilitare | 0 | 0 | 155 | 1,55 |
| TOTAL INTRAVILAN | 9975 | 100 | 9975 | 100 |

Pentru zona de locuinţe procentul de ocupare al terenului POT este de maximum 30% iar coeficientul de utilizare al terenului CUT este de 0,60.(POT =aria construită/aria totală teren; CUT = aria desfăşurată/aria totală teren)

- regim de înălţime mediu Rmh= aria desfăşurată/aria construită

Aliniament :se  va respecta aliniamentul propus pe planşa de reglementări.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Se propune realizarea alimentării cu apă potabilă pentru zona studiată prin racord la reţeaua existentă în zonă de pe drumul de pământ din partea sud estică a zonei studiate, de la care se va extinde prin grija beneficiarilor pentru cele 9 parcele cu acces din drumul nou propus şi trei parcele se vor racorda la reţeaua existentă de pe partea sud estică a zonei studiate.

3.6.2. CANALIZAREA MENAJERĂ

Canalizarea menajeră se va rezolva prin racord la reţeaua în sistem centralizat care se va extinde la noile construcţii prin intermediul drumului nou propus prin grija beneficiarilor.

CANALIZAREA PLUVIALĂ

Canalizarea pluvială se va rezolva pentru zona studiată în sistem separativ şi se va rezolva odată cu canalizarea menajeră din zonă. Până la realizarea canalizării menajere în sistem centralizat şi a canalizării pluviale se propune colectarea apelor pluviale în şanţurile de pe marginea drumului nou propus.

3.6.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Se propune extinderea reţelelor celor mai apropiate din zonă, elaborarea unor proiecte de specialitate, realizarea iluminatului public pe drumul din partea estică a zonei studiate realizarea iluminatului nocturn pentru aceste zone.

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi se propun în funcţie de nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare. Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică se va rezolva de la cea existentă în zonă prin grija beneficiarilor conform planşei A-03 Reţele edilitare.

3.6.4. TELECOMUNICAŢII

Se propune extinderea reţelelor celor mai apropiate din zonă, în cazul de faţă de pe drumul sătesc cu acordul RomTelecom  prin grija beneficiarilor.

3.6.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Se va realiza prin grija beneficiarilor prin centrale termice proprii care vor funcţiona fie pe bază de combustibil solid fie pe bază de combustibil gazos în cazul realizării rețelei de gaz metan pentru satul Fitod.

3.6.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Se va realiza prin extinderea reţelei odată cu realizarea rețelei de gaze pentru satul Fitod prin grija beneficiarilor cu acordul autorităţilor interesate  pe baza unor proiecte de specialitate.

3.6.7.GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Se propune încheierea de contracte avantajoase între beneficiar şi societăţi specializate în transportul şi sortarea deşeurilor menajere solide care să pună la dispoziţia beneficiarului euro-pubele pe baza contractului încheiat iar astfel deşeurile menajere rezultate vor fi transportate la o groapă de gunoi autorizată.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

–	respectarea planului urbanistic zonal privind amplasarea construcţiilor şi a materialelor folosite .

b) îmbunătăţirea infrastructurii tehnice a teritoriului

–	reabilitarea căilor de comunicaţii rutiere pentru zona studiată cât şi a accesului la această zonă.

c) gospodărirea complexă a apelor

d) echipare edilitară

–	realizarea alimentării cu apă potabilă

–	realizarea reţelei de canalizare menajeră pentru zona studiată

–	realizarea alimentării cu energie electrică

f) Protecţia zonelor naturale

–	interzicerea desfăşurării oricăror activităţi ce pot duce la modificarea sau degradarea aspectului iniţial în scopul conservării bio-diversităţii şi a habitatelor naturale, interzicerea desfăşurării altor activităţi care nu sunt compatibile cu zona studiată.

Realizarea canalizării menajere centralizate şi transportul gunoiului ar elimina principalele surse de poluare ale zonei. Recuperarea zonelor degradate prin plantări de zone verzi, organizare a sistemelor de spaţii verzi. Toate aceste se propun a se realiza pe baza unor proiecte de specialitate pentru eliminare disconfortului urban.

MĂSURI PSI

Toate construcţiile vor fi dotate cu materiale de stingere a incendiului, necesare în caz de intervenţie.  	Fiecare incintă  trebuie să fie dotată cu materiale de intervenţie în caz de incendiu conform normelor PSI.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.	Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

Pentru funcţionarea agenţilor economici, micilor magazine şi care prezintă risc de incendiu comparabil cu cel de locuinţe pentru aceste se vor asigura locuri de fumat adecvate, amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de încălzit, executarea corectă a instalaţiei electrice, evitarea supraalimentării. Pentru toate dotările se vor respecta dimensionarea corectă a căilor de evacuare cu semnalizare adecvată.

Încăperile, or spaţiile construcţiile şi incintele vor fi dotate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în funcţie de destinaţia, natura şi nivelul riscului de incendiu al acestora.

4. CONCLUZII MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin propunerile făcute s-a urmărit dezvoltarea unităţii teritorial administrative de bază în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare.

Prin aplicarea programului din planul de dezvoltare ale localităţilor şi ale relaţiilor din teritoriu, zona studiată are şanse sigure pentru o dezvoltare  sănătoasă.

Categoriile principale de intervenţie sunt:

– finalizarea infrastructurii tehnico edilitară

– dezvoltarea funcţiunilor economice

Prezentul PUZ   schimbă destinaţia terenului cuprins în P.U.G.  din teren cu interdicţie de construibilitate în intravilan în teren construibil, şi reglementează condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. Suprafeţele de teren pe care se vor amplasa construcţiile se vor scoate în prealabil din circuitul agricol. Se va solicita acord de mediu conform HG. 1213/2006 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Prin realizarea obiectivelor propuse se amenajează o suprafaţă de teren care se folosea în scopuri agricole. După aprobarea planului urbanistic zonal criteriile conţinute vor fi cele cerute în certificatul de urbanism. Pentru toate clădirile propuse se va obţine autorizaţia de construire. Planul urbanistic zonal reprezintă act de autoritate al administraţiei publice locale şi poate fi utilizat în clarificarea unor litigii sau respingerea cererilor de autorizare de construire care nu corespund prevederilor prezentului PUZ, fundamentează solicitarea unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea unor obiective de utilitate publică.

Întocmit

Arh. Mirk L. Lilla (faza I+II)

Carh. Mirk L. Szilard