MINISTERUL MEDIULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna februarie 2019 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  2624  din 15 martie 2019

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna februarie 2019 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna februarie 2019, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în cele 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna februarie 2019 s-au efectuat următoarele determinări:

- 56 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 52 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 28 probe la Miercurea Ciuc și 24 probe (28 date) la Gheorgheni, incluzând 4 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 15 depășiri, din care 5 la Miercurea Ciuc (în zilele de 3-4, 11, 17 și 26)  și 10 la Gheorgheni, în zilele de 2-5, 9-11 și 18-20;

- 10 probe de pulberi sedimentabile, nu au fost înregistrate depășiri față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr.1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna februarie 2019 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna februarie 2019 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 2,82 | 6,41 | - | - | - | 37,1 |
| NO | μg/m3 | 2,03 | 23,27 | - | - | - | 95,7 |
| NO2 | μg/m3 | 22,27 | 66,37 | - | - | - | 95,7 |
| NOx | μg/m3 | 25,33 | 83,64 | - | - | - | 95,7 |
| O3 | μg/m3 | 50,21 | 116,32 | - | - | - | 95,8 |
| CO | mg/m3 | 0,68 | 2,91 | - | - | - | 92,1 |
| PM10 automat | μg/m3 | - | - | - | - | - | - |
| PM10 grav. | μg/m3 | 33,0 | 71,13 | VL | 4 | 9 | 82,14 |
| PM2,5 grav. | μg/m3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Benzen | μg/m3 | - | - | - | - | - | 0 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna februarie 2019 sunt următoarele:

| ziua | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | PM10 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 46.46 | 0.20 | 0.94 | 15.01 | 16.43 | 2.72 |  |
| 2 | 34.54 | 0.80 | 2.36 | 28.22 | 31.77 | 4.39 |  |
| 3 | 35.29 | 1.69 | 2.50 | 32.16 | 35.92 | 1.94 |  |
| 4 | 45.45 | 2.02 | 3.89 | 36.11 | 41.96 | 1.31 |  |
| 5 | 39.14 | 1.44 | 4.77 | 31.75 | 38.92 | 2.15 | 71.13 |
| 6 | 31.76 | 0.81 | 2.18 | 23.94 | 27.22 | 2.42 | 30.80 |
| 7 | 62.87 | 0.25 | 1.00 | 14.32 | 15.82 | 4.43 |  |
| 8 | 45.92 | 0.71 | 2.77 | 25.20 | 29.36 | 4.84 | 39.79 |
| 9 | 47.69 | 0.65 | 1.23 | 20.64 | 22.49 | 2.12 | 39.52 |
| 10 | 46.23 | 0.76 | 1.52 | 19.88 | 22.16 | 4.02 | 42.16 |
| 11 | 47.85 | 1.19 | 1.69 | 26.24 | 28.79 |  | 62.33 |
| 12 | 45.32 | 0.44 | 0.90 | 16.34 | 17.70 |  | 24.99 |
| 13 | 56.91 | 0.22 | 3.82 | 18.36 | 24.10 | 0.69 | 15.81 |
| 14 | 53.00 | 0.14 | 1.56 | 17.49 | 19.84 |  | 11.63 |
| 15 | 48.78 | 0.25 | 1.25 | 18.55 | 20.42 |  | 12.63 |
| 16 | 41.13 | 1.13 | 3.15 | 30.08 | 34.81 |  | 47.70 |
| 17 | 46.05 | 0.89 | 1.23 | 19.15 | 21.00 |  | 45.88 |
| 18 | 55.22 | 0.16 | 1.38 | 14.92 | 16.99 |  | 19.35 |
| 19 | 49.41 | 0.39 | 1.81 | 21.44 | 24.16 |  | 18.26 |
| 20 | 53.45 | 0.96 | 3.11 | 34.94 | 39.62 |  | 46.43 |
| 21 | 45.64 | 1.11 | 2.11 | 27.28 | 30.45 |  | 51.79 |
| 22 | 56.21 | 0.24 | 1.51 | 16.44 | 18.71 |  | 16.90 |
| 23 | 63.93 | 0.08 | 0.91 | 8.45 | 9.82 |  | 8.36 |
| 24 | 62.29 | 0.28 | 1.32 | 12.33 | 14.31 |  | 21.35 |
| 25 | 69.46 | / | 2.20 | 22.78 | 26.08 |  | 38.70 |
| 26 | 54.43 | 0.99 | 3.07 | 30.70 | 35.31 |  | 57.60 |
| 27 | 63.03 | 0.18 | 1.03 | 16.36 | 17.91 |  | 14.99 |
| 28 | 58.04 | 0.38 | 1.72 | 25.07 | 27.66 |  | 20.81 |
| Max | 69.46 | 2.02 | 4.77 | 36.11 | 41.96 | 4.84 | 71.13 |
| Med | 50.20 | 0.68 | 2.03 | 22.29 | 25.35 | 2.82 | 33.00 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna februarie 2019:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna februarie 2019 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna februarie  2019:

În luna februarie 2019 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru NO2 în luna februarie 2019:

Valorile orare măsurate pentru NO2 în luna februarie se încadrează sub valoarea limită orară de 200 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna februarie  2019:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna februarie 2019 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile  pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna februarie  2019:

În luna februarie 2019 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 (media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna februarie 2019 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna februarie 2019 nu  a fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3 .

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna februarie 2019:

Din data 13.11.2018 analizorul BTX nu funcționează.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna februarie 2019

# În luna februarie analizorul PM10 automat nu a funcționat.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna februarie  2019

În luna februarie 2019  au  fost  înregistrate 4 depășiri a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM2,5 măsurat gravimetric în luna februarie  2019

# În luna februarie din cauza unor defecțiuni tehnice (motorul pompei de prelevare), pompa de prelevare nu a funcționat.

- Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1 :

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna februarie 2019 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea  apelor  DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare.

Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 9 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate la sediul APM Harghita - 3 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (3 probe), Odorheiu Secuiesc, Toplița și Joseni - câte o probă. Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii februarie 2019 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 6,22-7,19.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii februarie 2019 au fost efectuate un număr de 22 de măsurători sonometrice, din care o măsurătoare la solicitarea unor operatori economici.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 14 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 7,86 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depășiri cu valori până la 5,54 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la  8,77 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 7,86 dB(A)), Toplița (depășiri cu valori până la  5,38 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DN 12 – localitatea Cârța (11,13 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA  RADIOACTIVITĂȚII  MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna februarie

comparativ cu luna ianuarie  2019.

Din Fig.1., se observă o sădere foarte mică a valorile medii lunare în luna februarie față de valorile medii  lunare din luna ianuarie 2019.

În cazul valorilor maxime lunare  se observă o creștere  ușoară în luna februarie față de valorile maxime  din  luna ianuarie 2019 dar  nu se atinge valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00          b. Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna februarie , comparativ cu luna ianuarie 2019.

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile  medii lunare sunt puțin mai scăzute  în luna februarie  comparativ cu valorile medii lunare din luna ianuarie 2019. Valorile  maxime lunare în luna februarie sunt puțin mai ridicate  față de valorile  maxime din  luna ianuarie 2019 .

În cazul aspirației de zi se observă că valorile  medii lunare sunt identice în luna februarie cu valorile medii lunare din luna ianuarie 2019. Valorile  maxime lunare în luna februarie sunt puțin mai scăzute față de valorile din  luna ianuarie 2019 .

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna februarie , comparativ cu luna ianuarie 2019.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna februarie , comparativ cu luna ianuarie 2019.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare a Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna februarie , comparativ cu luna ianuarie 2019.

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul aspirației de noapte se observa că valorile medii lunare în luna februarie sunt aproximativ de 2,3 ori mai ridicate  comparativ cu valorile medii lunare din luna ianuarie 2019. Valorilor maxime lunare în luna februarie  arată o creștere aproximativa de 2,7 ori  față de valorile   maxime din luna ianuarie 2019.

În cazul aspirației de zi  se observă o creștere ușoară a valorilor medii lunare în luna februarie față de valorile medii lunare din luna ianuarie. Valorile maxime lunare în luna februarie arată o creștere față de valorile maxime din luna ianuarie 2019.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate- valori medii și maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2019.

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna februarie  cât și în luna ianuarie 2019  se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna februarie sunt puțin mai scăzute comparativ cu valorile maxime din luna ianuarie 2019 și  nu  ating  valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna februarie , comparativ cu luna iauarie 2019.

Valorile medii lunare  ale activitații  beta globale întârziate în luna februarie este puțin mai scăzută față de valorile medii lunare din luna ianuarie 2019 și nu ating  valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna februarie  arată o ușoară creștere  față de valorile maxime din luna ianuarie 2019 dar nu ating valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna februarie , comparativ cu luna ianuarie 2019.

Valorile medii ale activității beta globale imediate la apa  de suprafață în luna februarie cât și în luna ianuarie 2019 se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare  deci nu se reprezintă grafic. Valorile maxime lunare în luna februarie  sunt  mai ridicate comparativ  cu  valorile maxime din luna ianuarie 2019 dar  nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie 2019.

Valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare  ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață  în luna februarie sunt mai ridicate aproximativ de 2,5-3 ori față de valorile medii  și valorile maxime  lunare din luna ianuarie 2019  dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna  februarie cât și în luna ianuarie 2019  valorile medii  lunare cât  și valorile maxime lunare s-au situat sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu sunt reprezentate grafic.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

În luna februarie  nu se prelevează proba de vegetație.

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna februarie 2019 nu a fost raportată nicio poluare accidentală.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1052/2014), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect coordonat de APM Vrancea în colaborare cu APM Harghita și APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- campania de educare în școlile generale și licee în cadrul proiectului POIM - cod SMIS 105180: ”Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos”.

- reactualizarea, verificarea, validarea, a datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii februarie 2019 s-au eliberat 2 autorizații în domeniul biodiversității (eliminare a 2 urși periculoși prin ordin de derogare), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna februarie 2019 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- lansarea Programului Spații Verzi - ediția nr.11 -, cu finanțare de cca.700000 lei, realizată de Fundația pentru Parteneriat și MOL România;

- problematica urșilor: eliberarea ordinelor de derogare din extracotă pentru urșii periculoși cu apariții în zonele locuite din Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc;

- semnarea contractelor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuit și pentru o serie de instituții ale învățământului (școli) din Miercurea Ciuc;

- investiții pentru achiziționare de utilaje adecvate, în vederea prevenirii poluărilor accidentale cauzate de scurgerea levigatelor de la depozitul regional de deșeuri administrat de RDE Odorheiu Secuiesc;

- proiecte de finanțare la primării, pentru realizarea sistemelor de canalizare în unele localități ale județului Harghita;

- ubnele aspecte privind relația câinilor vagabonzi-lupi, prezentate în cadrul programului WoltLife;

- atenționări pentru primăriile județului Harghita în vederea prevenirii posibilelor inundații cauzate de schimbarea vremii;

- știri privind activitatea ONG-urilor din România și din lume în domeniul protecției mediului, aspecte interesante din flora, fauna și peisagistica județului Harghita și din lume.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Ref.sup. Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna februarie 2019

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Per-sis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA- % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 1,8 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 28 |  |  | 908,8 | 32,5 | 56,0 | 1,2 |  |  | 0,626 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 28 |  |  | 842,0 | 30,1 | 60,0 | 1,5 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 5 | 17,86 | 2627,4 | 93,8 | 210,3 | 1,3 | 1,1 | 2 |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 1,0 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 28 | 10 | 35,71 | 3704,0 | 132,3 | 265,9 | 1,3 | 0,1 | 4 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 4,8 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 3,9 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,4 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                                    Anexa 1.a - PSed

## Date de calitatea aerului

- luna februarie 2019 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 30.01.2019 - 27.02.2019 | 1,1 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 30.01.2019 - 27.02.2019 | 2,4 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 30.01.2019 - 27.02.2019 | 1,2 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 31.01.2019 - 28.02.2019 | 9,2 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 31.01.2019 - 28.02.2019 | 8,6 |
| 6 | Suseni, carieră | 01.02.2019 - 04.03.2019 | 1,0 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 01.02.2019 - 04.03.2019 | 0,7 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 | 01.02.2019 - 04.03.2019 | 4,2 |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 01.02.2019 - 04.03.2019 | 5,4 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 30.01.2019 - 27.02.2019 | 2,8 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                              Întocmit,

Kardos Carmen                                                 Gecző Terezia

APM Harghita				                                                                                                                                                                                      Anexa 3.

APE UZATE

- luna februarie 2019 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ≈ 265081 Aut.GA 34/05.03.2018 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile Sulfați Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 - - - 100 | 7,48 9 43,3 9,0 0,093 10,93 2,46 191,79 8,73 < 20,0 (4,4) 0,612 37,81 2,20 46,69 |  | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului ***Valorile determinate rezultă dint-o probă momentană prelevată la data de 07.02.2019 |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 241125 Aut. GA nr.146 din 24.04.2018 - ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot Kjeldahl Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - - 15 2 0,5 - | 7,27 18,97 735,00 6,00 16,90 84,91 0,084 0,02 29,51 - 15,18 1,06 - 189,94 | 7,35 70,00 792,00 7,60 28,00 139,00 0,156 0,030 49,01 - 15,49 1,58 - 221,24 | - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată (stația de epurare veche scoasă din funcțiune) |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 67000 Aut.GA 257/14.09.2016 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 125 2000 30 1,0 20 | 7,28 8,08 6,25 29,08 1053,00 0,33 0,00 3,40 | 7,40 13,20 7,00 35,70 1053,00 1,06 0,00 3,40 | - Autorizația GA valabilă până la 14.09.2019 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 34046 Aut. GA 390/13.11.2018 – ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 19,00 15 3,11 1,01 6,48 602,5 4,4 6,5 4,56 26,13 | 19,00 18 5,97 2,42 6,5 657 4,4 6,5 4,56 26,13 | - Autorizația GA valabilă până la 13.11.2021 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut. GA 182/ 15.05.2018 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 200 400 - 280 30 2000 30 | 7,63 35 112,3 254,12 58 10,766 740 < 20,0 (7,6) |  | Probă momentană prelevată la data de 04.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut. GA 62/ 09.06.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 20 | 7,18 11 51,8 141,79 20 0,044 551 < 20,0 (6,0) |  | Probă momentană prelevată la data de 05.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Siculeni / Aut. GA 14/ 12.07.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 | 7,57 11 54,3 97,64 < 5,0 (1,5) 0,381 790 |  | Probă momentană prelevată la data de 11.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut. GA 06/ 07.02.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 | 7,63 35 163,7 174,8 77 0,039 878 |  | Probă momentană prelevată la data de 16.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut. GA 125/ 26.03.2018 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 |  |  | Probă momentană prelevată la data de _______ 2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut. GA 25/ 07.12.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 25 125 - 35 - - - 15 2 2000 - | 7,35 9 42,5 193,84 9,2 0,086 13,66 2,33 5,45 0,39 810 < 20,0 (4,0) |  | Probă momentană prelevată la data de 26.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Brădești / Aut. GA 198/ 18.07.2017 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile | 6,5-8,5 150 500 - 200 30 2000 20 | 7,55 75 246,7 38,92 59 58,93 465 < 20,0 (10,0) |  | Probă momentană prelevată la data de 20.02.2019 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa / Aut. GA 09/ 17.05.2017 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 300 500 - 350 30 1000 | 7,41 190 440,8 69,99 101 62,84 680 |  | Probă momentană prelevată la data de 18.02.2019 |
| SC REDISZA SA Remetea / 21091 Aut. GA 288/04.11.2015 - SGA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotați-NO3 Azotiți-NO2 | 6,5-8,5 25 125 3 37 2 |  |  | - Autorizația GA valabilă până la 04.11.2018 |
| SC AQUA CĂLIMANI SRL Toplița /96768 Aut. GA 352/16.12.2015 – ABA Mureș | Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 Azot amoniacal-NH4 | 35 2000 20 25 3 |  |  | - Autorizația GA valabilă până la 16.12.2018 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,															Întocmit,

Kardos Carmen																			Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                    Anexa 4.

Calitatea precipitaţiilor

luna februarie 2019 –

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 11.02.-12.02.2019 | 23.9 | 6.22 | 19.9 | 0.056 | 0.040 | 0.790 | 0.306 | 0.692 | 0.054 | 1.082 | 1.127 | 0.539 | 0.059 | 9.9 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 11.02.-12.02.2019 | 17.0 | 6.40 | 27.4 | 0.060 | 0.100 | 0.889 | 0.283 | 2.562 | 0.117 | 1.607 | 1.139 | 0.320 | 0.113 | 13.7 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 15.02.-18.02.2019 | 2.7 | 6.39 | 34.7 | 0.120 | 0.088 | 1.293 | 0.341 | 1.879 | 0.139 | 2.519 | 2.403 | 1.189 | 0.091 | 17.4 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 21.02.-22.02.2019 | 3.2 | 6.25 | 25.0 | 0.084 | 0.064 | 1.276 | 0.265 | 1.399 | 0.099 | 2.132 | 2.489 | 0.559 | 0.064 | 12.5 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 26.02.-27.02.2019 | 6.8 | 6.25 | 26.4 | 0.060 | 0.074 | 1.628 | 0.254 | 1.077 | 0.084 | 2.176 | 1.844 | 0.561 | 0.060 | 13.2 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 26.02.-27.02.2019 | 1.9 | 6.25 | 32.0 | 0.080 | 0.065 | 1.507 | 0.219 | 1.495 | 0.089 | 3.261 | 2.504 | 0.726 | 0.063 | 16.0 |
| Odorheiu-Sec. st meteo | 01.02.-28.02.2019 | 24.4 | 7.19 | 86.6 | 0.056 | 0.510 | 4.797 | 5.024 | 6.078 | 0.306 | 6.565 | 0.552 | 1.486 | 0.039 | 43.3 |
| Topliţa st. meteo | 01.02.-01.03.2019 | 14.2 | 6.89 | 98.3 | 0.712 | 0.708 | 2.364 | 0.597 | 1.505 | 0.361 | 3.643 | 2.419 | 0.183 | 0.763 | 49.2 |
| Joseni st. meteo | 01.02.-01.03.2019 | 14.0 | 7.08 | 65.9 | 0.382 | 0.420 | 1.265 | 0.650 | 1.385 | 0.263 | 2.276 | 2.040 | 0.523 | 0.167 | 33.0 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                          Szász Laura

APM HARGHITA                                                                                                                                                                Anexa 5.

NIVELE DE ZGOMOT

Februarie 2019

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.22 | 65 | 3.22 | 72.29 | 75 | - | 46.12 | 81.11 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 55.67 | 65 | - | 58.39 | 75 | - | 46.69 | 70.73 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 71.79 | 65 | 6.79 | 74.51 | 75 | - | 54.72 | 91.36 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 77.86 | 70 | 7.86 | - | - | - | 44.53 | 104.19 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 71.45 | 65 | 6.45 | 74.58 | 75 | - | 49.84 | 74.58 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 66.12 | 65 | 1.12 | 70.76 | 75 | - | 42.16 | 80.71 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 55.20 | 65 | - | 58.70 | 75 | - | 38.60 | 71.54 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 46.29 | 60 | - | - | - | - | 38.53 | 67.78 |
| 9 | Cristuru Secuiesc – centru | 69.51 | 65 | 4.51 | 73.11 | 75 | - | 43.37 | 88.20 |
| 10 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 70.54 | 65 | 5.54 | 73.45 | 75 | - | 44.98 | 91.94 |
| 11 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 73.77 | 65 | 8.77 | 77.65 | 75 | 2.65 | 48.89 | 93.86 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 71.35 | 65 | 6.35 | 74.66 | 75 | - | 53.76 | 85.90 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 67.19 | 65 | 2.19 | 69.82 | 75 | - | 51.97 | 87.77 |
| 14 | Gheorgheni - centru | 63.17 | 65 | - | 67.06 | 75 | - | 38.80 | 77.37 |
| 15 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 72.86 | 65 | 7.86 | 76.74 | 75 | 1.74 | 37.48 | 91.09 |
| 16 | Topliţa - centru | 70.38 | 65 | 5.38 | 74.35 | 75 | - | 51.47 | 87.03 |
| 17 | DJ 123D – Sâncrăieni | 62.22 | 65 | - | 65.89 | 75 | - | 33.32 | 88.42 |
| 18 | DJ 132 - Vlăhiţa | 63.59 | 65 | - | 67.36 | 75 | - | 36.05 | 81.15 |
| 19 | DJ 137 - Feliceni | 71.41 | 65 | 6.41 | 75.31 | 75 | 0.31 | 35.40 | 88.62 |
| 20 | DN 12 - Cârţa | 76.13 | 65 | 11.13 | 80.18 | 75 | 5.18 | 38.38 | 93.51 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | 2 |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                             		Întocmit,

Kardos Carmen                                                                                             	                Péter Ildikó