Nr. Inregistrare ..577 / 29.01.2019

# RAPORT ANUAL DE MEDIU

pentru  anul  2018

- GENERALITĂŢI:

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii  obligatiei de raportare prevazuta in Autorizatia Integrata de Mediu nr. HR 3  din  27.11.2017 , eliberata de Agentia de Protectie a Mediului Harghita.

- RAPORT:

  - Generalitati:

Autorizatie Integrata de Mediu nr. HR 3  din  27.11.2017

Datele conform autorizatiei integrate de mediu:

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele companiei titulare Numele instalatiei Adresa instalatiei Coordonate geografice de amplasament CAEN cod Activitate principala Volumul productiei Autoritati de reglementare Numarul instalatiilor Numarul orelor de functionare pe an Numarul anagajatilor | S.C. INFOPRESS GROUP S.A. Instalaţii de tipărire ofset cu uscare prin încălzire Odorheiu- Secuiesc P- ţa Gutenberg Nr. 1 Lat. 46,32949833 Long. 25,32280667 1811 TIPĂRIREA ZIARELOR 27000 to Hartie tiparita A.P.M. HARGHITA 6 8200 ore 375 |
| Toate activitatile/procesele conform Anexei I din OUG 152/2005 | Codul activitatii NOSE-P, in concordanta cu Anexa nr.3 la prezentul ordin |
| Activitatea principală Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici în special pentru gresare, imprimare, degresare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150kg/h sau 200t/an Alte activităţi - | Cod 1 (NOSE-P) 107 - 04 Cod SNAP2 0604 Cod NFR 2.D.3.h - Tipărire Cod (NOSE-P) - |

- Informatii suplimentare:

Raportul cuprinde informaţii referitoare la activitatea societăţii, în anul 2018, anterior raportării.

Documente/rapoarte de inspecţie/notificări/concluzii audituri de mediu realizate de alte autorităţi se vor ataşa prezentului.

# 3.1. DESCRIEREA ACTIVITATII

Titularul activitatii: 	S.C. INFOPRESS GROUP  S.A.

Adresa:  		Odorheiul Secuiesc, piata Gutenberg nr. 1 . jud. Harghita

Locatia activitatii: 	Odorheiul Secuiesc, piata Gutenberg nr. 1 ., jud. Harghita

Autorizatie integrata de mediu nr. HR 3 /27.11.2017

Scurt istoric:

Societatea a fost infiintata in anul 1990. In anul 2006 s-a emis Acordul Integrat nr.12/14.12.2006 pentru extinderea capacitatii de productie prin montarea si punerea in functiune a 2 masini de tiparit noi.In anul 2007 s-a emis Autorizatia de Mediu nr. SB 76/17.10.2007 pentru functionarea unitatii.Pe parcursul anilor 2007 si 2008 s-au executat lucrarile de instalare a unei noi masini de tiparit, s-a extins depozitul de materii prime si s-au introdus in procesul tehnologic mai multe produse chimice noi. Pentru aceste modificari s-a cerut revizuirea Autorizatiei de Mediu. Autorizația emisă a fost revizuită la data de 04.02.2009. La data de 27.11.2017 a fost emisă noua Autorizație Integrată de Mediu, cu nr. HR 3 / 27.11.2017, emis de APM Harghita, deoarece vechea autorizație a expirat.

In anul 2012 a avut loc schimbarea Masinii de tiparit rotativa ROTOMAN D in 4 culori, cu Masina de tiparit SHM PRESSLINE in 2 culori din considerente economice de reducerea cheltuielilor de exploatare si fabricatie.

Denumirea instalatiei IPPC :

Tipografie: tiparirea ziarelor, revistelor, cartilor ,reclamelor si legatorie.

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr 278/2013, cap.6 Alte activitati, pct. 6.7   „Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru gresare, imprimare, aplicare straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/h sau 200 t / an.“

Încadrarea  activităţii  conform  Legii  nr 278/2013 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de COV datorate utilizarii de solventi organici in anumite activitati si instalatii, Anexa 7  Partea 2 punct 1   este  „ Tipărire pe rotativă ofset cu uscare prin încălzire, cu un consum de solvenţi organici cu un conţinut de  COV mai mare de 25 t/an”

Consumuri maxime la capacitate:

- cerneala tipografica- 600 to/an;

- solventi organici- 150 to/an;

Regimul de functionare este de max. 342 zile/an, respectiv 8200 ore/an

Activitatile principale   in conformitate  cu Statutul  S.C. INFOPRESS GROUP SA:

- tipărirea ziarelor   cod CAEN 1811

- alte activitati de tiparire cod CAEN 1812

- alte lucrari de tipografie  cod CAEN 1813

- legatorie si servicii conexe cod CAEN nr 1814

Activitati specifice  realizate in unitate  :

- Tipărirea ziarelor

- Tipărirea revistelor

- Tipărirea cartilor

- Tipărirea pliantelor si a reclamelor

- Legatorie

Principale faze  tehnologice ce se execută sunt :

- Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi auxiliare.

- Primirea prin Internet (server) sau pe suport magnetic a materialului de tipărit.

- Pre-press (pregătirea materialelor pentru tiparire), se expune materialul de tipărit pe plăcile offset, totodată se printează a.n.„printuri plotter” pentru verificarea calitativă şi de ordinea paginilor, precum si „proof-uri” pentru verificarea culorilor.

- Tipărire: Departamentul de tipărire rotativă, Departamentul de tipărire plană.

- Finisarea produselor.

- Verificarea calitatii.

- Ambalare, depozitare intermediara, expediere.

3.1.1.DESCRIEREA  INSTALATIEI  SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Descrierea amplasamentului.

Compania  S.C. Infopress Group SA , ocupa o suprafaţa de 2,360 ha de teren in intravilanul municipiului Odorheiu Secuiesc Jud. Harghita , in zona industriala nordica a localitatii .

Obiectivul este  situata in partea dreapta a râului Târnava Mare , cuprinsa intre Str Digului , incinta SC Avicom SA si limita intravilanului municipiului,  la aproximativ 250  m de case de locuit din str Digului .

Terenul aferent obiectivului este cuprins în intravilanul municipiului Odorheiu Secuiesc conform P.U.G. al localităţii avizat cu nr. 92/2001 de către MTPTL şi aprobat prin Hotărârea nr. 85/1999 al Consiliului Local Odorheiu Secuiesc, aflându-se pe malul drept al râului Târnava Mare, conform planului de situaţie anexat raportului.

Amplasamentul fiind situat în zonă mixtă cu funcţiune industrială şi de locuit nu prezintă o sensibilitate deosebită faţă de peisaj, fiind situat la o distanţă considerabilă de cartiere dens populate sau altor folosinţe sensibile a terenului ca spitale, şcoli, locuri de cult, amenajări publice sau obiective de agrement turistic.

Zona dispune de dotări hidroedilitare: alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială, reţele de gaze naturale, reţele electrice de înalta şi joasă tensiune, staţii de transformatoare. Accesul în unitate se realizează printr-un drum secundar de legătura de pe DN. 13 A.

Obiectivul este   delimitat de :

- la sud : str Digului , raul Tarnava Mare

- la nord: limita intravilan , terenuri agricole

- la est: limita intravilan , terrenuri agricole

- la vest: S.C. Avicom SA  mici ateliere de prelucrare a lemnului  si a metalului in incinta SC Avicola SA , case de locuit din str Digului

Funcţional unitatea este constituta din :

Hala de producţie nr. 1- dotata  cu  maşini de tiparit  Rotoman N  si  SHM Pressline

Hala de producţie nr. 2 - dotat cu  maşina de tiparit Lithoman IV , Legatorie

Hala de producţie nr. 3  dotat cu    maşini de tiparit  Lithoman III si Komori si spatii de depozitare

Hala de productie nr. 4  dotat cu masina de tiparit  Lithoman III b

Magazia de hârtie , hala de depozitari, magazia produse finite ,depozit deseuri periculoase

Statia preepurare, compartiment pre-press, magazii

Atelier intretinere

Sediu administrativ, conducere

Utilaje tehnologice de bază:

  - 1 buc maşina de tipărit ofset Rothoman N;

  - 1 buc masina de tiperit in 2 culori: SHM  Pressline (a inceput sa functioneze incepand cu luna octombrie 2012)

  - 1 buc maşina de tipărit ofset Lithoman IV;

  - 1 buc maşina de tipărit ofset Lithoman III

  - 1 buc masina de tiparit ofset Lithoman III B

  - 1 buc Maşina de tipărit ofset Komori System

  - 2 buc maşini de imprimat tip Heidelberg – Speedmaster maşini de tipărit in coli.

Alte maşini şi utilaje:

- maşini de foliat, tăiat, maşini de capsat, maşini de stanţat, maşini de lăcuit, maşini de lipit, masini de legat, ghilotine,

- prese, aparate de îndoit hârtie, maşina de găurit hârtie;

- dozatoare vopsea, amestecător vopsea;

- maşini de împachetat ziare, maşini de legat pachete;

- presa de balotat deşeuri de hârtie;

- autostivuitoare;

- developator;

- copiatoare;

## Descrierea  fluxului  tehnologic adoptat de SC Infopress Group SA

La alegerea instalaţiilor, maşinilor de imprimare, cât şi a proceselor tehnologice aferente proiectului, SC Infopress Group SA respecta cerinţele BAT, specifice pentru domeniul de tipărire şi procese de utilizare şi gospodărire a solvenţilor organici, concretizat prin :

- Sistemul Managementul de mediu

- Certificarea sistemului de Management conform ISO14001:2015

- Monitorizare

- Tehnici pentru reducerea consumurilor de materiale şi de energie.

- Tratarea gazelor reziduale, în vederea reducerii emisiilor de COV.

- Aplicarea sistemelor de oxidare termică regenerativă.

- Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

- În cazul special de utilizare a tehnicilor de tipărire heat-set, (tipărire cu uscare ulterioară la temperatura ridicată):

- Reducerea conţinutului de solvent din cerneala sau înlocuirea acestora cu alternative fără conţinut de solvenţi organici, uleiuri vegetale.

- Alegerea şi folosirea materiilor prime şi auxiliare care pe lângă necesitatea obţinerii de produse finite calitative să faciliteze eliminarea riscurilor pentru mediu, fără conţinut de CMR (componente periculoase specificate în Directiva Solvenţilor ).

- La alegerea auxiliarilor chimice pentru procedura de umidificare, se ţine cont ca acestea să aibă un conţinut cât mai redus de componenţi COV.

- Un raport optim al concentraţiei produselor cu conţinut COV în soluţii de umidificare

- Aplicarea sistemului de pulverizare a soluţiilor de umezire.

- Sistem centralizat de dozare a cernelurilor si a soluţiei de umezire.

- Demineralizarea apei pentru soluţii de umezire.

- Procedeu offset – fără adaos de soluţii de umezire.

- Folosirea sistemelor de tratament oxidativ final cu recuperare energiei termice.

Tehnologia tipografica utilizata la SC Infopress Group SA este cea offset, o tehnologie tipografica care se bazeaza pe expunerea materialului de tiparit pe placi de aluminiu presensibilizate, de pe care se imprima materialele fata-verso pe hartie.

3.1.2.Fluxul tehnologic:

Pre-press

- S.C. INFOPRESS GROUP S.A. primeşte materialele de la clienţi în format pdf. prin Internet (server). Materialele primite de la clienţi vor fi prelucrate de departamentul PRE-PRESS (pregătirea pentru producţie), se expune materialul de tipărit pe plăcile offset, totodată se printează a.n. "printuri plotter" pentru verificarea calitativă şi de ordinea paginilor, precum si „proof-uri” pentru verificarea culorilor.

Se vor obţine 2x4 seturi de plăci offset pentru fiecare coală tipografică, fata-verso , pentru cele patru culori de baza: rosu, galben, cyan si negru.

Departamentul de tipărire rotativă

În procesul de tipărire rotativă materiile prime folosite sunt hârtia (role) şi cerneala tipografică în cele patru culori de bază, precum si diferite solventi.

Maşinile tipografice rotative efectuează şi operaţii de finisare, astfel produsul finit în acest departament este coala tipărită, îndoită, tăiată şi dacă e cazul, lipită, capsata si impachetata..

Departamentul de tipărire plană

În procesul de tipărire plana materiile prime folosite sunt hârtia (coli) şi cerneala tipografică în cele patru culori de bază + culoare Pantone si lac dispersiv in functie de cerintele clientului daca e cazul.

Produsul finit în acest departament este coala tipărită din care in majoritatea cazurilor se executa copertile produselor (exceptie:Posterele sunt produse finite).

Departamentul de finisare

Rolul acestui departament este finalizarea procesului tehnologic: are loc finisarea semifabricatelor provenite din departamentul de tipărire. Operaţiile care se vor efectua în acest departament vor fi efectuate conform comenzilor înaintate de clienţi: broşare, coasere, capsare, lipire, personalizare, lăcuire UV, biguire, foliere etc.

Lucrări de pregătire

Pregătirea formelor şi a maşinilor de tipar pentru imprimare

  - Pregătirea formei de imprimare. (Formele de tipar - plăci offset);

  - Fixarea aşternutului pe cilindrul offset.

  - Aşternutul ce se montează pe cilindrul offset este format din cauciucul imprimator, un material textil (fixat sub cauciuc) şi câteva coli de hârtie pentru uniformizare. Cel mai important element al aşternutului este: cauciucul imprimator, care este o pânza peste care s-a depus mai multe straturi de cauciuc:

  - Fixarea formelor pe cilindrii port - forma;

  - Pregătirea aparatelor de cerneală;

  - Pregătirea aparatelor de umezire;

  - Reglarea  mecanismelor de fălţuire, eliminare, taiere si stocare;

  - Reglarea suprapunerii şi a registrului de imprimare;

  - Reglarea presiunii intre cilindrii;

  - Pregătirea instalaţiei de uscare şi a altor dispozitive.

Pregătirea hârtiei şi a cernelii de imprimare pe maşini de tipar ofset:

    - Manipularea şi depozitarea hârtiei;

    - După sosirea hârtiei, aceasta se descarca şi se depoziteaza în depozite climatizate;

    - Tăierea şi rotunjirea colilor de hârtie;

    - Pregătirea rolelor de hartie pentru imprimare;

    - Aclimatizarea hârtiei.

Condiţiile cele mai indicate pentru o activitate normală de lucru impun climatizarea hârtiei.       Parametrii optimi de climatizare sunt: umiditate relativă a aerului Ur = 50-60 %, şi temperatura de 20-22 0 C, la care umiditatea hârtiei se stabilizează la 6-6,5 % , hârtia fiind o substanţă puternic higroscopică.

Pregătirea cernelurilor pentru imprimare:

Aceasta este efectuată de specialişti cu aparate corespunzătoare.

Principalele adaosuri folosite pentru modificarea consistentei cernelurilor offset sunt: diluanţii, alcoolul izopropilic, solutiile de umezire şi pastele de tipar (pentru modificarea lipiciozităţii), cât şi a adaosurilor folosite pentru modificarea vitezei de uscare (aceste produse sunt diferite tipuri de sicativi ).

Procesul de imprimare

Pentru a obţine un tipar la offset, adică pentru imprimare este necesară aducerea în contact a suprafeţei formei cu suprafaţa cauciucului imprimator, cu hârtia, respectiv cu cilindrul de presiune. După reglarea tuturor mecanismelor maşinilor se trece la imprimare. În timpul imprimării se face supravegherea permanentă a tiparelor obţinute şi a funcţionării tuturor mecanismelor maşinii. Pe parcurs se face alimentarea continua a maşinii cu hârtie, cerneala şi soluţiile de umezire sunt dozate automat pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare.

Eliminarea şi stivuirea imprimatelor, scoaterea formelor, curăţirea maşinii .

Finisarea produselor

Finisarea este un complex de operaţii de definitivare a producţiei poligrafice, unde materialul tipărit primeste   forma finala.

Principalele produse care se finisează (revistele, cărţile broşate şi cărţile legate):

  - Revistele, colile se fixează prin coasere, capse de sarma sau lipire;

  - Cărţile broşate, alcătuite din mai multe fascicole care în urma operaţiei de adunare prin suprapunere formează blocul cărţii. Fasciculele sunt unite prin coasere sau lipire cu o substanţă adezivă. Blocul rezultat este îmbrăcat intr-o coperta flexibilă din carton tipărit, apoi se uneşte cu coperta prin lipire sau coasere.

  - Cărţile legate formate din mai multe fascicule care în urma operaţiei de adunare prin suprapunere fixate între ele prin coasere cu aţa. Blocurile sunt introduse într-o copertă rigidă denumită scoarţă.

Pregătirea şi prelucrarea plăcilor offset.

Pregătirea şi prelucrarea plăcilor se realizează în departamentul special CTP al unităţii:

La prelucrarea plăcilor offset se folosesc produse chimice sub formă de soluţii de developare –fixare,ardere de la diferite firme, cu un caracter alcalin şi pot conţine resturi de produse chimice periculoase; de aceea ele sunt colectate şi depozitate separat.

După colectarea unei cantităţi bine determinate ele sunt neutralizate, precipitate şi filtrate in statia de pre-epurare proprie a societatii, precipitatul extras (deseul periculos:namolul tehnologic) este colectat – şi este preluat de catre societatea SC RIAN CONSULT SRL Zarnesti , autorizat pentru aceasta activitate, urmand sa fie trimis pentru eliminare la societati autorizate.

După terminarea operaţiilor de developare plăcile sunt spălate cu apa , după care plăcile sunt uscate şi trimise la maşinile de imprimat.

Staţii de preepurare; sisteme de canalizare.

Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate prin reteaua interna de canalizare si evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca.

Apele uzate tehnologice provenite de la developare şi de la umectarea maşinilor de tipărit sunt colectate prin reteaua internă de canalizare şi conduse la staţia de pre-epurare tip ENVIRO TECH Oradea, dimensionată pentru un debit de 10 mc/zi, respectiv 0,1 l/sec, astfel:

  - apele uzate provenite de la developare sunt stocate într-un bazin de polipropilenă, de 2 mc de unde sunt pompate într-un rezervor de inox R1 de neutralizare-precipitare chimică cu volum de 1mc, cu fund conic şi 2 racorduri corespunzătoare de evacuare a nămolului direct în saci, pentru deshidratare. Rezervorul este prevăzut cu agitator lent cu paleţi etajaţi, senzor de nivel maxim şi sistem automat de dozare acid sulfuric concentrat. Apele neutralizate sunt evacuate în rezervorul de floculare R2.

  - apele uzate provenite de la umectarea maşinii de tipărit sunt trecute printr-un separator de produse petroliere prevăzut cu filtru coalescent, după care sunt colectate într-un bazin de polipropilena de 2 mc, de unde sunt pompate în rezervorul de inox R2 pentru floculare cu volum de 1 mc, cu fund conic si 2 racorduri de evacuare nămol direct in sacii de deshidratare. Rezervorul este prevăzut cu agitator şi sistem automat de dozare a polielectrolitului cationic şi lapte de var.

După epurare, apa preepurata rezultata din rezervorul R2, împreună cu apele uzate  de la grupurile sanitare si menajere sunt evacuate printr-un branşament comun la reţeaua de canalizare a municipiului Odorheiul Secuiesc, conform contractului   încheiat cu SC Aqua Nova SRL  Odorheiul Secuiesc.

Apele uzate rezultate din instalatia de deshidratare a namolului sunt introduse în rezervorul de floculare R2. Sacii cu nămol deshidratat sunt pastrati temporar în incinta obiectivului într-un spatiu amenajat pentru strecurare-depozitare.

Apele pluviale de pe platformele betonate si acoperisurile cladirilor, convenţional curate, sunt colectate prin intermediul rigolelor si al gurilor de scurgere in reteaua interioara de  canalizare pluviala şi dirijate în raul Tarnava Mare.

Unitatea dispune de doua sisteme de canalizare:

  - canalizarea menajera care colecteaza apele uzate menajere de la instalaţii sanitare si tip menajere,  instalaţia de recirculare apei de racire la masini de imprimat, ape de spalare a placilor ofset, cat si ape uzate preepurate din instalatie de preepurare proprie, evacuarea facandu-se in canalizarea menajera municipala prin tronsonul din str Digului ;

  - canalizarea pluviala ,  care colecteaza apele pluviale din incinta , fara posibilitate de a se amesteca cu apele uzate tehnologice.

### Alimentarea cu energie electrica .

Se realizează din sistemul energetic naţional, prin intermediul staţiilor de transformare de 1000 KVA şi 2500 KVA.

Alimentarea cu energie electrica se realizează pe baza contractului nr. 1000210317 / 28.12.2012, încheiat cu E-ON ENERGIE ROMANIA SA, sucursala Tg.Mures.

Asigurarea aerului comprimat :

Unitatea este dotata cu compresoare pentru producerea aerului comprimat de mare capacitate şi anume:

-Compresor de tip Denover cu capacitate de 10,7 mc/min;

-Compresor de tip Denover cu capacitate 10,3 mc/min;

-Compresori de tip Mattei cu capacitate de 10 mc/min.;

-Rezervoare de aer amplasate în diferite puncte de consum.

Instalaţii de ventilaţie

Sistemul de ventilaţie este alcătuit din ventilatoare de mare capacitate care introduc aerul proaspăt în sălile de producţie. Astfel, la instalaţia de imprimat Rothoman N, debitul aerului introdus este 15.000 Nmc/h/maşină iar la instalaţia Lithoman IV de 25.000 Nmc/h, Ventilatoarele sunt amplasate în partea exterioară a halelor.

Aerul viciat este eliminat în atmosferă prin trape practicate pe tavan şi prin geamurile laterale.

Instalaţii de răcire

Unitatea dispune de patru instalaţii de răcire pentru aerul introdus în halele de producţie.

Instalaţiile sunt amplasate lângă halele de producţie şi instalaţiile de ventilaţie. Ca agent de răcire se foloseşte Amestec R134. Întreţinerea şi repararea la nevoie şi completarea cu agent de răcire se realizează de firma specializată în domeniu S.C. Frigopol S.R.L – Odorheiu Secuiesc.

Instalaţii de transport pneumatic

Pentru colectarea deşeurilor de hârtie (căzături) la diferite faze ale procesului tehnologic, unitatea dispune de un sistem de transport pneumatic adecvat la toate operaţiile de generare, hârtia fiind balotata la cele două prese de balotat deşeuri de hârtie, după care balotii sunt depozitati în depozitul acoperit amenajat pentru deseurile de hartie. Bucăţile mari de hârtie sunt măcinate şi apoi presate in baloti.  Praful de hârtie este reţinut in filtre saci iar ulterior din acest praf de hârtie prin adăugarea unui liant se execută brichete. Transportul pneumatic este realizat cu ajutorul ventilatorului montat în exteriorul halei, cu puterea de 15 000 mc/min.

3.1.3.SISTEM DE RECUPERARE A ENERGIEI TERMICE

Solventul organic cu conţinut de C.O.V din cerneala tipografică (uleiul mineral) este eliminat în timpul procesului de uscare - în procent de cca. 85 %, şi este îndepărtat cu aerul cald care este ars in procent de 99% în instalaţia de incinerare a COV-urilor din dotarea utilajelor.

Toate Mașinile de tipărit sunt prevăzute cu Instalații de oxidare termică regenerativă a COV-urilor. In luna noiembrie  2017 a fost inlocuita Sistemul de oxidare termică regenerativă a COV-urilor montata la mașinile de tipărit ROTOMAN N și SHM Pressline din Hala de producție nr.1, cu o Instașație nouă, mai performantă, de tip RTO-EPSILON E-CC 010.

Energia termica produsa se foloseste parţial pentru încălzirea aerului necesar uscării hartiei în maşina de tipărit cât şi în scopul încălzirii spatiilor de lucru sau a apei calde menajere prin introducerea  in sistemul de conducte de incalzire.

Gazele reziduale din instalaţia de incinerare sunt evacuate în aer printr-un cos metalic, cu un conţinut foarte redus de compuşi organici volatili, sub 20 mgC/ N mc.

Odată cu adoptarea sistemului de incinerare a COV şi de refolosire a căldurii  gazelor emise de la uscător, o parte din arzătoarele de gaz va fi utilizată numai la pornirea maşinilor.

În regimul normal de funcţionare atât energia termică pentru uscătoare cât şi pentru încălzirea spaţiilor de lucru inclusiv apă caldă menajeră se va asigura din sistemul regenerativ de la maşinile de imprimat. Gazul natural în procesul de uscare se va folosi numai la porniri.

Încălzirea spatiilor de producţie de la hala 3 de fabricaţie se va realiza cu aeroterme folosind energia termica recuperata de la instalaţia de incinerare COV a maşinilor de imprimat, deci nu va fi necesar consum suplimentar de gaze naturale.

Tehnici aplicate de societate  pentru utilizarea eficienta a resurselor:

- masuri de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru: sistemele de aer conditionat, functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare, sisteme de aer comprimat, sisteme de incalzire a spatiilor, procese de lubrifiere pentru a evita pierderile prin frecare;

- masuri tehnice: izolarea recipientilor si conductelor incalzite, prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii, senzori si intrerupatoare pentru prevenirea pierderilor de lichide tehnologice;

- masuri de service a cladirilor: iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic, sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere  energetic pentru incalzirea spatiilor, apa calda, controlul temperaturii, ventilatie;

- respectarea principiilor BAT de recuperare/economisire a energiei, recuperarea caldurii de la sistemul de oxidare regenerativa a COV, reducerea utilizarii apei si utilizarea de sisteme inchise de recirculare a apei din racitoarele de la sistemele de uscare;

3.2. Emisii de noxe

## 3.2.1. Poluantii evacuati in atmosfera provin de la :

- sistemele de ardere ale uscatoarelor masinilor de imprimat-la pornirea utilajelor tehnologice;

- emisii de COV din cerneala tipografica si alcoolul izopropilic folosit si din utilizarea solventilor de umezire si curatare a valturilor;

- emisii de la sistemele de incalzire;

- echipamentele de depoluare : aerul cald impreuna cu gazele de ardere si cu solventul continut din cerneala tipografica, la o temperatura de 230-250 0C se trec in instalatia de oxidare termica regenerativa, unde are loc arderea compusilor organici volatili la 800 0C, in procent de 99% ; gazele de ardere se evacueaza impreuna cu cele reziduale de la oxidarea compusilor organici.

Tabel cu  tipul poluantilor  emisi in atmosfera ,parametrii sistemului de dispersie

| Faza process | Noxe | Sistem de depoluare –incinerare | Sistem evacuare , punct monitorizare | Inaltime cos H m | Diametru cos D m | Temperatura oC | Anul 2018 COV( mgC/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotoman N , SHM Pressline (hala 1) | NOx, CO, COV, pulberi | Sistem de oxidare regenerativa a COV RTO EPSILON E-CC 010 cu recuperarea energiei termice | Cos metalic C1 | 13 | 0,6 | 300 | <20mgC/mc |
| Lithoman IV (hala 2) | NOx, CO, COV, pulberi | Sistem de oxidare regenerativa a COV TYP OTSI/15x1 | Cos metalic C2 | 14 | 0,86 | 300 | <20mgC/mc |
| Lthoman III (hala 3) | NOx, CO, COV, pulberi | Sistem de oxidare termica regenerativa a COV inglobat in constructia masinii, de tip Dual Dry TM-TNV. | Cos metalic C3/1 | 14 | 0,8 | 300 | <20mgC/mc |
| KOMORI (hala 3) | NOx, CO, COV, pulberi | Sistem de oxidare termica regenerativa a COV inglobat in constructia masinii.de tip Dual Dry TM-TNV | Cos metalic C3/2 | 14 | 0,6 | 300 | <20mgC/mc |
| Lithoman III b Hala 4 | NOx, CO, COV, pulberi | Sistem de oxidare termica regenerativa a COV inglobat in constructia masinii.de tip Dual Dry TM-TNV 153 | Cos metalic C3/2 | 14 | 0,8 | 300 | <20mgC/mc |
| 4 microcentrale cu gaz metan de putere 45-85 kWh | NOx, CO, pulberi | Evacuare prin cosuri cu tiraj natural sau fortat |  |  |  |  |  |

Emisii  pulberi şi gaze la coşurile de emisie a instalaţiilor de tipărire

| Parametrul | Emisii (mgC/Nmc) Anul 2017 Masurate | Emisii (mgC/Nmc) Anul 2018 Masurate | Emisii autorizate |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţie de tiparit Rothoman N |  |  |  |
| COV | 9,2 / 10,48 / 11,05 / 11,72 | 11,33 / 7,27 | 20 mgC/Nmc |
| Instalaţie de tiparit SHM Pressline |  |  |  |
| COV | 9,2 / 10,48 / 11,05 / 11,72 | 11,33 / 7,27 | 20 mgC/Nmc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman IV |  |  |  |
| COV | 9,84 / 9,2 | 10,26 / 11,98 | 20 mgC/Nmc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman III |  |  |  |
| COV | 10,69 / 11,98 | 11,98 / 8,13 | 20 mgC/Nmc |
| Instalaţie de tiparit Komori |  |  |  |
| COV | 12,4 / 12,19 | 9,4 / 10,91 | 20 mgC/Nmc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman IIIb |  |  |  |
| COV | 10,48 / 12,62 | 13,26 / 10,27 | 20 mgC/Nmc |

3.2.2.Emisii in apa

Tipurile de ape uzate existente pe amplasament: ape fecaloid-menajere, ape uzate tehnologice (ape de spalare de la laboratorul pre-press, ape cu continut redus de cerneala si solutii de spalare si de umectare) care se pre-epureaza in statia de preepurare a societatii si ape pluviale.

Unitatea dispune de doua sisteme de canalizare:

- canalizarea menajera care colecteaza apele uzate menajere de la instalaţii sanitare si tip menajere,  instalaţia de recirculare apei de racire la masini de imprimat, ape de spalare a placilor offset, cat si ape uzate preepurate din instalatie de preepurare proprie, evacuarea facandu-se in canalizarea menajera municipala prin tronsonul din str Digului

- canalizarea pluviala ,  care colecteaza apele pluviale  si cele conventional curate din incinta , fara posibilitate de a se amesteca cu apele menajere sau tehnologice.

Emisii  în apa uzată epurată şi menajeră evacuată în canalizarea menajeră municipală

| Parametrul | Emisii (mg/l) Anul 2017 | Emisii (mg/l) Anul 2018 | Emisii autorizate |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.5 / 7.1 / 7.2 | 8.1 / 8.3 / 6.9 / 7.6 | 6,5 - 8,5 |
| Materii in suspensie | 49 / 48 | 142 / 63 | 350 mg/l |
| CBO5 | 86 / 36 | 15.5 / 211 | 300 mg/l |
| Amoniu | 12.3 / 13.2 / 27.1 | 26.2 / 11.8 | 30 mg/l |
| Sulfati | 17.88 / 13.2 / <10 | <10 / <10 / 37.4 / 19.3 | 600 mg/l |
| CCO Cr | 168 / 96 | 47.8 / 398 | 500 mg/l |
| Crom total | <0.005 / <0.5 / <0.5 | 0.005 / 0.005 / 0.0075 / 0.0015 | 1,5 mg/l |
| Fosfor total | 2.54 / 3.44 | 2.5 / 1.27 | 5 mg/l |
| Detergenţi biodegradabili | 0.26 / 0.34 / 0.26 | 0.57 / 2.72 / 1.73 / 0.311 | 25 mg/l |
| Substante extractibile | 17.2 / <20 / 24.2 | <20 / 22.7 / <20 / <20 | 25 mg/l |
| Octifenol | <0,00001 | <0,00001 | - |
| PAH | <0,000024 | <0,0000604 | 0,1 |

3.2.3. Emisii in sol

În cadrul SC Infopress Group SA surse potenţiale de poluare a solului vor fi reprezentate de:

  - activităţile de parcare a autovehiculelor;

  - activităţi de transport şi manipulare a materialelor din incinta în special al cernelurilor tipografice, al alcoolului izopropilic, al soluţiilor de spălare si umezire cât şi a deşeurilor lichide;

  - deteriorarea instalaţiilor de canalizare;

  - accidente tehnice neprevăzute.

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului:

    - Existenta drumurilor, parcărilor   şi platformelor betonate;

    - Suprafeţe betonate în toate halele de producţie si depozitele;

    - Transportul şi depozitarea cernelurilor, în conteinere metalice etanşe, sisteme automate de dozare ale acestora fără transvarzari suplimentare.

    - Aprovizionarea alcoolului izopropilic în butoaie metalice de 100 l, care sunt depozitati într-o magazie separată, de tip container, plasat pe platforma de depozitare din spatele halelor, transportul mecanizat al produsului în spatii de producţie şi dozare automată.

    - În cazul unor scurgeri accidentale de produse chimice, cerneala, ulei sau alte materiale chimice se utilizează materiale speciale si absorbanţi pentru a fi curăţate .

    - Deşeurile lichide sunt colectate în sisteme etanşe, depozitate în locuri special amenajate-betonate , iar valorificarea şi eliminarea se face după un program întocmit de unitate

    - Instalaţie apa canalizare, cu izolaţii întărite. Lucrările de betonare sunt de calitate buna, preparate din cimenturi speciale, rezistente împotriva coroziunii.

    - Deşeurile de producţie şi menajere sunt colectate selectiv şi stocate intermediar pe platforme betonate, iar cele periculoase în vase închise păstrate în magazia special asigurata;

    - Deşeul menajer rezultat din unitate este preluat de către S.C RDE HARGHITA SRL în baza contractului anexat  raportului şi transportat la depozitul de deşeuri municipale autorizat.

Se anexeaza procesele verbale de verificare si control ,precum si Rapoartele de inspectie efectuate de catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul judetean Harghita cu nr. 271/ 28.09.2018 si cu nr.35/ 19.10.2018 ; si  efectuat de catre ISU - Judetean „Oltul”- din judetul Harghita cu nr. 3128474 / 23.10.2018

Totodata se anexeaza Raportul final de Audit al Sistemului Managementului de Mediu conform ISO 14001/2015 din data de 15.05.2018 , efectuat de catre auditorii DNV  GL - reprezentanta din Ungaria.

În procesele verbale de Control ale GNM, APM si rapoartele de audit – nu au fost impuse măsuri sau condiţii speciale şi nu s-au găsit neregularităţi privind funcţionarea Societatii conform celor prescrise în Autorizaţia Integrată de Mediu revizuita, respectiv conform Standardului ISO 14001/2015.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII:

La societatea INFOPRESS GROUP S.A. este implementată  Sistemul Integrat de Managementul Calităţii şi al Mediului , corespunzător standardelor  ISO 9001/2015 şi  ISO 14001/2015.

Sistemul Integrat al Societăţii a fost auditat şi certificat de  DNV-Hungary prima dată în 2004 şi recertificat în anul 2007, respectiv 2010 ,2013 și 2016. Anul acesta in luna mai 2019 va avea loc auditul de recertificare conform standardelor noi ISO 9001 și 14001/2015.

In august 2010 societatea a obtinut certificarea FSC- Chain of Custody, fiind prima tipografie certificata FSC din Romania.

Apoi in luna februarie 2012 societatea a fost certificata si PEFC- Chain of Custody.

Auditul de recertificare ale acestor sisteme a avut loc in luna mai 2015, iar in luna martie 2018 a avut loc si auditul de revizuire anuală ale acestor sisteme.

4.1 Programul managementului de mediu

4.1.1 Generalitati

Managementul, a decis documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem integrat de mediu, in conformitate cu cerintele standard, pentru a demonstra ca:

-managementul societatii este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanta, inclusiv a obiectivelor de mediu, in vederea imbunatatirii continue, tinand cont de necesitatile tuturor partilor interesate (clienti, angajati, furnizori, actionari, comunitate/ societate);

-aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului uzinei;

-sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea si/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atat asupra personalului societatii cat si asupra altor parti interesate;

-sunt stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor care raspund de implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzatoare de autoritate;

-sunt intreprinse masuri pentru a asigura respectarea cerintelor legale si alte cerinte de reglementare aplicabile, aferente protectiei mediului, pentru toate procesele (fabricatie, mentenanta, aprovizionare inspectii/ incercari logistica etc.);

-sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatilor;

-sunt intreprinse actiuni de verificare si implementare in vederea imbunatatirii continue;

-personalul ce desfasoara activitati de auditare este independent fata de procesul auditat.

Obiective, tinte si programe

Anual, se stabilesc obiective si tinte masurabile (cand este posibil) de mediu in acord cu strategia si cu politica  declarata si a angajamentului luat precum si tinand cont de cerintele legale, in functie de realizarile anului precedent, tinand cont  de aspectele reale si de contextul local.

Obiectivele si tintele generale si cele specifice de mediu sunt incluse in "Planul de dezvoltare a societatii, (analizat si revizuit in fiecare an, pe baza rezultatelor anului anterior si al strategiei  pe termen lung), cu responsabilitati, termene de rezolvare si buget alocat.

Obiectivele de mediu sunt stabilite si sustinute de indicatorii de performanta.

Planificarea obiectivelor generale si a celor specifice, se face luand in considerare:

-conformarea cu reglementarile legale relevante si alte cerinte specifice de mediu la care uzina subscrie;

-aspectele de mediu semnificative;

-optiunile tehnologice disponibile uzinei;

-cerintele financiare, comerciale si operationale;

-puncte de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele si tintele sunt stabilite si analizate in vederea determinarii conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte la care societatea subscrie, tinand cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizarii obiectivelor de mediu si securitate revine tuturor functiilor relevante din cadrul sistemului si se regasesc in obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizarii obiectivelor individuale la toate nivelele, sunt analizate anual cu ocazia evaluarii performantei individuale si analizei anuale detailata a sistemelor de managementul calitatii si al mediului..

In situatia in care nu sunt realizate obiectivele propuse, se stabilesc actiuni de identificare a cauzelor, precum si de eliminare a acestora, cu responsabilitati si termene.

Stadiul actiunilor stabilite si eficacitatea acestora se analizeaza trimestrial de catre managementul societatii, iar rezultatele obtinute sunt prezentate intregului personal cu ocazia sedintelor de analiza si comunicare.

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabilul de  Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

- Planul de imbunatatire al societatii – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor anuale;

- Programul de Conformare – nu este cazul

- Programe de actiuni - stabilite in urma auditurilor externe, a analizelor efectuate de Managementul Societatii.

La elaborarea Programelor  de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate, tinandu-se cont si de politica financiara a organizatiei.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management.

Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili si  sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si rezultatele analizelor sunt aduse la cunostinta managementului de varf.

In situatia unor proiecte si /sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Modificarile survenite in urma implementarii acestor proiecte/ dezvoltari, precum si noile cerinte ale normelor legale si de reglemetare aplicabile sunt documentate, astfel incat sa se asigure functionarea continua in bune conditiuni a sistemului.

4.2 Constientizare şi instruire

Personalul la angajare este instruit de catre Responsabilul de Mediu cu privire la  Politica de mediu a Societăţii, la Respectarea cerinţelor privind Protecţia Mediului, cunoştinţe generale despre Sistemul Integrat de Managementul Calităţii şi al Mediului, despre Substanţele periculoase  folosite în procesul

tehnologic de tipărire, despre  Gestiunea deşeurilor şi  depre  sarcina fiecăruia în cazul situaţiilor de urgenţă. Aceste instruiri sunt documentate în Foaia de angajare a noilor angajaţi, care este arhivat în dosarul fiecărui angajat.

Pe lângă acesta se ţin periodic instruiri ale  personalului privind problemele de Protecţia Mediului. Aceste instruiri sunt ţinute şi documentate de către Responsabilul de Mediu.

Politica de Calitate si de Mediu a Societatii este expus la loc vizibil in mai multe puncte in cadrul Societatii.

4.3. Responsabilităţi

Implementarea măsurilor din planul de acţiuni este prevăzut cu termene de realizare şi  persoanele, care sunt responsabile pentru  implementarea acestora.

Implementarea masurilor rezultate din Planul de actiuni:

-Plan de analiza si acoperire a riscurilor revizuit in anul 2017,

-Lista substantelor periculoase cu Fisele de securitate aferente

-Plan de depozitare a substantelor periculoase si gestiunea acestora actualizată

-Plan de interventii in caz de incendii

-Plan de evacuare

-Plan local de actiune pentru Mediu

-Plan de actiune de acoperire in cazul situatiilor de urgenta si calamitatilor naturale

Planurile de mai sus sunt avizate de organele de drept si se gasesc la sediul unitatii.

4.4. Raportări

Datorita contribuţiei la E-PRTR, poluanţii raportati vor fi cei prevăzuţi în Ghidul pentru implementare E- PRTR la nivel European.

Rapoartele anuale transmise Autoritatilor de Mediu sunt:

-Raportare E-PRTR a emisiilor in aer si apa, precum si a deseurilor

-Raportul privind monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu

-Chestionarele privind emisiile de poluanti in atmosfera

-Planul privind gestionarea solventilor organici utilizati in unitate

-Raport privind gestionarea deseurilor

-Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

-Raportul GD-PROGES

-Raportul de monitorizare privind emisiile de CO2

-Consumul anual de substante periculoase

-Notificarea societatii privind stocul de substante periculoase conform Legii 59/ 2016

-Raportul privind emisiile de noxe de la surse stationare

4.5. Notificarea autorităţilor

Nici in anul 2018 nu au avut loc incidente de mediu sau reclamaţii  referitoare la funcţionarea Unităţii.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul de activitate va folosi materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste tipul si  cantitatile, cat  si modul  de depozitare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea corespunzatoare catre sectiile productive a materialelor periculoase voluminoase, lichide si solide, pentru a preveni sau limita efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si evitarea mirosurilor, a zgomotului si riscurilor directe asupra sanatatii populatiei.

In conformitate cu cantitatile notificate, societatea nu intra sub incidenta Legii 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Modificarile privind materiile prime si materialele auxiliare folosite vor fi aduse la cunostinta autoritatii pentru protectia mediului

Titularul activitatii/operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime si materialelor auxiliare utilizate si intocmirea unei proceduri de revizuire sistematica in concordanta cu noile produse intrate in fabricatie, referitor la materiile prime si utilizarea unora mai eficiente si cu impact mai redus asupra mediului.

Titularul activitatii are obligatia de a anunta imediat autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului si autoritatea teritoriala de protectie civila, in cazul in care apar urmatoarele modificari:

    - cresterea semnificativa a cantitatii sau schimbarea semnificativa a naturii ori starii fizice a substantei periculoase prezente sau aparitia oricarei modificari in procesele in care este utilizata aceasta substanta;

    - inchiderea definitiva, temporara sau trecerea in regim de conservare a instalatiei in care se utilizeaza substante periculoase;

    - schimbarea titularului activitatii.

La responsabilul de mediu este tinuta evidenta Materiilor prime si auxiliare periculoase si prioritar periculoase, precum si consumul lunar al acestora.

La alegerea şi folosirea materiilor prime şi auxiliare se vor avea în vedere, pe lângă necesitatea obţinerii de produse finite calitative, şi eliminarea riscurilor pentru mediu.

Pentru prevenirea poluării mediului se are în vedere:

- Utilizarea unor substanţe chimice mai puţin periculoase, a acelora care sunt biodegradabile şi bioeliminabile;

- Monitorizare;

- Reducerea conţinutului de solvent din cerneala sau înlocuirea acestora cu alternative fără conţinut de solvenţi organici, uleiuri vegetale;

- Alegerea şi folosirea materiilor prime şi auxiliare care pe lângă necesitatea obţinerii de produse finite calitative, să faciliteze eliminarea riscurilor pentru mediu, fără conţinut de CMR (componente periculoase specificate în HG 699/2003 );

- Alegerea auxiliarilor chimici pentru procedura de umidificare si curatare,  ţinand cont ca acestea să aibă un conţinut cât mai redus de componenţi COV;

- Asigurarea unui  raport optim al concentraţiei produselor cu conţinut de COV în soluţii de umidificare (IPA 8-10 %);

- Tehnici pentru reducerea consumurilor de materiale şi de energie;

- Reducerea generarii cantitatii de deseuri;

- Aplicarea sistemului de pulverizare a soluţiilor de umezire;

- Sistem centralizat de dozare a soluţiei de umezire;

- Demineralizarea apei pentru soluţii de umezire;

- Procedeu offset – fără adaos de soluţii de umezire;

- Folosirea la evacuarea gazelor a sistemelor de tratament oxidativ regenerativ de incinerare al componentelor COV  cu recuperarea energiei termice.

- Se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia in vigoare de protectie a muncii.

Incepand cu anul 2016 , ca urmare a angajamentului Managementului pentru reducerea emisiilor de poluanti, s-a pus un accent deosebit pe inlocuirea solventilor utilizati in procesul tehnologic, cu produse chimice mai putin periculoase pentru sanatate si mediul inconjurator, astfel unele produse chimice utilizate in anii anteriori au fost înlocuite.

# Centralizator

privind  consumurile de produse chimice  periculoase  in anul  2018

| Substanţă * periculoasă (denumire) | Clasificarea substantelor periculoase conf Reg.(CE) nr. 1272/2008 | Nr CAS compozitie | Clasificare / Fraze de risc ** | Cantit. Prognoz.ce va exista în unitate (stoc) kg | Cantitatea consumata in anul 2018 kg | Pictograme de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cerneala tipografica ofset SUN MAG Ft:1a | Substanta nenominalizata periculoasa | 64742-47-8 64742-81-0 64742-46-7 | Xn , R65, R66 | 12000 | 117000 |  |
| Cerneala tipografica ofset SUN ONE Ft:1b | Substanta nenominalizata periculoasa | 64742-47-8 64742-81-0 64742-52-5 | Xn , R65, R66 | 21000 | 207000 |  |
| Cerneala tipografica plana (la rece) Crystal Process Ft:2 | Substanta nenominalizata periculoasa | 64742-13-8 | Xn, R65, R66 | 1600 | 15430 |  |
| Alcool izopropilic Ft :3 | Inflamabil Iritant | 67-63-0 | F, Xi R11, R36, R67 | 3000 | 28800 |  |
| Soluţii ardere placi KODAK 804 Ft :4 | Coroziv | 65143-89-7 70191-76-3 55965-84-9 | C, R 41, R 51 | 150 | 940 |  |
| Solutie developare KODAK 400 xLo Ft :5 | Coroziv | 1310-58-3 | C, R 22, R 35 | 560 | 3360 |  |
| Solutie replenisher KODAK 400R xLo Ft :6 | Coroziv | 1310-58-3 | C, R 22, R 35 | 560 | 10080 |  |
| Soluţie adaos de umezire rotativa Wassertop HS 3007 Ft:7 | Iritant | 112-34-5 111-76-2 67-63-0 | Xi, Xn,F R 36 R 36/38 R 20/21/ 22 R 11 R 67 | 5000 | 18000 |  |
| Solutie adaos umezire plana Alkoless SF 2.6 Ft:8 | Iritant | 111-76-2 52-51-7 55965-84-9 | Xn, Xi R20/21/22 R36/38 | 600 | 1520 |  |
| Cerneala de adresare folie Dominojet BK9501 Printing Ink Ft:9 | Iritant Inflamabil | 78-93-3 61901-87-9 64-17-5 | F, Xi, N R 11, R 36, R 66, R 67, R 51/53, R 11 | 10 | 11 |  |
| Solutie adresare Domino 9521 MAKE UP Ft:10 | Iritant Inflamabil | 78-93-3 64-17-5 | F, Xi, R 11, R 36, R 66, R 67, | 18 | 196 |  |
| Solutie adresare Domino WL200 Wash Ft:11 | Inflamabil Iritant | 78-93-3 | F,Xi R36 R11, R66, R67 | 18 | 190 |  |
| Acid sulfuric Ft :12 | Coroziv | 7664-93-9 | C, R 35 | 200 | 270 |  |
| Lac de dispersie Galacryl Ft:13 | Substanta nenominalizata periculoasa | 577-11-7 141-43-5 | Xi,Xn,C R38-41, R20/21/22 R34 | 3000 | 29300 |  |
| Lac UV Wessco 3032 Ft:14 | Iritant | 15625-89-5 119-61-9 57472-68-1 | Xi, N R 36/38-43 R 52/53 R 38-43 | 1000 | 14950 |  |
| Solutie redurizarea apei Macnilot Ft:15 | Substanta nenominalizata periculoasa | 55965-84-9 | T, N, C R23/24/25 R50/53 R34, R43 | 1000 | 5400 |  |
| Solutie curatare aut. plana Uni Wash 4G Ft:16 | Pericol | 64742-48-9 | Xn R65, R66 | 4000 | 16000 |  |
| Solutie curatare aut. plana Uni Wash 3G Ft:17 | Pericol | 64742-48-9 | Xn R65, R66 | 100 | 900 |  |
| Solutie curatare aut. rotativa Eurostar NV 5.0 Ft:18 | Pericol | 64742-46-7 64742-47-8 | Xn, R65, R66 | 3000 | 13050 |  |
| Solutie de curatat role WALZENWASCHMITTEL Ft:19 | Toxic | 64742-48-9 | Xn R65, R66 | 600 | 2200 |  |
| Solutie siliconica SurfSpeed 502 Ft:20 | Substanta nenominalizata periculoasa | Emulsie siliconica |  | 4000 | 54000 |  |
| Adeziv Purmelt QR 3317 BR Ft: 21 | Pericol | 5873-54-1 | Xi, Xn R40 R36/37/38 R 20, R 48/20 R 42/43 | 1000 | 4750 |  |
| Adeziv Hotmelt 3700 Ft: 22 | Substanta nenominalizata periculoasa | Copolimer acetat de vinil-etilena Ceară de parafină |  | 3000 | 24400 |  |
| Adeziv Hotmelt Q 3840 Ft: 23 | Substanta nenominalizata periculoasa | Copolimer acetat de vinil-etilena |  | 1000 | 3900 |  |

In conformitate cu cantitatile notificate, societatea nu intra sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

In decursul anului 2018 s-a continuat inlocuirea materialelor auxiliare folosite in anii precedenti, cu materiale care contin substante chimice mai putin daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator, ca cele folosite pana-n prezent. Atasam Fisele de securitate pentru materialele noi folosite in procesul de productie.

- RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

Consum de energie – anul 2018:

| Denumire | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Energie electrica | MWh | 11,255 |
| Gaz natural | Nmc | 1,524,676 |
| Alte tipuri… |  |  |

Consum de apă – anul 2017/2018:

| Denumire | UM | Cantitatea medie autorizată | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologică | mc | 19.423 | 8.735 | 8.605 |
| Apa potabila menajeră | mc | 5.278 | 3.081 | 3.024 |
| TOTAL | mc | 24.71 | 11.816 | 11.629 |

7. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Conform Autorizaţiei Integrate de mediu nr. HR 3 / 27.11.2017,  dotările principale existente au rămas neschimbate în anul 2018 , și anume:

1 buc Maşină de tipărit  rotativă  Rotoman N

1 buc Masina de tiparit in 2 culori SHM Pressline

1 buc Maşină de tipărit  rotativă  Lithoman IV

1 buc Maşină de tipărit rotativă  Lithoman III

1 buc Maşină de tipărit  rotativă Komori System 28

1 buc Maşină de tipărit rotativă  Lithoman IIIb

Maşina de tipărit de tip Lithoman IIIb a fost montata si pusa in functiune pe parcursul anului 2008. Această maşină de tipărit utilizează cerneală tipografică pe bază de uleiuri minerale, cu folosirea produsului auxiliar alcool izopropilic. Instalaţia este  dotată cu sistem de oxidare termică regenerativă de ardere finală COV, înglobată în construcţia maşinii de tipărit.

Utilajul este montat în Hala de producţie existentă, nr. 4, cu o suprafaţă de producţie 1900 m2 .

Incepand cu luna octombrie 2012 a inceput sa functioneze Masina de tiparit is 2 culori, SHM Pressline, care a inlocuit Masina rotativa Rotoman D, care nu a functionat in ultimii 3 ani înainte de demontare, aflandu-se doar in rezerva societatii.  Inlocuirea a fost realizata din considerente economice, functionarea masinii de tiparit in 2 culori fiind mai economica, decat a celor , care tiparesc in 4 culori, totodata se reduc consumurile de cerneluri si solventi.Masina SHM Pressline impreuna cu masina Rotoman N este racordata la Instalatia de oxidare si ardere a COV-urilor existenta in Hala de productie nr.1.

Instalatiile si fluxurile pe linia apei sunt cele descrise in Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 270 din 04.10.2017, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”-  Direcţia Apelor Mureş, fara modificari ulterioare.

.

8. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA,DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

8.1. Instalaţii pentru evacuarea, reţinerea, dispersia poluanţilor în atmosferă

Toate mașinile de tipărit sunt prevăzute cu Sisteme de oxidare termică regenerativă a COV-urilor. Si Maşina nouă de tipărit Lithoman III b este dotată cu sistem de oxidare termică regenerativă de ardere finală  a COV-urilor de tip Dual Dry TNV, înglobată în construcţia maşinii de tipărit.Prin aceasta se garantează arderea emisiilor de COV in proportie de 99% şi astfel emisiile si la această maşină se incadreaza sub valoarea autorizată de  20mgC/mc, fiind controlata prin masuratori.

La mașinile de tipărit existente în Hala de fabricatie nr.1, și anume ROTOMAN N și SHM Pressline, în decursul anului 2017 a fost înlocuită sistemul vechi de oxidare termica regenerativa a COV-urilor de tip RTO-VITS REGENUS cu una mai performantă, de ultima generație, de tip RTO EPSILON E-CC 010.

8.2. Evacuarea apelor uzate

Volume de ape uzate evacuate şi autorizate conform autorizaţiei de gospodărire a apelor, 2017/2018

| Denumire | UM | Cantitate autorizată | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa uzată tehnologică | mc | 9.7 | 6.026 | 5.931 |
| Apa uzată menajeră | mc | 4.0 | 4.018 | 3.954 |
| TOTAL | mc | 13.7 | 10.044 | 9.885 |

8.3. Sol

Nu este cazul

9. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

9.1. Emisii în atmosferă

| Utilaj | Echipament depoluare | An 2018 [mgC /mc] COV |
| --- | --- | --- |
| Instalaţie de tiparit Rothoman N si SHM Pressline | Sistem incinerare COV , de tip RTO EPSILON E-CC 010 | < 20 mg C/mc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman IV | Sistem oxidare regenerativa a COV , de tip PTSI /15x1 | < 20 mg C/mc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman III | Sistem oxidare regenerativa a COV , de tip Dual Dry TNV | < 20 mg C/mc |
| Instalaţie de tiparit Komori | Sistem oxidare regenerativa a COV , de tip Dual Dry TNV | < 20 mg C/mc |
| Instalaţie de tiparit Lithoman IIIb | Sistem oxidare regenerativa a COV , de tip Dual Dry TNV | < 20 mg C/mc |

Emisiile la coşurile de emisie a Instalaţiilor

| Instalaţia | Punct de măsură/cod sursă | Parametru | Măsurători An 2017 [mg/ Nmc] | Măsurători An 2018 [mg/ Nmc] | Limită la emisie, conform autorizaţiei integrate de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia de tipărit Rotoman N |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 9.2 / 10.48 / 11.05 / 11.72 | 11.33 / 7.27 | 20 mg C/Nmc |
| Instalaţia de tipărit SHM Pressline |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 9.2 / 10.48 / 11.05 / 11.72 | 11.33 / 7.27 | 20 mg C/Nmc |
| Instalaţia de tipărit Lithoman IV |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 9.84 / 9.2 | 10.26 / 11.98 | 20 mg C/Nmc |
| Instalaţia de tipărit Lithoman III |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 10.69 / 11.98 | 11.98 / 8.13 | 20 mg C/Nmc |
| Instalaţia de tipărit Komori |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 9.4 / 10.91 | 9.4 / 10.91 | 20 mg C/Nmc |
| Instalaţia de tipărit Lithoman IIIb |  |  |  |  |  |
|  | Coş de evacuare | COV | 10.48 / 12.62 | 13.26 / 10.27 | 20 mg C/Nmc |

Pulberi sedimentabile: Nu  sunt  monitorizate

| Locul determinării | UM | Valoare | Admis |
| --- | --- | --- | --- |

Instalaţia intră sub incidenţa HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, se vor

raporta măsurătorile de COV conform anexei din OM 859/2005. Anexa III a prezentului raport conţine      datele şi informaţiile ce trebuie transmise.

Inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă, conform O.M. 524/2000, se va prezenta anexat prezentului raport, anexa IV. Se va utiliza modelul transmis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului(din judeţ)

9.2. Imisii în atmosferă

Nu intră în obligaţiile de monitorizare

9.3.  Emisii în apă

| Parametrul | Emisii (mg/l) Anul 2017 | Emisii (mg/l) Anul 2018 | Emisii autorizate |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.5 / 7.1 / 7.2 | 8.1 / 8.3 / 6.9 / 7.6 | 6,5 - 8,5 |
| Materii in suspensie | 49 / 48 | 142 / 63 | 350 mg/l |
| CBO5 | 86 / 36 | 15.5 / 211 | 300 mg/l |
| Amoniu | 12.3 / 13.2 / 27.1 | 26.2 / 11.8 | 30 mg/l |
| Sulfati | 17.88 / 13.2 / <10 | <10 / <10 / 37.4 / 19.3 | 600 mg/l |
| CCO Cr | 168 / 96 | 47.8 / 398 | 500 mg/l |
| Crom total | <0.005 / <0.5 / <0.5 | 0.005 / 0.005 / 0.0075 / 0.0015 | 1,5 mg/l |
| Fosfor total | 2.54 / 3.44 | 2.54 / 3.44 | 5 mg/l |
| Detergenţi biodegradabili | 0.26 / 0.34 / 0.26 | 0.57 / 2.72 / 1.73 / 0.311 | 25 mg/l |
| Substante extractibile | 17.2 / <20 / 24.2 | <20 / 22.7 / <20 / <20 | 30 mg/l |
| Octifenol | <0,00001 | <0,00001 | - |
| PAH | <0,000024 | <0,0000604 | 0,1 |

10. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Platforma industriala este amplasata intr-o zona izolata, neexistand riscul afectarii confortului populatiei prin emisii de zgomote si vibratii daunatoare. La nivelul unitatii nu se impun restrictii privind activitatea in timpul anului, indiferent de perioada desfasurarii. Personalul muncitor este dotat la cerere cu  antifoane şi căşti pentru  ameliorarea zgomotului.

Conform Autorizatiei de mediu determinarile de zgomot trebuiesc efectuate odata la 3 ani. Ultimele

determinări de zgomot au fost efectuate  in  2016 in Halele de productie, de catre Laboratorul acreditat

LABAQUACONSULT SRL Tg-Mures. Rezultatele masuratorilor :

| Locul masuratorilor | Zona de masurare | Punctul de masurare | Valoarea medie masurata | Valoarea admisa dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de productie 1 | Langa Rotoman N | M1 | 72.2 dB(A) | 87 dB(A) |
|  | Langa SHM Pressline | M2 | 75.8 dB(A) | 87 dB(A) |
| Hala de productie 2 | Langa Lithoman IV | M3 | 73.4 dB(A) | 87 dB(A) |
|  | Langa Masinile de capsare | M4 | 86.9 dB(A) | 87 dB(A) |
| Hala de productie 3 | Langa Lithoman III/1 | M5 | 78.5 dB(A) | 87 dB(A) |
|  | Langa Komori | M6 | 76.5 dB(A) | 87 dB(A) |
| Hala de productie 4 | Langa Lithoman III/2 | M7 | 74.5 dB(A) | 87 dB(A) |
|  | Langa Masinile de infoliere | M8 | 73.9 dB(A) | 87 dB(A) |

11. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

11.1. Surse, categorii de deşeuri, mod de gestionare

Raport anual privind gospodărirea deşeurilor pe anul  2018

| Nr. rt. | Denumire deşeuri | Cod deseu | Starea fizica | UM | Stoc la 01.01.18 | Colectat | Valorificat/ | Eliminat | Stoc la 31.12.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. Deşeuri nepericuloase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deşeu hârtie | 20.01.01 | s | t | 21,5 | 6777,4 | 6717,4 | - | 81,5 |
| 2. | Deşeu carton | 15.01.01 | s | t | 7,6 | 206 | 179,1 | - | 34,5 |
| 3. | Deşeu mat. plastic (folie) | 15.01.02 | s | t | 0,49 | 13,518 | 13,038 | - | 0,97 |
| 4. | Deşeu metal | 20.01.40 | s | t | 1,27 | 13,715 | 14,245 | - | 0,74 |
| 5. | Deşeu metale neferoase ( Al ) | 08.03.99 | s | t | 4,9 | 61,4 | 63,0 | - | 3,3 |
| 6. | Deşeu paleţi din lemn | 15.01.03 | s | t | 2,6 | 121,38 | 123,44 | - | 0,54 |
| 7. | Deşeu praf de hârtie | 08.02.99 | s | t | 1,3 | 35,74 | 35,94 | - | 1,1 |
| 8. | Deşeu menajer solid | 20.03.01 | s | mc | 8 | 419 | 0 | 420 | 7 |
| 9. | Deseuri de echipamente electrice și electronice (tonere) | 20.01.36 | s | t | 0.1 (355 buc) | 0.06 (238 buc) | 0 | - | 0.16 (593 buc) |
|  | b. Deşeuri periculoase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ambalaje met. contaminate cu subst. periculoase * | 15.01.10 * | s | t | 0,24 | 0,15 | 0,26 | - | 0,13 |
| 2 | Suspensii apoase cu solvent organic | 08.01.19 * | l | t | 7,7 | 23,72 | 25,32 | - | 6,1 |
| 3 | Nămol tehnologic cu conț. de substanțe periculoase | 19.08.13* | namol | t | 0,91 | 6,33 | 5,82 | - | 1,42 |
| 4. | Deşeu absorbanţi contaminate cu substanțe periculoase | 15.02.02* | s | t | 1,87 | 4,28 | 5,34 | - | 0,81 |
| 5 | Uleiuri uzate neclorurate de motor,de transmisie și ungere | 13.02.04* | l | t | 0,56 | 0,17 | 0,45 | - | 0,28 |
| 6 | Ambalaje plastice contaminate cu subst. periculoase * | 15.01.10 * | s | t | 0,35 | 1,43 | 1,48 | - | 0,3 |
| 7 | Deseu de solventi organici, lichide de spalare si solutii muma (Toluen) | 07.01.04* | l | t | 0 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |

Deseuri valorificate prin co-incinerare sau utilizate ca materii prime alternative, provenite de la diferiti agenti economici (se va completa tabelul de mai jos, după caz):

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitatea valorificata in unitate (tone) | Principalii furnizori de resurse recuperabile utilizate ca materii prime alternative sau combustibili alternativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este cazul |  |  |  |

| Informaţii privind fluxul deseurilor în 2018 |
| --- |
| Denumire deseu | Cod deseu | Periculos Da / Nu | Stare deseu | Canti-tate-to | Metoda de Valorificare | Locul de Valorificare |
| Deşeu hârtie | 20.01.01 | Nu | S | 1970.8 | Reciclare | SC Gyemant SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deşeu hârtie | 20.01.01 | Nu | S | 1584.3 | Reciclare | SC Danubiatec SRL Braşov |
| Deşeu hârtie | 20.01.01 | Nu | S | 1316.6 | Reciclare | SC Blue Bird Liaison SRL Bucureşti |
| Deşeu hârtie | 20.01.01 | Nu | S | 210.9 | Reciclare | SC CXA Eco Plast Clear Curtea de Argeș |
| Deşeu hârtie | 20.01.01 | Nu | S | 1634.8 | Reciclare | SC HAMBURGER RECYCLING SRL Cluj-Napoca |
| Deşeu ambalaje carton | 15.01.01 | Nu | S | 58.9 | Reciclare | SC Gyemant SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deşeu ambalaje carton | 15.01.01 | Nu | S | 4.6 | Reciclare | SC CXA Eco Plast Clear Curtea de Argeș |
| Deşeu ambalaje carton | 15.01.01 | Nu | S | 115.6 | Reciclare | SC HAMBURGER RECYCLING SRL Cluj-Napoca |
| Deşeu materiale plastice (folie) | 15.01.02. | Nu | S | 12.628 | Reciclare | SC Gyemant SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deşeu materiale plastice (folie) | 15.01.02. | Nu | S | 0.41 | Reciclare | SC CXA Eco Plast Clear Curtea de Argeș |
| Deşeu metal | 20.01.40 | Nu | S | 14.245 | Reciclare | SC Gyemant SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deşeu metale neferoase ( Al ) | 08.03.99 | Nu | S | 3.0 | Reciclare | SC Rematholding Co SRL Bucureşti |
| Deşeu metale neferoase ( Al ) | 08.03.99 | Nu | S | 60.0 | Reciclare | SC Infoprint Transactor SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deşeu praf de hârtie | 08.02.99 | Nu | S | 35.94 | Valorificare | SC Mibarex SA Vlahița |
| Deşeu paleti din lemn | 15.01.03 | Nu | S | 123.44 | Reciclare | SC Mibarex SA Vlahița |
| Deşeu menajer | 20.03.01 | Nu | S | 420 mc | Eliminare-Depunere pe halda de deşeu | SC RDE Harghita SRL Odorheiu-Secuiesc |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice (tonere) | 20.01.36 | Nu | S | 0 | Valorificare | SC EDEFAU TECHNIK SRL ORADEA |
| Ambalaje metalice contaminate cu prod periculoase * | 15.01.10 * | Da | S | 0.26 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Suspensii apoase cu solvent organic * | 08.01.19 * | Da | L | 25.32 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Nămol tehnologic cu conț. de substanțe periculoase * | 19.08.13* ‚ | Da | N | 5.82 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Deşeu absorbanţi contaminate cu substanșe periculoase * | 15.02.02* | Da | S | 5.34 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Uleiuri uzate neclorurate de motor, transmisie și de ungere* | 13.02.04* | Da | L | 0.45 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Ambalaje plastice contaminate cu prod periculoase * | 15.01.10 * | Da | S | 1.48 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |
| Deseu de alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma (Toluen) | 07.01.04* | Da | L | 0.2 | Depozitare Valorificare energetica ulterioară | SC Rian Consult SRL Zărneşti |

11.2. Gestiunea substanţelor chimice periculoase

Detailat in capitolul 5.

In conformitate cu cantitatile notificate, societatea nu intra sub incidenta HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

-Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale:

Pentru prevenirea situatiilor de poluare, cat si a inlaturarii efectelor  s-a intocmit un program avandu-se in vedere strategia de interventie pentru inlaturarea unor posibile cazuri de poluari accidentale.

S-au luat in considerare atat cauzele de poluare de scurta durata, cu efecte minime asupra poluarii mediului, cand acestea pot fi inlaturate fara a fi oprita activitatea unităţii, cat si cauze in care este prevazut oprirea fluxului tehnologic pana la remedierea defectiunilor si inlaturarea urmarilor produse de accident, restabilind conditiile anterioare producerii accidentului.

Politica de prevenire si management a situaţiilor de urgenta , materializat prin Planul operativ de prevenire si management  al situaţiilor de urgenta a fost actualizat, cu nr. 3827/11.07.2017 și este  revizuit  anual, care se va respecta in vederea pre-întâmpinării oricăror accidente ce ar putea duce la poluarea mediului inconjurator.

Este întocmit pentru  unitate  Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale, care se revizuieste anual. Acest plan a fost reactualizat  cu nr. 3806 / 10.07.2017 și este revizuit anual.

Acest plan conţine:

-Analiza detailaltă a riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă

-Planurile de acoperire a riscurilor

-Resursele umane, materiale şi financiare necesare acoperirii riscurilor

-Structurile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă

-Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.

Totodată în 2017 a fost actualizat și Planul de analiză și acoperire a riscurilor la SC INFOPRESS GROUP SA Odorheiu Secuiesc, cu nr. 1988 / 10.04.2017.

Instalatiile nu intra sub incidenta HG 804/2007( SEVESO ) privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substantele periculoase depozitate la Societate.

Masuri de prevenire, interventie, limitare si inlaturare a efectelor poluarilor accidentale

| Nr crt | Situatii de poluare | Cauze | Strategia de interventii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | De scurta durata in care nu se opresc utilajele ( flux cu foc continu ) |
| 1.1 | Poluare atmosferica si implicit sol | Nefunctionarea corespunzatoare a instalatiilor de oxidare regenerativa la utilaje | Utilajul respectiv (masina de tiparit ) se va opri şi se va înlătura defecţiunea semnalată. Celelalte utilaje vor funcţiona normal. Nici o instalatie de tiparit nu va functiona fara functionarea corespunzatoare a instalatiilor de oxidare termică regenerativă |
| 1.2 | Poluare ape reziduale si implicit sol | Defecţiune la staţia de pre-epurare sau nefuncţionarea corespunzătoare a sistemelor de colectare a apelor uzate tehnologice. | Conducta de evacuare in canalizarea municipală se va închide, oprind pericolul de deversare în canalizare,iar defecţiunea va fi remediată în cel mai scurt timp. Conducta de evacuare se va deschide numai după repunerea în funcţionare normală a staţiei. |
| 2 | Poluare de lunga durata situatie in care se opresc utilajele |
| 2.1 | Poluare atmosferica si implicit sol | In caz de calamitate naturală sau accident tehnic major | Se va interveni în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reactualizat ,elaborat pentru unitate si actualizat în anul 2017 cu nr. 1988 / 10.04.2017 |
| 2.2 | Poluare ape si implicit sol | In caz de calamitate naturală sau accident tehnic major | Se va interveni în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reactualizat ,elaborat pentru unitate si actualizat în anul 2017 cu nr. 1988 / 10.04.2017 |
| 3. | Interventii in caz de avarii |
| 3.1 | Poluare atmosferica si implicit sol |  | Se va interveni în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reactualizat ,elaborat pentru unitate si actualizat în anul 2017 cu nr. 1988 / 10.04.2017 |
| 3.2 | Poluare ape si implicit sol |  | Se va interveni în conformitate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reactualizat ,elaborat pentru unitate si actualizat în anul 2017 cu nr. 1988 / 10.04.2017 |

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Activitatea  este monitorizata periodic si este controlat de reprezentantii APM Harghita , Garda Naţionala de Mediu – Comisariatul Judetean Harghita , SGA, ISU, Administratia Nationala Apele Romane, Directia de Sanatate Publica Harghita .In urma  controalelor  sunt intocmite  Procese Verbale de Control, care se anexează prezentei.

Unitatea   monitorizează  emisiile de COV de la instalaţii de tipărire dupa incinerarea  solvenţilor organici  COV  prin măsurări periodice , cat si emisiile de COV fugitive . Determinările sunt efectuate de catre

Laboratoare autorizate de specialitate : Laboratorul chimic  SC ALS LIFE SCIENCES SRL Ploieşti - cu echipamentul Analizor Sick Maihak Model 3006, care utilizeaza un detector cu ionizare in flacara ( FID ) si cu Analizor specific cu detector cu fotoionizare de tip MultiRAE PGM50-5P.

Monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor.

Se urmăresc permanent parametrii de proces ale maşinilor de imprimare şi se înregistrează permanent consumul energetic, precum si orice defectiune aparuta in functionarea masinilor si modalitatea de remediere ale acestora.

INCETAREA ACTIVITATII

In vederea protecţiei factorilor de mediu si a sanatatii oamenilor  in cazul sistării activitatii pentru o perioada mai îndelungata sau oprirea  definitiva a unitatii se vor lua urmatoarele masuri  :

- Inventarierea tuturor produselor finite si materii prime si valorificarea acestora

- Inventarierea deseurilor nepericuloase si periculoase  atât din sectii de productie si in depozite intermediare si transportarea integrala a acestora pt valorificare , depozitare prin unitati specializate in baza contractelor încheiate .

- Inventarierea tuturor produselor chimice existente in unitate cat si ambalajele lor , produsele chimice nepericuloase vor fi valorificate prin agenţi autorizaţi, cele periculoase ca cerneluri tipografice , solvenţi , soluţii de spălare etc, in ambalaje nedesfacute vor fi  înapoiate societatii distribuitoare in baza unei convenţii încheiate in acest sens .

- Toate produsele chimice periculoase care nu vor  fi preluate de furnizori , vor fi ţinute si depozitate in depozit  de produse chimice sub supravegherea unui specialist pana la epuizarea complecta a stocului  .

- Toate ambalajele vor fi valorificate , cele in recirculare se vor înapoia furnizorilor cele in care au fost depozitate produse periculoase se vor valorifica prin unitati specializate in acest sens.

- La oprirea utilajelor de fabricaţie se vor lua urmatoarele masuri :

- utilajele vor fi decuplate de la alimentare cu energie  electrica, gaze naturale , aer

comprimat ,ape de răcire ,  instalatii hidraulice  , se vor oprii instalaţiile de condiţionare

- se vor decupla alimentările utilajelor cu  cernelurile ,solvenţi si alte produse chimice, se va descărca  uleiul hidraulic, soluţiile diluate de alcool izopropilic , se vor goli instalaţiile de condiţionare ,climatizare de agenţi frigorifici.

- aceste produse chimice  vor fi colectate si valorificate , conform celor precizate la produse chimice

- instalaţiile de adaos cerneala tipografica si produse chimice vor fi spălate , iar soluţiile rezultate vor fi preepurate in statia proprie de epurare sau transportate la societati specializate pt. incinerare considerate ca deşeuri periculoase

- statia de preepurare va funcţiona pana la epuizarea complecta a apelor uzate din unitate , dupa care se va spăla întreaga instalaţie , iar nămolul rezultat va fi trasportat pt. coincinerare pe baza de contract

- utilajele de baza si auxiliare vor fi conservate  :

- curatenia generala atât in interiorul secţiilor de productie , depozite etc. cat si in exterior

- se va institui paza permanenta  in unitate pana la luarea  deciziei finale a conducerii şi a autorităţilor competente.

Nota : aceste operaţii vor putea fi executate de personalul angajat al unitatii, prin reglementările actuale privind funcţionarea unitatii şi pe baza contractelor economice existente cu societăţi  specializate  pentru  aceste operaţiuni.

Conducerea unitatii răspunde de luarea tuturor masurilor necesare ca dupa oprirea instalatiei sa nu se produca incendii, explozii sau alte  evenimente care sa determine poluarea apelor,  solului , aerului sau sa afecteze sănătatea oamenilor .

14. INCIDENTE DE MEDIU ŞI RECLAMAŢII/ RĂSPUNS AGENT ECONOMIC:

Incidente de mediu:

Nu au avut loc.

Reclamatii:

Nu au avut loc.

Conducerea Societăţii acordă o atenţie deosebită pentru accesul publicului la informaţia privind mediul inconjurător, precum şi despre consecinţele procesului tehnologic sau ale produselor folosite asupra mediului şi managementul gestionării deşeurilor periculoase generate de către societate.

Pentru atingerea acestui obiectiv Autorizaţia Integrată de Mediu emisă de către APM Harghita, cu nr. HR 3 / 27.11.2017 , precum şi rezultatele tuturor măsurătorilor emisiilor în aer şi apă efectuate de către laboratoare acreditate , precum si Gestiunea deşeurilor periculoase şi nepericuloase sunt puse la dispoziţia oricărei persoane interesată la sediul societăţii, la Managerul de calitate şi de mediu. Totodată această Autorizaţie.

este postat și pe pagina web a societăţii Infopress Group, putând fi accesat uşor de oricine interesat de acesta

Autorizaţia Integrată de Mediu conţine toate datele referitoare la obligaţiile de mediu ale societăţii in desfăşurarea activităţii – in procesul tehnologic desfăşurat de unitate.

15. INVESTIŢII ŞI CHELTUIELI DE MEDIU:

Acestea includ cheltuielile legate de investiţiile prevăzute în planul de acţiuni sau alte investiţii efectuate care duc la îmbunătăţirea calităţii mediului în zonă, cât şi cheltuieli privind protecţia mediului (întreţinere echipamente, analize etc.)

CHELTUIELI  DE  PROTECTIE A  MEDIULUI    Anul  2018

| Investiţii de protectie mediului realizate |  | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare | RON EUR | 32,503.00 - | 70,892.00 - | 43,503.00 - | 147,208.00 - |
|  | Total an: 294,106.00 RON |

16.RAPORTĂRI SPECIFICE DE MEDIU, CARE SE TRANSMIT ANUAL

-Date de monitorizare a emisiilor în aer

-Date de monitorizare a emisiilor în apă

-Consumul de substanţe chimice periculoase

-Inventarul anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă

-Situaţia gospodăririi deşeurilor

-Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

-Chestionar GD-PROGESS

-Raport E-PRTR

-Planul de gestionare a solventilor organici

-Raportul de monitorizare privind emisiile de CO2

-Notificarea unitatii conform HG 804/2007

-Raportul privind emisiile de noxe de la surse stationare

17. PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE MEDIU – STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE ACŢIUNI:

Planul de actiuni intocmit pe baza proiectului de plan al si a obligatiilor asumate prin angajamentele rezultate din procesul de negocieri la Capitolul 22 – Mediu, pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.

Nu este cazul.

Odorheiu-Secuiesc, 11.02.2019

Veimberger Melinda

MANAGER DE CALITATE SI DE MEDIU