MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010

- DENUMIREA PROIECTULUI:

,, MODERNIZARE FERMĂ DE BOVINE ÎN COMUNA SÂNCRAIENI “

Cod de investitie a proiectului: 307/2018

Faza de proiectare: Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

II. 	TITULAR

- numele companiei : sc Green Farm srl

- adresa poştală: comuna Sâncrăieni, sat Sâncrăieni nr. 590, judeţul Harghita, România.

- numărul de telefon: +40-0723 531 309 ;

- adresa de e-mail: tczszidonia@yahoo.com;

- adresa paginii de internet: web: ---------------- ;

-numele persoanelor de contact: ŞEF PROIECT: Tánczos Szidónia Katalin; telefon +40-0723 531 309

III. 	DESCRIEREA PROIECTULUI:

- Rezumatul proiectului

Prezentul proiect face referire la lucrările de construire a 4 corpuri de clădiri separate:

-Corp 1: Grajd

-Corp 2: Carmangerie cu magazin de prezentare

-Corp 3: Centrală termică

-Corp 4: Punct de sacrificare

și a rețelelor edilitare aferente.

Amplasamentul lucrărilor se află în intravilanul comunei Sâncrăieni nr. FN. Încadrarea seismică este în conformitate cu Codul de proiectare seismică – Indicativ P 100 – 1/2013. Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a timpilui de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 0,7s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,30g. Adâncimea de îngheţ este de 1,1 m conform STAS 6054/77.

Din punct de vedere juridic terenul se află în intravilanul comunei Sâncrăieni, sat Sâncrăieni nr. FN. Din punct de vedere economic folosinţa actuală a terenului este de curți și construcții  și arabil- Zonă unități agro-zootehnice.

Suprafața de teren ce va fi ocupată de clădirile nou proiectate se va încadra obligatoriu în suprafața terenului proprietate.

Lucrările de construire a celor patru corpuri de clădiri va avea următoarea succesiune tehnologică:

1.Se realizează organizarea de șantier și împrejmuirea provizorie a amplasamentului;

2. Se realizează săpătura generală a clădirilor și săpăturile pentru fundațiile continue și izolate;

3. Se realizează straturile de ballast compactat pentru infrastructura clădirilor proiectate

4. Realizare strat de beton pentru montaj peste care se montează elementele prefabricate de beton, ce se monolitizează ulterior;

5. Se realizează fundațiile continue și isolate aferente fiecărei clădiri;

6. Se construiește insfrastructura de beton a clădirii;

7. Se realizează suprastructura de beton armat a clădirii și a zidăriilor de închidere și compartimentare;

8. Se realizează structura  șarpantelor de lemn și a învelitoarelor aferente acestora;

9. Se realizează rețelele edilitare aferente clădirilor;

10. Astuparea parțială sau totală a gropiror datorate lucrărilor de construire;

11. Se realizează lucrările de instalații și de finisaj interioare;

12. Se realizează fnisajul exterior al clădirilor;

13. Se realizează lucrările de amenajări exterioare (parcări auto, alei auto și pietonale, amenajarea curții);

14. Se realizează împrejmuirea proprietății;

- Justificarea necesităţii proiectului

În prezent firma proprietară a amplasamentului dorește o modernizare a fermei de bovine existente și prin mărirea capacității a acesteia. Se dorește construirea unui punct de sacrificare în interiorul fermei și o carmangerie cu magazine de prezentare.

Mărirea capacității de producție și dezvoltarea procesului tehnologic reprezintă o direcție de dezvoltare durabilă a firmei GREEN FARM srl.

Societatea Green Farm Srl.  îşi propune desfășurarea unei activități economice competitive pe piața micro regională. Pentru acest scop cheia succesului este achiziționarea de mașini şi utilaje agricole moderne, implicând tehnologii performante, cu care activitatea desfășurată implică cheltuieli relativ reduse, şi produce venituri substanțiale, volumul şi calitatea produselor fiind cu mult peste ceea ce poate fi realizat fără utilajele propuse a fi achiziționate. Prin urmare, pentru că firma să poată ocupa un rol important pe piața micro regională şi a putea contribui la satisfacerea cererii existente pe aceasta, achiziția utilajelor și construirea unui grajd pentru bovine de carne, construirea unui punct de sacrificare și a unei unități de procesare la nivelul fermei sunt absolut necesare, acest fapt fundamentând necesitatea investiției. Prin aceste investiții solicitantul dorește să controleze producția și vânzările cărnii de vită produse în cadrul fermei. În ceea ce privește oportunitatea investiției, se pornește de la aspectul că domeniul în care aceasta se realizează este cea a creșterea bovinelor de carne, ceea ce ocupă primul loc în ordinea de priorității ale sectoarelor de agricultură din cadrul SubMăsurii 4.1. Acest sector este unul prioritar datoriră faptului că necesitatea populației pentru producție de carne de calitate este permanentă, iar numărul producătorilor şi volumul, respectiv calitatea producției este redusă, fată de aceasta. Prin urmare odată cu creșterea nivelului de producție a fermei zootehnice deținute de Green Farm SRL, se va contribui la apropierea nivelului ofertei la cel al cererii existente pe piață.

Necesitatea şi oportunitatea investiției provine şi din faptul că implementarea proiectului va avea loc în Zona Montană Defavorizată și în terenuri cu pachet de Agromediu, contribuind astfel pe de o parte la satisfacerea unui volum semnificativ al cererii existente pe piața locală, iar pe de altă parte la dezvoltarea economică a zonei.  Nu în ultimul rând oportunitatea investiției este dată şi de posibilitatea finanțării nerambursabile prin PNDR a acestor investiții, în cazul acestei exploatații cu o rată a ajutorului de 70% respectiv 90% pentru componenta de investiție în agromediu.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Incadrarea în zona a obiectivului proiectat este prezentată în cadrul planșelor A01-Plan de încadrare sc.1/2000 și planșa A02-Plan de situație sc.1/500.

-Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Conform planșelor de arhitectură privind proiectul celor 4 corpuri de clădire propuse, s-au prezentat următoarele planșe:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 				A01

PLAN DE SITUATIE						A02

PLAN PARTER GRAJD	 					A03

SECTIUNE A-A GRAJD	 					A05

PLAN PARTER CARMANGERIE				A11

PLAN MANSARDA CARMANGERIE				A12

SECTIUNE D-D CARMANGERIE	 			A15

PLAN PARTER CENTRALA TERMICA				A22

SECTIUNE H-H CENTRALA TERMICA 				A25

PLAN PARTER PUNCT DE SACRIFICARE			A31

PLAN MEZANIN PUNCT DE SACRIFICARE			A32

SECTIUNE L-L PUNCT DE SACRIFICARE			A36

Lucrările de construire a clădirilor propuse și racordarea acestora la rețelele edilitare existente vor fi realizate de către firme de specialitate care au agrementele tehnice specifice și avizele de funcționare valabile la zi.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Prin acest proiect se dorește extinderea fermei de bovine prin construirea unui grajd de bovine de carne de o capacitate de 98 de bovine, care va asigura funcționarea în condiții optime a fermei, totodată se dorește schimbarea destinației platformei de siloz în platformă de gunoi, astfel atingând capacitatea necesară a platformei de gunoi (conform Anexa_7_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole – atașat la prezenta. În urma realizării proiectului se dorește achiziționarea de utilaje și echipamente agricole performante, pentru desfășurarea unei activități eficiente de producție în cadrul fermei, cu o utilizare preponderentă a acestor utilaje pe terenuri cu pachet Agromediu.

A doua verigă a acestei investiții este elementul de abatorizare (punct de tăiere) și procesare a cărnii în cadrul exploatației agricole, care constă în construirea unui punct de tăiere cu o capacitate minimală (maxim 20 de capete / lună) și a unei unități de procesare la nivelul fermei prin care se va realiza prelucrarea cărnii (a produselor agricole a fermei), și astfel se va crea o valoare adăugată mai mare a produselor agricole. Totodată se va atașa unității de procesare un magazin de prezentare, care va sigura și comercializarea directă a produselor la nivelul fermei, și în acest sens sa va realiza lanțul alimentare integrat.

Activitatea de bază a proiectului în cauză este creșterea bovinelor de carne, și prin realizarea noilor investiții propuse se preconizează procesarea și comercializarea produselor agricole.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În momentul actual Green Farm Srl. are o fermă totală de 139 de bovine, din care sunt vândute bovinele în formă de carne vie, nu există o capacitate de abatorizare și procesare în cadrul fermei. Capacitatea actuală a fermei (a grajdului existent) este de 146 de capete conform Autorizației de mediu nr. 26 din data de 18.05.2017, iar capacitate grajdului nou propus este de 98 capete. Valoarea adăugată a acestei proiect este creșterea condițiilor în cadrul fermei, creșterea capacității fermei, și totodată introducerea capacității de prelucrare la nivelul fermei.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Valoarea adăugată a acestei proiect este creșterea condițiilor în cadrul fermei, creșterea capacității fermei, și totodată introducerea capacității de prelucrare la nivelul fermei. Prin introducerea capacității de prelucrare și procesare în cadrul fermei, carnea va fi vândută cu un preț mult superior decât în acest moment.

Investiția va asigura la cel mai înalt nivel normele de igienă și de protecția mediului, se va conforma cu standardele Uniunii Europene. Prin realizarea investiției odată cu schimbarea destinației platformei de siloz se va conforma investiția nouă a normei la standardul de nitrații (conform Regulamentului UE 1305 / 2013). Proiectul se va conforma Condițiilor minime de funcționare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 18 august 2011 cu completările și modificările ulterioare și a Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2011.

Totodată se va respecta Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, al Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European nr. 142/2011 și al Consiliului de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, și al Regulamentului (CE) nr. 1.375/2015/CE al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Cantitate de materie primă folosită de 78.700 kg/ an carne vie (primul an al implementării proiectului), care este comercializat în carne vie.

Odată cu realizarea proiectului se va ajunge la următoarele produse în primul an după implementarea proiectului:

- Carne vie – 18.400 kg/an

- Carcasă – 29.150 kg

Carne de vită premium și mezeluri de diferite tipuri (crud, crud uscat, fiert) – 12.540 kg.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materia primă pentru fermă va fi furnizată de ferma proprie. Pentru prelucrarea produselor din carne (carcasele) vor fi furnizate de către ferma proprie și eventual de către firme de specialitate.

Materiile prime necesare realizării construcției vor fi achiziționate din rețelele comerciale existente, de la firme autorizate.

Combustibilii utilizați vor fi asigurați din rețelele de distribuție a combustibililor existenți în zonă (benzinăriile din localitate).

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Adiacent amplasamentului sunt asigurate toate rețelele edilitare necesare. Racordarea la acestea se va realiza conform proiect autorizat, după obținerea acordului de racordare în prealabil. Toate utilitățile sunt amplasate pe domeniu public, deci racordarea la acestea nu necesită acordul altor proprietari privați, conform planșa A-02 – plan de situație sc. 1/500.

Alimentarea cu energie electrica : Reţeaua existentă se află la limita de proprietate, iar alimentarea se realizeaza din tabloul general de distributie TGD , ( montat langa firida de bransament , pe limita de proprietate ) , catre tabloul de distributie TD din fiecare caldire cu un cablu electric armat , montat subteran . Lungimea cablului va fi de 120 ml pentru grajd; 25 ml pentru carmangerie cu magazin de prezentare; 10 ml pentru centrala termică; 140 ml pentru punct de sacrificare; TOTAL 295 ml . Tipul cablului : ACYAbY 6x35 , cu izolatie si manta de PVC , cu armatura din benzi de otel si invelis exterior din PVC . Pozarea cablului se executa in sant cu adincime de 0,7 m intre doua straturi de nisip de 10 cm , peste care se pune ca dispozitiv de avertizare banda avertizoare.

Alimentarea cu apă se află la limita de proprietate şi se va realiza din reţeaua publică stradală, conform aviz furnizor de apă potabilă, Harviz. Se prevede un branşament nou de apă potabilă cu diametrul PE HD Dn42/10 bar. Căminul de apometru va fi instalat la limita de proprietate. Tip cămin apometru: prefabricat din PE, cu diametrul de Dn600 mm, prevăzut cu capac cămin.

Căminul de apometru se va echipa cu următoarele:

1. robinet sferic 3/4” (robinet branşament)

2. filtru grosier ” y” 3/4”

3. contor apă Dn20 (debit nominal 2,00m3/h)

4. robinet clapet 3/4”

5. robinet sferic sferă 3/4” (robinet interior principal)

6. conductă PE HD Dn40 de extensie

Centrala termică se va alimenta cu apă de la căminul apometru prin intermediul unei

conducte de PE HD Dn42/10 bar.

Evacuarea canalizării menajere

Deoarece pe amplasament nu există reţea de canalizare menajeră, sistemul de canalizare interioară al ansamblului va fi racordat la un bazin vidanjabil propriu, amplasat în zona accesului carosabil.

Bazinul vidanjabil subteran pentru colectarea apelor uzate menajere va fi realizat din cuva etansa de beton armat, cu capac acarosabil.

Debitul maxim al canalizarii menajere de pe amplasament este de 1,0 mc/zi, astfel capacitatea de stocare este suficienta pentru cel putin 30 zile. Evacuarea se va face regulat prin masina de vidanj, pe baza unui contract semnat cu gospodaria comunala, si va fi transportat la cea mai apropiata statie de epurare autorizata. Actele doveditoare ale vidanjarilor si de preluare a apelor uzate la statia de epurare se vor pastra si la cerere se vor pune la dispozitia organelor de gospodarirea apelor.

Pozitionarea bazinului vidanjabil in zona accesului carosabil pe amplasament ofera  posibilitatea racordarii ulterioare la un viitor sistem de canalizare menajera disponibila in zona.

Canalizarea menajeră şi pluvială se vor prevedea din tuburi din PVC-KG tip SN4 SDR41 Căminele de vizitare vor fi realizate din tuburi de beton prefabricat cu secţiunea circulară de Φ0,8m care se termină cu capace din fontă necarosabile, şi capace carosabile pentru cămine pozate în zona acceselor auto.

Pe toată lungimea reţelei de canalizare se vor prevedea cămine de vizitare, la schimbarea direcţiei  şi la fiecare punct de racord.

Toate conducte de canalizare pozate îngropat se vor monta pe pat de pietriş cu diametru de 10-15mm sau nisip amenstec cu pietriş cu diametru de 20mm. Materialul folosit trebuie compactat astfel încît să fie obţinut indicele Proctor prescris. Inălţinea minimă a patului de aşezare este de 0,10 sau D/10.

Toate conducte de canalizare pozate îngropat se vor monta pe pat de pietriş cu diametru de 10-15mm sau nisip amenstec cu pietriş cu diametru de 20mm. Materialul folosit trebuie compactat astfel încît să fie obţinut indicele Proctor prescris. Inălţinea minimă a patului de aşezare este de 0,10 sau D/10.

Umplerea şanţului şi în general a săpături este operaţiunea fundamentală a lucrări. Materialul folosit pentru construirea patului va fi aşezat în jurul tubului şi compactat manual pentru formarea straturilor succesive de 20-30 mm pîna la linia mediană a tubului, avînd grijă sa nu rămînă zone goale sub tub si ca partea laterală dintre tub si perete săpăturii să fie continuu şi compact. Cel de-al doilea strat al părţii laterale va ajunge pînă la generatoarea superioară a tubului. Compactarea va trebui la fel să fie efectuată cu maximă de atenţie. Stratul al treilea va atinge o cotă cu 30cm mai ridicată decît cota generatoarei celei mai înalte a tubului. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical. Umplerea ulterioară se va efectua cu ajutorul materialului care provine din săpătură, curăţat de elemente cu diametru mai mare de 10cm şi de fragmente vegetale. Umplerea este efectuată pentru straturi succesive de grosime egală cu 30cm, care trebuie să fie compactate şi eventual udate la o grosime de 1m, măsurată de la generatoarea cea mai inaltă a tubului.

Pozitia si unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare sa nu favorizeze infundarea retelei.

Toate obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj fara imperfectiuni, cu smaltul dens, lucios, fara porozitati care sa permita mentinerea igienei perfecte.

Armaturile prin care se asigura folosirea obiectelor sanitare din portelan vor fi:

- robinete simple

- baterii amestecatoare de apa calda si rece

Sistemul de canalizare interioara a cladirii anexa va fi racordat la bazinul vidanjabil amplasat in zona accesului.

Pentru executarea tuturor instalatiilor se vor utiliza materiale si aparate omologate cu certificat de calitate/conformitate.

Apele pluviale colectate de pe acoperisuri fiind considerate conventional curate se vor dispersa catre zonele verzi ale parcelei dupa pantele naturale de scurgere ale terenului.

Prepararea apei calde menajere se va realiza prin incalzitoare instant montate direct la punctele de consum.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Solul fertil se decopertează de pe culoarul de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din săpături. După terminarea lucrărilor de construire, astuparea şanţului și a gropilor se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea amplasamentului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială. Umpluturile se execută mecanizat și manual, în straturi succesive de 20-30 cm. Fiecare strat se compactează separat. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; - accesul la amplasamentul lucrarilor se va face, prin intermediul drumurilor de exploatare existente în zona

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite la lucrările de construire sunt agregatele de pietris și nisip, cimentul pentru betoane; cărămida din argilă arsă pentru zidăriile de închidere; balastul pentru realizarea aleilor pentru auto și pietonal; piatra spartă pentru stratul de asfalt.

Resursele natrurale folosite pentru fermă, pentru producția de bovine, sunt cele existente în proprietate și arendă, precum și nutrețuri și hrană specializată comercializată de către firme de specialitate.

| Coduri EUROSTAT | Denumire culturi | Teren (ha) |
| --- | --- | --- |
| B_1_1_1 | Grâu comun (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_2 | Grâu dur (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_3 | Secară (inclusiv seminte) | 5.56 |
| B_1_1_4 | Orz+Orzoaică (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_5 | Ovăz (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_6 | Porumb boabe (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_7 | Orez (inclusiv seminte) |  |
| B_1_1_99 | Alte cereale (sorgul, triticale, meiul, hrișca, iarba-cănărașului, altele) (inclusiv seminte) |  |
| B_1_2_1 | Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce (inclusiv seminte) |  |
| B_1_2_2 | Linte, bob, măzăriche și năut (inclusiv seminte) |  |
| B_1_3 | Cartofi (inclusiv cartofi noi, material săditor, cartof dulce destinat consumului uman) |  |
| B_1_4 | Sfeclă de zahăr (inclusiv seminte) |  |
| B_1_5 | Plante rădăcinoase pentru nutreț (sfecla furajeră, alte plante furajere din familia brascieelor, morcovi furajeri, batata (cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc) (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_1 | Tutun |  |
| B_1_6_2 | Hamei |  |
| B_1_6_4 | Rapiță (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_5 | Floarea soarelui (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_6 | Soia (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_7 | In pentru ulei (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_8 | Alte plante pentru ulei (ricin, șofrănaș, susan, arahide, mac, muștar, alte culturi oleaginoase) (inclusiv seminte) |  |
| B_1_6_9 | In textil (exclusiv seminte) |  |
| B_1_6_10 | Cânepă (exclusiv seminte) |  |
| B_1_6_12 | Plante medicinale și aromatice inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea: mușețel, mătrăguna, menta, mac, angelica, chimen, gențiana, iasomia, lavanda, levănțica, origanul, șofranul, salvia, valeriana, gălbeneaua, etc. |  |
| B_1_6_99 | Alte plante industriale - cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenționate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături) |  |
| B_1_7_1_1 | Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în câmp - varza, conopida, broccoli, sparanghel - legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc) - tomate - porumb dulce - legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovlecei și dovlecei, castraveciori - legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tubercului (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichii, napi - legume păstăi (fasole, mazăre cu excepție lintei și a năutului) - fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) |  |
| B_1_7_1_2 | Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în grădină destinate comercializării: varza, conopida, broccoli, sparanghel - legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc) - tomate - porumb dulce - legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovlecei și dovlecei, castraveciori - legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tubercului (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichii, napi - legume păstăi (fasole, mazăre cu excepție lintei și a năutului) - fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) |  |
| B_1_7_2 | Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni - în sere și solarii: varza, conopida, broccoli, sparanghel - legume pt. frunze (praz, salata, spanac, etc) - tomate - porumb dulce - legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovlecei și dovlecei, castraveciori - legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tubercului (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapă, usturoi, ridichii, napi - legume păstăi (fasole, mazăre cu excepție lintei și a năutului) - fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) |  |
| B_1_8_1 | Flori - în câmp - bulbi de flori, cormi și tuberculi - flori tăiate și boboci - plante cu flori și plante ornamentale |  |
| B_1_8_2 | Flori - în sere și solarii - bulbi de flori, cormi și tuberculi - flori tăiate și boboci - plante cu flori și plante ornamentale |  |
| B_1_9_1 | Plante de nutreț - iarbă temporară - iarba semănată pe terenuri arabile cedate producțiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani și chiar sub un an | 9.71 |
| B_1_9_2_1 | Plante de nutreț - alte furaje verzi - porumb siloz | 6.33 |
| B_1_9_2_2 | Plante de nutreț - alte furaje verzi (culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum este firuța, cruciferele, faceea dacă sunt recoltate verzi și nu au fost menționate în altă parte, mazariche, lupin dulce) |  |
| B_1_9_2_99 | Alte plante de nutreț (diferite specii de trifoi anual sau peren - trifoi alb, trifoi roșu, trifoi de Alexandria - diferite varietăți de lucernă) | 5.47 |
| B_1_10 | Semințe și seminiceri - semințe de graminee (altele decat cerealele de bază) - semințe pentru holticultură - semințe și răsaduri pentru teren arabil cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase |  |
| B_1_11 | Alte plante (culturi de mică importanță economică care nu pot fi încadrate în altă categorie) |  |
| B_3_1 | Pajiști și pășuni permanente - pășuni și fânețe | 49.68 |
| B_3_2 | Pășuni și fânețe permanente - pe terenuri accidentate - pășuni sărace, inclusiv lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntrebuințate - pășuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate și la altitudini mari, care nu sunt cosite - terenuri stâncoase, terenuri mlăștinoase, bărăganuri |  |
| B_4_1_1_1 | Fructe, pomi și arbuști: climă temperată: mere, pere, piersici și nectarine, alte fructe: vișine, cireșe, caise, prune, gutui |  |
| B _4_1_2 | Livezi de coacăz, smochin, zmeur,muri, agrișe, cătină, afin, goji |  |
| B _4_1_3 | Fructe, pomi și arbuști: nuci, alune |  |
| B _4_4_1 | Vii - vin nobil |  |
| B _4_4_2 | Vii - alte vinuri |  |
| B _4_4_3 | Vii - struguri de masă |  |
| B_4_5 | Pepiniere |  |
| B_4_6 | Alte culturi permanente: răchița, papura, bambus, salcie, brazi de crăciun |  |
| B_6_1 | Ciupercării pe 100 mp (nr. recolte pe an = 4) |  |

- metode folosite în construcţie;

Lucrările de construcții se vor realiza pe șantier, mecanizat. La această clădire prefabricatele din beton armat vor fi utilizate pe scară largă, diminuînd timpul de execuție din șantier și implicit costurile din șantier.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de construire în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcții. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor pe amplasament proprietate privată.

Organizarea execuţiei va avea următoarea succesiune tehnologică:

1.Se realizează organizarea de șantier și împrejmuirea provizorie a amplasamentului;

2. Se realizează săpătura generală a clădirilor și săpăturile pentru fundațiile continue și izolate;

3. Se realizează straturile de ballast compactat pentru infrastructura clădirilor proiectate

4. Realizare strat de beton pentru montaj peste care se montează elementele prefabricate de beton, ce se monolitizează ulterior;

5. Se realizează fundațiile continue și isolate aferente fiecărei clădiri;

6. Se construiește insfrastructura de beton a clădirii;

7. Se realizează suprastructura de beton armat a clădirii și a zidăriilor de închidere și compartimentare;

8. Se realizează structura  șarpantelor de lemn și a învelitoarelor aferente acestora;

9. Se realizează rețelele edilitare aferente clădirilor;

10. Astuparea parțială sau totală a gropiror datorate lucrărilor de construire;

11. Se realizează lucrările de instalații și de finisaj interioare;

12. Se realizează fnisajul exterior al clădirilor;

13. Se realizează lucrările de amenajări exterioare (parcări auto, alei auto și pietonale, amenajarea curții);

14. Se realizează împrejmuirea proprietății;

15. Se realizează recepția la terminarea lucrărilor de construire;

16. Se întocmesc contractele pentru utilizarea rețelelor edilitare separat pentru fiecare apartament;

17. În fiecare an, după necesități, se vor realiza lucrări de reparații și întreținere curente, revizii necesare

18. La interval de 10 ani se vor realiza lucrări de reparații capitale;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii :

( Folosintele actuale și planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului este de zonă unități agro-zootehnicel. Lucrările de construire se vor realiza pe teren proprietate particular, iar dupa finalizarea lucrărilor terenul afectat va fi readus la categoria de folosinţă inițială: curți construcții și arabil.

( Politici de zonare si de folosire a terenului;

Amplasamentul va avea funcțiunea de fermă agro-zootehnică.

( Arealele sensibile;

Amplasamentul se află la 380 m față de albia pârâului Valea Mare.

( Detalii privind orice varianta care a fost luata in considerare;

Nu este cazul

Impactul asupra populației

Amplasamentul se află la periferia intravilanului, unde locuințele existente nu sunt funcționale pe întreaga perioadă a anului.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar, doar pe perioada de lucrărilor de construire.

Impactul produs asupra apelor

Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice (alimentarea cu combustibil a utilajelor din cisterne în locuri amenajate din organizarea de șantier).

Există posibilitatea poluării apelor subterane datorită infiltrațiilor cu nitriți, fosfați și nitrați rezultate din rezidurile de la grajdul existent și cel propus.

lmpactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

lmpactul asupra vegetației si faunei terestre

Fauna este temporar perturbată doar pe timpul execuției lucrărilor, fără efecte majore. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

- extinderea impactului (zona geografică,numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul și în perimetrul terenurilor agricole proprii și în folosință.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Redusă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului;

Nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

a.) Posibila afectare a calitaţii apelor pe timpul executării lucrărilor de construire nu este posibilă, pentru că nu se prevăd lucrări de subtraversare a cursurilor de apă. Pentru a asigura în timpul activităţii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

- ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

- se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la ìntâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate ìn locurile special amenajate.

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construire va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

b.) Posibila afectare a calitaţii apelor pe timpul funcționării fermei agro-zootehnice este posibilă datorită măririi capacității fermei existente.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise. Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti ìn tabelul de mai jos :

| POLUANTI | U.M. | CANTITATI ADMISE |
| --- | --- | --- |
| Particule | Kg/1000 l | 1,56 |
| Sox | Kg/1000 l | 3,24 |
| CO | Kg/1000 l | 27,00 |
| Hidrocarburi | Kg/1000 l | 4,44 |
| Nox | Kg/1000 l | 44,40 |
| Aldehide | Kg/1000 l | 0,36 |
| Acizi organici | Kg/1000 l | 0,36 |

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 l/h la functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise ìn Ordinul 462/1993 sunt prezentate ìn tabelul de mai jos :

| Nr.crt. | POLUANTI | U.M. | CANTITATI EMISE | LIMITA MAXIMA ADMISA CONF.ORD.462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Particule | g/h | 78 | 500g/h pct.4.1.anexa 1. |
| 2. | SOx | g/h | 162 | 500g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 3. | CO | g/h | 1350 | Limita nespeciticata |
| 4. | Hidrocarburi | g/h | 222 | 3000g/h tabel 7.1.cl.3. |
| 5. | Nox | g/h | 2222 | 5000g/h tabel 6.1.cl.4. |
| 6. | Aldehide | g/h | 18 | 100 g/h tabel 7.1. cl.1. |
| 7. | Acizi organici | g/h | 18 | 200g/h tabel 7.1.cl.2. |

Din comparaţia ìntre cantitatile de poluanti eliminaţi la functionarea concomitentă a 5 utilaje și maximele admise prezentate ìn tabelul de mai sus rezultă că ìn situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate ìn execuţie ar funcţiona simultan, grupate ìn jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate ìn realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementîndu-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de construire. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se încadrează in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

( deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

( asigurarea în permanenţă a unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pe timpul execuției lucrărilor de construire, prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție, atât ìn timpul execuției cât și după terminarea acestora nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor. Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

In timpul execuţiei lucrărilor de construire solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

Pe timpul exploatării fermei agro-zootehnice există posibilitatea poluării nu nitriți, fosfați și nitrați, rezultate din cantitățile mărite de deșeuri de grajd, ce vor fi dispersate pe terenurile agricole existente ale firmei.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este situat în intravilanul comunei Sâncrăieni, iar deşeurile rezultate din lucrările de construcții vor fi transportate de pe amplasament şi vor fi manipulate şi stocate de către firme de specialitate în locuri special amenajate. Prin lucrările preconizate nu sunt efectate areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Utilaje adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Transportul materialului demolat de la amplasament în basculante acoperite cu prelată.

Traficul greu prin localităţi se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/oră pentru reducerea zgomotului şi evitarea vibraţiilor.

Stocarea substanţelor periculoase în celule etanşe şi depozitare în locuri special amenajate.

Colectarea selectivă şi managementul corespunzător al deșeurilor.

Refacerea zonei la terminarea lucrărilor.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Pe amplasament sau adiacent acestuia nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In timpul lucrărilor de construcţii constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii. Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia astfel ìncât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, putând fi recuperate.

În timpul exploatării fermei deșeurile de grajd vor fi gestionate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi. Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

Deșeurile de grajd vor fi gestionate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In timpul lucrărilor de construcţii nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

In tabelul de mai jos sunt prezentate câteva măsuri de monitorizare a mediului pe perioada lucrărilor de construcții.

Tabel – Monitorizarea mediului

| Caracteristica de mediu | Indicator | Frecvenţa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de execuţie a lucrărilor |
| Aer | Funcţionarea utilajelor şi autovehiculelor de transport | Zilnic, monitorizare vizuală | Antreprenor general |
| Apă | Calitate ape utilizate pentru test hidrostatic înainte de evacuare in emisar | Inainte de evacuare in emisar | Antreprenor general |
| Flora | Gradul de inierbare | In primul an, după redarea terenului in circuit | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivel decibeli emişi de utilaje | Când se lucrează în zona siturilor de importanţă avifaunistică sau mai aproape de 100m de o clădire de locuit | Antreprenor general |
| Deşeuri | Cantitate deşeuri din organizarea de şantier | Lunar | Antreprenor general |

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în Romania.

In timpul execuţiei se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului, aprobata cu Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 si Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008

2. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

B. Factor de mediu aer

1. Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006. 2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

2. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

3. STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.

4. STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului ţn construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

4. HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

5. HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

G. Substante periculoase

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrărilor de construcţii sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directivacadru a deşeurilor etc.) - Nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase – cu acceptul investitorului.

In vederea amenajării organizării de șantier a fost prevăzut o suprafeţă de 400 mp, pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, grup sanitar cu o cuşetă mobilă, un pichet PSI. În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile sanitare etc.,după care balastul se va curaţa , urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată. Se va avea ìn vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor. Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena ìn construcții, paza si stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Lucrările cuprinse ìn proiect se ìncadreaza ìn categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica.. Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzatoare, prevedere și orientare judicioasa în desfășurarea proceselor de execuție. Necesarul de apă va fi asigurat prin depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

- localizarea organizării de şantier ;

Organizarea de santier va fi amenajată pe o platforma în colţul Nord-Vestic al amplasamentului. Se vor realiza drumuri de acces la organizarea de șantier.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier nu creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea terenului afectat de lucrările de construcţii.

După terminarea lucrărilor de construcţii, astuparea şanţului şi a gropilor se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea terenului proprietate, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială. Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar. Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%. Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, de dinaintea execuţiei lucrărilor de construire a blocului de locuit.

Acestea sunt:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împraștierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însamânţare acolo unde este cazul ;

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

- receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;

IX. Anexe - piese desenate

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 				A01

PLAN DE SITUATIE						A02

PLAN PARTER GRAJD	 					A03

SECTIUNE A-A GRAJD	 					A05

PLAN PARTER CARMANGERIE				A11

PLAN MANSARDA CARMANGERIE				A12

SECTIUNE D-D CARMANGERIE	 			A15

PLAN PARTER CENTRALA TERMICA				A22

SECTIUNE H-H CENTRALA TERMICA 				A25

PLAN PARTER PUNCT DE SACRIFICARE			A31

PLAN MEZANIN PUNCT DE SACRIFICARE			A32

SECTIUNE L-L PUNCT DE SACRIFICARE			A36

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

In Anexa 1 este prezentat amplasamentul proiectului în coordonate Stereo 70.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul nu se află în zonă de interes SITE Natura 2000 tip SCI și SPA

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; Nu este cazul

Prezentarea lucrărilor de construcţii

Lucrările preconizate se vor realiza cu ajutorul utilajelor de specialitate: autoutilitare specializate, macara, utilaje mecanizate specializate.

Realizarea construcției va avea următoarea succesiune tehnologică:

-Se realizează organizarea de șantier și împrejmuirea provizorie a amplasamentului;

-Se realizează săpătura generală a clădirilor și săpăturile pentru fundațiile continue și izolate;

-Se realizează straturile de ballast compactat pentru infrastructura clădirilor proiectate

-Realizare strat de beton pentru montaj peste care se montează elementele prefabricate de beton, ce se monolitizează ulterior;

-Se realizează fundațiile continue și isolate aferente fiecărei clădiri;

-Se construiește insfrastructura de beton a clădirii;

-Se realizează suprastructura de beton armat a clădirii și a zidăriilor de închidere și compartimentare;

-Se realizează structura  șarpantelor de lemn și a învelitoarelor aferente acestora;

-Se realizează rețelele edilitare aferente clădirilor;

-Astuparea parțială sau totală a gropiror datorate lucrărilor de construire;

-Se realizează lucrările de instalații și de finisaj interioare;

-Se realizează fnisajul exterior al clădirilor;

-Se realizează lucrările de amenajări exterioare (parcări auto, alei auto și pietonale, amenajarea curții);

-Se realizează împrejmuirea proprietății;

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI

- Beneficiarul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

- lucrările de demolare se vor executa cu respectarea „Normelor specifice de securitate a muncii la lucrările de construcții”, a „Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor”;

- după terminarea lucrărilor de demolare şi transport de pe amplasament, se vor executa lucrări de reconstrucţie ecologică şi aducere a terenului cât mai aproape de starea naturală (conform HG 1403/2007); se vor executa lucrări de scarificare, două arături adânci pe direcţii perpendiculare, nivelare, răspândirea uniformă a stratului de sol vegetal, discuire, efectuare a 4 analize de sol, cu respectarea Ordinului 756/1997;

Protecţia apei

Este interzisă alterarea apelor de suprafaţă şi subterane;

Nu sunt permise evacuări de ape uzate în apele de suprafaţă, subterane sau terenurile adiacente;

Protecţia aerului

Concentraţiile noxelor rezultate de la mijloacele auto se vor încadra în limitele impuse de NRTA 4/1998 ; Folosirea utilajelor ce respectă standarde privind emisiile de eşapament (Euro 2 – 4) şi cu reviziile tehnice la zi; Concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de OM 462/1993;

Gestiunea deşeurilor

- deşeurile de ambalaje: butoaiele metalice se vor reutiliza în acelaşi scop pentru care au fost destinate; ambalajele din hârtie şi carton se vor preda la unităţi de colectare şi valorificare autorizate;

- deşeurile metalice se vor valorifica prin societăţi autorizate;

- deşeurile menajere vor fi colectate în containere şi transportate la depozitul de deşeuri menajere autorizat;

- gestionarea deşeurilor se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002 conform tabel de mai jos:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Eliminarea/Valorificarea deşeului | Cantitati (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alte deseuri nespecificate | 05.07.99 | Valorificare prin unităţi specializate. | 1 000 |
| Ambalaj de hârtie şi carton | 15.01.01 | Valorificare prin unităţi specializate. | 4 000 |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin unităţi specializate. | 3 000 |
| Materiale textile | 15.01.09 | Valorificare prin unităţi specializate. | 1 000 |
| Beton | 17.01.01 | Eliminarea la depozitul de deşeuri inerte al localităţii | 25 000 |
| Fier, Oţel | 17.04.05 | Valorificare prin unităţi specializate. | 10 000 |
| Deseuri municipale fără altă specificație | 20.03.99 | Valorificare prin unităţi specializate. | 3 000 |

- respectarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ;

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Întocmit

arh. Gál Szabolcs

Mai 2019