MEMORIU DE PREZENTARE

I. DATE GENERALE ŞI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

## LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

BAZINUL HIDROGRAFIC:  Râul Olt, cod VIII-1

CURSURI DE APĂ:

- Pr. Homorodul Mic, cod cadastral: VIII-1.071.06.00.00

- Pr. Merești,  necodificat.

Localitatea, localităţi limitrofe:

Localitatea Merești este situată în partea de sud a județului Harghita la limita cu județul Covasna, pe valea pârâului Merești, la poalele vestic al Munților Harghitei, pe drumul județean 132A.

Se învecinează la sud cu satul Crăciunel, la nord cu satul Lueta, la vest cu satul Martinis, iar la est este situat Cheile Vârghișului.

Localizarea obiectivului:

Obiectivul proiectat se află în localitatea Meresti în centrul satului, la o distanță de cca. 100 față de monumentul istoric al clădirii Bisericii Unitariene.

Accesul va fi asigurat printr-un drum de exploatare forestieră, pe partea nordică a terenului.

Centrul turistic este învecinat:

- la nord cu drumul de exploatare forestieră

- la sud cu un teren agricol - fâneață

- la vest cu clădiri de locuit – curtea parochiei unitariană

- la est cu un teren agricol - fâneață

Din punct de vedere al asezarii în  bazinul hidrografic investitia se întinde în valea pârâului Homorodul Mic, aflat  în bazinul hidrografic Olt, cod cadastral apa: cod. VIII-1.071.06.00.00

Coordonatorul hidroedilitar din zonă: nu este cazul

## TITULARUL, BENEFICIARUL ŞI PROIECTANŢII

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:

”CONSTRUIRE CENTRU TURISTIC, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘIBRANȘAMENTE LA UTILITATI”

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

PAROHIA UNITARIANA MERESTI

CIF: 9248159

Adresa sediu social: SAT Meresti, comuna Meresti, Str. Principala nr. 106.

Reprezentat prin Csete Arpad

Telefon : 0740 797 755

DATE BENEFICIAR

Forma de proprietate: institutie publică

Adresa sediu principal: Judeţul Harghita, comuna Meresti, sat Meresti, Str. Principală, nr. 106

telefon fix, mobil: 0740 797 755

cod IBAN şi bancă: nr. RO64OTPV261000327911RO04 – Banca OTP

# CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

Terenul se află in proprietatea beneficiarului PAROHIA UNITARIANA MERESTI, şi este un teren construit în intravilanul localitatii MERESTI cu suprafata de 17 245 mp.

La o raza de 200 m fata de terenul studiat se afla biserica unitariana monument istoric HR-II-m-B-12874 construita  în stil baroc între anii 1789 - 1793.

Terenul studiat intră în zona de protecția a monumentului istoric sus menționat.

Terenul pe care se va construi clădirea propusă, este amplasat în zona sudica a localitatii  Meresti. Parcela aflată în proprietatea beneficiarului Parohia Unitariană Merești, are o formă neregulată cu o deschidere de aproximativ 69.00 m la DJ132  și o adâncime aproximativa de  166 m.

Accesul obiectivului la căile de comunicaţii se realizează prin str Principală (DJ132). Accesul la clădirea propusa se va face prin drumul forestier aflat la partea nordica a terenului.

Construcţia studiată va fi la o distanta de 10.00 m fată de drumul forestier de acces(NORD), cu aproximativ 58.89 m distanța față de limita posterioară(EST), cu 43.40m fată de limita laterală dreapta(SUD) și cu aproximativ 75.00m faţă de DJ132.(VEST)

Terenul aflat sub nr. Cadastral 54170, reprezintă teren intravilan în localitatea MERESTI, nr. 106, jud. Harghita intabulat, drept de proprietate al PAROHIEI UNITARIENE MERESTI,  cu suprafaţa de  17 245 mp conform Extrasului de Carte Funciara nr. 54 170, în care este intabulat:

- Clădirea parohiei – este construit in anul 1865, amplasarea clădirii este pe direcția Nord – Sud în paralel cu drumul judetean 132. Lungimea clădirii este de 28 m, latimea 12m. Înălțimea libera interioara este de  3.5m.

- (Cladirea2) este o magazie, construita în anul 1864 pe fundatie de piatra, cu zidarie din caramida plină și piatra, acoperită cu tigle. Clădirea anexa este alcatuita dintr-o centrala termica și o magazie.

- (Cladirea 3)este un grajd cu sura, construita în anul 1864, construita pe fundatii de piatra, cu zidarie de caramida plină și piatra și este acoperită cu tigle ceramice

- (Cladire 4) este un grajd cu sura tip sopron construita în anul 1864,  pe fundatie de piatra, cu zidarie de caramida plină și lemn și este acoperită cu tigle ceramice.

- (Cladirea 5) este un sopron deschis construit din lemn în anul 2014 acoperită cu tigle.

Din punct de vedere topografic terenul  are o panta usoara pe directia est-vest. Terenul nu ridica probleme de stabilitate si nu este inundabil.

Lucrările proiectate nu afectează semnificativ regimul de curgere a apelor subterane.

# SCOPUL INVESTIŢIEI ŞI ELEMENTE DE COORDONARE

In proiect se prevede realizarea unei centru turistic în localitatea Meresti, judetul Harghita.

Scopul proiectului este infiintarea unui centru turistic cu 17 camere, cu o capacitate de cazare de 40 locuri,  sala de conferințe si la parter va avea o capacitate maxima de 91 de locuri, la demisol se va amenaja o bucătărie cu depozit de materii prime, vestiare pentru personalul bucatariei și o zona de wellness cu o sauna cu infrarosii, camera de tratament cu sare și sauna turceasca.

Activitatea  în urma realizării proiectului de investiţie contribuie:

- La creşterea numărului de afaceri în zonele rurale

- La creşterea veniturilor populaţiei rurale – majoritatea alimentelor necesare pot fi achiziţionate de la producătorii local

- La stimularea  afacerilor din mediul rural

- La reducerea diferenţelor de dezvoltare dintre mediul rural şi urban.

La conceptia volumetriei clădirii s-a ținut cont de tipologia arhitecturii specifice zonei, clădirea poate fi caracterizata prin:  forme simple, proiectat la scara umana, in armonie cu peisajul, echilibrat compozitional, materiale naturale, efort minim de sistematizare, adaptare la relief prin amplasarea laturelor lungi ai clădirii pe curbele de nivel.

Pentru o mai buna incadrare în imaginea arhitecturala a satului și în incadrare in specificul local , s-a optat pentru o arhitectura în sistem pavilionar cu regim de înălțime parter pentru a reduce masivitatea volumetriei clădirii.

La o suprafața mare vitrata a sălii de conferințe/masa s-a prevăzut un sistem de umbrire din sipci de lemn,  pentru a evita efectul de strălucire, cu sticlă umbrită care nu lucește.

Prin propunerea prezentata se urmăreşte realizarea unei clădiri pe principii moderne, cu un limbaj arhitectual modern, minimalist dar  în armonie cu tipologia arhitecturii locale, cu finisaje superioare calitativ şi expresiv.

Construcţia rezultată  va fi impartita în trei volume, in doua volume laterale cu regim de înălțime dee parter cu functiuni exclusive de cazare și volumul principal din mijloc cu regim de înălțime demisol, parter și mansarda, care va gazdui lângă functiunile de cazare functiunile de restaurant (doar pentru clientii centrului turistic), zona administrativa și zona de wellness.

Centrul  turistic va cuprinde  următoarele amenajări și servicii:

- este prevăzută  amenajarea spațiilor verzi,

- sunt prevazute realizarea spatiilor de parcare auto,

- dimensiunile camerelor de cazare în general sunt de 13.65 mp,

- numar maxim de locuri in camera: 2 - 3

- accesul in camere si bai se face direct fara a se trece prin alte camere de cazare,

- camerele vor dispune de grupuri sanitare proprii dotate cu chiuvete, lavoare, closete si dusuri,

- spatiile pentru prepararea mesei sunt dotate cu mobilier adecvat si echipamente de preparare si conservare a alimentelor,

- va ofera servicii wellnes, tip saună cu infrarosii, sauna turcească și camera cu sare, etc.

Justificarea necesităţii proiectului:

- scopul şi importanţa obiectivului de investiţii;

Planul va contribui la modernizarea si dezvoltarea zonei.

Lucrările proiectate au o influenţă benefică asupra obiectivelor existente în zonă, cu un impact social pozitiv.

Activitatea de cazare care urmează să fie desfăşurată este compatibilă cu destinaţia zonei şi nu este poluatoare în privinţa protecţiei mediului. Activitatea de cazare și de centru de conferință se desfăşoară permanent.

-Profilul şi capacităţile de producţie/depozitare

Se propune construirea unui centru turistic cu 17 camere, cu o capacitate de cazare 40 locuri,  sala de conferințe de la parter va avea o capacitate maxima de 91 de locuri, la demisol se va amenaja bucătăria cu depozit de materii prime, vestiare pentru personalul bucatariei și o zona de wellness cu o sauna cu infrarosii, camera de sare și sauna turceasca.

La conceptia volumetriei clădirii s-a ținut cont de tipologia arhitecturii specifice zonei, clădirea poate fi caracterizata prin:  forme simple, volum curat, scara umana relationata cu peisajul, echilibru compozitional, raport plin gol în favoarea plinurilor, materiale naturale, efort minim de sistematizare, adaptare la relief prin amplasarea laturelor lungi ai clădirii pe curbele de nivel.

Pentru o incadrare mai buna în imaginea generala a satului și în specificul local s-a optat la o arhitectura în sistem pavilionar cu regim de înălțime parter pentru a reduce masivitatea volumetriei clădirii.

La suprafața mare vitrata a sălii de conferințe/masa s-a prevăzut un sistem de umbrire din sipci de lemn pentru a evita efectul de stralucire, sticla umbrita nu luceste.

Prin propunerea prezentata se urmăreşte realizarea unei cladiri pe principii moderne, cu un limbaj arhitectual modern, minimalist dar  în armonie cu tipologia arhitecturii locale, cu finisaje superioare calitativ şi expresiv.

Construcţia rezultată  va fi impartita în trei volume, in doua volume laterala cu regim de înălțime parter cu functiuni exclusive de cazare și volumul principal din mijloc cu regim de înălțime demisol, parter și mansarda, care va gazdui lângă functiunile de cazare functiunile de restaurant (doar pentru clientii centrului turistic), zona administrativa și zona de wellness.

BILANT DE SUPRAFETE:

| 1. CORP 1 (lateral stanga) |
| --- |
| PARTER: |
| NR. | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA (MP) |
| P01 | CAMERA | 19.30 |
| P02 | SALON | 23.44 |
| P03 | HOL | 5.10 |
| P04 | BAIE | 5.90 |
| P05 | CAMERA | 13.65 |
| P06 | HOL | 3.50 |
| P07 | BAIE | 4.00 |
| P08 | CAMERA | 13.65 |
| P09 | HOL | 3.50 |
| P10 | BAIE | 4.00 |
| P11 | CAMERA | 13.65 |
| P12 | HOL | 3.50 |
| P13 | BAIE | 4.00 |
| P14 | CAMERA | 13.65 |
| P15 | HOL | 3.50 |
| P16 | BAIE | 4.00 |
| P17 | MAGAZIE LENJERIE DE PAT MURDARA | 7.20 |
| P18 | CORIDOR 1 | 28.61 |
| S1 - SUPRAFATA UTILA CORP 1 | 174.15MP |

| 2. CORP 2 (central) |
| --- |
| DEMISOL: |
| NR. | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA (MP) |
| D01 | SPATIU TEHNIC | 22.62 |
| D02 | CENTRALA DE VENTILATIE | 3.42 |
| D03 | HOL SAUNE | 28.00 |
| D04 | CORIDOR | 4.97 |
| D05 | G.S. BARBATI | 3.00 |
| D06 | G.S. FEMEI | 3.00 |
| D07 | DUSURI | 5.70 |
| D08 | CAMERA CU SARE | 6.25 |
| D09 | SAUNA CU INFRAROSII | 6.25 |
| D10 | CAMERA TEHNICA | 7.57 |
| D11 | SAUNA TURCEASCA | 6.15 |
| D12 | SCARA | 6.83 |
| D13 | BUCATARIE CALDA/RECE | 41.02 |
| D14 | SPALARE OUA | 2.35 |
| D15 | PREGATIRE LEGUME | 2.35 |
| D16 | PREGATIRE PESTE | 2.35 |
| D17 | PREGATIRE CARNE | 3.70 |
| D18 | DEPOZIT | 16.10 |
| D19 | HOL DE ACCES PERSONAL/DEPOZIT | 4.14 |
| D20 | VESTIAR NEGRU | 4.03 |
| D21 | SPALATOR | 3.85 |
| D22 | VESTIAR ALB | 4.18 |
| D23 | SAS | 2.20 |
| D24 | G.S. PERSONAL | 2.04 |
| D25 | MAGAZIE | 3.00 |
| SUPRAFATA UTILA DEMISOL CORP 2 | 195.07MP |

| 3. CORP 2 (central) |
| --- |
| PARTER: |
| NR. | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA (MP) |
| P19 | HOL CU RECEPTIE | 51.95 |
| P20 | SALA DE MESE/CONFERINTE | 113.96 |
| P21 | SPALATOR VESELA | 7.60 |
| P22 | OFICIU | 9.53 |
| P23 | VESTIAR | 3.43 |
| P24 | LIFT MARFA | 5.06 |
| P25 | CORIDOR 2 | 29.25 |
| P26 | SCARA | 8.30 |
| P27 | G.S. FEMEI | 8.53 |
| P28 | G.S. BARBATI | 8.53 |
| P29 | MAGAZIE LENJERIE DE PAT CURATA | 8.20 |
| P30 | BIROU ADMINISTRATOR | 11.50 |
| P31 | CAMERA PERS. CU DIZABILITATI LOCOMOTORII | 13.26 |
| P32 | BAIE PERS. CU DIZABILITATI LOCOMOTORII | 8.20 |
| P33 | CAMERA | 13.65 |
| P34 | HOL | 3.50 |
| P35 | BAIE | 4.00 |
| P36 | HOL | 15.38 |
| SUPRAFATA UTILA PARTER CORP 2 | 323.83MP |

| 4. CORP 2 (central) |
| --- |
| MANSARDA: |
| NR. | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA (MP) |
| M01 | CORIDOR 4 | 25.26 |
| M02 | MAGAZIE | 3.00 |
| M03 | OFICIU CURATENIE | 3.50 |
| M04 | SALON | 23.63 |
| M05 | HOL | 2.93 |
| M06 | BAIE | 4.40 |
| M07 | CAMERA | 13.34 |
| M08 | CAMERA | 16.85 |
| M09 | BAIE | 4.00 |
| M10 | CAMERA | 15.43 |
| M11 | BAIE | 4.00 |
| M12 | CAMERA | 15.34 |
| M13 | BAIE | 4.00 |
| M14 | CAMERA | 24.10 |
| M15 | BAIE | 5.08 |
| SUPRAFATA UTILA MANSARDA CORP 2 | 164.86MP |

| S2 - SUPRAFATA UTILA TOTALA CORP 2 | 683.76MP |
| --- | --- |

| 5. CORP 3 (lateral stanga) |
| --- |
| PARTER: |
| NR. | DENUMIRE SPATIU | SUPRAFATA(MP) |
| P37 | CORIDOR 3 | 21.07 |
| P38 | OFICIU DE CURATENIE | 7.20 |
| P39 | DEPOZIT LENJERIE DE PAT CURATA | 7.20 |
| P40 | CAMERA | 13.65 |
| P41 | HOL | 3.50 |
| P42 | BAIE | 4.00 |
| P43 | CAMERA | 13.65 |
| P44 | HOL | 3.50 |
| P45 | BAIE | 4.00 |
| P46 | CAMERA | 19.30 |
| P47 | HOL | 5.10 |
| P48 | BAIE | 5.90 |
| P49 | SALON | 23.44 |
| P50 | CAMERA | 13.65 |
| P51 | HOL | 3.50 |
| P52 | BAIE | 4.00 |
| P53 | CAMERA | 13.65 |
| P54 | HOL | 3.50 |
| P55 | BAIE | 4.00 |
| S3 - SUPRAFATA UTILA CORP 3 | 173.81MP |

SUPRAFATA UTILA TOTALA S1+S2+S3 =174.15+683.76+173.81=1031.72MP

S.C .		S.D.

CLADIRI EXISTENTE C1+C2+C3+C4+C5			853.00mp     1266.00mp

CENTRU TURISTIC PROPUS					895.10mp	1359.07mp

TOTAL						         1748.10mp	2625.07mp

SUPRAFATA TEREN						       17245.00mp

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA		         1748.10mp

SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA		         2625.07mp

P.O.T.propus	  10.13%

C.U.T. propus           0.15

# Regimul de lucru: este de  12 ora/zi pentru o persoană administrativă.

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Construcţia propusă va fi o clădire cu regim de înălţime D+P+M, cu fundatii continue din beton armat sub zidaria portanta și fundatii izolate sub stalpii structurali din beton armat.

Pereții exteriori ai demisolului vor fi din beton armat, cu hidroizolatie verticala pensulata și 2 straturi de membrana bituminoasa, cu izolatie termica din polistiren extrudat cu grosime de 10cm (5+5cm), protejat cu membrana  HDPE.

Zidăriile portante și de umplutura vor fi executate din blocuri ceramice cu goluri cu grosime de 30 cm la exterior şi cu 25 cm grosime în interior, întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat.

Planşeele peste demisol și parter sunt din beton armat, rezemate pe zidurile portante prin intermediul centurilor și grinzilor din beton armat. Planseul peste sol va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 5cm.

Acoperişul este de tip şarpanta de lemn, cu invelitoare din tigle ceramice tip solzi cu culoare caramiziu si tabla dublu faltuita culoare gri deschis mat.

-racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Construcţia va fi racordată la reţelele utilitare existente în zonă:

-va fi racordată la reţeaua electrică existentă în zonă

-va fi racordată la reţeaua de apă potabilă existentă in zona

-apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare si de la bucatarie vor fi colectate și epurate cu o ministație de epurare tip Topas 50 pentru un debit maxim de 9 mc/zi.Apele uzate epurate se vor evacua în pr. Dako.

| I. | Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti |  |
| --- | --- | --- |
| a.) | Debit zilnic mediu |  |  |  |  |
|  |  | [m3/zi] |  |
|  | Qzi med= | [N(i)*qs(i)] 1000 | [m3/zi] |  |  |
|  | N(i)= | 78 | [pers] | (din care 6 TESA si 10 muncitori+10 clienti) |
|  | qs(i)= | 180 | [l/om*zi] | apă pentru nevoi gospodăreşti camere |
|  | qs(i)= | 45 | [l/om*zi] | apă pentru nevoi gospodăreşti angajati |
|  | qp(i)= | 15 | [l/om*zi] | apă pentru nevoi publice -restaurant |
|  | qst(i)= | 0.00 | [l/zi] | apă pentru stropit spaţii verzi (1,5 l/mp calculat pentru o suprafata de xxx mp) |
|  | qsv(i)= | 0 | [l*zi] | apă pentru stropit străzi (1,5 l/om zi) |
|  | qi(i)= | 0 | [l/unitate*zi] | apă pentru unităţi industriale, tehnologic |
|  | Qzi medcm= | 7.46 | [m3/zi] |  |  |  |
|  | Qzi medth= | 0.00 | [m3/zi] |  |  |  |
|  | Qzi medcm+th= | 7.46 | [m3/zi] |  |  |  |
| b.) | Debit zilnic maxim |  |  |  |  |
|  | Qzi max= | [N(i)*qs(i)*Kzi(i)] 1000 | [m3/zi] |  |  |
|  | Kzi(i)= | 1.3 |  |  |  |  |
|  | Qzi maxcm= | 9.69 | [m3/zi] |  |  |  |
|  | Qzi maxth= | 0.00 | [m3/zi] |  |  |  |
|  | Qzi maxcm+th= | 9.69 | [m3/zi] |  |  |  |
| c.) | Debit orar maxim |  |  |  |  |
|  | Qo max= | [N(i)*qs(i)*Kzi(i)**Ko(i)] 1000*24 | [m3/h] |  |  |
|  | Ko(i)= | 3 |  |  |  |  |
|  | Qo maxcm= | 1.21 | [m3/h] |  | 0.33651 |  |
|  | Qo maxth= | 0.00 | [m3/h] |  | 0 |  |
|  | Qo maxcm+th= | 1.21 | [m3/h] |  | 0.33651 |  |

În prezentul proiect se prevede executarea instalaţiei de canalizare cu următoarele caracteristici:

| a.) | Debit zilnic mediu de canalizare menajeră și tehnologică |
| --- | --- |
|  | Qu zi med= | Qzi med | [m3/zi] |  |
|  | Qu zi medcm= | 7.46 |  | [m3/zi] |  |
|  | Quzi medth= | 0.00 |  | [m3/zi] |  |
|  | Quzi medcm+th= | 7.46 |  | [m3/zi] |  |
| b.) | Debit zilnic maxim de canalizare menajeră și tehnologică |
|  | Qu zi max= | Qzi max | [m3/zi] |  |
|  | Qu zi maxcm= | 9.69 |  | [m3/zi] |  |
|  | Q zi maxth= | 0.00 |  | [m3/zi] |  |
|  | Qu zi maxcm+th= | 9.69 |  | [m3/zi] |  |
| c.) | Debit orar maxim de canalizare menajeră și tehnologică |
|  | Qu o max= | Qo max | [m3/h] |  |
|  | Qu o maxcm= | 1.21 |  | [m3/h] |  |
|  | Qu o maxth= | 0.00 |  | [m3/h] |  |
|  | Qu o maxcm= | 1.21 |  | [m3/h] |  |

- categoria de importanţă : C

Sistem de canalizare: divizor (separat pentru ape uzate menajere şi separat pentru ape pluviale).

Apele pluviale provenite de la burlane se vor scurge spre spaţiile verzi din jurul clădirii.

RETEAUA EXTERIOARA:

Se va executa din tuburi cu mufă şi garnituri din cauciuc PVC-M, cu diametrul nominal de 110 mm, 125 mm, 160 mm agrementat pentru montaj în pământ.

Reţeaua exterioară de canalizare va fi montată subteran, la adâncimea minimă de 1,10 m, măsurată de la nivelul terenului amenajat, până la generatoarea superioară a conductelor.

Conductele se vor monta în mod obligatoriu într-un substrat protector de nisip de 10-15 cm şi se vor proteja cu un strat de nisip de 30 cm măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

Se va acorda o atenţie deosebită la încrucişările cu alte conducte subterane, şi se vor respecta prescripţiile Stasului 8591/1/91.

Căminele vor fi cămine prefabricate din materiale plastice, cu diametrele de Dn400...450 și cămine prefabricate din beton Dn1000.

La trecerea prin fundaţia peretelui exterior, conductele se vor monta în tuburi de protecţie din oţel sau PVC, şi se vor etanşa.

Pentru apele uzate provenite de la bucătărie s-a prevăzut un separator de grăsimi subteran, cu debitul nominal de 2,00 l/s.

Conductele de canalizare exterioare se vor proba la etanşeitate, timp de 3 ore. Nu se admit pierderi de fluid.

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE:

În prezentul proiect se prevede executarea instalaţiei de încălzire cu următoarele caracteristici:

- asigurarea încălzirii: cu 1 cazan pe combustibil solid (lemne de foc), cu puterea termică de 90..116 kW  (pentru Tt/Tr: 90/70 oC), presiune nominală 3 bar, agrementat pentru sisteme cu vase de expansiune închise

- puterea termică instalată (de la cazan) pentru preparare apă caldă menajeră: 70 kW

Instalaţia de încălzire și climatizare:

Pentru o exploatare cât mai eficientă, pentru asigurarea confortului optim,  pentru costuri cât mai reduse s-a optat la 4 sisteme de încălzire/climatizare:

- Încălzire cu radiatoare pentru spa, încăperile anexe, camere (băi, holuri secundare, similare)

- Încălzire /climatizare cu ventiloconvectoare în sala de mese

- Încălzire prin pardoseală în zona spa

- Încălzire cu aer în încăperi unde sunt instalaţii de ventilare (se tratează la capitolul respectiv)

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Vor fi amenajate spaţii verzi prin plantare de pomi şi arbuşti decorativi, inniebare cu gazon .

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul obiectivului la căile de comunicaţii se realizează prin str Principală (DJ132). Accesul la clădirea propusa se va face prin drumul forestier aflat la partea nordica a terenului.

Construcţia studiată va fi retrasă cu 10.00m fată de drumul forestier de acces(NORD), cu aproximativ 58.89m fată de limita posterioară(EST), cu 43.40m fată de limita laterală dreapta(SUD) și cu aproximativ 75.00m faţă de DJ132.(VEST)

Se va  amenaja accesul auto şi pietonal direct din dumul forestier aflat în partea nordica a terenului studiat.  Se vor asigura pantele necesare evacuării apelor de suprafată în mod continuu fără zone depresionare intermediare. Se va realiza un trotuar în jurul clădirii și o platforma dalata pentru 17 locuri de parcare.

-resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Se vor realiza lucrări de umplutură pentru realizarea unei sistematizări verticale necesare platformelor de parcare. Materialul de umplutură va fi constituit din balast si nisip.Pentru realizarea constructiei se vor ocupa cc. 895,10 mp teren liber din intravilanul comunei Merești.

-metode folosite în construcţie

Materialele folosite la realizarea structurii a compartimentărilor nestructurale şi a finisajelor vor avea proprietăţi şi performanţe certificate, oferind un grad înalt de sigurantă în exploatare. Detaliile constructive ce vor fi propuse vor fi cele verificate in practică, fiind corespunzatoare din punct de vedere al siguranţei în exploatare.

Se vor evita pragurile si denivelarile din zona circulaţiilor.

Platoul va fi amenajat cu pante care să conducă apele pluviale spre guri de scurgere racordate la canalizarea pluvială, în aşa fel încît să nu existe posibilitatea staţionării apei.

Gurile de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice vor fi corespunzător dimensionate, protejate impotriva infundării accidentale cu corpuri straine, pentru a nu permite staţionarea apelor, chiar şi în cazul unor averse excepţionale, ceea ce ar putea duce la eventuale infiltraţii.

Pentru prevenirea accidentelor produse prin alunecare, platformele de acces vor fi dalate cu suprafeţe de uzura antiderapante. Spaţiile interioare şi spaţiile pentru circulaţii vor fi prevăzute cu pardoseli rezistente la uzură şi antiderapante.

În timpul exploatării instalaţiilor trebuie să se respecte cu stricteţe prevederile reglementărilor de rigoare, execuţie şi exploatare, pentru a elimina cauzele care pot conduce la accindentarea utilizatorilor prin ardere, oparire, tăiere, electrocutare explozie, etc.

Se va avea în vedere siguranţa în exploatare a instalaţiilor sanitare, prin asigurarea securităţii utilizatorilor faţa de eventualele răniri prin contact cu elementele accesibile ale instalaţiilor cât şi prin asigurarea consumatorilor impotriva intreruperilor accidentale ale furnizării apei. Obiectele sanitare vor fi asigurate împotriva deplasării sau a răsturnării.

Izolaţii termice,Hidrofuge şi pentru economia de energie

Protecţia termică, minimă necesară pe timp friguros a elementelor de închidere caracterizate prin rezistentă minimă la transfer termic şi realizarea unei temperaturi minime pe suprafaţa  elementelor  mai mare decât temperatura punctului de roua, se stabileşte conform STAS 5647/2 si  STAS 5647/3  pentru regimul normal de umiditate al încaperilor şi pentru regimul normal în timpul încălzirii, regim precizat de STAS 1907/1.

La alegerea tipurilor de pereţi exteriori cât şi la proiectarea alcătuirii lor se vor aplica prevederile standardelor privind hidrotermica în construcţii, luând toate măsurile pentru ca în condiţiile de încălzire conform STAS 1907/1/1980 să nu se producă condens pe suprafaţa interioară a pereţilor.

Termoizolatia mansardei va avea o grosime minima de 25cm, din vata bazaltica.

S-a urmărit adoptarea de soluţii care să conduca la consumuri de energie cât mai reduse.

Ferestrele vor fi cuplate cu garnituri de etanşare.

Timplăria se va realiza din lemn cu geam termopan.

Se va evita crearea de punţi termice prin placarea elementelor din beton armat  (exterioare) cu b.c.a., vata bazaltica sau polistiren.

-planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Investiţia urmeaza a fi realizat în maxim 24 de luni de la emiterea AC.

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

In prezent in zona nu sunt alte proiecte sau planuri in curs de implementare

CONSTRUCTII EXISTENTE PE TERENUL STUDIAT:

Clădirea parohiei dateaza din anul 1865, în 1901 se extinde cu corpul biroului actual, amplasarea clădirii s-a făcut pe direcția Nord – Sud în paralel cu drumul judetean 132. Lungimea clădirii este de 28m, latimea 12m. Înălțimea libera interioara 3.5m.

Locuinta preotului, initial avea trei camere o bucătărie și o camara, în partea sudica a clădirii era amplasata sala de clasa care în anul 1878 a fost transformat din școala unitariana în locuinta, și partea cealaltă s-a amenajat în depozit de grau al bisericii. Casa cu subsol și parter  este construita pe fundatii de piatra, cu zidarie de caramida plină și piatra și este acoperită cu tigle ceramice.

Lângă clădirea parohiei (C1) pe terenul studiat se găsește:

-(C2) o magazie, construita în anul 1864 pe fundatie de piatra, cu zidarie din caramida plină și piatra, acoperită cu tigle. Clădirea anexa este alcatuita dintr-o centrala termica și o magazie.

-(C3) un grajd cu sura, construita în anul 1864, construita pe fundatii de piatra, cu zidarie de caramida plină și piatra și este acoperită cu tigle ceramice

-(C4) un grajd cu sura tip sopron construita în anul 1864,  construita pe fundatii de piatra, cu zidarie de caramida plină și lemn și este acoperită cu tigle ceramice.

-(C5) un sopron deschis construit din lemn în anul 2014 acoperită cu tigle.

NR.- DENUMIRE CLADIRE				SCONSTRUITA  SDESFASURATA

C1 – CASA DE LOCUIT (PAROHIA UNITARIANA) 	462mp	875mp

C2 – MAGAZIE 						  77mp	  77mp

C3 - GRAJD CU SURA					188mp	188mp

C4 - SOPRON						  96mp            96mp

C5 - SOPRON						  30mp            30mp

TOTAL						          853mp         1266mp

P.O.T.existent		4.94%

C.U.T.existent                   0.07

.

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

- Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Nu este cazul

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

## Terenul sub nr. Cadastral 54170, reprezintă teren intravilan în localitatea MERESTI, nr. 106, jud. Harghita intabulare, drept de PROPRIETATE , prin reconstituire conf. L18/1991 dobândit prin lege, cota actuala 1/1 in favoarea PAROHIEI UNITARIENE MERESTI, CIF: 9248159, în suprafaţa de  17245mp conform Extrasului de Carte Funciara nr. 54170.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- SUPRAFATA UTILA TOTALA S1+S2+S3 =174.15+683.76+173.81=1031.72MP

- S.C .		S.D.

- CLADIRI EXISTENTE C1+C2+C3+C4+C5			853.00mp     1266.00mp

- CENTRU TURISTIC PROPUS					895.10mp	1359.07mp

- TOTAL						         1748.10mp	2625.07mp

- SUPRAFATA TEREN						       17245.00mp

- SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA		         1748.10mp

- SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA		         2625.07mp

- P.O.T.propus	  10.13%

- C.U.T. propus           0.15

- arealele sensibile;

Functiunea nu este poluantă , incadrându-se in funcţiunea generală a zonei

detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Realizarea construcţiei , respectiv lucrările de execuţiei , nu produce impact semnificativ

asupra  mediului înconjurător.

Se poate produce, în limite normale, zgomot produs de utilajele de transport şi de cel al

utilajelor de săpat , zgomot diminuat de distanţa faţă de imobilele de locuinţe

Prin activitatea ei,funcţiunea nu produce poluare asupra zonei înconjurătoare.

Accesul autoturismelor la funcţiunea propusă nu amplifică poluarea sonoră . înscriindu-se

în  regimul de trafic normal al zonei.

# IV. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

1) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- In faza de constructie nu rezultă apă uzată.

Prin aplicarea următoarelor măsuri de prevenire/reducere se va evita descărcarea de poluanţi în corpurile de apă de suprafaţă şi subterană existentă în zona amplasamentului proiectului:utilizarea unor echipamente, utilaje de construcţie dotate cu motoare mai puţin poluante,menţinerea in permanenţa pe amplasament material absorbant (nisip) pentru intervenţie imediată in caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburant şi tratarea nisipului imbibat cu produse petroliere ca deşeu periculose

- In faza de functionare:

Apele uzate menajere rezultate vor fi epurate cu ajutorul unei ministaţii de epurare compactă, tip Topas 50, iar apele uzate epurate vor fi evacuate in pr.Dako.Calitatea apei uzate epurate se va incadra in limitele prevazute de HG 352/2005 pentru modificarea si completarea HG 188/2002-NTPA 001.

Pentru apele uzate provenite de la bucatarie se vor amplasa un separator de grasime cu un debit nominal de 2,00 l/s.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

In faza de constructie vor exista următoarele activităţi care au asociate surse de emisie liniare:-realizare de decapări, umpluturi, nivelări, compactări, manevrarea agregatelor, deşeurilor de construcţii şi demolări, funcţionarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate, traficul autovehiculelor în amplasamentul şantierului

Poluanţii evacuaţi din sursele menționate mai sus sunt următoarele:

-din activităţile de construcţii şi demolări: TSP, PM10,PM2,5

-din funcționarea utilajelor şi echipamentelor mobile motorizate: CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, NOx, PM10, PM2,5,TSP

-din activitatea de transport rutier: CO, NOx, NMVOC, CH4, N2O, NH3, PM2,5 CO2,

În faza funcţionării sursa de poluare prezumtivă ar putea fi autocamioanele si autoturismele beneficiarilor funcţiunii, gazele de ardere de la instalatiile de incalzire

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Sisteme de reducere primare în faza de construcţie:

-circulaţia cu viteză redusă a autovehiculelor care transportă balastul, nisipul,piatra spartă, betonul proaspăt, mixturile asfaltice şi alte materiale folosite la realizarea constructiilor

-supravegherea transportului materialelor în vrac-inspecţii tehnice auto la autovehicule şi utilajele de construcţii

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În faza de constructie Zgomotul generat de sursele potențiale (Circulaţia vehiculelor motorizate , traficul şi activitatea utilajelor de construcţie) se manifestă intermitent, respectiv pe durata activității care îl generează.Depăşirea nivelului de zgomot admis va fi temporară, relativ de scurtă durată si de asemenea nivel care nu va crea disconfort majorpentru vecinătăţi

În faza funcţionării

Având în vedere că în urma realizarii centrului turistic acesta va avea funcţiuni de spatiu de relaxare nivelul zgomotului generat in interiorul şi la limita spaţiului funcţional se va încadra sub nivelul de zgomot echivalent ponderat A Lech (A) = 45dB prevăzut prin STAS 10009/2017 Acustică –Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambient pentru spaţii de recreere şi odihnă- prin urmare nu creeazădisconfort pentru populaţie.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

-aplicarea unor măsuri de management adecvat în perioada de construcţie (programul de lucru, realizarea întreținerilor curente și periodice ale utilajelor/ instalatiilor/ vehiculelor ce vor fi utilizate pentru asigurarea menținerii nivelului de zgomot garantat de producătorii acestora

-soluţiile tehnice propuse de proiect, cum ar fi crearea unei suprafeţe de spaţiu verde alcătuită din arbori, arbuşti şi vegetaţie pereene-se atenuează nivelul de zgomot creat în cadrul amplasamentului

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

In faza de construcţie

Sursele posibile de poluare pentru sol, subsol şi ape freatice în cadrul zonelor de execuţie:

-eventualele pierderi de produse petroliere în caz de accidente/incidente de la utilajele de construcţii/mijloacele de transport rutiere a materialelor/deşeurilor rezultate din construcţii şi din demolări

-scurgerile accidentale de produse petroliere la descărcare acestora din cisterne în rezervoarele utilajelor

In faza functionarii:-în condiţii normale, din activitate nu va rezulta surse de poluare a solului şi a subsolului.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

-utilizarea unor echipamente, utilaje de construcţie dotate cu motoare mai puţin poluante

-colectarea/ stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii prevăzute,în containere adecvate

-menţinerea in permanenţă pe amplasament material absorbant (nisip) pentru intervenţie imediată in caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburant şi tratarea nisipului imbibat cu produse petroliere ca deşeu periculos.

-reţeaua de canalizare menajeră interioară va fi realizată din tuburi PVC, racordate etanş, bazinul monobloc al staţiei de epurare impermeabilizat, fără infiltraţii în pânza freatică.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul proiectului se situează în vecinătatea ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0027 Dealurile Homoroadelor, însă prin natura proiectului nu are impact negativ asupra ariei.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

La o raza de 200 m fata de terenul studiat se afla biserica unitariana monument istoric HR-II-m-B-12874 construita  în stil baroc între anii 1789 - 1793.

Terenul studiat intră în zona de protecția a monumentului istoric sus menționat.

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Conform Avizului nr.143/Z/05.12.2018 emisă de Directia Judeteana pentru Cultura Harghita, sapaturile vor fi executate cu supraveghere arheologica

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- Pe durata executiei proiectului se vor rezulta urmatoarele deseuri :

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii – cantitati variabile

- 15 01 01 , 15 01 02,15 01 04,15 01 10* diferite ambalaje de la materiale de constructii , vopsele

Aceste deseuri se vor colecta, depozita selectiv si vor fi predate firmalor autorizate pentru colectare din grija executantului lucrarilor.

- In timpul functionarii vor rezulta urmatoarele deseuri :

- 15 01 01 - deseuri de ambalaje de hartie

- 15 01 02 - deseuri de ambalaje plastice

- 20 03 01 - deseuri municipale

- 15 01 07 – deseuri de ambalaje din sticla

- 20 01 25 – deseuri de uleiuri de gatit uzat

- 20 01 08 – deseuri de mancare

Aceste deseuri se vor colecta selectiv si vor fi predate pentru valorificare firmelor autorizate .

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Vopselele folosite pe durata de constructie vor fi manipulate conform fiselor de siguranta ale acestora.

. B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Utilizarea solului: Necesarul de sol fertil pentru crearea spaţiului verde este cca. 50 mc.

Utilizarea apei:Apa necesară pentru băut, în scop igienico-sanitar şi pentru stropirea vegetaţiei va fi preluată de la sistemul centralizat de apă potabilă al comunei Meresti.

Utilizarea biodiversității:Nu este cazul, amplasamentul proiectului se situează în intravilan,

V. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);nu vor fi persoane afectate negativ de proiect

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); locală, se vor ocupa o suprafata de cc.850 mp din intravilanul comunei Meresti

- magnitudinea şi complexitatea impactului; impact pozitiv minor

- probabilitatea impactului; redusă

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Impact de scurtă durată, numai în timpul executării lucrărilor de execuţie. Nu rezultă impact remanent

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; nu este cazul, impactul negative minor va fi doar în timpul execuției proiectului

- natura transfrontalieră a impactului.nu este cazul

# VI. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Monitorizarea emisiilor de poluanţi se va realiza:

-prin ţinerea evidenţei gestionării deșeurilor conform Anexei nr.1 din HG nr.856/2002

-prin inspecţii tehnice periodice ale utilajelor, mijloacelor de transport folosite în fază de construcţie-emisiile de poluanţi în aerul înconjurător respectiv nivelul de zgomot ;

VII. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

VIII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările necesare organizării de şantier sunt minimale şi constau în:

-realizarea unei împrejmuiri din panouri opace.uşoare, la limita platformei construcţiei

-amenajarea accesului de la Nord , pentru un acces uşor pe şantier.

-amenajarea unei platforme de depozitare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor.

-racordarea la o sursă de apă,

-racordarea la o sursă de curent electrică.

-montarea unui WC ecologic

-montarea unei rulote pentru muncitori .

  - localizarea organizării de şantier;

paltforma de depozitare şi de amplasare a rulotei şi WC ecolologic se va face la limita de

la Nord a terenului de amplasament

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In vederea inceperii executarii lucrarilor la obiectivul descris la punctul 1. se vor desfasura urmatoarele activitati pregatitoare:

- imprejmuirea provizorie a intregii incinte cu panouri metalice fixate pe stalpi metalici incastrati provizoriu in terenul natural, astfel incat sa se asigure obturarea vederii din exterior.

- Se va asigura o zona de acces in incinta din strada alipita parcelei pe latura vestica, pe o portiune cu panouri mobile sau porti prevazute cu sistem de inchidere impotriva efractiilor.

- In zona accesului in incinta se va amplasa la vedere un panou metalic cu dimensiunile de 0.70 x 1.00 m, pe care se vor inscriptiona denumirea lucrarii si adresa, beneficiarul lucrarii, proiectantul, constructorul, numarul si data Autorizatiei de Construire, datele inceperii si finalizarii lucrarilor.Se va organiza o platforma cu pietris in zona intrarii in incinta pentru a facilita accesul masinilor grele si pentru evitarea formarii noroiului.

- Se vor vor amplasa in pozitie orizontala, conform planului de situatie cuprins in prezenta documentatie  doua containere sau baraci metalice cu destinatia de vestiar pentru lucratori si seful de santier, depozit de materiale de constructii. Aceste constructii provizorii vor fi prevazute cu sisteme de inchidere contra efractiilor.

- Se va amplasa in conformitate cu planul de situatie anexat prezentei documentatii un sopron din lemn sau metalic cu dimensiunile de 6.00 x 3.00 m, acoperit, pentru depozitarea materialelor de constructii si a uneltelor de lucru.

- Se va amplasa provizoriu, in interiorul incintei, intr-o zona ferita, o toaleta ecologica.

Prin grija beneficiarului si in conformitate cu avizele obtinute, se vor asigura racordurile provizorii la reteaua de energie electrica si de apa-canal in interiorul incintei.

IX. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu sunt necesare lucrări speciale : vor fi amenajate spaţiile verzi prin plantare de arbuşti/gard viu şi iniebare cu gazon.

Toate zonele verzi afectate de lucrari din santier se vor aduce la forma initiala prin gija constructorului/beneficiarului.

Toate activitatile necesare executarii lucrarilor de constructii se vor desfasura numai in interiorul incintei, fara afectarea vecinatatilor proprietate privata, sau a domeniului public.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Nu este cazul

X. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

Întocmit :

Zizos Green Globe SRL