MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului

Alimentare cu energie electrică grajd și fânar al Zöld Sándor I.I.,Delnița.

II.Titular

Numele companiei: Zöld Sándor I.I.

Adresa: str. Principală, nr. 32, com. Păuleni Ciuc, sat Delnița, jud. HR.

Număr de telefon: 0742499073

Numele persoanei de contact:

- Administrator : Zöld Sándor.

III.  Descrierea proiectului

- Rezumat al proiectului

Racordarea la reţeaua de distribuție al noului loc de consum .

În zonă există PTA nr.1 Delnița (post de transformare aerian), pe strada principală. Pe stâlpul nr. 1 de tip SC 15014 se va monta un  bloc de măsură și protecție trifazat (BMP-T proi.).

Se va alimenta acel BMP-T cu un cablu subteran pozat aparent pe stâlp de tip tip ACYAby 3x70+35 mmp , conform planului de situație în lungime totală de 11 metri.

De la stâlpul nr. 1 se va poza un cablu subteran de același tip ACYAby 3x70+35 mmp până în incinta terenului d-lui Zöld Sándor în lungime de 521 metri. Adâncimea de pozare va fi la 0,7 metri, tensiunea nominală va fi de 400 Volți, puterea maxim absorbită va fi de 18 kW, conform ATR emis de SDEE TR. Sud SA.   Punctul de delimitare este stabilit la nivelul de tensiune de 0,4 kV ,la bornele de ieșire din BMP-T. Măsurarea energiei va fi efectuat prin contor electronic în montaj direct (activ+reactiv).Suprafața de teren definitiv ocupat va fi de 0 m2 de ,iar suprafața de teren temporar ocupat din domeniul public va fi de 466 mp.

- Justificarea necesității

Racordarea la reţeaua de distribuție al noului loc de consum .

- Valoarea investiției

Valoarea estimată a lucrării este de 48000 lei. Execuția lucrărilor se va realiza de către firme atestate, conform prevederilor legale în vigoare, prin licitație.

- Perioada de implementare propusă

Termen de realizare al proiectului: 3 luni.

- Descrierea caracteristicilor proiectului

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Reţeaua electrică proiectată  nu prezintă surse de poluare de acest gen.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Obiectivul nu prezintă surse de poluare de acest gen.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Proiectul va cauza zgomote şi vibraţii din construcţii pe perioada execuţiei lucrărilor generată de la utilajele folosite. Se vor folosi utilaje ce corespund normelor R.A.R., Impactul va fi nesemnificativ.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Obiectivul nu prezintă surse de poluare de acest gen.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Obiectivul nu prezintă surse de poluare de acest gen.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

O parte din pamântul rezultat din săpătură  va fi reaşezat în şant , se va împrăștia un pat de nisip, în care va fi înglobat cablul ,restul de pământ săpat va fi transportat la un loc indicat  Primăria comunei Păuleni Ciuc.

Obiectivul nu prezintă surse de poluare de acest gen.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- Conform Hotărârii Guvernului H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor:

Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţie sunt menţionate în tabelul de mai jos:

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare/Valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificare prin societati atestate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societati atestate |
| Beton si moloz rezultate din demontare | 17.01.01 | Eliminare prin societăți atestate |
| Materiale ceramice-sticla portelan | 17.01.03 | Eliminare prin societăți atestate |
| Materiale plastice(ambalaje) | 17.02.03 | Valorificare prin societati atestate |
| Aluminiu | 17.04.02 | Valorificare prin societati atestate |
| Fier, fonta, otel | 17.04.05 | Valorificare prin societati atestate |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Eliminare prin societăți atestate |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati atestate |

Materialele valorificabile/refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora.

Constructorul asigură:

  - Colectarea selectivă a deşeurilor rezulatte în urma lucrărilor de construcţii;

  - Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

  - Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Se poate rezulta capete de conductoare, exces de nisip.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: Aceste deşeuri, rezultate în urma construcţiei liniei se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora.

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Obiectivul nu prezintă surse de poluare de acest gen.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

Impactul asupra speciilor de păsări este redus deoarece în urma realizării lucrărilor scade probabilitatea de electrocutări pe această linie electrică subterană 0,4 kV proiectată.

IV.  Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Toate materialele demontate se vor preda beneficiarului lucrărilor iar în vederea evitării poluării mediului deşeurile rezultate la realizarea lucrărilor se vor colecta selectiv şi se vor gestiona conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.

V. Descrierea amplasării proiectului

Instalaţiile proiectate se vor amplasa pe teritoriul administrativ al comunei Păuleni Ciuc,satul Șoimeni, jud. Harghita.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Nu sunt.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Proiectul propus nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu și nu vor exista emisii de poluanți ce ar putea afecta calitatea acestora.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Având în vedere caracterul lucrărilor energetice (de distribuţie a energiei electrice) cuprinse în această lucrare, nu sunt necesare măsuri speciale  pentru monitorizarea  mediului.

Executantul lucrărilor energetice are obligaţia de a respecta cu stricteţe legislaţia în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor, respectiv Legea  nr. 211/2011.

-Referitor la distrugere habitatului: „pentru planul supus avizarii activitatile de constructie-montaj nu vor genera distrugerea habitatelor amplasate .

Ca urmare a analizei activitaţilor ce pot avea efecte negative asupra mediului se poate observa astfel, că pentru activitaţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activităţi, deşi au un uşor impact negativ, este exercitat doar pe termen scurt.

Impactul organizării de şantier va fi nesemnificativ din zona de studiu, deoarece amplasamentul acesteia este lângă un drum comunal .

Impactul din diferite faze ale proiectului

a) impactul generat in faza de proiectare

-dimensionarea platformelor tehnologice şi a organizării de şantier, astfel încât impactul generat să fie minim.

-terenul să fie liber de construcţii şi la distanţă de zonele locuite;

-să nu fie necesare demolări, relocări de drumuri, trasee de conducte de gaze, linii electrice;

-traseul liniei electrice va fi poziţionat de-a lungul drumurilor de acces şi a drumurilor existente.

b)Impactul generat în faza de construcţie

- În această fază, impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuţiei, nu este rezidual şi nici cumulativ .

c)Impactul generat în faza de funcţionare

-Impactul generat în faza de funcţionare nu se va cumula cu alte impacte negative, astfel impactul cumulat asupra factorilor de mediu nu va fi semnificativ.

d)Impactul generat în faza de dezafectare

-Impactul preconizat în această fază este direct, pe termen scurt, nu este rezidual şi nici cumulativ.

X. Completări pentru demararea procedurii de evaluare adecvată

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale ampasamentului proiectului.

Lucrarea  ” Alimentare cu energie electrică grajd și fânar al Zöld Sándor I.I.,Delnița”

se vor folosi următoare mijloace de protecţie a păsărilor :

- Capişoane electroizolante la elemenţi metalici aflaţi sub tensiune;

- Gardarea proeminenţelor;

- Utilizarea izolatorilor speciali comportându-se ca o umbrelă de protecţie împotriva dejecţiilor.

- Renunţarea de la descărcătoare cu coarne;.

Este cuprinsă în aria naturală protejată de interes comunitar Natura 2000, iar cca. 0,050 km de linie electrică subterană proiectată sunt în ariei protejate, în graniţa sitului ROSPA0034 (aflat la coordonatele geografice Stereo 70  .

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

NATURA 2000, ROSPA0034 – Depresiunea și Munţii Ciucului.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Conform Directivei Consiliului 79/409/CEE anexa I în aria naturală protejată de interes comunitar Natura 2000 ROSCI0323 sunt prezenţi următoarele specii de păsări: Ciocanica ciocanica,crex crex.

Specii de animale :

Bombina Variegata.

Conform Directivei Consiliului 79/409/CEE anexa I în aria naturală protejată de interes comunitar Natura 2000 ROSPA0034  și amplasamentului în cauză sunt prezenţi următoarele specii de florei și faunei:

Ciconia ciconia.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale proteajte de interes comunitar:

Proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale proteajte de interes comunitar NATURA 2000. Scopul acestui proiect este realizarea unei reţele de alimentare de 0,4 kV în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorului din zonă.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Proiectul va avea impact nesemnificativ asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar datorită faptului că linia electrică aeriană va fi în întregime izolat. Acest tip de cablu atât din punct de vedere al protecţiei  mediului cât şi din punct de vedere electric are un avataj foarte mare faţă de conductoarele calsice neizolate utilizate până acum la realizarea liniilor electrice aeriene de 0,4 kV. Acest avantaj constă în izolarea cu XLPE (polietilenă reticulată) al conductorului de aluminiu multifilar ceea ce face posibilă apropierea şi chiar atingerea cablurilor de păsări aparţinând diferitelor faze, vorbind de cablul care alimentează Blocul de Măsură și Protecție de pe stâlp.

IX. Legătura cu acte normative

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: cade în sarcina constructorului;

- localizarea organizării de şantier cade în sarcina constructorului;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: cade în sarcina constructorului;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: cade în sarcina constructorului;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu cade în sarcina constructorului.

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției

La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, în circuitul funcţional iniţial şi anume pământul va fi nivelat şi curăţat de deşeuri iar zonele cu trotuar dalat sau asfaltat vor fi aduse la starea iniţială. Cantitatea de lucrări, cheltuielile cu mâna de lucru şi transportul vor fi prevăzute în devizul de spargere-refacere.

Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări.

Situaţiile speciale, incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate, în timp util beneficiarului.

Măsuri de protecţia mediului pe perioada de exploatare

-nu sunt necesare măsuri de protecţia mediului şi nici monitorizarea normelor de protecţia mediului.

-construcţiile şi instalaţiile proiectate nu produc deşeuri şi nu poluează mediul în timpul exploatării.

Măsuri de protecţia mediului postutilizare

-la expirarea duratei de viaţă se vor respecta din punct de vedere a protecţiei mediului toate măsurile menţionate pentru protecţia mediului ;

-deşeurile recuperabile de orice tip vor fi predate în baza formalităţilor de predare-primire către gestionarul obiectivului şi depozitate corespunzător legislaţiei în vigoare;

-soluţionarea de către constructor a oricăror reclamaţii care au legătură cu problematica de protecţia mediului şi care au generat din vina constructorului.

XII. Anexe – piese desenate

Atașate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Prezența și suprafețele acoperite de specii de interes comunitar în zonă :

ÎN IMPORTANȚA COMUNITARĂ ROSCI0323 Munții Ciucului:

ÎN ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0034 Depresiunea și Muntii Ciucului :

Specii de animale din zonă ,ai amplasamentului în cauză :

Păsări : Ciocanica ciocanica, crex crex.

Animale mici : Bombina Variegata,  Lacerta Agilis.

Conform Directivei Consiliului 79/409/CEE anexa I în aria naturală protejată de interes comunitar Natura 2000 ROSPA0034  și amplasamentului în cauză sunt prezenţi următoarele specii de florei și faunei:

Ciconia ciconia.

Estimarea impactului potențial al PP asupra habitatelor și speciilor ocrotite în cadrul ROSCI0323 :

Cablul va fi pozat în pământ la o adîncime de 0,75 metri, în lungime de 521 m, este izolat în polietilenă. Ordinea de execuție se va face cu păstrarea plantelor, fără a le distruge ptr. a putea fi reașezate . Utilajul de excavare va fi de mică dimensiune cât posibil, cu șenile cauciucate.

Suprafața definitiv ocupată va fi de 0 mp. Fiind pozat în pământ nu are efect negativ asupra păsărilor și celorlalte animale. Ecranarea cablului reduce semnificativ câmpurile electromagnetice dăunătoare, lucru posibil doar prin legare armăturii (ecranării) la pământ.

ÎNTOCMIT,

Proiectant SC Electro-Beta SRL,

Inginer electroenergetică,

Aut. ANRE : IV A+ IV B,

ing. Csiszer  Marton

Tel: 0745-992429