MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

HARGHITA - MIERCUREA CIUC

R A P O R T

privind starea mediului

în județul Harghita

- luna martie 2020 -

Agenția pentru Protecția Mediului

Harghita - Miercurea Ciuc

Str. Márton Áron nr. 43 Tel. 371313

Nr.  3234  din 15 aprilie 2020

R A P O R T

privind starea mediului în județul Harghita

­ luna martie 2020 -

Pe baza analizei activității agenției noastre privind supravegherea și protecția mediului, desfășurată în luna martie 2020, starea elementelor de mediu se prezintă în felul următor:

#### CALITATEA AERULUI

La nivelul județului Harghita evaluarea calității aerului înconjurător are la bază atât rezultatele măsurătorilor manuale cât și cele automate obținute de la  punctele de monitorizare amplasate pe teritoriul județului.

Prin măsurătorile manuale sunt determinate concentrațiile poluanților gazoși (NO2, NH3) în aerul înconjurător  la sediul APM Harghita, pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare (2 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Delnița, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Suseni, Sândominic, Gheorgheni, Toplița și Tușnad Sat).

În luna martie 2020 s-au efectuat următoarele determinări:

- 62 determinări privind concentrația poluanților gazoși (NO2, NH3) la sediul APM Harghita, nivelul concentrației poluanților a fost sub valorile limită, prevăzute în STAS 12574/87 -  ”Aer din zone protejate. Condiții de calitate”;

- 56 determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, din care 31 probe la Miercurea Ciuc și 25 probe (28 date, prelevatorul de probe fiind oprit în zilele de 7-8 martie) la Gheorgheni, incluzând 3 probe a câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 µg/mc, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 11 depășiri, toate la Gheorgheni (în zilele de 1, 9-13 și 16-20 martie);

- 9 probe de pulberi sedimentabile, nu a fost înregistrată nicio depășire  față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună).

Sinteza datelor este cuprinsă în Anexa nr. 1. și Anexa nr.1a .

La sfârșitul anului 2007, în județul Harghita a fost amplasată o stație automată de monitorizare a calității aerului de tip fond regional, care face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Locația stației de monitorizare este în Miercurea Ciuc, str. Jigodin Băi f.n. Poluanții monitorizați sunt: SO2, NO2/NOx, CO, ozon, benzen și pulberi în suspensie PM10 determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de pulberi în suspensie PM2,5.

Valorile medii lunare, numărul de depăşiri, captura de date şi maximele zilnice ale concentraţiilor poluanţilor determinaţi la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului în luna martie 2020 sunt următoarele:

| Poluant | UM | Staţia HR 1- Jigodin Băi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna martie 2020 |
|  |  | Medie lunară | Maxim | Tip de depăşire | Număr depăşiri luna curentă | Număr depăşiri de la începutul anului | Captură lunară de date validate % |
| SO2 | μg/m3 | 8,23 | 21,04 | - | - | - | 95,96 |
| O3 | μg/m3 | 40,95 | 76,34 | - | - | - | 95,96 |
| CO | mg/m3 | 0,11 | 0,79 | - | - | - | 96,1 |
| PM10 automat | μg/m3 | 14,55 | 28,67 | - | - | - | 100 |
| PM10 grav. | μg/m3 | 12,43 | 39,79 | VL | - | 3 | 100 |
| Benzen | μg/m3 | 1,64 | 6,68 | - | - | - | 98,65 |

Evoluţia mediilor lunare faţă de luna precedentă este prezentată în graficul de mai jos:

Valorile medii zilnice ale concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în luna martie 2020 sunt următoarele:

| Ziua | O3 | CO | SO2 | PM10 aut | PM10 gr | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| 1 | 35.40 | 0.19 | 9.40 | 13.37 | 9.90 | 2.77 |
| 2 | 33.52 | 0.31 | 8.00 | 13.06 | 7.18 | 2.44 |
| 3 | 26.69 | 0.19 | 9.00 | 15.53 | 7.90 | 2.47 |
| 4 | 31.97 | 0.12 | 7.81 | 19.24 | 14.81 | 2.60 |
| 5 | 28.33 | 0.02 | 4.77 | 4.89 | 2.91 | 1.25 |
| 6 | 32.00 | 0.10 | 6.04 | 7.83 | 7.72 | 1.61 |
| 7 | 35.91 | 0.09 | 10.29 | 9.82 | 5.18 | 1.76 |
| 8 | 30.47 | 0.04 | 6.46 | 8.25 | 6.09 | 1.34 |
| 9 | 23.32 | 0.15 | 8.18 | 10.85 | 9.90 | 1.70 |
| 10 | 24.76 | 0.10 | 6.67 | 12.47 | 12.17 | 2.06 |
| 11 | 46.95 | 0.04 | 7.44 | 11.01 | 7.36 | 1.04 |
| 12 | 36.80 | 0.09 | 6.48 | 8.95 | 5.54 | 1.16 |
| 13 | 39.82 | 0.04 | 8.59 | 9.91 | 9.63 | 1.04 |
| 14 | 50.03 | 0.03 | 6.62 | 7.12 | 5.81 | 0.95 |
| 15 | 51.98 | 0.06 | 6.82 | 8.22 | 8.27 | 0.88 |
| 16 | 43.90 | 0.17 | 9.11 | 14.89 | 3.36 | 2.21 |
| 17 | 43.42 | 0.22 | 10.33 | 19.94 | 11.63 | 2.77 |
| 18 | 43.06 | 0.14 | 9.60 | 20.16 | 13.26 | 2.16 |
| 19 | 43.32 | 0.18 | 10.96 | 27.68 | 18.53 | 2.32 |
| 20 | 39.74 | 0.29 | 12.00 | 31.66 | 24.98 | 2.75 |
| 21 | 49.22 | 0.10 | 11.37 | 24.45 | 19.90 | 1.92 |
| 22 | 40.17 | 0.05 | 5.28 | 5.77 | 5.36 | 1.04 |
| 23 | 44.06 | 0.03 | 8.36 | 8.89 | 6.72 | 0.95 |
| 24 | 51.64 | 0.06 | 9.64 | 9.30 | 10.36 | 0.92 |
| 25 | 55.35 | 0.05 | 7.71 | 10.75 | 7.18 | 0.96 |
| 26 | 49.35 | 0.05 | 9.70 | 18.55 | 35.97 | 1.33 |
| 27 | 49.32 | 0.12 | 8.02 | 17.34 | 21.71 | 1.25 |
| 28 | 42.51 | 0.14 | 9.19 | 24.54 | 39.79 | 1.72 |
| 29 | 47.06 | 0.06 | 6.60 | 19.76 | 25.07 | 1.30 |
| 30 | 52.99 | 0.05 | 6.79 | 26.12 | 13.99 | 1.33 |
| 31 | 46.69 | 0.02 | 7.89 | 11.09 | 7.27 | 0.84 |
| Max | 76,34 | 0.31 | 12.00 | 31.66 | 39,79 | 2.77 |
| Med | 40,95 | 0.11 | 8.23 | 14.56 | 12,43 | 1.64 |

- Evoluţia mediilor orare pentru SO2 în luna martie 2020:

Valorile limită orare măsurate pentru SO2 în luna martie 2020 se încadrează sub valoarea limită orară de 350 μg/m3.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru SO2 în luna martie  2020:

În luna martie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane de 125 μg/m3.

- Evoluţia mediilor mobile pe 8 ore pentru CO în luna martie 2020:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru CO:

În luna martie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri a valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 mg/m3.

- Evoluţia mediilor orare pentru ozon în luna martie 2020:

În luna martie 2020 nu au fost înregistrate depăşiri ale pragului de alertă de 240 μg/m3 (media pe o oră) şi a pragului de informare de 180 μg/m3 ( media pe o oră) pentru ozon.

- Variaţia mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon în luna martie 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

- Variaţia valorii maxime zilnice a mediilor mobile pe 8 ore pentru ozon:

În luna martie 2020 nu a fost înregistrată nici o depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane de 120 μg/m3 .

- Evoluţia mediilor orare pentru benzen în luna martie 2020:

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat gravimetric în luna martie 2020 :

În luna martie 2020 nu a fost înregistrată nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat gravimetric.

- Evoluţia mediilor zilnice pentru PM10 măsurat automat în luna martie 2020

În luna martie 2020 nu a fost înregistrată nici o depășire a valorii limită zilnică de 50 μg/m3 pentru PM10 măsurat automat.

Evoluţia indicelui general la staţia automată de monitorizare HR-1:

Indicele general se stabileşte pentru staţia automată HR-1, din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele specific de calitatea aerului, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:

1. dioxid de sulf (SO2)
2. dioxid de azot (NO2)
3. ozon (O3)
4. monoxid de carbon (CO)
5. pulberi în suspensie (PM10)

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1095/2007, pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi pe o scală evidenţiată prin cifre, culori şi calificative: de la 1 la 6, de la verde la roşu, respectiv de la excelent la foarte rău.

Toate datele înregistrate sunt transmise către baza de date centrală şi pe un site dedicat informării publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător (www.calitateaer.ro), care poate fi accesat de orice persoană interesată, pentru a afla nivelul concentraţiilor de poluanţi în aerul înconjurător, înregistrate în ultima oră şi, respectiv, în ultimele 24 de ore.

Evoluţia indicelui general de calitate a aerului la staţia automată de monitorizare HR-1, în luna martie 2020 este prezentată în graficul de mai jos:

#### Calitatea apelor DE SUPRAFAȚĂ

Rețeaua hidrografică a județului Harghita aparține bazinelor hidrografice ale râurilor Mureș (49,3 %), Olt (32 %) și Siret (18,7 %). Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerințele Directivelor Europene. Pentru urmărirea calității apelor se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice și un monitoring operațional pentru corpurile de apă ce au riscul să nu îndeplinească obiectivele de protecție a apelor.

Sinteza calității apelor se elaborează de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale APELE ROMÂNE.

APM Harghita nu dispune de date lunare privind calitatea apelor de suprafață.

#### Calitatea  apelor  uzate  (SURSE  DE  POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

## CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 11 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate în luna martie 2020 la sediul APM Harghita - 4 probe şi de la staţiile meteorologice Miercurea Ciuc (4 probe), Odorheiu Secuiesc, Joseni si Toplita - câte o probă.

Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii martie 2020 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 4,45 – 6,66.

#### POLUAREA ACUSTICĂ

În cursul lunii martie 2020 au fost efectuate un număr de 20 de măsurători sonometrice.

Localizarea punctelor de măsurare și rezultatele măsurătorilor de zgomot sunt trecute în  Anexa nr.5. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometru Brüel & Kjær, tip 2250 A.

Au fost înregistrate 16 depășiri ale nivelului de zgomot dintre care în localitatea Miercurea Ciuc (depășiri cu valori până la 9,75 dB(A)), Cristuru Secuiesc (depășiri cu valori până la 5,34 dB(A)), Odorheiu Secuiesc (depășiri cu valori până la 9,76 dB(A)), Gheorgheni (depășiri cu valori până la 8,29 dB(A)) și Toplița (depășiri cu valori până la 7,31 dB(A)). Cea mai mare depășire, pe drumurile județene de mare circulație, a fost înregistată pe DJ 137 – localitatea Feliceni (5,75 dB(A)).

Depășirile sunt cauzate în principal de traficul rutier.

#### SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic programul standard de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.

Fig. 1. Debitul dozei gama în aer (µSv/h) - medii și maxime în luna martie

comparativ cu luna februarie 2020.

Din Fig.1. se observă că valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna martie arată o creștere infimă față de valorile medii lunare ale debitului dozei gama în luna februarie. Valorile maxime lunare ale debitului dozei gama în luna martie arată o creștere infimă comparativ cu valorile maxime lunare din luna februarie dar nu ating valoarea de atenționare de 0.250 µSv/h.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00b. 		Aspirația de zi 08:00 -13:00

Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate –

valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc.

În cazul aspirației de noapte se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt puțin mai ridicate în luna martie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna februarie.

În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare sunt puțin mai ridicate în luna martie comparativ cu valorile medii lunare și maxime lunare din luna februarie.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalației din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02((-07°°, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	     b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 3. Activități specifice ale  Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte, valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt puțin mai ridicate în luna martie față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna februarie.

- în cazul aspirației de zi, valorile medii lunare ale Rn-lui sunt puțin mai ridicate în luna martie comparativ cu valorile medii lunare ale Rn-lui din luna februarie. Valorile maxime lunare ale Rn-lui sunt puțin mai scăzute în luna martie comparativ cu valorile maxime lunare ale Rn-lui din luna februarie.

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00       b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 4. Activități specifice ale Toronului (Rn-220) în atmosfera liberă

- medii lunare și maxime zilnice în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

În cazul Toronului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte, valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui în luna martie sunt puțin mai ridicate față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare din luna februarie.

- în cazul aspirației de zi, valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale Tn-lui în luna martie sunt puțin mai ridicate față de valorile medii respectiv valorile maxime lunare din luna februarie.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale față de cele din luna anterioară.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00	           b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2). Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul aspirației de noapte valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna martie sunt mai ridicate față de valorile medii și maxime lunare din luna februarie. În cazul aspirației de zi se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare în luna martie sunt mai ridicate comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna februarie.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediu A.P.M. Harghita.

Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale imediate - valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Valorile medii ale activității beta globale imediate în luna martie cât și în luna februarie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna martie sunt mai ridicate comparativ cu valorile maxime lunare din luna februarie dar nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).

Fig. 7. Depuneri atmosferici, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Din figura 7. se observă că valorile medii lunare în luna martie sunt puțin mai scăzute față de valorile medii lunare din luna februarie, valorile maxime lunare din luna martie sunt puțin mai ridicate față de valorile maxime din luna februarie dar se află sub valoarea de atenționare de 50 Bq/(mp*zi).

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.

Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apă  de suprafață în luna martie și în luna februarie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare, deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare în luna martie sunt puțin mai scăzute față de valorile maxime lunare din luna februarie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Valorile medii lunare ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață în luna martie sunt puțin mai scăzute comparativ cu valorile medii lunare din luna februarie.

Valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate la apa de suprafață în luna martie sunt mai scăzute comparativ  cu valorile maxime lunare din luna februarie și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul : Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna martie, comparativ cu luna februarie 2020.

Din figura nr.10 se observă că valorile medii lunare în luna martie sunt puțin mai scăzute față de valorile medii lunare din luna februarie, valorile maxime lunare din luna martie sunt puțin mai ridicate față de valorile maxime din luna februarie .

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).

- Expertiza calității solului

În luna martie 2020 nu au fost efectuate expertize asupra calității solului

- POLUĂRI ACCIDENTALE

În data de 31 martie 2020 a fost raportată o poluare accidentală pe pârâul Feernic, între localitatea Morăreni și Bisericani (DN 13C), comuna Lupeni, județul Harghita, cu ape uzate, de culoare albicioasă și cu miros înțepător, provenite de la stația de epurare, administrată de SC GOSCOM LUPENI SRL.

Indicatorii de calitate analizați în pârâul Feernic, amonte şi aval, prezintă valori asemănătoare (diferențe mici), calitativ nefiind  influențat semnificativ de efectul poluării, datorită debitului foarte mic evacuat în momentul producerii evenimentului. Nu s-a constatat mortalitate piscicolă.

Detaliile sunt prezentate în Anexa nr.8.

#### ACTIVITATEA SERVICIULUI DE CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

#### În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- acțiuni de control și îndrumare în ariile naturale protejate din județ (toate documentațiile legate de ariile naturale protejatea sunt transmise către custozii/administratorii conform Ordinului nr.1447/2017), inclusiv verificări comune cu serviciul Reglementări; reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife”, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- activitatea de conștientizare privind importanța protejării mediului cu ocazia zilei mondiale a mediului;

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor;

- participarea la comisii de evaluare a pagubelor provocate de animale sălbatice (urși, lupi, mistreți) pe teritoriul județului Harghita;

- în cursul lunii martie 2020 s-au eliberat 2 autorizații în domeniul biodiversității (recoltare de ciuperci și păduri de fructe respectiv de melci), în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008 pentru „activitățile de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare pe teritoriul național sau export a florilor de mină, a fosilelor de plante și animale, vertebrate și nevertebrate precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică și a importului acestora”.

- EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, reflectate în presa locală

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Adevărul Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Csíki Hírlap și știri internet în limba maghiară), în luna martie 2020 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

- problematica deșeurilor (depozitare ilegală, selectare colectivă etc.);

- tăieri ilegale de material lemnos, soarta acestora după confiscare, controale în domeniul silvic soldate cu amenzi;

- problematica urșilor și altor animale sălbatice;

- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

Director executiv				      Șef serv. MONITORIZARE

ȘI Laboratoare,

Domokos László József									      Kardos Carmen

Întocmit,

Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                                                                  Anexa nr.1.

STATISTICA LUNARĂ PENTRU DATE DE CALITATEA AERULUI

Luna martie 2020

| Zona | Poluant | Nr. probe | Suma concen-trațiilor, μg/mc | Media concen-trațiilor, μg/mc | Concen-trația maximă, μg/mc | Ten-dința mediei | Tendința depășirii | Persis-tența conc. | Coe-ficient sinergetic | Surse de poluare | Timp de pre-levare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To-tal | Depășit CMA, nr | Depășit CMA - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miercurea Ciuc | Pulb. sed., g/m2/lună | 2 |  |  | 9,8 | 4,9 | 6,8 | 1,4 |  |  |  | Circ. rut. Proc. ind. | 1 lună |
| Miercurea Ciuc, sediu APM | NO2 μg/m3 | 31 |  |  | 768,5 | 24,8 | 40,3 | 0,9 |  |  | 0,374 |  | 24 ore |
|  | NH3 μg/m3 | 31 |  |  | 389,7 | 12,6 | 27,5 | 0,9 |  |  |  |  | 24 ore |
|  | PTS μg/m3 | 31 |  |  | 1607,5 | 51,9 | 116,3 | 1,1 |  |  |  |  | 24 ore |
| Gheorgheni | Pulb.sed., g/m2/lună |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
|  | PTS μg/m3 | 31 | 11 | 37,93 | 4322,6 | 149,1 | 350,0 | 1,4 | 1,4 | 5 |  |  | 24 ore |
| Odorheiu Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 1,7 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Cristuru Secuiesc | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 3,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Delnița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 1,3 |  |  |  | EM Harghita | 1 lună |
| Suseni | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Sândomi-nic | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |  |  |  | SC CRH Agreg.Bet. | 1 lună |
| Toplița | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 10,6 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |
| Tușnad Sat | Pulb.sed., g/m2/lună | 1 |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 4,2 |  |  |  | Circ.rut. Proc.ind. | 1 lună |

PTS - pulberi totale în suspensie  (Φ aerodinamic ≥0,8 μm)

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,                                                Întocmit,

Kardos Carmen                                                                Gecző Terezia

## APM Harghita                                                                                                                             Anexa nr.1a.

## Date de calitatea aerului

Pulberi sedimentabile

- luna martie 2020 -

| Nr crt | Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Pulberi sedimentabile, g/mp/lună |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentraţia maximă admisă | 17,0 |
| 1 | Miercurea Ciuc, Grâului 9 | 28.02.2020-30.03.2020 | 3,0 |
| 2 | Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93 | 28.02.2020-30.03.2020 | 6,8 |
| 3 | Delniţa, Principală 67 | 28.02.2020-30.03.2020 | 6,9 |
| 4 | Odorheiu Secuiesc, Beclean 94 | 27.02.2020-31.03.2020 | 9,2 |
| 5 | Cristuru Secuiesc, Bicaz 112 | 27.02.2020-31.03.2020 | 8,1 |
| 6 | Suseni, carieră | 02.03.2020-01.04.2020 | 2,3 |
| 7 | Sândominic, Faluvége 70 | 02.03.2020-01.04.2020 | 2,2 |
| 8 | Gheorgheni, Pţa Libertăţii 23 |  |  |
| 9 | Topliţa, Ştefan cel Mare 80 | 02.03.2020-01.04.2020 | 17,0 |
| 10 | Tuşnad Sat 345 | 28.02.2020-30.03.2020 | 7,6 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                   Roca Cristina

APM Harghita				                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 3.

APE UZATE

- luna martie 2020 -

(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

| Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc/lună | Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați | Concentrația maximă autorizată mg/l | Concentrația medie măsurată mg/l | Concentrația maximă măsurată mg/l | Observații referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ~ Aut.GA 34/05.03.2018 – SGA Miercurea Ciuc | pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Substanțe extractibile Azot Kjeldahl | 6,5-8,5 25 125 35 3 15 2 300 1000 20 100 | 7,33 10,40 57,24 11,50 0,80 9,28 1,64 159,13 696,25 < 20,0 (9,9) | 7,53 16 80,0 21 3,192 11,07 2,27 204,19 795 12,4 | - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului |
| SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 263669 Aut. GA nr.360 din 01.10.2019 - ABA Mureș | pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr Azot amoniacal-NH4 Azotiți-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri | 6,5-8,5 35 2000 20 25 125 - - - 15 2 0,5 - | 6,90 16,53 328,00 12,40 10,25 47,18 0,909 0,133 15,73 5,74 0,19 < 0,20 119,03 | 7,07 35,00 - - 25,00 85,70 3,884 0,167 28,86 7,34 0,35 - 149,18 | - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată - Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Cristuru Secuiesc / 63000 Aut.GA 100/23.04.2019 – ABA Mureș | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile | 6,5-8,5 100 90 70 2000 30 1,0 20 | 7,09 19,74 14,84 50,77 3,00 0,25 0,69 795,00 | 7,40 23,80 41,87 103,00 3,00 0,98 0,69 795,00 | - Autorizația GA valabilă până la 23.04.2022 |
| SC GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ SA Gheorgheni / 92137 Aut. GA 390/13.11.2018 – ABA Mureș | CCO-Cr Materii în suspensie CBO5 Azot amoniacal-NH4 pH Reziduu fix Extractibili Azot total Fosfor total Nitrați | 125 35 25 3 6,5-8,5 2000 20 15 2 37 | 43,00 12,67 4,32 0,70 6,58 263,00 3,30 6,30 1,43 19,05 | 47 17 6,3 1,01 6,8 312 4,2 7 1,66 20,37 | - Autorizația GA valabilă până la 13.11.2021 - SC GO SA Gheorgheni își încetează activitatea, administrația stației de epurare urmează să fie preluată de un nou operator economic |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut. GA 232/ 08.08.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 250 400 - 280 30 2000 25 5 | 7,33 120 312,3 164,25 86 24,932 549 21,60 2,664 |  | Probă momentană prelevată la data de 02.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare oraș Vlăhița / Aut. GA 62/ 09.06.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 20 0,5 | 6,87 7 36,2 103,34 <5,0 0,090 397 <20,0(10,8) <0.20 |  | Probă momentană prelevată la data de 03.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Sânmartin / Aut. GA 06/ 07.02.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 2000 0,5 | 7,28 85 262,8 130,69 58 33,998 898 0,202 |  | Probă momentană prelevată la data de 11.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut. GA 156/ 13.06.2019 – ABA Mureș | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenti | 6,5-8,5 150 280 - 280 30 2000 25 5 | 7,52 28 69,9 100,84 18 5,872 690 < 20,0(11,2) <0,20 |  | Probă momentană prelevată la data de 04.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut. GA 25/ 07.12.2017 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 25 125 - 35 - - - 15 2 2000 0.5 | 7,13 4 66,2 151,43 11 0,020 0,26 4,29 4,35 0,89 711 <0.200 |  | Probă momentană prelevată la data de 05.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava )/ Aut. GA 37/ 28.12.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți | 6,5-8,5 300 500 - 350 30 1000 25 | 7,11 310 456,999 99,69 125 58,00 776 3,496 |  | Probă momentană prelevată la data de 16.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Harghita-Băi/ Aut. GA 04/ 31.01.2018 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 1000 | 6,66 3 50,9 40,29 <5,0 0,294 310 |  | Probă momentană prelevată la data de 19.03.2020 |
| SC HARVIZ SA, Stația de epurare Homorod-Băi/ Aut. GA 38/ 31.10.2019 – ABA Olt | pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Amoniu Nitriți Nitrați Azot Kjeldahl Azot total Reziduu filtrat | 6,5-8,5 25 125 - 60 3 - - - - 2000 | 6,81 7 35,9 73,63 <5,0 0,952 0,095 5,19 2,31 3,51 349 |  | Probă momentană prelevată la data de 17.03.2020 |

SLD – sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,							Întocmit,

Kardos Carmen							         Török Péter

APM Harghita                                                                                                                                                                                                        Anexa nr.4

Calitatea precipitaţiilor

luna martie 2020

| Punct de recoltare | Perioada de recoltare | Canti-tate | pH | Con-duct. | Acidi tate | Alcalinitate | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Cl- | NO3- | NH4+ | NO2- | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | l/mp | Unit pH | (S/cm | mmol/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 04.03-06.03.2020 | 0.8 | 5.82 | 27.6 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | 3.484 | 2.477 | 1.451 | - | 13.8 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 04.03-06.03.2020 | 2.6 | 6.34 | 35.0 | 0.132 | 0.112 | - | - | - | - | 2.953 | 3.688 | 2.313 | 1.311 | 0.226 | 17.5 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 07.03-09.03.2020 | 6.6 | 4.93 | 17.6 | 0.040 | 0.080 | - | - | - | - | 1.847 | 0.546 | 1.298 | 0.770 | 0.083 | 8.8 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 07.03-09.03.2020 | 6.7 | 5.08 | 19.4 | 0.052 | 0.112 | - | - | - | - | 2.467 | 1.054 | 1.489 | 0.963 | 0.069 | 9.7 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 16.03-23.03.2020 | 10.3 | 5.70 | 24.7 | 0.150 | 0.100 | - | - | - | - | 3.233 | 1.019 | 2.737 | 0.998 | 0.063 | 12.4 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 16.03-23.03.2020 | 7.9 | 4.68 | 35.8 | 0.020 | 0.132 | - | - | - | - | 2.740 | 1.267 | 3.535 | 1.371 | 0.052 | 17.9 |
| Miercurea-Ciuc sediul APM | 30.03-01.04.2020 | 0.9 | 4.71 | 37.8 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | 1.825 | 3.912 | 1.479 | - | 18.9 |
| Miercurea-Ciuc st. meteo | 30.03-01.04.2020 | 1.8 | 4.45 | 130.1 | 0.048 | 0.464 | - | - | - | - | - | 3.911 | 10.13 | 4.418 | 0.381 | 65.1 |
| Odorheiu-Sec. st. meteo | 28.02-31.03.2020 | 30.3 | 6.41 | 42.0 | 0.362 | 0.476 | - | - | - | - | 4.247 | 0.919 | 2.042 | 0.782 | 0.456 | 21.0 |
| Joseni st. meteo | 01.03-01.04.2020 | 26.1 | 6.46 | 30.0 | 0.296 | 0.460 | - | - | - | - | 5.280 | 2.449 | 1.448 | 0.052 | 0.193 | 15.0 |
| Toplița st. meteo | 01.03-01.04.2020 | 30.6 | 6.66 | 54.5 | 1.090 | 0.616 | - | - | - | - | 3.993 | 1.786 | 1.818 | 1.421 | 0.448 | 27.2 |

Şef serv. Monitorizare şi Laboratoare,                                                         Întocmit,

Kardos Carmen                                                                       Gecző Terezia

APM HARGHITA                                                                                                                        			                                                       Anexa nr.5.

NIVELE DE ZGOMOT

Martie 2020

| Nr. |  | Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | Nivel de presiune acustică ponderat în frecvențăA și ponderat în timp F depășit în 10% in timpul T | Nivel minim | Nivel maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crt. | Locul de măsurare | LAeq [dB(A)] | LAF10 [dB] | LAfmin | LAfmax |
|  |  | Măsurat | Admis* | Depășire | Măsurat | Admis* | Depășire | [dB(A)] | [dB(A)] |
| 1 | Miercurea Ciuc - str. Taploca | 68.06 | 65 | 3.06 | 72.37 | 75 | - | 44.95 | 82.38 |
| 2 | Miercurea Ciuc - str. Kossuth | 56.96 | 65 | - | 60.01 | 75 | - | 48.61 | 67.06 |
| 3 | Miercurea Ciuc - str. Harghita - pod | 69.64 | 65 | 4.64 | 73.76 | 75 | - | 49.14 | 82.75 |
| 4 | Miercurea Ciuc - Gara CFR | 65.02 | 70 | 0.02 | - | - | - | 41.76 | 88.86 |
| 5 | Miercurea Ciuc - str. Braşovului | 74.27 | 65 | 9.27 | 75.46 | 75 | 0.46 | 56.92 | 95.14 |
| 6 | Miercurea Ciuc - str. Szek | 68.56 | 65 | 3.56 | 72.17 | 75 | - | 45.56 | 92.46 |
| 7 | Miercurea Ciuc - bul. Frăţiei | 74.75 | 65 | 9.75 | 63.48 | 75 | - | 43.20 | 108.15 |
| 8 | Miercurea Ciuc – Parc Central | 49.34 | 60 | - | - | - | - | 42.50 | 69.54 |
| 9 | Miercurea Ciuc –str. Culmei | 64.87 | 65 | - | 68.30 | 75 | - | 46.17 | 81.36 |
| 10 | Cristuru Secuiesc – centru | 70.34 | 65 | 5.34 | 74.39 | 75 | - | 41.51 | 86.28 |
| 11 | Cristuru Secuiesc - str. Timafalvi | 65.50 | 65 | 0.50 | 68.85 | 75 | - | 33.71 | 84.28 |
| 12 | Odorheiu Secuiesc – str. II Rákóczi | 74.76 | 65 | 9.76 | 79.11 | 75 | 4.11 | 43.56 | 90.43 |
| 13 | Odorheiu Secuiesc - str. Bethlen Gábor | 67.73 | 65 | 2.73 | 71.07 | 75 | - | 50.51 | 83.78 |
| 14 | Odorheiu Secuiesc - p-ţa Márton Áron - centru | 64.56 | 65 | - | 62.95 | 75 | - | 34.13 | 89.35 |
| 15 | Gheorgheni - centru | 66.52 | 65 | 1.52 | 70.33 | 75 | - | 49.24 | 83.09 |
| 16 | Gheorgheni - str. Bălcescu | 73.29 | 65 | 8.29 | 77.63 | 75 | 2.63 | 43.85 | 87.93 |
| 17 | Topliţa - centru | 72.31 | 65 | 7.31 | 71.71 | 75 | - | 55.43 | 105.01 |
| 18 | DJ 123D – Sâncrăieni | 66.97 | 65 | 1.97 | 71.85 | 75 | - | 34.70 | 83.44 |
| 19 | DJ 132 - Vlăhiţa | 68.95 | 65 | 3.95 | 70.82 | 75 | - | 29.55 | 89.61 |
| 20 | DJ 137 - Feliceni | 70.75 | 65 | 5.75 | 75.24 | 75 | 0.24 | 28.93 | 88.84 |
| Măsurători de zgomot contracost, în urma comenzii de la operatori economici |  | - |  |

* Limita admisibilă conform SR 10009/2017

**Limita admisibilă conform OM 119/2014 - se aplică doar dacă respectiva clădire de locuit la care s-a efectuat determinarea acustică la fațadă, se află poziționată într-un teritoriu protejat conform OM 119/2014

Şef serv.Monitorizare şi Laboratoare                                                    Întocmit,

Kardos Carmen                                                     	            Péter Ildikó

APM Harghita                                                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 8.

Centralizator „Poluări accidentale”

- martie 2020 -

| Data/ ora raportării | EPISOD POLUARE | Emitent avertizare | Măsuri întreprinse / sancțiuni | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localizare (localitate, județ, etc.) | Perioada de producere | Factor de mediu afectat (aer, apă, sol, pădure) - localizare | Poluator | Substanța poluantă | Cauză/ Efecte |  |  |  |
| - 2954 din 01.04.2020 | Pârâul Feernic, între localitatea Morăreni și Bisericani (DN 13C), comuna Lupeni, județul Harghita | Fenomenul, observat în data de 31 martie 2020, a fost raportat la ora 15,25, cele sesizate au fost confirmate și la ora 17,50, cu ocazia controlului efectuat de reprezentanții SGA Mureș | Apă: pârâul Feernic | SC GOSCOM Lupeni SRL, administratorul stației de epurare ape uzate pentru localitățile Lupeni, Morăreni și Bisericani, cu amplasament în perimetrul localității Morăreni | Ape uzate albicioase, cu miros înțepător | Evacuare de ape uzate de la stația de epurare prin intermediul unei conducte PVC cu Dn 150 mm, de culoare albicioasă și cu miros înțepător. Reprezentantul societății a declarat că nefuncționarea stației de epurare în parametri, s-a datorat debitului influent a apei uzate, provenită de la SC Gordon Prod SRL Bisericani | ABA Olt, SGA Harghita (Fișă de comunicare respectiv de avertizare în cazul observării / validării unei poluări accidentale) | Conform Notei de constatare încheiată la fața locului (SGA Mureș nr. 4255/01.04.2020)s-au recoltat 3 probe de apă pentru efectuarea analizelor de laborator, respectiv s-a dispus aducerea la parametri optimi de funcționare a stației de epurare cu termen imediat și obținerea actului de reglementare din punct de vedere al GA | - Nu s-a semnalat mortalitate piscicolă - Autorizația de GA nr.150/ 17.06.2016 și-a pierdut valabilitatea, procedura de reînnoire a fost suspendată de deoarece SC GOSCOM Lupeni SRL are debite restante față de ABA Mureș |

Şef Serv. Monitorizare şi Laboratoare,		                                                      Întocmit,

Kardos Carmen							                                   	Török Péter