MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE

- Denumirea obiectivului de investiţie: Tronson de fibră optică pentru interconectarea  localităților Călan, judeţul Hunedoara și Cugir, județul Alba – Sector: Orașul Călan – limita administrativă cu județul  Alba.

# Obiectul lucrării: Documentaţie tehnică necesară obţinerii Certificatului de Urbanism de la Consiliul Județean Hunedoara.

# Titularul investiţiei: SC RCS & RDS SA.

# Beneficiarul investiţiei: SC RCS & RDS SA.

# Proiectant de specialitate: SC RCS & RDS SA.

# Amplasament:  Intravilanul și extravilanul unitaților administrativ teritoriale ale  Orașului Călan, al  comunelor Mărtinești, Beriu, Romos și al Municipiul Oraștie.

- NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Reţeaua de comunicaţii este o componentă modernă a structurii organizării statale, cu implicaţii directe de ordin strategic, economic şi social.

Din punct de vedere al cantităţii şi calităţii de informaţie prelucrate, precum şi al densităţii de echipamente specifice utilizate un factor hotărâtor îi revine reţelei de transport şi de distribuţie al semnalului.

Performanţele tehnice ale reţelei de telecomunicaţii sunt determinate de calitatea echipamentelor: echipamente de transport, prelucrare, distribuţie şi terminale de fibră optică, amplificatoare bidirecţionale pentru cablu coaxial, echipamente pentru transmisii de date pe cablu coaxial şi fibră optică, stații de bază pentru servicii de telecomunicații mobile, etc., precum şi de calitatea suportului fizic de transmitere a semnalului, respectiv cablurile de fibră optică şi cablurile coaxiale.

S.C. RCS & RDS SA a demarat obiective de investiţii pe termen scurt şi mediu, pentru construirea şi dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii (televiziune prin cablu, internet, telefonie fixă și telefonie mobilă) în zonele rurale din judeţul Hunedoara. În acest sens se construiesc magistrale de fibră optică care parcurg anumite trasee între oraşele deja cablate din judeţul Hunedoara. Magistralele de fibră optică  urmăresc  trasee geografice care să cuprindă cât mai multe comune şi sate. Totodată aceste magistrale folosesc la legături redundante între municipiile şi oraşele pe care le intersectează, pentru a permite dezvoltarea de sisteme de alimentare cu semnal din mai multe staţii de telecomunicaţii..

Magistrala de fibră optică ce va interconecta localitățile  Călan, judeţul Hunedoara și Cugir, județul Alba se doreşte a se construi exclusiv din echipamente de ultimă generaţie și va facilita accesul locuitorilor si instituțiilor publice din localitățile cu care se intersectează, intr-o etapa următoare de dezvoltare, la servicii fixe și mobile de telecomunicații  de ultimă generație.

Se folosesc ca suport de transport al semnalelor cabluri de fibră optică, pe care se vehiculează semnale de natură optică. Transmisia pe suport optic a semnalului asigură o imunitate maximă al acestuia faţă de interferenţe şi câmpuri electromagnetice perturbatoare. Totodată se asigură suprimarea totală a radiaţiilor electromagnetice generate de cablurile metalice (coaxiale, multifilare,torsadate, etc.) de transport de semnal.  Datorită pierderilor extrem de reduse, folosirea fibrei optice permite transmisia la distanţe mari şi foarte mari, de ordinul zecilor de kilometri, a semnalului, fără a fi necesară amplificarea acestuia. Se elimină astfel complicaţii legate de repetoare sau amplificatoare de semnal, care implică o serie de alte probleme tehnice, ca de exemplu alimentare cu energie electrică.

- TEHNOLOGIA FOLOSITĂ

Reteaua de fibră optică va fi implementat în variantă aeriană și subterană in funcție de topologia traseului.

În realizarea acestei infrastructuri, un obiectiv important este și acela de minimizare a costurilor de realizare și întreținere a rețelei, alegându-se acele trasee si tehnologii de implementare care să poată fi realizate cu eforturi financiare minime si buget mic și care sa nu afecteze construcții, culturi, etc.

III.1 Traseu aerian

În varianta aeriană, cablul de fibră optica va avea ca suport stâlpii de beton ai rețelei LEA-JT aparținând societăţii SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT, stâlpii de beton ai rețelei de iluminat public aparținând autorităților locale sau stâlpi proprii din beton sau lemn creuzetaţi care se vor planta de către societatea RCS&RDS SA.

Fibra optică folosită în acest caz este de tipul ADSS, fibră ce perminte instalarea pe stâlpi cu distanța maximă între acestea de 80 metri. .

|  | TKF - 24 FIBRE ADSS 4500N Cablu fibră optică ADSS Cablu Fibră Optică ADSS, MULTI TUBE (Loose tube gel filled), metalfree, distanța între stâlpi < 80m, protecție UV. 24 Fibre. Diametru: 12.8mm; Greutate: 125kg/km; Tensiune întindere: 4500N; Raza min.: 260mm; Dimensiuni: 3000-5000m |  |
| --- | --- | --- |

|  | ADSS (All-dielectric self-supporting) cablu 1 Centru rezistent 2 Tuburi libere cu fibra optica (2, 4, 6, 8, 12 sau 24 fibre per tub) 3 Înveliș fibre 4 Bandă separatoare 5 Teacă centrală 6 Manta textilă 7 Învelis exterior |
| --- | --- |

La pozarea aeriană a fibrei optice se va ţine cont de următorii parametri:

- specificaţiile fabricantului privind caracteristicile mecanice ale cablurilor;

- deschiderea între stâlpi;

- variaţia unghiului de linie;

- condiţii climato-meteorologice;

- reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe traseul pe care se montează fibra optică (acolo unde este cazul);

- distanţa minimă între fibra optică care se montează şi sol;

- distanţa minimă între fibra optică care se montează şi conductorul activ inferior din reţeaua LEA-JT (acolo unde este cazul).

Instalarea propriu-zisă a cablurilor de telecomunicaţii cuprinde următoarele operaţii:

III. 2 Traseu subteran

Pentru traseele subterane se vor efectua lucrări de îngropare a fibrei optice la o adâncime de 0,8 – 1,2 m, în funcție de natura solului. Fibra optică care se  introduce în subteran are diametrul de 12mm şi este de construcţie specială ce permite îngroparea în sol direct sau în monotub de protecţie de tipul HDPE 2x40mm. Fibrele sunt pozitionate in tuburi din plastic flexibil.

Canalizația a fost dimensionată ținând cont de interconectarea cu rețelele existente sau proiectate ale RCS&RDS SA și/sau limitările impuse de rețelele edilitare (joasă, medie și înalta tensiune, apa - canal, gaz, fibră optică, etc.) existente.

Rețeaua subterană va fi compusă din două tuburi din PVC, cu caracter de protecție, prin care se va monta fibra optică cu caracteristici pentru rețele subterane, de tipul FZOMU – SD cu 24 fibre, introdusă mecanic.

Tuburile de protecție vor fi montate în subteran utilizând utilaje specializate ce permit, prin intermediul unui plug vibrator îngroparea fibrei optice sau a tuburilor prin care se pozează fibra optică direct în sol. Utilajul este prevăzut după plug cu un dispozitiv ce nivelează urma de trecere a plugului. Gradul de nivelare ajunge la 85-90%, în funcție de starea și de compoziția solului. S-a adoptat această metodă pentru a afecta cât mai putin zona studiată, atât ca spațiu cât și ca timp ocupat temporar de lucrări și de a reduce cât mai mult timpii de execuție. Aceste monotuburi se vor semnaliza cu folie avertizoare din PVC instalată la adâncimea  0.30-0,55m de la cota zero a terenului. În zonele unde nu se poate monta în rețea subterană monotubul cu utilajul mecanizat Vermeer lucrările se vor executa prin sapătură manuală, făra a afecta major zona de lucru.

La întalnirea de obstacole (văi, șanțuri, rețele de gaz, electrice, telecomunicații, drumuri, căi ferate, etc), pe o parte și alta a acestora se vor monta cămine de tragere, iar între acestea se vor monta tubulaturi de protecție din conducte HDPE 110 mm, prin care se va monta manual, prin sistem de tragere, respectivele tubete. Aceste cămine de tragere se vor monta la o adancime de 0,90 – 1,8m și semnalizate prin marchere. Dacă situația o impune, subtraversarea obstacolelor se va face și prin foraj dirijat cu sau fără montarea de camerete.

Proiectul prevede executarea de sondaje, prin săpături manuale, la fiecare secțiune de canalizație principală precum și acolo unde este cazul în vederea pichetării corecte a traseului și evitarea suprapunerii cu alte instalații subterane.

- Se vor adopta următoarele principii de realizare a infrastructurii:

- se vor executa cămine de tragere la intesecțiile de drumuri de o parte și alta al acestora;

- se vor executa foraje dirijate la treceri de Drumuri Nationale, Drumuri Judetene, Drumuri Comunale – în cazul subtraversării acestora;

- se vor executa foraje dirijate la treceri de căi ferate – dacă există zone de intersecție;

- se vor executa foraje dirijate la treceri de ape curgătoare – în cazul subtraversării acestora;

- se vor executa foraje dirijate la treceri de rețele subterane, magistrale subterane și/sau aeriene care impun acest lucru, întalnite pe traseu studiat și specificate prin avizele obținute de beneficiar și menționate în Certificatul de Urbanim.

- în toate cazurile de mai sus, cu excepția traversărilor de căi ferate, se poate adopta și varianta aeriană, prin plantarea unor stâlpi de beton, de o parte și de cealaltă a obstacolului. Stâlpii de beton și amplasarea lor se va alege astfel încât să asigure înălțimea impusă prin normative a fibrei optice față de cota zero al obstacolului.

La traversările de obstacole se vor adopta acele soluții care vor îndeplinii cumulat condițiile urmatoare:

- instalarea cablului cu fibre optice în condiții de sigurantă maximă și respectarea normelor în vigoare;

- rezolvarea deranjamentelor să se facă în condiții optime (acces, timp, readucere la starea inițială, etc);

- realizarea acestora în condiții economice de eficiență și eficacitate.

Utilaj specializat de îngropat fibra optică prin tub de protecție – în timpul montajului

Montarea fibrei optice prin tub de protecție, prevăzut cu bandă de avertizare

În zonele unde condițiile din teren nu permit accesul cu utilajul specializat de îngropat cu plug vibrator, se poate utiliza un dispozitiv cu freză manevrat direct de operator.

Cameretele vor fi instalate în funcție de configurația terenului, de o parte si alta a forajelor, la intersecția cu drumuri, căi ferate, amenajări hidrotehnice, alte rețele subterane și în punctele de jonctionare a cablului.

Pentru realizarea secțiunii între două camerete corespunzătoare lungimii de fabricație (de tragere) a cablului cu fibre optice, monotuburile se vor joncționa cu mansoane mecanice.

Cameretele se pozează prin săpătură mecanizată sau manual – în funcție de natura solului și de limitările impuse de avizatori.

Astuparea gropilor pentru camerete se va face cu pământul scos la săpare. Dacă este necesar, camereta se va prevedea cu guler din beton. Surplusul de material rezultat se vor transporta în locurile special amenajate cele mai apropiate.  Nu se impun respectarea de condiții de îngheț, fibra optică păstrându-și proprietățile la variații de temperatură în limite largi.

După executarea canalizației și a căminelor de tragere, terenul se va aduce la starea inițială și se vor reface spațiile verzi sau betonate.

Cameretele de tragere și cutii de joncțiuni

Intersecțiile și paralelismele cu alte instalații subterane vor fi tratate conform STAS -urilor in vigoare (STAS 6290, STAS 831, STAS 832 etc.), iar acolo unde este cazul se va cere asistență tehnică.

Categoria de importanță a construcției este cea normala (C) conform legii 10/95 și HG766/97. După importanță, construcția se încadrează în clasa de importanță III conform STAS 10.100/78.

La executarea lucrărilor se vor respecta întocmai detaliile de execuție cuprinse în „Detalii tip pentru rețele telefonice construcții și instalații de telecomunicații”, Vol III: Canalizarea în telecomunicații, editate de Institului de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Telecomunicații. În timpul execuției lucrării contructorul are obligația respectării recomandărilor de mai jos:

- respectarea întocmai a planurilor și planșelor desenate în vederea determinării și pichetării traseului;

- efectuarea de sondaje în vederea identificării instalațiilor subterane și punerea de acord cu planul de coordonare;

- executarea traseului subteran conform proiectului ca poziție și profil;

- montarea de cămine de tragere și a tubulaturi de protecție între acestea conform planurilor stabilite;

- poziționarea căminelor de tragere se va face în conformitate cu detaliile de execuție din normele amintite, la nivel de calitate agreat de beneficiar;

- refacerea întregii zone afectate în termenul cel mai scurt posibil tehnologic.

Secțiune transversală rețea subterană

Nota: Nu se va executa astuparea partială sau totală decât în prezența dirigintelui de șantier, care va încheia cu constructorul Procesul verbal de lucrări ascunse.

La alegerea soluțiilor s-au respectat normativele în vigoare privind realizarea instalațiilor subterane.

În urma lucrărilor de construcţie a tronsoanelor de fibră optică factorii de mediu, apa, aerul, solul şi subsolul nu sunt afectate semnificativ astfel încât să ducă la poluări sau infestări cu substanţe dăunătoare mediului.

În cele ce urmează sunt prezentate diferite metode de traversare al obstacolelor.

- DESCRIEREA  TRASEULUI

Magistrala de fibră optică va interconecta stațiile de telecomunicații ale operatorului RCS & RDS SA din localitățile Călan, județul Hunedoara și Cugir, județul Alba. Pentru aceasta se poartă fire de semnal prin fibrele optice existente în localitatea Călan până pe ultimul stâlp cu rețea locală situat la intersecția între strada Independenței, strada Lucian Blaga și drumul județean DJ668 înspre Valea Sângiorgiului.

Astfel, ca prim punct de plecare al cablului de fibră optică ce face obiectul prezentei lucrări va fi capătul rețelei de telecomunicații din orașul Călan, strada Independenței de unde traseul continuă astfel:

- îngropat, se subtraversează strada Lucian Blaga de la ultimul stâlp de beton aparținând Primăriei Orașului Călan de pe strada Independenței, stâlp situat în zona verde din vecinătatea blocului ANL;

- imediat după traversare, traseul continuă îngropat cca 1100m, pe partea stângă a drumului județean DJ668 dinspre Călan;

- se continuă îngropat, pe drumul de exploatare agricol ce se deschide pe partea stângă până în dreptul localității Strei-Săcel, cca 900m;

- se ocolește localitatea Strei-Săcel, și se continuă îngropat  pe drumul de exploatare agricol care se întinde între Strei-Săcel și Valea Sângiorgiului pe o lungime de cca 2600m;

- se ocolește localitatea Valea Sângiorgiului, subteran, folosindu-se tot drumuri agricole, pe partea nordică, cca 1700m, capătul acestui segment ajungând la drumul județean DJ668;

- se continuă îngropat,  de-a lungul DJ668, pe partea stângă, considerând direcția de deplasare dinspre Călan, pe o lungime estimată de 700m;

- pentru a evita intrarea în fondul forestier, traseul continuă subteran 7400m, pe drumuri vicinale și agricole care se întind de la DJ668 până în dreptul localității Măgura și retur, ocolind fondul forestier, spre DJ668 până după localitatea Dâncu Mare;

- se continuă îngropat, de-a lungul DJ668, tot pe partea stângă, considerând direcția de deplasare dinspre Călan, pe o lungime estimată de 3100m;

- pentru evitarea paralelismului cu liniile electrice LEA–MT care de asemenea urmărește drumul județean,  se traversează DJ668 continuând pe partea dreaptă, 1700m, până în apropierea localității Tămășasa;

- se traversează drumul județean DJ668, se continuă pe partea stânga încă 50m după care se ocolește localitatea Tămășasa folosind drumul agricol în lungime de 450m;

- se face legătura între drumul agricol și DJ668, la ieșire din satul Tămășasa înspre localitatea Turmaș pe marginea canalului de irigatie existent - 330m;

- se continuă îngropat pe lângă drumul DJ668, pe partea stângă considerând direcția Tămășasa – Turmaș, pe o lungime de 400m;

- se traversează drumul DJ668, continuând tot îngropat pe drumuri de exploatare până la intersecția cu DJ705A, având în vedere evitarea fondului forestier, paralelismului cu liniile aeriene de înaltă tensiune și   păstrarea distanței de siguranță față de stâlpii de susținere ai liniilor electrice - în lungime de 5300m;

- se continuă, pe partea stângă a drumului DJ705A  pe o lungime de 540m până la intrarea în localitatea Căstău;

- în localitatea Căstău se trece la variantă de pozare aeriană, pe o lungime de 1160m, folosindu-se stâlpii LEA–JT precum și doi stâlpi proprii montați la intrarea în localitate necesari la traversarea drumului, pentru evitarea rețelei de apă/canal existente în zonă;

- se iasă din localitatea Căstău în variantă subterană, folosind drumurile agricole și de exploatare, având de asemenea în vedere evitarea fondului forestier, paralelismului cu liniile aeriene de medie respectiv de înaltă tensiune și păstrarea distanței de siguranță față de stâlpii de susținere ai liniilor electrice, pâna la intersecția cu drumul comunal DC48 la ieșirea din Municipiul Oraștie înspre localitatea Romos – în lungime estimată de 4200m;

- se traversează drumul comunal DC48, pentru a evita deponeul ecologic existent în zonă și se continuă îngropat pe partea stângă a drumului DC48 Orăștie - Romos, cca 1400m;

- din acest loc se intră pe drumuri de exploatare agricole pentru a evita fondul forestier din dreptul localității Romos, până în dreptul intersecției dintre drumul județean DJ705G și drumul comunal DC49, în lungime de 3900m;

- se subtraversează zona de intersecție prin rigola existentă – cca 50m;

- traseul continuă subteran, 140m, pe partea stângă a drumului DC49 spre Vaidei;

- pentru a evita paralelismul cu linia de medie tensiune existentă în zonă, se traversează drumul comunal DC49 și se continuă pe partea dreaptă al acestuia pe o lingime de cca 1500m;

- se traversează DC49 continuând îngropat, 6600m, pe drumuri agricole și de exploatare, în vecinătatea localităților Vaidei și Pișchinți până la limita administrativă cu județul Alba, în dreptul localității Vinerea;

- traseul continuă în județul Alba – segment care nu mai este obiectul prezentei lucrări.

Notă:  Traversările de obstacole și/sau rețele descrise mai sus sunt cu titlu de propunere și pot suferii modificări de execuție conform avizelor de amplasament eliberate pe baza acestui certificat de urbanism.

Suprafaţa ocupată temporar de lucrări nu va depăşi 2000 m.p. pentru tronsoanele aeriene, respectiv 3000 m.p. pentru tronsoanele subterane, deoarece nu se va trece la realizarea unui nou tronson fără închiderea lucrărilor la tronsonul anterior. Suprafața ocupată temporar nu va depăși ca durată de timp 24 de ore, timpul redus fiind câștigat prin utilizarea utilajelor și dispozitivelor mecanizate specializate

Lungimea totală a rețelei va avea o lungime estimată de 45220m. Suprafaţa ocupată definitiv de lucrări este de 45220m.p., determinată ca o echivalenţă între lungimea traseului şi o lăţime convenţională de 1m.

În localităţi sau în apropierea lor, în cameretele  de vizitare ce se vor monta subteran, respectiv aerian unde traseul este pozat pe stâlpii LEA-JT, se vor prevedea cutii de joncţiuni, prin intermediul cărora se va putea extrage semnal din cablul de fibră optică pentru o viitoare reţea locală, ce se va putea construi ulterior în localitățile imediat limitrofe.

- LEGI ŞI NORMATIVE

Întocmirea documentaţiei s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- Hotărârea de Guvern 1180/29.12.2014 – privind Regulamentul General de Urbanism;

- Hotărârea de Guvern 490/11.05.2011 – privind Regulamentul General de Urbanism

- Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor;

- Legea nr.13/1974 - Legea Drumurilor;

-    Ordinul Directorului General al A.N.D. nr.33/1992;

-  Normativul Departamental MTTc – PD nr.198/1978, avizat de MAIA cu nr.65273/1978

- Legea protecţiei mediului nr.137/1995;

- Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii;

- Normativ I – 7 – 1985, pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice;

- STAS 1204/4-1989, Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.

Prescripţii:

- Catalog de detalii tip – 1983

-   STAS 1999 - 86 - Linii aeriene de telecomunicaţii pe stâlpi. Calculul rezistenţei mecanice şi date constructive;

-   STAS 8591/1 – 91 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate aerian;

- Norme de protecţia muncii pentru telecomunicaţii, ediţia 1996;

-   Norme de prevenire şi stingerea incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere, ediţia 1981, cu completările din 1989;

- Norme generale de PSI pentru instalaţii de forţă, iluminat şi paratrăsnet;

- Spaţiile amenajate respectă prevederile art.2 din Normativul P118/1983.

VI.    IMPLICAȚII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reziduurile şi deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate şi vor fi evacuate ritmic de întreprinderile executante, pentru evitarea poluării zonei.

Poluarea acustică produsă este în limitele admise.

După terminarea lucrărilor, materialele şi sculele folosite se adună şi se transportă la sediul firmei constructoare, respectând condiţiile autorizaţiei de construcţie. La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor s-au respectat distanţele faţă de obiectivele şi gospodăriile supra şi subterane şi alte obiective de interes public.

Lucrările de săpătură afectează doar parţial solul şi subsolul. În locurile unde se execută camerete, pământul din profilul superior în grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil şi nu se va amesteca cu restul pământului. La finalizarea lucrărilor se va realiza nivelarea şi tasarea solului. Materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri marcate, după terminarea lucrării, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor în zonă se va face pe drumurile de acces din zonă. Lucrările proiectate nu au impact semnificativ asupra mediului.

Materialele rezultate din demontări se vor transporta, prin grija beneficiarului, la locurile stabilite de deţinătorul reţelei.

Se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, impuse prin acordul de mediu ce se va elibera de Agenția Județeană de Protecția Mediului Hunedoara.

VII.   STANDARDE DE REFERINȚĂ ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Standarde de referință

- STAS 8591/1/I-91 Amplasarea în localitate a rețelelor edilitare subterane executate în subteran;

- STAS 3-1987 Nisip normal monogranulat;

- STAS 1500/1978 Lianți hidraulici. Ciment cu adaosuri;

- STAS 6675/1, 2/1980 Țevi de policlorura de vinil neplastificat. Condiții tehnice generale. Dimensiuni.

2. Reglementări/Specificații Tehnice

- SREN ISO 9001:95-Sistemele calităţii. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie , montaj şi service;

- C11-74-Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje;

- C16-84-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente;

-P59-86-Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase a elementelor de beton;

- C248-93-Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip;

- C56-85-Normativ pentru verificarea calităţii recepţia lucrărilor de construcţii;

- NE 012-99-Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat;

- LEGEA 10/18.01.1995-Privind calitatea în construcţii;

- ST–1 PR –Specificație tehnică pentru cabluri de telecomunicații urbane;

- ST–2 PR –Specificație tehnică pentru conectoare;

- ST–3 PR –Specificație tehnică pentru reglete terminale utilizate în rețeaua de telecomunicații;

- ST–4 PR –Specificație tehnică pentru cutii terminale;

- ST–5 PR –Specificație tehnică pentru mansoane termoretractabile pentru cabluri de telecomunicații;

- ST–6 PR –Specificație tehnică pentru mansoane universale utilizate pentru cabluri de telecomunicații;

- ID-47/83 -Normativ departamental privind proiectarea și instalarea cablurilor de telecomunicații, în rețele publice urbane;

- N.T.R. 912-1979 -Rama și capac fonta pentru camere de tragere;

- S.T.R. – M.T.Tc. 755-1988 -Reglete pentru camere de tragere;

- S.T.R. – M.T.Tc. 713-1988 –Suporți de cablu pentru camere de tragere;

- Detalii tip pentru rețele telefonice. Construcții și instalații de telecomunicații”. Vol I, II, III – ediția 1983;

- ST-1-7 -Cabluri cu fibre optice-Ediția februarie 2000;

- ST-8-Țeava din polietilenă înalta densitate HDPE-Ediția Martie 2000;

Deva				       			     Întocmit,	           15.12.2017					                SC RCS & RDS SA

Ing. Lako Ladislav

Ing. Dăbucean Ovidiu