MEMORIU DE PREZENTARE

proiect:

Realizare heleşteu prin excavare, lucrări de scoatere de sub inundabilitate ȘI AMPLASARE TEMPORARĂ STAȚIE MOBILĂ DE SORTARE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI Orăştie- zona de confluenţă a Râului Orăştie (malul drept) cu Râul Mureş (malul stâng).

amplasament: Municipiul Orăștie, jud. Hunedoara

Titularul proiectului: SC SIB ROCK SRL Orăștie

administrator: Cătălin COBLIȘ............................

Întocmit: SC CLARISSAN SRL Cluj

adm. ing. Cornel DIŢA......................

Cuprins

conform conținutului-cadru prevăzut în anexa 5E

| Titlul I. Denumirea proiectului............................................................................................ II. Titular.................................................................................................................... III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect........................................ IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare........................................................ V. Descrierea amplasării proiectului.......................................................................... VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.............................................................. VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.................................................................................................................. VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului .......................................................... X. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare............................................................................................................. X. Lucrări necesare organizării de șantier................................................................. XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității...................................................................... XII. Piese desenate................................................................................................... XIII. Completări- informații arii naturale protejate...................................................... XIV. Informații despre corpurile de apă de suprafață și subterane preluate din P.M.B.H. Mureș actualizat......................................................................................... Anexe: - Certificat de înregistrare ORC firma SIB ROCK SRL - Certificat de urbanism - Extras CF - Decizia etapei de evaluare inițială - Decizia etapei de încadrare - Aviz de gospodărire a apelor- heleșteu - Aviz de gospodărire a apelor- statie sortare - Acord utilizare drum local - Primăria mun. Orăștie - Contract de salubrizare Planșe - Plan de localizare - Fisa perimetrului de exploatare - Plan de situație pe amplasament | pag. 3 3 4 18 19 23 33 38 36 38 39 38 40 40 |
| --- | --- |

I. Denumirea proiectului

( Realizare heleşteu prin excavare, lucrări de scoatere de sub inundabilitate ȘI AMPLASARE TEMPORARĂ STAȚIE MOBILĂ DE SORTARE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI Orăştie- zona de confluenţă a Râului Orăştie (malul drept) cu Râul Mureş (malul stâng).

II. Titular

- denumirea: S.C. SIB ROCK S.R.L.

- sediul: mun. Orăştie, str. Dominic Stanca nr. 23, jud. Hunedoara.

- nr. RC: J 20/321/2014; CUI: 32999010;

- administrator: COBLIŞ CĂTĂLIN;

- reprezentant comunicare : Diţa Cornel, tel: 0740 134 982;

e-mail: clarissan_cluj@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice

ale întregului proiect

- rezumatul proiectului:

( În proiectul inițial, reglementat cu Decizia etapei de încadrare nr. 5311/04.09.2018 emisă de APM Hunedoara, pe amplasament a fost prevăzută realizarea unui heleșteu cu suprafața de 54 98,0 mp, format din patru bazine separate între ele prin diguri de compartimentare, realizând un luciu de apă de 42 800,0 mp, în care creșterea peștelui să fie facută în mod tradițional.

( La solicitarea beneficiarului care dorește creșterea peștelui în viviere flotabile în scopul obținerii unei producții sporite, proiectul inițial s-a modificat astfel:

- s-a renunțat la compartimentarea heleșteului astfel încât să se realizeze un heleșteu monobazinal având un luciu de apă unitar, care să permită lejer amplasarea vivierelor flotabile, accesul la acestea, hrănirea peștelui, recoltarea, întreținerea, etc.

- suprafața luciului de apă se modifică, mărindu-se cu suprafața aferentă digurilor de compartimentare la care se renunță;

- volumul apei se modifică, marindu-se cu volumul aferent digurilor de compartimentare.

- se mărește capacitatea de producție piscicolă.

( Celelalte prevederi ale proiectului inițial, respectiv ale Deciziei etapei de încadrare nr. 5311/04.09.2018 rămân neschimbate.

(  Menționăm faptul că pe amplasament a fost proiectată și amplasarea temporară a unei stații mobile de sortare-spălare agregate minerale, având alimentare temporară din freaticul local. Până în prezent stația nu a fost montată, agregatele minerale exploatate fiind valorificate în stare brută. Beneficiarul intenționează amplasarea staț00000iei in trim. III 2020, în condițiile reglementate cu Decizia etapei de încadrare nr. 5311/04.09.2018 care rămân neschimbate.

b) justificarea necesității proiectului:

( Obiectivul prezintă o deosebită importanţă pentru beneficiar în vederea desfășurării activității și a realizării dezideratelor sale economice. Prin modificările aduse proiectului inițial, beneficiarul va obține o producție sporită de pește în condiții de creștere mai avantajoase, fapt care va conduce la atingerea target-urilor propuse.

(  Din punct de vedere al utilităţii publice, realizarea proiectului va conduce la:

- dezvoltarea unui obiectiv investițional nou conduce la atragerea unor contribuţii băneşti la bugetul local, bugetul de stat precum și la posibilitatea de angajare a unei părţi din forţa de muncă locală.

- valorificarea superioară a unor terenuri nefolosite;

c) valoarea investiției: 100 000 euro;

d) perioada de implementare propusă: proiectul este implementat, actual fiind în curs de execuție;

- perioada de execuție:4 ani;

- perioada de funcționare piscicolă= min. 25-30 ani;

- programul de lucru: 10 ore/zi; 250 zile/an

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

PLAN GENERAL

- se anexează Plan de situație

f)  descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Situaţia existentă:

(  Terenul se află în extravilanul municipiului Orăștie, în zona de confluență a râului Mureș (mal stâng) cu râul Orăștie(mal drept) respectiv, la o distanță de min. 50 m față de malul stâng al râului Mureș și la o distanță de min. 20m față de malul drept al râului Orăștie, fiind format din două parcele alăturate, astfel:

- parcela nr. cad. 62802 cu suprafața de 45 194,0 mp;

- parcelanr. cad. 62632 cu suprafața de 25 000;

Suprafața totală = 70 194,0 mp

Conform extras CF nr. 62802 și extras CF nr. 62632  terenul cu suprafața totală de 70 194,0 mp, este proprietatea unor persoane fizice fiind pus la dispoziția SC SIB ROCK SRL pentru realizarea lucrărilor prin Contract de comodat .

- vecinătăţile:

- la nord: teren neproductiv -mal stâng râu Mureș;

- la sud: teren neproductiv;

- la vest: teren neproductiv - mal drept râu Orăștie;

- la est: teren arabil;

- Accesul: se face pe un drum de exploatație agricolă (de câmp) cu lungimea de cca 2 km amenajat ca drum tehnologic, de legătura cu drumul comunal DC 42 (asfaltat) pe care se poate ajunge atât în mun. Orăștie (lângă stația Rompetrol sau pe lângă gara Orăștie) cât și în localitățile Gelmar și Geoagiu.

- Utilizarea drumului local se face în baza Acordului de reabilitare nr. 10768/26.07.2018 cu valabilitate până la data de 23.07.2023 încheiat cu Primăria Municipiului Orăștie.

(  Pe amplasament sunt în curs de execuție lucrările de excavare necesare realizării heleșteului, până în prezent  acesta fiind realizat în proporție de cca. 60%, pe o suprafață de cca. 32 000 mp din suprafața totală de 54 981,0 mp.

(  De asemenea, este realizată decopertarea în avans pe o suprafață de cca. 6 000,0 mp, și este în curs de execuție digul perimetral prevăzut, amenajat din pământul decopertat.

(  profilul și capacitățile de producție;

( Realizarea proiectului cuprinde două etape:

- etapa de execuţie a heleşteului;

- etapa de funcţionare /de exploatare piscicolă;

# ( profilul activității:

# - în etapa de execuție, activitatea desfășurată se încadrează conform CAEN rev.2,în: 0812 ”Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului”.

# - în etapa de funcționare a heleșteului, activitatea desfășurată se încadrează conform CAEN rev.2,în: ”acvacultură în ape dulci -  0322”

( capacitatea de producție în etapa de execuţie a heleşteului:

- total excavat = 276.000 mc, din care:

23.000 mc sol vegetal

253.000 mc pietriș și nisip.

( capacitatea de producție  în etapa de funcţionare /de exploatare piscicolă:

10 to peşte /ha luciu de apă/an

Total = 43.50 to peşte/ an

( descrierea fluxurilor tehnologice existente pe amplasament;

( Fluxul tehnologic existent pe amplasament este reprezentat de executarea lucrărilor aferente etapei de execuție a heleșteului prin excavare în debleu a terenului concomitent cu exploatarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) și valorificarea acestora.

(  Lucrările au loc în cadrul unui perimetru de exploatare cu forma poligonală, delimit prin următoarele puncte de coordonate STEREO70:

| nr. pct. | x | y | nr. pct. | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 488 460 | 359 224 | 10 | 488 026 | 359 140 |
| 2 | 488 325 | 359 270 | 11 | 488 035 | 359 098 |
| 3 | 488 212 | 359 308 | 12 | 488 062 | 359 070 |
| 4 | 488 179 | 359 214 | 13 | 488 080 | 359 060 |
| 5 | 488 155 | 359 144 | 14 | 488 141 | 359 053 |
| 6 | 488 143 | 359 110 | 15 | 488 198 | 359 058 |
| 7 | 488 119 | 359 120 | 16 | 488 287 | 359 096 |
| 8 | 488 147 | 359 200 | 17 | 488 365 | 359 150 |
| 9 | 488 141 | 359 214 |  |  |  |

( Caracteristici dimensionale:

- lungime = max. 290 m;  lăţime = 260,0 m ÷ 120,0m;

- suprafaţa  = 54 981,0 mp (0,05 kmp);

- rezerva agregate  minerale = 253 000 mc;

- volum copertă sol vegetal = 23 000 mc

( În scopul valorificării superioare a agregatelor minerale exploatate, în perioada următoare (trim. III 2020), pe amplasament se va amplasa temporar o stație mobilă pentru prelucrarea acestora prin  sortare- spălare, având alimentare cu apă din freaticul local deschis în excavația existentă.

( Stația mobilă pentru sortarea- spălarea agregatelor minerale este un agregat prevăzut cu sistem propriu de rulare pe şenile, fiind echipatä cu:

- buncăr de alimentare cu grătar separator =1buc

- ciur vibrator cu două site şi registru de spălare, suprafața de 7 mp = 1 buc

- benzi transportoare = 5 buc;

- pompă pentru alimentarea cu apă = 1 buc

( Amplasarea stației mobile de sortare-spălare se va face pe o suprafață de 1 800 mp, având lungimea de 30 -60 m și lățimea de 40m situată in zona nord-vestică a perimetrului, având o suprafață totală de 12 800,0 mp.

( Lângă platforma de poziționare a stației mobile de sortare-spălare se va amenaja prin săpătură in teren un decantor bicompartimentat, având dimensiunile:

- lungime = 15- 20 m,

- Iățime = 10,0 m

-adâncime = 3,0 m ( talpa situată cu min. 2,0 m deasupra freaticului);

- volum = cca. 500 mc

Condițiile de amplasare și funcționare a stației mobile de sortare spălare a agregatelor minerale reglementate cu Decizia etapei de încadrare nr. 5311/04.09.2018 care rămân neschimbate.

( descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

( Procese de producție în etapa de execuție:

( În această etapă, se va realiza și amenaja heleșteul proiectat cu suprafața de 54 981,0 mp,  executându-se următoarele lucrări având caracter de exploatare a agregatelor minerale în balastieră:

- excavarea terenului, concomitent cu exploatarea agregatelor  minerale;

- prelucrarea prin sortare-spălare a agregatelor minerale;

- transportul agregatelor minerale;

- amenajarea și sistematizarea excavației rezultate ca heleșteu.

( Lucrările de excavare a terenului - se execută în debleu, pe o adâncime maximă de 8,10 m din care, 2,85 m sub nivelul hidrostatic.

- Procesul tehnologic - constă în executarea succesivă a următoarelor lucrări:

- decopertarea solului vegetal:

- extragerea (exploatarea) agregatelor minerale:

- transportul agregatelor minerale exploatate

- decopertarea solului vegetal: se execută prin decaparea solului vegetal care acoperă nivelul de agregate minerale cu ajutorul unui buldozer. Solul vegetal decopertat se depozitează pe marginea perimetrului de exploatare, fiind utilizat la amenajarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor și la amenajarea finală a taluzurilor heleșteului.

- extragerea (exploatarea) agregatelor minerale: se face prin excavarea acestora în debleu cu profil trapezoidal, în două trepte de exploatare având caracteristicile următoare:

- înălţimea treptei 1 (superioare) = 4,0 m ÷ 4,10 m (din care 0,60 m coperta);

- înălţimea treptei 2 (inferioare) = 4,0 m (din care, submers = 2,85 m);

- inclinarea taluzurilor = 1:1,5;

- utilajele folosite la exploatarea agregatelor minerale sunt reprezentate de excavatoare cu cupa inversă și excavatoare cu echipament de draglină;

-  modul de lucru al utilajelor este cu front unic, în retragere;

- accesul utilajelor la punctele de exploatare se face pe rampe tehnologice provizorii amenajate din agregate minerale, acestea fiind exploatate ”în retragere” la terminarea lucrărilor.

- agregatele minerale exploatate sunt încărcate direct în mijloacele de transport auto fiind transportate la punctele de utilizare.

( utilajele folosite la exploatare :

- buldozer = 1 buc;

- autoîncărcător frontal = 2 buc;

- excavatoare = 4 bue;

- draglina = 1 buc.

- autobasculantele pentru transport aparțin beneficiarilor.

( pilieri de siguranță:

- min. 50 m față de malul stăng al r. Mureș, măsurat între linia malului stăng al r. Mureș și latura heleșteului adiacentă cursului de apă;

- min. 20 m față de malul drept al r. Orăștie, măsurat intre linia malului drept al r. Orăștie și latura heleșteului adiacentă cursului de apă;

- se vor respecta distanțele minime prevăzute în normativele în vigoare, față de obiectivele existente în zonă (terenuri învecinate, canale pluviale, etc.)

( Lucrările de prelucrarea agregatelor minerale exploatate:

(  În scopul valorificării superioare a agregatelor minerale exploatate, în perioada următoare (trim. III 2020), pe amplasament se va amplasa temporar o stație mobilă pentru prelucrarea acestora prin  sortare- spălare. Stația mobilă de sortare-spălare se va amplasa în partea nord- estică a perimetrului, ocupând o suprafață de 1 800 mp care se va excava la finalul lucrărilor.

- Procesul tehnologic al prelucrării agregatelor minerale - se face prin sortare-spălare, constând din următoarele operații:

( alimentarea buncherului stației cu agregate minerale brute;

( sortarea agregatelor minerale prin treceri succesive suprapuse ale ciurului vibrator datorită mișcării acestuia, concomitent cu spălarea intensă a agregalor minerale cu apă tehnologică;

( evacuarea sorturilor obținute în depozite amenajate la sol.

- Deplasarea agregatelor minerale între buncher și ciur și evacuarea în depozitele amenajate la sol se face cu ajutorul unor benzi transportoare.

- Alimetarea cu apă tehnologică se va face din freaticul local deschis în excavația existentă prin prelevare cu ajutorul unei pompe;

- Evacuarea apei tehnologice uzate se va face în râul Orăștie, după o prealabilă epurare (limpezire) într-un decantor bicompartimentat executat prin săpătură în teren, având volum = cca. 500 mc.

( La evacuare, apa tehnologică uzată va corespunte prevederilor NTPA001/2002, astfel:

- MTS = max. 60 mg/l

- produse petroliere = max. 5 mg/l (fără irizații la suprafața receptorului).

( Sorturile granulometrice obținute sunt încărcate din depozitele aferente în autobasculante aparținând beneficiarilor, fiind transportate la punctele de utilizare.

( transportul: agregatele minerale care se livrează în stare brută și sorturile granulometrice sunt încărcate în mijloacele de transport reprezentate de autobasculante de 26-36 to, prevăzute cu bene etanșe, aparținând beneficiarilor.

Circulația mijloacelor de transport se face în baza Acorfului Primăriei Mun. Orăștie pe drumul local cu lungimea de 2 km, amenajat ca drum tehnologic și întreținut corespunzător de către beneficiar.

(  Procese de producție în etapa de funcționare piscicolă:

( În această etapă este prevăzută creşterea peștelui în viviere flotabile, procesul tehnologic având următoarele faze:

- popularea vivierelor cu puiet procurat din ferme specializate;

- creșterea peștelui prin hrănire cu furaje ecologice (șroturi de cereale);

- recoltarea peștelui și expedierea la beneficiari.

- Formula de populare:

( Heleșteul va fi populat cu crap românesc (40%), fitofag: sânger (40%), novac (10%), cosaş (10%) şi max. 3-5% răpitori (şalău şi somn), necesari pentru echilibrarea densităţii populaţiilor piscicole.

( Produse și subproduse obținute, cantități, destinație:

( produse și subproduse obținute în etapa de execuție:

- sol vegetal, total = 23 000 mc; 5 750 mc/an;

- agregate minerale, total = 253 000 mc; 63 250 mc/an.

- destinația:

- solul vegetal se utilizează integral la amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor, la amenajarea teluzurilor heleșteului și a zonei adiacente acestuia;

- agregatele minerale (în stare brută și sorturi) – se utilizează în domeniul construcțiilor fiind evacuate de pe amplasament prin transport auto.

( produse și subproduse obținute în etapa de funcționare piscicolă:

- pește pentru consum = 42,0 to peste/an

- destinație: se comercializează în scop alimentar.

( materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

( materii prime: nu se utilizează;

( energie electrică: în procesul de exploatare a agregatelor minerale nu se utilizează energie electrică; stația mobilă de soratre-spălare va avea generator propriu. Iluminatul de noapte de asigură cu surse fotovoltaice.

( combustibilii: sunt reprezentați de motorina utilizată pentru funcționarea motoarelor termice ale utilajelor de excavare, încărcare și transport a agregatelor minerale.

- modul de asigurare cu combustibil:

( Pe amplasament sunt alimentate cu motorină numai utilajele de excavare și încărcare. Autobasculantele folosite la transport aparțin beneficiarilor, fiind alimentate la stații specializate.

( Combustibilul (motorina ) se aduce pe amplasament la comandă pe baze contractuale de un furnizor autorizat, cu mijloace auto echipate special în acest scop, fiind transvazat și depozitat în rezervoarele utilajelor de excavare și încărcare în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție.

- consumurile de combustibil sunt următoarele:  630 l/zi; 144 000l/an

- Modul de asigurare cu uleiuri minerale:

( Uleiurile minerale reprezentate de uleiuri hidraulice și uleiuri de motor (de ungere) se folosesc pentru funcționarea corespunzătoare a utilajeleor.

( Pe amplasament, se fac ocazional completări de uleiuri, schimburile complete fiind făcute cu ocazia reviziilor periodice ale utilajelor în unități specializate.

( Uleiurile hidraulice și de motor necesare completărilor ocazionale, sunt aduse pe amplasament în cantități mici (5-8 l, după caz) de către furnizorul de combustibil autorizat, fiind ambalate în recipienții originali. După efectuarea operațiilor de completare, recipienții sunt recuperați de către furnizor, fiind evacuați de pe amplasament.

- consum de uleiuri (minerale și hidraulice) = 500 l/an.

Pe amplasament nu sunt rezervoare de combustibil și nu se depozitează uleiuri minerale proaspete sau uzate.

( racordarea la rețelele utilitare existente în zonă- nu este cazul;

( Alimentarea cu apă:

-  apa potabilă: se va consuma apă îmbuteliată procurată din surse externe;

-  apa menajeră: nu este necesară; pentru nevoile personalului se va amenaja un refugiu dotat cu o latrină uscată, întreținută de un prestator specializat, pe baze contractuale.

- apa tehnologică necesară stației mobile de sortare-spălare agregate minerale: se va preleva din freaticul local cu ajutorul unei pompe având sorbul imersat sub nivelul liber al apei la cca. 1,0 m adâncime.

- Consumurile de apă tehnlogică:

- cerința anuală medie : Qan mediu = 120 000 mc apă/am

- cerința anuală maximă : Q an maxim = 160 000 mc apă/an

- apa piscicolă: heleșteul va fi alimentat din freaticul local în regim natural și din apele pluviale căzute pe amplasament. Indicatorii de calitate ai apei piscicole se vor încadra minim în clasa a II-a de calitate conform prevederilor STAS 4706/1988.

necesarul de apă piscicolă:

Npiscicol = 112,0 mii  mc

( Evacuarea apelor uzate:

- ape menajere uzate: nu rezultă;

- apa tehnologică uzată va fi evacuată în râul Orăștie printr-o conductă PVC cu Ø250 mm / L = 50 m, după o prealabilă limpezire într-un decantor bicompartimentat cu volum de 500 mc, executat prin săpătură în teren.

( La evacuare, apa tehnologică uzată va corespunde prevederilor NTPA001/2002, astfel:

- MTS = max. 60 mg/l

-produse petroliere = max. 5 mg/l (fără irizații la suprafața receptorului).

- volume de ape tehnologice uzate evacuate (QU):

- volum zilnic maxim:  QU zi ma =  548,3 mc/zi

- volum zilnic mediu:  QU zi med =  411,3 mc/zi

- nămolul sedimentat în decantor se va evacua periodic cu utilajele din dotare, fiind utilizat la amenajarea digului perimetral în amestec cu solul vegetal din decopertă. .

- Cantitate estimată de nămol = 4 000 mc/an.

- apele pluviale: se vor infiltra în teren și se vor evacua în mod natural; în perioada de funcționare piscicolă vor contribui la alimentarea cu apă a heleșteului.

( salubrizarea amplasamentului - se face de prestatorul specializat SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orăștie pe baze contractuale.

( descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

( Lucrările de refacere a amplasamentului sunt reprezentate de lucrările de amenajare și sistematizare a heleșteului și a zonei adiacente acestuia, fiind realizate atât pe percursul executării lucrărilor de excavare cât și la terminarea acestora, astfel:

- pe parcursul executării lucrărilor de excavare, se va amenaja digul perimetral de protecție împotriva inundațiilor, sistematizându-se totodată prin reprofilare și reîncadrare pe traseul proiectat în limitele terenului proprietate și digul vechi, degradat, situat pe malul drept al râului Orăștie.

- caracteristicile digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor:

- secțiune trapezoidală;

- lungime =1.147,4 m

- înălțime medie =1,5 m (cotă coronament +199,5 m, mdM)

- lățime coronament = 1,50m;

- lățime la bază =6,0 m

- lățime coronament =1,5 m

- pantă taluzuri =1:1,5

- la terminarea lucrărilor de excavare (de exploatare a agregatelor minerale) - se vor executa următoarele lucrări de amenajare și sistematizare a heleșteului monobazinal:

- se vor rectifica, finisa și compacta taluzurile excavației la o înclinare de 1:1,5 și se va contura berma de siguranță cu lățimea de 3,0 m în scopul asigurării unei bune stabilități;

- se va  nivela zona adiacentă heleșteului;

- se va executa înierbarea taluzurilor heleșteului până la nivelul apei, înierbarea digului perimetral și a zonei adiacente heleșteului.

- se vor amenaja accesele necesare la luciul de apă și se vor amplasa vivierele flotabile care se vor popula cu puiet de pește procurat din ferme specializate;

- heleșteul se va proteja cu o împrejmuire solidă, prevăzută cu porți de acces securizate.

( Heleșteul monobazinal rezultat va avea următoarele caracteristici dimensionale:

- suprafața la coronament = 54 981,0 mp;

- adâncime maximă = 8,10m;

- suprafața luciului de apă = 43 500,0 mp

- adâncime medie apă = 2,85m

- volum apă =112 00,00 mc

( După amenajarea heleșteului, vivierele flotabile se vor popula cu puiet de pește procurat din ferme specializate, hrănirea acestuia fiind făcută cu furaje ecologice (șroturi de cereale) și hrană natuarlă dezvoltată în heleșteu.

( căi noi de acces sau schimbări ale celor existente – nu este cazul; se va utiliza numai drumul de acces existent.

( resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

( În etapa de execuţie a heleşteului, resursele naturale sunt reprezentate de:

- agregatele minerale extrase;

- apa utilizată ca apă tehnologică în stația mobilă de sortare-spălare,

( În etapa de funcţionare piscicolă se va utiliza apa freaticului local care va alimenta în regim natural viitorul heleșteu.

( metode folosite în construcție/demolare- nu este cazul;

( Metoda aplicată pentru construirea heleşteului este prin lucrăride excavare a terenului concomitent cu extracţia agregatelor minerale cantonate în amplasament, fiind similară metodei de exploatare a agregatelor minerale în balastieră.

( Nu sunt necesare lucrări de demolare.

( planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- etapa de execție, cuprinde:

- trasarea lucrărilor;

- pregătirea terenului (decopertarea)

- excavarea terenului, concomtent cu exploatarea agregatelor minerale și realizarea cuvetei heleșteului;

- prelucrarea agregatelor minerale în stația mobilă de sortare-spălare;

- transportul agregatelor minerale brute și sortate, după caz;

- evacuarea stației mobile, excavarea terenului pe care a funcționat, transportul agregatelor minerale rezultate în stare brută;

- refacerea terenului- cuprinde lucrările de amenajare a heleșteului, astfel:

- amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor - va începe din perioara de execuție a lucrărilor;

- rectificarea, finisarea și compactarea taluzurile excavației la o înclinare de 1:1,5 concomitent cu conturarea bermei de siguranță cu lățimea de 3,0 m;

-  nivelarea zonei adiacente a heleșteului;

- înierbarea taluzurilor heleșteului până la nivelul apei, înierbarea digului perimetral și a zonei adiacente heleșteului.

- amenajarea acceselor necesare la luciul de apă;

- amplasarea vivierelor flotabile;

- amenajarea împrejmuirii heleșteului.

- evacuarea utilajelor folosite.

- etapa de funcționare piscicolă –cuprinde următoarele faze:

- popularea vivierelor flotabile cu puiet de pește procurat din ferme specializate;

- creșterea peștelui prin hrănire cu furaje ecologice (șroturi de cereale);

- recoltarea peștelui și  expedierea la baneficiari.

( relația cu alte proiecte existente sau planificate- nu este cazul;

( detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

( Pentru implementarea proiectului, beneficiarul a studiat următoarele alternative:

- alternativa 0 - proiectul să nu se execute, fapt care ar fi condus la nerealizarea dezideratelor sale economice şi, pe de altă parte, efectul benefic asupra comunităţii nu s-ar mai fi produs dar nu ar mai fi existat nici efectele negative asupra mediului care, chiar dacă sunt reduse, vor exista.

- alternativa 1: implementarea proiectului pe un alt amplasament. Această alternativă s-a dovedit dificil de implementat datorită următoarelor motive:

- variabilitatea elementelor litologice face ca nu toate terenurile din zonă să prezinte condiţiile favorabile pe care le prezintă amplasamentul propus;

- achiziţionarea terenurilor necesare prezintă dificultăţi mari datorită reticenţei proprietarilor şi a preţurilor cerute de aceştia;

- situarea unor terenuri identificate ca fiind tehnic corespunzătoare în zone protejate (pe malul drept al r. Mureş, în aria protejată Piemontul Munţilor Metaliferi) sau în apropiere de zone locuite;

- accesul dificill şi/sau distanţele mari la care se află situate alte amplasamente identificate;

- în aceste condiţii, implementarea proiectului pe un alt amplasament ar fi devenit dificilă şi nerentabil economic pentru beneficiar iar efectele asupra mediului ar fi fost aceleaşi.

- alternativa 2: implementarea proiectului pe amplasamentul prezentat, datorită următoarelor motive:

- condiţiile de amplasare şi codiţiile litologice sunt favorabile unei exploatări rentabile tehnic şi economic a agregatelor minerale şi totodată freaticul asigură alimentarea cu apă a heleşteului în regim natural, fără a fi necesare surse suplimentare;

- pentru terenurile aferente, contractele cu proprietarii sunt încheiate în condiții avantajoase;

- accesul la amplasament se face în condiţii tehnice bune, nu sunt traversate alte proprietăţi, nu este necesară formarea de noi căi de acces;

- amplasamentul este izolat, zona are un caracter semiindustrial;

- efectele negative asupra mediului sunt minore fiind uşor de remediat, fără să necesite eforturi financiare mari sau o tehnică deosebită.

( alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

( Proiectul de realizare heleșteului propus conduce pe termen scurt la apariția și dezvoltarea activității de extragere a agregatelor minerale (în perioada de execuție).

( alte autorizații cerute pentru proiect.

- permis de exploatare;

- autorizaţia de construire

- autorizaţia de gospodărire a apelor

- autorizatia de mediu

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

( Nu este cazul, nu sunt necesare lucrări de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului

( distanța față de granițe – nu este cazul.

( localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

(  Cele mai apropiate obiective arheologice înscrise în Repertoriului arheologic național sunt situate la distnțe cuprinse între ă de 1,9 km și 2,5 km, fiind reprezentate de:

| denumire sit | cod RAN | distanța față de amplasament |
| --- | --- | --- |
| 1. |
| Asezarea Cotofeni de la Folt | 90707.01 | 2,10 km |
| Asezarea romana de la Folt- Pe vale | 90707.04 |  |
| Cuptorul roman de la Folt | 90707.03 |  |
| Situl arheologic de la Folt- Sub Vii | 90707.02 |  |
| 2. |
| Vicus-ul militar roman de la Cigmau- Lunca | 89614.03 | 2,5 km |
| Asezarea romana de la Cigmau- Pedeapsa | 89614.04 |  |
| Asezarea eneolitica de la Cigmau - Pestera Prabusita Besericuta | 89614.02 |  |
| 3. |
| Situl arheologic din epoca romana de la Cigmau - Cetatea Uriasului | 89614.01 | 1,9km |

(  Pe amplasament sau în vecinătate nu sunt monumente istorice din  Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau situri istorice/arheologice înscrise în Repertoriul arheologic national.

( folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

(  Conform Certificatului de urbanism nr. 46/01.07.2020 emis de către Primăria Municipiului Orăștie, terenul este situat în extravilan, are categorie de folosință arabil iar în baza HCL nr. 94/2018 a fost aprobat PUZ pentru ”Realizare heleșteu prin excavare și lucrări de scoatere de sub inundabilitate în extravilanul municipiului Orăștie”.

(  In Certificatul de urbanism nr. 46/01.07.2020 nu sunt specificate obligații/constrângeri de netură urbanistică.

(politici de zonare și de folosire a terenului (bilanțul terenurilor):

- existent: arabil = 70 194,0 mp

- propus:

- heleşteu = 54 981 mp, din care:

- 42 800,0 mp luciu de apă;

-12 181,0 mp taluzuri inierbate

- alte suprafețe (zone de protecție, dig inundații, zone libere) = 15 213,0 mp

Total = 70 194,0 mp

( arealele sensibile;

- coordonatele amplasamentului (Stereo 70):

Punctul central de localizare a perimetrului de exploatare în coordonate STEREO70 sunt următoarele:

| nr. pct. | x | y | nr. pct. | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 488 460 | 359 224 | 10 | 488 026 | 359 140 |
| 2 | 488 325 | 359 270 | 11 | 488 035 | 359 098 |
| 3 | 488 212 | 359 308 | 12 | 488 062 | 359 070 |
| 4 | 488 179 | 359 214 | 13 | 488 080 | 359 060 |
| 5 | 488 155 | 359 144 | 14 | 488 141 | 359 053 |
| 6 | 488 143 | 359 110 | 15 | 488 198 | 359 058 |
| 7 | 488 119 | 359 120 | 16 | 488 287 | 359 096 |
| 8 | 488 147 | 359 200 | 17 | 488 365 | 359 150 |
| 9 | 488 141 | 359 214 |  |  |  |

Amplasamenrul nu este situat în arie protejată și nu se suprapune pe rezervații naturale.

Cea mai apropiată arie protejată este reprezentată de aria de protecție specială avifaunistică ROSPA 0139- Piemontul Munților Metaliferi și ai Vințului care are limita situată la o distanță minimă de 150 m spre nord față de amplasament (pe malul drept al râului Mureș).

( detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

( In zonă nu s-au identificat o altă variantă de amplasament care să prezinte condiții tehnico-economice favorabile executării proiectului.

( Planse – se anexează ca material grafic.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

(  sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

( Sursele de poluanți pentru apă, sunt reprezentate de:

- tehnologia de excavare- generează suspensii, conducând la tulburarea locală a apei;

- utilajele folosite – pot genera pierderi accidentale de combustibil și uleiuri  ( în cazul neîntreținerii utilajelor);

sursele de poluanți pentru apa de suprafață:

- stația mobilă de sortare-spălare - generează ape tehnologice uzate care sunt evacuate în râul Orăștie, la malul drept;

(  stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

( Pentru protecția apei subterane împotriva poluării sunt prevăzute următoarele măsuri:

- respectarea tehnologiei de lucru la excavare, astfel încât tulburarea apei să se producă în limite normale;

- utilajele folosite se vor întreține corespunzător, astfel încât să fie evitate pierderile accidentale de combustibil sau uleiuri iar alimentarea acestora se face în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție, situat în afara punctului de excavare;

- pentru urmărirea calității apei freatice sunt executate două foraje de hidroobservație amplasate unul în amontele perimetrului de exploatare iar celălalt în aval, din care se prelevează probe de apă cu frecvență semestrială. Probele de apă sunt analizate în laborator specializat, urmărindu-se evoluția indicatorilor  ph, CCOCr, azot total și fosfor în scopul stabilirii influenței în timp a activității asupra calitații apei freatice. În cazul observării înrăutățirii calității apei freatice, se vor lua măsuri de depistare și înlăturare urgentă a sursei de poluare.

( Pentru protecția apei de suprafață (răului Orăștie) împotriva poluării, este prevăzut un decantor bicompartimentat cu volum de cca. 500 mc, executat prin săpătură în teren, utilizat pentru limpezirea apei tehnologice uzate, rezultată din stația de sortare-spălare.

( La evacuarea în râul Orăștie, apa tehnologică uzată, convențional curată, se va încadra în indicatorii prevăzuți de NTPA001/2002, astfel:

- MTS = 60 mg/l;

- produse petroliere = 5,0 mg/l (fără irizații la suprafața receptorului).

( Urmărirea calității apei tehnologice uzată evacuată în râul Orăștie se va face prin recoltarea trimestrială din punctul de evacuare de probe de apă care se vor analiza în laborator specializat.

b) protecția aerului:

( sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri - sunt reprezentate de:

- motoarele termice ale utilajelor de încărcare şi transport - generează noxe (gaze de eşapament) ce conţin substanţe poluante de tip CO, NOx , SOx, hidrocarburi nearse, aldehide.

- circulaţia utilajelelor de încărcare şi transport - generează praf, mai ales în perioadele secetoase.

( Din procesul tehnologic de excavare și prelucrare a agregatelor nu rezultă poluanți pentru aer deoarece acestea au loc în mediu excesiv umed.

(  instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- utilajele folosite vor fi prevăzute cu echipamente speciale pentru reținerea emisiilor de gaze, conforme minim, normelor EURO 3.

- în perioadele secetoase se vor lua măsuri de umectare a acceselor folosite în scopul reducerii producerii prafului.

- se va reduce viteza de circulație a autobasculantelor pe drumul tehnologic;

- benele autobasculantelor folosite la transport vor fi prevăzute cu prelate.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

( sursele de zgomot și de vibrații- sunt reprezentate de:

- Utilajele de excavare, încărcare şi transport;

- Staţia mobilă de  sortare-spălare a agregatelor minerale;

( amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- utilajele de excavare, încărcare și transport sunt  sunt utilaje moderne care produc vibraţii şi zgomot în limite admisibile pentru zonele de utilizare;

- stația mobilă de sortare-spălare va fi o stație modernă, prevăzută cu sisteme de amortizare a vibraţiile iar zgomotul produs se va încadra în limitele admisibile ;

d) protecția împotriva radiațiilor- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

( sursele de poluanți pentru sol și subsol

-  Lucrările de exploatare – vor afecta solul şi subsolul prin excavarea şi vehicularea unui volum de cca 7 000 mc sol vegetal şi a unui volum de cca 379 000 mc nisip şi pietriş şi prin schimbarea folosinţei terenului.

- Circulaţia autovehiculelor - poate afecta solul prin pierderi accidentale de uleiuri sau carburanţi.

( Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

( Se vor lua următoarele măsuri de protecţie pentru sol şi subsol:

- lucrările se vor executa strict în limitele prezentate, astfel încât să nu fie afectate suprafeţe excedentare;

- se vor respecta elementele dimensionale ale treptei de exploatare şi înclinarea taluzurilor în scopul menţinerii stabilităţii terenului;

-  utilajele se vor intreţine permanent în bună stare de funcţionare;

- alimentarea utilajelor cu combustibil şi schimburile de ulei se vor face numai în incinta organizării de şantier, în loc special amenajat.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

( identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

( Nu se identifică areale sensibile care ar putea fi afectate de proiect.

( Cea mai apropiată arie protejată reprezentată ROSPA 0139- Piemontul Munților Metaliferi și ai Vințului, are limita situată la o distanță minimă de 150 m spre nord față de amplasament (pe malul drept al râului Mureș), neavând legătură cu lucrările programate.

( lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

- Măsuri de protecție a biodiversității:

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

- alte măsuri de protecție a biodiversității:

- lucrările se vor desfăşura strict în limitele amplasamentului, astfel încât vegetaţia şi fauna de pe terenurile invecinate să nu fie afectată.

- circulaţia utilajelor de transport se va face numai pe drumul tehnologic amenajat și întreținut corespunzător prin forţe proprii, utilizat în baza acordului administraţiei locale.

- nu se va defrişa vegetația de tufăriș sau arboret existentă pe malurile r. Mureș sau Orăștie; în cazul în care se va observa cuibărirea păsărilor în aceaste zone, se vor lua măsuri de protejare a acestora;

- se va interzice capturarea, deranjarea, izgonirea păsărilor din zona obiectivului de către personalul angajat sau distrugerea cuiburilor găsite. În cazul cuiburilor găsite, se vor lua măsuri de marcare vizibilă şi protejare a zonei în care se află acestea.

- nu se vor deranja în niciun fel zonele dintre amplasamentul proiectului şi terenurile agricole învecinate;

- măsuri pentru protecția  monumentelor naturii și ariilor protejate:

- nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

(  identificarea obiectivelor de interes public:

( Obiectivele de interes public din zonă sunt:

- autostrada A1 tronson Orăștie-Sebeș;

- drumul local de acces ;

- canal pluvial pe latura estică și sudică a amplasamentului;

- terenuri agricole ;

( Nu se identifică alte obiective de interes public.

(  distanța față de așezările umane:

( Cele mai apropiate localități sunt situate la următoarele distanțe față de amplasament:

- Orăștie:2,8-4 km spre SE și S;

- Pricaz: 1,8 km spre SW;

- Folt:1,9 km spre W.

- Cigmău: 2,0 km spre N

- Gelmar: 4,0 km spre E-NE;

(  distanța față de monumentele istorice și de arhitectură

( Pe amplasament sau în vecinătate nu sunt  monumentele istorice sau de arhitectură. Cel mai apropiat sit istoric este situat la o distanță de1,9 km spre E-NE, fiind reprezentat de ” Situl arheologic din epoca romana de la Cigmău - Cetatea Uriașului” cod RAN89614.01.

(  distanța față de zone asupra cărora există instituit un regim de restricție- - nu este cazul;

(  distanța față de zone de interes tradițional - nu este cazul;

( lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

- măsuri pentru protecția așezărilor umane

- Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale deoarece localităţile cele mai apropiate sunt situate la distanţe care asigură confortul şi siguranţa localnicilor iar din activitatea desfăşurată în cadrul amplasamentului nu vor rezulta mase de poluanţi care să afecteze aşezările umane cele mai apropiate menţionate mai sus.

- De asemenea, distanțele la care sunt situate siturile istorice față de amplasament le asigură integritatea, proiectul neavând nicio legătură cu acestea.

- măsuri pentru protecția obiectivelor de interes public;

- Față de Autostrada A1 tronson Orăștie-Sebeș, obiectivul este situat  la o distanță de cca. 450-500 m, fiind în afara zonei de protecție a autostrăzii care este de 100,0 m măsurat din ax, conf. prevederilor legislative în vigoare.

- Drumul local de acces va fi utilizat conform prevederilor acordului Primăriei Municipiului Orăștie.

- se vor păstra următorii pilieri de siguranță:

- min. 50 m față de malul stâng al r. Mureș, măsurat între linia malului stăng al r. Mureș și latura heleșteului adiacentă cursului de apă; digul de apărare al heleșteului se va executa pe pilierul de siguranță impus;

- min. 20 m față de malul drept al r. Orăștie, măsurat intre linia malului drept al r. Orăștie și latura heleșteului adiacentă cursului de apă; digul de apărare al heleșteului se va executa pe pilierul de siguranță impus;

- se vor respecta distanțele minime prevăzute în normativele în vigoare, față de obiectivele existente în zonă (terenuri învecinate, canale pluviale, etc.)

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea acestora

(  lista deșeurilor, cantități de deșeuri generate;

- uleiuri minerale uzate cod 13 02 08 = 500 l/an

- baterii uzate cod 20 01 33 = 3 buc/ an

- anvelope uzate cod 16 01 03 = 8 buc/ an

- deşeuri municipale amestec: cod 20 03 01  = cca 450 kg/an

- deseuri tehnologice:

- deșeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere (sol vegetal         decopertat:), cod   01 01 02, total = 23 000 mc

- alte deșeuri nespecificate (nămol sedimentat în decantor), cod 01 04 99, total = 4 000 mc

( Nu se folosesc ambalaje. Recipienții în care se vor aduce pe baze contractuale de către furnizor specializat uleiuri minerale, vor fi recuperați de către acesta, fiind obligația lui.

( programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

- se vor instrui angajații cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a prevenirii și colectării selective a deșeurilor.

- se va achiziționa apă de consum în recipienți cu volum mare pt. evitarea producerii de deșeuri de ambalaje de plastic cu volum redus (PET-uri);

- micșorarea cantității de deșeuri de materiale plastice prin scăderea numarului de pahare de unică folosință, angajații fiind incurajați să folosească pahare din sticla/ căni din ceramica-tablă;

- amplasarea optimă și ultilizarea recipienților pentru colectarea selectiva a deșeurilor de ambalaje generate pe amplasament;

- reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoșelor din materiale textile;

- achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive;

- reutilizarea pe cât posibil a ambalajelor folosite de angajați pentru transportul produselor alimentare;

- utilajele se vor folosi corespunzător, astfel încât cantitatea deșeurilor reprezentate de baterii uzate și anvelope uzate să fie cât mai mică.

( planul de gestionare a deșeurilor

-  deșeurile reprezentate de uleiuri uzate, acumulatori uzaţi , anvelope uzate, se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor executa reviziile generale şi reparaţiile capitale din perioada de iarnă ;

- pe amplasament nu se vor depozita uleiuri uzate, acumulatori uzaţi sau anvelope uzate;

- deşeurile menajere se colectează temporar în conteiner compartimentat, prevăzut cu capac, fiind evacuate  de către prestatorul specializat SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Irăștie pe baze contractuale ;

- nu se vor forma stocuri de deșeuri menajere care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri neplăcute, etc;

- deșeurile tehnologice:

- solul vegetal decopertat se depozitează pe marginea perimetrului de exploatare, fiind utilizat la amenajarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor și la amenajarea finală a taluzurilor heleșteului.

- nămolul sedimentat în decantor se va evacua periodic cu utilajele din dotare, fiind utilizat la amenajarea digului perimetral în amestec cu solul vegetal din decopertă.

- Evidenţa gestionarii deşeurilor se va face de către titularul activităţii în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

( substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

( In activitate nu se vor utiliza, produce sau comercializa substanţe toxice sau periculoase. Amestecurile toxice și periculoase utilizate pe amplasament sunt reprezentate de motorină (amestec periculos și toxic)  și uleiurile hidraulice (amestec toxic).

( Caracteristici principale (Conf. Regulament CE 1272/2008):

| Denumire | Starea fizică | Cantitate/an | Fraze de risc conf. Regulament CE1272/2008 | depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorina | lichid | 144 000 l/an | H 226 H315 H332 H304 H351 H373 H411 | Lichid extrem de inflamabil Provoacă iritarea pieliI Periculos daca e inhalat Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii Poate provoca cancer. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | in rezervoarele utilajelor |
| ulei hidraulic | lichid | 500 l/an | H 304 H 318 H 411 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii Provoacă leziuni oculare grave Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | in instalațiile speciale ale utilajelor |

( Conform Regulamentului CE 1272/2008, uleiurile de ungere (de motor) nu sunt clasificate ca periculoase.

( modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

( Combustibilii și uleiurile minerale necesare efectuarii completărilor periodice  se vor aduce pe amplasament la cerere, de către un furnizor autorizat, pe baze contractuale, în cantitățile necesare, prestabilite.

- Combustibilul (motorina) - se va depozita în rezervoarele utilajelor prin transvazare în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție pentru colectarea eventualelor pierderi.

- uleiurile minerale și hidraulice vor fi aduse de furnizor în recipienții originali care vor fi recuperați de către acesta după efectuarea completărilor necesare.

( Autovehicule de transport combustibil vor aparține furnizorului, fiind echipate special în acest scop.

(  Pe amplasament nu se vor depozita combustibili, uleiuri minerale proaspete sau uleiuri minerale uzate.

- Uleiurile minerale uzate, se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor executa reviziile generale şi reparaţiile capitale din perioada de iarnă.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

(  Resursele naturale folosite sunt reprezentate de:

- sol vegetal = 23 000 mc; se utilizează la amenajarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor și la amenajarea finală a taluzurilor heleșteului.

- nisip și pietriș (agregate minerale naturale) = 253 000 mc, se utilizează în lucrări de construcții.

- Apa , se utilizează ca:

- apă tehnologică folosită la spălarea agregatelor minerale în procesul prelucrării în stația de sortare-spălare;

- apă piscicolă necesară creșterii peștelui.

(  Biodiversitatea: în heleșteu se va dezvolta un habitat de apă dulce, din care fauna piscicolă (peștele) se va comercializa în scop alimentar.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

(  impactul asupra populației, sănătății umane

( Ca orice investiţie cu caracter productiv, realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra comunităţii materializat prin aport financiar la bugetul local, ajutor material şi tehnic la întreţinerea unor drumuri comunale şi la alte lucrări edilitar- gospodăreşti, etc. Totodată există posibilitatea efectuării unor angajări din rândul forţei de muncă locale. De asemenea, tot ca efect benefic al proiectului, trebuie considerat şi faptul că de amenajarea drumului local utilizat ca drum tehnologic vor profita şi proprietarii terenurilor agricole din zonă care îl vor utiliza fară restricţii.

( Cele mai apropiate așezări umane sunt situate la distanțe suficient de mari, astfel încât confortul locuitorilor nu va fi afectat.

Din activitate nu vor rezulta mase mari de polanți care să afecteze sănătatea umană.

( În concluzie, activitatea nu va avea impact negativ asupra populației, având unele efecte pozitive.

(  biodiversitatea:

( Pe amplasament se găseşte o microfaună reprezentată prin specii comune cu mare putere de regenerare (nevertebrate, insecte, rozătoare etc) iar flora este formată din asociaţii ruderale spontane, specifice terenurilor nelucrate. Nu sunt semnalate specii faunistice mari  iar avifauna are prezenţă predominantă în zonele învecinate situate pe malurile râurilor Mureș și Orăștie unde se dezvoltă pâlcuri de tufişuri şi arbuşti. Pe amplasamentul proiectului, păsările sunt prezente în număr mic şi temporar, în timpul căutării hranei, fără a cuibări.

( Proiectul va afecta punctiform vegetația ierboasă și microfauna existente pe amplasament prin eliminare (vegetaţia şi o parte a microfaunei) sau prin migrare în zonele învecinate (microfauna). Având în vedere suprafața punctiformă a amplasamentului și puterea de regenerare mare a speciilor ierboase și a microfaunei, impactul va fi neglijabil, totodată  fiind reversibil prin refacerea amplasamentului la închiderea proiectului.

- Pe amplasament sau în vecinătatea acestuia nu sunt habitate de interes comunitar și nu s-au observat speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat situl ROSPA 0139- Piemontul Munților Metaliferi și ai Vințului (cu limita situată la cca 150 m distanță, spre nord), deoarece nu sunt condiții favorabile cuibăritului.

( În concluzie, impactul asupra biodoversității va fi neglijabil.

(  apa :

- apa râurilor Mureş și Orăștie va fi afectată în limite admisibile deoarece apa tehnologică uzată provenită din stația mobilă de de sortare-spălare va fi evacuată numai după o limpezire corespunzătoare într-un decantor bicompartimentat, astfel încât să se încadreze în parametrii prevăzuți de NTPA002/2002, respectiv: MIS = 60mg/l și produse petroliere =5 mg/l (suprafața receptorului să nu prezinte irizații),

Eventuala posibilitate de poluare a freaticului prin pierderi accidentale de combustibili sau uleiuri în timpul executării lucrărilor de extragere a agregatelor minerale există numai în cazul unei defecţiuni majore a utilajelor care ar permite scurgeri abundente ale acestora, fapt puţin probabil, astfel încât se apreciază că impactul asupra calității apei va fi în limite admisibile.

- Solul şi subsolul - în faza de decopertare solul va suporta un impact mecanic prin îndepărtare fără urmări negative majore in context general, deoarece suprafaţa afectată şi volumul de sol vegetal îndepărtat vor fi relativ reduse.

Subsolul reprezentat de resursele de nisip şi pietriş va căpăta valenţe superioare prin introducerea acestora în circuitul economic. Excavaţia rezultată va fi amenajată ca heleşteu, astfel încât valoarea amplasamentului va creşte.

Impactul activității asupra solului și subsolului se apreciază a se încadra în limite admisibile.

(  aerul - va fi afectat local cu emisii de gaze de eşapament iar în perioadele secetoase cu praf degajat la vehicularea utilajelor de transport.

- Afectarea va fi redusă și se va produce pe un areal punctiform, astfel încât calitatea aerului din zonă va fi neschimbată.

(  zgomotul și vibrațiile - utilajele folosite fiind prevăzute cu sisteme de amortizare, zgomotul și vibrațiile se vor produce în limite admisibile, astfel încât impactul va fi neglijabil.

(  peisajul și mediul vizual - nu este cazul;

( patrimoniul istoric și cultural - nu este cazul

(  Natura impactului

În urma analizei de mai sus, rezultă faptul că activitatea va avea un impact fizic direct asupra factorilor de mediu,  manifestat pe termen scurt (pe durata de execuție a proiectului).

(  extinderea impactului – locală.

(  magnitudinea și complexitatea impactului: din analiza prezentată mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitată iar complexitatea este redusă.

(  probabilitatea impactului: impactul cu probabilitatea cea mai ridicată va fi manifestat asupra solului și a apei.

(  durata, frecvența și reversibilitatea impactului :

- Durata impactului: este limitată la perioada de execuție a obiectivului.

- Frecvența: se va manifesta intermitent, în timpul programului de lucru din timpul execuției obiectivului.

- Reversibilitate: impactul va dispare la închiderea obiectivului fiind reversibil.

(  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-  nu se identifică un impact negativ semnificativ asupra mediului;

(  Pentru prevenirea și reducerea efectelor negative repercutate de activitate  asupra mediului se vor lua următoarele măsuri:

- amenajarea proiectului se va încadra în suprafețele minim necesare;

- se va întreține corespunzător decantorul bicompartimentat;

- se va întreține corespunzător stația de sortare-concasare-spălare;

- utilajele de încărcare și transport  se vor întreține corespunzător;

- alimentarea cu combustibil se va face în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție;

- circulația autovehiculelor se va face cu viteză redusă și numai pe accesele tehnologice amenajate și întreținute corespunzător;

- în perioadele secetoase se va umecta drumul local de acces în incintă;

-  se vor respecta prevederile actelor de reglementare a activității emise de autoritățile competente ( Aviz / Autorizație de gospodărire a apelor, Acord/Autorizație  de mediu).

-  se vor respecta prevederile legislative și normative în vigoare sau emise pe parcursul derulării activității.

( natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

( Programul de monitorizare curentă a mediului cu poluanţiu rezultaţi din activitatea obiectivului:

| factor de mediu | poluani mnitorizati | ce se monitorizează | metoda | frecvența |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | emisii de praf | drumul tehnologic incinta obiectiv | observații vizuale | zilnic, în perioadele secetoase |
|  | emisii gaze eșapament | incinta obiectiv | revozii periodice | conform carte tehnică utilaj |
| Apa | MTS | la evacuare apa uzata din decantor | recoltare de probe și analize periodice | semestrial |
|  | produse petroliere | udem |  |  |
|  | pierderi accidentale de combustibil | utilaje de transport rezervorul de combustibil | observatii verificari periodice | zilnic |
| zgomot și vibrații | nivelul de zgomot și vibrații | stația de sortare utilaje | observații | zilnic |
| sol, subsol, vegetație | pierderi accidentale de combustibil | utilaje de transport | observatii verificari periodice | zilnic |

( Datele observate/ măsurate se vor înregistra, analiza şi evalua corespunzător. În urma evaluării se vor lua (după caz) măsurile corective necesare.

X. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Proiectul are legătură cu:

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare

- Legea construcțiilor nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

( Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

(  Organizarea de șantier constă în amplasarea pe o suprafață de teren de cca. 500 mp a unor elemente modulare și amenajări specifice, reprezentate de următoarele:

- modula cu funcțiune de birou;

- cântar-basculă;

- loc depozitare deșeuri;

- refugiu cu latrina uscată.

Nu sunt amenajate parcari; după terminarea programului, utilajele folosite la excavare și încărcare sunt parcate pe punctul de lucru iar autobasculantele folosite la transport aparținând beneficiarilor, nu rămân pe amplasament.

(  localizarea organizării de șantier – la intrarea in incinta obiectivului, conform Plan de situație;

( descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: Nu se înregistrează niciun impact asupra mediului deoarece organizarea de șantierse ocupă o suprafață mică, de cca. 200 mp și nu prezintă surse de poluare. Salubrizarea amplasamentului organizării de șantier și întreținerea latrinei uscate se face de către prestatorul SC ACTIVITATEA GOSCOM SA Orăștiw pe baze contractuale.

( surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier - nu este cazul;

( dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

- se vor lua măsuri de verificare a stării de funcționare a utilajelor ;

- alimentarea utilajelor se va face în loc special amenajat dotat cu tăvi de retenție;

- deșeurile rezultate vor fi depozitate corespunzător;

- după caz, se vor umecta accesele tehnologice folosite ;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente

și/sau la încetarea activității

( La terminarea lucrărilor de excavare a terenului se vor executa următoarele lucrări de amenajare a excavației rezultate ca heleșteu:

- amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor- va începe din perioara de execuție a lucrărilor;

-  se vor rectifica, finisa și compacta taluzurile excavației la o înclinare de 1:1,5 concomitent cu conturarea bermei de siguranță cu lățimea de 3,0 m;

- se va finaliza amenajarea digului perimetral de protecție împotriva inundațiilor (amenajarea acestuia fiind începută în timpul executării lucrărilor de excavare);

-  se va nivela zona adiacentă a heleșteului;

-  se vor înierba taluzurile heleșteului până la nivelul apei;

-  se va  înierba digul perimetral și zona adiacentă heleșteului.

-  se vor amenaja accesele necesare la luciul de apă;

-  se vor amplasa vivierele flotabile pe lucoul de apă;

-  se va amenaja împrejmuirea heleșteului.

-  se vor evacua eventualele deșeuri rămase și utilajele folosite la refacerea terenului.

( Măsurile concrete şi necesarul fizic şi valoric al lucrărilor de refacere se vor stabili în Planul de refacere a mediului şi în Proiectul tehnic de refacere a mediului care se vor întocmi conform prevederilor legislative în vigoare, stabilindu-se totodată şi valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului. Proiectele menţionate şi valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului vor fi prezentate APM Hunedoara pentru avizare.

XII. Piese desenate-

Se anexează:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului

2. Planul de situație

XIII. Completări- informații arii naturale protejate.

- Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

XIII. Informații despre corpurile de apĂ de suprafațĂ

și subterane preluate din P.M.B.H. Mureș actualizat

sursa: http://www.rowater.ro/

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Mureș;

- curs de apă:

râul Mureș, mal stâng; cod cadastral: IV-1.000.00.00.00.00 ;

râul Orăștie, mal drept; cod cadastral: IV-1.114.00.00.00.00

- corpuri de apă:

- corp de apă de suprafață MUREȘ, confl. Arieș-confl. Cerna, cod RORW4.1_B,;

- corp de apă de suprafață ORĂȘTIE, confl. Sibișel-confl. Mureș, cod RORW4.1.112_B2.

- corp de apă subterană Culoarul Râului Mureș Alba Iulia-Lipova, cod ROMU07.

2. Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă subteran.

- corp de apă de suprafață MUREȘ, confl. Arieș-confl. Cerna, cod RORW4.1_B:

- stare ecologică/potențial ecologic: B (bună/bun)

- stare chimică: BUNĂ

- corp de apă de suprafață ORĂȘTIE, confl. Sibișel-confl. Mureș, cod RORW4.1.112_B2.

- stare ecologică/potențial ecologic: B (bună/bun)

- stare chimică: BUNĂ

- corp de apă subterană Culoarul Râului Mureș Alba Iulia-Lipova, cod ROMU07.

- stare cantitativă: B (bună)

- stare calitativă: B (bună)

3. Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă identificate

Obiective de mediu:

-  stare ecologică BUNĂ;

- stare chimică: BUNĂ.

Termen:  permanent

TITULAR ACTIVITATE: SC SIB ROCK SRL

adm. Cătălin COBLIȘ..........................

# Text boxes

-  Orăștie, str. Dominic Stanca, nr.23, jud. Hunedoara -