Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ........... din ...................

Operator: S.C. CTS ROMÂNIA S.R.L.

Adresa: Deva, str. Victor Șuiaga nr. 10A, județul Hunedoara

Locația activității: Deva, str. Victor Șuiaga nr. 10A, județul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6. | Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc |  | 2.G |

Clasificării activităților din economia națională CAEN,

| Nr. crt. | Cod CAEN rev. 2 | Denumire activitate CAEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 2.6. | 2.(f) | Instalații de tratare a suprafețelor de metal și din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic (în cazul în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc) |

Emisă de: Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator:  S.C. CTS ROMÂNIA S.R.L.

Sediul social: Deva, str. Victor Șuiaga nr. 10A, județul Hunedoara

Certificat de înregistrare: seria B nr. 1496292/02.04.2008

Cod unic de înregistrare: 15060310

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J20 / 966 / 2002

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației integrate de mediu adresată de S.C. CTS România S.R.L., înregistrată la A.P.M. Hunedoara cu nr. 2185/08.03.2019,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru emiterea autorizației integrate de mediu, a completărilor depuse în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului și a organizării ședinței de dezbatere publică în data de 22.08.2019;

- și în lipsa oricărui comentariu al publicului;

- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

-  Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, ediția august 2006,

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată cu legislația Uniunii Europene și prevederile prezentei autorizații,

în condițiile respectării prevederilor următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare);

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații,;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- Hotărâre nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care  transpune Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcare a materialelor de ambalaj, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deșeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare

și a celorlalte documente de referință relevante:

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, ediția iulie 2006;

- Reference Document on the General Principles of Monitoring, ediția iulie 2003;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

se  emite:

AUTORIZAȚIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcționarea instalațiilor de zincare/cromare a pieselor metalice/din material plastic

Amplasată în: Deva, str. Victor Șuiaga nr. 10A, județul Hunedoara

Operator: S.C. CTS ROMÂNIA S.R.L.

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu se generează nicio poluare semnificativă;

- se previne generarea deșeurilor, iar în situația în care se generează, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu  evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt luate măsuri necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințele acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiții, altele decât cele normale de funcționare.

Autorizația integrată de mediu conține cerințe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc, cu specificarea metodologiei și frecvenței de măsurare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității |
| --- | --- |
| 2.6. | Zincarea pieselor metalice | 9000000 piese/an |
|  | Cromarea pieselor din material plastic | 11000000 piese/an |

Volumul total al cuvelor active din instalațiile de zincare și cromare: 49,315 mc.

Alte activități cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament:

| Nr. crt. | Cod CAEN rev. 2 | Denumire activitate CAEN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3700 | Colectarea și tratarea apelor uzate |
| 2 | 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |

# 4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE A A.I.M.

- Cerere pentru emiterea autorizației integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizației integrate de mediu întocmit de S.C. CTS România S.R.L.;

- Raport de amplasament întocmit de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Plan de încadrare în zonă și plan de situație;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1496292/2008 emis de Registrul Comerțului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara: CUI 15060310/2002, J20/966/2002;

- Certificat constatator nr. 49584/11.09.2019 emis de Registrul Comerțului de pe Lângă Tribunalul Hunedoara;

- Organigrama S.C. CTS România S.R.L.;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. HD - 15 din data de 18.10.2018, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara;

- Contract de închiriere din data de 01.06.2003 încheiat cu S.C. IMOB UTIL S.R.L.;

- Certificat nr. ICH 091102 din data de 07.11.2018 emis de International Cert Hungary Kft. pentru certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu ISO 14001:2015;

- Politica Sistemului de Management Integrat al calității și mediului (SR EN ISO 9001-2015, SR EN ISO 14001-2015), actualizată la data de 11.04.2019;

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Rapoarte de încercări nr. 133-134 și 5017-2021 din data de 05.02.2019 pentru probe de apă subterană (puț nr. 1 linie zincare și puț nr. 2 linie de cromare), emise de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Raport de încercare nr. 5040 din data de 15.02.2019 pentru gazele reziduale evacuate pe coșul de dispersie aferent instalației de zincare, emis de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Raport de încercare nr. 5041 din data de 15.02.2019 pentru gazele de ardere evacuate pe coșul de dispersie aferent celor două cazane de apă caldă aferente halei de cromare, emis de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Raport de încercare nr. 5042 din data de 15.02.2019 pentru gazele de ardere evacuate pe coșul de dispersie aferent centralei termice aflate în clădirea administrativă, emis de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Raport de încercare nr. 2 din data de 15.02.2019 pentru concentrația de acid clorhidric la coșul de dispersie aferent liniei de zincare, emis de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 206 din data de 01.03.2012, încheiat cu S.C. Apa Prod S.A. Deva;

- Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor  industriale nr. 1223 din data de 04.07.2013, încheiat cu S.C. Jifa S.R.L.;

- Fișe cu date de securitate aferente substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pe liniile de zincare și de cromare;

- Dovada achitării tarifului pentru analiza preliminară a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu;

- Dovada achitării tarifului pentru analiza propriu-zisă a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu;

- Dovada publicării în data de 19.03.2019 în ziarul „Servus Hunedoara” a anunțului privind depunerea solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Acțiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în prezenta autorizație integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformități cu prevederile autorizației integrate de mediu,  operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;

b) să ia imediat toate măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformității;

d) să întrerupă operarea instalației în totalitate sau a unor părți relevante din aceasta în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformării.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management al Autorizației de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.

5.1.7. Conform Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (ediția august 2006), BAT 1 - Punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu:

Sistemul de management de mediu implementat de S.C. CTS România S.R.L. încorporează pentru întreaga activitate următoarele caracteristici:

a) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii la nivel înalt;

b) definirea de către conducere a unei politici de mediu;

c) planificarea și stabilirea procedurilor necesare;

d) punerea în aplicare a procedurilor, acordându-se o atenție deosebită:

- structurii și responsabilităților,

- instruirii, conștientizării și competenței,

- comunicării,

- implicării angajaților,

- documentației,

- controlului eficient al procesului,

- programelor de întreținere,

- pregătirii și răspunsului în caz de urgență,

- garantării respectării legislației de mediu;

e) verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:

- monitorizării și măsurării,

- acțiunii corective și preventive,

- păstrării înregistrărilor,

- independenței auditului intern și extern;

f) revizuirea de către conducerea la nivel înalt a sistemului de management de mediu;

Caracteristici suplimentare:

a) management de mediu și procedură de audit examinate și validate de un organism de certificare acreditat sau un verificator extern;

b) stabilirea unei politici de mediu care să descrie toate aspectele semnificative de mediu ale instalațiilor, compararea de la un an la altul cu țintele și obiectivele de mediu, precum și cu repere sectoriale, după caz;

c) implementarea și aderarea la un sistem voluntar acceptat pe plan internațional, cum ar fi EMAS și SR EN ISO 14001.

În mod specific pentru sectorul industrial, este de asemenea important să se ia în considerare următoarele caracteristici potențiale ale sistemului de management de mediu:

a) luarea în considerare a impactului asupra mediului generat de eventuala dezafectare a instalațiilor;

b) urmărirea dezvoltării de tehnologii mai nepoluante;

c) dacă este posibil, aplicarea periodică a benchmarkingului sectorial, inclusiv eficiența energetică și economisirea energiei, economisirea apei, utilizarea și selectarea materiilor prime, emisiile în aer, descărcările în apă și generarea deșeurilor.

5.1.8. Operatorul menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități;

- evidențele de întreținere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidența privind sesizările și incidentele;

- evidențe privind instruirile.

S.C. CTS România S.R.L. a stabilit, documentat, implementat și menține un sistem de management integrat al calității și mediului. Administrarea proceselor se realizează în concordanță cu cerințele SR EN ISO 9001-2015 și SR EN ISO 14001-2015.

5.2. Conștientizare și instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecția mediului pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalației, pe bază de studii, instruiri și/sau experiență adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv al deșeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ȘI MATERIALE  AUXILIARE

6.1. Operatorul utilizează următoarele materii prime descrise în documentație:

6.1.1. Instalația de zincare a pieselor metalice

| Materii prime/ auxiliare | Cantitate | U.M. | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic | 0,04 | t/an | hală depozit |
| Acid clorhidric concentrat | 3,0 | t/an | hală depozit |
| Acid sulfuric concentrat | 0,25 | t/an | hală depozit |
| Corrosil Plus | 0,8 | t/an | depozit zincare |
| Ecotri NoCo | 0,8 | t/an | depozit zincare |
| Protolux 3100 Brightener | 0,05 | t/an | depozit zincare |
| Protolux 3100 Make-up | 0,25 | t/an | depozit zincare |
| Protolux 3100 Additive | 0,13 | t/an | depozit zincare |
| Protolux 3100 Maintenance | 0,025 | t/an | depozit zincare |
| Protolux Modifier | 0,7 | t/an | depozit zincare |
| Sodă caustică solidă | 4,0 | t/an | hală depozit |
| Sodă caustică luchidă | 0,150 | t/an | hală depozit |
| Super Soak BB | 0,6 | t/an | depozit zincare |
| Tridur ZN H3 A | 0,9 | t/an | depozit zincare |
| Tridur ZN H3 B | 0,3 | t/an | depozit zincare |
| Uniclean 152 | 0,15 | t/an | depozit zincare |
| Uniclean 215 | 0,35 | t/an | depozit zincare |
| Uniclean 280 | 0,5 | t/an | depozit zincare |
| Unifix ZN 3-13 | 0,45 | t/an | depozit zincare |
| Var (oxid de calciu) | 0,7 | t/an | hală depozit |
| Zinc | 5,0 | t/an | depozit zincare |
| Zylite Stabilizer | 1,6 | t/an | depozit zincare |
| Zylite 290 Carrier | 1,6 | t/an | depozit zincare |
| Zylite 290 Maintenance | 0,025 | t/an | depozit zincare |
| Filtre pentru filtrul - presă | 60 | buc/an | hală zincare |
| Filtre Ltech pentru băi active | 32 | buc/an | hală zincare |

6.1.2. Instalația de cromare a pieselor din material plastic

| Materii prime/ auxiliare | Cantitate | U.M. | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic 65% | 22 | t/an | hală depozit |
| Acid boric | 1,6 | t/an | hală depozit |
| Acid clorhidric 32% | 8 | t/an | hală depozit |
| Acid clorhidric 37% | 10 | t/an | hală depozit |
| Acid cromic (anhidridă cromică) | 15 | t/an | hală depozit |
| Acid sulfuric 98-99% | 28 | t/an | hală depozit |
| Amoniac 24% | 11 | t/an | hală depozit |
| Blackhole Microclean | 1,5 | t/an | hală depozit |
| Carbonat de bariu | 1,7 | t/an | hală depozit |
| Clorură de nichel | 2,1 | t/an | hală depozit |
| Clorură de sodiu | 4,5 | t/an | hală depozit |
| Cumac optima brightener | 1,5 | t/an | hală depozit |
| Cumac optima leveller | 1 | t/an | hală depozit |
| Cumac optima make-up | 1 | t/an | hală depozit |
| Floculant | 0,1 | t/an | depozit zincare |
| Hipoclorit de sodiu | 4 | t/an | hală depozit |
| Macrome 80 CA | 0,25 | t/an | hală depozit |
| Macuplex C394 | 0,65 | t/an | hală depozit |
| Macuplex D-34C | 0,15 | t/an | hală cromare |
| Macuplex ECR | 0,75 | t/an | hală cromare |
| Macuplex Floenx NF | 1 | t/an | hală cromare |
| Macuplex GS-50 | 2,7 | t/an | hală cromare |
| Macuplex J60 | 2,1 | t/an | hală cromare |
| Macuplex J61 | 2,5 | t/an | hală cromare |
| Macuplex J64 | 2,9 | t/an | hală cromare |
| Macuplex P | 1,5 | t/an | hală cromare |
| Macuplex T-675 conditioner | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Metabisulfit de sodiu 20% | 50 | t/an | hală depozit |
| Metex ecostrip A 703 | 2,6 | t/an | hală depozit |
| Metex ecostrip F501 | 2 | t/an | hală depozit |
| Metex ecostrip FA 602 | 1 | t/an | hală depozit |
| Nimac 32 LF-2X | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Nimac 32 C wetter | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Nimac 604 | 0,8 | t/an | hală cromare |
| Nimac 610 | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Nimac 87 LRC | 0,2 | t/an | hală cromare |
| Nimac geniale | 0,15 | t/an | hală cromare |
| Nimac hypore XL dispersant | 0,2 | t/an | hală cromare |
| Nimac hypore XL powder | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Nimac M Satin 231-A | 0,25 | t/an | hală cromare |
| Nimac M Satin 232-S | 0,2 | t/an | hală cromare |
| Nimac M Satin Shadow | 0,25 | t/an | hală cromare |
| Nimac M Satin Star | 0,15 | t/an | hală cromare |
| Nimac SF ductilizer | 0,1 | t/an | hală cromare |
| Pastile cupru | 12 | t/an | hală cromare |
| Pastile nichel | 6 | t/an | hală cromare |
| Sare tablete | 4,5 | t/an | hală cromare |
| Satinkote Pearl Additive | 0,15 | t/an | hală cromare |
| Sodă caustică 50% | 9 | t/an | hală depozit |
| Sodă caustică 48/50 | 10 | t/an | hală depozit |
| Sulfat de cupru | 5 | t/an | hală depozit |
| Sulfat de nichel | 15 | t/an | hală depozit |
| Var | 2 | t/an | hală depozit |
| Filtre pentru filtrul - presă | 60 | buc/an | hală cromare |
| Filtre Ltech pentru băi active | 23 | buc/an | hală cromare |
| Filtru A2b2e2 Bls pentru băi active | 10 | buc/an | hală cromare |
| Cartuș Ltech pentru băi active | 20 | buc/an | hală cromare |

6.1.3. Pentru realizarea suporților pentru piese se utilizează profile metalice pline (5 t/an) și soluție plastică (Plastisol) pentru acoperire (1 t/an).

6.2. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și vehicularea materiilor prime, materialelor auxiliare și a substanțelor chimice pentru a  preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății umane.

6.3. Operatorul are obligația menținerii evidenței materiilor prime, materialelor și substanțelor chimice utilizate și întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanță cu noile progrese referitoare la materiile prime și utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor stoca materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime, materialelor și a substanțelor utilizate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului.

6.7. Substanțe și preparate chimice periculoase folosite în procesul de producție

| Substanță/ Preparat | Cantitate | UM | Clasificare | Fraze de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalația de zincare a pieselor metalice |
| Acid azotic 65% | 0,1 | t/an | Oxidant Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A Toxic în caz de inhalare, cat. 3 Coroziv pentru căile repiratorii | H272 H290 H314 H331 EUH071 |
| Acid clorhidric concentrat | 3,0 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1B | H290 H314 |
| Acid sulfuric concentrat | 1,5 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1A | H314 |
| Ecotri NoCo | 0,8 | t/an | Toxicitate acută, cat. 4 Corodarea pielii, cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic, cat. 3 | H302, H312 H314 H318 H317 H412 |
| Protolux 3100 Make-up | 0,25 | t/an | Toxicitate cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H411 |
| Protolux 3100 Additive | 0,13 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor,cat. 2 | H290 H315 H319 |
| Protolux 3100 Maintenance (BG) | 0,025 | t/an | Toxicitate cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H411 |
| Sodă caustică solidă | 2,0 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A | H290 H314 |
| Sodă caustică lichidă | 0,7 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A Iritarea căilor respiratorii, cat. 3 | H290 H314 H335 |
| Tridur ZN H3 A | 0,9 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitate acută, cat. 4 Toxicitate acută, cat. 3 Corodarea pielii, cat. 1B Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 Sensibilizare respiratorie, cat. 1 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Mutagenitatea celulelor germinative, cat. 2 Cancerogenitatea, cat. 1B Toxicitatea pentru reproducere, cat. 1B Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H290 H302 H311 H314 H318 H334 H317 H341 H350i H360 H411 |
| Tridur ZN H3 B | 0,3 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor,cat. 2 Sensibilizare respiratorie, cat. 1 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Mutagenitatea celulelor germinative, cat. 2 Cancerogenitatea, cat. 1B Toxicitatea pentru reproducere, cat. 1B Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 1 | H290 H315 H319 H334 H317 H341 H350i H360f H400 H410 |
| Uniclean 152 | 0,15 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 | H290 H314 H318 |
| Uniclean 215 | 0,35 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A | H290 H314 |
| Uniclean 280 | 0,5 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, cat. 3, Aparatul respirator | H290 H314 H318 H335 |
| Unifix ZN 3-13 | 0,45 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitate acută, cat. 4 Toxicitate acută, cat. 3 Corodarea pielii, cat. 1A | H290 H302 H311 H314 |
| Var (oxid de calciu) | 4 | t/an | STOT (Toxicitate) Expunere unică, cat. 3 Iritarea pielii, cat. 2 Dăunător pentru ochi, cat. 1 | H315 H318 H335 |
| Zylite 290 Mintenance | 0,1 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1B Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 | H314 H318 |
| Instalația de cromare a pieselor din material plastic |
| Acid azotic 65% | 22 | t/an | Oxidant Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1A Toxic în caz de inhalare, cat. 3 Coroziv pentru căile repiratorii | H272 H290 H314 H331 EUH071 |
| Acid boric | 1,6 | t/an | Poate dăuna fertilității sau fătului, cat. 1B | H360FD |
| Acid clorhidric 32% | 8 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1B Iritarea căilor respiratorii, cat. 3 | H290 H314 H335 |
| Acid clorhidric 37% | 10 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Corodarea pielii, cat. 1B Iritarea căilor respiratorii, cat. 3 | H290 H314 H335 |
| Acid cromic | 15 | t/an | Oxidant, cat.1 - H271 Toxic în caz de înghițire, cat. 3 Mortal în contact cu pielea, cat. 2 Mortal în caz de inhalare, cat. 2 Provoacă arsuri la nivelul pielii, cat. 1A Provoacă dificultăți în caz de inhalare, cat.1 Sensibilizarea pielii, cat.1 Poate provoca anomalii genetice, cat. 1B Poate provoca cancer, cat. 1A Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului, cat. 2 Iritant pentru căile respiratorii, cat. 3 Poate cauza leziuni ale organelor repr., cat. 1 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cat. 1 Toxic pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung, cat.1 | H271 H301 H310 H330 H314 H334 H317 H340 H350 H361f H335 H372 H400 H410 |
| Acid sulfuric 98-99% | 28 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1A | H314 |
| Amoniac | 11 | t/an | Gaz inflamabil, cat. 2 Gaz comprimat Toxicitate acută (la inhalare), cat. 3 Coroziv pentru piele/iritație, cat. 1B Periculos pentru viața acvatică, Pericol acut, cat. 1 | H221 H280 H331 H314 H400 |
| Blackhole Microclean | 1,5 | t/an | Oxidant, cat. 3 Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Sensibilizare respiratorie, cat. 1 Sensibilizarea pielii, cat. 1 STOT SE 3 | H272 H302 H315 H319 H334 H317 H335 |
| Carbonat de bariu | 1,7 | t/an | Nociv în caz de înghițire, cat.4 | H302 |
| Clorură de nichel | 2,1 | t/an | Toxic în caz de înghițire, cat.3 Provoacă iritarea pielii, cat. 2 Poate provoca o reacție alergică a pielii, cat. 1 Toxic în caz de inhalare, cat. 3 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare, cat.1 Susceptibil de a provoca anomalii genetice, cat. 2 Poate provoca cancer, cat. 1A Poate dăuna fertilității sau fătului, cat. 1B Provoacă leziuni ale organelor, cat. 1 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, cat. 1 | H301 H315 H317 H331 H334 H341 H350i H360D H372 H410 |
| Cumac optima brightener | 1,5 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H290 H315 H319 H411 |
| Cumac optima leveller | 1 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H290 H411 |
| Cumac optima make-up | 1 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H290 H315 H319 H411 |
| Hipoclorit de sodiu | 4 | t/an | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor, cat.1B – H314 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic Foarte toxic pentru mediul acvatic, cat. 1 | H314 EUH031 H400 |
| Machrome 80-CA | 0,25 | t/an | Toxicitate acută, cat. 3 Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 STOT Expunere unică, cat. 3 | H301 H312, H332 H315 H319 H335 |
| Macuplex C394 | 0,65 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Sensibilizarea pielii, cat.1 Mutagenitatea celulelor germinative, cat. 2 Repr. Cat. 2 STOT Expunere unică, cat. 3 STOT Rep. Cat. 2 Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 1 | H290 H302 H315 H319 H317 H341 H361d H335 H373 H400 H410 |
| Macuplex D-34C | 0,15 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitate acută, cat. 4 Corodarea pielii, cat. 1B Sensibilizarea pielii, cat. 1 STOT Expunere unică, cat. 3 STOT Rep. cat. 2 Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 1 | H290 H302, H332 H314 H317 H335 H373 H400 H410 |
| Macuplex Floenx NF | 1 | t/an | Cancerogenitatea, cat. 2 Poate dăuna fertilității sau fătului, cat. 1B Poate dăuna copiilor alăptați la sân STOT Rep. cat. 2 | H351 H360FD H362 H373 |
| Macuplex GS-50 | 2,7 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Toxicitate acută, cat. 4 Corodarea pielii, cat. 1B | H290 H332 H314 |
| Macuplex J60 | 2,1 | t/an | Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 Sensibilizare respiratorie, cat. 1 Mutagenitatea celulelor germinative, cat. 2 Cancerogenitatea, cat. 1A Toxicitatea pentru reproducere, cat. 1B STOT Expunere unică, cat. 3 STOT Rep. cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H302, H332 H315 H318 H317 H341 H350i H360D H335 H372 H411 |
| Macuplex J-64 | 2,9 | t/an | Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Sensibilizare respiratorie, cat. 1 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Mutagenitatea celulelor germinative, cat. 2 Cancerogenitatea, cat. 1A Toxicitatea pentru reproducere, cat. 1B STOT Rep. cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H302, H332 H315 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H411 |
| Macuplex P | 1,5 | t/an | Coroziv pentru metale, cat. 1 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, cat. 1 Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 1 | H290 H315 H319 H400 H410 |
| Metabisulfit de sodiu 20% | 50 | t/an | Nociv în caz de înghițire, cat. 4 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic | H302 EUH031 |
| Metex Ecostrip FA 602 | 2,6 | t/an | Iritarea ochilor, cat. 2 | H319 |
| Metex ecostrip A 703 | 2 | t/an | Iritarea ochilor, cat. 2 | H319 |
| Metex ecostrip F 501 | 1 | t/an | Iritarea ochilor, cat. 2 | H319 |
| Nimac 32 LF-2X | 0,1 | t/an | Iritarea pielii, cat. 2 Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 | H315 H318 |
| Nimac 32 C wetter | 0,8 | t/an | Lezarea gravă a ochilor, cat. 1 | H318 |
| Nimac 604 | 0,1 | t/an | Toxicitate acută, cat. 4 Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Cancerogenitatea, cat. 1B | H302 H315 H319 H317 H350i |
| Nimac geniale | 0,2 | t/an | Iritarea ochilor, cat. 2 Cancerogenitatea, cat. 1B | H319 H350i |
| Nimac hypore XL dispersant | 0,1 | t/an | Toxicitate acută, cat. 4 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Cancerogenitatea, cat. 1B | H302 H317 H350i |
| Nimac M Satin Shadow | 0,15 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1B Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, cat. 2 | H314 H411 |
| Nimac M-Satin Star | 0,1 | t/an | Iritarea pielii, cat. 2 Iritarea ochilor, cat. 2 | H315 H319 |
| Sodă caustică 50% | 10 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1A Coroziv pentru metale, cat. 1 | H314 H290 |
| Sodă caustică 48/50 | 5 | t/an | Corodarea pielii, cat. 1A Coroziv pentru metale, cat. 1 | H314 H290 |
| Sulfat de cupru | 15 | t/an | Nociv în caz de înghițire, cat.4 Provoacă iritarea pielii, cat. 2 Provoacă o iritare gravă a ochilor, cat. 2 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, cat. 1 | H302 H315 H319 H410 |
| Sulfat de nichel | 2 | t/an | Nociv în caz de înghițire, cat. 4 Nociv în caz de inhalare, cat. 4 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare, cat. 1 Poate provoca o reacție alergică a pielii, cat. 1 Susceptibil de a provoca anomalii genetice, cat. 2 Poate provoca cancer, cat. 1 Poate dăuna fertilității sau fătului, cat.1B Provoacă leziuni ale organelor, cat. 1 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung, cat. 1 | H302 H332 H334 H317 H341 H350i H360D H372 H410 |
| Var | 12 | t/an | STOT (Toxicitate) Expunere unică, cat. 3 Iritarea pielii, cat. 2 Dăunător pentru ochi, cat. 1 | H315 H318 H335 |

În cazul înlocuirii uneia dintre substanțele/unuia dintre preparatele chimice periculoase din tabelul de mai sus cu un alt produs, titularul va transmite ACPM o notificare însoțită de fișa cu date de securitate a noului produs.

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanțe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Titularul va deține pe amplasament fișele tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanțelor și preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenția Europeană de Chimicale, conform prevederilor Regulamentului 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanțe și preparate chimice periculoase folosite în laborator

| Substanță/ Preparat | Cantitate | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Acid clorhidric 1N | 5 | kg/an |
| Acid fosforic soluție | 0,3 | kg/an |
| Acid sulfosalicilic | 20 | g/an |
| Albastru de metilen | 5 | g/an |
| Amidon | 0,2 | kg/an |
| Amoniac soluție | 0,5 | kg/an |
| Apă oxigenată soluție | 2 | kg/an |
| Azotat de argint soluție | 0,5 | kg/an |
| Clorură de amoniu | 1 | kg/an |
| Clorură de bariu | 0,2 | kg/an |
| Clorură de sodiu | 2 | kg/an |
| Cromat de sodiu | 0,1 | kg/an |
| D-Manitol | 0,3 | kg/an |
| DL-6-Metoxi-alfa-metil-2-naftalen metanol | 5 | g/an |
| EDTA | 4 | kg/an |
| Fenolftaleină | 0,1 | kg/an |
| Hidroxid de sodiu 1N | 3 | kg/an |
| Iodură de potasiu | 2 | kg/an |
| Metiloranj | 5 | g/an |
| Negru eriocrom T | 0,01 | kg/an |
| Persulfat de amoniu | 0,5 | kg/an |
| Roșu de bromocrezol | 5 | g/an |
| Tiosulfat de sodiu 0,1M | 2 | kg/an |

Reactivii sunt etichetați corespunzător și se păstrează în laborator.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate și pluviale este reglementat prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. HD - 15 din 18.10.2018, valabilă până la data de 18.10.2022, emisă de Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă: se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Deva, rețea care aparține S.C. Apa Prod S.A. Deva

Volume de apă autorizate:

| Instalație | Program de funcționare | Debit de apă (mc/zi) |
| --- | --- | --- |
| Instalație de zincare | 1 schimb (8 ore) | Q zi med | 36 |
|  | 2 schimburi (16 ore) | Q zi med | 72 |
|  | 3 schimburi (24 ore) | Q zi max | 108 |
| Instalație de cromare | 2 schimburi (16 ore) | Q zi med | 80 |
|  | 3 schimburi (24 ore) | Q zi max | 120 |

7.1.1.2. Alimentarea cu apă industrială

7.1.1.2.1. Instalația de zincare a pieselor metalice

Necesarul de apă de uz industrial este asigurat din puțul propiu (puțul F1), neexistând o legătură cu rețeaua de distribuție a apei potabile a municipiului Deva.

Puțul este amplasat în vecinătatea porții de intrare în incintă și are următoarele caracteristici: H=15 m, Dn= 315 m, Di=300 mm.

Debitul maxim de exploatare recomandat pentru puțul forat este de 3 l/s (10,8 mc/h).

Necesarul maxim de apă pentru linia de zincare este de 5 mc/h.

Pentru captarea apei se utilizează o pompă submersibilă instalată în foraj (H=10 m H2O, Q=2 l/s).

7.1.1.2.2. Instalația de cromare a pieselor din material plastic

Necesarul de apă de uz industrial este asigurat din puțul propiu (puțul F2), situat în vecinătatea halei de cromare.

Puțul forat are următoarele caracteristici: H=15m, Dn =315 mm, Di=300 mm.

Debitul maxim de exploatare pentru puțul forat este de 3 l/s (10,8 mc/h).

Necesarul de apă pentru linia de zincare este de 5 mc/h.

Instalații de tratare:

Ultima cuvă de spălare a instalației de cromare necesită apă purificată prin osmoză. Ca urmare, apa tehnologică este tratată astfel:

- filtrare în filtre tip cartuș;

- filtrare în două butelii cu rășină schimbătoare de ioni, cu funcționare alternativă; regenerarea rășinii se realizează cu apă tratată cu pastile de sare;

- filtrare într-un filtru tip cartuș;

- filtrare într-o baterie cu filtre de osmoză, cu capacitatea de 1,2 mc/h.

7.1.2. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

Operatorul deține apometre amplasate astfel:

- debitmetre pe conductele de alimentare cu apă potabilă, respectiv pe conductele de alimentare cu apă industrială (din F1și F2);

- instalația de zincare: debitmetru cu înregistrare și canal Venturi pe conducta de evacuare a apei epurate în canalizarea municipiului Deva

- instalația de cromare: debitmetru cu înregistrare pe conducta de evacuare a apei epurate în canalizarea municipiului Deva

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Consumuri energetice anuale (anul 2018):

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | furnizată (MWh) | primară (MWh) | % din total |
| electricitate din rețeaua publică | 2160 | - | 100 |
| gaze naturale | 1680 | - | 100 |

7.2.2. Energia termică

7.2.2.1. Instalația de zincare

Încălzirea halei de zincare se realizează prin intermediul a 3 tuburi radiante TIP Sy STEMA-C 32, cu puterea termică nominală de 45 kW fiecare și cu funcționare pe gaze naturale.

Instalația de zincare, atelierele și anexele aferente utilizează apa caldă furnizată de o centrală termică cu puterea termică de 24 kW, cu funcționare pe gaze naturale.

7.2.2.2. Instalația de cromare

Agentul termic pentru încălzirea halei de producție și a cuvelor liniei de cromare este furnizat de 2 cazane tip NA-R 400, cu puterea termică nominală de 465 kW fiecare, cu funcționare pe gaze naturale. Gazele de ardere rezultate de la cazane sunt evacuate pe un coș de dispersie cu H=7,5 m și D=300 mm.

Pentru încălzirea biroului și a vestiarelor se utilizează o centrală termică tip Viessmann, cu puterea termică nominală de 30 kW, cu funcționare pe gaze naturale.

7.2.2.3. Clădire administrativă

Agentul termic este furnizat de 3 centrale cu funcționare pe gaze naturale: 1 centrală Protherm Supermaster 24 SE (putere termică nominală de 24 kW) și 2 centrale ARCA (putere termică nominală de 2 x 24 kW).

7.2.3.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.4. Operatorul trebuie să identifice și să implementeze tehnicile de eficientizare energetică conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.5. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie utilizată pe amplasament (electricitate, gaze naturale).

# 8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Punct | Coordonate geografice Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 487483,377 | 339362,27 |
| 2 | 487519,841 | 339426,733 |
| 3 | 487436,680 | 339475,184 |
| 4 | 487400,884 | 339410,479 |
| 5 | 487397,494 | 339405,855 |
| 6 | 487409,438 | 339399,442 |
| 7 | 487409,025 | 339398,835 |

Amplasare în teritoriu: Societatea CTS România S.R.L. este situată în zona industrială a municipiului Deva, în partea de sud-est a acestuia, la aproximativ 500 m de drumul european E79; terenul este identificat prin CF 74965, are suprafața totală de 7125 mp și este proprietatea S.C. Imob Util S.R.L. (Contract de închiriere din data de 01.06.2003 încheiat între S.C. Imob Util S.R.L. şi S.C. CTS România S.R.L.).

| Instalație | Suprafață hală (mp) |
| --- | --- |
| Instalația de zincare | 1228 |
| Instalația de cromare | 1471 |

Vecinătăți:

  - Nord: Direcția Silvică Hunedoara

  - Sud: Comandamentul de Jandarmi ”Iancu de Hunedoara”

  - Est: S.C. Galli Technic S.R.L.

  - Vest: str. Dr. Victor Șuiaga, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara

Amplasamentul este situat la o distanță de cca. 1,7 km de râul Mureș.

Unități structurale pe amplasament:

- Hală de zincare

- Hală de cromare

- Hală de vopsire (nu face obiectul A.I.M.) - 784 mp

- Hală depozit - 407 mp

- Clădire administrativă (laborator, atelier suporți, atelier sudură suporți, atelier prelucrări mecanice, magazie, spații administrative)

## 8.2.   Descrierea principalelor activități și procese

Producția de piese realizată în anul 2018:

| Denumire piesă | Producție | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Instalația de cromare a pieselor din material plastic |
| Mânere mașină st/dr | 3990063 | bucăți/an |
| Ramă schimbător viteză | 233489 | bucăți/an |
| Aerator central/lateral | 70052 | bucăți/an |
| Baretă pentru cromare/LOGO | 3213 | bucăți/an |
| Butoane telecomandă cheie auto | 3771 | bucăți/an |
| Diverse componente | 3310 | bucăți/an |
| TOTAL PIESE CROMATE | 4303898 | bucăți/an |
| Instalația de zincare a pieselor metalice |
| Amortizor | 18450 | bucăți/an |
| Bucșe | 2238413 | bucăți/an |
| Tel universal | 107875 | bucăți/an |
| Zdrobitor de legume | 27711 | bucăți/an |
| Plăcuțe metalice | 16320 | bucăți/an |
| Bolțuri | 19398 | bucăți/an |
| Componente remorcă mașină | 47354 | bucăți/an |
| Leviere | 73108 | bucăți/an |
| Talere | 28858 | bucăți/an |
| Piese metal | 19597 | bucăți/an |
| Broșe | 115479 | bucăți/an |
| Reper consolă | 102 | bucăți/an |
| TOTAL PIESE ZINCATE | 2712665 | bucăți/an |
| TOTAL GENERAL | 7016563 | bucăți/an |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Zincarea și cromarea reprezintă operații de galvanizare, prin care ionii de Zn2+/Cr6+ din baia de electroliză se depun electrochimic pe suprafața pieselor metalice/pieselor din material plastic. Piesele reprezintă catodul (polul pozitiv), iar anodul este constituit dintr-un metal neatacabil în condițiile de lucru.

8.2.1.1. Instalația de zincare a pieselor metalice

Instalația de zincare a pieselor metalice (piese auto, componente pentru articole sportive, etc.) permite efectuarea a două tipuri de tratamente: zincare acidă și zincare alcalină.

Linia de zincare este operată de 3 roboți, fiind complet automatizată; orice funcționare neconformă sau orice deviere de la parametrii normali de funcționare (temperatură, timpi de tratament, niveluri, etc.) conduce la oprirea instalației.

Zincarea se realizează prin trecerea pieselor metalice fixate pe barele catodice prin băi succesive interconectate (cuve din PP de înaltă densitate).

Volumul cuvelor active este de 26,13 mc:

| Cuvă | Volum (mc) | Zincare acidă | Zincare alcalină |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 - 31 | 15,966 | x |  |
| 34 - 37 | 10,164 |  | X |
| Volum total | 26,13 |  |  |

Zincarea pieselor metalice are loc în 3 etape:

- Pregătirea suprafeței pieselor - constă în degresarea chimică și electrolitică a pieselor, decaparea cu acid clorhidric 15-17% în vederea îndepărtării stratului de oxid metalic (format în mod natural pe suprafața pieselor metalice) și activarea suprafețelor prin imersarea într-o soluție diluată de acid clorhidric

- Zincarea propriu - zisă a pieselor brute prin galvanizare - procesul are loc în cuvele de zincare acidă sau de zincare alcalină (cuve active); fiecare cuvă are 4 poziții de lucru pentru a permite zincarea, în același timp, a 4 suporți cu piese

- Protejarea împotriva coroziunii ulterioare și/sau decorarea suprafeței pieselor - se realizează prin:

  - pasivare bleu deco sau galbenă - se execută doar după zincare acidă, după o activare prealabilă a suprafeței cu soluție de acid azotic 0,3% sau cu soluție de acid clorhidric 10%

  - pasivare cu strat gros și pasivare neagră - se execută doar după zincare alcalină și este urmată opțional de lăcuire pentru o protecție suplimentară; între operațiuni au loc clătiri intermediare și suflări cu aer comprimat pentru o uscare parțială, uscarea finală desfășurându-se în etuvă

Linia de zincare este prevăzută cu 37 de posturi:

1 	Încărcarea barelor catodice cu piese metalice

2, 3 	Uscarea pieselor metalice în două etuve, la temperatura de 80oC, cu aer cald

4 	Suflarea cu aer comprimat

5 	Cuvă pentru clătire curentă prin pulverizare cu apă

6 	Cuva de lac care conține Corrosil plus

7 	Cuvă de rezervă

8, 9	Cuve pentru clătire cu apă în dublă cascadă

10	Cuvă pentru pasivare neagră cu Tridur ZN H3 A și Tridur ZN H3 B (Cr3+)

11 	Cuvă pentru pasivare bleu deco cu Unifix Zn 3-13 (Cr3+)

12	Cuvă pentru pasivare galbenă cu EcoTri NoCo (Cr3+)

13 	Cuvă pentru clătire curentă cu apă

14	Cuvă  acid azotic

15	Cuvă pentru clătire curentă cu apă

16	Cuvă pentru degresare chimică 1 cu Uniclean 152

17 	Cuvă pentru degresare chimică 2 cu sodă

18 	Cuvă pentru degresare electrolitică cu Uniclean 280

19, 20	Cuve pentru clătire curentă cu apă în dublă cascadă

21, 22	Cuve pentru decapare electrolitică cu acid clorhidric

23	Cuvă pentru clătire curentă cu apă

24	Cuvă pentru degresare electrolitică anodică cu Uniclean 280

25	Cuvă pentru depasivare cu acid clorhidric

26	Cuvă pentru clătire curentă cu apă

27	Cuvă pentru clătire cu apă

28-31	Cuve pentru zincare acidă

32 	Cuvă pentru clătire curentă cu apă

33 	Cuvă pentru clătire cu apă

34-37	Cuve pentru zincare alcalină

Piesele metalice zincate, perfect spălate și uscate, se iau de pe suporți, se controlează calitativ și se ambalează în vederea livrării.

Pentru ambalarea produselor finite se reutilizează ambalajele în care sunt aprovizionate piesele brute (cutii din material plastic, cutii din carton, ambalaje termoformate, paleți).

8.2.1.2. Instalația de cromare a pieselor din material plastic

Tratamentele de pregătire a suprafețelor și acoperirea metalică se realizează prin trecerea pieselor fixate pe barele catodice prin băi succesive de asperizare, neutralizare, catalizare, depunere chimică de nichel, cuprare acidă, depunere electrochimică nichel, cromare și uscare. După finalizarea procesului tehnologic de cromare, suporții cu piese trec prin băi de curățare chimică și electrochimică a depunerilor metalice de pe croșetele de agățare a pieselor.

Linia de cromare a pieselor din material plastic (în special piese auto) este compusă din 3 ramuri, două ramuri dedicate tratamentului și o ramură pentru demetalizarea suporților și a pieselor rebutate.

Linia de cromare este operată de 7 roboți, fiind complet automatizată; orice funcționare neconformă sau orice deviere de la parametrii normali de funcționare (temperatură, timpi de tratament, niveluri, etc.) conduce la oprirea instalației.

Cromarea se realizează prin trecerea pieselor metalice fixate pe barele catodice prin băi succesive interconectate (cuve din PP de înaltă densitate).

Volumul cuvelor active este de 23,185 mc:

|  | Cuvă | Volum (mc) |
| --- | --- | --- |
| Cupru | 40 – 43 | 10,560 |
| Nichel semistrălucitor | 50 | 2,406 |
| Nichel strălucitor | 51 | 2,406 |
| Nichel mătăsos | 56 | 2,734 |
| Nichel microporos | 63 | 2,406 |
| Crom | 69 | 2,673 |
| Total |  | 23,185 |

Linia de cromare este prevăzută cu 94 de posturi (posturile 1-84 pe cele 2 ramuri dedicate tratamentului pieselor și posturile 85-94 pentru ramura de demetalizare):

1-11	Încărcarea și stocarea pe prima ramură a liniei, prin intermediul unui robot, a barelor cu suporți de montaj pentru piese

15	Cuvă de clătire cu apă

12-14	Cuve pentru pregătirea pieselor prin asperizare (obținerea unui anumit grad de porozitate pe suprafețele din material plastic, necesar procesului ulterior de tratare)

16-18	Cuve de clătire în cascadă

19-20 	Cuve de neutralizare (1f+1r)

21-23	Cuve de clătire

24-25	Cuve de catalizare a depunerii de nichel chimic (1f+1r)

26-28	Cuve de clătire în cascadă

29-30 	Cuve pentru accelerarea depunerii de nichel chimic (1f+1r)

31-32	Cuve de clătire în dublă cascadă

33-34	Cuve pentru acoperirea suprafeței cu un strat de nichel chimic, în vederea îmbunătățirii conductivității (1f+1r)

35-37	Cuve de clătire în cascadă

38	Cuvă pentru acoperirea suprafeței cu un strat de cupru chimic, care asigură conductivitatea optimă pentru depunerea cuprului electrochimic

39	Cuvă de clătire cupru acid

40-43 	Cuve pentru acoperirea suprafeței cu un strat de cupru electrochimic

44-45 	Cuve de clătire în dublă cascadă

46-47 	Preluarea barei de către un robot care o transferă robotului de la începutul celei de-a doua ramuri a liniei

48	Cuvă pentru depasivarea şi activarea stratului de cupru depus electrochimic, în vederea acoperirii electrochimice cu primul strat de nichel

49	Cuvă de clătire

50 	Cuvă pentru acoperirea suprafeței cu un strat de nichel electrochimic semistrălucitor

51-52 	Cuve pentru acoperirea suprafeței cu un strat de nichel electrochimic strălucitor

53	Cuvă de clătire

54-55	Cuve de clătire în dublă cascadă

56-57	Cuve pentru acoperirea suprafeței cu un strat de nichel electrochimic mătăsos

58	Cuvă de clătire

59-61	Cuve de clătire în cascadă

62	Cuvă de clătire

63	Cuvă pentru acoperirea suprafeței cu un strat de nichel electrochimic microporos, în vederea creșterii aderenței stratului ulterior de crom

64	Post de rezervă pentru dezvoltare ulterioară cromare

65	Post de rezervă pentru clătire dezvoltare ulterioară cuva 64

66-67	Posturi de rezervă pentru clătire în cascadă dezvoltare ulterioară cuva 64

68	Cuvă activare cu acid sulfuric

69	Cuvă pentru acoperirea suprafeței cu un strat de crom electrochimic

70	Cuvă de clătire

71-72	Cuve de clătire în dublă cascadă

73	Post de rezervă pentru dezvoltare ulterioară

74-75 	Posturi de rezervă pentru clătire în dublă cascadă pentru dezvoltare ulterioară

76	Cuvă de tratare cu bisulfit pentru activare

77	Post de rezervă de clătire pentru dezvoltare ulterioară

78	Cuvă de clătire

79-80	Cuve de clătire în dublă cascadă

81	Cuvă de clătire cu apă osmozată

82-83	Cuve pentru uscarea pieselor în curent de aer cald

84	Post de stocare a barelor cu piese tratate

85	Post pentru încărcare-descărcare, prin intermediul unui robot, a barelor pe ramura de demetalizare

86	Post de rezervă

87-89	Cuve de clătire în cascadă

90	Cuvă pentru decromarea electrolitică a pieselor

91	Cuvă pentru decromarea cu acid azotic

92	Post de rezervă

93	Cuvă pentru decromarea electrolitică a suporţilor

94 	Post de rezervă

Piesele metalice cromate, perfect spălate și uscate, se iau de pe suporți, se controlează calitativ și se ambalează în vederea livrării.

Pentru ambalarea produselor finite se reutilizează ambalajele în care sunt aprovizionate piesele brute (cutii din material plastic, cutii din carton, ambalaje termoformate, paleți).

8.2.2. Activități conexe

a) Atelier fabricare suporți, Atelier sudură suporți, Atelier prelucrări mecanice - execută suporții pentru liniile de zincare/cromare

b) Laborator - efectuează analiza chimică a băilor aferente instalațiilor de zincare și cromare

c) Depozit pentru materii prime, inclusiv pentru substanțele/amestecurile periculoase utilizate în cele trei fluxuri de producție (zincare, cromare, vopsire): compartiment pentru materiale feroase, 2 boxe pentru substanțele periculoase necesare la zincare/cromare și 2 boxe pentru materiale necesare la vopsire (lacuri, vopsele, diluanți)

8.2.3. Alte condiții de funcționare decât cele normale - instalațiile de zincare și cromare sunt automatizate, asigurând protecție în cazul condițiilor anormale de funcționare (porniri, opriri, întreruperi momentane); în documentele operaționale ale fiecărei linii tehnologice există instrucțiuni de lucru pentru condiții anormale, prin care sunt stabilite operațiunile și modul de desfășurare a acestora

# 8.3. Tehnici aplicate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate

8.3.1. BAT generale

BAT 1 - Managementul mediului: conform pct. 5.1.7. din AIM.

BAT 2 - Curățenie și mentenanță

S.C. CTS România S.R.L. aplică un program de întreținere și reparații, care include instruirea și acțiunile preventive pe care angajații trebuie să le ia pentru a minimiza riscurile de mediu.

BAT 3 - Minimizarea efectelor reprocesării pieselor rebutate

S.C. CTS România S.R.L. efectuează reevaluări regulate ale specificațiilor de proces și ale controlului calității implicând și clienții, astfel:

- discută cu clienții schimbările propuse în procesele de producție, înainte de implementare

- operatorii instalațiilor sunt instruiți

- se asigură că toți clienții sunt informați asupra limitărilor proceselor de producție și asupra caracteristicilor tratamentului de suprafață realizat

BAT 4 - Evaluarea comparativă a instalației

S.C. CTS România S.R.L. monitorizează în permanență consumul de energie, consumul de apă și consumul de materii prime. Personalul din cadrul serviciului tehnic are această responsabilitate, informând persoanele responsabile cu performanța instalațiilor asupra variațiilor semnificative față de performanțele normale.

BAT 5 - Optimizarea și controlul liniei tehnologice

S.C. CTS România S.R.L. asigură optimizarea și controlul proceselor în timp real, întrucât procesele tehnologie sunt automatizate.

BAT 6 - Proiectarea, construirea și funcționarea instalației

Instalațiile de zincare și de cromare sunt proiectate, construite și exploatate astfel încât să se prevină poluarea:

  - halele de producție au suprafața optimă pentru desfășurarea proceselor tehnologice

  - au fost identificate zonele de risc pentru scurgeri accidentale de substanțe periculoase, care necesită dotarea cu materiale absorbante

  - liniile tehnologice sunt stabile, fără fluctuații de producție

  - cuvele de tratament de suprafață sunt amplasate într-o zonă limitată

  - cuvele care preiau soluțiile tehnologice au capacitatea mai mare sau egală cu cea a cuvelor din care sunt preluate soluțiile

  - instalațiile sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare a nivelului în cuve, astfel încât pot fi identificate scurgerile accidentale

  - operatorul pune în aplicare un Plan de întreținere și reparații

  - operatorul pune în aplicare Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale prin care sunt identificate punctele critice din care pot avea loc scurgeri accidentale de produse chimice  și modul de acționare în aceste situații

  - se realizează inspecții periodice ale instalațiilor

  - deșeurile constituite din materialele absorbante uzate sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare

  - personalul este instruit asupra aspectelor de mediu, responsabilitățile acestora fiind stabilite prin Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

BAT 7 - Depozitarea substanțelor chimice

S.C. CTS România S.R.L. utilizează următoarele tehnici:

  - depozitarea separată a substanțelor acide și alcaline

  - depozitarea separată a substanțelor chimice inflamabile și a agenților oxidanți

  - depozitul de substanțe chimice este prevăzut cu pardoseală betonată, prevenind astfel contaminarea solului și a apelor

  - recipientele de depozitare a substanțelor chimice, conductele, sistemele de alimentare și de control sunt protejate împotriva coroziunii

  - piesele metalice sunt stocate pe o perioadă limitată, astfel încât se evită degradarea acestora

BAT 8 - Agitarea soluțiilor utilizate în procesele a de acoperire metalică

S.C. CTS România S.R.L. recurge la agitarea soluțiilor de proces pentru a asigura o mișcare a acestora pe suprafețele de acoperit, astfel:

  - turbulență hidraulică

  - utilizarea agitatoarelor mecanice pentru asigurarea uniformității temperaturii și a compoziției băilor

  - depozitarea separată a substanțelor acide și alcaline

  - depozitarea separată a substanțelor chimice inflamabile și a agenților oxidanți

Nu se utilizează următoarele tehnici care nu sunt BAT:

  - soluții încălzite a căror răcire prin evaporare conduc la creșterea consumului de energie

  - nu se utilizează soluții de cianuri

  - agitarea cu aer la presiune ridicată, care este consumatoare mare de energie

BAT 9 - Consumul de energie electrică

Reducerea consumul de energie electrică se realizează prin:

  - instalații redresoare electronice moderne, cu un factor de conversie mai bun decât cel al tipurilor mai vechi

BAT 10 - Încălzire: BAT neaplicabil (pe linia de cromare nu se utilizează încălzitoare electrice prin imersie, ci se utilizează tehnica de încălzire a cuvelor prin intermediul apei calde produse de centrala termică

BAT 11 - Reducerea pierderilor de căldură

Se aplică următoarele tehnici:

  - utilizarea cuvelor izolate din punct de vedere termic

  - monitorizarea permanentă a temperaturii de proces și menținerea acesteia la valorile optime

BAT 12 - Răcirea

Se aplică următoarele tehnici:

  - monitorizarea permanentă a temperaturii de proces și menținerea acesteia la valorile optime

  - utilizarea sistemelor deschise de răcire pentru împiedicarea formării și transmiterii bacteriilor

BAT 13 - Minimizarea consumului de apă

Se aplică următoarele tehnici:

  - monitorizarea permanentă a consumului de apă

  - utilizarea clătirii în cascadă

  - nu se efectuează clătiri între activități consecutive, utilizându-se substanțe chimice compatibile (de ex. se utilizează același acid la decaparea sau activarea suprafeței înainte de tratarea de acoperire pe bază de acid)

Cuvele de spălare curentă din instalația de cromare sunt prevăzute cu comandă automată de introducere a apei de spălare în momentul imersiei în cuve a barelor cu piese, reducându-se atât consumul de apă, cât și cantitatea de apă care necesită epurare.

Cuvele de spălare curentă din instalația de zincare sunt prevăzute cu debitmetre cu reglaj manual, dar cu limite minim - maxim.

BAT 14 - Reducerea aportului prin antrenare: BAT neaplicabil (S.C. CTS România S.R.L. nu utilizează bazin ecologic de clătire)

BAT 15 - Reducerea pierderilor prin antrenarea soluțiilor de tratament

Se aplică următoarele tehnici:

  - aranjarea pieselor de tratat pe suporți astfel încât să se evite reținerea de lichide din procese (de ex. dispunerea suporților la un anumit unghi de înclinare)

  - retragerea lentă a suporților din soluțiile de tratament

  - inspectarea și întreținerea cu regularitate a suporților pentru evitarea unor eventuale fisuri care ar putea reține soluții de tratament și pentru a păstra proprietățile hidrofobe ale straturilor metalice depuse

BAT 16 - Reducerea vâscozității

Se aplică următoarele tehnici:

  - se utilizează o concentrație adecvată a soluțiilor de tratare

  - adăugarea de agenți de înmuiere

  - monitorizarea temperaturii în cuve

BAT 17 - Clătire

Se aplică următoarea tehnică:

  - reducerea consumului de apă prin utilizarea clătirilor în cascadă

BAT 18 - Recuperarea materialelor și gestiunea deșeurilor

Se aplică următoarele tehnici:

  - prevenirea pierderilor de metale și alte materii prime prin: dozarea automată a soluțiilor de proces, monitorizarea automată a concentrațiilor soluțiilor de proces, înregistrarea și utilizarea analizelor comparative și raportarea către persoana responsabilă a abaterilor de la valorile de referință

BAT 19 - Reciclarea și recuperarea metalelor

Apele uzate rezultate din instalațiile de zincare, respectiv de cromare sunt colectate separat și preluate de stații de epurare. Turtele de nămol rezultate din cele două stații de epurare sunt preluate de către operatori economici care pot realiza recuperarea metalelor, dacă acest proces este fezabil.

Deșeurile rezultate din procesele tehnologice se colectează selectiv și sunt depozitate în condiții de siguranță până la preluarea de către operatori economici autorizați pentru colectarea/ valorificarea/eliminarea acestora.

BAT 20 - Gestionarea generală a soluțiilor de tratare

Prelungirea duratei de viață a băilor de tratare se realizează prin menținerea acestora în limitele acceptabile stabilite și prin filtrarea continuă a soluțiilor.

BAT 21 - Diminuarea fluxurilor de apă și a materialelor care necesită tratare

Instalațiile de zincare și de cromare sunt automatizate, astfel încât consumurile de apă sunt optimizate. De asemenea, consumurile de apă sunt monitorizate și se încadrează în cerințele Autorizației de gospodărire a apelor nr. HD - 15 din 18.10.2018.

BAT 22 - Testarea, identificarea și separarea fluxurilor problematice de apă

În cazul schimbării tipurilor și surselor de soluții chimice și anterior folosirii lor în procesele de producție, se testează impactul asupra stațiilor de epurare a apelor uzate. Dacă testul indică un risc, se ia decizia de respingere a soluției chimice sau de modificare a sistemului de tratare a apelor uzate.

BAT 23 - Evacuarea apelor uzate

S.C. CTS România S.R.L. monitorizează discontinuu indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate, respectând următarele valori - limită:

| Indicator de calitate | Valoare - limită (mg/l) |
| --- | --- |
|  | Instalație de zincare | Instalație de cromare |
| Cr (VI) |  | 0,2 |
| Cr total |  | 2,0 |
| Cu |  | 2,0 |
| Ni |  | 2,0 |
| Zn | 2,0 |  |

BAT 24 - Deșeuri: în conformitate cu BAT 18 - BAT 19

BAT 25 - Emisii în aer

Tehnici de reținere a poluanților:

  - linia de cromare: aspirarea vaporilor de deasupra cuvelor (47000 mc/h) și trecerea lor prin 4 separatoare de picături; faza lichidă separată din aerul aspirat este dirijată spre stația de epurare

Niveluri de emisie în aer asociate BAT:

| Indicator de calitate | Nivel de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- |
| Instalația de zincare a pieselor metalice |
| oxizi de azot (exprimați în NO2) | 500 |
| oxizi de sulf (exprimați în SO2) | 10 |
| acid clorhidric | 30 |
| zinc | 0,5 |
| pulberi | 30 |
| Instalație de cromare a pieselor din material plastic |
| oxizi de azot (exprimați în NO2) | 500 |
| oxizi de sulf (exprimați în SO2) | 10 |
| amoniac | 10 |
| nichel și compuși (exprimați în Ni) | 0,1 |
| cupru | 0,02 |
| crom VI și compuși (exprimați în crom) | 0,2 |
| crom total | 0,2 |
| pulberi | 30 |

BAT 26 - Zgomot

S.C. CTS România S.R.L. a identificat sursele semnificative de zgomot din halele de zincare/ cromare și aplică următoarele măsuri:

  - închiderea ușilor halelor de producție

  - minimizarea livrărilor și ajustarea timpilor de livrare

  - întreținerea corespunzătoare a exhaustoarelor și a utilajelor

BAT 27 - Protecția apelor subterane și dezafectarea instalațiilor

Se aplică următoarele tehnici:

  - toate activitățile se desfășoară pe platforme betonate

  - substanțele chimice periculoase sunt depozitate în condiții de siguranță

  - se ține o evidență strictă a substanțelor chimice periculoase vehiculate

  - se actualizează anual Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

Halele de producție nu aparțin titularului, ci sunt proprietatea S.C. Imob Util S.R.L.

8.3.2. BAT specifice

- pe liniile de zincare și cromare suporții pentru piese sunt construiți astfel încât să se minimizeze pierderea pieselor și să se maximizeze eficiența transportului acestora

- pe linia de cromare se utilizează un sistem de extracție a vaporilor cu conținut de Cr VI de deasupra cuvelor și reținerea lor în 4 separatoare de picături; faza lichidă este dirijată spre stația de epurare aferentă liniei de zincare

- pe linia de zincare degresarea se realizează cu soluții apoase alcaline

# 9. INSTALAȚII PENTRU EVACUAREA, REȚINEREA, DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Sursă de emisii dirijate | Debit aspirare (mc/h) | Echipament depoluare | Poluant | Coș de dispersie | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Instalație de zincare | 47000 | - | NOx, SOx, HCl, pulberi, Zn | H=7 m D=1,2 m | x=339421,099 y=487510,148 |
|  | Instalație de cromare | 47000 | separatoare de picături (4 buc.) | NOx, SOx, NH3, pulberi, Ni, Cu, Cr | H=8,6 m D=1,2 m | x=339432,949 y=487415,720 |
| - | Cazane tip NA-R-400 (cromare) |  | - | NOx, SOx, CO, pulberi | H=9,8 m D=0,6 m | x=339431,290 y=487416,554 |

9.1.2. Emisii difuze: nu este cazul

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor reglementate prin prezenta autorizație.

9.1.4. Titularul de activitate are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă,

9.1.5. Operatorul este obligat să întrețină și să mențină echipamentele de reținere, evacuare și dispersie a poluanților în stare optimă de funcționare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reținere și sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcționării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligații:

- să sisteze funcționarea instalației/părții din instalație la care a survenit defecțiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp ACPM și GNM-Comisariatul Județean Hunedoara în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a instalației/echipamentului de depoluare, perioada de funcționare fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalația la care s-a produs defecțiunea numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menține înregistrări referitoare la situații de funcționare altele decât cele normale a instalațiilor de depoluare/evacuare a poluanților (sistem de depoluare defect, descriere defecțiune, data defectării, timp de funcționare fără instalație de depoluare, data repunerii în funcțiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate tehnologice

| Sursa de ape uzate | Poluanți | Metode de tratare | Receptor |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalație de zincare | suspensii, metale grele (Zn) | stație de epurare | rețeaua de canalizare a municipiului Deva |
| Instalație de cromare | suspensii, metale grele (Ni, Cu, Cr) | stație de epurare | rețeaua de canalizare a municipiului Deva |

9.2.2. Debite autorizate de evacuare a apelor uzate - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. HD - 15 din 18.10.2018, valabilă până la data de 18.10.2022, emisă de Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara

Ape uzate menajere: evacuarea apelor uzate menajare se realizează în canalizare proprie, care le dirijează spre rețeaua de canalizare a municipiului Deva

Ape uzate industriale:

| Instalație | Receptor | Debit de ape uzate industriale epurate evacuate |
| --- | --- | --- |
|  |  | maxim (mc/zi) | mediu (mc/zi) |
| instalația de zincare | rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Deva | 108 | 36 |
| instalația de cromare | rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Deva | 120 | 80 |

9.2.3. Stații de epurare ape uzate

9.2.3.1. Stația de epurare a apelor uzate industriale rezultate din procesul de zincare a pieselor metalice

Efluenții rezultați din procesul de zincare (apele de spălare acido - bazice) sunt tratați în următoarele etape:

- neutralizare (tratare cu acid sulfuric și lapte de var) în vederea ajustării pH-ului și precipitării anionilor și cationilor; procesul are loc într-un reactor de neutralizare

- flocularea apei încărcate cu precipitate, în vederea măririi dimensiunilor particulelor

- separare apă - particule într-un decantor cilindrico - conic

- filtrarea într-un filtru - presă a depunerilor solide separate la baza decantorului; apa rezultată din filtrare este reintrodusă în circuitul de tratare a efluenților, iar turtele de nămol sunt stocate temporar în saci

Apa epurată este evacuată din decantor într-un bazin de corecție finală a pH-ului și apoi în rețeaua de canalizare a municipiului Deva printr-un dispozitiv dotat cu debitmetru și echipament de prelevare a probelor de apă. Orice deviere de la valorile - limită setate ale pH-ului conduce la stoparea evacuării apei epurate.

9.2.3.2. Stația de epurare a apelor uzate industriale rezultate din procesul de cromare a pieselor din material plastic

Efluenții preluați de stația de epurare constau în apele de spălare (clătire) de pe linia de cromare, băile uzate (dacă este cazul) și scurgerile accidentale colectate în rigolele cuvei de retenție și în băile de epuisment.

Preluarea apelor uzate se realizează în următoarele cuve:

- cuvă de 10 mc, pentru preluarea apelor de spălare acido - bazice (cuva nr. 1);

- cuvă de 5 mc, pentru preluarea apelor de spălare nichel chimic (cuva nr. 2);

- cuvă de 10 mc, pentru preluarea apelor de spălare cromice (cuva nr. 3);

- cuvă de 10 mc, pentru stocarea băilor uzate acido - bazice (cuva nr. 4);

- cuvă de 5 mc, pentru stocarea băilor uzate nichel chimic (cuva nr. 5);

- cuvă de 10 mc, pentru stocarea a băilor cromice (cuva nr. 6).

Apele uzate din cuvele nr. 2 și 5 sunt introduse într-un reactor de oxireducere a nichelului chimic, prevăzut cu măsurare continuă și în timp real a pH-ului (menținut în intervalul 5,5 - 6,3 prin adausuri automate de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu) și a potențialului redox (menținut automat în intervalul 500 - 1000 mV prin injecție de hipoclorit de sodiu).

Apele uzate din cuvele nr. 3 și 6 sunt introduse într-o cuvă de oxireducere a cromului hexavalent la crom trivalent, prevăzută cu măsurare continuă a pH-ului (menținut în intervalul 2,5 - 2,8 prin adausuri automate de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu) și a potențialului redox (menținut automat în intervalul 180 - 300 mV prin injecție de bisulfit de sodiu).

Apele tratate descrise mai sus sunt trimise în cuva nr. 1, de unde, împreună cu apele de spălare acido - bazice și apele stocate în cuva nr. 4, sunt dirijate spre reactorul de neutralizare în care se injectează automat apă de var și acid sulfuric/hidroxid de sodiu, menținându-se pH-ul în intervalul 8,5 - 12.

După neutralizare, apele uzate trec în cuva de floculare, de unde ajung gravitațional în vasul de decantare cilindrico - conic. Floculele depuse în partea inferioară conică sunt evacuate spre filtrul - presă de la instalația de zincare, de unde apa separată reia ciclul de neutralizare în stația de epurare de la linia de zincare.

Apa limpezită este dirijată din decantor spre cuva de neutralizare finală, care menține pH-ul apei epurate între 6,5 și 8,5 prin injecție automată de acid sulfuric sau hidroxid de sodiu. Apele uzate epurate sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Deva.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea niciunei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- pe amplasament nu există rezervoare subterane pentru depozitarea materiilor prime/auxiliare;

- poluarea solului poate fi determinată de ploile care antrenează poluanții tehnologici gazoși, ca urmare a reținerii insuficiente a acestora și de exfiltrațiile din rețelele de canalizare a apelor uzate;

- poluarea solului mai poate fi determinată de stocarea/manipularea materiilor prime/auxiliare și a deșeurilor generate din procesele tehnologice în afara spațiilor stabilite prin autorizația integrată de mediu.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea/manipularea materiilor prime/auxiliare și a deșeurilor trebuie să aibă loc în zonele desemnate prin autorizația integrată de mediu;

- întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de reținere a poluanților în aer și menținerea acestora în stare optimă de funcționare;

- este interzisă desfășurarea procesului de cromare fără reținerea emisiilor de poluanți în aer;

- depozitarea substanțelor chimice periculoase se realizează în recipienți din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanțelor periculoase lichide de la recipienții de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeității și a siguranței în exploatare;

- desfășurarea activităților pe suprafețe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime/auxiliare și deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentelor de substanțe și deșeuri care pot polua solul și implicit a migrării poluanților în mediul geologic; în cazul în care acestea se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;

- rețeaua de canalizare va fi verificată periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;

- se asigură pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea și realizarea periodică a activității de revizie și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare, etc.; rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

# 10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizație.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiții normale de funcționare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru tratamentul de suprafață a metalelor și maselor plastice, caracteristicilor tehnice ale instalațiilor și condițiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | coș de dispersie gaze aspirate din instalația de zincare | NOx | 500 | mg/Nmc | BAT 25 |
|  |  | SOx | 10 | mg/Nmc |  |
|  |  | HCl | 30 | mg/Nmc |  |
|  |  | Zn | 0,5 | mg/Nmc |  |
|  |  | pulberi | 30 | mg/Nmc |  |
|  | coș de dispersie gaze aspirate din instalația de cromare | NOx | 500 | mg/Nmc | BAT 25 |
|  |  | SOx | 10 | mg/Nmc |  |
|  |  | NH3 | 10 | mg/Nmc |  |
|  |  | Ni și compuși | 0,2 | mg/Nmc |  |
|  |  | Cu | 0,02 | mg/Nmc |  |
|  |  | Cr VI și compuși | 0,2 | mg/Nmc |  |
|  |  | Cr total | 0,2 | mg/Nmc |  |
|  |  | pulberi | 30 | mg/Nmc |  |
| - | coș de dispersie gaze de ardere cazane tip NA-R-400 (cromare) | pulberi | 5 | mg/Nmc | Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | monoxid de carbon | 100 | mg/Nmc |  |
|  |  | oxizi de sulf (exprimați în SO2) | 35 | mg/Nmc |  |
|  |  | oxizi de azot (exprimați în NO2) | 350 | mg/Nmc |  |
|  |  | oxizi de azot (exprimați în NO2) | 350 | mg/Nmc |  |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea următoarelor valori-limită și valori-țintă:

| Poluant | Valoare-limită | U.M. | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dioxid de sulf | 350 | µg/mc | o oră | Legea nr. 104/2011 |
|  | 125 | µg/mc | 24 de ore |  |
| dioxid de azot | 200 | µg/mc | o oră |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| monoxid de carbon | 10 | mg/mc | valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore |  |
| PM10 | 50 | µg/mc | o zi |  |
|  | 40 | µg/mc | an calendaristic |  |
| pulberi sedimentabile | 17 | g/mp/lună | lunar | STAS 12574-87 |

| Poluant | Valoare-țintă | U.M. | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | 20 | ng/mc | an calendaristic (pentru conținutul total din fracția PM10) | Legea nr. 104/2011 |

## 10.3.   Apa

10.3.1. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere

Apele uzate menajere nu depășesc limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare NTPA-002/2002 din cadrul H.G. nr. 188/2002.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice

| Loc prelevare | Qmediu (mc/h) | Indicator de calitate | Valori limită admisibile | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate epurate rezultate din procesul de zincare | 6-6,5 | pH | 6,5-8,5 | unități pH | NTPA-002/ 2002 |
|  |  | materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | zinc | 2,0 | mg/l | BAT 23 |
| cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate epurate rezultate din procesul de cromare | 5 | pH | 6,5-8,5 | unități pH | NTPA-002/ 2002 |
|  |  | materii în suspensie | 60 | mg/l |  |
|  |  | crom (VI) | 0,2 | mg/l | BAT 23 |
|  |  | crom total | 2,0 | mg/l |  |
|  |  | cupru | 2,0 | mg/l |  |
|  |  | nichel | 2,0 | mg/l |  |

10.3.3. Concentrații maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Descriere | Indicator de calitate | Valori limită admisibile | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puț F1 - linie zincare | ape freatice | pH | - | - | Ordinul nr. 621/2014 |
|  |  | zinc | 5,0 | mg/l |  |
|  |  | crom | 0,05 | mg/l |  |
|  |  | cupru | 0,1 | mg/l |  |
|  |  | nichel | 0,02 | mg/l |  |
| Puț F2 - linie cromare | ape freatice | pH | - | - | Ordinul nr.621/2014 |
|  |  | zinc | 5,0 | mg/l |  |
|  |  | crom | 0,05 | mg/l |  |
|  |  | cupru | 0,1 | mg/l |  |
|  |  | nichel | 0,02 | mg/l |  |

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol - conform prevederilor Ordinul nr. 756/1997 (mg/kg substanță uscată)

| Indicator analizat | Valori normale | Prag de alertă/ Tip de folosință | Prag de intervenție/ Tip de folosință |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| crom total | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| crom (VI) | 1 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |

## 10.4.2. Valorile concentrațiilor agenților poluanți specifici activității prezenți în solul terenurilor aferente societății nu vor depăși pragul de alertă pentru terenuri de folosință mai puțin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat de 65 dB, conform SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la limita receptorilor protejați vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să nu depășească la exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie să nu depășească la exteriorul locuinței valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinței pe perioada nopții în vederea comparării rezultatului acestei măsurători cu valoarea-limită specificată la lit. b).

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activitățile desfășurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locație sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEȘEURILOR

11.1	. Deșeuri produse (anul 2018)

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | U.M. | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri din material plastic | rebuturi | 500 | kg/an | stocare temporară în vederea valorificării prin operatori economici autorizați |
| 11 01 09* | turte de filtrare (zincare și cromare) | filtru presă | 150 | t/an | stocare temporară în vederea eliminării prin operatori economici autorizați |
| 15 02 02* | filtre uzate | filtru presă | 1 | t/an | stocare temporară în vederea eliminării prin operatori economici autorizați |
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje din hârtie și carton |  | 560 | kg/an | stocare temporară în vederea valorificării prin operatori economici autorizați |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din matrial plastic |  | 500 | kg/an | stocare temporară în vederea valorificării prin operatori economici autorizați |
| 15 01 04 | deșeuri de ambalaje metalice |  | 600 | kg/an | stocare temporară în vederea valorificării prin operatori economici autorizați |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate |  | 400 | kg/an | stocare temporară în vederea eliminării prin operatori economici autorizați |
| 20 03 01 | deșeuri menajere |  | 6,3 | t/an | stocare temporară în vederea eliminării prin operatori economici autorizați |

11.2. Deșeuri colectate: -

11.3.	 Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | U.M. | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri din material plastic | 500 | kg/an | big-bag/ zonă stocare deșeuri |
| 11 01 09* | turte de filtrare | 150 | t/an | big-bag/ stație de epurare zincare |
| 15 02 02* | filtre uzate | 1 | t/an | big-bag/ zonă stocare deșeuri |
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje din hârtie și carton | 560 | kg/an | big-bag/ zonă stocare deșeuri |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din matrial plastic | 500 | kg/an | zonă stocare deșeuri |
| 15 01 04 | deșeuri de ambalaje metalice | 600 | kg/an | zonă stocare deșeuri |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate | 400 | kg/an | zonă stocare deșeuri |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | 6,3 | t/an | container/ platformă betonată exterioara |

11.4. Deșeuri tratate: -

11.5. Operatorul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deșeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinație într-o manieră care nu va afecta negativ mediul și în acord cu legislația națională și europeană.

11.7. Nu se depozitează alte deșeuri pe amplasament sau în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare. Deșeurile vor fi colectare și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Titularul are obligația de a evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate.

11.10. Deșeurile industriale recuperabile (hârtie, material plastic, metale) vor fi colectate separat și valorificate în conformitate cu legislația  în vigoare:

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

11.11. Deșeurile transportate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare se transportă doar de operatori economici autorizați în acest sens.

11.12. Titularul autorizației trebuie să se asigure că deșeurile transferate către un alt operator economic sunt ambalate, identificate și inscripționate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripționare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deșeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deșeurile trebuie să fie clar identificate, inscripționate și separate corespunzător.

# 12. INTERVENȚIA RAPIDĂ, PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR  DE URGENȚĂ

Instalația nu intră sub Directiva SEVESO.

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligații:

- să informeze imediat Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și G.N.M. - Comisariatul Județean Hunedoara;

- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de ACPM, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile.

12.1. Pe amplasament se utilizează substanțe chimice periculoase dar, prin cantitățile prezente, titularul nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

| Denumirea substanței periculoase | Fraze de pericol | Capacitate totală de stocare (tone) | Mod de stocare/ măsuri de siguranță |
| --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic 65% | H272, H290, H314, H331, EUH071 | 3 | platformă betonată/ rafturi/ cuvă de retenție |
| Acid clorhidric concentrat | H290, H314 | 1 |  |
| Acid sulfuric concentrat | H314 | 5 |  |
| Ecotri NoCo | H302, H312, H314, H318, H317, H412 | 0,3 | platformă betonată/ cuvă de retenție |
| Protolux 3100 Make-up | H411 | 0,2 |  |
| Protolux 3100 Additive | H290, H315, H319 | 0,125 |  |
| Protolux 3100 Maintenance (BG) | H411 | 0,3 |  |
| Sodă caustică solidă | H290, H314 | 2 | platformă betonată/ rafturi/ cuvă de retenție |
| Sodă caustică lichidă | H290, H314, H335 | 2 |  |
| Tridur ZN H3 A | H290, H302, H311, H314, H318, H334, H317, H341, H350i, H360, H411 | 0,25 | platformă betonată/ cuvă de retenție |
| Tridur ZN H3 B | H290, H315, H319, H334, H317, H341, H350i, H360f, H400, H410 | 0,35 |  |
| Uniclean 152 | H290, H314, H318 | 0,4 |  |
| Uniclean 215 | H290, H314 | 0,3 |  |
| Uniclean 280 | H290, H314, H318, H335 | 0,2 |  |
| Unifix ZN 3-13 | H290, H302, H311, H314 | 0,24 |  |
| Var | H315, H318, H335 | 2,5 | platformă betonată/ rafturi/ cuvă de retenție |
| Zylite 290 Mintenance | H314, H318 | 0,1 | platformă betonată/ cuvă de retenție |
| Acid boric | H360FD | 1 | platformă betonată/ rafturi/ cuvă de retenție |
| Acid clorhidric 32% | H290 H314 H335 | 5,9 |  |
| Acid cromic | H271, H301, H310, H330, H314, H334, H317, H340, H350, H361f, H335, H372, H400, H410 | 3 |  |
| Amoniac | H221, H280, H331, H314, H400 | 0,8 |  |
| Blackhole Microclean | H272, H302, H315, H319, H334, H317, H335 | 0,5 |  |
| Carbonat de bariu | H302 | 0,15 |  |
| Clorură de nichel | H301, H315, H317, H331, H334, H341, H350i, H360D, H372, H410 | 1,5 |  |
| Cumac optima brightener | H290, H315, H319, H411 | 0,6 |  |
| Cumac optima leveller | H290, H411 | 0,6 |  |
| Cumac optima make-up | H290, H315, H319, H411 | 0,6 |  |
| Hipoclorit de sodiu | H314, EUH031, H400 | 1,2 |  |
| Machrome 80-CA | H301, H312, H332, H315, H319, H335 | 0,075 |  |
| Macuplex C394 | H290, H302, H315, H319, H317, H341, H361d, H335, H373, H400, H410 | 0,4 |  |
| Macuplex D-34C | H290, H302, H332, H314, H317, H335, H373, H400, H410 | 0,075 |  |
| Macuplex Floenx NF | H351, H360FD, H362, H373 | 0,5 |  |
| Macuplex GS-50 | H290, H332, H314 | 0,8 |  |
| Macuplex J60 | H302, H332, H315, H318, H317, H341, H350i, H360D, H335, H372, H411 | 0,5 |  |
| Macuplex J-64 | H302, H332, H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H372, H411 | 0,5 |  |
| Macuplex P | H290, H315, H319, H400, H410 | 0,3 |  |
| Metabisulfit de sodiu 20% | H302, EUH031 | 5,2 |  |
| Metex Ecostrip FA 602 | H319 | 1 |  |
| Metex Ecostrip A 703 | H319 | 1 |  |
| Metex Ecostrip F 501 | H319 | 1 |  |
| Nimac 32 LF-2X | H315, H318 | 0,02 | platformă betonată/ cuvă de retenție |
| Nimac 32 C wetter | H318 | 0,1 |  |
| Nimac 604 | H302, H315, H319, H317, H350i | 0,3 |  |
| Nimac geniale | H319, H350i | 0,05 |  |
| Nimac hypore XL dispersant | H302, H317, H350i | 0,15 |  |
| Nimac M Satin Shadow | H314, H411 | 0,1 |  |
| Nimac M-Satin Star | H315, H319 | 0,01 |  |
| Sulfat de cupru | H302, H315, H319, H410 | 3,5 | platformă betonată/ rafturi/ cuvă de retenție |
| Sulfat de nichel | H302, H332, H334, H317, H341, H350i, H360D, H372, H410 | 5 |  |

Alte măsuri pentru prevenirea incidentelor cu impact asupra mediului:

- cuvele liniilor de zincare/cromare sunt realizate din polipropilenă de înaltă densitate și din PVDF

- cuvele liniei de cromare sunt încălzite cu radiatoare alimentate cu apă caldă, eliminându-se posibilitatea de incendiu ca urmare a încălzirii cu rezistențe electrice

- sub toate cuvele liniilor de zincare/cromare există o cuvă de retenție a scurgerilor accidentale, placată cu gresie specială (antiacidă); eventualele scurgeri accidentale sunt dirijate spre stația de epurare

- cuva de retenție poate reține un volum de lichid mai mare decât volumul total al tuturor cuvelor liniei de cromare

- cuvele de nichel chimic, cupru, nichel strălucitor, nichel semistrălucitor, nichel mătăsos și crom sunt prevăzute cu bazine în care se poate transvaza conținutul acestora în vederea realizării operațiunilor de întreținere și reparații

Operatul are în dotare o rețea de hidranți interiori şi exteriori amplasați în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu, în strictă concordanță cu geometria spațiilor protejate.

12.2. Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență

12.2.1. Operatorul deține un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale care conține:

- Componența colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale;

- Lista punctelor critice de unde pot proveni poluări accidentale;

- Fișa poluantului potențial;

- Programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluărilor accidentale;

- Componența echipelor de intervenție;

- Lista dotărilor și a materialelor necesare pentru sistarea poluărilor accidentale;

- Programul anual de instruire, testare și simulare a lucrătorilor de la punctele critice și a echipelor de intervenție;

- Responsabilitățile conducătorilor;

- Lista instituțiilor cu rol de decizie în cazul apariției unei poluări accidentale.

12.2.2. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale trebuie să fie revizuit anual și actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru personalul de inspecție cu drept de control al autorităților de specialitate.

12.3.3. Operatorul trebuie să dețină mijloacele materiale necesare în caz poluărilor accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului mai sus menționat.

12.2.4. Operatorul are obligația de a menține în stare de funcționare sistemul de alarmare pentru protecția civilă în cazul apariției situațiilor de urgență, asigurând în acest caz evacuarea rapidă a personalului.

12.3.5. Operatorul trebuie să respecte prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;

- Ordinul nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă

- Ordinul nr. 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren

12.3. Program de revizii și reparații a utilajelor și instalațiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmească și să implementeze un Program anual de revizii și reparații pentru utilajele și instalațiile din dotarea societății, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariției unor situații neprevăzute, cu consecințe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreținere și reparații trebuie să cuprindă toate utilitățile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime și auxiliare, instalații de alimentare cu apă și combustibil, clădiri, instalații de ventilație, încălzire și iluminat, depozite de deșeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operațiilor de întreținere și reparații trebuie să corespundă cu prescripțiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activitățile prevăzute în Planul de întreținere și reparații va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparației sau verificării;

- data efectuării intervenției;

- felul intervenției (planificată sau neplanificată);

- tipul operației executate;

- responsabilul execuției lucrării;

- fonduri repartizate reparațiilor sau intervențiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂȚII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți conform prezentei autorizații integrate de mediu și să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecărei emisii trebuie realizată așa cum s-a precizat în prezenta autorizație, respectând condițiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea și analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator acreditat (propriu sau extern), prin metode de analiză conform standardelor relevante EN sau ISO. În cazul în care standardele EN sau ISO nu sunt disponibile, se utilizează standarde naționale sau internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. De asemenea, relevant este Documentul de referință pentru principiile generale de monitorizare, ediția iulie 2003.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate și întreținute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condițiile de prelevare, condițiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor și date privind eroarea de măsurare și incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligația sa înregistreze și sa arhiveze buletinele de analiză emise de terți.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizație.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie să fie prelucrate și prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorității competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.1.8. Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la toate punctele de prelevare și monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activității.

13.1.10. Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorității competente pentru protecția mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 -Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Frecvență | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | coș de dispersie gaze aspirate din instalația de zincare | NOx | discontinuă | semestrial | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite în BAT 25 |
|  |  | SOx |  |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  |
|  |  | Zn |  |  |  |
|  |  | pulberi |  |  |  |
|  | coș de dispersie gaze aspirate din instalația de cromare | NOx | discontinuă | semestrial | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite în BAT 25 |
|  |  | SOx |  |  |  |
|  |  | NH3 |  |  |  |
|  |  | Ni și compuși |  |  |  |
|  |  | Cu |  |  |  |
|  |  | Cr VI și compuși |  |  |  |
|  |  | Cr total |  |  |  |
|  |  | pulberi |  |  |  |
| - | coș de dispersie gaze de ardere cazane tip NA-R-400 (cromare) | pulberi | discontinuă | anual | monitorizarea se realizează în vederea evaluării conformării cu valorile-limită stabilite în Ordinul nr. 462/1993 |
|  |  | monoxid de carbon | discontinuă | anual |  |
|  |  | oxizi de sulf (exprimați în SO2) | discontinuă | anual |  |
|  |  | oxizi de azot (exprimați în NO2) | discontinuă | anual |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenților gazoși se vor determina și debitele masice, conținutul în umiditate, viteza și temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiții de funcționare normală a instalațiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiții standard (293K și 101,3 kPa).

## 13.2.2. Monitorizarea calității aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanților în aer conform condițiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| limită incintă | dioxid de sulf | anual |
|  | dioxid de azot | anual |
|  | monoxid de carbon | anual |
|  | PM10 | anual |
|  | pulberi sedimentabile | anual |
|  | Ni | anual |

13.2.2.2. Condiții de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcția predominantă a vântului, în condiții de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiții meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate epurate rezultate din procesul de zincare | ape uzate tehnologice epurate | pH | discontinuă | semestrial |
|  |  | materii în suspensie |  |  |
|  |  | zinc |  |  |
| cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate epurate rezultate din procesul de cromare | ape uzate tehnologice epurate | pH | discontinuă | semestrial |
|  |  | materii în suspensie |  |  |
|  |  | crom (VI) |  |  |
|  |  | crom total |  |  |
|  |  | cupru |  |  |
|  |  | nichel |  |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- |
| Puț F1 - linie zincare | pH | discontinuă | anual |
|  | zinc |  |  |
|  | crom |  |  |
|  | cupru |  |  |
|  | nichel |  |  |
| Puț F2 - linie cromare | pH | discontinuă | anual |
|  | zinc |  |  |
|  | crom |  |  |
|  | cupru |  |  |
|  | nichel |  |  |

Titularul va efectua anual o analiză a evoluției indicatorilor de calitate a apelor subterane, începând cu evaluările efectuate în anul 2019. Rezultatele analizei vor fi cuprinse în RAM.

13.5. Monitorizarea solului: -

13.6. Monitorizarea tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligația să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxurilor tehnologice și să mențină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecvența de monitorizare a acestora:

| Instalație | Parametru | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalație de zincare | temperatură cuve | afișare și înregistrare în istoric | continuă |
|  | niveluri cuve |  |  |
|  | funcționare filtre |  |  |
|  | funcționare redresori |  |  |
|  | funcționare pompe adausuri |  |  |
|  | funcționare răcire cuvă zinc alcalin |  |  |
|  | funcționare ventilator exhaustare |  |  |
| Instalație de cromare | temperatură cuve | afișare și înregistrare în istoric | continuă |
|  | niveluri cuve |  |  |
|  | funcționare filtre |  |  |
|  | funcționare redresori |  |  |
|  | funcționare pompe adausuri |  |  |
|  | funcționare ventilator exhaustare |  |  |
|  | funcționare instalație osmoză |  |  |
| Stație de epurare ape uzate - zincare | pH neutralizare | afișare pe display-ul tabloului de automatizare și înregistrare în memorie internă | continuă |
|  | pH ieșire stație |  |  |
|  | debit alimentare stație |  |  |
| Stație de epurare ape uzate - cromare | pH neutralizare | afișare pe display-ul tabloului de automatizare și înregistrare în memorie internă | continuă |
|  | pH ieșire stație |  |  |
|  | pH-rH oxidoreducere nichel chimic |  |  |
|  | pH-rH oxidoreducere Cr VI-Cr III |  |  |
|  | debit ieșire din stație |  |  |

## 13.7.  Monitorizarea deșeurilor

13.7.1 Monitorizarea deșeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeuri, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

13.7.2 Operatorul are obligația întocmirii unui registru complet cu aspecte și probleme legate de operațiunile și practicile de management a deșeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziția persoanelor autorizate ale autorității competente pentru protecția mediului și ale autorității cu atribuții de control. Acest registru trebuie să conțină minimum detalii cu privire la:

- cantitățile și codurile deșeurilor gestionate;

- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror deșeuri periculoase transportate în afara amplasamentului;

- detalii privind expedițiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate către ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, către autoritățile competente pentru protecția mediului se va realiza în conformitate cu Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ambalaj material plastic | saci big-bags | 110 | buc/an | ambalare turte de nămol (zincare și cromare) |

| Cod deșeu de ambalaje | Denumire deșeu | Cantitate (kg/an 2018) | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | deșeuri de ambalaje din hârtie și carton | 560 | valorificare | R 12 | reciclare |
| 15 01 02 | deșeuri de ambalaje din matrial plastic | 500 | valorificare | R 12 | reciclare |
| 15 01 04 | deșeuri de ambalaje metalice | 600 | valorificare | R 12 | reciclare |
| 15 01 10* | deșeuri de ambalaje contaminate | 400 | eliminare |  |  |

13.9. Monitorizarea zgomotului

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| limită incintă latura estică | nivel de zgomot din mediul ambiant | anual |

Determinările de zgomot se realizează în condițiile de funcționare generatoare de zgomot maxim.

13.10. Monitorizarea mirosului: nu este cazul

13.11. Monitorizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

13.11.1. Operatorul realizează monitorizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase pe cantități și tipuri de substanțe folosite.

13.11.2. Operatorul păstrează o evidență a cantităților de substanțe și preparate chimice periculoase vehiculate.

## 13.12.   Monitorizarea post-închidere

Cerințele de monitorizare post-închidere vor fi stabilite în Planul de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizație trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilității autorizației integrate de mediu și trebuie să fie disponibile pentru personalul cu drept de control al autorităților de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului, va transmite ACPM raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activității și care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul accidentului/incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere accidentului/incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului și evitarea reapariției incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună raportul privind incidentul la sediile ACPM și GNM - Comisariatul Județean Hunedoara.

14.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și informații cu privire la natura reclamației, măsura luată în cazul fiecărei reclamații. Operatorul  trebuie să depună un raport la ACPM în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la AIM.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puțin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalația la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalație monitorizată):

  - numele instalației;

  - locația instalației;

  - sursa de emisie;

  - condiții de operare a instalației în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalații de reținere a poluanților (dacă există) și starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea și măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiții de prelevare: locul prelevării, condiții meteorologice, metoda de prelevare; etc.;

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparație cu valorile-limită stabilite în  cap. 10.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terților cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuția la registrul european al poluanților emiși  și transferați (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligația de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE adoptat prin H.G. nr. 140/2008, cantitățile anuale (împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) pentru:

a) emisii în aer, apă sau sol a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depășită;

b) transferuri în afara amplasamentului de deșeuri periculoase care depășesc 2 tone/an sau de deșeuri nepericuloase care depășesc 2000 tone/an, pentru orice operație de valorificare sau eliminare, cu excepția celor menționate în Registrul poluanților și pentru transferurile transfrontieră de deșeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis autorității de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze și să pună la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârșitul anului de raportare în cauză. De asemenea, aceste înregistrări trebuie să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanții specifici activității desfășurate de operator (încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului la punctul 2.(f)) care trebuie raportați în cazul în care valorile prag sunt depășite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanți / substanțe | Praguri pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | în aer (kg/an) | în apă (kg/an) | în sol (kg/an) |
| 630-08-0 | monoxid de carbon | 500000 |  |  |
| 124-38-9 | dioxid de carbon | 100 milioane |  |  |
| 7664-41-7 | amoniac | 10000 |  |  |
|  | oxizi de azot | 100000 |  |  |
|  | oxizi de sulf | 150000 |  |  |
|  | crom și compuși (exprimați în Cr) | 100 | 50 |  |
|  | cupru și compuși (exprimați în Cu) | 100 | 50 |  |
|  | nichel și compuși (exprimați în Ni) | 50 | 20 |  |
|  | zinc și compuși (exprimați în Zn) | 200 | 100 |  |

14.3.7. Datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, transferurile de deșeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operator respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, împreună cu celelalte informații  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producție în anul încheiat: producția obținută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare și a utilităților (consumuri specifice, eficiența energetică);

- sistemul de management de mediu și modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanțele periculoase;

- impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- prelucrări statistice (inclusiv prelucrări grafice) privind evoluția în timp a indicatorilor de calitate a factorilor de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență;

- sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora;

- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;

- intrările de substanțe și preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul de mediu va fi transmis la ACPM până la sfârșitul trimestrului I al anului următor perioadei de raportare.

14.5. Alte raportări

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarul privind emisiile de poluanți în atmosferă | anuală | 15 martie, pentru anul anterior | da |
| 2 | Raportare în Registrul IPPC | anuală | 30 aprilie, pentru anul anterior | da |
| 3 | Registrul în Poluanților Emiși și Transferați (PRTR) | anuală | 30 aprilie, pentru anul anterior | da |
| 4 | Raportare privind evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (4) din Legea nr. 211/2011 | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | da |
| 5 | Raportare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 249/2015 | anuală | la solicitarea A.P.M. Hunedoara | nu |
| 6 | Raportul anul de mediu (RAM) | anuală | 31 martie, pentru anul anterior | nu |

# Obs. Operatorul va transmite și alte raportări solicitate de către ACPM ca urmare a apariției sau modificărilor actelor legislative.

# 15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI

15.1. Obligațiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalației, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităților, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 211/2011, operatorul are obligația de a realiza gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a)  fără a genera riscuri pentru aer, apă, faună și floră;

b)  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c)  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

15.3. Orice modificare față de datele înscrise în documentația depusă de operator la solicitarea actualizării autorizației integrate trebuie notificată autorității competente de protecția mediului, în scris, imediat ce intervin:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deținătorul instalației;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10, alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.4. Operatorul este obligat să respecte condițiile din autorizația integrată de mediu în desfășurarea activității din instalații.

15.5. Operatorul are obligația să informeze ACPM cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalațiilor, care pot avea consecințe asupra mediului.

15.6. In cazul oricărei situații de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părți sau a întregilor instalații autorizate;

- încetarea temporară a funcționării oricărei părți sau a întregilor instalații autorizate;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregilor instalații autorizate care anterior au fost oprite temporar.

15.7. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecția mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizații, rezultatele monitorizării emisiilor și în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

15.8. Operatorul trebuie să notifice ACPM și GNM - Comisariatul Județean Hunedoara imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice funcționare defectuoasă a echipamentelor de control care poate duce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea ACPM;

- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

15.9. În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de titularul activității vor anunța și alte autorități, după caz, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională  „Apele Romane”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Hunedoara.

15.10. Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conțină următoarele:

- autorizația;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră adecvate.

15.11. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, conducerea S.C. CTS România S.R.L., prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente solicitate și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice, la echipamentele și instalațiile de depoluare precum, și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului.

15.12. Operatorul are obligația de a realiza măsurile impuse anterior de persoanele împuternicite cu inspecția. Măsurile impuse de aceste autorități, modul de realizare a acestora și data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM și autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.13.  În conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piața internă și emisiile atmosferice din surse fixe și mobile.

15.14. Operatorul are obligația de a întreține în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006, cu completările si modificările ulterioare.

15.15. Operatorul are obligația să pună la dispoziția publicului pe suport de hârtie/electronic datele referitoare la emisiile provenite de la instalații, pentru a fi consultate la sediul ACPM, conform art. 53 din Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, acesta are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează titularul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității.

16.2. Pentru situația încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, S.C. CTS România S.R.L. va întocmi un Plan de închidere a instalațiilor, care va include cel puțin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalațiilor și rezervoarelor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, spălare a conductelor și a rezervoarelor și golirea completă de conținutul potențial periculos;

- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligații viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilități (apă, canalizare, energie, etc.);

- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate, spre destinațiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin activitățile desfășurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligația să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

16.5. Operatorul are obligația ca, în cazul încetării definitive a activității, să stabilească și să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Hunedoara și Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

Prezenta autorizație integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 50 pagini semnate și ștampilate.

# Director Executiv,				                            Șef Serviciu

# Viorica Georgeta BARABAȘ			              Avize, Acorduri, Autorizații,

# Lucia Doina COSTINAȘ

# Întocmit,

# Viorica TODEA

# 17. DICȚIONAR DE TERMENI

| 1 | autorizație integrată de mediu | actul administrativ emis de autoritățile competente de mediu, care permite unei instalații care desfășoară activități prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 să funcționeze în totalitate sau în parte, în condiții care să garanteze că instalația respectivă respectă prevederile Legii nr. 278/2013 |
| --- | --- | --- |
| 2 | cele mai bune tehnici disponibile (BAT) | stadiul de devoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său tehnicile - se referă la tehnologia utilizată și la modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, exploatată, precum și la scoaterea din funcțiune a acesteia și, după caz, remedierea amplasamentului tehnici disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiții economice și tehnice viablie, luându-se în considerare costurile și beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel național, cu condiția ca acestea să fie accesibile operatorului în condiții acceptabile cele mai bune tehnici - cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecție a mediului în ntregul său |
| 3 | deșeu | orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce |
| 4 | document de referință BAT (BREF) | un document rezultat în urma schimbului de informații organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activități, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acodând o atenție specială criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 278/2013 |
| 5 | emisie | evacuarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației |
| 6 | gestionarea deșeurilor | colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; |
| 7 | instalație | o unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1 din Legea nr. 278/2013, precum și orice alte activități diresct asociate desfășurate pe același amplsament, acre au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexele respective și care pot genera emisii și poluare |
| 8 | niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile | nivelurile de emisie obținute în condiții normale de funcționare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise în concluziile BAT, și exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, în condiții de referință prestabilite |
| 9 | operator | orice persoană fizică sau juridică, care exploatează sau deține controlul total sau parțial asupra instalației, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației |
| 10 | poluare | introducerea direct sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de susbstanțe, vibrații, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului și/sau alte utilizări legitime ale acestuia |
| 11 | prejudiciul asupra mediului (inclusiv cel determinat de elemente aeropurtate) | a) prejudiciul asupra speciilor și habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor și habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acțiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autoritățile competente în concordanță cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative și/sau potențialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 12 | substanțe periculoase | substanțe sau amestecuri în sensul preverilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 |
| 13 | valori-limită de emisie | masa, exprimată prin anumiți parametri specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depășite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp |

18. ABREVIERI

| 1 | ACPM | autoritatea competentă pentru protecția mediului |
| --- | --- | --- |
| 2 | ABA | Administrația Bazinală de Apă |
| 3 | AIM | autorizația integrată de mediu |
| 4 | ARPM | Agenția Regională pentru Protecția Mediului |
| 5 | BAT | best available techniques (cele mai bune tehnici disponibile) |
| 6 | BREF | reference document on best available techniques (documente de referință privind cele mai bune tehnici) |
| 7 | GNM | Garda Națională de Mediu |
| 8 | IED | Industrial Emissions Directive (Directiva privind emisiile industriale) |
| 9 | NFR | Nomenclature for Reporting (Nomenclator de raportare) |
| 10 | PRTR | Pollutant Release and Transfer Register |
| 11 | PM10 | particule în suspensie cu un diametru mai mic de 10 µm |
| 12 | PVDF | fluorură de poliviniliden |
| 13 | RAM | raport anual de mediu |
| 14 | REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| 15 | SMA | sistem de management al autorizației |
| 16 | SNAP | Standardized Nomenclature for Air Pollutants (Nomenclator standardizat de emisii atmosferice) |

21. CUPRINS

| 1. |  |  | Date de identificare a operatorului | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Temeiul legal | 2 |
| 3. |  |  | Categoria de activitate | 4 |
| 4. |  |  | Documentația de solicitare a AIM | 4 |
| 5. |  |  | Managementul activității | 5 |
|  | 5.1. |  | Acțiuni de control | 5 |
|  | 5.2. |  | Conștientizare și instruire | 7 |
| 6. |  |  | Materii prime și auxiliare | 7 |
| 7. |  |  | Resurse: apă, energie, gaze naturale | 16 |
|  | 7.1. |  | Apă | 16 |
|  | 7.2. |  | Utilizarea eficientă a resurselor energetice | 17 |
| 8. |  |  | Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 17 |
|  | 8.1. |  | Descrierea amplasamentului | 17 |
|  | 8.2. |  | Descrierea principalelor activități și procese | 18 |
|  |  | 8.2.1. | Schema fluxului tehnologic | 19 |
|  |  | 8.2.2. | Activități conexe | 22 |
|  |  | 8.2.3. | Alte activități de funcționare decât cele normale | 22 |
|  | 8.3. |  | Tehnici aplicate pentru conformare cu cerințele BAT pentru activitate | 22 |
| 9. |  |  | Instalații pentru evacuarea, reținerea, dispersia poluanților în mediu | 26 |
|  | 9.1. |  | Emisii în atmosferă | 26 |
|  | 9.2. |  | Emisii în apă | 27 |
|  |  | 9.2.1. | Surse ape uzate tehnologice | 27 |
|  |  | 9.2.2. | Debite autorizate de evacuare a apelor uzate | 27 |
|  |  | 9.2.3. | Stații de epurare | 27 |
|  | 9.3. |  | Emisii în sol, ape subterane | 28 |
| 10. |  |  | Concentrații de poluanți admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 29 |
|  | 10.1. |  | Aer | 29 |
|  | 10.2. |  | Calitatea aerului | 30 |
|  | 10.3. |  | Apă | 30 |
|  | 10.4. |  | Sol | 31 |
|  | 10.5. |  | Zgomot | 31 |
| 11. |  |  | Gestiunea deșeurilor | 32 |
| 12. |  |  | Intervenția rapidă, prevenirea și managementul situațiilor de urgență | 33 |
| 13. |  |  | Monitorizarea activității | 36 |
|  | 13.1. |  | Prevederi generale privind monitorizarea | 36 |
|  | 13.2. |  | Monitorizarea emisiilor în aer | 37 |
|  | 13.3. |  | Monitorizarea emisiilor în apă | 38 |
|  | 13.4. |  | Monitorizarea pânzei freatice | 38 |
|  | 13.5. |  | Monitorizarea solului | 39 |
|  | 13.6. |  | Monitorizarea tehnologică | 39 |
|  | 13.7. |  | Monitorizarea deșeurilor | 39 |
|  | 13.8. |  | Ambalaje și deșeuri de ambalaje | 40 |
|  | 13.9. |  | Monitorizarea zgomotului | 40 |
|  | 13.10. |  | Monitorizarea mirosului | 40 |
|  | 13.11. |  | Monitorizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase | 40 |
|  | 13.12. |  | Monitorizarea post-închidere | 40 |
| 14. |  |  | Raportări către autoritatea competentă pentru protecția mediului și periodicitatea acestora | 40 |
|  | 14.1. |  | Date generale | 40 |
|  | 14.2. |  | Raportarea datelor de monitorizare | 41 |
|  | 14.3. |  | Contribuția la registrul european al poluanților emiși și transferați | 41 |
|  | 14.4. |  | Raportul anual de mediu | 42 |
|  | 14.5. |  | Alte raportări | 43 |
| 15. |  |  | Obligațiile titularului | 43 |
| 16. |  |  | Managementul închiderii instalației, managementul reziduurilor | 45 |
| 17. |  |  | Dicționar de termeni | 47 |
| 18. |  |  | Abrevieri | 48 |
| 19. |  |  | Cuprins | 49 |