Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

PROIECT

Nr. 5 din 08. 01.2007

Revizuită ... la .....

Operator: SC CARMEUSE HOLDING SRL

Adresa: BRAŞOV, str. Carierei, nr. 127 A, judeţul Braşov

Punct de lucru: SC CARMEUSE HOLDING SRL- Chişcădaga, com. Şoimuş

Locaţia activităţii: Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

- Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Cod CAEN 2352 – Fabricarea varului şi ipsosului

- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3, 3.1 b) | Industria mineralelor Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu Producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tonepe zi | 0303 | 2.A.2 |  |

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | 3. c. iii | Industria minereurilor Instalații de producție de: Clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |  |

Emisă de:        Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Data emiterii:

Data expirării:

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de ……… pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU,

# Avize, Acorduri, Autorizaţii

# Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC CARMEUSE HOLDING SRL

Sediul social: BRAŞOV, str. Carierei, nr. 127 A, judeţul Braşov

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 1406099 din 13.05.2008

Cod unic de înregistrare: CUI: 15379680/18.04.2003

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/2938/13.12.2004

Compania părinte: SC CARMEUSE HOLDING SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC CARMEUSE HOLDING SRL cu punctul de lucru SC CARMEUSE HOLDING SRL - Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 3881/19.05.2014,

– în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, a completărilor ulterioare (1384/18.02.2015), a punctelor de vedere, înregistrate la APM Hunedoara în timpul derulării procedurii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

–Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT): - Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu şi a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 210/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu 2013/163/UE- valabilă începând cu 09.04.2013

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii, se revizuieşte:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei de: Producere a varului

Amplasată în: Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara

Operator: S.C. Carmeuse Holding S.R.L

Motivare revizuire

- conformarea instalaţiei la prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale;

- modificarea suprafeţei amplasamentului aparţinând SC CARMEUSE HOLDING

SRL Braşov - Punct de lucru Chişcădaga;

- terminarea şi punerea în funcţiune a investiţiilor: Staţie de depozitare şi amestec a combustibilului solid, Instalaţie pentru amestecul varului cu alte elemente(incluzând şi o staţie nouă de compresoare).

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | 500 (2cuptoare a 250 tone/cuptor/zi) | Tone/zi |  |

AUT

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu;

- Raportul privind situaţia de referinţă, întocmit de BOTA Claudia Ioana,persoană fizică înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia Mediului la poziţia nr. 577;

- Extras CF nr.:  61439; 62409; 62410; 62411; 62412; 60597; 60565; 62613;

- Certificat de înregistrare Seria Seria B Nr. 1406099 din 13.05.2008, numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/2938/13.12.2004, CUI: 15379680/18.04.2003, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Certificat constatator din 26.03.2014 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

- Autorizaţie de construire nr. 1 din 23.01.2012, pentru "Siloz biomasă", Autorizaţie de construire nr. 16/16.05.2014, pentru "Instalaţie pentru amestecul varului cu alte elemente"; Autorizaţie de construire nr. 20/11.06.2010 pentru "Instalatie combustibili solizi cuptoare Maerz".

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 162 din 22.06.2009, valabilitate 08.01.2017 eliberată de Direcţia Naţonală "Apele Romane" Direcţia Apelor Mureş şi adresa însoţitoare nr. 1 4779 /MG/21815/04 .02.2015;

- Autorizaţia nr. 34/20.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 05.12.2014;

- Contract pentru preluarea obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje precum şi a obligaţiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje încheiat la 20.01.2015 cu SC ECO-ROM AMBALAJE SA;

- Contract de vânzare cumpărare nr. 3755/23.05.2013 şi act adiţional nr. 1/20.03.2014, încheiat cu SC Dodi Business SRL pentru achiziţionare/reparare paleţi din lemn;

- Contract nr. 2/01.05.2014 încheiat cu SC Ecorom Tour SRL pentru vidanjare şi transport ape uzate tehnologice de la SC Carmeuse Holding SRL la SC Carpatcement Holding SA;

- Contract de prestări servicii nr. 769/01.04.2014, încheiat cu SC Rian Consult SRL pentru preluare deşeuri industriale;

- Contract pentru prestarea a serviciilor de salubrizare nr. 2689/30.04.2014 încheiat cu Consiliul Local al comunei Şoimuş;

- Contract de vânzare cumpărare nr. 2/02.04.2014- încheiat cu SC Casito Transimpex SRL-pentru preluare deşeuri metalice;

- Lista cu substanţele şi preparatele chimice folosite pe tipuri şi cantităţi;

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

-  Plan pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns privind poluările accidentale cu: var, ulei sau combustibil; privind: accidentele de muncă, incendiile, producerea unei explozii;

# - Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice folosite;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara şi GNM-Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă de mediu o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu e cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

- Cantitate calcar utilizată: max 292400 tone/an (310 zile lucrătoare)

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcar | Carbonat de calciu Ca CO3 | Obţinere var bulgări | Siloz în incinta, cu o capacitate de 3200 t, H=16m | - |  |
| Filer | Carbonat de calciu Ca CO3 | Obţinere amestecuri | Siloz în incinta, cu o capacitate de 150 mc, H=12,9 m | - |  |
| Dietilenglicol | C4 H10 O3 | Măcinare var | Spatiu special amenajat, inchis/ platformă betonată | Vezi tabel substante chimice periculoase |  |
| Tuf vulcanic | Roca naturala/ SiO2 | Obţinere amestecuri | Siloz, capacitate 85 mc, H=9m | - |  |
| Cenuşă de termocentrală | Oxizi Ca, Mg, Si | Obţinere amestecuri | Siloz, capacitate 85 mc, H=9m | - |  |
| Zgură din metalurgie | Oxizi metalici Fe2O3, MnO, SiO2 | Obţinere amestecuri | Siloz, capacitate 85 mc, H=9m | - |  |
| Cenuşă de termocentrală | Oxizi Ca, Mg, Si | Obţinere amestecuri | Siloz, capacitate 85 mc, H=9m | Vezi tabel substante chimice periculoase |  |
| Gips | CaSO4+2 H2O | Obţinere amestecuri | Siloz, capacitate 85 mc, H=9m |  |  |
| Praf de var (cod 10 13 04, 10 13 06) | CaO | Obţinere amestecuri | buncăr metalic/big-baguri în magazia de deşeuri |  |  |
| Ciment | Clincher de ciment/Praf de clincher | Obţinere amestecuri | Spatiu special amenajat, inchis/ platformă betonată |  |  |
| Saci pentru var hidratat | celuloza | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat | - |  |
| Big-bag-uri | rafie | Ambalare produs fini | Magazie sau spatiu betonat |  |  |
| Folie de plastic | polietilena | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat; | - |  |
| Paleti de lemn | lemn | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat | - |  |
| Filtre sac | PE | Epurare gaz | Magazie sau spatiu betonat | - |  |
| Caramizi refractare | Magnezitice si silico- alum. | Reparaţii cuptoare | Magazie sau spatiu betonat | - |  |
| Uleiuri industriale | Amestec de hidrocarburi | Întreţinere utilaje | Butoaie metalice amplasate intr-un spatiu special amenajat, betonat prevăzut cu cuve de retenţie | Vezi tabel substanţe chimice periculoase |  |
| Unsoare multifuncţională | Produs pe bază de uleiuri minerale cu conţinut de hidrocarburi aromatice policiclice | Întreţinere utilaje | Recipiente originale, spaţiu amenajat |  |  |
| Oxigen | O2 | Atelier mecanic- Sudura (intretinere utilaje) | Tuburi metalice în spaţii special amenajate |  |  |
| Acetilenă | C2H2 |  |  |  |  |
| Motorină | Amestec de hidrocarburi | Alimentare vehicule din dotare | Tanc special de pastrare cu pereti dubli şi sistem de prevenire a exploziilor |  |  |
| Substanţe chimice de laborator | Vezi tabel subst. chimice de laborator | Uz laborator | Magzie laborator-ambalaje originale producători |  |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigen | O2 | 0,0528 | tone | R8 | O(oxidant) |  |
| Acetilenă | C2H2 | 0,012 | tone | R5, R6, R12 | F+ (extrem de Inflamabil) |  |
| Motorină | Amestec de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în moleculă | 4,225 | tone | R12, R51/53, R65, R66, R67 | F, Xn, N – (inflamabil, nociv, periculos pentru mediu) |  |
| Ulei de motor si transmisie | Amestec de hidrocarburi cu 20-50 atomi de carbon în moleculă | 0,507 | tone | R52, 65, R66 | Xn – nociv pentru mediu Xi – iritant |  |
| Ulei hidraulic |  | 0,89 | tone | R38, R 51/53, R52/53 | N – periculos pentru mediu Xi – iritant |  |
| Unsoare multifuncţională | Produs pe bază de uleiuri minerale cu conţinut de hidrocarburi aromatice policiclice | 0,02 | tone | R38, R41, R51/53 | N – periculos pentru mediu Xi – iritant |  |
| Dietilenglicol | C4 H10 O3 | 5,9 | tone | R22 | Xn- nociv |  |
| Ciment | Clincher de ciment Portland | 50 | tone | H315, H 317, H 318, H335 | Xi-iritant |  |
| Ghips | CaSO4+2 H2O | 50 | tone | R37/R38, R41, R43 | Xi-iritant |  |

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid clorhidric 1N | HCl | 30 | l | R36 /37/38 | Xi-iritant |  |
| Alcool etilic p.a | C2H5OH | 4 | l | R11 | F- inflamabil |  |
| Acid acetic p.a | C2H4O2 | 5 | l | R10-R35 | C-coroziv |  |
| Apa oxigenata | H2O2 | 1 | l | R8-34 | O – oxidant C-coroziv |  |
| Amoniac solutie | NH3 | 3 | l | R34-50 | C-coroziv |  |
| Clorura de amoniu | NH4Cl | 1 | Kg | R22-36 | Xn-nociv |  |
| Carbonat de sodiu anhidru | Na2CO3 | 1 | Kg | R36 | Xi-iritant |  |
| Hidroxid de potasiu | KOH | 1 | Kg | R22, R35 | C-corosiv |  |
| Titriplex III |  | 1 | Kg | R22, R36/37/38 | Xn-nociv |  |

6.7.4. Substanţe şi preparate chimice nepericuloase folosite în laborator

- carbonat de calciu (CaCO3 ) – 50 gr.;

- trietanolamina (C6H15NO3) – 1 litru.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 162 din 22.06.2009, valabilitate 08.01.2017 eliberată de Direcţia Naţonală "Apele Romane" Direcţia Apelor Mureş şi adresa însoţitoare nr. 1 4779 /MG/21815/04 .02.2015, emisă de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Există o singură sursă de alimentare cu apă şi anume reteaua de apă a SC Carpatcement Holding SA conform contractului nr. 5/27.05.2003 încheiat între părţi.

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă – din reţeaua de apă potabilă a SC Carpatcement Holding SA conform contractului nr. 5/27.05.2003 încheiat între părţi. Apa este utilizată în scop igienico-sanitar pentru personal şi întreţinerea curăţeniei.

Apa potabilă pentru personal: se distribuie apă îmbuteliată.

Volume şi debite de apă autorizate:

-	debit zilnic maxim: 3,85 mc/zi=0,04 l/s

-	debit zilnic mediu:  3,21  mc/zi=0,03 l/s

-	debit orar maxim:   2,7   mc/zi=0,02 l/s

Anual 1,1 mc.

Instalaţii de captare şi transport : racord la reţeaua de apă a SC Carpatcement Holding SA, prevăzut cu apometru.

Instalaţii de distribuţie: reţea realizată din tuburi de oţel Dn 50 mm.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică: din reţeaua  SC Carpatcement Holding SA, în baza aceluiaşi contract menţionat la apa potabilă. Este utilizată în scop tehnologic pentru fabricarea varului hidratat, in scop PSI şi pentru alimentarea centralei termice.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:   240 mc/zi= 2,8 l/s

- debit zilnic mediu:    200 mc/zi= 2,3 l/s

- debit zilnic minim:    167 mc/zi= 1,9 l/s

Anual 73 mii mc.

Funcţionarea instalaţiei de apă este permanentă: 365 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare: racord la reţeaua de apă a SC Carpatcement Holding SA.

Instalaţii de tratare şi transport: nu este cazul.

Instalaţii de distribuţie: reţea ramificată realizată din tuburi de oţel Dn 50 mm.

Apa pentru stingerea incendiilor: nu este menţionat separat un volum de apă pentru stingerea incendiilor, acesta este cuprins în consumul de apă tehnologică.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 243,85 mc; Q zi mediu = 203,2 mc; Q zi minim =169,7 mc;  V anual = 74,1 mii mc

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de apă: scop menajer+scop tehnologic

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| Apă potabilă | 3,85 | 3,21 |
| Apă tehnologică | 240 | 200 |
| Total | 243,85 | 203,21 |
| Data Revizuirii |  |  |

Gradul de recirculare internă a apei: R = 0.

7.1.2  Ape subterane

Pânza de apă freatică se află la adâncimi cuprinse între 1m şi peste 10 m.

Având în vedere că întreaga platformă pe care se desfăşoară activitatea instalaţiei este betonată şi cantitatea de apă uzată rezultată este mică (apa menajeră+apa uzată de la laborator), iar reţeaua de canalizare preia atât apa uzată cât şi pe cea pluvială şi le dirijează către SC Carpatcement Holding SA, nu sunt create condiţii pentru a fi afectate apele subterane.

Influenţa activităţilor de pe amplasament asupra calităţii apei subterane este monitorizată pentru întreg amplasamentul de operatorul SC Carpatcement Holding SA.

# 7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

# 7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

# 7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

# 7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energia electrică pe amplasament este asigurată din reţeaua SC Carpatcement Holding SA prin contractul de furnizare nr. 5/2011. Energia electrică primită în cele 4 posturi de transformare este de 6 KV, acestea transformand-o la 0,4 KV. Echipamentele de transformare nu conţin PCB-uri.

Pentru optimizarea consumului energetic în cadrul societăţii au fost luate următoatrele măsuri:

- Inlocuirea unor utilaje vechi cu utilaje performante şi cu consumuri energetice scăzute;

- Inlocuirea suflantelor de la cuptoarele Maertz ;

- Montare de centrale termice performante;

- Folosirea motoarelelor electrice cu performanţă ridicată;

- Asigurarea mentenenţei întregului sistem.

Consumurile specifice de energie pentru activitatea autorizată, în comparaţie cu cerinţele BAT sunt prezentate în tabelul următor:

| Activitatea consumatoare | Consum specific de energie | Prevederi BAT |
| --- | --- | --- |
| Producerea varului bulgari (calcinare) | 34,72 kWh/t | 20-40 kwh/t |
| Macinarea varului | 33,41kwh/t | 10-40 kw/t |
| Hidratarea varului | 16,12 kwh/t | 5-30 kwh/t |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilii utilizaţi în procesul de producţie sunt: gazul metan şi cărbunele.

Gazul metan este furnizat de operatorul SC GDF SUEZ Energy Romania SA în baza contractului închieat cu SC Carmeuse Holding SRL.

Cărbunele folosit (lignit, cărbune negru şi/sau cocs) - provine din ţări UE. Alegerea furnizorului se face  în funcţie de calitatea impusă de tehnologie şi anume – conţinut scăzut de sulf.

La data eliberării prezentei AIM revizuite, operatorul foloseşte lignit - provenienţă Germania şi cocs din Ungaria.

# Consum specificexprimat în energie: 3,6-3,75 GJ/t de var bulgări;  prevederi BAT 3.2 – 4.2 GJ/t;

Pentru alimentarea utilajelor proprii din dotare (motostivuitor şi ifron) se foloseşte drept combustibil motorina.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE  EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Suprafaţa pe care-şi desfăşoară activitatea operatorul SC Carmeuse Holding SRL-Punct de lucru Chiscadaga este de 11801 mp (faţă de 9389 mp la autorizarea anterioară) modificare datorată unor schimburi de imobile între  S.C. Carpatcement Holding S.A şi SC Carmeuse Holding SRL.  Din aceasta 1330 mp o reprezintă suprafaţa construită, iar 10471 mp spaţiu cu platforme betonate, căi de acces, parcare, zonă verde.

Punctul de lucru este situat în localitatea Chişcădaga, str. Principală nr. 1, com. Soimuş, jud. Hunedoara, pe drumul judeţean 706 A care leagă municipiile Deva şi Brad şi se află pe aceaşi platformă industrială pe care-şi desfăşoară activitatea şi S.C. Carpatcement Holding S.A. – Punctul de lucru Chiscadaga, care are ca obiect de activitate producerea cimentului.

Cei doi operatori au preluat instalaţiile de producere a varului şi cimentului, după scindarea fostului combinat de ciment a cărui construcţie a început în anul 1972 şi s-a încheiat în 1976. Pe amplasament nu au fost consemnate poluări istorice.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

longitudine estică  22° 53´

latitudine nordică  45° 57´

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | ....... | 336060.115 |
| Latitudine | ........ | 496654.676 |

Amplasare în teritoriu: Chişcădaga, str. Principală nr. 1, com. Soimuş, jud. Hunedoara

Accesul la amplasamentul fabricii se face din DJ 706 A Deva-Brad prin poarta nr. 2.

Vecinătăţi:

  - NV – SC Carpatcement Holding SA - Punctul de lucru Chiscadaga, cale ferată uzinală, pârâul Căian

  - NE şi E – SC Carpatcement Holding SA- PL Chişcădaga, poarta

nr. 2; drum judetean nr. 706A; locuinţe sat Chişcădaga; linia de înaltă tensiune(35 kV);

canal necadastral afluent al Căianului(aflat la cca 100 m de amplasament);

-    S – SC Carpatcement Holding SA- PL Chişcădaga;

Singura localitate  care se află în imediata vecinătate a amplasamentului este satul Chişcădaga.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

| Tip arie | Distanţă de la obiectiv/Arie protejată | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |
| Rezervaţia Boholt | 4,2 km |  |
| Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga | 6,7 km |  |
| RO SCI 0110 Calcarele Măgura Băiţei categ. IUCN IV, tip mixt | 7 km |  |
| ROSCI 0054 Dealul Cetăţii Deva, categ. IUCN IV, tip mixt | 7,3 km |  |
| ROSCI 0136 Pădurea Bejan, categ. IUCN IV, tip forestier | 11,2 km |  |

Unităţi structurale pe amplasament:

Construcţiile din cadrul societăţii sunt executate în general din:

- beton armat monolit sau prefabricat, acoperit cu plăci de beton, izolate;

- zidărie de carămidă acoperite cu tablă ondulată;

- structuri metalice;

Construcţiile sunt poziţionate la sol şi suprateran. Nu există construcţii care să includă componente de azbociment. Curtea amplasamentului este betonată în proporţie de 98,6 %, toate operaţiile tehnologice efectuându-se numai în zona betonată. În estul amplasamentului, din zona clădirii administrative spre poarta 2, de-a lungul gardului care delimitează proprietatea SC Carmeuse Holding SRL de zona locuită, este amenajat un spaţiu verde.

Starea suprafeţelor betonate este bună. Sunt utilizate toate clădirile din dotare.

Unităţile stucturale care asigură desfăşurarea fluxului tehnologic şi a activităţilor auxiliare, se compun din:

- 2 cuptoare pentru arderea calcarului, tip Maerz;

- silozuri/buncăre pentru stocarea materiilor prime/auxiliare şi a produselor finite;

- construcţii/hale, în care se află utilaje necesare desfăşurării unor procese principale/auxiliare, sau sunt destinate stocării matrerialelor auxiliare/produselor finite (hală hidratare, hală paletizare, hală suflante, staţie compresoare, instalaţie amestec, ateliere mentenanţă, laborator, magazii/spaţii special amenajate pentru stocare  uleiuri uzate, acetilenă, oxigen, ambalaje, deşeuri);

- construcţii care asigură fluxul de transport pentru materii prime/materiale auxiliare/produse finite. Estacadele transportoarelor cu bandă sunt închise cu tablă ondulată şi panouri fonoizolante;

- container pentru stocare tanc motorină;

- cântar auto;

- cântar CFR;

- clădire administrativă;

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale activitatea se incadrează la punctul 3 - Industria mineralelor, 3.1 Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu, b) Producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tonepe zi.

În cadrul S.C. Carmeuse Holding S.R.L. - Punct de lucru Chişcădaga se obţin mai multe sortimente de var (var nestins bulgari şi măcinat, var hidratat), inclusiv mixturi, acestea din urmă fiind subproduse obţinute din var nestins/hidratat.

Cantitatea medie de produse finite obţinută anual, calculată la capacitatea de 500 tone/zi (2*250 tone/cuptor/zi) şi la un regim de lucru de 310 zile/an (având în vedere perioadelede timp necesare pentru mentenanţă):

- var bulgări - 170000 tone/an;

- var hidratat -  85000 tone/an;

- var măcinat 50000 tone/an;

Prin terminarea noilor investiţii operatorul poate produce la comandă diferite amestecuri, a căror componentă principală este varul la care sunt adăugate în funcţie de solicitarea beneficiarului diferite adaosuri constând în: filer, ciment, tuf vulcanic, cenuşă de termocentrală, zgură din metalurgie, ghips. Capacitatea nominală a instalaţiei de producere a amestecurilor este de 27 t/h.

Activitatea principală desfăşurată pe amplasament este obţinerea varului nestins, folosind ca materie primă calcarul cu dimensiunea de 35-120 mm, proces ce se desfăşoară în 2 cuptoare verticale de tip Maerz, cuptoare regenerative cu flux paralel (PFRK), cu capacitatea de 250 tone/ cuptor/zi.

În funcţie cererea înregistrată pe piaţă, operatorul poate produce o gamă mai largă de produse finite. Ca urmare pe amplasament mai au loc următoarele procese tehnologice: concasarea varului bulgari şi obţinerea varului măcinat, obţinerea varului hidratat (CL90, CL80, CL70), obţinerea mixturilor (amestecuri).

Fluxurile tehnologice desfăşurate pe amplasament sunt prezentate mai jos:

- Flux var bulgari

Procesul de fabricaţie al varului bulgări cuprinde urmatoarele faze:

- pregătirea şi transportul materiilor prime;

- extracţia şi dozarea calcarului;

- arderea calcarului;

- extracţia şi dozarea varului.

Materia primă- calcarul – poate fi aprovizionată din două surse:

- SC Carpatcement Holding SA-Punct de lucru Chişcădaga(Cariera Măgura Feredeului);

- SC Carmeuse Holding SRL – Punct de lucru Pojoga (Cariera Pojoga).

Calcarul cu granulaţia de 35-120 mm este adus prin intermediul unui releu de benzi transportoare de la SC Carpatcement Holding SA-Punct de lucru Chişcădaga până la silozul de calcar (capacitate  de 3200 tone). Silozul de calcar este împărţit in două compartimente, prin intermediul unui perete despărţitor în formă de arc de cerc, pentru depozitarea a două fracţii granulometrice: 35-60 (fracţia mică) şi 60-120 (fracţia mare). Separarea celor două fracţii se realizează prin intermediul unui ciur vibrator, în urma operaţiei se îndepărtează şi fracţia cu granulaţie mai mică de 35 mm, care este reântoarsă prin intermediul unei benzi transportoare la Carpatcement.

In cazul utilizării calcarului din Cariera Pojoga, acesta vine gata pregătit din punct de vedere granulometric pe cele 2 fracţii, iar alimentarea în flux are loc pe banda transportoare care alimentează buncărul comun al cuptoarelor Maerz.

Extragerea calcarului din siloz se face pe la partea inferioară, folosind extractoarele vibratoare (ciururi), iar transportul la buncărul tampon (capacitate 80 tone) comun celor două cuptoare, printr-un sistem de benzi transportoare. Buncărul tampon este prevăzut cu două compartimente egale între ele, fiecare din acestea fiind destinat stocării unei fracţii.

Din acest buncăr se realizează alimentarea - în sistem sandviş (fracţia mică alternează cu fracţia mare) a buncărelor cântar aferente cuptoarelor, prin intemediul extractoarelor vibratoare (1 pentru fracţia mică şi 1pentru fracţia mare).

Transportul şarjelor de la buncărele cântar la cuptoare se realizează prin intermediul skipurilor(vagoneţi?), care alimentează cuptoarele pe la partea superioară.

Alimentarea cu combustibil se face în flux paralel cu cea de calcar.

Caracteristicile tehnice ale cuptoarelor Maerz sunt:

Tip: cuptor regenerativ cu flux paralel(PFRK)

Număr cuve: 2 cuve rectangulare

Capacitate proiectată: 250 t/zi

Şarja: 4000 kg calcar

Consum specific de energie: 3750 kJ/kg var

Temperatura- zona canale de legatură: 950-1100°C

Temperatura gaze evacuate: 70-150°C

Presiune gaz: 2.5-5 bar

Cele două cuve, paralele ale cuptorului Maerz sunt legate între ele, la limita inferioară a zonei de ardere, prin intermediul unor canale de legatură. Cuptorul are o funcţionare nestaţionară, ciclică, fiecare cuvă trecând succesiv prin două perioade de câte cca. 10-15 minute, una de ardere şi una de regenerare, separate între ele de perioade scurte, numite inversări, de cca. 1 minut. După inversare, cuva care s-a aflat în ardere intră în perioada de regenerare iar cuva cealaltă intră în ardere.

Procesul de decarbonatare a calcarului are loc la temperatura de 940 -1060 ºC, căldura necesară decarbonatării rezultă în urma arderii combustibililor: gaz metan şi/sau cărbune.

Circulaţia calcarului se face in echicurent cu gazele de ardere.

Se prezintă mai jos reacţiile care au loc în cuptor în timpul procesului de decarbonatare:

to>800oC

CaCO3 + caldura                          CaO + CO2

to>550oC

MgCO3 + caldura                          MgO + CO2

Reactii chimice care mai pot avea loc in fucntie de compozitia calcarului:

MgCO3 = MgO +CO2

CaCO3 + MgCO3 = CaO + MgO +2CO2

SiO2 + CaO = CaOSiO2

Al2O3 + CaO = CaOAl2O3

Fe2O3 + CaO = CaOFe2O3

Cuptoarele sunt automatizate astfel încât procesul tehnologic este controlat şi reglat de către calculatoarele de proces. Acestea asigură transmiterea comenzilor către utilaje, calculul debitelor şi al timpilor de ardere în funcţie de producţia şi calitatea dorită pentru produsul finit.

În partea inferioară, cuptorul de decarbonatare a calcarului se termină cu un buncăr de recepţie comun pentru ambele cuve, care are rolul de a primi şi stoca, pe timp limitat, varul rezultat în urma procesului de decarbonatare. Buncărul de receptie are secţiune rectangulară, iar la partea inferioară este construit sub forma de pâlnie pentru golirea în mod continuu a varului, prin intermediul unui extractor vibrator.

Transportul varului bulgări de la cuptoare la cota 27,5 m, se realizează prin intermediul unui elevator  ELCA- 40, care-l preia de pe benzile transportoare pe care l-a deversat extractorul vibrator.

La cota 27,5m, elevatorul descarcă varul bulgări pe o banda transportoare care-l deversează într-o palnie.

Pâlnia este prevazută cu un sistem cu clapeţi care permite:

- descărcarea varului bulgări direct în fluxul de var marunţit, caz în care înaintea silozului de var mărunţit se găseşte moara cu ciocane care efectuează măcinarea varului bulgari recepţionat de pe banda transportoare, la dimensiuni cuprinse între 0-10 mm. Varul mărunţit trece apoi, prin intermediul ecluzei celulare Φ 300 mm, în silozul de var mărunţit. Silozul de var mărunţit are dimensiunile Φ=7.7 m şi H=19 m.

- descărcarea varului pe o altă bandă care-l transportă în silozul de var bulgări.

Livrarea varului bulgări se poate face ca atare, caz în care se încarcă direct în mijloacele de transport printr-o bandă transportoare, sau se livrează sortat în varianta cu limita inferioară a  intervalului granulometric Ø10 mm. În  acest scop varul bulgări este extras din siloz printr-o pâlnie laterală şi transportat prin intermediul unei benzi cu velcante la un concasor cu valţuri, din care după mărunţire este deversat pe un ciur cu două nivele de sortare (Ø50 şi Ø10 mm).

Fracţiile sortate în urma ciuruirii sunt dirijate astfel:

- fracţia fină este preluată de un şnec, un elevator  şi un alt şnec care o transportă la silozul de var mărunţit;

- fracţia grosieră este dirijată în funcţie de tipul de livrare folosit (auto - vrac sau big-bag-uri) prin intermediul benzilor transportoare fie la gura de încărcare telescopică - auto-vrac, fie la  umplere big-bag-uri.

- Flux var măcinat

Pentru obţinerea varului măcinat se foloseşte varul mărunţit, stocat în silozul de var mărunţit. Acesta este extras din siloz, dirijat şi dozat prin intermediul unui transportor elicoidal, cu turaţie variabilă, care alimentează moara prin intermediul unei pâlnii. Utilajul folosit pentru măcinare este o moară cu discuri de tip Lösche. Varul măcinat din moară este transportat de curentul de aer introdus pe la baza morii în separatorul morii, unde are loc separarea particolelor grosiere de cele fine.

Particulele grosiere, sub acţiunea forţei centrifuge dată de paleţii separatorului, se lovesc de pereţii acestuia şi cad înapoi în moară, fiind introduse din nou în circuitul de măcinare.

Particulele fine sunt dirijate prin conducte în 2 cicloane unde se depun, fiind apoi extrase de dozatoare celulare şi introduse in silozul de var măcinat.

În vederea expediţiei, varul măcinat este extras din siloz cu ajutorul unui şnec dublu (cu doi arbori) care alimentează un transportor elicoidal. Din acest transportor, varul este descărcat direct in vagoane CFR sau în maşini, prin intermediul unei garnituri telescopic, pe linia a doua de var.

- Flux var hidratat

Varul bulgări destinat fabricării varului hidratat este extras din silozul de var bulgări cu ajutorul unui alimentator cu farfurie şi introdus în moara cu cionane care mărunţeşte varul până la dimensiunea de max. 15 mm.

Din moara cu ciocane, varul mărunţit trece printr-un sistem de trasport format din: ecluză celulară, transportor elicoidal, elevator ELCA, transportor elicoidal, pentru a ajunge în buncărul tampon al hidratorului (capacitate 5 tone). De aici este extras cu ajutorul unui alimentator cu farfurie şi introdus în hidratorul cu trei trepte. Odată cu introducerea varului în hidrator se introduce şi apa care este dozată volumetric. Prin hidratare se obţine var stins sub formă de pulbere uscată. Productivitatea instalaţiei de hidratare este de 16 t/h.

În timpul hidratării are loc reacţia:

CaO + H2O = Ca(OH)2 + căldură

Varul calcic hidratat este extras printr-un transportor elicoidal cu dublu sens şi deversat într-un elevator tip ELCA. Elevatorul transportă varul la o cotă superioară unde îl descarcă într-un şnec cascadă care alimentează un separator dublu care are rolul de a separa particulele fine de cele grosiere.

Particulele fine sunt evacuate cu ajutorul unui dozator celular prin intermediul unei rigole şi a unei pâlnii într-un elevator de depozitare, iar de aici pe o altă rigolă un diverter şi iar o rigolă până  în silozul de var calcic hidratat  CL 90 cu o capacitate de 350 tone.

Particulele grosiere (grişul) sunt evacuate printr-o pâlnie într-un şnec care alimentează o moară cu bile care le macină în vederea micşorării dimensiunii, apoi sunt reintroduse în circuitul de separare prin intermediul şnecului cu dublu sens (elevator, şnec cascadă, separator).

Fabricarea CL70

Fabricarea varului calcic hidratat CL70 se realizează pe aceeaşi instalaţie ca şi varul calcic hidratat CL 90 adăugându-se filer de calcar. Punctul în care se introduce filerul este transportorul elicoidal cu dublu sens.

Stocarea filerului se face într-un siloz cu o capacitate de 150 tone. Încărcarea silozului se realizează direct din maşină cu care este aprovizionat prin intermediul unei conducte care face legătura între maşină şi siloz.

Filerul este extras din siloz prin intermediul unei ecluze celulare. Ecluza celulară este cu turaţie variabilă şi împreună cu un şnec cântăritor formează sistemul de dozare al filerului. După dozare filerul este transportat prin intermediul unui şnec şi a unei rigole până la şnecul cu dublu sens.

Din acest punct procesul de fabricatie decurge la fel ca şi in cazul varului calcic hidratat CL 90.

Varul calcic hidratat CL 70 se depozitează într-un siloz cu o capacitate de 732.6 tone.

Insacuire-paletizare-infoliere var hidratat

Din silozul de var calcic hidratat CL90, varul este extras cu extractoare care alimentează un şnec de preluare care descarcă varul printr-o pâlnie într-un elevator. care-l transportă la cota superioară a buncărului tampon al instalaţiei de însăcuire.

Extracţia varului calcic hidratat  CL 70  din siloz se face prin intermediul unei ecluze celulare cu turaţie variabilă, apoi prin intermediul a două şnecuri este transportat în elevator.

Începând cu elevatorul, circuitul de transport al varului hidratat la buncărul tampon al instalaţiei de însăcuire este comun pentru cele două sortimente. Transportul celor două sortimente de var nu se face concomitent (ci succesiv).

Maşina de însăcuit este de tip HAVER&BOECKER cu 8 guri, cu o capacitate de 40 t/h şi este alimentată din buncăr prin intermediul unei secvenţe automate. Alimentarea maşinii de însăcuit cu saci se face automat de către un aplicator HAVER&BOECKER. Sacii sunt incărcaţi pe aplicator sub forma unei role care conţine 2500 saci.

Sacii cu var hidratat sunt preluaţi de un sistem de benzi care asigură direcţionarea acestora spre sistemul de paletizare (aşezare automată a sacilor pe paleţi de lemn şi apoi infolierea acestora) tip BEUMER cu o capacitate de 40 paleti/h. Un transportor cu role transportă paleţii infoliaţi în vederea depozitării. Aceştia sunt preluaţi cu ajutorul motostivuitoarelor şi stivuiţi în locurile special amenajate.

Sistemul de benzi poate fi adaptat şi pentru încărcarea sacilor direct în mijloacele de transport. Varul insacuit se expediaza fie cu vagon CF, fie cu mijloace auto.

Desprăfuirea instalaţiei de însăcuire se realizează cu un filtru cu saci Jet Puls care asigură desprăfuirea maşinii de însăcuit şi a utilajelor adiacente.

Varul hidratat poate fi expediat şi vrac, prin încărcare în cisterne auto sau vagoane direct din silozurile de var hidratat.

Instalaţie dozare şi amestec pentru praf de var şi cenuşă de termocentrală

Obţinerea amestecului folosit la lucrările de infrastructură şi construcţii pentru stabilizarea solurilor, se realizează prin introducerea dozată în varul măcinat a prafului de la filtrele cuptoarelor de var şi a cenuşii de termocentrală.

Instalaţia este alcătuită din două buncăre metalice cu o capacitate de cca. 100 m3 fiecare, amplasate peste pasarela de expediţie var măcinat. Alimentarea buncărelor se realizează pneumatic direct din cisterne.

Sistemele de extracţie din buncăre şi descărcare în ecluze celulare au viteze variabile care asigură dozarea volumetrică corespunzatoare a componenţilor. Amestecarea cenuşii de termocentrală cu praful de la filtru de la cuptoarelor Maertz  şi cu varul măcinat, se realizează pe releul de şnecuri care face legătura între buncărele de depozitare şi staţia de expediţie. Buncarele sunt desprafuite cu filtre cu saci puls jet.

Obţinerea mixturilor. Instalaţie amestec

Mixturile sunt amestecuri obţinute din var măcinat şi diverse materiale, reţetele fiind stabilite în funcţie de calitatea şi destinaţia produsului finit solicitat de beneficiar (stabilizare soluri sau alte destinaţii).

Instalaţia este amplasată între cuptorul 1 şi silozurile de var şi constă din 4 silozuri metalice cu o capacitate de 80 m3 fiecare. Încărcarea silozurilor se face pneumatic. Obţinerea amestecului are loc în şnecul de mixare unde este alimentat varul măcinat (adus din siloz printr-un sistem de şnecuri) şi materialul(lele) de amestec din silozurile aferente(extrase/alimentate prin ecluze/ şnecuri).

Amestecurile se fac numai la comandă şi livrarea se face direct, fără stocare intermediară.

Încărcarea amestecurilor pentru livrare în mijloace auto se face pneumatic. Necesarul de aer comprimat este asigurat de staţia de compresoare amplasată la nivelul 1 al acestei construcţii.

Silozurile sunt desprafuite cu filtre cu saci puls jet.

Obţinerea produselor finite presupune  parcurgerea următoarele faze ale procesului tehnologic:

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi a etapelor / fazelor | Instalaţii / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Obţinere var bulgări | - transport materie primă(calcar); | - sistem benzi transportoare; |  |
|  | - recepţie materie primă (calcar); | - siloz 2 compartimente, capacitate 2460 mc; 3200 tone; |  |
|  | - extragere calcar din siloz şi transport calcar la buncăr tampon, comunpentru cele 2 cuptoare | - extractoare vibratoare şi sistem de benzi transportoare, buncăr capacitate 80 mc; |  |
|  | - dozare calcar; | - sisteme dozare (buncăr cântar)- 2 buc; |  |
|  | - transport calcar la cuptor; | - schip – 2 buc; |  |
|  | - arderea calcarului (decarbonatare); | - cuptor de var vertical, regenerativ cu flux parallel (Maerz) – 2buc., T ardere = 940-1060° C |  |
|  | - golirea varului bulgări din cuptor; | - buncăr recepţie; |  |
|  | - transport var bulgări la siloz; | - extractor vibrator, benzi transportoare, elevator ELCA-40, bandă transportoare, pâlnie distribuţie, bandă transportoare, siloz; |  |
|  | - stocare var bulgări; | - siloz var bulgări, capacitate 813 mc; |  |
|  | - expediţie var bulgări; | - bandă transportoare, mijloace de transport; |  |
| Obţinere var sortat | - extragere din siloz şi transport la concasor | - pâlnie lateral, bandă cu velcante |  |
|  | - concasare | - concasor cu valţuri |  |
|  | -sortare | - ciur cu două nivele de sortare(ø50 şi ø10) |  |
|  | - transport fracţie fină siloz | - siloz var mărunţit |  |
|  | - expediţie fracţie grosieră | - guri telescopice de incarcare auto/maşina big-bag |  |
| Obţinere var mărunţit | - alimentare moară cu var bulgări; | - traseu transport var bulgări prin pâlnie distribuţie |  |
|  | - mărunţire var bulgări; | - moară cu ciocane, mărunţire la 0-10 mmm; |  |
|  | - evacuare moară; | - ecluză celulară ø 300 mm; |  |
|  | - stocare var mărunţit; | - siloz var mărunţit capacitate 813 mc; |  |
| Obţinere var măcinat | - extragere var mărunţit din siloz, dozare, transport la moară; | - transportor elicoidal turaţie variabilă; |  |
|  | - măcinare; | - moară cu discuri tip Lösche; |  |
|  | - transport separare var măcinat în fracţia grosieră şi fină; | - transport pneumatic separator moară; |  |
|  | - transport fracţie fină la siloz var măcinat | - transport pneumatic conducte, cicloane(2 buc.), |  |
|  | - stocare var măcinat; | - siloz var măcinat, capacitate 650 mc; |  |
|  | - estragere/expediţie var măcinat; | - şnec dublu, transportor elicoidal, garnitură telescopică (linia a doua de var), livrare CFR sau auto; |  |
| Obţinere var hidratat | - extragere var bulgări din siloz, alimentare moară; | - alimentator farfurie; |  |
|  | - măcinare var bulgări; | -moară cu ciocane, mărunţire la max. 15 mm |  |
|  | - transport var măcinat la buncărul tampon al hidratorului; | - ecluză celulară, transportor elicoidal, elevator ELCA, transportor elicoidal; |  |
|  | - extracţie var din buncăr, alimentare hidrator | - alimentator farfurie; |  |
|  | - hidratare var prin adaos de apă; | - hidrator cu trei trepte; |  |
| *Transportorul elicoidal este Punctul pentru adaus Filer pentru obţinere CL 70 | - extracţie din hidrator/ transport var hidratat la separator; | - transportor elicoidal* cu dublu sens, elevator ELCA, şnec cascadă; |  |
|  | - separare var hidratat fin1/grosier2; | - separator dublu; |  |
|  | - 1transport var hidratat fin la siloz; | - dozator celular, rigolă, pâlnie, elevator depozitare, rigolă; |  |
|  | - stocare var hidratat CL 90; | - siloz var, capacitate 450 mc -respectiv 350 t |  |
|  | - 2condiţionare grosier, reintroducere în circuit; | -palnie, şnec, moară cu bile, flux transport cf. 1 |  |
| Obţinere CL 70 | - stocare filer; | - siloz(150 t); |  |
|  | - extragere filer siloz/dozare filer; | - ecluză celulară/şnec cântar; |  |
|  | - amestecare var hidratat cu filer; | - transportor elicoidal cu dublu sens; |  |
|  | - separare var hidratat fin1/grosier2; | - separator dublu; |  |
|  | - 1transport var hidratat fin la siloz; | - dozator celular, rigolă, pâlnie, elevator depozitare, rigolă; |  |
|  | - 2condiţionare grosier, reintroducere în circuit; | -palnie, şnec, moară cu bile, flux transport cf. 1 |  |
|  | - stocare var hidratat CL 70 | - siloz var, capacitate, 1204 mc- respectiv 732,6 tone; |  |
| Ambalare var hidratat | - extragere var hidratat din silozuri şi transport la buncăr tampon maşină de însăcuit; | - extractoare/ecluză celulară, şnecuri, elevator |  |
|  | - alimentare maşină însăcuire cu saci; - însăcuire var hidratat; | - aplicator HAVER/BOEKER; - maşină de însăcuit tip HAVER/BOEKER, capacitate 40 t/h; |  |
|  | - paletizare saci cu var hidratat; | - sistem paletizare BEUMER(depunere saci pe paleţi şi înfoliere), capacitate 40 paleţi/h. |  |
|  | - stocare/expediţie var hidratat paletizat; | - transport motostivuitor la spaţiu stocare special amenajat/expeditie mijloace transport; |  |
| Oţinere amestec pentru stabilizarea solului | - stocare materii prime: praf var; cenuşă; -var măcinat; | - buncăr (2 bucăti), capacitate 100 mc; - slioz var măcinat- vezi obţinere var măcinat |  |
|  | -extragere/dozare/transport/ames tec componente:var măcinat, cenuşă termocentrală, praf de var | - ecluze celulare, şnecuri de transport şi amestec; |  |
|  | - expediţie amestec (vrac); | Încărcare pneumatică- mijloace auto; |  |
| Obţinere mixuri | - stocare materii prime pentru amestec; - var măcinat; | - 4 silozuri cu capacitate de 80 mc fiecare; - slioz var măcinat- vezi obţinere var măcinat; |  |
|  | - extragere/dozare/transport componente; | - ecluze celulare, sistem de şnecuri; |  |
|  | - amestecare componente; | - şnec de mixare; |  |
|  | - expediţie amestec (vrac); | - mijloace auto; |  |

8.2.2. Activităţi conexe

- intreţinere utilaje şi instalaţii în atelierul mecanic(atelier mecanic propriu dotat cu bormaşină, aparat de sudură, transformator de sudură, triodină, polizor şi banc de lucru);

- reparaţii curente utilaje tehnologice (cu colaboratori specializaţi pe bază de contracte);

- analize de laborator prin laborator propriu;

- încălzirea şi producerea apei calde menajere pentru clădirea administrativă cu o centrală termică de tip Junkers (40 kW). Combustibilul utilizat - gazul metan;

- comercializarea produselor finite (livrare şi transport în mijloace auto sau vagoane CFR ).

- obţinere aer comprimat (vezi mai jos asigurarea utilităţilor pentru noua investiţie- staţia de depozitare şi amestec a combustibilului solid) ;

- depozitare şi amestec combustibil solid – în acest scop a fost construită:

Statia de depozitare şi amestec a combustibilului solid

Prin utilizarea combustibilului solid se are în vedere înlocuirea gazului metan cu combustibili alternativi. Combustibilii alternativi propuşi: cărbune şi biomasă (iar gazul metan se mai utilizează doar pentru iniţierea arderii).

Elementele principale ale staţiei sunt: silozurile pentru biomasă şi cărbune, utilajul de amestec (mixer amestec biomasă cu cărbune), sistem dozare combustibil solid (unul pentru fiecare cuptor), sistemul de transport al combustibililor alternativi de la silozuri pe flux. .

Biomasa - constituită din lemn (salcie energetică) şi deşeuri nepericuloase din lemn (încadrate la categoria 03 conform HG 856/2002- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase).

Silozul pentru biomasă este un siloz metalic cu fund plat având un volum util de 800 mc.

Din silozul de biomasă pentru a ajunge la cuptor, aceasta trece prin: şnec, dozatorul celular biomasă, şnec, mixer amestec(sau direct dozator), dozator cuptor.

La data revizuirii prezentei autorizaţii nu se foloseşte biomasa drept combustibil în procesul de ardere.

Cărbunele (lignit, cărbune negru şi/sau cocs) este livrat în vagoane tip NACCO, pe calea ferată. Descărcarea şi transportul din vagoane se realizează pneumatic cu electrocompresoare amplasate într-o staţie de compresoare de descărcare special amenajată. Staţia de compresoare pentru descărcarea cărbunelui din vagoane cuprinde 2 compresoare (presiunea de 2 – 2.5 bar) prevăzute cu şurub pentru racordare la circuitele de fluidificare ale vagonului, respectiv la instalaţia de colectare a cărbunelui descărcat din vagon şi transport al acestuia la silozul de stocare cărbune. Conducta de transport pneumatică este pozată la cca. 6 m înălţime faţă de nivelul solului. Silozul de cărbune este un siloz metalic cu un volum de 1.100 m3 cu fund conic. Din siloz, cărbunele este extras gravitaţional prin intermediul unei ecluze rotative cu turaţie variabilă, descărcat intr-un buncăr colector apoi este dirijat prin intermediul mixerului către buncărele tamponale instalaţiilor de dozare a cuptoarelor Maerz.

De la dispozitivele de dozare Maerz, cărbunele este transportat pneumatic la lancile de combustibil corespunzatoare celor 2 cuptoare Maerz. Transportul pneumatic de la fiecare sistem de dozare se realizează cu ajutorul unor suflante rotative (furnizor KAESSER Compressoren GmbH Germania), amplasate în cadrul staţiilor de suflante existente şi aferente celor două cuptoare. Pentru răcirea lancilor cuptoarelor se va folosi aer comprimat de la 2 suflante speciale.

Silozurile de stocare şi buncărele de dozare precum şi mixerul de combustibil solid sunt dotate cu filtre cu saci pentru reţinerea emisiilor de pulberi.

Silozurile de stocare combustibili alternativi şi buncărele de dozare sunt racordate la o instalaţie de inertizare cu CO2 compusă dintr-un rezervor de stocare CO2  de înaltă presiune (80 bar), cu capacitatea de 10 t, un panou de reducere, reglare şi distributţe CO2 la punctele de consum şi reţele de transport către staţia de stocare dozare cărbune şi biomasă. Componentele instalaţiei sunt adăpostite într-o construcţie metalică uşoară, asigurandu-se accesul autocisternei de CO2. Se asigură de cca. 1.5 ori necesarul de inertizare al instalaţiei de utilizare combustibili alternativi, luând in calcul integral volumele de stocare ale acestora.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru noua investiţie:

- Apa: noua investiţie a presupus unele lucrări pe linie de ape dar fără să aducă modificări la parametrii de capăt ai utilizatorului (consumul total de apă), astfel:

- reţeaua de hidranţi exteriori de stins incendiu a fost reabilitată prin crearea unei reţele inelare de hidranţi exteriori în jurul cuptoarelor de var şi a silozurilor de combustibili alternativi (racordarea inelului realizată din conducta de branşament de DN 250 din zona Secţiei de Hidratare Var, iar rezerva de incendiu va fi asigurată de castelul de apă din incinta CARPATCEMENT);

- realizarea unei reţele noi de apă (şi a unui cămin de branşament) pentru alimentarea instalaţiei de stropire cu apă manta rezervor de CO2 (în sezonul cald când temperaturile în staţia de inertizare depăşesc 32oC);

- instalaţie de răcire manta silozuri de cărbune şi biomasă în caz de incendiu - este un inel de răcire prevăzut la partea superioară a fiecărui siloz şi are ca scop răcirea mantalei silozului cu apă în caz de incendiu pentru a preveni deformarea acestuia datorită supraîncălzirii.

- Aerul comprimat: pentru necesarul de aer comprimat (6 bar), s-a realizat o nouă staţie de compresoare, amplasată în zona rampei de expediţie şi care va deservi atât consumatorii existenţi cât şi noii consumatori.

- Energia electrică: funcţionarea investiţiei presupune un plus de putere. În acest scop, a fost supraetajată construcţia ce adăposteşte hala suflantelor, iar staţia hidraulică de la parter mutată la etaj. La parter s-a montat un transformator (1600 kVA) nou care asigură un plus de putere pentru consumul întregii fabrici.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

Titularul activitatii va lua masuri pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea-oprirea unor echipamente, atat timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie din autorizatie.

In cazul defectiunilor la echipamentele de depoluare (filtre) acestea se vor remedia in termen de 24 ore de la aparitie.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

A) SC Carmeuse Holding SRL Braşov are implementat sistem de management de mediu, SR EN ISO 14001/2005, EN ISO 14001/2004, certificare 073M/15.07.2013 valabilă până la 14.07.2016.

Operatorul are elaborate şi implementate în vederea îmbunătăţirii performanţei generale de mediu:

- politica managementului privind sistemul integrat de mediu;

- proceduri care stabilesc responsabilităţile şi domeniile de aplicare şi care cuprind programele preventive, metodele de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie a instalaţiilor, monitorizarea, ţinerea înregistrărilor, controlul proceselor, situaţii de urgenţă şi răspunsuri în caz de urgenţă, instruirea angajaţilor, logistica pentru incidente, identificarea aspectelor de mediu şi performanţa în domeniul respectării legislaţiei de mediu, audit intern şi extern (AEROQ- SA Bucureşti), evaluarea performanţei.

B) Pentru minimizarea emisiilor de zgomot, operatorul a realizat acţiunile descrise mai jos:

-	Fonoizolarea cuptoarelor în zona de descărcare a calcarului;

-	Carcasarea şi fonoizolarea benzilor transportoare;

-	Fonoizolarea utilajelor generatoare de zgomot;

-	Închiderea incintelor de lucru (halele de producţie au pereţi din panouri cu proprietăţi fonoabsorbante);

De asemenea au fost luate măsuri administrative :

-  dotarea uşilor cu sisteme de închidere automată şi păstrarea lor închise în timpul funcţionării utilajelor;

-  montarea de panouri cu restricţii de viteză pentru circulaţia maşinilor pe drumurile de acces interioare;

Pentru îmbunătăţirea performanţelor pe linie de zgomot, SC Carmeuse Holding SRL- Punct de lucru Chişcădaga a realizat un studiu de zgomot, în urma căruia au fost realizate suplimentar:

- la partea superioară a silozului de calcar: realizarea unei fonoizolări din panouri sandwich în jurul ciurului sortator;

-  pe fluxul de transport al calcarului de la siloz la buncărul comun celor două cuptoare: modificarea pâlniei de alimentare de pe o bandă pe alta şi aplicarea pe pereţii pâlniei a unui strat de hidroizolaţie (cu elasticitate corespunzătoare);

- la partea superioară a cuptoarelor: realizarea unui tunel, în jurul căii de rulare a skip-urilor, la intrarea acestora în zona de descărcare cu scopul de a izola zgomotul generat de golirea calcarului în buncărul cuptorului;

- la buncărul comun al celor două cuptoare: placarea pereţilor buncărului cu panouri sandwich, închiderea golurilor de la baza buncărului sub forma unor “pâlnii” din panouri sandwich realizate în jurul căii de rulare a skip-ului;

- la hala de hidratare a varului - acoperirea pereţilor existenţi cu panouri fonoizolante şi înlocuirea geamurilor din fibră de sticlă ondulată cu geamuri termoizolatoare (din sticlă);

- fonoizolare siloz calcar top si extractie;

- reabilitare elevator de var (acoperire pereti existenti cu panouri fonoizolante);

- realizare spatiu verde de-a lungul zidului ce desparte incinta de gradinile locuitorilor din lungul DJ706A.

C) Procesul de obţinere a varului în cuptoare este automatizat, fiind controlat şi reglat de către calculatoare de proces. Operatorul utilizează drept combustibil gazul metan şi combustibil solid(cărbune) cu conţinut scăzut de sulf. La data revizuirii autorizaţiei nu sunt folosite deşeuri drept combustibil. Consumul de combustibil comparativ cu prevederile BAT este redat la punctul 7.3 din prezenta AIM, iar consumul de energie la punctul 7.2.

Materia primă folosită în proces – calcarul – are un conţinut ridicat în carbonat de calciu (CaCO3) de min. 98% şi conţinut mic de impurităţi astfel: carbonat de magneziu(MgCO3) max. 0,55%, oxizi de (fier+aluminiu) max. 1,1%, sulfaţi (SO42-) max. 0,3%; Consum calcar 1,72 tone/tona var, prevederi BAT 1,4 - 2,2 t/t.

D) Pentru diminuarea emisiilor de pulberi au fost luate măsuri pentru izolarea/încapsularea operaţiunilor care produc pulberi, stocarea materialelor vrac în silozuri/buncăre adecvate, epurarea efluenţilor folosind filtre cu saci care asigură un nivel de emisii < 10mg/Nmc (prevederi BAT: nivel emisii  < 10mg/Nmc), umezirea amplasamentului prin stropire cu apă.

Monitorizarea emisiilor rezultate în timpul procesului tehnologic se face periodic (semestrial) vezi punctul 13 din prezenta AIM.

În conformitate cu art. 14 şi art. 21alin.(3) din Directiva 2010/75/UE, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT, referinţa pentru parametrii de funcţionare a instalaţiei de producere a varului - sunt concluziile BAT. Acestea au fost publicate în 09.04.2013, ca urmare termenul de conformare la Decizia 2013/163/UE este 09.04.2017.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Activitatea desfăşurată pe amplasament este generatoare de emisii de poluanţi care sunt evacuaţi în atmosferă. Poluanţii generaţi în timpul proceselor tehnologice sunt: pulberile şi gazele arse cu conţinut de CO,NOx,SO2.

9.1.1. Emisii dirijate

În tabelul(lele) de mai jos sunt prezentate sursele de poluare punctiforme şi echipamentele folosite pentru reducerea poluării:

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Înălţime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienţă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | 40,5 | 1,2 | 1,2 | Pulberi, CO,Nox,SO2 | Filtru cu saci | Filtru Redecam cu saci | X | X | X |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | 20 | 1,2 | 1,2 | Pulberi, CO,Nox,SO2 | Filtru cu saci | Filtru Redecam cu saci |  |  |  |  |
|  | C3- Coş filtru bandă 4 K1 | x |  |  | Pulberi de calcar si var ars; | Filtru cu saci | Minifiltru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C4- Coş filtru bandă 4A K2 | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Minifiltru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C5- Coş filtru Scheuch - Hidrator | 20 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip Scheuch |  |  |  |  |
|  | C6- Coş filtru tehnologic hidratare | 20 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C7- Coş filtru Scheuch tehnologic var măcinat | 26,5 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip Scheuch |  |  |  |  |
|  | C8- Coş filtru desprăfuire instalaţie însăcuire | 20 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C9- Coş filtru maşina de însăcuit | 20 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C10- Coş filtru instalaţie sortare | 20 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet |  |  |  |  |
|  | C11- Coş filtru siloz filer | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Beccaria |  |  |  |  |
|  | C12- Cos filtru siloz cenusa | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Beccaria |  |  |  |  |
|  | C13- Cos filtru Hennlich banda incarcare var bulgari nesortat | 7 |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich |  |  |  |  |
|  | C14- Cos filtru siloz carbune | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Thorwesten |  |  |  |  |
|  | C15- Cos filtru siloz biomasa | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Thorwesten |  |  |  |  |
|  | C16- Cos filtru buncar dozare carbune | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci |  |  |  |  |
|  | C17- Cos filtru buncar dozare biomasa | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci |  |  |  |  |
|  | C18- Cos filtru mixer combustibil solid | x |  |  | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Lessines |  |  |  |  |
|  | Coş centrală termică |  |  |  | CO, Nox, | - | - |  |  |  |  |

De menţionat:

- Cuptoarele sunt prevăzute cu instalaţie de desprăfuire care constă din două filtre cu saci de tip Redecam (unul pentru fiecare cuptor), evacuarea în atmosferă a gazelor desprăfuite fiind asigurată prin două coşuri.

Filtrele Redecam sunt filtre de înaltă performanţă asigurând emisii de pulberi < 10 mg/Nmc. Sacii filtrelor sunt realizaţi din fibră de sticlă care permite utilizarea acestora în condiţii de temperatură de până la 260°C. Curăţarea sacilor se realizează prin intermediul unui sistem pulse-jet cu aer comprimat. Controlul scuturării sacilor este realizat prin intermediul unui panou de control automat. Debitul ventilatorului filtrului este de cca 60000 Nmc/h. Modul de funcţionare a filtrului este extrem de important datorită faptului că o funcţionare defectuoasă poate să genereze influenţe negative asupra cuptorului. Din acest motiv, turaţia ventilatorului este controlată astfel încât să se menţină la partea superioară a cuptorului o depresiune minimă, a cărei valoare este presetată. Praful de filtru rezultat în urma scuturării sacilor este colectat la partea inferioară a filtrului într-un buncăr de colectare dotat cu sistem de golire direct pe banda transportoare.

- De asemenea toate fluxurile liniei tehnologice din care rezulta emisii, sunt dirijate în atmosferă numai după trecerea prin instalaţiile de desprăfuire alcătuite din filtre cu saci (prevederi BAT).

Alte echipamente de depoluare

| Activitate IED | Denumire şi descriere | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienţă (%) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | Flux var bulgări (siloz var mărunţit) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Flux var hidratat (elevator alimentare siloz, siloz var hidratat) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99.965 |  |
|  | Flux expeditie-încarcare var hidratat vrac | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99.9 |  |
|  | Flux expeditie – var bulgari vrac | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99.9 |  |
|  | Flux expeditie – var macinat | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99.9 |  |
|  | Flux expeditie - incarcare var bulgari sortat | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99.9 |  |
|  | Flux stocare var hidratat - siloz CL 70 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99.965 |  |
|  | Flux stocare var hidratat - siloz filer | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99.965 |  |
|  | Desprafuire siloz calcar | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99.965 |  |
|  | Flux extractie si transfer ciururi-benzi transportoare calcar | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Scheuch | 99.9 |  |
|  | Flux transfer calcar banda 2 pe banda 3 (flux alimentare calcar cuptor) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Buncar comun calcar cuptoare | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Flux transfer calcar extractoare calcar-buncar cantar si buncar cantar- skip cuptor 2 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Flux transfer extractoare calcar-buncar cantar si bucar cantar- skip cuptor 2 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Flux transfer calcar skip- buncar calcar cuptor 1 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Flux transfer calcar skip- buncar calcar cuptor 2 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Siloz var bulgari | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Elevator var bulgari | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson Dalamatic | 99.965 |  |
|  | Zona de incarcare var macinat linia 2 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99.9 |  |

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din poluanţii eliberaţi în aerul înconjurător proveniţi din circulaţia mijloacelor de transport (CO, SO2, NOx) şi din sursele enumerate mai jos:

| Sursa de emisie fugitiva | Poluanti caracteristici | Masuri/tehnici de reducere |
| --- | --- | --- |
| Depozitele exterioare pentru deşeuri tehnologice | pulberi | Protecţia spaţiilor de depozitare cu paravane |
| Fluxul maşinii de însăcuire(rupere saci) | Pulberi | Recuperare var, curăţirea/ întreţinerea spaţiilor |
| Traseul pentru transportul maşinilor pentru var vrac | Pulberi | Curăţenie/stropire sistematică a căilor de acces |
| Sectoarele de benzi transportoare (în caz de avarii) | pulberi | Supraveghere şi întreţinere permanentă |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara şi GNM- Comisariatul Judeţean Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata fecaloid menajer | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; | Canalizarea menajera a SC Carpatcement Holding SA |  |
| Ape uzate tehnologice epurate rezultate din cadrul laboratorului | -Suspensii; -compuşi ai calciului; | Bazin betonat (neutralizare), apoi Canalizarea menajera a SC Carpatcement Holding SA |  |
| Ape pluviale | Convenţional curate | O parte în canalizarea pluvială a SC Carpatcement Holding SA, o parte în sanţul de gardă situat la limita proprietăţii celor două societăţi, cu debuşare în pârâul Câian |  |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 162/22.06.2009, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |  |
| Menajere | Canalizarea menajeră a SC Carpatcement Holding SA | 3,5 | 2,9 | 1,0 | Conform contrac tului cu operatorul canalizării |  |
| Tehnologice (laborator) | Canalizarea menajeră a SC Carpatcement Holding SA |  | 0,1 |  |  |  |

9.2.3. Pretratare

Nu e cazul

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

9.2.4. Tratare

Nu e cazul

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

Apele uzate generate pe amplasamentul SC Carmeuse Holding SRL, sunt  preluate şi gestionate de de operatorul SC Carpatcement Holding SA, în conformitate cu prevederile stipulate în autorizaţia proprie de gospodărire a apelor. Nu există mijloc de măsurare a debitelor de apă uzată evacuate  în canalizarea SC Carpatcement Holding SA.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.2.7. Se vor respecta obligaţiile stipulate în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 162/22.06.2009.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

Fabricile de ciment şi var funcţionează pe amplasamentul actual din 1976.

Nu au fost consemnate poluări istorice ale solului. Operatorul îşi desfăşoară activitatea în hale închise, incinta societăţii este betonată în proporţie de 98,6%.

Materiile prime şi produsele finite sunt stocate în silozuri din beton acoperite, suprafaţa de contact cu solul este impermeabilă.

Deşeurile sunt depozitate în depozitele de de deşeuri pe platforme betonate.

Depozitul de uleiuri este prevăzut cu cuve de retenţie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate cu capacitate mai mare conform prevederilor BAT, capabile să preia scurgerile accidentale din butoaie.

9.3.1. Surse posibile de poluare

- deversările accidentale de substanţe/produse periculoase, deşeuri, scăpări datorate deterioarării canalizării, în urma cărora poluanţii pot să ajungă în sol sau în apele subterane.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv: uleiurile proaspăt achiziţionate sunt depozitate în incinta magaziei centrale, în spaţiu amenajat, prevăzut cu bazine de retenţie pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. Sunt asigurate produse de absorbţie a eventualelor scurgeri;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare: nu e cazul;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate: pentru suprafeţele betonate existente – se va executa remedierea acestora în caz de degradare;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor: operatorul are achiziţionat un tanc special de păstrare a motorinei, cu pereţi dublii şi sistem de prevenire a exploziilor, compus din: rezervor suprateran 5000 l, cuvă de retenţie 50 %, pompă distribuţie motorină cu debitmetru mecanic. Este fabricat din oţel – carbon S 235 JR UNI EN 10025, acoperit cu grund anticoroziv şi vopsea gri/verde rezistentă la intemperii. Este inchis intr-un container.

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII  DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru producerea varului, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

- valori limită pe care operatorul este obligat să le respecte pană la data de: 09.04.2017

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | VLE | UM | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | pulberi | 50 | mg/Nmc | BAT (2001) |  |
|  |  | CO | 1400 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | NOx | 400 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | SO2 | 300 | mg/Nmc |  |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | pulberi | 50 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | CO | 1400 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | Nox | 400 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | SO2 | 300 | mg/Nmc |  |  |
|  | Coşurile de la C3 la C18 aşa cum sunt descrise în tabel la punctul 9.1.1 | pulberi | 50 | mg/mc |  |  |

- valori limită pe care operatorul este obligat să le respecte de la data de: 09.04.2017:

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | VLE | UM | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | pulberi | 10 | mg/Nmc | BAT Decizia 2013/163/UE |  |
|  |  | CO | 500 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | NOx | 350 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | SO2 | 200 | mg/Nmc |  |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | pulberi | 10 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | CO | 500 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | Nox | 350 | mg/Nmc |  |  |
|  |  | SO2 | 200 | mg/Nmc |  |  |
|  | Coşurile de la C3 la C18 aşa cum sunt descrise în tabel la punctul 9.1.1 | Pulberi | 10 | mg/Nmc |  |  |

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.):

În cazul apariţiei unor situaţii de acest fel se intervine prompt pentru remedierea lor, conform cu procedurile prevăzute în - Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns: 25ENV5 Situaţii de urgenţă.

De asemenea operatorul va respecta şi prevederile stipulate la punctul 9.1.7 din prezenta AIM.

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | VLE | UM | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

....

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrarea în canalizarea SC Carpatcement Holding SA-PL. Chişcădaga | Apă uzată fecaloid menajer | pH | 6,5-8,8 | Unităţi pH |  |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | CBO5 | 300 | mg/l |  |
|  |  | CCO-Cr | 500 | mg/l |  |
|  |  | NH4+ | 30 | mg/l |  |
|  | Apă uzată tehnologică (laborator) | pH | 6,5-8,8 | Unităţi pH |  |
|  |  | Materii în suspensie | 350 | mg/l |  |
|  |  | Reziduu fix | 2000 | mg/l |  |
|  |  | Calciu | 300 | mg/l |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu e cazul | Nu e cazul |  |  |  |  |

Operatorul SC Carmeuse Holding SRL Braşov-PL. Chişcădaga, respectă prevederile BAT, în ceea ce priveşte protecţia apelor subterane.

Urmărirea calităţii apelor subterane se face pentru întreg amplasamentul de către operatorul SC Carpatcement Holding SA Bucureşti - Punct de lucru Chişcădaga, în conformitate cu prevederile propriei autorizaţii de gospodărire a apelor.

10.4.  Sol

Poluarea solului poate fi determinată de următoarele emisii:

- cele generate de pulberile sedimentabile din emisiile difuze rezultate din unele  procese ale fluxului tehologic;

- rezultate din activitătile de descărcare, depozitare, manipulare a materiilor prime, auxiliare, a altor materiale în depozitul exterior, în cazul nerespectarii tehnicilor şi operaţiunilor specifice;

- cele generate în caz de avarii şi deteriorări ale reţelelor de evacuare a apelor uzate;

Operatorul dispune la punctul de lucru de o suprafaţă betonată de cca. 98,6% şi este obligat să ia toate măsurile necesare conform prevederilor BAT, pentru protecţia solului. Operatorul va acţiona în continuarie în conformitate cu prevederile procedurilor interne pentru remedierea, îndepărtarea, tuturor situaţiilor care ar putea duce la poluarea solului.

10.4.1. Valori admise pentru sol

Pentru amplasamentul în discuţie au fost efectuate analize de sol în anul 2007. Valorile determinate s-au situat sub limitele valorilor admise ca valori normale, prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Având în vedere gradul  de protecţie al solului din incintă (platformă betonată 98,6%), precum şi faptul că pulberile rezultate pe amplasament nu conţin elementele prevăzute în tabelul 1, din anexa la Reglementare privind evaluarea poluării mediului, se consideră că factorul de mediu sol nu este afectat.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată) | Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puţin sensibil | Sensibil | Mai puţin sensibil |  |

## 10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Această condiţie va fi luată în considerare la întocmirea raportului de amplasament pentru reautorizare.

## 10.5.    Zgomot

Sursa principală de zgomot pe amplasament este fluxul tehnologic. Pentru diminuarea emisiilor de zgomot datorate acestei surse operatorul a acţionat în conformitate cu cerinţele BAT şi a realizat îmbunăţirile enumerate la punctul 8.3, B.

Sursele secundare sunt: traficul intern, activităţile de curăţenie şi întreţinere, traficul exterior pe drumul judeţean, sursa industrială din zona (fabrica de ciment SC CARPATCEMENT HOLDING SA, aflată pe acelaşi amplasament).

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis conform art. 16 din OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

....

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* | Reparaţii | 1000 | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate(banda uzata) | Reparaţii | ... | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 10 02 99 10 12 08 | deşeuri ceramice(şnur ceramic) | Reparaţii | .... | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | Cuptoare var (oprire/pornire); separare calcar-Ciur vibrator | 28 | t/an | Reintroducere în fluxul tehnologic/valorificare op. Autorizaţi |  |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) | Filtre desprăfuire | 1000 | t/an | Reintroducere în fluxul tehnologic |  |
| 10 11 03 | Filtre saci | Sisteme de epurare a efluentului gazos | ... | t/an |  |  |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros | Atelier macanic | …. | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 13 08 99 12 01 12* | unsoare ceruri şi grăsimi uzate | Întreţinere |  |  |  |  |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | Activitatea de mentenanţă | ,,,, | t/an | Stocare temporara spaţiu special amenajat. Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | Activitatea de mentenanţă | ,,,, | t/an |  |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | Ambalare var | 0,56 | t/an |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Ambalare var | 1,46 | t/an |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Ambalare var | 88,7 | t/an |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Colectare selectivă / deşeuri menajere | 4 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Activitatea de mentenanţă | …… | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | Activitatea de mentenanţă | ……. | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate | Mentenanţă filtre, alte activităţi de mentenanţă | 0,34 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Mentenanţă utilaje transport intern | 3,56 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase | Mentenanţă utilaje transport intern | ,,, | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 01 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | Mentenanţă | … | t/an | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase | laborator | ,,, | t/an | eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | Mentenanţă utilaje |  | t/an | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* | Reparaţia cuptoarelor de var | 47,7 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 02 01 | Deşeu lemn | Intreţinere (exclusiv paleţi) | 0,4 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu | Reparaţii |  | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel | Reparaţii |  | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | Reparaţii |  | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* | Reparaţii, investiţii | 6,38 | t/an | eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 17 06 05* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest | Reparaţii | …. | t/an | eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 19 08 13* |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | Colectare selectivă/ deşeuri menajere | 1,1 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Deşeuri menajere personal deservent | 8,25 | t/an | eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 20 03 06 | deşeuri de la curăţarea canalizării | Întreţinere canalizare | 641 | t/an | eliminare prin operatori autorizaţi |  |
| 20 03 99 |  |  |  |  |  |  |

....

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

....

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Compoziţie | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |  |  | t/an | spaţiudestinat |  |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate(banda uzata) |  |  |  |  |  |
| 10 02 99 10 12 08 | deşeuri ceramice(şnur ceramic) |  |  |  |  |  |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |  |  |  | siloz/ buncăr metalic/big-baguri în magazia de deşeuri |  |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) |  |  |  | buncăr metalic/big-baguri în magazia de deşeuri |  |
| 10 11 03 | Filtre saci |  | ... |  | Containere în depozit acoperit |  |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |  | …. | t/an | spaţiu special amenajat |  |
| 13 08 99 12 01 12* | unsoare ceruri şi grăsimi uzate |  |  |  | spaţiu special amenajat |  |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |  | ,,,, | t/an | Butoaie metalice/ spaţiu special amenajat |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |  | ,,,, | t/an | Butoaie metalice/ spaţiu special amenajat |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton |  | 0,13 | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  | 0,92 | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  | 88,7 | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice(PET din menajere) |  | 3,55 | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |  | …… | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase |  | ……. | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate |  | 0,34 | t/an | Containere, depozit acoperit |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |  | 3,56 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase |  | ,,, | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 16 01 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |  | … | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |  | ,,, | t/an | Magazie laborator |  |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |  |  | t/an |  |  |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* |  | 47,7 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 17 02 01 | Deşeu lemn |  | ... | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu |  | .... | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel |  | 22,32 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* |  | …. | t/an | Spaţiu destinat |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* |  | 6,38 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |  |
| 17 06 05* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |  | …. | t/an | Spaţiu special amenajat |  |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |  | 1,1 | t/an | containere/ depozit acoperit |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |  | 8,25 | t/an | eurocontainere |  |
| 20 03 99 |  |  |  |  |  |  |

....

11.3. Deşeuri tratate - titularul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare / eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate(covor cauciuc) |  | t/an |  |  |  |  |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice(şnur ceramic) |  |  |  |  |  |  |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |  | t/an | valorificare | R5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice |  |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) |  | t/an | valorificare | R5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice |  |
| 10 11 03 | Filtre saci |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 13 08 99 12 01 12* | unsoare ceruri şi grăsimi uzate |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  | t/an | valorificare |  |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 16 01 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |  | t/an | Eliminare |  |  |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb |  | t/an |  |  |  |  |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 17 02 01 | Deşeu lemn |  | t/an | Valorificare |  |  |  |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* |  | t/an | Eliminare | E1 | depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea |  |
| 17 06 05* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |  | t/an | Eliminare | E1 | depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea |  |
| 19 08 13* |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |  | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |  |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |  | t/an | Eliminare | E1 | depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea |  |
| 20 03 06 | deşeuri de la curăţarea canalizării |  | t/an | Eliminare | E1 | depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea |  |
| 20 03 99 |  |  |  |  |  |  |  |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substanţei periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa şi categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |  |
| Oxigen | 3. oxidant | R8, /O | 0,0528 | 200 | 2000 |  |
| Acetilenă | 8. Extrem de inflamabile | R5, R6, R12, / F+ | 0,012 | 5 | 50 |  |
| Motorină | 7. Foarte Inflamabile 9(ii) periculoase pentru mediu | R11, R51/53, R65, R66, R67; / F, Carc, Xn, N | 4,225 | 2500 | 25000 |  |
| Ulei de motor | - | R52, R65, R66 /Xn | 0,507 | 2500 | 25000 |  |
| Ulei hidraulic | 9(ii) periculoase pentru mediu | R38, R 51/53, R52/53, /Xi, N | 0,89 | 2500 | 25000 |  |
| vaseline | 9(ii) periculoase pentru mediu | R38, R41, R 51/53/Xi, N | 0,02 | 2500 | 2500 |  |

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului/lor menţionat/te.

Operatorul SC Carmeuse Holding SRL Braşov are stabilită o procedură care descrie modul de lucru şi responsabilităţile privind identificarea posibilelor situaţii de urgenţă potenţiale, precum şi prevenirea apariţiei acestora şi asigurarea capacităţii de răspuns corespunzătoare, în vederea reducerii şi eliminării impactului asupra mediului.

Pregatirea pentru situaţii de urgenţă si capacitate de raspuns in cadrul organizatiei se asigura prin elaborarea, testarea şi implementarea de Planuri de urgenţă adecvate situaţiei de urgenţă. Astfel pentru S.C. Carmeuse Holding S.R.L. – Punct de lucru Chiscadaga sunt stabilite :

| Identificare situatie de urgenta | Titlu Plan de urgenta | Cod plan de urgenta |
| --- | --- | --- |
| Acident de munca | Plan situaţie urgenţă în caz de accident de muncă | PSU-D-A |
| Explozii | Plan situaţie urgenţă în caz de de explozie | PSU-D-E |
| Incendiu | Plan situaţie urgenţă în caz de incendiu | PSU-D-I |
| Poluare cu var | Plan situaţie urgenţă în caz de poluari accidentale cu var | PSU-D-V |
| Poluare cu ulei | Plan situaţie urgenţă în caz de poluari accidentale cu ulei | PSU-D-U |

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.5. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitaţii.

13.1.10. Condiţiile de monitorizare aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | Pulberi | Discontinuă semestrial | Conform standardelor in vigoare |  | -debit gaze evacuate -viteza gaze ev. -temperatura gaze - presiune -% O2 |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | Pulberi | Discontinua semestrial | Conform standardelor in vigoare |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | Coşurile de la C3 la C18 aşa cum sunt descrise în tabel la punctul 9.1.1 | Pulberi totale | Discontinuă semestrial | Conform standardelor in vigoare |  | - |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Monitorizarea imisiilor se va realiza de catre APM Hunedoara prin statia de monitorizare amplasata in zona. In cazul in care apar depasiri ale parametrilor monitorizati, titularii activitatilor din zona vor lua masuri pentru incadrarea parametrilor in limitele impuse.

Titularul activitatii  va tine legatura in permanenta cu APM Hunedoara pentru a urmari starea mediului in zona.

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita amplasament-zona sediu administrativ, partea dinspre locuinţe | Pulberi(PM10) | semestrial | Conform standardelor in vigoare |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvenţă | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrarea în canalizarea SC Carpatcement Holding SA-PL. Chişcădaga | Apă uzată fecaloid menajer | pH | discontinuă | Trimestrial din proba momentana | Conform standardelor in vigoare |  |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |  |
|  |  | CCO-Cr |  |  |  |  |
|  |  | NH4+ |  |  |  |  |
|  | Apă uzata tehnologică | pH | discontinuă | Trimestrial din proba momentana |  |  |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |  |  |
|  |  | Reziduu fix |  |  |  |  |
|  |  | Calciu |  |  |  |  |

....

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Nu e cazul

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.5. Monitorizarea solului

Nu e cazul

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora:

Intregul proces tehnologic este automatizat şi este urmărit de operatori pe un panou central de comandă. Ca urmare sunt urmărite datele pentru toate fazele procesului tehnologic şi sunt semnalate eventualele abateri de la parametri programaţi.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

Sunt reprezentate de deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului şi praful de var. Alături de aceste dşeuri, pe amplasament mai rezultă deşeuri din activitatea de mentenanţă precum şi cele produse de personalul deservent.

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Hunedoara, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Operatorul are obligaţii în acest sens ca producător de produse ambalate.

Prin contractul încheiat în data de 20.01.2015, SC CARMEUSE HOLDING SRL, a transferat responsabilitatea gestionării deşeurilor de ambalaje în vederea realizării obiectivelor de valorificare /reciclare în vederea realizării obiectivelor de valorificare /reciclare către SC ECO-ROM AMBALAJE SA, în vederea realizării obiectivelor de valorificare /reciclare.

SC ECO-ROM AMBALAJE SA va face raportările referitoare la ambalaje şi deşeurile de ambalaje la ANPM Bucureşti, în numele operatorului SC CARMEUSE HOLDING SRL, conform metodologiei şi termenelor prevăzute de legislaţia specifică, respectiv Ordinul 794/2012.

Tipurile de ambalaje pentru care se vor face raportări sunt enumerate în tabelul de mai jos:

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operaţie | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje hartie/carton | Saci | Variabilă (funcţie de cantitatea de produs ambalat introdusă pe piaţa românească) | to |  |  |
| Ambalaje plastic | Folie, saci big-bag-uri |  |  |  |  |
| Ambalaje lemn | paleţi |  |  |  |  |

13.8. Monitorizare zgomot

....

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvenţă de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z P1 - la limita încintei, langă poarta noului pavilion administrativ | Nivel de zgomot | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |
| Z P2 - la limita incintei, în punctul cel mai apropiat de locuinte | Nivel de zgomot | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |  |

13.9. Monitorizare miros

Nu e cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor/preparatelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# Masurile propuse la incetarea activitatii de catre societatea SC CARMEUSE HOLDING SRL

# Punct de lucru Chiscadaga presupune efectuarea operatiilor de: oprire, golire, asigurare, eventual

# dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor. În acest sens operatorul propune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa I: pregatiri preliminare care constau în:

- Solicitarea actelor de reglementare la încetarea/închiderea activităţii;

- Întocmirea unui program de lucrări;

- Desemnarea unui operator specializat, sau a unei echipe de specialişti din cadrul SC Carmeuse Holding SRL în vederea efctuării lucrărilor din proiectul de închidere;

- Stabilirea masurilor de supraveghere şi control pe perioada în care se efectuează

lucrările

- Delimitarea zonei de efectuare a operaţiilor de închidere

Etapa II: oprirea activităţii

- Se procedează la oprirea normală a instalaţiilor/utilajelor, în conformitate cu instrucţiunile de oprire aferente fiecărei instalaţii sau utilaj;

- Se evacuează toate deşeurile de pe amplasament;

- Se golesc toate componentele de continutul cu diverse substante, se incarca in containere si se depoziteaza;

- Se suflă sau se spală, în funcţie de situaţie, fiecare utilaj, conform instrucţiunilor prevăzute;

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer), sau spălare, după caz;

- Spaţiile/instalaţiile de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet şi se verifică vizual corectitudinea operaţiilor efectuate;

- Toate conductele se blindează la limita instalaţiei

- Se executa alte operaţii specifice fiecărei instalaţii, operatii prevăzute în instructiunile de lucru pentru o oprire de lungă durată;

- Se inspectează vizual efectuarea corectă a tuturor operaţiilor prevăzute;

- Se execută spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare;

Etapa III: energie electrica

- Se intrerupe alimentarea cu energie electrica (la toate utilajele si instalatiile) de la posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala de Distributie Deva a S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, acestia trebuind sa faca, in mod obligatoriu, intreruperea alimentarii din statia de alimentare;

- verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu energie electrica de la posturile de

transformare ale Punctului de lucru Chiscadaga.

Etapa IV: gaz metan

- Se intrerupe alimentarea cu gaz metan a cuptoarelor de var Maerz şi a centralei termice;

- Se execută blindarea conductelor şi verificarea acestei operaţii;

- Se face verificarea intreruperii gazului metan.

Etapa V: demontări

- Se execută demontarea părţilor componente ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si aparate de masura şi control.

Etapa VI: dezmembrari

- Dezmembrarea si inchiderea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje,

platforme, scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin sudura electrica

- Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea evacuarii

- Inchiderea pilonilor din beton armat pentru sustinere, operatie care se poate executa prin implozie de catre firme specializate in astfel de operatii

- Demolarea manuala sau mecanizata a zidariei

- Depozitarea si apoi evacuarea deseurilor de caramizi

Etapa VII : deseuri

- Deseurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in recipienti adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul de dimensiunile de gabarit. Totodată în  incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri alese astfel încat sa permita accesul uşor al mijloacelor de transport astfel incat sa nu fie ingreunat procesul de incarcare;

- Eventual asupra deşeurilor se execută operaţii de strangere/sortare/regrupare, în vederea stocării temporare pe categoriipana la valorificare/eliminare, care se va face prin operatori autorizaţi;

- In vederea transportului deseurilor rezultate, se respecta procedurile de transport al deseurilor pe teritoriul Romaniei, conform cu HG 1061/2008. Mijloacele de transport utilizate vor fi adecvate naturii deseului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate in colectare/ valorificare deseuri, firme care detin Autorizatie de mediu pentru acest tip de activitate.

Etapa VIII: Reconstructie ecologica

- Refacerea terenului pentru a-l aduce la starea initiala se va face in functie de destinatia care urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza.

- Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

- Planul de inchidere a instalatiilor si utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de catre societate daca circumstantele se modifica.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Hunedoara raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: APM Hunedoara şi GNM – Comisariatul judeţeanHunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la APM Hunedoara în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara şi la primăria comunei Şoimuş.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 3. c) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
|  | CO | 100 milioane |  |  |
|  | CO2 | 100 mii |  |  |
|  | NOx/NO2 | 100 mii |  |  |
|  | SOx/SO2 | 150 mii |  |  |
|  | PM10 | 50 mii |  |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Hunedoara

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raport anual de mediu (RAM include datele de la pct 14.4) | anual | 1martie a anului următor anului de referinţă |  |  |
|  | Raportarea PRTR* | anual | 1martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |  |
|  | Gestiunea deşeurilor* | anual | 1martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |  |
|  | Ambalaje şi deşeuri de ambalaje* | anual | 25 februarie a anului următor pentru anul precedent-vezi pct. 13.8 | http://raportare.anpm.ro |  |
|  | Raport privind* reclamaţiile de mediu(pct. 14.1.4) | De cate ori apar | luna următoare primirii reclamatiei (max 10 zile de la în ceputul lunii) |  |  |
|  | Monitorizarea* |  |  |  |  |
|  | - aer emisii | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |  |
|  | - aer imisii | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |  |
|  | - apa uzată | trimestrial | Data de 10 a lunii următoare incheierii trimestrului |  |  |
|  | zgomot | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |  |
|  | Inventarul emisiilor | anual | 15 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |  |
| Alte rapoarte/documentaţii |
|  | Notificari încetare/reluare activitate | Cand este cazul | Înainte de luarea măsurii |  |  |
|  | Masuri impuse de autoritatea de control şi modul de realizare | Cand este cazul | După realizarea măsurilor |  |  |
|  | Raport accidente/incidente care afectează mediul (pct. 14.1.3) | - notificare - raport | - imediat(max 1h) - cel mai scurt timp posibil |  |  |
|  | Raport situaţii de funcţionare altele decat cele normale | Cand este cazul | - în cel mai scurt timp posibil |  |  |
|  | Planul de închidere a instalaţiei(actualizare) | Cand este cazul | Imediat după actualizare |  |  |

* date ce vor fi incluse in RAM

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

În conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea prealabilă a APM Hunedoara.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Hunedoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Hunedoara şi GNM – CJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea autorităţilor competente;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Bazinale Mureş;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara-Deva, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC CARMEUSE HOLDING SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie documentele solicitate în vederea controlului activităţii, precum şi facilitarea prelevării de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Hunedoara şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru: ambalajele introduse pe piaţa internă, emisiile atmosferice din surse fixe, substanţele clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, pentru a putea fi consultate la sediul APM Hunedoara sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte prevederile Planul de închidere a instalaţiei întocmit. Acesta trebuie să fie agreat de APM Hunedoara. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | ABA..... | Administraţia Bazinală de Apă.... |
| 5 | AIM | Autorizaţie Integrată de Mediu |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) adică Document de referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor |
| 17 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 18 | VLE | Valori limită de emisii |
| 19 | CMA | Concentraţie maximă admisă |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | ...... |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |