SOLICITARE

pentru revizuirea

AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

SC  CIRRUS COMEXIM  SRL

FERMA

De CRESTERE INTENSIVA A PORCILOR

ORASTIE

Activitate:   CRESTERE PORCINE (Cod CAEN 0146)

Amplasare: ORASTIE, Judetul Hunedoara

ROMANIA

Data: august 2016

CUPRINS

1	REZUMAT NETEHNIC	3

1.1	CONDITIILE PREZENTE ALE AMPLASAMENTULUI	3

1.2	CONFORMAREA CU CERINTELE BAT	5

1.3	ALTERNATIVE STUDIATE	11

1.4	EVALUAREA IMPACTULUI	11

1.5	PROGRAM DE ACTIUNE	12

2	TEHNICI DE MANAGEMENT	13

2.1	ORGANIZARE	13

2.2	SISTEMUL DE MANAGEMENT	13

3. MATERII PRIME SI MATERIALE UTILIZATE	22

3.1 ALEGEREA MATERIILOR PRIME	22

3.1.1 Efectivele de animale	22

3.1.2 Alte materii prime	22

3.2 CERINTELE BAT	27

3.3 AUDITUL DESEURILOR	27

3.4 UTILIZAREA APEI	27

3.4.1 Consumul de apa	27

3.4.2 Calitatea apei de alimentare	29

3.4.3 Compararea cu cerintele BAT pentru utilizarea apei	29

4. ACTIVITATILE PRINCIPALE DIN FERMA SI SISTEMUL DE CONTROL PENTRU PREVENIREA / REDUCEREA POLUARII	33

4.1 INVENTARUL PROCESELOR SI IDENTIFICAREA INTRARILOR / IESIRILOR	33

4.2 DESCRIEREA PROCESELOR	34

4.2.1 Adapostire si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor	34

4.2.1.1	Pardoseala	36

4.2.1.2	Curatarea boxelor	36

4.2.1.3	Incalzirea halelor	36

4.2.1.4	Ventilarea halelor	36

4.2.1.5	Iluminat	37

4.2.1.6	Colectarea si transferul dejectiilor	37

4.2.2 Nutritie	41

4.2.3 Asigurarea apei de baut	44

4.2.4 Asistenta sanitar-veterinara	44

4.2.5 Sistemul de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor	44

4.2.6 Managementul mortalitatilor	51

4.2.7 Alte activitati	51

5. EMISII SI reducerea poluarii	51

5.1 REDUCEREA EMISIILOR CONTINUE IN AER	52

5.2 MINIMIZAREA EMISIILOR FUGITIVE IN AER	52

5.3 EMISII/ DESCARCARI DIN SURSE PUNCTIFORME IN APE DE SUPRAFATA SI CANALIZARE	53

5.4 EMISII FUGITIVE/ PIERDERI SI SCURGERI IN APELE DE SUPRAFATA, IN APA SUBTERANA SI PE SOL	55

5.5 EMISII/ DESCARCARI DE APE UZATE IN APE SUBTERANE	57

5.6 MIROSURI	57

6. MINIMIZAREA, MANEVRAREA, RECUPERAREA/ VALORIFICAREA  SI  ELIMINAREA DESEURILOR	58

7. ENERGIE	60

8. ACCIDENTE; MANAGEMENTUL RISCULUI	64

8.1 ACCIDENTE DIN CAUZE NATURALE	64

8.2 ACCIDENTE INDUSTRIALE	64

9. ZGOMOT SI VIBRATII	67

10. MONITORIZARE	70

10.1 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN AER	70

10.2 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN APE DE SUPRAFATA SI SUBTERANE	71

10.3 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN RETEAUA DE CANALIZARE	71

10.4 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DESEURILOR	72

10.5 MONITORIZAREA ALTOR ELEMENTE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC	73

10.6 MONITORIZAREA MEDIULUI	74

11. SCOATEREA DIN FUNCTIUNE	74

12. ASPECTE IN LEGATURA CU AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	76

13.	LIMITE de EMISIe	76

13.1 EMISII IN AER	76

13.2 ALTE EMISII	77

13.3 SUPRAFATA MINIM NECESARA PENTRU APLICAREA DEJECTIILOR CA FERTILIZANT	78

14.	IMPACT	78

14.1 POZITIA RECEPTORILOR SI A PUNCTELOR DE MONITORIZARE FATA DE SURSELE DE EMISIE	78

14.2 IMPACTUL POTENTIAL	82

14.3 CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE CU PRIVIRE LA PROTECTIA HABITATELOR	85

15.	PROGRAM DE ACTIUNE	86

Lista tabelelor

Tabelul nr. 1: Functiunile personalului	13

Tabelul nr. 2: Prestatori de servicii	13

Tabelul nr. 3.a): Conformarea cu cerintele specifice BAT pentru tehnici de management	14

Tabelul nr. 3.b): Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management	17

Tabelul nr. 4 Alte materii prime, materiale si utilitati (cu exceptia apei)	24

Tabelul nr. 5: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea apei	30

Tabelul nr. 6: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă	34

Tabelul nr. 7. Compartimentarea halelor	35

Tabelul nr. 8: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea si evacuarea dejectiilor	39

Tabelul nr. 9: Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de nutritie	42

Tabelul nr. 10: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul dejectiilor	50

Tabelul nr. 11: Inventarul emisiilor in aer	51

Tabelul nr. 12: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in aer	53

Tabelul nr. 13: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate	54

Tabelul nr. 14: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in ape	56

Tabelul nr. 15: Evidenta deseurilor produse si managementul acestora	59

Tabelul nr. 16: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea energiei electrice si termice	61

Tabelul nr. 17: Tipuri de accidente si Tehnici de prevenire	65

Tabelul nr. 18: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia	68

Tabelul nr. 19.a): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in aer	70

Tabelul nr. 19.b): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in reteaua de canalizare	71

Tabelul nr. 19.c): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea deseurilor	72

Tabelul nr. 19.d): Monitorizarea procesului tehnologic	73

Tabelul nr. 20: Structuri subterane	74

Tabelul nr. 21: Structuri supraterane	74

Tabelul nr. 22: Zone in care se preleveaza probe	75

Tabelul nr. 23: Emisii de amoniac si metan din hale	77

Tabelul nr. 24: Limite de poluanti in atmosfera la incineratoarele de subproduse de origine animala	77

Tabelul nr. 25: Vecinatatile amplasamentului	Error! Bookmark not defined.

Tabelul nr. 26: Comparaţie între concentraţiile maxime de amoniac in atmosfera si valorile concentratiei maxime admisibile conform STAS 12574/87	83

Tabelul nr. 27: Niveluri critice pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor	85

# REZUMAT NETEHNIC

## CONDITIILE PREZENTE ALE AMPLASAMENTULUI

1.1.1 Localizare

Ferma zootehnică de creştere şi îngrăşare a porcinelor pentru producerea de suine de carne  Orastie este amplasată la limita intravilanului localităţii Orăştie, pe str. Luncii nr.1, judeţul Hunedoara, pe partea stângă a drumului DN 7 accesul făcându-se din stânga drumului DN 7 (E68), la ieşirea din municipiul Orăştie, sensul de mers Orăştie– Sebeş, la cca. 170 m distanţă de drumul specificat şi deţine o suprafaţă de 178.646 m2 .

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din utilizări agricole - vecinătăţile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinaţie agricolă. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- latura nord-vest –  drum si teren agricol

- latura nord-est – drum si teren agricol

- latura sud-vest – SC SOGECO SRL, unităţi de depozitare şi producţie

- latura sud-est – drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN – cale ferata.

În planul de incadrare în zonă anexat este figurat amplasamentul instalaţiei.

1.1.2 Proprietatea actuala

Ferma Zootehnică Orăştie este în prezent proprietatea S.C. “CIRRUS COMEXIM” S.R.L, care deţine următoarele active înscrise în CFnr.609/a Orăştie:

| Nr. top. | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Activ | Sconstr (mp) | STot.Teren (mp) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situatia existent | Situatia propusa |  |
| 319 (4233, 4234, 4235)/2/1 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Birouri, magazie, carmangerie, alee betonată, împrejmuire prefabricate | 480 | 2015 | Actualmente folosite ca birou, filtru sanitar, alee, împrejmuire |
| 320 (4233, 4234, 4235)/2/2 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 grajduri, casa poarta, 2 ateliere, 2 CT, cantar bascula | 30056 | 124293 | 22 hale, dintre care 21 utilizate ca adăposturi porcine, iar 1 (C4) ca rezerva-spital. |
| 321 (4233, 4234, 4235)/2/3 | Teren arabil | 0 | 3747 | Teren arabil | 0 | 3747 |  |
| 322 (4233, 4234, 4235)/2/4 | Teren arabil | 0 | 24912 | Teren arabil | 0 | 24912 |  |
| 323 (4233, 4234, 4235)/2/5 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656 | 23679 | Statie epurare dezafectata, bazin dejectii dezafectat | 6656- se va schimba prin constructia bazinelor | 23679 | Actualmente bazine impermeabilizate pt. stocare dejectii |
| Total suprafaţă = 178.646 mp =17, 86 ha |  |  |  |  |

1.1.3 Categoria de activitate si operatorul

Instalatia, pentru care a fost emisa autorizatia integrata  de mediu nr. Nr. 39   din  16.06.2008, a fost construita in anul 1978  si reconditionata  in 2007(11 hale ) si 2014 , restul de 10 hale.Capacitatea fermei este de 20.000 locuri pentru porci de 110 kg sau 30.000 locuri pentru porci sub 110 kg. Conform Directivei de crestere  a pasarilor si porcilor , un porc de 110 kg are nevoie de un spatiu de 1.1 mp , iar un porc intre 85-110 kg , are nevoie de un spatiu de 0.74 mp. De aici rezulta cele doua capacitati de crestere. In functie de cerintele pietei, producatorul poate sa creasca porci sub 110 kg sau peste 110 kg.

Conform legislatiei in vigoare, ferma zootehnica „Orastie ” face parte din categoriile de activitati industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, incadrandu-se la pct. 6.6. “Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:

    - 40.000 de locuri pentru păsări;

    - 2.000 de locuri pentru porcii de producţie (peste 30 kg); sau

    - 750 de locuri pentru scroafe”.

din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale care include si  prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Operatorul instalatiilor/ activitatilor din ferma zootehnica este S.CCIRRUS COMEXIM S.R.L.

Operatorul solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru marirea de capacitate de la 9980 locuri la 20.000 locuri porci  pentru ingrasare de peste 110 kg sau 30.000 locuri pentru porci sub 110 kg.

## CONFORMAREA CU CERINTELE BAT

Tehnicile folosite in ferma respecta in totalitate cerintele BAT (cele mai bune tehnici disponibile).

Tehnici de management

Activitatea de Protectie a Mediului este in competenta compartimentului de protectia mediului al S.C CIRRUS COMEXIM S.R.L. .

Este implementat in cadrul societatii Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001. Cerintele legislatiei de mediu sunt bine cunoscute la nivel de compartiment, conducerea companiei S.C CIRRUS COMEXIM S.R.L. fiind preocupata sa asigure dotarea si functionarea tuturor instalatiilor IPPC pe care le are in exploatare in conditiile protejarii mediului ca intreg, astfel incat sa se respecte toate cerintele legislatiei nationale.

Materii prime si materiale

Principala materie prima o constituie efectivele de 20.000-30.000 capete porci pe serie de productie. De la societati specializate se aduc purcei cu greutatea intre 25-30 kg si se populeaza cele 21 de hale.  Dupa aproximativ 112 zile, seria de crestere este gata si se depopuleaza halele si se igienizeaza. Productia anuala a fermei este de 66.000  capete peste 110 kg sau 99.000 capete sub 110 kg. Productia poate oscila intre cele doua  valori daca se populeaza hale cu numar diferit de capete in functie de cerintele pietei.

Dintre preparatele care contin chimicale potential toxice si periculoase, in sensul OUG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se semnaleaza cele folosite ca dezinfectante, pentru curatenia halelor la depopulare:

Dintre preparatele care contin chimicale potential toxice si periculoase, in sensul HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se semnaleaza urmatoarele, folosite ca desinfectante, pentru curatenia halelor la depopulare:

- ECOCID (glutaral, solutie formaldehida) insecticid nu prezinta risc asupra mediului;

- TH5  rodenticid grupa a 2-a de toxicitate (bromadiolon 0,25%) nu are riscuri speciale asupra mediului este biodegradabil;

- VIROCID - utilizate  la  dezinfectie ,  dezinfectant, virulicid, bactericid, fungicid biodegradabil in proportie mai mare de 90% (0.3-0.4 l/mp).

Aceste substante se livreaza de diversi furnizori insotite de fisele de securitate si se utilizeaza in conformitate cu instructiunile corespunzatoare, asigurandu-se dilutia necesara.

Se mai utilizeaza de asemenea vaccinuri (biocide) si medicamente (antibiotice si vitamine).

Transportul diferitelor materiale la si de la ferma (furaje, purcei la populare, porci pentru sacrificare, materiale de intretinere a cladirilor, alte materiale necesare) se realizeaza cu mijloacele de transport ale SC CIRRUS COMEXIM SRL sau transportatori autorizati. Carburantii necesari mijloacelor de transport nu se stocheaza pe amplasament.

Folosirea apei

Sunt in uz toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apa atat in ce priveste consumul biologic cat si a apei folosite pentru spalarea si igienizarea halelor. Sistemul de adapare a animalelor este mecanizat evitandu-se risipa de apa. Spalarea halelor si refacerea pernei de apa se face doar la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; la spalare se foloseste o masina de spalat moderna (pompa Karcher) cu apa sub presiune si cu consum redus de apa. La refacerea pernei de apa se utilizeaza apa de la ultima spalare a halei.

Adapostirea animalelor

Adapostirea se realizeaza in boxe colective (cate 36 boxe pentru animale sanatoase si cate 4 pentru separarea animalelor bolnave, in fiecare hala); pardoseala halelor  este in intregime prevazuta cu grătare; sub gratare se afla rigole de scurgere a dejectiilor intinse pe toata lungimea halei, cu adancime de 0,5 m si prevazuta cu suber, pentru evacuarea periodica a dejectiilor (sisteme de adapostire FSF 4.6.1.1, PSF 4.6.1.6 si PSF 4.6.3.4 , conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea  4.6.

Curatarea si dezinfectarea halelor se face dupa fiecare ciclu de productie, cu masina de spalat Karcher. Se foloseste apa sub presiune la temperatura naturala si materiale de dezinfectie.

In mod normal, in halele reci nu se asigura incalzire artificiala fiind suficienta caldura biologica degajata de animale.

Ventilarea halelor se realizeaza natural si artificial; halele sunt dotate cu geamuri pentru admisie aer pe toata lungimea peretilor in numar de 74, cu plasa de protectie si cu 7 exhaustoare cu Q=15200 mc/h/ventilator,  montate la tavan, care elimină aerul viciat prin coşuri metalice de ventilaţie, Ø=860 mm, care depăşesc coama acoperişului cu 0,50 cm  si 2 ventilatoare de perete cu Q= 37200 mc/h/ ventilator.Sistemul de ventilare mai este prevazut cu instalatie de racire prin  pulverizare fina de mare presiune. Toate acestea sunt comandate prin calculator.

Iluminatul se asigura atat natural, prin geamurile  laterale mentionate, cat si artificial (cate 2 lampi cu mercur tip FIPAD 1x36 W cu consum redus de energie electrica, pe fiecare compartiment al halei) care asigura o intensitate a luminii de 50 lucs/mp.

Sistemul de canalizare exterioara :

- in partea exterioara a halei, in fata acesteia este construit un canal de deversare care preia dejectiile, aflate in canalele colectoare din interiorul halei, si le dirijeaza spre canalul colector central de unde acesta vor ajunge bazinele laguna de stocare a  dejectiilor.

Sistemul de adapostire si de colectare a dejectiilor este BAT asigurand acelasi factor de emisie a amoniacului ca si sistemul de referinta.

Tehnici de nutritie

Prepararea hranei se face in instalatia FNC proprie a SC CIRRUS COMEXIM SRL. Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in  buncarul  exterior aflat in dotarea fiecarei hale, de unde sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie cu snec; in fiecare compartiment sunt instalate hranitori dimensionate pentru furajarea a cate 2 animale simultan.

Se aplica tehnica de furajare BAT care inseamna cantitate si compozitie a furajului dupa retete diferentiate pe faze de crestere a animalelor, in functie de greutatea corporala. Atat continutul de proteina cruda si fosfor in furaje, cat si cantitatea zilnica de hrana administrata respecta strict indicatiile tehnologice pentru categoria de varsta si sunt conforme cu cerintele BAT.

Managementul dejectiilor

Dejectiile lichide descarcate la actionarea suberelor precum si apele uzate tehnologice rezultate din spalarea halelor la sfarsitul ciclului de productie sunt colectate prin reteaua de canalizare exterioara si dirijate in bazinul de stocare.

Pentru stocarea dejectiilor pe o perioada de cca. 6 luni in vederea fermentarii, se utilizeaza un bazin tip laguna cu  volum util de 21200 m3.Daca acest bazin nu va fi suficient, operatorul va utiliza si bazinul existent de stocare a dejectiilor.

Asistenta sanitar-veterinara

Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog, angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL. Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. Vaccinurile se administreaza injectabil.

Managementul mortalitatilor

Mortalitatile rezultate pe amplasament sunt predate la SC MERCADO SRL , societate autorizata in gestionarea deseurilor animaliere.

Controlul emisiilor

Principalele emisii sunt reprezentate de evacuarile de amoniac si metan in atmosfera, care rezulta din procesele metabolice si din degradarea dejectiilor. Sursele de emisii in atmosfera sunt halele de productie si depozitarea exterioara a dejectiilor.

Emisiile de azot sunt minimizate prin respectarea cerintelor BAT pentru adapostirea in hale, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea si eliminarea dejectiilor.

Dupa cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate in ferma pentru adapostirea si furajarea animalelor sunt conforme cu cerintele BAT, rezultand astfel ca atat productia de azot si fosfor cat si emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile.

Celelalte emisii in atmosfera (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, pulberi) sunt in cantitati nesemnificative.

Nu exista descarcari de ape uzate direct in receptori naturali. Apele uzate menajere (de la filtrul sanitar) se colecteaza in bazin vidanjabil si sunt descarcate in statia de epurare exterioara amplasamentului. Apele de spalare rezultate din halele de productie se colecteaza impreuna cu dejectiile in bazin de stocare si se utilizeaza ca fertirigatii, conform celor mentionate mai sus.

Mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac si vor fi scazute in conditiile in care si emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat genereaza de asemenea mirosuri dar, in conditiile respectarii cerintelor BAT de adapostire a animalelor, cum este cazul fermei, aceste emisii sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.Pentru reducerea mirosurilor se utilizeaza substante de neutralizare (bacterii). Deasemenea pe suprafata dejectiilor in bazinele de stocare se imprastie paie tocate.

Deseuri

Principalele deseuri sunt dejectiile si mortalitatile iar modul de gestionare a acestora a fost prezentat mai sus. Deseurile menajere sunt colectate pe baza de contract de catre un prestator de servicii specializat si descarcate la un depozit de deseuri autorizat. Deseurile sanitar veterinare (ambalaje de la vaccinuri) precum si ambalajele rezultate de la materialele dezinfectante, se elimina in instalatii specializate pentru acest tip de deseuri.

Energie

Energia electrica si termica se foloseste eficient, in conformitate cu cerintele BAT.

Accidente

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, inclusiv a celor de colectare, transport si eliminare a dejectiilor, asigura prevenirea accidentelor de tip industrial.

Zgomot

Nivelul zgomotului este redus, fermele de cresterea animalelor nefiind in general o sursa semnificativa de zgomot. Se respecta recomandarile BAT (privind transportul si descarcarea hranei, descarcarea/ incarcarea animalelor la populare/ depopulare, manipularea dejectiilor, functionarea utilajelor) pentru reducerea zgomotului specific si mentinerea acestuia in limitele acceptate.

Monitorizare; raportare

Monitorizarea este de asemenea in conformare cu cerintele BREF. Se realizeaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- numarul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare /iesire

- greutatea corporala la fiecare data de intrare /iesire

- cantitatile de furaje intrate la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul;

- cantitatea de mortalitati.

Reteta nutretului combinat este pastrata la laboratorul FNC al SC CIRRUS COMEXIM SRL.

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole), se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre care se mentioneaza:

- pastrarea unei evidente stricte privind: cantitatile de dejectii fermentate aplicate pe camp, locatia aplicarii, datele de aplicare;

- elaborarea, printr-o unitate specializata, a planului de fertilizare si actualizarea periodica a acestuia, inclusiv monitorizarea stratului freatic in zona de fertilizare.

Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul conform celor prezentate in sectiunea 13 la acest document. Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in HG 140/2008 pentru a fi incluse in Registrul Poluantilor Emisi.

Scoaterea din functiune

Activitatea desfasurata nu este de natura sa conduca la poluarea chimica a amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de inchidere a instalatiei care se bazeaza pe elementele identificate in Raportul de Amplasament anexat.

Alte probleme ale instalatiei

S.C CIRRUS COMEXIM SRL este singurul detinator al autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile desfasurate pe amplasament.

Reglementarile privind protectia habitatelor

Pe amplasament si in imprejurimile acestuia, nu exista specii de plante sau animale protejate.

## ALTERNATIVE STUDIATE

Tehnicile utilizate au fost alese dintre alternativele BAT care asigura cel mai mare beneficiu pentru mediu, fara antrenarea unor costuri excesive.

## EVALUAREA IMPACTULUI

Singurul impact potential semnificativ este cel asupra calitatii aerului si se datoreaza in special emisiei de amoniac din halele de productie si din stocarea dejectiilor. Pe langa efecte asupra sanatatii receptorilor umani, amoniacul conduce si la producerea mirosurilor neplacute.

Analizand monitorizarile privind imisiile  din ultimii trei ani pune în evidenţă faptul ca nivelurile de concentraţii în aerul ambiental, la limita  fermei, generate de sursele aferente obiectivului, se situeaza sub valorile limită pentru concentraţiile maxim admisibile de amoniac în atmosferă atat pe durate scurte cat si medii de mediere, conform legislaţiei în vigoare (STAS 12574/1987 care prevede valori maxime admisibile – CMA - pentru amoniac in zone rezidentiale).

In concluzie, se poate afirma ca prin activitatea Fermei Orastie nu sunt depasite standardele de calitate a mediului.

## PROGRAM DE ACTIUNE

Instalatia este in conformitate cu cerintele legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, incluzand cele mai bune tehnici disponibile si, in consecinta, nu sunt necesare investitii suplimentare. Masurile necesare sunt doar administrative si vizeaza indeplinirea obligatiilor de monitorizare si raportare, conform cerintelor stabilite prin autorizatia integrata de protectie a mediului.

# TEHNICI DE MANAGEMENT

S.C CIRRUS COMEXIM SRL  are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/1996,NR. AJAEU/10/100607 si   aplica in ferme procedurile de bune practici in domeniul zootehnic si respecta cerintele autoritatilor pentru protectia mediului inclusiv cele privind managementul deseurilor si raportarea emisiilor de poluanti in aer pentru registrul poluantilor emisi.

## ORGANIZARE

Ferma zootehnica Orastie  functioneaza ca punct de lucru al SC CIRRUS COMEXIM SRL. Personalul angajat pentru acest grup de lucru indeplineste functiunile din tabelul nr. 1 iar medicul epizootolog angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL asista activitatea specifica. Se utilizeaza in plus si prestatori de servicii, o parte a acestora fiind prezentati in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 1: Functiunile personalului

| Nr. | Functiune | Nr. Persoane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sef ferma | 1 |
| 2 | Personal TESA | 2 |
| 3 | Muncitori | 17 |
|  | TOTAL FERMA | 20 |

Se lucreaza 365 zile pe an 24/24

Tabelul nr. 2: Prestatori de servicii

| Nr. | Nume prestator | Obiectul serviciilor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara | Analiza calitatii apei de alimentare din puturi, pe baza de comanda |
| 2 | Directia Sanitar-Veterinara a judetului Hunedoara | Asistenta sanitar-veterinara |
| 3 | Companie specializata | Preluare, transport si aplicare pe camp a dejectiilor fermentate |
| 4 | SC MERCADO SRL | PRELUARE MORTALITATI |

## SISTEMUL DE MANAGEMENT

Analiza conformarii cu cerintele BAT pentru tehnicile de management se prezinta in tabelele nr. 3.a) si 3.b).   .

Tabelul nr. 3.a): Conformarea cu cerintele specifice BAT pentru tehnici de management

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Responsabil pentru protectia mediului desemnat pe instalatie |
| Activitatea este indeplinita de catre Departamentul de Protectia Mediului din SC CIRRUS COMEXIM SRL |  | DA |  |
| b) Proceduri de lucru scrise |
| - | Instructiuni scrise privind proceduri de lucru (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.1, 4.1.2) | DA | Se vor elabora proceduri de lucru scrise pentru: exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa exploatarea instalatiilor de furajare si adapare mecanizata a animalelor Acestea se vor afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru |
| c) Instruire |
| Personalul desemnat este instruit pentru: exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa exploatarea instalatiilor de furajare si adapare mecanizata a animalelor Seful fermei raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectia muncii | Un plan (in scris) pentru activitati de instruire pe probleme de protectia mediului. | DA | Se va intocmi si aproba de catre conducatorul unitatii in termen de 3 luni de la emiterea AIM Participarile la instruiri vor fi mentionate in fisele de protectia muncii ale angajatilor Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere |
| d) Inregistrari / evidente / monitoring |
| Vezi sectiunea 10. |  |  |  |
| e) Planuri de urgenta: Incendii |
| Planul de prevenire si interventie in caz de incendii exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere | Plan (in scris) pentru prevenirea incendiilor. Plan (in scris) de actiune in caz de incendii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.1, 4.1.5) | DA | Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere |
| f) Plan de urgenta: Risc de poluare |
| Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale este anexa a Autorizatiei de gosdarire a apelor. | Plan de actiune in caz de poluare accidentala, de ex. de la sistemul de colectare, transport si stocare dejectii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.1, 4.1.5) | DA | Masurile de prevenire si combatere a poluarilor acidentale, conforme cu cerintele mentionate in coloana 2; acestea se vor afisa la loc vizibil iar personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere |
| g) Programe de intretinere |
| 1. Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare a apei (anexa la AGA), exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere). 2. Programul de intretinere a celorlalte instalatii prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie | Implementarea programului de intretinere si reparatii care sa asigure mentinerea starii bune de functionare a echipamentelor si a curateniei in instalatii. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.1, 4.1.6) | DA | Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare a apei si programul de intretinere curenta si planificata a celorlalte instalatii se vor pastra la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere. |

Tabelul nr. 3.b): Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da / Nu | Documentul de referinta sau termenul de conformare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | certificat de registrare ISO 14001:2004 nr.AJAEU/10/100607 din 2013 exp.10.07.2016 |  |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Vezi informatiile din tabelul nr. 3.a de mai sus. | Sef ferma Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 3 | Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? | DA | Pe baza conditiilor din Autorizatia Integrata de mediu. | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 4 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali |  | A se vedea informatiile din tabelul nr. 3.a de mai sus. | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 5 | Confirmati ca sistemele de instruire se aplica (sau se vor aplica si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: 1 Aducerea la cunostinta a conditiilor din Autorizatia de Mediu Integrata si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru; 2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; 3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare; 4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri adecvate in situatii de emisii accidentale; 5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Exista un sistem de instruire. Copii ale manualului de instruire sunt disponibile la sediul fermei. Manualul de instruire va fi adus la zi si extins pentru a acoperi toate necesitatile impuse de conditiile din autorizatie. | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 6 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Exista Fisa postului; aceasta se va completa in termen de 6 luni de la obtinerea Autorizatiei Integrate revizute de Mediu pentru a raspunde conditiilor din autorizatie | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 7 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Normele din sectorul zootehnic si cele din codul bunelor practici agricole |  |
| 8 | Aveti o procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA |  | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 9 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedurile din cadrul SMM | Sef ferma Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 10 | Aveti in mod regulat audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare). Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Audit de mediu | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 11 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesar astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentelor asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu. | DA | Conform Politicii de mediu. | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 12 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Conform Politicii de mediu | Sef Departament pentru Protectia Mediului |
| 13 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC): |  |  |  |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | DA | Conform Politicii de mediu. In termen de 6 luni de la emiterea autoruzatiei integrate de mediu, sarcinile care decurg din aceasta vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili | Se Departament pentru Protectia Mediului |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | DA | Idem | Idem |
|  | aprobarea de capital; | DA | Idem | Idem |
|  | alocarea de resurse; | DA | Idem | Idem |
|  | planificarea si programarea; | DA | Idem | Idem |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | DA | Idem | Idem |
|  | politica de achizitii; | DA | Idem | Idem |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | DA | Idem | Idem |
| 14 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | DA | Raportul de mediu va fi inclus in raportul anual al Companiei. Anual se intocmeste RAM pentru activitatea din ferma , conform continutului solicitat de autoritatea de mediu | Sef deparatment pentru Protectia Mediului |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | DA | Exista un SMM implementat si certificat | - |
| 15 | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Raportul de mediu va fi pus la dispozitia publicului | Sef deparatment pentru Protectia Mediului |

# 3. MATERII PRIME SI MATERIALE UTILIZATE

## 3.1 ALEGEREA MATERIILOR PRIME

### 3.1.1 Efectivele de animale

Principala materie prima o constituie efectivele de 20000-30.000 capete porci pe fiecare serie de productie.

Popularea fermei se face incepind cu  purcei cu greutatea intre 25-30 kg. Astfel sint adapostiti timp de 17 saptamani, pana ating greutatea de 110 kg.

Seria de crestere-ingrasare dureaza cca. 16 saptamani ( 112 zile), dupa care animalele se trimit la sacrificare. Ferma se depopuleaza in cca. o saptamana. Dupa aceasta perioada se evacueaza canalele colectoare in bazinul de stocare si se face igienizarea halelor. Igienizarea/ vidul sanitar dureaza 7-10 zile. Se realizeaza in medie 3.3 cicluri/ an.

Ferma ruleaza intr-un an 20.000 x 3.3 = 66.000 animale sau 30.000x3.3=99.000 animale, in functie de categoria porcilor ingrasati ( sub/peste 110 kg).

### 3.1.2 Alte materii prime

Dintre preparatele care contin chimicale potential toxice si periculoase, in sensul HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se semnaleaza urmatoarele, folosite ca desinfectante, pentru curatenia halelor la depopulare:

- ECOCID (glutaral, solutie formaldehida) insecticid nu prezinta risc asupra mediului;

- TH5  rodenticid grupa a 2-a de toxicitate (bromadiolon 0,25%) nu are riscuri speciale asupra mediului este biodegradabil;

- VIROCID - utilizate  la  dezinfectie ,  dezinfectant, virulicid, bactericid, fungicid biodegradabil in proportie mai mare de 90% (0.3-0.4 l/mp).

Aceste substante se livreaza de diversi furnizori insotite de fisele de securitate si se utilizeaza in conformitate cu instructiunile corespunzatoare, asigurandu-se dilutia necesara.

Se mai utilizeaza de asemenea vaccinuri (biocide) si medicamente (antibiotice si vitamine).

Pentru reducerea mirosurilor se utilizeaza substante pe baza de bacterii care se adauga in slamul de dejectii.

Transportul diferitelor materiale la si de la ferma (furaje, purcei la populare, porci pentru sacrificare, materiale de intretinere a cladirilor, alte materiale necesare) se realizeaza cu mijloacele de transport ale SC CIRRUS COMEXIM SRL sau cu transportatori autorizati. Carburantii necesari mijloacelor de transport nu se stocheaza pe amplasament.

Tabelul nr. 4 Alte materii prime, materiale si utilitati (cu exceptia apei)

| Materii prime | Proces tehnologic/activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziţia/ Sursa | Cantitati zilnice/ anuale/ capacitati maxime | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nutreturi combinate (vezi sectiune 4.2.2 si tabel nr. 8) | Hrana animale | Conform Reteta (pt. continutul de proteina cruda si fosfor, a se vedea tab. nr. 8) | cca. 20.400 tone/ an | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat o data cu dejectiile | Pe amplasament: in cate 1 buncar x 12 tone prevazute la fiecare hala de adapostire animale | NU |
| Medicamente | Tratamente (conform practicilor veterinare curente la ferma) |  | Cantitati variabile in functie de tipul de medicamente folosite | Absorbit in organism | Aduse de la furnizor cand este cazul. | NU |
| Vaccinuri | Tratamente animale (conform practicilor veterinare curente la ferma) |  | Numar de doze variabil in functie de tipurile de vaccin folosite | Absorbit in organism | Aduse de la furnizor cand este cazul. | Nu |
| Materiale dezinfectante | Dezinfectia / igienizarea halelor dupa fiecare ciclu de productie (in coloana 4 sunt inscrise consumurile estimate) | ECOCID | 70 kg 240 l 200 l | Evacuat cu apa de spalare | Se aduce cantitatea necesara spalarii dupa fiecare ciclu de productie si se depoziteaza temporar in magazie inchisa si securizata. | Nepericuloase in cantitate mica si solutie diluata |
|  |  | TH5 |  |  |  |  |
|  |  | VIROCID |  |  |  |  |
| Substante pe baza de bacterii | Reducerea mirosului datorat dejectiilor produse de animale | FREE FLOW | 60 kg | Evacuat cu dejectiile | Se aduce cantitatea necesara pentru fiecare ciclu de productie si se depoziteaza temporar in magazie inchisa si securizata. | Nepericuloase in cantitate mica si solutie diluata |
| UTILITATI |  |  |  |  |  |  |
| Apa (vezi sectiune 4.2.1.1 si tabel nr.5) | Adapat animale | Prelevata din subteran: | Min 44.000 m3/ an Max 110.000 m3/ an | 100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat o data cu dejectiile | 2 foraje de mica adincime, F1 cu H =20m d=400 mm ; F2 cu H=12 m d=400 mm. existente pe amplasament. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer, din PEHD | NU |
|  | Umplerea pernei de apa (de 3 ori pe an) |  | Cca 880 m3/ an (inclusa in apa de spalare) |  |  | NU |

|  | Spalari hale (de 3 ori pe an) |  | 462 - m3/ an | 100% evacuat |  | NU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menajer |  | cca. 582 m3/an |  |  | NU |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; Functionare motoare linii furajare, electropompe si ventilatoare; pregatirea apei calde menajere | - | 0,202 kWh/cap/zi (estimat) | - | Se preia din SEN pe baza de contract cu ENEL ELECTRICA SA | Uleiul de transformator nu contine PCB si transformatorul este in exploatarea Enelului.. |
| Motorina | Grup electrogen |  | 0,035 kWh/cap/zi | - | Rezervor grup electrogen: V=230 l | NU |

## CERINTELE BAT

Cantitatile de nutreturi combinate si apa au fost calculate conform recomandarilor continute in documentul BREF – CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR  referitoare la BAT si a datelor din productie , specifice pentru fermele de crestere intensiva a porcilor. In privinta cerintelor referitoare la materiile prime utilizate la spalare/dezinfectie, au fost utilizate cerintele continute in legislatia sanitar-veterinara care se refera la utilizarea unor materiale dezinfectante nepericuloase pentru animale, om si mediu.

## 3.3 AUDITUL DESEURILOR

In fermele de crestere intensiva a porcilor, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Celelalte tipuri de deseuri (a se vedea sectiunea 6) sunt produse in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

## 3.4 UTILIZAREA APEI

### 3.4.1 Consumul de apa

Operatorul a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 84/2008, eliberat de catre A.N. „Apele Romane” Directia Apelor Mures.Autorizatia a fost emisa pentru o populare a fermei in 7 hale. S-a depus documentatia pentru revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru capacitatea maxima de populare de 20.000 locuri pentru porci de peste 110 kg sau 30.000 locuri pentru porci sub 110 kg.

In ferma Orastie  se utilizeaza doar apa prelevata din subteran, din 3 foraje de  mica adancime; forajele sunt echipate cu pompe submersibile, doua  tip SADU cu Q=20 mc/h , H=50mCA si una de tip PENTAX , Q=27mc/h, pentru asigurarea presiunii apei in retea.

Apa se utilizeaza pentru:

- satisfacerea necesitatilor igienico-sanitare ale salariatilor si intretinerea curateniei in cladirea filtrului sanitar;

- adapatul animalelor;

- formarea pernei de apa in rigolele de sub pardoseala halelor;

- spalarea halelor.

Gospodaria proprie de apa consta din :

- captare apa din cele trei foraje  ;

- retea de distributie apa potabila; reteaua de distributie consta din filtru, reglaj de presiune, conducte din polietilena.

Reteaua exterioara de apa este realizata  din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD, cu diametrul de 110 mm din care se ramifica la fiecare hala cu 2 tevi  din PEHD cu diametrul de 40 mm ; L=500 m. Reteaua de transport a apei necesare consumului igienico-sanitar pleaca tot de la rezervorul hidrofor si este formata dintr-o conducta PEHD cu diametrul de 32 mm si lungimea de 65 m.

Nu sunt prevazute rezervoare pentru stocarea rezervei de incendiu. Apa necesara stingerii eventualelor incendii este preluata direct din retea cu ajutorul unei pompe ( Q= 48 mc/h, P=7.5 kW).

Managementul apelor uzate si al dejectiilor din hale

- Fiecare hala de crestere este prevazuta cu  4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc.Din aceste bazine , dejectiile ajungeau printr-o conducta din PVC cu lungimea de 1000m  si D= 200 mm  la bazinele existente de stocare dejectii cu volumele de 3600 mc si 12000 mc. Aceste bazine din beton impermeabilizate sunt  inlocuite cu un bazin tip laguna impermeabilizat cu volumul de 21.200 mc. Bazinele betonate vor fi golite si utilizate ca si rezerva in caz de necesitate.De la bazinele din capatul halelor dejectiile sunt pompate cu ajutorul pompelor tocator catre bazinul laguna de stocare a dejectiilor.De la pompele tocator , conducta de transport dejectii se ramifica spre bazinul laguna. Ea are o lungime de aprox. 200 m si un diametru de 150 mm.Conducta catre bazinele de rezerva are lungimea de 90m si diametrul de 110 mm. Conductele sunt  tot din PEHD.

- statie de pompare ape uzate ;

- bazin laguna de stocare dejectii animale, V= 21200 m3

Managementul apei uzate menajere

Apele menajere rezultate de la corpul administrativ si filtrul sanitar sunt colectate printr-o retea proprie de canalizare din PVC Dn – 110 mm si L= 45 m si conduse catre un bazin vidanjabil de  capacitate 25 mc.

Pe amplasament nu se utilizeaza apa recirculata sau refolosita. In prezent s-a intocmit documentatia pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

### 3.4.2 Calitatea apei de alimentare

Conform determinarilor efectuate, sunt indeplinite cerintele de calitate pentru apa potabila.

### 3.4.3 Compararea cu cerintele BAT pentru utilizarea apei

O reducere a consumului de apa la fermele de crestere intensiva a porcilor poate fi realizată prin evitarea risipei la adăparea animalelor şi prin reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de adapare. Folosirea cu grijă a apei este considerată ca făcând parte din buna practică zootehnică şi cuprinde o serie de actiuni si tehnici de management.

Analiza conformarii cu cerintele BAT prevazute in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR, atat in privinta cifrelor indicative privind consumul, cat si alte tehnici de management, se prezinta in tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea apei

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Adapare |
| In fiecare hala: sisteme automate de adapare specifice, tip suzeta, prin care se evita risipa de apa, racordate la reteaua de alimentare cu apa existenta in incinta. | Consum mediu pt. adapat animale: 4 -10 l/ zi/ animal pentru porcii la ingrasare (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) | DA | Nu sunt necesare |
| Sistemul este automat; se executa verificarea/ calibrarea periodica a acestuia | Calibrarea periodica a instalatiei de adapat. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Nu sunt necesare |
| b) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu pompa Kercher (masina de spalat cu apa sub presiune si cu consum redus de apa) dupa fiecare ciclu de productie. Dupa aceste operatii, se reface si perna de apa din canale. Apele uzate rezultate sunt dirijate in canalul colector al slamului de dejectie si evacuate spre bazinul de stocare. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Nu sunt necesare |
| necesarul de apa pentru spalarea halelor a fost determinat tinand seama de consumul indicativ din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR, adica intre 0.07 si 0,3 m3/cap/an. Este posibil ca, in realitate, consumul efectiv sa fie mai mic datorita folosirii pompei moderne la spalarea halelor. | Consumul mediu de apa pentru curatenie: 0,07 – 0,3 m3/cap/an in ingrasatorii (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16). | DA | Nu sunt necesare masuri tehnice. |
| c) Monitorizarea consumului de apa |
| Se tine evidenta consumului de apa pe total ferma. | Evidente privind consumul de apa. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Se va determina prin calcul consumul de apa de spalare si a celui pentru refacerea pernei de apa; se va face comparatia cu consumurile indicative din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR. |
| d) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remediaza cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3). | DA | Inspectii planificate ale instalatiilor si echipamentelor de distributie a apei. |

# 4. ACTIVITATILE PRINCIPALE DIN FERMA SI SISTEMUL DE CONTROL PENTRU PREVENIREA / REDUCEREA POLUARII

## 4.1 INVENTARUL PROCESELOR SI IDENTIFICAREA INTRARILOR / IESIRILOR

Prin specificul activitatii, procesele de productie din ferma zootehnica sunt:

- procese biologice de dezvoltare corporala a animalelor, care se bazeaza pe procesele metabolice;

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

  - adapostire si curatarea adaposturilor

  - colectarea si transferul dejectiilor si a apelor uzate

  - administrarea hranei

  - administrarea apei de baut

  - asistenta medicala de specialitate

- activitati de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor si a celorlalte deseuri.

Succesiunea proceselor de productie se prezinta schematic in diagrama din figura nr. 1.

Fig. 1: Schema generala a activitatilor la Ferma zootehnica

In tabelul nr. 6 de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului potential a fi generat de activitatile fermei prin consum de resurse si emisii poluante, inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr. 6: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă

| Activitatile principale din fermă | Parametrii cheie legaţi de mediu |
| --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Adăpostire animale: • modul de construire a boxelor si pardoselei acestora • sistemul de colectare a dejectiilor produse si evacuare a acestora in afara halelor | Energie | emisii în aer (NH3), miros, dejectii |
| Adăpostire animale: • echipamentul de control şi menţinere a climatului interior şi • echipamentul de furajare şi adăpare a animalelor | energie, hrană, apă | zgomot, apă reziduală, praf, CO2, |
| Descărcare şi încărcare animale | - | Zgomot |
| Descarcarea/ depozitarea nutretului combinat in buncare si de aici in hale | Energie | Praf |
| Transferul dejectiilor | Energie | miros, (accidental) exfiltratii din sistemul de transport cu infiltratii în sol si in apa freatică |
| Tratarea dejectiilor (epurare biologica prin fermentare anaeroba in bazinele de stocare) | - | miros, emisii în aer, (accidental) exfiltratii din bazinul de stocare si infiltratii in sol si in apa freatică |
| Aplicare pe câmp a dejectiilor fermentate (fertilizare) | Energie | emisii în aer, miros, emisii de N, P şi K etc., în sol, apa freatică,zgomot |

Descrierea conditiilor in care se desfasoara activitatea in ferma si evaluarea conformarii acestora cu cerintele BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR se prezinta in tabelele urmatoare din aceasta sectiune.

## 4.2 DESCRIEREA PROCESELOR

### 4.2.1 Adapostire si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a solicitat ca urmare a maririi capacitatii fermei de la 9980 locuri la 20.000- 30.000 de locuri. Pentru aceasta situatie s-a obtinut acordul de mediu care a fost revizuit ca urmare a modificarii tehnologiei de stocare a dejectiilor.

Pentru adapostirea animalelor se utilizeaza 22 de hale , din care 21 sunt hale de crestere si ingrasare si una este hala spital.

Halele de crestere si ingrasare porcine sunt constructii cu pereti exteriori portanti din zidarie de caramida cu grosimea de 40 cm, H=2m, pe fundatii din beton.

Cele 22 hale   sunt constructii cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978, retehnologizate in 2005 si 2014

-suprafata construita grajd 1365 mp, suprafata utila 1286,6 mp,

-fundatii din beton, structura de rezistenta din stalpi centrali din teava metalica Dn 160 mm, inchideri din zidarie portanta de caramida

-fara planseu

-grajdurile cuprind 4 randuri de boxe pe fiecare rand existand cate 10 boxe( 9 boxe de crestere si o boxa spital pentru separarea animalelor bolnave sau care au alte necesitati)

-acoperis tip sarpanta in doua ape din tabla, izolate cu panouri termoizolante de tip sandwich  pe structura din ferme si pene metalice care se sprijina cu un capat pe peretii exterior longitudinali si cu celalalt capat pe stalpii metalici centrali, fara jgeaburi si burlane de colectare a apelor pluviale-pardoseli din beton in boxe si pe aleile de acces;Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare ,  iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc;toate canalele si bazinele sunt izolate .Pereti interior si exterior sunt tencuiti si  dati cu var.

Fiecare hala are  o capacitate de 960/1400 de locuri in cele 36 boxe in functie de tipul de porci (sub/peste 110 kg) .

Peretii despartitori intre boxe sunt realizati din elemente mobile, usoare, constind din panouri celulare din PVC cu inaltimea de 0,75 m si bare din otel inoxidabil pana la inaltimea de 1,00 m.

Tabelul nr. 7. Compartimentarea halelor

| Hale de acelasi Tip | Boxe adapostire | Boxa spital | Culoar lateral de acces | Culoar frontal de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nr. | L [m] | l [m] | Nr. comp. | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] | L [m] | l [m] |
| 21 hale de crestere si ingrasare si o hala spital | 36 | 14,2 | 6,35 | 4 | 7,1 | 2,77 | 108,4 | 0,8 | 15,4 | 0,8 |

Hala C4 este hala spital ,  constructie cu 1 nivel cu caracteristicile:

-anul punerii in functiune 1978

-suprafata construita grajd 588 mp, suprafata padoc 760 mp

-fundatii de beton , structura de rezistenta din stalpi si grinzi prefabricate din beton armat, inchideri si compartimentari din zidarie portanta de caramida

-Grajdul cuprinde 10 compartimente cu boxe dispuse pe doua randuri, boxele sunt delimitate prin garduri beton.

- acoperis tip sarpanta in doua ape din beton, din tabla, izolate cu panouri de polistiren fara jgheaburi si burlane de colectare a apelor pluviale;

#### Pardoseala

Boxele din cele 21 hale  sunt in intregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafata golurilor de 0,25 m2/element prefabricat asezat peste canalele de colectare a dejectiilor, conform standardelor romanesti si UE.

Clasificarea sistemelor de adapostire:

Sistemul de adapostire din halele reci este FSF (pardoseala total acoperita cu gratare) similar celui prezentat in figura nr. 4 (preluat din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.1).

Descriere: Bălegarul este manipulat ca şi o mixtură de dejecţii. Canale sunt golite prin subere (clapete/ trape). Canale sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor. Beneficii realizate pentru mediu: la aplicarea acestei tehnici: se realizată o reducere în emisiile de amoniac cu 25 %.

#### Curatarea boxelor

Curatarea si igienizarea adaposturilor se executa la sfarsitul unui ciclu de productie.

Pe reteaua de alimentare cu apa sunt montate stuturi  Ø=2˝; q=2,5 1/s, la care se racordeaza furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil tip Karcher, cu jet sub presiune, utilizandu-se detergenti biodegradabili. Apele uzate rezultate dupa spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apa de clatire este retinuta in canalele colectoare si formeaza perna de apa pentru urmatorul ciclu de productie.

#### Incalzirea halelor

Nu se realizeaza incalzirea halelor.

#### Ventilarea halelor

Microclimatul corespunzator este asigurat prin comanda automata, computerizat. In mod normal, in halele reci nu se asigura incalzire artificiala fiind suficienta caldura biologica degajata de animale.

Ventilarea halelor se realizeaza natural si artificial; halele sunt dotate cu geamuri pentru admisie aer pe toata lungimea peretilor in numar de 74, cu plasa de protectie si cu 7 exhaustoare cu Q=15200 mc/h/ventilator,  montate la tavan, care elimină aerul viciat prin coşuri metalice de ventilaţie, Ø=860 mm, care depăşesc coama acoperişului cu 0,50 cm  si 2 ventilatoare de perete cu Q= 37200 mc/h/ ventilator.Sistemul de ventilare mai este prevazut cu instalatie de racire prin  pulverizare fina de mare presiune. Toate acestea sunt comandate prin calculator.

#### Iluminat

Iluminatul se asigura atat natural, prin geamurile  laterale mentionate, cat si artificial (cate 2 lampi cu mercur tip FIPAD 1x36 W cu consum redus de energie electrica, pe fiecare compartiment al halei) care asigura o intensitate a luminii de 50 lucs/mp.

#### Colectarea si transferul dejectiilor

Sistemul de canalizare interioara pentru colectarea si transferul dejectiilor din fiecare hala

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei si sunt impartite in cite patru compartimente, astfel incit fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie de h=3÷5 cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sibare. Prin intermediul siberelor se executa golirea cu vacumare a emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mc, prevazute cu sibare ,  iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc;toate canalele si bazinele sunt izolate

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care e  realizat din tevi PEHD imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc. Acesta se va racorda la reteaua de canalizare din incinta, realizata din tevi PEHD. Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip la o adancime  peste 1,4m (adancimea de inghet).

Descarcarea slamului din reteaua de canalizare exterioara in bazinul de stocare cu capacitate  V= 21200 m3, se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare slam este echipata cu :

- camin de pompare executat etans din beton armat;

- doua pompe  (una de rezerva) , cu urmatoarele caracteristici: Q=100 m3/h; H=5,00 mCA;

- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Compararea cu cerintele BAT prezentata in Tabelul nr. 8 de mai jos, arata ca sistemul pentru adapostirea animalelor este BAT fara a fi necesare masuri suplimentare de conformare.

Tabelul nr. 8: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea si evacuarea dejectiilor

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Pardoseala (a se vedea subsectiunea 4.2.1.1) |
| Boxe comune, cu pardoseala prevazuta total cu gratare din beton. Sub zona prevazuta cu grătare se afla rigola de scurgere a dejectiilor. Sistemele sunt similare cu sistemele FSF si PSF descrise in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 4.6.1.1, 4.6.1.6 si 4.6.3.4, avand rigole conectate la canalizare care asigura evacuarea dejectiilor (a se vedea sectiunea 5.2.1.6). | Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.4, Tabelul nr. 4.24, pag. 223, sistemul de referinta este: tarcuri comune pe podea acoperita complet cu gratare si groapa adanca pentru colectarea dejectiilor. Emisii de amoniac in hala pentru sistemul de referinta raportate in kg NH3/ loc/ an: 3,0 (Olanda, Italia, Germania) si 2,39 (Danemarca) pentru porci in crestere si, respectiv 0,6 – 0,8 kg NH3/ loc/ an pentru purcei intarcati. Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.2.2, pag 281, pentru ingrasatorii, BAT este: podea acoperita complet cu gratare si sistem de colectare/evacuare a dejectiilor situat dedesubt (sistem FSF descris in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.1; podea acoperita partial cu gratare si cu canale pentru colectarea/evacuarea dejectiilor plasat dedesubt (sistem PSF descris in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.6); Conform BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.4 Tabelul nr. 4.24, pag. 223: sistemul 4.6.1.1 asigura un procent de 20 – 33 % (in medie 26%) de reducere a emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si acelasi consum de energie sistemul BAT 4.6.1.2 asigura un procent de 40 % de reducere a emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si acelasi consum de energie. | DA Emisiile de amoniac din halele cu porci in crestere s-au calculat conform sistemelor 4..6.1.1 si 4.6.1.6 care asigura un procent de reducere de 25 – 35 % fata de sistemul de referinta, ceea ce inseamna in medie: 2 kg NH3/ loc/ an | Nu sunt necesare |
| b) Curatarea boxelor (a se vedea subsectiunea 4.2.1.2) |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. Dupa aceste operatii, la inceputul fiecarui ciclu de productie se reface perna de apa din rigole. | BAT reprezinta reducerea cantitatii de apa utilizata, prin urmatoarele masuri: - curatarea adaposturilor si echipamentelor cu apa sub presiune mare dupa fiecare ciclu de productie; in timpul curatirilor zilnice, apa rezultata din spalarea pardoselilor patrunde in canalul de colectare a dejectiilor si, de aceea, trebuie gasita relatia optima intre curatenie si utilizarea unei cantitati cat mai reduse de apa; - monitorizarea si evidenta consumurilor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.3) | DA | Nu sunt necesare |
| c) Ventilarea halelor (a se vedea subsectiunea 4.2.1.4) |
| Halele sunt dotate cu sistem de ventilatie naturala si fortata. | BAT reprezinta: reducerea emisiilor de amoniac in hala (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.6.1.4) si reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin urmatoarele masuri: - aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este posibil; - pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii sistemului de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se realizeze un control adecvat al temperaturii si ventilatie minima in timpul iernii; - evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elice (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.4.2; 5.2.4). | DA | Nu sunt necesare |
| d) Incalzirea halelor ( a se vedea subsectiunea 4.2.1.3 si sectiunea 7-energie) |
| Halele sunt cladiri inchise cu acoperisuri izolate termic. | BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.4.2) | DA | Nu sunt necesare |

### 4.2.2 Nutritie

Prepararea hranei se face in instalatia FNC proprie a SC CIRRUS COMEXIM SRL. Cantitatea si compozitia furajului administrat sunt diferentiate pe faze biologice, a caror reteta este pastrata la laboratorul FNC.

Furajele se transporta cu autobuncare speciale prevazute cu brat de descarcare direct in  buncarele  exterioare de cate 12 t/ buncar, aflate in dotarea fiecarei hale( un buncar /hala). Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite in hale cu un sistem de distributie format dintr-un tub cu snec cu doua distribuitoare. In fiecare hala sunt instalate  linii de hranire cu cate o hranitoare pentru fiecare boxa.

Compararea tehnicilor utilizate in ferma Orastie cu tehnicile BAT indicate in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR se face in tabelul nr. 9 pentru doua categorii de indicatori:

- tehnici de nutritie (numar de faze de hranire si reteta/compozitia nutretului combinat pentru fiecare categorie de varsta a animalelor)

- consumul de furaj.

Tabelul nr. 9: Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de nutritie

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) Tehnici de nutritie |
| Animalele sunt hranite in faze diferentiate in functie de varsta (faze biologice). Se utilizeaza nutret combinat pe baza de cereale, srot, ulei, PVM (premix vitamino-minerale), sare, CaCO3 Continutul de proteina cruda si fosfor este in functie de reteta | Hranire in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. Valorile continutului de proteina cruda si fosfor sunt doar indicative deoarece depind de continutul energetic al hranei. De aceea, nivelurile efective trebuie sa fie adaptate la conditiile locale. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.1) | DA | Nu sunt necesare |
|  | cod reteta | proteina bruta % | fosfor % | Hranire in faze: diferentiata pe 1 sau 2 faze de crestere in functie de greutatea corporala a animalului |  |  |
| purcei 14 – 32 zile | LACTO MS (< 8 kg) | 21,12 | 0,6 | Faza 1: porci >25 kg si < 50kg: 15 – 17 % proteina, 0,45 – 0,55 % P (fosfor) (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 4.2) Faza 2: pt. Porci > 50kg si < 110 kg: 14 – 15 % proteina, 0,38 – 0,49 % P (fosfor) (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 4.2). | DA Se poate aprecia ca si continutul in proteina cruda este conform cu BREF, tinand seama de observatia din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.1. | Nu sunt necesare |
| tineret 33 – 46 zile | TS 8033 (< 13 kg) | 19,01 | 0,6 |  |  |  |
| tineret 47 – 59 zile | MAXI WEAN (< 20 kg) | 19,0 | 0,8 |  |  |  |
| tineret cresc. 60 – 90 zile | TS 8015 (< 36 kg) | 18,05 | 0,65 |  |  |  |
| porci in trecere 91 – 105 zile | R.01 | 17,0 | 0,5 |  |  |  |
| 106 – 150 zile | Starter I (< 82 kg) | 16,0 | 0,5 |  |  |  |
| b) Consum de furaje |
| Cantitatea medie ponderata = 1,876 kg/cap/zi | Porci la ingrasare (25 – 100 kg): 1,5 – 3,1 kg/cap/zi (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.6) | DA Consumul practicat de CIRRUS COMEXIM corespunde hibridului si tehnologiei de productie specifice companiei. | Nu sunt necesare |

### 4.2.3 Asigurarea apei de baut

Evaluarea BAT si masurile pentru conformare au fost prezentate in subsectiunea 3.4.2 din prezentul document.

Tehnica este BAT, nu sunt necesare masuri de imbunatatire.

Sistemul de distributie al apei in hale si boxe este prevazut cu 4 suzete/ boxa .

Alimentarea cu apa se realizeaza  prin o conducta de plastic de inalta presiune la care sunt  montate  acele adapatoare tip suzeta.

### 4.2.4 Asistenta sanitar-veterinara

- Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog, angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL.

- Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut.

- Vaccinurile se administreaza injectabil.

Tehnica este BAT, nu sunt necesare masuri de imbunatatire.

### 4.2.5 Sistemul de stocare, tratare si eliminare a dejectiilor

Dejectiile lichide descarcate la actionarea suberelor precum si apele uzate tehnologice rezultate din spalarea halelor la sfarsitul ciclului de productie sunt colectate prin reteaua de canalizare exterioara descrisa la subsectiunea 4.2.1.6 si dirijate in bazinul de stocare tip laguna  .

Bazinul de stocare a dejectiilor este compus din trei compartimente construite din pamant compactat si asezate in cascada. Amprenta la cota terenului natural a grupului de bazine este estimata la 255x40m bazinele avand o adancime de aproxinativ 4m si un volum total de aproximativ 21200m3.

Bazinul de stocare a dejectiilor  este costruit partial ingopat.

In conformitate cu prevederile Normativului pentru impermeabilizarea depozitelor pentru deseuri nepericuloase materialul utilizat pentru realizarea barierei sintetice la bazinul de stocare dejectii  este confectionat din polietilena de inalta densitate „HDPE" cu grosimea de 2mm care  respecta  si prevederile standardului European EN 13492 privind depozitele pentru deseuri lichide.

Monitorizarea in timp a integritatii impermeabilizarii.

In conformitate cu prevederile Documentului de Referinta asupra "Celor mai bune tehnici disponibile in cresterea intensiva a pasarilor si porcilor" adoptate de Ministerul Mediului si Gospodariri Apelor bazinele de stocare a dejectiilor trebuie prevazute cu dispozitive care sa monitorizeze in timp  integritatea impermeabilizarii si a prevenirii infiltrarilor eventualelor scurgeri provenite din mixtura de dejectii, care au un contitnut ridicat de azot si fosfor,

In acest scop bazinele sunt prevazute cu sisteme de monitorizare (colectoare de control) a eventualelor infiltratii asezate transversal pe sub fundul bazinului cu respectarea recomandarilor BAT.

Colectoarele de control sunt confectionate din conducte perforate imbracate in material filtrant care sunt asezate, dintr-un taluz in celalalt pe lungimea sau latimea bazinului. Acestea sunt inclinate inspre una din parti. Capatul cel mai coborat se inchide intr-o conducta ingropata in taluz. Aceste tuburi ingropate care au unul dintre capete deschise deasupra taluzului se constituie în puţuri de monitorizare. Fundul puţului de monitorizare este bine inchis iar partea superioara este acoperită cu un capac detasabil. Ansamblul de conducte perforate, invelite in material filtrant pentru prevenirea colmatarii si puţurile de monitorizare se constituie într-un sistem de control pentru fermă. Dacă există vreo scurgere, conductele perforate vor colecta si conduce lichidul spre puţurile de monitorizare unde poate fi observat. Sistemul de control serveste de asemenea ca si protector împotriva acumulărilor de gaze, prin capătul mai ridicat al conductei eliberând gazele care sunt colectate de sub fundul membranei, prevenind astfel umflarea  acesteia. Sistemele de monitorizare sunt  asezate  la intervale egale astfel incat sa poata monitoriza intreg fundul impermeabilizarii fiind prevazute in total  9 (noua) sisteme de control  pentru cele trei compartimente.

Acoperirea bazinului de stocare a dejectiilor

Pentru diminuarea mirosurilor emanate din spatiile de stocare a dejectiilor acestea se vor acoperi cu o membrana plutitoare din polietilena de inalta densitate cu grosime de 1mm.Membrana de acoperire va pluti pe suprafata mixturii de dejectii si astfel se va constitui intr-un strat de separatie intre aceasta si mediul inconjurator.

Se elimina astfel contactul intre curentii de aer si mixtura de dejecttii prevenind asfel formarea valurilor, sau fenomenul de vacum care au ca efect intensificarea emisiilor de mirosuri.

Pe suprafata membranei plutitoare sunt montate flotoare prevazute cu supape pentru

evacuarea controlata a gazelor de fermentatie anaeroba si pentru prevenirea umflarii

membranei de catre gazele ce se pot acumulea sub aceasta. Gazele de fermentatie accumulate sub membrana, compuse in special din gaz metan si hidrogen sulfurat, au un grad mare de toxicitate si sunt un potential pericol de explozie in zona de aceea nu este recomandata acumularea acestora.

In plus prin acumularea masiva a gazelor sub membrana, in cazul in care nu se instaleaza supapele de eliberare controlata, membrana plutitoare se va umfla si exista pericolul ca aceasta sa se sfasie/ deterioreze accidental sub greutatea proprie anuland astfel efectul acoperirii.

In plus pe marginea superioara a bazinului se vor instala un rand de supape pentru evacuarea gazelor ce se pot acumula in zona taluzurilor cu acelasi rol ca si flotoarele cu supape.

Elemente pentru siguranta in exploatare:

În vederea bunei exploatări a bazinului de stocare a dejecţiilor în condiţii de sigurantă si securitate a muncii precum si in conditii de buna funcţionare bazinul este prevăzut cu următoarele accesorii:

-  imprejmuire cu gard de protecţie din plasa de sârmă,prevăzut cu porţi, asigurate cu lacăt,

- Pentru evitarea colmatării bazinului si pentru reducerea mirosurilor emanate, periodic si înainte de alimentarea cisternei de transport se efectueaza  omogenizarea conţinutului acesteia folosind mixere cu actionare electrica montate pe pontoane de serviciu.

- Pe gardul de protecţie sunt montate plăcute de avertizare cu dimensiunea 0,5x1m cu inscripţia: „ Accesul interzis- Pericol de înec” scrise cu litere negre pe fond galben.

- Perimetrul bazinului este  prevazut cu iluminare de siguranţă pe timp de noapte pentru a semnaliza prezenţa bazinului si a evita accidentele.

- Bazinul  este prevăzut cu scări de evacuare de urgenţă, care să permită animalelor si oamenilor, care ar putea sa cadă accidental în aceste bazine, să se salveze. Acestae scări confecţionate din cauciucuri uzate legate între ele cu corzi din polipropilenă sau cabluri de otel Inox, sunt ancorate la partea superioara a taluzurilor si se amplaseaza astfel:

- Cate unu in fiecare colt al fiecarui bazin plus doua la mijloccul bazinului mare. (In total minim 14)(Lungimea scărilor trebuie să fie cel puţin atât cât să permită iesirea oamenilor si animalelor chiar si atunci cand bazinul este gol.)

Bazin impermeabilizat cu folie HDPE prevazut cu scari de evacuare de urgenta

Mixarea mixturii de dejectii.

Pentru antrenarea in suspensie a solidelor sedimentabile si a celor plutitoare primele doua bazine se vor dota cu mixere cu actionare electrica montate pe pontoane de serviciu.

Mixerele electrice sunt calculate si pozitionate astfel incat sa poata matura intreg

fundul bazinelor pentru antrenarea solidelor sedimentate si trebuia sa permita

mentinerea in miscare intregii mase de mixtura de dejectii cu o viteza suficient de

mare pentru a preveni sedimentarea solidelor pe toata peroada de imprastiere,

atata timp cat inaltimea coloanei de lichid este suficienta pentru exploatarea in

siguranta a mixerelor.

Pozitia mixerelor se poate regla in plan vertical pentru, reglarea adancimii de

mixare cu ajutorul bratului de macara si al troliului manual. De asemenea

mixerele se pot roti in plan orizontal aproape 160o pentru a putea matura fundul

bazinului in fata lor.

Golirea bazinelor de stocare a dejectiilor se va face pe rand, astfel incat sa nu fie

necesara pornirea mixerelor in ambele bazine  in acelasi timp.

Alimentarea cisternelor pentru transportul si administratrea dejectiilor

Pentru alimentarea cisternelor pentru transportul si administrarea dejectiilor se

vor folosi sisteme formate din conducte de PVC dur lipit in combinatie cu robineti

cu sertar si elemente de conectare din fonta.

Aceste sisteme au unul din capete montat in bazin cat mai aproape de fundul

acesteia iar de la celalat capat situat langa drumul de acces se va alimenta cisterna.

Pentru monitorizarea  eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea bazinelor stocare, pe directia de curgere a apei subterane s-a preconizat executia a doua foraje de control.

Conform calculelor prezentate in raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului, au rezultat urmatoarele cantitati de dejectii si respectiv ape tehnologice care se vor descarca anual in bazinul de stocare:

| Categoria porcine | Numar animale=numar locuri | Productie slam conf. BAT | Productie slam din ferma |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/luna | m3/an | t/an | m3/luna | m3/an | t/an |
| Porci la finisat peste 110 kg | 20000 | 2942 | 35304 | 36716 | 2916,6 | 35000 | 36427 |
| Porci sub 110 kg | 30.000 | 3682 | 44184 | 45951 |  |  |  |

Volum stocat la 6 luni:					22975 m3/ 6 luni

Bazinul de stocare de 21200 m3 poate asigura stocarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice pe o perioada de aprox. 6 luni necesara pentru fermentarea acestora. In caz de analize negative asupra factorilor de mediu, care se presupune ca ar conduce la un excedent de slam de dejectii stocat, beneficiarul dispune de  terenuri tinute in rezerva, disponibile pentru fertilizare, precum si de capacitate totala de stocare in exterior si interior pentru o perioada de 12 luni.Vechile bazine utilizate pana acum sunt tinute ca si rezerva in caz de necesitate.

Tabelul nr. 10: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul dejectiilor

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tratarea dejectiilor prin fermentare anaeroba in bazine laguna | Stocarea dejectiilor in bazine laguna este BAT (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR sectiunea 5.2.5), in urmatoarele conditii Bazinul este stabil la influente mecanice, termice si chimice; baza si peretii sunt impermeabili si protejati impotriva eroziunii; golirea se efectueaza regulat (preferabil o data pe an) pentru inspectare si intretinere; dejectiile sunt agitate doar inainte de golirea bazinului in vederea aplicarii acestora pe sol. Este BAT sa se acopere cu: sistem rigid, structura de acoperis sau cort; acoperire plutitoare, de ex: paie tocate, canepa naturala, folie plastic, polistiren expandat (EPS) sau strat usor ceramic expandat (LECA). Sistemul de acoperire poate avea limitari tehnice si operationale iar decizia utilizarii acestuia trebuie sa fie analizata pentru fiecare caz in parte. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.5). Durata necesara pentru fermentarea anaeroba a dejectiilor este 7- 8 luni in conditii de clima continentala (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.3.1). BAT este sa se asigure capacitatea necesara pentru stocarea dejectiilor pana la aplicarea acestora pe camp (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 5.2.5). | DA | Nu sunt necesare |

### 4.2.6 Managementul mortalitatilor

In ferma se lucreaza in general cu animale sanatoase si tinere, aflate sub o continua supraveghere veterinara. Se apreciaza ca in cazul cel mai defavorabil, ar putea exista mortalitati la 3-4% din efectivul total, adica cca 64 t/an.

Mortalitatile sunt eliminate cu societati autorizate.

Managementul mortalitatilor consta din urmatoarele operatii:

- Toate mortalităţile vor fi înlăturate în 24 ore de la găsire.

- Stocarea temporară va fi în hala unde animalul este găsit.

- Păstrarea temporară va dura mai puţin de 8 - 10 ore.

### 4.2.7 Alte activitati

- Descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare

- Descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare; se mentioneaza ca sacrificarea animalelor bolnave si a celor care nu evolueaza corespunzator se face in afara amplasamentului.

- Activitati de transport in interiorul fermei: se realizeaza cu mijloace auto ale SC CIRRUS COMEXIM SRL, a caror alimentare cu carburanti si intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament;

- Activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice: se vor efectua la fata locului, cu personal specializat angajat al SC CIRRUS COMEXIM SRL sau cu firme specializate pe baza de contract; pe amplasament nu va functiona un atelier mecanic

# 5. EMISII SI reducerea poluarii

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice

- managementul dejectiilor

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

Tabelul nr. 11: Inventarul emisiilor in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertirigatii |
| Metan (CH4) | Adapostirea animalelor, depozitarea si tratarea dejectiilor |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertiirigatii |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea animalelor, energia utilizata pentru transport in ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adapostirea animalelor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertiirigatii |
| Pulberi | Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare |
| Funingine / CO | Arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |

## 5.1 REDUCEREA EMISIILOR CONTINUE IN AER

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac, metan si protoxid de azot care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme

- bazinele  de stocare a dejectiilor in care se produce fermentarea anaeroba a acestora, ca sursa de suprafata

In general se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Aceste emisii se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor. Evaluarea conformarii tehnicilor utilizate in ferma cu cerintele BAT indicate in BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR s-a realizat in sectiunile 4.2.1.1 – 4.2.1.6.

Determinarea cantitatilor de emisii s-a facut prin calcul iar rezultatele sintetice se prezinta in sectiunea 13, acestea fiind luate in considerare la evaluarea impactului.

In concluzie, cu exceptia amoniacului, protoxidului de azot si metanului, celelalte emisii sunt in cantitati nesemnificative si nu se pune problema minimizarii acestora. In plus, conform cerintelor IPPC, sursele de emisii nesemnificative nu se trateaza in acest document.

## 5.2 MINIMIZAREA EMISIILOR FUGITIVE IN AER

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinul de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabelul nr. 12: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in aer

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sistemul de descarcare si distributie a hranei |
| Sistemul de descarcare a hranei in buncare si cel de distributie in hale este inchis, fara pierderi semnificative. | Sistem intretinut corespunator (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.1, tabelul nr. 3.1) | DA | Nu sunt necesare |
| Sistemul pentru transferul dejectiilor |  |  |  |
| Retea de canalizare subterana constituita din conducte PEHD | Sistem bine intretinut pentru evitarea pierderilor prin evaporatie in aer (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.1.6) | Da | Nu sunt necesare |

## 5.3 EMISII/ DESCARCARI DIN SURSE PUNCTIFORME IN APE DE SUPRAFATA SI CANALIZARE

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:

- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin intermediul canalizarii de pe incinta amplasamentului in bazinele  de stocare (21200 m3) de unde se preiau cu cisterna proprie si se utilizeaza la fertirigatii (a se vedea sectiunile anterioare 4.2.1.6 si 4.2.5;

- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-o bazin vidanjabil executat din beton armat, cu volumul de 25 m3;

- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri, iar excesul de apa se colecteaza prin rigole pentru a fi descarcate gravitational, sistematizat, in receptori naturali.

Tabelul nr. 13: Conformarea cu cerintele BAT pentru managementul apelor uzate

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ape uzate menajere |
| Se colecteaza in fosa vidanjabila si se descarca in statie de epurare exterioara amplasamentului. | Apele uzate menajere se pot descarca in canalizarea locala pentru a fi epurate in statia proprie sau se pot colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.12.1) | DA | Nu sunt necesare |
| Ape uzate tehnologice |
| a se vedea subsectiunea 4.2.5 | a se vedea subsectiunea 4.2.5 | DA | Nu sunt necesare |
| Apele pluviale |
| Nu vin in contact cu dejectiile si sunt infiltrare direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri. | Apele care vin in contact cu dejectiile se vor gospodari la fel ca apele uzate tehnologice (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.12.1) Apele pluviale necontaminate pot fi: lasate sa se infiltreze in sol colectate in rigole si descarcate in receptori naturali colectate separat si refolosite | DA | Nu sunt necesare |

## 5.4 EMISII FUGITIVE/ PIERDERI SI SCURGERI IN APELE DE SUPRAFATA, IN APA SUBTERANA SI PE SOL

Teoretic, pot sa apara astfel de infiltratii in sol si de aici in apele freatice prin exfiltratii de ape uzate din sistemul pentru colectarea si transferul dejectiilor (descris la subsectiunea 4.2.1.6). Practic, prin lucrarile de realizare a canalelor colectoare, aceasta posibilitate este foarte redusa, conform celor prezentate in tabelul nr. 14.

Bazinele de stocare dejectii sunt impermeabilizate cu membrana de PVC cu grosimea de 2 mm  si sunt prevazute cu siteme de monitorizare a impermeabilizarii.

Tabelul nr. 14: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in ape

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Retea de evacuare/canalizare. | Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) | DA | Inspectii planificate ale instalatiilor si echipamentelor de transport ape uzate. – Termen permanent |
| Bazine de stocare tip laguna: vezi subsectiunea 4.2.5 de mai sus | Bazine impermeabilizate, cu capacitate suficienta (vezi subsectiunea 4.2.5 si tabelul nr. 10). | Da | Nu sunt necesare |

## 5.5 EMISII/ DESCARCARI DE APE UZATE IN APE SUBTERANE

Nu exista descarcari controlate in apele subterane iar posibilitatea aparitiei unor scapari a fost analizata in sectiunea 5.4 si tabelul nr. 14.

## 5.6 MIROSURI

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac si metan din halele de productie, din sistemul de canalizare si transfer ape uzate (chesoane) si din bazinul de stocare;

- emisii secundare de H2S care, in conditiile conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adaposturi, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor, a caror evaluare s-a realizat in subsectiunile 4.2.1 – 4.2.5.

Tot pentru reducerea mirosurilor se utilizeaza un produs pe baza de bacterii .

Ferma se conformeaza cu cerintele BAT pentru reducerea mirosurilor din hale.

5.7 TEHNOLOGII ALTERNATIVE DE REDUCERE A POLUARII STUDIATE PE PARCURSUL ANALIZEI/ EVALUARII BAT

Activitatea in ferma este conforma cu cerintele BAT. Tehnologiile au fost alese dintre alternativele cu cel mai mare beneficiu pentru mediu si care nu antreneaza costuri excesive de realizare.

# 6. MINIMIZAREA, MANEVRAREA, RECUPERAREA/ VALORIFICAREA  SI  ELIMINAREA DESEURILOR

Asa cum s-a prezentat deja in sectiunea 3.3, in fermele de crestere intensiva a porcilor, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Evidenta deseurilor produse si managementul acestora se prezinta in tabelul nr. 15.

Tabelul nr. 15: Evidenta deseurilor produse si managementul acestora

| Tip de deseu | Cantitate produsa | Cod/ categorie | Mod stocare temporara | Mod de recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cadavre de animale | 64 tone/ an (estimat; a se vedea sectiunea 4.2.6) | 02 01 02 subproduse de la animale, materii de categoria 2 conform HG 856/2002 | Se stocheaza in camera de necropsie , dotata cu instalatie frig | Se elimina cu SC MERCADO SRL in baza contractului existent intre parti |
| Slam de dejectii | Max. 45926 t/an la o populare de 30.000 capete | 02 01 06 | Se stocheaza in bazinele laguna si in bazinele existente | Se administreaza ca si fertilizant pe terenurile agricole. |
| ambalaje medicamente: cartoane | NA | 15 01 01 | in loc special amenajat | se valorifica |
| ambalaje vaccinuri: flacoane de sticla | Idem | 15 0110 * | Loc special amenajat | Livrate la firma furnizoare |
| ambalaje materiale desinfectante (bidoane de plastic) | - | 15 01 02 | in loc special amenajat | Se returneaza la producator |
| deseuri menajere | NA | 20 03 01 | in containere plastic | La depozitul municipal de deseuri, pe baza de contract |

# 7. ENERGIE

La ferma se folosesc urmatoarele tipuri de energie de baza:

- energie electrica pentru iluminat interior/exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reteaua sistemului energetic national

Postul de transformare este realizat in bucla si este alimentat de la doua linii electrice.In cazuri de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste linia de rezerva de la postul de transformare.

Tabelul nr. 16: Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea energiei electrice si termice

| Activitatea in cadrul fermei | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Folosirea energiei electrice |
| Ventilatie naturala – perdele laterale si clapeti | Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 4.7 si 5.2.4). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.7). | DA | Nu sunt necesare |
| Ventilatoare pe coama | Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 4.7 si 5.2.4). | DA | Nu sunt necesare- |
| Iluminat natural in timpul zilei prin ferestre si electric cu lampi economice cand este nevoie. | Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 4.4 si 5.2.4). | DA | Nu sunt necesare |
| Folosirea energiei termice |
| Nu se incalzesc halele | BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.4.2) | DA | Nu sunt necesare |
| S-a estimat un consum de 0,202 kWh/cap/zi | BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR indica urmatoarele cifre de consum: Functie de tipul de ferma (porci la ingrasat) 0,113 kwh/cap/zi (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.3.2, Tabel 3.21) Functie de marimea fermei (peste 3000 locuri) – 0,293 kwh/cap/zi (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.2.3.2, Tabel 3.22) | DA | Nu sunt necesare |

# 8. ACCIDENTE; MANAGEMENTUL RISCULUI

## 8.1 ACCIDENTE DIN CAUZE NATURALE

Ferma este situata intr-o zona joasa de campie in care sunt posibile inundatii desi pana in prezent, nu s-au inregistrat asemenea incidente.

Conform normativului antiseismic P100 – 92, amplasamentul se gaseste in zona seismica de calcul “D”, proiectarea lucrarilor de pe amplasament a avut in vedere un coeficient de seismicitate Ks = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,0 sec.

## 8.2 ACCIDENTE INDUSTRIALE

Pe amplasamentul fermei nu se utilizeaza substante care sa determine incadrarea in categoriile de risc conform prevederilor HG 804/2007 care transpune Directiva SEVESO.

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul nr. 17.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor  anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere (a se vedea sectiunea 2.2).

Tabelul nr. 17: Tipuri de accidente si Tehnici de prevenire

| Nr. | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric; neglijenta; echipamente improvizate | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | Redusa | mic | Se respectă distanţele de siguranţă faţă de construcţiile vecine. Propagarea unui eventual incendiu în interiorul clădirilor este îngreunată de: fundaţii din beton armat, pardoseli din beton. Construcţiile sunt incadrate în Gradul I de rezistenţă la foc, asigurându-se protecţia utilizatorilor şi a personalului de intervenţie. Clădirile au o amplasare corespunzatoare din punct de vedere al intervenţiei, asigurându-se accesul mijloacelor auto. Exista dotarea minima cu mijloacele de interventie conform normelor in vigoare. Intretinere corespunzatoare (vezi Instructiuni de prevenire si interventie in caz de incendii) |
| 2 | Scurgeri din conductele de transport dejectii | Montaj/intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | Redusa | foarte mic | Inspectare vizuala pt. identificarea defectiunilor (vezi Plan de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale) |
| 3 | Scurgerea sau deversarea dejectiilor din bazinul de stocare/ laguna | Intretinere improprie / depasirea capacitatii de stocare | Poluarea solului si a apei freatice | mare | mare | Cf. prevederilor din subsectiunea 4.2.5 |

# 9. ZGOMOT SI VIBRATII

Zgomotul generat de sursele prezentate in col. 1 din tabelul urmator se manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si a valorii reduse a zgomotului de fond. In plus potentialii receptori umani (persoane care lucreaza pe camp, vecini, localitati invecinate, persoane aflate in trafic) se afla la distante relativ mari fata de sursa ceea ce face ca impactul zgomotului asupra acestora sa fie nesemnificativ. Cea mai apropiata folosinta rezidentiala se afla la cca. 3 km.

Tabelul nr. 18: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Nr. | Sursa Potentiala de zgomot din cadrul fermei/ Durata/ Frecventa | Prevederi si recomandari BREF | Concluzii / Masuri de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Guitatul animalelor: a) continuu in hale b) in momentul incarcarii/ descarcarii in/ din mijloace auto. | Pot aparea varfuri de nivel de zgomot pana la 97 dB si mai mari in momentul asteptarii hranei (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.11.2) | a) Nu este cazul: nu se inregistreaza varfuri de nivel de zgomot, deoarece utilizarea sistemului de hranire pasiva ad lib reduce stimularea reflexului asociat cu asteptarea hranei. b) Reducerea timpului de asteptare, cantarire si incarcare/descarcare in/din mijloace auto. |
| 2 | Transportul si descarcarea hranei – durata si frecventa sunt variabile in functie de categoria, numarul si varsta animalelor adapostite | Amplasarea buncarelor cat mai departe de proprietati rezidentiale sau alte proprietati sensibile Minimizarea distantelor parcurse de autovehicule in incinta Minimizarea lungimii tubului de descarcare in buncar cu preferarea sistemelor de capacitate mica astfel incat desi durata de operare este mai mare, nivelul de zgomot se reduce; evitarea functionarii in gol (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.11.2) | Respectarea recomandarilor din coloana 2. |
| 3 | Transferul si evacuarea dejectiilor: | a) Apa sub presiune si compresoarele genereaza un nivel considerabil de zgomot si ar trebui, in mod normal, sa fie folosite in interiorul cladirilor; pe amplasamente sensibile, se va evita folosirea acestora in afara cladirilor (de ex. la spalarea masinilor) b) Punctele de incarcare a dejectiilor fermentate sa fie localizate departe de proprietati rezidentiale si pe cat posibil intre cladiri care atenueaza propagarea zgomotului. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.11.2) | Se utilizeaza masini moderne de spalat cu apa sub presiune. |
| 4 | Functionarea electropompelor | Punctele de amplasare a pompelor sa fie localizate departe de proprietati rezidentiale si pe cat posibil intre cladiri pentru atenuarea propagarii zgomotului. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.11.2) | Nu este cazul: Puturile sunt pe amplasament special inchis. Zgomotul electropompelor nu este receptat din exterior. Electropompele din instalatia de pompare dejectii sunt amplasate in spatiu inchis si izolat astfel incat zgomotul produs este insesizabil |

# 10. MONITORIZARE

Evaluarea conformarii cu cerintele BAT este prezentata in tabelul nr. 19.a – 19.d.

## 10.1 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN AER

Tabelul nr. 19.a): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in aer

| Activitatea la ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| In cadrul prezentei solicitari sunt expuse emisiile de poluanti in aer determinate prin calcul (vezi sectiunea 13 si tabelul nr. 23 | In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 2.14) Masurarea emisiilor este dificila si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare. (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 3.3.8) | DA | Nu sunt necesare |

In conformitate cu Legea 278/2013, care precizeaza ca in cazul fermelor de crestere intensiva a porcilor, masurile prevazute pentru monitorizare iau in considerare costurile si beneficiile (“rezultatele analizei cost-beneficiu”) si cu BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR care arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea acestora ci estimarea prin calcul conform celor prezentate in sectiunea nr. 13 la acest document.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute Ord. 3299/2012 pentru a fi incluse in Registrul poluantilor emisi.

Operatorul a monitorizat imisiile la limita fermei , cum s-a solicitat in autorizatia integrata de mediu. In analiza RAM din ultimii trei ani s-a constatat ca nu exista depasiri la valorile zilnice si la 30 minute.

## 10.2 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN APE DE SUPRAFATA SI SUBTERANE

Nu este cazul deoarece in cazul fermei nu se fac descarcari de ape uzate in ape de suprafata sau subterane.

## 10.3 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN RETEAUA DE CANALIZARE

Tabelul nr. 19.b): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Activitatea la ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Se vidanjeaza doar apa uzata menajera in vederea descarcarii in cea mai apropiata statie de epurare. Parametrii de calitate ai apelor vidanjate se analizeaza periodic, conform contractului de prestari servicii, pentru a se verifica incadrarea in limitele NTPA 002/2005 | BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR nu contine cerinte specifice pentru monitorizarea descarcarilor in canalizare. Se aplica cerintele legislatiei nationale | DA | Nu sunt necesare |

## 10.4 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DESEURILOR

Tabelul nr. 19.c): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea deseurilor

| Activitatea la ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Se inregistreaza si raporteaza cantitatile anuale de dejectii utilizate ca fertirigatii. | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: cantitatile de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii) (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.1.4) | DA | Este instituit un registru de evidenta: cantitati de dejectii livrate la terti, data livrarii, numele beneficiarului, destinatia dejectiilor Termen: permanent |
| Activitatea de aplicare a dejectiilor pe camp este in responsabilitatea fermei | Pentru utilizatorul de material fertilizant, BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR prevede necesitatea de Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: a) cantitati de ingrasaminte anorganice si fertirigatii aplicate pe sol (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunile 5.1 si 4.1.4) Cu titlu informativ: b) balanta cantitatilor de fosfat si azot (daca se constata un impact mare asupra mediului inconjurator) si starea generala a solurilor pe care se aplica dejectiile pt. a stabili necesarul de nutrienti de aplicat BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 2.14 | DA | Se respecta prevederile planului de fertilizare si ale acordului/ autorizatiei de gospodarire a apelor, referitoare la monitorizarea apelor freatice din zona de fertilizare. Termen: permanent |

.

## 10.5 MONITORIZAREA ALTOR ELEMENTE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC

Tabelul nr. 19.d): Monitorizarea procesului tehnologic

| Activitatea la ferma | Cerinte BAT | Conformare (Da / Nu) | Actiuni necesare pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inregistrari si evidente curente: numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul; reteta nutretului combinat este pastrata la sediul FNC al SC CIRRUS COMEXIM SRL; consumul lunar de energie. integritatea canalizarilor/ bazinelor de stocare | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: numar de animale cresterea in greutate consum de hrana, compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor, consum de apa consum de energie (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 4.1.4) g) evidenta verificarii integritatii oricaror retele de evacuare/ bazine de stocare a dejectiilor lichide care se efectueaza la fiecare golire completa, precum si a rezultatelor controlului si a masurilor de remediere, dupa caz (BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR Sectiunea 2.14) | DA pt. a), b), c), d), f), g) | Defalcarea consumurilor de apa pe categorii de activitati. |

## 10.6 MONITORIZAREA MEDIULUI

Tinand seama de cele prezentate pana in prezent, activitatea din ferma ar putea contribui la poluarea mediului ambiant din doua surse:

- prin emisiile de poluanti in aer.

- prin eventualele exfiltratii din bazinele de stocare dejectii

Pe baza calculelor de dispersie efectuate  se constata ca aceasta contributie este redusa, concentratiile poluantilor in aer in zona receptorilor umani fiind sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare. In aceste conditii, se considera ca NU este necesarea instituirea unui program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei.

Posibilitatea exfiltrarii de ape uzate incarcate cu poluanti specifici (compusi de azot si fosfor) din bazine este de asemenea redusa datorita masurilor de protectie intreprinse. In plus, compusii de azot si fosfor nu sunt considerati poluanti pentru mediu, dar contribuie la cresterea gradului de mineralizare a acestuia. De asemenea, contribuie la poluarea apelor freatice. In vederea monitorizarii calitatii apei freatice din zona amplasamentului bazinelor de stocare dejectii, se vor executa doua foraje de control pe directia gradientului apelor subterane.

# 11. SCOATEREA DIN FUNCTIUNE

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de inchidere a instalatiei care se bazeaza pe urmatoarele elemente identificate in Raportul de Amplasament anexat.

Tabelul nr. 20: Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retea de canalizare interioara si exterioara. Bazin vidanjabil. Bazine de stocare dejectii | Ape uzate menajere si de la spalarea halelor | Golirea preliminara, spalarea si igienizarea retelei de canalizare. Golirea si dezafectarea bazinelor de stocare |

Tabelul nr. 21: Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de productie, alte cladiri. | - | Nu exista pericole potentiale pentru mediu |

Pe amplasament nu exista zone de depozitare a deseurilor periculoase.

Tabelul nr. 22: Zone in care se preleveaza probe

| Zone/ localizari in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| In jurul bazinului de stocare dejectii | Prelevarea de probe de sol va avea ca obiect doar, eventual, stabilirea gradului de incarcare cu fertilizanti a solului, compusi de azot si fosfor care nu sunt considerati poluanti pentru mediu decat in zone cu vulnerabilitate la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole. |

Nu sunt necesare studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitatii cu minimum de risc pentru mediu.

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta la APM Hunedoara solicitarea de obtinere a autorizaţiei pentru încetarea activităţii.

Planul de inchidere cuprinde urmatoarele prevederi

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- golirea continutului de dejectii lichide din toate structurile subterane: fose septice, conducte si bazine colectoare;

- spălarea şi igienizarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- dezafectarea structurilor;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale;

- testarea solului şi a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei aşa cum este definită în Raportul de amplasament initial.

# 12. ASPECTE IN LEGATURA CU AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

In zona de impact a amplasamentului nu exista alte instalatii sub incidenta Legii 278/2013, privind emisiile industriale.

# 13.	LIMITE de EMISIe

## 13.1 EMISII IN AER

Dupa cum s-a mentionat in subsectiunea 5.1, singurele surse de emisii semnificative sunt halele de productie si bazinele de stocare. Emisiile in aer contin amoniac, protoxid de azot si metan, pentru care BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR contine valori indicative ale factorilor de emisie. In cazul halelor de productie, aceste valori sunt diferentiate in functie de sistemul de adapostire care se refera la tipul pardoselii si sistemului de colectare si transfer al dejectiilor din hale.

Se prezenta consideratiile pe baza carora s-au determinat prin calcul cantitatile de emisii anuale:

- Pentru metan si protoxid de azot, valorile factorilor de emisie din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR au caracter orientativ si pot fi utilizate doar in conditii limitate. Din acest motiv, emisiile de metan au fost calculate cu factorii de emisie din metodologia CORINAIR (Emission Inventory Guidebook, 1999). Desi au fost calculate cu factorii de emisie din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR, emisiile de protoxid de azot nu sunt relevante si nu se va face uz de aceste valori in raportarile anuale.

- In cazul amoniacului, pentru comparatie, s-au calculat si emisiile pe baza factorului de emisie din metodologia EMEP 2013 desi acesta nu tine seama de sistemul de adapostire. Au rezultat cantitati de emisii cu cca. 33% mai mari decat cele obtinute cu factorii de emisie din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR .

Rezultatele sintetice obtinute se prezinta in tabelul nr. 23. Valorile anuale pot fi folosite in raportarile anuale privind emisiile din managementul dejectiilor (cod NOSE-P: 110.05; cod SNAP 2: 1005) pentru Registrul Poluantilor Emisi.

Pentru amoniac, emisiile s-au exprimat si in g/sec, calculul acestora tinand seama de faptul ca in fermele zootehnice, in general, procesele prin care se genereaza emisiile de poluanti se desfasoara practic non-stop.

Tabelul nr. 23: Emisii de amoniac si metan din hale

|  | Sursa de emisie | Amoniac | Metan |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisia totala anuala [kg/an] | Hale | 12.801 | 10.329 |
|  | Bazine stocare dejectii | 9.649 | 48.202 |
|  | TOTAL | 22.450* | 58.531 |
| Valoare de prag pt. rap. EPER |  | 10.000 | 100.000 |
| Emisia instantanee [g/s] | Hale | 0,582 | - |
|  | Bazine stocare dejectii | 0,306 | - |
|  | TOTAL | 0,888 | - |

* Se raporteaza pt. registrul EPRTR.

## 13.2 ALTE EMISII

Pe amplasament nu exista incinerator pentru incinerarea cadavrelor. In cazul in care operatorul va dori pe viitor sa amplaseze un incinerator atunci emisiile vor trebui sa respecte urmatoarele valori limita:

Tabelul nr. 24: Limite de poluanti in atmosfera la incineratoarele de subproduse de origine animala

| EMISII 95% din valorile orare consemnate într-un interval de 24 ore | mg/m3 | Observatii |
| --- | --- | --- |
| CO (valori medii pe 10 minute) | 100 | Alimentarea continuă cu un material omogen ar trebui să permită atingerea unor niveluri mai scăzute – avem însă puţine informaţii practice pentru a ne putea baza pe aceasta. |
| VOCs | 20 |  |
| NOx | 300 |  |
| Dioxine | 1 ng/ m3 | Aceasta înseamnă că emisiile trebuie sa nu depaseasca 1 ng/ m3 iar tinta este aceea ca emisiile sa fie mai mici decat 1 ng/ m3 ori de cate ori este posibil |
| particule | 25 |  |
| SO2 | 50 | este necesar sa se limiteze si continutul de sulf in combustibil la 0.2% |
| HCl | 30 |  |
| Metale grele | NA |  |
| Miros dincolo de limitele amplasamentului | deloc |  |

* (IPC Guidance Note S2 1.05, Combustion of meat and bone meal, pag.10)

## 13.3 SUPRAFATA MINIM NECESARA PENTRU APLICAREA DEJECTIILOR CA FERTILIZANT

Dintre celelalte emisii sunt de mentionat doar cantitatile de azot mineral si fosfor continute in dejectiile solide care se transporta pe camp.

In zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole, azotul este considerat poluant pentru mediu. In acest caz este necesar să fie respectată norma specifică de 170 - 210 kg de azot pe hectar şi an, ţinand cont in plus de rezervele de azot existente in sol si de tipul plantelor cultivate.

Lund in considerare analiza dejectiilor din ultimii trei ani si facand o medie a continutului de N de 2.6 kg/ mc , rezulta o cantitate de azot de 91.000 kg.

Daca se ia in considerare, in mod conservator, doar limita inferioara de 170 kg/ha, rezulta ca suprafata minim necesara pentru aplicarea dejectiilor provenite de la ferma este de: 535.29 ha.

Mirosurile provocate de componente odorizante, precum amoniacul si hidrogenul sulfurat, nu se pot cuantifica .

14.	IMPACT

## 14.1 POZITIA RECEPTORILOR SI A PUNCTELOR DE MONITORIZARE FATA DE SURSELE DE EMISIE

Vecinatati

Ferma zootehnică de creştere şi îngrăşare a porcinelor pentru producerea de suine de carne  Orastie este amplasată la limita intravilanului localităţii Orăştie, pe str. Luncii nr.1, judeţul Hunedoara, pe partea stângă a drumului DN 7 accesul făcându-se din stânga drumului DN 7 (E68), la ieşirea din municipiul Orăştie, sensul de mers Orăştie– Sebeş, la cca. 170 m distanţă de drumul specificat şi deţine o suprafaţă de 178.646 m2 .

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din utilizări agricole - vecinătăţile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinaţie agricolă. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinătăţile amplasamentului analizat sunt:

- latura nord-vest –  drum si teren agricol

- latura nord-est – drum si teren agricol

- latura sud-vest – SC SOGECO SRL, unităţi de depozitare şi producţie

- latura sud-est – drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN – cale ferata.

În planul de incadrare în zonă anexat este figurat amplasamentul instalaţiei.

Din punct de vedere geografic Municipiul Orăştie este situat în Culoarul Orăştiei, la sud de râul Mureş. Culoarul Orăştiei aparţine Depresiunii Mureşului şi este format din lunca Mureşului şi un larg câmp de terase, care urcă în trepte, la nord până la masivul Munţilor Metaliferi, iar la sud până la dealurile piemontane cunoscute sub numele de Dealurile Orăştiei ce se racordează, în continuare, la Munţii Şureanu.

Din punct de vedere al reliefului, Ferma de crestere a porcilor este situată in  lunca formată la confluenţa râului Orăştia cu Mureşul, la cca 2,5 km SE de raul Mures si cca 3 km   de râul Orăştia.

Din punct de vedere administrativ Municipiul Orăştie este situat în partea estica a judeţului Hunedoara, la 27 de km de Municipiul Deva, reşedinţa judeţului, şi la 28 de km de Municipiul Hunedoara.

Topografie, retea hidrografica, clima

Zona prezintă ca principală unitate geologică rocile de tip silicios (v. Plansa reprezentand geologia zonei). Formaţiunile geologice carpatice aparţin cristalinului autohton şi Pânzei Getice. Culoarul Orastiei are o constituţie petrografică simplă. Depozitele litologice de suprafaţă de vârstă cuaternară, constituite din pietrişuri, nisipuri şi argile, sunt acoperite pe interfluvii cu argilă roşie loessuri şi lehmuri. La baza loessurilor pe interfluvii se găsesc straturi freatice relativ continue amplasate la adâncimi ce variază în jurul a 10 m.

Cercetarea apelor freatice existente in zona,  scoate in evidenta conditiile hidrogeologice de inmagazinare a acestora tinand seama de litologia, granulometria, alimentarea si drenarea orizontului freatic. Litologia si structura orizontului freatic conditioneaza in cea mai mare masura caracteristicile hidraulice si hidrochimice, precum si cantitatea de apa inmagazinata, deci, abundenta sau saracia resurselor de apa freatica.

In general, in studiile de specialitate, fenomenele hidrogeologice au fost analizate in stransa legatura cu complexul de factori fizico-geografici care conditioneaza producerea si influenteaza desfasurarea lor.

Fundamentul regiunii il formeaza cristalinul epimezozonal, strabatut de intruziuni magmatice.

Depozitele sedimentare, apartin urmatoarelor cicluri de sedimentare: Ciclul Cretacic superior (Senonian), Ciclul Paleogen, Ciclul Miocen, Ciclul Pliocen – Cuaternar.

Cuaternarul alcatuieste aproape in exclusivitate geologia de suprafata a regiunii si prezinta variatii litologice si de stratificatie in concordanta cu trasaturile paleogeomorfologice ale regiunii studiate. Grosimea depozitelor cuaternare este de 50-120 m, iar in partea superioara a campiei piemontane fiind sub 50 de m.

Gradul de cunoastere hidrogeologica se conturează din elemente relevante ale studiului geologic coroborat cu elemente geografice.

Grosimea depozitelor acvifere ale orizontului freatic a fost analizata in timp in documentele de referinta existente in literatura de specialitate, oferind o imagine a repartitiei in spatiu a coeficientului litologic precum si o imagine a amplasarii fronturilor de captare, echiparea tehnica a forajelor (filtrelor).

Grosimea depozitelor permeabile purtatoare de apa variaza foarte mult in spatiu, fiind cuprinsa intre 1 si 84 m, in functie de conditiile de sedimentogeneza existente in regiune. In lunca Muresului se gasesc grosimi mari, cuprinse intre 25-45 m. In celelate unitati morfolitologice, grosimea depozitelor cu apa freatica este sub 20m, scazand de la est spre vest si dinspre rauri spre interfluvii. Cele mai mici grosimi (1-4 m) se intalnesc in sectoarele de trecere morfologica spre campia intermediara.

Conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC s-au delimitat corpuri de apă subterană numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru  alimentari cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. Criteriul geologic (exprimat prin vârsta depozitelor purtatoare de apă, prin caracteristicile petrografice, structurale sau prin capacitatea şi proprietăţile depozitelor de a înmagazina apă) şi criteriul hidrodinamic (conform căruia corpurile de ape freatice au extindere numai pâna la limita bazinului hidrografic) au constituit alături de criteriile calitative (obţinute prin măsurători şi probe) delimitarea corpului de apă subteran GWMU07 pe Culoarul râului Mureş (Alba Iulia-Lipova), corpul de apa fiind localizat în depozite aluvionare cuaternare. Pe arealul acestuia se află şi amplasamentul studiat.  Acest corp de apă subteran permite atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ utilizarea apei în scop potabil, industrial şi zootehnic, corpul de apă subterană nefiind clasificat ca şi corp de apă la risc.

Analizele chimice ale probelor de apă recoltate din forajele de monitoring au arătat în spaţiul hidrografic Mureş depăşiri ale valorilor CMA, conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 la indicatorii: oxidabilitate, amoniu, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, fier, mangan, sodiu şi clor.

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea apei potabile nr.458/2002, a pus în evidenţă, pentru fiecare corp de ape subterane, câteva particularităţi din punct de vedere calitativ.

In anul 2002, pentru corpul GWMU07, au fost înregistrate depăşiri ale CMA la indicatorii amoniu (Geoagiu şi Alba Iulia), azotiţi (Geoagiu), sulfaţi (Călan, Deva şi Alba Iulia), fier (Deva şi Alba Iulia), mangan (Deva, Orăştie şi Alba Iulia) şi la sodiu şi clor (Orăştie), ceea ce inseamna ca poluantii inregistrati pentru zona Orastie nu sunt de sorginte zoothenica.

În prezent există în zonă foraje freatice pentru observare, aparţinând Direcţiei Apelor Mureş şi care monitorizează nivelul şi calitatea apelor subterane. Reîncărcarea acviferelor aferente zonei se realizează, în principal, din precipitaţii, şi prin înfiltrare din reţeaua hidrografică. Referitor la balanţa prelevări/reîncarcare, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

Amplasamentul se afla la cca 2,5 km Sud-Est, de raul Mures si la cca 3 km Est, de raul Orastie. Altitudinea zonei luata in studiu se situeaza in jur de 200 mdMN.

Relieful influenteaza elementele scurgerii prin gradul de fragmentare si marimea pantelor pe care se formeaza scurgerea si indirect prin rolul pe care il are in zonarea verticala a elementelor climatice care genereaza scurgerea.

Bazinul hidrografic Mureş prezinta densitatea reţelei hidrografice ca fiind  de 0,39 km/kmp.

Ca aspect general trebuie remarcat faptul ca cea mai mare parte a scurgerii medii lunare din timpul unui an se produce primăvara 45%, vara 27%, toamna 12%, iar iarna 16% din scurgerea anuală. Pantele morfologice ating numai local câţiva zeci de metri pe kilometru. Ca rezultat al acestei situaţii, scurgerea specifică medie multianuală are valori de aproximativ 2 l/s/km2.

Harta reprezentand scurgerea specifica medie, demonstreaza ca acesta are o valoare de aproximativ 2 l/s/km2 in zona amplasamentului studiat.

Climatul este temperat-continental, umed şi răcoros.

Temperaturile medii multianulae se situeaza in jurul valorii de 9ºC.

Precipitatiile medii multianuale au valori intre 400-600 mm/an. Din punct de vedere al intensitatii precipitatiilor, valorile lor se situeaza intre 3-4 mm/min atingand si 4-5 mm/min.

Cursul mijlociu al raului Mures se caracterizeaza printr-o mineralizare mijlocie – mare. Afluentii cu mineralizare mare au in general un continut de sulfati si cloruri. Materiile in suspensie in cantitati relativ mari sunt prezente pe majoritatea raurilor afectand valorile oxigenului dizolvat.

Date hidrochimice

Analizele chimice ale probelor de apă recoltate din forajele de monitoring au arătat în spaţiul hidrografic Mureş depăşiri ale valorilor CMA, conform prevederilor Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 la indicatorii: oxidabilitate, amoniu, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, fier, mangan, sodiu şi clor.

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea apei potabile nr.458/2002, a pus în evidenţă, pentru fiecare corp de ape subterane, câteva particularităţi din punct de vedere calitativ.

In anul 2002, pentru corpul GWMU07, au fost înregistrate depăşiri ale CMA la indicatorii amoniu (Geoagiu şi Alba Iulia), azotiţi (Geoagiu), sulfaţi (Călan, Deva şi Alba Iulia), fier (Deva şi Alba Iulia), mangan (Deva, Orăştie şi Alba Iulia) şi la sodiu şi clor (Orăştie), ceea ce inseamna ca poluantii inregistrati pentru zona Orastie nu sunt de sorginte zoothenica.

Rezervatii naturale si arii protejate aflate in zona

Dintre ariile naturale din zonă, chiar dacă nu sunt foarte apropiate de amplasament, amintim:

-RO-SPA 0139-Piemontul Muntilor Metaliferi si Vintului  care se afla la 2.4 km de amplasament si care este si cel mai apropiat sit NATURA 2000.

- 2524- Parcul dendrologic de la marginea oraşului Simeria situat la o distanta de aproximativ 13.3 km, cu o suprafaţă de 66 ha, care este o colecţie de arbori exotici asiatici, nord - americani, euro - asiatici şi europeni în îmbinare cu fondul vegetaţiei naturale din lunca Mureşului.

- 2447- Rezervaţia geologică de la Măgura Uroiului în suprafaţă de 20 ha unde sunt caracteristice tufurile vulcanice, situat la  11.35 km de amplasament

-ROSCI 0254 -Tufurile calcaroase din Valea Bobâlnei, rezervaţie geologică aflata la distanta de 7 km de amplasament

-2532- Rezervaţia de ape mezotermale şi floră termofilă Geoagiu Băi, la  8 km.

Puncte de monitorizare

Cu exceptia forajelor de monitorizare a calitatii apei freatice, nu exista alte puncte de monitorizare a calitatii mediului.

## 14.2 IMPACTUL POTENTIAL

Impactul asupra calitatii aerului

Este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de cresterea a porcilor si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Pentru emisiile de metan si protoxid de azot nu s-a efectuat modelarea dispersiei in aer deoarece in legislatia nationala nu exista limite pentru acesti poluanti. Metanul (CH4) este un gaz cu un potenţial toxic foarte redus, valoarea de la care pot apare efecte negative asupra sănătăţii umane fiind concentraţia de 1.500.000 µg/m3 pe 30 minute.

Pentru evaluarea impactului determinat de emisia de amoniac asupra calitatii aerului din zonele locuite s-au avut in vedere rezultatele modelarii matematice a dispersiei poluantilor  care au fost comparate cu valorile limită prevăzute de reglementările în vigoare; in cazul de fata s-a folosit STAS 12574/1987 care prevede valori maxime admisibile (CMA) pentru amoniac in zone rezidentiale.

S-a utilizat modelul “Climatologic” aplicabil surselor de emisie punctiforme sau/si de suprafata, prin care se determina concentratiile pe termen lung (sezoniere) si o varianta a acestuia prin care se determina concentratii pe termen scurt ale poluantilor in atmosfera.

Datele de intrare pentru calcule au fost:

- emisiile de amoniac ale caror valori sunt prezentate in tabelul nr. 23 (valorile obtinute cu factorii de emisie din BREF CRESTEREA INTENSIVA A PASARILOR SI PORCILOR);

- datele meteorologice plurianuale provenite de la Staţia Meteorologică Hunedoara;

- o grilă de calcul avand dimensiunile 5.0 km x 3.6 km cu pasul de 20 m.

Tabelul nr. 26: Comparaţie între concentraţiile maxime de amoniac in atmosfera si valorile concentratiei maxime admisibile conform STAS 12574/87

a. Intervale de mediere scurte

| Distanţa faţă de sursa/ limita perimetrului platformei şi sectorul de vant [m; sector] | Concentraţia maxima / plaja concentraţii [(g/m3] | Prag de alertă sănătate (PA) [(g/m3] | Valoare limită = Prag de intervenţie sănătate (VL/PI) [(g/m3] | Valoare limită protecţie Vegetaţie(VLV)/ ecosisteme [(g/m3] | Obser- vaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 216.4 | - | 300 ) | - | < VL |
| 0-250 – toate directiile | 216.4 - 150 | - | 300 | - | < VL |
| 250 – 500 | 150 -100 |  |  |  |  |
| 500 -1000 toate directiile | 100 – 50 |  |  |  |  |

b. Intervale de mediere lungi (24 ore)

| Distanţa faţă de sursa/ limita perimetrului platformei şi sectorul de vant [m; sector] | Concentraţia maxima/ plaja concentraţii [(g/m3] | Prag de alertă sănătate (PA) [(g/m3] | Valoare limită = Prag de intervenţie sănătate (VL/PI) [(g/m3] | Valoare limită protecţie Vegetaţie(VLV)/ecosisteme [(g/m3] | Obser- vaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 56.0 | - | 100) | - | < VL |
| 0-250 N, SE | 56 – 30 | - | 100 | - | < VL |
| 500 - 1000 N, SE, SV | 30 – 15 |  |  |  | < VL |
| 0 – 500 E, V | 56.5 - 25 |  |  |  | < VL |

Analiza rezultatelor obţinute în urma modelării matematice a dispersiei poluanţilor în atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentraţiile de poluanţi în atmosferă (imisii), prevăzute de legislaţia în vigoare pune în evidenţă faptul că nivelurile de concentraţii în aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se vor situa sub valorile limită, indiferent de durata intervalului de mediere.

Impactul generat de mirosuri

Impactul advers cel mai frecvent incriminat in legatura cu fermele de cresterea animalelor este mirosul neplacut, datorat in special amoniacului, dar si altor compusi ca de ex. hidrogenul sulfurat. In tara noastra nu exista inca legislatie pentru mirosuri; Ordinul nr. 119/2014, emis de Ministerul Sanatatii recomanda o distanta de minim 1,5 km intre localitati si ferme de porcine cu efective de animale peste  10.000 capete, determinante fiind insa rezultatele studiilor de evaluare a impactului.

Deoarece calculul dispersiei amoniacului in aer a evidentiat concentratii mici atat pentru valorile instantanee cat si pentru mediile zilnice, se concluzioneaza ca receptorii umani (cea mai apropiata locuinta este situata la peste 3 km) nu vor fi afectati de mirosurile generate in ferma.

Impactul asupra solului si asupra calitatii apelor subterane

In ce priveste impactul direct asupra solului si freaticului, se tine seama de informatiile prezentate in subsectiunea 4.2.5: apele uzate tehnologice care contin poluanti specifici (materii organice si compusi ai azotului si fosforului) sunt stocate in bazine metalice emailate, supraterane.

Referitor la fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii fermentate provenite de la ferma, pot apare efecte indirecte daca terenurile pe care se aplica materialul fertilizant sunt inventariate ca zone ”vulnerabile la poluarea cu nitrati proveniti din surse agricole”. In acest sens, se va actiona in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (a se vedea subsectiunea 4.2.5 si tabelul nr. 19.c). Operatorul va intreprinde demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, inclusiv aprobarea planului de fertilizare de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Conform celor prezentate in sectiunea 5.3, nu se produce nici o descarcare directa in apele de suprafata.

Impactul  generat de zgomote si vibratii

Datorita masurilor prevazute (sectiunea 9), contributia la zgomotul ambiental este neglijabila.

## 14.3 CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE CU PRIVIRE LA PROTECTIA HABITATELOR

Se apreciaza ca activitatea fermei nu va avea impact asupra zonelor protejate mentionate in sectiunea 14.1 din motivele enumerate in continuare.

- Poluantii cu efecte negative pentru vegetatia forestiera sunt SO2, NO2 si NO3 (conform ghidurilor de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii Internationale de Cercetare a Padurilor – IUFRO); pe de o parte acesti poluanti nu sunt generati pe amplasamentul fermei, iar pe de alta parte, in imediata vecinatate a fermei nu exista vegetatie forestiera.

- In ce priveste amoniacul, nivelurile critice pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor sunt indicate in tabelul nr. 27; din curbele de izoconcentratie a valorilor de amoniac in aer precum si din datele cuprinse in tabelul nr. 26, se constata ca in zonele habitatelor protejate nu se ating valorile critice.

Tabelul nr. 27: Niveluri critice pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor

| Poluant | Concentratia µg/m3 | Valori medii |
| --- | --- | --- |
| Amoniac | 3300 | orare |
|  | 270 | zilnice |
|  | 23 | lunare |
|  | 8 | anuale |
| Sursa: OMS (1994) Working Group on Ecological Effects, Les Diablerets, Switzerland |

# 15.	PROGRAM DE ACTIUNE

| Masura | Data propusa pentru implementare |
| --- | --- |
| Realizarea monitorizarii apelor freatice si a deseurilor si raportarea periodica, conform specificatiilor din autorizatia integrata de mediu, a rezultatelor monitorizarii | Permanent |

ELABORAT: SC PHOEBUS ADVISER SRL

ING. CHIM.  AURELIA POMPARAU

# Footnotes

) timp mediere 30 minute, STAS 12574/87 ;

) timp mediere 24 ore, STAS 12574/87

# Text boxes

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Cadavre animale

Depozitare hrana in buncare

Distributie hrana si apa

Transport hrana

Colectare dejectii

Stocare dejectii

Instalatii captare apa -hidrofor

eliminare

Raspandire pe camp