AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU (Proiect)

Nr. .....din .....2018

Operator:  SC ALIS PROD IMPEX SA

Sediu social: localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara

Denumirea instalaţíei: Instalatie de crestere a pasarilor(ferma nr. 6 adulte gaini rase grele pentru reproductie,ferma nr. 6 tineret  gaini rase grele, statia de incubatie)

Punct de lucru:  Localitatea Lesnic,  partea dreapta a DN 7 Deva –Arad, judeţul Hunedoara

Locaţia activităţii: Localitatea Lesnic,  partea dreapta a DN 7 Deva –Arad, judeţul Hunedoara

0161 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Categoria de activitate conform:

A.Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Cod CAEN   0147 – cresterea pasarilor

B. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 6.6 (a) | a) instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri; | 1004, 1005 | 4B |  |

C.Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6, 6.6 | 7(a) (ii) | Instalații de creștere intensivă a pasarilor |  |

Emisă de:        Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

Data emiterii:  …...2018

Data expirării: AIM este valabila pe toata perioada în care beneficiarii obţin viza anuală

1.DATE DE IDENTIFICARE A  OPERATORULUI

Operator: SC ALIS PROD IMPEX SA

Sediul social: localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara;

Număr de ordine în registrul comerţului: J20/117/2004, Cod fiscal:RO  16087179

Certificat de înregistrare:   Seria B nr. 1497674 emis la data de.28.01.2004

Date de contact ale societăţii:

- Tel/fax:  0254-236555(6)/ 0254-236557

- e-mail:  avis_3000_mediu@yahoo.com

Administrator: Alina Maria STATE

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C.  ALIS PROD IMPEX SA cu sediul în localitatea Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Hunedoara, înregistrată la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Hunedoara, cu nr. 82 din 05.01.2018 şi completărilor înregistrate la nr. 5287  din 22.06.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza Hotărârii nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993,  pentru  aprobarea  Condiţiilor tehnice  privind  protecţia  atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completarile ulterioare;

- SR 10009/2017,  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r)privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 5 /2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.M. nr. 95/2005, privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordonanţa nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Hotărârea nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 176/2004, privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură

- H.G. nr. 236/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;

- Legea nr.360/2003(r) privind regimul substantelor şi preparatelor chimice chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- Regulamentul CE nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE)nr. 1907/2006

- Ordonanţa nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul nr.1234/2006;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, modificat prin Ordin ANSVSA nr. 42/2010;

- Ordin  ANSVSA nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specific.

Titularul/operatorul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va         depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: Instalatie de crestere a pasarilor(ferma nr. 6 adulte gaini rase grele pentru reproductie,ferma nr. 6 tineret  gaini rase grele, statia de incubatie)

Amplasata in: localitatea Lesnic, jud. Hunedoara, pe partea dreapta a DN 7 Deva –Arad cu acces din DN.

Operator: – SC ALIS PROD IMPEX SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalaţie sub controlul  operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:  a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM |
| --- | --- | --- |
| 6, 6.6(a) | a) instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40000 locuri; | ferma 6 tineret Capacitatea maxima : 8400 capete /serie /hala; 2 serii pe an * 6 hale = 100.800 capete /an; fermei 6 adulte Capacitatea maxima: 8400 capete/hala x 1serie pe an x 12 hale = 100800 capete/an; Staţie de incubaţie cu o capacitate nominală de 10 milioane ouă/an din care rezultă cca 8 milioane de pui |

Coduri CAEN:

0161 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Cod NFR: 4.B – Cresterea animalelor si managementul dejecţiilor

Cod SNAP:	1004, 1005

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

  - Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L., înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 82 din 05.01.2018 şi anexe  la Formularul de solicitare;

  - Raport de amplasament elaborat de S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L., înregistrat la A.P.M. Hunedoara cu nr. 82 din 05.01.2018 şi anexe la Raportul de amplasament;

  - Certificat de înregistrare  seria B nr. 1497674 eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul Hunedoara;

  - Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 127 din 26.03.2018, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”  – Directia Apelor Mures;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 26/06.09.2010 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru cresterea pasarilor;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 27/06.09.2010 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru Statie de incubatie de tip industrial;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 27/25.09.2010 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru incinerator capacitate mica;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. RO-HD-009-INCP/2,3/10.06.2011 emisă de D.S.V.S.A. Hunedoara pentru  activitatea de incinerare deseuri nepericuloase;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru nr. 7044 din data de  27.02.2013;

  - Organigrama unităţii;

  - Extras CF nr. 62447/11.05.2015;

  - Extras CF nr.62450/11.05.2015;

  - Extras CF nr.62449/11.05.2015;

  - Extras CF nr.62448/11.05.2015;

  - Notificarea pentru certificarea conformităţii nr. 483 din 03.08.2016, emisă de Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara;

  - Contract de furnizare energie electrică nr. 9452010 din 20.10.2017;

  - Contract prestari servicii nr.890/30.12.2016 pentru preluare ape uzate;

  - Contract pentru prestari servicii nr. 563 din 1.06.2018 pentru ridicarea deşeurilor medicale si resturilor provenite din activitatile medicale încheiat cu S.C. NEUTRON S.R.L.;

  - Contract cadru nr. 8249 din 01.05.2008, incheiat cu S.C. MAGGOTS &BAITS S.R.L., privind colectarea deşeurilor de origine animală (cadavre de pasăre);

  - Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 1696 din 01.11.2015 şi anexele 1,2,3,4 la contract, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. pentru colectarea deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase;

  - Fişe cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine  de analiză;

  - Plan de încetare temporară sau definitivă a activităţii

  - Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

  - Dovada mediatizării repetate în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

  - Completări la documentaţie cu privire la respectarea conformării cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

ANEXE

-   Plan de situaţie cu  reţele apă – canal (Planşa PS-01);

  - Plan puncte de monitorizare;

  - Plan de amplasament;

  - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C.ALIS PROD SRL

  - Buletine sol - Raport de încercare nr. -1514/16.12.2016;

- Raport de încercare nr. -1513/16.12.2016

  - Raport de încercare nr. 703 din 04.05.2017 pentru zgomot;

  - Raport de încercare nr. 1492 din 05.10.2017 pentru zgomot;

  - Raport de încercare nr. 1634 din 06.10.2017 pentru ape uzate;

  - Raport de încercare nr. 1635 din 06.10.2017 pentru ape uzate;

  - Raport de încercare nr. 265 din 28.02.2017 pentru emisii centrala;

  - Raport de încercare nr. 266 din 28.02.2017 pentru emisii centrala;

  - Raport de încercare nr. 1297 din 16.08.2017 pentru apa subterana;

  - Raport de încercare nr. 1295, 1296 din 16.08.2017 pentru apa subterana;

  - Raport de încercare nr. 927, 934 din 02.06.2017 pentru apa subterana;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea S.C. ALIS PROD IMPEX SA are implementat sistem de management de mediu dar nu e certificat.  Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare  pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Hunedoara o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu este cazul

6. Materii prime şi auxiliare

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie conform cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

Principala materie prima o constituie efectivele de pui, max .100800 pui de import pentru tineret rase grele si la 100800 capete tineret pentru pasari rase grele.

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea   materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| DENUMIREA MATERIEI PRIME, A SUBSTANŢEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ COMPOZIȚIE | CANTITATE ANUALĂ / EXISTENTĂ ÎN STOC (t) | CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR SAU PREPARATELOR CHIMICE | MOD DE AMBALARE/STOCARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol/ Fraze de risc |  |
| Materii prime utilizate în activitatea fermei |
| pui de o zi - import Uniunea Europeana | 100.800 cap /an la capac max. Populat in 2017 = 60158 cap | N | - | Puii se aduc în cutii de carton de la ferme din UE. Sunt transferaţi în hala de crestere, unde rămân pana la vârsta de 16 saptamani, după care sunt transferaţi in halele de gaini |
| Puicute+ cocosei, de 140 zile livrate de la ferma de tineret | 100800 cap/an la capac. max Populat cu 53516 cap. In 2017 | N | - | Se transfera din halele de tineret in halele de gaini ouatoare |
| Furaje/ hrana pentru păsări | 5483 tone/an | N | - | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncăre închise, buncare metalice a cate10 to cate unul pe fiecare hala la gaini si tineret |
| VerSal liquid/ acidifiant pentru apa de băut a păsărilor Acid formic > 50 - < 70 % Acid lactic > 10 - < 30 % Acid propionic > 5 - < 10 % Acid citric monohidrat > 1 - < 5 % Acid acetic > 1- < 5 % | In functie de necesitati | P | H314; H315; H318 | Stocat in bidoane de plastic de 30 l in magazie special amenajata |
| Rumeguş/ paie | 378 to/an | N | - | Magazia de rumeguș, închisă, cu pardoseală betonată. Transportul rumegușului la hale se realizează cu mijloace de transport prevăzute cu prelată, iar descărcarea rumegușului se realizează la capătul interior al halelor, măsuri care au scopul reducerii la maxim a dispersiei accidentale de rumeguș în timpul transportului și manipulării. |
| Oua la statia de incubatie | 10.000.000 buc/an | N | - | Se aduc in cofraje de la ferma de adulte. |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri | 1852000 doze | P | Periculozitate specifică | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fermei. Stocul poate varia de la o achiziţie la alta în funcţie de numărul de pasări, de vârsta lor si de tipul de vaccin care trebuie administrat |
| Antibiotice si vitamine | 524+ 140 kg/an | P N | Periculozitate acumulare în mediul acvatic şi în lanţul trofic. | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. Cantităţile sunt calculate şi administrate pe kg corp sau în funcţie de consumul de apă. |
| VerSal liquid/ acidifiant pentru apa de băut a păsărilor Acid formic > 50 - < 70 % Acid lactic > 10 - < 30 % Acid propionic > 5 - < 10 % Acid citric monohidrat > 1 - < 5 % Acid acetic > 1- < 5 % | 1000 kg anual | P | H314; H315; H318 | Stocat in bidoane de plastic de 30 l in magazie special amenajata |
| Var pulbere (oxid de calciu)/ igienizare adăposturi | 1 t/ an | P var calcic hidratat | H 315; H 318; | Saci din hartie de 20 kg, stocați temporar pe paleti,într-o magazie închisă. |
| ALDEZIN/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu Clorură de didecildimetil-amoniu Alcool gras Parfum de lamaie Acid fosforic | 800 litri/ an | P | H 302; H 312; H 332; H 314; H 317; H334 H 400 | In bidoane plastic de 10 l, stocat într-o magazie închisă, securizată |
| TH5/ BIOCID – dezinfectant pentru pereti, podele, suprafete GLUTARAL Clorura de benzil C12-16 alkil dimetil | 1500 litri/ an | P | H 314 H 400 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Motorina | 185 t/an | P | H 351 H 304 H 411. | Se aprovizioneaza de la statii de distributie |
| Energie electrica | 950 MW/an | N |  | Se preia din reteaua de electricitate prin intermediul postului Trafo |
| Gaz natural | 87.294 m3 /an | P | R8 | Este preluat din reteaua de gaz , nu se stocheaza |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Substanţele sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară deșfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.5.  Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu   cele mai bune tehnici disponibile (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Orice modificare privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

6.9. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor:

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Tineret Gaini adulte | Media 18-22 15.5-19 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată şi optimă de amino acid |

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Tineret Gaini adulte | 0.4-0.76 0,354 – 0,55 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizand fosfati si/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hranire |

  - evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

  - analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

  - aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

  - studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

  - realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - Apa

Prevederile prezentului  capitol   sunt conforme  Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 127din 26.03.2018, valabilă până în 26.03.2021, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” , Directia Apelor  Mures .

Apa se utilizeaza pentru:

- în procesul tehnologic de creştere a păsărilor – adapare

- necesităţile igienico-sanitare ale angajaţilor (39 persoane) şi intreţinerea curǎţeniei în spaţiile administrative si statia de incubatie

- igenizarea halelor de creştere a păsărilor

- sursă pentru stingerea incendiilor

7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul pasarilor  şi spălarea halelor

Sursa: sursa subterana

Apa este captata din 2 puturi forate astfel:

- put forat de adancime H= 15 m, diametru D= 0,9 m, amplasat pe malul stang al raului Mures, la

cca. 250 m; Forajul este echipat cu  pompa submersibila.

- put forat de adancime H= 15 m, amplasat in incinta fermei nr. 6 Lesnic; Forajul este echipat cu pompa submersibila.

Apa prelevata este utilizata in urmatoarele scopuri:

- igienico - sanitar pentru personalul angajat;

- tehnologic pentru: consum biologic pasari, spalare si igienizare hale de productie si intretinerea curateniei statiei de incubatie;

- PSI;

Program de functionare: 24 ore/zi, 365 zile/an.

Volume de apa autorizate:

- zilnic maxim: 50,0 mc/zi = 0,58 1/s

- zilnic mediu: 41.7 mc/zi = 0,48 1/s pt. 24 ore de functionare;

- zilnic minim: 3,3 mc/zi = 0,04 1/s -in perioadele de vid sanitar anual mediu: cca. 15,22 mii mc

anual maxim: cca. 18,26 mii mc

Din care, in scop igienico-sanitar pentru personalul angajat:

- zilnic maxim: 3,9 mc/zi

- zilnic mediu: 3,3 mc/zi

| Scop | Consum specific mediu |
| --- | --- |
| - consum biologic pasari adulte | 110 1/pasare/serie-an |
| - consum biologic pasari tineret | 23 1/pasare/serie |
| - igienizari hale | 14,0 1/m2 |

Instalatii de captare:

Apa este captata din 2 puturi forate:

-	put forat de adancime H= 15 m, diametru 0= 0,9 m, amplasat pe malul stang al raului Mures, la cca. 250 m;

Forajul este echipat cu pompa submersibila.

-	put forat de adancime H= 15 m, amplasat in incinta fermei nr. 6 Lesnic; Forajul este echipat cu pompa submersibila.

Instalatii de tratare: in rezervorul de inmagazinare se realizeaza clorinarea/dezinfectia apei.

Instalatii de inmagazinare si distributie a apei: apa captata este refulata intr-un rezervor semiingropat de inmagazinare, avand V = 100 mc. De aici, apa este pompata cu ajutorul unei instalatii tip hidrofor in reteaua de distribute a apei la consumatorii din cadrul obiectivului.

Reteaua de distributie este din conducte PEHD, Dn 40 mm.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinţei se face în regim nominal

7.1.4. Modul de folosire al apei

Necesarul total de apa (scop menajer+scop tehnologic):

- zilnic maxim: 50,0 mc/zi = 0,58 1/s

- zilnic mediu: 41,7 mc/zi = 0,48 1/s pt. 24 ore de functionare;

- zilnic minim: 3,3 mc/zi = 0,04 1/s -in perioadele de vid sanitar

Cerinta totala de apa (scop menajer+scop tehnologic):

- zilnic maxim: 50,0 mc/zi = 0,58 1/s

- zilnic mediu: 41,7 mc/zi = 0,48 1/s pt. 24 ore de functionare;

- zilnic minim: 3,3 mc/zi = 0,04 1/s -in perioadele de vid sanitar

- anual mediu: cca. 15,22 mii mc

- anual maxim: cca. 18,26 mii mc

Gradul de recirculare internă a apei: 0%- apa nu se recirculă.

Consumuri specifice de apa:

Consumul biologic specific : 0, 1 -0.3 l/pasare/zi

Consum biologic pui ferma nr. 6 Lesnic: 0,2-0,3 l/pasare/zi

Consum igienizare -spalare hale: cca.2- 20l/mp prevederi BAT;

Consum igienizare-spalari hale ferma  nr.6 Lesnic: cca. 14,0 l/mp;

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă - pentru măsurarea debitelor de apă prelevate este montat un debitmetru.

COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE:

Din cadrul fermei rezulta urmatoarele categorii de ape:

- ape uzate fecaloid -menajere provenite de la grupurile sanitare;

- ape tehnologice, rezultate in urma igienizarii halelor de productie, igienizarea statiei de incubatie;

- ape pluviale;

Apa uzata fecaloid - menajera rezultata din cadrul fermei de tineret este colectata prin reteaua interna proprie de canalizare si condusa catre un bazin betonat vidanjabil, avand V1 = 1 mc.

Apa uzata fecaloid - menajera rezultata din cadrul fermei de gaini adulte este colectata prin reteaua interna proprie de canalizare si condusa catre un bazin betonat vidanjabil, avand V2 = 1 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul fermei de tineret inlocuire sunt conduse prin reteaua interna proprie de canalizare catre un bazin betonat subteran, avand Vutil = 75 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul fermei de crestere gaini adulte sunt conduse prin reteaua interna proprie de canalizare catre un bazin betonat subteran, avand Vutil  = 75 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul statiei de incubatie , se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc.

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc/zi) | anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu |  |  |
| ape uzate fecaloid-menajere | 2 bazine vidanjabile fiecare de Vutil = 1mc si bazin vidanjabil Vutil = 75 mc | 3,2 mc/zi | 2,6 mc/zi | 1139 mc/an | Apele uzate fecaloid-menajere si tehnologice colectate in bazinele V= 3x75 mc si V= 2x1 mc sunt vidanjate si transportate la statia de epurare din cadrul abatorul de pasari a S.C. Avis 3000 S A |
| ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor si a statiei de incubatie | 3 bazine vidanjabile fiecare de Vutil = 75 mc | 914 mc/an |  |

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor

Operatorul  are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani.  Prima raportare in RAM aferent anului 2020. Studiul va identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei pe amplasament, iar recomandarile acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, dupa caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1 Utilizarea energiei si resurselor

| Denumirea | Cantitatea anuală estimată | Proces tehnologic / activitatea în care se utilizează |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 87294m3/an la capac max | - în hale: climatizare - incineratoare - centrala termica – producere apa calda si incalzire |
| Energie electrică | 950 MWh/an | Furajare Adăpare Climatizare Igienizare Activitatea administrativă Activitati in statia de incubatie |

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil;

- funcţionarea optimă a ventilaţiei mecanice pentru a obţine un control bun al temperaturii şi pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor (curăţarea tubulaturii şi ventilatoarelor);

- verificarea funcţionării motoarelor şi a sistemelor de antrenare;

- utilizarea optimă a capacităţii de adăpostire disponibilă;

- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului pasarilor;

- instalaţie automatizată pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii şi a umidităţii din hale);

- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire;

- utilizarea aerotermelor de mare eficienţă cu consum redus de gaz metan;

- iluminarea spaţiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;

- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări  şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2022.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

S.C PROD IMPEX SA - are sediul in Mintia, strada Lucian Blaga, nr. 2,  jud. Hunedoara. Este inscrisa la Registrul Comertului la nr. J 20/117/28.01.2004, Cod Unic de Inregistrare: 16087179 din 29.01.2004. Amplasamentul punctului de lucru  este  in localitatea Lesnic, jud. Hunedoara, pe partea dreapta a DN 7 Deva –Arad cu acces din DN 7 .

Amplasamentul analizat este situat pe un teren proprietate particulara situat pe partea dreapta a drumului DN 7 Deva – Arad . Terenul este plan, uscat, fara pericol de inundabilitate fiind situat pe malul stang al raului Mures. Este delimitat de garduri. Terenul pe care este amplasat obiectivul este situat in intravilanul localitatii Lesnic fiind proprietatea lui S.C. AVIS COLLECTION  S.R.L, care a dat in comodat catre SC ALIS PROD IMPEX SA,  conform contractului nr. 215/01.07.2011 imobilele ce-i apartin .

Cursuri de ape mai apropiat:

- la nord – raul Mures la circa 500 m distanta de perimetrul societatii .

Accesul in zona se face pe drumul DN 7 Deva – Arad.

Suprafata totala apartinand societatii SC ALIS PROD IMPEX SA pentru amplasamentul LESNIC  este de 159732  mp-conform extras de carte funciara nr.62447, 62448,62449 si 62450 si a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.2109/21.05.2001, din care:

- Sconstruita =  27978 m2;

- Saferenta  drumuri = 46617 m2

- Sfineata  =  79187 m2

Din suprafata totala a amplasamentului – punct de lucru Lesnic (ferma nr.6 de gaini rase grele si tineret + statie incubatie),  suprafata construita este repartizata astfel:

- Suprafata construita -ferma nr.6 adulte  este de 16877 m2;

- Suprafata construita - ferma nr. 6 tineret  este de 7876 m2;

- Suprafata construita -statia de incubatie este de 3175 m2;

Suprafata fermei este de 159732 m2, din care suprafata construita este de 27978 mp  cuprinde:

- 6 blocuri P  pentru cresterea tineretului de inlocuire

- 6 blocuri P  pentru cresterea gainilor de reproductie rase grele

- Statie de incubatie

- Birouri  si filtru sanitar cu sala de mese, atelier mecanic si magazie de materiale;

Sistematizarea si amplasarea unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare ale aceleiasi ferme avicole, distanta minima intre adaposturi, distanta minima de la constructiile sanitar veterinare si de colectare si prelucrare a produselor de origine animala, pana la cladiri de locuit si ferme zoothnice.Astfel distanta minima intre:

- fermele de pasari este de 300 m

- intre fermele de pasari ouatoare si crestere pui  – 200 m

| Nr. crt. |  | Denumirea clădirii | Buc | Starea actuală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ferma 6 tineret | Hale parter | 6 | Sunt realizate cu fundație din beton și structură de rezistenţă din elemente prefabricate: stâlpi de beton armat, pereți din cărămidă, șarpantă structură metalică, acoperiș din panouri tip sandwich. |
| 2 | Ferma 6 adulte | Hala parter | 12 | Este realizata pe stalpi din beton , inchisa cu panouri sandwich, acoperis din panouri tip sandwich |
| 3 | Statie de incubatie | Cladire parter | 1 | Este realizat cu fundație din beton și structură de rezistenţă din elemente prefabricate: stâlpi de beton armat, pereți din cărămidă, șarpantă structură metalică, acoperiș din panouri tip sandwich. |

Coordonate amplasament:

Coordonate geografice:  Longitudine: 24°02'47"E, Latitudine : 45° 47'05"N

Coordonate stereo 70:    X1:324620,613;Y1:493715,837;

X2: 324847,166; Y2:493543,225:

Poziţionarea în raport cu  ariile naturale protejate : amplasamentul fermei faţă de poziţionarea fermei în raport cu siturile Natura 2000:

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

Activitatea desfasurata in cadrul fermei 6 Lesnic este cea de  cresterea intensiva a gainilor  rase grele si tineret de inlocuire, in vederea producerii de oua pentru incubatie.Tot pe amplasament are loc siactivitatea de incubatie.

Capacitatea maximă de producţie: 201600 capete păsări din care 50400 capete tineret - 2 serii/an şi 100800 capete găini de reproducţie rase grele - 1 serie/an.

Capacitatea staţiei de incubaţie este de 10 milioane ouă incubate/an

Procesele operaţionale în cadrul Fermei 6 Leşnic se succed în prezent astfel:

- creşterea tineretului de înlocuire găini rase grele (puii de 1 zi sunt aduşi din import);

- creşterea păsărilor rase grele pentru producerea de ouă de incubat;

- incubare ouă pentru obţinerea puilor de carne;

Dotarea si fluxul tehnologic este urmatoarea.Fiecare bloc este echipat cu urmatoarele instalatii:

FERMA nr. 6 tineret

Activitatea fermei 6 tineret se desfasoara in 6 hale de productie. Puii sunt crescuti pana la 18 saptamani (cca. 126/zile/an - doua serii/an), dupa care sunt  transferati in ferma de adulte. Suprafata unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca. 5000m3.

Fiecare hala este dotata cu :

-6 linii de furajare

-2 linii de adapare pe fiecare hala cu adapatori circulare cu cupite
-1buncar exterior de 10 tone pentru depozitarea furajelor

-6 buncare mici interioare de 150- 200 kg
-transportatoare cu noduri pentru transportul furajelor la buncarele interioare

-sisteme de dozare medicamente prin intermediul apei sau hranei
-sisteme de incalzire

-sistem de iluminare cu becuri fluorescente
-rezervor tampon  pentru solutii medicamentoase de 60 l  pentru fiecare nivel.
-ventilatoare exhaustoare

Sistemul de furajare  - Furajele (nutreturi combinate) sunt aduse de la FNC-ul propriu (Mintia), conform retetelor comandate, cu mijloace auto proprii tip cisterna, fiind stocate in buncare exterioare halelor (cate un buncar metalic de 10 t/hala), de unde cu ajutorul transportoarelor cu noduri sunt aduse in interiorul halei si distribuite la nivelul pasarilor cu DNC 100. Modul de umplere al buncarelor exterioare este cu sistem pneumatic, in vederea reducerii pierderilor de furaje.

Sistemul de adapare – se face cu apa provenita din reteaua proprie (doua puturi forate, amplasate la 200m de ferma). La nivelul halelor de pasari alimentarea cu apa se face cu adapatori circulare cu nivel constant.

Sistemul de incalzire – temperatura tehnologica necesara pentru halele de crestere tineret este de 30,50C –210 C, sursele de incalzire sunt 18 gazolete/hala (cu duze de 2,45 mm), cu capacitate de 12,2 kWh, la presiunea de 25 mbar, care functioneaza cu gaz butan (18 gazolete/hala x 6 hale).

Sistemul de ventilatie este compus din 6 ventilatoare situate in hale (4 bucati x 26000 m3/h si 2 buc. x 8000 m3/h, pentru fiecare hala; capacitatea de ventilatie este de 120.000 m3/h. Ventilatia functioneaza in sistem automatizat de control. Ventilatia naturala se face prin usi si geamurile laterale.

Sistemul de iluminare – iluminatul este asigurat prin becuri incandescente de 100W, asigurand o intensitate luminoasa de 100-30 lux/m2 sau lampi cu lumina fluorescenta (mai economice). Intensitatea si durata de iluminare se programeaza conform cerintelor impuse de fisele tehnologice. Exista sisteme automate de programare si dirijare a duratei si a intensitatii de iluminare.

FERMA nr. 6 adulte

Activitatea fermei 6 adulte se  desfasoara in 12 hale de productie. Suprafata unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca. 5000m3 .

Pasarile sunt crescute in sistemul “la sol ”.

Fiecare hala este dotata cu :

-7 linii de furajare

-2 linii de adapare pe fiecare hala cu adapatori circulare cu cupite
-1buncar exterior de 10 tone pentru depozitarea furajelor

-7 buncare mici interioare de 150- 200 kg

- cuibare pentru ouat
-transportatoare cu noduri pentru transportul furajelor la buncarele interioare

-sisteme de dozare medicamente prin intermediul apei sau hranei
-sisteme de incalzire

-sistem de iluminare cu becuri fluorescente
-rezervor tampon  pentru solutii medicamentoase de 60 l  
-ventilatoare exhaustoare

Sistemul de furajare  -este identic cu cel de la tineret cu deosebirea ca exista in plus o linie suplimentara pentru furajarea cocosilor.

Sistemul de adapare –la fel ca la tineret

Sistemul de ventilatie este compus din 6 bucati ventilatoare/hala: 4 bucati x 2,2kW, si 2 buc. x 0,75 kW, pentru fiecare hala.Admisia aerului proaspat se face prin gurile de admisie situate pe lateralul halelor.

Sistemul de incalzire – este la fel ca la tineret. Temperatura tehnologica necesara in hale fiind de 24-210C .

Sistemul de iluminare – iluminatul este asigurat prin becuri incandescente de 100W pentru a asigura o intensitate de 60-30 luxi/m2. Durata si intensitatea luminii se regleaza cu ajutorul ceasurilor programatoare. Exista sisteme automate de programare si dirijare a duratei si a intensitatii de iluminare.

Statia de incubatie:

- 6+1 incubatoare cu capacitatea de 76800 oua/incubator (unul este de rezerva)

-3+1 eclozionatoare( 1 este de rezerva) cu capacitatea de 38400/eclozionator. Fiecare eclozionator deserveste doua incubatoare. Ouale se scot din incubator la final si se pun in eclozionator , unde are loc eclozarea puilor.

- ciller pentru racirea incubatoarelor si eclozionatoarelor pentru a mentine conditiile de temperature constant. Acesta functioneaza in circuit inchis, pet imp de iarna sigurand si incalzirea spatiilor.

Instalaţie de incinerare – Pentru eliminarea deşeurilor de origine animala rezultate din activitate (mortalităţi) s-a prevăzut un incinerator tip STOUR II, cu caracteristicile: spaţiu de încărcare: 0,1 mc, capacitate de încărcare: 50 kg/h, 500 kg/sarja cadavre de anímate, durata de incinerare 10 ore. Combustibil folosit: gaz metan, consumul fiind de cca. 40.000 mc/an. Instalatia de incinerare  este alcătuită din: camera de combustie, de ardere primara, camera de post-combustie, instalaţia de distributie aer suplimentar, instalatia de distributie combustibil, instalatia de automatizare, racordul la coşul de fum

Puii obţinuţi sunt destinaţi pentru popularea fermelor 1, 7 si 9 de creştere a puilor de carne apartinatoare SC Chick SRL şi pentru terţi.

Programul de lucru la ferma 6 este de: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile pe an;

Numărul total de personal care lucrează în cadrul Fermei 6 Leşnic este de 26 angajaţi si la   Incubatie 13 angajaţi.

Proces tehnologic

Descrierea etapelor procesului tehnologic

1. Creştere tineret de înlocuire găini rase grele

Ferma de tineret cuprinde 6 blocuri (în fiecare bloc este o singură hală de creştere), magazii, filtru sanitar, dezinfector. Suprafaţa unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca 5000 m3.

Creşterea tineretului înlocuire în hale la sol, pe aşternut absorbant, presupune:

- pregătirea halelor prin spălare, uscare, reparare, introducere aşternut (paie, rumeguş, talaş mărunt), dezinfecţie;

- introducere pui de 1 zi, transport special cu izoterma;

- creştere tineret înlocuire în hală la sol timp de 126 zile (18 săptămâni)

- transfer păsări adulte tinere (rase grele) în ferma  adulte;

- evacuare aşternut şi dejecţii, curăţire hală, spălare, dezinfecţie etc;

- reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

- Pregătirea halelor constă în îndepărtarea dejecţiilor împreună cu aşternutul, spălarea cu apă a halelor, uscare, reparare clădiri, instalaţii, dezinfectarea cu materiale dezinfectante şi văruire.

Întreaga cantitate de apă uzată de la spălarea halelor este colectată într-un bazin de beton îngropat, amplasat în spaţiul dintre halele 20 şi 22 de unde se evacuează cu vidanja la staţia de epurare Abator Şoimuş.

Dezinfecţia halelor se face prin pulverizarea unor soluţii dezinfectante autorizate, în concentraţiile prescrise.

După operaţia de dezinfecţie a halelor urmează o perioadă de vid sanitar, perioadă în care în halele de creştere a păsărilor nu se desfăşoară nici un fel de activitate.

- Introducere pui de 1 zi: puii de o zi din rasele grele de găini sunt aduşi de la unităţile producătoare (import) în navete din material plastic cu maşini speciale izoterme. Sunt transferaţi manual de către personalul fermei din autovehicul în halele de creştere aplicâduli-se şi tratamentele specifice. Navetele din material plastic se returnează la furnizorul puilor de o zi. În fiecare hală se introduc 6 puicute la fiecare cocoş (7200 puicuţe şi 1200 cocoşi).

- Creşterea puilor. Pentru creşterea puilor trebuie să se asigure:

- adăparea puilor;

- furajarea puilor;

- controlul climatului în hale;

- ventilaţia halelor;

- iluminarea halelor;

- încălzirea halelor;

- evacuarea puilor morţi;

- evacuarea dejecţiilor.

Sistemul de adăpare a puilor este constituit din adăpători automate Prin adoptarea sistemului de adăpare cu picurător (cerinţă BAT), pierderile de apă din sistemul de adăpare a păsărilor sunt reduse la minim, fiind practic nesemnificative.

Furajarea puilor se face cu nutreţuri combinate conform reţetelor comandate, care sunt aduse de la FNC Mintia cu mijloace auto proprii tip cisternă şi sunt introduse în buncărele exterioare cu capacitatea de 10 t (câte unul la fiecare hală) printr-un sistem de transport pneumatic. Din buncăre furajele sunt aduse în interiorul halei şi distribuite la hrănitorilor cu ajutorul transportoarelor cu noduri. Alimentarea buncărelor exterioare prin sistem pneumatic reduce pierderile de furaje.

Pe toata durata de crestere a puilor sunt administrate  retete de nutreţ combinat  în funcţie de vârsta puilor.

Prin utilizarea unor reţete de hrană echilibrată cu rată de conversie optimă, bazate pe fosfor şi aminoacizi digerabili, sărace în proteine, se obţine ca efect reducerea substanţelor nutritive eliminate prin excreţie de către păsări. Se face hrănirea fără antibiotice pentru a evita eliminarea în mediu a medicametelor greu biodegradabile. Toate acestea răspund cerinţelor BAT.

Controlul climatului în halele de creştere a păsărilor este o cerinţă BAT. În halele de creştere a păsărilor sunt controlaţi următorii parametri:

- temperatura;

- umiditatea;

- regimul de iluminre.

Temperatura din halele de creştere este controlată atât prin utilizarea unor sisteme de încălzire proprie, cât şi prin reglarea ventilaţiei halelor.

Ventilarea halelor, conform cerinţelor BAT, are ca obiectiv eliminarea căldurii, prafului, umidităţii, gazelor reziduale (dioxid de carbon, amoniac) şi introducerea de aer proaspăt.

Sistemul de ventilaţie este compus din 6 ventilatoare (4 bucati x 26 000 m3/h si 2 bucăţi x 8000 m3/h) pentru fiecare hală; capacitatea de ventilatie este de 120 000 m3/h. Ventilaţia functionează în sistem automat, funcţie de temperatura din hală. Ventilaţia naturală se face prin uşi şi geamurile laterale. Sistemul de ventilaţie asigură o rată de schimb a aerului de 0,10 m3/h la pui în saptămâna 1; în saptamana a 6-a rata de schimb a aerului este de: 3,4 m3/h iarna si 6 m3/h vara.

Sistemul de iluminare este asigurat de becuri economice realizându-se o intensitate luminoasa 30 – 100 lucşi/mp. Intensitatea si durata de iluminare se programează conform fişelor tehnologice. Exista sisteme automate de programare şi dirijare a duratei si a intensităţii de iluminare.

Sistemul de încălzire – temperatura necesară pentru halele de creştere tineret este de 30,5°C – 21°C, sursele de încălzire cuprind 18 gazolete/hală cu puterea totală de 12,2 kWh care funcţionează cu  gaz metan.

Evacuarea puilor morţi: cadavrele de pui morţi sunt colectate în saci de plastic care sunt depozitaţi în lăzi frigorifice până la incinerarea in incineratorul propriu.

- Transfer păsări adulte tinere (rase grele) in ferma 6 adulte: după încheierea ciclului de producţie de 18 – 23 săptămâni puii sunt transportaţi în navete din material plastic la ferma 6 adulte, care este situată pe acelaşi amplasament, pentru popularea halelor de creştere găini rase grele care produc ouă pentru staţia de incubaţie.

- Evacuare aşternut cu dejecţii şi curăţire hală, spălare: după depopularea halelor se evacuează aşternutul format din dejecţii, rumeguş şi talaş în sistem uscat. Se spală halele şi toate dotările interioare cu jet de apă de înaltă presiune, se repară instalaţiile de alimentare cu hrană şi apă, instalaţiile de ventilaţie, încălzire şi iluminat şi se dezinfectează spaţiile în vederea executării vidului sanitar şi a conservării halelor până la următorul ciclu de producţie.

Amestecul de dejecţii şi rumeguş este depozitat pe batalurile de la statia de epurare de la Mintia , fiind apoi folosit în fermele agricole ca îngrăşământ organic.

- Reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar: reluarea ciclului de producţie se face după minim 154 zile (22 săptămâni) astfel ca să se permită respectarea unei perioade de vid sanitar.

##### 2. Creştere păsări rase grele pentru producerea de ouă pentru incubat

Ferma nr.6 adulte cuprinde 12 blocuri (în fiecare bloc este o singură hală de creştere), magazii, filtru sanitar, dezinfector. Suprafaţa unei hale este de 1200 m2, iar volumul de cca 5000 m3.

Creşterea păsărilor în ferma de adulte se realizează începând cu săptămâna a 18-a de viata până la săptămâna a 64-a când găinile sunt sacrificate la Abatorul Şoimuş aparţinând aceluiaşi proprietar. Scopul creşterii păsărilor este obţinerea de ouă pentru staţia de incubaţie.

Creşterea păsărilor adulte rase grele in hale la sol, pe aşternut absorbant, presupune:

- pregătirea halelor prin spălare, uscare, reparare, introducere aşternut (rumeguş, talaş mărunt), dezinfecţie;

- popularea cu tineretul de înlocuire de la ferma de tineret;

- creşterea păsărilor in hala, la sol, timp de 322 zile (46 săptămâni);

- livrare către abator a păsărilor la sfârşitul ciclului de producţie;

- evacuare aşternut şi dejecţii, curăţire hala, spălare dezinfecţie etc;

- reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

Pregătirea halelor constă în îndepărtarea dejecţiilor împreună cu aşternutul, spălarea cu apă a halelor, uscare, reparare clădiri, instalaţii, dezinfectarea cu materiale dezinfectante şi văruire.

Întreaga cantitate de apă uzată de la spălarea halelor este colectată într-un bazin de beton îngropat, cu V = 75 m3, amplasat în spaţiul dintre halele 1, 2, 3 şi 4, de unde se evacuează cu vidanja la staţia de epurare Abator Şoimuş.

Dezinfecţia halelor se face prin pulverizarea unor soluţii dezinfectante autorizate, în concentraţiile prescrise.

După operaţia de dezinfecţie a halelor urmează o perioadă de vid sanitar, perioadă în care în halele de creştere a păsărilor nu se desfăşoară nici un fel de activitate.

- Popularea cu tineret de înlocuire, găini şi cocoşi, de la ferma de tineret Leşnic: păsările sunt aduse în navete din material plastic refolosibile cu remorci aparţinând societăţii şi sunt transferate manual de către personalul fermei în halele de creştere. În fiecare boxă se introduc 10 găini şi 1 cocoş.

- Creşterea păsărilor timp de 322 zile. Pentru creşterea păsărilor se asigură:

- adăparea păsărilor;

- furajarea păsărilor;

- controlul climatului în hale;

- ventilaţia halelor;

- iluminarea halelor;

- încălzirea halelor;

- evacuarea păsărilor moarte;

- evacuarea dejecţiilor.

Sistemul de adăpare a puilor este constituit din adăpători automate Prin adoptarea sistemului de adăpare cu picurător (cerinţă BAT), pierderile de apă din sistemul de adăpare a păsărilor sunt reduse la minim, fiind practic nesemnificative.

Furajarea păsărilor se face cu nutreţuri combinate aduse de la FNC Mintia în funcţie de vârsta şi nivelul producţiei conform reţetelor comandate pentru găini şi pentru cocoşi. Stocarea furajelor se face în buncărele metalice de 10 t amplasate lângă fiecare hală. Distribuţia furajelor spre hale se face cu aceleaşi mijloace ca la ferma 6 tineret. În interiorul halei există două linii de distribuţie a furajelor, una pentru găini şi una pentru cocoşi. Umplerea buncarelor exterioare se face pneumatic reducând astfel aproape în totalitate pierderile de furaje. Furajarea păsărilor se face restricţionat în funcţie de vârsta şi nivelul producţiei de ouă.

Prin utilizarea unor reţete de hrană echilibrată cu rată de conversie optimă, bazate pe fosfor şi aminoacizi digerabili, sărace în proteine, se obţine ca efect reducerea substanţelor nutritive eliminate prin excreţie de către păsări. Se face hrănirea fără antibiotice pentru a evita eliminarea în mediu a medicamentelor greu biodegradabile. Toate acestea răspund cerinţelor BAT.

Controlul climatului în halele de creştere a păsărilor este o cerinţă BAT. În halele de creştere a păsărilor sunt controlaţi următorii parametri:

- temperatura,

- umiditatea.

- regimul de iluminre.

Temperatura din halele de creştere este controlată atât prin utilizarea unor sisteme de încălzire proprie, cât şi prin reglarea nivelului de ventilaţie a halelor.

Ventilarea halelor, conform cerinţelor BAT, are ca obiectiv eliminarea căldurii, prafului, umidităţii, gazelor reziduale (dioxid de carbon, amoniac) şi introducerea de aer proaspăt.

Sistemul de ventilaţie este compus din 6 ventilatoare (4 bucati x 26 000 m3/h si 2 bucăţi x 8000 m3/h) pentru fiecare hală; capacitatea de ventilatie este de 120 000 m3/h. Ventilaţia functionează în sistem automat, funcţie de temeratura din hală. Ventilaţia naturală se face prin uşi şi geamurile laterale. Sistemul de ventilaţie asigură o rată de schimb a aerului de 0,10 m3/h la pui în saptămâna 1; în saptamana a 6-a rata de schimb a aerului este de: 3,4 m3/h iarna si 6 m3/h vara.

Iluminarea halelor se face cu becuri economice care asigură o intensitate de 60 - 30 lucşi/m2. Exista sisteme automate de programare a duratei şi a intensităţii de iluminare.

Sistemul de încălzire asigură temperatura tehnologică necesara pentru halele de creştere a păsărilor adulte de 24-21°C. În fiecare hală sunt câte 18 gazolete cu puterea totală de 12,2 kWh care funcţionează cu gaz metan.

Evacuarea păsărilor moarte: cadavrele de păsări moarte sunt colectate în saci de plastic care sunt depozitaţi în lăzi frigorifice până la incinerarea in incineratorul propriu.

- Livrarea păsărilor la abatorul Şoimuş

După încheierea ciclului de producţie găinile sunt livrate la Abatorul Şoimuş pentru sacrificare.

- Evacuare aşternut cu dejecţii şi curăţire hale

După depopularea halelor se evacuează aşternutul format din dejecţii, rumeguş şi talaş în sistem uscat. Apoi se spală halele şi toate dotările interioare cu jet de apă sub presiune, se repară instalaţiile de alimentare cu hrană şi apă, instalaţiile de ventilaţie, încălzire şi iluminat şi se dezinfectează spaţiile în vederea executării vidului sanitar şi a conservării halelor până la următorul ciclu de producţie.

Amestecul de dejecţii şi rumeguş este depozitat pe paturile de uscare de la dstatia de epurare Mintia pentru biosterilizare, apoi este folosit în fermele agricole ca îngrăşământ organic.

- Reluarea ciclului de producţie după perioada de vid sanitar.

Reluarea ciclului de producţie se face cu respectarea unei perioade de vid sanitar.

3. Obţinerea puilor de carne de o zi în staţia de incubaţie

La statia de incubatie s-au executat lucrari de modernizare constand in inlocuirea incubatoarelor si eclozionatoarelor cu 6 incubatoare in folosinta si unul de rezerva cu o capacitate de 76800 oua pe incubator si doua eclozionatoare cu o capacitate de 38400 oua pe un eclozionator si 2 in rezerva.

Tehnologia de incubare a ouălor pentru obţinerea puilor presupune:

- primirea şi sortarea ouălor,

- incubaţia ouălor

- eclozionarea ouălor

- expediţie pui de o zi

- evacuare a deşeurilor şi igienizare

- depozitare materiale necesare şi deşeuri;

- întreţinere si reparaţii dotări.

Ouăle de la ferma 6 adulte sunt aduse şi sunt sortate într-un depozit de ouă. Ouăle sparte constituie deşeu şi sunt trecute în lazi frigorifice şi predate săptămânal la Incineratorul propriu. Ouăle întregi dar care nu corespund din punct de vedere biologic pentru incubare sunt trimise la Staţia de sortare ouă de la SC Avis Collection SRL.

Incubaţia ouălor presupune respectarea strictă a condiţiilor aseptice şi controlul climatului în spaţiile de incubaţie şi eclozionare (umiditate, temperatură şi iluminare). În spaţiile de incubaţie şi de ecluzionare se asigura un aer cu o anumită umiditate printr-un aparat de preparare a aerului. Temperatura necesară este asigurată cu rezistenţe electrice şi este reglată automat conform prescripţiior. Iluminatul este asigurat prin becuri economice.

Ouăle conforme pentru incubare sunt trecute în sala de primire, sunt aşezate manual în site şi sunt supuse unui proces de dezinfectare prin gazare cu formol. Doza de material dezinfectant este de 50 mg/mc/sală.

Ouăle dezinfectate sunt trecute în sala de incubaţie şi plasate în incubatoare cu instalaţie de rotire a sertarelor. Sunt 6 incubatoarede in functiune (si unul rezerva) cu o capacitate de 76800 oua/incubator.

După 18,5 – 19 zile de incubare ouăle sunt trecute în eclozionatoare. Sunt doua eclozionatoare cu capacitatea de 38400 ouă/eclozionator. Procentul de eclozionare este de 83,5 %.

După 21 zile şi 9 ore rezultă pui de carne de 1 zi care sunt trecuţi în depozitul de pui care este format din două încăperi. Aici li se aplică puilor tratamentele specifice (vaccinări) pentru imunizare după care sunt trecuţi în sala de expeditie pui.

Puii de o zi sunt trimişi la SC CHICK SRL, fermele 1,7 si 9.

Deşeurile de la incubaţie formate din embrioni morţi, coji de ouă, ouă clare, sunt puse în saci de material plastic şi depozitate în lăzi frigorifice amplasate într-o încăpere de unde sunt incinerate in incineratorul propriu. Sitele eliberate sunt spălate şi dezinfectate în două săli cu bazine de spălare.

Apele uzate sunt colectate pentru fiecare sector (incubatie, tineret, adulte) în cate un bazin de 75 m3 de unde sunt duse cu vidanja la Staţia de epurare de la Abatorul Şoimuş care aparţine aceluiaşi proprietar.

Ambalajele rezultate de la materialele de dezinfectare şi materialele pentru tratamentele specifice sunt depozitate în magazii separate pana la preluarea de firme specializate in tratarea, valorificarea si eliminarea lor.

8.3. Tehnici   pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriţionale aplicate se va asigura o nutriţie corespunzătoare a păsărilor, în scopul obţinerii unor produse de calitate cât şi reducerea cantităţilor de azot şi fosfor din dejecţiile de pasăre,

- hale  de creştere a păsărilor conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile conform BREF IRP 2017 în ceea ce priveşte sistemul de creştere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire,

- curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor se va realiza cu curăţitoare de înaltă presiune,

- instalaţii de adăpare prevăzute cu adăpătoare tip picurător cu talere pentru a înlătura pierderile de apă,

- înregistrarea consumului de apă cu racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central,

- detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă,

- pentru activităţile care implică un consum important de energie (ventilare) va fi asigurată o funcţionare controlată,

- iluminatul va fi asigurat de becuri cu consum redus de energie,

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole de catre societatile care le preia se va realiza în conformitate cu prevederile Codului  bunelor practici agricole aprobat prin  Ord. nr. 1182/2005 şi  ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă; aplicarea îngrăşămintelor organice se va  realiza numai  conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza  Studiului OSPA;

- evidenţa strictă a materiior prime şi a materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, asigurarea in permanenţă a controlului calităţii acestora,

- evidenţa continuă a deşeurilor de pe amplasament şi raportarea datelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.

9.INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

## 9.1. AER

## Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

- procesele metabolice – halele de creştere păsări;

- managementul dejecţiilor;

- activităţi auxiliare: circulaţia mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

- Incinerarea cadavrelor

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Faza de proces | Poluanţi | Sistem de reţinere poluanţi/punctul de emisie | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea păsărilor | NH3, CH4, N2O, CO2, miros (H2S, NMVOC), pulberi, gaze de ardere de la sistemul de incalzire al halelor | Gurile ventilatoarelor de la halele depasari | Masuri generale de reducere a emisiilor in ferma: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sistemul de hranire pe faze, reducerea proteinelor din hrana, prevenirea umezirii aşternutului |
| incinerare | NOx, CO, CO2 , pulberi | Nu exista | Incineratorul este prevazut cu camera de postcombustie |

9.1.2. Emisii fugitive şi măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | - menţinerea dejecţiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - intretinerea si spalarea periodica a acesteia |
| Emisii de la mijloacele de transport | oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.3.  Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. APA

Acest capitol este conform cu - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 127 din 26.03.2018, valabilă până în 26.03.2021, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Directia Apelor Mures.

9.2.1.  Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

Apa uzata fecaloid - menajera rezultata din cadrul fermei de tineret este colectata prin reteaua interna proprie de canalizare si condusa catre un bazin betonat vidanjabil, avand V1 = 1 mc.

Apa uzata fecaloid - menajera rezultata din cadrul fermei de gaini adulte este colectata prin reteaua interna proprie de canalizare si condusa catre un bazin betonat vidanjabil, avand V2 = 1 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul fermei de tineret inlocuire sunt conduse prin reteaua interna proprie de canalizare catre un bazin betonat subteran, avand Vutil = 75 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul fermei de crestere gaini adulte sunt conduse prin reteaua interna proprie de canalizare catre un bazin betonat subteran, avand Vutil  = 75 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate din cadrul statiei de incubatie , se colecteaza in bazin vidanjabil de 75 mc.

Apele uzate sunt vidanjate si  sunt duse cu vidanja la Staţia de epurare de la Abatorul Şoimuş al SC AVIS 3000 SA.

Pentru drenarea apelor pluviale convenţional curate de pe amplasament, este realizat un sistem de preluare a apelor de pe acoperişuri, reprezentat de jgheaburi şi burlane si acestea se descarca pe spatiul verde. Tot pe spatiul verde se descarca si apele de pe drumurile interioare.

## 9.3  SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare,

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială,

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole ,

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare,

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora,

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul ( produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone  desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare va fi verificata periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la imprastierea pe sol a dejectiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr 1182/2005 si MAPDR nr 1270/2006. La distribuirea dejectiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşamintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL  ÎNCONJURATOR

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

Emisii din surse de ardere. Incinerator

Pentru incinerator  concentratiile admise conform Ord 462/1993 sunt:

| Sursa | Poluantul | CMA Cf.OM 462/93 (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prag interv. | Prag alertă |
| incinerator | Particule | 50 | 35 |
|  | SO2 | 35 | 24,5 |
|  | NOx | 500 | 350 |
|  | CO | 100 | 70 |

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul   va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.  Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor  minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaşă al populaţiei.

10.1.6 În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii  operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8.  Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 127 din 26.03.2018,  indicatorii de calitate ai efluenţilor uzaţi menajeri şi tehnologici se vor încadra în limitele impuse de operatorul statiei de epurare, fără depăşirea  limitelor prevăzute H.G. nr. 188/2002 normativul NTPA 002, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Indicatorii de calitate ai efluentului staţiei de epurare şi ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată de  H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinele  de stocare a apelor uzate;

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere;

- s-a realizat monitorizarea apelor subterane din cele 3 puțuri de hidroobservație situate pe amplasament Rezultatele obţinute conform rapoartelor de încercări in 2017 sunt :

| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 6/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 498/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1297/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1631/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2009/29.1.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIS PROD IMPEX Statie de incubatie | - pH | 7,71 | 7.1 | 7.15 | 6.99 | 7.04 | 7.09 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.08 | 0.3 |
|  | - Azot amoniacal | 2,29 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.1 |
|  | - Fosfor total | 2,96(PO 3-4) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
|  | - Nitriti | 0,8 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
|  | - Nitrati | 0,53 | 23 | 29 | 16.3 | 14.1 | 10.9 |
|  | COT |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 5/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 497/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1295/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1630/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2008/29.1.2017 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 tineret | - pH | 6,24 | 7.12 | 7.19 | 6.85 | 6.98 | 7.12 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
|  | - Azot amoniacal | 1,77 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.1 | 0.8 |
|  | - Fosfor total | 0,11(PO 3-4) | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.1 |
|  | - Nitriti | 6,4 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
|  | - Nitrati | 3,35 | 29 | 22 | 11.6 | 10.2 | 11.7 |
|  | COT |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |
| PUNCT DE PRELEVARE | PARAMETRII | VLE-Raport amplasa-ment-2006 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 7/12.01.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 499/03.05.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1296/ 16.08.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 1632/ 06.10.2017 | VALOARE OBTINUTA RAPORT DE INCERCARE 2010/29.1.2017 |
| ALIS PROD IMPEX Ferma 6 adulte | - pH | 6,18 | 7.00 | 7.08 | 6.82 | 6.91 | 7.01 |
|  | - CCOCr (oxidabilitate) |  | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
|  | - Azot amoniacal | 2,96 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
|  | - Fosfor total | 0,22(PO 3-4) | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
|  | - Nitriti | 8,0 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
|  | - Nitrati | 2,25 | 32 | 30 | 12.1 | 11.7 | 9.8 |
|  | COT |  | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala | Nicio modificare anormala |

Notă: Se propun ca bază de referinţă monitorizarile din 2017.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil  pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinul  vidanjabil  prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7.  Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate onstrucţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şiechipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor – Directia Apelor Mures, cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul  este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Directia Apelor Mures – S.G.A Hunedoara.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe  Directia Apelor Mures – S.G.A Hunedoara.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia :

-  să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului

-  să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

## 10.3.  SOL

10.3.1.  La împrăştierea dejecţiilor maturate pe terenuri agricole se va respecta limita de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile şi 250 kgN/ha/an pe fâneţe, conform Ord. M.M.G.A  nr. 242/2005.

10.3.2 Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi.Necesarul de teren este de 246 ha.

10.3.3 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea ventilatoarelor din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creştere;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibi;l

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei;

- 10.4.1. Conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50,

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

- Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deşeu conform H.G nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Cantitaţi anuale t/an | Periculozitate (conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere | 1080 | nepericuloase | Nu se stochează pe amplasamentul fermei | Valorificare ca fertilizant pe terenurile agricole ale altor societăţi | - |
| 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animaliere – cadavre de păsări, oua sparte si embrioni de la incubatie | 26.35 | nepericuloase | Se depozitează temporar în lada frigorifica de pe amplasamentul fermei , apoi se incinereaza in incineratorul aflat pe amplasament |  | Prin incinerare in incineratorul din ferma |
| 115 01 02 | Ambalaje de material plastic | 20.5 | Nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 115 01 10* | Ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase de la igienizare hale si tratament pasari | 00,1 | Periculoase | Saci de polietilenă, inscripţionaţi, în incintă închisă, cu acces limitat | prin societăţi autorizate | - |
| 118 02 05* | Deşeuri de substanţe utilizate la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare | 00,01 | Periculoase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate | Se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 144 mc/an | Nepericuloase | Se colecteaza în pubele |  | Eliminare la un depozit autorizat |
| 20 01 01 | Deseu de hartie si carton | 0.03 | Nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 0,02 | periculoase | Se depozitează în spaţii amenajate, închise | se predau la societăţi specializate autorizate | - |
| 19 01 12 | Cenusa de la incinerare | 2 |  | Se colecteaza in saci | se preda spre valorificare prin imprastiere pe sol la societatile care preiau si dejectiile |  |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

11.1.1.  Operatorul   are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2020. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM aferent anului 2020.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor  Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor.

11.1.6. S.C. AVIS COLLECTION SRL. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13  Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Sibiu până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011( r1) şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11.1.17. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.1.18. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor:

Dejecţiile  amestecate cu aşternutul sunt evacuate mecanizat la finalul fiecărui ciclu de creştere a puilor pe platforme betonate.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-  asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite,

-  igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea:

-  dejecţiile organice/solide din hale la sfârşitul ciclului de creştere, se evacuează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal.Evacuarea de la etaj se face manual printr-un chepeng practicat în pardoseală, după care tehnologia este similară cu cea de la halele de la parter. Dejecţiile sunt scoase pe platforme betonate situate în faţa halelor pentru a fi transportate cu remorci, acoperite cu prelate pentru evitarea împrăştierii şi a mirosului. Dejecţiile vor fi transportate pe batalurile de la statia de epurare  din exteriorul fermei. Dejecţiile vor fi împraştiate pe câmp ca şi fertilizant, societatea având contracte cu detinatori de terenuri agricole. Nu se realizează depozitarea dejecţiilor pe amplasamentul fermei.

- depozitarea dejecţiilor solide se va face în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole.

Evidenţe, înregistrări:  de fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor se va face conform anexei III din HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase de pe teritoriul României.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005 şi ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea" Codului de bune practici în fermă";

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi  ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de

H. G. nr. 1360/2005;

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

- se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate  ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene,  utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr.360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea. ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.  Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul  este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea  variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile  competente. Automonitorizarea emisiilor  este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5.  Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,  prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă. Conform SGA, analizele la efluent se fac doar in laboratoare acreditate.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.11.  Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

## 13.2. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Poluant | Metode de analiză | Frecvenţa monitorizării /analize, metode,tehnici |
| --- | --- | --- |
| Amoniac 2 puncte de monitorizare în zona receptorilor sensibili spre localitate | STAS 10812-76 | Semestrial sau în situaţia existenţei reclamaţiilor |

Monitorizarea Emisiilor de la incinerator:

Emisiile de la incinerator vor fi monitorizate anual.

13.2.1.Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.2.2. În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

Conform BAT 25, operatorul va monitoriza emisiile de amoniac prin una din tehnicile indicate in tabel.

|  | BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei existente in ferma |
| --- | --- | --- |
| Index | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |  |
| a. | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. | Nu s-a realizat pana in prezent. |
| b. | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. | Aplicabilă numai pentru emisiile provenite din fiecare adăpost pentru animale. Nu este aplicabilă instalațiilor cu sistem de curățare a aerului. În acest caz, se aplică BAT 28. Din cauza costurilor generate de măsurători, este posibil ca această tehnică să nu fie general aplicabilă. | Nu s-a aplicat pana in present in ferma |
| c. | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. | Emisiile de amoniac din ferma se estimeaza prin utilizarea factorilor de emisie si se raporteaza anual (in RAM). |

13.3.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 127/26.03.2018.

13.3.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL, APE SUBTERANE

Monitorizarea solului

13.4.1   Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Unitati pH | anual conform standardelor în vigoare |  |
| 2. | Corganic | mg/kg |  |  |
| 3. | Azot total | mg/kg |  |  |

Se va realiza monitorizarea solului in punctele de unde s-au prelevat probe si care sunt indicate in planul de amplasament, o data pe an, iar rezultatele analizelor se vor compara cu valorile din

Raportul de amplasament .

Pentru terenurile pe care se vor imprastia dejectiile, se va realiza o data la 4 ani Studiul

Agrochimic si Pedologic

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în raportul de amplasament

realizat de S.C. PHOEBUS ADVISER S.R.L. şi se va include în Raportul Anual de Mediu.

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta

influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament.

13.4.2. Monitorizarea  calitativă a apelor din pânza freatică - se va realiza  prin forajele de observaţie  situate amonte ferma de adulte, tineret si incubatie.

Monitorizarile aferente anului 2017 vor reperezenta datele martor, sau valorile indicate in autorizatia de gospodarire a apelor

Monitorizarea apei prelevate din forajele de observaţie se va realiza pentru următorii indicatori: pH; materii în suspensie, CBO5; CCO-Cr; NH 4+;  azotaţi; azotiţi din probe momentane, cu   frecvenţa  anuală  .

## 13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.5.1. Operatorul  va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor precum şi a Legii nr.211/2011(r)

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului

- transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedeoara |
| Reclamaţii (când ele exista) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedeoara |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 01 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M .Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedeoara |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | Anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | Anual | Până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform cu solicitării A.P.M. Hunedoara | A.P.M. Hunedoara |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Hunedoara |  | A.P.M. Hunedoara |
| Evidența gestiunii gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | Anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Hunedoara |
| Statistica deşeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deşeuri.SIM |  | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deşeuri. |
| Substanţe chimice periculoase - Import/producţie/utilizare substanţe/ amestecuri periculoase şi articole cu substanţe restricţionate SIM |  | 1 februarie - 15 iunie | Substanţe Chimice Periculoase |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedoara |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Hunedoara G.N.M.- C.J. Hunedoara |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Hunedoara |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Hunedoara G.N.M. – CJ Hunedoara |
| Planul de management al mirosului |  | În cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Hunedoara G.N.M. – CJ Hunedoara |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Hunedoara |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Hunedoara |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Hunedoara |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Hunedoara şi la GMN – CJ Hunedoara.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului .

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalatii, să se asigure că:

-  toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

-  instalația este conforma cu noile condiții de autorizare.

15.11. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.12. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

-  poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

-  din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

-  prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.4 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei;

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii  ;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a păsărilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea   substanțelor potențial dăunatoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor;

- masuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2.  Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință,  operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, inainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea indepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu  competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia  pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Garda Naţională de Mediu -   Comisariatul Judeţean Hunedoara

## Glosar termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.2, judetul Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Hunedoara Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.2, judetul Hunedoara |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCO - Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | RAM | Raport anual de mediu |
| 6. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 7. | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 8. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |
| 9. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATOR |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII |  |
| 5.1 | Acţiuni de control |  |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire |  |
| 5.3 | Responsabilităţi |  |
| 5.4 | Raportări |  |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE |  |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI A GAZELOR NATURALE |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice |  |
| 8.3 | Tehnici pentru conformarea cucerinţele BAT |  |
| 9 | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii in atmosfera |  |
| 9.2 | Emisii in apa |  |
| 9.3 | Emisii in sol, apa subterană |  |
| 10 | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Managementul mirosului |  |
| 10.2 | Apa |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | MANAGEMENTUL DEŞEURILOR |  |
| 11.1 | Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate |  |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | FUNCTIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ |  |
| Anexa nr. 1 | GLOSAR DE TERMENI |  |
| Anexa 2 | ABREVIERI |  |