Formular de Solicitare

SC LANDBRUK  SRL

Ferma de porci TURDAȘ

Septembrie  2018

Formular de Solicitare

Numele instalaţiei

FERMĂ DE PORCI TURDAȘ

Numele Solicitantului: S.C.  Landbruk S.R.L.

Adresa punct de lucru: str. Principală nr FN, sat  Turdaș, comunaTurdaș, jud.Hunedoara

Număr înregistrare la Registrul Comertului: J20/344/2018

Cod fiscal RO 29796091

Activităţile industriale conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:

6.6.Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități de peste:

b) 2000de locuri pentru porci de producție (peste 30kg);

Cod CAEN : 0146- creșterea porcinelor

Cod SNAP 2: 1004/1005

Cod NOSE-P: 110.04,110.05

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii / operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de autorizare:

BETTINA PANĂ - Administrator

Tel:0726704635

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: CRISTINA DIMPU 0730360825

# În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta,emiterea   autorizaţiei integrate de mediu conform prevederilor  Legii nr.278/24.10.2013 și a OUG nr.101/14.12.2017

Titularul de activitate / operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.

Nume:

BETTINA PANĂ

Funcţia: Administrator

Semnătura şi ştampila

Data:

CUPRINS

Pag.

- Rezumat netehnic							4

- Tehnici de management						9

- Intrări de material							12

- Principalele activități							20

- Minimizarea și recuperarea deșeurilor				56

- Energie 									65

- Accidentele și consecințele lor						71

- Zgomot și vibrații							76

- Monitorizare								81

- Dezafectare								86

- Aspect legate de amplasamentul pe care se află instalația	90

- Limite de emisie								90

- Impact									92

- Programul pentru conformare și programul de modernizare	106

Calculul emisiei de ammoniac          					107

Program de monitorizare							113

Anexe:

-  Contract de vânzare- cumpărare teren
- Notificare  DSP nr 107/2374/2018

- Autorizatia sanitar veterinară nr.715 /2018 ;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 220/2018

- Certificat  ISO 14001

-  Contract furnizare energie electrică  nr.327/2017

- Contract furnizare/prestare alimentare cu apă și vidanjare nr.6024/2017 SC Activitatea Goscom SA

- Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL

- Contract nr.16 /2016 SC COMAGRA   PROD. SRL

-  Contract de preluare dejecții nr.648/2018.

- Contract de preluare dejecții  nr.649/2018

- Contract DDD/2018

Rapoarte de încercare foraje de observație ABC 7029, ABC 7030

Fisa tehnica de securitate Virkon

Fisa tehnica de securitate KEM Sept KS62

Fisa tehnica de securitate motorina

Fisa tehnica de securitate gaz natural

- Plan de încadrare în zonă

-  Plan de situație surse de poluare și  puncte de monitorizare

- Plan filtru sanitar

# 1.Rezumat Netehnic

- Descrierea  activităţilor

Domeniul de activitate al S.C. LANDBRUK S.R.L.. îl constituie cresterea intensivă a porcilor

## 1.1.Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Ferma de porci aparținând S.C. Landbruk SRL este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria ComuneiTurdaș, , în partea de sud-est a comunei..ComunaTurdaș este situată în lunca râului Mureș care înconjoară satul la nord și vest.. Este situată la 20 km Deva si la 6km de Orăștie. Coordonatele geografice ale localității sunt: 450 51` 00” N și 230 08`00”E. Comuna are in componență satele Turdaș, Pricaz, Râpaș, Spini. Ferma este amplasată in satul Turdaș. Amplasamentul fermei este pe un teren plat, fără pericol de inundabilitate pe malul stang al pr. Turdas (Turmas) cod corp apa de suprafata RORW4.1.116-B1., la cca.100m de acesta, respectiv pe malul stang al raului Mures la cca.1.36km. ComunaTurdaș este situată în lunca râului Mureș care înconjoară satul la nord și vest. La est este pârâul Sitiș. Este situată la 20 km Deva si la 6km de Orăștie. Coordonatele geografice ale localității sunt: 450 51` 00” N și 230 08`00”E. Comuna are in componență satele Turdaș, Pricaz, Râpaș, Spini. Ferma este amplasată in satul Turdaș. . De asemenea amplasamentul nu este în zona de arie protejată și nu are în apropiere monumente istorice, culturale, arheologice .

1.2 Alternative studiate  de solicitant - nu este cazul

2.TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

Titularul activitatii nu are implementat sistemul de management de mediu ISO 14001. Termen de implementare:30dec.2019

3.Intrări de materiale

3.1.Selectarea materiilor prime

Principalele materii prime și auxiliare utilizate: - material biologic; - furaje; - apă din sursa proprie; - energie achizitionață din rețeaua de distribuție; - medicamente ; - substanțe de igienizare.

3.2.Cerinţele BAT

Menținerea unui inventar corect al intrărilor si iesirilor pentru toate fazele procesului, de la recepția materiilor prime, până la livrarea produselor si tratarea efluenților. Selectarea materiilor prime si a materialelor auxiliare care să minimizeze generarea de deseuri solide si de emisii de poluanți în aer si în apă.

3.3.Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor      prime)

Societatea realizează gestiunea şi monitorizarea deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate, în conformitate cu legislaţia şi normele specifice în vigoare. Deşeurile principale rezultate din procesul tehnologic sunt dejecțiile și mortalitățile. Din activităţile auxiliare, rezultă în cantităţi reduse, deşeuri de fier, anvelope, acumulatori, deşeuri menajere, etc. În cadrul S.C. LANDBRUK S.R.L. există preocupare pentru reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din procesul tehnologic, precum şi de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea curentă a societăţii. Astfel, dejecțiile sunt preluate pentru împrăștiere iar mortalitățile pentru a fi incinerate, conform normelor sanitar veterinare. Celelalte deșeuri sunt eliminate/ valorificate prin operatori economici autorizați.

3.4 Utilizarea apei

Sursa pentru alimentarea cu apă tehnologică este constituită din patru puțuri forate astfel: - forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h- in conservare; - forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn: 160 mm Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA; - forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h- in conservare; - forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/tr- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H:75mCA. Rețea de apă conform contractului incheiat cu SC Activitatea Goscom SA, pentru alimentare cu apă in scop igienico-sanitar. Apa prelevată este utilizată in următoarele scopuri: - in scop igienico-sanitar pentru personalul angajat; - apa tehnologică pentru spălare hale și evacuarea hidraulică a dejectiilor și consumul biologic al animalelor. Distributia apei Reteaua de distributie a apei catre consumatori este confecționată din conducte din PEHD, Aparatura de masura si control a volumelor de apa prelevate- apometru Categorii de apă uzată evacuate (apele uzate rezultate de la spalarea/igienizarea halelor sunt evacuate odata cu dejectiile (apele pluviale sunt colectate intr-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise și sunt evacuate in pr.Turdaș. (ape uzate menajere rezultate de la clădirea cu funcțiunea de filtru sanitar și de la clădirea cu funcțiunea de sediu administrativ se colectează într-un bazin vidanjabil Vidanjarea apelor uzate menajere se asigură de către agenți economici autorizați.

4. Principalele activităţi

Principala activitate este îngrășarea porcilor.

5. Emisii şi reducerea poluării

Emisii în aer Din activitate rezultă emisii in aer: NH3, H2S din activitatea de creștere porci și transportul dejecțiilor, NOx, CO, CO2 și pulberi de la arderea combustibililor și de la mijloacele de transport,

Emisii în apă Apa uzată menajeră se vidanjează și se epurează în stația de epurare înafara amplasamentului. .

6. minimizarea şi Recuperarea deşeurilor

Desfăşurarea activităţilor de colectare, stocare, transport deşeuri valorificabile / nevalorificabile şi depozitarea temporară a deşeurilor se realizează cu respectarea cerinţelor privind protecţia factorilor de mediu şi a factorului uman. Societatea are evidenţa deşeurilor pe care le raportează la APM Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate, care sunt evacuate discontinuu, sunt de tipul: deşeuri valorificate: dejecțiile, deșeuri de ambalaje (lemn, plastic,), deşeuri metalice, ş.a.; b) deşeuri care trebuie eliminate: mortalități, deșeuri de la tratamente, deșeuri menajere, ş.a.

7. Energie

S.C. LANDBRUK S.R.L. produce energia termică de care are nevoie pentru desfăşurarea activităţii, cu aeroterme care funcționează pegaz natural. Energia electrică este preluată din rețeaua natională.

8. Accidentele şi consecinţele  lor

Pentru prevenirea și combaterea accidentelor sunt elaborate: PLAN PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE; SC LANDBRUK S.R.L.nu intră sub incidența Directivei 2012/18/UE ( Legea nr.59/2016), amplasamentul deținând substanțe periculoase nominalizate în aceasta în cantități mult mai mici.

9. Zgomot şi vibraţii

Nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu depăşeşte valoarea impusă prin legislaţia în vigoare.

10. Monitorizare

In cadrul procesului tehnologic se monitorizează parametrii tehnologici ( la hale: temperatura, umiditate, concentrația de amoniac; etc). Monitorizare aer punct monitorizare: Limita incintei pe directia halelor si a depozitelor de dejectii(lagune, paturi de uscare)si la cea mai apropiata casa de locuit indicatori : amoniac , hydrogen sulfurat frecvență: trimestrial și la sesizări Monitorizare apă uzată evacuată punct monitorizare: bazin vidanjabil; indicatori determinaţi: pH, CCOCr, CBO5, materii în suspensie, detergenți sintetici, substanțe extractibile frecvenţa: la vidanjare, la solicitarea prestatorului de servicii. Monitorizare apă subterană - punct monitorizare: forajul de alimentare cu apă și foraje de observație; - indicatori determinaţi: pH, CCOCr,CBO5, Ntotal, Ptotal, NH4+, NO2, NO3; - frecvența :anual. Monitorizare deşeuri şi ambalaje de deşeuri - evidenţă tipuri de deşeuri şi ambalaje de deşeuri, cantitate, compoziţie deşeuri, provenienţa, eliminare / valorificare - frecvenţa: lunară

11. Dezafectare

În condițiile încetării activității S.C.Landbruk SRL va elabora un Plan de închidere în concordanță cu destinația viitoare a amplasamentului.

12. Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia

S.C. LANDBRUK SRL.are punctul de lucru în,comunaTurdaș, sat Turdaș, str. Principală nr FN, jud.Hunedoara Ferma pentru îngrășare suine aparținând S.C.LANDBRUK S.R.L.este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria ComuneiTurdaș.. Proprietatea are următoarele vecinătăți: la nord- teren proprietate SNCFR, cale ferată; la est - teren arabil, proprietari particulari, pr.Turdaș; la Sud - teren arabil, proprietari particulari, DN7; la Vest - teren arabil, proprietari particulari, DJ709G. Societatea nu este amplasată in zona protejată. Suprafața totală a terenului este de 140.888,00 mp . Din punct de vedere geologic obiectivul este situat în culoarul Orăștie care se dezvoltă din dreptul localității Aurel Vlaicu până la confluent cu pârâul Strei. Acesta s-a format ca zonă depresionară de legătură între Carpații Meridionali și Munții Apuseni , având caracter deluros în sud și terase și luncă în nord. Lățimea culoarului ajunge până la 10km între Munții Metaliferi la nord și Munții Șureanu la sud Râul Mureș a contribuit la formarea unei lunci cu o lâțime de 2-5 km și a unui sistem de terase dispuse pe stânga pe 6 - 7 nivele. În concluzie conform hărții geologice, în zona obiectivului sunt straturi de aluviuni depuse prin sedimentare (marne,nisipuri pietrișuri fosilifere precum și argile mărnoase.

13. limite de emisie

Valorile limită de emisie sunt stabilite conform legislaţiei de mediu, respectiv: - pentru aer indicatorii trebuie să respecte valorile impuse prin STAS12574/ 87 ; legea nr 104/2011; - pentru apele menajere indicatorii trebuie să respecte valorile impuse prin NTPA002;

14. IMPACT

Din tehnologiile aplicate în instalaţiile rezultă ape uzate, emisii de gaze de la creștere porci și deșeuri. Pentru a reduce împactul acestora asupra mediului s-au luat o serie de măsuri: -apele uzate menajere sunt vidanjate și transportate la o stație de epurare înafara amplasamentului; - emisiile de amoniac de la grajduri sunt dispersate prin sistemele de ventilație; - deșeurile sunt eliminate/valorificate prin firme autorizate. Datorită măsurilor luate impactul este în limite acceptabile.

15. planul de măsuri obligatorii şi ProgRAMELE de modernizare

Nu este cazul

2.Tehnici de management

2.1. Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare / înregistrare | Societatea este certificata ISO14001. Certificat nr. RO 09/0777197001 emis de ACS Registrars. Se anexează . |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigrama în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Organigrama se anexeaza |

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Da/ Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da |  | Administrator SC Landbruk |
| 2 | Aveţi prognoze preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | Plan de mentenanţă | Sector Mecanic |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Da | Registre de lucrări | Sector Mecanic |
| 4 | Performanţa / acurateţea de monitorizare şi măsurare | Da | Rapoarte de încercare | Responsabil Protectia mediului |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificați principalii indicatori de performanță în domeniul mediului? | Da |  | Responsabil Protectia mediului |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | Da | Evidență monitorizari | Responsabil Protectia mediului |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Da | Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale | Responsabil Protectia mediului |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | - | - | - |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elemente: ( conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; ( conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ( conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ( prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ( conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da Da Da Da Da | PG-05 Competenţă , conştientizare și dezvoltare resurse umane Proceduri de lucru pentru ferma pe locuri de muncă Proceduri de lucru pentru ferma pe locuri de muncă PG09 monitorizarae și măsurarea activității cu impact semnificativ asupra mediului. PO-06 Monitorizarea riscului. PG-05 Competenţă , conştientizare și dezvoltare resurse umane Fişa postului pentru fiecare salariat | Resurse Umane Seful de ferma Seful de ferma Responsabilul de Protectia Mediului Seful de ferma Seful de ferma Seful de ferma Resurse Umane |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fişe de post | Resurse Umane |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Da | Personalul se instruieste la locul de muncă | Şef ferma |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | PG-04 Neconformitate și acțiune corectivă | Administrator SC Landbruk SRL |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | PO-04 Tratarea reclamațiilor | Administrator SC Landbruk SRL |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | Da | PG-02 Auditul intern | Administrator SC Landbruk SRL |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Da |  |  |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? | Da | PO-01 Analiza efectuată de management | Administrator SC Landbruk Responsabil Protectia mediului |
|  | Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu. | Da | Administrator SC Landbruk | Administrator SC Landbruk |
| 17 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Da | PG 10 Evaluarea conformării | Administrator SC Landbruk SRL |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | - controlul modificării procesului în instalaţie; | Da | PG-07 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu Proceduri de lucru | Sef de ferma |
|  | - proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | - | Consiliul de administrație |
|  | - aprobarea de capital; | Da | - | Consiliul de administrație |
|  | - alocarea de resurse; | Da | - | Consiliul de administrație |
|  | - planificarea şi programarea; | Da | Proceduri de lucru | Şef ferma |
|  | - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | Proceduri de lucru pentru posturile de lucru | Şef ferma |
|  | - politica de achiziţii; | Da | PO-02 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior. Recepţie produse aprovizionate | Departament aprovizionare |
|  | - evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Evidenţe contabile | Sector economic |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: |  |  |  |
|  | informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | Da | Conform cerintelor | Responsabil Protectia mediului |
|  | eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | Da | Conform cerintelor | Administrator SC Landbruk SRL |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Da | Conform cerintelor | Administrator SC Landbruk SRL |

- Intrări materiale

3.1. Selectarea materiilor prime

Pentru a face fată cerintelor pietii, atât materialul biologic cât si furajele combinate sunt atent selectate. Materialul biologic este asigurat din  surse externe.  Furajele sunt achiziționate de la diverși furnizori pe bază de buletine de calitate . Energia electrică este preluată din reteaua de distributie din zonă.

Energia termică este produsă pe amplasament prin utilizarea de combustibil  lichid. Medicamentele si vaccinurile se aduc pe bază de comandă numai în cantitătile necesare pentru a nu se crea stocuri inutile.

| Nr.crt | Principalele materii prime și auxiliare utilizate | U.M./an | Cantitate | Natura chimică /compoziţie (Fraze R) | Ponderea a)% în produs b)%în apa de suprafață c)% în canalizatre d)% în deseuri e)%în aer | Impactul asupra mediului | Dacă materia primă și auxiliară poate fi înlocuită | Cum sunt stocate (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sau prin cantitatea stocată ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Porci la îngrășat | cap/an | 85000 | N | a)100 b) - c) - d) – e)- | - | Nu | Ai/ii ; B, D – nu 10 de hale |
| 2 | Furaje solide | t | 22400 |  | a)60 b) - c) - d) 40 e)- |  | Nu | 2 buncăre/hală de câte 17t fiecare. |
| 3 | Apă | mii mc | 48,669 | N | a)20 b) - c) - d) 80 e)- | - | Nu | Ai/ii ; D – nu 1 rezervor cu V=750mc |
| 4 | Energie electrică | Mwh | 140 | N | a)100 b) - c) - d) – e)- | - | Nu | Nu se stochează |
| 5 | Gaz natural | Mii mc | 550 | H220;H280 | a)- b) - c) - d) – e)100 |  | Nu | Nu se stochează |
| 6 | Medicamente și vaccinuri (flacoane)* | t | 1,15 | N | a)100 b) - c) - d) – e) - | - | Nu | Ai/ii ; D – nu Farmacia veterinară |
| 7 | Substanțe pentru dezinfecție | t | 3,4 | P |  |  |  |  |
|  | Antec Virkon | t | 0,20 | H272; H302 H314; H315; H318; H319 H334; H335 H412 | a)- b) - c) - d) 100 e) | Nociv pentru mediul acvatic pe termen lung | Da | Ai/ii ; D – nu Spațiu special amenajat Cutii de plastic de 10kg |
|  | Var | t | 3,0 | H315 H318 H335 | a) - b) - c) - d) 100 e) | Nociv în cantități mari pentru organismele acvatice | Da | Ai/ii ; D – nu Spațiu special amenajat Saci de hârtie de 20kg |
|  | Kem-Sept KS62 | t | 0,20 | H302 H314 H334 H317 H400 | a)- b) - c) - d) 100 e) | Foarte toxic pentru organismele acvatice | Da | Ai/ii ; D – nu Spațiu special amenajat Saci/ cutii de plastic de 10kg |
| 8 | Motorină | t | 4,0 | H226 H332 H315 H304 H351 H373 H411 | a) - b) - c) - d) – e) 100 | Poate produce efecte pe termen lung in mediul acvatic | Nu | Aii ; D –nu Rezervor cu V=10000l |

*Cantitatea este orientativă; se vor utiliza după necesități

Notă

A-există o zonă de  depozitare acoperită(i) sau complet îngrădită(ii);

B- există un sistem de evacuare a aerului;

C- sunt incluse sisteme de drenare și tratare a lichidelor înainte de evacuare;

D –există protecție împotriva inundațiilor sau de pătrundere  a apei de la stingerea incendiilor.

3.2.  Cerinte BAT

| Cerinta caracteristică BAT | Răspuns | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili mediul și impactul materiilor prime și materiilor utilizate? | Nu este cazul | - |
| Listați orice substituții identificate și indicați data la care acestea vor fi finalizate | Nu s-au identificat substituții. Pe parcursul funcționării pot apărea substituții privind substanțele de igienizare, deratizare, etc | - |
| Inventarul detaliat al materiilor prime | Da | Sector economic |
| Revizuirea sistematică în concordantă cu noile progrese referitoare la materii prime si utilizarea unora noi adecvate cu impact redus asupra mediului | Da | Administrator S.C. LANDBRUK SRL |
| Controlul calitătii materiilor prime | Da | Responsabil cu aprovizionarea |

3.3. Auditul privind minimizarea deseurilor

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la HG 856/2002. | Nu |  |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | - |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Minimizarea dejectiilor prin adoptarea unor tehnici de nutritie adecvate. | Administrator S.C. LANDBRUK SRL Responsabil Protectia Mediului |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | După certificarea ISO 14001 | Responsabil Protectia Mediului |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele / recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | După certificarea ISO 14001 | Administrator S.C. LANDBRUK SRL Responsabil Protectia Mediului |

Cea mai mare cantitate de deșeuri  generată de activitatea de creștere a porcilor  o constituie dejecțiile. Pentru reducerea acestora cele mai bune tehnici în domeniu recomandă aplicarea unor tehnici de nutriție adecvate.

Dejecțiile pot fi utilizate în agricultură ca îngrășământ organic sau  tratate într-o stație de biogaz fiind apoi utilizate ca îngrășământ. Sub aspect legislativ, utilizarea dejecţiilor în agricultură este reglementată printr-o serie de ordine şi legi: în  conformitate cu ordinul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr .1281/2014 doza  de azot calculată să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha provenit din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol în decursul unui an.

Datorită acestor prevederi este important  să se reducă pe cât posibil cantitatea de dejectii produsă. Acest lucru se poate face numai prin aplicarea unor tehnici de nutritie adecvate.Modul de hrănire este descris detaliat la capitolul 4.2 punctul 4.2.4

3.4. Utilizarea apei

3.4.1.Consumul de apă.

Sursa subterană  pentru alimentare cu apă in scop tehnologic alcătuită din: patru puțuri forate astfel:

- forajul 1 având caracteristicile: H=50 m, Dn= 160 mm Qn:0'5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 2 având caracteristicile: H= 162 m, Dn: 160 mm Qn = 2 mc/h-echipat cu pompa submersibilă Q:4 mc/h, H=75mCA;

- forajul 3 având caracteristicile: H: 140 m, Dn= 160 mm Qn = 0,5-0,7 mc/h- in conservare;

- forajul 4 având caracteristicile: H= 150 m, Dn= 160 mm Qn = 4 mc/tr- echipat cu pompă submersibilă Q=6 mc/h, H:75mCA.

Rețea de apă pentru alimentare cu apă in scop igienico-sanitar.conform contractului nr.6024/20110/2017 incheiat cu SC Activitatea Goscom SA.

Apa prelevată este utilizată in următoarele scopuri:

- in scop igienico-sanitar pentru personalul angajat;

- apa tehnologică pentru spălare hale și evacuarea hidraulică a dejectiilor și consumul biologic al animalelor.

Conform  Autorizației  de Gospodărire a Apelor nr.220/15.06.2018 necesarul de apă este:

| Sursa | Scopul utilizlrii | Cerin{a de apă , mc/zi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qzi maxim | Qzi mediu | Qzi minim |
| Rețea | Igienico-sanitar pentru personalul angajat | 1,8 | 1,5 | 1,19 |
| Sursa subterană | Tehnologic- consum biologic animale | 150 | 125 | 100 |
|  | Tehnologic- igienizări hale | 8,20 | 6,84 | 5,46 |
|  | Volum total | 160(1,85l/s) | 133,34 (1,54l/s) | 106,6 (1,23l/s) |
| Volum total mii mc/an | 58,40 | 48,66 | 39,90 |

Instalații de distribuție și inmagazinare:

Conducte  PE Dn160, L=370m de la puturile P2 și P4 la rezervor.

Apa prelevată este stocată intr-un rezervor de inmagazinare betonat, suprateran de V = 750 mc echipat cu:

- grup de pompare apă alcătuit din 3 pompe (2A+1R)

- grup pompare incendiu alcătuit din 2 pompe (1A+1R)

Sistem de distributie apă către consumatori intemi, conductă PE Dn160 L=350 m

Apa pentru stingerea incendiilor.

Rezerva de apă in scop PSI, cca.l50 mc apă, se inmagazineazd in rezervorul V=750mc, astfel rezervorul are atât rol de inmagazinare apă menajeră șii tehnologică cât și rol PSI..

### 3.4.1. Consumul de apă

| Sursa de alimentare cu apă | Volum de apă captat (mediu) mii mc/an | Utilizarea pe faze ale procesului | Gradul de recirculare a apei | % apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subteran | 48,12 | Apă în scop zootehnic | - | - |
| Retea | 0,54 | Apă potabilă | - | - |
| Total | 48,66 | - | - | - |

### 3.4.2. Compararea cu limitele existente

| Nr. crt. | Produsul | UM | Performanţa companiei | Valoarea limită BAT* | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ingrășătorie | l/cap/zi | 5 | 4 -10 |  |
| * Documentul de referință nu stabilește limite pentru consumul de apă, subliinind că apa se va consuma fără restricții. Valorile BAT reprezintă consumuri realizate în diverse ferme de porci |

### 3.4.3. Cerinţe BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Nu. | - |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Da. Utilizarea de suzete,spălarea cu jet de apă, contorizarea apei, controlul sistemului de distribuție a apei și eliminarea pierderilor | Șef fermă |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - | - |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | - |  |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Nu este cazul. | - |

| Tehnici BAT | SC LANDBRUK SRL |
| --- | --- |
| - pentru porci apa trebuie să fie disponibilă fără restrictii; - sisteme de adăpare etanse; - contorizarea apei; - detectarea si eliminarea pierderilor de apă; - la spălarea halelor utilizarea jeturilor sub presiune. | - apa este disponibilă fără restrictii; - sistem de adăpare automat care asigură continuu necesarul de apă; - sistem de suzete din inox ; - se controlează usor prevenindu-se pierderile; - apa se contorizează; - spălarea se face cu jet sub presiune cea ce reduce consumul de apă. |

3.4.3.1.  Sistemul de canalizare

Sursele de ape uzate  prezente pe amplasament sunt:

-ape uzate fecaloid-menajere de la grupurile sanitare

-ape uzate tehnologice- de la spălarea- evacuarea hidraulică a dejecliilor

A) Apele uzate fecaloid - menajere de la grupurile sanitare sunt colectate prin reJeaua intemd de canalizare și evacuate intr-un bazin betonat vidanjabil, avand V = 10 mc.

B) Ape uzate tehnologice - rezultate de la spalarea/igienizarea halelor sunt evacuate odata cu dejectiile.

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total evacuat (mc/zi) | Volum mediu anual, mii mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | mediu |  |
| ape uzate fecaloid-menajere | bazin betonat vidanjabil | 1,8 | 1,5 | 1,19 | 0,54 |
| ape uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor | fertilizare terenuri agricole | 8,20 | 6,84 | 5,46 | 2,49 |

Ape pluviale sunt colectate intr-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise și sunt evacuate in pr.Turdaș.

3.4.3.2. Recircularea apei –   nu se aplică.

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare – nu se aplică.

3.4.3.4. Apa utilizată la spălare

Dupa depopulare se indeparteaza dejectiile din canalele halei cu apa din reteaua proprie. Cantitatea utilizată se rationalizează prin utilizarea spălării cu jet de apă sub presiune (BAT). Curătarea avansată mecanică a podelelor reduce consumul de apă si încărcarea organică în ape.

- Principalele activităti

4.1. Inventarul proceselor

|  | Numele procesului | Număr serii | Descriere | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingrasare porci: | 3,4 serii/an | Cap.4.2 | 25000 locuri/serie; 85000capete/an |

4.2. Descrierea proceselor.

Regimul de funcționare: 24 ore/zi; 365 zile/an

Schema bloc a procesului tehnologic este următoarea:

Purcei (25-30 kg) --------                        -------porci

abatorizare

Furaje ---------------------                         ------- dejectii

Apă    -----------------------

Energie electrica------------------mortalități

Regimul de funcționare: 24 ore/zi; 365 zile/an Principiul care guvernează cresterea  intensivă  a porcilor este ,,totul  plin - totul gol”.  Operațiile descrise mai jos sunt aplicate pentru o hală întreagă.

În procesul de crestere a porcilor  se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea halelor pentru populare;

-  popularea halelor;

- aprovizionarea cu furaje;

- crestere - ingrijire zilnica animale care include:

- hrănirea;

- adăparea;

- asigurarea microclimatului;

-supraveghere stare generala de sanatate animale;

- depopularea halelor;

- managementul deseurilor.

Pregătirea halelor pentru populare.  În situația primei utilizări sau după depopulare halele se pregătesc pentru repopulare cu porci în greutate de 25-30kg. Fiecare hală trebuie să fie curățată, dezinfectată și uscată.  La prima utilizare, după modernizare, halele trebuie curățate de resturi de materiale de construcții și se execută o dezinfecție. La finalul ciclului de producție, după o depopulare de porci ajunși la greutatea de abatorizare se execută mai multe operații:

- golirea  canalelor de dejecții prin ridicarea stăvilarelor;

-  se scoate de sub tensiune rețeaua electrică;

- se umezește  întreaga suprafață de igienizat cu apă;

- suprafața se curăță atent de materiile organice aderente  atât manual cât și mecanic , cu jet de apă sub presiune (10 atm);

- spălarea cu apă și dezinfectanți,

- se efectuează reparațiile necesare la sistemul de furajare și adăpare;

- se aplică dezinfectantul;  dezinfectia, deratizarea  se execută cu o firmă specializată pe bază de contract  (contract cu SC Protect Alfasan SRL );

- uscarea halelor;

- vidul sanitar.

Se face o verificare riguroasă a funcționării sistemelor de hrană, adăpare și de menținere a microclimatului.

| Cerința BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| c.Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | O hală cu pereți din cărămidă, acoperis cu tip șarpantă acoperite cu panouri termoizolante Podea parțial acoperită cu grătare de beton, cu sistem de evacuare gravitațional) | Conform cu BAT 8 pct. c Conform cu BAT 30 pct. a1 și a7 |

Popularea halelor

Se achiziționează porci (tineret pentru îngrășat) de la furnizori autorizați la o greutate medie de 25 – 30 kg. Popularea halelor se face pe boxe și rânduri până la atingerea capacității. Halele  au podea alcătuită  parțial cu grătare,  cu sistem de evacuare gravitational.

După populare și încheierea compartimentului se întocmește fișa de lot care se ține la zi pe toată perioada de creștere.

Conform Directivei 2008/120/CE  (Ordinul ANSVSA  202/2006) toate animalele trebuie sa beneficieze de un spatiu corespunzător pentru o bună dezvoltare:

- porcii intre 20-30 kg de 0,3mp;

- porcii intre 30 - 50  kg de 0,40 mp;

- porcii intre 50 -85 kg de 0,55 mp

- porcii intre 85 -110 kg de 0,65 mp

Densitatea la populare  va ține cont de prevederile acestei directive după cum urmează:

| Hala | Suprafața utilă existentă, mp | Nr. locuri | Suprafața alocată |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30-110kg | 85-110kg |  |
| Hala nr.1 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.2 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.3 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.4 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.5 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.6 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.7 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.8 | 2127,34 | 2500 | 0,851 |  |
| Hala nr.9 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Hala nr.10 | 2141,06 | 2500 | 0,856 |  |
| Total | 21369,44 | 25000 | 0,855 |  |

Aprovizionarea cu furaje

Animalele din halele  nr  1- 10 se vor   hrăni cu furaje solide

Furajele în stare solidă sunt aduse în incinta fermei cu mijloace de transport auto tip buncăr de la fabrica de nutreturi combinate. Furajele sunt comandate în retete care tin seama de stadiul de crestere al porcilor. Descărcarea furajelor din mijlocul de transport auto  se face direct în  buncărele aferente fiecărei hale . Buncărele  sunt din  tablă galvanizată tratată electrostatic, câte doua buncăre de 25 mc/hala, amplasate cate unu  la fiecare capăt al halei.

Descărcarea în buncăre  se realizează pneumatic.  Se reduc astfel pierderile de materii prime deoarece întregul sistem este etanș.

. Hrănirea.

Furajele sunt distribuite in hala cu ajutorul transportoarelor  cu spiră. Extragerea furajului din buncăr este controlată de senzori de preaplin pentru ultimul hrănitor din hală.

Managementul nutrițional

Scopul unui management nutrițional bun este de a satisface nevoile nutiționale ale animalelor fără a provoca un impact negativ privind sănătatea  și bunăstarea lor dar fără a fi hrănite  cu mai mulți nutrienți decât  sunt necesari ( în special N și P). Rezultatul este reducerea azotului și fosforului excretat.

Reducerea excreției de nutrienți în dejecții duce la scăderea emisiilor  de N și P în toate etapele de gestionare  a dejecțiilor ( în adăpost, depozitare , împrăștiere.)

Măsurile nutriționale care se iau constau în :

1.)- reducerea nivelului de proteină brută prin formularea unui regim  alimentar echilibrat, bazat pe energie netă pentru porcine  și aminoacizi digestibili;

2)- formularea unui regim alimentar adaptat cerințelor  specifice ale perioadei de creștere (hrănirea multifazială);

Cantitatea de hrană consumată zilnic depinde de vârsta și starea fiziologică a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, de calitatea rației, de volumul și densitatea ei.

Animalul este supus unui proces de creștere – îngrășare; cerința actuală a pieții este de a se realiza carcase cu cât mai puțină grăsime și cât mai multă masă musculară. În structura sporului natural după greutatea de 50-60 kg devin predominante depunerile de grăsime; de aceea  trebuie schimbată structura rației.

Furajarea  porcului  este de tip fazial și se face cu rețete echilibrate din punct de vedere proteino-vitamino-mineral. Se utilizează 3faze:

- faza I de la 30kg până la 50-60 kg; -(nutret complet STARTER );

- fazaII de la 50 - 60kg până la 80-90 kg (nutret complet crestere);

- faza III (finisare) de la 80 - 90kg până la  sacrificare (nutret complet finisare).

Un program de alimentare în faze poate reduce excreția de N. cu 16,2% ( conform BREF 2017,secțiunea 4.3.2.2. în comparație cu un program de hrănire-o singură fază.

3)- îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin:

- aplicarea nivelurilor scăzute de P utilizănd fitaze pentru creșterea digestabilității și/sau fosfați anorganici  digerabili (furaje cu P);

– utilizarea altor aditivi autorizați pentru hrana animalelor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește  că pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. c Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul | a.Se utilizează furaje cu conținut mic de proteină crudă. b. Hrănirea este fazială, aplicându-se rețete specifice pentru fiecare fază (starter, creștere, finisare) c. Furajele conțin aminoacizi în cantități controlate pentru reducerea proteinei brute (lysină, metionină, triptofan). d.Se utilizează aditivi autorizați în UE care reduc azotul | Conformare cu BAT 3, pct a Conformare cu BAT 3, pct b Conformare cu BAT 3, pct c Conformare cu BAT 3, pct d |

Nivelul de proteină crudă indicat în BREF 2017, tabelul 4.13 pentru porci la îngrășat:

| Tipul de animal | Faza de creștere | Conținutul de proteină crudă (% în hrană) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrășat | 25-50 kg | 15 - 17 | Cu adaos de aminoacizi digestibili optim echilibrațide |
|  | 50 – 110 kg | 14 - 15 |  |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017 (BREF) stabilește că  pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de producție. . b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat (de exemplu fitază). c. Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | a.Hrana va fi alcătuită dintr-un amestec de furaje care răspunde nevoilor animalelor în ceea ce privește aportul de fosfor, în funcție de greutatea animalului și/sau etapa de producție. b.Se adaugă în furaje fitaze pentru a îmbunătăți eficiența hranei pentru animale, prin ameliorarea digestibilității fosforului fitic sau prin influențarea florei gastrointestinale c. Se utilizează fosfați anorganici (fosfat de calciu) | Conformare cu BAT 4, pct a Conformare cu BAT 4, pct b Conformare cu BAT 4, pct. c |

Consumul de furaj în funcție de greutate (secțiunea 3, tab.3.9)

| Categoria de animale | U.M | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | Ferma Turdaș |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la îngrășat | Kg/cap/ zi | 1,2-1,5 | 1,5- 2,0 | 2,0-2,5 | 2,5- 3,0 | 2,7- 3,2 | 3,1 |

Consumul mediu  zilnic de furaj solid pentru un kg de spor în greutate  va fi  de  maxim 3,1 kg. 100kg de furaj combinat  va fi format din 95,7 kg concentrate și 4,3 de înnobilatori. Compoziția celor 95,7 kg  furaje combinate va fi de : 33,7 kg porumb;  20kg grâu; 15kg orz; 10kg mazăre; 12kg șrot de soia; 5 kg șrot de floarea soarelui.

Cele  4,3 kg de înnobilatori vor fi:0,5 kg premixuri vitamino-minerale, 0,4 kg sare; 0,4 kg lisină; 0,1kg metionină; 1,7 kg carbonat de calciu; 1,2kg fosfat de calciu.

Cantitatea de furaj consumat este de 2,7-3,1 kg/kg de porc îngrășat.

Respectarea  dietei în ceea ce privește proteina și fosforul este necesară pentru încadrarea în limitele prevăzute pentru azotul și fosforul excretat :

BAT 3 Tabelul 5.1

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7,0 - 13 |

BAT 4 Tabel 5.2

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 | Porci pentru îngrășare | 3,5- 5,4 |

Adăparea

Halele sunt dotate cu instalații de adăpare având front de adăpare suficient și control automatizat,  astfel încât toate animalele să aibă acces  la apă. Consumul  mediu de apă recomandat de  cele mai bune tehnici disponibile este (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) de :

Porci de ingrasat: 20-50 kg: 5,4 – 6,6  l/loc animal/zi;

Porci de ingrasat: 50-100 kg: 11- 14 l/ loc animal /zi;

Consumul mediu de apa pentru curatenie (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2., tab. 3.16) pentru podea parțial solidă (25-50%):

- 25 l/animal/ ciclu;

- 100l/loc animal/an.

Sistemul de adăpare asigura accesul nerestricţionat al porcilor la apă. Sistemul de adăpare este alcătuit din 4 linii pentru fiecare hală. Adăpătorile sunt cu suzete de inox în număr de   3 /boxă, doua integrate in hranitoare si una separată.   Recomandarea BAT de a nu restricţiona accesul la apă este respectat.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că  pentru utilizarea eficientă a apei  trebuie să se  utilizeze  următoarele tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. d Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. f Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie.. | a.Apa se contorizează. b.Se va controla zilnic pentru detectarea scurgerilor și se va repara prevenindu-se pierderile. c Spălarea se va face cu jet sub presiune ceea ce reduce consumul de apă. d.Sistemul de adăpare este automat, etans care asigură continuu necesarul de apă; apa este disponibilă fără restrictii; e. Echipamentul de furnizare a apei va fi verificat periodic f.Neaplicabil datorită riscurilor în materie de biosecuritate și costurilor ridicate. | Conformare cu BAT 5 pct.a Conformare cu BAT 5 pct.b Conformare cu BAT 5 pct.c Conformare cu BAT 5 pct.d Conformare cu BAT 5 pct.e Neaplicabil |

Asigurarea microclimatului

Pentru ca porcii să se dezvolte normal și în timp tehnologic optim pentru fiecare hală de producție este  necesar să se asigure un microclimat propice dezvoltării și creșterii în greutate. Conform :Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă

- temperatura optimă:18-220C;

- umiditate 60 –70 %;

- viteza curentilor de aer: vara 0,4 m/s; iarna 0,2 m/s.

Concentratia maximă a poluantilor degajati:

Dioxid de carbon  = 1000 ppm

NH3               = 20ppm

H2S   = 0,5 ppm

Sistemul de ventilație. Pentru a asigura microclimatul si obtinerea celor  mai bune rezultate in exploatare,  halele sunt dotate cu sisteme automatizate de ventilatie, In funcţie de temperatura şi umiditatea din adăpost şi condiţiile meteorologice de afară, computerul care controleaza sistemul va regla ventilatoarele si admisia de aer proaspat astfel incat sa asigure microclimatul necesar

Tehnologia de ventilatie este  prin presiune negativă

Ventilatoarele de evacuare generează o presiune negativă (depresiune) în interior; gurile de admisie a aerului, fără ventilatoare, introduc aer proaspăt.Ventilatoarele sunt montate în coşul de ventilaţie de pe acoperiş. Deschiderile de intrare a aerului (admisiile) se află în pereţi.

Ventilatia este asigurată artificial prin intermediul ventilatoarelor.amplasate pe coamă  - 21 ventilatoare /hală cu debitul de 11 700mc/h  la o depresiune de

– 20 pascali.

| Hala | Nr ventilatoare | Amplasare | Capacitate, mc/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala nr.1-10 | 21/hală | ventilatoare de coama | 11700mc/h/fiecare |
| Total | 210 | ventilatoare de coama | 2457000mc/h |

Ventilatoarele sunt cu  turatie variabila. Microclimatul din hala va fi monitorizat continuu.

Sistemul de ventilație este  automatizat pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna . Conform Sisteme de adăpost pentru porcine - Standarde de fermă, ventilația  necesară trebuie să asigure  următoarele debite:

| Categoria de porci, sistem adăpost și metoda de furajare | Greutate,kg | Ventilația maximă mc/h/porc | Ventilația minima mc/h/porc | Încălzire suplimentară watt/porc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | To= -100C | To= -100C |
| Grăsuni- totul plin- totul gol |  |  |  |  |
| Furajare uscată Ti=22-180C partial cu grătare | 30-100 | 100 | 7 | 20 |

Ti= temperatură interioară;

To – temperatură exterioară.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a. Reducerea formării de pulberi în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor prin alimentarea ad libitum; proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | porcii sunt alimentați ad libitum; sistemul de ventilație poate opera la viteze mici, ventilatoarele avănd turație variabilă. | Conformare cu BAT 11 pct a3; Conformare cu BAT 11 pct a6 |

Încălzirea  halelor  se realizează prin doua modalitati: natural si artificial.

Incălzirea naturală se realizează  în conditiile populării halelor  cu animale, care degajă o temperatură suficientă pentru mentinerea unui climat propice în hale (în conditiile unei temperaturi exterioare încadrată între 5 si 20oC). O alta componentă a încalzirii naturale constă din depozitul de stocare a dejectiilor aflat sub hale, care în conditiile normale de fermentare degajă caldură.

Incălzirea artificială a halelor va fi necesară doar in conditii de temperaturi extrem de scăzute si se realizează prin folosirea a 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

Iluminatul

Halele beneficiază  de două tipuri de iluminat:

- iluminat natural prin ferestre ( admisii aer);

- iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de întretinere a echipamentelor din interior chiar si in timpul noptii. Nivelul de iluminare este  generat de corpuri de iluminat  amplasate pe  4 linii /hală  sigilate in tavan care să asigure iluminatul necesar unei bune dezvoltări (cerinţele minime privind iluminatul prevăd o intensitate de 40 lucsi).Iluminatul în hale se face cu lămpi fluorescente.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire /răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. . | a.Pentru a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor (de exemplu concentrația de poluanți atmosferici, temperaturile corespunzătoare) se aplică o serie de măsuri: — sistem de climatizare asistat pe calculator(ventilație, căldură, absorbție aer) — ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; — rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil printr-un program de control, revizie și reparații pentru motoarele cu care sunt echipate buncărele exterioare de furaje, ventilatoarele, etc — ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi ( cu turație variabilă) | Conformare cu BAT 8, pct.a |
| b Optimizarea sistemelor de încălzire/ răcire și de ventilație și gestionarea acestora | — distribuirea corectă a echipamentelor de încălzire/răcire și de ventilație, senzori de temperatură | Conformare cu BAT 8, pct.b |
| c Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hale cu pereți din cărămidă , acoperis din panouri termoizolante cu pardoseală parțial din grătare de beton. | Conformare cu BAT 8, pct.c |
| d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic | Iluminatul se face cu lămpi fluorescente. | Conformare cu BAT 8, pct.d |
| h Utilizarea ventilației naturale | Neaplicabilă | Neaplicabilă |

Supraveghere stare generală de sănatate animale. Administrare medicamente

Administrarea  medicamentelor se face prin intermediul   apei  potabile. Se utilizează  un medicator prevazut cu o pompa de dozare.  Perioada de administrare și cantitatea sunt stabilite de medicul veterinar. Medicamentele sunt achizitionate de la distribuitori autorjzati si depozitate in conditii de siguranta in spatiul  special amenajat..

Depopularea halelor

La atingerea greutății optime porcii sunt  livrați  pentru abatorizare.

Depopularea se face pentru întreaga hală, indiferent de greutatea corporală pe care o au unele animale rămase în urmă cu creșterea, deoarece  după dezinfecție urmează o nouă populare.  După depopulare, are loc  evacuarea dejecțiilor, curătirea, spălarea, igienizarea; hala intră în perioada de vid sanitar.

Managementul dejecțiilor.

Sistemul de evacuare al dejecțiilor este compus din:

- canale colectoare dispuse pe lungimea grajdurilor, parțial din beton (halele nr.  1 și 2), parțial din PE Dn500 (halele nr.3-10) î

- 2 paturi de uscare din beton, fiecare Lxl=58x33m, S=1914mp. cu pereti perimetrali pe 3 laturi si rigola de colectare levigat, sunt compartimentate astfel

- patul de stocare dejecții nr.1 în 2  compartimente:  un compartiment  de 1400mc  destinat stocării dejecțiilor semisolide  provenite din hale echipat cu separator de dejecfii și un compartiment  de 2800mc  destinat stocării  fracției solide ;

- patul de uscare nr.2  compartimentat  în 3 compartimente a câte 1400mc fiecare, primul compartiment fiind destinat fracției lichide iar celelalte două compartimente fracției solide.

La sfarsitul fiecarei serii, halele se vor spala antrenand dejectiile prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton. Dejectiile amestecate cu apa de spalare vor fi dirijate gravitational prin canale de beton ( hala 1 si 2) respectiv PE Dn300 ( hala 3-10) catre canalul colector principal Dn500. La capatul fiecarei hale este un camin de vizitare a conductei colectoare Dejecțiile împreună cu apa de spălare sunt  dirijate în primul compartiment (1400mc) al patului de uscare nr.1  de unde sunt preluate  de separatorul de dejecții cu debitul de 19-72mc/h, P=5.5kW.

Fracția solidă este stocată în compartimentul 2 al patului de uscare nr.1 și în compartimentele de stocare nr.2 și 3, al patului de stocare  nr.2. Capacitate totală de stocare fracție solidă 5600mc.  Fracția solidă este transportată din compartimentul 2 al patului de stocare nr.1 în compartimentul 2 și 3 al patului de stocare nr.2 cu un încărcător frontal.

Levigatul  rezultat din compartimentele în care se depozitează fracția solidă se colectează prin rigole și se  returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale.

Fracția lichidă este stocată în compartimentul 1 al patului de stocare nr.2 (V=1400mc).De aici este preluată cu o pompă tocător cu Q= 300 – 320mc/h , P=7,5kw și dirijată către laguna de dejecții cu S=8239mp, H=4.5m., V=34924mc. Laguna fost executată  prin excavarea terenului și este impermeabilizată cu 2 straturi de impermeabilizare, respectiv  un strat de argilă compactată și un strat de folie HDPE 2 mm.

Conform Autorizațieide Gospodărire a Apeelor nr.220/15.06.2018 la  capacitatea de 25000locuri/serie , cantitatea maxima de dejecții rezultată este de 64546mc/an (170mcdejecții/zi +6,84mc/zi apă  pentru igienizare hale).

Conform Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un interval de timp mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor. Perioada de interdicție este de 5 luni ,  deci capacitatea de  stocare  trebuie  proiectată pentru o perioadă de 6 luni  Cantitatea de dejecții rezultată pentru o perioadă de 6 luni este:

64546mc: 2 = 32273mc

Considerând  că:

- fracția solidă reprezintă 15%

- fracția lichidă reprezintă 85%

Fracția solidă rezultată în 6 luni este 32273 x 15% = 4841mc

Fracția lichidă rezutată în 6 luni este 32273 x 85%=27432 mc

.S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția solidă de  2800mc în patul de uscare nr.1 și 2800mc în patul nr.2 ( 2 compartimente de 1400mc fiecare)

Capacitatea totală  de stocare  fracție solidă = 2800mc + 1400mc + 1400mc = 5600 mc

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

S-a proiectat o  capacitate de stocare pentru fracția lichidă   de 1400mc într-un spațiu de depozitare în patul nr.2 și o lagună de  34924 mc-

Capacitatea totală  de stocare  fracție lichidă = 1400mc+ 34 924mc = 36324mc.

Capacitatea  proiectată este suficientă pentru stocarea dejecțiilor solide pe o perioadă de 6 luni.

După o perioadă de stocare și maturare de 6 luni, de două ori pe an, în perioadele premise fertilizantul solid și lichid se poate împrăștia pe terenurile agricole  conform contractelor  încheiate cu SC Tehnoagro SRl nr.648/2018  (550ha ) și SC Agromarchiserv SRL ( 450ha) în conformitate cu  prevederile  studiului agrochimic efectuat de SC Cartare Agrochimică SRL.

. Conform BAT 20 pct c SC Landbruk SRL are obligația  de a asigura accesul adecvat la lagună și paturile de uscare  pentru a se efectua încărcarea fără a avea loc scurgeri.

Împrăștierea dejecțiilor. Pentru această operație SC Landbruk  SRL Ferma Turdaș  are in dotare urmatoarele utilaje:

- tractor

- vidanjă.

Vidanja  are o capacitate de 24 mc este echipată cu sistem de administrare dejectii prin injectare, sistem de pulverizare a dejectiilor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   stabilește că pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). f Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an | a.Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi din beton închise pe 3 laturi: 1x2800mc în patul nr1 2x1400mc în patul nr.2 Pentru fracția lichidă se utilizează un pat de 1400mc și o lagună ( depozit îngropat), impermeabilizată cu o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. b. Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor pe o perioadă de minim 6 luni: - pentru fracția lichidă un pat de 1400mc și o lagună cu V=34924 mc c.Transferul dejecțiilor se face prin conducte,etanșe prin pompare. d..Laguna este impermeabilizată cu argilă și o folie specială din polietilena de inalta densitate cu grosimea de 2 mm. f. Se aplica. | Conformare cu BAT 18, pct. a Conformare cu BAT 18, pct. b Conformare cu BAT 18, pct. c Conformare cu BAT 18, pct. d Conformare cu BAT 18, pct. f |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   stabilește că pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Pentru depozitarea fracției solide se utilizează paturi de stocare Levigatul rezultat se colectează prin rigole și se returnează în compartimentul de stocare dejecții semisolide provenite din hale. | Conformare cu BAT 15, pct.c |
| Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Ferma este dotata cu spații suficiente pentru stocare dejecțiilor solide pe o perioadă de minim 6 luni 1 x2800 mc în patul de stocare nr1 2x1400mc în patul de stocare nr.2 | Conformare cu BAT 15, pct.d |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: separator cu presă cu filet; — separator cu decantor și centrifugă; — coagulare-floculare; — separare prin site; — filtru-presă. | Se utilizează separarea prin site | Conformare cu BAT 19, pct. a |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| a.Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin : 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | 2.Laguna se exploatează la un nivel de umplere mai scăzut. | Conformare cu BAT 16, pct. a 2 |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește că pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Dejecțiile lichide nu se agită | Conformare cu BAT 17, pct. a |
| Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: — folii de plastic flexibile; — materiale vrac ușoare; — crustă naturală; — paie. | Foliile de plastic nu sunt aplicabile din considerente structurale. Materialele vrac ușoare și paiele nu sunt aplicabile datorită suprafețelor mari ale lagunelor. Crustele naturale nu se formează deoarece faza solidă a fost separată | Neaplicabil BAT 17, pct. b |

Desfășurarea activităților auxiliare

Pentru desfășurarea activității de creștere porci au fost  amenajate și spatii pentru activitățile auxiliare  acesteia,:

- o cladire –sediu administrativ (Sc= 275mp) ;

- o clădire - filtru sanitar care include   birouri,  vestiare și dușuri ( pentru femei și pentru bărbați), sala de mese, bucătăria,  farmacia, magazia  de materiale de dezinfecție.

Constructia are rolul de a controla accesul personalului în fermă si de a asigura că respectă regulile de intrare si iesire din incintă, eliminând pericolul de a contamina efectvele de porci  sau de a contracta boli ce se pot transmite populatiei.

Farmacia - spatiu destinat special pentru depozitarea temporară a medicamentelor si vitaminelor necesare tratării efectivelor de porci este dotat cu frigider si asigura posibilitatea eliminării folosirii neautorizate a substantelor destinate tratamentelor.

Camera pentru depozitarea temporară a cadavrelor  de porci care deserveste cele 10  hale  este constructie din zid cu suprafetele interioare (pardoseala si peretii)  din beton .In interior se  afla camera frigorifica  cu pereti termoizolanti și camera de necropsie. Cadavrele de porcii (pierderi naturale) - cca. 2% din efectiv - sunt depozitate temporar în camera de frig din incintă, apoi preluate şi transportate pentru incinerare la o unitate specializată, cu care este incheiat contract.

Alte dotări

Pentru nevoi tehnologice obiectivul este dotat cu un cântar tehnologic. Cântarul este amplasat pe o platformă betonată, suprateran, capacitate maximă 60t. Cântarul este dotat cu soft de administrare.

4.3. Inventarul produselor

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizare | Cantitate produs/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Crestere porcilor | porci | Consum uman | 84830cap./an cca.8483t/an |

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)

Deseurile  de productie  care pot apărea sunt gestionate astfel:

| Nr crt | Numele procesului | Numele deșeului | Codul deșeului | Impactul emisiei Cod conf. Reg (UE) nr. 1357/ 2014 | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crestere porci | Dejecții de porc | 02.01.06 | - | 71000 |
| 2. | Crestere porci | Deșeuri de țesuturi animale | 02.01.02 | - | 6,8 |
| 3. | Crestere porci | Ambalaje de carton ) | 15.01.01 | - | 0,8 |
| 4 | Crestere porci | Ambalaje de plastic de la medicamente | 15 01 02 | - | 0,1 |
| 5 | Crestere porci | Obiecte ascutite | 18 02 02* | HP9 | 0,01 |
| 6 | Igienizare hale | Ambalaje de la substante de dezinfectie | 15 01 10* | HP14 | 0,5 |
| 7 | Activități umane | Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | - | 3,7 |
| 8 | Întreținere,revizii, reparații | Deșeuri metalice | 02 01 10 | - | 0,5- |
| 9 | Întreținere,revizii, reparații | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 16 02 14 | - | 0,050 |
| 10 | Întreținere,revizii, reparații | Tuburi fluorescente | 20 01 21* | HP6 | 50buc/an |

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei

emisii fugitive(NH3, CH4,pulberi)

apă potabilă   	                                                      dejectii

furaje                                                                     apă uzată

4.6. Sistemul de exploatare

| Parametru de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarmă N/L/R | Ce acțiuni a procesului rezultă din feed back-ul acestui parametru | Care este timpul de răspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Program automat de climatizare umiditate temperatură | Da | L | Pornirea/oprirea ventilatiei | imediat |
| b. Program automat de furajare solidă | Da | L | Pornirea/oprirea alimentatoarelor | imediat |

L = alarmă locală;

N = fără alarmă;

R = alarmă cameră de comandă.

4.6.1. Conditii anormale de functionare

Procesele de climatizare, hrănire,  producere furaje lichide fiind automatizate  sunt dependente de siguranta sistemului de alimentare cu energie electrică. În situatia opririi accidentale a alimentării cu energie electrică pot să apară conditii anormale de functionare. Nu se asigură furaje si apă. Se întrerupe iluminatul în hale, conditie tehnologică pentru respectarea programului activitate-odihnă a porcilor . Nu se pot mentine parametrii de microclimat. Pentru a contracara efectele opririi accidentale a alimentării cu energie electrică,  Ferma Turdaș dispune de un generator de curent cu P=319kw cu un rezervor de motorină V=1000l.

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Nu este cazul

4.8. Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionării corespunzătoare prin:

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului.

Operatorul  nu este certificat  ISO14001 .   Se va certifica până la 30.12.2019. 4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente si avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgentă.

Pentru prevenirea și combaterea accidentelor este elaborate Planul de intrevenție în caz de incendiu.

SC LANDBRUK S.R.L.nu intră sub incidența Directivei 2012/18/UE, amplasamentul nedeținând cantități mari din  substanțele  periculoase nominalizate în aceasta.

4.8.3. Cerinte relevante suplimentare pentru activitătile specifice sunt identificate mai jos.

Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate în standardele de mediu si în documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu: Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF IRPP)  .

Valori limită ale parametrilor relevanți

| Parametru / unitatea de măsură | Categoria de animale | Valori limită |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tehnici alternative propuse de titular | Prin cele mai bune tehnici disponibile | Conform celor mai bune practici de mediu /limite |
| Azot total excretat exprimat ca azot (kg N excretat /spațiu pentru animal/an) | Porci la îngrășat | 9- 12 | 7-13 | - |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 (kg de P2O5excretat/ spațiu pentru animal/an) | Porci la îngrășat 50-100kg | 4,5- 5,0 | 3,5 - 5,4 | - |
| Emisia de amoniac provenită din fiecare adăpost pentru porci (kg NH3/ spațiu pentru animal/an) | Porci la îngrășat | 4,9 | 5,65 | - |
| Emisii de poluanti in apa menajeră | pH | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 |
|  | Materii totale în suspensie mg/l | 350 |  | 350 |
|  | CCO-Cr, mg O2/l | 500 |  | 500 |
|  | CBO5, mg O2/l | 300 |  | 300 |
|  | azot amoniacal, mg/l | 30 |  | 30 |
|  | fosfor total, mg/l | 5 |  | 5 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici , mg/l | 30 |  | 30 |
| Imisii de poluanti in AER | Amoniac, mg/mc | 0,3 |  | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat, mg/mc | 0,015 |  | 0,015 |
| Foraje de observație | Azotați | 50 |  | 50 |
|  | Azotiți | 0,5 |  | 0,5 |

  - Emisii si reducerea poluării

4.9.1.Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer.

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare / reducerea poluării | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Creștere porci | Porci la îngrășat | NH3, pulberi | - / sisteme de ventilație, 210ventilatoare de coamă x 11700mc/h | Aer atmosferic |
| Generator de curent | Motorină | Pulberi, NOx, CO,SOx | -/ -/ Coș evacuare si dispersie H=0,5m; Dn=150mm | Aer atmosferic |

4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică

Echipamentele de protecţie ale personalului societăţii sunt cele specifice profilului de activitate şi locului de muncă, corespunzător Legislatiei de Securitate şi Sănătate în Muncă. Personalul este instruit  in ceea ce privește prevenirea şi protecţia în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, conform cerinţelor Legii 319/2006 actualizatăîn 2013  și obligat să respecte normele de igienă foarte stricte având în vedere specificul activității. Pentru personal programul începe cu schimbarea ținutei de stradă cu echipamentul de lucru după ce anterior au făcut duș, obligație stipulate în  regulamentul de ordine interioară al societății. In timpul programului  personalul nu mai vine în contact cu ținuta de stradă.

Anual se verifică starea de sănătate a personaluilui.

4.9.3. Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Creștere porci | Tubulatura de la fiecare ventilator | NH3, pulberi | Sisteme de ventilație 210ventilatoare de coamă x 11700mc/h | existent |
| Generator de curent | Motorină | Pulberi, NOx, CO,SOx | Coș evacuare si dispersie H=0,5m; Dn=150mm | existent |

### 4.9.4. Studii de referinţă

| Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

4.9.5. COV

| Componenta | Punct de evacuare | Destinaţie | Masa / unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

### 4.9.7. Eliminarea penei de abur

Emisii vizibile datorită evaporării apei nu se  constată  deoarece pe amplasament nu se produce abur.

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Echipamente deschise (paturi uscare, laguna de stocare dejecții/ ape uzate); | NH3, CH4 | - | - |
| Zone de depozitare (de ex. Rezervoare, etc.) depozite de cereale; |  |  |  |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport; |  |  |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, cisterne); | Pulberi | Ocazional | Necuantificabil |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare;(mori) | Nu este cazul |  |  |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Nu este cazul | - | - |
| Deficienţe de etanşare / etanşare slabă; | Pulberi | Ocazional | Necuantificabil |
| Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor; | Nu este cazul | - | - |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie. | Pulberi | Ocazional | Necuantificabil |

4.10. 1 Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nueste cazul | - |

### 4.10.2. Pulberi şi fum

Pe amplasament  nu  se  produce fum

• Reținerea pulberilor de la operațiile de lustruire.Posibilitatea recirculării pulberilor trebuie analizată

Operația de lustruire nu este specifică obiectivului. Se reciclează pulberile de la măcinarea cerealelor.

• Acoperirea  rezervoarelor

Buncărele de cereale sunt închise.

• Evitarea depozitării exterioare neacoperite

Materiile prime sunt depozitate în spații/recipienți acoperite/acoperiți

• Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă utilizati stropirea cu apă

Nu este cazul.

• Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor

Se va face permanent la intrarea și ieșirea din amplasament, din considerente de biosecuritate și pentru păstrarea curățeniei

• Benzi transportoare închise, transport pneumatic

Transferul furajelor, din mijloacele auto în buncărele halelor se face pneumatic și de la buncăre la hrănitori se face cu transportoare cu spiră casetate.

• Curăţenie sistematică

Menţinerea curăţeniei în platformă este obligaţie permanentă pentru toţi angajaţii

### • Captarea adecvată a gazelor din proces.

Neaplicabil

4.10.3. COV

| De la | Către | Substanţe | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |

4.10.4. Sisteme de ventilare

Pentru mentinerea microclimatului în hale sunt  montate ventilatoare cu turație variabilă care   exhaustează aerul viciat.

| Identificaţi fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Halele nr.1- 10 | 210 ventilatoare coamă cu un debit de 11700mc/h/ventilator |

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

4.11.1. Sursele de emisie

| .Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantității de apă | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ape uzate de la spălări | Spălare cu jet de apă sub presiune | Se evacuează împreună cu dejecțiile în afara amplasamentului | Spațiul de stocare de sub hale |
| Ape menajere de la filtru sanitar, birouri, grupul social | Verificarea armăturilor pentru eliminarea pierderilor | Se vidanjează și se epurează mecano- biologic în afara amplasamentului | 1 bazin vidanjabil cu V=10mc |

.

4.11.2. Minimizare

Apele uzate rezultate nu se pretează recirculării sau reutilizării datorită specificului activității- din motive sanitar veterinare. Se spală cu jet de apă sub presiune

4.11.3. Separarea apei meteorice

Apele meteorice conventional curate de pe acoperișurile clădirilor  sunt colectate separat prin jgheaburi și burlane sunt colectate intr-un sistem de colectare a apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise și sunt evacuate in pr.Turdaș.

4.11.4. Justificare

Nu este cazul.

4.11.4.1. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţile şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

4.11.5. Compoziţia efluentului

| .Component | Punctul de evacuare | Destinaţie (ce se întâmplă cu ea în mediu) | Masa/unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| pH | Un bazin vidanjabil de 10mc | Vidanjarea se face conform contractului de prestari servicii de SC Activitatea Goscom SA, se epurează în stația de epurare în afara amplasamentului | - | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie |  |  | - | 350 |
| CBO5 |  |  | - | 300 |
| CCO-Cr |  |  | - | 500 |
| Subst. extractibile cu solvenţi organici |  |  | - | 30 |
| Detergenţi sintetici |  |  | - | 25 |
| Azot amoniacal (NH4+) |  |  | - | 30 |
| Fosfor total |  |  | - | 5 |

4.11.6. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu |  |

4.11.7. Toxicitate

.Apele uzate menajere nu se epurează pe amplasament

.

4.11.8. Reducere CBO

Nu este cazul.

4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti-

Societatea  va evacua apele uzate, în staţia de epurare pentru ape uzate  aparținând  municipiului Orăștie.

4.11.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu este cazul. Apele uzate menajere deversate de S.C. LANDBRUK SRL – Ferma de porci Turdaș sunt  în cantitate mică, frecvența de vidanjare mică şi nu conțin substanțe periculoase/prioritar periculoase  care să afecteze funcționarea stației orășenești.

4.11.10.1. Rezervoare tampon – Nu este cazul

4.11.11. Epurarea pe amplasament

Efluentul  nu este epurat pe amplasament.

## 4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

Nu sunt pierderi / scurgeri directe în apa de suprafaţă.

4.12.1. Informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează:

| Sursa | Poluanţi | Masa / unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale ale poluantului respectiv din instalaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţeaua de canalizare ape uzate menajere | Substante organice, suspensii | - | Rețeaua de canalizare este relativ nouă, se presupune că nu sunt pierderi |
| Rețeaua de canalizare dejecții | Substante organice, suspensii |  | Rețeaua de canalizare este relativ nouă, se presupune că nu sunt pierderi. Calitatea apei subterane este urmărită prin forajele de observație |

4.12.2. Structuri subterane

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare cu BAT Da / Nu | Document de referinţă | Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor conductelor |  | Se anexează planul de amplasament |  |
| Pentru toate conductele confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: - izolaţie de siguranţă - detectare continuă a scurgerilor - un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). | da nu da | Proiect de construcţie şi execuţie - Programul de control al compartimentului mecanic |  |

    - Acoperiri izolante

| Cerinţa | Da / Nu | Dacă nu, data până la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: capacităţi; precipitaţii; material; permeabilitate; stabilitate / consolidare; rezistenţa la atac chimic; proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Da Program de inspecţie şi întreţinere |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Da |  |

4.12.4. Zone de poluare potenţială

| Cerința Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: | Zonele depozitelor de materie prima | Bazinele de stocare dejecții | Zonele depozitelor de produse finite | Rampe de incarcare-descarcare materii prime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | Da | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |
| cuve etanşe de reţinere a deversărilor | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| îmbinări etanşe ale construcţiei | Nu este cazul | Da | Nu este cazul | Nu este cazul |
| conectarea la un sistem etanş de drenaj | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

4.12.5. Cuve de retenţie

Pe amplasament  este cuvă de retentie la rezervorul de motorină.

Substanțele utilizate la dezinfecție sunt ambalate în bidoane/saci  și  păstrate în ambalajele originale până la utilizare.

4.12.6 Alte riscuri asupra solului.

Nu este cazul.

4.13  Emisii în subteran

4.13.1  Există emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale legii 310/2004 rezultate din instalatie în apa subterană?

Pe amplasament nu se vehiculează si nu sunt substante din Anexa 5 a  Legii nr. 310/2004.

Apele uzate menajere sunt  colectate într-un  bazin vidanjabil și epurate în afara amplasamentului.

Dejecțiile conțin nitrați, fosfați  prevăzuti în anexa  nr. 6 ale Legii nr. 310/2004 și sunt depozitate pe o perioadă de 6 luni în lagune (fracția lichidă) și pe paturile de uscare (fracția solidă). După această perioadă sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole. Pentru a supraveghea  influiența acestora asupra apei freatice s-au executat foraje de monitorizare.

| 1.Ce monitorizare a calității apei subterane este realizată | Substanțe monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare și caracteristicile tehnice ale lucrărilor de monitorizare | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- |
| Forajul de monitorizare nr.2 (F2) amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții | pH | X=484440 Y= 355938 Forajul de monitorizare nr.2 (F2) amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții cu H=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m | 1/ an |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | N-NH4+ |  |  |
|  | NO2- |  |  |
|  | NO3- |  |  |
|  | Ptotal |  |  |
| Forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat aval lagună | pH | X=484 575 Y=356003 Forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat aval de lagună, cu H=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m | 1/ an |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | N-NH4+ |  |  |
|  | NO2- |  |  |
|  | NO3- |  |  |
|  | Ptotal |  |  |

4.13.2  Măsuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apă si de canalizare precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care se tranzitează respectiv sunt depozitate substante periculoase.

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gospodărire a apelor şi a reţelelor de canalizare se asigură de către personalul  de întreținere al societății.

Lucrările de amploare se execută de către personal de specialitate din afara unităţii. Reparaţiile curente se execută în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal: repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţirea conductelor, etc.

Lucrările, care fac obiectul exploatării şi întreţinerii reţelelor de canalizare, sunt:

- controlul periodic exterior şi interior al reţelelor;

- întreţinerea reţelelor şi construcţiilor anexe;

- spălarea şi curăţirea reţelelor;

- desfundarea canalelor si rigolelor.

Controlul periodic al reţelelor de canalizare urmăreşte asigurarea funcţionării normale a acesteia şi constă din verificarea tehnică la exterior şi la interior a reţelei, a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în vederea stabilirii măsurilor de luat.

Controlul exterior se face prin parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

Evidenţa consumurilor efective de apă şi a calităţii apelor evacuate se asigură de către personalul de exploatare a instalaţiilor de alimentare şi evacuare.

În cazul unor accidente, personalul de exploatare anunţă şeful ierarhic.

Măsurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului şi a pânzei freatice,  datorită deteriorării fizice a recipienţilor şi rezervorului  în  care sunt depozitate substanţele periculoase sunt:

-urmărirea periodică a fenomenului de coroziune ;

-urmărirea stării de etanşeitate;

Pentru intervenţii necesitate de întreţinerea reţelelor de conducte de canalizare nu sunt prevăzute expres sume în bugetul anual, ele intrând în capitolul cheltuielilor de întreţinere.

4.14.  Miros

Ferma este situată la 1100m distanță de receptorul sensibil, ( satul Turdaș) dar ulterior s-a construit o casă la 611m. Distanța reglementată de Ordinul Min. Sănătății nr.119/2014  este de 1500m. Având în vedere amplasarea obiectivului se vor lua măsuri  pentru ca  existenta  Fermei de porci   să nu  producă neplăceri receptorilor sensibili.

4.14.1.   Separarea instalatiilor care nu generează miros

Pe amplasament se desfăsoară  activitatea de cresterea porcilor .

4.14.2.   Receptori

| Identificati zona afectată de prezența mirosurilor | Au fost realizate evaluări ale efectelor mirosurilor? | Se realizează o monitorizare de rutină? | Prezentare generală a sesizărilor făcute | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferma este situată la 1100m distanță de receptorul sensibil, ( satul Turdaș) dar ulterior s-a construit o casă la 611m. | Nu | Se monitorizează amoniacul și hidrogenul sulfurat conform programului de monitorizare | Au fost sesizări | .Conditii: hrănirea cu furaje cu conținut cât mai redus de proteină pentru reducerea amoniacului excretat ; plantarea unei perdele forestiere cu specii cu dezvoltare rapidă (arbori și arbuști) adecvate solului existent în jurul obiectivului inclusiv în jurul lagunei și paturilor de uscare dejecții; acoperirea paturilor de dejecții solide cu paie; transportul dejecțiilor cu mijloace adecvate, etanșe, acoperite; exploatarea lagunei la un nivel mai scăzut pentru a reduce rata de schimb a aerului pe suprafața lichidelor; utilizarea de substanțe sau alte tehnici pentru legarea amoniacului și reducerea mirosului. |

4.14.3.   Surse/emisii nesemnificative

Activitatea de crestere intensiva a porcilor poate genera mirosuri neplăcute prin:

-  utilizare de substanțe de dezinfecție ;

- ape uzate.

4.14.3.1. Surse de miros

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieţi sursele de emisii punctiforme | Descrieţi emanările fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazională | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizează o monitorizare continuă sau ocazională? | Există limite pentru emanările de mirosuri sau alte condiţii referitoare la aceste emanări? | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanărilor. | Descrieţi măsurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Hale de crestere a porcilor | Ventilatoare de exhaustare | Amoniac; | Amoniac | Monitorizare conform programului | 0,3mg/mc. | -respectarea tehnologiei de crestere. -sistem automat de ventilatie; nu permite acumulare de amoniac în aer; | - funcționarea ventilatoarelor; - hrănirea cu furaje cu conținut căt mai redus de proteină pentru reducerea amoniacului excretat ; |
| Spațiul depozitare cadavre | Mortalităti | miros | Miros caracteristic | Nu | - | - mortalitătile se colectează și se stochează într-o cameră frigorifică care este amplasată într-un spațiu special amenajat | - evacuarea frecventă a mortalităților |
| Spațiile de depozitare dejecții | 1 lagună de depozitare fracție lichidă; 3 paturi de depozitare fracție solidă | Amoniac Hidrogen sulfurat | Amoniac Hidrogen sulfurat | Monitorizare conform programului | 0,3mg/mc 0,015mg/mc |  | acoperirea paturilor de depozitare fracție solidă cu paie tocate plantarea unei perdele forestiere cu specii cu dezvoltare rapidă (arbori și arbuști) adecvate solului existent în jurul obiectivului inclusiv în jurul lagunei și paturilor de uscare dejecții; transportul dejecțiilor cu mijloace adecvate, etanșe, acoperite; exploatarea lagunei la un nivel mai scăzut pentru a reduce rata de schimb a aerului pe suprafața lichidelor; utilizarea de substanțe sau alte tehnici pentru legarea amoniacului și reducerea mirosului; |

4.14.4  Declaratie privind managementul mirosurilor

Având în vedere că, societatea este amplasată la o distantă  mică de zona de locuit, cu toate măsurile tehnologice luate, se poate aprecia că din activitatea de crestere a porcilor pot să apară mirosuri care să determine neplăceri receptorilor sensibili.

| Surse de miros | Natura /cauza avarie | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei | Ce se întâmplă când se produce avaria | Ce măsuri sunt luate când apare? | Cine este responsabil pentru initierea măsurilor | Există alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Halele de porci | Întrerupe-rea curentului electric | Grup electrogen | Se acumulează amoniac și H2S în hale | Grupul porneste automat | Personal de exploatare | NH3 = 0,3 mg/mc; H2S= 0,015mg/mc |
| Mortalităti | Întrerupe- rea curentului electric | Grup electrogen | Miros caracteristic | Grupul porneste automat | Personal de exploatare | Nu |

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Pe parcursul  documentației s-au analizat tehnicile BAT aplicate în Ferma de porci Turdaș   comparativ cu  toate tehnicile BAT  prezentate în Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF).  Se redau mai jos   tehnicile BAT  aplicate,  pe factori de mediu.

| Factor de mediu/Ținta | Tehnologia BAT aplicată | Mod de conformare |
| --- | --- | --- |
| AER |
| 1.Reducerea emisiilor de amoniac |  |  |
| din sistemul de adăpostire | Podea parțial acoperită cu grătare de beton, cu sistem de evacuare cu vacuum | Conformare cu BAT 30, pct.a1 ,a7 |
| b)din adăposturi prin management nutrițional | a.Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. b Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. c Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. d Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul | Conformare cu BAT 3, pct a Conformare cu BAT 3, pct b Conformare cu BAT 3, pct c Conformare cu BAT 3, pct d |
| c)din depozitarea dejecțiilor | a. Gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin : 2. operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. Dejecțiile lichide nu se amestecă; Acoperirea dejecțiilor solide. | Conformare cu BAT 16, pct. a 2 Conformare cu BAT 17, pct. a Conformare cu BAT 14, pct. a |
| 2.Reducerea pulberilor | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. porcii sunt alimentați ad libitum; - ventilatoarele sunt cu turație variabilă ceea ce permite i operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Conformare cu BAT 11 pct a3, pct.4 (parțial), pct.a6 |
| 3 Reducerea zgomotului | Buncărele de furaje sunt amplasate lângă hale, 2 buncăre la o hală. | Conformare cu BAT 10 pct c |
|  | i)ușile halelor sunt permanent închise, sistemul de hrănire fiind automatizat; ii) personalul de exploatare este instruit; iii)toate operațiile legate de exploatare sunt efectuate ziua, în zilele lucrătoare; iv) personalul de întreținere este instruit; v) transportul furajelor de la buncăr la buncărașele din hală se face cu transportor cu spiră; vi) pe amplasament nu se execută lucrări de terasamente. |  |
| 4. Reducerea mirosului | a.Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/ instalație și receptorii sensibili. | Neaplicabilă, ferma este existentă. |
|  | b)Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: — menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare) | Conformare cu BAT 13, pct b |
|  | d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului | Neaplicabil |
|  | e. Utilizarea următoarei tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere: 1.acoperirea dejecțiilor solide în timpul depozitării; | Conformare cu BAT 13, pct e |
| APĂ |  |  |
| Reducerea emisiilor în ape uzate |  |  |
| a)reducerea producerii de ape uzate | a Se mențin suprafețele zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. b Se reduce la minim consumului de apă. c Apa de ploaie/precipitații este colectatăă separat de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Conformare cu BAT 7 , pct.a Conformare cu BAT 7 , pct.b Conformare cu BAT 7 , pct.c |
| Reducerea emisiilor în apă | a. Apele menajere se colectează într-un bazin vidanjabil iar apele uzate de la spălare hale se colectează împreună cu dejecțiile. b. Epurarea apelor uzate | Conformare cu BAT 7 , pct.a Conformare cu BAT 7 , pct.b |
| SOL și APA SUBTERANĂ |  |  |
| Prevenirea emisiilor în sol și în apă | a. S-au construit depozite de dejecții care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b. Spațiile de depozitare au o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c. S-au construit instalații etanșe și echipamente pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide. d Depozitarea dejecțiilor lichide se face în depozite îngropate (lagună) care au baza și pereții impermeabili, acoperiți cu un strat de plastic . . f . Se face va face verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | Conformare cu BAT 18 , pct.a Conformare cu BAT 18, pct. b Conformare cu BAT 18, pct. c Conformare cu BAT 18, pct. d Conformare cu BAT 18, pct. f |
|  | Depozitarea dejecțiilor solide se face în paturi de uscare din beton echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Conformare cu BAT 15, pct. d |
|  | Paturile de uscare fracție solidă au o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Conformare cu BAT 18, pct. e |

5. Minimizarea si recuperarea deseurilor

5.1. Surse de deseuri

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4.Cuantificaţi fluxurile de deşeuri t/ an, nr/an | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dejecții de porc | Crestere porci | 02.01.06 | - | 71000 | Se stochează temporar în paturile de uscare și în lagună Se utilizează ca fertilizant |
| Deșeuri de țesuturi animale | Crestere porci | 02.01.02 | - | 6,8 | Se depozitează temporar în camera frigorifică și se elimină (contract nr.39 /2016 SC COMAGRA PROD. SRL |
| Ambalaje de carton | Crestere porci | 15.01.01 | - | 0,8 | Se depozitează în spații închise și se valorifică prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de plastic de la medicamente | Crestere porci | 15 01 02 | - | 0,1 | Se depozitează în spații închise și se valorifică prin operatori autorizați |
| Obiecte ascutite | Crestere porci | 18 02 02* | HP9 | 0,01 | Se depozitează în spații închise și se elimină prin agenți autorizați (Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL) |
| Ambalaje de la substante de dezinfectie | Igienizare hale | 15 01 10* | HP14 | 0,5 | Se depozitează în spații închise și returnează la furnizor sau se elimină prin agenți autorizați (Contract nr.H251//2016 SC STERICYCLE SRL) |
| Deseuri menajere amestecate | Activități umane | 20 03 01 | - | 3,7 | Se depozitează în pubele și se elimină prin operatori autorizați (se elimină prin intermediul Primăriei Turdaș) |
| Deșeuri metalice | Întreținere,revizii, reparații | 02 01 10 | - | 0,5 | Se depozitează pe platforme betonate și se valorifică prin operatori autorizați |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | Întreținere,revizii, reparații | 16 02 14 | - | 0,050 | Se depozitează pe platforme betonate și se valorifică prin operatori autorizați) |
| Tuburi fluorescente | Întreținere,revizii, reparații | 20 01 21* | HP6 | 50buc/an | Se depozitează temporar în butoaie metalice și se valorifică prin operatori autorizati |

5.2. Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da; Toate datele de mai jos vor fi incluse/descrise în: - Instrucţiuni de lucru specifice - Inregistrări (registru evidenţă deşeuri, raport statistic) - Raportări lunare/anuale către APM Contracte încheiate cu agenţi autorizaţi Acte financiar contabile (facturi, bonuri de cântar, note de predare primire, fişe de magazie) |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

5.3. Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeurile depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare?* | Proximitatea faţă de cursuri de ape, zone de interes public/ vulnerabile la vandalism Identificaţi măsurile pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Camera frigorifică | Mortalităti | Da | cca.685m până la pr. Turdaș cca.1,36 km până la râul Mureș | Spațiu special amenajat, încuiat |
| Spațiu special | Ambalaje provenite de la subst. periculoase | Da | - camera este încuiată; cca.685m până la pr. Turdaș cca.1,36 km până la râul Mureș | Platformă betonată. Spațiu închis |
| Spațiu special | Ambalaje de la medicamente si vaccinuri, obiecte ascuțite, deșeuri de la tratamente | Da | cca.685m până la pr. Turdaș cca.1,36 km până la râul Mureș | Platformă betonată ambalaje speciale Spațiu închis |

5.4. Cerinţe speciale de depozitare

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperită (D/N) sau împrejmuită în întregime (I) | Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat şi tratat înainte de evacuare (D/N) | Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortalităti | A | Da, I | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |
| Ambalaje de la substante de dezinfectie, deratizare, igienizare | AA | Da, I | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |
| Ambalaje de hartie, carton | A | Da, I | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |
| Ambalaje de la medicamente si vaccinuri., obiecte ascuțite, deșeuri de la tratamente | A | Da, I | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |

A 	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA	 Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B	Aceste materiale este probabil să degaje praf şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C	Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

5.5.  Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: ( prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; ( inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Nu este cazul |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | - |

## 5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

| Evaluare pentru cele mai bune opțiuni practice pentru eliminarea deșeurilor d.p.d,v al protecției mediului |
| --- |
| Sursa deșeurilor | Metale grele asociate / prezenţa PCB sau azbest | Deșeu | Opţiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare Nu se aplică | Specificaţi opţiunea | Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, precizaţi data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic şi economic. |
| Crestere porci | - | Dejecții de porc | Reciclare | 71000 (R10) |  |  |
| Crestere porci | - | Deșeuri de țesuturi animale | Eliminare |  | 6,8( D10) | Eliminarea este singura opțiune |
| Crestere porci | - | Ambalaje de carton | Reciclare | 0,8 (R12) |  | - |
| Crestere porci |  | Ambalaje de plastic de la medicamente | Valorificare | 0,1 (R12) |  | - |
| Crestere porci | - | Obiecte ascutite | Eliminare |  | 0,01 (D1) | Eliminarea este singura opțiune |
| Igienizare hale | - | Ambalaje de la substante de dezinfectie | Reciclare | 0,5 (R12) |  |  |
| Activități umane | - | Deseuri menajere amestecate | Eliminare |  | 3,5 (D1) | Eliminarea este singura opțiune |
| Întreținere, revizii, reparații | - | Deșeuri metalice | Valorificare | 0,5 (R4) |  |  |
| Întreținere, revizii, reparații | - | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | Valorificare | 0,05(R7) |  |  |
| Întreținere, revizii, reparații | Hg | Tuburi fluorescente | Reciclare | 50 buc. (R7) | - |  |

## R4- reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

R7- - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;

R10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;

R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

D1- Depozitarea pe sol, depozite de deșeuri

D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;

D9 - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea;

D 10 - incinerarea pe sol.

5.7 Deşeuri de ambalaje

| Material | Deşeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie,t/an |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | a | b | c | d | e | f | g | h |
| Sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0.6 |
| Hârtie/carton | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 1,4 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  | 0,6 |

6.Energie

Pentru funcționare se utilizează :

a)- energie electrică din rețeaua electrică pentru care există contractul nr.327 /31.05.2017 cu SC Imperial Development SRL .

Obiectivul este dotat cu un  transformator de 1000KVA;

### Anul punerii în funcțiune al transformatorului : 2017.

### b)- energia termică este  asigurată:

-  cu 4 aeroterme/hală , Q=7,7  mc/h, gaz natural.

- cu  2 centrale murale  cu consum maxim de gaze naturale de 3,5mc/h pentru apă caldă/ căldură  la  filtru sanitar și birouri.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică pe amplasament este un generator de curent cu P=319kw cu un rezervor de motorină V=1000l.

6.1.  Cerinte energetice de bază

6.1.1. Consumul de energie

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizată/ an | Primară, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 1400Mwh | 1400 | 18,9 |
| Electricitate din altă sursă | - |  |  |
| Apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament* - |  |  |  |
| Gaze, | 5995Mwh | Nu se aplica | 81,1 |
| Petrol | - | Nu se aplică |  |
| Cărbune | - | Nu se aplică |  |
| Energie termică din motorină |  |  |  |
| Total | 7399Mwh |  | 100 |

#### 6.1.2 Energie specifică

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Activităţi/ Instalaţii | Consum specific de energie, | Limite Interne | Compararea cu valori BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Îngrășare porci | 16,8kwh energie electrică / cap porc vandut | 20,0 kwh energie electrică / cap porc vandut | 21,5kwh energie electrică / cap porc vandut nergie electrică |

    - Întreţinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

| Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenele la care măsurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului / condensatorului); | - | Nu este relevant | Instrucţiuni de funcţionare şi exploatare |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  | Nu este relevant |  |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | - | Nu este relevant |  |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  |  |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | - |  |  |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | - |  |  |

### 6.2  Măsuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

| Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante / aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite |  | Nu este relevant |  |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da |  | S-au luat măsuri de izolare a halelor pentru reducerea consumului energetic |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | - | Nu este relevant |  |
| Alte măsuri adecvate |  |  |  |

#### 6.2.1 Măsuri de service al clădirilor

| Confirmaţi că următoarele măsuri de service al clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant): | Da/ Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenul de punere în practică / aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da |  | Iluminatul artificial în clădirile societăţii asigură condiţiile pentru desfăşurarea procesului de producţie, în condiţii de eficienţă energetică |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Încălzirea spaţiilor Apa caldă Controlul temperaturii Ventilaţie Controlul umidităţii | Da Da Da Da Da |  |  |

## Eficienţă energetică.

| TOTI SOLICITANȚIi |
| --- |
| Măsura de utilizare eficientă a energiei | Recuperări de CO2 | Cost anual echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EURO/t | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de funcționare |  |  |  |

### 6.3.1 Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare / economisire a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării. | Nu | Tehnica nu este specifică |
| Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Da. Controlul rețelelor de distribuție pentru eliminarea pierderilor. Spălarea cu jet sub presiune. |  |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Clădirile existente au izolaţii bune. |  |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da. Instalaţiile sunt amplasate astfel încât distanţele de pompare să fie minime |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | - |  |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Neaplicabil |  |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Neaplicabil |  |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului / combustibilului, excesul de aer etc. | Nu | Nu este aplicabil procesului |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Procesele tehnologice aplicate în instalaţie sunt discontinue | Neaplicabil |
| Valve automate | Nu |  |
| Valve de returnare a condensului | Nu | Nu există condens |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu este aplicabil procesului |
| Altele | - | - |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește  că pentru  utilizarea eficientă a energiei  BAT constă în utilizarea  unei combinații a  tehnicilor de mai jos:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| a.Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. b Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație c. Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Se utilizează: ventilatoare cu un consum redus de energie în funcție de concentrația de CO2 din adăposturi; Se aplică: automatizarea și reducerea fluxului de aer, menținând în același timp zona de confort termic pentru animale; - ventilatoare cu cel mai redus consum specific posibil de energie; - rezistența fluxului este menținută la un nivel cât mai redus posibil; c. S-au izolat acoperișurile d.Se utilizează lămpi fluorescente | Conformare cu BAT8 , pct.a Conformare cu BAT8 , pct.b Conformare cu BAT8 , pct.c Conformare cu BAT8 , pct.d |

6.4  Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU, explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu |  |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Se aplică tehnica separării mecanice a dejecțiilor. |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Se utilizează gazul natural |  |

7.  Accidentele şi consecinţele lor

### 7.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor Directivei 2012/18/UE? | Nu | Dacă da, aţi depus raportul de securitate? | - |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor Directivei 2012/18/UE? | Nu | Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | - |

### 7.2 Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormală | Probabilitatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendiu | Puțin probabil | Emisii de gaze de ardere Pierderi materiale | - Organizarea activității în domeniul situațiilor de urgență; - Instrucțiuni de prevenire și stingere incendii ; - Plan de interventie in caz de incendiu | Interventii pentru limitarea sau izolarea si lichidarea avariei (focarului), in cooperare cu alte echipe specializate si puse la dispozitie de catre comandamentul general. -Se va evacua imediat zona |

Care dintre cele de mai sus, consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

Cele mai critice riscuri pentru mediu sunt provocate de emisii de gaze de la arderea materiilor prime combustibile

Accidente/ incidente majore produse

| Instalaţia | Incident | Efecte ecologice |
| --- | --- | --- |
|  | An | Tip | Descriere succintă | Consecinţe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Instalația este relativ nouă; nu s-au produs accidente/incidente majore |

Substanțe periculoase

Substanțele utilizate pentru dezinfecție sunt în cantitate mică. În cantitate mai mare este motorina . Datorită cantităților

mici existente pe amplasament  obiectivul nu intră  sub incidența Legii nr. 59/2016 (Directivei 2012/18/UE) privind

controlul pericolelor de accidente majore,   ceea  ce indică faptul că nu este necesară elaborarea  politicii de

prevenire a accidentelor majore  sau  a Planului de Urgenta Interna.

.	Principalele substanţe chimice utilizate clasificate periculoase sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Index | Fraze de pericol | Cantitate estimata/ existenta in stoc (t) | Cantitate relevanta conf.Dir. 2012 /18/UE, tone | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Col 2 din partea I sau II |  |  |
| 1 | Motorină | 68334-30-5 | 649-224-00-6 | H226; H332 H315; H304 H351; H373 H411 | 17 | 2500 | Lichid | Rezervorul V=10000l; temperatură ambientală |
| 2 | Virkon S | - | - | H272; H302; H314;H315; H318; H319; H334; H335; H412 | 0,2 | 10 | Lichid | Cutii de plastic de 10 kg, temperatură ambientală |
| 3 | Var | 1305-62-0 |  | H315;H318; H335 | 3,0 | - | Solid | Spațiu special amenajat Saci de hârtie de 20kg |
| 4. | Kem-Sept KS62 |  |  | H302;H314 H334;H317 H400 | 0,2 | 5 | Lichid | Spațiu special amenajat Saci/ cutii de plastic de 10kg |
| 5 | Gaz natural | 74-82-8 | 601-001-00-4 | H220,H280 | - | 10 | Gaz | Nu se stochează |

### 7.3 Tehnici

Explicaţi, pe scurt, modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Răspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |
| inventarul substanţelor | A se vedea secţiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Da. Materiile prime se achiziționează pe bază de certificate de calitate. |
| depozitare adecvată | Depozitarea materiilor prime se face controlat şi adecvat |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | - |
| bariere şi reţinerea conţinutului | Rezervorul de motorină este amplasat în cuvă pentru reținerea pierderilor |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | . Rezervorul de motorină este amplasat în cuvă pentru reținerea pierderilor |
| izolarea clădirilor | Halele sunt construite conform proiectului la distantele prevăzute de lege față de celelalte clădiri din zonă.astfel, în caz de accident/ avarie, să nu afecteze instalaţiile din jur |
| asigurarea preaplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor | Buncărele pentru furaje au clapete de siguranță de plin pentru a nu se depăși nivelul.Rezervorul de motorină are sistem computerizat de indicare a nivelului. |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Amplasamentul este împrejmuit și păzit |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | Nu au fost înregistrate accidente /incidente |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente | Procedura Pregatire si raspuns in caz de urgenta |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Personalul implicat în managementul accidentelor este constituit din: -administrator ; - șef fermă; -personalul de deservire prezent în momentul accidentului Sunt luate măsuri în vederea repunerii in funcţiune a instalaţiilor afectate şi reabilitarea factorilor de mediu. |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice, în procedurile de operare vor fi cuprinse: -instrucţiuni pentru predarea-primirea schimbului -modul şi frecvenţa de întreţinere al utilajelor şi echipamentelor -intervenţia în caz de apariţie a unor dereglări a parametrilor de proces, care pot conduce la oprirea accidentală a instalaţiei |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Compoziţia apelor uzate menajere va fi analizată înainte de evacuare |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | - |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | - |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | , Pentru prevenirea și combaterea accidentelor este elaborat Plan de intervenție în caz de incendiu |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Căile de comunicare cu autorităţile de resort şi serviciile de urgenţă (apărarea civilă, pompieri, salvare, etc.) şi de mediu sunt stabilite în planurile menționate mai sus. |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Rezervorul de motorină este amplasat în cuvă pentru reținerea pierderilor |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluvială, prin reţele separate de canalizare | Materiile prime sunt nepericuloase Apa utilizată la stingerea incendiilor se va scurge liber pe teren. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | In organizarea PSI la locul de muncă sunt specificate căile de evacuare pentru toate locaţiile şi obligativitatea tuturor sectoarelor de a păstra libere căile de acces stabilite. |

8. Zgomot si vibratii

8.1. Receptori

Ferma este situată la 1100m distanță de receptorul sensibil, ( satul Turdaș) dar ulterior s-a construit o casă la 611m

.

| Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul? | Frecvenţa monitorizării | Care este nivelul zgomotului când instalaţia / sursa (sursele) funcţionează? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferma este situată la 1100m distanță de receptorul sensibil, ( satul Turdaș) dar ulterior s-a construit o casă la 611m | aprox. 48dB(A) | Da- la prima casă,la fațada cea mai expusă | La solicitări | Lechiv=43dB (A)* | Limita prevăzută de STAS 10009/ 2017 este de max. 55 dB(A) ziua și 45 dB noaptea |

### 8.2 Surse de zgomot

(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)

| Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii (instalaţia) | Nr. referință al sursei | Descrieți natura zgomotului | Există un punct de monitorizare specificat | Care este contribuția la emisia totală de zgomot | Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot şi măsurile de protecţie a personalului | Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT* |
| Populare / depopulare hale |  | Zgomot de porci | Nu | 27% | Activitatea se va desfăsura ziua; spatiu închis | Activitatea este periodică și se va desfăsura ziua |
| Transport materii prime, dejecții |  | Motor auto | Nu | 46% | Activitatea se va desfăsura ziua; limitarea vitezei în zona locuințelor, întreținerea carosabilului. | Activitatea se va desfăsura ziua. Întreţinere corespunzătoare a autovehiculelor, limitarea vitezei |
| Livrare hrană din buncăre în hală |  | Motor electric | Nu | 17% | Întretinere periodică | Întreţinere corespunzătoare a echipamentelor |
| Ventilatoare hală |  | Motor electric | Nu | 10% | Utilajele sunt în spatiu deschis; Întretinere periodică | Întreţinere corespunzătoare a echipamentelor |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF) stabilește  că pentru  a reduce  emisiile de zgomot  BAT constă în aplicarea  uneia din tehnicile  sau utilizarea  unei combinații a  tehnicilor de mai jos:

| Tehnici BAT | Ferma Turdaș | Mod de aplicare |
| --- | --- | --- |
| a Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili | Ferma este veche | Neaplicabil BAT 10 pct a |
| b.Amplasarea echipamentelor iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | Buncărele de furaje sunt amplasate lângă hale, 2buncăre/hală. | Conformare cu BAT 10 pct.b, iii |
| c.Măsuri operaționale i)închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; iii) evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; iv) - măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; vi) efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | i)ușile halelor sunt permanent închise, sistemul de hrănire fiind automatizat; ii) personalul de exploatare este instruit; iii)toate operațiile legate de exploatare sunt efectuate ziua, în zilele lucrătoare; iv) personalul de întrținere este instruit; v) transportul furajelor de la buncăr la hrănitori se face cu transportor cu spiră; vi) pe amplasament nu se execută lucrări de terasamente în funcționare. | Conformare cu BAT 10 pct.c, i, ii, iii, iv, v. Pct vi neaplicabil în funcționare. |
| d.Echipamente silențioase Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | i) Ventilatoarele achiziționate sunt silențioase deoarece nivelul maxim de zgomot prevăzut de Ordinul ANSVSA nr.202/2006 este de 85 dB .; iiii) Sistemul de hrănire este ad libitum | Conformare cu BAT 10 pct.d i, Conformare cu BAT 10 pct.d iii, |

Surse de zgomot ocazionale:

- porniri / opriri motoare electrice

- circulaţia autovehiculelor în incinta

- reparaţii - întreţinere

Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele. De ex. surse din afara instalaţiei .

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

| Referinţa (Denumirea, anul etc.) studiului respectiv | Scop | Locaţii luate în considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate, dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |

8.4.Întreţinere

|  | Da | Nu | Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor / măsurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

8.5. Limite

Satul Turdaș este la distanta de cca. 1100 m de amplasament ,dar ulterior s-a construit o casă la 611m distanță. Se precizează că   acțiunile care se desfășoară pe amplasament  se încadrează în limitele prevăzute în legislație.  Receptorii sensibili pot fi deranjați numai de mijloacele de transport ,

. Limita de 55 dB poate fi respectată. Pentru a nu fi un factor de stres pentru populatie în perioadele de odihnă, transportul materialelor, popularea și depopularea  se vor efectua numai în timpul zilei.

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului când instalaţia funcţionează | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati ,fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
| o casă la 611m: satul Turdaș la 1100m | Zi | 50 dB(A) | 55 dB(A) | 55dB | - |
|  | Noapte | 40 dB(A) | 45 dB(A) | 45dB(A) | - |

8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului | Care este impactul / rezultatul asupra mediului dacă se produce o avarie | Ce măsuri sunt luate dacă apare si cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia nu prezintă risc ridicat |

9. Monitorizare

9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamen tul calibrat? | DACĂ NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă. | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Amoniac, kgNH3/spațiu pentru animal/an | - | 1/an | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Ordinului 3299/2012 | - | - | - | - |
| Pe amplasament nu sunt surse dirijate de emisii |

9.2. Monitorizarea emisiilor în apă. Instalatia nu deversează direct în curs de apă.

9.3.  Monitorizarea si raportarea emisiilor în apa subterană

Pentru supravegherea calității apelor subterane se execută analize din  forajele  de observație executate pe amplasament.

Pe amplasament sunt executate următoarele foraje:

- forajul de monitorizare nr.2 (F2)  amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții cu h=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m ;

- forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat  aval de lagună, cu h=13m, coloană filtrantă Dn 125 mm, filtru PVC14% strat acvifer captat 2-4m și 8-12m

| Parametru | U.M | Punct de monitorizare | Frecvența de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.de pH | Forajul de monitorizare nr.2 (F2) amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții | Anual | SR.ISO10523-97 |
| CCOCr | mgO2/l |  |  | SR EN ISO 8467/2001 |
| CBO5 | mgO2/l |  |  | SR EN1889/1,2-2003 |
| NH4+ | mg/l |  |  | SR:ISO7150-1/2001 |
| NO2 | mg/l |  |  | SR 26777:2002EN |
| NO3 | mg/l |  |  | SR ISO 7980-3/2000 |
| P | mg /l |  |  | SRISO 6878-2005 |
| pH | Unit.de pH | Forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat aval de lagună | Anual | SR.ISO10523-97 |
| CCOCr | mgO2/l |  |  | SR EN ISO 8467/2001 |
| CBO5 | mgO2/l |  |  | SR EN1889/1,2-2003 |
| NH4+ | mg/l |  |  | SR:ISO7150-1/2001 |
| NO2 | mg/l |  |  | SR 26777:2002EN |
| NO3 | mg/l |  |  | SR ISO 7980-3/2000 |
| P | mg /l |  |  | SRISO 6878-2005 |

| Punct de monitorizare | Parametru | U.M | Valoarea determinata | Valoarea limita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport de încercare nr 7029 ABC/8.08.2018 |
| Forajul de monitorizare nr.2 (F2)* amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții | Azot amoniacal | mg/l | 0,5418 | 0,5418 |
|  | Azot total | mg/l | 7,6 | 7,6 |
|  | Azotați | mg/l | 1,789 | 1,789 |
|  | Azotiți | mg/l | 1,248 | 1,248 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 | < 6 |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 | < 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | <0,1 | <0,1 |
|  | pH | Unit.pH | 7,0 | 7,0 |
| Raport de încercare nr 7030 ABC/8.08.2018 |
| Forajul de monitorizare nr.1 (F1)* amplasat aval de lagună | Azot amoniacal | mg/l | 0,0629 | 0,0629 |
|  | Azot total | mg/l | 7,5 | 7,5 |
|  | Azotați | mg/l | 39,787 | 50 |
|  | Azotiți | mg/l | 0,0594 | 0,5 |
|  | CBO5 | mgO2/l | < 6 | < 6 |
|  | Consum chimic de oxigen | mgO2/l | < 30 | < 30 |
|  | Fosfor total | mg/l | 0,224 | 0,224 |
|  | pH | Unit.pH | 7,0 | 7,0 |

Monitorizarea solului

Calitatea solului se va monitoriza :

- pe terenurile pe care se aplica ingrasaminte  odata cu efectuarea studiilor pedologice;

- pe  amplasament. în zona bazinelor de stocare dejecții .Monitorizarea se va face o data la 10 ani  față de anul punerii în funcțiune (2018).

9.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor în reteaua de canalizare

| Parametru | Unitatea de măsură | Punct de emisie | Frecvența de monitorizare | Metode de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | Un bazin vidanjabil cu V=10mc; | La cererea prestatorului de servicii | SR.ISO10523-97 |
| CCO-Cr | mg O2/l |  |  | SR ISO 6060-96 |
| Subst.extractibile | mg/l |  |  | SR – 7587-96 |
| Fenoli | mg/l |  |  | SR ISO 6439:2001 |
| Materii în suspensie | mg/l |  |  | STAS 6953-81 |
| Azotați | mg/l |  |  | SR ISO 7980-3/2000 |
| Amoniu | mg/l |  |  | SR:ISO7150-2001 |

9.5.  Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecții de porc | t | Hale porci | lunar | cântărire |
| Deșeuri de țesuturi animale | t |  |  | cântărire |
| Ambalaje de carton | t |  |  | cântărire |
| Ambalaje de plastic de la medicamente | t |  |  | cântărire |
| Obiecte ascutite | t |  |  | cântărire |
| Ambalaje de la substante de dezinfectie | t |  |  | cântărire |
| Deșeuri metalice | t | Activitatea de mentenantă |  | cântărire |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | t |  |  | numarare |
| Tuburi fluorescente | t |  |  | cântărire |
| Deseuri menajere amestecate | t | Activități umane |  | Se apreciază |

Evidența deșeurilor - registru

9.6. Monitorizarea mediului

9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambient

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Da.

9.6.2. Monitorizarea impactului

Necesită monitorizarea mediului în scopul evaluării efectelor emisiilor.

| Factor de mediu/ Parametru | Metoda de monitorizare | Frecventa | Locul prelevării probei | Limita impusă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | medie de scurtă durată (30min) |
| AER |
| Amoniac | STAS 10812-76 | Trimestrial și la sesizări | La limita societății pe direcția halelor și a spațiilor de stocare dejecții ( lagunei) și la cea mai apropiată casă de locuit | 0,3mg/m3 |
| Hidrogen sulfurat | STAS10814-76 |  |  | 0,015mg/m3 |
| Nivel de zgomot echivalent,dB | STAS 616/1-08 STAS 616/2-82 ISO 1996/2 | La sesizări | la prima casă, la fațada cea mai expusă | 55dB ziua 45 dB noaptea |
| APA SUBTERANA |
| Factor de mediu/ Parametru | U.M | Frecventa | Locul prelevării probei | Limita impusă |
| Azot amoniacal | mg/l | Anual | Forajul de monitorizare nr.2 (F2)* amplasat amonte de primul pat de stocare dejecții | 0,5418 |
| Azot total | mg/l |  |  | 7,6 |
| Azotați | mg/l |  |  | 1,789 |
| Azotiți | mg/l |  |  | 1,248 |
| CBO5 | mgO2/l |  |  | < 6 |
| Consum chimic de oxigen | mgO2/l |  |  | < 30 |
| Fosfor total | mg/l |  |  | <0,1 |
| pH | Unit.pH |  |  | 7,0 |
| Azot amoniacal | mg/l | Anual | Forajul de monitorizare nr.1 (F1) amplasat aval de lagună | 0,0629 |
| Azot total | mg/l |  |  | 7,5 |
| Azotați | mg/l |  |  | 50 |
| Azotiți | mg/l |  |  | 0,5 |
| CBO5 | mgO2/l |  |  | < 6 |
| Consum chimic de oxigen | mgO2/l |  |  | < 30 |
| Fosfor total | mg/l |  |  | 0,224 |
| pH | Unit.pH |  |  | 7,0 |

9.7.  Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Materiile prime şi auxiliare sunt achiziționate numai însoțite de certificate de calitate și fise tehnice de securitate |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze; | temperatura, umiditatea,%NH3 în hale -continuu. |
| eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; |  |
| consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Consumul de energie este contorizat. |
| calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Deşeurile vor fi stocate separat, pe tipuri, fiind înregistrate în Registru de evidenţă a deşeurilor. Calitatea deşeurilor nu este determinată analitic. |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | Conform BREF 2017emisia de Ntotal si de P excretat |

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   stabilește monitorizarea  următorilor parametri ai procesului:

| Parametru | Ferma Turdaș | Frecvența | Mod de conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| a.Consumul de apă. | a. Se va contoriza | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.a |
| b. Consumul de energie electrică | b.. Se va contoriza | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.b |
| c.Consumul de combustibil. | c. Se va ține evidența în contabilitate. | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.c |
| d. Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant | d Se va ține evidența în contabilitate | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.d |
| e.Consumul de furaje. | e. Se va ține evidența în contabilitate | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.e |
| f.Generarea de dejecții animaliere | f. Se va ține evidența în contabilitate | Continuu | Conformare cu BAT 29 pct.f |
| Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat | Se va utiliza bilanțul masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară conținutul de proteine brute și de fosfor total | O dată /an | Conformare cu BAT Pct.24 |

9.8.  Monitorizarea pe perioadele de functionare anormală.

Se va monitorizează NH3 în halele de porci  si la prima casa.

10. Dezafectare

10.1.  Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare. Obiectivul s-a dezvoltat pe un teren cu profil  agricol..   Proiectarea a  ținut seamă de o serie de condiții și anume:

- s-a evitat utilizarea rezervoarelor și conductele subterane acolo unde a fost posibil (  toate buncărele , conductele de alimentare cu furaje,etc  sunt amplasate suprateran);

-  bazinele de stocare dejecții de sub hale pot fi golite complet și curățate;

După oprirea activitătii si igienizarea spatiilor se poate trece la dezafectarea obiectivului. În cazul dezafectării utilajele si echipamentele se vor demonta si valorifica prin vânzare. Clădirile se vor demola cu valorificare elementelor de constructie utilizabile. Operaţiunile de dezafectare se vor face cu firme specializate .

În cazul demolării halelor si a celorlalte constructii din incintă se va avea grijă să se recupereze materialele de construcție si să se valorifice la alte constructii în zonă.

Prin dezafectare se pot recupera conductele din retelele de apă si canalizare, cabluri electrice de alimentare cu energie electrică.

Toate utilajele se vor demonta, revizui si se vor pune în vânzare. Utilajele nefolosibile se vor casa si valorifica ca fier vechi.

  - Planul de închidere al obiectivului

Durata de funcţionare a obiectivului este nedeterminată. Dacă va exista o conjunctură nefavorabilă care să determine închiderea fermei şi dezafectarea ei, procesul de aducere a terenului la starea iniţială va presupune elaborarea unui bilanţ de mediu şi un raport de amplasament pentru a se stabili prin analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi apelor freatice. În starea actuală a fermei, pe amplasament se găsește  azbest care va  necesita eliminare.

Se va elabora un plan de inchidere si in functie de rezultatul analizelor terenului se va stabili ce destinatie poate sa i se dea sau daca sunt necesare interventii pentru a se atinge calitatea initială a terenului.

PLAN DE ÎNCHIDERE/ DEZAFECTARE

.

| Nr. crt. | Activitatea | Operații | Resurse finanaciare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activități preliminare | a)Elaborarea studiilor pentru stabilirea impactului asupra factorilor de mediu a activității desfășurate - elaborarea unui bilanţ de mediu şi un raport de amplasament pentru a se stabili prin analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi apelor freatice. În functie de rezultatul analizelor terenului se va stabili ce destinatie poate sa i se dea sau daca sunt necesare interventii pentru a se atinge calitatea initială a terenului. b) Elaborarea proiectului de închidere și dezafectare .Proiectul va stabili ordinea operațiilor de dezafectare / demolare pentru a preântâmpina /reduce impactul asupra mediului generat de operațiile de dezafectare/demolare. Proiectul va cuprinde: un plan al tuturor conductelor și construcțiilor subterane; un plan al tuturor conductelor și construcțiilor supraterane; metode de demolare a construcțiilor supraterane și a structurilor subterane. c) Obținerea certificatului de urbanism, a acordului de mediu și a autorizației de demolare. | Resurse proprii |
| 2 | Activități de închidere | - stoparea aducerii materialului biologic pentru repopularea halelor; - reducerea treptată a aprovizionării cu furaje.; - golirea halelor prin valorificarea porcilor; - debransarea de la reteaua de energie electrică; - evacuarea dejectiilor din hale si igienizarea spatiilor; - golirea sistemelor de utilităti; - evacuarea apelor uzate cu încărcătură organică pentru epurare; eliminarea / valorificarea medicamentelor şi vaccinurilor existente; - se anulează contractele de achizitii furaje, medicamente, vaccinuri,etc | Resurse proprii |
| 3 | Activitatea de demontare utilaje și echipamente | verificarea stării fizice a utilajelor și echipamentelor; verificarea întreruperii alimentării cu energie electrică a utilajelor și echipamentelor; demontarea ehipamentelor și utilajelor și conservarea/valorificarea acestora. | Resurse proprii |
| 4 | Activitatea de conservare | În funcție de destinația ulterioară a terenului, clădirile pot fi parțial sau total conservate sau demolate. Activitatea de conservare va presupune verificarea periodică a stării fizice a construcțiilor pentru a se preveni deteriorarea ca urmare a fenomenelor meteorologice ( degradarea acoperișurilor având ca urmare infiltrații de apă, degradarea zidăriei, etc) | Resurse proprii |
| 5 | Activitatea de demolare | Operațiile de demolare se vor executa în ordinea stabilită prin proiect și vor fi executate de firme specializate. Clădirile se vor demola cu valorificarea elementelor de constructie utilizabile. Deșeurile rezultate vor fi eliminate conform legislației în vigoare. | Resurse proprii |
| 6 | Activitatea de aducere a terenului la starea initial | După efectuarea tuturor demolărilor în funcție de rezultatul analizelor se vor executa lucrări înlocuire a solul poluat, de completări ale solului dacă este cazul și nivelare. | Resurse proprii |

10.3. Structuri subterane

| Structuri subterane | Continut | Măsuri pentru scoterea din functiune în conditii de sigurantă |
| --- | --- | --- |
| Conducte de alimentare cu apă | Apă potabilă | Se golesc; nu necesită măsuri speciale. |
| Bazin vidanjabil si retea de canalizare | Apă menajeră | Se spală si se golesc prin vidanjare |
| Spațiul de sub hale, paturile de stocare dejectii solide și laguna pentru fracția lichidă | Dejecții | Se golesc |

10.4 Structuri supraterane

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale porci | - | - |
| Filtru sanitar, birouri, grup social | - | - |
| Clădiri anexe | - | - |
| Rezervor motorină | motorină | - |

10.5.Lagune (iazuri de decantare, iazuri  biologice)

Pe amplasament o lagună pentru stocarea fracției lichide rezultată din separarea dejecțiilor  cu  V=34924mc

10.6.Depozite de deseuri

Dejecțiile depozitate în paturile de uscare și în lagună se vor transporta pe  terenuri agricole.Pe amplasament deșeurile se stochează numai temporar.

10.7.  Zone din care se prelevează probe

| Zona | Proba | Motivație |
| --- | --- | --- |
| Zona din jurul lagunei, a paturilor de stocare fracție solidă. | Apa subterana Forajele de obervație nr.1,2, | Stabilirea gradului de poluare apă subterană |
| Zona depozitare dejecții: pct de prelevare paturi de uscare | Probă de sol | Stabilirea gradului de poluare |

Calitatea apei din forajele de observație   va constitui proba privind calitatea apei subterane si modul cum a fost influientată de activitatea desfăsurată.

- Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalatia

| Sunteti singurul detinător de autorizatie integrată de mediu pe amplasament? | DA |
| --- | --- |

11.1. Sinergii .

Nu există posibilitatea  de apariție a sinergiilor, în jurul amplasamentului  nu se desfășoară activități similare.

11.2. Selectarea amplasamentului.

Amplasamentul a fost selectat ca urmare a existenței unei activități similare .

12. Limite de emisie.

12.1.Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor.

Documentul de referință asupra  Celor mai bune tehnici în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor – 2017(BREF)   stabilește necesitatea monitorizării emisiilor   de amoniac în aer prin aplicarea următoarei tehnici:

Limite de emisie  conform BAT 30, tabelul 2.1

| Parametru | BAT – AEL(kg de NH3/spațiu pentru animal/an |
| --- | --- |
| Amoniac, exprimat caNH3 | 5,65 |

BAT 3 Tabelul 5.1

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7,0 - 13 |

BAT 4 Tabel 5.2

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat /spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat exprimat ca P2O5 | Porci pentru îngrășare | 3,5- 5,4 |

12.1.1. Emisii de solventi - Nu se aplică.

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei.

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 în mediu (t) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publică | 377,7 |
| Electricitate din altă sursă | - |
| Abur adus din afara amplasamentului /apa fierbinte | - |
| Gaz natural(GPL) | 1226,5 |
| Petrol | - |
| Motorină |  |
| Total | 1604,2 |

12.2 Evacuări în reteaua de canalizare proprie

Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor. În documentul de referință nu sunt  prevăzute limite  pentru apa  uzată.

| Substanta | Puncte de emisie | Valoarea prag mg/dm3 cf. NTPA 002/2005 | Valoarea limită de emisie propusă mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Un bazin vidanjabil cu V=10mc; | - | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie |  | 245 | 350 |
| CBO5 |  | 210 | 300 |
| CCO-Cr |  | 350 | 500 |
| Subst. extractibile cu solvenţi organici |  | 21 | 30 |
| Detergenţi sintetici |  | 17,5 | 25 |
| Amoniu NH4+ |  | 21 | 30 |
| Fosfor total |  | 3,5 | 5 |
| Sulfaţi |  | 420 | 600 |

12.3 Evacuări în reteaua de canalizare  orășenească sau cursuri de apă

Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor. În documentul de referință nu sunt  prevăzute limite  pentru apa  uzată.

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/dm3 cf. NTPA 002/2005 | Nivel de emisie stabilit mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Un bazin vidanjabil cu V=10mc; | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| Materii în suspensie |  | 350 | 350 |
| CBO5 |  | 300 | 300 |
| CCO-Cr |  | 500 | 500 |
| Subst. extractibile cu solvenţi organici |  | 30 | 30 |
| Detergenţi sintetici |  | 25 | 25 |
| Amoniu NH4+ |  | 30 | 30 |
| Fosfor total |  | 5 | 5 |
| Sulfaţi |  | 600 | 600 |

13. IMPACT

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Având în vedere performantele tehnologice aplicate în activitatea desfăsurată pe amplasament se poate aprecia că impactul asupra factorilor de mediu este acceptabil.

Aer. Modelarea dispersiei pentru amoniac  indică încadrarea în limitele prevăzute de legislație.

Zgomot.  Calculele efectuate  îndică  valoarea de 48,7dB, sub valoarea impusă de 65dB.

Ape uzate. Nu se deversează direct în curs de apă, impactul este ,,0”.

Biodiversitate..

Amplasamentul este localizat în intravilanul  comunei  Turdaș, zonă dominată de  terenuri agricole, proprietăți particulare care sunt cultivate sau înierbate natural.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu este declarată arie protejată

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu  nominalizează comuna Turdaș  cu  arie  de protecție avifaunistică .

Amplasamentul este înconjurat de terenuri agricole

Fauna este reprezentată prin animale si păsări comune (rozătoare,  vulpi, iepuri, vrabie, cioară, etc.), specifice zonelor cu terenuri agricole și  cele  specifice  zonelor  de luncă: barza alba (Ciconia ciconia), rata salbatica (Anas plathyrhynchos), stârcul cenusiu (Ardea cinerea), lăstunul de mal (Riparia riparia), prigoria (Merops apiaster), ciocarlia (Alauda arvensis), codalbul (Haliaeetus albicilla), sturzul cântător (Turdus philomenes) etc..

Vegetatia  pe terenurile agricole învecinate este sau cultivată (porumb, grâu, etc.) sau spontană pe terenurile necultivate. Vegetatia naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), pălamida, pelinul, ciulinul, coada soricelului, scaietele, spinul, brusturul.  Vegetația în lunca Mureșului este reprezentată de pâlcuri formate din sălcii, arini, răchite și plopi.

De asemenea, în apropiere, nu se află scoli, spitale, zone de patrimoniu cultural, care să fie afectate de activitatea desfăsurată de instalatie.

Având în vedere tehnologia aplicată în activitatea desfăsurată pe amplasament se poate aprecia că impactul asupra factorilor de mediu este în limite acceptabile.

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.

Amplasamentul este localizat în intravilanul  comunei  Turdaș, zonă dominată de  terenuri agricole, proprietăți particulare care sunt cultivate sau înierbate natural.

Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu este declarată arie protejată

HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu  nominalizează comuna Turdaș  cu  arie  de protecție avifaunistică .

Amplasamentul este înconjurat de terenuri agricole

Fauna este reprezentată prin animale si păsări comune (rozătoare,  vulpi, iepuri, vrabie, cioară, etc.), specifice zonelor cu terenuri agricole și  cele  specifice  zonelor  de luncă: barza alba (Ciconia ciconia), rata salbatica (Anas plathyrhynchos), stârcul cenusiu (Ardea cinerea), lăstunul de mal (Riparia riparia), prigoria (Merops apiaster), ciocarlia (Alauda arvensis), codalbul (Haliaeetus albicilla), sturzul cântător (Turdus philomenes) etc..

Vegetatia  pe terenurile agricole învecinate este sau cultivată (porumb, grâu, etc.) sau spontană pe terenurile necultivate. Vegetatia naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita (Artemisia austriaca), pălamida, pelinul, ciulinul, coada soricelului, scaietele, spinul, brusturul.  Vegetația în lunca Mureșului este reprezentată de pâlcuri formate din sălcii, arini, răchite și plopi.

În vecinătatea fermei nu s-au identificat obiective  de interes  public, monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra  cărora există instituit regim de restricție, zone de interes tradițional.

13.2.1 Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referintă pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din fermă | Lista evacuărilor din fermă care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuărilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Se prezintă anexat | 611m- casă de locuit ; satul Turdaș la 1000m. | Miros ( determinat de prezența amoniacului) | Se prezintă anexat dispersia amoniacului în conditii meteorologice diferite, ferma fiind la capacitate maximă. |

Modelarea dispersiei

Pentru simularea dispersiei gazelor poluante s-a folosit programul de modelare Meti-Lis dezvoltat de cercetătorii japonezi (Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei și Centru de Cercetare pentru Managementul Riscurilor Chimice din Japonia) și are la bază  modelul  ISC ( Modelul Industrial  Source Complex) autorizat EPA.

Calculele dispersiei se fac în funcție de condițiile atmosferice (direcția și viteza vântului, stabilitatea atmosferică, nivelul radiației solare) rata emisiei,  condițiile emisiei ( locație, volum de gaz ,  masa moleculară,etc). Imisia poate fi stabilită pentru diferiți receptori aflați la distanțe variabile față de sursă. Poziția receptorilor se alege în program astfel încât să se realizeze o prognozare a concentrației poluanților la obiectivele dorite a fi protejate. Programul folosește o distribuție gaussiană a densității concentrațiilor probabile pe direcția vântului și pe verticală. Dispersia  emisiilor de la o sursă  continuă punctiformă poate fi vizualizată ca un nor de fum sub formă de con.

Convențional, Pasquill  împarte stabilitatea atmosferică în 6 clase de stabilitate:

- A – extrem de instabilă, pana de poluant este puternic oscilantă descriind bucle;

- B – moderat instabilă, pana de poluant puternic oscilantă cu turbulențe;

- C – ușor instabilă, pana de poluant ușor oscilantă.

- D -  neutră ( adiabată),  pana de poluant este conică, fără turbulență convectivă.

- E -  izotermă , pana de de poluant este conică, fără turbulență convectivă.

- F -  inversiune , pana de de poluant  are formă de steag cu tendința de coborâre.

Clasele de stabilitate

| Viteza vântului la sol | Zi | Noapte |
| --- | --- | --- |
| Km/h | m/s | Radiația solară | Înnorare redusă, 4/8 acoperire | 3/8 acoperire |
|  |  | Puternică | Medie | Slabă |  |  |
| <7,2 | <2 | A | A-B | B |  |  |
| 7,2 – 10,8 | 2 - 3 | A- B | B | C | E | F |
| 10,8 -18 | 3 - 5 | B | B-C | C | D | E |
| 18 – 21,6 | 5 - 6 | C | C-D | D | D | D |
| >21,6 | >6 | C | D | D | D | D |

Condițiile meterologice locale . modelarea s-a făcut  ținând cont  de condițiile locale , precizate la începutul acestui capitol .

Vânturile. Vântul la sol are direcţii predominante dinspre vest şi nord-vest şi est sud-est

Condițiile  în care sunt amplasate sursele: terenul s-a considerat a fi plat, rural.

Programul are următoarele avantaje:

-se pot face scenarii cu substanțe poluante mai ușoare sau mai grele decât aerul la intervale definite de timp și la diferite concentrații;

- se introduce denumirea și  masa moleculară a poluantului ceea ce   dă o acuratețe mărită  diagramei de dispersie;

- dispersia se poate face din  mai multe surse punctiforme  iar numărul receptorilor este nelimitat.

- are incluse toate clasele de stabilitate;

- se poate citi concentrația poluantului în oricare punct  de pe diagrama de dispersie;

- este ușor de analizat   și de publicul larg.

Efectul emisiei de la hale este cumulativ cu emisiile din stocare existentă.S-au calculat emisiile de amoniac la capacitatea maximă a fermei ( Se anexează calculul conform Ordinului 3299/2012.)

S-au calculat emisiile la capacitatea maximă a fermei ( Se anexează calculul conform Ordinului 3299/2012.)

Calculul emisiilor s-a făcut   pentru capacitatea de 25000 locuri/serie

| Emisia | Capacitate totală: 25000 locuri/serie, kg/an | Emisia kg/h |
| --- | --- | --- |
| Emisia NH3 din hale | 42350 | 4,8344 |
| Emisia NH3 la stocare | 24986,5 | 2,8523 |

# Emisia totală de amoniac la  capacitate maximă  (emisia din hale și stocare) este  4,8344 + 2,8523   =7,6867kg/h (7686,7g/h)

S-a  făcut modelarea dispersiei pentru amoniac care este poluantul principal. Întrucât programul se aplică la surse fixe dirijate iar sursele din complex sunt fixe nedirijate, pentru modelare s-a considerat întreaga fermă ca o singură sursă iar emisia a fost considerată ca fiind formată  din emisia de la hale și emisia din bazinele de stocare dejecții ( fracția lichidă și solidă). S-au luat în calcul numai aceste surse deoarece:

- în jurul fermei nu sunt alte surse fixe  de amoniac ( ferma este înconjurată de terenuri agricole);

- nu sunt stabiliți factori de emisie la manipularea dejecțiilor

Modelarea s-a făcut spre a da o imagine asupra probabilității de a polua  receptorul sensibil din zonă- satul Turdaș

Pentru a simula dispersia  de poluanți în zonele adiacente Fermei  de porci s-au folosit o gamă variată de parametrii. Pentru durata de funcționare – mediere s-a folosit o zi (1440minute) și 30 de minute

## Înălțimea coșului  de 5 m a fost considerată înălțimea la coamă a halelor iar înălțimea receptorului la care se face măsurarea imisiilor este de 1,7 m.

Ca receptori  s-au considerat :

- R1- prima casă dinTurdaș spre sud;

- R2 – prima casă din Turdaș spre E;

- R3 –Turdaș centru;

- R4 -  Arsenal Parc Orăștie (vest);

- R5-  Orăștie

. Pentru modelare s-au utilizat următoarele clase de stabilitate atmosferică:

- A – extrem de instabilă, pana de poluant este puternic oscilantă descriind bucle;

- B- – moderat instabilă, pana de poluant puternic oscilantă cu turbulențe;

- C – ușor instabilă, pana de poluant ușor oscilantă.

- D -  neutră,  pana de poluant este conică, fără turbulență convectivă.

Modelările s-au făcut pentru condiții extreme  pentru obiectiv , atât din punct de vedere meteorologic cât și tehnologic. S-a ținut cont de datele meteorologice, de direcțiile vântului pentru a vedea dacă  comunitățile  vor fi afectate de punerea în funcțiune a obiectivului.

Modelarea nr.1

Modelarea nr.2

Modelarea nr.3

Modelarea nr.4

Modelarea nr.5

Modelarea nr.6

Modelarea nr.7

Modelarea nr.8

| Modelarea | Direcția vântului | Viteză vânt m/s | T 0C | Clasa de stabilitate | Mediere minute | Receptori mg/mc | Limita conform STAS 12574-87, mg/mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |  |
| Modelarea nr.1 | ESE | 2 | 25 | DD | 30 | 0.003 | 0.032 | 0,051 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Modelarea nr.2 | ESE | 10 | 15 | DN | 1440 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0,1 |
| Modelarea nr.3 | ESE | 0 | 20 | A | 30 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,3 |
| Modelarea nr.4 | ESE | 4 | 35 | C | 1440 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Modelarea nr.5 | VNV | 2 | 5 | DD | 1440 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,014 | 0,004 | 0,1 |
| Modelarea nr.6 | VNV | 10 | -5 | DN | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,006 | 0.001 | 0,3 |
| Modelarea nr. 7 | VNV | 0 | 0 | B | 30 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0,3 |
| Modelarea nr. 8 | VNV | 15 | -10 | DN | 1440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,002 | 0,001 | 0,1 |

Concluzie privind modelarea  Diagramele  privind dispersia poluanților  demonstrează influiența  claselor de stabilitate atmosferică și temperatura mediului ambiant asupra  dispersiei poluanților.

În situațiile de  stabilitate atmosferică  și cu temperaturi  ale gazelor evacuate aproximativ egale cu  temperatura mediului ambiant dispersia poluanților se face pe suprafețe mari și la distanțe apreciabile. În condițiile  de instabilitate atmosferică poluarea  va avea loc  numai în zona  adiacentă fermei.

Concentrațiile poluanților se încadrează în limitele prevăzute de STAS 12574-87,  dar  pot apare mirosurile neplăcute.

Pentru a reduce emisiile de amoniac este important să se respecte limita de azot  excretat prevăzută în BAT 24, tabelul 1.1:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat exprimat ca azot | Porci pentru îngrășare | 7,0 - 13 |

13.3. Identificarea efectelor evacuărilor din fermă asupra mediului

13.3.1 Rezumatul evaluării impactului evacuărilor

| Rezumatul evaluării impactului |
| --- |
| Lista evacuărilor semnificative de substante si factorul de mediu în care sunt evacuate | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate, dacă aceasta a fost realizată si localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmați ca evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăsire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substantă (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt) |
| Miros | Se anexează modelarea pentru emisia de amoniac pentru a se demonstra efectul pe care activitatea îl are în conditiile respectării procesului tehnologic si a legislatiei în vigoare, adăpostul fiind la capacitate maximă. | Din calcul reiese că nu se va depăsi limita pentru amoniac si zgomot.Se vor face analize pentru a se demonstra performanta instalatiei si încadrarea în limitele prevăzute la cerere |

13.4 Managementul deseurilor

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea că deseul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătătii umane si fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fără: |  |
| risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale | - |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri | - |
| afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special | - |

13.5 Habitate speciale

| Cerinta | Răspuns Da /Nu |
| --- | --- |
| Ati identificat situri de interes comunitar, arii naturale protejate, zone speciale de conservare | Nu |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate ,Seveso sau în alt scop? | Da |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate | Nu |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisiile rezultate din activitate apropiate sau depăsesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact asupra ariilor protejate? | Nu |

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ȘI PROGRAMUL DE MODERNIZARE – Nu este cazul.

ADMINISTRATOR

BETTINA PANĂ

Elaborat

Ing. Elvira Dumitriu

| Step 3. Calculation of Total N excretion deposited in buildings, on outdoor yards and on grazed land |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Number of livestock | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N Excretion kg | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % TAN excr | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Housed period, days | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % excreta on yards | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 5 | m_grazN | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 6 | m_yardN | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 7 | m_buildN | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 4. Allocation of organic-N and TAN excretion between buildings, outdoor yards and grazing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 8 | m_graz,TAN | 0,0 | m_grazN | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 9 | m_yard,TAN | 0,0 | m_yardN | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 10 | m_build,TAN | 211750,0 | m_buildN | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 211750,0 |  | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 5. Estimate amounts of TAN deposited in buildings as slurry or FYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proportion of livestock housed on slurry-based system (%) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proportion of livestock housed on FYM-based system (%) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 11 | mbuild_slurry_TAN | 211750,00 | Equation 12 | mbuild_slurry_N | 302500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 13 | mbuild_solid_TAN | 0,00 | Equation 14 | mbuild_solid_N | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 211750 |  |  | 302500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 6. Calculate emissions from buildings and yards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 15 | Ebuild_slurry | 42350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 16 | Ebuild_solid | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 17 | Eyard | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 7. Calculate total-N and TAN leaving buildings (FYM only) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mass of bedding, kg | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbedding kg N | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fimm kg/kg | 0,0067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 18 | mex-build_solid_TAN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 19 | mex-build_solid_N | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  | 0 | #DIV/0! | %TAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 8. Calculate Total-N and TAN entering storage (all manures) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xstore_slurry | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xstore_FYM | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 20 | mstorage_slurryTAN | 169400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 21 | mstorage_slurry,N | 260150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 24 | mstorage_solid_TAN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 25 | mstorage_solid_N | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The amounts of manures applied directly to fields will be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 22 | mspread_direct_slurry_TAN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 23 | mspread_direct_slurry_N | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 26 | mspread_direct_solid_TAN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 27 | mspread_direct_solidN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 9. Calculate TAN from which slurry storage emissions will occur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fmin | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 28 | mmstorage_slurry_TAN | 178475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 10. Calculate storage emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 29 | Estorage_slurry_NH3 | 24986,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 29 | Estorage_slurry_N2O | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 29 | Estorage_slurry_NO | 17,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 29 | Estorage_slurry_N2 | 535,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 30 | Estorage_solid_NH3 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 30 | Estorage_solid_N2O | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 30 | Estorage_solid_NO | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 30 | Estorage_solid_N2 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 11. Calculate organic-N and TAN applied to field |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  | %TAN |  |  | %TAN |  |  |  |  |  |  |
| Equation 31 | mapplic_slurry_TAN | 152935,23 | 65 |  | 152935,23 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Equation 32 | mapplic_slurry_N | 234610,23 |  |  | 234610,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Not currently included | Estorage_solid_leach | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 33 | mapplic_solid_TAN | 0,00 | #DIV/0! |  | 0,00 | #DIV/0! |  |  |  |  |  |  |
| Equation 34 | mapplic_solid_N | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Check | slurry | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | solid | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 12. Calculate emission following application to field |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 35 | Eapplic_slurry | 84114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 36 | Eapplic_solid | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 13. To calculate total-N and TAN returned to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 37 | mreturned_slurry_TAN | 68821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 38 | mreturned_slurry_N | 150496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 39 | mreturned_solid'_TAN | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 40 | mreturned_solid_N | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Step 14. To calculate emissions from grazing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equation 41 | Egraz | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entering soil in grazed pasture | TAN returned | 0 |  | N returned | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Check |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| N input |  | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N output |  | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System check |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S.C.LANDBRUK  S.R.L.									       SE APROBĂ

ADMINISTRATOR                                                                                              APM Hunedoara

BETTINA PANĂ                                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV

Șef SERVICIU MONITORIZARE

și   LABORATOARE

Program de monitorizare

| Indicator de calitate | Metoda de măsurare | Frecvența | Locul prelevării probei | Valori limită |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AER - emisii |
| Amoniac, kgNH3/spațiu pentru animal/an | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform Ordinului 3299/2012 | 1/an | - | 5,65 kgNH3/spațiu pentru animal/an |
| AER - imisii |
| Amoniac, mg/mc | STAS 10812-76 | Trimestrial și la sesizări | La limita societății pe direcția halelor și a spațiilor de stocare dejecții ( lagunei) și la cea mai apropiată casă de locuit | 0,3 |
| Hidrogen sulfurat, mg/mc | STAS 10814-76 |  |  | 0,015 |
| Nivel de zgomot echivalent,dB | STAS 616/1-08 STAS 616/2-82 ISO 1996/2 | La sesizări | La cea mai apropiată casă de locuit | 65 |
| APA FREATICĂ |
| Azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 | Anual | Foraj de observație nr.1 aval de lagună | 0,0629 |
| Azot total, mg/l | LKC138 |  |  | 7,5 |
| Azotați mg/l | SR ISO7890/3-2000 |  |  | 50 |
| Azotiți mg/l | SR ISO26777/C91-2006 |  |  | 0,5 |
| CBO5, mgO2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | < 6 |
| CCO, mgO2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | < 30 |
| Fosfor total mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | 0,224 |
| pH, Unit.pH | SR ISO10523-2009 |  |  | 7 |
| Azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 | Anual | Foraj de observatie nr.2 amonte paturi de stocare dejecții | 0,5418 |
| Azot total, mg/l | LKC138 |  |  | 7,6 |
| Azotați, mg/l | SR ISO7890/3-2000 |  |  | 1,789 |
| Azotiți, mg/l | SR ISO26777/C91-2006 |  |  | 1,248 |
| CBO5, mgO2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | < 6 |
| CCO, mgO2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | < 30 |
| Fosfor total, mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | <0,1 |
| pH, Unit.pH | SR ISO10523-2009 |  |  | 7,0 |
| Apa menajeră |
| pH | SR ISO10523-2009 | La cererea prestatorului de servicii de vidanjare | Bazinul vidanjabil | 6,5 – 8,5 |
| Materii totale în suspensie mg/l | STAS6953-81 |  |  | 350 |
| CCO-Cr, mg O2/l | SR ISO6060-1996 |  |  | 300 |
| CBO5, mg O2/l | SR EN1899/1,2-2003 |  |  | 500 |
| azot amoniacal, mg/l | SR ISO7150-2001 |  |  | 30 |
| fosfor total, mg/l | SR ISO 6878-2005 |  |  | 25 |
| Substante extractibile cu solventi organici , mg/l | SR -7587-86 |  |  | 30 |
| Detergenţi sintetici | SR ISO7875/1,2-96 |  |  | 25 |
| Sulfaţi | STAS 8601-70 |  |  | 600 |
| Deșeuri |
| Deșeuri pe tipuri | Cântărire, număr, | lunar | - |  |
| Sol |
| Azot total, mg/kg s.u. | MERK1 14537 | O analiza la 10 ani de la punerea în funcțiune(2018) | Zona stocare dejecții solide și lichide |  |
| Fosfor total, mg/kg s.u. | SR ISO 6878-2005 |  |  |  |

# Text boxes

Hale îngrăsare porci (25 – 110 kg)

HALE