Ministerul Mediului , Apelor si Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr.5584 /27.01.2015

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de                                                     DODA GABRIEL TEODOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  , cu sediul profesional in comuna Densus , sat Pesteana , Bl. 16, sc. A, et. 2, Ap.7, judetul Hunedoara  ,înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara cu nr. 5584/14.07.2014, a completrailor ulterioare la documentatie inregistrate la APM-Hunedoara cu nr. 381/15.01.2015; 755/27.01.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.12.2014 că               proiectul :  „Ferma de reproductie suine  “ , propus a se realiza in localitatea Comuna Densus , sat Pesteana , FN , judetul Hunedoara   , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 Anexa 2 la pct. 1 , lit.e)

b) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)marimea proiectului –Investitia va fi realizata pe un teren in suprafata de 22.953,00 mp situat in intravilanul satului Pesteana, comuna Densus, judetul Hunedoara, pe care beneficiarul il  are in proprietate, identificat prin extras CF 60334 Nr topo 60.334  ;

Se propune realizarea urmatoarelor constructii:

Incinta va fi imprejmuita cu gard transparent realizat din elemente prefabricate din beton armat sau metal (stalpi) cu fundatii din beton armat monolit si panouri de sarma zincata sau vopsita. Inaltimea imprejmuirii va fi de aproximativ 1,80-2,00 m.

Regimul economic al terenului se incadreaza in categoria  de  folosinta «teren cu destinatie agricola» situat in intravilan.

BILANT SUPRAFETE

Suprafata totala                              - ST =    22.953,00  mp

Suprafata platforme betonate:        - Sb =             400,00  mp

Suprafata platforme pietruite:          Sp  =         2328,00  mp

Suprafata zone verzi (existent):      - SZV =  18.040,00  mp

SUPRAFATA  CONSTRUITA PROPUSA

SCe = 2.160 mp

SUPRAFATA  CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA

SCDe = 2.160 mp.

În cadrul investitiei FERMA DE REPRODUCTIE  SUINE se vor realiza urmatoarele obiecte :

Obiect 1 - HALA REPRODUCTIE SPATII PERSONAL SI C.T. ;

Obiect 2 - BAZIN  PURIN ;

Obiect 3 – UTILITATI IN INCINTA (Gospodarie de apa, Bazin etans vidanjabil, post trafo, grup electrogen, retele 	 exterioare utilitati )

Obiect 4 –AMENAJARE  INCINTA ( Platforme de circulatie, Depozit deseuri animale, , Platforma deseuri menajere, imprejmuiri si porti.)

OBIECT 1 – HALA REPRODUCTIE	SPATII PERSONAL SI C.T

Constructia se va realiza cu suprastructura metalica si fundatii din beton armat. Suprastructura este alcatuita din grinzi, stalpi si contravantuiri  orizontale si verticale pentru a suplimenta stabilitatea cladirii.

Inchiderile vor fi realizate panouri "sandwich" cu spuma de poliuretan injectata si se vor monta pe un soclu de beton/zidarie de cca. 30 cm grosime si o inaltime de cca. 1,20 m.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din panouri “sandwich” montate pe un soclu de beton/zidarie de cca. 15 cm grosime si o inaltime de cca. 1,20 m.

Finisajele pentru pereti si pardoseli vor corespune normelor interne si directivelor comunitare.

Incaperile destinate procesului de intarcare, monta dar si zonele aferente boxelor pentru scroafe gestante si vieri alaturi de zonele de asteptare si de inlocuire lot vor avea pardoseli realizate din gratare de beton sau alte materiale lavabile pentru realizarea scurgerii dejectiilor in infrastructura de colectare pe princiliul « perna de apa ».

Pardoselile zonelor de circulatie se vor realiza din ciment sclivisit, cu pante catre sifoane.

Finisajele pentru zona destinata laboratorului se va realiza din materiale lavabile. impermeabile si fungicide, cu scafe rotunjite la imbinarile intre pereti si pardoseala. Pardoselile vor fi executate din gresie ceramica antiacida, igienizabila si agreata sanitar-veterinar, cu pante catre sifoane. Tamplaria exterioara si interioara se va realiza din profile din PVC sau metalice.

Invelitoarea se va realiza din panouri sandwitch  anti-condens fixata cu saibe de etansare si ranfort galvanizate. Izolatia se va realiza in sistem “plafon plat”cu spuma de polyuretan sau se vaor utiliza panouri sandwitch  Scurgerea apelor meteorice se va realiza la trotuar prin jgheaburi si burlane executate din tabla zincata sau PPR;

- Sc= 2.128 mp; Sd = 2.128 mp;   Volum = cca. 6.500,00 mc

- Regim de inaltime - parter

- H coama = 6,50 m       H cornisa = 3,85 - 4,20 m

- Latime cladire = cca 21,30  m

- Lungime cladire =  cca 99,90  m

- Cota ±0,00 a cladirii este la +0,15 / +0,50  m fata de terenul amenajat.

Cladirea este formata din 15 travei de 6,00 m  + 2 travei de 3,00 m fiecare si o deschidere de cca 21,30 m si cuprinde urmatoarele compartimente :

| Nr.crt | Destinatie incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CULOAR ACCES | 163,00 |
| 2. | ZONA CARANTINA | 76,00 |
| 3. | SALA VIERI | 79.08 |
| 4. | ASTEPTARE-INSAMANTARE | 196.47 |
| 5. | SALA GESTANTE | 396,38 |
| 6. | SALA MATERNITATE | 222,30 |
| 7. | SALA MATERNITATE | 222,30 |
| 8. | SALA POST-SEVRAJ | 144,40 |
| 9. | SALA POST-SEVRAJ | 144,40 |
| 10. | SALA POST-SEVRAJ | 144,40 |
|  | SPATII PERSONAL | 200,00 |
|  | C.T. | 58,00 |
|  | TOTAL Su | 1.948,00 |
|  | Sc | 2.128,00 |

OBIECT 2 – BAZIN PURIN

Se propune realizarea Unui bazin etans suprateran cu 2 compartimente, din elemente prefabricate din beton sau metalice, deoarece potrivit studiului geotehnic  exista un nivel ridicat al apelor freatice fapt ce ar presupune realizarea unor taluzuri inalte pentru basa de dejectii cu ocuparea unui spatiu suplimentar; Optional se utilizeaza un foliaj de inchidere superioara; Acesta prezinta si avantajul posibilitatii utilizarii viitoare pentru realizarea unei statii de biogaz si parametrii mai ridicati de protectie a mediului; Nu in ultimul rand  prezinta avantajul posibilitatii de realizare ulterioara a unei invelitori, reducand astfel cantitatea de lichid acumulat din precipitatii;

PENTRU 1b bazin dejectii:

- Sc= 590,00 - 600  mp;  Volum = cca. 1500,00  - 1800,00 mc

- Regim de inaltime - P

- Inaltime  : cca. 4,00 - 6,00 m

- Dimensiuni  =  cca 27 x 20  m

OBIECT 3 – UTILITATI IN INCINTA;

Gospodaria de apa se propune pe latura de NV a incintei, zona, in care se propune si realizarea unui  foraj  cu zona de protectie si se asigura un traseu simetric pentru distributia de apa; Bazinul etans vidanjabil se propune  la intrarea in incinta, pentru a se permite accesul vidanjelor fara a mai fi necesar accesul acestora in incinta

Postul trafo se  propune  in incinta corelat cu traseul LEA 20 kVA existent

Reţele:

Retelele exterioare pentru utilitati vor fi:

      - retele de alimentare cu apa,

      - retele de canalizare ape tehnologice si menajere,

      - retele de colectare a apelor pluviale,

      - retele electrice de alimentare a obiectelor de investitie,

      - retele electrice de iluminat exterior in incinta;

1) Gospodarie de apa

- Sc= 25,00 mp; Sd = 25,00 mp; - cu tot cu rezervor cca 25 mp

Cuprinde rezervor suprateran de cca 150 -200 mc prefabricat metalic, supreteran

2) Bazinul etans vidanjabil - se propune o fosa ecologica de cca 30 - 40 mc

- Regim de inaltime - partial subteran, partial suprateran

Se creaza o zona de protectie sanitara, cu gard transparent de cca. 1,20 m inaltime, perimetrial , ale carei dimensiuni vor fi conform fabricantului. Lungimea finala se va stabili la faza DT+DE in functie de recomandarile scenariului de siguranta la incendiu.

3) Post trafo

Se va utiliza un post trafo carcasat care va ocupa o suprafata de maxim 4 - 10  mp, in functie de caracteristicile constructive ale furnizorului.

4) Retele exterioare utilitati

Retelele electrtice vor fi pozate subteran la adancimea de minim 0,70 m.

Toate retelele exterioare de apa sunt din conducte de poliporpilena de inalta densitate sau PVC, pozate sub adancimea de inghet.

Reteaua termica va fi pozata subteran, prin conducta izolata termic, sub adancimea de inghet.

OBIECT 4 – PLATFORME DE CIRCULATIE,  DEPOZIT DESEURI ANIMALE, 	 PLATFORMA GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRI SI PORTI

1) Platforme de circulatie

Pentru palatformele de circulatie auto se va calcula un sistem rutier cu infrastructura de balast si cu un strat de 18 - 20 cm impanat cu piatra, pentru circulatie de mare tonaj, cu trafic redus. Pentru zonele cu trafic foarte redus sau prevazute doar pentru trafic in caz de interventii speciale conform normelor PSI, cale de rulare au infrastructura de balast in mai multe straturi si suprastructura din piatra sparta sau alte solutii similare pentru drumuri pietruite.

Platrormele nerutiere, prevazute penrtru circulatie pietonala, sunt prevazute cu infrastructura redusa de balast si/sau nisip si suprastructura tip pavaj sau un strat de maxim 10 cm beton simplu.

- platforme de circulatie rutiera beton: 400 mp;

- platforme de circulatie cu infrastructura de balast si suprafata rulabila de pietris sau piatra sparta: 2328 mp;

2) Imprejmuiri si porti

Incinta va fi imprejmuita cu gard transparent realizat din elemente prefabricate din beton armat  sau metal (stalpi) cu fundatii din beton armat monolit si panouri de sarma zincata.

Se prevad doua accse

Inaltimea imprejmuirii va fi de min. 1,80 m.

Lungimea imprejmuirii va fi de cca.  577,00 m.

3) Depozit deseuri animale

Constructia se va realiza cu suprastructura metalica si fundatii din beton armat. Suprastructura este alcatuita din stalpi din teava patrata  si ferme.

Compartimentul “Depozit deseuri animale” va fi dotat cu instalatie frigorifica pentru refrigerarea deseurilor animale.

Inchiderile si compartimentarile se vor realiza din panouri tip sandwich, cu izolatie termica corespunzatoare, conform proiectului de instalatii frigorifice.

Pardoseala va fi realizata din ciment sclivisit.

Tamplaria exterioara si interioara va fi executata din profile metalice sau din PVC, dupa caz. Invelitoarea se va realiza din panouri metalice. Scurgerea apelor meteorice se va realiza la trotuar prin jgheaburi si burlane executate din tabla zincata.

- Sc= 24,00 mp; Sd = 24,00 mp; Volum = cca. 86,00 mc

- Regim de inaltime - parter

- H coama = 4,00 m       H cornisa = 3,40 m

- Latime cladire = 4,00 m

- Lungime cladire = 6,00 m

- Cota ±0,00 a cladirii este la +0,12 m fata de terenul amenajat.

Cladirea este formata dintr-o travee de 6,00 m si are o deschidere de 4,00 m si cuprinde urmatoarele compartimente :

| Nr.crt | Destinatie incapere | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Depozit deseuri animale | 16,96 |
| 2. | Depozit materiale igienizare | 2,00 |
| 3. | Sas | 3,00 |
|  | Total (suprafata utila) / Sc | 21,96 / 24,00 |

2	REŢELE:

Retelele exterioare pentru utilitati vor fi:

      - retele de alimentare cu apa,

      - retele de canalizare ape tehnologice si menajere,

      - retele de colectare a apelor pluviale,

      - retele electrice de alimentare a obiectelor de investitie,

      - retele electrice de iluminat exterior in incinta;

      - retele termice;

Sunt prevazute urmatoarele tipuri de retele exterioare :

#### 1.2.2.1. Retele de alimentare cu apa si canalizare

Retele de alimentare cu apa

De la gospodaria de apa, apa este trimisa la consumatori printr-o conducta comuna pentru alimentare cu apa a consumatorilor menajeri si tehnologici, proiectata din tuburi PEHD.

Gospodaria de apa asigura debitele maxime zilnice si debitele de calcul pentru alimentare cu apa a consumatorilor menajeri si tehnologici.

Reteaua de alimentare cu apa rece in interior s-a proiectat din conducte din tevi de polipropilena si va alimenta utilajele tehnologice si obiectele sanitare.

Se prevad armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu masurile in vigoare.

Conductele se vor izola anticondens.

Prepararea apei calde menajere si tehnologice se va face in centrala termica.

Distributia apei calde se va face prin tevi din polipropilena cu insertie de aluminiu.

Coductele vor fi izolate termic.

In instalatia de apa calda se vor folosi aceleasi tipuri de armaturi  ca si in instalatia de apa rece.

Retele de canalizare- evacuare ape uzate menajere, tehnologice si meteorice

Evacuarea apelor se va face la retelele proiectate din incinta prin sifoane de pardoseala dotate cu recipienti interiori (guri de scurgere sifonate). Pentru apele tehnologice de la spatiile populate cu animale, dejectiile se colecteaza prin gratare de beton intr-o rigola subterana, de unde sunt preluate cu flux de apa intr-o retea de canalziare independenta care devereaza in basa de dejectii lichide.

Rezulta urmatoarele tipuri de pae uzate :

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente vestiarelor ;

- ape uzate tehnologice care contin dejectii lichide de la animale ;

- ape cu impurificare redusa provenite de la igienizarea spatiilor tehnologice (culoare in hale, zona de preparare hrana lichida si livrare in hala de ingrasare, zona de culoar si laborator in hala de reproductie).

Instalatiile interioare s-au proiectat in sistem divizor, astfel incat apele uzate menajere se colecteaza separat de apele uzate tehnologice de la spatiile cu animale, respectiv apele tehnologice de la igienizari.

Instalatia interioara de canalizare care colecteaza ape uzate tehnologice se va executa cu tubulatura si piese speciale tip PVC - KG si teava de polipropilena imbinata cu  mufe si cauciuc tip PP rezistente la temperatura apei uzate de 830C.

Coloanele si colectoarele principale de canalizare s-au prevazut cu :

- piese de curatire

- piese de preluarea dilatarilor

- puncte fixe, puncte glisante, executate conform tehnologiei furnizorului

- caciuli de ventilatie montate pe prelungirea coloanei peste sarpanta acoperisului.

Elementele de sustinere ale coloanelor de canalizare si colectoarelor vor fi cele indicate de furnizorul tubulaturii.

La exterior, reteaua de canalizare menajera este separata de reteaua de canalizare tehnologica si de colectorul pluvial.

Conductele de canalizare se prevad a se executa din tuburi PVC-KG, montate sub adancimea de inghet cu panta 8% pentru realizarea vitezei de autocuratire (de dimensiuni de la Ø110 pana la Ø315 mm).

Pe conducta se prevad camine de vizitare din PVC, Ø800 - Ø1000 mm sau din tuburi din beton cu capace carosabile.

Evacuarea apelor pluviale la exterior in incinta se va face la reteaua de canalizare pluviala proiectata, prin intermediul caminelor de colectare ape pluviale amplasate pe rampe si trotuare, care preiau burlanele exterioare si coloanele pluviale.

Instalatii de preepurare locale

Apele uzate menajere sunt evacuate direct la statia de epurare prin reteaua de canalizare special destinata.

Pe colectorul pluvial se va monta un separator de hidrocarburi prevazut cu trapa de namol inainte de evacuarea apelor din incinta, pentru a evita poluarea solului si apelro freratice cu resturi accidentale de hidrocarburi de la mijloacele auto sau de la utilajele autopropulsate (camioane, tractoare).

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

- productia de deseuri – în perioada executarii lucrarilor vor rezulta deseuri specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor; în perioada de functionare nu se vor produce zgomote;

- riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – Regimul economic al terenului se incadreaza in categoria  de  folosinta «teren cu destinatie agricola» situat in intravilan. .

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

d)  parcurile si rezervatiile naturale –Proiectul urmeaza a se realiza in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului- pentru care titularul a obtinut aviz favorabil nr. 43/28.08.2014 din partea Administratorului Parcului -Universitatea din Bucuresti.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

- probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale H.G. nr. 856/2005 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

- deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

- se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

- minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

- Se vor respecta prevederile din punctul de vedere emis de SGA –Deva , nr. inregistrare la  APM Hunedoara 27.01.2015

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.