Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 2584 din 13.04.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC INSTANT INTERNATIONAL, cu sediul în in localitatea Simeria,  str. Avram Iancu, bl. 7, parter, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 2584 din 24.03.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.04.2017, că proiectul:

,,Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati si organizare de santier”, propus a fi realizat în localitatea Simeria, str. Atelierului, nr. 4, jud. Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10, alin.b):  ,,proiecte de dezvoltare a urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto ”;

b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

c) Certificat de urbanism nr. 25 din 20.03.2017, emis de Primaria Orasului Simeria,

valabilitate de 12 luni de la data emiterii;

d) Extras de carte funciara nr. 66908 din 09.08.2016;

e) Hotararea Nr. 10/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul

,, Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si in parcare, stalp publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati si organizare de santier”, propus a fi realizat în localitatea Simeria, str. Atelierului, nr. 4, jud. Hunedoara

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

- mărimea proiectului – terenul este situat in intravilanul orasului Simeria, proprietate

privata -  SC Instant International SRL Simeria, conform extrasului CF anexat nr. 66908, terenul avand o suprafata de 4 454 mp,  pe care se propune realizarea unui magazin de tip supermarket;

- caracteristicile construcţiei:  magazin de tip supermarket;  dimensiuni max: 57,75 x 31,85 m; regim de înălţime - P; Hmax 5,35 m la atic și 7,40 la partea superioară a semnalului (reclama exterioara luminoasa); suprafaţa total construită 1 408,10 mp; suprafaţă utilă: 1 291,95 mp (sală de vânzare magazin 858,35 mp și sală de vânzare carmangerie 61,80 mp);

- construcția propusă are funcţiunea de spațiu comercial tip supermarket și a fost proiectata la

solicitarea beneficiarului cu scopul de de a asigura  deservirea populației rezidente cu produse de primă necesitate în condiții de calitate sporită;

- cladirea propusa este împărțită în două zone de vânzare produse: zona magazin propriu-zis cu produse alimentare și nealimentare de uz casnic și carmangerie. Ambele zone au spații anexe (vestiare prevăzute cu grupuri sanitare, depozite marfă, camere frigorifice, spații de curățenie) și spații tehnice.

- centrul comercial propus este o construcţie monobloc;

- structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme

prefabricate din beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi;

- pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri sandwich de 10 cm grosime, dispuşi pe grinzi de

fundaţie;

- invelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră

minerală și membrană de acoperiș din PVC;

- accesul principal  se  va realiza din str. Atelierului. In zona adiacenta strazii Atelierului se vor amenaja platforme carosabile si locuri de parcare. Aprovizionarea  magazinului se va desfasura in partea de vest a amplasamentului.

- in incinta se vor realiza: circulatii auto si pietonale; parcari in incinta 64 locuri cu suprafata de 810,00 mp; nr. parcari destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii 2; zone verzii in incinta cu suprafata de 413,70 mp - procent 9,29 %.

- alimentarea cu apă rece  se va realiza de la căminul de apometru proiectat, realizandu-se trei racorduri separate pentru Carmangerie, Penny Market si un racord pentru alimentarea rezervorului de incendiu dotat cu grup de pompare pentru alimentarea hidrantiilor exteriori si hidrantiilor interior;

- canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială:

- evacuarea apelor  pluviale din  zona parcarii, separatorul de hidrocarburi KESSEL LW 1000, NS 6 (cu camin de decantare namol in amonte), debit 75 l/s, apoi va fi deversata in reteaua  din zona ;

- evacuarea apelor menajere se realizeaza in reteaua de canalizare existenta in zona;

- evacuarea apelor uzate rezultate din igienizarea spatiilor de preparare alimente sunt preepurate printr-un separator de grasimi –   amplasat  inainte de evacuarea acestora in reteaua de canalizare ;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: se va prevedea un separator de grasimi pentru spatiile sociale, un alt separator de grasimi pentru partea de carmangerie si un separator de hidrocarburi de tip Kessel pentru apele pluviale provenite de pe platforma auto/parcare. Dupa trecerea acestor ape din incinta parcarii prin intermediul rigolelor si al gaigerelor prin separatorul de hidrocarburi, ele se vor deversa in reteaua de canalizare existenta a orasului Deva. Debitul de ape care trec prin separator  de hidrocarburi este de 15 l/s, capacitatea maximă a separatorului datorită by-pass-ului fiind de 75 l/s.

- energia termică (apă caldă menajeră şi încălzire): apa calda va fi produsa cu ajutorul boilerelor cu functionare cu energie electrica, amplasate local, la punctele de consum,.

- incalzirea se va face prin intermediul ventiloconvectoarelor atat in salile de vanzare cat si in spatiile anexe.Unitățile de climatizare/încălzire se încadrează în "risc mijlociu" din punct de vedere al pericolului de incendiu. Capacitatea totală a unităților de încălzire in magazinul Penny Market este de 63,1 kW respectiv 81,24 kW putere de răcire sensibilă si 107,2 kW putere de răcire totală.

- utilajele principale sunt noua unități tip split având condensatorul montat la exterior pe acoperișul clădirii cu funcționare pe curent electric montate în sala de vânzare si spațiul de manipulare marfă, o unitate tip split cu unitate exterioară montată pe acoperișul clădirii ce se racordează la unitatea interioară montată în biroul sefului de magazin, o unitate de introducere a aerului proaspăt montată deasupra tavanului fals a spațiului comercial și o unitate de evacuare a aerului viciat montată deasupra tavanului fals,o perdea de aer situata deasupra ușii automate aferente spațiului de vânzare, o unitate tip split cu unitate exterioară montată pe acoperișul clădirii ce se racordează la unitatea interioară montată în sala de vânzare a carmangeriei și convectoare electrice dispuse in camerele spatiilor administrative ale magazinului Penny Market si Carmangeriei.

- alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua existentă în zonă;

- telefonizarea: se va asigura dintr-un racord realizat în baza proiectului de specialitate întocmit de TELEKOM.În incintă şi în construcţiile propuse se va realiza un sistem complex de supraveghere, apărare antiefracţie, semnalizare a oricăror defecţiuni în modul de funcţionare a instalaţiilor din dotare.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: In incinta administrativă vor fi instalate containere modulare din oţel ce vor servi ca birou, vestiar, etc., toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic. De asemenea se va realiza o imprejmuire provizorie a incintei.

- localizarea organizării de şantier: organizarea de santier se va realiza in incinta administrativa.

Lucrãrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei:

- modalitãţi de refacere a stãrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizãrii ulterioare a terenului: a fost propusa realizarea de spatii verzi pe o suprafata de aproximativ 413,70 mp care reprezinta 9,29 % din suprafata parcelei, restul parcelei fiind ocupata de catre cladirea propusa, zona de parcare, circulatii auto si circulatii pietonale.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale –se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d) producţia de deşeuri – în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte  (deşeuri din demolari) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire; deseuri din demolarea cladirii existente: amestecuri de beton,   cod deseu 17 01 07,  deseuri metalice cod deseu 16 01 17 si deseuri de mase plastice cod deseu 17 02 03, deseurile reciclabile vor fi valorificate prin firme specializate si autorizate, iar in  perioada de constructie a proiectului vor rezulta deseuri reciclabile (plastic,carton, fier), deşeuri menajere.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate-

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 25 din 20.03.2017, emis de Primaria Orasului Simeria, (faza PAC + POE) cu valabilitate 12 luni, regimul juridic: teren situat in intravilanul localitatii Simeria, proprietate privata; regimul economic: folosinţa actuala: curti constructii - destinatia data prin  PUG : Zona pentru locuinte P, P+2 niveluri si functiuni complementare. Regimul tehnic: respectarea conditiilor impuse in certificatul de urbanism.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora –nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

- probabilitatea impactului-redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c) Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

e) Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

f) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

g) Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile in care a fost emis.

Protecţia factorului de mediu SOL:

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

-  reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf;

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- efectuarea lucrarilor de catre executant intr-un interval orar stabilit cu primaria Deva pentru a nu produce disconfort pentru populatia din zona in care se va desfasura proiectul;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- incadrarea in limitele maxime admise prevazute de STAS 10009/1988, atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare.

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire;

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		       ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta Barabaş 				         Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM