Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  (PROIECT)

## Nr. 3149 din 16.07.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DEVA GOLD SA, cu sediul în Comuna Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 3149 din 22.04.2015,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

APM Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de de 12.05.2015 si a completarilor solicitate, că proiectul: ,, BAZINE ACUMULARE APA INDUSTRIALA 2 x 2500 mc", propus a fi amplasat în comuna Certeju de Sus, satul Bocsa Mica, CF 62092/UAT, judeţul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr.

2, pct. 10, alin. g): baraje si alte instalatii proictate pentru retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- este în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3  la H. G. nr. 445/2009;

- certificat de urbanism nr. 9 din 15.04.2015 emis de Comuna Certeju de Sus,

valabilitate de  24 luni de la data emiterii;

- Notificare pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015 si anexa la Notificarea

pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015, emis de  Administratia Nationala

,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – Obiectivul este amplasat pe teritoriul comunei Certeju de Sus, intravilan localitatea Bocşa Mică. Instalatia de stocare apă industrială are in componenta 2 Bazine galvanizate pentru apă de proces, cu capacitate de 2500 mc.

Bazine sunt recipiente metalice cilindrice care au rolul de stocare a apei industriale, care va fi folosită în procesul tehnologic. Pentru montarea acestor bazine este necesară amenajarea unei platforme cu suprafață de 4581mp, pe care se va construi fundația acestora, precum și cale de acces la acestea.

Bazinele vor fi amplasate pe o platformă la cota +649,50 m având următoarele coordonate:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500563.31 3 | 346537.198 |
| 2 | 500563.294 | 346535.981 |
| 3 | 500563.172 | 346534.771 |
| 10 | 500559.600 | 346527.176 |
| 11 | 500558.745 | 346526.310 |
| 20 | 500548.775 | 346522.462 |
| 21 | 500547.560 | 346522.529 |
| 30 | 500506.295 | 346579.351 |
| 31 | 500492.207 | 346619.381 |
| 36 | 500559.602 | 346555.072 |
| 37 | 500561.380 | 346549.408 |

Prezenta documentatie cuprinde lucrarile de amenajare a platformei de la cota +649,50 m ale viitoarei incinte unde vor fi amplasate următoarele construcţii:

- 2 rezervoare metalice verticale cu diametrul de 24,4 m, înălţime de 5,5 m şi volum

de 2500 mc fiecare, posibilitatea montării unui al treilea  rezervor în caz de necessitate;

- 9 bucăţi cămine de vane (2m H = 3 m;

Lucrările proiectate in cadrul obiectului sunt:

- amenajare platformă cota +649,5 m

- fundații pentru doua rezervoare

- cămine de vane

- imprejmuire platformă cota +649,5 m, poartă intrare

- rezervoare 2x2500 mc

- instalații hidraulice la rezervoare

- instalații electrice de iluminat incintă, instalații încălzire antiînghet, instalație de

automatizare - senzori de nivel

Bazinele de apa industriala vor fi  montate suprateran pe o platforma la cota + 649,50 m, in vecinatatea uzinei. Pentru accesul la bazine si pentru montajul acestora s-a prevazut un drum industrial in lungime de 400 m care se racordează la un drum existent.

Bazinele sunt de forma cilindrica realizate din panouri metalice tipizate imbinate prin suruburi si sunt montate pe fundatie de beton armat. Pentru o mai mare siguranta in exploatare s-au prevazut 2 rezervoare metalice verticale cu diametrul de 24,4 m, inaltimea de 5,5 m si volumul de 2500 mc fiecare.

Pentru amplasarea acestora este nevoie de amenajarea unei platforme situate la cota 649.50 m si o calea de acces care va avea laţimea părţii carosabile de 2,75 m şi două acostamente de 0,375 m având o singură bandă, iar lungimea ei este de 400,00 m si se incadreaza la drum industrial de categoria III .

Rezervoarele propuse au formă cilindrică si sunt realizate din panouri de oţel galvanizat la cald, cu dimensiunile tipizate de 2,5 x 1,25 şi grosimi rezultate din dimensiunile generale ale rezervorului şi din calculele de proiectare, îmbinate la locul de punere în operă cu şuruburi.

Rezervoarele se pun în operă în poziţia supraterană pe fundaţii corespunzător dimensionate, verificate şi realizate conform legislaţiei în vigoare.

Rezervoarele de apă 2 x 2500 mc se vor amplasa pe teren pe o fundaţie tip dală de beton armat monolit având grosimea dalei de 20 cm.

Caminul de vane se va realiza din beton armat monolit, de forma circulara avand diametrul de 2 m si adancimea de 3 m.

Se propune de asemenea imprejmuirea incintei printr-un gard cu lungimea de 290 m realizat din stalpi metalici si panouri de sarma bordurata. Accesul in incinta se va realiza printr-o poarta metalica si un acces pietonal amplasat langa poarta auto. La poarta va fi amplasat un indicator cu principalele informatii privind amplasamentul.

### Organizarea de santier : amplasamentul organizării de şantier este prevazuta a se executa in incinta +469,50m. Amplasamentul ales va tine cont de apropierea de utilitati, acces facil, asigurarea unui flux optim al materialelor si utilajelor in zonele de executie pentru finalizarea lucrarilor in timp util.

La terminarea lucrărilor, executantul va elibera suprafeţele de teren folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţarea acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

Asigurarea utilităţilor:

- Alimentarea cu energie electrică, la 0,4kV va fi realizată în final dintr-un post de

transformare amplasat pe Platforma Est, printr-un cablu de energie electrică, 1kV, subteran.Distribuţia energiei electrice, la echipamentele electrice ale bazinelor, va fi realizată de la un tablou electric de distribuţie, amplasat în exterior, cu gradele de protecţie IP65, respectiv IK10, prin două cabluri de energie electrică, 1kV, subterane. Iluminarea exterioară a rezervoarelor va fi realizată cu patru proiectoare etanşe, amplasate pe stâlpi metalici.

- Alimentarea cu apa tehnologica: Nolie bazine vor fi alimentate printr-o conducta Dn

350 mm de la statia de repompare apa industriala amplasata langa rezervoarele Certej prevazute prin ,, Proiectul Certej’’. Noile bazine vor alimenta gravitational consumatorii tehnologici si se vor lega la sistemul de alimentare cu apa tehnologica a ,, Proiectului Certej’’ printr-o conducta Dn 350 mm care va alimenta rezervorul V= 3 300 mc amplasat in incinta uzinei de preparare – parte a ,, Proiectului Certej” prin conducta de refulare a apei industriale Dn 350 mm.

- Apa potabila pentru personalul care se va ocupa de intretinerea bazinelor va fi

adusa in recipienti corespunzatori normelor de igiena.

- Platforma de la cota stabilită (+649,50m) s-a proiectat cu o panta minima de

scurgere a apelor de 0,5% (conform detaliilor) astfel incat apele de precipitatii de pe amplasament vor curge liber.

- Apele meteorice provenite de pe drumurile de acces vor fi canalizate in rigole

deschise si evacuate in afara amplasamentului, in emisari.

- Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in

distributia acestor produse. Cantitatea de combustibil utilizata va fi de aproximativ 200 l/zi. Nu se va depozita motorina pe amplasament.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

- retragerea utilajelor si eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deseuri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anterioara;

- terenul afectat din jurul proiectului se va nivela si se va insamanta cu ierburi perene

- se vor amenaja taluzele generale pentru asigurarea stabilitatii ;

-suprafetele orizontale se vor nivela si se vor acoperi cu sol vegetal, care se va insamanta cu ierburi perene;

b) cumularea cu alte proiecte : Proiectul Certej: Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej, jud. Hunedoara, avand ca beneficiar SA Deva Gold SA Certeju de Sus ;

c) utilizarea resurselor naturale - se vor executa lucrări în limita perimetrului aprobat pentru amplasarea bazinelor de acumulare apa industriala; resursa de apă va fi gestionată conform specificaţiilor din actul de reglementare  - Notificare pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015 si anexa la Notificarea pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015, emis de  Administratia Nationala ,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

d) producţia de deşeuri: pe durata executării proiectului vor fi generate deşeuri

specifice activităţii: sol vegetal, pământ, care vor fi stocate în apropierea platformei şi utilizate ulterior, la refacerea terenului afectat; deşeuri menajere - cod 20 03 01, deseuri metalice, deseuri de ambalaje care vor fi colectate, stocate selectiv  si  gestionate conform prevederilor legale în vigoare.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: zgomotul şi vibraţiile pot depăşi, pe durate scurte de timp, nivelele maxim admise, ca urmare a funcţionării utilajelor care lucreaza la amenajarea terenului  şi a autovehiculelor de transport;

f) riscul de accident, ţinându-se seama, în special, de substanţele şi de tehnologiile utilizate – se pot produce poluari accidentale prin pierderi /scurgeri întâmplătoare de combustibili şi/sau carburanţi de la utilaje şi mijloacele de transport, caz în care titularul va asigura refacerea zonei afectate şi eliminarea deşeurilor rezultate în conformitate cu prevederile legale.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 9 din 15.04.2015 emis de Comuna Certeju de Sus (faza DTAC şi DTOE) cu valabilitate 24 luni de la data emiterii. Regimul juridic: imobile (teren si constructii),  situate în  intravilan, proprietate privata. Regimul economic folosinţa actuală a terenului este: curti constructii, fanat, pasune, arabil. Regimul tehnic – potrivit prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat, utilizări permise: locuinte individuale si functiuni complementare.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3.  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

- zonele umede – nu este cazul;

- zonele costiere – nu este cazul;

- zonele montane şi cele impadurite – nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de

protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

- zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului – posibilităţi reduse;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare;

2.Proiectantul lucrarilor este raspunzator de solutiile tehnice adoptate, prezentate in

documentatia depusa la APM Hunedoara.

3. Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a

Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a operaţiilor

de  transport, vor fi suportate de titularul de activitate.

5) Titularul are obligaţia de a efectua operaţiunile de alimentare cu combustibili a

utilajelor de lucru şi a mijloacelor de transport, schimbul de ulei sau reparaţiile mecanice, numai în afara amplasamentului, cu asigurarea colectării şi eliminării deşeurilor cu conţinut de substanţe petroliere (rezultate din pierderi accidentale de produse) potrivit legii, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi;

6) Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a tuturor

categoriilor de deşeuri rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

7)Se vor respecta conditiile impuse prin prin actul de reglementare emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor.

8)Titularul de proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

9)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare, atrage după sine suspendarea sau anularea, după caz.

10) Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, precum şi a principiului abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării:

Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile in care a fost emis.

Protecţia factorului de mediu APA :

- titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile impuse prin actul de reglementare emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor - Notificare pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015 si anexa la Notificarea pentru inceperea executiei nr. 53 din 02.07.2015, emis de  Administratia Nationala,, Apele Romane’’ Administratia Bazinala de Apa Mures;

Protecţia factorului de mediu SOL:

-lucrările se vor desfăşura strict în limitele perimetrului aprobat pentru amplasarea bazinelor de acumulare apa industriala, fara afectarea altor suprafete;

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- la finalizarea investitiei se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- utilizarea drumurilor existente  pentru accesul la amplasament, reabilitarea şi întreţinerea lor permanentă, pentru limitarea emisiilor de praf în atmosferă.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE

- programul de lucru, execuţia operaţiunilor si a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- pe amplasament sau în alte zone din vecinătatea amplasamentului pe care se execută lucrările de constructii a celor doua bazine de acumulare apa industriala si a caii de acces, nu se vor depozita carburanţi, lubrifianţi sau alte substanţe sau deşeuri din categoria celor periculoase.

Alte conditii:

- refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect ; lucrarile de refacere si

ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta BARABAŞ                                     Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ

INTOCMIT,

Eugenia Claudia AVRAM