Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 7724 din 04.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BANITA    cu sediul in comuna  Baniţa , sat Baniţa , nr. 201 , jud. Hunedoara  ,  pentru proiectul                                           „Modernizare retea  de drumuri  de interes local in comuna Banita , judetul                     Hunedoara  ”  , propus a fi amplasat în  comuna     Baniţa, satele : Rusesti , Crivadia , Merisor ,   jud. Hunedoara   ,  cu adresa înregistrată la APM Hunedoara  cu nr. 7724/30.08.2017,   în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, fiind amplasat pe limita si imediata  vecinatate a  ariilor  naturale  protejate Gradistea  Muncelului -Ciclovina RONPA0015; ROSCI0235, ROSPA0045.

şi ca urmare a delegării de competenţă, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul „Modernizare retea  de drumuri  de interes local in comuna Baniţa, judetul   Hunedoara  ”  , propus a fi amplasat în  propus a fi amplasat în  comuna     Baniţa , satele : Rusesti , Crivadia , Merisor, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a)Proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 , Anexa 2 la pct. 10 , lit.e.

b)Certificatul de urbanism  nr.  100/11.05.2016  emis de Consiliul Judetean Hunedoara     ;

c)Notificarea  nr. HD-25/13.06.2017  emisa de Sistemul de Gospodarire a  Apelor  Hunedoara ;

d)Memoriu intocmit conf. Ord.  MMP  nr. 19/2010 pentru aprobarea Gidului metodologic privind evaluarea  adecvata  a efectelor potentiale ale planurilor  sau proiectelor asupra  ariilor naturale protejate de interes comunitar si lista de control intocmita de C.F.M.  domeniul Biodiversitate;

e) Avizul favorabil emis de  R.N.P.-Romsilva  Administratia Parcului Natural Gradistea  Muncelului –Ciclovina  nr. 431/25.09.2017

f)în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)marimea proiectului :

Lungimea totala  a  drumurilor  din prezentul proiect este de 7192 m. Proiectul  cuprinde  un nr. total de cinci drumuri:

-Strada  DN 66-Rusesti  - L= 2720 m;

-Strada   DN 66-Crivadia –L=1075 m;

-Drum Vicinal  Merisor , DN 66-Sipot  -L=990 m;

-Strada  DN 66-Firma-L=1872 m;

-Drum vicinal Crivadia  DN 66-Statia CFR Crivadia  -L=535 m

-Strada  DN 66-Rusesti

Situatia proiectata :

Lungime = 2720 m;

Latime parte carosabila  Pc=3,5 m.

Structura  rutiera proiectata :

-4 cm strat de uzura  din beton asfaltic  cu pietris  concasat  BAPC 16 ;

-5 cm strat  de legatura  din beton  asfaltic  deschis  cu pietris  concasat  BADPC 20;

-15 cm strat  superior  de fundatie  din piatra  sparta ;

-30 cm strat inferior  de fundatie  rezultat  in urma  scarificarii si reprofilarii pietruirii  existente pe o grosime  medie  de 22 cm  cu adaos  de balast  cu grosimea medie  de 8 cm.

- Strada   DN 66-Crivadia;

Situatia proiectata :

Lungime = 1075m;

Latime parte carosabila  Pc=4,00 m.

Structura  rutiera proiectata :

-4 cm strat de uzura  din beton asfaltic  cu pietris  concasat  BAPC 16 ;

-5 cm strat  de legatura  din beton  asfaltic  deschis  cu pietris  concasat  BADPC 20;

-15 cm strat  superior  de fundatie  din piatra  sparta ;

-30 cm strat inferior  de fundatie  rezultat  in urma  scarificarii si reprofilarii pietruirii  existente pe o grosime  medie  de 22 cm  cu adaos  de balast  cu grosimea medie  de 8 cm.

-Drum Vicinal  Merisor , DN 66-Sipot

Situatia proiectata :

Lungime = 990m;

Latime parte carosabila  Pc=3,50m.

Structura  rutiera proiectata :

-4 cm strat de uzura  din beton asfaltic  cu pietris  concasat  BAPC 16 ;

-5 cm strat  de legatura  din beton  asfaltic  deschis  cu pietris  concasat  BADPC 20;

-15 cm strat  superior  de fundatie  din piatra  sparta ;

-30 cm strat inferior  de fundatie  rezultat  in urma  scarificarii si reprofilarii pietruirii  existente pe o grosime  medie  de 22 cm  cu adaos  de balast  cu grosimea medie  de 8 cm.

-Strada  DN 66-Firma

Situatia proiectata :

Lungime = 1872m;

Latime parte carosabila  Pc=4.00m.

Structura  rutiera proiectata :

-4 cm strat de uzura  din beton asfaltic  cu pietris  concasat  BAPC 16 ;

-5 cm strat  de legatura  din beton  asfaltic  deschis  cu pietris  concasat  BADPC 20;

-15 cm strat  superior  de fundatie  din piatra  sparta ;

-30 cm strat inferior  de fundatie  rezultat  in urma  scarificarii si reprofilarii pietruirii  existente pe o grosime  medie  de 22 cm  cu adaos  de balast  cu grosimea medie  de 8 cm.

-Drum vicinal Crivadia  DN 66-Statia CFR Crivadia

Situatia proiectata :

Lungime = 535m;

Latime parte carosabila  Pc=3,50m.

Structura  rutiera proiectata :

-4 cm strat de uzura  din beton asfaltic  cu pietris  concasat  BAPC 16 ;

-5 cm strat  de legatura  din beton  asfaltic  deschis  cu pietris  concasat  BADPC 20;

-15 cm strat  superior  de fundatie  din piatra  sparta ;

-20 strat inferior de fundatie  din balast;

-20 cm strat de forma  din blocaj  de piatra bruta .

Podetele tubulare noi se vor realiza   din tuburi prefabricate  de tip PREMO  cu diametrul  de 600 mm.

Nu se vor realiza poduri noi.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

- productia de deseuri – în perioada instalarii  deseurilor  specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor;

- riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism  nr. certificatul de urbanism  nr. 100/11.05.2016  emis de Consiliul Judetean Hunedoara    , folosinta  actuala  este  : drumuri vicinale si strazi.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

d)  parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul pe amplasamentul propus.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

- probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2005 si a Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

- deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

- se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

- minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

- Respectarea prevederilor Notificarii  nr. HD-25/13.06.2017  emisa de Sistemul de Gospodarire a  Apelor  Hunedoara.

Protectia  factrorului de mediu APA :

-se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005,

Protectia  factorului de mediu SOL :

-se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii solului cu reziduri petroliere sau uleiuri pe timpul executiei lucrarilor de montare a  instalatiei

Protectia  factorului  de mediu AER :

-se  vor lua toate masurile necesare pentru  reducerea emisiilor  de pulberi  in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului .

Protectia  ASEZARILOR UMANE:

-executia lucrarilor se va realiza numai pe timp de zi ;

-limitarea  incarcatorii utile in autobasculante pe timpul executarii proiectului si rularea  in trafic  cu viteze mici  de 20-30 km in zona locuita

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.