Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

## Nr. 8841din 11.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LELESE   cu sediul in Comuna  Lelese , sat Lelese , nr. 20 jud. Hunedoara  ,  pentru proiectul                                           „ MODERNIZARE SC 116 SI DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN INTRAVILANUL  COMUNEI LELESE , JUDETUL HUNEDOARA    ”  , propus a fi amplasat în  comuna     Lelese , satele  Lelese , Cerisor si Sohodol  , str. DC 116 , Drumuri de exploatare  : DE  001                      „ Dealul Strazii” , DE 007 ,,Dealul cu Calea ’’, DE 008 „ Dupa Maciuca ’’. DE 019 „ Piatra Galben-Limpert’’, DE 020 „ Calea Morii ’’ jud. Hunedoara   ,  cu adresa înregistrată la APM Hunedoara  cu nr. 8841/04.10.2017,   în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a delegării de competenţă, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.10.2017 că proiectul „MODERNIZARE SC 116 SI DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN INTRAVILANUL  COMUNEI LELESE , JUDETUL                HUNEDOARA    ”  , propus a fi amplasat în  propus a fi amplasat în  comuna     Lelese , satele  Lelese , Cerisor si Sohodol  ,  jud. Hunedoara   , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a)Proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 , Anexa 2 la pct. 10 , lit.e.

b)Certificatul de urbanism  nr. 250/03.10.2017 emis de Consiliul Judetean Hunedoara    ;

c)în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

d)Acordul de principiu nr. 5258/11.10.2017 emis de Serviciul de Gospodarire a Apelor Hunedoara

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)marimea proiectului :

Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază:

-  săpătură în platforma existentă, respectiv pentru realizarea casetelor unde acestea sunt necesare pentru lărgiri (rectificări de traseu, lăţimi existente insuficiente);

-  nivelarea şi compactarea terenului;

- executarea unui strat de piatră spartă sau două, conform unui calcul de dimensionare pentru traficul actual și cel de perspectivă;

- executarea unui strat de legătură din mixtură asfaltică, conform unui calcul de dimensionare pentru traficul actual și cel de perspectivă;

- executarea unui strat uzură din mixtură asfaltică, conform unui calcul de dimensionare pentru traficul actual și cel de perspectivă;

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele:

DC 116

-	Tip drum:.......................... drum comunal cu o bandă de circulație;

-	 viteza de proiectare:............ 25 km/h;

-	 lungimea traseului proiectat:.. 2 997,00 m;

-	 tipul structurii rutiere: ......... suplă;

Drumurile sătești

-	Tip drum ……………………………………….. străzi principale și străzi secundare;

-	viteza de proiectare:................... 25 km/h;

-	lungimea traseului proiectat:…………. 2 303,00 m;

-	tipul structurii rutiere: ................. suplă;

2)	Descrierea lucrărilor modernizate

Planul de situaţie

În plan, lungimea totală a drumurilor este de 5 300,00 m, din care

DC 116 – 2 997,00 m, iar drumurile sătești 2 303,00 m, respectă traseul actual prezentat în planurile topografice.

| Denumire Localitate | Denumire Drum vicinal | Lungime [m] |
| --- | --- | --- |
| LOCALITATEA LELESE, | Drum Comunal 116 (LELESE-SOHOHOL) | 2 997,00 |
|  | D.S. 1 (D.E. 007) | 932,00 |
|  | D.S. 2 (D.E. 001) | 558,00 |
| LOCALITATEA CERȘOR, | D.S. 3 (D.E. 19) | 601,00 |
|  | D.S. 4 (D.E. 20) | 106,00 |
| LOCALITATEA SOHODOL | D.S. 5 (D.E. 008) | 45,00 |
|  | Amenajare drumuri laterale | 61,00 |
|  | Lungime totala | 5 300,00 |

La stabilirea traseului s-a urmărit ca axa drumului proiectat să urmărească axa drumului existent.

Elementele geometrice sunt proiectate în conformitate cu STAS 863 - „Elementele geometrice ale traseelor”, asigurându-se o viteză de proiectare de 25 km/h la drumurile sătești și 25 km/h pe drumul comunal 116.

Materializarea pe teren a lucrărilor rutiere se va realiza în baza elementelor geometrice de trasare specificate pe planurile de situaţie, tabelelor cu coordonatele de trasare atașate prezentei documentații, faţă de clădirile existente şi limitele de proprietate.

Profilul longitudinal

În profil longitudinal, elementele geometrice rezultă prin urmărirea liniei terenului existent. Pasul de proiectare corespunde vitezei de proiectare de 25 km/h respectiv 40 km/h conform STAS 863 - „Elementele geometrice ale traseelor”.

Declivităţile drumului sunt specifice drumurilor de munte.

La proiectarea liniei roşii s-a ţinut cont de cotele obligate din profilurile transversale (racordarea la drumul județeal).

Ca şi reperi de nivelment se vor utiliza staţiile din care s-a întocmit ridicarea topografică sau alte puncte fixe materializate pe teren.

Profilul transversal

Profilurile transversale tip s-au adoptat în funcție de teren.

Profilurile transversale tip adoptate sunt urmatoarele:

Profil transversal TIP 1:

Se aplică pe DC 116 de la km 0+380,50 - km 0+578,30; L= 197,80 m. 0+00180,00 m

-	Lăţimea platformei:................................................ 5,00 m;

-	Lăţimeapărţii carosabile:..........................................4,00 m;

-	Acostamente piatră spartă stânga - dreapta: ............2 x 0,50 m;

. Profil transversal TIP 2:

Se aplică pe DC 116 de la -km 0+578,30 - km 1+057,40;  L= 479,10 m

-km 1+187,70 – km 2+132,50;  L= 944,80 m

-	Lăţimea platformei:................................................ 5,50 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................4,00 m;

-	Acostamente balast  stânga - dreapta: .....................2 x 0,50 m;

-           Rigolă de acostament – dreapta:...............................0,50 m

Profil transversal TIP 3:

Se aplică pe DC 116 de la km 1+057,50 - km 1+187,70; L= 130,30 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 5,50 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................4,00 m;

-	Acostamente balast  stânga - dreapta: .....................2 x 0,50 m;

-           Rigolă de acostament – dreapta:..............................0,50 m

Profil transversal TIP 4:

Se aplică pe DC 116 de la km 2+132,50 - km 2+451,70; L= 319,20 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,50 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga - dreapta: .....................2 x 0,50 m;

-           Rigolă de acostament – dreapta:..............................0,50 m

Profil transversal TIP 5:

Se aplică pe DC 116 de la -km 2+451,70 - km 2+741,85;  L= 290,15 m

-km 2+803,70 – km 3+377,50;  L= 573,80 m

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,50 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga - dreapta: .....................2 x 0,50 m;

-           Șanț din beton – stânga:...........................................0,50 m

Profil transversal TIP 6:

Se aplică pe DC 116 de la km 2+741,85 - km 2+803,70; L= 61,85 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,50 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga - dreapta: .....................2 x 0,50 m;

-          Șanț din beton – stânga:.............................................0,50 m

Profil transversal TIP 7:

Se aplică pe DS 1 (DE 007) - Lelese de la km 0+000,00 - km 0+701,00; L= 701,00 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 3,90 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga: .....................................0,50 m;

-           Rigolă de acostament – dreapta:...............................0,50 m

Profil transversal TIP 8:

Se aplică pe DS 1 (DE 007) - Lelese de la km 0+701,50 - km 0+760,50; L= 59,00 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,30 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast dreapta: ....................................0,30 m;

-          Șanț din beton stânga – dreapta:...............................2x0,50 m

Profil transversal TIP 9:

Se aplică pe DS 1 (DE 007) - Lelese de la km 0+760,50 - km 0+932,50; L= 172,00 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,30 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast stânga: ......................................0,30 m;

-           Acostamente balast dreapta: ....................................0,40 m;

-           Șanț din beton stânga:...............................................0,50 m

Profil transversal TIP 10:

Se aplică pe DS 2 (DE 001) - Lelese de la km 0+000,00 - km 0+044,50; L= 44,50 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 5,00 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast stânga - dreapta: ......................2x0,40 m;

-          Șanțuri din pământ stânga - dreapa:..........................2x0,60 m

Profil transversal TIP 11:

Se aplică pe DS 2 (DE 001) - Lelese de la km 0+044,50 - km 0+556,80; L= 512,80 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 4,40 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast stânga - dreapta: ......................2x0,40 m;

-          Șanț din pământ stânga:............................................0,60 m

Profil transversal TIP 12:

Se aplică pe DS 3 (DE 19) - Cerișor de la km 0+000,00 - km 0+159,00; L= 159,00 m.

-	Lăţimea platformei:................................................ 3,80 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast dreapta: ....................................0,30 m;

-           Șanț din beton stânga:..............................................0,50 m

Profil transversal TIP 13:

Se aplică pe DS 3 (DE 19) - Cerișor de la -km 0+159,00 - km 0+537,00;  L= 378,00 m

DS 4 (DE 20) – Cerișor de la -km 0+000,00 – km 0+106,30;  L= 106,30 m

-	Lăţimea platformei:................................................ 3,80 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga: .....................................0,30 m;

-           Șanț din beton – dreapta:..........................................0,50 m

Profil transversal TIP 14:

Se aplică pe DS 3 (DE 19) - Cerișor de la -km 0+537,00 - km 0+603,50;  L= 66,50 m

-	Lăţimea platformei:................................................ 3,70 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:.........................................3,00 m;

-	Acostamente balast  stânga: .....................................0,30 m;

-           Șanț din beton – dreapta:..........................................0,40 m

Profil transversal TIP 15:

Se aplică pe DS 5  - Sohodol de la -km 0+000,00 - km 0+044,40;  L= 44,40 m

-	Lăţimea platformei:................................................ .3,40 m;

-	Lăţimea părţii carosabile:..........................................3,00 m;

-	Acostamente balast stânga-dreapta: .........................2x0,30 m;

-           Rigolă carosabilă din beton – mijloc:.......................0,30 m

S-a  prevăzut  următoarea structură rutieră:

Pe  - Drumul comunal DC 116 (zonle fară betonare existentă) și drumurile stradale de interes local, Ltotal= 4 789,00 m, s-a prevăzut urmatoarea structură rutieră:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.16;

- 5 cm strat e legătura din beton asfaltic B.A.D.20;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

- scarificare și adaos de piatră sparta 5 cm.

Pe -Drumul comunal DC 116 (zonle cu betonare existentă), Ltotal= 511,30 m, s-a prevăzut urmatoarea structură rutieră:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.16;

- 5 cm strat e legătura din beton asfaltic B.A.D.20;

- beton de ciment existent, grosime variabilă, conf. studiu geotehnic;

.

Podeţe şi şanţuri

În prezent, scurgerea apelor pe sectorul analizat este defectuasă datorită degradărilor pe care le prezintă structura existentă, acest lucru reprezentând și unul din motivele principale ale modernizării.

TABEL CENTRALIZATOR PODEȚE                                                                         Tabel nr.3

| Nr. Crt | Denumire drum | Tipul podeţului | Poziţie kilometrică | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 116 | Podeț tubular Ø500,L=7,5 m | km 1+190,000 | Podeț nou proiectat (drum lateral ) |
| 2. | DC 116 | Podeţ tubular ∅600,L=5,0 m | km 1+391,000 | Podeţ nou proiectat |
| 3. | DC 116 | Podeţ tubular ∅600,L=5,00m | km 1+988,000 | Podeţ nou proiectat |
| 4. | DC 116 | Podeţ tubular ∅600,L=5,00 m | km 2+430,000 | Podeţ nou proiectat (drum lateral) |
| 5. | DC 116 | Podeţ tubular ∅300,L=4,80m | km 2+515,000 | Podeţ nou proiectat |
| 6. | DC 116 | Podeţ tubular ∅300,L=4,80m | km 2+935,000 | Podeţ nou proiectat |
| 7. | DC 116 | Podeţ tubular ∅600,L=10,00m | km 3+122,000 | Podeţ nou proiectat (drum lateral) |
| 8. | DC 116 | Podeţ tubular ∅300,L=4,80m | km 3+365,000 | Podeţ nou proiectat |
| 9. | DS 1 Lelese | Podeț tubular Ø500,L= 5,0 m | km 0+190,000 | Podeţ nou proiectat |
| 10. | DS 1 Lelese | Podeț tubular Ø500, L= 5,0 m | km 0+318,000 | Podeţ nou proiectat |
| 11. | DS 1 Lelese | Podeț tubular Ø500,L= 7,50m | km 0+760,000 | Podeţ nou proiectat |
| 12. | DS 1 Lelese | Podeț tubular Ø500, L= 5,0 m | km 0+913,000 | Podeţ nou proiectat |
| 13. | DS 2 Lelese | Podeț tubular Ø600, L= 5,0 m | km 0+392,000 | Podeţ nou proiectat |
| 14. | DS 3 Cerișor | Podeț tubular Ø300, L= 4,0 m | km 0+116,000 | Podeţ nou proiectat |
| 15. | DS 3 Cerișor | Podeț tubular Ø300, L= 4,0 m | km 0+159,000 | Podeţ nou proiectat |
| 16. | DS 3 Cerișor | Podeț tubular Ø500, L= 5,0 m | km 0+444,000 | Podeţ nou proiectat (drum lateral) |
| 17. | DS 3 Cerișor | Podeț tubular Ø500, L= 5,0 m | km 0+537,000 | Podeţ nou proiectat |
| 18. | DS 5 Sohodol | Podeţ tubular ∅600,L=10,00m | km 0+001,000 | Podeţ nou proiectat |

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

- productia de deseuri – în perioada instalarii  deseurilor  specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor;

- riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism  nr. certificatul de urbanism  nr. 250/03.10.2017 emis de Consiliul Judetean Hunedoara    , folosinta  actuala  este  : zona de cai  de comunicatie rutiera

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

d)  parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul pe amplasamentul propus.

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

- probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2005 si a Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

- deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

- se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

- minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;

Protectia  factrorului de mediu APA :

-se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005,

Protectia  factorului de mediu SOL :

-se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii solului cu reziduri petroliere sau uleiuri pe timpul executiei lucrarilor de montare a  instalatiei

Protectia  factorului  de mediu AER :

-se  vor lua toate masurile necesare pentru  reducerea emisiilor  de pulberi  in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului .

Protectia  ASEZARILOR UMANE:

-executia lucrarilor se va realiza numai pe timp de zi ;

-limitarea  incarcatorii utile in autobasculante pe timpul executarii proiectului si rularea  in trafic  cu viteze mici  de 20-30 km in zona locuita

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.