Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

# Nr. 9177 din 20.11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BALSA cu sediul in comuna Balsa, satul Balsa, nr. 175, judetul Hunedoara, pentru proiectul:,, Imbunatatire retea de drumuri de interes local in satele: Balsa, Ardeu, Voia, Poiana, Poienita, comuna Balsa, judetul Hunedoara ”, propus a fi realizat în comuna Balsa, judetul Hunedoara, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 9177 din 12.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  17.10.2017 si a completarilor solicitate, că proiectul: ,, Imbunatatire retea de drumuri de interes local in satele: Balsa, Ardeu, Voia, Poiana, Poienita, comuna Balsa, judetul Hunedoara ”, propus a fi realizat în comuna Balsa, judetul Hunedoara,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. e) : constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat  cele prevazute in anexa nr. 1 si pct. 13, alin. a): ” orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

b)  Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

c)  Certificat de urbanism nr. 3 din 25.09.2017, emis de Comuna  Balsa, valabilitate de 24 luni de la data emiterii;

d) Punct de vedere emis de biodiversitate, obiectivul este situat in perimetrul ariilor protejate  ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ROSCI 0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii;

e)  Aviz nr. 305 din 16.11.2017, emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate

1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

a)mărimea proiectului – drumurile propuse pentru modernizare se află în comuna Balsa, în satele : Balsa, Ardeu,Voia, Poiana si Poienita. Modernizarea sectoarelor de drum prin corecţii ale aliniamentelor geometrice în plan, profil longitudinal şi transversal, păstrându-se cât mai mult posibil traseul  drumului existent. Scopul proiectului este îmbunătăţirea elementelor geometrice, atât în plan cât şi în profil longitudinal si transversal, pentru aducerea drumurilor la parametrii minimi ceruţi de categoria  şi clasa tehnică V.

Situatia existenta:

Lucrările se vor executa pe actualul amplasament al drumurilor. Platforma drumurilor proiectate se suprapune în întregime pe platforma existentă, la limita fronturilor stradale existente, pentru modernizarea drumurilor  nu sunt necesare, exproprieri sau scoateri temporare din circuitul agricol.  Prin lărgirea platformei drumului de la 3,0- 4,.0 m la  5,00 m,  se ocupă teren din domeniul public administrat de Consiliul Local al Comunei Balsa. Suprafaţa totală de teren ocupată de construirea drumului este de cca 41.500 mp.

Starea actuală a drumurilor este proasta, cu platforma carosabilă realizată dintr-o slabă pietruire din balast, pe suprafete reduse si discontinue sau din pamant. Scurgerea necorespunzătoare a apelor pluviale, lipsa şanţurilor de scurgere şi colectare a contribuit la degradarea segmentului de drum.  Lăţimea parţii carosabile este discontinua, partea carosabila nu are un contur bine delimitat .

Utilitatea proiectului este realizarea unei infrastructuri adecvate pentru dezvoltarea durabilă şi asigurarea unei legături funcţionale cu reteaua de drumuri locala.

Situatia proiectată:

Traseul drumurilor urmăreşte îndeaproape platforma drumului existent, cu respectarea elementelor geometrice conform STAS 863/85.

Drumurile de interes local in functie de traficul de perspectiva se incadreaza in clasa tehnica V, viteza minima de proiectare este de 25 km /h. Elementele geometrice ale traseului proiectat au urmatoarele dimensiuni:

- lungime 5700 m

- platforma      4.0 - 5.00 m

- parte carosabila     3.0 - 4.0 m

- acostament            2 x 0.50 m

- panta transversala     2 x 2.5%

- panta transversala pe acostament  	4%

- rigole din beton sau de pamant de o parte sau/si alta a platformei pe toata lungimea drumului  studiat

In profil longitudinal : linia rosie a fost proiectata urmarind  profilul drumului existent, valorile razelor de racordare verticala sunt de minim 500 m, pasul de proiectare minim 50 m. Coform vitezei de proiectare.

In profil transversal: drumul a fost proiectat cu  o singura banda de circulatie, cu următoarea structura rutieră:

- 25 cm, fundaţie din balast

- 20 cm, piatra sparta impanata,  strat de baza

- 5 cm beton asfaltic strat de legatura BADPC20

-  4 cm  beton asfaltic BAPC 16  – uzura

Structura rutiera se realizeaza dupa realizarea sapaturii casetei pe o latime de minim 0,75 m.

Pe sectoarele pe care platforma proiectata se suprapune pe existent, pietruire 20 - 25 cm :

- 5 - 10 cm, preluarea denivelarilor,  reprofilare strat existent din balast

- 20 cm, piatra sparta impanata,  strat de baza

- 5 cm beton asfaltic strat de legatura BADPC20

- 4 cm  beton asfaltic BAPC 16  – uzura.

Sistemele de colectare  si evacuare  a pelor pluviale:

- rigole din beton de ciment de forma triunghiulara sau dreptunghiulara cu adancimea de 0,15m -0,40 m ; santuri trapezoidale din pamant

- podete de descarcare sau subtraversare a drumului  L= 5,00 -7,5 m tuburi tip ,,PREMO''

- in cadrul studiului au fost cuprinse podete  din BA tip P2

Lucrari de consolidare a terasamentelor:

- zid de sprijin rambleu se executa pe sectorul de drum care este marginit de parau. Zidurile se executa pe o fundatie din beton C 25/30 elevatia de inaltime variabila 1,50 - 2,00 m .

- se vor realiza lucrari de aparare mal cu gabioane care se vor realiza din carcasa din otel beton OB37 pe care se monteaza plasa din sarma zincata. Umplerea gabioanelor se va realiza din zidarie  cu bolovani de rau.

Sisteme de evacuare a apelor pluviale :

- evacuarea apelor pluviale se asigură prin rigolă din beton, sau unde este cazul sant de pamant

asigurandu-se accesul la proprietăti prin amenajarea de podete.

-  podeţele existente vor fi decolmatate iar elementele degradate (cameră de cădere, coronamente) vor fi refăcute integral. Unde se impune vor fi amenajate podete noi.

Siguranta circulatiei:

Administratorul drumului va aplica un sistem de informare si control asupra starii permanenta a drumului, asigurand conditiile de circulatie in siguranta. Semnalizarea rutiera consta din indicatoare verticale de avertizare, reglementare , orientare si informare.

Alimentarea cu combustibil se va realiza de la statiile de distributie autorizate. Pe amplasamentul lucrărilor nu vor fi amplasate rezervoare de combustibil.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- Organizarea de şantier se înfiinţează/desfiinţează prin grija constructorului. Dacă va fi necesară organizarea de şantier, aceasta se va realiza, de comun acord cu beneficiarul lucrării, pe un teren aparţinând domeniului public al comunei. Dotarea organizării de şantier se va face cu containere modulare atât pentru eventuale birouri cât şi pentru grup social şi depozitare scule şi materiale.

- Pe zona afectata de lucrarile proiectate, se vor identifica inainte de inceperea lucrarilor traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, in vederea evitarii deteriorarii acestora. Identificarea se va face impreuna si in prezenta reprezentantilor autorizati ai detinatorilor de asemenea retele.

- La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru folosite.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei

- demontarea structurilor specifice organizării de şantier;

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie;

- refacerea amplasamentului organizării de şantier prin lucrări de nivelare, înierbare

- replantarea suprafeţelor decopertate.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale –se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

d)producţia de deşeuri –în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte, deşeuri reciclabile ( plastic, fier, rezultate de la utilaje şi mijloace de transport), deşeuri menajere.

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – în perioada de execuţie ar putea fi afectate cursurile de apă datorită lucrărilor care se execută în albiile acestora

Referitor la factorul de mediu aer, în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită traficului din zonă. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate -

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 3 din 25.09.2017, emis de Comuna Balsa, valabilitate de 24 luni de la data emiterii, (faza PAC si DTOE). Regimul juridic: imobilele (teren), situat in intravilanul localitatilor Balsa, Ardeu, Voia, Poiana, Poienita, comuna Balsa si apartine domeniului public. Regimul economic: folosinţa actuală a imobilului: drumuri de interes local. Destinatia stabilita prin PUG este: cai de comunicatie rutiera.

Regimul tehnic : respectare conditiilor din certificatul de urbanism.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)  zonele umede – nu este cazul;

b)  zonele costiere – nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – obiectivul este situat in perimetrul ariilor protejate  ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ROSCI 0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h)  ariile dens populate – nu este cazul;

i)  peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

- marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;

- probabilitatea impactului-redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă

Conditiile de realizare a proiectului:

a)Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare.

b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.

c)Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

e) Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile în care a fost emis.

f)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

g)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

h)Respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;

i)Respectarea condiţiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

j)Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa caz.

Protecţia factorului de mediu APĂ:

- execuţia lucrărilor în albia cursurilor de apă se va face în perioadele cu nivel scăzut al acestora şi cu regim pluviometric scăzut, într-o perioadă cât mai scurtă de timp;

- interzicerea afectării calităţii cursurilor de apă şi interzicerea depozitării materialelor de orice natură în albia sau pe malurile acestora;

- stabilirea tronsoanelor de drum care traversează zone sensibile pe care se vor introduce restricţii sau se va interzice transportul unor substanţe periculoase pentru mediul acvatic;

- respectarea conditiilor impuse in actul de reglementare emis de apele romane;

Protecţia factorului de mediu SOL:

- evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

- în fiecare zonă afectată de lucrarile realizate, la finalizare se vor efectua obligatoriu lucrările de refacere a terenului;

Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

- luarea unor măsuri (utilizarea unor prelate) pentru reducerea emisiilor de pulberi în timpul

lucrărilor încărcare/descărcare şi transport a deşeurilor rezultate;.

- reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de

pământ în perioadele cu vânt puternic.

Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE:

- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

- umectarea (stropirea) drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor pentru diminuarea emisiilor de pulberi, drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;

- execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a zonei afectate, atât pe parcursul desfăşurării activităţii productive, cât şi la încetarea activităţii obiectivului.

Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi;

- deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire;

BIODIVERSITATEA : respectara conditiilor  impuse prin Avizul nr. 305 din 16.11.2017, emis de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.

Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                         	 		       ŞEF SERVICIU,

Viorica Georgeta Barabaş 				         Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Lucia Doina Costinaş

INTOCMIT,

Claudia Eugenia AVRAM