MEMORIU  DE PREZENTARE

Pentru proiectul

“Foraje de explorare pentru minereuri auro-argentifere în perimetrul Certej Nord”

TITULAR :    S.C. DEVA GOLD S.A.

ELABORAT : S.C. DEVA GOLD S.A.

2019

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: “Foraje de explorare pentru minereuri auro-argentifere în perimetrul Certej Nord”

II. TITULAR - S.C. DEVA GOLD S.A.

- Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

Localitatea Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89 jud. Hunedoara,  posesoare a Certificatului de înregistrare seria B nr. 0737394, CUI RO10381352/31.03.1998, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J20/994/24.12.1997, Tel:  +40 254 233 680; Tel: +40 254  233 681;  Fax:  +40 254 233 682.

- Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

Director General, ing. Nicolae Stanca, cetăţean român.

Responsabil Mediu, ing Elena Badescu.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumatul proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în execuţia unor foraje de explorare pentru verificarea mineralizației, în Perimetrul de explorare Certej Nord, pentru care S.C. DEVA GOLD S.A. deține Licența de explorare nr. 17686/23.10.2014.

Forajele de explorare propuse, se vor realiza pentru alcătuirea bazei de date, digitizarea suportului grafic (baza topografica, planuri miniere, harti, planuri geologice, sectiuni), modelare preliminara a mineralizației, în Perimetrul Certej Nord, pentru care S.C. DEVA GOLD S.A. deține licența de explorare.

Perimetrul de explorare “Certej Nord” în suprafață totală de  8,384 km2 este localizat  la cca 20 km NNV de municipiul Deva, în sectorul sud-vestic al Munților Metaliferi, parte componentă a bazinului Brad-Săcărâmb din cadrul “Patrulaterului Aurifer“ și  ocupă o arie delimitată de localitățile Hondol – Măgura, Toplița – Barbura și Trestia, ce aparțin din punct de vedere administrativ, comunelor Certeju de Sus (satul Certeju de Sus) și respectiv, Băița (satele Băița, Trestia, Săliște, Barbura), județul Hunedoara.

Accesul in perimetru se realizeaza pe drumul naţional nr.76 (Deva-Oradea)  precum si drumuri judetene catre localitatile Baita si Trestia, drumuri industriale si forestiere care urmăresc traseele  vailor  care strabat perimetrul.

Perimetrul de explorare Certej Nord se învecinează:

- la est si nord cu perimetrul de exploatare Săliște – Hondol al S.C. EUROPEAN GOLDFIELDS DEVA S.R.L.

- la sud cu perimetrul de exploatare – dezvoltare Certej al S.C. DEVA GOLD S.A.;

- la est, sud-est, nord-est, sud, vest și sud-vest cu aria naturală protejată ROSPA 0132 Munții Metaliferi – cca. 70 % din perimetru este in aria protejată.

Localitățile cele mai apropiate de perimetrul de explorare Certej Nord sunt:

- în partea de vest și nord-vest: Baița (la cca 3,5km), Trestia (localitate parțial inclusă în perimetru) și Saliște (la cca 1.5km); Barbura (la 2,7 Km), in alt versant;

- în partea de sud: Hondol (la cca. 2.1km, in alt versant).

Programul de explorare propus pentru anul V contractual, în perimetrul de explorare CERTEJ NORD, constă din:

- probare la suprafaţa

- probe informative, inclusiv analize chimice

- foraje de explorare în carotaj continuu:

- platforme de foraj 5 buc.

  - analize chimice (incl. control int/ext)

- reabilitare drumuri de acces existente

- studiu  de proiectare minieră

- documentaţii geologice, rapoarte, modelare;

- planificare, proiectare, administrarea bazei de date;

- documentații pentru obținerea Licenței de exploatare

- reabilitarea mediului.

Pentru realizarea platformelor forajelor de explorare, sunt necesare următoarele lucrări pregătitoare:

- curăţire teren;

- realizare căi de acces;

- lucrări de stabilizare versant, după caz;

- amenajarea platformelor de foraj.

Forajele de explorare se vor executa in carotaj continuu, utilizand diametre standardizate PQ, HQ şi NQ. Carotele vor fi pastrate in lazi speciale, cartate din punct de vedere geologic si geotehnic si probate prin injumatatire. Se vor efectua masuratori pentru determinarea orientarii discontinuitatilor geologice (fisuri, fracturi, fracturi filoniene, etc).

Coordonatele forajelor propuse pentru anul V contractual sunt urmatoarele:

| Codificare platforma foraj | Est | Nord |
| --- | --- | --- |
| CNI1 | 340056 | 502710 |
| CNI2 | 340954 | 502954 |
| CNI3 | 339878 | 502868 |
| CNI4 | 341245 | 502565 |
| CNI5 | 340705 | 502530 |

Accesul la platformele de forare se va face pe drumurile existente, comunale și/sau industriale/forestiere existente.

Platformele de forare vor avea o suprafață maximă 50m2, iar suprafața minimă de 20m2. Instalația de forare propriu-zisă va ocupa 5m2.

Lungimea forajelor va varia între 500 și 1000m.

Noroiul de foraj va fi depozitat într-o bașă/habă de maxim 3 m3 și va fi recirculat.

Probele recoltate se vor transporta de la locatia de forare, la depozitul de carote în vederea conservării şi analizei ulterioare. La terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se vor efectua lucrările de remediere a terenului la starea inițială, pentru a reduce orice efect negativ asupra acestuia.

- JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Forajele propuse a se realiza sunt foraje de explorare pentru identificarea de mineralizaţii auro-argentifere și completarea datelor de cunoaștere geologice si tecto-structurale ale perimetrului Certej Nord.

- Valoarea investiției cca 800 000 $.

- Perioada de implementare propusă – o lună de la obținerea autorizației de dezvoltare - anul 2019, până la încheierea anului contractual.

- Planșele reprezentând limiele amplasamentului proiectului, cu suprapunerea pe amenajamentele silvice sunt anexate prezentului document.

- Descrierea caracteristicilor fizice a întregului proiect.

- Profilul și capacitățile de producție

| Lucrări | U.M. | Volume fizice an V contractual |
| --- | --- | --- |
|  |  | - |
| PROBARE SUPRAFATA d.c. |  | - |
| Probe informative | bucati | 50 |
| Analize chimice (incl. control intern/extern) | bucati | 55 |
| FORAJE DE EXPLORARE d.c. |  |  |
| Platforme de foraj si drumuri de acces | platforme | 5 |
| Foraje in carotaj continuu neconditionate (adincime variabila) | metri/locatii | 5,000 |
| Analize chimice foraj (incl. control intern/extern) | bucati | 2,750 |
| FORAJE METALURGICE SI GEOTEHNICE d.c. |  |  |
| Platforme de foraj si drumuri de acces | platforme |  |
| Foraje in carotaj continuu neconditionate (adincime variabila) | metri/locatii |  |
| Analize chimice foraj (incl. control intern/extern) | bucati |  |
| Determinari de greutate specifica | bucati |  |
| ANALIZE SI DETERMINARI d.c. |  |  |
| Suscebilitate magnetica pe carote | bucati | 750 |
| Teste index | bucati | 750 |
| Analize spectro-chimice | bucati | 3,700 |
| STUDII DE CERCETARE SI RAPOARTE GEOLOGICE d.c. |  |  |
| Studiu de proiectare miniera | per studiu | 1 |
| Documentatie de calculul rezervelor | per studiu | 1 |
| Rapoarte geologice | per studiu | 1 |
| Documentatie pentru obtinerea licentei de exploatare | per studiu | 1 |
| LUCRARI DE REABILITARE A MEDIULUI | plarforme | 5 |

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Metoda de forare utilizată va fi cea prin carotaj continuu cu diamante folosind ca lichid de răcire apa în amestec cu bentonita activată. Noroiul de foraj este depozitat într-o habă/bașă, cu capacitatea de 3000 litri din care va fi permanent recirculat.

Fluidul de foraj este generat la locația sondei, folosindu-se echipamentele aferente (habe, agitatoare, etc.). Din haba de circulație, fluidul de foraj este aspirat cu pompele și refulat cu presiune, prin capul hidraulic, garnituri,  prăjini de foraj, după care iese prin duzele sapei, spălând talpa sondei. Apoi, fluidul de foraj, încărcat fiind cu detritusul rezultat ca urmare a acțiunii sapei de foraj, urcă prin spațiul inelar dintre pereții găurii sondei și suprafața exterioară a garniturii de foraj către suprafață. Odată ajuns la suprafața, fluidul este dirijat către jompurile de circulație, iar fluidul de foraj este decantat de particulele fine (nisip, rocă) în mod natural. Fluidul astfel curățat este recirculat în sondă. Detritusul separat  din fluidul de foraj  prin decantare rămâne  în jompul  special amenajat.

Montarea bașei se va realiza in apropierea forajului.

La finalizarea unui foraj, după atingerea adâncimii proiectate de forare, gaura se amenajează corespunzător astfel încât să fie protejată la suprafaţă de eventuale obturări, prin montarea unui tub PVC, care la rândul său va fi obturat cu dop de beton, ce are încastrat la partea superioară o tăbliţă cu indicativul forajului, pentru a putea fi identificată.

La terminarea lucrărilor la partea superioară a forajului se montează un cilindru din oţel pentru a proteja şi marca în acelaşi timp poziţia forajului.

Tubul de foraj se blindează la partea inferioara cu o flanșă oarbă. La partea superioară tubul de foraj se protejează cu un cilindru de metal fixat printr-un manșon de beton.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- Metodologie cartare geologică, probare și integrare a datelor

Fiecare probă va fi cartată geologic, specificându-se locul de colectare (afloriment, orizont de pobare,  etc), litologia, tipul și gradul de alterare, compoziția mineralogică, elementele de structură, textura, grad și tip de mineralizare, efect tectonic, grad de oxidare, greutate, etc. Colectarea datelor pe teren se realizează utilizând computere portabile ce au instalate software-uri specifice. Pentru cartarea probelor colectate în teren sau a forajelor se folosește programul AcQuire și software-uri care permit utilizarea de fișiere șablon, cu coduri geologice de cartare atașate, ce simplifică cartarea geologică, reduc erorile de tastare și permit o mai bună validare a datelor înainte de introducerea lor în baza de date.

Prelucrarea datelor se realizează utilizând o varietate de software-uri GIS, cum ar fi: MapInfo, Discover, ArcGIS, iar pentru vizualizare 3D, secțiuni și modelare s-au utilizat Leapfrog și Micromine.

Pentru raportarea pe hărţi a structurilor și a probelor la suprafață (informative si sol) se va folosi sistemul GPS (staţiile Garmin).

- Lucrări de foraj

Forajele de explorare se vor executa în carotaj continuu, utilizând diametre standardizate PQ, HQ şi NQ. Carotele vor fi păstrate în lăzi speciale, cartate din punct de vedere geologic și geotehnic și probate prin înjumătățire. Se vor efectua măsurători pentru determinarea orientarii discontinuităților geologice (fisuri, fracturi, fracturi filoniene, etc).

Pentru măsurarea parametrilor găurilor de foraj (înclinare, azimut, temperatura, susceptibilitate magnetică), se vor folosi camere digitale Reflex. Măsurătorile vor servi la întocmirea unor secțiuni transversale cât mai exacte.

- Analize chimice si determinari

Probele recoltate în diferite faze şi etape ale programului de cercetare propus vor fi analizate chimic în laborator.

Se vor efectua și analizele de control extern în laboratoare externe.

Probele vor fi analizate prin spectrografie de absorbție atomică, pentru elementele de bază și multielement și docimazie combinat cu absorbție atomică, pentru aur. Analizele spectrochimice se realizează pe pulpele primite de la laborator (foraje și probele la suprafață). În mod sistematic câte o analiză pe fiecare probă.

Pentru măsuratorile de susceptibilitate magnetică se foloseste un aparat numit reflex iq-logger ce conține un laser de clasa 2 pentru fascicul de aliniere.

Se continuă testarea cu metoda numită test index, care este destinată să fie folosită pentru a caracteriza  și clasifica rocile la rezistență și compresiune uniaxiale. Acest test se realizează prin supunerea unui eșantioan la o sarcină din ce în ce mai concentrată până la eșec, apoi rezultând ruperea eșantionului, rezultatele sunt folosite pentru a calcula indicele de rezistență la Sarcina punctuală și rezistența la compresiune uniaxială.

Probarea și determinarea greutății specifice se va efectua pentru toate tipurile petrografice, pe probele recoltate din carote.

iv) Măsurarea parametrilor geofizici

Măsurătorile geofizice de suprafață vor fi efectuate de către o firmă specializată care va executa lucrările de electrometrie și radiometrie. Datorită condiîiilor din teren se  va avea în vedere colectarea cu preponderență a informațiilor geofizice pe probe din foraje datorită faptului ca masuratorile in gaura libera (exemplu Miss a la mass) sunt in mare masura imposibil de colectat (colmatare rapida) cit si folosirea altor matode de masurare geofizica in gaura care pot fii excutate in tubaj (exemplu Gamma). Deasemenea se are in vedeere integrarea acestor date in modele de inversie 3D care sa ajute la evaluarea si modelarea zonelor de perspectiva ce vor fii urmarite cu foraje.

- Materii  prime

1.  Alimentarea cu apă potabilă

Apa potabilă necesară pentru băut va fi adusă în recipienţi corespunzători normelor de igienă impuse de legislaţia în vigoare.

2.   Alimentarea cu apă tehnologică

Apa industrială se folosește doar pentru prepararea lichidului de foraj și va fi adusă din apele de suprafață din zonă, prin pompare sau cu cisterna, și va fi înmagazinată în rezervorul instalației de foraj.

Consumul de apă este de circa 1-2.5 m3/foraj, volum de apă ce va fi reutilizat, in totalitate, in procesul de forare.

3. Energia electrică

Energia electrică va fi asigurată de un generator cu funcționare pe motorină.

4. Alimentarea cu combustibil

Combustibilul necesar funcționării utilajelor se va aduce în recipienţi metalici de capacitate mică. Nu se vor depozita carburanți pe amplasament.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă – nu este cazul

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona  afectată  de  execuţia  investiţiei

La sfârsitul execuției forajului, detritusul rezultat (cca. 200 kg/100 metri liniari forați), stocat temporar în habă, se reintroduce în gaura de foraj, surplusul fiind folosit la lucrările de ecologizare a amplasamentului.

Zona afectată de prezenţa utilajelor se va amenaja corespunzător prin realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

- curățarea terenului de eventualele deșeuri;

- nivelarea platformei de foraj și acoperirea ei cu un strat de sol vegetal;

- nivelarea și scarificarea terenului, dupa doua direcții perpendiculare;

- fertilizarea și reinstalarea vegetației prin insămânțarea cu semințe de ierburi perene, specifice zonei, sau, dupa caz, refacerea vegetației forestiere, prin plantare de puieți;

- intreținerea terenurilor reamenajate - udarea, aplicarea de ingrășăminte, după caz.

- Căi  noi  de  acces  sau  schimbări  ale  celor  existente

Accesul la locațiile de explorare se va face pe drumurile existente, comunale și/sau industriale/forestiere existente.  Nu se vor executa alte drumuri de acces.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare – apa din pâraiele din zonă

- Metode folosite în construcție/demolare – pentru amenajarea terenului în vederea amplasării forezei se nivelează terenul cu buldozerul. La terminarea lucrărilor de foraj în vederea ecologizării se folosește tot un buldozer pentru nivelare.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Succesiunea lucrărilor este următoarea :

- Reabilitarea căilor de acces – se verifică dacă acestea sunt blocate de vegetație sau sunt impracticabile datorită ploilor și ravenărilor.

- Executarea ridicărilor topografice

- Amenajarea platformei de foraj  (nivelare, șanțuri de gardă)

- Aducerea forezei, prăjinior de foraj, a sapei de foraj, a generatorului, a habei

- Executarea jompului

- Executarea forajului (maxim 5 zile) cu prelevarea carotelor

- Incheirea lucrărilor cu executarea reabilitării terenului

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

În zona perimetrului  nu sunt alte proiecte în desfășurare. Aceste foraje vor ajuta la întregirea bazei de date privitor la mineralizația din zonă.

- Alternativele luate în considerare

Dezvoltarea societății umane a fost și este dependentă de resursele naturale. Plasarea acestora în scoarța terestră, la adâncimi nu tocmai accesibile a impus gasirea unor soluții pentru identificarea și exploatarea lor. În consecință s-au dezvoltat și tehnicile și tehnologiile de foraj.

Neexecutarea forajelor de explorare înseamnă imposibilitatea descoperirii resurselor naturale.

Clasificarea forajelor se poate face fie după scop (foraje de cercetare geologică: foraje de referință, de prospecțiuni, de explorare; foraje  de exploatare; foraje cu destinație specială:de interes minier, hidrogeologice, geotehnice, de interes seismic, de diametre mari; fie după energia utilizată la acționarea instalației: foraje manuale, mecanice; după modul de acționare a rocii forajului mecanic:percutante, rotative, rotativ-percutante; după energia utilizată la dislocarea rocii: foraje cu dislocare mecanică, cu dislocare hidromecanică, cu dislocare termică.

În cazul de față pentru atingerea scopului propus se propune, pentru conturarea unor zăcăminte, cu determinarea parametrilor cantitativi și calitativi, necesari în calculul rezervelor, precum și pentru stabilirea condițiilor geologice de zăcământ,  realizarea de foraje de cercetare geologică, rotativ-hidraulic, cu evacuarea materialului dislocat prin circulație de fluid.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

În vederea realizării proiectului se vor executa lucrări de defrișare a masei lemnoase, iar la finalul lucrărilor lucrări de refacere mediu.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- Autorizație de gospodărire a apelor – s-a obținut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 210/22.08.2018 si adresa ABA MURES nr. 11673/LMZ/28.637/14.06.2019

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE – nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Conform datelor de la Direcția de Cultură Hunedoara, în perimetrul de Licență nu există monumente istorice, culturale, religioase și situri arheologice de interes deosebit, însă perimetrul se află în zona unor situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național cod RAN 89286.03; 89286.02; 89286.01; 89295.02; 89295.01; 88118.01; 88207.03 și 88207.02.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii: sunt anexate prezentului document.

- FOLOSINȚELE ACTUALE ȘI PLANIFICATE  ALE TERENULUI

Conform Certificatului de urbanism nr. 121 din 24.05.2019 emis de Consiliul Județean Hunedoara:

Regimul juridic: imobile (terenuri) situate în extravilanul comunelor Certeju de Sus și Băița, aparțin domeniului public al comunei Băița, aparțin domeniului public al statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, proprietarilor privați.

Regimul economic: folosinta actuala – terenuri agricole, fâneață, pășune, pădure. Conform PATJ: zona cu potențial de dezvoltare agroindustrial, silvic, turistic.

Regimul tehnic – potrivit prevederilor PATJ priorități: lucrări specifice potențial de dezvoltare agroindustrial, silvic, turistic.

Lucrările au avizul Primarului Comunei Certeju de Sus nr.3/1908/09.05.2019 șo avizul Primarului Comunei Băița nr.1002/10.05.2019

- AREALE SENSIBILE

Aproximativ 70 % din suprafața perimetrului de explorare Certej Nord, cu coordonatele Stereo '70 mai sus menționate, este inclusă în aria naturala de protecție specială avifaunistică ROSPA0132 Munții Metaliferi (Adresa APM Hunedoara nr. 6479/09.08.2013).

Zona propusă pentru execuția forajelor de pe cele 5 platforme de foraj, se situează în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0132.

Conform adresei ABA Mures nr.9215/RC/19681/29.08.2013 în zona delimitată de coordonatele proiectului nu au fost identificate zone de protecție sanitară sau protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, dar o parte din acest perimetru se află în zona cu numele Strei-Arieș, vulnerabilă la nitrații proveniți din agricultură; perimetrul nu se află pe corp de apă subterană. Zona perimetrului de licență Certej Nord este intersectată de corpul de apă de suprafață Certej și afluenții săi (cod RW4.1.120_B1), care este un corp de apă puternic modificat, în stare chimică proastă și la potențial ecologic moderat și de corpul de apă Stog (cod RW4.1.122.3_B1), corp de apă natural, în stare chimică bună și în stare ecologică bună.

- COORDONATELE GEOGRAFICE ale perimetrului de licență Certej Nord sunt puse pe planul de încadrare în zonă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Coordonatele platformelor de foraje se regăsesc pe planșa anexate și delimitează zone separate, de suprafață mică, de maxim 50 m2.

- VARIANTE DE AMPLASAMENT

Amplasamentele platformelor de foraj s-au ales în funcție de rezultatele cercetării geologice anterioare.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

- Protecţia calităţii apelor:

Prognozarea impactului - apele de suprafață principale ale zonei în care se vor executa forajele sunt Valea Stogului, Valea Certej  și afluenții acestora, nu vor fi afectate de activitatea de execuție a  forajelor.

Apa industrială se recirculă aşa cum a fost descris mai sus, neexistând posibilitatea poluării apelor de suprafaţă sau a celor subterane. Pe platformă,  in apropierea forajului, se va amplasa o bașa de max. 3 m3, în care se va colecta atât fluidul de foraj, cât și detritusul rezultat. Consumul de apă va fi de circa 1-2.5 m3/foraj, volum de apă ce va fi reutilizat in procesul de forare, după prealabilă decantare în habă (bașă).

- Protecţia aerului:

Principalele surse de poluare a aerului datorate execuţiei forajelor sunt:

- pulberi şi gaze de la utilajele folosite;

- praf de la vehiculele de transport a echipamentelor.

Măsurile de protecţie a calităţii aerului constau  în principal în întreţinerea corespunzătoare a utilajelor, echipamentelor și autovehiculelor folosite, realizarea la timp a verificărilor tehnice și restricționarea vitezei de circulație a mijloacelor de transport.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Zgomotul va fi generat doar în perioada de activitate, respectiv de funcţionare a instalaţiei de forare şi influența eventualelor depășiri ale nivelului de zgomot va fi doar locală și pe perioade scurte de timp (maxim 3 – 5 zile/foraj). În condiții normale de funcționare, nivele de zgomot și vibrații, produse de utilaje se vor încadra in limitele admise. Execuția forajelor se va face succesiv (adica dupa finalizarea unuia, se mută foreza pe următorul amplasament) și nu simultan, astfel că eventualele surse de depășire ale nivelului de zgomot nu se vor însuma, prin urmare nici efectul lor asupra ecosistemului nu va fi semnificativ.

- Protecția împotriva radiațiilor – Nu este cazul

- Protecţia solului şi a subsolului:

Datorită lucrărilor de amenajare a platformelor de forare, topografia zonei nu se va modifica semnificativ. Solul ar putea fi poluat doar prin deversări accidentale de combustibil sau de noroi bentonitic, dar aplicând măsurile de protecţie corespunzătoare (folosire de materiale absorbante care să limiteze, în caz de nevoie, aria zonei contaminate) impactul este nesemnificativ.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Forajele se vor executa în perimetrul Certej Nord, situat în proporție de 70% în  aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0132 Munţii Metaliferi, parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000.

Impactul potenţial al proiectului asupra păsărilor ca obiectiv al desemnării şi conservării sitului se poate datora:

- pierderii temporare, pe perioade scurte de timp (cca. 3-5 zile/foraj) a unor suprafeţe de teren din habitat (suprafaţa care va fi afectată în acest caz reprezinta mai puțin de 0,00009% din totalul suprafeței sitului), așa încât impactul este minim;

- deranjului provocat păsărilor, prin activităţile specifice desfăşurate,  de zgomot, vibrații etc. – sunt nesemnificative și limitate în timp, ca durată (doar pe perioada executării lucrărilor de forare);

- producerii unor emisii accidentale de poluanți în apă, aer sau sol – se vor evita, pe cât posibil, accesul către perimetru se va face doar pe drumurile tehnice de exploatare şi pe cele forestiere existente.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Amplasarea forajelor se va face la o distanţă relativ mare faţă de zonele cu locuințe sau cu obiective de interes public, pentru a reduce la minimum riscul de afectare a celor mai apropiate localități (Saliște, la cca 1.5km și Trestia, localitate parțial inclusă în perimetru).

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Pe durata executării forajelor vor fi generate deşeuri specifice activităţii:

- sol vegetal, roci alterate, pământ şi resturi vegetale, care vor fi stocate în apropierea platformei de foraj şi utilizate ulterior, la refacerea terenului afectat.

- detritusul rezultat în urma forajului este depozitat temporar în habă, urmând ca la încheierea activităţii să fie reamplasat în golurile de forare, în scop de reabilitare a terenului.

- deşeurile menajere sau alte categorii de deşeuri, dacă se vor produce, vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale (vor fi colectate de către operatorul forajului și predate firmelor de salubritate și/sau valorificate prin operatori specializați.

- Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Pe amplasament nu se vor depozita substanțe din categoria celor toxice și/sau periculoase.

Combustibilul necesar funcționării utilajelor se va aduce în recipienţi metalici de capacitate mică și se va alimenta imediat în rezervorul respectivului utilaj.

Operațiunile de întreținere a utilajelor și echipamentelor implicate în operațiunile de forare, precum și întreținerea mijloacelor de transport se vor efectua doar în afara amplasamentului forajelor.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ŞI A BIODIVERSITĂŢII.

Apa de suprafață din pâraiele din zonă este folosită pentru execuția forajelor, dar se recirculă.

Terenurile aferente platformelor de foraj se ecologizează imediat după incheierea activității de foraj și se aduc la starea inițială.

Carotele extrase din foraj se codifică și se transportă la depozitul de carote de la Certej în vederea analizării conservării și păstrării în depozit.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populației și sănătății umane – nu este cazul – forajele sunt executate departe de așezările umane și nu este activitate generatoare de emisii peste limitele admisibile;

- Impactul asupra biodiversității, în special asupra păsărilor din sit este descris în memoriul de biodiversitate ca fiind de scurtă durată strict pe durata executării forajului – 3-5 zile, reversibil și nesemnificativ.

- Impactul nesemnificativ este strict local, pe amplasamentul forajului și nu se extinde în zona adiacentă.

- Impactul transforntalier - nu este cazul.

- Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului:

- Respectarea limitelor platformelor de foraj

- Respectarea suprafețelor de scos temporar din FFN

- Reutilizarea apei prin colectare acesteia în bașa de lângă platforma de foraj

- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor, echipamentelor și autovehiculelor folosite, realizarea la timp a verificărilor tehnice și restricționarea vitezei de circulație a mijloacelor de transport.

- Refacerea terenului după încheierea activității de foraj.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În timpul desfăşurării activităţii se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de poluanți în mediu astfel:

- urmărirea funcţionării şi stării utilajelor, vizând efectuarea la timp a reviziilor tehnice pentru reducerea emisiilor de gaze în atmosferă şi eliminarea pierderilor de combustibil.

- urmărirea stării terenurilor și a eventualelor fenomene de alunecări de teren, tasări, colmatări, etc., atât în zona forajului cât şi în zonele adiacente;

- evitarea degradării terenurilor din vecinătatea platformei de foraj, prin respectarea metodei de forare, amplasarea corespunzătoare a bașei/habei pentru colectarea detritusului și decantarea apei în vederea recirculării în procesul de forare;

- întreţinerea în stare bună a căilor de acces la zona de forare;

- efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de refacere a terenului după finalizarea lucrărilor;

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE – nu este cazul

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Organizarea de șantier se face strict pe locația platformei de foraj și implică lucrări de curățire a terenurilor, montarea forezei, poziționarea  generatorului de curent și bașei, aranjarea prăjinilor și a tăvilor pentru transportul carotelor.

De jur împrejurul platformei de foraj se execute un șanț da gardă pentru colectarea apelor pluviale. Organizarea de șantier există pe toată durata execuției forajului.

Executarea jompului de colectare detritus face parte tot din lucrările de organizare de șantier.

Organizarea de șantier va fi funcțională pe toată durata execuției forajului – maxim 5 zile.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

După încetarea activității de forare, fiecare locaţie va fi marcată corespunzător, în vederea readucerii terenului la starea iniţială, prin lucrări de refacere ce implică:

- curăţarea terenului de eventualele reziduuri;

- transportul rezidurilor la cea mai apropiata halda de depozitare a deseurilor;

- nivelarea platformei de foraj si acoperirea cu un strat de sol vegetal;

- nivelarea cu buldozerul a terenului si scarificarea acestuia, dupa doua directii perpendiculare;

- fertilizarea si reinstalarea vegetatiei prin insamantare cu iarba sau dupa caz refacerea vegetatiei forestiere;

- in funcţie de situaţie, intreţinerea terenurilor reamenajate (udarea, aplicarea de îngrăşăminte).

La finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică se vor retrage toate utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor și se va asigura eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deșeuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

XII. Anexe – piese desenate:

Plan de situatie

Fisa de perimetru

XIII. Memoriu de prezentare al  proiectului ,, Foraje de explorare pentru minereuri auro-argentifere în perimetrul Certej Nord”

a) Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar

Scurtă descriere tehnică a proiectului şi locaţiei de execuţie

În conformitate cu Memoriului tehnic pus la dispoziție de către beneficiar şi în urma verificării amplasamentului pe teren, au reieșit următoarele aspecte relevante în raport cu potenţialul impact al investiţiei asupra biodiversităţii sitului, cu accent asupra speciilor de păsări de interes comunitar și habitatelor caracteristice:

- Obiectivul principal al proiectului constă în execuţia unor foraje de explorare pentru verificarea mineralizației, în Perimetrul de explorare Certej Nord,

- Forajele de explorare propuse, se vor realiza pentru alcătuirea bazei de date, digitizarea suportului grafic (baza topografica, planuri miniere, harti, planuri geologice, sectiuni), modelare preliminara a mineralizației, în Perimetrul Certej Nord,

- Forajele vor urmări atat identificarea de mineralizaţii auro-argentifere, cât și completarea datelor de cunoaștere geologice si tecto-structurale ale perimetrului Certej Nord,

-   Programul de explorare propus pentru anul V contractual, în perimetrul de explorare CERTEJ NORD, constă din:

- probare la suprafaţa

- probe informative/pedogeochimice:

- probe informative, inclusiv analize chimice:

- analizele chimice (incl. control int/ext) aferente:

- foraje de explorare în carotaj continuu:

- platforme de foraj neconditionate: 5 buc.

  - analize chimice (incl. control int/ext)

- realizarea de măsuratori geofizice, din care:

  - determinări electrometrice pe carote

- ridicări topografice la suprafaţă;

- studii mineralogice si petrografice

- documentaţii geologice, rapoarte, modelare;

- planificare, proiectare, administrarea bazei de date;

- reabilitarea mediului.

Pentru realizarea platformelor forajelor de explorare, sunt necesare următoarele lucrări pregătitoare:

- curăţire teren;

- realizare căi de acces;

- lucrări de stabilizare versant, după caz;

- amenajarea platformelor de foraj.

Forajele de explorare vor urmari identificarea de mineralizatii aurifere si completarea datelor de cunoastere geologica si tecto-structurale ale perimetrului pe baza datelor din anii anteriori contractuali si a datelor (geochimice si geofizice) ce vor fi obtinute in anul V contractual.

Coordonatele forajelor propuse sunt urmatoarele:

Coordonatele Stereo 70 ale forajelor

| Indicativ Foraje | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | Nord | Est |
| CNI 1 | 502710 | 340056 |
| CNI 2 | 502954 | 340954 |
| CNI 3 | 502869 | 339878 |
| CNI 4 | 502565 | 341245 |
| CNI 5 | 502530 | 340705 |

Condiționat de rezultatele obținute la forajele de explorare, executate de pe locațiile de mai sus, se vor mai putea face mai multe foraje chiar si de pe aceeasi platforma.

Accesul la platformele de forare se va face pe drumurile existente, comunale și/sau industriale/forestiere existente.

Accesul la locațiile de explorare se va face pe drumurile existente, comunale și/sau industriale/forestiere existente.  Coordonatele căilor de acces se regasesc pe planșa anexată ;

Platformele de forare vor avea o suprafață maximă de 50m2, iar suprafața minimă de 20m2. Instalația de forare propriu-zisă va ocupa 5m2.  Așadar, suprafața maximă potențial afectată temporar (3-5 zile/foraj) va fi de 250 mp (200 mp în pădure).

Noroiul de foraj va fi depozitat într-o bașă/habă și va fi recirculat.

Probele recoltate se vor transporta de la locatia de forare, la depozitul de carote în vederea conservării şi analizei ulterioare. La terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se vor efectua lucrările de remediere a terenului la starea inițială, pentru a reduce orice efect negativ asupra acestuia.

Poziţionarea proiectului faţă de administrarea şi managementul ROSPA 0132

Proiectul propus nu este parte a managementului Sitului Natura 2000 ROSPA 0132 Munţii Metaliferi şi nu este o componentă administrativă a sa. Acesta nu este necesar pentru atingerea obiectivelor de conservare. Proiectul supus prezentului studiu reprezintă o investiţie privată în interesul beneficiarului, având drept scop forarea şi realizarea drumurilor de acces pentru exploatarea auro-argintiferă.

Localizarea proiectului

Proiectul se situează în Munţii Metaliferi - figura 1. Administrativ, perimetrul proiectului este situat în extravilanul localităţii Certeju de Sus.

Faţă de Situl Natura 2000 ROSPA 0132, perimetrul de Licență de exploarare se situează parțial în interiorul acestuia (anexat – plan de situaţie).

Figura 1. Amplasamentul perimetrului de foraj (roşu – limita ROSPA0132 Munţii Metaliferi; oval alb - zona perimetrului propus)

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA 0132 Munţii Metaliferi,  parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000.

c) Prezenţa şi efectivele / suprafeţele acoperite de speciile de interes comunitar în zona proiectului

Localizarea ROSPA 0132

ROSPA0027 este parte a unității de relief - Munţii Metaliferi, componentă a Carpaţilor Occidentali. Din punct de vedere administrativ, face parte din Regiunea 5 Vest (judeţul: Hunedoara). Coordonatele geografice: latitudine N 46° 00’ 60”, longitudine E  23° 01’ 31”, altitudinea medie: 609 m (minima - 235 m, maxima - 1308 m).

Suprafaţa şi limitele ROSPA 0132

În conformitate cu H.G. 1284 / 2007 şi H.G. 971 / 2011 ce completează precedenta hotărâre și formularul standard al sitului din 2016, suprafaţa ROOSPA 0132 însumează 26673 ha. Limitele sitului sunt orientative şi pot fi modificate în diverse situaţii justificate ştiinţific, fiind marcate pe harta anexată actelor normative respective.

Descrierea succintă a florei, vegetaţiei şi habitatelor ROSPA 0132

Scopul principal de declarare şi conservare a sitului sunt speciile de păsări de interes comunitar, ce fac parte din anexa I a Directivei Păsări, obiectivul principal de management fiind conservarea şi menţinerea acestora în strânsă legatură cu  habitatele caracteristice. Din acest punct de vedere, se descriu succint principalele tipuri de habitate majore, luând în considerare în primul rând vegetaţia şi avifauna caracteristică a sitului.

Situl are în componență două grupe majore de habitat, în funcţie mai ales de tipurile de vegetaţie şi de utilizarea terenurilor: terenuri deschise şi păduri. Pe lângă habitatele majore de interes, există şi alte tipuri de habitate cu suprafeţe mici sau răspândite punctiform, unele dintre ele cu modificări antropice, precum: cariere, construcţii diverse, bălți temporare etc.

Terenurile deschise  însumează tipurile de habitate terestre unde vegetaţia ierboasă predomină: păşuni (ocupă cca. 25% din totalul suprafeţei sitului), fâneţele, terenurilor cultivate şi în procente reduse: păşunile împădurite, terenurile cu arbori sau arbuşti izolaţi, etc. Terenurile deschise din sit, însumează 30% din totalul sitului. Fâneţele şi culturile agricole sunt răspândite mai ales în luncile joase, iar păşunile pe terenurile cu o anumită pantă, până la liziera pădurilor. Terenurile deschise sunt permanent modificate de activitatea antropică (mai ales trecerea de la pajişti la terenuri cultivate) sau dimpotrivă, de abandonarea practicilor agricole.

Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă din sit (aproape 66%). Din punct de vedere al compoziţiei arboretelor, pădurile de foioase sunt dominante, în special cele de cvercinee (Quercus spp.) şi făgetele (figura 1), dar şi şleaurile de deal şi în mai mică măsură amestecurile de gorun cu fag de tipul goruneto-făgetelor. Unele parcele forestiere au în compoziția arboretelor carpen, ce participă cu procente diferite, uneori chiar în arborete aproape pure. Pe suprafeţe mici există şi plantaţii de pin silvestru şi pin negru. Cea mai mare suprafaţă a pădurilor fac parte din clasele de vârstă superioare – codru mijlociu şi codru bătrân, habitat important pentru majoritatea speciilor de păsări de interes comunitar (răpitoare nocturne, ciocănitori etc.) din pădure, prin existenţa arborilor de mari dimensiuni, groşi, parţial sau total uscaţi, a iesacrilor şi lemnului mort doborât. Alternanţa trupurilor de pădure cu terenurile deschise, reprezintă o condiţie de bază pentru existenţa mai multor specii de păsări răpitoare diurne. Sunt importante de asemenea, şi lizierele cu arbori groşi sau subarboret bogat, precum şi enclavele din interiorul pădurilor.

Figura 2. Făget matur și zonă de lizieră din sit

Există şi alte câteva tipuri de habitate răspândite neuniform şi de mică întindere, cum sunt: stâncăriile mai mari, malurile verticale lutoase de pe terenurile degradate deschise, precum şi zonele influenţate antropic (cariere active sau în conservare, localităţi, drumuri de diferite tipuri şi mărimi, zone verzi limitrofe construcţiilor rurale, construcţii abandonate şi dezafectate, depozite de gunoi etc.).

Impactul potenţial al proiectului asupra speciilor de păsări de interes comunitar, ca obiectiv al declarării şi conservării sitului ROSPA 00132

Metode de lucru

În prezentul memoriu metodele folosite au avut în vedere tipul sitului (SPA)  și au avut ca scopuri principale - identificarea  speciilor de păsări (cu accent asupra speciilor de interes comunitar) şi descrierea tipurilor de habitate caracteristice acestora în raport cu proiectul preconizat şi cu potenţialul impact al său asupra obiectivelor de conservare ale sitului.

Identificarea tipurilor majore de habitate s-a realizat în teren prin observaţie directă, notându-se caracteristicile importante ale acestora (asociaţiile vegetale, speciile de plante lemnoase, structura vegetaţiei lemnoase etc.). Prognozarea impactului potenţial s-a determinat prin măsurarea distanţelor de la zona / aria proiectului la punctele sau suprafeţele relevante pentru existenţa speciilor de păsări, identificarea şi descrierea / cuantificarea elementelor antropice şi a activităţilor umane în special care pot avea efecte semnificative asupra avifaunei zonei. S-au folosit şi fotografii / imagini satelitare Google Earth, Global Mapper etc.

În studiul avifaunistic au fost folosite:

- datele din formularul standard al sitului

- observaţiile efectuate în teren, cu scopul: identificarea locurilor de cuibărit, cuiburilor, identificarea speciilor de pasări, a zonelor de hrănire, înnoptare etc. Au fost aplicate metode standardizate: puncte pe transect (point count), identificarea semnelor particulare (ex: excremente, ingluvii, oase etc. pentru speciile de păsări nocturne). Observaţiile directe s-au efectuat cu binoclu, cu puterea de mărire de x 10 (10 x 50).

Descrierea tipurilor majore de habitat ce caracterizează speciile de păsări în perimetrul proiectului şi suprafeţele adiacente

Tipurile de habitate caracteristice speciilor de păsări de interes comunitar au fost descrise în funcţie de aspectele fiziologice principale ale păsărilor (cuibărit, hrănire, staţionare, înnoptare, deplasări sezoniere sau de altă natură etc.) şi de prezenţa acestora în habitat. S-a considerat o rază de 100 m în jurul punctelor de foraj şi a traseelor de accesare.

Au fost identificate următoarele tipuri de habitate:

- Pădure de foioase. În tabelul nr. 2 sunt prezentate elementele esențiale ale arboretelor, conform descrierilor parcelare din Amenajamentul Silvic în vigoare. Analizând situația concretă a fiecărei parcele silvice unde se propun foraje și sintetizând, se constată că pădurea are o compoziţie relativ uniformă, în care fagul (Fagus sylvatica) apare de regulă ca dominant. Acesta este în amestec cu carpenul (Carpinus betulus), specie care probabil a invadat datorită lipsei de intervenție silvică sau unei intervenții ce l-a avantajat, prin fenomenul de cărpinizare. În acest fel, unele făgete pure sau aproape pure și-au schimbat parțial compoziția în timp. Diseminat apar și alte foioase, precum: arţarul (Acer platanoides), jugastrul (Acer campestre), frasinul (Fraxinus excelsior) etc. În privința vârstei arboretului, predomină cele mature, dar încă neajunse la dezvoltarea care să permită sau să favorizeze speciile de bază de păsări de interes comunitar (bufnițe, ciocănitori, muscari etc.). Acest fapt arată o biodiversitate mai scăzută în aceste arborete, inclusiv datorită lipsei lemnului mort sau a unei cantități insuficiente pentru speciile de păsări amintite anterior. Consistenţa prezintă valori de 0,8, adică aproape plină în toate parcele de interes.

Tabelul 2. Elemente de habitat pentru arboretele unde se propune localizarea puțurilor de foraj

| Puncte de foraj propuse în parcele | Compoziție arboret | Vârstă arboret (ani) |
| --- | --- | --- |
| CNI - 1 | 7FA 3CA | 50 |
| CNI - 2 | 9FA 1 ME | 70 |
| CNI – 3 | 6CA 4FA | 65 |
| CNI - 4 | 5FA 5CA | 75 |

Legendă:

FA – fag

CA – carpen

- Habitate antropizate sau influenţate antropic. Ocupă cele mai mici suprafeţe și sunt reprezentate de:

- drumuri de pământ folosite de comunitatea locală;

- drumurile forestiere – există o reţea relativ densă de drumuri forestiere şi de exploatare forestieră – TAF.

- Habitate de teren deschis – pășune

- Sunt habitate formate predominant din vegetație ierboasă, care pot avea izolat sau în pâlcuri și tufe sau arbori. Au importanță pentru unele specii de păsări, mai ales pentru hrănire, dar și pentru cuibărit. Un singur punct este propus în afara fondului forestier (CNI – 5).

Descrierea avifaunei

Speciile de păsări de interes comunitar care fac obiectul declarării şi managementului sitului, în conformitate cu Formularul Standard al ROSPA 0132 (H.G. 1284 / 2007 şi H.G. 971 / 2011) sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul 3. Speciile de păsări de interes comunitar (anexa I Directiva Păsări),  conform formularului standard al ROSPA 0132  (mărimea populaţiei şi statutul lor fenologic al speciilor)

| Cod | Specia (denumire latină, denumire românească)* | Populaţie: Rezidentă | Cuibărit | Iernat | Pasaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A089 | Aquila chrysaetos Acvilă de munte | 2-3 p |  |  |  |
| A080 | Circaetus gallicus Şerpar |  | 1-2 p |  |  |
| A072 | Pernis apivorus Viespar |  | 30-40 p |  |  |
| A073 | Milvus migrans Gaie neagră |  | 0-1 p |  |  |
| A103 | Falco peregrinus Şoim călător | 4-6 p |  |  |  |
| A215 | Bubo bubo Buhă | 7-9 p |  |  |  |
| A238 | Dendrocopos medius Ciocănitoare de stejar | 145-190 p |  |  |  |
| A429 | Dendrocopos leucotos Ciocănitoare cu spate alb | 80-100 p |  |  |  |
| A236 | Dryocopus martius Ciocănitoare neagră | 35-60 p |  |  |  |
| A234 | Picus canus Ghionoaie sură | 100-150 p |  |  |  |
| A224 | Caprimulgus europaeus Caprimulg |  | 38-56 p |  |  |
| A246 | Lullula arborea Ciocârlie de padure |  | 300-500 p |  |  |
| A338 | Lanius collurio Sfrâncioc roşietic |  | 500-1000 p |  |  |
| A321 | Ficedula albicollis Muscar gulerat |  | 3000-4000 p |  |  |
| A320 | Ficedula parva Muscar mic |  | 150-400 p |  |  |

Legendă:

- rezidentă / sedentară: specie a cărei populaţie cuibăreşte în sit şi iernează în acelaşi teritoriu

- cuibărit: specie a cărei populaţie cuibăreşte în sit, dar migrează pentru iernare în alte zone

- pasaj: specie a cărei populaţie nu cuibăreşte în sit, ci apare doar în migraţiile de primăvară / toamnă, sinonim cu specie de pasaj de pasaj

- iernat: specie a cărei populaţie nu cuibăreşte în sit, ci iernează aici, sinonim cu specie oaspete de iarnă

- p = număr de perechi cuibăritoare

* - s-a utilizat termenul de populaţie având în vedere posibilitatea ca la aceeaşi specie să existe populaţii ce au statut fenologic total diferit, cum sunt speciile cu populaţii cuibăritoare şi populaţii de pasaj sau care iernează, ori specii cu populaţii sedentare şi populaţii de pasaj sau oaspeţi de iarnă pentru sit

Din cele 15 specii de păsări de interes comunitar ce figurează în formularul standard al sitului, un număr restrâns sunt prezente (observate) sau potenţial prezente în zona proiectului şi împrejurimi (raza de 100 m de la punctul central al forajului propus). În ce priveşte relaţia pasăre - habitat, considerând că unele specii cuibăresc într-un anumit tip de habitat, diferit total sau parțial față de cel unde se hrănește s-au avut în vedere toate aceste posibilităţi şi nu doar potenţialele locaţii de cuibărit. Așadar, pe lângă habitatul de cuibărit, s-a luat în considerare şi habitatul de hrănire, staţionare, precum şi cel unde specia foloseşte culoarele de zbor în timpul deplasărilor de tipul migraţiilor.

Prognozarea şi evaluarea impactului în raport cu speciile de păsări de interes comunitar, ca obiectiv al declarării şi conservării sitului

Speciile de păsări de interes comunitar şi prognozarea impactului proiectului asupra acestora

Speciile de păsări de interes comunitar (anexa I a Directivei Păsări) identificate în zona proiectului, sunt prezentate în ordine sistematică, conform formularului standard, în raport cu investiţia propusă. Au fost utilizate toate datele şi informaţiile disponibile necesare în prognoză, în ce priveşte: răspândirea, fenologia, efectivele speciilor, deplasările sau dispersia.

Viesparul (Pernis apivorus)

Este una din cele mai frecvente și abundente specii de răpitoare diurne la nivelul sitului, la populaţia cuibăritoare se adaugă în perioada pasajelor şi exemplare în migraţie. Cuibărește în pădurile de foioase, iar ca teren de vânătoare preferă terenurile deschise sau semi-deschise. Proiectul nu va avea efecte negative asupra sa, specia nu a fost identificată în zona propusă pentru foraje. În plus, suprafaţa maximă potențial afectată din habitatul forestier va fi de cca. 0,025 ha, reprezentând o suprafaţă practic nulă raportat la întreaga suprafaţă a pădurii (cca. 17000 ha).

Şoimul călător (Falco peregrinus)

Se reproduce în câteva zone cu stâncărie la suprafață din sit. Vânează păsări în toate tipurile de habitate, inclusiv în zonele limitrofe localităţilor, dar mai ales pe terenurile deschise sau semi-deschise. Nefiind o specie cuibăritoare în zona propusă, proiectul nu va avea efecte negative asupra sa, eventuala prezenţă a sa pentru hrănire în perimetrele forajelor fiind întâmplătoare / accidentală.

Buha  (Bubo bubo)

Se reproduce în câteva stâncării din sit. Capturează prada mai ales în terenurile deschise şi la marginea localităţilor, unde găseşte hrană abundenta, mai ales şobolani şi alte rozătoare. Nu a fost observată în zonă, astfel că proiectul nu va afecta specia.

Ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius)

Cuibăreşte în pădurile bătrâne de cvercinee, mai rar în amestecuri de diferite specii de foioase. Nu cuibăreşte în imediata vecinătate a proiectului. Având în vedere suprafaţa mare a habitatelor tipice potențiale din sit (cca. 10000 ha), populaţia cuibăritoare evaluată, precum și practic neafectarea habitatului său (compoziția și vârsta arboretelor unde se propun foraje nu sunt optime speciei), aceasta nu va fi afectată de lucrările preconizate.

Ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos)

Specie tipică făgetelor bătrâne din sit, unde există suficient lemn mort. Nu a fost identificată în perimetrul propus, habitatul având o structură din care lipsec elementele de bază pentru specie sau sunt insuficiente (lemnul mort). Populația relativ mare la nivelul sitului, suprafața habitatului caracteristic de asemenea relativ mare și larg răspândită, precum și potențiala suprafață afectată prin proiect practic nulă (400 mp), nu va exista un efect negativ al proiectului asupra sa.

Ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius)

Cuibărește în pădurile mature sau bătrâne de foioase ori mixte, unde există suficient lemn mort ca substrat de hrănire / amplasare a cuiburilor. Nu a fost observată pe amplasament sau vecinătate, habitatul optim lipsind din perimetru. În privința potențialului efect al proiectului pentru specie, sunt valabile comentariile de la ciocănitoarea cu spate alb.

Ghionoaia sură (Picus canus)

Specie reproducătoare răspândită relativ uniform pe suprafaţa sitului, în pădurile bătrâne de foioase. Lemnul mort din pădure şi de la liziere este utilizat de specie pentru hrănire şi staţionare. Nu s-a identificat pe suprafețele propuse pentru foraje, vârsta arboretelor și lipsa cvasi-totală a lemnului mort caracterizând un habitat neoptim speciei. În ce privește potențiala afectare a sa prin proiect, sunt valabile comentariile de la celelalte specii de ciocănitori.

Sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio)

Este o specie cuibăritoare larg răspândită în sit, având populaţii mari. Se găsește în habitatele deschise sau semi-deschise, cum sunt: păşunile sau fâneţele cu arbuşti şi arbori izolaţi sau grupaţi în pâlcuri, benzi etc. Are preferință pentru arbuştii cu ţepi, precum: păducel, porumbar, măceş etc. Unele terenuri învecinate şi câteva din deschiderile în pădure prezintă arbuşti izolaţi (măceş, păducel), însă dimensiunile mici, densitatea lor relativ mică, face habitatul de categorie inferioară pentru reproducerea speciei. Nu s-a identificat în perimetrele forajelor propuse. Poate aparea pentru hrănire sau în migrație, pe terenul deschis din zona punctului 5 propus. Considerându-se următoarele argumente: larga sa răspândire în sit, efectivele mari existente, investiția nu va avea efecte asupra sa.

Ciocârlia de pădure (Lullula arborea)

Se reproduce în habitatele semi-deschise de tipul lizierelor, deschiderilor din pădure, terenurile cu arbuşti şi arbori mai ales a celor aflate în succesiune a vegetației. Nu a fost determinată în perimetrul și vecinătatea forajelor propuse. Specia la nivelul sitului nu va fi afectată considerându-se comentariile de la sfrânciocul roșiatic.

Muscarul gulerat (Ficedula albicollis) şi muscarul mic (F. parva)

Muscarul gulerat este posibil să cuibărească în perimetrul propus pentru foraje, în 1-2 perechi, într-un sector al arboretului  dinzona forajelor CNI 2 și CNI 4. Luând în considerare suprafaţa mare a habitatului caracteristic (peste 12000 ha de pădure) celor două specii, populaţiilor cuibăritoare ridicate și potențiala suprafața afectată, practic nulă, proiectul nu va avea efecte negative semnificative.

În conformitate cu analiza speciilor de interes comunitar prezentate anterior  în suprafaţa proiectului şi vecinătatea acestuia (R = 100 m), se constată că nu există specii de păsări cuibăritoare de interes comunitar, cu excepţia eventual a lui Ficedula albicollis.

Impactul potenţial al proiectului asupra păsărilor ca obiectiv al desemnării şi conservării sitului, poate fi împărţit astfel:

- pierderea suprafeţei de teren din sit nu cauzează efecte negative semnificative asupra speciilor de păsări de interes comunitar, deoarece:

- terenul în cauză şi suprafeţele din imediata vecinătate prezintă un grad scăzut sau nul de utilizare în acest scop (exceptând eventual muscarul gulerat), fiind parţial influenţate antropic prin diverse activităţi umane directe sau indirecte (reţea de drumuri de exploatare – pământ depozite ilegale de gunoi menajer, tăierea ilegală a arborilor de la drum şi din masiv, lucrări de îngrijire a arboretului, aplicarea tratamentelor silvice - exploatare forestieră etc.). Nu în ultimul rând, calitatea habitatului forestier este nefavorabilă cuibăririi sau hrănirii speciilor de bază analizate, prin vârsta arboretului (în medie 60 ani, maximum 75 ani), fapt care practic conduce la un impact nul sau aproape nul al proiectului

- deranjul provocat păsărilor prin activităţile specifice desfăşurate în perimetrul şi vecinătatea amplasamentului propus nu va avea efecte semnificative, având în vedere următoarele aspecte relevante: lucrările de forare se vor desfăşura pe o perioadă limitată (conform propunerilor beneficiarului şi restricţiilor impuse de prezentul memoriu, custode şi autorităţi de mediu) şi vor ocupa un spaţiu foarte restrâns – maxim 250mp.

- poluarea accidentală din timpul lucrărilor, cu uleiuri, motorină etc. provenită de la utilaje, maşini. Respectarea normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului vor reduce până la zero astfel de efecte. Volumul relativ scăzut al lucrărilor şi timpul de execuţie limitat, diminuează potenţialul impact cu substanţe poluante.

Concluzii generale privind impactul asupra avifaunei de interes comunitar

Considerând potenţialul impact al proiectului analizat asupra păsărilor de interes comunitar (parte a anexei I a Directivei Păsări), se constată că nu va exista un impact negativ semnificativ, având în vedere că:

- nu se va distruge habitatul de cuibărit (suprafaţa care va fi afectată este de sub 0,00009% din totalul suprafeței sitului)

- nu se va fragmenta habitatul de cuibărit / hrănire / staţionare / odihnă

- nu vor apărea efecte de „barieră” care să aibe efect limitarea deplasării păsărilor,

- efectele marginale vor fi nesemnificative sau inexistente,

- perturbarea speciilor va fi nulă sau cel mult nesemnificativă și temporară (doar pe perioada executării lucrărilor de forare)

Măsuri de protecţie a speciilor de păsări şi a habitatelor acestora

- accesul către perimetru se va face doar pe drumurile tehnice de exploatare preconizate şi pe cele forestiere existente, cu excepția sectorului de drum nou proiectat;

- extragerea arborilor va fi pe cât posibil limitată la suprafeţele utile proiectului (se va avea în vedere păstrarea arborilor groși, eventual uscați total sau parțial), iar lemnul rezultat din tăieri se va lăsa în pădure

- administratorul ariei protejate, împreună cu autoritățile de protecția mediului, vor monitoriza lucrarea, inclusiv renaturarea ulterioară a sectorului respectiv.

Bibliografie

- Ionescu, D. T., 2012, Raport privind monitorizarea avifaunei în raport cu activităţile extractive din cariera de calcar Racoş - Lafarge, jud. Braşov, din cadrul  Sitului Natura 2000 ROSPA 0027 Dealurile Homoroadelor.

- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P., 2002, Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediţia II, Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, nr. 16, Cluj – Napoca.

- Papp T., Fântână C., - editori (2008), Ariile de Importanţă Avifaunistică din România, publicaţie comună a SOR şi Asociaţiei „Grupul Milvus”, Târgu – Mureş.

- ***, 2004, BirdLife International: Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen.

- ***, 2004, Birdlife International: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge.

- ***, Monitorul Oficial al României nr. 739 bis / 31 octombrie 2007 (H.G. 1284 / 2007).

- ***, H.G. 971 / 2011.

- ***, 2016, Formulare standard ale Ariilor de Protecție Specială Avifaunistică.

- ***, Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Deva.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic – Bazinul hidrografic al râului Mureș

- cursul de apă: în zona forajelor de explorare se regăsesc următoarele cursuri de apă de suprafață: Certej și Nojag – cod ROR W4.1.120 B1 și Căian și afluienții – cod RORW4.1.122 B1A; râul Certej, cod cadastral IV-1.120.00.00.00.00 și pârâul Stog cod cadastral IV-1.122.03.00.00.00

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran) – forajele de explorare nu se află pe corp de apă subterană.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;

Apele de suprafață din punct de vedere a stării chimice au amprenta mineralizației zonei.

Râul Certej are potential ecologic moderat pentru indicatori precum fitobentos, macronevertebrate, condiții de acidifiere, pH, condiții de salinitate, conductivitate, condiții de oxigenare, CBO5, CCO-Cr, oxigen dizolvat, nutrienți, amoniu. Pentru restul indicatorilor potențialul ecologic este fie bun fie maxim. Din punct de vedere a stării chimice pârâul Certej se încadrează la stare bună.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul proiectului este realizarea investigațiilor de cercatare prin executarea forajelor fără poluarea apelor de suprafață din apropierea platformelor de foraj. Date despre efectele potențiale ale proiectului asupra calității apelor și măsurile de reducere a impactului sunt prezentate  la pct.

Intocmit,

Ing. Elena Badescu

# Text boxes

E5