MEMORIU DE PREZENTARE

Privind lucrarea :

"CONSTRUIRE SEDIU BIROURI, ATELIER, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA BETONATA”

  - Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SEDIU BIROURI, ATELIER, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA BETONATA

  - Beneficiar: S.C. RECHORALEX S.R.L.

  - Amplasament: comuna Baia de Cris, Calea Motilor, nr. FN, județul Hunedoara, numărul CF 62817

4. Încadrare în planurile de situație – Conform planului de situație anexat

5. Încadrarea în alte activități existente – Nu este cazul

6. Bilanțul teritorial:

Terenul pe care se dorește a se implementa proiectul are categoria de folosință curți construcții, este intravilan și are o suprafață de 5331 mp.

Suprafață construită Cladire Birouri –: 100,74 mp – Regim de înălțime P

Suprafață construită Ateliere –  585,45 mp – Regim de înălțime P

Suprafața construită totală: 686.19 mp

Suprafață desfășurată totală: 686.19 mp

POT existent și propus: 12,93%

CUT existent și propus: 0,1293

DESCRIERE PROIECT

Amplasamentul este situar in intravilanul comunei Baia de Cris, in zona utilitatilor industriale conform P.U.G. si este proprietatea persoanelor fizice Motica Gheorghe Ghiocel si Motica Maria conform exrasului de carte funciara 62817.

Parcela este in suprafata de 5331,00 mp si are numarul topografic 879/1/8/a.

Terenul in prezent are destinatie agricola si este liber de constructii.

Sursele de finantare pentru lucrarile propuse sunt surse proprii beneficiarului. Modul de utilizare al terenului este relevant prin calculul unor coeficienti – indici de control – prin propunerile prezentate acestia fiind:

POT procentul de ocupare a terenului

CUT coeficientul de utilizare a terenului

Beneficiarul solicită imprejmuirea terenului aflat in proprietate, construirea unui imobil avand regimul de inaltime parter (cu functiune de birou), construirea unor ateliere pe structura metalica si realizarea unei platforme betonate carosabile, care va avea destinatia de depozitare si dezmembrare a deseurilor din echipamente electrice si electronice.

Imobilul cu destinatia cladire de birouri, va fi construit din carmaida portanta cu samburi de beton armat, planseu de beton armat si sarpanta cu structura din lemn. Atelierele vor fi cu structura metalica si acoperite cu tabla cutata. Atelierele vor fi de doua tipuri: ateliere inchise pe toate laturile, si ateliere deschise, avand doar pereti despartitori; In incinta atelierelor deasemenea se vor depozita si dezmembra, in vederea reciclari echipamente electrice si electronice.

Spațiul exterior va fi de asemenea vizat în cadrul proiectului, prin amenajarea unei platforme betonate cu suprafata de 5256,00 mp, și dotarea cu zece locuri de parcare.

Terenul se va imprejmui doar pe trei laturi a perimetrului (conform planului de situatie) si va avea o inaltime variabila (2,40÷3,20 m). Se vor executa fundatii de tip continuu sub elevatie (soclu) si sub stalpii metalici. Intre stalpi se vor monta panouri din tabla zincata cutata cu inaltimea de 2,00 m;

Accesul in incinta este asigurat printr-o poarta culisanta pentru autovehicule avand dimensiunea de 6,00/2,00 m.

Platforma se va realiza din beton armat cu plasa STNB si va deservi la traficul vehicolelor in incinta cat si la colectarea si directionarea apelor meteorice spre separatorul de produse petroliere.

Pentru platforma betonata s-a propus urmatoarea structura:

- Strat de baza din beton de ciment armat cu plasa STNB – 20,00 cm;

- Strat de fundatie din balast – 15,00 cm;

- Strat de forma din nisip nisipos – 10,00 cm.

Pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe toata suprafata platformei s-au prevazut santuri dreptunghiulare din beton si rgole carosabile. Acestea vor fi evacuate in separatorul de produse petroliere iar din acesta in fosa etansa vidanjabilă existenta.

Pentru lucrarile propuse nu exista conditii speciale de instituire a unui regim de zona protejata.

Lucrarile de amenajare nu pun probleme de reabilitare ecologica si nu ridica probleme din punct de vedere a poluarii mediului.

Din punct de vedere funcțional clădirile propuse vor cuprinde următoarele spații:

CLADIREA DE BIROURI

Sala de birouri open space	            		 30.60	mp

Sala de sdinte 						  19,50 mp

Chicineta						   8,20	mp

Baie						              3,00 	mp

Hol							 13,40 	mp

Terasa – acces 1					 10,85 	mp

Terasa – acces 2  					   5,05 	mp

Aria totală utilă este de: 74,70 mp.

Înălțimea liberă a spațiilor va fi de 2,80 m.

ATELIERE

Atelier inchis 1				               47,25    mp

Ateliere deschise 1					   126,50  mp

Ateliere inchise 1			                           154.90  mp

Ateliere deschise 2 				 	   256,80  mp

Aria totală utilă este de: 585,45   mp

Înălțimea liberă a spațiilor va varia intre 3,30m si 4,80m.

MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂȚILOR

Încălzirea se va face cu ajutorul radiatorelor, legate la centrala pe combustibil solid.

Alimentarea cu apă se realizează de la reteaua de apa.

Evacuarea apelor uzate se face în separatorul de produse petroliere si apoi drenate spre fosa etansa vidanjabilă existentă.

Apele pluviale sunt dirijate prin intermediul jgheaburilor și burlanelor către santurile betonate proiectate.

Alimentarea cu energie electrică se realizează conform contractului cu E-DISTRIBUȚIE.

Deseurile menajere se vor ridica conform programului de catre unitatea de salubritate ce actioneaza pe raza comunei.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu

Protecția calității apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafața obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare stații sau instalații de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor s.a. ) va fi apă curată conform STAS 790 – 84 și nu reprezintă sursa de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecția aerului

Obiectivul, la darea lui în folosință nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru epurarea aerului, emanațiile încadrandu –se în limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Obiectivul în sine nu poate produce zgomote sau vibrații care ar putea polua zona.

Protecția împotriva radiațiilor

Pe timpul executării lucrărilor constructorul nu va lucra cu substanțe radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiații, de aceea nu sunt necesare lucrări sau măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor.

Protecția solului și subsolului

Lucrările ce vor fi executate pentru realizarea fundațiilor directe se execută în săpătură sprijinită, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat și depozitat la o groapă de depozitare a pământului.

Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru protecția solului și subsolului pe zona studiată.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre și acvatice.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Lucrările ce se vor executa se afla în intravilanul localității și prin utilitatea sa și prin modul cum  a fost proiectat servește la protecția așezărilor umane.

Lucrările ce sunt necesare nu impun exproprieri. În zona unde se vor executa lucrările nu sunt monumente istorice și de arhitectură sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua măsuri de protecția acestor factori.

Gospodărirea deșeurilor

Nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere că pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curațenie. Eventualele deșeuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate în recipienți și duse la o rampă de gunoi autorizată. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată beneficiarului curată.

Astfel stând lucrurile, nu sunt necesare prescripții speciale pentru depozitarea și gospodărirea deșeurilor.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Având în vedere specificul lucrărilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substanțe toxice și periculoase, de aceea nu este necesară gospodărirea acestora.

Lucrări de reconstrucție ecologică

Lucrările care vor fi executate reprezintă o protecție ecologică și modifică în mod favorabil cadrul natural al zonei. Dupa executarea de săpături și reprofilarea taluzurilor, la terminarea lucrărilor, constructorul va însămânța zona ( dacă este nevoie ) cu iarbă.

Toate lucrarile de proiectare si executie vor respecta normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.

Solutia propusa are ca scop amenajarea, extinderea si modernizarea spatiului studiat, functionalizarea si aducerea acestuia la standarde moderne, prin folosirea unor solutii tehnice si a unor materiale moderne neafectand in vreun fel sau altul cadrul natural si arhitectural existent.

ÎNTOCMIT,

Giurgiu Andrei