#### MEMORIU DE PREZENTARE

#### Conform

#### ANEXEI Nr. 5.E din Ordinul nr. 292/2018

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIE PRIMA

II. Titular:

Titular: S.C. Jav-Zegrean S.R.L.

Adresa postal: comuna Bacia, sat Bacia, nr. 182C, judetul Hunedoara.

Numar de telefon: 0722798352

Numele pesoanei de contact: Pop Oliviu Marius

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Prezenta documentatie tehnica trateaza lucrarile de executie a unei hale de depozitare materie prima pe terernul, in suprafata totala de 22135,00 mp, proprietate particulara a S.C. Jav-Zegrean S.R.L. , conform Extrasului de Carte Funciara nr. 60902, amplasat in comuna Bacia, sat Bacia, nr. 182C, judetul Hunedoara.

Conform  P.U.G.  aprobat,  amplasamentul este situat in intravilanul comunei Bacia, judetul Hunedoara, terenul pe care se va executa constructia se incadreaza in zona Id – zona unitati industriale si depozite.

Destinatie  stabilita  conform P.U.G. – curti constructii;

Regimul tehnic : POT maxim conform art. 14 din Regulamentul local de urbanism aprobat prin H.C.L. nr. 46/2015 ;

Constructia nou proiectata are caracter de hala de depozitare cu regim de inaltime P.

Suprafata construita cca.    =    	75,00 mp

Suprafata desfasurata cca.  =  	75,00 mp

Accesul in hala se va realizea pe latura lunga a halei, prin intermediul a 4 usi sectionale.

Cladirea va adaposti 4 spatii de depozitare a materiei prime.

Pe amplasament exista posibilitatea de racord la retele de utilitati.

De asemenea, se va prelungi drumul existent si se va amenaja o platform in fata halei, care sa asigure spatial de manevra al autocamioanelor care transporta containerele cu materie prima.

Elemente constructive

Terenul pe care se va executa structura propusa in planurile de arhitectura este un teren aluvionar, dificil de fundare, foarte compresibil si foarte sensibil la inghet.

In aceste conditii conform NP 112-04 se vor proiecta si executa fundatii izolate sub stalpi metalici si grinda de fundare din beton armat, care sa asigure legatura intre fundatiile isolate.

Sistemul de fundare adoptat va fi cuzineti si grinzi de fundare din beton armat dispuse pe ambele directii formand o retea continua sub pereti.

Structura de rezistenta v-a fi astfel de tip cadre din metal. Sectiunea

stalpilor s-a mentinut constanta pe inaltime, acestia fiind capabili sa transmita incarcarile gravitationale ale cladirii la infrastructura si sa reziste la solicitarile provenite din incarcarea seismica.

Zona de acoperis va avea structura metalica.

Din punct de vedere al tehnologiei de executie aceasta constructie nu ridica  probleme deosebite, lucrarile prevazute bazandu-se pe tehnici traditionale de constructie.

Lucrarile ce urmeaza a se executa vor fi descrise amanuntit in planuri.

Infrastructura

Fundarea se va face prin depasirea obligatorie a solului vegetal pe depozitele de argila prafoasa la adancimea minima de fundare de 0,90 m.

Nivelul hidrostatic este coborat sub adancimea de fundare, situandu-se la adancimea de - 1.50 m pana la  -2.00 m fata de terenul natural.

Infrastructura este realizata din fundatii izolate din beton armat monolit, legate intre ele cu grinzi de lagatura din beton armat monolit.

Umpluturile langa fundatii si sub pardoseli se vor executa din material permiabil compactat in straturi de 20 cm pana la obtinerea unui grad de compactare de minim 92%.

In cazul unor eventuale ploi, pentru a preveni inundarea sapaturii, ultimii  15 cm vor fi sapati cu putin timp inainte de turnarea betonului in talpa fundatiei.

Placa de pardoseala de la cota  -0,10 se va realiza din beton marca  B 200   armata cu plasa de sarma sudata O8/100 x O8/100 mm. Sub placa se va realiza un strat de pietris de minim 10 cm pentru ruperea capilaritatii.

In jurul constructiei se va realiza un trot uar cu latimea de minim 1,00 m si panta de minim 2%. Deasemeni se vor realiza rigole pentru in departarea rapida a apelor pluviale din zona constructiei.

Pentru prevenirea infiltrarii apelor meteoric e se va realiza un dop de bitum intre trotuar si elevatii.

Suprastructura

Hala  este realizata din cadre din metal si inchideri din panouri sandwich.

Golurile de usi se vor borda cu ancadramente din profile metalice.

Pardoseala se va executa pe un strat suport realizat cu o placa  din beton B 200 armata cu plasa de sarma sudata O8/100 x O8/100 mm, turnata pe un strat de ruperea capilaritatii de 10 cm din pietris. Aceste straturi se vor realiza pe  pamant bine compactat.

Constructia va avea acoperis tip sarpanta in doua ape. Acoperisul va fi realizat pe

structura metalica, alcatuit din grinzi si pane. Stabilitatea sarpantei se va asigura prin contravantuiri.

Solutii constructive si de finisaj

Dupa cum s-a mentionat mai sus, imobilul este alcatuit dintr-un  corp cu inaltimea parter avand destinatia de depozitare fiind un volum simplu.

Finisaje

- Exterioare

Peretii exteriori ai cladirii vor fi realizati din panouri sandwich vopsite in culori deschise.

Tamplaria se poate realiza din P.V.C. de culoare alba.

- Interioare

Compartimentarile interioare se vor realiza din b.c.a. in grosime de 20 cm.

Finisajele constau in tencuieli interioare simple driscuite peste care se aplica zugraveli cu var  lavabil de interior.

Pardoseala poate fi din ciment sclivisit.

Acoperisul

Acoperisul va si tip sarpanta, din metal, in doua ape, cu invelitoare din panouri sandwich.

Inchiderile exterioare si compartimentari interioare

a) Inchiderile exterioare  vor fi realizate din panouri sandwich de 10 cm.

b) Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie de BCA  in grosime de 20 cm.

Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este tip sarpanta in doua ape.

Invelitoarea va fi realizate cu panouri sandwich cu grosimea de 10 cm.

Invelitoarea va fi prevazuta cu parazapezi conform specificatiilor tehnice ale furnizorului.

Organizare functionala

Constructia nou proiectata are caracter de hala de depozitare cu regim de inaltime parter si va avea urmatoarele functiuni de baza:

Parter

-   spatiul de depozitare 1

-   spatiul de depozitare 2

-   spatiul de depozitare 3

Circulatii si accese

Parcela are accesul asigurat dinspre drumul communal DC 50B  printr-un acces auto si se prezinta sub forma de alee betonata. Circulatia in jurul constructiei se va face prin trotuare.

Bilantul teritorial

-  Suprafata  totala  –  Terenul  in  studiu  se  afla  amplasat  in comuna Bacia, sat Bacia, nr.  182C,  are  o suprafata de  22135,00 mp deschidere de 86,16 m la drumul comunal.

Accesul la hala se realizeaza de pe drumul communal DC 50B.

Constructie propusa

- Suprafata construita                =     cca 75,00 mp

- Suprafata desfasurata              =     cca 75,00 mp

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

Procentul de ocupare a terenului             P.O.T. =  19,60 %

Coeficientul de utilizare a terenului        C.U.T. =  0,19

PROPUS

Procentul de ocupare a terenului             P.O.T. =  19,94 %

Coeficientul de utilizare a terenului        C.U.T. =    0,19

- Numar locuri de parcare: 15 locuri de parcare

Amplasarea fata de aliniament

- la Nord-Est amplasarea cladirii se va face retras cu 5,65 m fata de proprietatea Riposan Ioan;

- la Sud-Est amplasarea cladirii se va face retras cu  61,05 m fata de drumul de exploatare;

- la Sud-Vest amplasarea cladirii se va face retras cu  72,32 m fata de proprietatea SC Jav-Zegrean SRL;

- la Nord-Vest amplasarea cladirii se va face retras cu  1,02 m fata de statia de epurare existent pe parcela;

Localizarea terenului

Judetul Hunedoara, comuna Bacia, sat  Bacia  nr. 182C.

Vecinatati:

Imobilul este identificat in planurile de situatie si are urmatoarele vecinatati:

Nord-Est  - proprietate Riposan Ioan

Sud-Est    - drum de exploatare

Sud-Vest  - proprietatea SC Jav-Zegrean SRL

Nord-Vest- drum communal DC 50B.

Proiectul  nu  se  incadreaza intre cele mentionate in Anexa nr. 1 la Conventia privind impactul asupra mediului in context transfrontarier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,

ratificata prin Legea nr. 22 / 2001.

Incadrarea constructiei  in clase si categorii:

- Clasa  IV  de importanta – „ constructii de importanta redusa” – conform P 100-1-2013

- Categoria „D” de importanta – „importanta redusa” – conform HGR 766/1997

-  Ag = 0,10 g ; Tc = 0,7 s ; - conform P 100-1-2013

b) justificarea necesitatii proiectului;

Beneficiarul doreste construirea unui depozit pentru material prima, in vederea depozitarii ei in conditii optime, pana aceasta intra in procesul de productie. Hala va fi dotata cu instalatii de climatizare care sa asigure o temperature optima de depozitare in orice conditii de temperature exterioare.

c) valoarea investiției;

Valoare estimata a investitiei este de cca 265 000 lei.

d) perioada de implementare propusă: 12 luni.

e) planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasamente): conform planselor anexate la prezentul memoriu;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Unităţi structurale pe amplasament:

Construcţiile existente pe amplasament sunt noi, realizate în anul 2013 în baza Acordului de mediu nr. HD-3/08.11.2011 emis de APM Hunedoara şi a Autorizaţie deconstruire nr. 36 din 11.05.2012 emisă de Consiliul Judeţean Hunedoara:

  - drum de acces şi platformă betonată la intrarea în incinta proprietății şi în jurul halei industriale, S=2013 mp;

  - Rampă de acces în hală, S=108 mp, cu fundaţie şi structură din beton armat;

  - Hală industrială compusă dintr - un spaţiu principal în care sunt montate echipamentele care deservesc din punct de vedere tehnologic linia de fabricare a făinii proteice şi a grăsimilor tehnice şi anexe constand din: cameră panou comandă, magazii, vestiare şi grupuri sanitate, sală de mese, depozit făină proteică, centrală termică, camera compresoarelor.  Este o construcţie regim  parter, cu dimensiunile în plan 101,93 x 16,58 m, are o structură de rezistență compusă din stâlpi de beton armat pe fundaţii cuzinet amplasaţi din 5 în 5 m pe laturile lungi ale halei. Suprafața construită a cladirii este Sc=1.690 mp, iar suprafața desfășurată este Sd=1.880 mp. În partea de început a fluxului tehnologic hala este prevăzută cu un demisol tehnic cu S=190 mp. Pereţii exteriori şi acoperişul sunt  din panouri sandwich cu grosimea de 6 cm, din polistiren şi tablă cutata profilata atât pe interior cât si pe exterior, vopsita cu vopsea anticoroziva de culoare gri. Compartimentarile sunt realizate la interior din pereţi de zidărie BCA, pereţi din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică, cu finisajele din vopsea lavabila de culoare gri. Pardoseala halei este din beton, stratul de finisaj fiind şapa elicopterizata şi podea poliuretanica. Sunt montate rigole de pardoseala din inox, şi ţevi din PVC pentru evacuarea apelor de la spalarea spaţiilor şi a containerelor de pe mijloacele de transport cu care se aprovizionează materia primă.

  - Depozitul de grăsimi industriale, are suprafața Sc=41mp, pe fundaţii tip cuzinet şi stâlpi metalici,  cu acoperiş tip şarpantă cu ferme metalice, pereţi şi invelitoare din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

  - Clădire generator și transformator electric, S = 27 mp pe fundații continue din beton armat, pereți din zidărie portantă din BCA, acoperiș tip șarpanta cu nivelatoare din panouri termoizolante cu spuma poliuretanică.

- Stația de pompe are suprafața Sc = 8 mp, pe fundații continue din beton armat, acoperiș tip șarpantă, pereți si nivelatoare din panouri termoizolante cu spuma poliuretanica.

- Rezervor de inmagazinare apa pentru rezerva PSI, de capacitate V=63 mc.

- Biofiltru, S=352 mp;Biofiltrul este o constructie de suprafaţă, de formă paralelipipedică cu pereţi din beton armat, neacoperită.  Are volumul de cca 400 mc, Spaţiul dintre pereţi este plin cu fibră de cocos (cca 100 t). Fundul biofiltrului este dublu cu o parte perforată.

- Bazin colectare apă condens cuva din beton îngropată,  V=1080 mc, situată sub  biofiltru;

- Staţie de preepurare, S=60 mp;pe fundaţii continue din beton armat, stalpi din metal,   acoperiş tip şarpantă cu ferme metalice, pereţi și învelitoare din panouri termoizolante cu spumă poliuretanică.

- Reţele de canalizare a apelor uzate şi bazine de retenţie;

Instalaţii care deservesc procesele:

- Instalatie pentru obţinerea fainii proteice şi a grăsimii tehnice;

- Instalaţie pentru epurarea efluentului gazos;

- Instalaţie preepurare apă uzată;

## DESCRIEREA PRINCIPALELOR ACTIVITATI SI PROCESE

În esenţă, fabricarea făinii proteice și a grăsimii tehnice constă în topirea materiei prime – formată din subproduse de origine animala de categoria a 3 a și grăsime animală, în condiţii controlate prin încalzire indirectă cu abur (temperatura maximă de 130°C),separarea materialului proteic de grăsimi şi prelucrarea acestora până la produsele finite, respectiv făina proteică şi grăsimea tehnică.

Linia tehnologică de producere a făinii proteice și a grăsimii tehnice este formată din:

a) elemente pentru prelucrarea materiei prime - spațiu de recepție a materiei prime, cuvă de recepție cu capacitate 50 m3( aproximativ 45 tone), 3 transportori elicoidali, bandă transportoare cu detector de metale, transportor elicoidal, mașina de tocat (concasor), buncăr de recepție sub presiune, conducte pentru distribuția materiei prime brute, destructori (cazane de fierbere), jgheab de evacuare cu sedimentare, separator cu site, pompă de alimentare tricantor, tricantor (separator centrifugal cu 3 faze);

b) elemente pentru prelucrarea fracțiilor rezultate în urma separării în tricantor:

Pentru fracția proteica: 2 transportori elicoidali, uscător cu discuri V = 7 m3, moara cu ciocane,  rezervor și dozator de antioxidanți, transportor elicoidal, răcitor de material proteic, site cermere făina proteică, mașina de însăcuit făina proteică (saci big-bag) cu 2 guri;

Pentru grăsime: conducte pentru transport grăsime,omogenizator de grăsimi, filtru cu site tip AMA, rezervoare pentru stocare grăsimi filtrate , stație de expediere grăsimi (formată din pompă elicoidală, structură metalică pentru încărcare cisterne cu grăsimi).

Descrierea procesului tehnologic:

- Obţinerea amestecului de proteină şi grăsime

- Aprovizionarea/recepţia materiei prime-

Aprovizionarea materiei prime se face de la abatoare și unități de procesare a subproduselor de origine animală în baza contractelor încheiate între acestea şi operatorul instalaţiei, cu mijloacele de transport adecvate/autorizate aparţinând operatorului instalaţiei.

Materia primă pentru Fabrica de făină proteică constă din subprodusele de origine animala decategoria a-3-a, subproduse definite în art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al ParlamentuluiEuropean si al Consiliului, descrise după cum urmează:

a) părți de animale tăiate ce sunt proprii consumului uman, în conformitate cu legislația

comunitară, dar care nu sunt destinate consumului uman, din motive comerciale;

b) părți de animale tăiate ce sunt respinse ca fiind improprii consumului uman, dar care nusunt afectate de nici un semn de boală transmisibilă la om sau la animale și provin din carcase ce suntproprii consumului uman, în conformitate cu legislația comunitară;

c) piei neprelucrate, blană, coarne, păr de porc și pene ce provin de la animale ce sunt

tăiate într-un abator, după ce au făcut obiectul unei inspecții antemortem și ca rezultat al unei astfel deinspecții, au fost declarate corespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate culegislația comunitară;

d) sânge obținut de la alte animale decât rumegătoare ce sunt tăiate într-un abator, după ceau făcut obiectul unei inspecții ante-mortem și ca rezultat al unei astfel de inspecții, au fost declaratecorespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate cu legislația comunitară;

e) subproduse de la animale derivate de la fabricarea de produse destinate consumului

uman, incluzând oasele degresate și jumările;

f) foste alimente de origine animală sau foste alimente ce conțin produse de origine

animală, altele decât deșeurile alimentare ce nu mai sunt destinate consumului uman din motivecomerciale, datorită unor probleme de fabricare, defecte de ambalare sau altor defecte, dar care nu prezintă nici un risc pentru oameni sau animale.

Predarea și recepția materiei prime se face astfel:

- verificarea/confirmarea documentelor însoțitoare (document de mișcare a subproduseloranimale ce nu sunt destinate consumului uman, certificat sanitar veterinar- copie a formularuluide expediție /transport, documentul de descriere a conținutului, aviz însoțire marfă, factura -după caz)

- determinarea cantității de materie primă;

- identificarea conținutului și calității mărfii recepționate;

- inspecție vizuală;

- descărcarea conținutului în zona indicată.

Recepția materiei prime are loc în interiorul halei de producție, printr-un sistem ecluză, pentruca materialul de bază să nu intre în contact cu impurități care ar putea cauza probleme în prelucraresau în produsul finit. Materia primă se descarcă în cuva de recepție care face legătura cu cuva metalicăde formă tronconică (poziționată la subsolul clădirii) cu capacitatea de 50 m3 (aproximativ 45 tone), unde se face verificareavizuală și olfactivă și se iau probe, după caz.

La recepţia pe amplasament are loc si verificarea actelor ce însoţesc transportul şi a cantităţii, apoi se efectuează operaţia de descărcare a mijlocului de transport în cuva de recepţie din interiorul halei prin intermediul ununi sistem ecluză.

Înainte de introducerea în cuva de recepție grăsimea tehnică în stare congelată este lăsată la decongelare în zona de recepție a materiei prime.

Intreg  procesul de receptionare a materiei prime se realizeaza conform procedurii interne COD:9 : ”Procedurii Operationale Receprie SNCU cat. 3 ”.

- Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților

Din cuva de recepție, materia primă este transportată cu ajutorul transportoarelor elicoidale și aunei benzi de transport la mașina de tocat/mărunțit. Banda de transport este prevăzută cu un sistem deidentificare a corpurilor străine metalice și nemetalice (folie, caserole, pietre, lemn, etc.) și cu undispozitiv de oprire automată în caz de nevoie. Un operator care deservește instalația de transportvizualizează și îndepărtează orice corp străin identificat.

- Tocarea/mărunţirea materiei prime – are loc în maşina de tocat prevăzută cu  cilindri zimţaţi , la dimensiuni sub 150 mm.

- Transportul tocăturii la cazanele de fierbere (destructori)

Materialul mărunțit în tocător cade în buncărul de primire cu un volum de 7 mc și formă

cilindrică verticală cu partea inferioară conică. Buncărul de primire este legat de următoarea fazătehnologică (fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită) printr-o conductă dedistribuție cu Ø = 125 mm.

După umplerea buncărului de recepție (cca. 3 t) se închide capacul de alimentare și se

introduce abur produs în centrala termică a fabricii, care intră în contact cu materialul mărunțit încălzindu-l. Aburul are presiunea de 3,5 bari și temperatura de 135 -150°C, ceea ce face ca materialulîncălzit să poată fi transportat (îl împinge), prin conducta de distribuție la cazanele de fierbere(destructori).

- Fierberea şi obţinerea amestecului de proteină şi grăsime topită

Pentru a putea separa din masa amestecului conținutul proteic de conținutul de grăsimi și deapă, amestecul este tratat prin fierbere – tratare termica . Acest proces are loc în 3 cazane orizontale, deformă cilindrică, prevăzute cu manta de încălzire cu abur indirect, denumite destructori. Fiecare cazanare volumul de 8 mc.

Materialul introdus în destructori se încălzește cu ajutorul aburului indirect ce circulă prinmanta și este amestecat continuu cu ajutorul unui malaxor. Conform Normei Metodologice de aplicarea Regulamentului (CE) 1069/2009 fierberea subproduselor din categoria a 3-a se face la o temperaturăminimă de 100°C și pentru un timp minim de 60 minute (continuu).

În acest timp conținutul de apă este eliberat și evaporat parțial (cca. 25 %) rămânând un

amestec de proteină, grăsimi topite și un procent de apă de 35 – 40 %. Acestea vor fi separate într-o fază tehnologică următoare.

Vaporii de apă rezultați din evaporarea conținutului de apă în destructori intră în circuitul deepurare a efluentului gazos format din ciclon, schimbător de căldură, condensator, spălător de efluent,exhaustor și biofiltru, fază tehnologică ce va fi descrisă ulterior.

Aburul care circulă prin mantaua de încălzire, folosit pentru încălzirea indirectă, este recuperate sub forma de condens și refolosit ca apă de alimentare la cazanele de abur ale centralei termicerezultând un procent de recirculare a apei de cca. 90 %.

- Separarea amestecului de proteină şi grăsime topită

Amestecul format din proteină, grăsimi și apă din destructor intră într-un recipient metallic (rezervor de acumulare) cu V = 18 m3 izolat termic. Acesta este prevăzut cu 3 șnecuri elicoidale deomogenizare și transport care vor transporta materialul din rezervor la separatorul cu site unde esteseparat materialul cu dimensiuni mai mari de 2 cm din materia sterilizată. Materialul care a trecut prinsite este dirijat la un tricantor (separator centrifugal trifazic) unde are loc separarea amestecului în cele3 componente:

- material proteic

- grăsimi

- apă

Materia rezultată în urma separării prin sistemul de site este preluat de un transportor elicoidal și:

- dus în rezervorul de acumulare amplasat deasupra uscătorului cu discuri – dacă din punct devedere calitativ corespunde;

- dus în buncărul de recepție a materiei prime și reintrodus în fluxul de fierbere – dacă este cazul;

Partea solidă formată din materialul proteic, o mică cantitate de grăsimi și un procent de apă(10 – 30 %) va fi preluată cu un transportor cu șnec și dusă în alt rezervor de acumulare cu V = 7 m3amplasat deasupra uscătorului cu discuri. De aici este introdusă în uscător pentru procesul de uscare.

Uscătorul cu discuri este un cilindru metalic cu o suprafață de contact Suscare = 200 m2. Aicimaterialul proteic intră în contact cu mai multe discuri (metalice cu pereți dubli) rotative care suntîncălzite cu abur tehnologic la o temperatură de 135 - 152 °C. Încălzirea este indirectă realizându-se prinpătrunderea aburului la interiorul discurilor prin intermediul unui sistem de duze.

Prin uscare se reduce procentul de umiditate la o valoare situată între 1 și 8 %. Vaporii rezultațidin procesul de uscare sunt preluați în sistemul de condensare a vaporilor tehnologici de unde rezultăapa de condens.

Din uscător materialul proteic este trecut prin fazele;

- răcire

- măcinare

- Sitare

- însăciure

Apa rezultatădin procesul de centrifugare este colectată într-un rezervor metalic cu V = 5 m3.

Rezervorul este dotat la partea de jos cu o claviatură cu 3 robinete și cu o pompă centrifugă cu un debitQ = 7 m3/h. Totodată rezervorul este dotat cu un cântar electronic care va indica în orice moment cecantitate de apă este în rezervor și care permite o distribuție controlată a unor volume precise de apăcătre una dintre cele 3 căi ale claviaturii rezervorului. Funcție de parametrii procesului tehnologic apadin rezervor va fi distribuită controlat în anumite faze ale procesului după cum urmează:

a) dacă materia primă din rezervorul de alimentare a destructoarelor are o vâscozitateprea mare aceasta va fi fluidizată prin pomparea de apă rezultată din tricantor direct înbuncărul sub presiune situat sub tocătorul de materii prime. Rezultatul este acela alreducerii vâscozității și implicit a reducerii timpului de încărcare a destructoarelor .

b) dacă materia primă din bazinul de omogenizare situat sub destructori cu volumul de 18m3, care deservește tricantorul, are o vâscozitate prea mare aceasta va fi fluidizată prinpomparea de apă rezultată din tricantor. Rezultatul este acela al reducerii vâscozității șiaducerea acesteia la o valoare care să permită realizarea procesului de centrifugare laparametrii optima;

c) în anumite situații, când gradul de umiditate al făinii din uscătoare este mai mic decât

cel necesar împiedicării procesului de ardere a acesteia, se va prelua apă din rezervorul

tricantorului și se va pulveriza pe făină, printr-un sistem de duze, pe toată perioadaparcurgerii traseului de uscare.

Toate cele 3 procese sunt controlate printr-un sistem de automatizare format din senzori șicalculator de proces.

- Prelucrarea grăsimii topite

- Omogenizarea grăsimii lichide cu conţinut de proteină

Partea de grăsime lichidă de la separatorul centrifugal trifazic se scurge  într-un rezervor de acumulare cu V = 0,2 m3 de unde este preluată cu o pompă și transportată prin conducte izolate termic la un rezervor de omogenizare cu V = 6 m3. De aici este preluată cu o pompă centrifugă și transportată la stația de filtrare.

- Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA)

Din bazinul de omogenizare, grăsimea este pompată la filtrul AMA, ultima etapă de filtrare. Înfiltrul AMA sunt reținute toate particulele de proteină mai mari de 10 microni și din masa proteică esteseparată grăsimea într-un grad foarte înalt.

După un ciclu de filtrare, prin intrarea în funcțiune a mecanismului de scuturare mecanică cucare este dotat filtrul, materialul solid cade de pe plăcile filtrului și este preluat și reîntors la cuva derecepție și reintrodus în fluxul tehnologic.

- Depozitare produs finit – grăsimi

De la filtrul AMA, grăsimea filtrată este pompată la depozitare.

Depozitul de grăsimi este compus din două rezervoare verticale din oţel inoxidabil, cu volumul de 45 mc fiecare, si un rezervor exterior cu volum de 25.126 litri.  Accesoriile depozitului de grăsimi sunt pompa de admisie şi sistemul de ţevi de admisie, respectiv pompa de evacuare şi sistemul de ţevi de evacuare.

Pentru a păstra temperatura optimă a grăsimii, aceasta este încălzită indirect de serpentinele prin care circulă abur şi care se află în interiorul rezervoarelor.  Aburul este recuperat sub forma de condens şi refolosit ca apă de alimentare la cazanele de abur. Rezervoarele de grăsime sunt curaţate periodic, în funcţie de necesităţi. Sedimentul şi grăsimea ramasă pe fundul rezervoarelor sunt trimise la vasul omogenizator. Din aceste rezervoare grăsimea se încarca în cisterne și se expediază la beneficiari externi.

- Prelucrarea proteinelor

Partea solidă formată din materialul proteic, o mică cantitate de grăsimi și un procent de apă (10 – 30 %) va fi preluată cu un transportor cu șnec și dusă în alt rezervor de acumulare cu V = 7 m3 amplasat deasupra uscătorului cu discuri.

De aici este introdusă în uscător pentru procesul de uscare.

- Uscarea:

Uscătorul  cu  discuri  este  un  cilindru  metalic  cu  o  suprafață  de  contact  S uscare   =  200 m2.  Aici  materialul  proteic  intră  în  contact  cu  mai  multe  discuri  metalice  cu  pereți  dubli, rotative, care sunt încălzite cu abur tehnologic la o temperatură de 135-152 °C. Încălzirea este indirectă realizându-se prin pătrunderea aburului la interiorul  discurilor  prin  intermediul unui sistem de duze. Prin uscare se reduce procentul de umiditate la o valoare situată între 1 și 8 %. Materialul proteic este trecut la faza următoare – răcirea, iar vaporii  rezultați  sunt  preluați  în sistemul  de  epurare  a  efluentului gazos.

- Răcirea

Materia proteică fierbinte ieșită din uscător este dusă cu un  sistem de  transportoare cu melc la răcitorul de făina. În răcitor, făina circulă pe o bandă transportoare, răcirea ei făcându-se cu jet de aer rece.

Aerul utilizat la răcire este preluat printr-un sistem de exhaustare și dirijat către  2  cicloane  situate  la  exteriorul  halei  de  producție unde este curățat de  de microparticulele de făină proteică antrenate în timpul procesului de uscare. Microparticulele de făină sunt colectate la partea inferioară a ciclonului și se reintroduc în răcitorul de făină proteică.

Aerul separat de microparticulele de făină este evacuat pe la partea superioară a ciclonului de unde, prin intermediul unei tubulaturi, intră în sistemul de exhaustare și este dirijat sub biofiltru.

- Amestecarea cu antioxidanţi

După faza de răcire, înainte de măcinare, făina proteică este amestecată cu antioxidanți.

Dozarea antioxidanților se realizează pe materialul de bază presat în șnecul de transport către moară,în mod continuu prin pulverizare.

Dozatorul de antioxidanți este compus dintr-o pompă de dozare, dozator de aer de marepresiune și un pulverizator. În unitatea de pulverizare se introduce o cantitate exactă de antioxidanți,de unde aceștia ajung cu ajutorul aerului de mare presiune prin pulverizator pe materialul de bază răcit.

Se folosesc antioxidanți agreați (recomandați) de producătorii de hrana pentru animalele de companie– cumpărătorii făinii proteice.

- Măcinarea şi sitarea materialului proteic

Materialul de bază de la baza răcitorului este dus cu un transportor cu melc la concasorul cuciocane, unde are loc măcinarea fină a produsului.

Unitățile principale ale unității tocătoare sunt cuțitele rotative mobile și sita.

Pe rotorul concasorului se află ciocanele, cuțitele care se rotesc cu mare viteză, acestea pun înmișcare materialul de bază, care este zdrobit.

În partea inferioară a concasorului se află un grătar care nu permite să părăsească incinta bucățicare depășesc dimensiunea propusă.

Făina proteica ieșită din concasor este trecută cu ajutorul unui transportor cu melc la un ciurvibrator. Capacitatea concasorului este de 2 t/h, funcție de mărimea ochiurilor sitei.

Refuzul de ciur de la măcinarea și sitarea făinii proteice este reintrodus în procesul tehnologicîn cuva de recepție a materiei prime, respectiv în prima fază a procesului tehnologic de prelucrare.

- Ambalare făină proteică

Făina rezultată în urma procesului de cernere prin sitele ciurului este transportata cu un system de transportoare cu melc la doua guri de însăcuite unde se face ambalarea acesteia în saci dedimensiuni mari, denumiți big-baguri.

- Transport, depozitare făină proteică

Făina proteică ambalată în big-baguri este transportată la magazia de produse finite. Elementele constitutive ale depozitului făinii proteice, cum ar fi tavanul și pereții laterali, sunt din panouri Sandwich fixate pe cadre din beton, solul/podeaua din structură de beton armat, tratate cu poliuretan.

Suprafețele sunt betonate și ușor de curățat.

Depozitarea se face pe zone în funcție de șarjă astfel că oricând, la livrare, se cunoaște data fabricației și lotul din care face parte cantitatea livrată.

Transportul făinii proteice amabalate în big-baguri la magazie se realizează cu ajutorul unui stivuitor.

- Livrare produs finit

Din magazia de produse finite făina proteică se expediază cu mijloace auto la beneficiari. Încărcarea în mijloacele de transport se face cu stivuitorul din dotarea operatorului.

Făina proteică nu se introduce pe piaţa din România, desfacerea acesteia se face către beneficiari externi.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrărilor de demolare, de refacere si folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităti care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deseurilor): nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta fată de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare: nu este cazul;

- hărti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

 folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia: nu este cazul;

 politici de zonare si de folosire a terenului: nu este cazul;

 arealele sensibile: nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referintă geografică, în sistem de proiectie natională Stereo 1970: conform planului de situatie anexat;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: conform planului de situatie.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

a) protectia calitătii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: Apele uzate rezultate de la spălarea și igienizarea mijloacelor de transport a materiei prime , a spațiilor de producție cât și cele de la grupurile sanitare se colectează printr-o

canalizare de incintă (conducte din PVC cu Dn = 110 mm) și sunt dirijate în bazinul de stocare –omogenizare cu volumul de 30 m3, de unde sunt preluate cu una din cele doua pompe submersibile și trimise la stația de preepurare de pe amplasament.

Apele uzate preepurate se colectează în 2 bazine metalice supraterane (V1 = cca. 10,2 m3 și V2= cca. 8 m3) de unde sunt preluate prin vidanjare de către vidanja proprie și transportate la o stație deepurare mecano-biologică împreună cu apa tehnologica de condensare;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: amplasamentul este dotat cu o statie de preepurare a apelor uzate rezultate de la spălarea și igienizarea mijloacelor de transport a materiei prime , a spațiilor de producție cât și cele de la grupurile sanitare. Apele uzate preepurate se colectează în 2 bazine metalice supraterane (V1 = cca. 10,2 m3 și V2= cca. 8 m3) de unde sunt preluate prin vidanjare de către vidanja proprie și transportate la o stație deepurare mecano-biologică împreună cu apa tehnologica de condensare;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

Obiectivul de investitii nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator

de noxe, sau alte dispersii poluante.

Se vor lua masuri de diminuare a emisiilor de praf pe perioada executiei proiectului;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă: nu este cazul;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații:

Singurele  surse  de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executarii lucrarilor de

constructii.

In timpul executiei lucrarilor de constructii toate echipamentele mecanice vor respecta

standardele privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele folosite.  Zgomotele si

vibratiile produse de  utilaje trebuie sa se inca dreze in limitele admisibile prevazute de STAS

10009/1998 ;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: nu este cazul;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații: nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor: nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

Nu este cazul. Materialele utilizate la construirea imobilului sunt ciment, pietris, profile metalice, nisip, lemn,  neexistand pericolul unei eventuale poluari ale solului si subsolului.

La finalizarea lucrarilor se vor executa lucrari de refacere a solului, inclusiv in zona de

depozitare a deseurilor in cadrul organizarii de santier;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului: nu este cazul;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In perioada de executie a lucrarilor, sursele de poluare pot fi datorate transporturilor de materiale si a stationarii autovehiculelor;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Stationarea autovehiculelor se va face doar pe spatii amenajate cu platforme betonate sau cu strat de balast (pietris).

In cazul eventualelor scurgeri de substante toxice sau petroliere, se vor lua masurile de indepartare a suprafetei afectate si de refacere a stratului de pamant;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele: nu este cazul;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

• pamant din excavatii,

• moloz,

• pietris,

• material lemnos si restiri metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri  vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate;

In faza de functionare

In urma functiunii de hala rezulta urmatoarele deseuri:

• deseuri din hartie si carton;

• deseuri din sticla,

• deseuri ambalaje de si folie PVC;

• deseuri menajere.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: contracte cu firme de salubritate specializate in gestionarea deseurilor specifice fazelor de executie, respective functionare; educarea populatiei cu privire la importanta reciclarii materialelor si depozitarea acestora in europubele etanse depozitate pe o platforma din beton armat, impremeabila si inchisa;

- planul de gestionare a deșeurilor: Depozitarea  resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse: nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației: nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): nu este cazul;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă: nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): nu este cazul.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: se  imprejmuieste  perimetrul  studiat;  se amplaseaza o baraca cu rol de vestiar pentru muncitori; se amplaseaza un wc ecologic cu caracter temporar; se va amenaja punct de prim ajuto;

- localizarea organizării de șantier: in incinta proprie;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: impactul este nesemnificativ, procesul tehnologic este unul folosit in mod curent pentru realizarea constructiilor civile;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier: nu este cazul;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu: nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: nu este cazul ;

- aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalației: nu este cazul;

- modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: terenul ramas liber de constructii se va amenaja cu circulatii pietonale si  arosabile si spatiu verde conform proiect.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente): plan de incadrare in zona si plan de situatie anexate prezentului proiect ;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare: nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor: nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970: nu este cazul;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: nu este cazul;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral: nu este cazul;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod: nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz: nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute legal, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul completarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV:nu este cazul.

Intocmit,

Arh. Pop Oliviu Marius