S.C. SALT MIN S.R.L.

Cluj-Napoca, Str. Câmpul Pâinii, nr. 3-5

Nr. ORC: J12/883/2017

CUI:  33913963

Tel. contact: 0746.261.307

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de mediu

- activitatea desfășurată: Exploatarea aurului aluvionar din perimetrul CREMENEA

- amplasament: albie minoră, râul Geoagiu, loc. Geoagiu, jud. Hunedoara

Solicitant

S.C. SALT MIN S.R.L.

Administrator

Andreea Ioana DUMITRU

Proiectant

S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L. Deva

Atestat nr. 97/2017

Administrator

Mihai PRICOPIE

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULAR	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	4

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	11

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	11

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI	12

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	12

1. Protecția calității apelor	12

2. Protecția aerului	13

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	13

4. Protecția împotriva radiațiilor	13

5. Protecția solului și a subsolului	14

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	14

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	14

8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	14

9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase	15

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	15

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE	15

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	16

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE	17

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI	17

B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL	17

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	17

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	17

XII. ANEXE – piese desenate	17

XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28	17

XIV. PROIECTE in legatura cu apele	17

XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE	18

LISTA ANEXELOR LA TEXT

1_ Decizia de incadrare initiala

2_ Anunț public

3_ Chitanță plată taxă

4_ Adresa arii protejate

5_ Adresa cultura si patrimoniu

LISTA ANEXELOR GRAFICE

- Fisa perimetrului

- Plan de localizare

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții: Exploatarea aurului aluvionar, perimetrul CREMENEA.

Amplasamentul obiectivului: Perimetrul de exploatare este situat pe râul Crişul Alb, între localitățile Barza şi Brad.

Adresa: Brad, jud. Hunedoara

# II. TITULAR

Numele companiei: S.C. SALT MIN  S.R.L;

Adresa poştală: Cluj-Napoca, Str. Câmpul Pâinii, nr. 3-5, jud. Cluj;

Numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel. 0755221465.

Numele persoanelor de contact: Andreea Ioana DUMITRU

Director / manager / administrator: administrator

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Scopul și importanța obiectivului de investiții

Proiectul are ca scop extragerea aurului aluvionar prin metoda separării gravitaţionale.

3. 2 Justificarea necesităţii proiectului

Din punct de vedere al utilității publice, realizarea proiectului va conduce la:

- utilizarea resurselor naturale locale;

- contribuții la bugetul local și național.

3. 3 Valoarea investitiei: cca. 10000 euro

3. 4 Perioada de implementare a proiectului: 1 an

3. 5 Planşe/Grafica: prezentate in anexe grafice la text

3. 5 Descrierea proiectului

3.5.1 Profilul şi capacități de producție

- Profilul de activitate: cod CAEN 0729 – Extracția altor minereuri metalifere neferoase;

- Capacitatea totală de producție cuprinsă în proiect este de cca. 44 mc concentrat aurifer.

3.5.2 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Proiectul prevede executarea lucrărilor specifice de exploatare a aurului aluvionar din albia minoră a râurilor.

Caracterizarea zonei de amplasare

- Date geomorfologice și climă

Din punct de vedere geomorfologic, zona de amplasament este situată în partea estică a Munţilor Metaliferi, zona depresionară Brad.

Zona este caracterizată de creste domoale constituite din andezite de Barza şi bazalte jurasice separate de valea Crişului Alb.

Amplasamentul se înscrie în domeniul climatului temperat-continental-moderat specific zonelor depresionare ale Munților Apuseni, caracterizat prin lipsa perioadelor lungi cu temperaturi extreme. Circulația aerului are loc cu preponderență de-a lungul văii Crişului Alb. Clima se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 7-9°C, cu cantități medii anuale de precipitații de 900-1000 mm.

- Date geologice și hidrogeologice

Geologie – Structură

Geologie-Structura

M-ții Metaliferi, ce aparțin M-ților Apuseni de Sud, reprezintă o faimoasă arie minieră tradițională, cunoscută în Europa unde, începând din epoca preromană şi până în prezent s-au exploatat minereuri auro-argentifere şi, subordonat, cuprifere și plumbo-zincifere.

Arhitectura tectonică, în care apare înscrisă magmatogeneză, se evidențiază, neexistând o tendință unică. La Baia de Arieș, Roșia Montana, Bucium (bazin Bucium) aparatele vulcanice neogene sunt orientate N-S sau NE-SV, în timp ce în zona central-sudică a Metaliferilor (bazin Mureș), ele se orientează NV-SE - Zlatna-Almaș-Brad. Magmatogeneza alpină a avut un rol important, manifestându-se cu intensitate variabilă în toate stadiile evoluției sale.

Corpurile metalice sunt reprezentate dominant de stilul filonian (clasic, rețele, stockwork), cu orientare dominantă NV-SE, apoi de stilul porphyry Au-Cu-(Mo) și cel diseminativ legat de structurile de brecii, izolat corpuri metasomatice.

Sursa aurului aluvionar este data la nivelul perimetrului proiectat de structurile Zlatna şi Brad.

În ansamblu, zona Zlatna se împarte în:

-subzona estică (Breaza, Fata Baii-Larga,Trimpoiele, Hanes)

-centrală (Toți Sfinții-Tutumanu, Baba-Băbuta, Almaș-Dl. Neagra, Stănija, Popa Stănija, Muncăcească)

-vestică (Borzești, V.Tisei, Runculeţe) SURSA AURULUI ALUVIONAR

Zona Brad dispusă in nordul macrostructurii tectonice Brad-Săcărâmb are ca sursa cunoscuta a aurului:

- depozitele in stilul porphyry Au-Cu-(Mo) și cel diseminativ legat de structurile de brecii, izolat corpuri metasomatice Valea Arsului, Rovina şi Colnic.

- depozitele in stilul filonian (clasic, rețele, stockwork) Barza, Musariu şi Ruda Brad.

În general, zonalitatea mineralizației se prezintă Cu(Pb,Zn) la nivelele inferioare, Pb-Zn(Au-Ag) median și Au-Ag( Te-Pb-Zn) superior; alături de sulfurile de bază sunt prezente uneori și sulfosarurile și telururile (Fata Baii, Muncăceasca Vest), iar ca minerale de gangă cuarț, calcit, uneori rodocrosit, baritină.

Tipul de mineralizare este dominant LS, pentru sistemele epitermale și cu tentă mesotermală pentru sistemele porphyry și asociatele lor (filoane, brecii). Există o evidentă legătură genetică, consangvină, între sistemele mineralizate porphyry Au-(Cu-Mo) și cele filoniene epitermale Pb-Zn-Cu-Au-Ag-Te, formate mai recent.

Hidrogeologia zonei

Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic al râului Crişul Alb, cod cadastral 03.01.00, albie minoră, la cca. 3 km amonte de confluența cu pârâul Luncoiu, cod cadastral 03.01.04.

Caracteristicile principale ale râului Crişul Alb sunt:

-lungimea totală a tronsonului = cca. 2500 m

-lățimea râului între maluri = 7,5 - 35 m

-panta medie i = 0,34%

Alte caracteristici hidrologice:

- adâncimea medie a apei  = 0,58 m

- debitul mediu multianual = 4,47 mc/s

- debit maxim înregistrat = 316 mc/s în anul 1995 la Vaţa de Jos

- debit minim înregistrat = 0,020 mc/s în anul 1993 la Blăjeni

Volumul maxim de apă scurs pe albie se produce la sfârșitul primăverii și începutul verii (aprilie-iunie) și cel minim toamna (septembrie-noiembrie). Fenomenele de înghet (pod de gheață, scurgeri de sloiuri, gheață la mal) au o durată medie de 45-50 de zile și se înregistrează în medie pentru 70-90% din ierni.

Chimismul apelor. Reacţia apelor de suprafaţă este neutră, cu un pH cuprins între 6,7-7,6 iar reziduul fix este cuprins între 286-568 mg/l. Dintre anioni predomină ionul SO42-, având valori cuprinse între 44-160 mg/l, urmat de ionul Cl, având valori cuprinse între 19-80 mg/l, iar dintre cationi predomină calciul (39-101 mg/l) şi magneziul (3-22).

Calitatea apelor de suprafaţă în bazinul hidrografic Crişuri

| Nr. crt. | Cursul de apă | Secţiunea de supraveghere | Categoria de calitate | Indicatori caracteristici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RO | Nutrienţi | Salini- tate | Poluanţi toxici specifici | Alţi indicatori relevanţi |  |
| 1. | Crişul Alb | Crişcior | I | I | I | I | II |  |
| 2. | Crişul Alb | Baia de Criş | I | I | I | I | - |  |

În ce priveşte apele subterane trebuie menționat că în cadrul zonelor muntoase străbătute de apele râului Crişul Alb în zona perimetrului nu sunt semnalate formațiuni acvifere importante.

3.5.3 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție, natura și cantitatea materialelor folosite, capacități de producție, materii prime, auxiliare și combustibili utilizați, produse și subproduse obținute și destinația acestora, alte date specifice

3.5.3.1 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție

Procesul tehnologic

Activitatea de extracție a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare constă în separarea gravitațională a aurului împreună cu metalele grele, din aluviunile nisipoase din albia minoră a Văii Crişul Alb.

Modul de lucru constă în prelevarea aluviunilor din albie (fracția 0-4 mm) prin intermediul șaitrocului sau a unei drage mobile cu acționare electrică (opțional diesel) – prin aspirație.

Draga este prevăzută cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsă între 8 și 10 m și diametrul de 80–150 mm. Sorbul este prevăzut cu o sită cu ochiuri de 4-5 mm.

În cazul în care aluviunile sunt acoperite de crengi de arbori sau fragmente de roci cu dimensiuni mai mari, acestea pot fi îndepărtate manual cu lopata sau utilizând un miniexcavator.

Adâncimea de colectare este cuprinsă între 0,15 și 0,5m, în funcție de grosimea și granulometria depozitului aluvionar.

Proiectul conform denumirii sale are ca scop exploatarea aurului aluvionar şi nu a întregii mase de aluviuni în care este cuprins acest aur.

Suprafața perimetrul CREMENEA este de cca. 27900 mp.

Volumul total de aluviuni din perimetru (la o grosime medie de cca. 0,35 m) este de cca. 9765 mc.

Estimarea volumului de aluviuni aferent doar zonei de albie corespunzătoare proiectului s-a realizat din procesarea punctelor de observație efectuate pe întreaga lungime a perimetrului. Menționăm că observațiile s-au făcut pentru grosimea de aluviuni ce poate fi procesată prin metoda propusă (grosimi cuprinse între 0,0 m / în unele zone și maxim 0,55 m).

Granulometria aluviunilor din perimetrul de albie aferent proiectului

Granulometria aluviunilor din arealul de albie aferentă exploatării aurului aluvionar a fost stabilită din rezultatele sitării executate în punctelor de observație, granulometria medie fiind rezultatul mediei aritmetice. Fracția mai mare de 120 mm prezintă o variabilitate accentuată pe lungimea perimetrului, aceasta estimându-se pe baza observațiilor vizuale.

Metoda de exploatare – precizări

Utilaje folosite

Jgheabul are o lungime cuprinsă între 4 și 6 m și lățimea de cca. 0,45 m. Acesta este montat cu o înclinare cuprinsă între 5° si 10° pe un cadru metalic prevăzut cu roți și/sau pe un minitransportor prevăzut cu șenile. Peste acesta se pune o pătură de lână sau un covor din cauciuc prevăzut cu striații peste care trec aluviunile colectate.

Draga de prelevare prin aspirație a aluviunilor este cu acționare electrică (opțional diesel) și are o capacitate de procesare cuprinsă între 3 și 4 mc / oră (în funcție de tipul instalației). Raportul apă/aluviuni este de cca. 1/1.

Draga este prevăzută cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsă între 8 și 10 m și diametrul de 80-200 mm. Sorbul este prevăzut cu o sită cu ochiuri de 4-5 mm. Corpul pompei de aspirație este prevăzută cu roți, dar poate fi montată și pe suportul jgheabului.

Activitatea de extracție a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare constă din următoarele faze:

- Poziționarea jgheabului de separare și a dragei mobile de aspirație a aluviunilor în albia râului.

- Aspirația aluviunilor cu fracția mai mică de 5 mm din albie și depunerea lor pe jgheab.

Prelevarea aluviunilor din albie se face prin aspirație cu draga prin intermediul furtunului flexibil prevăzut cu sorb cu o sită cu ochiuri de 4-5 mm.

Exploatarea se va realiza prin deplasarea sorbului, respectiv jgheabului, pe direcțiile dinspre aval spre amonte și a sorbului din firul văii spre maluri, în fâșii longitudinale paralele cu malurile (fig. 5).

Draga va preleva aluviuni cu dimensiunea maximă de până la 5 mm. Aluviunile colectate, împreună cu apa absorbită, sunt depuse în partea de sus a jgheabului, situată în permanență spre zona de amonte.

Având în vedere că fracția sub 5 mm a fost estimată la un procentaj de cca. 45% din total aluviuni albie din perimetrul de exploatare, cantitatea maximă de aluviuni cu această granulație va totaliza un volum de max. 4395 mc (9765 mc x 0,45).

Având în vedere posibilitatea tehnică reală care permite aspirația din albie a fracției <5mm în proporție de max 80%, restul fiind considerate pierderi de exploatare, volumul fracției sub 5 mm estimat a fi aspirat din albie este:

V aluviuni aspirat = Vtot x 80%

Eşalonarea lucrărilor va fi în funcție de posibilitățile tehnice de exploatare: perioade de îngheț, perioade cu debite mici, perioade cu debite mari, etc., numărul de zile de exploatare anual fiind estimat la cca. 200.

Viteza de înaintare estimată în albie va fi cuprinsă între 8 și 14 m, în funcție de condițiile specifice zonei.

Separarea fracției grele pe jgheab

Sortarea gravitațională a fracției 0-4/5 mm se realizeză pe jgheab, care are o înclinare cuprinsă între 5° și 10° pentru a nu permite sedimentarea fragmentelor de rocă și a fracției fine ușoare. Aluviunile se deplasează pe jgheab, aurul împreună cu fracția grea (magnetit, sfen/titan, pirită, etc.) va rămâne pe pătura/covor de cauciuc cu striații și va fi colectată periodic (zilnic).

Acest concentrat (fracție grea) este estimat cantitativ la mai puțin de 1% din aluviunile procesate pe jgheab.

Din observațiile experimentale fracția grea este cuprinsă între cca. 0,0001% (la separarea cu șaitrocul – o mică albie din lemn sau fibră de sticlă) și maximum 1% (la separarea cu jgheab) din total aluviuni procesate.

Concentratul prelevat din albie este estimat la maxim 44 mc.

Redepunerea restului de aluviuni în albie: Restul de aluviuni este redat albiei minore.

Aluviunile rezultate din procesul de separare gravitațională ajung în partea de jos a jgheabului (zona de aval) și sunt redate în albie, aproximativ în zona din care au fost prelevate.

Exploatarea se va realiza pe direcțiile dinspre aval spre amonte și din firul văii spre maluri.

În procesul de extracție a aurului aluvionar nu se foloseşte mercur sau alte substanțe toxice.

Extracția aurului din nisipurile aluvionare este un proces simplu, uneori executat manual, ce poate reprezenta în fapt o „curățire” a albiei minore, care va conferi un regim de curgere optim.

În acest sens, activitatea care se va desfăşura în perimetru nu necesită lucrări de investiții (clădiri, drumuri de acces, instalații, etc.), nu va crea gropi sau movile de nisip, care sǎ afecteze cursul văii Crişul Alb şi nu va polua apele de suprafață sau subterane. Perimetrul de exploatare este situat exclusiv în albia minoră a văii Crişul Alb, aflat în administrarea AN Apele Române.

Perimetrul nu este acoperit cu sol vegetal, iar din activitatea de exploatare nu rezultă steril. În acest context nu se va amenaja o haldă provizorie pe malul albiei minore.

Avându-se în vedere caracteristicile terenului din zona albiei minore a perimetrului de exploatare CREMENEA, adâncimea maximă de exploatare nu va depăşi limita superioară a pilierului de protecție a talvegului.

Metodologia de extracție a aurului din nisipurile aluvionare prevede următoarele faze:

- extragerea nisipului aluvionar;

- sortarea gravitaționară a acestuia pe şaitroc și/sau starloste, cu selectarea fragmentelor de aur liber şi a metalelor grele (magnetit, pirită, calcopirită, pirotină, etc.);

- recuperarea mineralelor grele şi a aurului liber;

- depunerea nisipului sortat gravitațional aproximativ în aceleași zone de unde a fost prelevat.

În procesul tehnologic nu se utilizează substanțe chimice.

3.5.3.2 Produse și subproduse rezuItate, destinația acestora

- concentratul aurifer: in vederea obtinerii elementelor metalice constituiente

- Subproduse: nu se obţin.

3.5.4 Materiile prime, energia, combustibili utilizati, modul de asigurare a acestora

3.5.4.1 Materiile prime , energia, combustibili utilizati

În întregul proces de producție, materialul folosit este constituit din aluviunile supuse separării gravitaţionale.

Aluviunile sunt formate predominant din nisip şi subordonat pietriş, au o granulaţie mică şi conţin elemente de andezite, amfibolite, şisturi cristaline de diferite tipuri, etc. care provin din rocile formațiunilor traversate de râul Crişul Alb şi de afluenţii săi.

Materii auxiliare

Ca materii auxiliare în procesul de producție se utilizează:

- uleiuri minerale folosite pentru funcționarea utilajelor

- piese de schimb diverse necesare pentru funcționarea optimă a utilajelor.

Combustibili utilizați

Combustibilii utilizați sunt de tip motorină și se utilizează pentru alimentarea utilajelor folosite şi transportul acestora.

| Denumire | Nr. utilaje | Consum mediu | Timp mediu de lucru pe utilaj | CONSUMURI MEDII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Litri | Tone |
|  |  |  | ore/zi | oră | zi | săpt. | lună | an | oră | zi | săpt. | lună | an |
| Draga | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 35 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 0,03 | 0,12 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 58 |  |  |  |
| Generator | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 60 | 600 | 0 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 88 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 80 | 800 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,69 |
| Miniexcavator |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 88 |  |  |  |
| Transportor 4x4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 0 | 0,1 | 0,22 | 0,86 | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 9 |  |  |  |
| CONSUM TOTAL |  |  |  | 14 | 64 | 320 | 1140 | 12800 | 0,1 | 0,3 | 0,28 | 0,98 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  |

γ motorină = 0,00086 to / l

3.5.4.2 Asigurarea cantitativă și calitativă a utilităților necesare

-  Alimentarea cu apă industriaIă:

- Nu este necesară apă industriala

- Alimentarea cu apă potabilă a personalului va fi făcută prin transportul acesteia în recipienți individuali sau prin asigurarea consumului de apă minerală

- Alimentarea cu apă menajeră – nu este cazul; se va utiliza un WC de tip ecologic.

- Aprovizionarea cu combustibil: Alimentarea dragei și generatorului (în cazul în care va fi folosit) se va realiza din canistre specifice pentru transportul de combustibil. Transportorul se va alimenta de la stațiile de carburanți din zonă; nu se vor realiza alimentari sau reparatii in zona de albie, acestea realizandu-se la punctul de lucru al societatii

- Alimentarea cu energie electrică: nu este cazul

- Telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobilă

3.5.5 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Vezi cap. XI.

3.5.6  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul

Accesul în perimetrul de exploatare (albie minoră) se va face pe drumuri comunale existente spre albia văii Crişului Alb, cu ramificaţii din DN 74 Brad-Abrud.

În albia minoră a văii Crişul Alb, utilajele vor fi transportate în mână de angajaţi.

3.5.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare. Metode folosite pentru construcţii

Nu este cazul.

3.5.8 Metode folosite in construcție/demolare

Nu este cazul.

3.5.9 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Nu este cazul.

3.5.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

3.5.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

3.5.12  Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

3.5.13  Alte autorizații cerute pentru proiect

Proiectul va optine o autorizatie de gospodarire a apelor

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Perimetrul de exploatare pentru aur aluvionar CREMENEA are o suprafațǎ de 0,028 kmp (27900 mp), fiind definit de următoarele coordonate topogeodezice:

-Punct extrem amonte râu Crişul Alb:

| X | Y |
| --- | --- |
| 515732 | 333169 |

-Punct extrem aval râu Crişul Alb:

| X | Y |
| --- | --- |
| 516240 | 331386 |

şi următoarele coordonate orientative topogeodezice:

| Nr | X | Y | Nr | X | Y | Nr | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 516240 | 331386 | 23 | 515777 | 332425 | 45 | 515782 | 332126 |
| 2 | 516208 | 331446 | 24 | 515724 | 332457 | 46 | 515839 | 332099 |
| 3 | 516209 | 331508 | 25 | 515656 | 332567 | 47 | 515953 | 332113 |
| 4 | 516248 | 331570 | 26 | 515602 | 332685 | 48 | 516020 | 332083 |
| 5 | 516322 | 331635 | 27 | 515610 | 332849 | 49 | 516078 | 332031 |
| 6 | 516323 | 331728 | 28 | 515660 | 332906 | 50 | 516081 | 331968 |
| 7 | 516249 | 331817 | 29 | 515668 | 332966 | 51 | 516046 | 331907 |
| 8 | 516219 | 331821 | 30 | 515709 | 333022 | 52 | 515990 | 331879 |
| 9 | 516169 | 331794 | 31 | 515742 | 333091 | 53 | 515990 | 331849 |
| 10 | 516110 | 331795 | 32 | 515732 | 333169 | 54 | 516021 | 331807 |
| 11 | 516038 | 331815 | 33 | 515722 | 333169 | 55 | 516067 | 331787 |
| 12 | 516005 | 331863 | 34 | 515733 | 333092 | 56 | 516112 | 331780 |
| 13 | 516055 | 331900 | 35 | 515699 | 333026 | 57 | 516175 | 331782 |
| 14 | 516091 | 331967 | 36 | 515658 | 332969 | 58 | 516219 | 331804 |
| 15 | 516087 | 332036 | 37 | 515650 | 332909 | 59 | 516243 | 331802 |
| 16 | 516025 | 332093 | 38 | 515603 | 332854 | 60 | 516311 | 331723 |
| 17 | 515954 | 332123 | 39 | 515593 | 332683 | 61 | 516310 | 331639 |
| 18 | 515841 | 332110 | 40 | 515648 | 332563 | 62 | 516240 | 331575 |
| 19 | 515791 | 332129 | 41 | 515718 | 332452 | 63 | 516198 | 331508 |
| 20 | 515764 | 332174 | 42 | 515799 | 332369 | 64 | 516200 | 331445 |
| 21 | 515776 | 332246 | 43 | 515764 | 332250 | 65 | 516231 | 331384 |
| 22 | 515812 | 332365 | 44 | 515754 | 332175 |  |  |  |

Fişa perimetrului de exploatare este anexata prezentei documentatii (plansa nr. 1).

5.1 În ceea ce privește distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 și ratificată prin Legea nr. 22/2001, proiectul propus nu intră sub incidența acestei legi.

5.2 Perimetrul nu este situat în zone de arii protejate (adresa anexata).

5.2 Perimetrul nu este situat pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare (adresa anexata).

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

# A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

## 1. Protecția calității apelor

1.1. Sursele de poluanți pentru ape, concentrații și debite masice de poluanți rezultați pe faze tehnologice și de activitate

Exploatarea în perimetrului CREMENEA nu va produce efecte majore asupra calității apelor de suprafață și nesemnificative asupra apelor subterane.

Pachetul aluvionar care constituie substanţa minerală utilă este cantonat în zona corpului de apă de suprafață.

Activitatea de recuperare a aurului aluvionar nu presupune realizarea unor lucrări de investiţii care să afecteze cursul râului Crişul Alb şi regimul apelor de suprafaţă care se scurg prin albia minoră a acestuia.

Extracţia aurului aluvionar se face în mediu umed, dar fără a folosi cantităţi de apă care să poată fi cuantificate. Apele preluate din râu sunt redate acestuia fără a fi afectate de poluare, pe suprafaţa de nisipuri aluvionare. Va avea loc o creştere a turbidităţii apei pe o suprafață restransă şi periodicitate intermitentă. Este posibilă:

- o poluare cauzată de scurgerile accidentale de ulei sau motorină de la utilajele folosite.

- o crestere a turbiditatii apei pe o distanta de cca. 5-8m de la zona de extractie.

1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reținere a poluanților

Aceste staţii şi instalaţii nu sunt necesare.

Zona de exploatare nu se află în zona de protecție a unei exploatări de apă, iar prin exploatarea în balastieră nu se execută lucrări de barare sau de traversare a cursurilor de apă. Nu se exploatează agregate minerale din albiile minore.

În scopul limitării efectelor activităţii de extracţie a aurului asupra apelor de suprafaţă, asupra structurii şi funcţiei ecosistemelor acvatice se va avea în vedere deversarea apelor folosite în gropi de limpezire, de unde apa se infiltrează în nisip sau este dirijată, după limpezire, prin canale scurte în albia râului.

Suspensiile antrenate în procesul de exploatare aluviuni nu se constituie, prin natura lor, în substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă.

Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de carburanți / uleiuri se vor lua următoarele măsuri:

- Întreținerea corespunzătoare a utilajelor

- alimentarea utilajelor cu combustibil și schimburile de uleiuri se vor face la unitati specializate si la sediu.

- montarea unor cuve între suport și utilaj (dragă / generator).

## 2. Protecția aerului

2.1. Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de poluanți rezultați și caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate

Sursele de poluanți pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale utilajelor de excavare, încarcare și transport care sunt generatoare de noxe (gaze de eșapament) ce conțin substanțe poluante de tip CO = 2,1%; NOx = 2,7%; SQx = 0,78%; hidrocarburi nearse = 1,3%; aldehide = 0,08%).

De asemenea, transportorul, prin circulația lui, în perioadele secetoase, se constituie în sursa mobila generatoare de praf.

Pe amplasament se identifică emisii de gaze de eșapament generate prin funcționarea motoarelor termice (Diesel) cu care sunt echipate utilajele și pulberi solide (praf) produse prin circulația utilajelor de transport în perioadele secetoase.

Din procesele tehnologice de exploatare nu rezultă pulberi deoarece au loc în mediu excesiv umed.

2.2. Instalațiile pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Aceste instalații nu sunt necesare deoarece:

- prin întreținerea și menținerea în bună stare de funcționare a utilajelor se elimină posibilitatea poluării aerului pe seama degajării în exces a gazelor de eșapament

- pulberile se produc în cantități nesemnificative, intermitent, din surse mobile, au durata scurtă și se dispersează în atmosferă fără să afecteze calitatea aerului.

## 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

3.1. Sursele de zgomot și de vibrații

- Funcționarea utilajelor de extracție și încărcare

- Circulația autovehiculelor

3.2. AmenajăriIe și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu sunt necesare amenajări și dotări speciale în acest sens deoarece:

- autovehiculul utilizat la transport este o un transportor modern care produce vibrații și zgomot în limite admisibile pentru zonele de circulație folosite; transportul concentratului se realizează cel mai frecvent o dată pe zi.

- distanța până la cea mai apropiată locuință fiind de cca. 0,9km (Brad) nu se pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de funcționarea utilajelor.

## 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu face obiectul activității desfășurate. Nu este depășit fondul natural.

## 5. Protecția solului și a subsolului

5.1. Sursele de poluanți pentru sol și subsol

Sursele de poluanți prezentate la protecția calității apelor sunt similare și pentru sol și subsol cu unele precizări specifice:

-protecția talvegului văii

-protecția malurilor.

5.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Deși la nivelul factorului SOL-SUBSOL impactul repercutat de lucrările proiectate nu va fi semnificativ, se vor lua următoarele măsuri de protecție și de reducere a efectelor negative:

- Nedepășirea zonei destinate exploatării și adâncimii de exploatare

Se va avea în vedere pilierul de protectie talveg de 0,5 m și stabilitatea taluzului pe ambele maluri. Acolo unde va fi necesar se vor face lucrări de stabilizare taluz / mal.

Totodată, aluviunile redate albiei minore în procesul de exploatare se vor depune aproximativ în aceleași areale de unde au fost prelevate.

- Întreținerea periodică a utilajelor din dotare

- Circulația autovehiculelor se va realiza numai pe drumul de acces, amenajat și întreținut corespunzător, întreținerea și menținerea în bună stare de funcționare a utilajelor va elimina posibilitatea poluării solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei

- Alimentarea utilajelor cu combustibil și schimburile de uleiuri se vor face la unitati specializate si la sediu.

Nu sunt necesare alte dotări sau amenajări pentru protecția solului și subsolului.

## 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

6.2. Lucrările și dotările pentru protecția biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Activitatea desfăşurată în perimetru poate fi asimilată cu o „lucrare de curăţare albie” atât de deşeurile de plastic / hârtie, etc., cât şi de resturi lemnoase.

Perimetrul de exploatare nu este situat în arii de protecție naturale; alte informatii in cap.XIV.

## 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane respectiv monumente istorice și de arhitectură, alte zone de interes tradițional, etc.

Așezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:

la est la cca. 1,0 km localitatea Barza, spre vest la cca. 0,9 km, localitatea Brad.

7.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public

Din activitatea desfășurată în cadrul amplasamentului propus nu rezultă poluanți care să afecteze așezarea umană cea mai apropiată.

Siguranța locuitorilor nu este periclitată de activitatea obiectivului iar referitor la aportul traficului rutier, prin circulația autovehiculului relativ redusă, nu se pun probleme deosebite în acest sens. În zona perimetrului nu sunt obiective de interes public.

## 8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

8.1. Lista și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

Evidența deșeurile rezultate în timpul unui an de exploatare, conform HG 856/2002 se prezintă astfel:

a. Deșeuri reciclabile

- uleiuri uzate_cod 13.01.11 sau 13.02.05: cca. 5 l uleiuri (hidraulice, motor, transmisie) uzate pe an

- cauciucuri uzate_cod 16.01.03: cca. 2 cauciucuri uzate / an (de la transportor).

b. Deșeuri menajere: considerând numărul de angajați și cantitatea medie de deșeuri produsă de un om într-o zi = 0,3 kg, volumul deșeurilor menajere va fi:

( 3 angajați x 0,3 kg = 0,9 kg deșeuri menajere/zi x 200 zile = 180 kg deșeuri menajere / an.

8.2. Planul de gestionare a deșeurilor și asigurarea condițiilor de protecție a mediului

Gestionarea deşeurilor se va face în condiţiile respectării legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi anume:

- colectarea selectivă a deşeurilor în scopul valorificării sau eliminării lor

- evitarea formării de stocuri

- predarea lor agenţilor economici autorizaţi, pentru valorificare (anvelope, ulei uzat, etc.)

- interzicerea arderii deşeurilor de orice tip (tehnologice, menajere).

- Deșeurile menajere se vor colecta și depozita temporar în containere metalice/plastic de unde se vor transporta cu mijloacele auto proprii la groapa de gunoi autorizată

- Utilajele fiind noi, în garanție, schimburile de uleiuri se vor efectua de service-uri autorizate, care vor prelua uleiurile uzate

- Înlocuirea cauciucurile uzate se va executa la societăți care au posibilitatea tehnică de a efectua aceste operații, cauciucurile uzate fiind reținute de aceste unități.

## 9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

În cadrul obiectivului nu se folosesc, nu se produc și nu se comercializează substanțe toxice.

# B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Nu se vor utiliza in sens strict resurse naturale. Proiectul nu prevede exploatarea nisipului si pietrisului ci doar extractia mineralelor grele din fractia 0-4mm a aluviunilor din albia minora.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negative: fara impact asupra polulatiei / impact mic asupra biodiversitatii / impact indirect / temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): Zona Muntilor Apuseni / specii de pesti

- magnitudinea și complexitatea impactului: mica /redusa

Efectele proiectulului pot fi asimilate cu efectele unei viituri ca urmare a unei precipitatii medii.Turbiditatea este impactul principal daca se respecta toate masurile impuse.

- probabilitatea impactului: mica

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: 3-5 min / 10 ori/zi /

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Conform concluziilor Studiului de evaluare adecvata a impactului asupra corpului de apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L şi anexat la documentaţia de obţinere a avizului de gospodărire a apelor, pentru a limita impactul potenţial, se recomandă următoarele măsuri:

- evitarea dislocării unor bolovani de dimensiuni mai mari pentru a nu modifica local adâncimea apei şi ca să rămâne insule de refugiu pentru biotă;

- exploatarea aluviunilor să se facă sectorial, adică tronsonul de râu/pârâu să fie împărţit in segmente de câte 300 - 500 m şi segmentele invecinate să nu fie luate in lucru in mod consecutiv, pentru a permite repopularea zonelor afectate;

- recomandăm, pe cât este posibil, sistarea totală a exploatiirii in perioada restricţiei de pescuit impusă de autoritatile competente in fiecare an (de obicei in perioada: inceputul lunii aprilie - mijlocul lunii iunie) desi Ordinul 8/2018 (privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018) nu include niciun tronson al râului Crişul Alb in nicio categorie.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

1. Automonitoring

2. Supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control

Automonitoringul este obligația societății și va avea următoarele componente:

a. Automonitoringul emisiilor constând în următoarele acțiuni:

- urmărirea concentrațiilor de poluanți dacă este cazul.

Titularul activității va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor și despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la orice punct de prelevare și / sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

b. Monitoringul tehnologic: este o acțiune distinctă și are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării utilajelor din cadrul obiectivului.

c. Monitoringul post-închidere: în cazul încetării activității vor fi realizate și urmărite acțiunile prevăzute în cap. XI – Lucrări de refacere a amplasamentului.

Unității titulare îi revine obligația respectării prevederilor din Acordul de mediu și a altor acte normative adoptate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Proiectul prezintă o specificitate aparte, fără a putea fi încadrat în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară.

Activitatea semi-mecanizată / manuală de concentrare a aurului cu şaitrocul / jgheab din nisipurile aluvionare nu poate fi încadrată în clase şi categorii, în conformitate cu  STAS 4273/83.

# B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Nu este cazul.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Nu sunt necesare.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Având în vedere tipul exploatării și amplasamentul acesteia (balastieră în albia minoră, deasupra și sub nivelul apei) precum și caracteristicile acumulărilor aluviale de nisip și pietriş care, prin prezența lor, împiedică scurgerea liberă a debitelor și favorizează fenomenele erozionale negative ale apei, lucrările pentru readucerea terenului la starea inițială nu se justifică.

Deoarece activitatea de exploatare se va desfășura strict în albia minoră a râului Crişul Alb fără ca malurile acestuia sau zonele situate în vecinătate de albia minora să fie afectate, se va executa:

_retragerea utilajelor din albie

_igienizarea zonei de albie aferenta perimetrului.

În conformitate cu prevederile din Ordinul comun al Președintelui ANRM, al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Economiei nr. 202 / 2.881 / 2.348, se vor respecta prevederile Proiectului şi Planului tehnic pentru refacerea mediului.

# XII. ANEXE – piese desenate

Sunt anexate prezentei documentatii.

# XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28

Nu este cazul. (vezi adresa anexata)

# XIV. PROIECTE in legatura cu apele

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Crişuri;

- cursul de apă: râul Crişul Alb, cod cadastral 03.01.00;

- corpul de apă de suprafață și/sau subteran): “CRISUL ALB (BALSA, OGRADA), conf. p. Satului - conf. Negrisoara si afluentii”, cod RORW3.1.100_B1, corp de apă permanent, având tipologie RO05a.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Conform concluziilor Studiului de evaluare adecvata a impactului asupra corpului de apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.C. GEO MINE CONSULTING S.R. L (care au procesat informatiile solicitate de la ABA Crisuri), starea ecologica a zonei perimetrului de exploatare aluviuni aurifere este moderata - buna.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Vezi cap. VII.

# XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE

Nu este cazul.