S.C. SALT MIN S.R.L.

Cluj-Napoca, Str. Câmpul Pâinii, nr. 3-5

Nr. ORC: J12/883/2017

CUI:  33913963

Tel. contact: 0746.261.307

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obţinerea Acordului de mediu

- activitatea desfășurată: Exploatarea aurului aluvionar din perimetrul GEOAGIU

- amplasament: albie minoră, râul Geoagiu, loc. Geoagiu, jud. Hunedoara

Solicitant

S.C. SALT MIN S.R.L.

Administrator

Andreea Ioana DUMITRU

Proiectant

S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L. Deva

Atestat nr. 97/2017

Administrator

Mihai PRICOPIE

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULAR	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	4

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	11

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	11

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI	13

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	13

1. Protecția calității apelor	13

2. Protecția aerului	14

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	14

4. Protecția împotriva radiațiilor	15

5. Protecția solului și a subsolului	15

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	15

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	15

8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament	16

9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase	16

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	16

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE	16

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	17

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE	18

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI	18

B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL	18

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	18

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	18

XII. ANEXE – piese desenate	18

XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28	18

XIV. PROIECTE in legatura cu apele	19

XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE	19

LISTA ANEXELOR LA TEXT

1_ Decizia de incadrare initiala

2_ Anunț public

3_ Chitanță plată taxă

4_ Aviz de gospodarire a apelor nr. 264/19.11.2018

5_ Adresa arii protejate

6_ Adresa cultura si patrimoniu

LISTA ANEXELOR GRAFICE

- Fisa perimetrului

- Plan de localizare

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții: Exploatarea aurului aluvionar, perimetrul GEOAGIU.

Amplasamentul obiectivului: Perimetrul de exploatare este situat pe râul Geoagiu, între localitățile Bozeş şi Geoagiu.

Adresa: Geoagiu, jud. Hunedoara

# II. TITULAR

Numele companiei: S.C. SALT MIN  S.R.L;

Adresa poştală: Cluj-Napoca, Str. Câmpul Pâinii, nr. 3-5, jud. Cluj;

Numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel. 0755221465.

Numele persoanelor de contact: Andreea Ioana DUMITRU

Director / manager / administrator: administrator

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1 Scopul și importanța obiectivului de investiții

Proiectul are ca scop extragerea aurului aluvionar prin metoda separării gravitaţionale.

3. 2 Justificarea necesităţii proiectului

Din punct de vedere al utilității publice, realizarea proiectului va conduce la:

- utilizarea resurselor naturale locale;

- contribuții la bugetul local și național.

3. 3 Valoarea investitiei: cca. 20000 euro

3. 4 Perioada de implementare a proiectului: 2-3 ani

3. 5 Planşe/Grafica: prezentate in anexe grafice la text

3. 5 Descrierea proiectului

3.5.1 Profilul şi capacități de producție

- Profilul de activitate: cod CAEN 0729 – Extracția altor minereuri metalifere neferoase;

- Capacitatea totală de producție cuprinsă în proiect este de cca. 110 mc concentrat aurifer.

3.5.2 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Proiectul prevede executarea lucrărilor specifice de exploatare a aurului aluvionar din albia minoră a râurilor.

Caracterizarea zonei de amplasare

- Date geomorfologice și climă

Perimetrul GEOAGIU este situata in partea sud-estica  a zonei cunoscuta sub numele de  Patrulaterul Aurifer. Geografic, perimetrul apartine M-tilor Metaliferi din cadrul Apusenilor de Sud. Râul Geoagiu, in zona perimetrului de exploatare, este marginit de culmi având altitudini cuprinse intre 585m (Dl. Cocoşului, la nord-vest) şi 648m (Dl. Sec in nord-est).

Amplasamentul se inscrie in domeniul climatului temperat continental moderat specific zonelor muntoase ale Muntilor Apuseni, caracterizat prin lipsa perioadelor lungi cu temperaturi extreme. Clima se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 7-9°C, cu cantitati medii anuale de precipitatii de 900-1100 mm.

- Date geologice și hidrogeologice

Geologie – Structură

Geologie-Structura

Structura Zlatna-Stanija (situata in nordul perimetrului GEOAGIU, sursa aurului aluvionar) are o alura WNW-ESE, având o lungime de cca 20km şi lătime de cca 10km şi este o importanta unitate metalogenetica din Patrulaterul Aurifer.  Fundamentul este reprezentat de transilvanide (complex ofiolitic+sedimentar asociat) şi sedimentar neogen prebadenian.

Vulcanismul neogen, dominant intermediar, se insereaza pe linii tectono-vulcanice (decroşari, sisteme de falii), rezultind diverse forme, de la vulcani, la vulcani de lave, subvulcani, dyke-uri si associate, corpuri de brecii, lave, piroclastite, formatiuni vulcano-sedimentare.

Produsele eruptive aparţin in general fazei andezitelor de Barza-Săcărâmb şi subordonat celorlalte faze.

Corpurile metalice sunt reprezentate dominant de stilul filonian (classic, retele, stockwork), cu orientare dominanta NW-SE, apoi de stilul porphyry Au-Cu-(Mo) si cel diseminativ legat de structurile de brecii, izolat corpuri metasomatice.

In ansamblu, zona Zlatna se imparte in :

-subzona estica (Breaza, Fata Baii-Larga,Trimpoiele, Haneş/sursa aurului aluvionar din proiect)

-centrala (Toti Sfintii-Tutumanu, Baba-Babuta, Almas-Dl. Neagra, Stanija, Popa Stanija, Muncaceasca)

-vestica (Borzesti, V.Tisei, Runculete)

In general zonalitatea mineralizatiei se prezinta Cu(Pb,Zn) la nivelele inferioare, Pb-Zn(Au-Ag) median si Au-Ag( Te-Pb-Zn) superior; alaturi de sulfurile de baza sunt prezente uneori si sulfosarurile si telururile (Fata Baii, Muncaceasca Vest), iar ca minerale de ganga cuart, calcit, uneori rodocrosit,baritina.

Tipul de mineralizare este dominant LS, pentru sistemele epithermale şi cu tentă mesothermala pentru sistemele porphyry şi asociatele lor (filoane,brecii). Exista o evidenta legatura  genetica, consangvina, intre sistemele mineralizate porphyry Au-(Cu-Mo) şi cele filoniene epithermale Pb-Zn-Cu-Au-Ag-Te, formate mai recent.

Hidrogeologia zonei

Obiectivul este localizat în bazinul hidrografic al râului Mureş,  pe valea GEOAGIU (cod cadastral IV-1.111), la cca. 5,5 km amonte de confluenţa cu râul Mureş.

Râul Geoagiu are o lungime de cca. 41 km, cursul râului având o orientare generala NNV –SSE. Diferenţa de nivel între partea superioara a bazinului de receptie şi confluenta cu râul Mureş este de cca 240 m.

In zona perimetrului de exploatare cu lungime de cca. 5,4 km, cursul râului Geoagiu are o diferenta de nivel între punctul extrem amonte si cel aval de cca. 45m.

Caracteristici râului GEOAGIU in zona perimetrului de exploatare:

-lungimea totala a tronsonului = cca.5400 m

-latimea râului intre maluri = 8,5- 20,5 m

-panta medie   i = 0,83%

-adâncimea apei  = intre 0,15- 0,47 m

Caracteristicile hidrogeologice şi cantitative preluate din datele achiziţionate de la A.B.A Mureş sunt prezentate in tabelul urmator:

| Raul | Sectiunea | Supraf bazin (kmp) | Altit medie bazin (m) | Q min 95%(mc/s) | Q med multian (mc/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geoagiu IV.1.111 | GEOAGIU amonte de loc. Geoagiu | 298 | 582 | 0,23 | 2,15 |

În ceea ce priveşte apele subterane, trebuie mentionat faptul ca tronsonul de râu delimitat de perimetru NU se află pe corp de apă subterană.

3.5.3 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție, natura și cantitatea materialelor folosite, capacități de producție, materii prime, auxiliare și combustibili utilizați, produse și subproduse obținute și destinația acestora, alte date specifice

3.5.3.1 Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producție

Procesul tehnologic

Activitatea de extractie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare consta în separarea gravitationala a aurului împreuna cu metalele grele, in aluviunile nisipoase din albia minora a râului Geoagiu.

Modul de lucru consta în prelevarea aluviunilor din albie (fractia 0-4mm) prin intermediul saitrocului sau a unei drage mobile cu actionare electrica (optional diesel) - prin aspiratie.

Draga este prevazuta cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsa intre 8 si 10m si diametrul de 80 - 150mm. Sorbul este prevazut cu o sita cu ochiuri de 4-5mm.

In cazul in care aluviunile sunt acoperite de crengi de arbori sau fragmente de roci cu dimensiuni mai mari, acestea pot fi indepartate manual cu lopata sau utilizand un miniexcavator.

Adâncimea de colectare este cuprinsa intre 0,25 si 0,75m, in functie de grosimea si granulometria depozitului aluvionar.

Proiectul conform denumirii sale, are ca scop exploatarea aurului aluvionar şi nu a intregii mase de aluviuni in care este cuprins acest aur.

Suprafata perimetrul GEOAGIU este de cca. 90000 mp.

Volumul total de aluviuni din perimetru (la o grosime medie de cca. 0,35m ) este de cca. 31500 mc.

Estimarea volumului de aluviuni aferent doar zonei de albie corespunzatoare proiectului, s-a realizat din procesarea punctelor de observatie efectuate pe intreaga lungime a perimetrului. Mentionam ca observatiile s-au facut pentru grosimea de aluviuni ce poate fi procesata prin metoda propusa (grosimi cuprinse intre 0,0m / in unele zone si maxim 0,95m).

Granulometria aluviunilor din perimetrul de albie aferent proiectului

Granulometria aluviunilor din arealul de albie aferenta exploatarii aurului aluvionar a fost stabilita din rezultatele sitarii executate in punctelor de observatie, granulometria medie fiind rezultatul mediei aritmetice. Fractia mai mare de 120mm, prezinta o variabilitate accentuata pe lungimea perimetrului, aceasta estimandu-se pe baza observatiilor vizuale.

Metoda de exploatare-precizari

Utilaje folosite

Jgheabul are o lungimea cuprinsa intre 4 si 6m şi laţimea de cca. 0,45m. Acesta este montat cu o inclinare cuprinsa intre 25° si 45° pe un cadru metalic prevazut cu roti si/sau pe un minitransportor prevazut cu senile. Peste acesta se pune o patura de lâna sau un covor din cauciuc prevazut cu striatii peste care trec aluviunile colectate.

Draga de prelevare prin aspiratie a aluviunilor este cu actionare electrica (optional diesel) şi are o capacitate de procesare cuprinsa intre 3 şi 4 mc /ora (functie de tipul instalatiei). Raportul apa/aluviuni este de cca. 2/1.

Draga este prevazuta cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsa intre 8 - 10m şi diametrul de 80 - 150mm. Sorbul este prevazut cu o sita cu ochiuri de 4-5mm. Corpul pompei de aspiratie este prevazuta cu roti, dar poate fi montata şi pe suportul jgheabului.

Activitatea de extractie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare consta din urmatoarele faze:

- Pozitionarea jgheabului de separare si a dragei mobile de aspiratie a aluviunilor in albia râului.

- Aspiratia aluviunilor cu fractia mai mica de 5mm din albie si depunerea lor pe jgheab.

Prelevarea aluviunilor din albie se face prin aspiratie cu draga prin intermediul furtunului flexibil prevazut cu sorb  cu o sita cu ochiuri de 4-5mm.

Exploatarea se va realiza  prin deplasarea sorbului/respectiv jgheabului, pe directiile dinspre aval spre amonte si a sorbului din firul vaii spre maluri, in fisii longitudinale paralele cu malurile. (fig. 1)

Draga va preleva aluviuni cu dimensiunea maxima de pana la 5mm. Aluviunile colectate, impreuna cu apa absorbita sunt depuse in partea de sus a jgheabului, situata in permanenta spre zona de amonte.

Având in vedere ca fractia sub 5mm a fost estimata la un procentaj de cca. 35% din total aluviuni albie din perimetrul de exploatare, cantitatea maxima de aluviuni cu aceasta granulatie va totaliza un volum de max. 11025 mc. (31500 mc x 0,35).

Având in vedere posibilitatea tehnica reala care permite aspiratia din albie a fractiei <5mm in proportie de max 80%, restul fiind considerate pierderi de exploatare, volumul fractiei sub 5mm estimat a fi aspirat din albie este:

V aluviuni aspirat= Vtot x 80%

Eşalonarea lucrarilor va fi in functie de posibilitatile tehnice de exploatare: perioade de inghet, perioade cu debite mici, perioade cu debite mari, etc, numarul de zile de exploatare anual fiind estimat la cca. 200.

Viteza de inaintare estimata in albie va fi cuprinsa intre 8 si 14m, functie de conditiile specifice zonei.

Separarea fractiei grele pe jgheab

Sortarea gravitationala a fractiei 0-4/5mm se realizeza pe jgheab, care are o inclinare cuprinsa intre 5° si 10° pentru a nu permite sedimentarea fragmentelor de roca si a fractiei fine usoare. Aluviunile se deplaseaza pe jgheab, aurul impreuna cu fractia grea (magnetit, sfen/titan, pirita, etc) va ramane pe patura/covor de cauciuc cu striatii si va fi colectata periodic (zilnic).

Acest concentrat (fractie grea) este estimat cantitativ la mai putin de 1% din aluviunile procesate pe jgheab.

Din observatiile experimentale fractia grea este cuprinsa intre cca. 0,0001% (la separarea cu saitrocul -o mica albie din lemn sau fibra de sticla) si maximum 1% (la separarea cu jgheab) din total aluviuni  procesate.

Concentratul prelevat din albie este estimat la maxim 110mc.

Redepunerea restului de aluviuni in albie: Restul de aluviuni este redat albiei minore.

Aluviunile rezultate din procesul de separare gravitationala ajung in partea de jos a jgheabului (zona de aval) si sunt redate in albie, aproximativ in zona din care au fost prelevate.

Exploatarea se va realiza pe directiile dinspre aval spre amonte şi din firul văii spre maluri.

În procesul de extractie a aurului aluvionar nu se foloseşte mercur sau alte substante toxice.

Extractia aurului din nisipurile aluvionare este un proces simplu, uneori executat manual, ce poate reprezenta in fapt o „curatire” a albiei minore, care va conferi un regim de curgere optim.

În acest sens, activitatea care se va desfaşura în perimetru nu necesita lucrari de investitii (cladiri, drumuri de acces, instalatii, etc), nu va crea gropi sau movile de nisip, care sǎ afecteze cursul vaii Geoagiu şi nu va polua apele de suprafata sau subterane. Perimetrul de exploatare este situat exclusiv in albia minora a vaii Geoagiu, aflat in administrarea AN Apele Romane, ABA Mureş.

Perimetrul nu este acoperit cu sol vegetal, iar din activitatea de exploatare nu rezulta steril. În acest context nu se va amenaja o halda provizorie pe malul albiei minore.

Avându-se în vedere caracteristicile terenului din zona albiei minore a perimetrului de exploatare « GEOAGIU », adancimea maxima de exploatare nu va depaşi limita superioara a pilierului de protectie a talvegului.

Metodologia de extractie a aurului din nisipurile aluvionare prevede urmatoarele faze :

- extragerea nisipului aluvionar;

- sortarea gravitationara a acestuia pe şaitroc /jgheab sau starloste, cu selectarea fragmentelor de aur liber şi a metalelor grele (magnetit, pirita, calcopirita, pirotina, etc.);

- recuperarea mineralelor grele şi a aurului liber;

- depunerea nisipului sortat gravitational aproximativ in aceleasi zone de unde a fost prelevat.

Influenta lucrărilor proiectate asupra mediului este minima şi poate fi rezumata astfel:

Ape:

-apele de suprafata: o ridicare a valorii turbiditatii normale cu efect temporar  si extindere maxima de 3-5m (dupa care apa devine limpede)

Suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor în substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila.

-apele subterane: nu sunt afectate

Aer: nu este cazul (proces umed).

Modificarea parametrilor de curgere a apei

Procesarea aluviunilor din râul Geoagiu va conduce temporar, prin aspiratia fractiei <5mm, la o crestere a rugozitatii albiei pe tronsonul exploatat, redepunerea acestei in albie in proportie de cca. 99%, reducand acest efect, astfel scurgerea apei revenind in scurt timp la cea initiala. Totodata cantitatea zilnica procesata este relativ mica,  fiind estimata la o medie de cca. 5mc si implicit inaintarea spre amonte este mica, respectiv o valoare medie de cca. 8-14m.

In procesul tehnologic nu se utilizeaza substante chimice

3.5.3.2 Produse și subproduse rezuItate, destinația acestora

- concentratul aurifer: in vederea obtinerii elementelor metalice constituiente

- Subproduse: nu se obţin.

3.5.4 Materiile prime, energia, combustibili utilizati, modul de asigurare a acestora

3.5.4.1 Materiile prime , energia, combustibili utilizati

În întregul proces de producție, materialul folosit este constituit din aluviunile supuse separării gravitaţionale.

Aluviunile sunt formate predominant din nisip şi subordonat pietriş, au o granulaţie mică şi conţin elemente de andezite, amfibolite, şisturi cristaline de diferite tipuri, etc. care provin din rocile formațiunilor traversate de râul Geoagiu şi de afluenţii săi.

Materii auxiliare

Ca materii auxiliare în procesul de producție se utilizează:

- uleiuri minerale folosite pentru funcționarea utilajelor

- piese de schimb diverse necesare pentru funcționarea optimă a utilajelor.

Combustibili utilizați

Combustibilii utilizați sunt de tip motorină și se utilizează pentru alimentarea utilajelor folosite şi transportul acestora.

| Denumire | Nr. utilaje | Consum mediu | Timp mediu de lucru pe utilaj | CONSUMURI MEDII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Litri | Tone |
|  |  |  | ore/zi | oră | zi | săpt. | lună | an | oră | zi | săpt. | lună | an |
| Draga | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 35 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 0,03 | 0,12 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 58 |  |  |  |
| Generator | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 60 | 600 | 0 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 88 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 80 | 800 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,69 |
| Miniexcavator |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 88 |  |  |  |
| Transportor 4x4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 0 | 0,1 | 0,22 | 0,86 | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 9 |  |  |  |
| CONSUM TOTAL |  |  |  | 14 | 64 | 320 | 1140 | 12800 | 0,1 | 0,3 | 0,28 | 0,98 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  |  |

γ motorină = 0,00086 to / l

3.5.4.2 Asigurarea cantitativă și calitativă a utilităților necesare

-  Alimentarea cu apă industriaIă:

- Nu este necesară apă industriala

- Alimentarea cu apă potabilă a personalului va fi făcută prin transportul acesteia în recipienți individuali sau prin asigurarea consumului de apă minerală

- Alimentarea cu apă menajeră – nu este cazul; se va utiliza un WC de tip ecologic.

- Aprovizionarea cu combustibil: Alimentarea dragei și generatorului (în cazul în care va fi folosit) se va realiza din canistre specifice pentru transportul de combustibil. Transportorul se va alimenta de la stațiile de carburanți din zonă; nu se vor realiza alimentari sau reparatii in zona de albie, acestea realizandu-se la punctul de lucru al societatii

- Alimentarea cu energie electrică: nu este cazul

- Telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobilă

3.5.5 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Vezi cap. XI.

3.5.6  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul

Accesul in perimetrul de exploatare (albie minora) se va face pe drumuri comunale existente spre albia râului Geoagiu, cu ramificaţii din DC Geoagiu-Ardeu.

In albia minora a râului Geoagiu, utilajele vor fi transportate in mână de angajaţi.

3.5.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare. Metode folosite pentru construcţii

Nu este cazul.

3.5.8 Metode folosite in construcție/demolare

Nu este cazul.

3.5.9 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Nu este cazul.

3.5.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

3.5.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

3.5.12  Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

3.5.13  Alte autorizații cerute pentru proiect

Proiectul va optine o autorizatie de gospodarire a apelor

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Perimetrul de exploatare pentru aur aluvionar „ GEOAGIU” are o suprafațǎ de 0,090 kmp (90240 mp), fiind definit de următoarele coordonate topogeodezice:

-Punct extrem amonte râu Geoagiu:

| X | Y |
| --- | --- |
| 498153 | 357818 |

-Punct extrem aval râu Geoagiu:

| X | Y |
| --- | --- |
| 494553 | 359830 |

şi următoarele coordonate orientative topogeodezice:

| Nr | X | Y |  | Nr | X | Y |  | Nr | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 497752 | 358176 |  | 71 | 495279 | 358943 |  | 141 | 495743 | 358877 |
| 2 | 497715 | 358204 |  | 72 | 495236 | 358943 |  | 142 | 495795 | 358897 |
| 3 | 497685 | 358246 |  | 73 | 495193 | 358965 |  | 143 | 495849 | 358901 |
| 4 | 497638 | 358306 |  | 74 | 495153 | 359005 |  | 144 | 495868 | 358877 |
| 5 | 497594 | 358364 |  | 75 | 495134 | 359049 |  | 145 | 495871 | 358821 |
| 6 | 497579 | 358383 |  | 76 | 495117 | 359134 |  | 146 | 495875 | 358770 |
| 7 | 497528 | 358412 |  | 77 | 495093 | 359148 |  | 147 | 495899 | 358751 |
| 8 | 497500 | 358405 |  | 78 | 495032 | 359171 |  | 148 | 495939 | 358735 |
| 9 | 497455 | 358369 |  | 79 | 495018 | 359171 |  | 149 | 495983 | 358706 |
| 10 | 497373 | 358347 |  | 80 | 494990 | 359179 |  | 150 | 496001 | 358715 |
| 11 | 497343 | 358349 |  | 81 | 494960 | 359194 |  | 151 | 496037 | 358728 |
| 12 | 497314 | 358352 |  | 82 | 494933 | 359236 |  | 152 | 496123 | 358730 |
| 13 | 497293 | 358345 |  | 83 | 494893 | 359277 |  | 153 | 496223 | 358698 |
| 14 | 497211 | 358331 |  | 84 | 494834 | 359360 |  | 154 | 496269 | 358675 |
| 15 | 497166 | 358328 |  | 85 | 494807 | 359404 |  | 155 | 496310 | 358650 |
| 16 | 497137 | 358314 |  | 86 | 494794 | 359446 |  | 156 | 496360 | 358616 |
| 17 | 497101 | 358294 |  | 87 | 494783 | 359494 |  | 157 | 496407 | 358588 |
| 18 | 497068 | 358277 |  | 88 | 494781 | 359533 |  | 158 | 496456 | 358571 |
| 19 | 497048 | 358279 |  | 89 | 494784 | 359593 |  | 159 | 496499 | 358577 |
| 20 | 497024 | 358307 |  | 90 | 494774 | 359667 |  | 160 | 496557 | 358576 |
| 21 | 497006 | 358335 |  | 91 | 494768 | 359710 |  | 161 | 496597 | 358573 |
| 22 | 496983 | 358340 |  | 92 | 494745 | 359741 |  | 162 | 496620 | 358553 |
| 23 | 496960 | 358335 |  | 93 | 494717 | 359780 |  | 163 | 496633 | 358516 |
| 24 | 496928 | 358312 |  | 94 | 494701 | 359823 |  | 164 | 496646 | 358440 |
| 25 | 496863 | 358291 |  | 95 | 494664 | 359874 |  | 165 | 496666 | 358384 |
| 26 | 496807 | 358275 |  | 96 | 494636 | 359884 |  | 166 | 496693 | 358356 |
| 27 | 496786 | 358275 |  | 97 | 494596 | 359882 |  | 167 | 496740 | 358315 |
| 28 | 496765 | 358295 |  | 98 | 494588 | 359860 |  | 168 | 496754 | 358287 |
| 29 | 496746 | 358327 |  | 99 | 494581 | 359839 |  | 169 | 496779 | 358261 |
| 30 | 496719 | 358348 |  | 100 | 494553 | 359830 |  | 170 | 496805 | 358261 |
| 31 | 496677 | 358386 |  | 101 | 494549 | 359819 |  | 171 | 496836 | 358272 |
| 32 | 496655 | 358445 |  | 102 | 494577 | 359816 |  | 172 | 496895 | 358287 |
| 33 | 496640 | 358522 |  | 103 | 494608 | 359832 |  | 173 | 496934 | 358300 |
| 34 | 496628 | 358561 |  | 104 | 494625 | 359846 |  | 174 | 496984 | 358318 |
| 35 | 496600 | 358585 |  | 105 | 494649 | 359857 |  | 175 | 497006 | 358285 |
| 36 | 496503 | 358593 |  | 106 | 494669 | 359843 |  | 176 | 497053 | 358262 |
| 37 | 496458 | 358585 |  | 107 | 494688 | 359808 |  | 177 | 497113 | 358271 |
| 38 | 496411 | 358602 |  | 108 | 494712 | 359757 |  | 178 | 497159 | 358310 |
| 39 | 496279 | 358686 |  | 109 | 494731 | 359734 |  | 179 | 497271 | 358320 |
| 40 | 496230 | 358712 |  | 110 | 494753 | 359713 |  | 180 | 497407 | 358336 |
| 41 | 496174 | 358731 |  | 111 | 494763 | 359665 |  | 181 | 497493 | 358365 |
| 42 | 496123 | 358747 |  | 112 | 494770 | 359613 |  | 182 | 497537 | 358377 |
| 43 | 496086 | 358762 |  | 113 | 494772 | 359573 |  | 183 | 497590 | 358342 |
| 44 | 496029 | 358761 |  | 114 | 494765 | 359540 |  | 184 | 497646 | 358271 |
| 45 | 496022 | 358746 |  | 115 | 494768 | 359497 |  | 185 | 497710 | 358192 |
| 46 | 495992 | 358725 |  | 116 | 494778 | 359453 |  | 186 | 497769 | 358146 |
| 47 | 495967 | 358731 |  | 117 | 494797 | 359398 |  | 187 | 497883 | 358121 |
| 48 | 495947 | 358760 |  | 118 | 494871 | 359285 |  | 188 | 497958 | 358123 |
| 49 | 495912 | 358781 |  | 119 | 494919 | 359221 |  | 189 | 498007 | 358134 |
| 50 | 495892 | 358780 |  | 120 | 494953 | 359181 |  | 190 | 498089 | 358143 |
| 51 | 495896 | 358799 |  | 121 | 494999 | 359156 |  | 191 | 498135 | 358127 |
| 52 | 495898 | 358827 |  | 122 | 495045 | 359143 |  | 192 | 498186 | 358087 |
| 53 | 495882 | 358897 |  | 123 | 495101 | 359120 |  | 193 | 498220 | 358008 |
| 54 | 495846 | 358924 |  | 124 | 495113 | 359076 |  | 194 | 498194 | 357921 |
| 55 | 495794 | 358931 |  | 125 | 495121 | 359042 |  | 195 | 498153 | 357818 |
| 56 | 495765 | 358918 |  | 126 | 495140 | 359000 |  | 196 | 498163 | 357810 |
| 57 | 495727 | 358891 |  | 127 | 495186 | 358955 |  | 197 | 498199 | 357903 |
| 58 | 495676 | 358862 |  | 128 | 495233 | 358932 |  | 198 | 498229 | 358008 |
| 59 | 495637 | 358863 |  | 129 | 495274 | 358926 |  | 199 | 498193 | 358102 |
| 60 | 495597 | 358865 |  | 130 | 495307 | 358912 |  | 200 | 498139 | 358139 |
| 61 | 495564 | 358890 |  | 131 | 495332 | 358862 |  | 201 | 498095 | 358157 |
| 62 | 495515 | 358908 |  | 132 | 495349 | 358826 |  | 202 | 498038 | 358152 |
| 63 | 495476 | 358910 |  | 133 | 495382 | 358817 |  | 203 | 497970 | 358136 |
| 64 | 495452 | 358898 |  | 134 | 495422 | 358827 |  | 204 | 497885 | 358134 |
| 65 | 495435 | 358874 |  | 135 | 495467 | 358861 |  | 205 | 497773 | 358160 |
| 66 | 495418 | 358846 |  | 136 | 495550 | 358864 |  | 206 | 497765 | 358166 |
| 67 | 495388 | 358836 |  | 137 | 495558 | 358858 |  |  |  |  |
| 68 | 495364 | 358838 |  | 138 | 495603 | 358838 |  |  |  |  |
| 69 | 495341 | 358884 |  | 139 | 495663 | 358837 |  |  |  |  |
| 70 | 495313 | 358932 |  | 140 | 495701 | 358847 |  |  |  |  |

Fişa perimetrului de exploatare este anexata prezentei documentatii (plansa nr. 1).

5.1 În ceea ce privește distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espo la 25 februarie 1991 și ratificată prin Legea nr. 22/2001, proiectul propus nu intră sub incidența acestei legi.

5.2 Perimetrul nu este situat în zone de arii protejate (adresa anexata).

5.2 Perimetrul nu este situat pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare (adresa anexata).

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

# A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

## 1. Protecția calității apelor

1.1. Sursele de poluanți pentru ape, concentrații și debite masice de poluanți rezultați pe faze tehnologice și de activitate

Exploatarea în perimetrului GEOAGIU nu va produce efecte majore asupra calității apelor de suprafață și nesemnificative asupra apelor subterane.

Pachetul aluvionar care constituie substanţa minerală utilă este cantonat în zona corpului de apă de suprafață.

Activitatea de recuperare a aurului aluvionar nu presupune realizarea unor lucrări de investiţii care să afecteze cursul râului Geoagiu şi regimul apelor de suprafaţă care se scurg prin albia minoră a acestuia.

Extracţia aurului aluvionar se face în mediu umed, dar fără a folosi cantităţi de apă care să poată fi cuantificate. Apele preluate din râu sunt redate acestuia fără a fi afectate de poluare, pe suprafaţa de nisipuri aluvionare. Va avea loc o creştere a turbidităţii apei pe o suprafață restransă şi periodicitate intermitentă. Este posibilă:

- o poluare cauzată de scurgerile accidentale de ulei sau motorină de la utilajele folosite.

- o crestere a turbiditatii apei pe o distanta de cca. 5-8m de la zona de extractie.

1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reținere a poluanților

Aceste staţii şi instalaţii nu sunt necesare.

Zona de exploatare nu se află în zona de protecție a unei exploatări de apă, iar prin exploatarea în balastieră nu se execută lucrări de barare sau de traversare a cursurilor de apă. Nu se exploatează agregate minerale din albiile minore.

În scopul limitării efectelor activităţii de extracţie a aurului asupra apelor de suprafaţă, asupra structurii şi funcţiei ecosistemelor acvatice se va avea în vedere deversarea apelor folosite în gropi de limpezire, de unde apa se infiltrează în nisip sau este dirijată, după limpezire, prin canale scurte în albia râului.

Suspensiile antrenate în procesul de exploatare aluviuni nu se constituie, prin natura lor, în substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă.

Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de carburanți / uleiuri se vor lua următoarele măsuri:

- Întreținerea corespunzătoare a utilajelor

- alimentarea utilajelor cu combustibil și schimburile de uleiuri se vor face la unitati specializate si la sediu.

- montarea unor cuve între suport și utilaj (dragă / generator).

## 2. Protecția aerului

2.1. Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de poluanți rezultați și caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate

Sursele de poluanți pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale utilajelor de excavare, încarcare și transport care sunt generatoare de noxe (gaze de eșapament) ce conțin substanțe poluante de tip CO = 2,1%; NOx = 2,7%; SQx = 0,78%; hidrocarburi nearse = 1,3%; aldehide = 0,08%).

De asemenea, transportorul, prin circulația lui, în perioadele secetoase, se constituie în sursa mobila generatoare de praf.

Pe amplasament se identifică emisii de gaze de eșapament generate prin funcționarea motoarelor termice (Diesel) cu care sunt echipate utilajele și pulberi solide (praf) produse prin circulația utilajelor de transport în perioadele secetoase.

Din procesele tehnologice de exploatare nu rezultă pulberi deoarece au loc în mediu excesiv umed.

2.2. Instalațiile pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor, pentru colectarea și dispersia gazelor reziduale în atmosferă

Aceste instalații nu sunt necesare deoarece:

- prin întreținerea și menținerea în bună stare de funcționare a utilajelor se elimină posibilitatea poluării aerului pe seama degajării în exces a gazelor de eșapament

- pulberile se produc în cantități nesemnificative, intermitent, din surse mobile, au durata scurtă și se dispersează în atmosferă fără să afecteze calitatea aerului.

## 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

3.1. Sursele de zgomot și de vibrații

- Funcționarea utilajelor de extracție și încărcare

- Circulația autovehiculelor

3.2. AmenajăriIe și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu sunt necesare amenajări și dotări speciale în acest sens deoarece:

- autovehiculul utilizat la transport este o un transportor modern care produce vibrații și zgomot în limite admisibile pentru zonele de circulație folosite; transportul concentratului se realizează cel mai frecvent o dată pe zi.

- distanța până la cea mai apropiată locuință fiind de cca. 0,8km (Geoagiu) nu se pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de funcționarea utilajelor.

## 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu face obiectul activității desfășurate. Nu este depășit fondul natural.

## 5. Protecția solului și a subsolului

5.1. Sursele de poluanți pentru sol și subsol

Sursele de poluanți prezentate la protecția calității apelor sunt similare și pentru sol și subsol cu unele precizări specifice:

-protecția talvegului văii

-protecția malurilor.

5.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Deși la nivelul factorului SOL-SUBSOL impactul repercutat de lucrările proiectate nu va fi semnificativ, se vor lua următoarele măsuri de protecție și de reducere a efectelor negative:

- Nedepășirea zonei destinate exploatării și adâncimii de exploatare

Se va avea în vedere pilierul de protectie talveg de 0,5 m și stabilitatea taluzului pe ambele maluri. Acolo unde va fi necesar se vor face lucrări de stabilizare taluz / mal.

Totodată, aluviunile redate albiei minore în procesul de exploatare se vor depune aproximativ în aceleași areale de unde au fost prelevate.

- Întreținerea periodică a utilajelor din dotare

- Circulația autovehiculelor se va realiza numai pe drumul de acces, amenajat și întreținut corespunzător, întreținerea și menținerea în bună stare de funcționare a utilajelor va elimina posibilitatea poluării solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei

- Alimentarea utilajelor cu combustibil și schimburile de uleiuri se vor face la unitati specializate si la sediu.

Nu sunt necesare alte dotări sau amenajări pentru protecția solului și subsolului.

## 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

6.2. Lucrările și dotările pentru protecția biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Activitatea desfăşurată în perimetru poate fi asimilată cu o „lucrare de curăţare albie” atât de deşeurile de plastic / hârtie, etc., cât şi de resturi lemnoase.

Perimetrul de exploatare nu este situat în arii de protecție naturale; alte informatii in cap.XIV.

## 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane respectiv monumente istorice și de arhitectură, alte zone de interes tradițional, etc.

Așezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:

la nord la cca. 1,5 km localitatea Bozes, spre sud la cca. 0,8 km, localitatea Geoagiu.

7.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și / sau de interes public

Din activitatea desfășurată în cadrul amplasamentului propus nu rezultă poluanți care să afecteze așezarea umană cea mai apropiată.

Siguranța locuitorilor nu este periclitată de activitatea obiectivului iar referitor la aportul traficului rutier, prin circulația autovehiculului relativ redusă, nu se pun probleme deosebite în acest sens. În zona perimetrului nu sunt obiective de interes public.

## 8. Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

8.1. Lista și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

Evidența deșeurile rezultate în timpul unui an de exploatare, conform HG 856/2002 se prezintă astfel:

a. Deșeuri reciclabile

- uleiuri uzate_cod 13.01.11 sau 13.02.05: cca. 5 l uleiuri (hidraulice, motor, transmisie) uzate pe an

- cauciucuri uzate_cod 16.01.03: cca. 2 cauciucuri uzate / an (de la transportor).

b. Deșeuri menajere: considerând numărul de angajați și cantitatea medie de deșeuri produsă de un om într-o zi = 0,3 kg, volumul deșeurilor menajere va fi:

( 3 angajați x 0,3 kg = 0,9 kg deșeuri menajere/zi x 200 zile = 180 kg deșeuri menajere / an.

8.2. Planul de gestionare a deșeurilor și asigurarea condițiilor de protecție a mediului

Gestionarea deşeurilor se va face în condiţiile respectării legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi anume:

- colectarea selectivă a deşeurilor în scopul valorificării sau eliminării lor

- evitarea formării de stocuri

- predarea lor agenţilor economici autorizaţi, pentru valorificare (anvelope, ulei uzat, etc.)

- interzicerea arderii deşeurilor de orice tip (tehnologice, menajere).

- Deșeurile menajere se vor colecta și depozita temporar în containere metalice/plastic de unde se vor transporta cu mijloacele auto proprii la groapa de gunoi autorizată

- Utilajele fiind noi, în garanție, schimburile de uleiuri se vor efectua de service-uri autorizate, care vor prelua uleiurile uzate

- Înlocuirea cauciucurile uzate se va executa la societăți care au posibilitatea tehnică de a efectua aceste operații, cauciucurile uzate fiind reținute de aceste unități.

## 9. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

În cadrul obiectivului nu se folosesc, nu se produc și nu se comercializează substanțe toxice.

# B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Nu se vor utiliza in sens strict resurse naturale. Proiectul nu prevede exploatarea nisipului si pietrisului ci doar extractia mineralelor grele din fractia 0-4mm a aluviunilor din albia minora.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negative: fara impact asupra polulatiei / impact mic asupra biodiversitatii / impact indirect / temporar

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): Zona Muntilor Apuseni / specii de pesti

- magnitudinea și complexitatea impactului: mica /redusa

Efectele proiectulului pot fi asimilate cu efectele unei viituri ca urmare a unei precipitatii medii.Turbiditatea este impactul principal daca se respecta toate masurile impuse.

- probabilitatea impactului: mica

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: 3-5 min / 10 ori/zi /

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Conform concluziilor Studiului de evaluare adecvata a impactului asupra corpului de apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.C. SANTIMED PROIECT SRL şi anexat la documentaţia de obţinere a avizului de gospodărire a apelor nr. 264/19.11.2018, pentru a limita impactul potenţial, se recomandă următoarele măsuri:

- evitarea dislocării unor bolovani de dimensiuni mai mari pentru a nu modifica local adâncimea apei şi ca să rămâne insule de refugiu pentru biotă;

- exploatarea aluviunilor să se facă sectorial, adică tronsonul de râu/pârâu să fie împărţit in segmente de câte 300 - 500 m şi segmentele invecinate să nu fie luate in lucru in mod consecutiv, pentru a permite repopularea zonelor afectate;

- recomandăm, pe cât este posibil, sistarea totală a exploatiirii in perioada restricţiei de pescuit impusă de autoritatile competente in fiecare an (de obicei in perioada: inceputul lunii aprilie - mijlocul lunii iunie) desi Ordinul 8/2018 (privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018) nu include niciun tronson al râului Geoagiu in nicio categorie.

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

1. Automonitoring

2. Supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control

Automonitoringul este obligația societății și va avea următoarele componente:

a. Automonitoringul emisiilor constând în următoarele acțiuni:

- urmărirea concentrațiilor de poluanți dacă este cazul.

Titularul activității va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor și despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la orice punct de prelevare și / sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

b. Monitoringul tehnologic: este o acțiune distinctă și are ca scop verificarea periodică a stării și funcționării utilajelor din cadrul obiectivului.

c. Monitoringul post-închidere: în cazul încetării activității vor fi realizate și urmărite acțiunile prevăzute în cap. XI – Lucrări de refacere a amplasamentului.

Unității titulare îi revine obligația respectării prevederilor din Acordul de mediu și a altor acte normative adoptate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Proiectul prezintă o specificitate aparte, fără a putea fi încadrat în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară.

Activitatea semi-mecanizată / manuală de concentrare a aurului cu şaitrocul / jgheab din nisipurile aluvionare nu poate fi încadrată în clase şi categorii, în conformitate cu  STAS 4273/83.

# B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Nu este cazul.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Nu sunt necesare.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Având în vedere tipul exploatării și amplasamentul acesteia (balastieră în albia minoră, deasupra și sub nivelul apei) precum și caracteristicile acumulărilor aluviale de nisip și pietriş care, prin prezența lor, împiedică scurgerea liberă a debitelor și favorizează fenomenele erozionale negative ale apei, lucrările pentru readucerea terenului la starea inițială nu se justifică.

Deoarece activitatea de exploatare se va desfășura strict în albia minoră a râului Geoagiu fără ca malurile acestuia sau zonele situate în vecinătate de albia minora să fie afectate, se va executa:

_retragerea utilajelor din albie

_igienizarea zonei de albie aferenta perimetrului.

În conformitate cu prevederile din Ordinul comun al Președintelui ANRM, al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Economiei nr. 202 / 2.881 / 2.348, se vor respecta prevederile Proiectului şi Planului tehnic pentru refacerea mediului.

# XII. ANEXE – piese desenate

Sunt anexate prezentei documentatii.

# XIII. PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA OUG 57/2007, ART. 28

Nu este cazul. (vezi adresa anexata)

# XIV. PROIECTE in legatura cu apele

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Mureş;

- cursul de apă: râul Geoagiu, cod cadastral IV-1.111;

- corpul de apă de suprafață și/sau subteran):

- “GEOAGIU (BALSA, OGRADA), izvor - conf. Bacaia si afluentii”, cod RORW4.1.111_B1, corp de apă permanent, având tipologie RO01a, si

- “GEOAGIU (BALSA, OGRADA), conf. Bacaia - conf. Mures”, cod RORW4.1.111_B2, corp de apă permanent, având tipologie RO05b

Proiectul a primit avizul de gospodarire a apelor nr.264/2018.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Conform concluziilor Studiului de evaluare adecvata a impactului asupra corpului de apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.C. SANTIMED PROIECT S.R. L (care au procesat informatiile solicitate de la ABA Mures), starea ecologica a zonei perimetrului de exploatare aluviuni aurifere este buna:

| An monitorizare | Stare ecologică |
| --- | --- |
| 2015 | Bună |
| 2016 | Bună |
| 2017 | Bună |

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Vezi cap. VII.

# XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE

Nu este cazul.