STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.10 C.U.I. RO15824302 J20/1280/2003

Tel/fax 0254 220250

PROIECT nr. 84/2016

Faza: D.T.A.C

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

in conformitate cu Legea nr. 292/2018-anexa 5E

privind investitia:

,, EXTINDERE ALIMENTARE CU APA

IN SATUL OHABA, COMUNA LAPUGIU DE JOS,

JUD. HUNEDOARA ”

BENEFICIAR :

COMUNA LAPUGIU DE JOS, JUD. HUNEDOARA

PROIECTANT :

S.C. DINAMIC IND S.R.L.  – Deva

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA

ACORDULUI DE MEDIU

in conformitate cu Legea nr. 292/2018-anexa 5E

privind investitia:

,, EXTINDERE ALIMENTARE CU APA

IN SATUL OHABA, COMUNA LAPUGIU DE JOS,

JUD. HUNEDOARA ”

FOAIE DE SEMNATURI:

PROIECTANT :   S.C. DINAMIC IND  S.R.L. - DEVA

PROIECTANŢI :	ing. OPREA CLAUDIU										ing. MICLE GRATIAN

ing. MICLE CRISTINA MARIA

- DENUMIREA PROIECTULUI

,, EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SATUL OHABA,

COMUNA LAPUGIU DE JOS,JUD. HUNEDOARA ”

- TITULAR

COMUNA LAPUGIU DE JOS, JUD. HUNEDOARA

Lăpugiu de Jos, str. Principală, nr. 60, cod 337280, județul Hunedoara

Numar de telefon: 0254-281767

Numar de fax: 0254-281782

Adrese e-mail: primar@primarialapugiu.ro

Primar: CHIOREAN ALIN

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- Rezumat al proiectului

Prin prezentul proiect se doreste realizarea unei extinderi a retelei de distributie a apei si a bransamentelor aferente consumatorilor casnici din satul Ohaba, comuna Lapugiu de Jos, jud. Hunedoara.

Stabilirea calitatii apei si a tehnologiilor de tratare si potabilizare a acesteia, nu fac obiectul acestui proiect, aceste urmand a fi realizate ulterior.

Apa va fi folosită în gospodării pentru adăparea animalelor și pentru udatul grădinilor, și nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Reteaua de distributie a apei se va executa din conducte PEID PE100 PN10, montaj îngropat la adâncimea de 0,9-1,0 m deasupra generatoarei conductei. Conductele de PEID vor avea diametru nominal: 110 mm pentru ramurile principale, respectiv 63 mm pentru ramurile secundare, paralele cu ramurile principale ale retelei de distributie.

Rețelele de apa se vor amplasa în lungul străzilor din localitate, în afara zonei carosabile pe cat posibil, în apropierea limitei cu proprietățile învecinate.

Trotuarele proiectate vor asigura circulația pietonală de o parte și de cealaltă a drumului DN68A, în zona în care există proprietăți învecinate. Ele sunt amplasate după șanțurile existente în lungul drumului, la o distanță mai mare 2,50 m de marginea părții carosabile a acestuia. Trotuarele vor avea o lățime de 1,75m și vor fi pavate cu dale din beton autoblocante.

Lucrarile se incadreaza in categoria de importanţă “C”-normala (conform HGR nr. 766/1997) şi la clasa "IV" de importanţă (conf. normativului P100-1/2006).

- Justificarea necesității proiectului

O componenta a planului de dezvoltare a localitatii cuprinde dezvoltarea infrastructurii stradale si a retelelor de apa.

Sistemul de alimentare cu apa a debutat intr-un proiect anterior cu constituirea sursei de vcaptarea a apei cu ajutorul pompei submersibile din foraj, a unui rezervor de inmagazinare si a unei retele de distributie in conditiile utilizarii apei pentru alientarea cu apa a pasunii si a hidrantului exterior suprateran amplasat in aproipiere caminului cultural.

Prin prezentul proiect se doreste realizarea unei extinderi a retelei de distributie a apei si a bransamentelor aferente consumatorilor casnici din satul Ohaba din comuna Lapugiu de Jos, jud. Hunedoara.

Stabilirea calitatii apei si a tehnologiilor de tratare si potabilizare a acesteia, in caz de nevoie, nu fac obiectul acestui proiect, aceste urmand a fii realizate ulterior.

Realizarea acestui proiect genereaza o pregatire corespunzatoare a infrastructurii inclusiv extinderea retelei de apa atat ca lungime cat si ca debit asigurat, avand in vedere si o posibila extindere ulterioara.

Necesitatea acestor lucrări este oportună pentru asigurarea unor condiţii minime de trai pentru populaţia localităţilor, în contextul alinierii ţării la standardele Uniunii Europene şi crearea unor condiţii propice investitorilor astfel avantajând dezvoltarea localităţii.

- Valoarea investiției

estimat: 1.331.848 lei (incl.TVA).

- Perioada de implementare propusă

24 luni (2 ani)

- Limitele amplasamentului proiectului

Comuna Lapugiu de Jos, sat Ohaba, judetul Hunedoara.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Toate lucrările prevăzute se vor realiza pe terenurile aparţinând domeniului public, situat in intravilanul si extravilanul localităţii Ohaba. Deoarece traseele reţelelor urmăresc configuraţia drumurilor publice cu conducte pozate îngropat, nu este necesara scoaterea temporara sau definitiva de teren din circuitul agricol.

Trotuarele proiectate vor urma linia clădirilor sau a gardurilor  în partea dinspre proprietăți, iar în partea dinspre drum vor urmări o linie cât mai dreaptă și cu cât mai puține frânturi.

Suprafeţele estimate a fi ocupate definitiv sunt următoarele:

- retea de alimentare cu  apa: 2370 m2

- trotuare: 2491,2 m2

EXECUTARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE APĂ MENAJERĂ

Sistemul de alimentare cu apa a debutat intr-un proiect anterior cu constituirea sursei de captare a apei cu ajutorul pompei submersibile din foraj, a unui rezervor de inmagazinare si a unei retele de distributie in conditiile utilizarii apei pentru alimentarea cu apa a pasunii si a hidrantului exterior suprateran amplasat in apropierea caminului cultural.

Prin prezentul proiect se doreste realizarea unei extinderi a retelei de distributie a apei si a

bransamentelor aferente consumatorilor casnici din satul Ohaba, comuna Lapugiu de Jos, jud.Hunedoara.

Stabilirea calitatii apei si a tehnologiilor de tratare si potabilizare a acesteia, nu fac obiectul acestui proiect, aceste urmand a fi realizate ulterior.

Apa va fi folosită în gospodării pentru adăparea animalelor și pentru udatul grădinilor, și nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Reteaua de distributie a apei se va executa din conducte PEHD PN10, montaj îngropat la adâncimea de 0,9-1,0 m deasupra generatoarei conductei. Conductele de PEHD vor avea diametru nominal: 110 mm pentru ramurile principale, respectiv 63 mm pentru ramurile secundare, paralele cu ramurile principale ale retelei de distributie.

Reţeaua de distribuţie apă menajeră va avea o lungime de 3950 m.

Pe reţeaua de conducte nou proiectata, la distanţe de 100 m se vor monta un numar de 22 de hidranţi exteriori supraterani Dn 80mm. Debitul de apa si presiunea necesara functionarii hidrantilor stradali supraterani vor fi asigurate de catre rezervorul amplasat sus pe deal, cu volum de 100 mc.

Pe traseele retelelor de apa se vor prevedea 31 de cămine de vane cu armăturile montate în ele cu rol de ramificatie, sectorizare, aerisire si golire. În punctele cele mai înalte ale retelei de apa se va monta cate un cămin de vane prevăzut cu aerisitor automat cu dublu sens, avand rol de aerisire a conductei. În punctele cele mai joase se vor monta vane de golire pentru drenarea conductei în caz de intervenţii şi reparaţii.

Căminele de vane vor fi din polietilena pentru cazurile in care componentele acestora (vane, teuri, coturi) se pot monta fizic in caminele prefabricate cu diametrul interior de 1100mm, iar in cazurile in care componentele care nu se pot monta in caminele de polietilena prefabricate se vor executa camine de vane din beton. Capacele de vizitare ala caminelor prefabricate si a celor înglobate în planşele căminelor vor avea sarcina admisibilă corelată cu categoria de solicitare (zonă verde sau trafic auto pe tonaje).

Traversarea căilor de comunicație existente se va face prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejata cu tuburi de otel tratate împotriva coroziunii, fără afectarea circulației. Pentru drumul național DN68A se propun două subtraversări la km 58+008 și km 58+735. În zona subtraversarii drumului national DN68A, conducta de alimentate cu apă va fi protejată cu o conductă din oțel cu D=250 mm și lungimea de 12m. Adâncimea la care este pozată conducta de protecție este de 2,26 m, respectiv 1,60 m, distanta măsurată de la cota liniei roșii a drumului national si generatoarea superioară a conductei de protecție.

Traversarea caii ferate se va face prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejata cu tuburi de otel tratate impotriva coroziunii, fara a afecta functionalitatea caii ferate.

Locuinţele din localitate se vor bransa la reţeaua de apa prin racorduri individuale, la limita de proprietate se va monta câte un cămin de apometru, iar la reţea se va conecta cu teu de bransare din PEHD  PN10, D=110x25mm pentru ramurile principale, respectiv D=63x25mm pentru ramurile secundare ale retelei de distributie.

Caminele de apometru vor fi prefabricate Dn 500/1200, din polietilena si complet echipate cu armaturi, contor de apometru Dn 20, coturi, racorduri olandeze si mufe rapide.

Prin prezenta documentatie se vor realiza un numar de 75 branşamente individuale la reteaua de apa.

AMENAJARE TROTUARE

Prezentul proiect are ca obiect amenajarea aleilor pietonale in localitatea Ohaba, paralel cu drumul DN68A, în zonele în care există proprietăţi învecinate. Prin realizarea acestor alei pietonale se doreşte facilitarea accesului la proprietăţi, precum şi creşterea gradului de confort pietonal.

În prezent există pe alocuri trotuare din beton, având o formă neregulată şi un grad avansat de degradare.

Se propune realizarea trotuarelor noi de o parte şi de alta a drumului DN68A cu lungimea de 537m pe partea dreapta şi 818m pe partea stângă. Trotuarele sunt realizate din dale din beton autoblocante încadrate cu borduri din beton şi vor avea lăţimea de 1,75m.

Trotuarele proiectate vor urma linia clădirilor sau a gardurilor în partea dinspre proprietăţi, iar în partea dinspre drum vor urmări o linie cât mai dreaptă şi cu cât mai puţine frânturi. Suprafaţa ocupată de acestea este de 2491,20 mp.

Trotuarele vor fi încadrate de borduri din beton de 10x15 cm aşezate pe o fundaţie de 20x20 cm din beton de ciment C12/15 (B200). În profil transversal panta va fi unică de 1... 1,5% spre zonele verzi adiacente. Această pantă transversală va permite dirijarea apelor meteorice spre şanţurile existente din zonă. Panta longitudinală va urmări pe cât posibil panta terenului existent, permiţând realizarea acceselor la proprietăţi.

Structura trotuarelor va fi alcătuită din:

- 6 cm dale din beton;

- 2 cm nisip;

- 20 cm balast.

In zona de acces spre proprietăţile învecinate, structura trotuarului carosabil va fi alcătuită din:

- 8 cm dale din beton;

- 2 cm nisip;

- 15 cm balast stabilizat cu ciment;

- 20 cm balast.

Şanţurile existente aflate pe marginea drumului se vor curăţa.

Apa va fi folosită în gospodării pentru adăparea animalelor și pentru udatul grădinilor, și nu va avea un impact negativ asupra mediului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

a) protecția calității apelor

S-a obtinut Aviz de gospodarire a apelor Nr. HD - 13 din 05.12.2017 emis de ABA MURES.

Lucrarile care se vor executa nu prezinta impact semnificativ asupra factorilor de mediu si nu afecteaza regimul apelor de suprafata sau subterane.

In cazul lucrarilor de traversare ale cursurilor de apa, eventualele scurgeri de combustibili şi lubrifianţi de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor se pot produce doar în cazul unei stări tehnice imperfecte sau exploatării necorespunzătoare a utilajelor. Impactul asupra cursurilor de apă de suprafaţă este temporar, pe perioada de execuţie a proiectului, la finalul lucrărilor malurile vor fi reabilitate.

b) protecția aerului

În timpul lucrărilor de montare a conductelor de  alimentare cu apa, sursele de poluare ale aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie. Poluanţii produşi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de eşapament).

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă, transportul personalului. Întrucât acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite admise.

d) protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului

Un impact asupra folosinţei terenului poate rezulta din următoarele activităţi:

- lucrările de execuţie ale şanţurilor si forajelor în vederea montării conductelor, prin modificarea structurii solului ce poate conduce la scăderea fertilităţii solului;

- funcţionarea şi întreţinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili şi lubrifianţi;

- curăţirea conductelor prin eliminarea pe sol de praf, oxizi metalici, resturi de PEID;

- activităţile personalului prin gestionarea neadecvată a deşeurilor.

În condiţiile respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării corespunzătoare a deşeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, impactul asupra solului va fi redus.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Lucrările de construcţii şi montaj necesita pregătirea suprafeţei de teren pentru îndepărtarea stratului vegetal, săparea şanţului, montarea conductelor si a caminelor. Având în vedere faptul că la finalul lucrărilor de construcţii–montaj sunt prevăzute lucrări de refacere a terenului la starea initiala, se poate considera că impactul asupra florei si faunei este redus şi pe termen scurt, numai in perioada desfăşurării lucrărilor.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Nu exista impact pe termen lung, iar pe termen scurt, lucrările de construcţii montaj se vor desfasura in localitati şi in afara acestora, pe intervale scurte de timp, impactul fiind nesemnificativ.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor incidente tehnice sau accidente umane.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Deseurile rezultate pe parcursul lucrarilor de executie se transporta la centrele de colectare specializate, gropi de depozitare s.a. Aceste deseuri pot fi: resturi de materiale plastice si otel rezultate din prelucrarea conductelor pentru montaj, resturi de asfalt si beton spart, resturi de profile din otel, resturi de cofraje, pamant s.a.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Toate lucrările prevăzute in Proiect se vor realiza pe terenurile aparţinând domeniului public, situat in intravilanul si extravilanul localităţii Ohaba. Deoarece traseele reţelelor urmăresc configuraţia drumurilor publice cu conducte pozate îngropat, nu este necesara scoaterea temporara sau definitiva de teren din circuitul agricol.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Lucrările proiectate nu produc si nu vor produce fragmentări de habitate sau modificări în deplasarea animalelor din zona.

Se poate aprecia că nu există efecte permanente asupra mediului, lucrările avand efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

Nu este cazul

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Organizarea de santier cuprinde :

- caile de acces

- unelte, scule, depozite, utillaje si mijloace necesare

- vestiare, apa potabila, grup sanitar

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarii lor.

Organizarea de santier, formata dintr-un container metalic, cabina WC ecologica si spatiul pentru depozitarea materialelor, se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de Consiliul Local al Comunei Lapugiu de Jos.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

In caz de accidente cu distrugeri ale mediului si/sau poluare cu substante periculoase, se vor lua masuri de interventie si remediere necesare in conformitate cu normele tehnice si legale in vigoare, si se vor anunta institutiile publice conexe.

Dupa terminarea lucrarilor, obligatoriu, terenul se va aduce la starea initiala.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

Atasate.

XIII. Proiecte care intra sub incidența prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

In decizia etapei de evaluare initiala Nr. 10.655 din 15.12.2017, se specifica:

Intocmit,

Ing. Oprea Claudiu