MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM LEGII 292/2018 - PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI ANEXA 5E COMPLETAT CU CERINȚELE DIN ANEXA NR. 3A DIN ORDINUL 1682/2023- PENTRU APROBAREA GHIDULUI METODOLOGIC PRIVIND EVALUAREA ADECVATA A EFECTELOR POTENȚIALE ALE PLANURILOR SAU PROIECTELOR ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

PENTRU PROIECTUL:

REABILITAREA LINIILOR DE APĂRARE PRIN SUPRAÎNĂLȚARE DIG MAL DREPT RÂU MUREȘ LA FOLT, JUDEȚUL HUNEDOARA

com. Rapoltu Mare, sat Folt, extravilan, jud. Hunedoara

Beneficiar:

A.N.A.R. - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

strada Koteles Samuel, nr. 33, județul Mureș

Telefon: 0265-265420, 0265-262191

E-mail: secretariat@dam.rowater.ro

Elaborator: AQUACON PROIECT S.R.L. SIBIU

Str. Stefan Cel Mare Nr. 18, JUD. SIBIU

TEL: 0369/215438; E-mail: aquacon@gmail.com

COD POȘTAL 55 02 83,  CUI: 12553209.

I. Denumirea proiectului:

Prezenta documentatie trateaza proiectul “REABILITAREA LINIILOR DE APĂRARE PRIN SUPRAÎNĂLȚARE DIG MAL DREPT RÂU MUREȘ LA FOLT, JUDEȚUL HUNEDOARA”, exravilanul com. Rapoltu Mare, sat Folt, extravilan, jud. Hunedoara.

II. Titular

-numele: A.N.A.R. - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

-numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: Telefon: 0265-265420, 0265-262191, E-mail: secretariat@dam.rowater.ro

-numele persoanelor de contact: ing. Antonia MALENE (proiectant), telefon 0744761769, e-mail: aquacon@gmail.com

Proiectant general: S.C. AQUACON PROIECT S.R.L., Mun. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.18,telefon: 0734079433,  email: aquacon@gmail.com.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

III.a) Un rezumat al proiectului;

III.a.1. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

III.a.1.1. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul pe care se găsește amplasat digul de apărare Folt, de pe râul Mures, este înscris în cărțile funciare:

CF 64503 Rapoltu Mare (2989 mp)

CF 64512 Rapoltu Mare (10678 mp)

CF 64515 Rapoltu Mare (13730 mp).

Suprafața totală a amprizei digului existent, înscrisă în CF este de 27397 mp.

Proprietarul terenului este Statul Român, cu drept de administrare pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională Apele Române.

Bunul imobil este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, Anexa nr.12, sub nr. MF 145296 – ”Amenajare râu Mureș în zona Folt”.

Regimul economic:

Categoria de folosință a terenului este: curți -construcții (DIG -conatrucție din pământ).

Din punct de vedere administrativ suprafața ocupată de lucrare aparține de UAT Rapoltu Mare.

Lucrările de supraînălţare se vor executa pe digul existent, de pe malul drept al râului Mureş a localităţii Folt.

Lungimea digului existent de aparare a localitatii Folt este de 1,836 km, iar suprafata ocupata de ampriza este de 27397 mp

Caile de acces sunt formate din drumuri publice, respectiv DJ 707 A şi DJ 707L şi drum local.

Caracteristicile tehnice ale lucrărilor din documentele existente

Dig mal drept în lungime de, L = 1717,15 m. Digul are lățimea coronamentului de 3,0 m, panta taluzelor de 1 : 1,5 spre apă și 1 : 3 spre incintă.

Investiția include următoarele tipuri de lucrări:

-Lucrări de reabilitare diguri

-Instalarea de mecanisme automatizate și digitalizate reziliente la schimbări climatice.

S-au studiat 3 scenarii, si a fost ales Optiunea 1- varianta 2 – Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, diguri dimensionate 1% + gardă-pamant local stabilizat

Capacități  proiectate:

| Optiunea 1- varianta 2 |
| --- |
| Refacere Dig mal drept | L= 1.717,15 km |
| Sistem de fibră optică pe o lungime de | L= 1.717,15 km |

Descrierea lucrărilor propuse

Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Optiunea l varianta 2:

-Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea  dig din incinta Folt in urmatoarea alcatuire:

-Umplutura din material coeziv (argila);

-Inierbare taluze;

-Reabilitarea subtraversarilor existente ;

-Sistem de măsurare, analiză şi alarmare la integritate a digurilor de apărare.

Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea dig din incinta Folt . L = 1717,15 m.

Cota coronamentului digului  a fost stabilita in urma modelarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu probabilitatea de depasire Q 1%CC (cu schimbări climatice)

Descrierea lucrarilor de suprainaltare a digurilor:

-curăţarea amprizei lucrărilor de suprainalţare prin strângerea de vegetaţie abundentă, indepartare arbuşti, îndepărtarea stratului de pământ vegetal de pe taluze si de pe coronamentul digurilor pe grosimea, g = 0,30 m;

-realizarea treptelor de infrăţire pentru conlucrarea umpluturilor din corpul digurilor cu umpluturile noi;

-compactarea stratului suport peste care se vor aşterne straturile de umplutura;

-realizarea corpului de umplutură pentru suprainaltarea digului dupa o sectiune trapezoidala cu pante de 1:2 din materiale argiloase;

-aşternerea unui strat de pamânt vegetal de 10 cm grosime atât pe coronament cât şi pe taluzuri care se înierbează;

-digurile supraînalţate vor avea taluze de 1:2 atât spre incinta cât şi spre apă;

-supraînalţarea digurilor se va face in aşa fel incât să nu fie depaşită ampriza actuală;

-asigurarea bombamentului pe coronamentul digurilor printr-o panta de 2% pentru scurgerea apelor de pe coronament spre incintă şi spre râu, astfel încât să nu se mai formeze șanțuri din cauza circulației pe dig, ceea ce ar duce la reducerea cotei coronamentului;

In cadrul obiectului de suprainalţare a digurilor, se vor mai realiza urmatoarele lucrări:

- montarea de bariere pe coronamentul care vor impiedica accesul maşinilor şi a utilajelor agricole pe coronamentul digului.

- completarea bornelor hectometrice si kilometrice de pe coronamentul digurilor.

Reabilitare subtraversari diguri

In corpul digului exista 2 subtraversari avand diametrul Dn1200 mm şi Dn 1000 mm.

Subtraversările au rolul de a elimina apa din incinta indiguită in râu sau la staţiile de pompare.

Pentru ca subtraversarile sa fie functionale se vor executa urmatoarele lucrări de construcţii:

-refacerea zonei de acces amonte şi a zonei aval de evacuare a apelor;

-refacerea timpanelor din beton armat (amonte si aval);

-inlocuirea tuburilor din beton din corpul digurilor cu altele, având aceleaşi diametre cu cele existente;

-pozarea tuburilor din beton pe un radier din beton armat;

montarea clapeţilor de inchidere pe partea din aval a subtraversarilor.

Sistem demasurare, analiza si alarmare

In cadrul acestui obiect se prevede realizarea unui sistem de măsurare, analiză şi alarmare la integritate a digurilor de apărare.

Pentru a asigura reabilitarea liniilor de aparare existente in conformitate cu Directiva privind Inundaţiile şi cu strategia Naţionalăa pentru Managementul Riscului la Inundaţii, ce prevede şi implementarea unei dimensiuni digitale importante, se prevede instalarea unei fibre optice speciale in vederea efectuarii de masuratori statice si dinamice, pentru monitorizarea integritatii digului si pentru comportarea lui in timp. Reteaua de masura va fi permanenta si va fi monitorizata de la distanta dintr-un centru de comanda , avand posibilitatea de a raporta in permanenta deatele monitorizate, de a transmite alarme si de se autotesta. Datorita asigurarii conectivitatii la internet/intranet datele preluate vor putea fi transmise si prelucrate la distanta la un dispecerat local sau national. Totodata, o facilitate importanta, ce va fi prevazuta, va fi posibilitatea de imbunatatire continua (update si upgrade) a softurilor de achizitie si testare.

Datorita complexitatii sistemului de masurare si pentru a asigura o durata de viata de peste 15 ani se prevede o constructie specifica ce va ingloba mai multe subsisteme componente. Pentru a asigura o mare acuratete a masuratorilorconstructia(container) se va amplasa la baza taluzul digului intr-o incinta imprejmuita de cca. 5 x 4 m.

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

În urma realizării lucrărilor de intervenție, lucrările vor fi dimensionate astfel:

Optiunea 1- varianta 2– Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, diguri dimensionate 1% + gardă-pamant local stabilizat

III.b) Justificarea necesitatii proiectului;

Obiectivul principal este reabilitarea liniilor de apărare prin supraînălțare dig mal drept râu Mureș la Folt. Lungimea digului existent de apărare a localității Folt este de 1,836 km, iar suprafața ocupată de ampriză este de 27397 mp.

Oportunitatea investiției rezidă din faptul că există posibilitatea asigurării finanțării din surse alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), bugetul de stat și alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate cu această destinație, conform programului de investiții publice aprobate potrivit legii.

Prin componenta C1. - Managementul apei - PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri principale de investiții, iar proiectul propus se incadreaza in urmatoarele masuri:

I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.

I4.1 - Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații.

Având în vedere faptul ca se constată degradări structurale ale construcțiilor hidrotehnice datorate lipsei unor lucrări de reabilitare a digului și având în vedere vechimea acestuia de 50 de ani, rezulta necesitatea unor lucrări de intervenție și lucrări noi.

Obiectivele propuse prin acest proiect, prin specificul activitatii, nu vor afecta negativ comunitatile din zona si mediul inconjurator.

III.c) Valoarea investitiei;

Valoarea totala a obiectului de investitii, pentru Optiunea 1- varianta 2, recomandat, este estimata la 2800000 lei;

III.d) Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni.

III.e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate in anexa.

III.f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

III.f.1. Profilul si capacitatile de productie;

Nu este cazul. Activitatile de constructie a obiectivului nu pot fi asimilate cu un proces tehnologic de productie. Descrierea proiectului si a lucrarilor propuse a fost prezentata pe larg in capitolul III - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

III.f.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul. Conform definitiei Fluxul tehnologic reprezinta o circulatie continua a materiei prime, a produselor semifabricate sau fabricate intr-un proces tehnologic. Activitatile de constructie a obiectivului nu pot fi asimilate cu un proces tehnologic de productie. Descrierea proiectului si a lucrarilor propuse a fost prezentata pe larg in capitolul III - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

III.f.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.	Conform definitiei Procesul de productie - cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime si a semifabricatelor in produse finite, pentru satisfacerea necesitatilor umane.

Activitatile de constructie a obiectivului nu pot fi asimilate cu un proces tehnologic de productie.

Descrierea proiectului si a lucrarilor propuse a fost prezentata pe larg in capitolul III - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect.

III.f.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La implementarea proiectului se va utiliza motorina cu continut redus de sulf pentru functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport.

Materii prime necesare vor fi achizitionate de la furnizori autorizati.

III.f.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Nu este cazul.

III.f.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Activitatile si lucrarile propuse vor avea unele efecte negative nesemnificative si temporare asupra factorilor de mediu. Aceste efecte vor fi remediate prin lucrari specifice de refacere a mediului:

-materialele in surplus ramase in urma executiei, utilajele de constructie vor fi evacuate din santier pe masura ce acestea nu mai sunt necesare activitatii;

-se vor nivela zonele afectate, se vor acoperi cu pamant vegetal si se vor inierba.

-dupa finalizarea lucrarilor toate materialele de constructie, deseurile si utilajele se vor indeparta de pe amplasament;

III.f.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

In perioada de constructie nu este necesara realizarea unor noi cai de acces deoarece se va folosi drumurile existente.

III.f.8. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pe parcursul construirii obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale din zona amplasamentului pentru realizarea acestuia.

Materiale de constructie folosite in perioada de constructie vor fi achizitionate de la furnizori autorizati.

III.f.9. Metode folosite in constructie/demolare;

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative:

-Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;

-Hotarare nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006;

- Norme generale de protectia muncii, editia 1996 aprobat de M.M.P.S. si M.S.

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. Aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 9/N/1993.

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari la inaltime, aprobat de M.M.P.S. cu Ordin Nr. 235/27.07.95.

La executarea lucrarilor la inaltime se vor respecta prevederile normativului privind urmatoarele aspecte:

- Executia lucrarilor va fi intrerupta pe timp de ploaie, ceata, deasa, vant cu intensitate mai mare de gradul 6.

- Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca.

- Instruirea lucratorilor.

- Dotarea cu echipamente individuale de protectie.

- Organizarea locului de munca.

- Rampe, scari de acces si balustrade.

- Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea si transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr. 719/07.10.97.

La executarea lucrarilor de manipulare si transport, se vor respecta prevederile normativului, privind urmatoarele aspecte:

-  Repartizarea adecvata a lucratorilor.

-  Instruirea lucratorilor.

-  Dotarea cu echipamente individuale de protectie.

-  Alegerea mijloacelor de transport corespunzatoare.

-  Depozitarea corecta a materialelor pentru a nu provoca accidente.

- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de izolare termica, hidrofuge si protectie anticorozive, aprobat de M.M.P.S. cu Ordinul Nr. 700/16.11.99

Vor fi respectate permanent normele in vigoare de protectie contra incendiilor C300-94 si P118/1-2013.

Pe toata durata executiei lucrarilor, constructorul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii muncii in vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul si punere in opera a materialelor. Aceste instructiuni nefiind limitative, executantul si beneficiarul in exploatare, vor lua masuri suplimentare de protectia muncii ori de cite ori este necesar, fiind direct raspunzatori de neluarea la timp a acestora.

III.f.10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata de realizare a investitiei este de 18 luni. Grafic de eșalonare a lucrărilor este prezentat în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Activitatea | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea studiilor topo, geo, etc. | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborare D.A.L.I. |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Documentații privind obținerea avizelor conform CU |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaborarea proiectului tehnic |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Documentații privind obținerea autorizației de construire |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Realizarea detaliilor de execuție |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Documentații privind organizarea de șantier |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Realizarea lucrărilor |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Recepția lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

III.f.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

In zona amplasamentului proiectului nu sunt aprobate sau in curs de aprobare alte proiecte cu care proiectul propus sa se afle in stransa legatura.

III.f.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

S-au studiat  3(trei) opțiuni, astfel:

- Opțiunea 0 – („fără proiect”)  - în care nu sunt propuse lucrări.

- Opțiunea 1

- Varianta 1 – Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, diguri dimensionate 1% + gardă - pământ local necoeziv protejat spre apă cu geomembrană bentonitică;

- Varianta 2 – Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, diguri dimensionate 1% + gardă - pământ local coeziv protejat prin înierbare;

- Opțiunea 2 – Dezafectare dig- înlocuirea acestora cu bariere mobile.

CAPACITĂȚI  PROIECTATE:

| Opțiunea 1 -Varianta 1 | Opțiunea 1 -Varianta 2 | Opțiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| Reabilitare dig mal drept | L= 1717,15 m | Refacere Dig mal drept | L= 1717,15 m | Dezafectare Dig mal drept | L= 1717,15 m |
| Închidere linie de apărare | L = 193.59m | Închidere linie de apărare | L = 193.59m |  |  |
| Sistem de fibră optică pe o lungime de | L= 1717,15 m | Sistem de fibră optică pe o lungime de | L= 1717,15 m | Dig perimetral | L= 1717,15 m |

Descrierea lucrărilor propuse:

- Opțiunea “1” - Varianta 2 (Opțiunea propusă)- cuprinde realizarea următoarelor lucrări:

  - Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea  dig din incinta Folt în următoarea alcătuire:

    - Umplutura din material coeziv (argila);

    - Înierbare taluze;

  - Reabilitarea subtraversărilor existente ;

  - Sistem de măsurare, analiză și alarmare la integritate a digurilor de apărare.

-Optiunea “1”varianta 2 (Optiunea propusa)- cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari:

-Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea  dig din incinta Folt in urmatoarea alcatuire:

-Umplutura din material coeziv (argila);

-Inierbare taluze;

-Reabilitarea subtraversarilor existente ;

-Sistem de măsurare, analiză şi alarmare la integritate a digurilor de apărare.

.

Optiunea  “2” (Optiunea propusa)- cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari:

-Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea  dig din incinta Folt in urmatoarea alcatuire:

-Umplutura din material coeziv (argila);

-Inierbare taluze;

-Reabilitarea subtraversarilor existente ;

-Sistem de măsurare, analiză şi alarmare la integritate a digurilor de apărare.

Reabilitare dig mal drept prin supraînălțarea dig din incinta Folt . L = 1717,15 m.

Cota coronamentului digului  a fost stabilita in urma modelarii hidraulice, pentru debitul de calcul cu probabilitatea de depasire Q 1%CC (cu schimbări climatice) + garda 30 cm.

Descrierea lucrarilor de suprainaltare a digurilor:

-curăţarea amprizei lucrărilor de suprainalţare prin strângerea de vegetaţie abundentă, indepartare arbuşti, îndepărtarea stratului de pământ vegetal de pe taluze si de pe coronamentul digurilor pe grosimea, g = 0,30 m;

-realizarea treptelor de infrăţire pentru conlucrarea umpluturilor din corpul digurilor cu umpluturile noi;

-compactarea stratului suport peste care se vor aşterne straturile de umplutura;

-realizarea corpului de umplutură pentru suprainaltarea digului dupa o sectiune trapezoidala cu pante de 1:2 din materiale argiloase;

-aşternerea unui strat de pamânt vegetal de 10 cm grosime atât pe coronament cât şi pe taluzuri care se înierbează;

-digurile supraînalţate vor avea taluze de 1:2 atât spre incinta cât şi spre apă;

-supraînalţarea digurilor se va face in aşa fel incât să nu fie depaşită ampriza actuală;

-asigurarea bombamentului pe coronamentul digurilor printr-o panta de 2% pentru scurgerea apelor de pe coronament spre incintă şi spre râu, astfel încât să nu se mai formeze șanțuri din cauza circulației pe dig, ceea ce ar duce la reducerea cotei coronamentului;

In cadrul obiectului de suprainalţare a digurilor, se vor mai realiza urmatoarele lucrări:

- montarea de bariere pe coronamentul care vor impiedica accesul maşinilor şi a utilajelor agricole pe coronamentul digului.

- completarea bornelor hectometrice si kilometrice de pe coronamentul digurilor.

Reabilitare subtraversari diguri

In corpul digului exista 2 subtraversari avand diametrul Dn1200 mm şi Dn 1000 mm.

Subtraversările au rolul de a elimina apa din incinta indiguită in râu sau la staţiile de pompare.

Pentru ca subtraversarile sa fie functionale se vor executa urmatoarele lucrări de construcţii:

-refacerea zonei de acces amonte şi a zonei aval de evacuare a apelor;

-refacerea timpanelor din beton armat (amonte si aval);

-inlocuirea tuburilor din beton din corpul digurilor cu altele, având aceleaşi diametre cu cele existente;

-pozarea tuburilor din beton pe un radier din beton armat;

montarea clapeţilor de inchidere pe partea din aval a subtraversarilor.

Sistem demasurare, analiza si alarmare

In cadrul acestui obiect se prevede realizarea unui sistem de măsurare, analiză şi alarmare la integritate a digurilor de apărare.

Pentru a asigura reabilitarea liniilor de aparare existente in conformitate cu Directiva privind Inundaţiile şi cu strategia Naţionalăa pentru Managementul Riscului la Inundaţii, ce prevede şi implementarea unei dimensiuni digitale importante, se prevede instalarea unei fibre optice speciale in vederea efectuarii de masuratori statice si dinamice, pentru monitorizarea integritatii digului si pentru comportarea lui in timp. Reteaua de masura va fi permanenta si va fi monitorizata de la distanta dintr-un centru de comanda , avand posibilitatea de a raporta in permanenta deatele monitorizate, de a transmite alarme si de se autotesta. Datorita asigurarii conectivitatii la internet/intranet datele preluate vor putea fi transmise si prelucrate la distanta la un dispecerat local sau national. Totodata, o facilitate importanta, ce va fi prevazuta, va fi posibilitatea de imbunatatire continua (update si upgrade) a softurilor de achizitie si testare.

Datorita complexitatii sistemului de masurare si pentru a asigura o durata de viata de peste 15 ani se prevede o constructie specifica ce va ingloba mai multe subsisteme componente. Pentru a asigura o mare acuratete a masuratorilorconstructia(container) se va amplasa la baza taluzul digului intr-o incinta imprejmuita de cca. 5 x 4 m.

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

În urma realizării lucrărilor de intervenție, lucrările vor fi dimensionate

Optiunea 1- varianta 2– Lucrări de apărare împotriva inundațiilor, diguri dimensionate 1% + gardă-pamant local  stabilizat

În urma analizei cost – eficacitate, proiectantul propune Optiunea 1- varianta 2. Proiectantul propune Optiunea 1- varianta 2, deoarece lucrările propuse prin acest Optiunea  respectă legislația în vigoare H.G. nr. 846 din 11 august 2010pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

III.f.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul

III.f.14 Alte autorizatii cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

IV.1. Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Nu este cazul.

IV.2.  Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

IV.3.  Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul.

IV.4.  Metode folosite in demolare;

Nu este cazul.

IV.5.  Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

IV.6. Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

V.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul. Proiectul este amplasat la distanta mare fata de frontiera nationala, si nu este posibila aparitia unui impact transfrontiera.

V.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul. In zona amplasamentului nu se afla obiective de patrimoniu cultural sau situri arheologice de interes national.

V.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

Hartile cu amplasamentul proiectului sunt prezentate in anexa.

V.3.1. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosinta actuala a terenului conform CF este: construcții (DIG -conatrucție din pământ), iar cea planificată va ramâne aceeași.

V.3.2. Politici de zonare si de folosire a terenului;

Conform PUG și RLU ale comunei Rapoltu Mare, terenul este situat în extravilan;

V.3.3. Arealele sensibile;

Amplasamentul proiectului este situat aproape in totalitate în afara sitului Natura 2000 ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu.

V.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonatele Stereo 70 sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 (format GIS) pe CD-ul anexat prezentului memoriu.

V.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Proiectantul si beneficiarul nu au luat in considerare o alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

VI.A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

VI.a) Protectia calitatii apelor:

VI.a.1. Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In faza de constructie, sursele potentiale de poluare a apelor de suprafata sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere utilizate pentru construirea obiectivului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a apelor de suprafata sunt reprezentate de:

- posibile accidente la utilajele implicate în activitățile de curățare a vegetației de pe dig;

VI.a.2. Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

VI.b) Protectia aerului:

VI.b.1. Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de constructie

La executia obiectivului, pot rezulta pulberi in suspensie, care sunt temporare si nesemnificative incat sa aduca prejudicii mediului inconjurator.

Emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele si instalatiile implicate in executia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV si CO2.

Avand in vedere utilajele folosite si timpul redus de folosire a acestora se considera ca impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

In perioada de functionare

Singurele emisii in aer sunt ce provenite de la utilajele implicate în activitățile de curățare a vegetației de pe dig.

Emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de funcționare, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele implicate în activitățile de curățare a vegetației de pe dig, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV si CO2.

Concluzionam ca nu exista surse de poluare semnificativa a aerului pe parcursul executiei si dupa darea in folosinta a obiectivului.

VI.b.2. Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.

In perioada desfasurarii lucrarilor, pot rezulta emisii care sunt temporare si nesemnificative incat sa aduca prejudicii mediului inconjurator.

Utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei si functionarii vor respecta prevederile Hotararea nr. 467/2018 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerintele referitoare la limitele emisiilor de poluanti gazosi si de particule poluante si omologarea de tip pentru motoarele cu ardere interna pentru echipamentele mobile fara destinatie rutiera, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 si (UE) nr. 167/2013 si de modificare si abrogare a Directivei 97/68/CE.

VI.c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

VI.c.1. Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un caracter temporar, acestea generand efecte locale si pe timp limitat. Poluarea fizica asociata proiectului in aceasta etapa este determinata de zgomotul si vibratiile generate de activitatile de executie, precum si de traficul rutier.

Activitatile vor avea un caracter intermitent, activitatea fiind oprita noaptea.

Pe perioada de executie se vor folosi utilaje de constructii care au intensitatea sunetului la functionare sub limita stabilita de lege.

In perioada functionare a obiectivului, sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate de activitatile de curățare a vegetației de pe dig desfasurate pe amplasament care va avea un caracter temporar.

Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si dupa realizarea obiectivului, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant‟.

VI.c.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

La executie se vor folosi utilaje de constructii care au intensitatea sunetului la functionare sub limita stabilita de lege.

VI.d) protectia impotriva radiatiilor:

VI.d.1. Sursele de radiatii

Nu este cazul.

VI.d.2. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

VI.e) Protectia solului si a subsolului:

VI.e.1. Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In faza de constructie, sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deseurilor si a materialelor de constructie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere folosite pentru constructia obiectivului.

Nu vor fi evacuate ape uzate in apele de suprafata si subterane.

In cazul producerii de scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti pe sol acestea vor fi eliminate urgent, folosindu-se materiale absorbante pentru situatii accidentale (nisip, rumegus).

In faza de functionare nu exista riscuri de contaminare a solului/subsolului si apelor freatice, decat in cazul unor poluari accidentale datorate unor posibile accidente la utilajele implicate în activitățile de curățare a vegetației de pe dig. In cazul unor astfel de poluari vor fi luate de urgenta masuri de eliminare a efectelor poluarii de catre poluator.

Din cele prezentate mai sus se poate concluziona ca atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare, nu vor exista riscuri majore de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice. Atat in perioada de constructie cat si in perioada de functionare se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.e.2. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Tehnologia de executie are in vedere protectia solului si a subsolului.

Nu se va face alimentarea cu combustibil a utilajelor sau intretinerea curenta a acestora pe amplasament. In cazul producerii de scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti pe sol acestea vor fi eliminate urgent, folosindu-se materiale absorbante pentru situatii accidentale (nisip, rumegus). Unitatea constructoare este obligata sa aiba elaborat planul de interventie in caz de poluari accidentale, si sa actioneze in conformitate cu acesta.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie, terenul afectat sub orice forma, va fi redat categoriei initiale de folosinta.

VI.f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

VI.f.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul proiectului este situat aproape in totalitate în afara sitului Natura 2000 ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu.

In perioada de constructie, sursele potentiale de poluare care ar putea afecta biodiversitatea sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale in apa de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere care ar putea afecta biodiversitatea din zona.

- avand in vedere că amplasamentul proiectului este situat aproape in totalitate în afara sitului Natura 2000 ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu ca pe amplasamentul PP nu au identificate habitate si specii de interes conservativ si ca nu sunt necesare noi cai de acces, consideram ca biodiversitatea din zonă nu poate fi afectata de lucrarile propuse.

In perioada de functionare, sursele potentiale de poluare care ar putea afecta biodiversitatea sunt reprezentate de:

-posibile scurgeri accidentale datorate unor posibile accidente la utilajele implicate în activitățile de curățare a vegetației de pe dig, acestea avand o probabilitate redusa de producere.

VI.f.2.Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

-Se interzice circulatia autovehiculelor in afara amplasamentului, și a drumului public in scopul minimizarii impactului asupra speciilor de importanta comunitara;

-Nu se vor realiza depozite de materiale de constructie in zone care ar putea fi afectate de inundatii;

-Este interzisa folosirea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu pierderi de carburanti si/sau lubrefianti;

-Personalul care exploateaza utilajele va verifica functionarea corecta a acestora, iar eventualele defectiuni vor fi remediate imediat;

-Se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor folosite pe amplasament;

-Efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe toata perioada de constructie, astfel incat sa se incadreze in prevederile NRTA 4/1998;

-Constructorul va instrui angajatii si va urmari gestionarea tuturor categoriilor de deseuri in conformitate cu normele legale in domeniu;

-Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea accidentelor;

Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, cu exceptia speciilor de pasari, inclusiv cele prevazute in anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) si 4 B (specii de interes national) din OUG 57/2007, precum si speciile incluse in lista rosie nationala si care traiesc atat in ariile naturale protejate, cat si in afara lor, sunt interzise:

-orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

-deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

-deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

VI.g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

VI.g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Construcția este amplasată în extravilanul com. Rapoltu Mare, sat Folt, jud. Hunedoara, pe un teren în suprafață totală de 27397 mp, aflat în proprietatea Statului Român, cu drept de administrare pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională Apele Române.

Bunul imobil este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, Anexa nr.12, sub nr. MF 145296 – ”Amenajare râu Mureș în zona Folt”.

In perioada de constructie a obiectivului populatia din vecinatatea amplasamentului va putea fi afectata nesemnificativ de lucrarile propuse, lucrari care vor avea un caracter intermitent, noaptea activitatea fiind oprita.

Atat in perioada de constructie cat si in perioada de functionare o obiectivului nu se anticipeaza un impact semnificativ asupra asezarilor umane.

VI.g.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Pe perioada de executie se vor folosi utilaje de constructii care au intensitatea sunetului la functionare sub limita stabilita de lege.

Pentru realizarea lucrarilor de constructie nu se vor folosi tehnici care sa produca zgomot peste limitele admise.

Activitatile vor acea un caracter intermitent, activitatea fiind oprita noaptea.

VI.h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

VI.h.1. Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate in perioada de constructie;

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de construcție |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Din activitatea de pe amplasament | 1 | Metri cubi/ luna | Eliminare | D 8 | Tratarea biologica nementionata in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile | Din activitatea de activitățile de curățare a vegetației de pe dig inaintea începerii lucrărilor | 5 | Tone/ an | Eliminare | R 3 | Reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice; |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | Din activitatea cabinetului stomatologic | 0,05 | tone /luna | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11; |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | provenite de la ambalajele materiilor prime | 0,05 | tone/ luna | Valorificare | R 12 |  |
| 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | din îndepărtarea stratului de pământ vegetal de pe taluze si de pe coronamentul digurilor pe grosimea, g = 0,30 m | 10000 | mc | Valorificare | R 5 | Reciclarea/ valorificarea reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. (solul vegetal va fi folosit pentru aşternerea unui strat de pamânt vegetal de 10 cm grosime atât pe coronament cât şi pe taluzuri care se înierbează, iar surplusul va fi folosit pentru rambleerea unor zone autorizate și indicate de primărie) |
| Perioada de funcționare |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile | Din activitatea de activitățile de curățare a vegetației de pe dig | 20 | Tone/ an | Eliminare | R 3 | Reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice; |

VI.h.2. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru fiecare din categoriile de deseuri generate se vor incheia contracte de colectare a deseurilor incheiate cu operatori economici autorizati.

Constructorul se obliga sa achizitioneze materialele necesare pentru constructie in ambalaje mari sau vrac pentru a reduce cantitatea de desuri de ambalaje.

Minimizarea deseurilor utilizeaza:

-Prevenirea si/sau reducerea generarii deseurilor la sursa;

-Imbunatatirea calitatii deseurilor generate (ex: reducerea periculozitatii);

-Incurajarea refolosirii, reciclarii si recuperarii;

-Colectarea separata a deseurilor.

VI.h.3. Planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si(sau) containere ecologice, amplasate astfel incat sa se respecte normele sanitare si de protectie a mediului. Deseurile astfel colectate vor fi evacuate, prin grija beneficiarului, la un depozit de gunoi conform pe baza de contract incheiat cu o societate autorizata.

Solul vegetal va fi folosit pentru aşternerea unui strat de pamânt vegetal de 10 cm grosime atât pe coronament cât şi pe taluzuri care se înierbează, iar surplusul va fi folosit pentru rambleerea unor zone autorizate și indicate de primărie.

Resturile vegetale se vor composta.

VI.i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

VI.i.1. Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Nu este cazul.

VI.i.2. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Materiale de constructie folosite in perioada de constructie vor fi achizitionate de la furnizori autorizati.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

VII.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

- impactul asupra populaţiei

Construirea acestui proiect nu a avea un impact negativ semnificativ asupra populației și sănătății umane, ci unul pozitiv prin:

-prevenirea și minimizarea riscului la inundații pentru populație și comunitățile umane; asigurarea securității populației localităților aflate în zonele inundabile/cu risc ridicat la inundații;

-prevenirea și diminuarea riscului la inundații pentru bunurile publice, infrastructura vitală, utilitățile publice și amenajările publice.

-creșterea atractivității zonei,

-reducerea poluării cauzate de inundații

-drenarea debitelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața intravilan a localităților.

- impactul asupra faunei și florei

Impactul asupra biodiversității a fost tratat pe larg la capitolul XIII. Pe amplasament nu au fost identificate habitate și specii de interes conservativ, iar obiectivul este amplasat in mare parte în afara ANPIC și astfel considerăm că biodiversitatea din zona nu va fi afectată semnificativ de lucrările propuse.

- impactul asupra solului

Prin implementarea proiectului nu vor fi afectate negativ solul, apele subterane și apele de suprafață din zonă.

- impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale

Având în vedere modul de amplasare a obiectivelor din proiect, nu se prognozează impact semnificativ asupra altor folosințe sau bunuri materiale.

Terenurile pe care are loc realizarea lucrărilor aparțin din punct de vedere juridic domeniului public al Statului Român, cu drept de administrare pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională Apele Române.

- impactul asupra calitații și regimului cantitativ al apei

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activității de construcție sunt nesemnificative şi pot apărea în special în situații accidentale ca urmare a lucrărilor de execuție propriu-zisă, manevrarea materialelor de construcție, traficul de șantier şi functionarea utilajelor. Execuţia lucrărilor constituie pe de o parte o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte o sursă de emisii de substanţe poluante evacuate în atmosferă de:

-surse liniare, reprezentate de traficul rutier desfăşurat zilnic în cadrul şantierului;

-surse de suprafaţă, reprezentate de funcţionarea utilajelor şi echipamentelor în zona fronturilor de lucru;

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a funcționării obiectivului sunt nesemnificative şi pot apărea în special în situații accidentale ca urmare a unor defecțiuni a utilajelor.

- impactul asupra calităţii aerului, climei

Pe amplasament nu vor exista surse de emisii staționare dirijate, emisiile din activitățile de execuție a lucrărilor (particule în suspensie) fiind difuze și nu au fost cuantificate. Emisiile din sursele mobile vor fi dispersate în zona de execuție a lucrărilor și vor avea caracter temporar, fară a afecta semnificativ calitatea aerului din zonă.

În perioada de funcționare nu există emisii, care pot avea un impact negativ asupra mediului și a schimbărilor climatice. Concluzionam ca nu exista surse de poluare semnificativa a aerului pe parcursul executiei si dupa darea in folosinta a obiectivului.

- Atenuarea schimbărilor climatice:

Activitatea propusă prin proiect nu prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice deoarece nu va duce la o creștere semnificativă a gazelor cu efect de seră (GES). În perioada de funcționare nu se produc emisii de gaze cu effect de seră.

Emisiile de gaze cu efect de seră vor fi în cantitate redusă și vor avea caracter temporar fiind datorate activităților de organizare de șantier și de construcție desfășurate în zonă, astfel încât impactul emisiilor de GES este nesemnificativ.

Având în vedere cele menționate mai sus se poate aprecia astfel că proiectul propus este compatibil cu atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de GES până în 2030 și cu obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050.

Proiectul propus nu implică activităţi de exploatare a terenurilor și de schimbare a destinaţiei terenurilor.

- Proiectul propus nu va avea niciun impact semnificativ asupra cererii de energie, deoarece proiectul nu este consummator de energie.

- Proiectul propus nu va determina creşterea sau reducerea semnificativă a deplasărilor personale, precum și creşterea sau reducerea semnificativă a transportului de marfă.

- Adaptarea la schimbările climatice:

Principalele riscuri și vulnerabilități sectoriale pentru resursele de apă la schimbările climatice identificate în județul Hunedoara sunt:

- riscul de producere a inundațiilor în unele zone vulnerabile la revărsări ca urmare a căderilor abundente de precipitații;

- riscul de degradare a calității resurselor de apă, pe fondul menținerii nivelului actual al relației dintre comunitățile umane și corpurile de apă;

- riscul de creștere a variației cantitative și calitative a resurselor de apă de suprafață pe fondul creșterii frecvenței și intensității unor evenimente meteo-climatice extreme;

- riscul de diminuare a stocurilor de resurse de apă de suprafață pe fondul creșterii temperaturii și a menținerii cantităților de precipitații;

- riscul de creștere a variației cantitative și calitative a resurselor de apă subterane pe fondul modificării bilanțului în zonele de alimentare, al drenării acestora și al menținerii inputurilor de poluanți din sursele antropice.

Toate lucrările din cadrul proiectului, prin natura lor, reprezintă măsuri de adaptare la hazardele actuale și efectele schimbărilor climatice. Din acest considerent, lucrările propuse, au o necesitate imperioasă, și anume:

-reabilitarea digurilor din incinta Folt;

-reabilitarea subtraversarilor existente;

-sistem de masurare, analiza si alarmare la integritate a digurilor de aparare.

Având în vedere că schimbările climatice contribuie la creșterea riscului de dezastre, managementul riscului de dezastre devine o componentă vitală și urgentă a oricărui program de adaptare la schimbările climatice. În cadrul politicilor și investițiilor de adaptare la schimbările climatice, România trebuie să se axeze pe înțelegerea modului în care să-și reducă vulnerabilitatea și să planifice măsuri de diminuare a riscurilor de dezastre naturale. Pentru a realiza reziliență la fenomene climatice, este necesar a se  investi în măsuri de prevenire și protecție pentru a diminua riscul.

O altă modalitate de a reduce vulnerabilitatea la riscul natural este de a investi în sisteme de prognozare și avertizare timpurie, care pot salva vieți și reduce pierderile. Crucială pentru buna funcționare a sistemului de avertizare timpurie este capacitatea de a realiza prognoze credibile pentru pericole, care, din nou, depind în mare măsură de disponibilitatea datelor credibile privind pericolele și clima.

Prin urmare, soluția este să se investească în sisteme de monitorizare de bună calitate pentru:

-monitorizarea impactului și riscurilor schimbărilor climatice

-monitorizarea riscurilor aferente schimbărilor climatice la nivel național

-monitorizarea sistemelor pentru parametri climatici

-utilizarea evaluării riscurilor în monitorizarea riscului aferent schimbărilor climatice

Prin urmare, este esențială monitorizarea riscului aferent schimbărilor climatice la scară națională.

Evaluările de risc pot fi utilizate pentru a identifica acele zone cel mai expuse riscului de dezastre naturale. Rezultatele evaluărilor de risc pot fi utilizate pentru a prioritiza măsurile de diminuare a riscurilor sau de adaptare la schimbările climatice necesare unei economii reziliente la schimbările climatice.

Disponibilitatea unor date adecvate privind pericolele și clima este esențială pentru o bună evaluare a riscului.

Activitatea propusă prin proiect nu prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice deoarece nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

Activitatea propusă nu prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, nu este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane.

Proiectul propus nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivul de adaptare la schimbările climatice, deoarece obiectivul propus prin proiect este proiectat în baza unor studii hidrologice și de inundabilitate fiind adaptat la debitele prezente și viitoare care tranzitează zona (Q=1%). Digul propus prin proiect reduce riscul apariției inundațiilor în zonă, fără a spori riscurile în alte zone învecinate.

Posibilitatea apariției unei viituri cu debit mai mare decât cel corespunzător clasei de importanță a construcției (Q=1%) este cuprinsă în riscul acceptat de legislație dar nu se ia în considerare la dimensionarea construcțiilor.

Proiectul nu va fi afectat de schimbările climatice viitoare: valuri de căldură, nu va avea un impact negativ asupra sănătăţii umane, incendiilor de pădure.

- impactul datorat zgomotelor și vibrațiilor

Poluarea fizică generată de activitatea propusă va consta în:

-zgomotul și vibrațiile produse de utilajele și mijloacele de transport auto antrenate în activitățile de execuție a lucrărilor propuse;

Se vor menține utilajele la regim normal de funcționare, fară a avea defecțiuni tehnice care ar cauza accidental unele zgomote respectiv vibrații nedorite, datorită unor funcționări necorespunzătoare. Desfășurarea șantierului pe suprafețe restrânse, face posibilă intervenția unui număr mic de utilaje, de capacitate mică și medie. Astfel, efectele generatoare de impact ramân relativ limitate. Zgomotul și vibrațiile vor fi scăzute, producerea lor fiind discontinuă, pe perioade de timp reduse, doar pe perioada execuției.

- impactul asupra peisajului și mediului vizual

Perioada de construcţie reprezintă o etapă cu durată limitată şi se consideră că echilibrul natural şi peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor.

- impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Proiectul propus nu prezintă interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

VII.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate)

Extinderea spatiala a zonei de influenta a impactului este in stransa legatura cu natura impactului, de asemenea, cu magnitudinea si complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitata la amplasament, solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusa pe amplasament).

Consideram ca construirea proiectului va avea un impact local nesemnificativ, si asupra zonei de locuit.

VII.3.  Magnitudinea si complexitatea impactului

Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitata, iar complexitatea redusa.

VII.4.  Probabilitatea impactului

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicata va fi cel determinat de emisiile atmosferice din perioada de constructie si de zgomot (doar la nivelul amplasamentului si in cantitati reduse). Nu va exista alt tip de impact semnificativ.

Probabilitatea impactului este redusa;

VII.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite la excavare si constructie. Acest impact este reversibil, in perioada de functionare toate tipurile de impact fiind mult diminuate.

Impactul asupra factorilor de mediu va fi redus si temporar, va debuta odata cu inceperea lucrarilor de constructie, va avea o frecventa redusa, va fi revesibil, si va disparea dupa finalizarea lucrarilor.

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite pentru desfasurarea lucrarilor. Acest impact este reversibil, in perioada de functionare toate tipurile de impact fiind mult diminuate.

VII.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul. Construirea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

VII.7.  Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul. Distanta fata de granite este foarte mare, astfel incat nu va exista un impact transfrontier. Proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontiera, cu modificarile si completarile ulterioare;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

In perioada de construire și de funcționare este necesara monitorizarea urmatoarelor aspecte:

- cantitatea de deseuri generata;

Avand in vedere ca impactul asupra factorilor de mediu este redus nu consideram necesara monitorizarea factorilor de mediu in perioada de constructie a obiectivului. Decizia finala privind monitorizarea mediului va fi luata de catre Agentia Pentru Protectia Mediului.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

IX.A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

IX.B. Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Conform PUG și RLU ale comunei Rapoltu Mare, terenul este situat în extravilan;

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

X.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Conform precizarilor proiectantului, la faza SF nu a fost stabilită locația organizarii de santier. Aceasta se va amenaja pe un teren pus la dispoziție de primărie, în afara ANPIC, pentru care se va solicita obținerea acordului de mediu într-o fază ulterioară.

X.2. Localizarea organizarii de santier

Nu este cazul.

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Nu este cazul.

X.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

X.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

XI.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Activitatile si lucrarile propuse vor avea unele efecte negative nesemnificative si temporare asupra factorilor de mediu. Aceste efecte vor fi remediate prin lucrari specifice de refacere a mediului:

-materialele in surplus ramase in urma executiei, utilajele de constructie vor fi evacuate din santier pe masura ce acestea nu mai sunt necesare activitatii;

-terenurile afectate in orice mod se vor nivela, acoperi cu pamant vegetal si se vor inierba.

-dupa finalizarea lucrarilor toate utilajele, materialele de constructie se deseurile se vor indeparta din zona amplasamentului;

XI.2.  Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Constructorul va avea intocmit un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

XI.3.  Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Nu este cazul.

XI.4.  Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Activitatile si lucrarile propuse vor avea unele efecte negative nesemnificative si temporare asupra factorilor de mediu. Aceste efecte vor fi remediate prin lucrari specifice de refacere a mediului:

-materialele in surplus ramase in urma executiei, utilajele de constructie vor fi evacuate din santier pe masura ce acestea nu mai sunt necesare activitatii;

-terenurile afectate in orice mod se vor nivela, acoperi cu pamant vegetal si se vor inierba.

-dupa finalizarea lucrarilor toate utilajele, materialele de constructie se deseurile se vor indeparta din zona amplasamentului;

XII. Anexe - piese desenate:

XII.1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Prezentate in anexe.

XII.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Nu este cazul.

XII.3. Schema-flux a gestionarii deseurilor

Nu este cazul.

XII.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

XIII.a. Descrierea succinta a PP-ului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar

XIII.a.1. Denumirea proiectului:

Prezenta documentatie trateaza proiectul REABILITAREA LINIILOR DE APĂRARE PRIN SUPRAÎNĂLȚARE DIG MAL DREPT RÂU MUREȘ LA FOLT, JUDEȚUL HUNEDOARA.

XIII.a.2. Titular

-numele: A.N.A.R. - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

-numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: Telefon: 0265-265420, 0265-262191, E-mail: secretariat@dam.rowater.ro

-numele persoanelor de contact: ing. Antonia MALENE (proiectant), telefon 0744761769, e-mail: aquacon@gmail.com

Proiectant general: S.C. AQUACON PROIECT S.R.L., Mun. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.18,telefon: 0734079433,  email: aquacon@gmail.com.

XIII.a.3. Descrierea caracteristicilor proiectului

A fost prezentată pe larg la capitolul III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect.

Tabelul nr. 1 Descrierea PP şi distanţa faţă de ANPIC

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe proiectului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de construcție |
| 1. | Lucrări de curațare vegetație | -Curăţarea amprizei lucrărilor de suprainalţare prin curațarea vegetației de pe dig | Se suprapune parțial |
| 2 | Lucrări de terasamente | -îndepărtarea stratului de pământ vegetal de pe taluze si de pe coronamentul digurilor pe grosimea, g = 0,30 m. | Se suprapune parțial |
| 3 | Reabilitare subtraversari diguri | -refacerea zonei de acces amonte şi a zonei aval de evacuare a apelor; -refacerea timpanelor din beton armat (amonte si aval); -inlocuirea tuburilor din beton din corpul digurilor cu altele, având aceleaşi diametre cu cele existente; -pozarea tuburilor din beton pe un radier din beton armat; montarea clapeţilor de inchidere pe partea din aval a subtraversarilor. | Se suprapune parțial |
| 4 | Realizare supraînălțare dig | -realizarea treptelor de infrăţire pentru conlucrarea umpluturilor din corpul digurilor cu umpluturile noi; -compactarea stratului suport peste care se vor aşterne straturile de umplutura; -realizarea corpului de umplutură pentru suprainaltarea digului dupa o sectiune trapezoidala cu pante de 1:2 din materiale argiloase; | Se suprapune parțial |
| 5 | Asezarea stratului vegetal și înierbarea digului | -aşternerea unui strat de pamânt vegetal de 10 cm grosime atât pe coronament cât şi pe taluzuri care se înierbează; | Se suprapune parțial |
| 6 | Realizarea amenajari obiectiv | -montarea de bariere pe coronamentul care vor impiedica accesul maşinilor şi a utilajelor agricole pe coronamentul digului. -completarea bornelor hectometrice si kilometrice de pe coronamentul digurilor. | Se suprapune parțial |
| Perioada de operare |
| 1 | Desfășurarea activităților de curățare a vegetației de pe dig | Activitățile se vor desfășura în interiorul amplasamentului | Se suprapune parțial |
| Perioada de dezafectare |
| 1 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

XIII.a.3.4. Precizarea coordonatelor geografice Stereo 70 ale amplasamentului proiectului

Coordonatele Stereo 70 sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 (format GIS) pe CD-ul anexat prezentului memoriu.

XIII.b) Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

XIII.b.1. Aria naturala protejata de protecție avifaunistică ROSPA0043 – Frumoasa

ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu, cu o suprafata de 8369,68 ha, a fost declarat în mod oficial arie de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura2000 în România.

Figura 1. Amplasamentul PP fata de ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu

Tabelul nr. 2 Informații privind ANPIC potenţial afectate de PP

| Codul și numele ANPIC | Inter-sectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de manage ment (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/Nu (justificare) | ANPIC găzduieşte specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu) (justificare) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu) (justificare) | Măsuri restrictive din PM/act normativ /act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu | Da | Da | Da | Da Justificare ANPIC se află în zona de influenţă directă a PP | Da Justificare ANPIC găzduiește specii de păsări care se pot deplasa pe amplasament. | Da Justificare PP nu întrerupe conectivitatea ANPIC și nu fragmentează habitatele speciilor de interes comunitar. Coridoarele ecologice nu sunt intersectate | Nu este cazul |

XIII.c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona PP-ului

Tabelul nr. 3 Prezența și efectivele/ suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP.

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie/ habitat | Suprafața / populația | Locația față de PP (intersectat Da/ Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/ menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu | A094 Pandion haliaetus (uligan pescar) | 1-3 indivizi în pasaj | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din planul de management.; A fost realizată o singură observație asupra speciei la Dealul Ferului, la cca. 25 km NE de amplasamentul PP, pasărea zburând de la nord-vest la sud-est. din PM; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A229 Alcedo atthis (pescăruş albastru) | 20-30perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului. Specie prezentă pe malurile râului Mureș, din interiorul limitelor sitului ROSPA0139 și din apropierea acestora, la S de amplasam. PP. Are o distribuție relativ omogenă, cu o prezență mai mare în segmentul de râu dintre localitățile Blandiana – Rapoltu Mare conform datelor din PM; Specia a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezentă în sit; Nu exista incertitudini privind locatia | Direcția geografică Identificată spre S de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A197 Chlidonias niger (Chirighiţă neagră) | 50-100 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei, este omogenă, pe întreg cursul râului Mureș, din limitele sau apropierea sitului. Preferă pentru hrănire zonele din albie cu apă lin curgătoare, dar în căutarea hranei survolează întreg cursul râului, la S de amplasament. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre S de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A027 Egretta alba (egretă mare) | 15-25 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei se suprapune cu albia râului Mureș, situat la S de amplasam. PP, preferă malurile line, fără vegetație sau cu vegetație săracă. . Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre S de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A002 Gavia arctica (cufundar polar) | 1-5 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul potential al speciei pentru iernat este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia nu a fost identificată în sit în timpul perioadei de studiu. Cursul râului Mureș, situate la S de amplasament, constituie habitat potențial pentru specie; Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezenta in sit este posibilă; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Nu a fost identificata in sit. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Necunoscută | menţinerea saulinbunătăţirea stării de conservare |
|  | A001 Gavia stellata (cufundac mic) | 1-3 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul potential al speciei pentru iernat este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia nu a fost identificată în sit în timpul perioadei de studiu. Cursul râului Mureș, situat la S de amplasam. PP, constituie habitat potențial pentru specie. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezenta in sit este posibilă; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Nu a fost identificata in sit. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Necunoseută | menţinerea sau Imbunătăţirea stării de |
|  | A255 Anthus campestris (Fâsa de câmp). | 20-50 perechi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului și se suprapune cu distribuția pajiștilor uscate conform datelor din PM; Distribuția speciei se suprapune cu distribuția pajiștilor uscate. În unele zone, așa cum sunt dealurile din jurul localității Crișeni, situate la cca. 31,2 km NE de amplasament, specia este răspândită relativ omogen și ajunge până în lizierele ecosistemelor forestiere și a tufărisurilor. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A031 Ciconia ciconia (barza albă) | 1-2 perechi | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar cuiburi au fost identificate doar în localitățile Banpotoc, Folt, la N de amplasam. PP, Geoagiu și Rapoltul Mare conform datelor din PM; Specia este distribuită în habitatele deschide de pe toate suprafața sitului. Folosește zonele umede, terenurile agricole și pajiștile pentru hrană iar spre finalul sezonului de reproducere și începutul perioadei de migrație. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătăţirea stării de conservare |
|  | A082 Circus cyaneus (erete vânăt) | 25 - 50 indivizi în pasaj și 10 - 15 indivizi care iernează în sit | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată doar în localitatea Mereteu, la cca. 24,5 km NE de amplasam. PP, conform datelor din PM; Specia este distribuită în habitatele deschide de pe toate suprafața sitului. Folosește zonele umede, terenurile agricole și pajiștile pentru hrană iar spre finalul sezonului de reproducere și începutul perioadei de migrație. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A122 Crex crex (cristel de câmp) | 15-30 perechi | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la distanță de cca. 0,15 km SV de limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei în sit este una fragmentară, suprapusă cu pajiștile umede, culturile de lucernă și unele culturi de cereale (cela aflate în zonele mai umede). Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A379 Emberiza hortulana (presură de grădină) | 50-70 perechi | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată doar în mozaicul de habitate dintre localităţile Bobalna şi Cigmău conform datelor din PM; Specia are o răspîndire punctiformă în sit și ocupă habitatele deschise (terenuri agricole, pajiști). A fost observată cu o frecvență mai mare, în mozaicul de habitate dintre localitățile Bobâlna și Cigmău, la NV de amplasam. PP. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A097 Falco vespertinus (Vânturelul de seară) | 25-50 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată în zona localității Câmpul Goblii, la cca. 26,5 km NE de amplasam. PP, conform datelor din PM; Indivizi ai acestei specii au fost observați în terenuri deschise cu pâlcuri de arbori sau arbuști, pe Câmpul Goblii și la Blandiana, în amonte de Geoagiu, la Cigmău și Măgura Uroiului dar și în imediata vecinătate a sitului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A338 Lanius collurio (sfrâncie roşiatie) | 200-300 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost identificată în habitatul caracteristic la Pâclișa, Crișeni, Valea lui Mihai, Valea Goblii, Mereteu, Acmariu, Sărăcsău, Băcăinți, Homorod, Geoagiu, Cigmău, Boiu, Folt (la S de amplasam. PP), Bobâlna, Rapoltu Mare și Măgura Uroiului. Specia a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre S de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A339 Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră) | 50-60 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Este o specie caracteristică terenurilor deschise inclusiv a celor agricole, cu tufărișuri și arbori izolați. În ROSPA0139 este prezentă de asemenea, inclusiv în arborii înalți, mai ales în plopii sau nucii (Pâclișa la Măgura Uroiului), la cca. 8,5 km SV de amplasam. PP. Specia a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A307 Sylvia nisoria (silvie porumbacă) | 25-50 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost identificată în habitatul caracteristic la Pâclișa, Valea Goblii, Câmpul Goblii, între Acmariu și Sărăcsău, la Băcăinți, Gelmar, Cigmău, Boiu (la cca. 2,5 km N de amplasam. PP) și Rapoltu Mare. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A230 Merops apiaster (prigorie) | 200-300 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost identificată cuibărind la cariera de la Păclişa şi la surpăturile de deal şi în malul abrupt al Mureşului de la Acmariu. Perechi izolate cuibăresc şi în zona Cigmău-Rapoltu Mare (la cca. 6 km SV de amplasam. PP) şi Măgura Uroiului conform datelor din PM; Specia a fost identificată cuibărind la cariera de la Pâclișa și la surpăturile de deal și în malul abrupt al Mureșului de la Acmariu. Perechi izolate cuibăresc și în zona Cigmău- Rapoltu Mare și Măgura Uroiului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A089 Aquila (Clanga) pomarina (aevila ţipătoare mică) | 2-4 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului, conform datelor din PM; Specia are o distribuție omogenă în interiorul sitului. A fost observată cu precădere în jurul localităților Uroi, Geoagiu (la cca. 5,3 km NE de amplasam. PP) și Blandiana. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A080 Circaetus gallicus (serpar) | 2-3 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia este distribuită cu o probabilitate mare în habitatele deschise din sit (pajiști, terenuri agricole), pe care le folosește pentru hrănire și cu o probabilitate scăzută în ecosistemele forestiere, în care poate să cuibărească Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A098 Falco columbarius (şoim de iarnă) | 4-8 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul potential de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia nu a fost identificată în sit, însă habitatele deschise constituie habitate potențiale, de hrănire, pentru indivizii care pot fi prezenți, rar și izolat, în sit, în timpul sezonului rece. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Nu a fost identificata in sit. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | necunoscută. | menţinerea saubnbunătăţirea stării de conservare |
|  | A103 Falco peregrinus (soim călător) | 2-5 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul potential de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată doar în loc Măgura Uroiului, conform datelor din PM; Au fost realizate numai două observații asupra acestei specii, una în partea de sud-vest a sitului la Măgura Uroiului (la cca. 9 km SV de amplasam. PP) iar cealaltă în partea de nord-est a sitului la Dealul Ferului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A075 Haliaeetus albicilla (codalb) | 0-2 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul potential pentru iernat al speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia nu a fost identificată în sit în timpul perioadei de studiu. Cursul râului Mureș și zonele deschise învecinate constituie habitat potențial pentru specie. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Potențial prezentă in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Nu a fost identificata in sit. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | necunoscută | menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare |
|  | A246 Lullula arborea (ciocărlie de pădure) | 15-30 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul potential de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată in zona Pâclişa - Crişeni, pe valea Goblii, la Acmariu şi in zona dintre Cigmău şi Boiu (la cca. 2,3 km N de amplasamentul PP), precum şi la liziere de pădure in zona Mereteu-Blandiana şi la Rapoltu Mare, conform datelor din PM; Specia a fost identificată în habitatul optim de terenuri deschise cu tufărișuri în zona Pâclișa – Crișeni, pe valea Goblii, la Acmariu și în zona dintre Cigmău și Boiu la liziere de pădure în zona Mereteu-Blandiana și la Rapoltu Mare. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari. Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A072 Pernis apivorus (viespar) | 2-5 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului, conform datelor din PM; Specia a fost identificată pe Câmpu Goblii și la Dealul Ferului, la Acmariu, la Sărăcsău, la Geoagiu, la Cigmău (la cca. 2,4 km N de amplasam. PP), la Rapoltu mare în și la Măgura Uroiului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A215 Bubo bubo (buhă | 1-2 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la cca. 7,2 km V de amplasament în zona Măgura, conform datelor din PM; Specia are o distribuție izolată, în pădurea din apropiere de Măgura Uroiului (la cca. 8,7 km SV de amplasam. PP). Necesitățile ecologice ale aceste specii, în ceea ce privește habitatul de cuibărit (păduri cu văi abrupte, râpe, surpături de pământ, desișuri) Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A082 Circus cyaneus (erete vânăt) | 50-80 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei este una omogenă și se suprapune peste toate habitatele deschise și semideschise din sit. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A030 Ciconia nigra (barza neagră) | 1-2 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar specia a fost observată în apropierea localităţilor Geoagiu (la cca. 5,2 km NE de amplasam. PP), Băcăinţi şi Acmariu conform datelor din PM; Specia este distribuită cu o probabilitate mare pe cursul râului Mureș, în habitatele pe care le folosește pentru hrănire și cu o probabilitate scăzută în ecosistemele forestiere, în care poate să cuibărescă. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A238 Dendrocopos medius (ciocănitoare de stejar) | 40-80 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei în sit se suprapune cu ecosistemele forestiere. O abundență mai mare a fost observată în pădurile de stejar și de amestec din poligoanele 2, 7 și 8. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A429 Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini) | 50-70 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Distribuția speciei este una omogenă în sit, se suprapune cu o gamă foare variată de ecosisteme (păduri, pășuni cu arbori, livezi), exceptând terenurile agricole. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A236 Dryocopus martius (ciocănitoarea neagră) | 15-20 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar ocupă toate ecosistemele forestiere din sit, cu o abundenţă mai mare în trupurile de pădure compactă, dar a fost identificată. şi în zonele cu arbori bătrani din lunca Mureşului conform datelor din PM; Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A234 Picus canus (gheonoaie sură) | 30-40 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului dar la specia a fost observată la Crişeni, Blandiana, Homorod, Cigmău, Bobâlna, Rapoltu Mare şi Măgura Uroiului, în păduri aluviale în amonte Mereteu, în amonte de Sărăcsău, amonte şi aval de Geoagiu, dar şi într-o livadă la Folt (la N de amplasamentul PP) conform datelor din PM; Identificată în păduri de foioase (Quercus sp) la Crișeni, Blandiana, Homorod, Cigmău, Bobâlna, Rapoltu Mare și Măg. Uroiului, în păduri aluviale în amonte Mereteu, în amonte de Sărăcsău, amonte și aval de Geoagiu, dar și într-o livadă Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A220 Strix uralensis (huhurez mare) | 2-4 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei nu este situat in zona amplasamentului dar la specia a fost observată la Cigmău (la cca. 2,2 km N de amplasam. PP) şi la Banpotoc - Măgura Uroiului conform datelor din PM; Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari. Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A052 - Anas crecca (raţă pitică) | 200-400 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului; Specia este prezentă pe întreg cursul râului Mureș, în cadrul limitelor sitului ROSPA0139 și din apropierea acestuia. O prezență mai ridicată a fost observată în zona localităților Geoagiu (la cca. 5,2 km NE de amplasam. PP) și Blandiana. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A053 - Anas platyrhynchos (raţa mare) | 1500-3000 exemplare | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului; Are o distribuție omogenă, pe tot cursul Mureșului din cadrul limitelor sitului și din apropierea acestora. O abundență mai scăzută a fost observată în sectoarele de râu dintre localitățile Alba – Iulia – Vințu de Jos și Rapoltu Mare (la cca. 7 km SV de amplasam. PP). Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A125 - Fulica atra (lişiţa) | 10-20 exemplare | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost observată pe râul Mureș o singură dată, în amonte de Acmariu (la cca. 19,5 km NE de amplasam. PP. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A179 - Larus ridibundus (pescărus razător) | 200-300 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost identificată exclusiv pe valea Mureșului, aval de Pâclișa, amonte de Sărăcsău și între Geoagiu și Folt (la cca. 2,5 km NE de amplasam. PP. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari. Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A017 - Phallacrocorax carbo (cormoran mare) | 300-500 exemplare | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost identificată pe tot cursul râului Mureș de la Pâclișa până la Măgura Uroiului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A004 - Tachybaptus ruficollis (corcodel mic) | 10-20 exemplare | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia a fost identificată pe cursul Mureșului numai în zona Pâclișa, Mereteu și Acmariu (la cca. 18 km NE de amplasam. PP). Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A168 - Actitis hypoleucos (fluierar de munte) | 3 - 6 perechi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului; Specia este prezentă pe întreg cursul râului Mureș, în cadrul limitelor sitului ROSPA0139 și din apropierea acestuia., Specia a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari. Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A136 - Charadrius dubius (prundăraş gulerat) | 10 - 20 perechi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Specia este răspândită pe cursul râului Mureș, de pe limita sitului și din apropierea acestuia, în zonele cu maluri line și nisipoase. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre NE de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A249 - Riparia riparia (lăstun de mal) | 700 - 900 perechi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului conform datelor din PM; Coloniile de reproducere situate în amonte de Blandiana, între Acmariu și Sărăcsău, în aval de Băcăinți, între Gelmar și Folt și în aval de Folt spre Rapoltu Mare (la cca. 2 km SV de amplasam PP). Alte trei colonii sunt situate în afara limitelor sitului. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre SV de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A028 Ardea cinerea (stârc cenuşiu) | 70 - 100 indivizi | Nu este intersectat. Habitatul speciei este situat la limita amplasamentului; Distribuția speciei este omogenă. Folosește zonele cu apă puțin adâncă, maluri line, nisipoase, fără vegetație ori cu vegetație ierboasă, pentru hrănire și zonele cu arbori mari pentru odihnă. Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari Prezentă în sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre E de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | A210 Streptopelia turtur (turturică) | 50 - 70 perechi cuibăritoare | Nu este intersectat. Habitatul de distribuție a speciei este situat la limita amplasamentului. Specia a fost observată Crişeni, Valea lui Mihai, Câmpu Goblii, Blandiana, Bobălna şi Rapoltu Mare, în rarişti şi zone cu arbuşti denşi la Câmpu Goblii, Acmariu, Sărăcsău, Homorod şi Boiu, în păduri aluviale la Mereteu, Homorod, Gelmar şi Folt (la N de amplasam. PP) şi in aliniamente pe marginea drumurilor la Păclişa, Homorod, Folt şi Bobâlna, conform datelor din PM; Specia nu a fost semnalata in careul de monitorizare care se suprapune peste amplasam. PP, conform raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Informatii preluate din PM si din raportarilor Romaniei cf. Directivei Pasari; Prezenta in sit; Nu exista incertitudini | Direcția geografică Identificată spre N de amplasament. -diferența altitudinală Nu sunt precizate altitudinile la care a fost identificată specia în planul de management sau în obiectivele de conservare. | Favorabilă | menținerea stării de conservare |

XIII.d) SE VA PRECIZA DACA PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGATURA DIRECTA CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Proiectul propus nu are legatură directă cu și nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

XIII.e) ESTIMAREA IMPACTULUI POTENȚIAL AL PP-ULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR PENTRU CARE ANPIC A FOST DESEMNATĂ

XIII.e.1 Identificarea şi estimarea impactului

Pentru estimarea și motivarea impactului potențial al PP asupra speciilor şi habitatelor din ANPIC au fost luate in considerare obiectivele de conservare specifice sitului ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu, aprobate prin Nota președintelui ANANP nr. 7850 din 19.11.2020 anexate prezentei documentații. Estimarea și motivarea impactului potențial al PP asupra speciilor şi habitatelor din ANPIC a fost realizată prin completarea coloanelor 1-19 ale tabelului din Anexa nr. 3C a ordinului nr. 1682/2023 (Tabelul de evaluare a impactului – anexat prezentului memoriu).

XIII.e.1.1. Identificarea tuturor intervenţiilor PP, ale efectelor generate de acestea şi a formelor de impact generate asupra ANPIC potenţial afectate;

Tabelul nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză – efecte - impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de construcție |
| -Lucrări de curațare vegetație -Lucrări de terasamente -Reabilitare subtraversari diguri -Realizare supraînălțare dig -Asezarea stratului vegetal și înierbarea digului -Realizarea amenajari obiectiv | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | 0,5 ha | ROSPA0139 |
|  | Particule în suspensie PM(10) | Nu se vor depăși limitele maxime admise în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |
|  | Emisii din transporturi NOx | Nu se vor depăși limitele maxime admise pentru protecția vegetației în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |
|  | Emisii din transporturi SO2 | Nu se vor depăși limitele maxime admise pentru protecția vegetației în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |
| Perioada de funcționare |
| - Desfășurarea activităților de curățare a vegetației de pe dig | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | 0,5 ha | ROSPA0139 |
|  | Particule în suspensie PM(10) | Nu se vor depăși limitele maxime admise în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |
|  | Emisii din transporturi NOx | Nu se vor depăși limitele maxime admise pentru protecția vegetației în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |
|  | Emisii din transporturi SO2 | Nu se vor depăși limitele maxime admise pentru protecția vegetației în Legea 104 din 2011 | Nu se va înregistra un impact semnificativ asupra vegetației din împrejurimile PP | - | ROSPA0139 |

XIII.e.1.2. lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului/planului, incluzând toate situaţiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative şi/sau incerte;

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu | A094 Pandion haliaetus (uligan pescar) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A229 Alcedo atthis (pescăruş albastru) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A197 Chlidonias niger (Chirighiţă neagră) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A027 Egretta alba (egretă mare) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A002 Gavia arctica (cufundar polar) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Necunoscută | Nu a fost identificata in sit. | Nesemnificativ |
|  | A001 Gavia stellata (cufundac mic) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Necunoseută | Nu a fost identificata in sit. | Nesemnificativ |
|  | A255 Anthus campestris (Fâsa de câmp). | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A031 Ciconia ciconia (barza albă) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | nefavorabilă-inadecvată | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A082 Circus cyaneus (erete vânăt) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A122 Crex crex (cristel de câmp) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A379 Emberiza hortulana (presură de grădină) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A097 Falco vespertinus (Vânturelul de seară) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A338 Lanius collurio (sfrâncie roşiatie) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A339 Lanius minor (sfrâncioc cu frunte ne,agră) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A307 Sylvia nisoria (silvie porumbacă) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A230 Merops apiaster (prigorie) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A089 Aquila (Clanga) pomarina (aevila ţipătoare mică) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A080 Circaetus gallicus (serpar) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A098 Falco columbarius (şoim de iarnă) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | necunoscută. | Nu a fost identificata in sit. | Nesemnificativ |
|  | A103 Falco peregrinus (soim călător) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A075 Haliaeetus albicilla (codalb) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | necunoscută | Nu a fost identificata in sit. | Nesemnificativ |
|  | A246 Lullula arborea (ciocărlie de pădure) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A072 Pernis apivorus (viespar) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A215 Bubo bubo (buhă | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A082 Circus cyaneus (erete vânăt) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A030 Ciconia nigra (barza neagră) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A238 Dendrocopos medius (ciocănitoare de stejar) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A429 Dendrocopos syriacus (ciocănitoarea de grădini) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A236 Dryocopus martius (ciocănitoarea neagră) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A234 Picus canus (gheonoaie sură) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A220 Strix uralensis (huhurez mare) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A052 - Anas crecca (raţă pitică) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A053 - Anas platyrbynchos (raţa mare) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A125 - Fulica atra (lişiţa) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A179 - Larus ridibundus (pescărus razător) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A017 - Phallacrocorax carbo (cormoran mare) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A004 - Tachybaptus ruficollis (corcodel mic) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A168 - Actitis hypoleucos (fluierar de munte) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A136 - Charadrius dubius (prundăraş gulerat) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A249 - Riparia riparia (lăstun de mal) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A028 Ardea cinerea (stârc cenuşiu) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |
|  | A210 Streptopelia turtur (turturică) | Nici un parametru nu va fi afectat | Nu este cazul | Favorabilă | Disturbare prin zgomot în perioada de construcție | Nesemnificativ |

XIII.3. Descrierea și analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC potenţial afectate. Rezultatele analizei se prezintă prin completarea tabelului următor

În urma analizei impactului prezentată sintetic în tabelele de mai sus și în Anexa nr.3C - Tabelul de evaluare a impactului, prezentată în anexe, s-a concluzionat ca PP nu va avea nici un impact asupra nici-unui parametru al obiectivelor de conservare al ANPIC. Astfel considerăm că nu este relevantă analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC.

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumi re ANPIC | Specie/ habitat | Parametr u afectat de PP analizat | Presiuni/ amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantifica rea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

XIII.e.2 Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a PP, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul nr. 7 Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu este cazul. Este cunoscută localizarea exactă a tuturor componentelor/ intervenţiilor PP. |
|  | Nu este cazul. Deși în această etapă nu sunt cunoscute cantităţile de materiale şi volumele de lucrări care să permită cuantificarea efectelor generate în toate etapele ciclului de viaţă al PP (modificarea nivelului de zgomot pe suprafaţa ANPIC, modificarea calităţii aerului în interiorul ANPIC şi altele), ținând cont de caracteristicile PP și de activitățile care vor fi desfășurate pe amplasament dar având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC se poate afirma cu certitudine că impactul PP asupra speciilor de interes conservativ va fi nesemnificativ. |
| Alte PP | Nu este cazul. Având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC iar realizarea PP nu va avea niciun impact asupra speciilor din ANPIC nefiind posibilă apariția unui impact cumulativ așa că nu a fost necesară localizarea spaţială a altor PP ce generează impact asupra speciilor de interes comunitar din ANPIC potenţial afectată de PP analizat |
|  | Nu este cazul. Având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC iar realizarea PP nu va avea niciun impact asupra speciilor din ANPIC nefiind posibilă apariția unui impact cumulativ, astfel nu sunt necesare informaţii cantitative privind efectele şi impacturile generate de alte PP cu care PP analizat să poată genera un impact cumulat. |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Presiunile și amenințările localizate identificate în planul de management care sunt localizate în zona amplasamentului PP sunt: -Presiuni: F05.04 Braconaj I01 - Specii invazive non-native (alogene) A07 - Utilizarea producelor biocide, hormoni și substanțe chimice -Amenințări: - |
| Localizarea habitatului/ speciei faţă de PP | Nu este cazul. Există toate datele necesare în planul de management. |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Nu este cazul. În obiectivele de conservare nu sunt disponibile informaţii cantitative privind valoarea actuală a unor parametri ai obiectivelor de conservare, dar având în vedere că în zona amplasamentului PP nu au fost identificate specii de interes conservativ, și că nici un parametru nu va fi afectat de către PP, și că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC, acestea nu au fost necesare în evaluare. |
| Starea de conservare | Nu este cazul. În obiectivele de conservare nu sunt disponibile informaţii privind starea de conservare a tuturor speciilor de interes comunitar, dar având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC si că în zona amplasamentului PP nu au fost identificate specii de interes conservativ, și că nici un parametru nu va fi afectat de către PP, acestea nu au fost necesare în evaluare. |
| Valoare ţintă parametru | Nu este cazul. În obiectivele de conservare nu sunt disponibile informaţii privind valorile ţintă pentru unii parametri ai obiectivelor de conservare, dar având în vedere că în zona amplasamentului PP nu au fost identificate specii de interes conservativ, și că nici un parametru nu va fi afectat de către PP, iar amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC iar realizarea PP nu va avea niciun impact acestea nu au fost necesare în evaluare. |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Nu este cazul. Pe baza datelor disponibile, și având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC, iar realizarea PP nu va avea niciun impact se poate stabili cu certitudine că niciun parametru al obiectivelor de conservare nu va fi afectat de implementarea PP. |
| Cuantificarea impacturilor | Nu este cazul. Amplasamentul PP nu se suprapune peste habitate de interes conservativ așa că nu este necesară cuantificarea pierderii de habitat. |
|  | Nu este cazul. Amplasamentul PP nu se suprapune peste habitate de interes conservativ așa că nu este necesară cuantificarea suprafeţelor de habitat alterate. |
|  | Nu este cazul. Amplasamentul PP nu se suprapune peste zone în care au fost identificate specii de interes conservativ așa că nu este necesară cuantificarea numărul de victime accidentale. |
|  | Nu este cazul. Amplasamentul PP nu se suprapune peste habitate de interes conservativ, nu va costitui o barieră pentru faună așa că nu este necesară cuantificarea gradul de fragmentare/reducere a permeabilităţii pentru faună |
|  | Nu este cazul. Amplasamentul PP nu se suprapune peste zone în care au fost identificate zone de cuibărire a speciilor de interes conservativ așa că nu este necesară cuantificarea gradului de perturbare a speciilor şi/sau probabilitatea de îndepărtare a unor indivizi din habitatele actuale. |
| Altele | - |

XIII.e.3 Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, sunt detaliate mai jos:

1. pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

-PP este amplasat apropate în totalitate în afara ANPIC, și nu se suprapune peste habitate de hrănire sau peste zone în care au fost identificate specii de interes comunitar.

2. pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

- PP nu se suprapune peste habitate de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor de interes comunitar, iar zonele în care au fost identificate astfel de habitate sunt amplasate la distanță mare față de amplasamentul PP, iar speciile de păsări evită amplasamentul care este deja antropizat.

3. alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

- PP nu se suprapune peste habitate de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor de interes comunitar, astfel implementarea PP nu va conduce la reducere a abundenței speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor). Digul existent pe amplasament nu îndeplinite condițiile ecologice de instalare a speciilor protejate identificate în sit.

4. alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

- Având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC PP nu se suprapune peste habitatele de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor de interes comunitar, astfel implementarea PP nu va conduce la deteriorarea acestora.

5. perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

- Pe digul de pe amplasament nu sunt îndeplinite condițiile ecologice de instalare a speciilor protejate identificate în sit. Având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC iar PP este situat la o distanță mare față de zonele în care au fost identificate specii de interes comunitar, astfel că implementarea PP nu va necesita strămutări ale exemplarelor speciilor de interes comunitar sau modificări comportamentale ale acestora.

6. fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

- Având în vedere suprafața redusă a PP la scara sitului precum și faptul că amplasamentul nu se suprapune peste habitate de interes comunitar sau peste habitate conectate, PP nu va costitui o barieră fizică sau comportamentală și nu va putea duce la împărțirea habitatelor în fragmente mai mici și mai izolate.

7. reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

- Având în vedere că amplasamentul PP este situat la distanță mare față de zonele în care au fost identificate specii de interes conservativ, iar drumul de acces spre amplasament este un drum județean, considerăm că PP nu va contribui în niciun fel la reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

8. alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

- Având în vedere că amplasamentul PP este situat in mare parte în afara ANPIC și suprafața redusă a PP la scara sitului precum și caracteristicile PP, care nu va avea un efect semnificativ asupra mediului, considerăm că implementarea PP nu va duce la o modificare indirectă a calității mediului în zonă.

9. incertitudinile identificate:

- Nu au fost incertitudini.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

XIV.1. Localizarea proiectului:

Construcția este amplasată în extravilanul com. Rapoltu Mare, sat Folt, jud. Hunedoara, pe un teren în suprafață totală de 27397 mp, aflat în proprietatea Statului Român, cu drept de administrare pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională Apele Române.

XIV.1.2. Bazinul hidrografic;

Obiectivul supus avizarii este situat in bazinul hidrografic al raului Mureș cod cadastral IV-1.

XIV.1. 3. Cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

Obiectivul supus avizarii este situat in bazinul hidrografic al raului Mureș cod cadastral IV-1.

XIV.1.4. Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Obiectivul este amplasat in corpul de apa de suprafata MUREȘ, conf. Arieș - conf. Cerna, cod RORW4.1_B7 si se suprapune peste corpul de apa subterana ROMU07- Culoarul raului Mures (Alba Iulia-Lipova).

XIV.2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Corpul de apa de suprafață MUREȘ, conf. Arieș - conf. Cerna, cod RORW4.1_B7, este un corp de apa puternic modificat cu un potențial ecologic moderat.

Corpul de apa subterană ROMU07- Culoarul raului Mures (Alba Iulia-Lipova), are o stare chimică și cantitativă bună.

XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Obiectivele de mediu prevazute in Directiva Cadru Apa reprezinta unul dintre elementele centrale ale acestei reglementari europene, avand ca scop protectia pe termen lung, utilizarea si gospodarirea durabila a apelor.

Directiva Cadru Apa stabileste obiectivele de mediu, incluzand, pentru apele de suprafata, in esenta urmatoarele elemente:

-pentru corpurile de apa de suprafata: atingerea starii ecologice bune si a starii chimice bune, respectiv a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale;

-pentru corpurile de apa subterane: atingerea starii chimice bune si a starii cantitative bune;

-reducerea progresiva a poluarii cu substante prioritare si incetarea sau eliminarea treptata a emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare periculoase din apele de suprafata, prin implementarea masurilor necesare;

-prevenirea sau limitarea” evacuarii de poluanti in apele subterane prin implementarea de masuri;

-inversarea tendintelor de crestere semnificativa si durabila a concentratiilor de poluanti in apele subterane

-nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane

In cazul in care unui corp de apa i se aplica unul sau mai multe obiective, se va selecta cel mai sever obiectiv pentru corpul respectiv.

Pentru apele de suprafata din punct de vedere al starii ecologice, obiectivele de mediu sunt reprezentate de „starea ecologica buna” pentru corpurile de apa naturale si „potentialul ecologic bun” pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale.

Pentru corpurile de apa de suprafata din Planul de management au fost stabilite obiectivele de mediu aferente, functie si de categoria corpului de apa de suprafata respectiv: corpuri de apa naturale (rauri, lacuri), corpuri de apa puternic modificate (rauri, lacuri de acumulare) si corpuri de apa artificiale. De asemenea, au fost stabilite obiective de mediu vizand “starea chimica buna” pentru apele teritoriale.

Pentru corpul de apa de suprafață MUREȘ, conf. Arieș - conf. Cerna, cod RORW4.1_B7, obiectivul de mediu este atingerea unui potențial ecologic bun.

Pentru corpul de apa subterană ROMU07- Culoarul raului Mures (Alba Iulia-Lipova), obiectivul de mediu este menținerea starii chimice și cantitative bune.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 209/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

XV.1 Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor;

Categoria de folosinta actuala a terenului conform CF este: construcții (DIG -conatrucție din pământ), iar cea planificată va ramâne aceeași.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia;

Pentru realizarea proiectului nu se vor utiliza resurse naturale din zona ariei protejate.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

c.1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor;

Corpul de apa de suprafață MUREȘ, conf. Arieș - conf. Cerna, cod RORW4.1_B7, este un corp de apa puternic modificat cu un potențial ecologic moderat.

Corpul de apa subterană ROMU07- Culoarul raului Mures (Alba Iulia-Lipova), are o stare chimică și cantitativă bună.

c.2. zone costiere si mediul marin;

Nu este cazul in zona analizata

c.3. zonele montane si forestiere;

Nu este cazul in zona analizata

c.4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;

Amplasamentul proiectului este situat aproape in totalitate în afara sitului Natura 2000 ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu.

c.5. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

Amplasamentul proiectului este situat aproape in totalitate în afara sitului Natura 2000 ROSPA0139 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vințu.

c.6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri;

Nu este cazul in zona analizata.

c.7. zonele cu o densitate mare a populatiei;

Proiectul nu se va implementa in zone dens populate.

c.8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu exista in zona studiata

Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata;

Impactul se va resimti doar in zona amplasamentului

b) natura impactului;

Impactul resimtit este nesemnificativ, direct, pe termen scurt, temporar in perioada de constructie si pozitiv, direct, pe termen lung, permanent in perioada de functionare (prin reducerea riscului apariției inundațiilor in zona)

c) natura transfrontaliera a impactului;

Nu este cazul. Distanta fata de granite este foarte mare, astfel incat nu va exista un impact transfrontier. Proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontiera, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) intensitatea si complexitatea impactului;

Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitata, iar complexitatea redusa.

e) probabilitatea impactului;

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicata va fi cel determinat de emisiile atmosferice si de zgomot (doar la nivelul amplasamentului si in cantitati reduse). Nu va exista alt tip de impact semnificativ.

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizata ale impactului;

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ, va debuta odata cu inceperea lucrarilor de constructie, va avea o frecventa redusa, va fi revesibil, si va va disparea dupa finalizarea lucrarilor.

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite pentru desfasurarea lucrarilor. Acest impact este reversibil, in perioada de functionare toate tipurile de impact fiind mult diminuate.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate;

Nu este cazul. In vecinatatea proiectului nu sunt aprobate/planificate realizarea unor proiecte cu care proiectul propus sa aiba un impact cumulativ.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului.

Nu este cazul. Impactul identificat asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.