|  | SC GEVIS PROTEAM SRL Deva 330110, B-dul 22 Decembrie, bl.41, parter, ( tel/fax : 0254-211.120 e-mail: gevis_proteam@yahoo.com, www. gevisproteam.ro J20/85/2002 RO14421794 |
| --- | --- |
|  | Sistem de management certificat |

Consultanță, inginerie, proiectare, execuţie si service la instalaţii pentru construcţii, sisteme de: alimentare cu apă si canalizare,

gaze naturale, energie termică si electrică; construcţii hidrotehnice,gospodărirea apelor, securitate la incendiu,

protecţia mediului, reabilitare termica a clădirilor şi lucrări de drumuri

Proiect nr.: 1202/2020

Memoriu de prezentare

Privind lucrarea :

„AMENAJARE  VALEA  BRADULUI

MUNICIPIUL BRAD, JUD. HUNEDOARA”

BENEFICIAR :

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “APELE ROMÂNE”

DIRECŢIA  APELOR  CRIŞURI - ORADEA

PROIECTANT :

S.C. GEVIS PROTEAM  S.R.L.  - Deva

„AMENAJARE  VALEA  BRADULUI

MUNICIPIUL BRAD, JUD. HUNEDOARA”

FOAIE DE SEMNATURI:

PROIECTANT :   S.C. GEVIS PROTEAM  S.R.L. - DEVA

ŞEF PROIECT:			ing. Giurgiu Andrei

PROIECTANŢI :		            ing. Giurgiu Andrei

Date generale

  - Denumirea obiectivului de investiţii

„AMENAJARE  VALEA  BRADULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUD. HUNEDOARA”

  - Amplasamentul

Investitia propusa se afla in intravilanul municipiului Brad, judetul Hunedoara, in bazinul hidrografic Crisul Alb. Lucrarile sunt localizate in albia minora a paraului Valea Bradului, pe terenuri care din punct de vedere juridic sunt in proprietatea statului si in administrarea Administratiei Nationale „Apele Roamane”. Accesul pe amplasament se realizeaza prin DC10.

  - Titularul investitiei

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI ORADEA, str. Ion Bogdan, nr.35, Municipiul Oradea, judetul Bihor,  tel. 0259 442 033 / 0259 443 892, E-mail : dispecerat@dac.rowater.ro

  - Beneficiarul investiției

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI ORADEA, str. Ion Bogdan, nr.35, Municipiul Oradea, judetul Bihor,  tel. 0259 442 033 / 0259 443 892, E-mail : dispecerat@dac.rowater.ro

  - Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

SC GEVIS PROTEAM SRL

Adresa: Bd-ul 22 Decembrie, bl. 41 – parter, Deva, cod 330110, jud. Hunedoara,

Telefon/Fax: 0254 211 120, E-mail: gevis_proteam@yahoo.com.

- Descrierea generala a lucrarilor

1.1.	Amplasamentul

Valea Brad – cod cadastral – III - 1-5 este afluent de stanga a raului Crisul Alb avand altitudinea amonte 450 m – aval 272 m si panta medie 1,5.

Lucrările propuse sunt  amplasate în albia minora a Vaii Brad, ocupand definitiv 1 ha.

Restul terenului fiind situat în albia minora a pârâului Valea Brad si afluenti, proprietar este Statul Român  dat în administrarea Regiei  Apelor Române, în speţă  Direcţiei Apelor Crişuri.

Pentru apararea impotriva inundatiilor pe Valea Bradului au fost executate lucrari hidrotehnice de regularizare si indiguire. Prin aceste lucrari s-au realizat aparari de mal din gabioane, consolidari de talveg cu arocamente, caderi pentru rupere de panta si amenajari a punctelor de confluenta cu cei 22 afluenti.

Din punc de vedere geologic, zona localitatii Brad face parte din Muntii Apuseni, respectivdin Muntii Metaliferi.

Prin lucrarile propuse, nu se ocupa suprafete suplimentare de teren public sau privat, sau de teren agricol.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Administratia Nationala „Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Crisuri Oradea.

1.2. Topografia, descrierea traseului

Recunoasterea obiectivului de investitii a fost efectuata impreuna cu reprezentantul beneficiarului pentru a identifica terenul si pentru a identifica amplasamentele bornelor materializate cu ocazia efectuarii Studiului topografic. Acestea au fost intocmite in sistem de proiectie stereo 70, cota de referinta Marea Neagra si au fost avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Acestea au fost folosite ca baza de date pentru stabilirea solutiilor tehnice, pentru intocmirea planurilor de situatie anexate prezentului proiect.

1.3. Clima

Conform SR 10907/1-97 perimetrul cercetat se incadreaza in zona III climaterica „Zonarea Climatica a Romaniei”- temperaturi de calcul- iarna temperaturi de -18 grade.

Conform STAS 6472/2-83-„Zonarea climatica a Romaniei” perimetrul cercetat se incadreaza in zona II- temperaturi de calcul vara de +25 grade C.

Conform STAS 10101/20/90-Zonarea incarcarilor date de vant – zona „A”- altitudine 800m, viteza 22m/sec, presiune dinamica 0.30 kN/mp.

Conform STAS 10101/20/90- Zonarea potentialului vantului – zona A-ore/an cu viteza vantului >4m/sec – 5000 ore.

Conform STAS 10101/20/90-Zonarea incarcarilor date de zapada- „Zona B”-greutatea dereferinta 1.2/1.6/2.00 kN/mp.

Repartitia precipitatiilor medii anuale se incadreaza intre 600-1.000 mm.

1.4 Geologia

Relieful

Din punc de vedere geologic, zona localitatii Brad face parte din Muntii Apuseni, respectivdin Muntii Metaliferi.

Muntii Apuseni sunt constituiti dintr-un fundament cristalin, in zona centrala de care sunt legate sintectonic masive de granite vechi probabil hercinice si caledoniene, peste care sunt dispuse depozite sedimentare apartinand ca varsta Permianului si Mezozoicului, in iviri divers constituite in diferite lanturi muntoase.

Toate aceste formatiuni sunt strabatute de roci magmatice, efuzive si intrusive puse la unloc in doua faze din Mezozoic.

Intre zonele muntoase astfel constituite si cutate strans se gasesc acele depozite tectonice, intramontane care intra adanc in versantii de vest si nord al Muntilor Apuseni.

In concluzie structura geologica a terenului pe care se desfasoara traseul prezinta stabilitate atat pe amplasamentul drumului cat si in vecinatatea acestuia.

Seismicitatea zonei

Din punct de vedere seismic perimetrul localitatii se incadreaza in zona F de intensitate seismica, prezentand valori pentru coeficientii Ks=0,08 si Tc=0,7sec.(perioada de colt) conform Normativ P100 si gradul 6 de intensitati seismice conform STAS 11100/1-93 privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

1.5. Adâncimea de îngheţ.

Adăncimea de îngheţ în complexul rutier se stabileşte conform STAS 1709/1-2/90 şi prezintă nivelul cel mai coborât de la suprafaţa drumului la care apa interstiţială se va transforma în gheaţă în timpul iernii. Adancimea de inghet pentru aceasta zona este de 90 cm.

1.6. Încadrarea lucrării în clase de importanţă

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 766/1997 cu modificariele ulterioare HG765/2002, lucrarile proiectate sunt de categoria „C” de importanta normala.

  - Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

Accesul pe amplasament se realizeaza prin DC10. In functie de zona in care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie normala.

In functie de zona in care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie normala, sau temporar se va scoate drumul din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta. Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces temporare, incluzand toate devierile si podurile in partea implicata a santierului, toate cu aprobarea dirigintelui de santier.

1.8. Trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va realiza din punctele de statie folosite la ridicarea detaliilor pentru proiectare.

- MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

Având în vedere traseul actual al pârâului Valea Brad şi afluenţi şi panta de scurgere în această zonă cât şi gradul de colmatare a albiei, situaţie constatată pe teren pe baza ridicărilor topografice efectuate special pentru această lucrare, proiectantul propune realizarea urmatoarelor lucrări pe tronsonul  de 7438,00 m:

a)	recalibrarea albiei existente pe toata lungimea de 7438,00 m pentru asigurarea sectiunii de scurgere a debitului;

b)	lucrări de praguri de fund îngropate care consolidează albia si praguri de cadere (h=1,00m);

c)	apărare de mal cu gabioane pe o lungime de 1000 m;

d)	amenajare afluenţi în zona de confluenţă;

e)	reabilitări punti si podeţe;

f)	reparatii la apărări de mal existente;

g)	drumuri tehnologice.

a) Recalibrarea albiei pe lungimea de 7438,00 m:

Pentru execuţia noii albii recalibrate se vor respecta cotele din secţiunea stabilită de proiectant şi se vor efectua  următoarele operaţii:

- degajarea terenului de vegetatie, taierea arborilor care ingusteaza sectiunea de curgere, scoaterea radacinilor si indepartarea arborilor cazuti in albie;

- decolmatarea albiei pe lungimea de 7438,00 m;

- finisarea taluzurilor si cresterea sectiunii de scurgere;

- împrăştierea pământului vegetal şi însămânţarea  suprafeţei;

- mentinerea pantei de scurgere a talvegului;

Albia paraului Valea Bradului prezinta o colmatare si eroziune a malurilor accentuata pe sectorul studiat.

Lucrarile de recalibrare asigura o sectiune suficienta de curgere a apei la debitul de calcul Q5%= 54-62 mc/sec.

Sectiunea de reprofilare s-a stabilit dupa cum urmeaza: latimea la baza este de 5,00- 6,00 m, inaltime de 1,80-2,00 m si panta taluzelor de 1:1.5.

  - Praguri de fund din anrocamente (5buc) si praguri de cadere (2buc, h=1,00m):

Pentru uniformizarea pantei, stabilitatea albiei si asigurarea cotei de fundare a lucrarilor longitudinale s-au prevazut praguri de fund ingropate in talveg.

Pragurile de fund se realizeaza din piatra bruta  cu g>500kg/buc si vor avea sectiune trapezoidala cu inaltimea de 1,00 m, baza mica de 1,00 m si baza mare de 3,00 m.

Se vor executa doua praguri de cadere din gabioane cu elevatia de 1,00 m. Cutiile din gabioane se vor monta pe saltele cu dimensiunile de 0,30x3,00x5,00 m si se vor executa la fel ca la apărările de mal din gabioane.

Bazinul de linistire si rizberma se vor realiza din piatra bruta cu g>500kg/buc si vor avea urmatoarele dimensiuni:

- Bazinul de linistire: 0,30x2,00x5,00 m;

- Rizberma: 0,30x1,00x5,00 m.

Bazinul de linistire si rizberma vor fi separate de o grinda din beton armat C16/20 cu dimensiunile 0,50x0,40x5,00 m.

  - Apărare de mal cu gabioane (L=1000,00 m)

În zonele în care malurile au fost puternic erodate şi sunt afectate obiective publice sau terenuri şi locuinţe private s-au propus apărări de mal din gabioane, pe lungimea totală de 1000 m.

Apărările de mal din gabioane se vor executa sub forma unor diguri din gabioane alcătuite din cutii cu dimensiuni crescătoare de la coronament către bază. Coronamentul va fi executat din cutii cu secţiunea 1,00 x 1,00 m iar înspre bază se vor executa cutii cu dimensiunile de 1,50 x 1,00 m.

Pentru execuţia acestor lucrări se va folosi piatră existentă în albie şi piatră brută de carieră. Aceasta va fi aşezată îngrijit în cutii paralelipipedice.

Cadrele se vor executa din oţel profilat la cald OB37, cu diametrul de 14 mm, din metru in metru, iar etrierii vor fi din bare de oţel profilat la cald OB37, cu diametrul de 10 mm, din 0,50 in 0,50 metri.

Cutiile vor avea lungimea de 3,00 m, înălţimea de 1,00 m şi lăţimea variabilă 0,50 ... 1,00 m), acoperite cu plasă din sârmă dublu răsucită, diametrul 2,8 mm, ochiuri de 40x40 mm, dublu zincată.

Cutiile se vor aşeza intercalat şi se vor lega între ele. Toate apărările de mal vor avea în fundaţie saltele din gabioane cu grosimea de 0,30 m, latimea de 3,00 m si lungimea de 4,00 m.

În spatele apărărilor, acolo unde este cazul se vor executa umpluturi cu materiale locale.

Pentru executia lucrărilor de apărare de mal cu gabioane se vor respecta cotele şi dimensiunile stabilite in proiect, atât în planul de situatie, cât şi în profilele transversale şi profilele longitudinale (talveg, mal stăng şi mal drept).

De asemenea se va respecta structura constructivă a cutiilor metalice pentru saltele si gabioane, atat ca forma, tipuri de otel beton si plasa galvanizata cat si dimensiunile geometrice ale acestora.

  - Amenajare afluenţi în zona de confluenţă

Pentru consolidarea a 22 de torenţi în zona confluenţei cu Valea Bradului se vor executa lucrări de amenajare a confluenţelor care constau în apărări de mal din gabioane şi praguri din gabioane. Aceste lucrări se vor executa conform prescripţiilor de la subcapitolele anterioare.

Volumul de gabioane necesar pentru amenajarea celor 22 de confluenţe cu torenţi va fi de 440 mc.

  - Reabilitări punti si podeţe

Sevor reabilita un numar de 62 de punti si podete existente. Acestea se vor aduce la cota si se vor repara sau camasui cu beton in functie de situatia din teren.

  - Reparatii la apărări de mal existente si montare parapet rutieri

Apararile de mal existente, care prezinta o stare avansata de degradare, se vor repara cu beton C12/15.Paramentul apararilor de mal se va curata de vegetaie iar betonul degradat se va indeparta.

La partea superioara a taluzului se va turna un coronament din beton C25/30. Coronamentul va avea dimensiunile urmatoare: latime 0,40 m, inaltime 0,50 m si lungime 250,00 m.

Pe partea dreapta a vaii se or monta, pe coronamentul existent, parapete metalice tip N2. Acestia vor avea o lungime de 250,00 m.

  - Drumuri tehnologice

Asigurarea accesului pentru execuţia lucrărilor se va face prin executarea sumară a unor drumuri prin albie şi în zonele riverane acesteia. Aceste drumuri se vor face prin profilare cu buldozerul şi aport de balast din albie. Lăţimea drumurilor va fi de 4,0 m.

- Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

VALOAREA TOTALA (INV)

Valoare totala:  3.312.486,06 lei fără TVA	respectiv    3.933.992,48 lei cu TVA

Din care C+M   2.796.902,42 lei fără TVA	respectiv    3.328.313,88 lei cu TVA

- Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei

Durata de realizare estimată pentru realizarea efectivă a investiţiei este de 13 de luni calendaristice.

Execuţia lucrărilor va începe după ce antreprenorul şi-a adjudecat execuţia proiectu-lui, urmare a licitaţiei şi în urma încheierii contractului cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

- planuri de situaţie, de amplasament, profile longitudinale şi transvesale, dispoziţii generale;

- studiul geotehnic ce precizează condiţiile din amplasament şi determină soluţii adecvate pentru lucrările hidrotehnice;

- detalii tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de detaliu pe subcate-gorii de lucrări, etc. pentru toate elementele componente ale lucrării;

- caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru fiecare categorie de lucrări;

- graficul de eşalonare a execuţiei lucrării.

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de consultantul de specialitate din partea benefici-arului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi proiectant prin asistenţa tehnică de speciali-tate.Contractanţii au deplină libertate de a-şi prevedea în oferta de achiziţie a lucrării, propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi sursele de aprovizionare pe care le agreează cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute la proiectul tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile obţinute pentru realizarea investiţiei conform legii.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta;

- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii lucrărilor;

- Buletinul Construcţiilor nr. 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu

Protecția calității apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafața obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare stații sau instalații de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor s.a. ) va fi apă curată conform STAS 790 – 84 și nu reprezintă sursa de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecția aerului

Obiectivul, la darea lui în folosință, nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru epurarea aerului, emanațiile încadrandu –se în limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Obiectivul în sine nu poate produce zgomote sau vibrații care ar putea polua zona.

Pe perioada exploatării zgomotelor sau vibrațiile pot fi produse de către autovehicule care circulă pe sector și se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protecția împotriva radiațiilor

Pe timpul executării lucrărilor constructorul nu va lucra cu substanțe radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiații, de aceea nu sunt necesare lucrări sau măsuri pentru protecția împotriva radiațiilor.

Protecția solului și subsolului

Lucrările ce vor fi executate pentru realizarea fundațiilor directe se execută în săpătură sprijinită, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat și depozitat la o groapă de depozitare a pământului.

Având în vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru protecția solului și subsolului pe zona studiată.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Impactul negativ asupra florei şi faunei se va resimţi numai în perioada de construcţie a obiectivului de investiţii. În perioada de construcţie se înregistrează următoarele tipuri de impacte asupra vegetaţiei şi faunei terestre:

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfăşurate (de-

- reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă.

Aceste impacte sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Lucrările ce se vor executa se afla în intravilanul localității și prin utilitatea sa și prin modul cum  a fost proiectat servește la protecția așezărilor umane situate pe traseul vaii studiate.

Lucrările ce sunt necesare nu impun exproprieri. În zona unde se vor executa lucrările nu sunt monumente istorice și de arhitectură sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua măsuri de protecția acestor factori.

Gospodărirea deșeurilor

Nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere că pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curațenie. Eventualele deșeuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate în recipienți și duse la o rampă de gunoi autorizată. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată beneficiarului curată.

Astfel stând lucrurile, nu sunt necesare prescripții speciale pentru depozitarea și gospodărirea deșeurilor.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Având în vedere specificul lucrărilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substanțe toxice și periculoase, de aceea nu este necesară gospodărirea acestora.

Lucrări de reconstrucție ecologică

Lucrările care vor fi executate reprezintă o protecție ecologică și modifică în mod favorabil cadrul natural al zonei. Dupa executarea de săpături și reprofilarea taluzurilor, la terminarea lucrărilor, constructorul va însămânța zona ( dacă este nevoie ) cu iarbă.

Impactul asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului

Impactul negativ - în perioada de execuţie a proiectului

• Emisii de praf şi noxe de la motoarele mijloacelor de transport şi utilajelor.

• Perturbarea prin zgomot şi noxe a habitatelor, faunei şi florei.

• Emisii de noxe de diferite tipuri cu ocazia executării lucrărilor de construcţii cum ar fi:

praf la betonări, zidării, sau gaze în cazul betoanelor bituminoase.

• Disconfort prin poluare fonică, luminoasă, vibraţii şi emiterea de noxe, cauzat populaţiei din aşezările situate în apropierea şantierelor.

Impactul pozitiv - în perioada de execuţie

• Dezvoltarea cu caracter oarecum temporar a unor activităţi economice legate de executia lucrarilor: procurarea de materiale de construcţii, prefabricate, aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor.

• Crearea temporară de locuri de muncă pentru populaţia autohtona, concomitent cu posibilitatea pentru o parte din aceasta de a se califica într-o meserie nouă.

Impactul pozitiv - În perioada de operare

• Creşterea valorii imobiliare şi a şanselor de dezvoltare economică a zonei, si implicit a calitatii vietii in zona proiectului.

| Modul de gospodarire a deseurilor |  |
| --- | --- |
| Amplasament | Tip deseu | Mod de colectare / evacuare | OBSERVATII |
| Oganizare de santier | Menajer sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) | In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic (cel putin saptamanal) acestea vor fi transportate la rampa comunala de deseuri indicata de administratia locala si avizata in cadrul acordului de mediu de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului . | Se vor pastra evidente stricte privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii mijloacelor de transport utilizate.(cf. Prevederilor H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare) |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu Legea 211/05.11.2011, privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare. |
|  | Deseuri materiale de constructii | Din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri sunt inerte (resturi de beton, mortar, steril din excavatii). Pentru valorificarea si eliminarea lor propunem: • valorificarea locala in pavimentul drumurilor de exploatare; • depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatare; • utilizarea ca material de acoperire intermediara in cadrul depozitelor de deseuri comunale utilizate in zona. |  |
|  | Slamuri petroliere | Aceste deseuri sunt generate cu periodicitate mica. Avand in vedere caracterul lor periculos (imflamabilitate si toxicitate pentru organisme) se propune colectarea in recipienti metalici inchisi (butoaie de 200 l din tabla) care vor fi depozitati in conditii de siguranta. Aceste deseuri vor fi in mod obligatoriu predate unitatilor SNP PETROM pastrandu-se evidenta miscarilor de materiale. | Se vor tine evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Deseuri lemn | Colectarea acestor deseuri va fi efectuata selectiv, ele urmand a fi valorificate in functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii. Utilizarea ultima va fi ca material combustibil deseu lemnos catre populatie. |  |
|  | Acumulatori uzati | Materiale cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator cat si a manipulantilor. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, sub cheie in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. | Se vor tine evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile H.G.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori cu completarile si modificarile ulterioare. |
|  | Anvelope uzate | Nu se abandoneza pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata si se vor preda persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform HG.170/2004 | Se vor tine evidente cu cantitatile eliminate si / sau valorificate conform H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate |
|  | Namol colectat in decantoare | Retinerile solide din decantoarele existente (care deservesc traseele pluviale) vor fi periodic evacuate si transportate fie catre depozitele de deseuri (pentru cele cu consistenta maloasa), fie vor fi utilizate in pavimentul drumurilor de acces, pentru cele cu pronuntata textura minerala. Namolurile organice (din bazinele vidanjabile care deservesc grupurile sociale) vor fi in mod obligatoriu transportate cu vidanja in statii de epurare. | Este foarte importanta prevenirea posibilitatii deversarii accidentale sau rauvoitoare a continutului vidanjei in cursurile naturale de apa sau pe suprafete de teren (incluzand aici si depozitele de deseuri comunale din zona). |
|  | Hartie si deseuri specifice activitatii de birou | Hartia va fi colectata si depozitata separat de celelalte deseuri, in vederea valorificarii. | Se vor pastra evidenţe privind cantitaţile eliminate |

Intocmit,

Ing. Giurgiu Andrei