FOAIE DE GARDA

Proiect nr.			            1107

Denumire proiect:			REALIZARE HELESTEU PRIN EXTRAGEREA 								AGREGATELOR MINERALE

Amplasament:				Com.Ilia, sat Bretea Muresana, f.n., jud. Hunedoara

Beneficiar:				S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L.

mun.Deva, B-dul Nicolae Balcescu, nr.18A, jud. Hunedoara

Telefon beneficiar:			-

Proiectant de specialitate:                 S.C. C & M  GEPROTIM S.R.L. BRAD

R.C. J20/144/1999, CUI RO 11546050

coordonator RUR  Arh.Cornel Cring

Sediu proiectant:			Mun.Brad, Str.Moţilor, nr.6, jud. HD

Telefon  proiectant:			0254-612748, 0723-273827, 0745-199185

Faza de proiectare:			PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.)

conform metodologiei cadru continut P.U.Z. G.M.-010–2000

reglementari tehnice M.L.P.T.L.

Data executării documentaţiei:	Mai  2020

Proiectant:	C & M  GEPROTIM SRL Brad

Sef proiect:		arh. CORNEL CRING

Proiectat:		arh. CORNEL CRING

Desenat:		ing. CATALIN BENEA

Tehnoredactat:	ANDREA VEREŞ

Proiect nr.		1107

Denumire proiect: 	REALIZARE HELESTEU PRIN EXTRAGEREA 								AGREGATELOR MINERALE

Faza de proiectare:	P.U.Z.

Data executarii:	          	Mai 2020

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

01.   Foaie de capat									I1

02.   Foaie de garda									I2

03.   Borderou general						     		             I3

04.   Volumul I. Memoriul de prezentare			  	                       I4 - I11

1. Introducere

2. Stadiul actual al dezvoltarii

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

4. Concluzii, masuri in continuare

05.	  Volumul II. Regulament local de urbanism aferent P.U.Z.			         II1 - II3

1. Baza legala

2. Utilizarea functionala

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

06.   Volumul III. Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale        III1 - III5

asupra mediului conform H.G. nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii

evaluarii de mediu pentru planuri si programe – publicate in M.O. nr.707/05.08.2004

07.   Anexe:

a. Certificat de urbanism nr. 56/19.03.2020,

b. C.F. nr. 63241, nr.topo.63241, S = 30.000,00 mp

C.F. nr. 63242, nr.topo.63242, S = 8.700,00 mp

C.F. nr. 63453, nr.topo.63453, S = 2.900,00 mp

c. Avize.

B. PIESE DESENATE

Plansa – 0.1. Incadrarea in zona						    Sc. -

Plansa – 1.1. Situatia existenta				 		    Sc. 1: 1.000

Plansa – 2.1. Reglementari urbanistice – zonificare 			    Sc. 1: 1.000

Plansa – 4.1. Proprietatea asupra terenurilor				    Sc. 1: 1.000

ÎNTOCMIT:

arh. CORNEL CRING

# VOLUMUL I.    MEMORIUL DE PREZENTARE

Proiect nr.	                        	1107

Denumire proiect:                      REALIZARE HELESTEU PRIN EXTRAGEREA 								AGREGATELOR MINERALE

Adresă obiectiv: 		Com.Ilia, sat Bretea Muresana, f.n., jud. Hunedoara

Categ.de importanta:		’’C’’

Faza de proiectare:		Plan urbanistic zonal (P.U.Z.)

Beneficiar si sediu:		S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L.

mun.Deva, B-dul Nicolae Balcescu, nr.18A, jud. Hunedoara

Proiectant: 			S.C. C&M GEPROTIM S.R.L.

Sediu proiectant:		Mun. Brad, Str.Moţilor, nr.6, jud.HD

Telefon proiectant:     		0254-612748, 0723-273827, 0745-199185

1.INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Prezenta documentatie executata in faza P.U.Z. are ca scop amenajarea unui helesteu pentru pescuit sportiv, prin extragerea agregatelor minerale pe terenul inscris in urmatoarele extrase: C.F. nr. 63241, nr.topo.63241, S = 30.000,00 mp, C.F. nr. 63242, nr.topo.63242, S = 8.700,00 mp, proprt. S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L., cota actuala ½ si S.C. FERART S.R.L., cota actuala ½, C.F. nr. 63453, nr.topo.63453, S = 2.900,00 mp proprietar Danc Gheorghe Sevastian, cu antecontract de vanzare-cumparare legalizat cu nr.173/13.11.2019 cu S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L. Cele doua firme au o conventie civila, legalizata cu nr.11/02.10.2019, prin care S.C. FERART S.R.L.cesioneaza drepturile de realizare a helesteului prin extragerea agregatelor minerale firmei S.C.MELKART PRODIMPEX S.R.L.

Terenul luat in studiu, inscris in C.F.-urile mentionate in suprafata totala de 41.600,00 mp, se afla in extravilanul localitatii Bretea Muresana, potrivit Planului Urbanistic General si Regulamentului local aferent aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com.Ilia nr.32/2000, prelungit cu HCL nr.51/2018.

Beneficiarul documentatiei este: S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L.

Proiectantul general al lucrarii este S.C. C&M GEPROTIM S.R.L.cu sediul in Mun. BRAD, Str.MOTILOR, nr.6, jud.HD, coordonator R.U.R. arh.CORNEL CRING.

Colectivul de elaborare este compus din:

arh. CORNEL CRING – urbanism – RUR;

ing. CORNEL DITA – geotehnica;

ANDREA VERES – tehnoredactare;

Data elaborarii documentatiei: mai 2020.

1.2. Obiectul P.U.Z.

Lucrarea este elaborata la cererea beneficiarului si  in baza certificatului de urbanism nr. 56/19.03.2020 emis de Consiliul Judetean Hunedoara, care solicita extragerea agregatelor minerale pentru realizare helesteu pe terenul situat in extravilanul loc. Bretea Muresana.

Potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, executia lucrarilor de constructii in extravilanul si intravilanul localitatilor este permisa dupa elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism (P.U.Z.) potrivit prevederilor legale.

In baza C.U. nr. 56/19.03.2020 emis de Consiliul Judetean Hunedoara, firma de proiectare C&M GEPROTIM S.R.L. a luat in studiu spre a executa documentatia specifica solicitata prin certificatul de urbanism, faza P.U.Z.pentru ,, Realizare helesteu prin extragerea agregatelor minerale''.

Proiectul vizeaza amenajarea in perimetrul proprietatii, in cuveta care va ramane in urma exploatarii nisipului si pietrisului, a unui spatiu cu helesteu.

Terenul luat in studiu se afla in extravilanul localitatii Bretea Muresana.

Planul Urbanistic Zonal prezent stabileste strategia, functiunile propuse necesare scopului beneficiarului, functiunile complementare si reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin tehnic, volumetric si estetic din cadrul zonei studiate si are in vedere urmatoarele categorii de probleme:

  - introducerea functiunii de helesteu, realizat prin extragerea agregatelor minerale;

  - rezolvarea accesului auto si pietonal la amenajarea propusa;

  - asigurarea echiparii tehnico-edilitare a terenului: alimentarea cu apa, canalizare, alimentarea cu energie electrica, gaz (in functie de necesitati);

  - mobilarea si amenajarea urbanistica a terenului studiat;

  - utilizarea rationala si echilibrata a terenului beneficiarului;

  - corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului;

  - asigurarea unor relatii avantajoase in cadrul zonei studiate precum si cu zonele invecinate;

  - reabilitarea, conservarea si protectia mediului.

1.3. Surse de documentare

In cadrul acestei documentatii se preiau toate prevederile cuprinse in documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului intocmite anterior si aprobate conform legii:

  - Planul Urbanistic General al com.Ilia aprobat prin HCL nr.32/2000, prelungit cu HCL nr.51/2018

  - Planul de Amenajare a Teritoriului al Judetului Hunedoara aprobat prin H.C.J. nr. 142/2010

  - Intocmirea documentatiei s-a realizat in baza ridicarii topografice vizate de O.C.P.I. Hunedoara

La baza elaborarii documentatiei au stat acte legislative specifice si complementare, precum:

  - Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - H.G.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - O.M.S. 119/2014 privind igiena si sanatatea populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

  - Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

  - Codul Civil;

  - Hotararea nr.1076/2004 – stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

  - Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 50/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi în conformitate cu H.G. 525/1996, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare,  privind Regulamentul general de urbanism. Deasemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICĂ – GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL – CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL – indicativ GM – 010 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176 / N / 16 august 2000.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.Evolutia zonei

Pana in acest moment zona luata in studiu, identificata cu  C.F. nr. 63241, nr.topo.63241, S = 30.000,00 mp, C.F. nr. 63242, nr.topo.63242, S = 8.700,00 mp, C.F. nr. 63453, nr.topo.63453, S = 2.900,00 mp, teren in suprafata totala de 41.600,00 mp este teren arabil extravilan.

2.2. Incadrarea in localitate

Amplasamentul este situat in extravilanul localitatii Brtea Muresana, perimetrul de exploatare fiind situat pe malul drept al raului Mures la cca.500 m de malul raului, fiind reprezentat de un teren agricol cu suprafaţa totală de 41.600,00 mp, în scopul realizării proiectului propus.

Accesul se va realiza din drumul judetean DJ 706 A.

Amplasamentul este marginit la nord de DJ 706 A, la est, vest si sud proprt.particulari.

Forma generala a terenului studiat este neregulata. Terenul nu este imprejmuit.

In prezent terenul studiat, totalizand o suprafata de 41.600,00 m2, are functiunea agricola: teren arabil  extravilan. Potrivit Planului Urbanistic General al com.Ilia, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com.Ilia nr.32/2000, prelungit cu HCL nr.51/2018, terenul studiat are destinatia de teren – arabil extravilan. Conform prevederilor Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul, nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in extravilanul localitatilor se pot executa lucrari specifice domeniului agricol; alte lucrari de construire se pot executa doar dupa elaborarea, avizarea si aprobarea unei documentatii de urbanism - PUZ. Conform art.32 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare este necesara elaborarea unui plan urbanistic zonal, in baza Avizului de Oportunitate, emis de arh. sef al Consiliului Judetean Hunedoara si aprobat de Primarul com.Ilia.

Terenul luat in studiu este relativ plan.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul terenului luat in studiu se afla in extravilanul loc.Bretea Muresana.

Din punct de vedere topografic terenul este relativ plan. Terenul nu prezinta fenomene de instabilitate.

- Terenul nu este inundabil si nu prezinta probleme de stabilitate (alunecari de teren, scufundari etc.).

- D.p.d.v.seismic, conform Normativ P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona de intensitate seismica ''F'' cu coeficientul Ks=0,10 si Tc=0,7 sec (perioada de colt), gradul 6 de intensitati seismice conform STAS 11100/1-1993.

- Conform Sr 10907/1 (''Zonarea Climatica a Romaniei'') perimetrul cercetat se incadreaza in:

- zona II, fiind caracterizata prin temperaturi minime de – 150 C iarna

- zona III conform STAS 6472/2, temperaturi maxime vara de 280 C

- conform STAS 10101/20 se incadreaza in zona A, caracterizata prin altitudini sub 800 m, viteza 		vantului 22 m/s si presiunea dinamica 0,30 kN/m2

- Conform STAS 6054/93 – perimetrul cercetat se incadreaza la adancimea maxima de inghet de – 0,90 m si

– 0,80 m.

Din punct de vedere geomorfologic zăcământul de nisipuri şi pietrisuri Bretea Muresana este situat în terasa malului drept al râului Mureş.

La alcătuirea geologica a zăcământului participă:

-  depozite pleistocene reprezentate prin marne argiloase-nisipoase de culoare cenuşie cu elemente de pietrişuri rulate;

- depozite detritice aluvionare de vârsta holocena, reprezentate prin nisipuri şi pietrişuri (complexul util), mai puţin bolovănişuri, de culoare cenuşie, cu grosimi cuprinse intre 5,5 m şi 11,8 m , media pe zăcământ fiind de 7,50 m. Sub complexul util se găseşte un strat de argila marnoasa, cenuşie, uscata, care constituie culcuşul depozitului.

- depozite de copertă, cu răspândire neuniforma, constituite dintr-un sol vegetal prăfos, galben - roşcat. A fost pus in evidenta un nivel de argile nisipoase, de culoare gălbuie, tasate. Grosimea depozitelor acoperitoare variază in medie intre 0,8 şi 2,4 m. Stratul de sol vegetal împreuna cu complexul argilos şi nisipurile foarte fine constituie coperta depozitului de util.

Prin lucrările de cercetare s-a pus in evidenta existenta pânzei acvifere, cantonată în stratul de nisip şi pietriş. Nivelul hidrostatic al stratului acvifer este in stare de corelaţie cu nivelul apelor râului Mureş si aportul de precipitatii din zona. În cadrul perimetrului, nivelul hidrostatic a fost întâlnit, in momentul studiului, la adâncimi cuprinse între 5,7- 5,9 m de la c.t.n.

Depozitele aluvionare ale zăcământului Sântuhalm se încadrează în formaţiunile care ocupa o arie largă de depozitare, definite în cadrul complexului ca roci sedimentare aluvionare distincte, cu o stratificaţie haotică a elementelor constituente.

Depozitele aluvionare sunt de vârsta holocenă, specifică cursului mijlociu al râului Mureş, prezentând o granulaţie variabila (fina - medie – mai rar grosiera).

Petrografic, materialul ce alcătuieşte depozitul aluvionar este reprezentat prin cuarţite, amfibolite, feldspaţi, micaşisturi, gresii dure.

Hidrogeologia zonei:

Amplasamentul este situat în bazinul hidrografic al râului Mures.

Reţeaua hidrograficã tributară râului Mureş prezintã vãi consecvente şi subsecvente cu profile asimetrice datorate diferenţei de rezistenţã la eroziune a materialului petrografic şi înclinãrii stratelor. Mureşul, ca principală arteră hidrografică, străbate judeţul Hunedoara de la est la vest pe o lungime de 105 km. Bazinul râului (6591 km2) este asimetric, afluenţii de dreapta fiind mai scurţi (sub 35 km), iar cei dinspre sud mult mai lungi (până la 92 km).

2.4. Circulatia

In prezent, accesul se va realiza din drumul DJ 706A.

Conform Acordului de drum, emis de Drumurile Judetene, beneficiarul are acceptul de a folosi drumul DJ 706A cu mentiunea de a-l utiliza si intretine fara afectarea proprietatilor private limitrofe.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul studiat, inscris in C.F. nr. 63241, nr.topo.63241, S = 30.000,00 mp, C.F. nr. 63242, nr.topo.63242, S = 8.700,00 mp, C.F. nr. 63453, nr.topo.63453, S = 2.900,00 mp, teren in suprafata totala de 41.600,00 mp este teren arabil extravilan.

Zona nu dispune de spatii verzi amenajate, ca atare fiind integral de folosinta agricola.

Sub aspect juridic, terenul este proprietatea privata a firmei S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L., cota actuala ½ si S.C. FERART S.R.L., cota actuala ½. Cele doua firme au o conventie civila, legalizata cu nr.11/02.10.2019, prin care S.C. FERART S.R.L.cesioneaza drepturile de realizare a helesteului prin extragerea agregatelor minerale firmei S.C.MELKART PRODIMPEX S.R.L.(pentru CF 63241, si CF 63242) si proprietar Danc Gheorghe Sevastian, cu antecontract de vanzare-cumparare legalizat cu nr.173/13.11.2019 cu S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L.(pentru CF 63453).

Terenurile invecinate, au functiunea de teren arabil, aflate in extravilanul Bretea Muresana, apartinand proprietarilor particulari si drumul DJ 706A.

2.6. Echiparea edilitara

Functiunea propusa nu necesita alimentarea cu energie electrica.

Helesteul va utiliza apa din panza freatica. Canalizarea – nu este cazul.

2.7. Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform

legislatiei in vigoare.

2.8. Optiuni ale populatiei

Beneficiarul prezentei documentatii doreste amenajarea unui helesteu prin extragerea agregatelor minerale in extravilanul Bretea Muresana.

In vecinatate terenul are functiunea de teren agricol.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

In vederea elaborarii documentatiei prezente – REALIZARE HELESTEU PRIN EXTRAGEREA AGREGATELOR MINERALE, s-a intocmit o plansa : Ridicarea topografica de tip cadastral-Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate- vizata de O.C.P.I. Hunedoara, insotit de procesul verbal de receptie.

S-a realizat de asemenea o verificare geotehnica a terenului prin mai multe sondaje.

3.2. Prevederi ale P.U.G.

Planul Urbanistic General si Regulamentul local aferent al com.Ilia a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com.Ilia nr.32/2000, prelungit cu HCL nr.51/2018.Conform prevederilor P.U.G. terenul luat in studiu se afla in extravilanul Bretea Muresana. Terenul luat in studiu are functiunea actuala de teren arabil extravilan.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Zona studiata se afla in extravilanul loc.Bretea Muresana, perimetrul de exploatare fiind situat pe malul drept al raului Mures la cca.500 m de malul raului.

Se doreste realizarea unui helesteu pentru pescuit sportiv prin extractia agregatelor minerale. Terenul este relativ plan.

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul se va realiza din DJ 706 A, conform planului propuneri-reglementari.

3.5. Zonificare functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Criteriile principale de organizare urbanistică a zonei studiate au fost următoarele :

- Asigurarea amplasamentului şi amenajărilor necesare pentru obiectivul propus;

- Integrarea corespunzătoare a elementelor existente în soluţia propusă;

- Asigurarea acceselor carosabile si pietonale la obiectivele propuse.

DATE TEHNICE, DATE GENERALE DESPRE MOBILAREA URBANISTICA:

Proiectul propus prevede amenajarea unui helesteu pentru pescuit sportiv prin extragerea agregatelor minerale.

Proiectul se va realiza în două etape, astfel :

- etapa I: executarea lucrărilor de extragere a agregatelor minerale;

- etapa II: executarea lucrărilor de amenajare a helesteului.

Măsurile tehnico – constructive:

Realizarea helesteului se va face prin excavarea agregatelor din bazin în condiţiile impuse de Legea Minelor nr. 85/2003.

Extracţia agregatelor minerale in scopul amenajarii helesteului are următoarele caracteristici:

Extractia rocilor/agregatelor se va realiza prin metoda treptelor descendente;

Fluxul tehnologic presupune urmatoarele tipuri de lucrari specifice:

- lucrari de deschidere;

- lucrari de pregatire (decopertari, transport);

- lucrari de excavare;

- transportul rocilor;

a) Lucrări de deschidere: Accesul în perimetru este posibil pe drumul DJ 706A, in baza acordului emis.

b) Lucrări de pregătire- de pe suprafaţa perimetrului se va efectua înlăturarea copertei de sol şi vegetaţie, specifică luncilor, pe o grosime medie de cca. 1,5 m,  premergator lucrarilor de exploatare. Aceasta coperta va fi indepartata premergator si progresiv cu inaintarea exploatarii cu ajutorul excavatorului sau buldozerului.

Materialul rezultat va fi utilizat la taluzarea finala a helesteului.

c) Lucrări de exploatare- extragerea agregatelor minerale in scopul amenajarii piscicole se va executa prin excavarea acestora intr-o etapa de exploatare.

Excavatorul se va pozitiona pe platforma de lucru cu respectarea distantei de siguranta prevazute de NTPMEMZ si va lucra in retragere. Frontul de exploatare va avansa de la sud spre nord.

Pe perioada de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie), în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie poate fi întreruptă.

Pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare se dispune de utilajele necesare: buldozer (1 buc), excavatoare (1 buc), autoîncărcător frontal ( 1 buc).

Se vor prelucra, insusi si respecta prevederile cuprinse in "Norme de protectie muncii in exploatarile la zi " - D.I.M.G, 1993, cu privire speciala la cap.XVI - "Masuri specifice la exploatarea balastierelor".

d) Haldarea materialului steril: Nu se realizează o haldare propriu-zisă a sterilului. Materialul steril care rezultă din exploatare este reprezentat de pătura de sol vegetal  care acoperă resursa (coperta). Acesta se înlătură prin împingere laterală cu buldozerul, depozitându-se temporar de jur împrejurul perimetrului, la cca. 2-3 m distanţă de marginea excavaţiei şi va fi utilizat pentru amenajarea taluzului viitorului helesteu.

Se vor prelucra, însuși și respecta prevederile cuprinse în „Norme de protecți muncii în exploatările la zi” - D.I.M.G, 1993, cu privire specială la cap. XVI – „Măsuri specifice la exploatarea balastierelor”.

e) Lucrări de prelucrare: Nu se vor executa lucrări de prelucrare pe amplasament.

Utilul extras se comercializeaza in stare bruta direct din zona de exploatare catre statia de sortare cea mai apropiata.

Dupa incheierea etapei de exploatare a resursei nisip si pietris din perimetru vor incepe lucrarile etapei de realizare a helesteului. Conform avizului de gospodarire a apelor, s-a aprobat realizarea in spatiul care va rezulta prin exploatarea nisipului si pietrisului, a unei amenajari piscicole, cu helesteu, in vederea practicarii pescuitului sportiv.

Dupa finalizarea activitatii de excavare a agregatelor, taluzele si fundul bazinului se vor indrepta si nivela si vor fi imbracate cu un strat de pamant vegetal de minim 20 cm. La nivelarea fundului bazinului se va asigura totodata si o panta corespunzatoare continua a acestora inspre canalele drenoare interioare spre a se asigura conducerea apei pentru golirea completa a acestuia, fara a ramane ochiuri de apa.

Taluzele si fundul bazinului se vor insamanta apoi cu un amestec de ierburi perene furajere piscicol.

În activitatea de exploatare utilajele care vor fi folosite sunt:

- excavator cu braţ de 5 m şi cupa de 2 mc;

- autobasculante pentru transport 24 t;

- în funcţie de necesităţi un buldozer cu lamă pentru descopertă.

Utilajele pot polua terenul şi pânza freatică prin scurgeri de combustibil. Poluarea poate fi eliminată prin:

- întreţinerea utilajelor în condiţiile tehnice corespunzătoare;

- alimentarea cu combustibil în afara perimetrului de exploatare, pe o platformă special amenajată sau în staţii de combustibili. Menţionăm că excavatorul va fi alimentat în zona perimetrului în afara acestuia, sub protecţia unei folii de plastic.

Pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare societatea dispune de utilajele necesare, acestea fiind proprietate a societăţii comerciale, iar deservenţii acestora sunt de asemenea angajaţii societăţii.

In urma executării lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale va rezulta o excavaţie care se va amenaja corespunzător utilizării ca helesteu pentru pescuit sportiv.

Caracteristici funcţionale:

- alimentarea cu apă a helesteului se va face din freaticul local în regim natural.

- alimentarea cu apă potabilă a personalului se va face prin consum de apă îmbuteliată;

- nu este necesară alimentarea cu apă menajeră; pentru nevoile fiziologice ale personalului, se va utiliza un wc ecologic cu rezervor colector care va fi golit periodic de un prestator specializat, pe baze contractuale.

- excavaţia formată în urma executării lucrărilor se va umple treptat cu apă subterană până la atingerea nivelului hidrostatic, apărând astfel un luciu artificial de apă care va favoriza pierderile din acvifer datorită evaporaţiei dar într-o proporţie nesemnificativă;

- în timpul fazei de operare, calitatea apei freatice nu se va modifica, deoarece produsii generati de activitatea piscicola vor fi de natura biogena, asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

- utilizarea pesticidelor şi a substanţelor chimice fiind interzise, apa freaticului nu va fi afectată chimic;

- atât în faza de excuţie cât şi în faza de operare, nu se vor utiliza substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile, substanţe radioactive sau substanţe periculoase şi prioritar periculoase.

Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, aprobat prin HG351/2005 deci, riscul de poluare pe seama acestor substanţe şi/sau agenţi poluanţi este exclus.

Având în vedere cele prezentate, rezultă faptul că execuţia unui helesteu pe amplasamentul propus, având alimentare cu apă din freaticul local în regim natural şi mod de creştere a peştelui în regim tradiţional, nu va avea influenţe cantitative sau calitative asupra acviferul freatic, a râului Mureş sau a terenurilor învecinate.

Fata de terenurile invecinate este prevăzută o zona de protectie cu latimea medie de 3,0 m.

Conditii tehnice de exploatare:

Exploatarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat.

Nu se va exploata sub formă de gropi individuale;

Restricţii şi condiţii limitative în exploatare: Excavarea se va face intr-o etapa si pilierii instituiti conform conditiilor restrictive impuse:

  - adancimea maxima bazin = 8,00 m

  - excavarea in zona marginala la o inclinare a taluzurilor de 1:1 ( 45º)

Refacerea terenului - După terminarea lucrărilor de exploatare şi prelucrare sau în cazul sistării activităţii din orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi reintegrarea terenului în peisajul iniţial.

Pe amplasament se vor executa următoarele lucrări :

- se vor rectifica taluzurile treptelor la 45º

- solul vegetal de pe taluze va fi revegetat prin plantarea de puieţi de specii arboricole compatibile zonei (se recomandă salcia) sau se va innierba.

La finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică se vor retrage toate utilajele care au fost utilizate pentru efectuarea lucrărilor;

Aceste măsuri au un caracter general, ele fiind detaliate în Planul şi Proiectul tehnic de refacere a mediului anexe la documentaţia de obţinere a perrmisului de exploatare.

In urma executarii lucrarilor de extragere a agregatelor minerale si dupa finisarea si amenajarea corespunzatoare a taluzurilor, va rezulta un helesteu care se va utiliza ca spatiu pentru aquacultura cu urmatoarele caracteristici:

- S luciu de apa= 26.900 mp

- lungime= 416 m

- latime = 23,0 m-113,0 m

- Hmax.bazin= 8,00 m

Prezentarea formulei de populare, mod de furajare si tehnologia de recoltare:

Prezentare formula de populare:

-Helesteul se va popula cu crap si pesti specifici apelor stagnante

- Mod de furajare si compozitia chimica a furajelor:

-Distribuire manuala

-Furajarea se face proportionat si periodic cu furaje ecologice

- Tehnologia de recoltare:

Se realizeaza prin pescuit la undita (pescuit sportiv) si la greutatea de 1 kg-2 kg/buc.

La finalizarea lucrărilor de excavare necesare pentru realizarea helesteului, se vor executa următoarele lucrări de sistematizare şi amenajare:

- rectificarea taluzurilor excavaţiei;

- montare de geomembrane pe taluzurile helesteului;

- depunere de pământ pe taluzuri, nivelarea şi compactarea acestuia;

- innierbarea taluzurilor helesteului şi a zonelor adiacente;

- amenajare accese;

- montare constructii tip container;

- amenajare parcari si platforma pietruita;

- amenajare - împrejmuire teren.

Bilant teritorial existent:

TERITORIUL AFERENT					m2		          EXISTENT %

TEREN – ARABIL					          41.600,00                         100,00

TOTAL GENERAL					          41.600,00		100 %

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI					0,00 %

COEFICIENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI					0,00

Bilant teritorial propus:

TERITORIUL AFERENT					m2	    	        PROPUS	%

CONSTRUCTII – tip container		                                     9,00			  0,02

PARCARI, PLATFORMA PIETRUITA		        	         204,00			  0,49

LUCIU DE APA                      		               	    26.900,00	                       	64,66

TALUZ INNIERBAT					      7.100,00			17,07

ZONA VERDE						      7.387,00			17,76

TOTAL GENERAL					    41.600,00			100 %

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI					17,09 %		COEFICIENTUL DE  UTILIZARE AL TERENULUI					0,2

3.6.Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apă potabilă a personalului se va face prin consum individual de apă îmbuteliată. Alimentarea cu apa a amenajarii piscicole se va realiza natural din subteran (panza freatica) si apele pluviale.

Canalizarea menajera

Nu se impune canalizarea apelor menajere. Pentru nevoile fiziologice şi igienico-sanitare imediate ale

personalului, se va amenaja un refugiu dotat cu wc ecologic care va fi preluat pentru golire de un prestator specializat, pe baze contractuale.

Din amenajarea piscicola nu vor fi evacuate ape in cursuri de apa de suprafata. Golirea helesteului se va face doar in situatii speciale sau o data la cinci ani (pentru decolmatarea amenajarii si repopulare) prin pomparea apei in raul Mures. Deoarece nu se va face furajarea pestilor decat periodic cu furaje ecologice, nu vor rezulta ape uzate poluate cu nutrienti.

Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de rigole deschise, cu evacuarea catre cel mai apropiat emisar.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se va face cu un grup generator propriu şi prin utilizarea sistemelor solare cu LED-uri (pentru iluminat de noapte).

Telecomunicatii Se vor utiliza retelele de telefonie mobila.

3.7. Protectia mediului

Pentru protectia mediului se vor respecta prevedea urmatoarele:

  - alimentarea utilajelor se va realiza în loc special amenajat dotat cu tevi de retenţie şi materiale absorbante. Combustibilii vor fi aduşi pe amplasament periodic cu ajutorul unei autocisterne echipată special pentru condiţii de şantier.

  - respectarea legislatiei de mediu in vigoare ;

  - utilizarea drumurilor existente pentru accesul la amplasament, reabilitarea si intretinerea lor permanenta, pentru limitarea emisiilor de praf in atmosfera. Eventualele prejudicii aduse proprietatii private sau publice, ca urmare a activitatii de transport vor fi suportate de catre titularul licentei de exploatare ;

  - refacerea terenului la finalizarea lucrarilor din plan, lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisaj ;

  - se vor respecta prevederile HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale HG nr.856/2005 privind evidenta gestiunii deseurilor ; colectarea, depozitarea si eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate pe amplasament, cu respectarea legislatiei de mediu aflata in vigoare ; se vor asigura capacitatile de colectare selectiva a tuturor categoriilor de deseuri rezultate pe amplasament, in vederea depozitarii temporare si gestionarii lor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin agenti economici specializati si autorizati.

3.8. Obiective de utilitate publica

Intretinerea drumului mentionate in Acordul Drumurilor Judetene.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE:

- Prevederile prezentului P.U.Z. vor fi preluate  in noul P.U.G. ce va trebui intocmit potrivit prevederilor legale;

- Prezenta documentatie se va supune avizarii tehnice la Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului de pe langa Consiliul Jud.Hunedoara;

- Dupa obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism pentru etapa I, precum si a Acordului de Mediu, prezenta documentatie se va supune aprobarii Consiliului Local al Primariei Ilia.

Proiectantul propune autoritatilor sus - mentionate prezenta documentatie de urbanism- P.U.Z. pentru  „REALIZARE HELESTEU PRIN EXTRAGEREA AGREGATELOR MINERALE ”, in extravilanul Bretea Muresana, extravilan, f.n., jud. Hunedoara pentru beneficiar: S.C. MELKART PRODIMPEX S.R.L.

Intocmit:

arh. Cornel Cring