Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Nr. 10440 /AAA/06.03.2017

#### AUTORIZATIE  DE  MEDIU

Nr. HD – 24  din 06.03.2017

Titularul activităţii : SC DEVA GOLD SA

Adresa: Certeju de Sus, str. Principala, nr. 89. Jud. Hunedoara

Punct de lucru: SC DEVA GOLD SA

Locaţia activităţii: Certeju de Sus, str. Principala, F.N.,  Jud. Hunedoara

Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN | Denumire activitate Rev.2 |
| --- | --- |
| 0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor |

Emisă de :  Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

## Activitatea: Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor,  prelevare mostre – depozit de carote

Data emiterii:  06.03.2017

Data expirării: 06.03.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DEVA GOLD SA, cu punctul de lucru SC DEVA GOLD SA , înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 10440/12.12.2016, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Hunedoara în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, în baza OUG  nr. 1/2017 privind pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

## Pentru : SC DEVA GOLD SA  - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor,  prelevare mostre – depozit de carote

Documentaţia conţine:

1.Certificat de Inregistrare – C.U.I. : 10381352 din 31.03.1998 ;

2.Certificat constatator nr. 16381 din 05.06.2015;

3.Contract prestari servicii apa-canal nr.CJ 3/2013 si anexa SC Apa Prod SA Deva ;

4.Adresa nr. 4416 din 17.10.2016, emisa de Primaria Comunei Certeju de Sus pentru colectarea deseurilor menajere, in baza contractului 31/41/19.09.2016;

5.Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1953/13.11.2012 - SC Enel Energie SA;

6.Contract de inchiriere - terenul si constructia sunt proprietate privata SC Deva Gold S.A. conform CF 61886;

7.Decizia etapei de incadrare nr. 8376 din 06.11.2013;

8.Notificarea pentru punerea in functiune nr. HD-8 din 28.11.2016, valabilitate 28.11.2020, emis de Administratia Nationala ,,Apele Romane’’, Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara;

9.Anunt public cotidianul « Hunedoreanului » din data de 13.12.2016 ;

10.Dovada platii  tarifului pentru autorizare.

Prezenta autorizatie se emite în urmatoarele conditii speciale impuse:

- Respectarea strictă a obiectului de activitate înscris în prezenta autorizatie, orice modificare facându-se doar cu acordul A.P.M. Hunedoara .

- Titularul autorizaţiei de mediu este raspunzator de respectarea legislatiei de protectie a mediului, aflata  in vigoare.

- Titularul autorizatiei de mediu are obligaţia gestionării tuturor categoriilor de deşeuri în conformitate cu legislatia specifică în vigoare, fiind interzise evacuările de deşeuri pe terenuri publice sau private, sau pe malurile cursurilor de ape .

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua masurile preventive necesare si informarea A.P.M. Hunedoara si Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008.

- Titularul activităţii are obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificarii .

- În cazul în care titularul de activitate pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori în situatii care implica schimbarea titularului activitatii si în caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, încetare de activitate, acesta va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului înainte de aceasta modificare; titularul, în urma notificării va fi informat cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate.

- Conform Ordin. MMDD nr. 1798 /.2007 (art.14, alin.1), revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de câte ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

- Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa depuna la APM Hunedoara documentatia in vederea emiterii autorizatiei de mediu, cu minim 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei existente, Conform Ordin. MMDD nr. 1 798 / 27.11.2007 (art. 8, alin.1),.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completarile

prin Legea nr. 265/2006 si ale Ord. MMDD nr 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizariei de mediu.

- Prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea

si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008;

- Titularul activitatii are obligatia achitarii taxelor datorate la Fondul pentru mediu in conformitate cu  prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;  Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor, HG nr. 621 din 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, Ord. 794/2012 privind procedura de raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

-  Conform Ordin. MMDD nr. 1798 /2007 (art.14, alin.1), revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de câte ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei;

-  Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

-  Prevederile STAS 12574/1987- Aer din zonele protejate. Conditii de calitate.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activităţii desfăşurate, titularul are

obligaţia solicitării revizuirii autorizaţiei de mediu în maxim 60 de zile.

- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei

autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

- Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii

competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

- Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea

acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

## I. Activitatea autorizata : SC DEVA GOLD SA - Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor, prelevare mostre – depozit de carote

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

- hală pentru depozitare carote (S=1514mp), cu structură metalica din europrofile, cu

inchideri din tabla și cu pardoseala betonată; hala este prevazută cu instalație electrică de iluminat interior și cu sistem de protecție la descărcări electrice (paratrasnet).

- hală pentru recepție carote și prelucrare probe: suprafata 1589 mp, regim de

inaltime parter, cu structură metalica din europrofile, cu protecție la foc, realizata din gipscarton rezistent la foc; pardoseala este betonată și prevăzută cu guri de colectare a apelor de spălare, acoperite cu grătare metalice, pentru dirijarea lor, prin sistemul de canalizare, la bazinul de limpezire, din exterior.

Hala de receptie si prelucrare probe este alcatuita din:

- o zona închisă - hala propriu-zisă de prelucrare probe cuprinde:  zona tranzit carote, 3 birouri administrative; sala de ședințe, vestiar bărbați, grup sanitar barbați, 2 holuri, vestiar femei, grup sanitar femei, 3 zone tăiere carote, zonă recepție tăiere carote, zonă așezare eșantioane.Cele 3 zone tăiere carote sunt prevăzute cu protecție la zgomot (uși antifonate, tavan și pereți fonoizolanți);

- o zonă deschisă, pentru recepție și ingrijire carote, acoperită  și cu pardoseala

betonată (458 m2) pentru trafic auto;

- un cort industrial, amplasat pe o platforma betonată, cu suprafața de 544 mp;

- clădire centrală termică cu suprafața de 26,04 mp, cu structura de rezistenta metalica, protejata la foc, cu pardoseala betonată, prevăzută cu coș, cu înălțimea de 6 m;

- magazia pentru păstrarea lemnelor, cu pardoseală pietruită, închisă pe trei laturi și

acoperită, (situată în imediata apropiere a centralei);

- container modular tip, pentru pază;

- imprejmuirea incintei DEPOZIT CAROTE este realizată din plasă metalică, fixată pe

țevi de oțel, dispuse pe un soclu de oțel, prevăzută cu poartă de acces autovehicule și poarta pentru acces pietonal;

- alei carosabile pentru a permite accesul autovehiculelor;

- 1 bazin decantor bicompartimentat vidanjabil (cu dimensiunea de 3 x 1.5 x 2 m)

pentru decantare șlam provenit din operațiunea de prelucrare prin tăiere umedă a carotelor/probelor geologice;

- 1 bazin vidanjabil limpezire ape decantate (cu dimensiunea de 3 x 2,5 x 1.5 m);

- 1 bazin vidanjabil pentru ape menajere (cu capacitatea de cca. 7 m3).

Dotarea cu utilaje, echipamente, aparatură:

- mașini de taiat carote – 2 existente și una în curs de achiziționare, Tip  Norton

Clipper, având caracteristicile:

- Putere motor  -   3,6 kw;

- Turatie  -   2850 rot/min;

- Diam. Disc diamantat -   350 mm;

- Volum apa racire la  taiere   3 – 5  litri/min;

- Grad de utilizare 4 – 5  h/zi   (cand exista probe)

Mașinile se află fiecare in câte o încăpere distinctă (3 zone tăiere carote, aflate în hala de recepție și prelucrare probe). Respectivele încăperi sunt dotate cu sisteme de exhaustare/ ventilație  individuale pentru fiecare cu ventilator electric, cu puterea de 1.5 kw. De regulă se  utilizează o singura mașina la un moment dat, numai in cazuri izolate se utilizeaza doua simultan.

- aparat TerraSpec 4 pentru determinarea gradului de alterare al rocii (presupune

analiza in infraroșu a rocii).

- aparat pentru determinarea deformărilor axiale/rezistența de rupere monoaxială

MATEST;

- mașină de vidat probe pentru păstrare MULTIVAC – caracteristici:Tip  -  C 200,

- Tensiune alimentara   -   220 V,Putere  -   0.8 KW;

- motostivuitor TOYOTA     - 1 Buc.

Tip   02 -8FGF25

Mod  propulsie    -   motor ardere interna

Putere nominala   -   38 KW

Capacitate ridicare -   2.5 T

Carburant folosit     -    benzina sau GPL (poate fi alimentat fie cu benzină, fie cu GPL)

- motostivuitor electric – 1 buc;

- cărucior stivuitor BT  - 1 buc,

Tip  -  SPE 200 electric

Capacitate ridicare  -  2 T

Tensiune functionare -  24 V  (acumulatori reincarcabili)

- transpalet – 1 buc.;

- mese mobile pentru carote/probe;

- aparat pentru determinare minerale argiloase ASD;

- Dotări PSI:  conform normativelor în vigoare;

- mijloace de transport : mijloace auto ale firmelor de foraj (autoutilitara Land Rover cu lada) pentru transportul carotelor de la locul de prelevare la depozitul de carote si   mijloace auto proprii (autoutilitara) pentru transportul probelor la laboratorul de analize fizico-chimice.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- materii prime și materiale auxiliare folosite in activitate (consumurile reprezintă media lunară pe perioada ianuarie - octombrie 2016):

- probe de roca rezultate in urma forajelor de explorare – carotele rezultate in urma forajelor  realizate conform programelor  aprobate  in cadrul  SC Deva Gold SA,;

- substanțe și/sau preparate chimice:

- GPL motostivuitor (combustibil) – 31 litri/luna;

- benzină motostivuitor: 1.139 litri/lună;

- motorină (suflantă aer cald): cca. 210 litri/lună;

- ulei motostivuitoare - cca. 6 litri/an.

Materiale absorbante pentru hidrocarburi – cantități mici, variabile, în funcție de necesitatea utilizării pentru prevenirea scurgerilor accidentale de uleiuri și carburanți.

- discuri diamantate pentru tăiere probe – cca. 3 buc./luna;

- lemne pentru centrala termică – cca. 70 m3/ an;

- anvelope (noi) – cca. 4 buc./2 ani;

- baterii auto (noi) – 1 buc. la 2-3 ani;

- antigel (pentru centrala termică) – cca. 10 litri/an.

Ambalaje:

- pungi din plastic pentru mașina de vidat: 4.080.000 buc./lună

- saci pânză: cca. 705 buc./lună

- saci din plastic (polietilenă): cca. 970 buc./lună

- folie polietilena: cca. 200 metri liniari/an;

- lăzi lemn păstrare probe – cca. 10 buc.lună;

- lăzi metalice carote – cca. 105 buc./lună;

- paleți din lemn (1 x 1,2 x1,2 m) – cca. 20 buc./luna;

3.Utilitati – apa, canalizare, energie ( surse, cantitati,volume) :

- alimentarea cu energie electrică – se face prin branșament la rețeaua electrică existentă în zonă.Consumul mediu lunar de energie electrică 3815 KWh/lună.

- alimentarea cu apă potabilă a obiectivului este asigurată de la rețeaua Apa Prod S.A., a comunei Certeju de Sus, printr-un cămin de racord (branșament individual din PEHD la rețeaua de apă existentă în zonă), în care este montat un apometru. In incintă a fost realizată o rețea de distribuție a apei din țevi PEHD care conduce apa spre cele două hale.Volumul anual de apă potabilă prelevat din rețea pentru apa menajeră este de 527,8 mc, iar volumul necesar spălarii carotelor, de cca. 130 m3/an (volum variabil, în funcție de numărul de foraje stabilite anual, prin programele avizate de ANRM).

- evacuarea apelor uzate:  apele uzate menajere rezultate de de la grupurile sanitare

sunt evacuate prin reteaua de canalizare din incinta si conduse la o fosa vidanjabila cu un volum de 1,6 mc,  vidanjarea se va face de către agenți economici autorizați;

- apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt conduse la un bazin decantor din beton cu 2+1 compartimente cu V=48 mc. Din ultimul compartiment (executat separat de cele 2 compartimente), apele limpezite sunt  descarcate gravitațional, în paraul Valea Certej .

- apele pluviale de pe amplasamentul unității sunt colectate de rigole și dirijate la bazinul de limpezire, spre a fi evacuate gravitațional în paraul Valea Certej.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

- activitatea  de baza  care se desfasoara la Depozitul de Carote este de efectuare a studiilor geologice asupra probelor de roca rezultate in urma forajelor de explorare, sterilizare si geotehnice.

- carotele rezultate in urma forajelor, sunt aduse de catre contractorii externi, care executa acest gen de activitate,  la  depozitul de carote. La locul de foraj carotele sunt depozitate in cutii metalice din tabla  zincata (1 x 0,4 si 1 x 0,3) m pentru cca. 4 m de proba/cutie  -   in care se pune o folie de polietilena/sac de polietilena  pentru a se evita contacul mostrei  cu cutia și prevenirea  degradării probei. In aceste cutii carotele se transportă până la depozit.

În  depozit, carotele sunt preluate din mașini și sunt depuse (expuse) pe mesele  metalice orizontale existente în  hala de recepție și prelucrare probe.

Dupa depozitarea pe aceste mese in ordine crescatoare a forajului, se indeparteaza folia de polietilena existenta (și se reutilizează pentru o altă carotă) pe sub carote si se pun marcajele (placute de lemn inscriptionat pentru identificarea probei respective), iar apoi se spala in cutiile in care se afla. Cutiile metalice nu sunt etanșe și permit scurgerea apei cu care au fost spălate probele, apoi se orienteaza pe mese in ordinea forajului și se metreaza (se masoară cu metrul).

Următoarea operațiune se face de catre inginerii  geologi asupra probelor – se numeste RQD (recuperaj) si  cartarea structurala – acestea fiind operatiuni stricte de analiza geologica, care presupune  analiza vizuala a probei uneori cu lupa. Câteodată, în munca de cercetare se fac și analize spectrometrice cu aparatul TerraSpec 4 pentru determinarea gradului de alterare al rocii – ce presupune analiza în infraroșu.

Dupa această operație probele se fotografiază pentru evidență.

Dupa fotografiere, probele sunt duse la masinile de taiat carote, unde acestea se taie longitudinal  rezultând două părți  ale carotei sub forma de semicerc. O jumătate a probei ramane proba martor in lada metalica si se depoziteaza in depozitul (biblioteca) de carote (hala de depozitare carote), pe paleti de lemn (1 x 1.2 mp). Pe acesti paleti sunt depuse un volum de cca. 1 mc tăvițe  metalice cu carote, cu greutatea de cca. 1 tona.

Cealalta jumatate de proba  rezultata in urma taierii se introduce in saculeti de bumbac (marcati pentru identificare) apoi în saci de plastic mai mari și se trimit la un laborator de specialitate pentru analize fizico-chimice. Transportul se face  cu o autoutilitara  apartinând Deva Gold.

Probele rămase de la laboratoarele de specialitate, in urma examinarii,  revin la DEPOZITUL DE CAROTE  Deva Gold  sub  doua  forme  de “Rejecturi”:

- prima in  ambalajul original (saculeti de bumbac), dar sub forma macinata (pulbere)

cu o greutate de cca 3 kg/saculet și depozitati in sacii de poletilena;

- cea de-a doua, în pliculețe de hârtie sub denumirea de “pulpă” cu greutate de cca

0,3 kg, revin in cutii de carton pe care le furnizeaza laboratorul de analize respectiv.

Ambele tipuri de rejecturi se videaza la masina MULTIVAC aflata intr-o incinta a depozitului pentru a se pastra calitatile probei si a se evita oxidarea in timp. Se folosesc doua tipuri de pungi de plastic, cele mici pentru probele de 0,3 kg si cele mai mari pentru probele de 3 kg. Dupa vidare cele două tipuri de probe se introduc in ambalajele originale, respectiv -  saculeți de bumbac și pungi de hârtie.

1.Rejecturile din saculetii  de bumbac de 3 kg  se introduc in saci de polietilena, iar sacii se  depun in lazi de lemn, pe paleți cu dimensiunea de 1 x 1,2 m si inaltimea de 1,2 m. Aceste lazi se depoziteaza in incinta DEPOZITULUI DE CAROTE  la locul special destinat pe platforma acoperita cu cort si platforma exterioara.

2.Rejecturile tip “pulpa” de 0,3 kg,  aflate in pungi de hartie se introduc in cutiile de carton provenite de la laborator si se depoziteaza in incaperea cu rafturi destinata acestui scop.

Toate probele menținonate mai sus aflate în depozitul de carote și sub orice formă, dupa inceperea activitatii de exploatare a minei și a procesului de prelucrare a minereului,  acestea se introduc in procesul de prelucrare/procesare cu minereul exploatat si se consumă până la epuizare și lichidarea stocului de carote.

5.Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie :

- probe de roca rezultate in urma forajelor de explorare, sterilizare si geotehnice.

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie :

- centrala termică, cu următoarele caraceristici tehnice:

- Tip -  EMTAS Power Radiator;

- Tip combustibil    -   solid  (lemn);

- Putere termica     -  250000 Kcal – 290 kw;

- Mod functionare in retea        -  circuit inchis cu vas de expansiune;

- Tensiune  alimentare             -  220 V;

- Agent termic                          -  antigel ( - 15 grade);

- Pieredere agent termic          -  10 litri/an ;

- Încălzirea în hala de prelucrare probe se asigură cu radiatoare tip ventiloconvector,

si cu calorifere, alimentate cu agent termic furnizat de centrala termică pe lemne, in birourile administrative din hală. În perioada de vara furnizarea apei calde menajere este asigurată de un boiler electric cu acumulare, situat tot în clădirea centralei termice.

- Suflantă aer cald MCS MASTER - se folosește în incinta cortului temporar de epozitare rejecturi, unde se folosește ocazional pentru încălzirea incintei, pe timp de iarnă. Caracteristici:Tip BV 110 E; carburant - motorina (consum = 4 litri/h); putere max  - 33 KW; debit max aer cald - 1800 mc/h;

7.Alte date specifice activitatii : (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) :

- cod CAEN Rev 2 – 5210   Depozitari;

- cod CAEN Rev 2 – 5224 Manipulari

8.Programul de functionare – ore/zi, zile/saptamâna, zile/an :

-  8 ore/zi ; 5 zile/saptamâna;  260 zile/an. In cazuri izolate programul poate fi de 10 ore pe zi,  pentru echipe  restranse de muncitori,  uneori și sâmbata.

##### II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

1.Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- AER – evacuarea gazelor arse rezultate de la centrala termica  se face prin intermediul cosului  de fum  conform normelor tehnice in vigoare ;

- instalatie de exhaustare pentru utilajele: mașinile de taiat carote sunt prevazute cu sisteme de exhaustare/ ventilație  individuale;

- APA : apele uzate tehnologice  rezultate de la hala de prelucrare carote sunt colectate într-un bazin decantor bicompartimentat acoperit. După decantare, apa este dirijată într-un alt bazin decantor acoperit,  pentru limpezire și decantarea cât mai eficientă a materiilor în suspensie. Apa limpezită din ultimul bazin decantor, se evacuează gravitațional în Valea Certej;

- SOL: platforma betonata si acoperita pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate din procesul  tehnologic.

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- spatiu special amenajat betonat  si acoperit pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate din procesul de productie,  deseurile menajere se colecteaza in pubela;

3.Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii :

- APA - respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform NTPA-001/2005, HG nr.188/2002, modificata si completata cu HG nr.352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de  descarcare  in  mediu acvatic a  apelor uzate ;

- AER – respectarea indicatorilor de calitate ai aerului, conform   STAS 12574/1987 ;

- ZGOMOT – încadrarea zgomotelor în limitele impuse prin STAS 10009/1988 - 65 dB la limita functionala, limita de 50 dB la limita caselor de locuit ;

- SOL –   respectarea  indicatorilor de  calitate  ai  solului  ORD. 756/1997 ;

III. Monitorizarea  mediului :

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:.

- Monitorizarea se va face conform actului de reglementare emis de Administratia Nationala ,,Apele Romane’’, Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara;

2.Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raportare privind evidenta gestiunii deseurilor | anual | Conform legii |

## - titularul activitatii  va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara orice modificari intervenite fata de prevederile autorizatiei si orice incident aparut, cu efecte negative asupra mediului inconjurator;

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

- Deşeuri produse:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantit. | UM | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 09 02 | slamul (namol de roca macinat) | carote | 1000 | Kg/an | valorificare/ refacere drumuri |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 1,5 | mc/luna | eliminare/firme autorizate |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | scurgeri accidentale | ocaz. |  | valorificare/firme autorizate |
| 15 01 10* | deseuri ambalaje contaminate cu substante periculoase | mentenanta | 10 | buc/an | valorificare firme autorizate |
| 13 02 08* | uleiuri uzate | utilaje mentenanta | 6 | l/an | valorificare/ firme autorizate |
| 16 01 17 | deseuri metalice | utilaje – discuri uzate | 3 | buc/luna | valorificare/ firme autorizate |
| 16 06 05 | baterii auto uzate | mijloace auto mentenanta | 1 | buc/an | valorificare/ firme autorizate |
| 16 01 03 | anvelope uzate | mijloace auto mentenanta | 2 | buc/an | valorificare firme autorizate |
| 15 01 02 | deseuri de ambalaje de materiale plastice | ambalaj | ocaz. | kg/luna | valorificare/firme autorizate |
| 15.01.09 | deseuri de saci textili | ambalaj | ocaz. |  | valorificare/firme autorizate |

2.Deşeuri colectate  - nu este cazul

3.Deşeuri stocate temporar:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 09 02 | slamul (namol de roca macinat) | 1000 | kg/an | cointainer, in incinta societății |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 1,5 | mc/luna | pubela, in incinta societatii |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | ocaz. | kg/luna | în pubelă, spatiu inchis |
| 15 01 10* | deseuri ambalaje contaminate cu substante periculoase | 10 | buc/an | in pubelă, spatiu inchis |
| 13 02 08* | uleiuri uzate | 6 | l/an | bidoane, spatiu inchis |
| 16 01 17 | deseuri metalice | 3 | buc/luna | in magazie |
| 16 06 05 | baterii auto uzate | 1 | buc/an | in magazie |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 2 | buc/an | spatiu betonat, in incinta societatii |
| 15 01 02 | deseuri de ambalaje de materiale plastice | ocaz. | kg/luna | in pubelă, in incinta societatii |
| 15.01.09 | deseuri de saci textili | ocaz. | kg/luna | in pubelă, in incinta societatii |
| 15 01 01 | deseuri de hartie/carton | ocaz. | kg/luna | in pubelă, in incinta societatii |

4.Deşeuri tratate (valorificate/eliminate):

- titularul activitatii asigura valorificarea/eliminarea  tipurilor de deseuri produse la firme specializate si autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deseuri sau utilizare în cadrul societății proprii, pe baza de contract sau cu factura  de predare-primire.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantit. | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod oper. | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 09 02 | slamul (namol de roca macinat) | 1000 | Kg/an | valorificare | R10 | utilizare in propria intreprindere |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 1,5 | mc/luna | eliminare | D1 | predare in vederea depozitarii |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | ocaz. | kg/luna | valorificare | R12 | valorificare |
| 15 01 10* | deseuri ambalaje contaminate cu substante periculoase | 10 | buc/an | valorificare | R12 | valorificare |
| 13 02 08* | uleiuri uzate | 6 | l/an | valorificare | R1/R12 | valorificare |
| 16 01 17 | deseuri metalice | 3 | buc/luna | valorificare | R12 | valorificare |
| 16 06 05 | baterii auto uzate | 1 | buc/an | valorificare | R12 | valorificare |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 2 | buc/an | valorificare | R12 | valorificare |
| 15 01 02 | deseuri de ambalaje de materiale plastice | ocaz. | kg/luna | valorificare | R12 | valorificare |
| 15.01.09 | deseuri de saci textili | ocaz. | kg/luna | valorificare | R12 | valorificare |
| 15 01 01 | deseuri de hartie/carton | ocaz. | Kg/luna | valorificare | R12 | Valorificare |

5.Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :

- deseurile  menajere sunt  transportate cu mijloace auto la depozitul de deseuri municipale  de  catre agentul  de  salubritate,  transportul se  face cu mijloace de transport adecvate ;

- deseurile rezultate si produse sunt transportate  cu mijloace auto ale agentilor de colectare si valorificare deseuri.

6.Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :

- deseurile menajere sunt eliminate la depozitul de deseuri menajere, pe baza de contract cu firme specializate si autorizate, iar slamul rezultat din bazinele de limpezire ape tehnologice se va folosi ca liant in amestec cu balast pentru intretinerea drumurilor din incinta;

7.Monitorizarea gestiunii deseurilor :

- se va tine evidenta lunara a cantitatilor de deseuri produse,  conform HG 856/2002 ;

8.Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati :

- pungi din plastic pentru mașina de vidat: 4.080.000 buc./lună

- saci pânză: cca. 705 buc./lună

- saci din plastic (polietilenă): cca. 970 buc./lună

- folie polietilena: cca. 200 metri liniari/an;

- lăzi lemn păstrare probe – cca. 10 buc.lună;

- lăzi metalice carote – cca. 105 buc./lună;

- paleți din lemn (1 x 1,2 x1,2 m) – cca. 20 buc./luna;

9.Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): sunt folosite în totalitate pentru ambalarea și depozitarea carotelor și probelor rezultate din cercetarea geologică, în hala de depozitare.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase :

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii,cantitati) :

- GPL motostivuitor (combustibil) – 31 litri/luna;

- benzină motostivuitor: 1.139 litri/lună;

- motorină (suflantă aer cald): cca. 210 litri/lună;

- ulei motostivuitoare - cca. 6 litri/an.

2.Modul de gospodarire :

- ambalare : uleiul si GPL în ambalajele proprii de la producatori, recipiente inchise etans si rezistente la soc mecanic si termic, iar motorina si benzina in canistre ;

- transport : transportul se face de catre firme specializate si autorizate in transportul marfurilor   periculoase cu autovehicule autorizate si dotate corespunzator normelor tehnice in vigoare ;

- folosire/comercializare : utilajele din doate;

- depozitare – in conformitate cu prevederile legale;

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

- ambalajele sunt returnate la unitatile producatoare.

4.Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie în caz de accident : în conformitate cu legislatia de mediu si ISU în vigoare.

5.Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase :

-  evidenta gospodaririi substantelor periculoase ;

- la cerere, beneficiarul va pune la dispozitia APM Hunedoara situatia substantelor toxice si periculoase detinute sau utilizate.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activităţilor.

1.Domeniul (protectia solului si apelor subterane, descarcarea apelor uzate, emisii atmosferice, gestiunea deseurilor, altele - zgomot, prezenta azbestului, etc) ; denumirea proiectului, performanta/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) :

- nu este cazul.

2.Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte :   - nu este cazul.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine  11 pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      SEF SERVICIU,		Viorica Georgeta BARABAS	                                   Avize, Acorduri, Autorizatii,

Lucia Doina COSTINAS

INTOCMIT,

Eugenia Claudia Avram