MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA NR. 5 E

pentru

CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZIT SI BIROURI, PLATFORME, IMPREJMUIRE, RETELE DE INCINTA, ORGANIZARE DE SANTIER SI RACORD LA DRUM

I. Denumirea proiectului:                                Construire hala de  productie, depozit si birouri,

platforme, imprejmuire, retele de incinta, organizare

de santier  si racord la drum

II. Titular

Numele companiei  :                                  SC SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL

Adresa postala:	                               Lugoj, str. Tapiei, nr. 57, jud. Timis

Numar de telefon, fax :                              tel: 0722133617, 0723335581

Numele persoanelor de contact :              Colojoara Dorina, Constantinescu Ioana

Numele director/manager/administrator

Responsabil pentru protectia mediului

Prezenta lucrare reprezintă Memoriul tehnic necesar emiterii actului de reglementare  din punct de vedere al protectiei mediului, pentru investiţia“ Construire hala de  productie, depozit si birouri, platforme, imprejmuire, retele de incinta, organizare de santier si racord la drum ” apartinand  SC SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL.

# III. Descrierea proiectului

### Un rezumat al proiectului

Prezentul proiect, întocmit la solicitarea beneficiarului  S.C. SCHIEFFER INDUSTRIES ROMÂNIA S.R.L. propune construirea unei hale de producție însoțit de un depozit și spații administrative cu birouri și vestiare complementar funcțiunii de producție. Regimul de înălțime este P, având o înălțime maximă a cornișei de +11.85 m.

Suprafață totală teren studiat :  80.000,oo mp  (conform C.F.)

Suprafață amenajată aferentă proiectului: 17.650,00 mp

Suprafață construită propus: 3.533,00 mp

Suprafață desfășurat construit propus: 3.533,00 mp

P.O.T.:  4,4%

C.U.T.:  0,04

Corp clădire principal: 3.095,00 mp

Din care:

Hală depozitare construit: 516,00 mp

Hală producție: 1992,00 mp

Corp administrativ: 587,00 mp

Spatii conexe:

Depozitare deșeuri: 93,00 mp

Platformă grupelectrogen și turn răcire: 41,00 mp

Casa pompe: 80,00 mp

Rezervor: 176,00 mp

Cabină poartă: 20.00 mp

Punct conexiune electric/post trafo: 13,00 mp

Punct conexiune gaz: 15,00 mp

Dimensiuni maxime la sol: 121x32 m

Regim de înălțime: P

Cota +/- 0,00:  la + 0,15 față de CTS (cota terenului sistematizat)

Înălțimea cornișei: +11,85 (față de cota +/-0,00)

Funcțiune: Spațiu producție, depozitare și birouri

Construcția proiectată se încadrează la categoria de importanță C importanță normală, conf. HG766/1997. Clasa de importanță a clădirii propuse este III clădiri de tip curent, conf. P100-1/2013.

Suprafața aferentă și amenajată a terenului este de 17.650,00 mp și restul suprafeței până la 80.000,00 mp rămânând neamenajată în această etapă. 
Suprafața spațiilor verzi, alei, platforme carosabile este calculată din suprafața amenajată.

Bazin de retenție: 327,00 mp

Suprafață alei dale și pavele: 374,00 mp

Suprafață carosabilă cu locuri de parcare: 5.104,00 mp

Suprafață piatră spartă: 266,00 mp

Suprafață totală spații verzi amenajate:  8.046,00 mp

Perimetru gard de împrejmuire: 463 mL

Zona de implementare a construcției se află în colțul de Est al parcelei.

Construcția are o retragere de 64,00 m față de limita de proprietate de pe latura Sud-Est din spre DJ 687 ( Deva – Hunedoara ).  Spre latura Nord-Est avem o distanță de 10,00 m, spre latura Nord-Vest și Sud-Vest avem o distanță de peste 100,00 m.

Construcția principală și toate clădirile aferente ei propuse în acest proiect se află în afara zonei de siguranță cale ferată,  de 100,00 m.

Construcția cea mai apropiată propusă prin acest proiect de axul căii ferate este Cabina Poartă, la o distanță de 117 m.

Punctul de conexiune gaz existent se află la o distanță de 84 m față de axul căii ferate.

Punctul de conexiune electric existent se află la o distanță de 87 m față de axul căii ferate.

În vederea activității desfașurate care prevede fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor,  profilelor din material plastic, a componentelor de masă plastică, precum si repararea matrițelor de injecție ( utilizate in cadrul obiectivului ), se va construi o hală de producție, depozitare și birouri.

În acest sens, hala are o zona de producție în care se va desfășura activitatea menționată mai sus, o zona de depozitare a materialelor obținute, cu zona de andocare și o zona de birouri ,cantină, vestiare, cabinet medical și spații tehnice.

Zona de producție va fi dotată cu :

- poduri rulante care facilitează mutarea echipamentelor de lucru;

- atelier de matrițerie;

- zonă de asamblare a pieselor.

Depozitarea materiilor prime si a produselor finite se va face pe rafturi înalte de 6m. Din depozit există andocare atât pentru aprovizionare cat si expeditie produse finite.

Structura din față adăpostește birourile, cantina, vestiarele cu grupuri sanitare și dus, cabinetul medical și spațiile tehnice aferente construcției.

Lista spațiilor

Prin acest proiect se propun următoarele spații interioare:

| DENUMIREA SPATIULUI | NIVEL | SUPRAFATA UTILĂ (mp) |
| --- | --- | --- |
| Producție | P | 1451,00 |
| Depozitare | P | 502,00 |
| Încărcare stivuitor | P | 16,40 |
| Hol acces | P | 62,70 |
| Cabinet medical | P | 10,70 |
| Oficiu curățenie | P | 6,20 |
| G.S. vizitatori | P | 4,20 |
| Birou interviu | P | 14,65 |
| Vestiar Femei | P | 46,60 |
| Vestiar Bărbați | P | 47,70 |
| Cantină | P | 79,75 |
| Camera mostre | P | 23,90 |
| Camera tehnică | P | 43,35 |
| Piese mentenanță | P | 28,40 |
| Camera ACS | P | 14,35 |
| Tablou electric | P | 52,00 |
| Tablou electric | P | 4,25 |
| Camera celule | P | 7,10 |
| Trafo 1 | P | 10,85 |
| Trafo 2 | P | 11,10 |
| Camera compresoare | P | 34,00 |
| Camera server | P | 5,30 |
| Catina în regim catering | P | 63,50 |
| Spălătorie | P | 4,70 |
| Hol aprovizionare | P | 3,75 |
| Oficiu servire | P | 5,00 |
| Birou | P | 13,15 |
| Testare QS | P | 25,15 |
| GS | P | 9,35 |

Zona studiata este amplasata in imediata apropiere a drumului judetean DJ687, intre pozitiile kilometrice km 5+100 si km 5+450.

In baza reglementarilor in vigoare se propune realizarea racordului la km 5+ 160 dreapta.

Se va realiza un pinten de virare la dreapta, separat de banda de circulatie curenta si va avea lungimea de 50,0 m, racordul la drumul de incinta realizandu-se cu o racordare circulara cu R=18,0 m.

Din drumul de acces spre incinta se va realiza un acces spre parcarea de autotrisme ce va deservi obietivul.

Iesirea de la obiectivul studiat se va realiza prin viraj la dreapta, pe o banda de insertie cu lungimea de 50 m, proiectata cu R 18,0 m.

Scurgerea apelor in zona drumului national va fi asigurata prin reprofilarea santurilor existente si asigurarea continuitatii santurilor prin amplasarea unui podet in dreptul accesului la drumul judetean.

Podetul amplasat in dreptul accesului a fost ales conform P19-2003 normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete.

Podetul amplasat va fi un podet tubular cu Dn400 mm.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Activitatea desfasurata va consta in realizarea de piese tehnice si piese de aspect din material plastic pentru diverse sectoare de activitate  cum ar fi :

-industria constructiilor de masini

-industria de electricitate

-productia de echipamente sportive

-productia de echipamente pentru birouri

-productia de echipamente pentru telecomunicatii

Intreaga activitate de productie se va realizeaza prin intermediul masinilor de injectie mase plastice .

Masinile de injectie folosite vor fi prevazute cu sisteme de dozare electromagnetice . Axul de dozare functioneaza cu actionare directa servoelectrica de dozare independent de alimentarea hidraulica a masinii. Astfel procesul de dozare poate sa se deruleze in acelasi timp cu alte miscari ale utilajului ca si cele de deschidere sau inchidere a ejectorului.

Avantajul sistemului ales pentru realizarea tipurilor de repere ce se vor realiza in incinta obiectivului este dat de precizia si capacitatea de reproducere foarte mare.

Prin precizia decuplarii la sfarsitul procesului de dozare se obtine un volum mai exact de dozare.

Datorita componentelor hidraulice verificate pe de o parte si datorita tehnologiei actionarii pe de o parte  se va obtine o flexibilitate a spectrului de utilizari a utilajelor din dotarea societatii.

Astfel fluxul de productie va consta in urmatoarele etape succesive :

-inchiderea dispozitivului ;

-injectie ;

-presare ;

-racire ;

-dozare ;

-deschiderea utilajului ;

-inaintarea si retragerea ejectorului .

Intregul proces de productie va fi  automatizat fiind urmarit prin intermediul tablourilor de comanda ce se afla permanent in raza de vizibilitate a operatorului permitand o operare rapida si eficienta. Sunt prevazute imagini ale parametrilor la injectie, ejector, unitate de plastifiere, dozare/decompresie, fixare temperatura si miscarea dispozitivelor, toate acestea fiind programate. Astfel prelucrarea maselor plastice se va realiza prin intermediul utilajelor cu multe functii de turnare sub presiune.

In permanenta  se urmareste :

-grafica procesului de productie ( controlul curbelor cu cea de referinta si controlul tolerantei curbei maxime la valoarea maxima si pozitia ) ;

-controlul integral la semnalizarea presiunii ;

-controlul valorilor medii la afisarea temperaturii ;

-sondajul functiunilor ( printr-o simpla apasare de buton legat de unitatea de selectare pot fi selectionate prin sondaj diverse cicluri ).
-extinderea posibilitatilor de control seriilor ( este vorba de supravegherea ciclurilor, a timpului de dozare, injectie, siguranta utilajului, masei de tampon ).

O mica parte din produsele realizate se vor asambla manual.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Materia prima ( granulele din mase plastice )  aprovizionata in saci din polietilena sau cutii din carton, este depozitata pe rafturi, in depozitul de materie prima, fiind transferata in productie in zona fiecarei masini de injectat.

Procesul tehnologic de realizare a pieselor din material plastic se desfasoara complet in fiecare masina de injectat.

Se introduc granulele in uscatorul de materie prima, unde se face uscarea acestora cu aer cald.

Din uscator, granulele din mase plastice,  prin aspiratie se introduc in dozatorul masinii de injectat, iar de aici in zona de incalzire –topire a masini de injectie, iar de aici in zona de incalzire-topire a masinii.

Cu un snec se creaza presiune asupra masei topite, care este injectata in matrita.

Piesele bune sunt ambalate in cutii de carton pentru livrare.

Piesele care urmeaza a fi asamblate manual sunt transferate la mesele de lucru ( o mica parte a productiei ).

Piesele din material plastic injectate,  destinate industriei auto sunt masurate. Etapele procesului de masurare :

-transferul acestora in atelierul cu dispozitivul computerizat de masurare ;

-pozitionarea piesei in dispozitiv ;

-masurarea computerizata a piesei cu eliberarea raportului de masurare ;

-scoaterea piesei din dispozitiv ;

-transferul pieselor conforme in magazie.

Piesele rebut se toaca si se reintroduc in procesul de productie.

Pe langa activitatile de productie in incinta obiectivului se vor realiza si activitatile de reparare a matritelor de injectie. Repararea matritelor se realizeaza prin prelucrari mecanice : rectificare, frezare, electroeroziune, sablare, polizare, etc. prin care se corecteaza defectele matritelor.

Pentru realizarea capacitatilor de productie se vor utiliza urmatoarele utilaje:

-masini de injectat ( 25 bucati );

-moara de macinat deseuri din plastic ( 6 bucati );

-masina de debavurat ( 1 bucata );

-pod rulant ( 1 bucata);

-masina de sablat ( 1 bucata );

-polizoare ( 3 bucati );

-masina de rectificat plan ( 3 bucati );

-masina de frezat( 3 bucati );

-strung( 2 bucati );

-electrostivuitoare ( 4 bucati ).

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

| Nr. Crt | Materii prime | Mod de ambalare | UM | Cantitati maxime/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS ( polistiren ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 60 |
| 2 | PP ( polipropilena ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 55 |
| 3 | POM ( polioximetilen ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 70 |
| 4 | PMMA ( polimetacrilat de metil ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 250 |
| 5 | PE ( polietilena) | Cutii de carton, pungi PE | t | 15 |
| 6 | PC/ABS ( policarbonat ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 10 |
| 7 | PBT ( polibutadien tereftalat ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 10 |
| 8 | PA 6 ( poliamida 6 ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 80 |
| 9 | ABS ( POLYMAN ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 500 |
| 10 | MOPLEN EP 300K (copolimer de 1propilena cu etena) | Cutii de carton, pungi PE | t | 80 |
| 11 | Poliolefina | Cutii de carton, pungi PE | t | 50 |
| 12 | REFIN-BKACK AEV (aditiv pentru prelucrarea plasticelor ) | Cutii de carton, pungi PE | t | 20 |
|  | TOTAL |  |  | 1200 |

Cantitatile de materii auxiliare intrate in procesul de productie si intretinere echipamente:

| Nr. Crt | Materii prime auxiliare | Mod de ambalare | UM | Cantitati maxime/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU MONTAJ PIESE |  |  |  |
| 1 | CHEMOSIL 211 | Bidoane 25 litri | kg | 150 |
| 2 | CHEMOSIL 425 | Bidoane 25 litri | kg | 150 |
| 4 | LOCTITE 401 | Bidoane 25 litri | kg | 100 |
|  | MATERIALE DE INTRETINERE |  |  |  |
| 1 | WIKO spray vaselina | Doze plastic : 400 ml | kg | 10 |
| 2 | Ulei hidraulic | Butoi metallic 200 litri | kg | 1600 |
| 3 | Spray protectie si intretinere frane S 427 | Doze metal /400 ml | kg | 200 |
| 4 | Release Agent MK-61/10 | Doze metal /400 ml | kg | 250 |
| 5 | WICO Spray ANTI-BLOCARE | Doze metal /400 ml | kg | 80 |
| 6 | Demulant Mono-Coat®1561W | Bidoane PE 20-25 litri | kg | 300 |
| 7 | Degresant OMNI BIO-CIRCLE | Bidoane PE 10-20 litri | kg | 400 |
| 8 | Lavete absorbante | Pungi PE | kg | 500 |
| 9 | Granule de sablare | Cutii de carbon, pungi PE | kg | 1000 |

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

- Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece pentru consumul menajer cat si pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, se va face prin intermediul unei conducte cu diametrul de 4”, apa provenind din extinderea retelei de apa din orasul Cristur, realizata din PEHD 110, prin intemediul unui camin de bransamant de apa rece contorizat.

Toate traseele exterioare de alimentare cu apa vor fi pozate intr-un pat de nisip, sub adancimea de inghet de 80 cm. Conductele exterioare de alimentare cu apa, vor fi realizate din teava de polietilena de inalta densitate, PN10.

Dimensionarea conductelor de apa rece si calda pentru consum menajer se va face conform STAS 1478-90.

Debitul de calcul  de apa calda menajera s-a determinat pe baza sumei de echivalenti al punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei la o temperatura de 63°C.Prepararea apei calde menajere se va face atat centralizat cat si local. Prepararea apei calde menajere se va face in centrala termica.

Necesarul de apă, conform SR 1343-1:2006 este calculat potrivit algoritmului urmator  :

- debit mediu zilnic, notat   ; acesta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul unui an, in m3/zi :

[ m3/zi]

- debit maxim zilnic, notat   ; acesta reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum maxim in decursul unui an, in m3/zi :

[ m3/zi]

- debit orar maxim, notat   ; acesta reprezinta valuarea maxima a consumului orar din ziua ( zilele ) de consum maxim, in m3/h :

[ m3/h]

in care:

- este numarul de utilizatori;

- este debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator, in litri/consumator si zi;

- este coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorilor consumului fata de medie, adimensional:

=1,30 conform SR 1343-1:2006 tabel 1

- este coeficient de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorilor maxime orare ale consumului fata de media in zilele de consum maxim, adimensional.

conform SR 1343-1:2006 tabel 3

Korarmed (i) = Qzimax(i)*Ko / 8 [mc/h]

NECESAR DE APA RECE

| Nr. Crt. | Tip consumator | Numar consumatori | Necesar specific de apa | Qzi med [ mc/zi] | Qzi max [mc/zi] | Qorar max [ mc/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal | 45 persoane | 50 litri / pers x zi | 2,25 | 2,93 | 0,51 |
| 2 | Administrativ | 5 persoane | 20 litri / pers x zi | 0,10 | 0,13 | 0,02 |
| TOTAL | 2,35 | 3,06 | 0,53 |

Timpul de functionare = 8 h

Qorar max = 0,53 mc/h

Qorar max = 0,15 l/s

B. Evacuarea apelor reziduale menajere

Pentru evacuarea in exteriorul cladirilor a apelor uzate menajere se v-a realiza o retea din teava de PP in interiorul cladirii si PVC-KG pentru conducte ingropate sub cota de 0.00. Reteaua interioara de canalizare se va racorda in reteaua de canalizare exterioara  existenta la limita de proprietate a imobilului, prin intermediul caminelor de vizitare si racord.

Apele menajere de la cantina obiectivului, inainte de evacuarea in canalizarea de incinta , vor fi trecute printr-un separator de grasimi.

Conform SR 1846-1:2006 debitele de ape uzate menajere caracteristice (debitul zilnic mediu, debitul zilnic maxim si debitul orar maxim) care se evacueaza in reteaua de canalizare Qu se calculeaza cu relatia:

Qu = Qs , [mc/zi, mc/h]

Se admite principiul: cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa.

Qzi med= 2,35 mc/zi

Qzi max= 3,06 mc/zi

Qorar max= 0,53 mc/h

C.Evacuarea apelor pluviale

DEBITUL DE CALCUL PENTRU CANALIZAREA PLUVIALĂ EXTERIOARA

- RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALĂ CURATA

Debitul de calcul pentru ape meteorice (conventional curate) colectate de pe terasa clădirii:

Qcpc= 0,0001 x i x ΣSc x Ø [ l/s ]

Unde : S – suprafaţa de colectare = 3.095 mp

Ø – coeficientul de scurgere = 0,90

i - intensitatea ploii de calcul 260 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii  f = 1/1 si de durata ploii, t=5 min) conform I9/2022 si STAS 1795-87.

Deoarece cladirea va fi prevazuta cu instalatie de evacuare a apelor de ploaie cu sistem de aspiratie cu presiune negativa, calcul prevazut de productator se va face cu 350 l/s*ha.

Qcpc= 0,0001 x 350 l/s*ha x 3.095 mp x 0,90 = 97,49 l/s

- RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALĂ IMPURIFICATA

Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma carosabila si trotuare:

Qcpi= 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ]

S platforme = 5.104 mp

i - intensitatea ploii de calcul 160 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 9470 - zona 18)

m – coeficientul de înmagazinare = 0,80

Ø – coeficientul de scurgere = 0,85

Qcpip = 0,0001 x 0,80 x 160 l/s*ha x 5104 mp x 0,85 = 55,53 l/s

- DEBITUL DE CALCUL PENTRU APE METEORICE COLECTATE DE PE SPATII VERZI AMENAJATE LA SOL:

Qcpisv= 0,0001 x m x i x ΣSc x Ø [ l/s ]

S spatii verzi = 8046 mp

i - intensitatea ploii de calcul 160 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 9470 - zona 18)

m – coeficientul de înmagazinare = 0,80

Ø – coeficientul de scurgere = 0,10

Qcpisv = 0,0001 x 0,80 x 160 l/s*ha x 8046  mp x 0,10 = 10,29 l/s

DEBIT TOTAL DE EVACUARE APE PLUVIALE

Qctot = Qcpc + Qcpi + Qcpisv

Qctot = 97,49 + 55,53 + 10,29 = 163,31 l/s

SEPARATOR DE HIDROCARBURI SI NAMOL

Apele de ploaie de pe platforma vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si namol acesta fiind ales pentru un debit de 60 l/s. Apele evacuate trebuie sa indeplineasca cerintele NTPA-002.

D. Asigurarea agentului termic de incalzire si racire

Asigurarea agentului termic de incalzire pentru spatiile administrative se va face de la centrala termica cu tiraj fortat, cu o putere  de 75 kW, combustibilul utilizat este gazul metan ;

Evacuarea gazelor arse de la  cazan se face prin canale tubulare din tabla de inox care se racordeaza la un cos de fum inalt de aproximativ 5m  de la nivelul soluluyi. Cosul de fum este izolate termic pentru a asigura o temperatura de maxim 55°C in zonele in care se presupune ca poate afecta personalul de exploatare sau interventie. Cosul de fum are un diametru de Ø200mm. Elementele de siguranta care vor fi prevazute la cazan sunt: supape de siguranta Dn40 PN16,senzor de presiune pentru apa, limitare presiune maxima 6 bar,senzor de presiune pentru apa, limitare presiune minima 1 bar, limitator de temperatura pentru apa din cazan, senzor de temperatura pe tur,senzor de temperatura exterioara, senzor de temperatura gaze arse cu functie de limitare a temperaturii gazelor arse,manometru, termometru.

Spatiul de productie va fi echipat cu 6 aeroterme functionanad pe gaze natural, cu o putere de 60 kW fiecare, cu cosuri individuale, Dn 100, H=0.8 m peste acoperis ( H= 12,2 m )  si o aeroretma de 30 kW in atelier, cos Dn 100, H=0.8 m peste acoperis ( H= 12,2 m )  .

Consum total de gaz metan la functionarea simultana a tuturor echipamentelor aprox 46 Nmc/h.

E. Asigurarea aerului comprimat

Pentru producerea aerului comprimat s-a prevazut o statie de aer comprimat amplasata intr-o incapere speciala care va fi compusa din:

Compresor C01 - Compresor cu surub cu ulei, racit cu aer, turatie fixa – 1 buc

Kaeser CSD105

Presiune maxima 8,5 bar (functionare la 7,5 bar);

Debit 580 Nm³/h;

Putere electrica instalata 55 kW

Separator de picaturi – 1 buc

Filtru de aer, pentru particule >0,01 µm – 1 buc

Filtru de ulei si vapori ulei <0,001 ppm – 1 buc

Uscator de aer cu refrigerare, punct de roua +3°C – 2 buc

Rezervor de aer comprimat, V=5000 L – 1 buc

Separator ulei-apa din condensul rezultat din apa purjata – 1 buc

Toate filtrele si vasele din statia de aer comprimat vor fi prevazute cu purje automate, care vor fi legate in o conducta comuna ce va fi descarcata in separatorul ulei-apa.

F. Asigurarea agent racire

Asigurarea agentului de racire, folosit in centralele de tratare a aerului, casetele de racire si ca si apa de racire a utilajelor de productie se va face cu ajutorul agregatelor de racire montate in exteriorul cladirii.

Pe platforma tehnica s-au prevazut urmatoarele:

Doua chillere racite cu aer, care va asigura apa racita cu glicol 35%,  cu temperatura de 5°C/10°C, fiecare asigurand o putete de 780 kW frigorifici. Freonul utilizat in instalartie este : R 134°( 151 kg ).

Un dry-cooler, care va asigura apa racita cu glicol 35%, cu temperatura de 9/15 °C, cu o putere totala frigorifica de Pr=550 kW;

Vas de acumulare apa racita V=1000 L;

Electropompa circulatie chiller (1A+1R) - Q=93  l/s, Hp=20 mH2O;

Electropompa circulatie dry cooler (1A+1R) -  Q=24,5  l/s, Hp=22 mH2O;

Agentul frigorific vehiculat de agregatele de racire va fi apa cu glicol 35 %, pentru evitarea inghetului pe timp de iarna, din cauza amplasarii in exterior a agregatului.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

La terminarea investitiei se va aduce la forma initiala amplasamentul prin realizarea integrala a lucrarilor de amenajare, conform planurilor prezentate in prezenta documentatie.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Parcela studiată se afla in apropierea localitatii Pestisu Mare  fiind amplasată la marginea drumul judetean DJ687, accesul realizandu-se din acesta.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Resursele naturale folosite in etapa de constructie sunt cele reprezentate de utilitatile implicare in realizarea acestora ; in mod special este apa utilizata ca si parte componenta a materialelor de constructie ( apa din betoanele realizate la fundatiile obiectivului , precum si a betoanelor utilizate la realizarea drumurilor si platformelor de incinta).

Aceiasi resursa naturala, apa este folositasi in etapa de functionare a obiectivului, pentru asigurarea nevoilor igienico-sanitare ale personalului angajat, pentru igienizarea spatiilor existente si asigurarea racirii utilajelor.

Metode folosite in constructie;

Constructia propusa este formata din 2 corpuri de inaltimi diferite. Corpul administrativ, din structura metalica, stalpi si grinzi si corpul de productie si depozitare avand o structura cu stalpi din beton prefabricat si grinzi metalice.

INFRASTRUCTURA

Fundațiile pentru corpul administrativ sunt de tipul fundații izolate cu dimensiunea in plan de 1.95x1.95 m la stâlpii metalici de cadru curent. Grinzile perimetrale de fundare au dimensiunile de 25x35cm. Adâncimea de fundare fata de cota zero a pardoselii finite este de -1.85 m.

Fundațiile pentru corpul B sunt de tip fundații izolate cu dimensiunea in plan de 2.40x2.40 m la stâlpii din beton armat pprefabricati de cadru curent. Grinzile perimetrale de fundare au dimensiunile de 25x35cm. Adâncimea de fundare fata de cota zero a pardoselii finite este de -2.05 m.

Pentru realizarea fundațiilor se vor utiliza următoarele materiale:

beton clasa C 8/10 pentru stratul de egalizare;

beton clasa C 16/20 pentru tălpile fundațiilor izolate si blocurile de fundare;

beton clasa C 25/30 pentru cuzineții fundațiilor izolate si grinzile de fundare;

oțel beton utilizat pentru armarea fundațiilor izolate: armatură longitudinala PC52, etrieri PC 52 și OB37;

pentru carcasele de buloane de ancoraj ce se vor îngloba în fundațiile de la hala metalica buloane (24 și (30 – Grupa 8.8.

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura corpului administrativ, , este alcătuita din grinzi metalice si stâlpi metalici. Astfel:

Grinzile metalice de cadru pentru cadrul curent sunt din profile europene IPE 220 din;

Stâlpii principali de cadru curent sunt realizați din profile europene HEA360, din otel S 235 JR. Stâlpii structurii de legătură cu hala existenta sunt din profile europene HEA 360;

Închiderile – se vor realiza cu panouri tip sandwich in planul pereților.

Suprastructura corpului de productie, este alcătuita din grinzi metalice si stâlpi metalici. Astfel:

Grinzile metalice de acoperiș pentru cadrul curent sunt din profile europene IPE 300 din otel S 235 JR

Stâlpii principali de cadru curent sunt realizați din beton prefabricat avand 65x65cm in sectiune.

Închiderile – se vor realiza cu panouri tip sandwich in planul peretilor acoperiș.

Închideri exterioare și compartimentări interioare

Închiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich de fațadă, termoizolante (spuma poiuretanica), având o grosime de 12 cm, respectiv din panouri sandwich de fațadă, termoizolante (vată minerală bazaltică), cu grosimea de 12 cm pentru protectie la foc.

Compartimentările interioare, propuse, se vor realiza din pereți din panouri sandwich (vată minerală bazaltică), având o grosime de 6 cm, din pereți din panouri sandwich (vată minerală bazaltică), având o grosime de 10 cm, respectiv din pereți din panouri sandwich (vată minerală bazaltică), având o grosime de 12 cm.

Finisaje interioare

Pardoselile se vor realiza din membrana PVC,in zona de cantina si vestiare si birouri respective elicopterizat in spatial de productie,depozitare si spatiile tehnice. În vederea alinierii la normele de sănătatea, plintele pardoselii din PVC vor fi realizate astfel încât să nu se formeze un unghi drept între acestea și suprafața pardoselii, permițând astfel menținerea curățeniei adecvate.

Tâmplării

Tâmplăriile propuse, se vor realiza din aluminiu, cu geam termoizolant.

Învelitoarea

Acoperișul se va realiza din membrana PVC in dublu strat sprijinit pe o structura din table portanta.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Toate lucrarile proiectate fac parte din programul general de dezvoltare in care s-a implicat SC SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL, societatea desfaurand ativitati similare in Lugoj, str. Tapiei nr. 57.

Dupa implementarea acestui proiect ( in cazul in care situatia economica a societatii o permite ) se va dori extinderea corpului de cladire realizat in prima etapa cu o suprafata de 2508 mp ( se va demola gardul propus prin acest proiect și se va mări și zona aferentă proiectului , respectiv cei 17650 mp ) si va face obiectul altui  proiect viitor.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Au facut obiectul unui alt proiect care a urmat procedura de reglementate la APM Hunedoara si a primit DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 5598/24.09.2018.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

În perioada de construcţie ( la realizarea cladirii ) se vor folosi următoarele resurse naturale regenerabile :

- agregate (nisip, pietriş)

- apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

- Sol

Alte autorizatii cerute pentru proiect . Localizarea proiectului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 219 / 18.08.2023 emis către Primăria Municipiului  Hunedoara – Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism, situaţia terenului pe care se va realiza proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 91/1999 , a carui valabilitate a fost prelungita pana la 30.12.2023:

Regimul juridic: terenul este situat intravilan în zona industriala si prestari servicii fiind proprietate privată a SC SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL.

Regimul economic: zona industriala si prestari servicii

Avize cerute :

-securitate la incendiu

-protectia mediului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Tren curti constructii .

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Identic celui propus prin proiectul promovat.

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Au fost studiate in cadrul tuturor avizelor solicitate pentru acelasi obiectiv la etapa anterioara de implementare a proiectului cat si in aceasta etapa de extindere .

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);
           Singurele activităţi care pot afecta populaţia din vecinătatea obiectivului sunt cele generatoare de zgomot şi cele generatoare de emisii de poluanţi atmosferici, categorie în care sunt incluse şi mirosurile.

Se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de constructie a obiectivului pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului  studiat.

Masuri pentru reducere avute in vedere sunt strict legate de organizarea corecta a santierului si de asemenea sunt legate de instruirea persoanelor implicate in lucrarile de contructii-montaj.

Prin toate masuratorile realizate se evidentiaza conformarea cu normativele in vigoare: astfel ca investitia propusa, realizata in conditiile respectarii tuturor parametrilor normali de fuctionare si in paralel cu  montarea de echipanente corespunzatoare de ultima generatie ( separatoare de produse petroliere, centrala termica performanta ce asigura arderea corespunzatoare a combustibilului ) , va functiona respectand intreaga legislatie de mediu.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul

Probabilitatea impactului;

Activitatea de realizare a obiectivului propus nu este generatoare de impact semnificativ asupra mediului.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul

# SURSELE DE POLUANŢI ŞI INSTALATII  PENTRU RETINEREA , EVITAREA  SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

Alimentarea cu apă  a obiectivului va fi asigurată din reţeaua centralizata a localitatii Cristur.

Principalele surse de poluare a apei în cadrul proiectului care face obiectul solicitării actului de reglementare – vor fi următoarele:

-surse specifice etapei de construcţie:

●lucrări de execuţie;

●activităţi igienico – sanitare ale personalului;

-surse specifice etapei de funcţionare:

●activităţi igienico – sanitare ale personalului;

●activităţi de igienizare şi întreţinere a spaţiilor din incinta clădirii;

●activităţi de întreţinere/spălare a drumurilor de acces şi a platformelor betonate.

### Ape uzate rezultate în etapa de construcţie a obiectivului

Ape uzate rezultate din lucrări de execuţie a construcţiei

Apa va avea o utilizare limitată în perioada de construcţie, deoarece cea mai mare parte a materialelor de construcţie ( betoane, placi din gips carton ) vor fi preparate în afara amplasamentului. Apa utilizată în cadrul amplasamentului pentru prepararea unor materiale de construcţie va fi înglobată în acestea. Din această activitate nu vor rezulta ape uzate.

Ape uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului

Pe perioada desfăşurării etapei de construcţie apele uzate vor fi reprezentate de apele uzate fecaloid – menajere rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului. Pentru asigurarea acestor folosinţe se va proceda la asigurarea racordarii grupurilor sociale aferente organizării de şantier la reţeaua de canalizare existentă în imediata vecinatate a proprietatii

SC SCHIEFFER INDUSTRIES ROMANIA SRL.

### Ape uzate rezultate în etapa de funcţionare a obiectivului

#### Ape uzate

Ape uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale personalului

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare utilizate de personalul care va deservi obiectivul vor conţine în principal suspensii solide, substanţe organice, compuşi cu azot, grăsimi.

Modul de gospodărire a acestor ape se va realiza în conformitate cu prevederile legale din România, respectiv Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei şi Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005.Astfel, se realizeaza directionaea acestora in reteaua de canalizarea centralizata.

Ape uzate rezultate de la activităţi de întreţinere a spaţiilor interioare

Aceste ape vor fi similare apelor menajere, având un conţinut preponderent de substanţe de curăţire (detergent) şi de dezinfecţie. Igienizarea spaţiilor din cadrul obiectivului se va efectua cu ajutorul echipamentelor profesionale care se vor achizitiona.

Aceste ape uzate vor fi transferate in  reteaua de canalizarea centralizata .

Ape uzate rezultate din activităţile de întreţinere a patfomelor

Aceste ape colectate  pot conţine suspensii minerale inerte, precum şi eventuale urme de produse petroliere rezultate de la pierderi accidentale de carburant sau de uleiuri de la vehiculele care tranzitează sau staţionează în incinta parcarii .

Aceste ape vor fi directionate spre sistemul de canalizare ape pluviale si trecute prinr-un  separatorul de produse petroliere .

### Impactul evacuării apelor uzate şi a apelor pluviale

Se estimează că valorile concentraţiilor poluanţilor specifici din apele uzate rezultate din funcţionarea obiectivului analizat se vor încadra în limitele prevăzute pentru poluanţii relevanţi din HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005, respectiv Normativul NTPA – 001 din 2005 privind indicatorii de calitate ai apelor uzate directionate in bazinul de retentie ( apele fiind utilizate la udarea spatiilor verzi).

Prin preepurarea apelor din parcari, in separatorul de produse petroliere amplasat in curtea imobilului, se asigura incadrarea calitatii efluentului in conditiile de calitate impuse de normativele in vigoare  ( NTPA 001/2005) .

## PROTECŢIA  AERULUI

### Surse si poluanţi generaţi de obiectivul propus

#### Perioada derulării lucrărilor de construcţie

Sursele principale si poluanţii atmosferici caracteristici perioadei de construcţie vor fi reprezentate de:

-manevrarea pământului: săpaturi, umpluturi – poluanţi: particule;

-lucrări de construcţie: sudură, vopsire – poluanţi: particule, NOx, CO, compuşi organici volatili (COV);

-funcţionarea echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea săpaturilor si a umpluturilor, transportul materialelor – poluanţi: NOx, SO2, CO, particule cu conţinut de metale , COV.

Sursele specifice perioadei de construcţie vor fi surse de suprafaţa, deschise, libere. Funcţionarea acestora va fi intermitenta, în funcţie de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) şi de graficul lucrărilor. După finalizarea lucrărilor de construcţie, sursele menţionate mai sus vor dispărea.

Analiza rezultatelor privind inventarele de emisii pune în evidenţă următoarele:

Emisiile de poluanţi specifice perioadei de construcţie vor fi reduse. Deoarece sursele sunt nedirijate, evaluarea acestora nu se poate efectua conform reglementărilor în vigoare.

Emisiile de poluanţi specifice datorate traficului de incinta sunt de asemenea reduse. Evaluarea acestora nu se poate realiza decât pe baza rezultatelor prognozei impactului asupra calităţii aerului ambiental.

Măsuri de reducere a poluării aerului

Perioada de construcţie

Măsurile de reducere a emisiilor şi a nivelurilor de poluare vor fi atât tehnice, cât şi operaţionale şi vor consta în:

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de construcţie depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor

#### Perioada de funcţionare

Se evidentiaza cantitatile scazute de substante cu continut de compusi organi volatili din componenta preparatelor tilizate.

Se  prezinta calculul emisiilor maxime de compusi organici volatili posibil a fi evacuati ca urmare a activitatii de curatare a suprafetelor ( pentru activitatea incadrata in Legea nr. 278/2013,  partea a 2-a, punctul 4 ) - activitatea de curatare a suprafetelor

| Nr. Crt. | Denumire produs | Compozitie chimica ( conform fisa de securitate) | Activitate | Cantitate solvent utilizata (kg/an) | Continut COV (%) | Cantitate COV (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
| 1 | WIKO spray vaselina | -nafta ( petrol ) hidrotratat (10-25%) -izobutan (25-50%) -propan(10-25%) -n butan (2,5-10%) | Curatare Suprafete, lubrifianti | 10 | 82.21 | 8.221 |
| 2 | Spray protectie si intretinere frane S427 | - hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <5% n-hexan(30-50%) | Curatare Suprafete, lubrifianti | 200 | 75 | 150.0 |
| 3 | Release Agent MK-61/10 | - (2-metoximetiletoxi) propanol(1-5%) | Curatare Suprafete-material de separatie | 250 | 4.8 | 12.0 |
| 4 | WIKO spray ANTI-BLOCARE | - hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <5% n-hexan(<10%) - hidrocarburi, C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, ((<10%) -izobutan (25-50%) -propan(10-20%) -butan (5-10%) | Curatare Suprafete-lubrifiant | 80 | 64.2 | 51.36 |
| 5 | Degresant OMNI BIO-CIRCLE | -white mineral oil (50-100%) -2( metoxi-metil-etoxi) propanol (5-10%) | Curatare suprafete | 400 | 5.0 | 20.0 |
|  | TOTAL |  |  | 940 |  | 241.581 |

Cantitatea de solvent emisa in atmosfera in decursul unui an ete sub 1 tona.

## Pentru activitatea incadrata in legea 278/2013 , Anexa 7, partea 2-a , Pct. 16 – acoperirea cu adeziv

| Nr.crt | Denumire produs | Compozitie chimica (conform fisa tehnica) | Activitate | Cantitate adeziv utilizata/ an | Continut COV % | Cantitate COV (kg/an ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHEMOSIL 211 | -izobutil metal cetona (60-100%) -xilen (5-10%) -fenol-formaldehida rasina(1-5%) -etil benzene (1-5%) -oxid de zinc <2,5% -fenol<3% -toluen <1% -formaldehida<0,1% | Acoperire cu adeziv | 150 | 76.00 | 114 |
| 2 | CHEMOSIL 425 | -xilen (30-60%) -etil benzene (10-30%) -oxid de zinc ( 1- 5%) -trizinc bis (ortofosfat ) ( 1- 5%) -N,N'-(difenilmetan) bismaleimide( 1- 5%) -1,1'(1,3-fenilen)bis -1H-pyrol-2,5-dona <1% -toluen<1% | Acoperire cu adeziv | 150 | 76.0 | 114 |
| 4 | LOCTITE 401 | -2 -cianoacrilat de etil(50-100%) -1,4 dihidroxibenzen (0,01-0,1%) | Acoperire cu adeziv | 100 | 330 | 3 |
|  | TOTAL |  |  | 400 |  | 231 |

Cantitatea de solvent emisa in atmosfera in decursul unui an ete sub 5 tone.

Se evidentiaza , de asemenea faptul ca spatiile de productie sunt ventilate corespunzator, existand montate echipamente de ventilatie a spatiului de productie.

In ceeace priveste  echipamentele de incalzire  ce se vor monta acestea vor fi conforme din punct de vedere a emisiilor de noxe, incadrandu-se in Concentratiile Maxim Admise conform legislatiei in vigoare

( conform Ord. 462/1993 ).

## 3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite de:

-funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţie;

-traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor;

-manevrarea materialelor pe platforma liberă.

Lucrările de construcţie se vor desfăşura pe intervale de timp zilnice de 8 – 10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creşterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei .

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale şi anume:

-adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

-folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări  necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

-folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

-diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare a materialelor;

-oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor.

Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul vehiculelor în incinta parcarii. Se apreciază că aportul acestei activităţi la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus.

Activitatea se va desfasura in spatii inchise intr-o zona reglementata din punct de vedere urbanistic ca si zona industriala.

4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

Nu este cazul

## 5.PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

-depozitarea temporară a deşeurilor de demolare şi de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

-depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

-eliminarea deşeurilor de demolare şi de construcţie prin operatori autorizaţi;

-excutarea lucrărilor de excavare cu luarea în considerare a traseelor actualelor reţele de canalizare.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de constructie nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului.

Prin implementarea tuturor masurilor propuse in etapa de proiectare, la functionarea obiectivului nu vor exista surse de poluare a solului si subsolului.

Pentru depozitarea deseurilor generate in etapa de functionare, se vor realiza platforme speciale destinate stocari acestora, pana la valorificarea/eliminarea acestora cu ajutorul operatororilor autorizati.

## 6.PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Nu este cazul.

## 7. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Singurele activităţi care pot afecta populaţia din vecinătatea obiectivului sunt cele generatoare de zgomot şi cele generatoare de emisii de poluanţi atmosferici, categorie în care sunt incluse şi mirosurile.

Se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de constructie pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului obiectivului.

In etapa de functionare nu vor exista depasiri ale noxelor la limita obiectivului.

## 8. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Tipul deseurilor posibil a fi generate ( conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ), la lucrarea de constructie a cladirii se vor incadra in urmatoarele categorii :

17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI

Managementul deşeurilor în etapa de constructie a imobilului

În etapa de constructie vor rezulta cantităţi semnificative de deşeuri . Vor fi generate, in special,  următoarele tipuri de deşeuri:

-Deşeuri materiale de construcţie inerte

-Deşeuri metalice din dezafectare

-Lemn

-Materiale de constructii pe baza de rigips

-Material plastic PEID, PVC

-Capete conductori - neferoase cu izolaţii

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuare la depozitele de deşeuri.

Pentru etapele execuţie a lucrărilor propuse se va intocmi pentru fiecare lucrare un plan  de gestionare a deşeurilor, care va conţine:

inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

evaluarea oportunităţilor de reducere a generării de deşeuri solide, în special a tipurilor de deşeuri periculoase sau toxice ( daca este cazul );

determinarea modalităţii şi a responsabililor pentru implementarea măsurilor de gestionare a deşeurilor

Modalităţile de gestionare eficientă şi conformă a deşeurilor generate în timpul acestei etape a proiectului au în vedere:

depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de administratia locala;

pământul de excavaţie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de administratia locala ;

toate materialele cu potenţial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi;

depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice.

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier  vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul municipal de servicii de salubritate , cu care beneficiarul va incheia contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Deşeurile de materiale de construcţii vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora ( cele cu potential recuperabil vor fi directionate spre firmele de profil, lemnul va fi utilizat ca si lemn de foc, pamantul de excavatie utilizat ca si maerial de umplutura in cazul in care administratia locala agreaza acest mod de gestionare etc. ).

In gestionarea  deseurilor de constructie generate va fi implicat si operatorul municipal de servicii de salubritate care va asigura pe langa utilajle necesare transportului si spatiul aferent depozitarii controlate a acestora.

Cea mai mare partea deseurilor generate in etapa de constructie vor fi insa gestionate de catre firmele de constructie cu care se va realiza investitia ,conform contractelor ce se vor realiza.

Managementul deşeurilor în etapa de exploatare a imobilului

Deseurile generate in etapa de functionare a obiectivului sunt colectate selectiv si valorificate prin firmele autorizate in colectarea si valorificarea acestora.

| Nr. ert | Denumire deseu | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Cantitate lunara | Mod de valorificarei eliminare | Firma prin eare se realizeaza valorificareat eliminarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulei hidraulic uzat | 13 01 10* | ~30 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 1a R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Ape uleioase de la separatoarele ulei;apa | 13 05 07* | ~0,5 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 1a R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Namoluri de la separatoarele ulei.'apa | 13 05 02* | ~5 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Ambalaje hartie si carton | 15 01 01 | ~500 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | ~200 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | ~ 200 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Absorbanti, materiale filtrante contaminate cu substante periculoase | 15 02 02* | ~ 30 kg | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
|  | Deseuri de mase plastice | 20 01 39 | 5000 | R 12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 | Cu unitati autorizate |
| 9 | Deseuri municipale amestecate (menajere) | 20 03 01 | ~10 mc | D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea In compartirnente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţa de celelalte şi faţă de mediul inconjurator şi altele asemenea | Operatorul local de salubritate |

## 9. GOSPODARIREA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Preparatele periculoase sunt achizitionate de la societatile de profil autorizate in comercializarea acestora.

Transportul si depozitarea se realizeaza conform Regulamentului ( CE ) NR. 1907/2006, Regulamentului ( CE ) NR. 1272/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si HG NR. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea subsrtantelor .

Preparatele sunt depozitate intr-un spatiu special construit.

| Tipul substantelor si amestecurilor utilizate | Compozitie | Nr. CAS | Caracteristici pericol/ Fraze de risc | Cantitati anuale, mod de gospodarire, etc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de injectie mase plastice |  |  |  |  |
| POLIMAN ( ABS ) M/HI-A BLACK70400 | -etanol, 2,2 iminobis-, N-coco alky (0,1-1%) -amine, coco alkyl (<0,1%) | -61791-31-9 -61788-46-3 | Fraze de risc H302 H314 H400 H410 H318 H335 H373 H304 Clasificare Pericol preparat H412 | Cutii de carton, pungi PE |
| Activitatea de curatare |  |  |  |  |
| WIKO spray vaselina | -nafta ( petrol ) hidrotratat (10-25%) -izobutan (25-50%) -propan(10-25%) -n butan (2,5-10%) | -64742-49-0 -75-28-5 -74-98-6 -106-97-8 | Fraze de risc H225 H315 H336 H304 H411 H220 H280 Clasificare Pericol preparat H222 H229 H315 H336 H412 | Doze metal /400 ml |
| Spray protectie si intretinere frane S427 | - hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <5% n-hexan(30-50%) | -1569-01-3 | Fraze de risc H225 H304 H315 H336 H411 Clasificare Pericol preparat H315 H336 H411 H222 H229 | Doze metal /400 ml |
| WIKO spray ANTI-BLOCARE | - hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <5% n-hexan(<10%) - hidrocarburi, C7, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, ((<10%) -izobutan (25-50%) -propan(10-20%) -butan (5-10%) | -64742-49-0 -64742-49-0 -75-28-5 -74-98-6 -106-97-8 | Fraze de risc -H225 -H315 -H336 -H304 -H411 -H220 -H280 Clasificare Pericol preparat -H223 -H229 -H315 -H304 -H412 | Doze metal /400 ml |
| Degresant OMNI BIO-CIRCLE | -white mineral oil (50-100%) -2( metoxi-metil-etoxi) propanol (5-10%) | -8042-47-5 -34590-94-8 | Fraze de risc H304 Clasificare Pericol preparat H304 | Bidoane PE 10-20 litri |
| Activitatea de lipire |  |  |  |  |
| CHEMOSIL 211 | -izobutil metal cetona (60-100%) -xilen (5-10%) -fenol-formaldehida rasina(1-5%) -etil benzene (1-5%) -oxid de zinc <2,5% -fenol<3% -toluen <1% -formaldehida<0,1% | -108-10-1 -1330-20-7 -9003-35-4 -100-41-4 -1314-13-2 -108-95-2 -108-88-3 -50-00-0 | Fraze de risc H225 H315 H317 H319 H332 H335 H341 H412 Clasificare Pericol preparat H225 H332 H315 H319 H317 H341 H335 | Bidoane 25 litri |
| CHEMOSIL 425 | -xilen (30-60%) -etil benzene (10-30%) -oxid de zinc ( 1- 5%) -trizinc bis (ortofosfat ) ( 1- 5%) -N,N'-(difenilmetan) bismaleimide( 1- 5%) -1,1'(1,3-fenilen)bis -1H-pyrol-2,5-dona <1% -toluen<1% | -1330-20-7 -100-41-4 -1314-13-2 -7779-90-0 -13676-54-5 -3006-93-7 -108-88-3 | Fraze de risc H226 H315 H319 H335 H411 H312+H332 H317 H341 H373 Clasificare Pericol preparat H226 H312 H332 H315 H319 H317 H341 H341 H335 H373 H335 H411 | Bidoane 25 litri |
| LOCTITE 401 | -2 -cianoacrilat de etil(50-100%) -1,4 dihidroxibenzen (0,01-0,1%) | -7085-85-0 -123-31-9 | Fraze de risc H315 H319 H335 Clasificare Pericol preparat H315 H319 H335 | Bidoane 25 litri |

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare (HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare), pentru intreaga activitate desfasurata pe amplasament.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNICARA 9 IPPC, SEVESO, COV, LPC, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR ETC ).

Nu este cazul.

VII . LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Șantierul se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue, conform Proiectului de Organizare Santier. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta. Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Suprafata organizari de santier va avea o suprafata de 1500 mp.

Accesul in santier se realizeaza din reţeaua stradală. La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panoul de indentificare a investitiei. Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier. Paza investitiei se asigura ori de personalul propriu al antreprenorului ori de catre o societate specializata în servicii de paza şi supraveghere, pe baza de contract.

In timpul lucrarilor se va asigura in permanenta curatenie in incinta santierului, intrarea masinilor cu materiale si iesirea masinilor cu deseuri se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru precum si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele care transporta deseuri vor fi echipate obligatoriu cu prelate de protectie pe timpul transportului.

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fara sarcina de munca, etc.

În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 5 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 3 km/h, 	iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj. Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta. Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie. Incalzirea incintelor – birouri, spatii sociale (sali de mese si odihna, puncte sanitare, etc) se realizeaza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lasate in functiune nesupravegheate.

Apa in santier este asigurata din rețeaua din incinta, printr-un racord provizoriu. Distribuţia se face către punctele de consum. Apele menajere rezultate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare menajeră din incintă.

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier. Caile de acces pietonale si platformele vor fi realizate din piatra sparta sau vor fi betonate. Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Pentru lucrători sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare amenajate în containerul destinat muncitorilor, utilat si dotat corespunzator acestui scop – iluminat si incalzit.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la  apă potabilă, un numar corespunzator grupuri sanitare ecologic şi chiuvete pentru spalare.

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

În incinta şantierului se vor organiza un pichet (punct de interventie) PSI dotat cu mijloace de stins incendii. Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile normelor si a legislatiei din domenul SSM.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului.

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale .

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru diferitele lucrari, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje pentru constructii pe pneuri destinate diverselor lucrari mecanizate – excavare, incarcare, impins, compactare, etc utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton mijloace de transport auto scule de mana si echipamente de mica mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse Echipamentele de munca au actionari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei. Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvată. Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile.

Se vor respecta prevederile normelor si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM).

# viii. LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea  ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Obiectivul propus implică modificarea parţială a fiziografiei amplasamentului .

Prin proiectele promovate, întreg amplasamentul va căpăta un aspect modern şi în acelaşi timp funcţional.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele):

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Situaţia terenului pe care se propune implementarea proiectului se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUG, aprobat prin DOCUMENTATIA DE URBANISM NR.  141/1998,  a municipiului Hunedoara, aprobata prin HCL Hunedoara nr. 91/1999, a carui valabilitate a fost prelungita, imogilul fiind situat in UTR 10 zona industriala si depozite.

Funcțiunea propusă prin proiect este compatibilă cu funcțiunea dominantă a PUG-ului, avand in vedere ca prin intreg procesul tehnologic nou propus si toate echipamentele de depoluare propuse, noua activitate nu va aduce un impact negativ asupra mediului, incadrandu-se in categoria activitatilor de productie nepoluante.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier, executate deja la demararea lucrarilor de constructie si care sunt comune cu cele impuse de montarea unei noi linii tehnologice:

-platforma balastata organizare de santier pe o suprafata de 1500 mp;

-depozitare temporara deseuri santier;

-zona depozitare utilaje si autovehicole;

- container cabina portar in zona de acces pe amplasament ;

Pe toata durata executiei sunt luate masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de munca, in conformitate cu prevederile H.G. nr.300 / 2006.

Proiectantul si beneficiarul au pus la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de executie schitele de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul  iau in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul demolarii.

La executarea lucrarilor de organizare de santier, executantul si beneficiarul au respectat toate celelalte prevederi specifice naturii lucrarilor ce se executa

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul organizarii de santier, executantul si beneficiarul lucrarilor au instalat toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si au executat toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase sunt semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul a realizat toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor.

S-au intocmit fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care s-a specificat modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru organizarea de santier, protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general a desemnat un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrariilor.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor  masurilor.

- localizarea organizării de șantier:

Organizarea de santier este realizata in incinta proprie,  numai în limitele spatiului deţinut de titular, fara a afecta domeniul public.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:

Avand in vedere amploarea redusa aferenta organizari de santier , aceasta nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier:

Pot aparea riscuri datorate deversării accidentale  de combustibili, lubrifianti si reziduurile acestora. Acestea vor fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării santierului de lucru.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:

- limitarea traseelor autovehiculelor si utilizarea retelei de căi de acces existente;

- refacerea cât mai grabnică a spatiilor afectate de  decopertarea covorului vegetal, ierbos în toate suprafetele libere;

- riscurile datorate deversării accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianti si reziduurile acestora, pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării santierului de lucru:

-atacarea în etape a obiectivelor cu concentrări minime de utilaje, materiale si fortă de muncă;

- amplasarea de toalete ecologice;

- alimentarea utilajelor cu carburanţi nu se va face in incinta santierului;

- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul santierului ci numai în locuri special amenajate;

- firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante in vederea asigurari materialelor necesare in prima urgenta in cazul unor poluarii accidentale a apelor de suprafata si subterane;

- conform Planului de prevenire a poluarilor accidentale, va fi desemnata o persoana responsabila cu protectia factorilor de mediu pe timpul executiei lucrarilor si dupa terminarea acestora;

-dupa realizarea investitiei, antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii  care ar putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor existente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Intreg amplasamentul propus in suprafata de 17650 mp va fi amenajat ( conform proiect ).

In caz de accidente vor fi luate toate masurile necesare indepartarii consecintelor acesteia.

Realizarea obiectivului se desfasoara  pe o perioada cu o durata limitata. Odata cu finalizarea proiectului se vor realiza lucrari de refacere a mediului. Prin proiectul tehnic sunt prevazute lucrari de refacere a zonelor afectate, care trebuie sa asigure compatibilitatea peisagistica cu zona in care acesta este edificat.

Astfel sunt prevazute

-lucrarile de refacere a mediului la sfarsitul perioadei de constructie  va avea in vederea refacerea amplasamentului afectat de organizarea de santier si readucerea terenului la starea initială.

-se vor evacua toate constructiile provizorii si facilitătile necesare antreprenorului in santier iar deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi evacuate prin intermediul firmelor autorizate.

-se vor efectua lucrări de refacere si ecologizare a spatiilor ocupate temporar, inierbarea si plantarea unor specii de plante perene care se pretează solului si zonelor unde au fost amplasate organizările de santier. Speciile alese corespund cerintelor de integrare in contextul zonei (specii autohtone, plante adaptate climatic, rezistente si usor de intretinut).

- monitorizare factorilor de mediu pe perioada executarii lucrarilor  si dupa finalizarea lucrarilor .

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

- Persoana care observa  fenomenul,poluarea accidentala,  anunta imediat conducerea

- Conducerea unitatii dispune:

- anuntarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona

- anuntarea imediata a  gestionarului retelelor de canalizare si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

- Persoanele sau colectivele din unitate , cu atributii in combaterea poluarii accidentale

actioneaza pentru :

-eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;

-limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

-indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

-colectarea , transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare

pentru mediu, in vedere respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

- Se solicita sprijin la unitatile cu care s-a stabilit in prealabil, relatii de colaborare in

acest scop, in cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt suficiente pentru  sistarea poluarii si/sau eliminarea efectelor acesteia.

- In cazul in care cu toate masurile interne luate , exista pericolul ca poluarea sa se extinda

catre surse de apa de suprafata imediat, va fi avertizat sistemul de gospodarire a apelor din zona, asupra situatiei deosebite create.

- Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii

substantelor poluante in unitati sau in zone adiacente , conducerea unitatii sau a sectiei va informa sistemul de gospodarire a apelor asupra sistarii fenomenului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației:

Nu este cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Toate lucrarile proiectate se realizeaza in vederea utilizarii ulterioare a amplasamentului amenajat ca si spatiu de productie nepoluanta, cu incadrarea in prevederile funcționale dominante a PUG-ului aprobat.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

S-au prezentat plansele eferente etapei de completare a fluxului de productie aferent activitailor de realizare a cartonului cartu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare:

Materia prima ( granulele din mase plastice )  aprovizionata in saci din polietilena sau cutii din carton, este depozitata pe rafturi, in depozitul de materie prima, fiind transferata in productie in zona fiecarei masini de injectat.

Se introduc granulele in uscatorul de materie prima, unde se face uscarea acestora cu aer cald.

Din uscator, granulele din mase plastice,  prin aspiratie se introduc in dozatorul masinii de injectat, iar de aici in zona de incalzire –topire a masini de injectie, iar de aici in zona de incalzire-topire a masinii.

Cu un snec se creaza presiune asupra masei topite, care este injectata in matrita.

Piesele bune sunt ambalate in cutii de carton pentru livrare.

Piesele care urmeaza a fi asamblate manual sunt transferate la mesele de lucru ( o mica parte a productiei ).

Piesele din material plastic injectate,  destinate industriei auto sunt masurate :

-transferul acestora in atelierul cu dispozitivul computerizat de masurare ;

-pozitionarea piesei in dispozitiv ;

-masurarea computerizata a piesei cu eliberarea raportului de masurare ;

-scoaterea piesei din dispozitiv ;

-transferul pieselor conforme in magazie.

Piesele rebut se toaca si se reintroduc in procesul de productie.

Pe langa activitatile de productie in incinta obiectivului se vor realiza si activitatile de reparare a matritelor de injectie.

Repararea matritelor se realizeaza prin prelucrari mecanice : rectificare, frezare, electroeroziune, sablare, polizare, etc. prin care se corecteaza defectele matritelor

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare deseuri in incinta puctului de lucru

↓

Stocare temporara in incinta spatiului

↓

Preluare deseuri de catre firmele autorizate in vederea reciclarii sau eliminari in functie de natura deseurilor.

↓

Transport deseuri la puctele de stocare/ eliminare a deseurilor  ( de catre firme autorizate )

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Se vor prezenta in cazul in care se  solicita.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

Nu este cazul

| Nr. pct. | Coordonata X (m) | Coordonata Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 481383.603 | 339218.603 |
| 2 | 481578.510 | 339336.200 |
| 3 | 481590.750 | 339345.230 |
| 4 | 481593.020 | 339389.250 |
| 5 | 481649.500 | 339389.500 |
| 6 | 481667.860 | 339407.090 |
| 7 | 481562.747 | 339582.260 |
| 8 | 481364.389 | 339463.560 |
| 9 | 481251.932 | 339393.785 |
| 10 | 481355.850 | 339202.000 |

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral:

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod:

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz:

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

-riscul de accident, tinadu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: nu este cazul avand in vedere cantitatile, tipurile, modul de depozitare si gestionare produselor chimice utilizate;

-risc de alunecari de teren:

Particularități geotehnice ale terenului

Din punct de vedere geologic, amplasamentul este situat in limitele de aflorare ale Panzei Getice. Fundamentul cristalin este reprezentat prin formatiuni metamorfice ale Seriei de Pades. Depozitele sedimentare care aseaza pe fundamentul cristalin incep din Cretacicul superior.(sisturi argiloase, piroclastite, conglomerate, gresii) si se incheie cu aluviuni ale raului Mures. 
            Suprafața terenului este aproximativ plan orizontala.In zona forajelor executate, au fost identificate depozite de umplutura, cu inaltimi cuprinse intre cca, 1.0 – 2.0 m si cu adancimi de pana la 2,3m. Pe langa aceste depozite de umplutura, au mai fost identificate unele fundatii din beton, care ar fi putu reprezenta fundatiile unr vechi macarale glisante. Pe langa aceste aspecte, zona nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitatea generala a terenului. 
             În conformitate cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament, terenul de fundare evidențiază următoarele succesiuni stratigrafice:  
Forajul F1:

+0,00 m…-1,80 m: 	Umplutura neomogena: formata din pietris, cu bucati de betoane, asfalt si nisip cafeniu

-1,80 m…-2,00 m: 	Umplutura neomogena, pietriș cenusiu inundat.

-2,00 m…-2,80 m: 	Argila neagra plastic vartoasa,saturata;

-2,80 m…-3,20 m: 	Argila cafenie, plastic vartoasa,cu oxizi de fier;

-3,20 m...-3,80 m      Argila cafenie-cenusie, plastic vartoasa,cu oxizi de fier

-3,80 m…-6,00 m: 	Nisip cu pietris cafeniu, mediu indesat,inundat

-6,00 m…-8,00 m: 	Pietris nisipos,cafeniu,mediu indesat inundat

Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054-77 este de 70-80 cm.
             Calculul terenului de fundare se poate efectua cu adoptarea unei presiuni convenționale de bază p conv. = 245 kPa. Adâncimea minima de fundare pentru fundațiile izolate este Df = -1.60 m fata de cota terenului natural in momentul realizării studiului geotehnic. 
Nivelul superior al apei subterane a fost interceptat la adâncimea de -1.70. Nivelul hidrostatic nu a prezentat caracter ascensional, stabilizându-se la cota de -1.70m fata de C.T.N.

-seismicitatea:

Din punct de vedere seismic, Codul de proiectare seismică P 100/1-2013 încadrează zona Hunedoara într-o „zonă seismică” pentru care, în termeni de  valori de vârf, accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,10 g şi perioada de colț Tc = 0,7 secunde (pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani).

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regaseste in zona de risc de inundatii.

-riscurile pentru sanatatea umana: nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect.

Intocmit

SC EXPERT-PREST SRL

Ing. Dorina COLOJOARA

0722133617

Fax : 0256244986

office@expert-prest.ro