OBIECTIV :

FERMA CRESTERE PUI DE CARNE, COMUNA GRINDU, JUDET IALOMITA

TITULAR :

S.C REAL COMPANY S.R.L.

ELABORATOR:

In colaborare cu ARSENE SIMONA STANICA, persoana fizica   inscrisa in Registrul National al elaboratorilor  de studii pentru protectia mediului la pozitia nr.163

Tel:0762636528

CUPRINS

1. Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop si Abordare

2. Descrierea amplasamentului

2.1 Asezarea terenului

2.2 Dreptul de proprietate actual

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.4 Folosirea de teren din imprejurime

2.5 Utilizarea chimica

2.6 Topografie

2.7 Geologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizatie actuala

2.10 Detalii de planificare

2.11 Incidente provocate de poluare

2.12 Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

2.13 Conditii de constuctie

3. Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

4. Recunoasterea terenului

4.1 Probleme ridicate

4.2 Deseuri

4.3 Depozite

4.4 Instalatie generala de evacuare

4.5 Alte depozitari chimice si zone de folosinta

4.6 Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului

5. INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR, RECOMANDARI

- Introducere

  - Context

Includerea Raportului de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu cu modificarile si completarile ulterioare(Ord. emis de Ministerul Mediului si Padurilor  nr. 3970/2012).

Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar, pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe baza observatiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament.

Raportul de amplasament a fost intocmit de catre Arsene Simona Stanica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia 163, avand ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii de « cresterea pasarilor» desfasurate de SC REAL COMPANY SRL, pe amplasamentul din satul Malu, comuna Sfantu Gheorghe.

Prezentul Raport de Amplasament, a fost intocmit in vederea reinoirii autorizatiei integrate de mediu nr. 8/29.12.2005, revizuita in data de 31.10.2007, ca urmare a expirarii termenului de valabilitate a acesteia.

Raportul de amplasament are rolul de a prezenta situatia de referinta a calitatii terenului de amplasare fata de o evolutie ulterioara a acestuia. Raportul de amplsament a fost intocmit cu scopul de a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform Legii nr. 278/2013  privind emisiile industriale.

Titularul proiectului:

Titularul proiectului:

- Titular: S.C. REAL COMPANY S.R.L.

- Sediu social: sat Malu,comuna Sf. Gheorhe, judet Ialomita, tel :0372727226,

- email :realcompany.office@gmail.com

- CUI RO13790084, J21/332/2002

- Adresa amplasament/instalatie: sat Malu,comuna Sf. Gheorhe, judet Ialomita.

Activitatea desfasurata pe amplasament si operata de catre SC REAL COMPANY SRL se incadreaza conform anexei nr.1 a Legii nr. 278/2013  – Categorii de activitati pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu, la categoria :6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitatile de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege .

Conform Ordinului MAPM nr. 1144/2002 :

Cod NOSE-P: 110.04 - Fermentaţie enterică

110.05 - Managementul dejecţiilor animaliere

Cod SNAP:     1004 - Fermentaţie enterică

1005 - Managementul dejecţiilor animaliere

Obiectul de activitate al societăţii SC REAL COMPANY SRL -COD CAEN-0147 Cresterea pasarilor.

1.2. Obiective

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. 	Acest raport isi propune sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.

Principalele  obiective ale Raportului de amplasament:

- Sa determine conditiile actuale ale amplasamentului, sa formeze punctul pentru estimarile ulterioare ale terenului prin analiza utilizarilor anterioare si actuale ale terenului in vederea identificarii zonelor cu potential de contaminare;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii acestuia;

- sa obtina si sa furnizeze informatii corespunzatoare cantitativ si calitativ despre amplasamentul studiat care sa permita descrierea interactiunii dintre activitatea desfasurata, factorii de mediu, receptorii sensibili si poluarea posibila pe amplasament.

1.3. Scop si Abordare

Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii amplasamentului pe care societatea isi desfasoara activitatea.

Se intentioneaza identificarea aspectelor de mediu care pot duce la aparitia unor eventuale poluari, sursa acestora si caile de propagare pana la receptorii sensibili din zona, gradul de afectare a factorilor de mediu in conditii normale de functionare a fermei, propunerea masurilor necesare pentru ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum si propuneri de monitorizare ulterioara a instalatiei si starii mediului.

Raportul de Amplasament va reprezenta si va oferi un punct de referinta pentru stabilirea gradului de afectare a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari viitoare.

Raportul de amplasament a fost intocmit prin analizarea datelor anterioare si actuale ale calitatii amplasamentului studiat.

Raportul este impartit in 5 capitole :

1.Introducere

2.Descrierea terenului

3.Trecutul terenului

4.Recunoasterea terenului

5. Interpretari ale informatiilor si Recomandari

Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate in standardele de mediu si in documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Paralamentului European si a Consiliului , pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor .

- De asemenea s-au avut in vedere Codul de bune practici in agricultura (CBPA) si reglementarile in domeniul sanitar-veterinar, care vizeaza bunastarea animalelor in ferme si in domeniul sigurantei alimentelor.

2. Descrierea amplasamentului

2.1. Asezarea terenului

Ferma de grestere si ingrasare pui de carne Malu, Comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Ialomita, este amplasata in zona de nord a localitatii Malu. Accesul in ferma se realizeaza printr-un drum de exploatare ce face legatura cu Drumul National ce leaga Slobozia de Urziceni.

Obiectivul  ocupa o suprafata totala de teren  de 62144 mp .

Vecinatatile amplasamentului analizat sunt reprezentate de terenuri agricole.

2.2. Dreptul de proprietate actual

Terenul pe care este amplasata ferma de crestere a puilor este proprietatea S.C. REAL COMPANY SRL, conform contractului anexat.

2.3. Utilizarea actuala a terenului

2.3.1.Utilizarea terenului

Terenul pe care a fost construita ferma avea ca destinatie agricultura. De asemenea si terenurile din imprejurimi erau utilizate ca drumuri de acces si terenuri agricole. Constructiile in care functioneaza instalatia de crestere intensiva a pasarilor dateaza din anul 1977.

Structura de rezistenta este cu fundatie si stalpi de rezistenta din beton armat.

Activitatea desfasurata de catre S.C. REAL COMPANY SRL pe amplasamentul din satul Malu, comuna Sfantu Gheorghe, este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne .

Pe amplasament sunt existente 7 hale de crestere a puilor, din care o hala este in conservare si 6 hale sunt utilizate in activitate.

Activitatea de cresterea a puilor se desfasoara in 6 hale, fiecare hala avand suprafata de 2750 mp, si o capacitate de 35000 pui/serie,  cu un numar total de 210000 capete/serie. Pentru 6 serii/an, rezulta o capacitate maxima de 1260000 capete pui/an.

In cadrul fermei se va folosi principiul ,, totul plin-totul gol” . Durata unui ciclu de productie va fi de max 40 de de zile. Dupa fiecare ciclu de crestere halele vor fi complet golite, spalate si igienizate. Durata perioadei de vid sanitar si igienizarea halelor este de aproximativ 14 de  zile.

Puii de carne, proveniti de la statii de incubatie specializate, vor fi crescuti de la varsta de o zi pana la 40 de zile, cand se livreaza la abator pentru sacrificare. Intr-un an vor fi crescute 6 serii/an.

Ferma pui de carne apartinand SC REAL COMPANY SRL are urmatoarele dotari:

-6 hale de crestere pasari  si o hala in conservare;

- Filtru sanitar;

- Dezinferctor auto, utilizat pentru dezinfectarea mijloacelor auto prevazut cu basa de colectare;

- Un put forat pentru alimentare cu apa (F3 ) cu adancimea de 34 m;

- 3 foraje de observatie, amplasate in partea de nord si sud a platformei de depozitare temporara a dejectiilor;

- Rezervor apa cu V= 100 mc , suprateran. In acest rezervor este cantonata si rezerva de incendiu.

-spatiu pentru depozitare temporara a medicamentelor, vaccinurilor in incinta filtru sanitar. Incaperea are acces restrictionat si este prevazuta cu rafturi pentru medicamente si frigider pentru vaccinuri.

- spatiu pentru depozitarea temporara a substantelor dezinfectante;

- lada frigorifica cu capacitatea de 500 l pentru depozitarea temporara a mortalitatilor. Agentul frigorific utilizat  in intalatia de racire a acestor lazi frigorifice este Freon 404.

- Grup electrogen, ce functoioneaza cu motorina, dotat cu rezervor cu capacitatea de 220 l.

- Instalatii de depozitare temporara a furajelor, buncare pentru fiecare hala  cu capacitatea de 12,5 t fiecare.

- Linii de distributie a furajelor in hale ( 4 linii/ hala);

- Transportatoare cu snec;

- Instalatii de distributie a apei in hale cu sistem cu picurator si cupa de plastic ( 4 linii de distributie a apei/ hala);

- Sistem de ventilatie mecanica cu ventilatoare tip CL 600 cu Q=14000 mc/h (8buc) si ventilatoare tip EM 50 cu Q= 42000 mc/h (8 buc), amplasate pe frontonul halei; admisia in hala se realizeaza prin compensare printr orificii de admisie.

- incalzirea halelor de pui se realizeaza cu GPL, prin intermediului a 4 suflante GP 75 suspendate, prevazute su termostat de siguranta si cu 2 ventilatoare pentru omogenizare aer.

- bazin de retentie betonat, impermeabilizat de stoare temporara a apelor uzate menajere si tehnologice, cu V=70 mc;

- Sisteme de iluminat (5 linii de iluminat/hala) pentru fiecare hala ce utilizaea tuburi fluorescente cu consum redus de energie;

- platforma pentru de pozitarea temporara a dejectiilor cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii) ;

- Calculatoarele care asigura controlul microclimatului (temperatura, ventilatie,reglarea clapetilor pentru admisie aer) , cate 1 buc/ hala.

- Centrala termica pe combustibil solid pentru asigurarea apei calde si caldurii la filtru sanitar si birouri, putere maxima 80Kw, dotata cu boiler cu capacitatea de 200l. Cosul de evacuare gaze de arde are urmatoarele dimensiuni:inaltime 8, si diametru 220 mm.

-post TRAFO;

- uitilaje – 1+remorca, un incarcator frontal;

- doua  magazii piese de schimb;

- cantar;

- Gospodarie de GPL, alcatuita din 6 rezervoare supraterane, montate pe platforma betonata, imptejmuite cu gard din plasa de sarma si stalpi de fier, cu capaciatea de 5000 l.

Mentionam, ca pe amplasament exista cladiri acoperite cu placi de zbociment.

Fiecare hala are cate o incapere de crestere deservita de un hol de acces in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru  masurarea temperaturii , pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si spreiere a aerului cand este cazul.

Tehnologia de crestere a puilor de carne folosind asternutul permanent de resturi vegetale, are avantajul de a asigura densitatea medie de 17 capete pui/mp., de a manipula mai usor dejectiile, care pot fi stocate in halele de crestere pana la terminarea ciclului de productie.

Ferma va functiona 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

UTILAJE:

Societatea in cadrul firmei foloseste un numar redus de autovehicule: 1 tractor + remorca si un incarcator frontal.

Accesul  in ferma se realizeaza dupa ce automobilele trec prin rampa de spalare si dezinfectare.

2.3.2. Flux tehnologic

Tehnologia de crestere a puilor de carne folosind asternutul permanent de resturi vegetale, are avantajul de a asigura densitatea medie de 17 capete pui/mp., de a manipula mai usor dejectiile, care pot fi stocate in halele de crestere pana la terminarea ciclului de productie.

Ferma va functiona 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

1. Pregătirea halelor in vederea popularii:

Halele se pregatesc inainte de introducerea puilor de o zi, dupa cum urmeaza :

1.1.Curatirea mecanica

Dupa golirea halelor de pui se evacueaza furajul ramas pe instalatii, se scoate asternutul uzat si apoi se realizeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune . Apa uzata recoltata din spalare este dirijata prin sistemul de canalizare interior in bazinul de stocare ape uzate.

1.2. Igienizare

La sfarsitul fiecarui ciclu de crestere se executa procesul de igienizare a a halelor, care este format dintr-o succesiune de operatii:

-aspersarea cu aer sub presiune a instalatiilor (motoare electrice, suflante, maturarea si indepartarea prafului din retele si tablouri electrice);

- efectuarea dezinfectiei de fixare(solutie 2,5 %0 cu un dezinfectant) a tuturor suprafetelor;

- spalarea cu jet de apa sub presiune a tuturor spatiilor (pereti, tavane, pardoseli, baterii,utilaje);

- frecarea cu perii sau obiecte ascutite a jgheabului si a peretilor frontali in special;

- limpezirea si zvantarea halei;

- dezinfectia coloanelor de apa si a bazinelor de apa;

- dezinfectia cu solutii dezinfectante 2-3%0 , in aceeasi concentratie cu pompe speciale pe toate suprafetele;

- vid sanitar de minim 3 zile;

- aerisirea halei;

- repararea si intretinerea utilajelor;

- dezinfectia finala cu solutii dezinfectante a tuturor suprafetelor;

- varuirea si vopsirea peretilor, usilor si altor utilaje;

Aceste operatiuni trebuie sa dureze maxim 14 zile lasand un interval de 3-7 zile pentru vid sanitar.

1.3.Asigurarea sistemului de incalzire a halelor, prin revizia suflantelor dupa care are loc incalzirea halei in trepte de temperatura, in asa fel incat in momentul popularii sa se asigure temperatura tehnologica necesara. Halele se preincalzesc cu 24 de ore inainte de sosirea puilor in ferma .

1.4. Punerea in stare de functionare a sistemului de adapare si de hranire. Apa de baut si furajul trebuie asigurate imediat ce puii sunt introdusi in halele de crestere si de aceea sistemele de adapare si furajare trebuie sa fie perfect functionale. Inainte de sosirea puilor trebuie sa fie facuta aprovizionarea cu furaj si se amplaseaza hartie de furajare in apropierea sistemelor principale de furajare si adapare .

1.5.Verificarea asternutului. In cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere. Patul de crestere este constituit  din  resturi vegetale : paie si este raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor. Pardoseala halelor de crestere este realizata din beton .

Asternutul trebuie sa fie de calitate si  trebuie distribuit uniform pe toate suprafata halei. Grosimea stratului de asternut variaza in functie de anotimp astfel ca vara grosimea asternutului este de 7 cm , iar in timpul iernii este de 10 cm.

2.Popularea halelor

2.1Transportul puilor de o zi

Preluarea de la terti a puilor de o zi si transportul acestora de la statia de incubatie in halele de productie se face cu autospeciala prevazuta cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale, cu o capacitate de 80 capete/ladita.Se va realiza dezinfectia autospecialei inainte ca aceasta sa intre in ferma.

Descarcarea puilor si transportul lor in halele pregatite se face de catre personalul fermei.

2.2.Introducerea puilor in hala

Puii de gaina, in sistem intensiv de crestere se introduc in hale de crestere, la varsta de o zi. Acestia se repartizeaza in halele pregatite corespunzator, respectand densitatile de populare. Puii sunt lasati 1-2 h dupa amplasare in hale pentru a se obisnui cu mediul  si apoi se face o verificare pentru a vedea daca acestia au acces usor la hrana si apa . Se va observa comportamentul puilor ca indicator al temperaturii corecte.

La fermele de productie a puilor de carne, densitatea medie in cazul cresterii la sol este de 18-24 pui/mp.

Daca densitatea puilor este mai mare decat cea tehnologica normala, mortalitatea poate creste, iar dezvoltarea lor va avea de suferit.

In cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere. Patul de crestere este constituit  din  resturi vegetale - paie si este raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor. Pardoseala halelor de crestere este realizata din beton .

Evacuarea patului de crestere ( pat in care sunt inglobate dejectii si resturi vegetale ) se face periodic, la depopularea halelor, respectiv la sfarsitul unei perioade de crestere .

3. Creşterea, întreţinerea si exploatarea pasărilor

Hranirea puilor de o zi va incepe cat mai repede.Pentru ca hranirea sa se faca in conditii optime, trebuie asigurat frontul de furaje necesar.

Cresterea puilor destinati productiei de carne, pe toata perioada de viata, pana la livrare se face in sistem intensiv, la sol, pe asternut permanent. Asternutul este format din resturi vegetale, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Astfel , vara grosimea asternutului este de 7 cm, iar in timpul iernii este de 10 cm.

Asternutul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- nu trebuie sa contina substante toxice sau daunatoare

- materialul utilizat trebuie sa asigure o buna absorbtie a umezelii

- sa fie confortabil

- sa asigure un nivel scazut de praf

- sa nu contina corpuri contondente- bucati de lemn , pietre,sau fier

- sa provina dintr-o sursa ce indeplineste normele de biosecuritate

Furajarea se face la discretie cu utilaj specific; in primele 4 zile frontul de furajare se suplimenteaza cu hartie ce se aseaza sub liniile de adapare. Administrarea furajului pe hartie se face in strat subtire pentru a fi consumat in maxim 4 ore de la administrare ( pentru a preveni alterarea).

Adaparea puilor se face cu adapatori tip picurator si tavita de plastic. Adapatorile asigura permanent apa proaspata adecvata, temperatura apei fiind cuprinsa intre 18-200C. Distanta maxima pe care o parcurge un pui pana la adapatori nu trebuie sa depaseasca 2m.

Cantitatea de apa necesare puilor pentru carne este dubla fata de  cantitatea de nutrienti consumata zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Alimentatorul de apa este dotat cu un contor de apa si un medicator care asigura doze de medicamente pentru pui, corespunzator varstei.

In cazul in care temperatura din hala scade, nevoile de apa scad, pana la un coeficient de 1,2-1,4 % din cantitatea de nutreturi consumata de catre pui, iar daca temperatura mediului creste la 28-30 C, consumul de apa creste, la de doua ori volumul nutreturilor concentrate consumate,

Sursa de apa este testata pentru a se verifica nivelul de saruri de calciu –duritatea apei , salinitatea si concentratia de nitrati.

Dupa curatarea halei si inainte de sosirea puilor apa va fi testata pentru contaminare bacteriana la sursa , bazinul de stocare si punctele de adapare .Adapatoarele trebuie pastrate curate si sistemele de adapare se spala dupa fiecare perioada de administrare a medicamentelor pentru a evita depunerea peliculei de biofilm.

Pentru a fi siguri ca lotul primeste apa suficienta se va monitoriza zilnic consumul de apa.

Alimentatia puilor

Furajele combinate vor fi aduse de la fabrici de nutreturi combinate autorizate  si se vor depozita in buncarele de la capetele halelor (capacitate 12,5 t fiecare ) de unde se descarca automat in buncarasele sistemelor de furajare din hala .

Furajul pentru broiler trebuie sa fie fabricat in conformitate cu specificatiile nutritionale recomandate de producatorul de hibrid si nutritionist pentru a furniza pasarilor niveluri adecvate de energie, aminoacizi, vitamine si minerale intr-un raport adecvat pentru performante  optime si bunastare a pasarilor.

Pe parcursul cresterii puiul va primi urmatoarele retete de furaj:

- demaraj –furaj care se administreaza puilor in prima perioada de crestere (0-10 zile) are o reteta a carei formula are ca obiectiv obtinerea unei greutati corporale optime la 7 zile.

- crestere –furaj ce se administreaza puilor o perioada de 14-16 zile dupa furajul demaraj ;

- finisare –furaj care se administreaza puilor in ultima parte a ciclului de crestere, de obicei dupa 25 de zile .

Microclimat

La sosirea in ferma puilor trebuie sa i se asigure o temperatura de 300C ( masurata la inaltimea puilor in zinele unde sunt pozitionate furajul si apa), temperatura asternutului de 28-300C si o umiditate relativa de 60-70%.

Temperatura si umiditatea relativa trebuie monitorizate periodic pentru a asigura un mediu uniform in intreaga zona de crestere, dar cel mai bun indicator al conditiilor de mediu este comportamentul puilor. Daca comportamentul indica faptul ca puii resimt o temperatura prea scazuta sau prea ridicata, aceasta trebuie modificata in consecinta.

Realizarea temperaturii optime si a umiditatii relative este critica.

In ferma Malu sursele de caldura sunt locale asigurate de 4 suflante GP 75 suspendate si cu 2 ventilatoare pentru omogenizare aer. Acest sistem demaraj local permite deplasarea puilor in zone mai reci selectandu-si astfel temperatura preferata.

Temperaturile optime in halele de crestere  a puilor la sol sunt :

- Pui 1-10 zile vara :32-33 C

Iarna :33-34 C

- Pui 11-20 zile vara :23-25 C

Iarna 26-24C

- Pui 21-30 zile vara 22-24 C

Iarna 20-18 C

- Peste 30 zile vara 22-26 C

Iarna 20-21 C

In tabelul urmator se prezinta recomandari privind temperatura in halele de pui, in perioada de crestere .

| Varsta | Temperatura C | Varsta | Temperatura C |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziua 1-2 | 33-34 | Saptamana 3 | 25-27 |
| Ziua 3-4 | 30-31 | Saptamana 4 | 22-24 |
| ziua 5-7 | 29-30 | Saptamana 5 | 20-22 |
| Ziua 7-8 | 28-29 |  |  |
| Saptamana 2 | 27-28 | Saptamana 6 | 18-20 |

Comportamentul puilor este un indicator  sigur al confortului termic. Daca temperatura este prea ridicata se vor raspandi spre pereti. Daca exista curenti de aer puii se vor grupa in zona opusa formarii curentilor.

Daca puii se simt bine din punct de vedere al confortului termic acestia se raspandesc pe toata suprafata compartimentului.

Umiditatea relativa optima admisa la halele de crestere a puilor la sol

Nivelul umiditatii relative in primele zile de viata ar trebui sa die 60-70%. Pe  masura ce cresc puii se pierde nivelul optim de umiditate si de aceea se intervine pentru controlul acesteia cu ventilatie si incalzire.

Relatia dintre umiditate si temperatura este urmatoarea :

| Varsta( zile) | Temperatura /umiditate relativa |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1 | 36 | 33,2 | 30,8 | 29,2 | 27 |
| 3 | 33,7 | 31,2 | 28,9 | 27,3 | 26 |
| 6 | 32,5 | 29,9 | 27,7 | 26 | 24 |
| 9 | 31,3 | 28,6 | 26,7 | 25 | 23 |
| 12 | 30,2 | 27,8 | 25,7 | 24 | 23 |
| 15 | 29 | 26,8 | 24,8 | 23 | 22 |
| 18 | 27,7 | 25,5 | 23,6 | 21,9 | 21 |
| 21 | 26,9 | 24,7 | 22,7 | 21,3 | 20 |
| 24 | 25,7 | 23,5 | 21,7 | 20,2 | 19 |
| 27 | 24,8 | 22,7 | 20,7 | 19,3 | 18 |

Sistemul de ventilatie  si asigurarea microclimatului

Sistemul de ventilatie mecanica cu ventilatoare tip CL 600 cu Q=14000 mc/h (8buc) si ventilatoare tip EM 50 cu Q= 42000 mc/h (8 buc), amplasate pe frontonul halei; admisia in hala se realizeaza prin compensare printr orificii de admisie.

Ventilatia este principalul mijloc de control al mediului. Ventilatia mentina calitatea aerului, pastrand in acelasi timp pasarile in zona de confort termic .

In primele zile de viata ventilatia furnizeaza caldura in hala si confera aer proaspat . Pe masura ce cresc pasarile si incep sa produca mai multa caldura corporala, se vor utiliza rate de ventilare mai mari pentru a elimina excesul de caldura si umiditate rezultata din respiratie.

Iarna si chiar si vara ,un minim de aer va intra in hala prin trapele de admisie controlate automat pentru minima ventilatie . Aerul este exhaustat cu ajutorul sistemului de ventilatie.

Sistemul de ventilatie mecanica are un numar diferit de de ventilatoare/hala, amplasate pe frontonul halei; admisia in hala se realizeaza prin compensare printr-un numar de 50 orificii de admisie.

Fluxul de aer poate sa circule transversal sau longitudinal.	Este foarte important sa se ofere un minim de ventilatie in orice moment pasarilor, indiferent de conditiile meteorologice. Se monitorizeaza permanent comportamentul pasarilor pentru evaluarea corectitudinii ventilatiei .

Sistemul de incalzire:

Incalzirea halelor de pui se realizeaza cu GPL, prin intermediului a 4 suflante GP 75 suspendate, prevazute su termostat de siguranta si cu 2 ventilatoare pentru omogenizare aer.

Incalzirea se realizeaza in perioada rece a anului, dar si cand puii sunt mici. Alimentarea se face cu GPL.

Intreg sistemul de asigurare microclimat este controlat de un calculator dotat cu senzori de umiditate, presiune, temperatura care asigura conditii optime pentru pui pe intreg parcursul ciclului de crestere.

Încălzirea spatiilor administrative din ferma si prepararea apei calde necesara la filtrul sanitar se realizeaza prin intermediul unei centrale termice pe combustibil solid pentru asigurarea apei calde si caldurii la filtru sanitar si birouri, putere maxima 80Kw, dotata cu boiler cu capacitatea de 200l. Cosul de evacuare gaze de arde are urmatoarele dimensiuni:inaltime 8, si diametru 220 mm.

Viteza optima admisa a curentilor de aer in halele de crestere a puilor la sol

In prima saptamana se face ventilatie fortata, se merge pe ventilatie minima-clapetele  montate in peretii halelor, vor fi deschise, fara a se porni ventilatoarele care pot crea curenti de aer. In perioada de vara se pot porni ventilatoarele, dar se va regla viteza curentilor de aer.

Curentii de aer din halele de pui trebuie sa se incadreze strict in limitele optime. La temperaturi scazute, nu este permisa existenta  curentilor de aer mai mari de 0,2-0,3 m/s.

Viteza curentilor de aer trebuie corelata strict cu temperatura existenta in aceste hale si cu varsta puilor.

Viteza maxima a curentilor de aer in halele pentru pui corelata cu varsta acestora si temperatura adapostului este :

- Pui 1-10 zile la o temperatura de 28-300C; v=0,05-0,1 m/sec;

- Pui 10-20 zile la o temperatura de 23-270C; v=0,1-0,2 m/sec;

- Pui 20-38 zile la o temperatura de 21-230C; v=0,2-0,5 m/sec.

Pentru dimensionarea ventilatiei maxime s-a luat in calcul 6,5 mp suprafata de admisie pentru fiecare 0,113 cm3/min aer evacuat.

Iluminatul

In prima perioada de viata (prima saptamana) intensitatea luminoasa trebuie sa fie mare, in jur de 20 lux/mp pentru ca puii sa gaseasca usor sursa de hrana si apa.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne. Astfel programul de iluminat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric  si 23 ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric si 20 ore lumina

In halele de la ferma SC REAL COMPANY SRL  sistemul de iluminat este compus din 5 linii de iluminare/hala, prevazute cu lampi fluorescente.

4. Livrarea pasărilor la abator

Cand puii au ajuns la varsta de sacrificare sunt livrati catre abatorul de pasari contractant. Livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform planificarii. Incarcarea lor in mijloace de transport se face manual, respectand normele de bunastare a pasarilor.

Activitati conexe desfasurate pe amplasament

Pe langa aceste operatiuni se mai desfasoara si alte activitati conexe si anume:

- activitatea de intretinere si reparatii curente ale utilajelor (ventilatoare, liniile de furaj, adapatorile);

- activitati sanitar veterinare;

Depozitarea dejectiilor

La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole.

Folosirea dejectiilor ca fertilizant pe terenurile agricole se va face in cantitatile indicate in studiile pedologice si agrochimice si cu respectarea Ordinului comun al MMGA nr. 242/2005 si MAPDR nr. 197/2005, privind aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice proveniti din zootehnie in zone vulnerabile  si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati, precum si Codului de bune practici agricole, care stabilesc inclusiv conditiile de evacuare, stocare si aplicare a dejectiilor de la Fermele de pasari pe terenuri agricole.

Asigurarea calităţii produselor

Pentru obţinerea de pui de carne sanatosi, la preturi de cost reduse, se impune respectarea de catre crescator a tuturor masurilor ce decurg din cele doua principii ce se aplica in mod curent in zootehnia moderna: Biosecuritate si Bunastarea in cresterea animalelor.

a) Biosecuritatea este totalitatea masurilor de siguranta in ceea ce priveste patrunderea agentilor biotici daunatori in incintele in care cresc pasarile si in hrana si apa pe care acestea le consuma.Toate aceste masuri sunt cele mai simple si cele mai ieftine pentru reducerea pierderilor de orice natura din activitatea de crestere a pasarilor.

Principalii vectori care pot transmite imbolnavirile la animale sunt: apa, furajul, adapostul si echipamentele, asternutul, aerul, vehicolele, echipamentul vizitatorilor, oamenii, insectele, rozatoare, pasarile salbatice si chiar puii la populare.

b). Bunastarea in cresterea animalelor este cumulul de conditii optime de viata pe care crescatorul este obligat sa le asigure pasarilor pentru ca acestea sa isi puna in valoare capacitatile productive fara ca viata lor sa fie vreodata in pericol.

In acest sens, crescatorul trebuie se respecte norme de buna crestere a pasarilor, norme care se refera la:

1. Conditii de securitate

- sa nu fie expuse la calamitati naturale; alunecari de teren, inundatii;

- sa nu fie accidentate prin electrocutare sau lovite la manipulare;

2. Conditii de mediu

- temperatura care sa fie corespunzatore varstei si greutatii (de la 340C la 200C) fara a depasi aceste limite in caz de extreme atmosferice;

- umiditatea sa fie corespunzatore varstei;

- calitatea aerului de inspirat sa fie cat mai naturala;

- asternutul pe care cresc pasarile sa nu fie dur si umed;

- intensitatea luminii si a zgomotelor sa nu fie deranjanta;

3. Calitatea furajului

- sa nu fie toxic si sa fie salubru;

- sa contina pe cat mai putin posibil aditivi furajeri art

4. Calitatea apei

- sa fie potabila si la o temperatura normala, ca cea a ambientului.

5. Accesul liber la furajare, adapare si miscare.

Pentru a controla toate aceste conditii,  ferma  detine echipamente si instalatii moderne, automatizate care reduc interventia omului prin asistarea de catre calculator a cat mai multor operatiuni. De asemenea exista implementate proceduri cu privire la activitatile desfasurate pe amplasament, la respectarea normelor de biosecuritate si bunastare a pasarilor.

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice:

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitate | Denumire | Cantitate anuală | Furnizor |
| Pui pentru carne | 210000 capete/serie (1260000 capete/an) | GPL | 109200 mc/an | Distribuitori autorizati |
|  |  | Energie electrică | 175035 KWh/an | Bransament la reteaua existenta in zona prin intermediul unui post trafo |
|  |  | Apă brută captată din subteran | 12000 mc/an | sursă proprie |
|  |  | Motorina –generator electric | 960 l/an | Distribuitori autorizati |

Materiile prime şi preparatele chimice utilizate

| Denumirea materiei prime, substanţei | Cantitatea anuală | Clasificarea şi etichetarea substanţelor |
| --- | --- | --- |
|  |  | categorie | periculozitate | Fraze de risc |
| Furaje combinate | 4000 t/an | Materie prima | - | - |
| Pui de o zi | 1260000 buc/an | Materie prima | - | - |
| Aşternut | 297 t/an | Material auxiliar | - | - |
| Medicamente Vaccinuri | 1260000 doze vaccinuri/an si 1000 kg/an medicamente | Material auxiliar | - | - |
| Materiale curatenie si igienizare | 410t/an | Material auxiliar | - | - |

Personal :

Numarul total de angajati a societatii  - 33 angajati.

Utilitati :

La punctul de lucru Malu alimentarea cu apa se realizeaza din forajul F3, cu urmatoarele caracteristici:

- executat in anul 1977, in sistem uscat si pus in functiune in anul 1978

- H = 34  m

- Nhs= -11 m

- Nhd= -14 m

- Q=12 mc/h

Forajul este echipat cu pompa submersibila tip HEBE 50x7, Q=12 mc/h, H= 54 mCA, P=7,5KW, ท=3000 rot/min.

Din punct de vedere morfologic forajul F3 este amplasat in Lunca Ialomitei.

Aductiunea apei : conducta conducta metalica Ø89x3 mm de la foraj la rezervorul de apa  cu V= 100 mc, L=  cca.30 m.

Inmagazinarea apei : Rezervor apa cu V= 100 mc , suprateran. In acest rezervor este cantonata si rezerva de incendiu.

Distributia apei : Se realizeaza printr-un inel cu conducta Ø89x3 mm, pe care sunt prevazuti si hidranti de incendiu, cu L= cca. 360 m.

Tratarea apei  : Apa nu se trateaza

APELE UZATE

Schema generala de epurare a apelor uzate :

# -    Apele uzate de tip igienico-sanitar:  rezultate de la filtrul sanitar , de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare din tuburi de beton Dn 200 mm, racordata la un  bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc (dimensiuni L= 6 m, l= 4 m, h= 3,30 m ) si evacuate  dupa vidanjare in statia de epurare a SC AVIGAB SRL Grindu , conform contractului de comodat incheiat intre cele 2 societati comerciale.

-     Apele uzate tehnologice  de la igienizarea halelor de productie sunt deversate in reteaua de canalizare din tuburi de beton Dn 200 mm, racordata la un  bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc  si evacuate  dupa vidanjare in statia de epurare a SC AVIGAB SRL Grindu.

- apele drenate proveniote de la platforma de depozitare a dejectiilpor sunt colectate in bazinul vidanjabil cu V=30 mc, montat in cuva beton.

# -   Apele meteorice, sunt colectate prin rigole si dirijate catre spatiile verzi din incinta  fermei  - teren aflat in proprietatea societatii.

Alimentarea cu energie electrica :

Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul national prin intermediul unui post TRAFO. In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, halele vor utiliza energia electrica produsa de un grup electrogen cu functionare pe motorina.

Alimentarea cu GPL se realizeaza prin intermediul operatorilor autorizati.

2.4.  Folosirea de teren din imprejurime

Vecinatatile amplasamentului analizat -  drumuri de exploatare, terenuri agricole.

2.5 Utilizarea chimica

Toate produsele chimice folosite sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi pentru care va fi ţinută o evidenţă completă. Inofensivitatea chimică şi documente privind siguranţa sunt obţinute de la fabricanţi şi ţinute într-un dosar de evidenţă.

Gospodărirea substanţelor chimice se va face numai de personalul autorizat şi în conformitate cu recomandările din fişele de securitate. Depozitarea temporară acestor produse se va face în încăperi special amenajate. În Ferma SC REAL COMPANY SRL, nu vor exista substanţe chimice periculoase în stoc, acestea se vor comanda în funcţie de necesităţi şi vor fi consumate în scurt timp de la livrare.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate operator autorizat.

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Clasificarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie Periculoase/nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Faze de risc |
| Clorura de var | P | Irritant pentru ochi, sistemul respirator si piele. Provoaca arsuri. Nociv in caz de inghitire. | R23, R36/37/38, R50, R8, R22, R31, R34, R50. |
| Hidroxid de sodiu | P | Provoaca arsuri severe, chiar orbire. | R35 |
| VIROSHIELD | P | Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | R20/22, 34,41,43,R22, 34,50 |

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri de substante dezinfentante si detergenti. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

2.6. Topografie

Zonele in care sunt amplasate punctele de lucru nu sunt inundabile, conform STAS 4273-83( cf. tabel 13)  şi  4068/87 obiectivele  se  încadrează  în  clasa  IV  de  importanţă cu factor = 0,8  si  conform  HGR nr.766/97 în  categoria C (normală).

Din punct de vedere seismic amplasamentele  se  incadreaza  in zona macroseismica  de  gradul 7, conform STAS 11100/1991 cu  urmatoarele valori pentru  coeficientii TC si ag conform STAS P100/2004.

- perioada de colt a spectrului de raspuns Tc – 1,6 s, Ks = 0,2 cm/s2;

- valoarea  de  varf a aceleratiei  terenului pentru  cutremure  ag= 0,32 g.

Din punct de vedere al actiunii vantului  amplasamentul se afla in zona „B” cu gv= 42 daN/mp, conform NP -082-2004.

Din punct de vedere al actiunii zapezii  amplasamentele se afla in zona „B” cu gz= 200 daN/mp, conform CRI-1-3-2005.

In conformitate cu  STAS 6054/99  adancimea de inght este de 0,80-0,90 m.

2.7. Geologie

Din punct de vedere  geomorfologic zona este situata in Campia Romana, subunitatea Baraganul de mijloc (limita de  nord vest). Din punct de vedere geologic, subsolul perimetrului se caracterizeaza printr-un fundament cristalin si o patura sedimentara dominata de dezvoltarea depozitelor cuaternare, reprezentate in profunzime de formatiuni de varsta Pliocen inferior (qp1)si mediu (qp2), alcatuite dintr-o alternanta de argile, marne si nisipuri, cu sau fara pietris,iar la suprafata de aluviunile depozitelor de terasa (Holocen Inferior-qh1)sau de lunca (Holocen superior qh2), respectiv de cuvertura argilo-loessoida a depozitelor de campie (de varsta Pleistocen superior-Holocen inferior , qp3-qh1), unde subteranul investigat cu foraje pana la 120 m adancime prezinta interes hidrogeologic prin prezenta unor strate permeabile de roci granulare , predominant nisipoase purtatoare de apa.

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de ord. 756/1997-regelemetari privind evaluarea poluarii mediului.

Valori de referinta (mg/kg sol uscat) cf. ordinului MAPPM 756/1997

| Element | Valori normale | Praguri de alertă/ tipuri de folosinte | Praguri de interventie/ tipuri de folosinte |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Sulfati | - | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 |

2.8. Hidrologie

Din  punct  de vedere hidrologic comuna Sfantu Gheorghe este situata in Bazin hidrografic Ialomita :cod cadastral XI 1.000.00.00.00.0. Distanta cca. 900 m  nord fata de - rau Ialomita.

Privind in ansamblu exteriorul arcului carpatic, in partea sudica in urma convergentei factorilor de natura geomorfologica , climatologica ,hidrologica, geologica si structural-tectonica sunt îndeplinite condiţiile de formare  a unor structuri acvifere care au, de regula, extindere regionala. Din punct de vedere al vârstei stratigrafice, hidrostructurile menţionate sunt generate roci de vârstă cretacică, sarmato-meoţiană, pliocenă şi cuaternară. Dacă sistemele acvifere de vârstă pliocenă şi cuaternară inferioară pot fi introduse într-un bazin hidrogeologic cu extindere regională, hidrostructurile din rocile cretacice şi cele din sarmato-meoţiene se extind sub forma unor benzi. În urma investigării complexe a depozitelor capabile să înmagazineze apă subterană în perimetrul studiat au rezultat informaţii cum ar fi: extinderea, grosimea, configuraţia, potenţialul de înmagazinare şi debitare, bilanţul hidric, conductivitatea hidraulică, transmisivitatea, coeficienţii de difuzitate hidraulică, înmagazinarea eficace şi realimentarea acviferelor, posibilităţile de drenare, granulaţia sau fisuraţia, permeabilitatea rocilor acvifere precum şi capacitatea lor de reţinere şi cedare a apei, sarcina piezometrică şi compoziţia chimică.

Cea mai mare parte din structurile acvifere sunt sub presiune sau cu suprafaţă liberă, localizate sub sau deasupra bazei locale de eroziune, constituindu-se în hidrostructuri cu extindere regională denumite bazine acvifere sub presiune sau bazine arteziene.

In concordanta cu criteriile de corelare stratigrafica, cele ce privesc adâncimea din crustă, litologia, modul de alimentare şi relaţiile cu apele de suprafaţă s-au separat ”sisteme acvifere de adâncime” (în depozite cretacice, sarmato-meoţiene, ponţian superioare şi pliocene, acvifere în roci cuaternare) şi „sisteme acvifere de mică adâncime” cantonate de regulă în roci cuaternare. Sistemele acvifere de adâncime, sunt de tipul multistrat, separate între ele pe criterii litostratigrafice, corespondenţă hidraulică, etc. Nu puţine sunt cazurile când îndinţările laterale de facies dintre stratele permeabile şi impermeabile, sau prezenţa unor roci semipermeabile a fisurilor, etc. implică un transfer hidric vertical între acvifere, în condiţii de regim influenţat.   		Apa subterana - Analiza structurii hidrogeologice zonale si rezultatele forajelor inventariate a permis evidentierea celor 2 mari complexe de strate acvifere, categorisite pe criterii geomorfologice, litologice si dupa adancimea de cantonare in acvifere freatice (de campie si de ses aluvional ) si complex acvifer de adancime.

Acvifere freatice—Au fost identificate si captate izolat prin fantani satesti sau puturi forate strate acvifere de mica adancime  (freatice ) cu potential diferentiat spatial.

Acviferul freatic de campie- Interceptat pana la adancimi de 10-20 m, prin fantani satesti sau foraje de explorare – exploatare in interfluviul de campie joasa raul Ialomita, prezinta particularitati hidrogeologice legate in principal de : dezvoltarea in continuare pe orizontala , la baza depozitelor loessoide, sau pe verticala (grosimi de 2-5 m ), a unor aluviuni constituite preponderent din nisipuri fine-medii, cu sau fara pietris, atribuite geologic depozitelor de varsta Pleistocen superior –Holocen inferior, de dependenta nivelului freatic de factori naturali de alimentare (regim pluvial ) si mai ales de cei de drenare (reteaua hidrografica ) cu tendinta de scadere sub 10 m adancime la seceta excesiva si stabilizare frecvanta la adancimi de 3-9 m de la sol.

Complexul acvifer de adancime:

Forajele de apa au pus in evidenta cantonarea apei subterane in structura permeabila de  tip multistrat  a depozitelor  pleistocene  (qp1-2 )  a unor acvifere de medie si mare adancime caracterizate fiecare in  parte prin dezvoltare spatiala diferentiata sub aspect hidrogeologic si litofacial .

Acviferul de medie adancime

Aceasta resursa acvifera de larga extindere spatiala este caracterizata printr-o structura litologica de tip multistrat (2-3 orizonturi permeabile ), fiind cantonata in aluviuni nisipoase cunoscute spre sud sau est si sub denumirea hidrogeologica regionala de Complexul acvifer de tip Mostistea dezvoltat de regula in depozite cuaternare de varsta Pleistocen mediu (qp2 ) pe intervalul de adancimi 20-100m . Acest acvifer prezinta un potential de interes captabil si alte particularitati hidrogeologice evidentiate prin:

- o granulozitate predominant fina a nisipurilor colectoare cu dezvoltare frecvent lenticulara pe orizontala si de tip multistrat pe verticala, interceptatate zonal pe grosimi partiale cuprinse intre 2-7 m pe strat ;

- un nivel piezometric cu caracter predominant ascensional  (acvifere sub presiune ), stabilizat la adancimi apropiate de nivelul apei freatice sau uneori  deasupra acestuia;

- un potential productiv diferentiat al forajelor de captare cumulativa (acvifere freatice si de medie adancime ) sau captare singulara (acvifer de medie adancime ), evidentiat cantitativ prin debite pompate de 7l/s-8l/s, sau debite de exploatare de 0,6-4,5 l/s/put in conditiile unor grosimi partiale captabile de 2-8 m permeabilitate medie de 3-30m/zi, transmisivitati de 27-185 m2/zi si debite specifice testate de 0,21-2,5l/s/m.

Acviferul de mare adancime

Hidrostructura este caracteristica depozitelor de varsta Pleistocen –inferior .

Denumita sistem acvifer de tip Fratesti, prezentand urmatoarele particularitati hidrogeologice  :

-  dezvoltarea spatiala a complexului acvifer de mare adancime pe interval de 220-250 m adancime ;

-  o structura litologica predominant fina a celor 3 strate permeabile componente, caracterizata granulometric prin nisipuri fine-medii , medii-grosiere , sau pe alocuri , nisipuri argiloase , grosimea stratelor captate fiind de 14-22 m

- nivelul piezometric al apei din forajele inventariate este stabilizat , pe intervalul de adancimi de 14-35 m.

- Pleistocenul inferior a fost interceptat prin foraje, are grosimi din ce in ce mai mici  catre partea de nord, astfel ca in apropiere de raul Ialomita , efilandu-se ajunge la grosimi de 0,5 –2m.

In vecinatatea amplasamentului studiat nu se gaseste nici un curs de apa de suprafata.

Pentru urmarirea evolutiei calitatii apei subterane si influentei activitatii fermei asupra acesteia, au fost executate 3 foraje de observatie, amplasate in partea de nord si sud a platformei de depozitare temporara a dejectiilor;

2.9. Autorizatie actuala

Societatea detine autorizatie integrata de mediu nr. 8/29.12.2007, reactualizata in data de 31.10.2007.

Societatea este in procedura de obtinere a unei noi autorizatii de gospodarire a apelor.

2.10. Detalii de planificare

Unitatea are intocmit Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale care  contine masuri si lucrari aferente pentru prevenirea poluarii accidentale si Planul de masuri in caz de inchidere a instalatiei si refacere a amplasamentului.

2.11. Incidente provocate de poluare

Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu s-a constat nici un fel de poluare semnificativa a factorilor de mediu.

2.12. Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

In vecinatatea amplasamentul studiat  nu exista zone protejate.

Flora si fauna Se caracterizeaza printr-un regim specific de stepa, intens cultivata . In stepă vegetatia a fost inlocuită pe mari intinderi prin plante cultivate. Terenurile, cu exceptia islazurilor, văilor si sărăturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, leguminoase si, mai putin, cu pomi fructiferi si vită de vie. Vegetatia naturală este reprezentată de specii ierboase: pelinita, pălămida, pelinul, ciulinul, coada soricelului,colilia, scaietele, spinul, brusturul. Vegetatia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcam, dud, ulm, plop, tei si arbusti ca măcesul .

Vertebratele caracteristice  sunt relativ putine, fiind reprezentate in special de rozatoare: soarecele de camp (Microtus arvalis), catelul pamantului (Spalax leucodon), iepurele (Lepus europaeus), cartita (Talpa europaea). Dintre pasari, mentionam: ciocarlia ( Alauda arvensis), dumbraveanca (Coracias garrulus), graur (Sturnus vulgaris), prigoria (Merops apiaster), cioara de semanatura (Corvus frugilegus), vrabii (Passer domesticus).

2.13. Conditii de constructie

Halele in care sunt crescute pasarile, sunt constructii cu structura de rezistenta din beton armat, fara ferestre, cu sitem de de iluminat artificial, ventilatie fortata, sistem de incalzire. Cladirile sunt izolate termic, cu acoperisuri tip planseu si invelitoare din tabla zincata.

Celelalte obiective existente în cadrul fermelor sunt de tip „parter” ca regim de înălţime şi au următorul sistem constructiv:

- filtrul sanitar

•fundaţii continue  din beton armat;

•zidărie portantă din cărămida, întărită cu sâmburi şi centuri din beton armat;

•acoperiş tip „şarpantă” din lemn, prevăzut cu învelitoare din tablă/placi azbociment;

3.Trecutul terenului

3.1. Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

Terenul pe care a fost construita ferma avea ca destinatie agricultura. De asemenea si terenurile din imprejurimi erau utilizate ca drumuri de acces si terenuri agricole. Constructiile in care functioneaza instalatia de crestere intensiva a pasarilor dateaza din anul 1977. Structura de rezistenta este cu fundatie si stalpi de rezistenta din beton armat.

Vecinatatile amplasamentului analizat : drumuri de exploatare, terenuri agricole.

4. Recunoasterea terenului

4.1 Probleme ridicate

Ca urmare a analizei din Raportul de amplasament, se realizeaza un model conceptual tip sursa → cale → receptor bazat atat pe date specifice privind tipul de activitate din instalatia in cauza – Ferma avicola, cat si privind conditiile particulare ale amplasamentului analizat.

Consideratii specifice activitatii si amplasamentului instalatiei:

Problemele ce apar in general la cresterea intensiva a pasarilor sunt legate de:

- producerea dejectiilor si modul de gestionare al acestora: evacuarea din halele de crestere, manipulare, transport si valorificare ca fertilizant natural pe terenuri agricole;

- emisii poluante rezultate din fermentatia dejectiilor si din respiratia animalelor – sunt in principal gaze odorizante evacuate fortat din halele pentru pasari si natural de la  depozitul de dejectii;

- ape uzate de spalare, modul de canalizare, stocare, transport si evacuare.

Principala problema care ar putea aparea in cazul unei ferme este legata de contaminarea potentiala a solului prin aplicarea irationala a dejectilor, precum si mirosurile care pot deveni problematice pentru mediu, angajati si comunitatea umana din zona.

Dar, dat fiind ca  in cazul fermei ,managementul dejectiilor si apelor uzate tehnologice, revine ca obligatie a utilizatorilor finali:

- sa respecte integral prevederile CBPA;

- sa intocmeasca studiile OSPA pentru terenurile fertilizate;

- sa intocmeasca Programele anuale de fertilizare a terenurilor agricole.

Emisiile in AERUL ATMOSFERIC in principal constau din:

- azot sub forma de: amoniac (NH3), protoxid de azot (N2O), azot gaz (N2), oxizi de azot (NOx); metan (CH4); dioxid de carbon (CO2); hidrogen sulfurat (H2S) asociat cu miros evident; pulberi in suspensie si sedimentabile si gaze de esapament.

Principalele surse de emisii atmosferice sunt datorate proceselor de fermentatie a dejectiilor in halele de crestere a pasarilor, fiziologiei animalelor si circulatiei mijloacelor auto de transport in incinta si pe drumurile adiacente fermei.

Datorita faptului ca sistemul de crestere pentru pasari este BAT este posibila reducerea emisiilor de amoniac prin tehnologia adoptata, evitarea umezirii asternutului, managementul nutritional si buna practica in ferma.

Realizarea activitatilor care presupun emisii de mirosuri, provenite din fermentatia dejectiilor si procesele metabolice ale pasarilor, se vor face obligatoriu in perioade caracterizate de date meteorologice care favorizeaza dispersia pe verticala a poluantilor (de ex. fara vant puternic), pentru ca efectul activitatii fermei asupra zonei rezidentiale a localitatilor si asupra angajatilor sa fie pe cat posibil minimizat.

Conform rapoartelor de incercare efectuate de catre laboratr autorizat, atasate prezentei documentatii, rezultatele obtinute se situeaza in limitele admisibile.

Emisiile in SOL

Emisiile in sol, in incinta si in vecinatatea fermei avicole, pot fi datorate:

- dejectiilor evacuate din hale, care pot imbogati solul cu nutrientii continuti, in conditiile evacuarii acestora in perioade ploioase cand se faciliteaza spalarea lor si infiltratia in sol odata cu apele provenite din ploi;

- scurgerii si infiltratiei in sol a apelor pluviale care spala platformele betonate si eventuale deseuri tehnologice in situatia in care se creaza depozite neconforme;

- exfiltratiilor in cazul defectiunilor la reteaua de canalizare sau la bazinul betonat vidanjabil;

Urmarirea corectitudinii operatiilor si folosirea unor echipamente si mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic pot preveni scurgerile de dejectii in momentul evacuarii din hale si la manipularea acestora in scopul incarcarii in mijloacele auto speciale si apoi transport. De asemenea este important momentul evacuarii dejectiilor fiind strict interzis ca aceasta sa se efectueze in perioade cu precipitatii.

De asemenea, la folosirea mijloacelor de transport si utilitare se impune ca acestea sa se afle intr-o stare tehnica buna, conforma cu Normele RAR, astfel incat sa se evite scurgerea de carburanti, uleiuri sau a altor lichide de motor, direct pe sol sau in zone acoperite care ar putea fi spalate de apele pluviale. De asemenea, mijloacele de transport trebuie sa fie speciale si sa fie incarcate in mod corespunzator pentru a preveni imprastierea dejectiilor pe timpul transportului.

Deci, eventualele emisii in sol in incinta fermei se pot produce ca o consecinta a unor practici neconforme la evacuarea, depozitarea si transportul dejectiilor, sau ca urmare a utilizarii unor mijloace improprii din punct de vedere tehnic. Emisiile semnificative in sol pot aparea la fertilizarea terenurilor agricole in cazul in care nu sunt respectate conditiile de bune practica in agricultura.

In privinta fertilizarii terenurilor agricole, operatorii finali care le vor prelua, sunt obligati sa respecte CBPA, sa intocmeasca studiile OSPA si programele anuale de fertilizare. Pentru ca aportul de poluanti in sol sa fie minimizat, acestia trebuie sa dispuna de suprafete suficiente de terenuri agricole si sa fie respectata cantitatea maxima de azot acceptata anual – 170 kg N/ha.

Emisiile in APE SUBTERANE si APE DE SUPRAFATA

Emisiile in apele de suprafata nu sunt probabile avand in vedere distanta dintre ferma si cursurile de apa .

Luand in considerare organizarea fermei si managementul activitatii, nu se vor produce evacuari directe de poluanti deoarece se vor respecta urmatoarele:

- nu se fac evacuari de dejectii din hale in perioade cu ploi;

- suprafetele de lucru in ferma sunt integral betonate;

Cum s-a mentionat anterior, emisiile in freaticul zonal sunt posibile prin:

- exfiltratii din bazinele de stocare a apelor uzate;

- infiltratia in sol a apelor pluviale dupa ce au spalat suprafata platformelor betonate din incinta – doar in cazul in care se fac evacuari de dejectii in perioade ploiase, sau pot fi datorate depozitarilor improprii de dejectii;

- infiltratia in sol a apelor pluviale care au spalat eventuale resturi de combustibili sau lichide de motor scurse de la mijloacele auto care deservesc ferma;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice si menajere.

Poluantii caracteristici: produse petroliere, uleiuri, substante organice, compusi cu N, P si K, microorganisme, poate aparea si o crestere a nivelului de CBO5 si metale grele (sursa acestora: furaje).

ALTE EMISII

In cresterea intensiva de pasari pot aparea si emisii cum ar fi bioaerosoli, emisii de gaze asociate cu mirosuri puternice si zgomote.

► Poluantii de natura biologica

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasta este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diverse reziduuri si a germenilor patogeni. Supravietuirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo-climatice.

Indicatorii poluarii biologice ai solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si mai ales numar arata gradul de poluare. Numarul total de germeni din sol sau mai ales numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

In starea lor proaspata, dejectiile animaliere prezinta risc atat pentru muncitorii agricultori, cat si pentru culturile care se vor dezvolta pe terenurile tratate cu aceste reziduuri. Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Strict pe amplasament nu se pune problema unei poluari biologice care ar putea aparea ca urmare a desfasurarii activitatilor. Dupa ce ferma este populata pot aparea situatii exceptionale in care se pot declansa epidemii in cadrul sistemului intensiv de crestere pasarilor. In aceste situatii se vor lua toate masurile care se impun conform Normelor sanitar-veterinare, pentru limitarea influentelor la nivelul fermei.Cadavrele vor fi depozitate, transportate si incinerate conform prescriptiilor legale in vigoare si numai sub supravegherea medicului de ferma si a reprezentantilor Directiei Sanitar-Veterinare.

●Mirosurile sunt asociate cu emisiile de gaze odorizante (NH3, H2S etc.).

Acestea rezulta din amestecul diferitelor componente in conditii anaerobe, fiind identificate peste 200 substante odorizante, ca : acizi grasi volatili, alcooli (indol, p-crezol), H2S si derivati, NH3 si alti compusi cu N (amine si mercaptani). Exista o larga variatie in compozitie si in concentratii pentru fiecare substanta, depinzand de tehnologia de crestere adoptata, nutritie si managementul alimentatiei, conditii climatice etc. Acestea sunt un important aspect pentru aerul atmosferic, mai ales cand se face transportul in vecinatate.

Surse de emisii pentru miros:

- surse stationare: sisteme de ventilatie pentru halele de crestere

- in timpul imprastierii pe terenurile agricole a dejectiilor maturate.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depind de factori ca:

- activitatile de intretinere si organizare a fermei;

- furajarea pasarilor si compozitia furajului;

- evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare;

- compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru uscarea, manevrarea si depozitarea acestora;

- buna practica in ferma.

●Zgomotul – principalele zgomote se emit

- de la sistemele de ventilatie ale halelor;

- de la mijloace auto pentru transport pasari si dejectii, in timpul operatiilor de evacuare a dejectiilor din hale in timpul vidului sanitar etc. ;

- de la efectivul de pasari, la incarcarea si descarcarea acestora;

- din activitatea umana din ferma.

Aceasta este una din problemele locale care poate fi tinuta la un nivel acceptabil printr-o planificare corecta a actiunilor – prin managementul activitatii, precum si prin folosirea utilajelor performante care sa asigure respectarea normelor UE in privinta nivelului de zgomot maxim emis in timpul functionarii.

Alte elemente esentiale care au fost urmarite pe parcursul documentarii, ca o problematica specifica la ferma, au fost:

- achizitia si depozitarea hranei (selectia furnizorilor si natura retetei care este obligatoriu a fi adoptata varstei si starii efectivului de pasari);

- depozitarea altor reziduuri si in special a mortalitatilor din efectiv – cadavre

- incarcarea si descarcarea furajelor si animalelor (populare – depopulare).

Matrice pentru analiza relatiei Sursa-Cale-Receptor :

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Receptor | Probabilitatea aparitiei | Gravitatea consecintelor | Posibilitatea de detectare | Risc | Necesitatea lucrarilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | -Modificarea calitatii aerului din zona -·Modificarea calitatii procesului de fotosinteza a plantelor care alcatuiesc vegetatia | - Hale pentru pasari - Managementul dejectiilor | Ventilatoare, curenti atmosferici | Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Metan (CH4) | Modificarea calitatii aerului din zona, gaze cu efect de sera | Arderea combustibililor in centrala termica , hale crestere pasari | Cos evacuare,curenti atmosferici , ventilatoare | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Dioxid de carbon (CO2) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | Arderea combustibililor | Cos evacuare,curenti atmosferici | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Miros (H2S) | Modificarea calitatii aerului din zona | - Hale pentru pasari, managementul dejectiilor | Ventilatoare, Curenti atmosferici | Personal angajat | 5 | 1 | 3 | mic | nu |
| Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | - Transportul si manipularea furajelor in incinta, - Hale pentru pasari - managementul dejectiilor | Curenti atmosferici | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Gaze de esapament, gaze de ardere (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | - Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii ) Arderea combustibililor – centrala termica pentru incalzirea spatiilor administrative | Cos evacuare,curenti atmosferici | Sol Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Receptor | Probabilitatea aparitiei | Gravitatea consecintelor | Posibilitatea de detectare | Risc | Necesitatea lucrarilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ph | pH-ul alcalin sau acid al apei are implicatii asupra vietii florei si faunei acvatice,solului | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Sol,flora si fauna | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| CCOCr | · Impact nefavorabil asupra posibilitatii de autoepurare a apei · Lipsa oxigenului din apa are ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecinte negative asupra florei si faunei acvatice | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| CBO5 | · Impact nefavorabil asupra posibilitatii de autoepurare a apei · Lipsa oxigenului din apa are ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecinte negative asupra florei si faunei acvatice | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| Azot amoniacal | Permite dezvoltarea rapida a algelor la suprafata apei | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| nitrati | ajunsi in emisar nu sunt descompuse pe cale chimica sau biologica , concentratia lor scazind doar prin dilutie . | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| Metale grele | · pericol potential de poluare a solurilor deoarece compozitia chimica a solului este in continua schimbare atat , prin procese de pedogeneza lente , dar si rapide , cu implicatii directe in ecosistemele si microsistemele naturale . · poate provoca imbolnavirea , degenerarea sau chiar moartea plantelor . · constituie o poluare foarte serioasa pentru apele de suprafata datorita toxicitatii si stabilitatii lor, putand produce tulburari ale echilibrului biologic cu consecinte negative asupra procesului de autoepurare, asupra economiei piscicole si diferitelor folosinte ale apei . Introducerea unor ape uzate cu continut de metale grele duc la distrugerea microorganismelor si poate inhiba procesul de fermentare . | Apele uzate menajere si tehnologice, managentul dejectiilor | Canalizarea si epurarea apelor uzate, management necorespunzator al dejectiilor | Calitatea apei de suprafata, calitatea solului, calitatea vegetatiei | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| zgomot |  | Functionarea utilajelor din dotare | aer | angajati | 5 | 2 | 2 | mic | nu |

Pentru evaluarea riscului de mediu s-a adoptat un sistem numeric de evaluare pe baza urmatoarelor criterii:

a). Probabilitatea aparitiei:

-apare in practica zilnica normala = 5

-apare in practica regulat programata = 4

-apare in timpul accidentelor, sau defectarilor = 3

-apare in timpul situatiilor de urgenta ( calamitati ) = 2

-apare in oricare alte situatii = 1

b). Gravitatea consecintelor:

-consecinte foarte grave ( situatia nu poate fi remediata ) = 5

-consecinte grave ( situatia poate fi remediata greu ) = 4

-consecinte medii ( situatia poate fi remediata cu un efort mediu ) = 3

-consecinte mici ( situatia poate fi remediata usor ) = 2

-consecinte foarte mici ( situatia nu necesita remedieri ) = 1

c). Posibilitatea de detectare:

-imposibil de detectat = 5

-posibilitate de detectare in urma unor investigatii = 4

-lipsa aparatura de detectare = 3

-posibilitate de monitorizare = 2

-detectare prin observatii vizuale = 1

In vederea analizei rezultatelor obtinute, in functie de criteriile de mai sus si de valoare maxima, putem delimita gradele de risc, astfel:

-Risc foarte mare: orice aspect cu valoarea r > 50

-Risc mare: orice aspect cu valoarea 35 < r < 50

-Risc mediu: orice aspect cu valoarea 20 < r < 35

-Risc mic: orice aspect cu valoarea 10 < r < 20

-Risc foarte mic: orice aspect cu valoarea r < 10

4.2 Deseuri

In fermele de crestere a  pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt dejectiile si deseurile de tesuturi animaliere. Daca in cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Din activitatea Fermei – creșterea puilor pentru carne la sol vor rezulta următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri menajere, provenite de la angajaţii care lucrează în cadrul fermei, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în amplasament; cantitatea medie de deşeuri menajere rezultată este cca 6 t/ an; deşeurile menajere se depozitează în containere, de unde sunt apoi preluate periodic şi transportate la depozitul de deşeuri, conform HGR 856/2002, deşeurile menajere se încadrează în categoria 20 (produse pe care deţinătorul nu le mai utilizează), grupa 20 03 01 (deşeuri municipale amestecate) – contract cu operatorul autorizat;

- deseuri de ambalaje hartie, carton , pet (provenite de la filtru sanitar),in cantitate de cca. 0,100 t/an, 20.01.01, 20.01.39, 20.01.02, colectate selectiv in containere inscriptionate si preluare de catre operatorul autorizat;

- cadavrele pasărilor, care vor fi livrate pentru îndepărtarea în siguranţă; conform HGR 856/2002, aceste deşeuri se încadrează în categoria 02 (deşeuri de la prepararea şi procesarea alimentelor), grupa 02 01 02 (deşeuri care nu se pretează consumului sau procesării); cantitatea de astfel de deşeuri este variabilă, funcţie de mortalitatea în halele de creştere; 20 t/an, eliminate prin oprator autorizat;

- dejecţiile de la activitatea de creştere a păsărilor, evacuate sunt livrate pentru folosirea ca fertilizant pe terenuri agricole; cantitatea de dejecţii rezultate va fi de cca.  590t/an; conform HGR 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în categoria 02 (deşeuri de la creşterea animalelor), grupa 02 01 06 (dejecţii de la animale); La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole.

- deşeuri de ambalaje (hârtie, carton, plastic) provenite de la medicamente și substanțe folosite pentru igienizare – cod deșeu 02 01 09   și ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod deșeu 15 01 10*, 18 02 02* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor – vor fi eliminate prin contract cu contract cu firma autorizată; cantitate generata: 0,3 t/an.

- deșeuri de tuburi flurescente – cod deșeu 20 01 21* , 0,04 t/an- vor fi eliminate de pe amplasament prin operator autorizat, conform contractului atasat.

- Uleiul uzat – cod deșeu 13 02 05* - 0,05 t/an, va fi colectat in recipient special incriptionat si predat operatorului autorizat in baza contractului atasat.

- Deseuri textile provenite de la echipamentele de protectie si de lucru, cod deseu 150203- valorificate prin operator autorizat, cantitati mici, numai in caz de deteriorare.

4.3. Depozite

Pe amplasamentul analizat nu a fost prevazut nici un rezervor pentru depozitarea combustibilului .Alimentarea cu carburant se realizeaza de la  statii de distributie carburanti.

În incita fermei sunt amenajate facilităţi pentru a depozita temporar cantităţi minime de medicamente, vaccinuri, soluţii dezinfectante sau utilizate la igienizate. Aceste facilități sunt situate în clădirea filtrului sanitar.

Obiectivul analizat nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO aprobată prin legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Pentru motorina Conform legii 59/2016, cantitatea minimă de motorina posibil a fi prezentă pe amplasament, pentru a intra sub incidenţa Directivei Seveso, este de 2500 t; pe amplasament va fi o cantitate de motorina de cca.220 l.

Cantităţile de substanţe şi preparate chimice prezente pe amplasament sunt în cantităţi reduse deoarece medicamentele vor fi procurate în momentul constării unei necesităţi iar detergenţii şi substanţele utilizate pentru dezinfecţie vor fi aduse în incinta fermei la finalul fiecărei serii de pui.

Conform legii 59/2016, cantitatea minimă de GPL posibil a fi prezentă pe amplasament, pentru a intra sub incidenţa Directivei Seveso, este de 50 t.

CAPACITATEA MAXIMĂ DE STOCARE GPL

In Ferma Malu se poate depozita o cantitate maximǎ de 13,6 t GPL, în cele 6 rezervoare cu o capacitate de 5000 l fiecare.

Calculul s-a făcut luând în considerare cantităţi maxime, posibil a fi prezente pe amplasament.

Gradul de umplere al rezervoarelor este de max. 80 %, adica 4000 l fiecare.

Densitatea GPL este ρ = 0,570 kg/dm3 (conform datelor din fişa tehnică de securitate a GPL).

Rezultă : 4.000 l x 0,570 kg/dm3 = 2.280 kg x 6 buc. = 13600 kg = 13,6 t

Cantitatea de GPL din conducte este neglijabilă, fiind mai mică decât 2% din cantitatea relevantă.

Cantitatea de GPL maxim posibil a fi prezentă pe amplasament este mai mică decât limita cantitativa din coloana 1, Anexa nr. 1, Partea 2, gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL), respectiv 50 tone.

4.4. Instalatie generala de evacuare

S-au identificat sursele de emisie si poluantii caracteristici instalatiei:

| POLUANT | SURSA |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Metan (CH4) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Protoxid de azot (N2O) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Dioxid de carbon (CO2) | - Hale pentru crestere pasari - Combustibil utilizat la transport auto |
| Miros (H2S) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie, |
| Praf (pulberi sedimentabile si insuspensie, PM10, PM2,5) | - Transportul si manipularea furajelor in incinta - Hale pentru pasari - Evacuarea de dejectii din adaposturi |
| Gaze de esapament (SOx, NOx,CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii ) |
| Gaze de ardere, praf | Generator curent,centrala termica la filtru sanitar, Suflante pentru incalzirea halelor pui de carne |

Emisiile sunt cel mai adesea difuze si greu de masurat la sursa :

  - Emisiile dirijate sunt datorate sistemelor de ventilatie care asigura conditiile de microclimat in hale.

Prin utilizarea unei atmosfere controlate in interiorul halelor (controlul se face automatizat prin computerul de sistem), utilizarea de adapatori semiautomate cu niplu , care asigura pierderi reduse de apa, posibilitatea de fermentare a dejectiilor este redusa, astfel emisiile in atmosfera vor fi diminuate. Conform documentului de referinta, reducerea emisiei de NH3 prin evitarea mentinerii umede a asternutului, previne emisia de N in aerul atmosferic si astfel mentine concentratia de N in dejectii. In consecinta, este disponibil mai mult N in dejectiile folosite ca fertilizant si prin aceasta mai mult N aplicat pe camp si N potential a fi emis in timpul imprastierii pe camp.

-Emisiile fugitive din halele pentru pasari  de la incalzirea halelor;

-Emisii fugitive – de la mijloacele auto din incinta;

Sunt emisii difuze/liniare. Emisiile de gaze de esapament sunt datorate mijloacelor auto care asigura transportul furajului, a puilor la populare, a dejectiilor .

Sisteme de scurgere. Evacuari

Schema generala de epurare a apelor uzate :

# -    Apele uzate de tip igienico-sanitar:  rezultate de la filtrul sanitar , de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare  din tuburi de beton Dn 200 mm, racordata la un  bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc (dimensiuni L= 6 m, l= 4 m, h= 3,30 m ) si evacuate  dupa vidanjare in statia de epurare a SC AVIGAB SRL Grindu , conform contractului de comodat incheiat intre cele 2 societati comerciale.

-     Apele uzate tehnologice  de la igienizarea halelor de productie sunt deversate in reteaua de canalizare din tuburi de beton Dn 200 mm, racordata la un  bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc  si evacuate  dupa vidanjare in statia de epurare a SC AVIGAB SRL Grindu.

# -   Apele meteorice, sunt colectate prin rigole si dirijate catre spatiile verzi din incinta  fermei  - teren aflat in proprietatea societatii.

La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole.

4.5. Alte depozitari chimice si zone de folosinta

Obiectivul analizat nu intra sub incidenta Directivei SEVESO transpusa prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

În  cadrul Fermei se desfăşoră activităţi care implică utilizarea de produse cu scop:

- veterinar (medicamente, vaccinuri, raticide),

- de deratizare (raticide, insecticide)

- igienico-santitar (detergenti, dezinfectanti).

Depozitarea produselor chimice de uz veterinar precum şi a celor utilizate în scop igienico-sanitar, se realizează în incinta punctului farmaceutic aflat la intrarea în ferma. Menţionam faptul că în cadrul acestuia sunt stocate, temporar, pâna la livrare.

Toate produsele chimice folosite sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi pentru care este ţinută o evidenţă.depozitate , intr-un spatiu special amenajat, in ambalajele originale, sigilate de la producator/distribuitor, urmand ca deseurile de ambalaje sa fie returnate furnizorului de produse. 
	Succesiunea operatiunilor din cadrul procesului de curatare si  igienizare, reduce riscul  ca in apele uzate tehnologice sa se regaseasca tipuri de substante dezinfectante utilizate.

4.6  Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului

Nu au fost identificate alte posibile impuritati din folosinta anterioara a terenului.

Analiza tehnologiei de crestere propusă în cadrul fermei vizate si amenajările constructive ce o deservesc, comparative cu prevedrile concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT:

| Preverile concluziilor privind cele mai bunte tehnici disponibile BAT | Tehnici aplicate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| 1. CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| 1.1. Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a îmbunătati performanta de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătatirea continuă a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiară si cu investitiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atentie specială: (a)structurii si responsabilitatii; (b)formării, constientizării si competentei; (c)comunicării; (d)implicării angajatilor; (e)documentatiei; (f)controlului eficient al proceselor; (g)programelor de întretinere; (h) pregătirii si interventiei în caz de urgenta; (i) garantării conformitatii cu legislatia in domeniul mediului; 5. verificarea performantei si luarea de măsuri corective, acordând o atentie specială: (a)monitorizării si măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referinta al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer si în apă provenite de la instalatiile IED - ROM); (b)măsurilor corective si preventive; (c)păstrării evidentelor; (d)auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozitiile prevăzute si dacă acesta a fost pus în aplicare si mentinut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS si a conformitatii, a adecvării si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referinta EMAS). În mod specific pentru sectorul de crestere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu: 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | Activtatea desfasurata de catre SC REAL COMPANY SRL, se desfasoara cu respectarea cerinţelor privind: - efectuarea analizei iniţiale de mediu; - conformarea cu legislaţia privind protecţia mediului, - performanţa de mediu şi îmbunătăţirea continuă a acesteia, - comunicarea externă, prin punerea la dispoziţia publicului a declaraţiei de mediu, - implicarea angajaţilor. |
| 1.2. Buna organizare interna BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a îmbunătati performanta globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Amplasarea corespunzătoare a instalatiei/fermei si o bună amenajare spatială a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusive a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua în considerare conditiile climatice existente (de exemplu vântul si precipitatiile); - a lua în considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. b). Educarea si formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, cresterea animalelor, sănătatea si bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucrătorilor; - transportul si împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si întretinerea echipamentelor. c). Pregătirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apă/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prăbusirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d). Verificarea, repararea si întretinerea periodică a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă si furaje; - sistemul de ventilatie si senzorii de temperatură; - silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea dăunătorilor. e). Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Ferma se afla la distanta fata de receptorii sensibili. Instruirea personalului este lunară in ceea ce priveste aspectele de siguranta a mediului. Evidenta instruirilor se tine prin fisele individuale de instructaj periodic. Instructajul periodic se realizeaza la toate nivelele si consta in prezentarea problemelor care pot aparea atat la operarea normala a instalatiilor, precum si in conditii anormale de functionare. La nivelul fermei exista: plan de intretinere si reparatii, program de combatere a efectelor poluarilor accidentale la sursa de apa, planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. La nivelul fermei exista: un plan de amplasament, care cuprinde sistemul de canalizare si sursa de apa; planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; precum si material absorbante. La nivelul fermei exista: plan de intretinere si reparatii, precum si un program de deratizare. Animalele moarte se colecteaza si se depoziteaza temporar într-o incintă special amenajată, dotată cu lada frigorifica şi se predau unui operator autorizat. |
| 1.3. Managementul nutritional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimen¬tar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. d). Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Alimentaţia puilor pe toata perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat după reţete optimizate conform cerinţelor puilor de carne. Reţetele de furajare, care se vor fabrica in funcţie de vârsta puilor, vor cuprinde in amestec cereale, şroturi proteice , premix vitamino-mineral si alţi aditivi furajeri, astfel incat sa se realizeze un spor mediu de 50 g/zi furajata. Media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,6 kg la livrare, respectiv 1,8 kg furaj pentru 1 kg carne in viu. Evoluţia greutăţii corporale si a compoziţiei chimice a puilor broiler, in special in funcţie de vârsta, conform unui calcul matematic are loc o creştere treptata a sporului de greutate bazat pe un spor proteic, care atinge maximum la vârsta de 42 de zile. Furajarea se face la discreţie, în tăviţe, norma fiind de o tăviţă sau un cofraj dublu la 100 de pui în prima săptămână. Administrarea furajului se face în strat subţire pentru a fi consumat în maxim 4 ore de la administrare (pentru a preveni alterarea). Începând cu a doua săptămână se trece la furajarea cu utilaj specific creşterii la sol, la discreţie. Înălţimea tăviţelor de furajare este în funcţie de vârsta şi ritmul de creştere, raportându-se la nivelul umărului puiului. Frontul de furajare şi adăpare este foarte important pentru obţinerea de rezultate bune în creşterea puilor broiler. În urma modernizării halelor de creştere a puilor de carne se va achiziţiona o instalaţie automata atât de furajare cât şi de adăpare, astfel vor exista conducte de transport al furajelor în lungul halelor de creştere care vor alimenta tăviţele hrănitoarelor automat pe măsură ce cantitatea de furaje din tăvile de furajare scade. |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui re¬gim alimentar adaptat cerintelor specifice ale pe-rioadei de productie. | Alimentaţia puilor pe toata perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat după reţete optimizate conform cerinţelor puilor de carne. Reţetele de furajare, care se vor fabrica in funcţie de vârsta puilor, vor cuprinde in amestec cereale, şroturi proteice , premix vitamino-mineral si alţi aditivi furajeri, astfel incit sa se realizeze un spor mediu de 50 g/zi furajata. Media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,6 kg la livrare, respectiv 1,8 kg furaj pentru 1 kg carne in viu. Evoluţia greutăţii corporale si a compoziţiei chimice a puilor broiler, in special in funcţie de vârsta, conform unui calcul matematic are loc o creştere treptata a sporului de greutate bazat pe un spor proteic, care atinge maximum la vârsta de 42 de zile. Furajarea se face la discreţie, în tăviţe, norma fiind de o tăviţă sau un cofraj dublu la 100 de pui în prima săptămână. Administrarea furajului se face în strat subţire pentru a fi consumat în maxim 4 ore de la administrare (pentru a preveni alterarea). Începând cu a doua săptămână se trece la furajarea cu utilaj specific creşterii la sol, la discreţie. Înălţimea tăviţelor de furajare este în funcţie de vârsta şi ritmul de creştere, raportându-se la nivelul umărului puiului. Frontul de furajare şi adăpare este foarte important pentru obţinerea de rezultate bune în creşterea puilor broiler. În urma modernizării halelor de creştere a puilor de carne se va achiziţiona o instalaţie automata atât de furajare cât şi de adăpare, astfel vor exista conducte de transport al furajelor în lungul halelor de creştere care vor alimenta tăviţele hrănitoarelor automat pe măsură ce cantitatea de furaje din tăvile de furajare scade. |
| 1.4. Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a). Mentinerea unei evidente a utilizării apei. b). Detectarea si repararea scurgerilor de apă. c).Utilizarea aparatelor de curatare cu înaltă presiune pentru curatarea adăposturilor pentru animale si a echipamentelor. d).Selectarea si utilizarea echipamentului corespunză-tor (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpă-tori circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e). Verificarea si (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Adăparea puilor se face cu adăpători tip picurător. Adăpătorile asigură permanent apa proaspătă adecvată, temperatura apei fiind cuprinsă între 18 – 20 grade, în primele 5 zile. Distanţa maximă pe care o parcurge un pui până la adăpători nu trebuie să depăşească 2m. După golirea halelor urmează operaţia de măturare si spălare mecanica cu apa sub presiune. Pentru utilizarea eficienta a apei sunt efectuate urmatoarele operatiuni: - calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere. - tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea contoarelor de apa. - detectarea si repararea scurgerilor. |
| 1.6. Utilizarea eficientă a energiei BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a). Sisteme de încălzire/răcire si de ventilatie cu eficienta ridicată. b). Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în ca-zul în care se utilizează sisteme de purificare a ae-rului. c). Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d). Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Pentru controlul temperaturii si ventilatiei in cadrul fermei peretii sunt izolati precum si tavanul halei. Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea si oprirea automată a ventilatoarelor si a admisiilor de aer laterale, inclusiv in condiţii de turaţie variabilă si geometrie diferenţiată a paletelor, adaptată după viteza acestora. |
| 1.7. Emisii de zgomot. BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. | Nu e cazul. Nu a fost dovedita o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/ fermă si receptorii sensibili. b). Amplasarea echipamentelor c). Măsuri operationale d). Echipamente silentioase c) Echipamente de control al zgomotului. | Ferma se afla la distanta fata de receptorii sensibili. Pentru reducerea nivelului de zgomot, sunt aplicate urmatoarele masuri operationale: - închiderea usilor si a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, - utilizarea echipamentului de către personal cu experienta; - evitarea activitatilor generatoare de zgomot în timpul noptii si la sfârsit de săptămână, - măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activitatilor de întretinere: Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana); Cand se curate halele de crestere a pasarilor, apare zgomotul in interiorul adaposturilor. Manipularea si manevrarea dispozitivelor de incarcare a remorcilor din afara cladirii ar trebui organizate astfel incat sa se reduca amploarea operarii masinilor. Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zonele mai „sensibile” (viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB); |
| 1.8. Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate cresterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinatie între următoarele teh-nici: 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus în loc de paie tăiate); 3. alimentarea ad libitum; 5. montarea unor separatoare de pulberi în depo-zitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | In cadrul fermei sunt utilizate paie lungi, alimentatia pasarilor este ad libitum. |
| 1.9. Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare si revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele în materie de mirosuri. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a). Asigurarea unei distante adecvate între fermă/instalatie si receptorii sensibili. e). Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de de-pozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combi-natii a acestora: 2. Amplasarea depozitului, luând în considerare directia generală a vântului si/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, ba-riere naturale); f). Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la mi¬nimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înain-tea) împrastierii pe sol: 2). Compostarea dejectiilor solide; | Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| 1.10. Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide. BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul grămezii de dejectii solide. | Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol si apă provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. c). Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere si re-zervor de captare a scurgerilor. d). Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împras-tierea pe sol a acestora. | Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| 1.12. Prelucrarea dejectiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejectiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene în aer si apă si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau împrastierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. f). Compostarea dejectiilor solide. | Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| 1.13. Împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene în sol si apă provenite din împrastierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Evaluarea terenului pe care sunt împrastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, conditiile si panta terenului; - conditiile climatice; - drenarea si irigarea terenului; - rotatiile culturilor; - resursele de apă si zonele de apă protejate. b) Mentinerea unei distante suficiente între terenurile pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere (lăsând o fasie de teren netratată) si: 1. zonele în care există un rise de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puturi etc.; 2. proprietatile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c). Evitarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejectiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghetat sau acoperit de zăpadă; 2. conditiile solului (de exemplu saturatia apei sau tasarea) în combinatie cu panta terenului si/sau dre- narea terenului sunt de asa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitatiile preconizate. d). Adaptarea frecventei de împrastiere pe sol a dejectiilor animaliere, luând în considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului (de exemplu continutul de nutrienti), ce-rintele privind culturile sezoniere si conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e). Sincronizarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienti a culturilor. f). Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere pentru a identi-fica orice semn de scurgere si interventia corespunzătoare atunci când este necesar. g).Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea în mod eficace a încărcării dejectiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h). Verificarea utilajelor pentru împrastierea pe sol a dejectiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de functionare si să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | După depozitarea temporară, dejecţiile se vor administra ca îngrăşământ natural pe terenuri agricole, în cantităţile indicate în studiile pedologice si agrochimice, in baza unui plan de fertilizare, in conditii meteorologice favorabile. |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejectiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. Descriere Încorporarea dejectiilor animaliere împrastiate pe suprafata solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinti sau cu discuri, în functie de tipul si de conditiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrastierea dejectiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrastiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrastiere rotativ, un dispozitiv de împrastiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrastiere dublu). Împrastierea pe sol a dejectiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| 1.14. Emisiile provenite din întregul proces de productie BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de productie care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. |  |
| 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultată din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Estimare prin utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amonia-cal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri). În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. |  |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel putin o dată pe an. a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). Generarea de dejectii animaliere d). Consumul de furaje. e). Numărul de animale care intră si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile în cazul în care este relevant. | Ion cadrul feremei sunt monitorizate/inregistrate lunar: a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). cantitatea de dejectii d). Consumul de furaje e). Numărul de animale care intră si ies, mortalitatile . |
| 3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PAsARILOR DE CURTE 3.1. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru păsări de curte 3.1.2. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Ventilatie fortată si un sistem de adăpare anti-scur-gere (în cazul unei podele solide cu asternut adânc). | S.C. REAL COMPANY SRL va desfasura in cadrul amplasamentului din localitatea Malu activitatea de crestere intensiva a pasarilor de carne folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale si sistem de ventilatie fortata. |
| 4.DESCRIEREA TEHNICILOR 4.1.Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate Reducerea la minimum a consumului de apă. 4.2. Tehnici de utilizare eficientă a energiei Izolarea peretilor, a podelelor si/ sau a plafoanelor adăposturilor Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi Ceata de apă 4.4. Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/fermă si receptorii sensibili. Compostarea dejectiilor solide. 4.5. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide Depozitarea dejectiilor solide pe o podea impermeabilă echipată cu un sistem de scurgere si un rezervor de captare a scurgeri-lor. Alegerea unei instalatii de depo-zitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile anima¬liere pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrastie-rea acestora pe sol. 4.7. Tehnici de prelucrare a dejecțiilor animaliere în cadrul fermei Compostarea dejectiilor animaliere solide. | Reducerea consumului de apa in cadrul fermei se realizeaza prin : - curatarea halelor si a utilajelor cu apa sub presiune; - calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere; - utilizarea contoarelor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor; - colectarea separata a apei de ploaie si utilizarea ei pentru curatire. Se va folosi un sistem de iluminat artificial, prevazut cu becuri economice, un sistem de ridicare in tavan a sistemului de iluminat si un mecanism de reglare a intensitatii luminoase. Pentru perioada foarte calda (calduri extreme) racirea este asigurata printr-o pompa de inalta presiune. Prin intermediul unor duze aceasta sprayaza apa in pulbere fina la o temp de aprox 18 °C, asigurand o scadere a temperaturii din hala la pana la 8-10 °C . De asemeni acest sistem de racire va diminua si cantitatea de praf in suspensie din aerul eliminat. Ferma analizata nu este o investitie noua. Constructiile in care functioneaza instalatia de crestere intensiva a pasarilor dateaza din anii 1977. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Ferma se afla la distanta fata de receptrii sensibili. La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) din interiorul halelor vor fi evacuate si depozitate temporar (in vederea mineralizarii) pe o platforma intermediara cu S= 384 mp ( L=32 m, l=12 m, hutil=0,8 m => volum 307 mc dejectii). De pe acesta platforma, dupa perioada de mineralizare vor fi preluate de catre opreatorul autorizat, in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole. |
| 4.9. Tehnici de monitorizare 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excretiei de azot si fosfor Calculare prin utilizarea unui bi-lant masic al azotului si fosforu-lui bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului și a pulberilor Estimare - prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe nitrogenul (sau azotul amo-niacal) total prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| 4.10. Managementul nutritional 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. 4.10.2. Tehnici de reducere a fosforului excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. | Alimentaţia puilor pe toata perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat după reţete optimizate conform cerinţelor puilor de carne. Reţetele de furajare, care se vor fabrica in funcţie de vârsta puilor, vor cuprinde in amestec cereale, şroturi proteice , premix vitamino-mineral si alţi aditivi furajeri, astfel incit sa se realizeze un spor mediu de 50 g/zi furajata. Media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,6 kg la livrare, respectiv 1,8 kg furaj pentru 1 kg carne in viu. Evoluţia greutăţii corporale si a compoziţiei chimice a puilor broiler, in special in funcţie de vârsta, conform unui calcul matematic are loc o creştere treptata a sporului de greutate bazat pe un spor proteic, care atinge maximum la vârsta de 42 de zile. Furajarea se face la discreţie, în tăviţe, norma fiind de o tăviţă sau un cofraj dublu la 100 de pui în prima săptămână. Administrarea furajului se face în strat subţire pentru a fi consumat în maxim 4 ore de la administrare (pentru a preveni alterarea). Începând cu a doua săptămână se trece la furajarea cu utilaj specific creşterii la sol, la discreţie. Înălţimea tăviţelor de furajare este în funcţie de vârsta şi ritmul de creştere, raportându-se la nivelul umărului puiului. Frontul de furajare şi adăpare este foarte important pentru obţinerea de rezultate bune în creşterea puilor broiler. În urma modernizării halelor de creştere a puilor de carne se va achiziţiona o instalaţie automata atât de furajare cât şi de adăpare, astfel vor exista conducte de transport al furajelor în lungul halelor de creştere care vor alimenta tăviţele hrănitoarelor automat pe măsură ce cantitatea de furaje din tăvile de furajare scade. |

| Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT | Aplicabilitate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| Conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”.tabel 3.11Consumul de apă al diferitelor specii de păsări de curte pe ciclu și pe an Consumul de apa este de 4,5-11 l/pasare/ciclu Conform tabel 3.12 Utilizarea estimată a apei pentru curățare 0.085-0.0105 mc/mp/an | Societatea se conformeaza prevederilor BAT tinand cont de consumul inregistrat la nivelul fermei: 9,24 l pasare/ciclu si 0.06 mc/mp/an apa de curatare |
| Conform” Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs” In tabelul 3.3.Aprecierea nivelurilor de proteine ​​și lizină și a domeniului de aplicare pentru soldurile recomandate pentru aminoacizi Faza 1 Proteina – 20-24 % lizina – 1.1-1.5% Faza 2 : Proteina – 18-22% lizina – 1.0-1.3% Faza 3 : Proteina – 17-21% lizina – 0,9-1.2% Conform tabelului 3.2.Indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale și a consumului de furaje pe categoria de păsări 2,4 -5.7 kg/pasare/ciclu. | Puii sunt hraniti dupa retete diferentiate pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat Faza 1(1 – 10 zile): Proteina – 21-22 % Fosfor total – 0,70% Lizina 1.44% Faza 2 (11 – 29 zile): Proteina – 21,3 % Fosfor total – 0,65% Lizina 1.29% Faza 3 (30 – 112 zile): Proteina – 20% Fosfor total – 0,60% Lizina 1.16% Se utilizeaza retete adaptate etapelor de crestere. Consum furaje 4000 t/an, 3,18 kg/pasare/ciclu |
| Conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pag 163 tab 3.21 Niveluri indicative de utilizare a energiei în fermele de păsări din Marea Britanie :electricitate 0,4-0,7 kwh/pasare | Alimentarea cu energie electrica realizeaza pe baza de contract. Energia este folosita pentru sistemul de iluminat, climatizare,ventilatie si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. La un consum de energie electrica/an cca 175035 KWh, rezulta un consum de 0,01 KWh/pasare. |

Pentru calculul emisiilor s-a folosit metodologia CORINAIR .

Factorii de emisie luati in considerare conform CORINAIR 2009, tab. 3.8 pentru amoniac:

| Cod | Tip animal | Perioada in adapost | Nex | Proportie din TAN | Tip dejectie | EF adapost | EF stocare | EF imprastiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100908 | pui | 365 | 0,36 | 0,7 | solid | 0,28 | 0,17 | 0,66 |

Nota. TAN – total azot amoniacal

TAN = 0,36 x 0,7 = 0,252kg/an.

Emisia de amoniac:

Emisie adapost

Efectivul de animale: 159600 capete

0,28 x 0,252 = 0,0756 kg/cap,an;

0,0756 kg/cap * 159600 = 12065,76 kg/an

12065,76 kg/an : 210000 locuri= 0.05 kg NH3/spatiu/an

Limita conform concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT 2017: Tabel 3.2 BAT – AEL pentru emisiile de ammoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2.5 kg: 0.01-0.08 kh NH3/spatiu/an.

Emisie stocare

0,17*0,252 =0,04284 kg/cap*159600=6837,26 kg/an

Emisie imprastiere

0,66*0,252=0,16632kg/cap*159600= 26544,67 kg/an

5. Interpretari ale informatiilor si Recomandari

Pe baza informatiilor oferite de beneficiar si a observatiilor culese in urma vizitei pe amplasament si tinand cont si de toate aspectele analizate in prezenta lucrare putem concluziona ca terenul nu prezinta suspiciuni privind potentialele poluari ale factorilor de mediu cauzate de activitatea desfasurata anterior .

Instalatia de crestere prin tehnologia utilizata,  in conditii normale de functionare nu prezinta o probabilitate de depasire a limitelor si/sau concentratiilor maxime admise prevazute in normativele tehnice pentru factorii de mediu aer, apa, sol.

În scopul constatării nivelului de emisii rezultate din activitate au fost efectuate buletine de încercare pentru aer, apa subterana.

De asemenea pentru a evidenţia calitatea apei subterane au fost prelevate probe din forajele de observatie.

Pentru perioada de funcţionare a fermelor vor fi implementate o serie de măsuri de protecţie a factorilor de mediu astfel încât nu există probabilitatea modificării semnificative a proprietăţilor factorilor de mediu în zonă.

Prin tehnologia propusă sunt respectate prevederile BAT privind tehnologia utilizată, consumul de apă şi energie electrică, managementul deşeurilor.

Se recomandă utilizarea unor substanţe dezinfectante cu degradare rapidă după folosire pentru a evita eliminarea în mediul natural (odată cu apa tehnologică utilizată ca fertilizant natural) a unor cantităţi de produse toxice.

Recomandari

Prin prezentul raport se propune monitorizarea factorilor de mediu, astfel :

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si tehnologice

Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere si tehnologice colctate in bazinul betonat vidanjabil urmarindu-se urmatorii indicatori: ph, materii in suspensie, CBO5, CCOCr, NH4,fosfor total. Indicatorii de calitate trebuie sa se incadreaza in valorile limita admisibile impuse de NTPA 002/2005.

| Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | nitati PH | 6,5 -8,5 | NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si autorizatia de gospodarire a apelor |
| Suspensii | mg/l | 350 |  |
| NH4 | mg/l | 30 |  |
| CBO5 | mg/l | 300 |  |
| CCO-Cr | mg/l | 500 |  |
| Fosfor total | mg/I | 5,0 |  |

Parametri monitorizați pentru factorul de mediu aer:

| Parametru | Punct de emisie | Lim. Admis. Conf. STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- |
| Imisii COV- NH3 | Limita amplasamentului-pe cele 4 laturi | 0,300 mg/mc |

Nivelul de zgomot-:

Nivelul de zgomot pe amplasament trebuie sa se incadreze in limitele stabilite prin Ordinul 10009/88 si Ordinul 119/2014.

Monitorizarea si raportarea emisiilor în apa subterana

Pentru urmarirea evolutiei calitatii apei subterane si influentei activitatii fermei asupra acesteia au fost realiazate 3 foraje de observatie.

Indicatorii monitorizati: pH, PO4, azot amoniacal, azotati si azotiti.

Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie

Se vor inregistra consumurile lunare de furaje, apa, energie electrica, combustibili.

Se va tine evidenta reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii;

Se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari, evacuari), dejectii, deseuri.

Cel mai general este inventarul anual asupra unităţii:

Având în vedere  că activitatea pentru care se solicită prezenta autorizaţie implică o contribuţie potenţială la poluarea cu compuşi ai azotului, se va acorda atenţie gestiunii dejecţiilor animale pentru a se evita scurgerile accidentale în sol, precum şi emisiile de amoniac şi metan. 		De asemenea, în ceea ce priveşte utilizarea dejecţiilor ca îngrăşământ, responsabilitatea unei aplicări adecvate (cantitate, mod de administrare, perioadă de administrare etc.) va reveni utilizatorului final.

  - Indicatorii de calitate a apelor  uzate menajere si tehnologice vidanjate se vor incadra in limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, modificata si completata prin HG nr. 352/2005 normativul NTPA 002;

  - In vederea evitarii unor poluari accidentale, retelele de canalizare vor fi intretinute si exploatate conform regulamentului de intretinere , se va realiza  un program de mentenanta privind curatirea, spalarea si igienizarea retelei de canalizare  pentru prevenirea impurificarii solului si apelor subterane;

  - masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare;

  - se va evita impurificarea apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor, respectiv colectare prin rigole pluviale;

  - evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol si substante chimice, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale;

  - Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

Concluzie

Obligaţiile de bază ale titularului activităţii privind exploatarea instalaţiilor de pe platforma incintei analizate sunt următoarele:

• luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

• luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

• evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

• utilizarea eficientă a energiei;

• luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

• luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Bibliografie

- CONCLUZII    PRIVIND    CELE    MAI    BUNE    TEHNICI    DISPONIBILE    (BAT)  REFERITOARE  LA  CREȘTEREA  ÎN SISTEM INTENSIV A PĂSĂRILOR DE CURTE ȘI A PORCILOR–adoptate prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI  din  15  februarie  2017  de    stabilire    a    concluziilor    privind    cele    mai    bune  tehnici  disponibile  (BAT),  în  temeiul  Directivei 2010/75/UE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului,  pentru  creșterea  intensivă  a  păsărilor  de curte și a porcilor (21.2.2017  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  RO  L 43/232),

- Ghigul IPPC 2006 ;

- Ghidul  tehnic  general  pentru  aplicarea  prevederilor  Legii  278/2013  privind  prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării

- Codul Bunelor Practici in Agricultura

- Literatura de specialitate.

# Text boxes

Descarcare/ incarcare pui

Hale pentru cresterea puilor

Depozitare temporara cadavre (lazi frigorifice )

Eliminare prin operator autorizat

Buncare pentru depozitarea hranei

Distribuire hrana

Operatiuni de curatare, spalare cu apa sub presiune

Igienizarea halelor cu substantele specifice si omologate pentru aceste activitati

Evacuare asternutului cu dejectii din hale , mecanic cu utilaje corespunzatoare

Stocare temporara in vederea mineralizarii pe platforma betonata

Preluat de catre un operator  in vederea utilizarii ca fertilizant  pe terenurile agricole

Transportul hranei

Bazin betonat impermeabilizat de stocare temporara si vidanjat pana la vidanjarea acestora si tranportul lor la statia de epurare.

Ape uzate tehnologice