Cuprins

I. DATE GENERALE	2

II. DATE  SPECIFICE PROIECTULUI	5

II.1. Consideratii geotehnice asupra amplasamentului	12

II.2. Sistem constructiv	15

II.3. Instalatii pentru monitorizare	24

II.4. Metode de depozitare	25

II.5. Cerinte privind impermeabilizarea bazei depozitului	31

II.6. Infrastructura depozitului si alte elemente.	41

II.7. Tipurile si frecventa testelor de conformitate care trebuie realizate in timpul constructiei:	42

III. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE  MEDIU	45

III.1. Protectia calitatii apelor	45

III.2. Protecţia aerului	51

III.3. Protectia împotriva zgomotelor si vibraţiilor	53

III.3.1. Zgomot	53

III.3.2. Vibratii	56

III.3.3. Surse de poluare sonora si de vibratii	57

III.4. Protectia împotriva radiaţiilor	61

III.5. Protectia solului si subsolului	61

III.6. Protectia ecosistemelor	62

III.7. Protectia asezarilor umane	63

III.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	64

IV. LUCRARI DE REFACERE  A AMPLASAMENTULUI	68

IV.1. Modul de constituire a „Fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri si  urmarirea acestuia post-închidere, inclusiv pentru acoperirea partiala  (a unei celule cu capacitate  epuizata)”	68

IV.2. Aspecte referitoare la planul de interventie pentru cazuri accidentate si/sau de urgenta.	69

IV.3. Sistemul de inchidere si monitoring  post inchidere	71

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	76

# I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectivului: Construire depozit deseuri periculoase celula 2

- Beneficiar:	S.C. VIVANI SALUBRITATE SA

CUI: RO 14302998

Nr.ord.registru comertului: J21 /219/ 2001

Adresa: Tarlaua 327/4, parcela 11, mun. Slobozia/jud. Ialomita

- Valoarea estimativa a lucrarilor : cca. 5.000.000 Euro.

- Perioada  de executie propusa : 24 luni

Conf. legii 278/ 2013 privind emisiile industriale , anexa 1:

5. Gestiunea deseurilor

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

k) acumularea la suprafaţă

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Conform HG 349/2005, anexa 1, pct.b :

b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

Conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor:

Operaţiunile de eliminare:

- D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;

Conform Decizie Comisiei nr. 479/2000, Anexa I la Regulamentul E-PRTR:

5. Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale

(a) Instalatii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase - care primesc 10 tone pe zi

(d) Depozite de deşeuri (cu exceptia depozitelor de deşeuri inerte şi a depozitelor de deşeuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare după dezafectare cerută de autoritătile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri ( 3 )) - Care primesc 10 tone pe zi sau cu o capacitate totală de 25 000 de tone

- Cod NFR: 6A - Depozitarea deseurilor solide pe teren

- cod SNAP 2 - 0904

- cod NOSE-P - 109.06

Activitate:

- Cod CAEN: 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

- Cod CAEN: 3812 – Colectarea deseurilor periculoase

- Cod CAEN: 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

- Cod CAEN: 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- Cod CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor recuperabile sortate

- Cod CAEN: 3900 - Activitati si servicii de decontaminare

- Cod CAEN: 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

- Cod CAEN: 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

Amplasamentul  obiectivului

Conform Certificatului de urbanism nr. 21743/08.06.2018 emis de Primaria municipiului Slobozia:

Regimul juridic

Conform PUG si RLU, aprobate prin HCL nr. 25/29.03.1996, actualizata conform  HCL Slobozia nr. 132/2008, terenul este in proprietate privata - teren arabil intravilan.

Regim economic

Folosinta actuala a terenului este zona gospodarie comunala iar destinatia acestuia conf. conform PUG si RLU aprobate prin HCL nr. 132/2008 este de zona de gospodarie comunala - G.

Amplasamentul se afla in zona D de impozitare conform HCL nr. 86/29.11. 2016.

Accesul la amplasament se face din DN 2C Slobozia - Amara

Terenul are ca vecinătăţi:

NORD 	ternuri agricole

EST		terenuri agricole

SUD		terenuri agricole

VEST		Celula 1 - depozit deseuri nepericuloase

Coordonate stereo/ 70 ale colturilor celulei 2:

1.(NW) - X: 683169,412; Y: 345849,740

2. (NE) - X: 683225,475; Y: 345849,492

3. (SE) - X: 683248,097; Y: 345683,674

4.(SW) - X: 683183,380; Y: 345677,807

# II. DATE  SPECIFICE PROIECTULUI

### Generarea deșeurilor periculoase

Dacă nu sunt gestionate și eliminate în condiții de siguranță, deșeurile periculoase pot constitui un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.

În ceea ce privește deșeurile generate în UE-28 în 2012, circa 100,7 milioane de tone (4,0 % din total) au fost clasificate ca deșeuri periculoase.

Cu alte cuvinte, s-a înregistrat o medie de 200 kg de deșeuri periculoase pe cap de locuitor în UE-28 (de la o medie de 5,0 tone din totalul de deșeuri pe cap de locuitor).

În comparație cu 2010, cu 2,2 % mai multe deșeuri nepericuloase au fost generate în 2012 în UE-28 și cu 3,3 % mai multe deșeuri periculoase, acestea din urmă crescând în termeni cantitativi de la 97,5 la 100,7 milioane de tone.

În 2012, proporția de deșeuri periculoase din deșeurile totale generate a fost sub 10,0 % în toate statele membre ale UE.

Generarea deșeurilor periculoase în statele membre ale UE s-a situat în 2012 între 27 kg pe cap de locuitor în Grecia și 593 kg pe cap de locuitor în Luxemburg.

Între 2004 și 2012, UE-28 a înregistrat o creștere de 11,1 % a producției de deșeuri periculoase pe cap de locuitor.

### Tratarea deșeurilor

În 2012, în UE-28 au fost tratate aproximativ 2 303 milioane de tone de deșeuri; această cifră include tratarea deșeurilor importate în UE.

Aproape jumătate (48,3 %) din deșeurile tratate în UE-28 în 2012 au fost supuse altor operațiuni de eliminare decât incinerarea deșeurilor; aceste operațiuni au constat, în principal, în depozite pe sau în sol (de exemplu, gropi de gunoi), dar au inclus, de asemenea, tratarea la sol și deversarea deșeurilor în corpuri de apă.

Alte 45,7 % din deșeurile tratate în UE-28 în 2012 au fost supuse unor operațiuni de valorificare (altele decât valorificarea energetică), care includ reciclarea (36,4 %) și operațiunile de rambleiaj (9,3 %): rambleiajul este utilizarea deșeurilor în zonele în care s-au efectuat excavări pentru refacerea sau consolidarea taluzelor sau pentru amenajări de arhitectură peisagistică.

Proporția restantă de 6,0 % din deșeurile tratate în UE-28 a fost incinerată: 4,4 % cu recuperare de energie și 1,6 % fără recuperare de energie.

Depozitarea

Depozitarea este folosită ca o metodă de eliminare pentru deşeurile periculoase.

Depozitele care primesc deşeuri periculoase trebuie să fie desemnate ca depozite de deşeuri periculoase. In mod obişnuit aceste depozite sunt utilizate pentru eliminarea  unor volume mari de deşuri periculoase  cu toxicitate scăzută, cum ar fi deşeurile din minerit, eliminarea azbestului  şi pentru eliminarea reziduurilor  de  la  tratarea  fizico-chimică  şi epurarea  apelor uzate.

O cerinţă  a UE stabileşte faptul că deşeurile lichide să nu fie depozitate şi că nici un deşeu periculos să nu fie depozitat atâta timp cât este posibil din punct  de vedere practic să se reducă natura periculoasă a deşeului.  In acest scop se cere stabilizarea reziduurilor tratate fizico-chimic şi incinerarea reziduurilor înainte de depozitare.

- Oportunitatea  investiţiei

Depozitele de deşeuri industriale vor fi întotdeauna o necesitate, indiferent câte eforturi sunt depuse pentru cei 3R si vor exista intotdeauna deşeuri industriale care vor avea nevoie de tratare şi eliminare finala.

Depozitul zonal conform pentru deseuri periculoase celula 2 va  depozit mai multe tipuri de deşeuri industriale, pentru generatorii de deseuri care nu au capacitati proprii de depozitare cat si pentru deseurile industriale istorice.

Acolo  unde  este  posibil în mod practic, deşeurile periculoase vor trebui tratate pentru a reduce periculozitatea acestora înainte  de  eliminare  (Articolul 6 din Directiva Depozitării 99/31/EEC) si in acest scop pe amplasamentul depozitulul exista instalatii de tratare pentru reducerea gradului de periculozitate si stabilizarea acestora.

Exista unele deşeuri industriale periculoase care pot merge direct la depozitare finală, ele sunt periculoase dar îndeplinesc criteriile menţionate în Ord. MMGA 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

De asemenea instalaţiile de tratare termică a deseurilor (cu excepţia cuptoarelor de ciment) şi instalaţiile de tratare fizico-chimică generează  reziduuri  care  necesită  depozitare.

Incineratoarele generează cenuşă de vatră şi cenuşă zburătoare care necesita capacitate de depozitare. Unele dintre acestea pot fi considerate ca deşeuri periculoase:

19 01 05* - turte de filtrare de la tratarea gazelor

19 01 07* - deşeuri solide de la tratarea gazelor

19 01 10* - carbon activat uzat de la tratarea gazelor de coş

19 01 11* - cenuşă de vatră şi zgură cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 13* - cenuşă zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 15* - praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase

In mod similar, instalaţiile de tratare fizico-chimică conduc la produse de tratare care necesită prelucrare / eliminare ulterioară.

Efluenţii care sunt generaţi necesită o tratare anterioară corespunzătoare a apelor uzate, iar reziduurile solide (în principal oxizi şi hidroxizi insolubili ai  metalelor grele) necesită eliminare intr-un depozit.

Aceste reziduuri  pot  să  fie considerate ele însele  deşeuri periculoase în  conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor transpus in legislatia din Romania prin HG 856/2002, incluzând:

19 02 04* - deşeuri preamestecate compuse din cel puţin un deşeu periculos

19 02 05* - nămoluri de la epurarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 11* - alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 03 04* - deşeuri marcate ca periculoase, parţial stabilizate

19 03 06*  - deşeuri marcate ca periculoase, solidificate.

In acest scop, staţiile de  epurare fizico-chimică au nevoie de  acces la o capacitate de  depozitare  corespunzătoare.

Dacă  reziduurile  solide  urmează  să fie eliminate  prin depozitare fără un tratament ulterior atunci acestea vor avea nevoie să meargă  spre  un depozit desemnat ca „depozit de deşeuri periculoase”.

Activităţi industriale generatoare de deşeuri periculoase

Cod CAEN/2009:

- Extractia petrolului - 06

- Extractia minereurilor - 05,06,07,08,09

- Prelucrarea titeiului - 19

- Produse chimice - 20

- Cauciuc si mase plastice - 20,28

- Alte produse minerale nemetalice - 23

- Metalurgie (pentru metalele de baza) - 28

- Produse fabricate din metal (cu exceptia masinilor si echipamentelor)-28

- Masini si echipamente - 29

- Masini si aparate electrice - 29

- Echipamente de radio, TV si de comunicatii - 26

- Echipamente de transport - 26,27,28,29,29

- Mobila-31

- Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare -36,37,38,39

- Furnizarea energiei si apei - 35

- Comert - 45,46

- Transport si depozitare - 49,50,51,52

Legislatie aplicata

Toate evaluarile privind sistemul constructiv al depozitului, tratarea deseurilor, transportul si depozitarea se vor face tinand cont de legislatia din UE si Romania:

1. Directiva Cadru a Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile; modificată de Directiva 91/692/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 şi de:	O.U.G. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001; H.G. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor

- Directiva Consiliului 91/156/CEE

- Decizia Comisiei 96/350/CE

2. Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, care înlocuieşte Directiva 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, modificată prin:

- Directiva Consiliului 94/31/CE

3. Directiva Consiliului 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor; modificata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003	-H.G. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor; O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor O.M. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifica unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri

4. Decizia nr. 2000/532/CE , amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

5. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea si controlul transporturilor de deşeuri în, dinspre şi înspre Comunitatea Europeana modificat prin: H.G.1357/2002 pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile de controlul si  supravegherea importului, exportului si tranzitului de deşeuri; H.G. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase in vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului;

- Decizia Comisiei 1999/816/CE

- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2557/2001

- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 120/97

- Decizia Comisiei 94/774/CE privind nota standard de expediere la care se refera Regulamentul (CEE) nr. 259/93/CEE; Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase si al eliminării acestora;  Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1547/1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, conform Regulamentului (CEE) nr. 259/93, transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către anumite tari care nu intra sub incidenta Deciziei OCDE C(92)39 final; Ordinul 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul României

Investitia „Construire depozit deseuri periculoase celula 2", constă în amenajarea unei celule de stocare a deseurilor periculoase, in conformitate cu normele în domeniu si care sa rezolve capacitatile de stocare pentru societatile industriale generatoare de deseuri din Romaniei.

Proiectul asigură, atât cadrul de tratare si de depozitare al deşeurilor industriale cât si potenţialul valorificării acestora.

Obiectivele majore ale administrării deseurilor solide sunt:

- Protejarea sanatatii publice;

- Protejarea mediului înconjurator;

- Realizarea unui management integrat si creerea facilitatilor corespunzatoare agentilor economici generatori de deseuri periculoase.

- Realizarea depozitului asigura de asemenea capacitatile de eliminare finala a deseurilor industriale „istorice” existente in zona.

- Descrierea proiectului

Obiectivul propus „Construire depozit deseuri periculoase celula 2" in mun. Slobozia, jud. Ialomita va avea urmatoarele caracteristici:

Date constructive:

- Suprafata la nivelul terenului: 10500 mp (150 x 70 m)

- adancimea de la nivelul terenului: 3 m

- inaltimea digurilor de contur: 2,5 m de la nivelul terenului

- panta suprafetei excavate si a digurilor: 1:2

- Volumul celulei 2: 115 000 mc

- capacitate de stocre:  241500 tone (la o densitate medie de 2,1 t/mc)

UTILITĂŢI

Toate  utilitatile ce vor fi folosite sunt cele ale depozitul conform pentru deseuri periculoase celula 1 si anume:

- apa pentru stingerea incendiilor

- bazine levigat - 2 x100 mc

- curent electic

- drum acces

- facilitati de tratare ale deseurilor periculoase inainte de depozitarea finala

  - Celula 2 de depozitare deseuri periculoase

Conf. Ord. 757/2004 : Depozit deseuri periculoase –clasa a

Construirea celulei presupune lucrari de terasare, etanşare, drenaj, asigurarea stabilităţii şi de amenajare a canalelor de garda. Toate acestea concura la crearea premiselor pentru buna desfăşurare a activitatii, în conditiile unui control  ambiental corespunzator normelor in vigoare.

Se propune realizarea celulei 2 de depozitare a deseurilor periculoase  cu urmatoarele dimensiuni si volume de depozitare :

- Suprafata la nivelul terenului: 10500 mp (150 x 70 m)

- adancimea de la nivelul terenului: 3 m

- inaltimea digurilor de contur: 2,5 m de la nivelul terenului

- panta suprafetei excavate si a digurilor: 1:2

- Volumul celulei 2: 115 000 mc

- capacitate de stocre:  241500 tone (la o densitate medie de 2,1 t/mc)

## II.1. Consideratii geotehnice asupra amplasamentului

În perimetrul studiat se disting următoarele depozite geologice:

( complexul de terasă, situat pe terasele Ialomiţei, constituit din nisipuri, nisipuri prăfoase şi prafuri nisipoase, aluviuni şi depozite loessoide.

Acestea conţin:

- argilă 12 - 25%,

- praf   39 - 62%,

- nisip 23 - 44%.

Complexul loessoid este prezent în câmpie şi constituie formaţiunea predominantă în zonă.

Depozitele loessoide au aspect prăfos.

Grosimea acestor depozite loessoide variază între 5 - 15 m.

Granulometric loessurile conţin:

- nisip 5 - 20%,

- praf 55 - 70%

- argilă 18 - 32%

Acestea pot fi definite ca loessuri prăfoase - nisipoase.

Complexul de luncă prezintă o stratificaţie încrucişată de la argile la nisipuri prăfoase:

- Argilele au grosimi între 1 - 3 m.

- Prafurile argiloase şi argilele prăfoase au culoarea gălbui - cafenii şi grosimi de 2 - 3 m.

Din punct de vedere hidrogeologic, sintetizând datele forajelor din zonă, constatăm existenţa unui acvifer format din nisipuri fine la adâncimea de 8-10 m, un al doilea acvifer la adâncimea de 20-35 m.

Între depozitele permeabile amintite se dezvoltă, pe grosimi diferite, depozite impermeabile sau semipermeabile de  argile, argile prăfoase, prafuri argiloase sau nisipoase.

Grosimea  stratelor permeabile variază între 2 şi 10 m.

Se constată de asemenea că straturile permeabile comunică între ele, în anumite zone, din cauza structuri încrucişate a depozitelor sedimentare.

Analizând structura hidroizohipselor rezultă că fluxul subteran este orientat de la NV către SE, în direcţia nivelului de bază al râului Ialomiţa, care este principalul colector regional al scurgerii subterane de mica adancime.

In zona amplasamentului a fost executat un foraj din care a rezultat următoarea coloană litologică:

- 0,00 -  1,00 m       sol vegetal

- 1,00 -  9,00 m       depozite loessoide

- 9,00 - 16.00 m       argilă

- 16,00 - 19,00 m     nisip

- 19,00 - 22,00 m     argilă

- 22,00 -  33,00 m     nisip cu elemente de pietriş

- 33,00 -  35,00 m     argilă

In perimetrul cercetat terenul de fundare este alcătuit dintr-un  complex de prafuri nisipoase si nisipuri prăfoase dispuse într-o suprafaţă tipica depozitelor de câmpie cu caracteristici mecanice slabe.

Pământurile loessoide au o permeabilitate relativ ridicată în stare naturală kf=10-3- 10-4 cm/s, în stare tulburată şi compactată, permeabilitatea scade la  10-5- 10-7 cm/s şi au o sensibilitate foarte mare la acţiunea apei, manifestată prin rezistenţă scăzută la eroziune şi tasări suplimentare prin umezire.

Din foraj s-au prelevat probe de pământ tulburate  pe care au fost efectuate :

- determinări de laborator ce au permis stabilirea principalelor caracteristici fizico-mecanice ale terenului şi anume:

( compoziţie granulometrică :

- argilă      16 - 22%,

- praf        30 - 38%,

- nisip fin 40 - 54%,

Acestea se incadreaza conform diagramei ternare în categoria prafurilor-nisipoase-argiloase.

( umiditate naturală                 w =    19 - 30 %

( indice de consistenţă             Ic =    0,16 – 0,97

( indice de plasticitate              Ip =   10 – 19 %

( porozitate naturală                 n =    40 –47 %

( indice  pori                             e =    0,68 – 0,89

( greutate volumetrică              (n =   16,5 – 18,7 kn/mc

( greutate vol. în stare uscată    (u  =  13,8 – 15,60 kn/mc

( limite de curgere                     wL = 31,2 – 37,6 %

( limite de frământare                wP = 17,9 – 21,2 %

Incercarea Proctor normală pe o probă de pământ prelevată din zonă a evidentiat  că la o umiditate optimă de 19% se atinge o densitate în stare uscată de 1,70 t/mc şi o porozitate de 35%.

De asemenea, din studiile geotehnice efectuate de ISPIF Bucuresti in zona cu prilejul diverselor lucrari de hidroamelioratii rezulta ca printr-o compactare optima se poate ajunge la un coeficient de permeabilitate de 5x10-9 m/sec.

Presiunile de încărcare recomandate, conf. prevederilor STAS 3300/2-85 sunt:

Hf =  1,00m/ Pconv = 168 – 201 Kpa

Hf  = 1,50m/ Pconv = 195 – 234 Kpa

Hf  = 2,00m/ Pconv  = 225 – 270 Kpa

## II.2. Sistem constructiv

Cerintele Normativului tehnic aprobat prin Ord. MMGA 757/2004 :

Bariera geologică naturală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe pentru depozitele de  deseuri periculoase, clasa a :

- Permeabilitatea (m/s) <= 10-9

Bariera construită trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele de mai jos:

-   Grosime geomembrană PEHD -  2,5 mm

- Permeabilitate (m/s)  - 10 -10

- Grosime strat (m)  - 1,5 m

In urma analizarii datelor geotehnice de pe amplasamentul studiat si a calculelor de infiltratie propunem urmatorul sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (Bariera construita ) :

De la baza catre suprafata:

  - impermeabilizare minerala : argila 6 x 0,25 m

  - geomembrana HDPE cu Ø=2,5 mm

  - dren control – tub riflat PE cu Ø=110 mm

  - geotextil 2000 g/mp

  - argila 2 x 0,25 m

  - sistem electronic tip Senso, pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale

  - a doua geomembrana HDPE cu Ø=2,5 mm

  - geotextil de protectie 2000 g/mp

  - dren colector- tub riflat PE cu Ø=250 mm

  - geotextil 2000 g/mp

  - strat drenaj 0,50 m, sort 16-32 mm

Fata de Normativul tehnic si pentru marirea sigurantei in exploatare a depozitului au fost luate urmatoarele masuri:

    - peste primul sistem de drenaj (tub riflat PE, Ø=110 mm ) – care devine un dren control, protejat  de un geotextil de protectie de 2000 g/mp a fost introdus un nou strat de argila de 2 x 0,25 m in care a fost implementat un sistem electronic de sesizare a eventualelor defectiuni a geomembranei superioare, acest sistem electronic este activat periodic de la un panou de comanda.

    - peste sistemul electronic este amplasata o noua geomembrana HDPE cu Ø=2,5 mm

    - urmeaza drenul „de lucru” din tub riflat PE, Ø=250 mm, care evacueaza apele pluviale posibil contaminate din celula.

Sistemul de drenare şi evacuare a levigatului

Stratul de drenare si evacuare a apelor pluviale posibil contaminate este separat de geomembrana prin geotextil cu greutatea minima de 2000 g/mp.

- sistem de drenuri absorbante şi colectoare:

- drenurile absorbante sunt confecţionate din tuburi PEHD prevăzute cu fante şi rezistente la o presiune nominală de 10 bar, cu sectiunea de Ф=250 mm. Conductele vor avea perforatii numai pe 2/3 din sectiunea transversala, ramanand la partea inferioara 1/3 din sectiunea transversala neperforata, pentru a fi asigurata astfel si functia de transport a levigatului.

Este prevazut un dren pentru fiecare sector cu lungimea de cca 60m.

- drenul colector este confecţionat din tuburi PEHD cu pereti dublii fără fante, cu sectiunea de Ф= 315 mm, rezistente la o presiune nominală de 10 bar , lungimea 150 m, care va conduce apele de precipitatii posibil contaminate catre bazinul colector.

Pantele finale, tinand cont de greutatea corpului depozitului si de tasarea subsolului, trebuie sa fie de minimum 1% de-a lungul conductelor de drenaj si de minimum 3 % in sectiune transversala, de-o parte si de alta a conductelor.

- strat de pietriş  Ф = 16-32 mm, cu grosime minimă de 0,5 m; care asigura un coeficient de permeabilitate de k=10-2 m/s.

Fig. 1 Schema sistemului de colectare a levigatului

unde:

1 – bariera geologica                               6 – conducta de captare pentru levigat

2 – impermeabilizare                               7 – statie de pompare pentru levigat

3 – strat de drenaj pentru levigat             8 – bazin pentru levigat

4 – conducta de drenaj pentru levigat          - statie tratare levigat

Levigatul colectat (ape pluviale posibil contaminate), a carui debit variaza in functie de precipitatiile atmosferice va fi pompat prin intermediul statiei de pompare SP1 intr-un bazin tampon cu capacitatea de 100 mc, de unde va fi eliminat la statia de epurare a SC PRO AIR CLEAN SA aflata in imediata vecinatate.

Namolul rezultat in urma procesului de tratare a levigatului in statiile de epurare va fi inmagazinat in bazinul de concentrat si apoi depus in depozitul de deseuri.

Apele tratate care se vor incadra in NTPA 001/2005 vor fi deversate in final, dupa epurare,  in privalul Crivaie.

Apele din precipitatii care se vor scurge de pe digurile exterioare celulelor de depozitare (rigole perimetrale) si cele de pe caile de rulare si constructii vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere  si dirijate intr-un bazin tampon in care se va inmagazina rezerva de incendiu si necesarul de apa tehnologica.

Lucrari de constructie

Acestea vor consta din:

- lucrari de decopertare

- lucrari de realizare a impermeabilizarii minerale cu argila

- lucrari de realizare a impermeabilizarii artificiale cu folie HDPE

- realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului

Inchiderea

Inchiderea incepe o data cu incetarea exploatarii depozitului (incetarea depozitarii deseurilor) sau a incetarii depozitarii intr-o celula.

Se aplica un sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelata, conform celor prezentate in fig. 2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie sa asigure o protectie de durata a masei de deseuri impotriva patrunderii apei provenite din precipitatii. Sistemul trebuie sa fie rezistent pe termen lung impotriva eroziunii, inundarii, influentelor gerului, deteriorarilor de catre animale si plante (inradacinare). Trebuie sa se asigure posibilitatea de circulatie pe depozit si posibilitatea controlului si reparatiei suprafetei.

Fig. 2    Strat de inchidere pentru depozite de deseuri periculoase (clasa a)

La planificarea si realizarea sistemului trebuie respectate cel putin urmatoarele cerinte:

Stratul de sustinere

Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm.

Stratul de sustinere preia sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. Modulul de elasticitate la suprafata stratului de sustinere trebuie sa fie de minim  40 MN/m². Densitatea Proctor trebuie sa fie > 95%.

Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aibe o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10 % (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm trebuie sa fie de minim 20 % (masa). Marimea maxima a granulelor din materialul de impermeabilizare minerala este limitata la 63 mm. Cota de componente organice din materialul argilos este limitata la maxim 5 % (masa), iar componentele lemnoase (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in doua straturi si se compacteaza cu  compactor cu role. Stratul de etansare mineral trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m. Densitatea Proctor trebuie sa fie ( 92%.

Stratul de impermeabilizare artificial

Deasupra stratului de impermeabilizare mineral se aplica o impermeabilizare artificiala, constand dintr-o folie PEHD de 2,5 mm.

Geotextile ca strat protector pentru geomembrana

Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata > 600 g/m². Geotextilele trebuie sa respecte cerintele de calitate prevazute de standardele in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii

Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Valoarea permeabilitatii trebuie sa fie ( 1 x 10-3 m/s. Continutul de carbonat de calciu nu trebuie sa depaseasca 10 % (masa). Marimea granulelor trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 3 % (masa). Lemnele, metalele, materialele plastice sau alte componente straine nu trebuie sa fie continute in materialul de drenare. Stratul de drenare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m.

Pentru taluzuri trebuie efectuat un calcul de siguranta a stabilitatii. Pentru taluzurile abrupte (1 : 3) se utilizeaza agregate concasate.

Geotextilele ca strat separator

Pentru a evita colmatarea stratului de drenaj prin patrunderea materialelor solului din stratul de recultivare, se aplica geotextile deasupra stratului de drenaj.

Geotextilele utilizate trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi  polipropilena (PP) sau polietilena (PE), cu masa pe unitatea de suprafata de minim 400 g/m².

Geotextilele trebuie sa fie permeabile si sa respecte cerintele de calitate conform standardelor in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizeaza peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime (inaltime totala) de minim ( 1,00 m.

Stratul de recultivare consta din: strat de pamant cu caracteristici de retinere a apei (d ( 0,80 m), strat de sol vegetal (d ( 0,20 m), vegetatia plantata.

Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din material usor coeziv care impiedica uscarea stratului, asigurand astfel umiditatea necesara pentru radacinile plantelor (patrunderea radacinilor in stratul de drenaj este astfel impiedicata).

Peste stratul de retinere a apei se aplica stratul de sol vegetal, care este plantat complet si uniform cu gazon.

Nu se planteaza tufisuri si copaci, deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj.

Circulatia pe suprafata depozitului, in vederea realizarii straturilor, poate avea loc numai cu utilaje cu transmisie pe lanturi si numai pe caile de circulatie construite in acest scop, din moloz sau pietris. Drumurile utilizate in timpul constructiei pot fi utilizate in final drept drumuri de circulatie, daca in proiect este prevazut astfel.

## II.3. Instalatii pentru monitorizare

Inainte de punerea in functiune a depozitului se va asigura dotarea cu instrumente si aparatura de masura si control, care la intervale regulate sa determine starea de functionare a depozitului prin:

- Sistem de monitorizare al apei freatice se va face prin sistemul existent al celulei 1, FM1, FM2, FM3 plus un nou foraj de monitorizare in aval FM3B;

- Masuratori topografice pentru monitorizarea tasarilor si deformarilor sitemului de izolare al bazei depozitului, precum si a corpului depozitului.

- Monitorizarea levigatului, calitativ (determinari de laborator) si cantitativ.

- Instalatii de monitorizare a datelor meteorologice:

-  Instalatii de monitorizare a precipitatiilor,

-  Instalatii de masurare a temperaturii,

-  Instalatii de masurare a vantului,

-  Instalatii de masurare a evaporarii apei.

## II.4. Metode de depozitare

Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. Daca apar dubii in ce priveste caracteristicile deseurilor si acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie sa fie imediat informata asupra acestui fapt, astfel incat ea sa poata lua masurile necesare (retinere in zona de securitate sau o noua verificare).

Depozitarea deseurilor se va face de asemenea maniera incat sa asigure stabilitatea lor.

Operatorii din zona de descarcare trebuie sa poarte echipament de protectie colorat, usor de recunoscut.

In zona de descarcare se monteaza panouri pentru interzicerea fumatului.

Procedura de acceptare in depozit

Procedura de acceptare a deseurilor in vederea depozitarii consta din mai multe faze.

Deseurile care pot fi depozitate pe un anumit amplasament trebuie sa se regaseasca in autorizatia de mediu a depozitului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Operatorul depozitului trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru ca deseurile pe care le preia in vederea depozitarii sa respecte conditiile prevazute in autorizatia de mediu.

Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozit, conform autorizatiei de mediu;

- sa fie livrate numai de transportatori autorizati, cu exceptia transportatorilor particulari, care aduc deseuri in cantitati mici;

- sa fie insotite de documentele necesare, conform prezentului normativ tehnic si criteriilor de receptie prevazute de operatorul depozitului.

Documentele care insotesc un transport de deseuri trebuie sa cuprinda cel putin:

- tipul deseurilor (denumirea si codul, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase);

- sursa de provenienta si cantitatea transportata;

- analiza de declaratie, vizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care sa dovedeasca faptul ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare in depozit;

- autorizatia de transport al deseurilor.

La primirea transportului de deseuri se efectueaza un control de receptie. Controlul de receptie poate fi efectuat numai de persoane specializate si consta in:

- verificarea documentelor care insotesc transportul de deseuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienta si natura deseurilor, conformarea cu analiza de declaratie, date despre transportator;

- inspectia vizuala, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%) si pentru verificarea conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare;

- cantarirea deseurilor;

- prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control (completa pentru deseurile periculoase).

Toate rezultatele controalelor de receptie se inregistreaza in jurnalul de functionare (in forma electronica sau scrisa).

Daca in urma controlului de receptie rezulta ca sunt respectate toate cerintele de acceptare, operatorul dirijeaza transportul de deseuri catre zona de depozitare.

Controlul vizual se repeta si la descarcarea deseurilor.

Este foarte important sa se verifice integritatea containerelor si ambalajelor in care sunt transportate si in care, de altfel, vor fi depozitate deseurile.

Daca in urma controlului vizual apar indoieli cu privire la respectarea cerintelor pentru depozitare/tratare sau se constata ca exista diferente intre documentele insotitoare si deseurile livrate, atunci se efectueaza o analiza de control, parametrii analizati fiind stabiliti in functie de tipul si aspectul deseurilor.In cazurile in care se efectueaza analize de control, se preleveaza si probe martor, care trebuie pastrate minimum 1 luna.

Daca deseurile nu sunt acceptate la depozitare/tratare, operatorul depozitului informeaza imediat autoritatea competenta, aceasta din urma stabilind masurile care trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile raman  in zona de securitate. Toate aceste cazuri se inregistreaza in jurnalul de functionare.

Daca deseurile livrate nu corespund cu documentele insotitoare, insa ele se incadreaza in cerintele de acceptare si sunt acceptate la depozitare/tratare, atunci acest lucru se mentioneaza in jurnalul de functionare. Generatorul deseurilor si autoritatea competenta trebuie sa fie informate despre aceasta.

Inregistrarea deseurilor periculoase acceptate la depozitare se face conform formularului de expeditie / transport prevazut in Hotărâre nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- In tabelul urmator sunt consemnate valorile limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor periculoase conf. Ord. 95/2005 - de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, pentru ca deseul sa poata fi eliminat intr-un depozit pentru deseuri periculoase

┌─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ L/S = 2 l/kg │ L/S = 10 l/kg │C0 (test de percolare)│ │Indicator├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │mg/kg substanţă uscată│mg/kg substanţă uscată│ mg/l │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │As │6 │25 │3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Ba │100 │300 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cd │3 │5 │1,7 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cr total │25 │70 │15 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cu │50 │100 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Hg │0,5 │2 │0,3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Mo │20 │30 │10 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Ni │20 │40 │12 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Pb │25 │50 │15 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Sb │2 │5 │1 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Se │4 │7 │3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Zn │90 │200 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cloruri │17.000 │25.000 │15.000 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Fluoruri │200 │500 │120 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Sulfaţi │25.000 │50.000 │17.000 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │DOC(*) │480 │1.000 │320 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │TDS(**) │70.000 │100.000 │- │ └─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

(*) Dacă deşeul nu atinge această valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 1.000 mg/kg. (Este valabil un proiect de metodă bazat pe prEN 14429).

(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.

## II.5. Cerinte privind impermeabilizarea bazei depozitului

Bariera geologica naturala nu indeplineste cerintele specificate in legislatie:

- Permeabilitatea [m/s]: ≤10-9

- Grosimea [m] : ≥5,00

In consecinta in amplasament trebuie sa se execute o bariera geologica construita.

Tinand cont de conditiile geologice locale si de recomandarile generale din acest normativ bariera construita va fi alcatuita din :

(→ impermeabilizare minerala compusa din 6 straturi de argila x 0,25m, compactata si avand un  continut de minimum 20% (masa) minerale argiloase cu d < 0,002 mm.

Atat bariera naturala, cat si cea construita, trebuie sa aiba un continut de maximum 40 % (masa) nisip si pietris cu diametrul particulelor cuprins intre 0,06 si 63 mm.

Argila trebuie sa contina, in proportie mai mare de 10%, minerale cu potential ridicat de retinere a particulelor poluante din levigat si cu  capacitate mare de umflare (cum sunt mineralele smectice - illit, montmorilonit etc.).

Constructia barierelor din material argilos necesita urmatoarele conditii si etape de lucru:

- conditii climatice corespunzatoare, fara soare puternic, ploaie si temperaturi mai mici de 50C, respectiv mai mari de 280C;

- materialul necesita un continut de apa conform cu ecuatia wDPR ≤ w ≤ w95%DPr; acest continut de apa se corecteaza prin uscare, respectiv udare, in urma testelor efectuate cu echipamente speciale;

- compactarea materialului argilos se face cu un compactor picior de oaie; la sfarsitul unei zile de lucru, gaurile ramase in urma trecerii cu compactorul picior de oaie se acopera cu ajutorul unui compactor obisnuit utilizat in constructii (compactor cu role).

Numarul de treceri ale compactorului, continutul de apa, grosimea necesara pentru stratul necompactat se testeaza in-situ, pe o pista expermentala.

(→ impermeabilizarii artificiala a bazei, trebuie sa se demonstreze ca materialele care urmeaza a fi utilizate sunt conforme cu cerintele legale in vigoare. Bariera construita trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele de mai jos:

- grosime geomembrana PEHD/ 2,5mm

- permeabilitate strat (m/s)/ 10-10

- grosime strat (m)/ ≥1,5

Etansarile din materiale sintetice trebuie sa fie construite cu geomembrane din polietilena de inalta densitate (PEHD), de grosime mai mare sau egala cu 2,5 mm pentru depozitele de clasa a.

Caracteristicile fizice, mecanice, hidraulice si de durabilitate a geomembranelor se determina in conformitate cu prevederile “Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii” indicativ, NP 075-02.

Caracteristicile impuse pentru utilizarea geomembranelor la depozitele de deseuri trebuie sa fie in conformitate cu SR EN 13257:2001.

Cerinte speciale pentru geomembranele PEHD

Cerinte privind proprietatile fizice ale geomembranelor

| Proprietatea fizica | Metoda de determinare | Valori minime admise |
| --- | --- | --- |
| Grosimea (mm) | SR EN 964-1:1999 SR EN ISO 9863-2:1996 prEN 1849-2 | 2,5 mm (clasa a) |
| Densitatea (kg/dm3) | STAS 5886-68 ISO R 1183 prEN 1849-2 | 0,95 kg/m3 |
| Masa pe unitatea de suprafata (g/m2) | STAS 5886-68 prEN 1849-2 | 2500 g/m2 |

Cerinte privind rezistentele mecanice ale geomembranelor

- Rezistenta la intindere

Rezistenta la intindere a geomembranelor se determina prin:

- solicitare la intindere monoaxiala pe esantioane de forma in dublu T de latime constanta

- in conditii de solicitate tridimensionala.

In tabelul 12 de mai jos sunt date cateva valori orientative ale rezistentei la intindere a geomembranelor din PEHD

| Teste Deformatii | U.M. | Testul dublu T | Testul cu latime constanta | Testul tridimensional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l = 6,3mm | l = 25mm | l = 200mm | ( = 610mm |
| Efortul maxim la cedare | MPa | 22 | 21 | 19 | 16 |
| Deformatia maxima | % | 11 | 13 | 15 | 47 |
| Efortul ultim | MPa | 28 | 24 | 21 | 16 |
| Deformatia ultima | % | 700 | 600 | > 500 | 47 |

Determinarea rezistentei la intindere se face in conformitate cu ISO R 527.

- Rezistenta la impact (soc)

Geomembranele sunt foarte sensibile la degradare ca urmare a actiunilor mecanice cum ar fi caderea unor obiecte grele.

Rezistenta la impact se determina prin metoda Spencer, care consta prin caderea pe o mostra de geomembrana a unui pendul prevazut la un capat cu un con, masurandu-se energia la care se produce penetrarea. In tabelul urmator sunt prezentate rezistentele la impact ale unei geomembrane PEHD de grosime g = 1 mm, in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.

| Unghiul conului (() | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezistenta la impact (joule) | 7,6 | 9,3 | 11,2 | 11,2 | 8,7 |

- Rezistenta la poansonare statica

Pentru determinarea rezistentei la poansonare a geomembranelor se utilizeaza o mostra circulara fixata pe un inel, care este solicitata static la compresiune inregistrandu-se forta la care se produce ruperea.

Determinarea se efectueaza in conformitate cu EN 12730:2001.

Pentru geomembrane groase, forta la care se produce ruperea este de cca. 2200N.

- Unghiul de frecare la interfata dintre geomembranele netede PEHD si alte materiale

Rezistenta la forfecare exprimata prin unghiul de frecare la interfata dintre geomembranele PEHD si diverse materiale este exemplificata in tabelul nr. 14 de mai jos:

| Materialul cu care geomembrana vine in contact | Unghiul de frecare |
| --- | --- |
| Nisip grosier (( = 30() | 18( |
| Nisip fin (( = 26() | 17( |
| Geotextil netesut impaslit | 8( |
| Geotextil netesut termosudat | 11( |
| Geotextil netesut monofilament | 6( |
| Geotextil tesut din benzi | 10( |

Determinarea unghiului de forfecare se face in conformitate cu prEN 12957-1

- Rezistenta la sfasiere

Rezistenta la sfasiere se determina pe probe de forma trapezoidala cu taietura de initiere sau pe probe de tip despicate. Valorile rezistentelor la sfasiere variaza intre 20N si 130N pentru eprubetele trapezoidale confectionate din geomembrane subtiri si respectiv intre 90N si 450N pentru geomembranele groase testate pe probe despicate.

Determinarea rezistentei la sfasiere se face conform

- STAS 6127/87

- STAS 4030-1/79

- EN 12310-2:2002

- Rezistenta imbinarilor sudate

Testarea rezistentei sudurilor de imbinare a geomembranelor se face in conformitate cu

- EN 12316-2:2000

- EN 12317-2:2000

Cerinte privind stabilitatea si durabilitatea geomembranelor

Cerinte privind rezistenta la degradare chimica

Geomembranele PEHD se testeaza prin imersare in diverse substante chimice pe o perioada cuprinsa intre 30 si 120 de zile. Dupa aceasta perioada se repeta testele pentru determinarea caracteristicilor fizice si de rezistenta ale geomembranei.

Rezistenta la degradare sub actiunea agentilor chimici se determina in conformitate cu

- STAS 6339/80

- EN ISO 14030:2001

- EN 1847:2001

- EN ISO 175:2000

Rezistenta la degradarea termica si prin oxidare (rezistenta la imbatranire)

Geomembranele sunt sensibile la variatiile mari de temperatura precum si la actiunea radicalilor de tip hidroperoxid, care trec in structura moleculara a polietilenei. 	Pentru combaterea acestor efecte se recomanda acoperirea cat mai rapida a geomembranei puse in opera.

Determinarea rezistentei la degradare termica si prin oxidare (imbatranire) a geomembranelor se face in conformitate cu:

- EN 1107-2:2001

- EN 1296:2000

- prEN 495-5

- ASTM D 5885-97

- ENV ISO 1438:1999

- ENV 12224

- prEN ISO 13438

Rezistenta la degradare prin actiunea factorilor biologici

Degradarea biologica se datoreaza in principal actiunii bacteriilor, ciupercilor si animalelor. Geomembranele trebuiesc protejate impotriva actiunii factorilor biologici atat in perioada de executie cat si in perioada de exploatare a depozitului de deseuri.

Cerinte constructive pentru bariera, impermeabilizare si sistemul de drenaj pentru levigat

Terenul de pozare al etansarii sintetice

Stratul de baza pe care se aseaza stratul sintetic de etansare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m.

Pantele bazei depozitului

Baza depozitului se proiecteaza si se construieste astfel incat, dupa stingerea tasarilor in terenul de fundare si in corpului deseurilor, aceasta sa aiba o inclinatie finala de cel putin 3% transversal pe reteaua de conducte de drenaj si cel putin 1% longitudinal pe aceasta. Punctele cu adancimea cea mai mare trebuie sa fie amplasate in afara zonei impermeabilizate.

Protectia mecanica a etansarii sintetice

Geomembranele PEHD din stratul de etansare de la baza depozitului se protejeaza impotriva penetrarii mecanice provenite din incarcarea data de corpul deseurilor. Stratul de protectie poate fi constituit din geotextile si/sau dintr-un strat de nisip mediu – fin (conform STAS 1913/5-85).

Geotextilele trebuie sa fie fabricate din fibre noi de polietilena sau polipropilena. Caracteristicile fizice, mecanice, hidraulice si de durabilitate a geotextilelor se determina in conformitate cu prevederile “Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii”, NP 075-02.

Stratul de drenaj aferent etansarii sintetice

Stratul de drenaj este constituit din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu ≤ 10%. Dispunerea acestuia trebuie sa fie proiectata pe baza principiului filtrelor inverse in asa fel incat sa nu fie posibila colmatarea acestuia cu particule provenite din corpul deseurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj nu trebuie sa fie mai mica de 50cm, iar permeabilitatea acestuia ≥ 10-3 m/s. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor de drenaj, trebuie sa fie cel putin egala cu doua diametre nominale a conductei, (g ≥ 2 DN), dar nu mai mica de 50 cm.

Conducte de drenaj pentru levigat (a se vedea figura 1)

Reteaua de conducte de drenaj se construieste deasupra sistemului etansare a bazei depozitului. Diametrul nominal al conductelor de drenaj (DN) nu trebuie sa fie mai mic de 250 mm, materialul pentru fabricarea acestora fiind polietilena de inalta densitate (PEHD). Dimensiunile fantelor conductelor de drenaj se proiecteaza in functie de diametrul particulelor materialului de filtru in care acestea sunt inglobate. Conductele trebuie sa aiba perforatii numai pe 2/3 din sectiunea transversala, ramanand la partea inferioara 1/3 din sectiunea transversala neperforata, pentru a fi asigurata astfel si functia de transport a levigatului. Lungimea maxima a unei conducte ce constituie o ramura a retelei de drenaj este de 200 m.

Pantele finale, tinand cont de greutatea corpului depozitului si de tasarea subsolului, trebuie sa fie de minimum 1% de-a lungul conductelor de drenaj si de minimum 3 % in sectiune transversala, de-o parte si de alta a conductelor.

Colectarea levigatului

Cerinte generale

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: stratul de drenaj pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de captare pentru levigat, caminele, statia de pompare, rezervorul de stocare, conducta de eliminare pentru levigat, instalatia de tratare (fig 1).

Stratul de drenaj pentru levigat si conductele de drenaj se construiesc conform cerintelor pentru:

Stratul de drenaj aferent etansarii sintetice

Stratul de drenaj este constituit din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu ≤ 10%. Dispunerea acestuia trebuie sa fie proiectata pe baza principiului filtrelor inverse in asa fel incat sa nu fie posibila colmatarea acestuia cu particule provenite din corpul deseurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm, iar permeabilitatea acestuia ≥ 10-3 m/s. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor de drenaj, trebuie sa fie cel putin egala cu doua diametre nominale a conductei, (g ≥ 2 DN), dar nu mai mica de 50 cm.

Conducte de drenaj pentru levigat

Reteaua de conducte de drenaj se construieste deasupra sistemului etansare a bazei depozitului. Diametrul nominal al conductelor de drenaj (DN) nu trebuie sa fie mai mic de 250 mm, materialul pentru fabricarea acestora fiind polietilena de inalta densitate (PEHD). Dimensiunile fantelor conductelor de drenaj se proiecteaza in functie de diametrul particulelor materialului de filtru in care acestea sunt inglobate. Conductele trebuie sa aiba perforatii numai pe 2/3 din sectiunea transversala, ramanand la partea inferioara 1/3 din sectiunea transversala neperforata, pentru a fi asigurata astfel si functia de transport a levigatului. Lungimea maxima a unei conducte ce constituie o ramura a retelei de drenaj este de 70 m.

Pantele finale, tinand cont de greutatea corpului depozitului si de tasarea subsolului, trebuie sa fie de minimum 1% de-a lungul conductelor de drenaj si de minimum 3 % in sectiune transversala, de-o parte si de alta a conductelor.

Conductele de captare pentru levigat trebuie sa fie confectionate din PEHD si sa aiba un diametru nominal DN ≥ 200 mm (315 mm).

Statia de pompare pentru levigat trebuie sa indeplineasca aceleasi cerinte ca si caminele pentru levigat.

Pompele pentru levigat trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente la actiunea coroziva a levigatului.

Rezervoarele supraterane se confectioneaza din beton sau argila si se captusesc la interior cu un strat de protectie rezistent la actiunea coroziva a levigatului- folie PEHD. Rezervoarele supraterane se izoleaza la exterior impotriva inghetului.

Rezervoarele pentru levigat se dimensioneaza astfel incat sa aiba capacitate suficienta pentru stocarea unui volum de levigat egal cu diferenta dintre volumul maxim de levigat generat si capacitatea instalatiei de tratare.

Conductele de eliminare pentru levigat trebuie sa fie confectionate din PEHD si sa aiba un diametru nominal DN ≥ 200 mm (315 mm).

Sistemele de control pentru detectarea scurgerilor de levigat sunt necesare, in cazul depozitelor de deseuri periculoase, pentru a preveni scurgerea levigatului din instalatiile aflate in afara zonei impermeabilizate. Ele trebuie amplasate in zonele in care, din cauza sarcinilor statice, exista riscul cel mai mare de rupere a conductelor.

Cerinte privind dimensionarea sistemului de colectare a levigatului

Sistemul de colectare a levigatului are rolul de a asigura mentinerea levigatului in corpul depozitului la un nivel minim.

Sistemul de colectare a levigatului se proiecteaza si se dimesioneaza conform cu:

- prognoza de generare a levigatului;

- tehnica de gestionare a acestuia: tratare intr-o instalatie proprie sau evacuare catre o alta instalatie de tratare.

Dimensionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a levigatului se realizeaza pornind de la o valoare medie a volumului de levigat generat de 6 l/s ha. Aceasta valoare este acoperitoare pentru dimensionarea conductelor de drenaj atat din punct de vedere hidraulic, cat si static. Celelalte componente (pompele, conductele de captare, rezervorul de stocare etc.) se dimensioneaza tinand cont de valoarea mentionata anterior si de dimensiunile depozitului.

Cantitatea de levigat s-a calculat pentru toate fazele de operare, astfel incat sa se determine valorile critice necesare pentru dimensionare.

Tratarea levigatului

In functie de conditiile locale specifice si de caracteristicile levigatului, tratarea acestuia se poate  realiza in doua tipuri de instalatii, si anume:

- instalatie de tratare proprie depozitului;

- statie de epurare a apelor uzate orasenesti.

In cazul acestui depozit s-a optat pentru tratarea in statia de epurare SC PRO AIR CLEAN aflata in vecinatate depozitului, in conditiile in care nu sunt depasite limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului in cazul deseurilor care pot fi acceptate in depozitele de deseuri periculoase. Valorile sunt exprimate direct in mg/l si reprezinta rezultatele testului de percolare.

--------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Valoarea
Indicatorul                                               maxima admisa
                                                                      (mg/l)
--------------------------------------------------------------------------------
As                                                                    3,0
Ba                                                                  20,0
Cd                                                                    0,5
Cr total                                                             8,0
Cu                                                                   10,0
Hg                                                                   0,25
Mo                                                                   5,0
Ni                                                                     5,0
Pb                                                                    5,0
Sb                                                                    1,0
Se                                                                    1,5
Zn                                                                   10,0
Cloruri                                                             875
Fluoruri                                                           8,75
Sulfati                                                            1.050
--------------------------------------------------------------------------------

Dimensionarea statiei de epurare va avea in vedere cantitatea maxima de apa posibil contaminata de, incarcarile maxime ale apelor la intrare conform tabelului de mai sus si va trebui sa evacueze ape conventional curate conform NTPA 001/2002.

## II.6. Infrastructura depozitului si alte elemente.

Din punct de vedere constructiv ― Depozitului zonal conform pentru deseuri industriale, apartine categoriei de importanta C si va fi alcatuit din:

- Utilitatile si toate facilitatile celulei 2, vor fi cele existente pentru celula 1

## II.7. Tipurile si frecventa testelor de conformitate care trebuie realizate in timpul constructiei:

Tabel nr. 15 - Subsolul celulei:

| Frecventa testelor | Test | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 per 2500 m2 | Gradul de compactare D, ID | Pe 2 mostre |
| 1 per 2000 m2 | Modulul de deformabilitate Edef |  |

Tabel nr. 16 - Stratul  de etansare minerala:

| Frecventa testelor | Test | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1x 500 m3 (2.000 m2 la 1 strat) | Umiditate |  |
|  | Granulatie |  |
|  | Greutate volumica in stare uscata | 2 mostre a 120mm |
|  | Grad de compactare 5 /ha | Coef. „C” (2 mostre) |
|  | Permeabilitate 5 /ha | 1 mostra a 120mm |
| 1x200 m3 (8.000 m2 la 1 strat) | Limitele atterb , Ip3/ha |  |
|  | Capacitatea de compactare PS |  |
|  | Modulul de compresibilitate | M 2-3; E |
|  | Densitatea particulelor solide (greutatea specifica) |  |

Nota: zonele sunt date pentru grosimea startului de 250mm.

Sistemul de automonitorizare tehnologică

Aceasta are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj si tasării inegale în corpul depozitului.

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă

- starea impermeabilizării depozitului

- funcţionarea sistemului de drenaj

- comportarea taluzurilor şi a digurilor

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor acoperite

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale

- starea utilajelor folosite la depozitare, spălare/dezinsecţie auto etc.

Sistemul de monitoring a calitatii factorilor de mediu cuprinde:

- Datele meteorologice servesc la realizarea balantei apei din depozit si implicit in evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza  din depozit. Datele necesare intocmirii balantei  apei se colecteaza de la cea mai apropiata statie meteorologica sau  prin monitorizarea depozitului.

Frecventa  si parametri urmariti sunt prezentati in tabelul nr. 17 de mai jos:

| Date meteorologice | Frecventa urmaririi |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitatii | Zilnic, dar si ca valori lunare medii |
| Temperatura minima si maxima la ora 15 | Medie lunara |
| Directia si viteza vantului dominant | Nu este necesara |
| Evapotranspiratia | Zilnic , dar si ca valori lunare medii |
| Umiditate atmosferica La ora 15 | Medie lunara |

Tabel nr. 18 - Masurarea  volumului levigatului, prelevarea  si analizarea probelor

| Parametri urmariti | Frecventa determinarilor |
| --- | --- |
| Volumul levigatului | La 3 luni |
| Compozitia levigatului: -pH -CCO-Cr(mg/l) -CBO5 (mg/l) -azot amoniacal(mg/l) -nitraţi -sulfuri -cloruri -metale grele -alţi indicatori (ce se vor stabili prin autorizaţie de mediu) | La 3 luni |

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cel putin 3 foraje, unul situat in amonte si 2 in aval pe directia de curgere a apelor subterane. In cazul depistarii unor infiltratii accidentale de levigat in apa, numarul  punctelor de urmarire se poate mari in urma  unor prospectiuni  hidrogeologice.

Indicatorii analizati in probele prelevate sunt alesi pe baza calitatii apei freatice din zona si a  compozitiei levigatului.

| Parametri analizati | Frecventa |
| --- | --- |
| Nivelul apei subterane | La 6 luni (daca nivelul apei freatice variaza se mareste frecventa prelevarilor) |
| Compozitia apei subterane | La 3 luni (daca prin determinarile efectuate se constata depasiri ale pragului de alerta se repeta prelevarea si determinarile. Daca nivelul de poluare este confirmat trebuie urmat planul de interventie. |

Înaintea intrării în  exploatare a depozitelor noi, cum este cazul de fata, se preleveaza probe din cel putin 3 puncte pentru a se  stabili valori de referinta pentru  prelevarile ulterioare.

Indicatorii care sunt analizati  din probele prelevate sunt alesi pe baza calitatii apei freatice din zona si a compozitiei prognozate a levigatului. Alegerea corecta a indicatorilor de analizat si datele asigura mobilitatea apei subterane in zona asigura identificarea rapida a schimbarii calitatii apei .

Controlul calitatii apei subterane  din zona celulei 2 va fi monitorizataprin intermediul forajelor de monitorizare FM1(amonte), FM2, FM3(aval) existente si forajului FM3B(aval) ce va fi executat pana la intrarea in functiune a celulei 2.

Topografia depozitului

| Parametri | Frecvenţa |
| --- | --- |
| Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului | Citirea anuala |

Probele prelevate vor fi analizate in laboratoare acreditate.

Aspecte privind protecţia muncii şi paza împotriva incendiilor

Se va avea in vedere pe timpul executiei si operarii Depozitului zonal conform pentru deseuri industriale „Normele generale de protectia muncii” ed 1996 si prevederile cuprinse in Autorizatia PSI.

# III. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE  MEDIU

In cadrul poluarii generate de implementare a proiectului se disting trei faze:

1. In perioada de executie a proiectului sursele potentiate de poluare a atmosferei sunt reprezentate de mijloacele auto implicate in realizarea investitiei prin gazele de esapament cu continut de CO, CO2, NOx, SOx si pulberi.

2. In perioada de functionare a depozitului vor exista emisii de gaze de esapament de la mijloacele de transport ce deservesc obiectivul si pulberi.

3. In perioada de inchidere si urmarire post inchidere: in aceasta faza sursele potentiate de poluare a atmosferei sunt reprezentate de mijloacele auto implicate in realizarea investitiei prin gazele de esapament cu continut de CO, CO2, NOx, SOx si pulberi.

## III.1. Protectia calitatii apelor

Tipurile de ape evacuate din proces, modul de retinere si evacuare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Activitatea generatoare | Tip de ape uzate | Mod de stocare | Mod de tratare si evacuare Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de transport | Ape contaminate cu produse petroliere si particule de praf | Bazin impermeabil | Deznisipator, separator produse petroliere |
| 2 | Depozitare in celula | Levigat | Bazine impermeabilizate 2 x 100 mc | Statie de epurare cu osmoza inversa a SC PRO AIR CLEAN SA (evacuare conf. NTPA-001 in p. Crivaie) |
| 3 | Activitate administrativ | Apa uzata menajera | - | Statie epurare a SC PRO AIR CLEAN SA (evacuare conf. NTPA-001 in p. Crivaie) |

Reteaua de alimentare cu apa

Apa necesara functionarii complexului este cea existenta.

In analiza impactului asupra factorului de mediu „apa”, trebuie avute in vedere  trei faze:

1) legata de constructia celulei 2 care implica o concentrare mai mare de utilaje si forta de munca;

2) functionarea depozitului.

3) inchidere si urmarire post inchidere;

Lucrarile de constructii  determina antrenarea de pulberi care ajung pe sol si in apele de suprafata.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie.

Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale si personal la punctele de lucru, utilajele; Traficul greu, specific santierului, determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoarele vehiculelor (NOx, CO, SOx, COV, particule in suspensie etc.).

Pe de alta parte traficul greu este principala sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile nepavate, precum si reziduuri din uzura pneurilor, carburanti, uleiuri, sau din materialele transportate.

Transportul de materiale este principala sursa de poluari accidentale. Data fiind scara la care se desfasoara proiectul, riscul este insa mult mai redus, dar trebuie sa fie si grija de planificare si management.

Pentru a nu afecta sanatatea umana si vegetatia, este recomandata stropirea periodica in zonele de trafic generatoare de praf.

Post-executie, o sursa de poluare ale apelor (subterane si de suprafata) sunt apele meteorice care spala plartorma betonata de pe amplasament cat si platforma drumurilor de deseurile generate de traficul rutier.

Perioada de exploatare

Reteaua de canalizare

Sistemul de colectare si transport al levigatului este compus din drenuri absorbante, strat filtrant, statie pompare, bazine impermeabile levigat (existente).

In Celula au fost prevazute 3 linii de drenuri din tevi perforate din HDPE cu diametrul de 250 mm amplasate echidistant la 30 m, cu o lungime totala de 200 m. In vederea facilitarii scurgerii levigatului spre drenurile absorbante, va fi asigurata panta de pozare a drenurilor de 3% si baza celulei va fi modelata in coame cu panta transversala pe drenuri. Levigatul colectat prin drenuri va fi deversat in drenul principal cu diametrul de 315 mm si lungimea de 150 m.

In vederea evitarii colmatarii drenurilor, peste geotextil, se asterne de un strat de pietris cu dimensiunile particolelor de 16-31mm.

La realizarea receptiei se impune verificarea:

- operatiilor de constructii montaj;

- etanseitatea imbinarilor;

- verificarea debitului de transport;

- verificarea pantelor prin masurarea nivelelor.

La exploatarea retelelor de canalizare:

- control periodic pentru asigurarea functionarii normale a retelelor de canalizare si a constructiilor aferente lor;

- controlul cantitativ al apelor uzate prin determinarea debitului de apa uzata vehiculata in scopul verificarii capacitatii de preluare;

- controlul calitativ al apelor uzate consta in prelevari de probe si analize fizico-chimice ale indicatorilor de calitate ai apei din reteaua de canalizare, care trebuie sa corespunda conditiilor impuse de normativele legale in vigoare.

Conditiile de baza care se impun apelor uzate evacuate in retele de canalizare:

- sa nu aiba caracter agresiv pentru materialele din care sunt executate retelele;

- sa nu aiba un grad mare de toxicitate sau sa elimine gaze toxice;

- sa nu prezinte pericol de explozie;

- sa nu contina substante care pot sa precipite in sectiunea canalizarii;

- sa nu contina materii sau materiale care ar putea obtura sectiunea de scurgere;

Nerespectarea acestor conditii de baza privind constructia si exploatarea retelelor de canalizare duce la:

- poluarea solului si a apei subterane, prin modificarea hidrochimismului apelor freatice

- denivelari si tasari;

- surparea terenurilor din zona;

- obturarea completa a sectiunii de scurgere

- depuneri de material in caminele de vizitare

Pricipalele tipuri de ape uzate generate in timpul etapei de operare a Depozitului zonal conform pentru deseuri periculoase celula 2,  sunt:

- levigatul rezultat in urma procesului de traversare a deseurilor depozitate de apele pluviale; (aceste ape pot dizolva anumite componente din deseuri);

| Sursa apelor uzate | Tip apa uzata | Debitul mediu/maxim de ape uzate generate |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (m3/zi) | Anual (m3/an) |
|  |  | Mediu/maxim | Mediu/maxim |
| Depozitarea deseurilor | levigat | 17,26 | 24,45 | 6300 | 8925 |
| Ape pluviale de pe digurile exterioare colectate in rigolelel de pe conturul exterior | Ape pluviale posibil contaminate | 0,49 | 0,70 | 180 | 255 |

Levigatul

In cazul depozitelor pentru deseuri periculoase denumirea este fortata, pentru ca aceasta denumire este proprie in cazul deseurilor de tip menajer unde fractia biodegradabila este predominanta.

In cazul nostru denumirea corecta ar fi “ape pluviale posibil contaminate” aceasta avand in vedere faptul ca deseurile depozitate sunt stabilizate si in putine cazuri apele pluviale dizolva o parte din componentele periculoase ale deseurilor.

Generarea levigatului pe amplasament

Principalii factori care influenteaza volumul de levigat generat sunt:

- Regimul climatic al zonei in care va fi amplasat depozitul – climatul zonei in care este situat judetul Ialomita este de tip continental, cu precipitatii medii multianuale de circa 650 - 700 mm, cu exceptii in anii ploiosi de pana la 900 mm, lunile in care se realizeaza maximile fiind mai-iunie. Temperatura medie anuala este de 80 C.

- Suprafata activa a depozitului –celula 2,  cu suprafata de 10500 m2.

- Varsta depozitului – influenteaza atat cantitatea cat si calitatea levigatului generat.

- Cantitatea si calitatea deseurilor depozitate – modul de tratare si tipul depozitarii pot influenta caracteristicile levigatului.

Gestionarea levigatului generat pe amplasament

Sistemul de colectare si transport al levigatului este compus din drenuri absorbante, strat filtrant, statie pompare, bazin colector.

Din bazinul de colectare, levigatul este preluat prin vidanjare si dus la statia de epurare. 	Solutia de epurare de la statia SC PRO AIR CLEAN SA este cea de osmoza inversa in doua trepte.

Faza de inchidere si urmarire post inchidere

Posibilele efecte sunt identice cu cele din faza de constructie.

In situatia implementarii proiectului, prin masurile ce se vor lua, nu se prognozeaza modificarea calitatii apei de suprafata si freaticului.

## III.2. Protecţia aerului

Implementarea proiectului va conduce la o crestere a impurificarii aerului din zona, dar fara a o afecta semnificativ.

Un impact moderat asupra factorilor de mediu se va resimti atat in perioada de executie a lucrarilor, in special datorita pulberilor generate de lucrarile de terasamente si transportul materialelor de constructie, in faza de exploatare cat si in faza de inchidere si urmarire post inchidere.

Estimarea parcului s-a facut dupa numarul posibil de utilaje folosite, comparativ cu lucrari similare, de lungimea traseului, natura terenului, unitatile de relief, structura drumului etc.

Tabel nr. 24 - Emisiile de poluanti pe tipuri de utilaje

| Tip utilaj | Emisii de poluanti (kg/zi) | Emisii de poluanti (t/luna) |
| --- | --- | --- |
|  | NOX | CO | COV | particule | NOX | CO | COV | particule |
| Excavator | 11,589 | 3,686 | 1,675 | 1,352 | 0,232 | 0,074 | 0,034 | 0,027 |
| Autogreder | 14,084 | 4,480 | 2,036 | 1,644 | 0,282 | 0,090 | 0,041 | 0,033 |
| Buldozer | 19,436 | 6,182 | 2,809 | 2,268 | 0,389 | 0,124 | 0,056 | 0,045 |
| autoîncarcator | 38,630 | 12,288 | 5,583 | 4,508 | 0,773 | 0,246 | 0,112 | 0,090 |
| Repartitor asfalt si stabilizator | 6,760 | 2,150 | 0,977 | 0,789 | 0,135 | 0,043 | 0,020 | 0,016 |
| Cilindru compresor | 19,315 | 6,144 | 2,792 | 2,254 | 0,386 | 0,123 | 0,056 | 0,045 |
| Compactor cu pneuri | 28,973 | 9,216 | 4,188 | 3,381 | 0,579 | 0,184 | 0,084 | 0,068 |

De asemenea, zgomotul produs de utilajele de constructie si transport materiale aduce un aport la poluarea sonora a zonei.

Efectul va fi temporar si limitat in spatiu (sub 300 m de zona de lucru).

Pentru reducerea zgomotului se propune modernizarea cailor de acces, a utilajelor si mijloacelor de transport.

Perioada de exploatare

Nu se prognozeza afectarea calitatii aerului atmosferic deoarece in procesul de tratare a deseurilor si la depozitarea acestora nu se degaja gaze.

Singurul aspect care se poate retine sunt gazele rezultate de la autovehicule mari (de cca. 20 t) de transport deseuri de la diferiti producatori la depozit, dar un calcul pe care il prezentam in continuare evidentiaza faptul ca efectul este nesemnificativ asupra calitatii aerului din zona.

De asemenea, pulberile in suspensie datorita circulatiei vor fi mentinute la niveluri mici (drumuri asfaltate, stropiri in perioada constructiei si exploatarii in perioadele calduroase).

Conform normelor referitoare la combustibili si carburanti, continutul acestora în substante poluante este de:

____________________________________________________________

Caracteristici		U.M.			Continut maxim

Premium I    Premium II    Regular   Normala    COR/RBOE

________________________________________________________________________

Tetraetil de plumb          mg/l	      0,3	 	0,6	        0,6        	-	     0,6

Sulf	                           %	      0,05	 0,1	        0,1         0,15              0,05

________________________________________________________________________

pentru benzine de automobile, si:

________________________________________________________________________

Caracteristici		U.M.			Continut maxim

ROMAN ( LD, -35, -25, - 15, -10, -5, +5 )	      -45

________________________________________________________________________

Sulf			 %			0,5				    0,25

Impuritati mecanice	-			lipsa				    lipsa

________________________________________________________________________

pentru motorina folosita de motoarele Diesel.

## III.3. Protectia împotriva zgomotelor si vibraţiilor

### III.3.1. Zgomot

Generalitati

Definit de fiziologi, zgomotul este orice sunet suparator.

Definit de fizicieni, zgomotul este o suprapunere dezordonata de diferite sunete si se datoreaza variatiei rapide a presiunii atmosferice.

Caracteristicile principale ale zgomotului

- frecventa, care pentru domeniul audibil este cuprinsa între 20 Hz si 20 kHz. Sensibilitatea maxima a urechii omenesti este pentru frecvente în intervalul 2000÷5000 Hz.

- lungimea de unda: distanta între doua maxime sau minime succesive undelor sonore. Se defineste prin raportul între viteza sunetului în aer (340m/s) si frecventa

- amplitudinea se refera la:

  - presiunea sonora (variatia presiunii atmosferice datorata undelor sonore), masurata în Pa;

  - intensitatea sonora (fluxul mediu de energie în unitatea de timp, care strabate unitatea de suprafata perpendicular pe directia de propagarea a undelor sonore), masurata în W/m2;

  - puterea sonora (energia acustica totala radiata de o sursa în unitatea de timp), masurata în W.

- nivelul sonor, notat L (level), care caracterizeaza sensibilitatea urechii omenesti la variatia amplitudinii zgomotului. Unitatea de masura a nivelului sonor este decibelul (dB), iar scara de variatie se bazeaza pe legea Weber-Fechner (pentru o crestere de 10 ori a excitatiei sonore, exprimata prin numerele 10n, cu n=0÷12, senzatia auditiva creste cu logaritmul zecimal al excitatiei). Nivelul intensitatii sonore este definit de relatia: ;

  - în care: I este intensitatea sonora, variind între pragurile domeniului audibil: Imin=10-12W/m2 si Imax=1W/m2. Scara nivelului intensitatii sonore este cuprinsa între 0 si 120 dB.

- ponderea zgomotelor, se refera la corectia, în functie de frecventa, ce se aduce valorilor nivelului de zgomot masurat cu aparate acustice, pentru a le apropia de cele percepute de urechea umana. Corectia se realizeaza conform unor curbe (A ÷ D) adoptate în functie de nivelul zgomotului. Pentru zgomotele din transporturile terestre se foloseste curba ponderata A, iar rezultatele masuratorilor sunt forma dB(A), adica decibeli ponderati A;

- analiza statistica a zgomotelor, se foloseste în cazul semnalelor stationare si nestationare (tranzitorii), ca cele din transporturi. Pentru a cuantifica astfel de semnale se recurge la analiza corelatiei timp-amplitudine a zgomotului si reprezentarea acestei corelatii prin histograme sau prin curbe cumulative. Cu ajutorul acestor curbe se stabilesc valorile medii statistice ale nivelurilor de zgomot: maxim (L10), mediu sau de baza (L50) si minim sau de fond (L90), în care indicii 10÷90 reprezinta proportiile procentuale din timpul de masurare, în care nivelurile respective au fost atinse sau depasite;

- zgomotul echivalent (Lech): este notiunea folosita pentru cuantificarea potentialului nociv al zgomotului ambiant. Nivelul zgomotului echivalent este nivelul constant, exprimat în dB(A), deci Lech A, care ar produce aceeasi energie sonora, într-un interval de timp dat, ca si zgomotul real, care are o variatie aleatorie sau în trepte. Nivelul de zgomot echivalent este functie de timpul de masurare: daca acesta este mai scurt Lech are valoare mai mare si invers.

Factorii care influenteaza nivelul de zgomot

Zgomotul produs de circulatia rutiera depinde de doua grupuri de factori: de emisie si de propagare.

Factorii de propagare

- Distanta fata de sursa de zgomot, influenteaza nivelul de zgomot conform relatiei:

; în care:

Ln - nivelul de zgomot la distanta dn (în m), în dB(A);

L7 - nivelul de zgomot la distanta de 7 m de sursa de zgomot;

KS - coeficient;(între 0,9÷1,1)

Efectele zgomotelor

Zgomotele, care însotesc practic permanent activitatile civilizatiei tehnice actuale, genereaza efecte de natura si gravitate diferita în functie de: nivelul acustic, durata de expunere la zgomot, gradul de solicitare psihica a omului, atitudinea omului fata de zgomot.

În functie de nivelul zgomotelor, efectele pot fi urmatoarele:

- la zgomote izolate având nivelul de 40÷50 dB(A), este perturbat somnul normal de noapte, omul fiind lipsit de odihna necesara. În timpul zilei, zgomotele de acelasi nivel perturba munca intelectuala, caracterizata printr-un grad sporit de concentrare si atentie;

- la niveluri mai ridicate ale zgomotelor, de pâna la 65 dB(A), sunt afectati si oamenii care presteaza o munca fizica.

La niveluri de 65÷85 dB(A), zgomotul afecteaza în mod diferit; apar afectiuni psihice (nevroze), afectiuni organice (hipertensiune arteriala). Aceste efecte sunt accentuate de zgomote intermitente, imprevizibile si însotite de vibratii.

### III.3.2. Vibratii

Generalitati

Vibratiile sunt unde elastice transmise prin medii solide, motiv pentru care se numesc si unde solidiene.

Parametrii care caracterizeaza vibratiile, frecvent masurati, sunt:

- deplasarea (d), în m si cm;

- viteza (v), în m/s si cm/s;

- acceleratia (a), în m/s2 si cm/s2;

- frecventa (f), în Hz

Surse de vibratii

Functionarea si circulatia autovehiculelor genereaza vibratii care sunt amplificate prin:

- cresterea sarcinii totale si a sarcinii pe osie;

- repartizarea inegala a sarcinii pe roti sau osii;

- cresterea vitezei de circulatie, valorile maxime ale vibratiilor fiind înregistrate la viteze de 40÷60 km/h;

- variatii rapide ale vitezei de circulatiei;

- starea suprafetei de rulare, caracterizata prin prezenta denivelarilor ca: degradari de suprafata mica (cuiburi de gaina), guri de canalizare denivelate, etc. Din studiile de specialitate rezulta ca o ridicatura de 2,1cm înaltime produce o crestere puternica a vitezei vibratiilor, care ajunge sa fie de 5÷10 ori mai mare decât cele aparute pe calea de rulare neteda;

- circulatie rutiera intensa, cu pondere mare a vehiculelor grele, în functie de alcatuirea structurii rutiere, genereaza vibratii cu frecventa de 19÷30 Hz si cu acceleratia de 0,98÷127cm/s2 . Vibratiile generate de circulatia rutiera, în special de traficul greu, se propaga la cladirile învecinate prin intermediul semispatiului structura rutiera-teren de fundare.

Efectele vibratiilor

Sunt afectate de vibratii in primul rând constructiile vechi datorita fenomenului de oboseala a materialelor din alcatuire.

Oboseala este intensificata de vibratiile având viteza de peste 2 mm/s si se concretizeaza prin aparitia si extinderea fisurilor.

Efectul de rezonanta, care poate antrena o dublare a vitezei vibratiilor sporeste riscul de oboseala. Efect maxim asupra structurilor de cladiri au vibratiile cu frecventa redusa, de sub 1Hz.

Nivelul de poluare sonora

Nu sunt disponibile informatii privind nivelul de zgomot in zona.

### III.3.3. Surse de poluare sonora si de vibratii

Lucrarile de constructie implica mai multe surse de zgomot si vibratii:

- Procesele tehnologice de executie a constructiilor, drumului, retelelor utilitare datorita functionarii unor grupuri de utilaje cu functii adecvate, aceste utilaje în lucru reprezinta tot atâtea surse de zgomot;

- Circulatia mijloacelor de transport de la Bazele de Productie la fronturile de lucru;

Nivelul sonor depinde în mare masura de urmatorii factori:

- fenomene meteorologice, viteza si directia vântului, gradientul de temperatura si de vânt;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetatie.

Principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor. Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, datorita deplasarii si activitatii desfasurate în punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.

Pentru transportul materialelor (pamânt, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se presupune ca vor fi folosite basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa între câteva tone si cel mult de 40 tone.

Evolutia nivelului sonor depinde de evolutia lucrarilor si marimea fronturilor de lucru.

Afectate de zgomot si vibratii sunt în principal zonele de locuit traversate de traficul de vehicule grele aferent.

Din literatura de specialitate si din observatiile efectuate de-a lungul timpului pe santiere, se poate face afirmatia la parcurgerea unei localitati de catre autobasculantele ce deservesc santierul, se pot atinge niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinta de 24 ore, de peste 50 dB(A), daca numarul trecerilor depaseste 20.

Se înregistreaza nivele echivalente de zgomot de 60 - 65 dB(A) în cazul unui numar de treceri de ordinul a 100 si mai mult de 65 dB(A) în cazul unui numar de treceri de peste 150.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88 si prevad, la limita incintei, valoarea de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS-10009-88), iar în ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit ((2.5 din acelasi referential), aceasta se va face în asa fel încât sa nu se depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS  6161/1-89.

Pentru intervalul 6.00 – 22.00, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997, stabileste aceeasi limita. Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibila pentru nivelul de presiune sonora, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Circulatia mijloacelor de transport este însotita de deseuri energetice, sub forma de zgomote si vibratii. La reuniunea de la Paris 1990, s-a conchis ca „transporturile rutiere constituie principala sursa de zgomot în societatea moderna”, cca 80% din zgomotul unui oras fiind cel emis de autovehicule;

În cazul de fata, principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor si autovehiculelor folosite în perioada de constructie în special în perioada lucrarilor de terasamente si fundatii unde datorita cantitatilor de materii si materiale folosite sunt necesare si utilaje de capacitati mari (cel putin într-o prima parte efectul asupra populatiei va fi neglijabil, deoarece distantele pana la zonele rezidentiale sunt mari, iar transporturile prin localitate sunt reduse 90% din activitate se desfasoara pe amplasament).

În cele ce urmeaza se prezinta tipurile de utilajele folosite, în lucrari de constructii (terasamente) si puterile acustice asociate:

- buldozere			Lw ( 115 dB(A)

- încarcatoare tip Wolla	Lw ( 112 dB(A)

- excavatoare		Lw ( 117 dB(A)

- autogredere		Lw ( 112 dB(A)

- compactoare		Lw ( 105 dB(A)

- finisoare			Lw ( 115 dB(A)

- basculante		Lw ( 107 dB(A)

Surse de vibratii, niveluri de vibratii

Vibratiile generate prin traficul rutier se datoreaza în principal deplasarii vehiculelor grele si sunt influentate de starea suprafetei drumului.

Efectul pe care îl au vibratiile asupra cladirilor si ocupantilor este un subiect tehnic foarte complex. Specialisti din întreaga lume au încercat si încearca în continuare, folosind echipamente stiintifice performante, sa determine cât de mult este influentata structura cladirilor (pereti, tencuiala) de zgomote si vibratii.

Traficul greu poate genera vibratii ale ferestrelor si/sau zornaitul unor obiecte din locuinta dar acest fapt nu conduce si la concluzia ca structura si/sau tencuiala vor fi afectate. Aceste vibratii ale ferestrelor au un efect emotiv puternic asupra ocupantilor.

Studiile arata ca nivelul vibratiilor, generate de traficul rutier este puternic influentat si de nivelul ridicat al apei subterane; se remarca o crestere, în aceleasi conditii de trafic, în lunile de primavara când regimul precipitatiilor este ridicat si o reducere a nivelului vibratiilor în lunile secetoase din timpul verii.

Efectul vibratiilor asupra cladirilor se poate interpreta daca se calculeaza intensitatea lor, pe baza masurarilor, folosind apoi tabelul nr. 30 de mai jos. (Definitia intensitatii, sau nivel de tarie, masurata în vibrar este prezentata (n STAS 12 025 - 1994).

Tabel nr. 30

| Intensitatea trepidatiei, [vibrar] | Clasa trepidatiilor | Efectul asupra cladirilor |
| --- | --- | --- |
| 10...20 | Usoare | Nu este pericol |
| 20...30 | Mijlocii | Nu este pericol |
| 30...40 | Puternice | Deteriorari usoare, fisuri (n ziduri |
| 40...50 | Dure | Fisuri (n zidurile de sustinere |
| 50...60 | Foarte dure | Distrugerea cladirilor |

In cazul activitatii noastre problema principala este a transportului deseurilor de la producator la amplasament (camionele de transport trecand prin localitate).

Din literatura de specialitate si din observatiile efectuate de-a lungul timpului pe santiere, se poate face afirmatia ca la parcurgerea unei localitati de catre autobasculantele ce deservesc santierul, se pot atinge niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinta de 24 ore, de peste 50 dB(A), daca numarul trecerilor depaseste 20, ori numarul maxim de camioane estimat de noi este de maxim 10 si la intervale mari.

Pe drumul de acces la depozit, avand  in vedere circulatia autogunoierelor se poate  accepta  un nivel de zgomot la marginea  platformei drumului de 65 dB (A).

Avand in vedere distantele importante (3-4 km) până la zonele locuite consideram ca aceste zone nu vor fi influentate de activitatile desfasurate la rampa.

## III.4. Protectia împotriva radiaţiilor

Avand in vedere ca în depozit  nu se vor depozita deseuri  radioctive  nu s-au prevazut masuri de protectia  impotriva radiatiilor.

## III.5. Protectia solului si subsolului

Perioada de executie

Activitatile din santier implica ocuparea temporara de teren, tasarea solului, manipularea unor cantitati importante de substante poluante pentru sol si subsol.

In categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc.

O alta sursa potentiala de poluare a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru.

Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Observate si remediate, aceste pierderi nu vor reprezenta surse de poluare a solului si subsolului.

Decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, el fiind depozitat temporar si apoi re-asternut pe taluzuri sau folosit pentru amenajarea peisagistica a altor zone.

Deseurile tehnologice provenite din santier vor fi depozitate in locuri special amenajate, protejate ecologic si vor fi evacuate periodic din santier pe baza de contract cu serviciile de salubritate.

De asemenea se va avea o grija deosebita fata de vegetatia din imediata vecinatate a zonei ce se va construi iar dupa amenajare se va avea in vedere amenajarea peisagistica a arterelor de circulatie si a curtilor.

Perioada de exploatare

Prin masurile prevazute in proiect (cai de acces betonate, rigole si camine de colectare a apelor pluviale) consideram ca impactul asupra solului este nesemnificativ in conditiile functionarii corespunzatoare si a respectarii prevederilor legale de protectia mediului.

Pentru prevenirea deteriorarii calitatii solului au fost luate o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- Impermeabilizarea bazei depozitului

- Sistemul de colectare si evacuare a levigatului

- Colectarea tuturor apelor uzate (altele decat levigatul) prin sisteme de canalizare, deznisipator si separator de produse petroliere

Apele evacuate de pe amplasament, dupa epurare se vor incadra in NTPA 001/2005 si vor fi deversate in p. Crivae

## III.6. Protectia ecosistemelor

Atat in perioada de executie, cat si dupa punerea in functiune, circulatia si functionarea utilajelor si mijloacelor de transport determina un impact negativ asupra vegetatiei si faunei terestre, dar acesta este reversibil.

Este necesar ca zona de teren afectata de lucrarile de santier sa fie pe cat posibil cat mai putin extinsa, pentru protectia vegetatiei si faunei terestre.

Pe amplasamentul studiat la finalizarea lucrarilor de constructie se vor infiinta spatii verzi si perdele de protectie perimetrale.

Din punct de vedere al biodiversitatii, zona este populata de specii comune, iar pe amplasament nu se afla specii de fauna si flora ocrotite de lege. Speciile existente nu vor fi afectate de realizarea acestui proiect.

## III.7. Protectia asezarilor umane

Celula 2 se va construi in extravilan la distanta de peste 1,98 si 3,49 km fata de zonele rezidentiale

### Amplasamentul si tehnologiile folosite respecta toate cerintelele legislatiei in vigoare (ex. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; HG 349/2005  privind depozitarea deseurilor, Ord. 757/2004 pentru aprobarea Normativului privind depozitarea deseurilor, Ord 95/2004 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit, NTPA 001/2005-privind deversarea apelor uzate in emisar, etc).

Tehnologiile folosite de instalatia de tratare a deseurilor  sunt conforme cu cerintele Directivei IPPC si corespund „Celor mai bune tehnici disponibile – BAT” stabilite.

De asemenea evaluarile facute in capitolele anterioare privind impactul asupra mediului nu scot in evideta aspecte semnificative.

Ca urmare potentialele efecte asupra sanatatii umane vor fi reduse pe termen scurt si mediu fara a induce efecte secundare si cumulative.

La nivel European, dar si din experienta de 10 ani acumulata la celula 1,  nu au fost semnalate incidente privid afectarea populatiei.

## III.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Principalele tipuri de deseuri care vor fi generate in urma desfasurarii activitatilor de constructie a obiectelor de investitii sunt:

- construire depozit nou

- deseuri tehnologice: pamant excavat, deseuri din constructii, uleiuri, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produsi petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei)

- deseuri asimilabile deseurilor menajere rezultate din activitatile personalului pe amplasament

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de excavare si sapaturi | Sol fertil Pamant | 17 05 04 | Solul fertil decopertat va fi utilizat pentru acoperirea suprafetelor exploatate ce vor fi inchise din noul depozit si la inchiderea depozitelor neconforme din mediul rural. Celelate resturi de pamanturi vor fi utilizate ca umpluturi in constructiile de pe amplasament. |
| Activitati de constructie | Amestecuri de resturi de materiale | 17 01 07 | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in containere metalice de capacitati mari, in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
|  | Deseuri din polietilena (HDPE) si PVC – folie si tubulatura | 17 02 03 | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | Vor fi colectate separat, pe tipuri, si stocate temporar in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Acumulatori uzati | 16 06 01* | Vor fi colectati si stocati in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluati pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si a acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori. |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | Vor fi colectate si stocate temporar pe platforme betonate din incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | Vor fi colectate in containere metalice si stocate in incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de eliminare (cel mai probabil prin incinerare). |
| Activitatile personalului angajat | Deseuri asimilabile | 20 03 01 | Vor fi colectate in pubele, urmand a fi transportate si eliminate la facilitatile autorizate. Serviciul va fi contractat unui operator autorizat. |

Constructorul va fi obligat prin documentele de achizitie a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze si sa prezinte un Plan de gestionare a deseurilor pentru intreaga durata a santierului.

Planul va trebui sa asigure, ca cerinta minimala, conformitatea deplina cu cerintele legale in vigoare la data atribuirii contractului.

Deseurile cele mai importante din punct de vedere cantitativ si singurele a caror generare poate fi estimata in aceasta etapa sunt reprezentate de pamanturile (inclusiv sol fertil) rezultate in urma operatiilor de decopertare si excavatii.

Gestionarea pamanturilor si a solurilor rezultate

| Obiect de investitie | Cantitati generate | Mod gestionare |
| --- | --- | --- |
| Celula 2 | - sol fertil: 5250 m3 - pamant: 31500 m3 | In functie de distante, solul fertil decopertat va fi depozitat temporar pe amplasament pentru inchiderea celulelor, la amenajarea spatiilor verzi de pe amplasamentul depozitului. Cca. 375 000 m3 de pamant vor fi utilizati ca umpluturi (modelare baza celula, executie dig perimetral), restul fiind stocati temporar in vederea utilizarii ca material de acoperire finala a celulelor. |

Gestionarea deseurilor in faza de operare

Gestionarea deseurilor industriale periculoase si nepericuloase care fac obiectul activitatii

Unele deseuri, inainte de a fi depozite, vor trece prin  operatiuni de tratare pentru scaderea gradului de periculozitate iar altele vor putea fi valorificate.

Cateva metode de tratare sunt explicate in Anexa I.

Alte deseuri vor fi depozitate direct.

Tipuri  de deseuri care vor fi generate in urma activitatilor de operare sunt:

- Deseuri  tehnologice

- deseuri rezultate din activitatile de intretinere a vehiculelor si utilajelor: uleiuri, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produsi petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei), deseuri metalice (resturi metalice rezultate si piese de schimb neutilizabile)

- deseuri rezultate din activitatile de epurare a apelor uzate – namol

- deseuri asimilabile rezultate din activitatile personalului angajat.

  - deseuri menajere – colectate selectiv (depozit deseuri municipale)

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Cantitate (t/an) | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | 500 kg | Vor fi respectate prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Acumulatori uzati | 16 06 01* | 10 buc | Vor fi respectate prevederile HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si a acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori. |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | 30 buc | Vor fi respectate prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. |
|  | Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | 0,05 | Vor fi colectate in containere metalice si stocate in incinta, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de eliminare (cel mai probabil prin incinerare). |
|  | Deseuri metalice provenite de la reparatii si intretinere curenta | 16 01 17 | 3 | Vor fi colectate separat si trimise spre valorificare. |
| Activitati de protectie a muncii | Echipamente individuale de protectia muncii uzate (materiale textile si cauciuc) | 15 02 03 | 0,07 | Colectate separat si trimise spre valorificare. |
| Activitatile personalului angajat – 10 persoane | Deseuri menajere | 20 03 01 | 4 | Vor fi colectate selective in pubele, urmand a fi ridicate de firma de salubritate. |

# IV. LUCRARI DE REFACERE  A AMPLASAMENTULUI

## IV.1. Modul de constituire a „Fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri si  urmarirea acestuia post-închidere, inclusiv pentru acoperirea partiala”

Se vor avea în vedere prevederile din HG. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor:

Art. 12. - (1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

(3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;

b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deşeuri.

(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileşte iniţial prin proiect şi se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3).

(5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

(6) Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative.

(7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

(8) Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(9) Autorităţile administraţiei publice locale asigură transparenţa informaţiei privind costul depozitării deşeurilor şi al implicaţiilor realizării depozitului de deşeuri.

## IV.2. Aspecte referitoare la planul de interventie pentru cazuri accidentate si/sau de urgenta.

Riscurile pentru mediu care se presupune ca pot aparea in cursul activitatii depozitului se refera la fluxurile de substante poluante catre mediul extern. Riscuri posibile se pot prevedea in urmatoarele situatii:

- infiltrarea de substante  poluante in sistemul de impermeabilizare.

b) rasturnarea deseurilor in  apriopierea depozitului sau pe portiunea pavata  de catre  autovehiculelor de transport.

c) emisii in atmosfera de  particule provenite din vehicularea deseurilor sau de la  circulatia autovehiculelor.

a) Infiltrari din sistemul de impermeabilizare a depozitului

Este cazul in care in cursul monitarizarii mediului înconjurător in faza de gestiune operativa si post  operativa se obtin  valori  anormale  ale parametrilor calitativi ai apelor din panza freatica, iar  situatia aceasta ar putea fi imputata  activitatii obiectivului.

Planul prevede prelevarea imediata si repetata de eşantioane in toate  piezometrele de control, efectuarea  de analize specifice pentru a verifica daca  valoarea anormala este o eroare sau este cauzată de o reala contaminare a apelor prin pierderi de levigat din sistemul de impermeabilizare a gropii.

Datele  obtinute  vor fi imediat  confruntate cu hărţile de control care contin datele analitice ale apelor din pânza freatica, elaborate in fazele de monitorizare, precum si cu cele privind  levigatul din diferite bazine.

În cazul in care se presupune existenta unei pierderi a levigatului se va face o ancheta  mai aprofundata, dublata de alte  tehnici indirecte, pentru a localiza punctul de  scurgere si caracteristicile zonale ale  continuarii.

De asemenea se vor mai adopta şi  următoarele masuri:

- pomparea puturilor de control situate in sectorul in care se presupune că s-a  produs infiltrarea, cu ajutorul unor pompe submersibile speciale, ca prima masura de inlaturare a  apei  contaminate.

- executarea unei sigilari superficiale a sectorului vizat, cu ajutorul unor  geomembrane din HDPE si a unui strat de argila, la nivelul la care s-a  descoperit  ca sunt pierderi si înlăturarea completă a levigatului din corpul de deseuri. Sigilarea va avea rolul de a evita infiltrarile de precipitatii in interiorul corpului de deseuri.

- realizarea si punerea in pompaj a unui sistem de puturi de pompare in sectorul vizat, identificat si verificat prin analize chimice continue ale apelor prelevate.

b) Răsturnarea deşeurilor in apropierea depozitului sau pe portiunea  de drum de acces, de catre  autovehiculele de transport.

Este cazul producerii de incidente prin răsturanarea  sarcinii de deşeuri de catre autovehiculele care transporta deseuri în depozit, fie in perimetrul depozitului, fie pe drumul  de acces.

Planul de interventie  de urgenta prevede înlăturarea deşeurilor, curatarea si  spalarea suprafetelor  afectate.

c) Emisii de particule in aer provenind din manipularea deseurilor sau din circulatia autovehiculelor.

Se vor executa imediat operatiuni de udare a sectoarelor de vehiculare a deseurilor.

## IV.3. Sistemul de inchidere si monitoring  post inchidere

a) Inchiderea

Inchiderea incepe o data cu incetarea exploatarii depozitului (incetarea depozitarii deseurilor) sau a incetarii depozitarii intr-o celula.

Se aplica un sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelata.

Sistemul de impermeabilizare trebuie sa asigure o protectie de durata a masei de deseuri impotriva patrunderii apei provenite din precipitatii. Sistemul trebuie sa fie rezistent pe termen lung impotriva eroziunii, inundarii, influentelor gerului, deteriorarilor de catre animale si plante (inradacinare). Trebuie sa se asigure posibilitatea de circulatie pe depozit si posibilitatea controlului si reparatiei suprafetei.

Stratul de sustinere

Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm.

Stratul de sustinere preia sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. Modulul de elasticitate la suprafata stratului de sustinere trebuie sa fie de minim  40 MN/m². Densitatea Proctor trebuie sa fie > 95%.

Drept material pentru stratul de sustinere se poate utiliza molozul, excavarile de pamant, cenusa reziduala, deseurile minerale adecvate sau materialele naturale. Deseurile minerale nu trebuie sa contina componente de lemn, plastic, hartie, materie organica, sticla si fier. Marimea maxima a granulelor materialului nu trebuie sa depaseasca 0,10 m. Nu se poate utiliza namol, nisip si materiale coezive. Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen si cu capacitate portanta constanta; suprafata rezultata trebuie sa fie neteda si nivelata. Continutul de deseuri periculoase din deseurile utilizate pentru realizarea stratului de sustinere nu poate fi mai mare decat cel din deseurile admise la depozitare.

Se poate renunta la stratul de sustinere, daca stratul de deseuri nivelat respecta cerintele minime.

Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aibe o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10 % (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm trebuie sa fie de minim 20 % (masa). Marimea maxima a granulelor din materialul de impermeabilizare minerala este limitata la 63 mm. Cota de componente organice din materialul argilos este limitata la maxim 5 % (masa), iar componentele lemnoase (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in doua straturi si se compacteaza cu  compactor cu role. Stratul de etansare mineral trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m. Densitatea Proctor trebuie sa fie ( 92%.

Stratul de impermeabilizare artificial

Deasupra stratului de impermeabilizare mineral se aplica o impermeabilizare artificiala, constand dintr-o folie PEHD de 2,5 mm.

Geotextile ca strat protector pentru geomembrana

Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata > 600 g/m². Geotextilele trebuie sa respecte cerintele de calitate prevazute de standardele in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii

Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Valoarea permeabilitatii trebuie sa fie ( 1 x 10-3 m/s. Continutul de carbonat de calciu nu trebuie sa depaseasca 10 % (masa). Marimea granulelor trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 3 % (masa). Lemnele, metalele, materialele plastice sau alte componente straine nu trebuie sa fie continute in materialul de drenare. Stratul de drenare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m.

Pentru taluzuri trebuie efectuat un calcul de siguranta a stabilitatii. Pentru taluzurile abrupte (1:3) se utilizeaza agregate concasate.

Geotextilele ca strat separator

Pentru a evita colmatarea stratului de drenaj prin patrunderea materialelor solului din stratul de recultivare, se aplica geotextile deasupra stratului de drenaj.

Geotextilele utilizate trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena (PE), cu masa pe unitatea de suprafata de minim 400 g/m².

Geotextilele trebuie sa fie permeabile si sa respecte cerintele de calitate conform standardelor in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizeaza peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime (inaltime totala) de minim ( 1,00 m.

Stratul de recultivare consta din: strat de pamant cu caracteristici de retinere a apei (d ( 0,80 m), strat de sol vegetal (d ( 0,20 m), vegetatia plantata.

Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din material usor coeziv care impiedica uscarea stratului, asigurand astfel umiditatea necesara pentru radacinile plantelor (patrunderea radacinilor in stratul de drenaj este astfel impiedicata).

Peste stratul de retinere a apei se aplica stratul de sol vegetal, care este plantat complet si uniform cu gazon.

Nu se planteaza tufisuri si copaci, deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj.

Circulatia pe suprafata depozitului, in vederea realizarii straturilor, poate avea loc numai cu utilaje cu transmisie pe lanturi si numai pe caile de circulatie construite in acest scop, din moloz sau pietris. Drumurile utilizate in timpul constructiei pot fi utilizate in final drept drumuri de circulatie, daca in proiect este prevazut astfel.

b) Monitoring post  închidere

Monitorizarea postinchidere, conform prevederilor legale operatorul depozitului are obligativitatea monitorizarii postinchidere pe o perioada de cel putin 30 de ani.

Programul de postmonitorizare (parametrii si frecventa masurare) este stabilit de catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului.

Rezultatele monitorizarii sunt pastrate in Registrul depozitului.

Dupa inchiderea primei celule, depozitul va fi monitorizat cu ajutorul celor 3 puturi de observatie apa subterana.

Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei depozitului se controleaza regulat, iar daca se constata exfiltratii se vor lua masuri de remediere. In cadrul programului de monitorizare se vor determina (conform Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor):

• cantitatea de precipitatii zilnica si medie lunara

• temperatura zilnica si medie lunara

• evaporarea zilnica si suma lunara

• umiditatea aerului – zilnica si media lunara

• cantitatea de levigat - la 6 luni

• compozitia levigatului - la 6 luni " nivelul levigatului in corpul depozitului - la 6 luni

• cantitatea de apa colectata de pe suprafetele acoperite - la 6 luni

• compozitia apei colectate de pe suprafetele acoperite - la 6 luni

• calitatea apei de suprafata din vecinatatea depozitului - la 6 luni

• nivelul apei subterane - la 6 luni

• compozitia apei subterane - la 6 luni

• tasarea corpului depozitului – anual

Parametrii de control sunt definiti prin Ord. 757/2005 privind aprobarea Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.

Conform HG 349/2005, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea si controlul post-inchidere al depozitului, pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta (minimum 30 ani).

Parametrii monitorizati in perioada post inchidere vor fi cei monitorizati si in timpul desfasurarii activitatii pentru factorii de mediu aer, sol, ape de suprafata si subterane.

# V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dezvoltarea socio-economica este un proces firesc din care deriva cresterea calitatii vietii si a mediului inconjurator cand in proiect sunt prevazute toate masurile de integrare in mediul ambiant.

Din acest motiv, monitorizarea trebuie realizata comparativ intre zona unde va functiona noua investitie si zona traditionala, sau intre perioada actuala si cea viitoare pe relatia cu biodiversitatea si sanatatea umana.

In acest fel se vor putea masura efectele la nivelul mediului in variantele de mai sus, care au fost anticipate in studiul de fata pe seama presiunilor care pot fi reduse prin realizarea proiectului.

Concluziile monitorizarii vor oferi informatii utile pentru o planificare judicioasa a modului de dezvoltare urbana pe termen lung. Monitorizarea activitatii se va face la urmatoarele etape:

a) inainte de inceperea lucrarilor;

b) in perioada de exploatare;

c) in perioada post inchidere (acestea au fost prezentate in capitolul anterior).

a) inainte de inceperea lucrarilor

Masuratorile efectuate pentru evaluarea starii mediului in amplasament se vor realiza inainte de inceperea lucrarilor pentru stabilirea „nivelului zero”.

Aceste masuratori in determinari pe probe :

- sol – minim 4 probe;

- aer – imisii – minim 2 probe;

- zgomot – minim 2 probe (una la nivelul caii de acces si una la 2 m de gardul celei mai apropiate cladiri).

- apa subterana – in cele patru foraje de monitorizare

- apa de suprafata – 1 proba aval depozit

b) in perioada de exploatare

Dupa implementarea proiectului determinarile ce vor fi facute se vor raporta la aceste prime analize. Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, titularul are urmatoarele obligatii:

• sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

• sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin autorizatia de mediu si la termenele solicitate;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

AER

Emisii din surse dirijate nu se generează din procesul tehnologic desfăşurat pe amplasament;

Emisii din surse nedirijate:

Poluarea aerului rezultă din activitatea de manipulare si depozitare a deşeurilor.

Alte surse de emisii sunt reprezentate de gazele de eşapament a autovehiculelor de transport si a unui utilaj de descărcare aflat in depozit. Pentru diminuarea acestora se vor folosi utilaje performante.

In perioadele secetoase poate apărea praf antrenat de vânt si de autovehicule, pentru diminuarea acestuia se vor stropi căile de acces.

Tabel nr. 34 - IMISII

| Indicator | Perioada de mediere | Normativ | Valoare limita de emisie | Marja de toleranta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx si NO | 1h | Ordin 592/2002 | 200 μg/mc- de atins pana la 01.01.2010 | 100 μg/mc la 01.01.2005, apoi redusa cu % anuale egale pana la 0% la 1 .01. 2010 |
| Pulberi in suspensie – PM10 | 24 h | Ordin 592/2 002 | 50 μg/mc- de la 1.01.2007 | - |
| CO | Zilnica | Ordin 592/2002 | 10 mg/mc-la 1.01.2007 | - |

APA UZATA

Parametrii calitativi ai apelor uzate evacuate la statia de epurare a Instalatiei de incinerare a deseurilor a SC Pro Air Clean SA se vor încadra in limitele prevăzute in contractul de acceptare:

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare maxima admisa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | °C | 40 | - |
| 2. | pH | Unităţi pH | 6,5-8,5 | SR ISO 10523-97 |
| 3 | Materii in suspensie | mg/dmc | 350 | STAS 6953-81 |
| 4.. | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/dmc | 300 | SR EN 1899-2/2002 |
| 5 | CCOCr | mg O2/dmc | 500 | SR ISO 6060/96 |
| 6. | Azot amoniacal (NH4+) | mg /dmc | 30 | SR ISO 7150-1/2001 |
| 7. | Fosfor total (P) | mg /dmc | 5,0 | STAS 10064-75 |
| 8. | Cianuri totale | mg/dmc | 1,0 | SR ISO 6703/1- 98-2/00 |
| 9. | Sulfaţi | mg/dmc | 600 | STAS 8601-70 |
| 10. | Substante extractibile cu solvenţi organici | mg /dmc | 30 | SR 7587-96 |
| 11 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dmc | 30 | SR ISO 6439:2001;SR ISO 8165/1/00 |
| 12 | Pb | mg/dmc | 0,5 | STAS 8637-79 SR ISO 8288:2001 |
| 13 | Cd | mg/dmc | 0,3 | SR EN ISO 5961:2002 |
| 14 | Cr total | mg/dmc | 1,5 | SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 |
| 15 | Cu | mg/dmc | 0,2 | STAS 7795-80; SR ISO 8288:2001 |
| 16 | Ni | mg/dmc | 1,0 | STAS 7987-79 SR ISO 8288:2001 |
| 17 | Zn | mg/dmc | 1,0 | STAS 8314-87; SR ISO 8288:2001 |
| 18 | Mn | mg/dmc | 2,0 | SR 8662/1-96 SR ISO 6333-96 |

Ape subterane din puturile de monitorizare

Rezultatele determinărilor pe probe de apa prelevate din forajele de monitorizare se vor compara cu valorile de referinţă si vor respecta valorile impuse de legislaţia naţională.

Rezultatele determinărilor pe probe de apa prelevate din forajele de monitorizare se vor compara cu valorile de referinţă (valori determinate in forajele de monitorizare in 25.03.2005) si vor respecta valorile impuse de legislaţia naţională.

| Parametru | UM | Foraj 1 | Foraj 2 | Foraj 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25.03.2005 |
| Cadmiu | μg/l | 4,2 | 3,7 | 4,7 |
| Crom total | μg/l | 21,1 | 17,5 | 19,9 |
| Cupru | mg/l | 0,0007 | 0,0003 | 0,0021 |
| Cianuri totale | μg/l | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| Mercur | μg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| Nichel | μg/l | 5,6 | 0,7 | 15,5 |
| Nitraţi | mg/l | 67 | 100 | 5,3 |
| Nitriţi | mg/l | 0,37 | 0,038 | 0,039 |
| Plumb | μg/l | 8,6 | 0,2 | 8,0 |
| Amoniu | mg/l | 0,086 | 0,0008 | 0,16 |
| Alcalinitate "m" | mval/l | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
| Cloruri | mg/l | 106,4 | 106,3 | 461 |
| Conductivitate electrica la 200C | μS/cm | 1510 | 1540 | 2800 |
| Calciu | mg/l | 76,15 | 80,2 | 68,1 |
| Culoare | - | Fără | Fără | Fără |
| Gust | - | Fără | Fără | Fără |
| Miros | - | Fără | Fără | Fără |
| Duritate totala | grade germane | 33,6 | 32,5 | 25,7 |
| Fosfati | mg PO43-/l | 0,093 | 0,049 | 0,11 |
| Fier | μg/l | 5,9 | 0,9 | 6,3 |
| Mangan | μg/l | 23,7 | 13,1 | 149,8 |
| Magneziu | mg/l | 99,7 | 92,4 | 70,5 |
| Oxidabilitate | mg O2/l | 2,1 | 2,7 | 13,8 |
| pH | unitati | 7,2 | 7,6 | 7,1 |
| Sodiu | mg/l | 107,82 | 101,12 | 492 |
| Potasiu | mg/l | 0,68 | 0,62 | 3,14 |
| Sulfaţi | mg/l | 156,7 | 272,3 | 606,8 |
| Zinc | μg/l | 14,6 | 18,0 | 30,9 |
| Temperatura apei | 0C | 15,0 | 18,7 | 19,0 |

Probele din forajul FM3B vor fi prelevate dupa executarea forajului inainte de intrare in functiune a celulei 2

SOL

Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe nu vor depasi limitele prevăzute in Ord.MAPPM 756/1997.

| Parametru | U.M. | Valori referinta (determinate inainte de construirea depozitului) | Valoare normală | CMA conform Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/15 cm | 2/30 cm | 3/15 cm | 4/30 cm |  | pa* | pi** |
| pH | unit pH | 7,12 | 7,04 | 7,48 | 7,35 | - | - | - |
| Conductivitate | μS/cm | 362 | 347 | 403 | 410 | - | - | - |
| Cadmiu | ppm | 0,71 | 0,53 | 0,92 | 0,83 | 1 | 5 | 10 |
| Cupru | ppm | 12,14 | 10,8 | 11,9 | 9,25 | 20 | 250 | 500 |
| Crom | ppm | 3,85 | 3,14 | 4,13 | 3,76 | 30 | 300 | 600 |
| Mangan | ppm | 61,32 | 60,2 | 77,8 | 70,2 | 900 | 2000 | 4000 |
| Nichel | ppm | 10,8 | 8,95 | 13,6 | 11,9 | 20 | 200 | 500 |
| Plumb | ppm | 12,9 | 10,7 | 17,5 | 14,2 | 20 | 250 | 1000 |
| Zinc | ppm | 32,6 | 31,5 | 44,1 | 48,9 | 100 | 700 | 1500 |
| Produse petroliere | ppm | 81,7 | 60,4 | 97,3 | 74,3 | 100 | 1000 | 2000 |

* pa - praguri de alertă soluri mai puţin sensibile.

** pi - praguri de intervenţie soluri mai puţin sensibile.

Monitorizarea gestiunii deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar, conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- producatorul

- documente transport

- cantitatea

- determinari de laborator privind natura deseului

- modul de depozitare temporara

- mod de tratare

- date privind expeditiile respinse

- depozitare finala

Zgomot

Nivelul de zgomot la limita incintei va fi monitorizat anual.

Mirosuri

Activitatea nu genereaza mirosuri

Intocmit,

Ing. Al. David

ANEXA DESEURI

Deşeuri acceptate la depozitare

- Conform prevederilor H.G. nr. 349/20025, nu se acceptă la depozitare într-un depozit: deşeuri lichide, radioactive, deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deşeuri periculoase - spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase, orice alt tip de deşeu care nu îndeplineşte criteriile de acceptare stabilite de prezentul ordin. Deşeurile periculoase lichide se tratează în vederea deshidratării, solidificării şi pentru reducerea conţinutului periculos.

- Conform prevederilor H.G. 349/2005, în depozitele de deşeuri periculoase este permisă numai depozitarea deşeurilor periculoase care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordinul MMGA 95/2005. În scopul îndeplinirii criteriilor de acceptare la depozitare, deşeurile periculoase se supun unor operaţii de tratare în vederea scaderii gradului de periculozitate .

Deşeuri propuse a fi  acceptate la depozitare finala in celula 2

01 DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA TRATAREA FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor

01 01 01   deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02   deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

01 03 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 04*  reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*  alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase

01 03 06   reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05

01 03 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 08   deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09   nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele

specificate la 01 03 07

01 03 99   alte deşeuri nespecificate

01 04 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 07*  deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 11   deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 12   reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11

01 04 13   deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele

specificate la 01 04 07

01 04 99   alte deşeuri nespecificate

01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

01 05 05*  deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06*  noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase

02 DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ,

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01 deşeuri agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură,

vânătoare şi pescuit

02 01 01   nămoluri de la spălare şi curăţare

02 01 08*  deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

03 DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI

03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei

03 01 04*  rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase

03 02  deşeuri de la conservarea lemnului

03 02 01*  agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn

03 02 02*  agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn

03 02 03*  agenţi de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*  agenţi de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase

04  DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ

04 01 deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei

04 01 03*  deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă

04 02 deşeuri din industria textilă

04 02 14*  deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici

04 02 16*  coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase

04 02 19*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

04 02 20   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19

05  DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR

05 01  deşeuri de la rafinarea petrolului

05 01 02*  slamuri de la desalinizare

05 01 03*  slamuri din rezervoare

05 01 04*  nămoluri acide alchilice

05 01 05*  reziduuri uleioase

05 01 06*  nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor

05 01 07*  gudroane acide

05 01 08*  alte gudroane

05 01 09*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

05 01 10   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

05 01 11*  deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 12*  acizi cu conţinut de uleiuri

05 01 13   nămoluri de la cazanul apei de alimentare

05 01 14   deşeuri de la coloanele de răcire

05 01 15*  argile de filtrare epuizate

05 01 16   deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17   bitum

05 01 99   alte deşeuri nespecificate

05 06  deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor

05 06 01*  gudroane acide

05 06 03*  alte gudroane

05 06 04   deşeuri de la coloanele de răcire

05 06 99   alte deşeuri nespecificate

05 07  deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale

05 07 01*  deşeuri cu conţinut de mercur

05 07 02   deşeuri cu conţinut de sulf

05 07 99   alte deşeuri nespecificate

06  DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) acizilor

06 01 01*  acid sulfuric şi acid sulfuros

06 01 02*  acid clorhidric

06 01 03*  acid fluorhidric

06 01 04*  acid fosforic şi acid fosforos

06 01 05*  acid azotic şi acid azotos

06 01 06*  alţi acizi

06 01 99   alte deşeuri nespecificate

06 02 deşeuri de la PPFU bazelor

06 02 01*  hidroxid de calciu

06 02 03*  hidroxid de amoniu

06 02 04*  hidroxid de sodiu şi potasiu

06 02 05*  alte baze

06 02 99   alte deşeuri nespecificate

06 03 deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor

metalici

06 03 11*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri

06 03 13*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele

06 03 14   săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13

06 03 15*  oxizi metalici cu conţinut de metale grele

06 03 16   oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15

06 03 99   alte deşeuri nespecificate

06 04 deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03

06 04 03*  deşeuri cu conţinut de arsen

06 04 04*  deşeuri cu conţinut de mercur

06 04 05*  deşeuri cu conţinut de alte metale grele

06 04 99   alte deşeuri nespecificate

06 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

06 05 02*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

06 05 03   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02

06 06 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare

06 06 02*  deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase

06 06 03   deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02

06 06 99   alte deşeuri nespecificate

06 07 deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01*  deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză

06 07 02*  cărbune activ de la producerea clorului

06 07 03*  nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur

06 07 04*  soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99   alte deşeuri nespecificate

07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi

fibrelor artificiale

07 02 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 02 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 02 04*  alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii muma

07 02 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 02 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 02 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 02 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 02 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 02 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11

07 02 14*  deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase

07 02 15   deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14

07 02 16*  deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi

07 02 17   deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16*

07 02 99   alte deşeuri nespecificate

07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 11)

07 03 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 03 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 03 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 03 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 03 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 03 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 03 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 03 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 03 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11

07 03 99   alte deşeuri nespecificate

07 04  deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu

excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului(cu excepţia 03 02) şi altor biocide

07 04 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 04 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 04 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 04 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 04 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 04 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 04 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 04 11*  nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 04 12   nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11

07 04 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 04 99   alte deşeuri nespecificate

06 08    deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivaţilor din silicon

06 08 02*  deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi

06 08 99   alte deşeuri nespecificate

06 09 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor

06 09 02   zgură fosforoasă

06 09 03*  deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu

substanţe periculoase

06 09 04   deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03

06 09 99   alte deşeuri nespecificate

06 10 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor

06 10 02*  deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

06 10 99   alte deşeuri nespecificate

06 11 deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor

06 11 01   deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99   alte deşeuri nespecificate

06 13  deşeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificaţie

06 13 01*  produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide.

06 13 02*  cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)

06 13 03   negru de fum

06 13 04*  deşeuri de la procesele cu azbest

06 13 05*  funingine

06 13 99   alte deşeuri nespecificate

07   DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01  deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU)produşilor chimici organici de bază

07 01 01*  soluţii apoase de spălare şi soluţii muma

07 01 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 01 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 01 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 01 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 01 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 01 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

07 01 99   alte deşeuri nespecificate

07 05  deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 05 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 05 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 05 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 05 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 05 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 05 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 05 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 05 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11

07 05 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 05 14   deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13

07 05 99   alte deşeuri nespecificate

07 06 deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice

07 06 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 06 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 06 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 06 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 06 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 06 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 06 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 06 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 06 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11

07 06 99   alte deşeuri nespecificate

07 07 deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă

07 07 01*  lichide apoase de spălare şi soluţii muma

07 07 03*  solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii muma

07 07 04*  alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma

07 07 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 07 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 07 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 07 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 07 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 07 12   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11

07 07 99   alte deşeuri nespecificate

08 DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora

08 01 11*  deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 12   deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11

08 01 13*  nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 14   nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

08 01 15*  nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 16   nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

08 01 17*  deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 18   deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

08 01 19*  suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi

organici sau alte substanţe periculoase

08 01 20   suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19

08 01 21*  deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor

08 01 99   alte deşeuri nespecificate

08 02 deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01   deşeuri de pulberi de acoperire

08 02 02   nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice

08 02 03   suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice

08 02 99   alte deşeuri nespecificate

08 03  deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 12*  deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 13   deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12

08 03 14*  nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 15   nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14

08 03 16*  deşeuri de soluţii de gravare

08 03 17*  deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 18  deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17

08 03 19*  ulei de dispersie

08 03 99   alte deşeuri nespecificate

08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele

impermeabile)

08 04 09*  deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 10   deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

08 04 11*  nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 12   nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

08 04 13*  nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi

organici sau alte substanţe periculoase

08 04 14   nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

08 04 15*  deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 16   deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15

08 04 17*  ulei de colofoniu

08 04 99   alte deşeuri nespecificate

08 05 alte deşeuri nespecificate în 08

08 05 01*  deşeuri de izocianaţi

09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

09 01 deşeuri din industria fotografică

09 01 01*  developanţi pe bază de apă şi soluţii de activare

09 01 02*  soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

09 01 03*  soluţii de developare pe bază de solvenţi

09 01 04*  soluţii de fixare

09 01 05*  soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare

09 01 06*  deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice

09 01 11*  cameră de unică folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 13*  deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06

09 01 99   alte deşeuri nespecificate

10 DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de

combustie (cu excepţia 19)

10 01 01   cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02   cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui

10 01 03   cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat

10 01 04*  cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan

10 01 05   deşeuri solide, pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07  nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*  acid sulfuric

10 01 13*  cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 14*  cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea

deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 15  cenuşă de vatra, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14

10 01 16*  cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 17   cenuşă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16

10 01 18*  deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 19   deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18

10 01 20*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

10 01 21   nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele

specificate la 10 01 20

10 01 22*  nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de

substanţe periculoase

10 01 23   nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele

specificate la 10 01 22

10 01 24   nisipuri de la păturile fluidizate

10 01 25   deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea

cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice

10 01 26   deşeuri de la epurarea apelor de răcire

10 01 99   alte deşeuri nespecificate

10 02 deşeuri din industria siderurgică

10 03 deşeuri din metalurgia termică a aluminiului

10 04 deşeuri din metalurgia termică a plumbului

10 05 deşeuri din metalurgia termică a zincului

10 06 deşeuri din metalurgia termică a cuprului

10 07 deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei

10 08 deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase

10 09 deşeuri de la turnarea pieselor feroase

10 10 deşeuri de la turnarea pieselor neferoase

10 11 deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă

10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie

10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a

articolelor şi produselor derivate din ele

10 14 deşeuri de la crematorii

11 DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA

METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ

11 01 deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de

fabricare a anozilor)

11 01 08*  nămoluri cu conţinut de fosfaţi

11 01 09* nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 10  nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09

11 01 13*  deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 14  deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

11 01 15*  eluanţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase

11 01 16*  răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98*  alte deşeuri conţinând substanţe periculoase

11 01 99   alte deşeuri nespecificate

11 02 deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă

11 02 02*  nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie

11 02 05*  deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase

11 02 06   deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05

11 02 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

11 02 99   alte deşeuri nespecificate

11 03 nămoluri şi solide de la procesele de călire

11 03 01*  deşeuri cu conţinut de cianuri

11 03 02*  alte deşeuri

11 05 deşeuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 01   zinc dur

11 05 02   cenuşă de zinc

11 05 03*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*  baie uzată

11 05 99   alte deşeuri nespecificate

12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A

SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al

suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice

12 01 01   pilitură şi şpan feros

12 01 02   praf şi suspensii de metale feroase

12 01 03   pilitură şi şpan neferos

12 01 04   praf şi particule de metale neferoase

12 01 05   pilitură şi şpan de materiale plastice

12 01 12*  ceruri şi grăsimi uzate

12 01 13   deşeuri de la sudură

12 01 14* nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 15   nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

12 01 16*  deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 17  deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

12 01 18*  nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei

12 01 99   alte deşeuri nespecificate

13 DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia

uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

13 05 deşeuri de la separarea ulei/apă

13 05 01*  solide din păturile de nisip şi separatoarele ulei/apă

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03*  nămoluri de intercepţie

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 08* amestecuri de deşeuri de la păturile de nisip şi separatoarele

ulei/apă

14 DEŞEURI DE SOLVENŢI 0RGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE

PROPULSARE (cu excepţia 07 şi 08)

14 06 deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de

propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor

14 06 04*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi

14 06 05*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi

15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,

FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

16 03 grupe nespecificate şi produse neobişnuite

16 03 03*  deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase

16 03 04   deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

16 03 05*  deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase

16 03 06   deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

16 04      deşeuri de explozivi

16 04 01*  deşeuri de muniţie

16 04 02*  deşeuri de artificii

16 04 03*  alte deşeuri de explozivi

16 07 deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 şi 13)

16 07 08*  deşeuri cu conţinut de ţiţei

16 07 09*  deşeuri conţinând alte substanţe periculoase

16 07 99   alte deşeuri nespecificate

16 08 catalizatori uzaţi

16 08 01   catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07)

16 08 02*  catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase*3) sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase

16 08 03   catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii

16 08 04  catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07)

16 08 05*  catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic

16 08 06*  lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*  catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase

16 09 substanţe oxidante

16 09 01*  permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu

16 09 02*  cromaţi, de ex.: cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu

16 09 03*  peroxizi, de ex. apă oxigenată

16 09 04*  substanţe oxidante, fără alte specificaţii

16 11      deşeuri de căptuşire şi refractare

16 11 01*  materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 02   materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01

16 11 03*  alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice,cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 04   materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03

16 11 05*  materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 06   materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05

17  DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN

AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17 01 06*  amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 04*  sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu ubstanţe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 01*  asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

17 03 03*  gudron de huilă şi produse gudronate

17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 05 03*  pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 05*  deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 07*  resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 06 01*  materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase

17 06 05*  materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 08 materiale de construcţie pe bază de gips

17 08 01*  materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe ericuloase

17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări

17 09 01*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur

17 09 02*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex.:cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de CB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB

17 09 03*  alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL

19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 05*  turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*  deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase

19 01 07*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*  cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*  cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11

19 01 13*  cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 14   cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13

19 01 15*  praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 16   praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15

19 01 17*  deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 18   deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17

19 01 19   nisipuri de la păturile fluidizate

19 01 99   alte deşeuri nespecificate

19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 04*  deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

19 02 05*  nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 06   nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 11*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 99   alte deşeuri nespecificate

19 03 deşeuri stabilizate/solidificate*4)

19 03 04*  deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate

19 03 05  deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06*  deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 04 deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare

19 04 01   deşeuri vitrificate

19 04 02*  cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*  faza solidă nevitrificată

19 04 04   deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor

19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19 08 01   deşeuri reţinute pe site

19 08 02   deşeuri de la deznisipatoare

19 08 05   nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

19 08 06*  răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*  soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni

19 08 08*  deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele

19 08 10*  amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale,altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14   nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99   alte deşeuri nespecificate

19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial

19 09 01   deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site

19 09 02   nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03   nămoluri de la decarbonatare

19 09 04   cărbune activ epuizat

19 09 05   răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06   soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99   alte deşeuri nespecificate

19 10 deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19 10 03*  fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase

19 10 04   fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03

19 10 05*  alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase

19 10 06   alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05

19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 02*  gudroane acide

19 11 03*  deşeuri lichide apoase

19 11 04*  deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

19 11 05*  nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase

19 11 06   nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07*  deşeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 11 99   alte deşeuri nespecificate

19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex.: sortare,

mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a

catalogului

19 12 06*  lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 11*  alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane

19 13 01*  deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 03*  nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 05*  nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase

*1) Pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 modificata si completata cu HG 975/2007- pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

*2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticle activate

*3) Pentru această poziţie materialele tranziţionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden şi tantal. 	Aceste metale şi compuşii lor sunt periculoşi dacă sunt clasificaţi ca atare substanţe periculoase. Această clasificare a substanţelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale tranziţionale şi care dintre compuşii lor reprezintă substanţe periculoase.

*4) Procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deşeului şi astfel transformă un deşeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deşeului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietăţile chimice ale deşeului.

*5) Un deşeu este considerat parţial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componenţii periculoşi care nu au fost transformaţi complet în unii nepericuloşi pot fi eliberaţi în mediu pe termen scurt, mediu şi lung.

*6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau altă sticlă activată.

# Text boxes

Schema de preluare, transport, tratare si depozitare a deseurilor periculoase (industriale)

Schema procedurii

de acceptare a deşeurilor

la depozitare

3

2

1

Statie de epurae

8

4

7

1%

3%

3%

6

Depozit deseuri periculoase

Cenusa/zgura

Valorificare

Mari

Mici

Incinerare

Coincinerare

Tratare

Deseuri periculoase stabilizate

Depozitare temporara (pana cand cantitatile vor justifica un anumit tip de tratare)

Colectare/transport

Cantitati deseuri

Depozit deseuri periculoase

SC VIVANI SALUBRITATE SA

Deseuri periculoase colectate selectiv din deseurile de tip urban

Deseuri periculoase (industriale) insotite de determinari de laborator din care sa reiasa caracteristicile lor fizico chimice si codurile

DESEURI PERICULOASE (INDUSTRIALE)