PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI

PROIECTANT GENERAL: S.C. MART STUDIO S.R.L..

BENEFICIAR: PETRE VASILICĂ EUGEN ȘI PETRE GINA-IONELIA

Pr. nr. 2 / 2019

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL

CUPRINS MEMORIU GENERAL:

1. INTRODUCERE

PROIECT URBANISTIC GENERAL - P.U.G. COMUNA BOLINTIN DEAL -JUDEŢUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL al    comunei BOLINTIN DEAL

LEGEA nr.50/1991 republicata in 1996 si HG 525/1996

URBANPROIECT - Bucureşti 1997

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2. Obiectul lucrării

  - Surse documentare-documentaţii de urbanism aprobate anterior

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1  Evoluţia zonei

2.2  Încadrare în localitate

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.4. Circulaţia

2.5. Ocuparea terenului

2.6. Echipare edilitară

2.7  Probleme de mediu

2.8  Opţiuni ale populaţiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale PUG pentru funcţiunea propusă

3.3.  Valorificarea cadrului natural

3.4. Modernizarea circulaţiei

3.5.  Zonificarea funcţională-reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

3.6.  Dezvoltarea echipării edilitare

3.7.  Protecţia mediului

3.8. Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII

5. ANEXE

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC ZONAL

MUNICIPIUL FETEŞTI,  TARLAUA 201/69, PARCELA 1

JUDEŢUL IALOMIŢA

CAPITOLUL 1:

INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării:

PUZ – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL

Beneficiar: PETRE VASILICĂ-EUGEN ȘI PETRE GINA-IONELIA

Baza proiectării: -Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ-ului

-Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism;

# -Legea nr. 350/2001 a amenajării teritoriului şi a urbanismului;

# -HGR 525/1996 republicat 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

# -Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări;

# -Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

-PUG actual– municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa, 2000;

- PUG reactualizat– municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa, aflat în faza de avizare;

-Norma ANRM din 2006 şi prescripţii tehnice actualizate specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă a sistemului naţional de transport a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;

-Norma tehnică din 2007, ANRE, privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă a capacităţilor energetice-revizia I;

-NTE 003/04/00-Normativ pentru construcţia liniilor electrice cu tensiuni peste 1000V;

-PE 101/85, Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste un kV;

-PE 101 A/85-instrucţiuni pentru stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste un kV, în raport cu alte construcţii.

Proiectant:               SC MART STUDIO SRL

Data elaborarii:        01. 2019

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Solicitarea principală a temei de program o reprezintă realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea ridicării restricției de construire, existente în zonă, precum și în vederea schimbării funcțiunii admise pe terenul studiat din L3-locuințe individuale și colective mici în M1- subzonă mixtă ce cuprinde locuinţe individuale si servicii.

Prezenta documentaţie serveşte la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor, de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora pe un teren din intravilanul municipiului Feteşti, având categoria de folosință-arabil:

- terenul în suprafaţă de  3830 mp (conform masurători cadastrale), situat în vestul localităţii, permite accesul atât din DE202 cât și dintr-un drum de acces vicinal.

Pe terenul studiat se intenționează a se realiza o locuință individuală și un spațiu comercial.

    - REGIM JURIDIC

Terenul ce a generat PUZ , situat în intravilanul municipiului Feteşti, tarlaua 201/69, jud. Ialomiţa care aparţine domnilor Petre Vasilică-Eugen și Petre Gina-Ionelia conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2304/17.10.2007.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Fetești, aprobat cu HCL nr. 11/31.01.2018, terenul studiat este situat integral în zonă cu interdicție de construire pînă la aprobarea unei documentații de urbanism (PUZ, PUD) și se găseste parțial în zona de protecție stabilită pe baza normelor sanitare (Cimitir Fetești-Gară).

    - REGIMUL ECONOMIC

Categoria de folosință a terenului studiat este-teren arabil, conform extras de carte funciară.

Suprafața terenului studiat este de 3830mp. Terenul studiat este liber de construcții.

    - REGIMUL TEHNIC

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Fetești, aprobat cu HCL nr. 11/31.01.2018, terenul studiat este situat în subzona L3-locuințe individuale și colective mici cu maxim P+3E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite.

Utilități existente: în zonă nu există rețele de utilități care să permită branșarea/racordarea directă a imobilului .

Conform planului de amplasament si delimitare a imobilului , imobilul se învecinează cu DE202, drum propus spre lărgire și cu DS-stradă nou propusă.

  - SURSE DOCUMENTARE - DOCUMENTAŢII DE URBANISM APROBATE ANTERIOR

Legea 50/1991-republicată şi Ordinul nr.91/1991 al M.L.P.A.T. de aprobare a formularelor, procedurii de autorizare şi conţinutului documentaţiilor constituie cadrul legislativ reglementar pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în baza cărora se pot emite Certificate de Urbanism şi Autorizaţii de Construire.

Până în momentul întocmirii prezentului Plan Urbanistic Zonal nu a fost aprobat nici un alt plan urbanistic zonal care să impună anumite condiţii de dezvoltare pentru terenul ce a generat acest PUZ.

În documentaţia de faţă se vor respecta  prevederile PUG - ului  definitiv şi al RLU-ului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa aprobate cu HCL nr. 11/31.01.2018.

Totodată la baza elaborării documentaţiei de faţă au stat studii de fundamentare cu caracter analitic constând în :

- Aducerea la zi a suportului topografic- cadastral – studiu elaborat de ing Mihalache Nicolae (inginer de specialitate);

- Studiu geotehnic întocmit de ing. Mihai Petrescu.

CAPITOLUL 2:

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

Aşezare polinucleară, municipiul Feteşti este alcătuit din mai multe cartiere, constituite din vetre mai vechi, înşirate pe o lungime de 5 km pe malul stâng al Borcei la contactul cu lunca Dunării (Buliga, Fetesti-Oraş si Vlaşca ) şi unul mai nou (Feteşti-Gară),  situat spre nord, pe câmpia înaltă, în apropierea nodului feroviar Feteşti-Gară, (incluzând Feteşti-Colonişti) unde sunt concentrate instituţiile administrative, social-culturale şi principalele unităţi economice.

Municipiul Feteşti este situat în sud-estul României, în judetul Ialomita, între capitala ţării – Bucureşti – şi Constanţa, cel mai mare port al Mării Negre. În Europa, oraşul Feteşti se află pe cursul inferior al Dunării (sud-estul Europei Centrale), fluviu care formează împreuna cu Rinul şi cu canalele pe care le completează (Dunăre-Main-Rin, Dunăre-Marea Neagră) cea mai importantă artera navigabilă europeană (Marea Neagră-Marea Nordului).

Localitatea Feteşti a devenit în 1868 comună, iar în 1934 oraş. Ca urmare a  dezvoltării industriei în special ramurile alimentară şi textilă, a sectorului construcţiilor începând din 1965, fiind realizate investiţii în aceste sectoare, are loc o intensificare a structurii economiei zonei în favoarea industriei. În urma acestor transformări, localitatea a căpătat noi valenţe sub aspectul dezvoltării social-economice şi a devenit în 1995 municipiu.

Judeţul Ialomiţa are un relief de câmpie, incluzând Bărăganul de la sud sau Bărăganul propriu-zis şi jumătatea sudică a Bărăganului central; la acestea se mai adaugă relieful de luncă şi baltă, corespunzator văii Ialomiţei, Dunării şi Bălţii Borcea. Relieful în zona municipiului Feteşti este relativ neted, abrupt spre lunca Borcei.

.

2.1.1. EVOLUŢIA TERENULUI

Terenul studiat este amplasat în vestul Municipiului Fetești, mai exact în vestul cartierului Fetești Gară. Acest teren a fost, până în anul 2018, teren extravilan, agricol. Odată actualizarea Planului Urbanistic general al Municipiului fetești, acest teren a fost introdus în intravilan.

În istoricul său nu s-au efectuat, pe acest teren, alte activități decît cele agricole.

2.1.2. VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT ÎN PERIMETRUL PUZ

Pe terenul  care face obiectul P.U.Z. nu este amplasată nicio construcţie ce ar putea avea valoare de patrimoniu (terenul fiind liber de construcţii şi neexistand unele nici în evoluţia sa anterioară) şi nici nu există studii care să ateste existenţa unor vestigii arheologice.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Zona studiata este poziţonată în partea de vest a municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa.

Terenul care face obiectul PUZ, se află încadrat  perimetral astfel:

La nord: drum de exploatare DE 202, proprietăți particulare și Drum vicinal

La vest: canal dezafectat

La sud: proprietăţi particulare

La est: proprietăţi particulare

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Privind raporturile dintre municipiu şi cadrul natural, la scara regională se observă că acesta are o poziţie de contact între Câmpia Bărăganului şi Valea Dunării, poziţie a cărei valoare a fost puternic modificată de realizarea unor importante căi terestre de comunicaţii - magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa ce se intersectează cu linia ferata ce leagă o parte din estul Munteniei  şi Moldova cu Marea Neagră- precum şi drumul naţional 3A care este continuat peste Dunăre de primul tronson din autostrada A2, prevăzută  ca în momentul în care va fi terminată să lege capitala de litoral, autostradă care, la rândul ei, se intersectează cu o alta tot de rang naţional (3B) şi al cărui traseu este paralel cu cel al braţului Borcea.

Municipiul Feteşti este alcătuit din mai multe cartiere construite din vetre mai vechi, înşirate pe o lungime de 5 km pe malul stâng al braţului Borcea la contactul cu lunca Dunării ( Buliga, Feteşti-Oraş şi Vlasca) şi una mai nouă situată la nord pe câmpia înaltă în apropierea nodului feroviar Feteşti-Gară (inclusiv Feteşti-Colonişti) unde sunt concentrate instituţiile administrative, social-culturale şi principalele unităţi economice.

Coordonatele  geografice ale municipiului Feteşti-44 grade, 23 minute latitudine nordică şi 27 grade, 50 minute longitudine estică.

Terenul pe care este amplasat municipiul Feteşti este constituit din prafuri nisipoase, argiloase,  loessoide, în alternanţă cu nisipuri prăfoase practice insensibile la umezire. Gradul de cunoaştere a zonei este relativ detaliat pentru zona Feteşti Gară şi practic inexistent pentru zona Fetesti Oraş.

Nivelul hidrostatic al pânzei freatice este situat  la adâncimi ce depăşesc 25 m de la suprafaţa terenului natural.

Caracteristicile geotehnice impun utilizarea unor procedee de îmbunatăţire a terenului ca teren de fundare, constând din coloane de pământ, perne de loess sau compactări cu amiul greu, având ca scop eliberarea sensibilităţii la umezire a terenului.

Adâncimea de îngheţ conform conf. STAS 6054/77, în zonă este de 0,80m în intravilanul oraşului şi de 0,90m în afară.

Altitudinea zonei pe care este amplasat terenul studiat este între +52,5 şi +55m CTN-RMN.

Specificul climei municipiului Feteşti se aseamană cu specificul întregii părţi de est a judeţului Ialomiţa, temperat-continentală, cu veri secetoase şi ierni geroase.

Municipiul Feteşti dispune de un potenţial termic ridicat, uşor diferenţiat local, în funcţie de unităţile sale naturale – zona de luncă, baltă şi câmpul Baraganului. Astfel, valorile medii anuale ale temperaturii aerului pe teritoriul judeţului sunt cuprinse între 10°C şi 11°C.

Radiaţia solară este de 1450kWh/mp/an.

Duarata medie anuală de strălucire a soarelui este de 2200 h/an.

Ca şi temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice au un caracter continental, producându-se diferenţiat de la o lună la alta şi de la un an la altul.

Iarna, din cauza întâlnirii aerului rece continental cu cel mai cald mediteranean sau oceanic, peste teritoriul judeţului se produc viscole. Cea mai ridicată grosime a stratului de zapadă, record pentru sec. nostru s-a înregistrat în iarna 1953 – 1954, când a atins, la Călăraşi, 173 cm. Tot atunci, la Feteşti, a atins 91 cm.

De remarcat că, în ultimii ani, pe teritoriul municipiului Feteşti şi nu numai (şi în zonele înconjurătoare) se face treptat trecerea de la o climă continental temperată către o climă continental excesivă.

2.4. CIRCULAŢIA

Circulaţia în zonă este reprezentată de drumul de exploatare DE 202, propus spre lărgire, și de un drum vicinal, ce nu are încă acest statut în documentaţiile cadastrale, fiind nou realizat sau propus spre realizare. Terenul studiat are acces direct atît la DE202 cît și la drumul vicinal, nou propus. Accesul, din aceste drumuri, se poate face prin nordul terenului studiat.

Drumul de exploatare DE202prezintă un profil de 3 m cu o singură bandă de circulaţie, este un drum de pământ, fără soluții de preluare a apei pluviale şi care, în anotimpurile ploioase, nu poate fi circulat.

Drumul nou înfiinţat, prezintă un profil de aproximativ 10m, putînd avea două benzi de circulaţie. În prezent, circulația pe acest drum este blocată de căpițe de fân și diverse atelaje depozitate necontrolat.

Traficul în zonă este rar şi este în general reprezentat de utilaje agricole şi de căruţe.

2.5. OCUPAREA TERENULUI

În prezent terenul studiat are categoria de folosință de teren arabil.

Suprafaţa terenului studiat este de 3830mp, conform măsurătorilor cadastrale.

Pe terenul studiat nu există nici o construcţie în prezent şi nici nu s-au realizat lucrări de sistematizare.

Terenul este liber de orice sarcini.

Bilanțul exuistent al terenului studiat sunt următorii:

Suprafaţa construită existentă= 0 mp;

POT= 0 %;

CUT= 0 %.

Conform PUG - ului  definitiv şi al RLU-ului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa aprobate cu HCL nr. 11/31.01.2018, terenul studiat este situat în UTR-ul L3 - subzona locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+3 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite.

- Sunt permise următoarele funcțiuni:

# -     locuinţe individuale si colective mici, în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat);

# anexe gospodăreşti;

# -    echipamente publice specifice zonei rezidenţiale.

Sunt permise cu condiționări următoarele funcțiuni:

# se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 100 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

# funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD;

# în zonele de lotizări constituite, ce cuprind parcele care îndeplinesc condiţiile de construibilitate, autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz);

# anexele gospodăreşti care produc murdărie (latrina, grajd, coteţ etc.) se admit numai în următoarele condiții: (1)în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de pasari se amplaseaza la cel puțin 10 m de cea mai apropiata locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate; (2) în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de pasari se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate;

# -se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

# pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică.

# Se interzic următoarele utilizări:

# funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 100 mp ADC, care generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22 sau produc poluare;

# activităţi productive poluante (descrise conf. Anexa 1 din legea nr. 278/2013), cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22;

# anexele pentru creșterea animalelor care: (1)în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curtile persoanelor particulare, depășesc 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și 50 de pasari, sau care nu se amplaseaza la cel puțin 10 m de cea mai apropiata locuință învecinată și se exploatează astfel încât să producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor; (2) în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale care depășesc două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de pasari și nu se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată;

# depozitare en-gros;

# depozitări de materiale refolosibile;

# platforme de precolectare a deşeurilor;

# depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

# activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

# staţii de betoane;

# autobaze;

# staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

# spălătorii chimice;

# lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

# orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice;

# -	 orice lucrări de extindere la clădirile de locuit de pe loturi sub 500 mp, fără racordare la reţele publice de apă şi canalizare şi fără încăperi sanitare în clădire.

# Regimul maxim de înălțime va fi de P+3E;

# - înălţimea la cornişă a clădirilor va fi de maxim 12 metri;

# - se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperisului;

# - se admit depăşiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire cuplat.

# POT maxim = 35%

# CUT maxim = 1,0

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

Alimentarea cu apa:

În zona studiată nu există rețea de alimentare cu apă.

Canalizare:

În zona studiată nu există rețea de canalizare. Apele pluviale ajung direct pe sol.

Alimentare cu energie electrică:

În zona studiata, la aproximativ 60m faţă de terenul studiat, există o linie electrică aeriană, LEA 20kV. Linia electrică urmăreşte traseul unui drum de exploatare existent în partea de vest a terenuli studiat, dincolo d ecanalul desecat cu care acesta se învecinează.

Telecomunicaţii:

În zonă nu există reţele de telecomunicaţie fixă.

Alimentare cu gaze naturale:

În zonă nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.

2.7. PROBLEME DE MEDIU ŞI RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE

2.7.1. DISFUNCŢIONALITĂŢI  ALE AMPLASAMENTULUI

Ca disfuncționalităţi ale amplasamentului, sunt de menţionate:

- Profilul necorespunzător şi starea de întreţinere proastă a DE202;

- Depozitarea necontrolată pe traseul drumului nou de acces în zonă;

- existenţa unei zone de protecție sanitară a cimitirului fetești Gară, zonă de protecție de 50m ce se suprapune parțial peste terenul studiat;

- existenţa unui culoar tehnic de protecţie de 24m în lungul LEA 20kW ce traversează terenul alăturat;

- terenul de fundare este loessoid, macroporic, sensibil la umezire.

Zona studiată nu se află pe lista siturilor naturale protejate SIT Natura 2000 şi nici pe lista zonelor protejate de interes local.

2.7.2. RISCURI  NATURALE ŞI ANTROPICE

Din punct de vedere geologic, municipiul Feteşti aparţine platformei Moesice, unde apar depozite cuaternare începând cu pleistocenul mediu.

Pleistocenul mediu - cu depozite ce se dispun peste stratele de Feteşti. Aceste depozite, reprezentate prin argile cu intercalaţii nisipoase, apar în adâncime şi sunt interceptate doar în forajele de adâncime. Acestea sunt dispuse peste stratele de Feteşti.

În suprafaţă, pleistocenul mediu, reprezentat prin depozite loessoide, apare pe podişul Hagieni. Depozitele loessoide sunt constituite din nisipuri fin prafoase,

macroporice, gălbui, cu concreşăţiuni calcaroase. Grosimea depozitelor este de 30 — 60 m şi au fost atribuite unui interval stratigrafic ce include partea superioară a pleistocenului mediu şi pleistocenul superior.

Pleistocenul superior

În cadrul Pleistocenului superior au fost separate 3 (trei) subdiviziuni.

Subdiviziunea inferioară  este reprezentată printr-un orizont de nisipuri mărunte şi fine, gălbui, necoezive cu concreţiuni grezoase uneori cu nivele ce conţin concrefţii calcaroase rotunjite, sau lentile de concreţii manganoase şi feruginoase. Grosimea acestei subdiviziuni este de 10 — 25 m. Subdiviziunea medie a Pleistocenului superior este reprezentată prin depozitele loessoide de pe Câmpul Bărăganului ce stau direct peste nisipurile de Mostiştea şi au o grosime de 20 — 25 m. Deschiderile naturale precum şi forajele executate în regiune pun în evidenţă structura acestor depozite.

În general, în partea de vest a regiunii sunt alcătuite din prafuri nisipoase, argiloase, macroporice, gălbui cu concreţiuni calcaroasee. Spre est, depozitele loessoide devin mai nisipoase.

În cuprinsul depozitelor loessoide există 1 — 3 nivele de intercalaţii argiloase de culoare cărămizie roşcată cu grosimea de 0.50 — 3.00 m.

Subdiviziunii medii a Pleistocenului superior îi mai aparţin şi aluviunile grosiere ale terasei superioare a Dunării (terasa Feteşti), constituite din pietrişuri mărunte şi nisipuri, cu o grosime de 3 — 5.00 m.

Subdiviziunea superioară a Pleistocenului superior este reprezentată prin depozitele loessoide care acoperă „terasa Feteşti” cu grosimea de 15 — 20 m.

Holocenul inferior , este reprezentat prin aluviunile grosiere ale terasei joase a Dunării şi Ialomiţei. Depozitele terasei joase sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri groase de 5 — 8.00 m.

Holocenul superior

Depozitele loessoide care acoperă terasa joasă a Dunării şi Ialomiţei şi aluviunile grosiere şi fine ale luncilor au fost raportate holocenului superior. Depozitele loessoide sunt predominant nisipoase şi slab prăfoase cu grosimi de 4 — 8.00 m. Depozitele aluvionare ale luncilor sunt alcătuite în bază din pietrişuri şi nisipuri ( 4 — 10.00 m) iar către partea superioară din nisipuri, nisipuri argiloase, argile nisipoase şi mâluri groase de 5 — 8.00 m. Holocenului superior i-au mai fost atribuite şi depozitele de dune din partea de nord a interfluviului Dunăre — Ialomiţa

Conform planşă încadrare în PUG municipiul Feteşti anexată la prezenta documentaţie terenul care a generat PUZ nu se află în zonă inundabilă sau cu risc de instabilitate.

Urmărind datele geotehnice expuse mai sus, pentru fundarea construcţiilor pentru zonele cu loessuri groase pe versanţi, uscate, grupa B - P.S.U., aşa cum este cazul amplasamentului studiat, în funcţie de caracteristicile constructive ale obiectivelor, se pot adopta următoarele soluţii

- consolidare în suprafaţa cu covor ( perne de loess ) cu lamele bitumate, cu covor geotextil sau cu geogril Tensar.

- coloane de pamânt (loess);

- compactarea cu maiuri grele(la minimum 50m distanţă de construcţii)

În cazul panourilor fotovoltaice, construcţii cu caracter aparte, ce nu prezintă exclusiv soluţia de fundare, se poate adopta soluţia de încastrare în pământ cu ajutorul pilonilor metalici, la o adâncime suficient de mare ( calculată şi prevăzută de specialişti de rezistenţă) cât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte stabilitatea panourilor susţinute.

Singurii factori potenţiali de poluare a zonei sunt depozitarea ilegală a deşeurilor şi circulaţia rutieră, aceasta neaflându-se în regim de rezervaţie naturală sau patrimoniu.

În vederea combaterii depozitării necontrolate a deşeurilor, pe terenul studiat este prevăzut a se amplasa, în apropierea cabinei de poartă, pe o platformă de beton, special amenajată, un wc ecologic şi o pubelă din pvc pentru depozitarea gunoiului menajer.

Riscurile antropice sunt cele legate de existenţa conductei  subterane de transport ţiţei cu diametrul de 28 ţoli, respectiv de existenţa reţelei electrice aeriene LEA20kV care alimentează PTAB 6200 al staţiei de epurare Feteşti.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Investițiile propuse prin PUZ-ul de față au drept impact direct ridicarea nivelului de confort și de atractivitate a zonei.

CAPITOLUL 3

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

- Ridicarea topografică a fost realizata de inginer topometrist Mihalache Gh. Nicolae, având autorizaţie OCPI seria RO-IL-F nr. 0027/2011.

Conform studiu topo terenul studiat, amplasat în tarlaua 201/69, terenul studiat are o suprafață de 3830mp. Acesta nu prezintă căderi mari de pantă, fiind aproximativ plat, astfel încît nu necesită sistematizări pe verticală.

- Concluziile studiului geotehnic realizat de ing Mihai Petrescu sunt următoarele:

Pe amplasamentul cercetat, terenul de fundare este alcătuit din loess,  încadrat în grupa B a PSU.

Terenul bun de fundare se considera începând de la adâncimea de 1.10m și se menține pe toata adâncimea prospectată.

Date fiind condițiile amplasamentului, clădiri parter în vecinatate care nu permit lucrari de consolidare a terenului de fundare, s-a ales soluția de fundare direct ape stratul de praf loessoid.

În conformitate cu prevedrile normativului NP125/2010, presiunea convențională pentru gruparea fundamental este de 130KPa. Pentru gruparea special, presiunea convențională este de 156KPa.

Presiunea convențională corespunde suprafeței terenului natural construit din PSU și este valabilă pentru orice lățime a fundației B.

Valoarea presiunii convenționale se va corecta in funcție numai de adâncimea de fundare cu valoarea Δ Df, care se adauga la valoarea menționată.

Săpătura general se va executa cu taluz vertical pâna la adâncimea de 2.00m. peste această adâncime, până la 3.00m, săpătura se va executa cu taluz cu panta 1:0.50.

Pământul rezultat din săpătură, după solul vegetal, se poate folosi pentru umpluturi.

Pentru sistematizarea verticală, normativul NP 125/2010 prevede:

….Atăt în perioada de executare cât și în timpul exploatării construcțiilor, se vor adopta obligatoriu măsuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

-Sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului pentru asigurarea colectârii și evacuârii rapide câtre un emisar a apelor din precipitații, prin prevederea unor pante de minim 2%; se va realiza inițial sistematizarea necesarâ pentru lucrârile de execuție, urmând ca celelalte lucrâri de sistematizare sâ se termine odata cu punerea în funcțiune a obiectivului.

-Colectare și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toată durata execuției sapăturilor prin amenajari adecvate (pante, puțuri, instalații de pompare etc); în situația în care la cota de fundare se constată existenta unui strat de pamânt afectat de precipitații, acesta va fi îndepârtat imediat inainte de turnarea betonului.

-Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat si pe toata durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiilor, executia de strate etanse din argila, pante corespunzatoare, rigole, cavalieri etc.).

In conformitate cu prevederile Normativului C 169/88 pentru sapatura executata cu taluz vertical se au in vedere urmatoarele prevederi din normativul mentionat:

“4.1 ……..-mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;

-cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata decat cota finala pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-chimice ale terenului de sub talpa fundatiei.- pentru pamanturile loessoide 0,30m”

Pe parcursul executiei infrastructurii, constructorul este obligat sa urmareasca aparitia si dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii care pot indica inceperea surparii malurilor sis a ia masuri de prevenire a accidentelor.

Dupa modul de comportare a terenului la sapatura mecanizata, acesta se incadreaza in categoria III, teren tare.

In executie se vor lua masuri de compactare a tuturor umpluturilor, la umiditate optima si atingerea densitatii in stare uscata de minim 1.60 t/ m3.

Se vor respecta prevederile normativului NP125/2010:

“In scopul asigurarii unei bune comportari a constructiilor fundate pe PSU, pe langa masurile de eliminare a sensibilitatii la umezire a terenului se pot adopta masuri care conduc la micsorarea influentei deformatiilor neuniforme ale terenului asupra constructiilor. Acestea constau din:

- Forma in plan a construciilor va fi ca mai simpla, fara intranduri si iesinduri, ramificatii etc. In cazul unor constructii cu suprafete marisau cu o forma simpla, prin rosturi. Se va Evita amplasarea alaturata a unor tronsoane de inaltime sau incarcari mult diferite.

- Separarea constructiilor in tronsoane delimitate prin rosturi de tasare; rapoartele dintre dimensiunile generale ale tronsonului se recomanda a se situa intre urmatoarele limite, daca prin calculi si prevederea unor masuri constructive specific nu rezulta alte valori

b  ≤ 1 ;     ht  ≥  1       in care

I     2        I      2

b,I – latimea si lungimea tronsonului,

ht – inaltimea totala de la nivelul de fundare pana la ultimul planseu acoperis

Micsorarea sensibilitatii constructiilor la deformatiile terenului sporindu-le rezistenta si rigiditatea spatiala prin utilizarea centurilor armate, separarea in tronsoane de lungime limitata prin rosturi de asare, intarirea si rigidizarea infrastructurii (subsol-fundatii), alegerea unor forme in plan a constructiilor cat mai simple; lungimea tronsoanelor se va stabili prin calcul in functie de caracteristicile terenului de fundare si structura de rezistenta a constructiei.

Solutia de fundare directa, cu respectarea prevederilor normativului P7-editiile 1992,200,2007, am aplicat-o pentru cladiri cu regim de inaltime P+1E in municipiul Fetesti cu rezultate bune.

3.2. PREVEDERI PRIN PUG PENTRU FUNCŢIUNEA PROPUSĂ

În abordarea sistematica a analizei teritoriului, în scopul valorificării potenţialului terenului studiat, s-au avut în vedere :

- poziţia în teritoriul Judetului Ialomiţa şi faţă de mun Feteşti;

- raportul cu sistemele de circulaţie majore ale localităţii ;

- necesităţile funcţionale ale investitorului ;

- necesităţile funcţionale ale zonei şi municipiului Feteşti;

- definirea măsurilor de corectare ale zonei, pentru realizarea noilor soluţii de urbanism propuse, odată cu menţinerea elementelor favorizante ;

- asigurarea unor condiţii superioare de viaţă şi standard funcţional superior;

Prin planul urbanistic zonal se prevede reglementarea întregului teren în suprafaţă de cca. 3830  mp, cu scopul ridicării nivelului de exploatare urbană a terenului până la indicatorii admişi pentru  o zona funcţională  de activităţi mixte-locuințe individuale și servicii.

Indicatorii urbanistici recomandaţi prin prezentul REGULAMENT DE PUZ sunt în concordanţă cu prevederile regulamentului de urbanism stabiliţi prin PUG municipiul Feteşti pentru acest tip de funcţiune:

POTmax= 70%; CUTvolumetric max= 2,1.

Soluţia propusa a urmarit sa reglementeze din punct de vedere urbanistic teritoriul studiat.

- Ţinând cont de faptul că asupra  amplasamentului nu există reglementări urbanistice,  acest proiect stabileşte  conform documentaţiei amintite  mai sus , urmatoarele :

UTR M1 -  SUBZONĂ MIXTĂ CE CUPRINDE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SERVICII

- Utilizări admise:

# instituţii, servicii şi echipamente publice, în condiţiile respectării ordinului M.S. 119/2014 cap. IV, cum ar fi:

# - unităţi de înăţământ;

# - unităţi sanitare;

# - unităţi de cultură;

# - unităţi de culte;

# - unităţi administrative.

# sedii ale unor firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

# servicii sociale, colective şi personale;

# sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

# lăcaşuri de cult;

# comerţ cu amănuntul;

# pensiuni, agenţii de turism;

# restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

# locuinţe cu partiu obişnuit (individuale și/sau colective) în condiţiile respectării ordinului M.S. 119/2014 art, 17 și 18;

# locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale în condiţiile respectării ordinului M.S. 119/2014 art, 17 și 18;

# sport şi recreere în spaţii acoperite;

# spații verzi amenjate, spații de odihnă, agrement, locuri de joacă pentru copii.

# Utilizări admise cu condiții:

# -se permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia păstrării acestei funcţiuni în proporţie de minim 30% din aria construită desfăşurată.

# pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică.

- Utilizări interzise:

# activităţi productive poluante (descrise în anexa 1 din Legea nr. 278/2013), cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

# depozitare en-gros;

# staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;

# curăţătorii chimice;

# depozitări de materiale refolosibile;

# platforme de precolectare a deşeurilor;

# depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

# activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

# lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

# orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

P.O.T. maxim 70%.

CUT maxim = 2,1 mp.

3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Conform ridicării topografice, realizate de ing. Mihalache Nicolae, parcela studiată este aproape plată şi nu necesită lucrări de sistematizare în vederea amenajării sale. Astfel, soluţia arhitecturală propusă utilizează toată suprafaţa terenului, excepţie făcând doar zona de protecţie sanitară a cimitirului Fetești Gară ce va fi amenajat drept zonă verde. Tot ca spații verzi vor fi amnajate și retragerile legale faţă de limitele terenului.

Prin implementarea proiectului se vor îndeplinii toate condiţiile de fundare prevăzute prin studiul geotehnic.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Pentru terenul studiat se propune realizarea  accesului din drumul vicinal nou propus- drum de pământ, de 10m lăţime. În vederea facilitării circulaţiei în zonă, precum şi a accesului la lotul studiat acest drum  este prevăzut a fi modernizat, realizându-se o parte carosabilă de 5m lățime (reprezentată de două benzi de circulație, cîte o bandă pe fiecare sens), o zonă de acostament de 0.5m de o parte și de alta a carosabilului, șanțuri de preluare ape pluviale, de cîte 1m lățime, de o parte și de alta a carosabilului precum și trotuare pietonale, de cîte 1m lățime pe ambele părți ale drumului propus spre modernizare.

Se va asigura scurgerea apelor pluviale prin continuitatea şanţurilor.

3.5.  ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ-REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. SOLUŢIE PROPUSĂ ŞI ABORDARE ARHITECTURALĂ

Pe amplasamentul studiat sunt propuse a se construi o locuință individuală și un spațiu comercial.

Locuința nou propusă va fi de tipul locuință unifamilială, individuală, având regimul de înălțime parter și o suprafață construită/desfășurată de 160mp.  Astfel, toate funcțiunile propuse în cadrul acestei locuințe individuale se vor desfășura pe un singur nivel, pe parter și vor fi următoarele: sufragerie, loc de luat masa, bucătărie, dressing, trei dormitoare prevăzute cu baie proprie si un grup sanitar separat, spații de depozitare,  precum și o terasă de 36mp, neacoperită.

Totodată locuința va fi deservită de funcțiuni anexă, garaj cu două locuri de parcare, centrală termică și spațiu tehnic, acestea fiind adăpostite în construcții amplasate separat pe terenul studiat.

Spațiul comercial va avea de asemenea regimul de înălțime parter, o suprafață construită desfăsurată de 2521mp și este prevăzut a adăposti un salon de evenimente și funcțiunile conexe menite a-l deservi pe acesta.

3.5.2. INDICI  URBANISTICI  PROPUŞI

Având în vedere soluţia propusă indicii urbanistici propuşi pentru terenul studiat sunt:

-Suprafaţa construită=2681mp;

-POT=70%;

-CUT=2.1;

-Rh=P+3E;

-Circulaţii auto şi pietonale/Parcaje 383mp;

-Spaţii verzi=766mp

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentarea cu apă:

În vederea alimentării cu apă se va realiza un puț forat la adîncimea de 60m.

Canalizare menajeră:

Obiectivele nou construite vor fi prevăzute cu bazine vidanjabile.

Alimentare cu energie electrică:

Energia electrică produsă în parcul fotovoltaic şi adusă la parametrii reţelei de medie tensiune, va fi livrată sistemului energetic naţional, SEN.

Pentru avizul tehnic de racordare, ATR, la SEN este necesar un studiu de soluţie întocmit de operatorul de reţea.

Telecomunicaţii:

Nu este cazul pentru telefonie fixă; în zonă există semnal pentru telefonie mobilă.

Alimentare cu gaze naturale:

Nu este cazul.

Instalații termice:

În vederea asigurării confortului termic, obiectivele nou construite, vor fi prevăzute cu centrale termice ce vor funcționa pe pompe de aer.

3.7.  PROTECŢIA MEDIULUI

Obiectivele constructive nou propuse, prin destinaţia lor, nu degajă noxe care ar dăuna mediului înconjurator şi nici poluare sonoră.

Pe durata lucrărilor de construire, constructorul va luat toate măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (zgomot, praf, etc.) şi încadrarea lucrărilor în standardele şi legislaţia privind protecţia mediului.

Depozitarea controlata a deşeurilor

Deșeuri colectate – se vor colecta deșeurile de către regia de colectare a deșeurilor a localității.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Lucrări de utilitate publică sunt rețelele de utilități propuse – constau în extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică.

Rețelele de utilități se vor realiza prin grija investitorului, din fonduri proprii sau finanțare comunitară.

Au fost identificate următoarele tipuri de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform Legii 213/1998 :

-terenuri proprietate privată de interes local (terenuri la dispoziția comisiei locale);

-terenuri care aparțin domeniului public de interes local ( Consiliului Local Feteşti) ;

-terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice printre care şi terenul studiat.

CAPITOLUL 4

OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI PROPUSE, CONCLUZII,

MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Modul de integrare în zonă a dezvoltării propuse

Modalitatea de integrare în zonă se realizează prin adaptarea la mediul urban, din punct de vedere urbanistic, funcțional, al spațiilor verzi și ecologice.

Prin prezentul P.U.Z.  se urmărește ridicarea confortului precum și a aspectului visual în zonă. Astfel prin tipul de funcțiune, proiectul va aduce  beneficii zonei.

4.2. Prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință și la nivelul localității

În urma studiului efectuat, din punct de vedere economico- social investiția prezintă o serie de aspecte pozitive.

Un prim aspect constă în introducerea  unor noi tipuri de funcțiuni. Acest lucru facilitează atragerea unor alți investitori privați, oferind astfel localității și zonei posibilitatea de dezvoltare și creștere.

Alte aspecte importante din punct de vedere socio- economic constau în: creșterea locurilor de muncă,  reducerea poluării mediului, ridicarea nivelului de viață în zonă.

O particularitate a soluţiei de faţă, aşa cum reiese din planşa de reglementări, este posibilitatea dezvolătrii urbane, economice a zonei şi implicit a municipiului Feteşti. Terenul studiat, înaintea propunerii de construire a unei locuințe individuale și a unui spațiu comercial  pe el, era un teren compromis din punct de vedere funcţional prin situarea sa în imediata vecinătate a câmpului și a cimitirului, fiind afectat astfel de zona  de rotecţie a acesteia, Prin implementarea acestei investiții valoarea funcţională a terenului studiat creşte considerabil. Mai mult decât atât, implementarea altor funcţiuni decât cea agricolă în zonă are puterea de a atrage alţi investitori, ducând astfel la o dezvoltare urbanistică şi economică a zonei, aşa cum precizam mai sus.

4.3. Măsuri în continuare

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform propunere PUZ prezent :

- POT maxim = 70%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform propunere PUZ prezent:

- CUT maxim = 2,1 (ADC / mp.teren)

Prin soluţia urbanistică şi arhitecturală propusă pentru terenul studiat se va respecta aliniamentul de 3m, retragerile de 3m faţă de limitele laterale precum şi retragerea de 27.8m faţă de limita de vest a terenului studiat.  Se va respecta astfel zona de protecție sanitară a cimitirului.

La implementarea soluţiei constructive se vor respecta toate condiţiile de fundare pentru soluri loessoide, macroporice, sensibile la umezire impuse prin studiul geotehnic şi prin legislaţia aflată în vigoare.

ÎNTOCMIT:   Arh. Urb. ZĂGĂRIN MĂDĂLINA

# Footnotes

Sursa documentară: http://www.primariafetesti.ro

Sursa documentară: Studiu de fundamentare Analiză geotehnică pentru teritoriul municipiului Feteşti, întocmit de SC BLOM ROMÂNIA SRL, 2009

Sursa documentară: Studiu de fundamentare Analiză geotehnică pentru teritoriul municipiului Feteşti, întocmit de SC BLOM ROMÂNIA SRL, 2009