BENEFICIAR:  COMUNA  GRIVITA

TITLUL PROIECT

SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA GRIVIȚA

DOCUMENTATIE ACORD :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IALOMITA

ELABORATOR:   S.C. PROCIVIL  S.R.L. SLOBOZIA

2019

B O R D E R O U

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT

- BORDEROU

- MEMORIU de PREZENTARE

- CERTIFICAT DE URBANISM

PIESE  DESENATE

| Nr. crt. | Denumire plansa | Scara | Numar plansa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in zona | 1:100.000 | A00 |
| 2 | Plan de incadrare in teritoriu | 1:100 | A01 |
| 3 | Plan retele exterioare -statie vacuum Grivita ,Smirna | 1:100 | SV00-SVO1 |
| 4 | Plan retele exterioare-statie de epurare | 1:100 | SE02 |
| 2 | Plan de situatie – retele de canalizare | 1:5000 | CH00-CHO1 |

MEMORIU DE PREZENTARE

( in conformitate cu ANEXA 5E LA PROCEDURA –  LEGEA 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

I.Denumirea  proiectului:  SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN    COMUNA GRIVIȚA, JUDETUL IALOMITA

II.   Titular :   comuna  GRIVITA

- Adresa poştală-   Comuna Grivita , Judetul Ialomita, cod postal: 927145

Numărul de telefon, de  fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; tel.0243243001

e- mail: primariagrivita@yahoo.com

- numele persoanelor de contact : STROE VASILE- PRIMAR

- director / manager / administrator :STROE VASILE– PRIMAR

- responsabil pentru protectia mediului : STROE VASILE – PRIMAR

III. Descrierea caracteristcilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Date tehnice ale investitiei

SITUATIA ACTUALA

Comuna GRIVIȚA are o populaţie totala de 3428 de locuitori, conform recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011.

SITUATIA EXISTENTA a sistemului de canalizare din comuna Grivița

In prezent, in comuna NU exista sistem de CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE,

Serviciul de canalizare in comuna Grivița nu exista,

In situatia existenta, Comuna Grivița dispune de un sistem de alimentare cu apa in toata localitatea cu gospodarii si agenti economici racordati la sistemul centralizat de apa.

Reteaua de colectare a apelor uzate

Nu exista.

Statia de epurare

Nu exista.

Construcţii existente în cadrul sistemului de canalizare

Fose septice la instituiile publice: scoli, gradinita, primarie.

Descrierea functionala a sistemului de canalizare existent

Apele uzate de la grupurile sanitare ale institutiilor publice si bailor din gospodarii sunt colectate in fose septice, apa uzata fiind transportata cu vidanja la statia de epurare Slobozia.

Deficientele identificate privind sistemul actual canalizare si epurare :

a) Conducte de racordare la fosele septice, cu durata normată de serviciu depaşită; defecţiuni în exploatare foarte dese;

b) Fose septice degradate;

c) scurgeri de apa uzata in sol datorita defectiunilor la fosele septice si la conductele de racord la acestea

d) apa uzata deversata in diverse alte locuri decat la o statie de epurare contribuie la impurificarea acviferului, afectand calitatea acestuia.

Problema evacuării apelor menajere este rezolvată individual la nivelul fiecărei gospodării, prin puturi absorbante, fose vidanjabile, evacuări directe în văile din zona localităti, astfel încât nu sunt respectati indicatorii de calitate impusi prin legislatie (NTPA 001, NTPA 011) cu privire la apele uzate evacuate în emisar.

Toate aceste aspecte cu implicatii majore asupra localitătilor, atât din punct de vedere al protectiei mediului cât si din punct de vedere social si economic, justifică necesitatea stringentă a infiintatrii unui sistem centralizat de canalizare si de epurare a apelor uzate.

Prezentul proiect pentru care se solicita acordul de mediu  propane urmatorul scenariu:

* sistem de canalizare vacuumat cu statie de vacuum pentru localitatea GRIVIȚA

* statie de epurare,

* staţie pompare ape epurate cu conducta de refulare între staţia de epurae şi emisar (canal desecare – Grivița cu descarcare in Raul Ialomita)

Decizia de a utiliza un sistem de colectare a apelor uzate in sistem vacuumat, în locul unui sistem gravitational traditional, ofera 3 avantaje principale:

- Flexibilitatea în proiectare

- Reducerea cheltuielilor de investiei

- Reducerea cheltuielilor operationale

b) Justificarea necesitatii proiectului

Principalele cerinte care impun realizarea proiectului sunt:

- respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniul canalizarii, epurarii si evacuarii apelor uzate, care s-au armonizat cu legislatia UE;

- necesitatea realizarii sistemului de canalizare, epurare si evacuare a apelor uzate in concordanta cu cerintele Planului Regional de Actiune pentru Mediu;

- diminuarea factorilor de impact asupra mediului in ceea ce priveste activitatile de colectare, transport, epurare si evacuare a apelor uzate;

- dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos locuitorilor comuna Grivița pe de o parte si de dezvoltare a potentialului turistic al zonei pe de alta parte.

Necesitatea investitiei consta in indeplinirea obligatiilor autorităţilor locale, judeţene şi a structurilor regionale care au o responsabilitate directă în legătură cu riscurile majore ce sunt legate de neasigurarea cantităţii şi calităţii apei prelevate şi evacuate in conformitate cu cerintele legislatiei si strategiilor actuale, tinand cont de prioritatile sectoriale identificate.

Situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic calitatea vieţii în spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice,Comuna Grivița incadrandu-se in acest profil datorita ritmului redus de dezvoltare economica, cu o populatie imbatranita, fara oportunitati de atragere a unor investitori datorita lipsei unei echipari edilitare adecvate.

S-au constatat urmatoarele cauze care conduc la necesitatea, transportului si epurarii apelor uzate:

Colectare, Transport

- Inexistenta sistemului de canalizare nu permite preluarea apei uzate menajere pentru locuinte si obiectivele economice din localitate prevazute in P.U.G.;

- Pagube materiale in urma efectelor inundatiilor frecvente ale strazilor si gospodariilor individuale in zonele fara canalizare stradala;

- Nu exista personal instruit pentru intretinerea si operarea unui sistem de canalizare dotat cu echipamente tehnologice moderne;

- Colectarea apelor uzate menajere in fose septice improprii protectiei mediului

- Nu s-au organizat campanii de informare si constientizare a publicului (cetateni si agenti economici) cu privire la necesitatea racordarii la canalizarea menajera.

Epurare, Evacuare

- Evacuarea apelor menajere din fosele septice cu vidanja si transportul pana la o statia de epurare

- Evacuarea apelor in santurile de la marginea localitatii ;

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi:

- Locuitorii comunei care vor beneficia de canalizare si statie de epurare;

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei;

- Institutiile statului, (scoli, gradinita, camin, primarie, politie, etc.);

- Operatorul sistemului care, prin exploatarea retelelor de distributie din materiale durabile si a echipamentelor fiabile si cu un consum de energie scazut, isi reduce cheltuielile si poate practica astfel un tarif mai scazut, imbunatatind totodata incasarile pentru serviciile prestate.

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarelor obiective:

- Realizarea retelelor de canalizare;

- Prevederea de statii de pompare a apei uzate ;

- asigurarea evacuarii apelor uzate conform NTPA001 prin constructia unei statii de epurare compacte ;

- automatizarea si monitorizarea functionarii sistemului de canalizare si a statiei de epurare.

Prin activitatile specifice propuse, proiectul va avea un impact pozitiv maxim in rezolvarea fiecareia din prioritatile sectoriale identificate, astfel:

a) Protectia mediului si a sanatatii oamenilor

- colectarea apelor uzate din case individuale si din zonele rurale limitrofe, inclusiv agenti economici si localitatile

- epurarea apelor uzate menajere astfel incat sa fie asigurati parametri impusi pentru deversarea in emisar

- utilizarea in spiritul conceptului de dezvoltare durabila, a resurselor naturale in limitele capacitatii de suport a ecosistemelor (utilizarea namolului in agricultura).

b) Impact social si relevanta pentru dezvoltarea locala si regionala

- crearea de noi locuri de munca direct, datorita dezvoltarii si diversificarii serviciului de canalizare (prin realizarea retelelor, prevederea de constructii noi dotate cu echipamente si instalatii, realizarea statiei de epurare) si indirect datorita dezvoltarii serviciilor turistice;

- modul de abordare a problemelor privind sistemul de canailzare si statie de epurare compacta poate fi un model pentru alte localitati rurale mici din Romania;

- prin realizarea obiectivului de investitie se imbunatateste calitatea serviciilor de canalizare, ceea ce conduce la imbunatatirea confortului si a calitatii vietii cetatenilor;

- permite promovarea unui sistem de protectie sociala prin introducerea taxei de canalizare;

- diminueaza poluarea mediului acvatic şi a apelor subterane cauzate de substanţe periculoase cu impact asupra ecosistemelor din zona;

- realizeaza monitorizarea cantitatii si calitatii de apa uzata epurata, asigurand taxarea in functie de cantitatea produsa si constrangerea agentilor economici de a respecta parametri de evacuare stipulati in NTPA 002 .

c) Impact asupra politicilor locale de dezvoltare durabila

- Va duce la imbunatatirea legislatiei locale, ca urmare a elaborarii in cadrul proiectului a unui Regulament de exploatare a sistemului de canalizare si a statiei de epurare;

- Regulamentul de exploatare a sistemului de canalizare si a statiei de epurare va fi insusit de catre autoritatea publica care va lua masuri de aplicare a lui prin elaborarea de Norme de aplicare;

- Prin actiunile de constientizare publica se vizeaza imbunatatirea normelor de conduita a tuturor factorilor implicati in proiect;

- Structurile proiectului vor ramane operationale pe o perioada de minimum 5 ani dupa implementarea proiectului;

- Constructiile, utilajele, dotarile si know-how–ul proiectului devin proprietatea autoritatii publice dupa implementarea proiectului.

d). Impact financiar

Volumul taxelor si impozitelor colectate de primarie va creste

c)valoarea investiției – 28.076.939lei din care TVA 4.461.613 LEI

d)perioada de implementare propusă – 36 luni din care executie lucrari 25 luni

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) Sunt anexate la documentatie

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr 32/16.10.2017, emis pentru proiectul  Canalizare si statie de epurare Comuna Grivita terenul in suprafata de 86000 mp este situat in intravilanul si extravilanul comunei Grivita , judetul Ialomita, apartine domeniului public in administrarea Consiliului Local Grivita , Consiliului Judetean Ialomita si domeniului privat al comunei Grivita si are categoria de folosinta actuala drumuri, curti constructii. Destinatia actuala a terenului este zona cai de comunicatii (C) , drumuri in extravilan si zona de gospodarie comunala (GC)

Terenul care urmeaza sa fie ocupat de investitia propusa apartine domeniului public si privat al comunei conform inventarului de bunuri apartinand domeniului public al comunei GRIVIȚA județul Ialomița aprobat cu HGR 1353/2002 si prin hotarari ale Consiliului Local GRIVIȚA. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii.

Terenul pentru amplsarea statiei de epurare, statiei de pompare ape epurate apartine domeniului privat al localitatii conform HCL si cartilor funciare. Zona de utilitate publica: retelele de canalizare, statiile de vacuum, caminele de vizitare si caminele de bransament, se vor monta in zona strazilor locale ale localitatii: zona de protectie: trotuare, spatii verzi sau in platforma stazilor locale; in zona de protectie si siguranta a drumului judetean DJ 212, conform avizului de amplasament obtinut de la administratorul drumului;

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

Suprafata destinata amenajarii statiei de epurare+statie de vacuum (inclusiv statia de pompare apa epurata) este de 2038 m2. Terenurile ocupate sunt în domeniul public si privat al comunei GRIVIȚA nu sunt necesare lucrări de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier, demolări, sau reglementări de reţele.

Regim juridic:Terenul care urmeaza sa fie ocupat de investitia propusa apartine domeniului public si privat al comunei conform inventarului de bunuri apartinand domeniului public al comunei GRIVIȚA județul Ialomița aprobat cu HGR 1353/2002 si prin hotarari ale Consiliului Local GRIVIȚA. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii.

Terenul pentru amplsarea statiei de epurare, statiei de pompare ape epurate apartine domeniului privat al localitatii conform HCL si cartilor funciare. Zona de utilitate publica: retelele de canalizare, statiile de vacuum, caminele de vizitare si caminele de bransament, se vor monta in zona strazilor locale ale localitatii: zona de protecttive: trotuare, spatii verzi sau in platforma stazilor locale; in zona de protectiesi siguranta a drumului judetean, conform avizului de amplasament obtinut de la administratorul drumului;

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesuri propuse: din DJ 203 F , si din strazile locale adiacente

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Cladirile din incinta statiei de epurare se vor amplasa tinand seama de punctele cardinale dar si de distantele impuse pentru amplasarea lor in apropierea obiectelor existente in zona.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

-profil si capacitati de productie: canalizari si state de epurare ape uzate

-descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

La adoptarea sistemului de canalizare – sistem SEPARATIV (divizor) – pentru ape uzate menajere s-a avut in vedere

- configuratia terenului din localitatea GRIVIȚA

- receptorul din zona – canal de desecare cu descarcare in raul IALOMITA, care va fi folosit ca EMISAR pentru descarcarea apelor epurate

- populatia actuala – 3428 locuitori

- regimul de constructie, dotarile culturale, administrative si de fosinta publica, industriile existente si de cele de perspective,

- trama stradala si imbracamintile stradale existente si in perspective

- zona de amplasare a statiei de epurare.

1. SISTEMUL DE CANALIZARE SEPARATIV (DIVIZOR) - VACUUMAT (sub presiune negativa) pentru ape uzate menajere

SISTEMUL DE CANALIZARE – PRIN VACUUMARE – sub presiune negativa - 0.4 ….. - 0.6 bari, reperezinta totalitatea retelelor de canalizare si a constructiilor accesorii – (camere colectoare, statia centrala de vacuum, rezervor de vacuum, electopompe ape uzate menajere, bifiltru) ce colecteaza si transporta apele uzate in afara zonei canalizate, la statia de epurare .Lungimea totala a retelei de canalizare propusa este de L = 29.918 m .

Componente majore ale sistemului de canalizare in sistem separativ vacuumat sub presiune negativa sunt:

1.1- camere (camine) colectoare (camera vanei - ventilului de depresiune -supapa pneumatica de vacuum si a controlerul supapei)

1.2 - retele de canalizare cu vacuum (include tevi, armaturi specifice - robineti ingropati, tuburi de inspectie)

1.3 - statia centrala de vacuum (cu rezervor de vacuum, pompe de vacuum, pompe de evacuare, robineti, senzori de nivel si presiune, panou de comanda si control)

2. STATIE DE EPURARE – Statia de epurare compacta mecano-biologica - se va amplasa in partea de SUD a localitatii-SMIRNA  la o distanta de minim 500 m fata zona locuita, pe teren apartinind domeniului privat  al comunei GRIVIȚA ;

Suprafaţa ocupata de +STAŢIA DE EPURARE, + STATIILE  DE VACUUM pentru comuna GRIVIȚA, având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea, este de Sc = 2038 mp

3. STATIE DE POMPARE APA EPURATA

Pentru transportul apei epurate (efluent) la emisar - canalul de desecare (din localitatea GRIVIȚA) cu descarcare riul Ialomita s-a prevazut - o statie de pompare prefabricata din polietilena inalta densitate O 2500 mm H = 2500 mm amplasata in incinta statiei de epurare

4. CONDUCTA DE EVACUARE (refulare) - ape epurate - de la statia de epurare - la emisar (canalul de desecare din comuna GRIVIȚA cu descarcare in raul IALOMITA) – se va executa din teava polietilena inalta densitate tip PE 80 SDR 17.6 pn 6 bar Ø 140 x 8 mm. Lungime totala a conductei de refulare L = 2,0 km ;

5. EMISAR Canal de desecare din comuna GRIVIȚA cu descarcare in - raul IALOMITA,

6. GURA DE DESCARCARE Descarcarea in emisar se face printr-o gura de descarcare – constructie din beton amplasata pe  mal stang al canalului ;

DESCRIEREA LUCRARILOR

1.SISTEMUL DE CANALIZARE SEPARATIV (DIVIZOR) cu presiunene negativa - (Vacuumare) cuprinde :

#### 1.1 CAMERE (CAMINE) COLECTOARE - APE UZATE MENAJERE PREFABRICATE tip Z  75 mm

Sunt constructii speciale din polietilena inalta densitate – circulare, compus din – corpul camerei colectoare de apa uzata si corpul unitatii ventilului de depresiune (supapa de vaccun automata) avind Di = 1000 mm si H = 2000 mm. Camere colectoare preia apa uzata menajera, prin colectoare in sistem gravitational, de la trei-patru locuinte individuale

Camerele de colectare servesc ca o interfata intre linia gravitationala de la consumatori (gospodariile individuale, institutitii publice, societati comerciale) si sistemul de colectare cu vacuum. Apa uzata este colectata intr-un bazin de colectare pana la tubul de presiune senzor conectat la controlerul ce activeaza deschiderea valvei de vacuum.

Valva (supapa) de vacuum, ce se afla intr-o camera deasupra bazinului de colectare, este controlata pneumatic si nu necesita alimentare sau alte surse de energie pentru functionare. Cand valva este inchisa, in intregul sistem de colectare vacuumul este mentinut. Cand valva este deschisa apa uzata este aspirata din bazin in sistemul de colectare .Supapa de vacuum Ø 75 mm" permite trecere unei sfere cu diametrul de 75 mm. Acesta este acelasi diametru, care trebuie sa apara ca un maxim la intrarea pe conducta de aspiratie. Corpurile solide mai mari sunt astfel pastrate in bazinul de colectare si nu pot bloca supapa.

(Supapa de vacuum)

Se propune montarea a: 570 buc camere colectoare

De la camera de colectare prin vacuum spre fiecare gospodarie se va prevede o conducta de racord din PVC, Dn 200, in lungime de max. 2 m. Din punct de vedere economic, mentionam ca racordurile de la aceste conducte spre fiecare gospodarie vor fi suportate de catre consumatori si nu fac obiectul prezentului proiect din punct de vedere al costurilor

1.2 Reteaua de canalizare sub presiune negativa - vacuumare – va fi de tip ramificata si se va executa din conducte polietilena inalta densitate Pe 80 SDR 11 Pn 10 bar cu diametere cuprinse intre O 90 x 8,2 mm……250 x 20.5 mm

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa este de L = 29.918 m .

Conductele sistemului de canalizare vacuumatica (sub presiune negative) creaza o retea ramificata ce racordeaza camerele de colectare la o statie centrala de vacuum.

Montarea conductelor in “profil dinti de fierastrau” (lifturi) permite conductelor sa urmeze panta de suprafata a terenului si garanteaza crearea pungilor de apa necesare functionarii sistemului. In aceste “lifturi”, se crează locuri de "stocare" pentru apa reziduală, astfel ca să închidă toată secţiunea transversală a conductei

Prin intercalare de “lifturi” intermediare, în limitele legilor fizicii, sistemul poate funcţiona şi în contrapantă.

Îmbinarea tuburilor şi a pieselor speciale numite „lifturi”, precum şi a celorlalte piese de legătură din polietilenă (ramificaţii la 45°, coturi la 45°, „lifturi”, etc.) se va face prin electrofuziune cu mufe electrosudabile pentru a evita crearea de inele interioare ce duc la pierderi prin frecare. Retelele de alimentare cu vid se monteaza cu o panta de minim 0,2 % descendenta catre statia de vid cu exceptia ridicarilor verticale care ajuta la mentinerea adancimilor mici ale santurilor. Nu necesita camine de vizitare nici statii de ridicare pe intreg sistemul de canalizare cu vacuum.

Pe retelele de canalizare vacuumata se monteaza :

### 1.2.1 TUBURILE DE INSPECTIE.

Tuburile de inspectie se instaleaza la interval de maxim 100 m (dupa fiecare LIFT -dinte de ferastrau), si permit insertia unui balon gonflabil si prin urmare localizarea oricarui defect cu o precizie de aproximativ 1 m (metoda de testare cu bila).

Tuburile de inspectie (de control) sunt recomandate inaintea si dupa vanele de separare.

Conductele de inspectie trebuie instalate in teu (intreg sau redus, depinde de marime) trebuie inchise la capat cu un dop de cauciuc.

Capetele conductelor trebuie sa fie echipate cu conducte de inspectie, formate din conducta si un cot la 90º, precum si o teava de inspectie si un dop de cauciuc cu diametrul de 90 mm.

Conductele de inspectie trebuie prevazuta cu un capac stradal din fonta.

### 1.2.2 VANE DE SEPARARE (VANE DE INCHIDERE)

Vanele de separare sau numite si vane de sectionare sunt instalate la odistanta minima pentru a separa ramurile mai mari de 200 m si liniile principale la distante de 450 m de-a lungul liniei de conducte si permit izolarea unei portiuni din sistem pentru reparatii si intretinere.

Aceste vane de inchidere trebuie sa fie rezistente la coroziune, protejate impotriva coroziunii si fara plombe.

In mod normal vane de separatie- sint montate intr-o caseta emailata fara slot cu pana de cauciuc. Extensia tijei trebuie sa fie confectionata din otel inoxidabil.

1.3.1STATIILE  DE VACUUM (de generare  a depresiunii) - constructie supratena – ce adaposteste pompele de vid – instalatiile hidraulice, electrice aferente si sistemul de comanda si control automata

Statia de generare a depresiunii (statia de vacuum)

1 – Cladirea statiei de vacuum;

2 – Rezervor de vacuum ingropat; V1= 7mc ; V2 = 10 mc ;

3 – biofiltrul de aer;

4 – camera de colectare condens rezultat din biofiltru tip G65 mm (2 ½’’)

Statia de vacuum mentine vacuum-ul in sistemul de colectare prin intermediul pompelor de vacuum-pompe rotative cu paleti;Se vor monta 3 buc pompe rotative avind Pi = 5.5 kw in statia de vacuum.

1.3.2. REZERVORUL DE VACUUM – este din otel vidat, cilindric cu diametrul Di=2.0 m, tratat anticorosiv cu rasini epoxidice, cu montaj subteran, in care ajunge apa uzata menajera aspirata din retea.

*Capacitatea rezervor – V=7 mc ; V= 10 mc;

Rezervorul de vacuum colecteaza apele uzate prin retele de canalizare, si le pompeaza catre statia de epurare a apelor uzate. In rezervorul de vacuum se monteaza doua electropompele submersibile pentru ape menajere (1A+1R) ce refuleaza apele uzate catre statia de epurare

## 1.3.3 BIOFILTRUL: SISTEMUL DE CONTROL AL MIROSULUI

Aerul evacuat de la pompele de vacuum trebuie sa fie refulat prin conducte la un sistem de control al mirosului (biofiltru, sau filtru cu carbon activat). Mirosul si emisiile de gaze de la statia de vacuum pot duce la plangeri din partea vecinilor sau pot depasi standardele locale privind calitatea aerului ambiant. Biofiltrul este o tehnologie simpla si ieftina recomandata de furnizorul sistemului de vacuum dar cu toate acestea nu este parte din sistemul de vacuum.Biofiltrul este un pat din material organic, de obicei un amestec compus din schii sau fasii de lemn plasate la adancimi diferite in structura de beton. Trecerea aerului prin biofiltru face ca microbii de pe materialul organic sa converteasca gazele mirositoare in dioxid de carbon si apa. Eficacitatea biofiltrului este data in primul rand de cantitatea de timp petrecuta de aerul mirositor in biofiltru (timpul de contact) si de umiditatea matetrialului filtrului.

2. STATIE DE EPURARE

Se propune o staţia de epurare, care satisface cerinţele impuse de normele europene şi normele republicane (NTPA 001/2005) privind calitatea apelor epurate:

-staţie de epurare compacta pe baza tehnologiei de fixare a microorganismelor pe suport artificial din polietilena de inalta densitate numit generic “Suport Artificial Mobil” – SAM.

Se va monta -statie de epurare tip COMPACT 400 – (2 x module 200) care realizeaza o epurare eficienta a apei uzate cu indepertarea avansata a azotului si fosforului-folosind tehnologia ,,SAM” Capacitate de epurare Quz=400mc/zi

– Statia de epurare se va amplasa in zona de SUD  a localitatii SMIRNA  la o distanta de peste 500 m de zona locuita indeplinindu- se conditiile legale.

﻿ - Ordinului Ministerului sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- GP106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural” cap III art 2.5.1

3. STATIE DE POMPARE APA EPURATA( SPae)

Pentru transportul apei epurate (efluent) la emisar-canalul de desecare din  localitatea GRIVITA, cu descarcare in  Riul Ialomita s-a prevazut – o statie de pompare prefabricata din polietilena inalta densitate Ø 2500 mm H = 2500 mm, echipata cu grup pompare 2 doua (1+1) electropompe submersibile avind Qp = 30 mc/h si grup Hp = 25 mCA . Statia de pompare se va amplasa  in incinta statiei de epurare .

4. CONDUCTA DE REFULARE – ape epurata – de la statia de pompare din incinta statiei de epurare la emisar - canalul de desecare din teritoriul administrativ al localitatii  GRIVIȚA L= 2.0 km, - se va executa din teava PE 80 SDR 17.6 Ø 140 x 7.1 mm. Pn6 bar.Conducta de refulare va fi pozata pe drumul de exploatare..

5. GURA DE DESCARCARE – Descarcarea in canalul de desecare se face printr-o gura de descarcare – constructie din beton armat.

DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE ŞI A COMPONENTELOR

1. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC

CANALIZARE VACUUMATA

Sistemul de canalizare sub presiune negativa (cu vacuum) este un sistem mecanizat de transport a apelor uzate. Spre deosebire de canalizarea gravitationala clasica, sistemul foloseste presiunea diferentiala de aer pentru transportul apelor uzate si toata reteaua de canalizare este sub vacuum (sub o presiune negativa).

Sistemul de canalizare cu vacuum functioneaza dupa cum urmeaza:

*apa uzata de la consumator este colectata gravitational in bazinul colector al camera de colectare. Cind apa uzata atinge un volum prestabilit in camera de colectare, presiunea hidrostatica activeaza un controler pneumatic. Acest controler pneumatic deschide supapa de vacuum care reprezinta o interfata intre sistemul de vacuum si bazinul de colectare. Cand valva se deschide apa uzata este evacuata in reteaua de canalizare Apa uzata este transportata prin reteaua de canalizare pana ajunge inrezervorul de vacuuum din statia de vacuum.

In statia de vacuum apele uzate sunt colectate in bazinul (rezervorul) de colectare si apoi pompate catre -statia de epurare

- CAMERE (CAMINE) COLECTOARE - APE UZATE MENAJERE PREFABRICATE sint constructii speciale din polietilena inalta densitate – circulare, compus din – corpul camerei colectoare de apa uzata si corpul unitatii - valva de depresiune (supapa de vacuum automata) avind Di = 1000 mm si H = 2000 mm.

- STATIILE  DE VACUUM (de generare a depresiunii) –sunt  constructii supraterane avind:

- Suprafata construita Sc = 5.69 x 3.00 m = 17.07 mpx 2 buc ;

- sistem constructiv

- fundatii continui din beton armat

- pereti – zidarie caramida

- stilpi din beton armat

- acoperis sarpanta din lemn

- invelitoare din tabla zincata

- REZERVORUL DE VACUUM - este metalic, cilindric – montat ingropat - avind

V1 = 10 mc; V2 = 7 mc;

2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC ŞI A COMPONENTELOR STATIEI DE EPURARE

Debitele caracteristice de ape uzate influente în staţia de epurare sunt următoarele:

| Qu zi med | Qu orar max |
| --- | --- |
| (m3/zi) | (l/s) | (m3/h) | (l/s) |
| 399 | 4,61 | 54 | 15 |

P = coeficient adimensional functie de numarul de locuitori

P = 0.10 pentru localitati cu 1001 - 10 000 locuitori - STAS 1846/2006 art. 4.1.2 conf. GP106-04 Anexa IV.18 tabel IV.7,

NP089/03 - NORMATIV DE PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR DE EPURARE - STATII DE EPURARE DE CAPACITATE MICA 5 l/s < Quzi max<50 l/s si foarte mica Quzi max<5l/s

Indicatorii de calitate ai apelor uzate influente/efluente în/din staţia de epurare si gradul de epurare necesar

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reţeaua de canalizare si ale celor de calitate pentru deversarea in emisar sunt prezentaţi in tabelele de mai jos

Parametrii influentului

| Parametru | Notaţie parametru | Valoare conform NTPA 002 [mg/l] | Valoare aferentă debitului pentru modulul de epurare [mg/zi] |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 300 | 18 |
| Consum chimic de oxigen | CCO | 500 | 30 |
| Suspensii solide | SS | 350 | 21 |
| Azot amoniacal |  | 30 | 1,8 |
| Azot total | N | 30 | 1,8 |
| Fosfor total | P | 5 | 0,3 |

Parametrii efluentului tratat

| Parametru | Notaţie parametru | Valoare conform NTPA 001 [mg/l] | Valoare aferentă debitului pentru modulul de epurare [mg/zi] |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 20 | 1,2 |
| Consum chimic de oxigen | CCO | 70 | 4,2 |
| Suspensii solide | SS | 35 | 2,1 |
| Azot amoniacal |  | 2 | 0,12 |
| Azot total | N | 10 | 0,6 |
| Azotiţi |  | 1 | 0,06 |
| Azotaţi |  | 25 | 1,5 |
| Fosfor total | P | 1 | 0,06 |

Pentru atingerea valorilor impuse parametrilor apei epurate este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare:

Gradul de epurare

Consum biochimic de oxigen CBO5 94%

Consum chimic de oxigen CCOCr 95 %

Materii solide in suspensie MS 90 %

Azot Amoniacal NH4-N 95 %

Fosfor total Ntotal 80 %

Schema de epurare adoptată pentru Q maxim apa uzata  =400 mc/zi

Schema adoptata este corespunzatoare debitelor tipice de ape uzate menajera si are in vedere concentratiile poluantilor mentionati anterior, urmarind in special retinerea materiilor in suspensie (MS) si eliminarea materiei organice (CBO5) precum si a compusilor azotului si fosforului.

Solutia de epurare adoptata are la baza tehnologie cu Suport Artificial Mobil (SAM).

Tehnologia de epurare care foloseşte elemente mobile purtătoare de biofilm SAM are ca principiu de bază dezvoltarea şi fixarea unei populaţii uriaşe de bacterii pe un suport de plastic intensiv aerat, eliminând necesitatea recirculări namolului activ.

SUPORT ARTIFICIAL MOBIL

STATIA pentru epurare ape uzate Compact Quz 400 mc/zi = are doua module PAFS- mc/zi .

In corespondenta cu cele prezentate mai sus schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

• treapta de epurare mecanica primara

• treapta de epurare mecanica secundara

• bazin de egalizare/omogenizare

• treapta de epurare b iologica

• unitate de deshidratare namol in saci

• camine de canalizare

• retele tehnologice

Statia de epurare-este de tip compacta - mecano - biologica, folosind tehnologia cu biofilm pe suport artificial mobil tip ,,SAM’’- COMPACT – WW - sau ”BIOMEDIU” şi are ca principiu de bază dezvoltarea şi fixarea unei populaţii uriaşe de bacterii pe suport de plastic mobil, intens aerat, eliminând necesitatea recirculării nămolului.

Mişcarea din interiorul bioreactoarelor este imprimată de insuflarea de aer în partea inferioară, care serveşte de asemenea şi la asigurarea oxigenului necesar în masa de apă. Această tehnologie este combinată cu sedimentarea într-un decantor lamelar urmată de separarea prin hidrociclonare a nămolului.

STATIA pentru epurare ape uzate Compact WW 400=-are doua module PAFS-200 cu patru compartimente, (Dn 3.0 mm, L = 2.5 m) identice, fiecare preluand un debit de 200 m3/zi.

FLUXUL TEHNOLOGIC presupune:

TRATAREA PRIMARĂ A APEI UZATE BRUTE

Debitul de apă uzată este colectat in caminul de receptie si dirijat gravitational in separatorul de grăsimi înainte de a intra în bazinul tampon de omogenizare. Îndepărtarea grăsimilor este o etapă importantă în cadrul staţiei. Cea mai mare parte a grăsimilor şi a uleiurilor sunt separate gravitational din apa uzată în separator astfel evitându-se complicaţii accidentale în funcţionarea în bune condiţii a staţiei de epurare. In urma separarii va rezulta o apa uzata bruta fara grasimi sau nisip care va fi dirijata gravitational spre Bazinul tampon de omogenizare/egalizare.Conţinutul separatorului va fi monitorizat si va fi descarcat de cate ori este cazul.

Din bazinul de egalizare va fi alimentat prin pompare cu debit constant modulul biologic. La intrare in acest modul are loc indepartarea solidelor din apa uzata bruta, colectarea, presarea si deshidratarea acestora cu ajutorul echipamentului de tip gratar cu snec.

Pentru o tratare optimă a apei uzate, influentul trebuie să fie nu numai uniform din punct de vedere al debitului (incarcare hidraulica) dar trebuie să aibă şi celelalte caracteristici uniforme. Completa uniformizare a încărcărilor, necesitând ambele aspecte debit şi concentraţii, este o condiţie ideală care nu poate fi realizată în practică, dar poate fi atinsă prin intermediul unui bazin de tampon de egalizare si omogenizare. Acest aranjament care va minimiza variaţiile de încărcări în stadiul biologic, protejează de asemeni fata de şocuri hidraulice, care pot influenţa negativ performanţa întregului sistem biologic.

Apa uzată curge din separatorul de grăsimi în bazinul de tampon de egalizare si omogenizare unde se afla aspiratia pompelor de alimentare cu apa uzata a modulului biologic. Pompele asigură funcţionarea optimă fiind actionate cu convertizor de frecventa ceea ce asigura alimentarea constanta si controlata a treptei bilogice. Debitul constant este realizat prin introducerea in circuitul de automatizare a unui debitmetru electromagnetic al carui semnal unificat este preluat de convertizorul ce piloteaza pompele.

Bazinul de egalizare si omogenizare propus este construit din beton. Montajul este subteran.

Datorita tehnologiei de epurare folosite, respectiv debitul de alimentare al modulului de epurare, bazinul trebuie sa poata inmagazina minim 40% din Qu zi med.Acesta va avea volumul minim de:V = 160 m3

Un debit constant din apa uzată pre-tratata este descarcată în treapta biologică prin pompare.

B. TRATAREA BIOLOGICĂ

Apa pre-tratată din bazinul tampon de omogenizare este pompata în linia biologică.

Pentru tratatrea biologică a apei uzate este folosit procedeul cu Suport Artificial Mobil – SAM.

Tehnologia – SAM. foloseste un suport de PEHD sub forma unor mici piese cilindrice care formeaza un mediu sigur si stabil pentru fixarea microorganismelor(bacterii) care degradeaza biologic apa uzata. Piesele care formeaza suportul artificial mobil (SAM) au dimensiuni mici (Ø ≈ 15 mm) pentru ca in cursul miscariide revolutie microorganismele fixate sa nu fie distruse. SAM are o densitate deaproximativ 0,97 – 0,98 kg/dm3 asigurandu-se astfel, dupa umectareacorespunzatoare, o flotabilitate redusa, SAM gasindu-se intr-o conditie semi-imersata(intre ape) ceea ce-I asigura un contact optim cu intreg volumul de apa uzata.

Suport este autocurăţitor practice necolmatabil, eventualele depuneri de namol se indeparteaza de la sine in cursul procesului de revolutie. Aceasta miscare de revolutie este generata atat de curentul apa uzata, cat si de insuflarea de aer din partea inferioara a bazinelor/bioreactoarelor.

Insuflarea de aer care asigura oxigenul dizolvat necesar microorganismelor pentru sintetizarea materiei organice este realizata printr-un sistem de aerare cu bule grosiere, distribuit prin conducte de otel inox. Acest sistem este propriu reactoarelor cu (SAM) avand in vedere ca acesta umple bioreactorul oferind suficiente “obstacole” bulelor grosiere in traseul lor ascendent pentru a se realiza divizarea acestora in bule fine si pentru a duce la dizolvarea oxigenului continut in apa uzata. Aerul comprimat este generat de o suflanta.

Bioreactoarele contin “SAM” in proportie de 50% - 60% in functie de aplicatie. Este demn de retinut ca un singur metru cub de (SAM) ofera o suprafata de expunere (respectiv mediu de fixare pentru microorganisme) de pana la 850 m2.

Incarcarea hidraulica specifica Ih (m3/m2 ora) care este raportul dintre debitul de apa uzata si suprafata sectiunii orizontale oferita de (SAM) este uzual 0,9 pana la 1,2 m3 /m2 ora.

Inarcari hidraulice mai mari pot duce la antrenarea biomasei de curentul de lichid precum si la o expunere ineficienta nerealizanndu-se astfel sinteza materiei organice de catre microorganisme.

Pentru o eficienta sporita a epurarii biologice este prevazut un sistem cu trei compartimente (bioreactoare) cu functionare si destinatii specifice

Sistemul are urmatoarea succesiune de compartimente:

- un bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentru nitrificare si indepartare CBO5;

- al 2 -lea bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentru nitrificare avansata si material organic remanent dupa primul reactor;

- al 3 -lea bioreactor lichid precum si la o expunere ineficienta nerealizanndu-se astfel sinteza materiei organice de catre microorganisme.

Pentru o eficienta sporita a epurarii biologice este prevazut un sistem cu trei compartimente (bioreactoare) cu functionare si destinatii specifice

Propunem o variantă constructivă pentru staţia de epurare, care satisface anoxic cu tehnologie SAM cu mixare cu mixer lent pentru de-nitrificare avansata pentru nitrificare/denitrificare si indepartare CBO5 ;

- un bazin de decantare cu decantor lamelar;

- un sistem de separare si deshidratare nămol.

Bioreactoarele cu tehnologie SAM cu aerare intensiva

Apa care e pompată din bazinul de tampon de omogenizare traverseaza bioreactoarele cu tehnologie SAM cu aerare intensiva. Pereţii despartitori verticali aicompartimentelor bioreactoarelor cu tehnologie SAM cu aerare intensive au deschideri in partea inferioara respective superioara care, impun un traseu sinusoidal si care ajută la realizarea amestecului hidraulic în fiecare compartiment. Deschiderile sunt protejate cu plase de inox cu perforatii de maxim 10 mm, care impiedic migrarea SAM dintr-un compartiment in altul.

Fiecare compartiment este aerat şi mixat prin intermediul aerului comprimat produsde o suflanta.

Aerul este injectat prin intermediul unui sistem de aerare cu bule grosiere realizat din conducte de otel inoxidabil, care este instalat pe radierul fiecarui bioreactor cu tehnologie SAM cu aerare intensiva.

In primul compartiment are loc indepartarea masiva a substantei organice dizolvate exprimate prin CBO5 (70%) concomitent cu nitrificarea azotului amoniacal in proportie de 70%. O mica parte din nitratii rezultati din acest proces sunt folositi ca nutrienti in procesul de metabolizare a substantei organice.

In compartimentul al 2-lea in conditiile unei concentratii mult mai scazute a substantei organice si a unei aerari intensive (oxigenul atinge pragul de saturatie), transformarea amoniului in nitriti si respectiv nitrati atinge cote mult mai ridicate, de peste 85% din totalul azotului amoniacal ramas. In acest compartiment se realizeaza o reducere a substantei organice cu aproximativ 70 %.

Compartimentul al 3-lea este destinat de-nitrificarii in conditii anoxice unde nutrientii sunt transformati de organismele heterotrofe in molecule simple (CO2, N2 si apa) folosind ca sursa de carbon substanta organica ramasa nedegradata. Molecule simple CO2, N2 fiind gaze sunt eliberate in atmosfera. In cadrul acestui proces aproximativ 70% din substanta organica este indepartata.

Considerand in medie o reducere cu 70% per compartiment (bioreactor) a materiei organice exprimate prin CBO5 rezulta o eficienta a procesului de epurare de 97%. In realitate acest procent poate fi mai mare.

Se observa de asemennea ca azotul amoniacal este indepartat in proportie de peste 97%.

Luand in considerare cele de mai sus si cunoscand concentratiile maxime admise de NTPA 001 pentru substanta organica exprimata prin CBO5 si azot amoniacal (20mg/l respectiv 3 mg/l) se vor efectua calculele de verificare.

300 mg/l - 97% = 9 mg/l < 20 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001)

30 mg/l - 97% = 0,9 mg/l < 2 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001)

Suflante

Suflantele sunt de tipul cu turbina. Echipamentul propus este robust si silentios si nu necesita operatiuni complicate de intretinere sau consumabile (ulei) scumpe.

Necesarul de aer este dirijat catre difuzori printr-un sistem de distributie din conducte de inox dimensionate corespunzator.

Decantor

După aerare şi indepartarea substantelor organice si a nutrientilor în bazinul de aerare, apa uzata trece în faza finala de decantare, unde nămolul se depune la baza bazinului iar apa tratată se descarcă prin intermediul unei conducte in emisar.

Un sistem de placi, montate oblic – la 60 grade – bine proiectat asigură o decantare eficienta pe toata lungimea bazinului.

Secţiunea dreptunghiulara transversală a decantorului şi construcţia interioară asigură o stabilitate a lichidului şi retenţia efectivă a nămolului.

Nămolul depus pe radierul decantorului si al fiecarui bioreactor este colectat printr-un sistem de sorburi cu distribuitor si repompat prin „hidrociclon” cu ajutorul pompei de namol, care este amplasata în camera tehnica.

Nămolul dens, mineralizat este descarcat periodic în instalatia de deshidratare in saci de unde este indepartat manual dupa stabilizare.

C. TRATAREA NĂMOLULUI

Instalatia de deshidratare nămol

Surplusul de nămol, mineralizat, separat prin centrifugare, este descarcat în unitatea de deshidratare nămol. Aceasta este formată din distribuitor cu robineti si cadru din otel inox, sistem de prindere si saci realizaţi special pentru filtrarea si reţinerea namolului. Nămolul, descarcat în aceşti saci, sedimenteaza si se deshidrateaza gravitaţional. Nămolul este reţinut în saci şi partea filtrată este reintrodusă în bazinul de omogenizare pentru o altă tratare.

După filtrare, sacii sunt înlăturaţi din staţie şi pot fi depozitaţi într-o zonă deschisă. Materialul din care sunt executaţi sacii împiedică pătrunderea din exterior a apei provenite din ploi.

Echipamentul de deshidratare namol in saci este unul foarte simplu compus dintr-un sistem de distributie a namolului cu 8 duze care se descarca in saci de filtrare din material biodegradabil. Namolul se filtreaza natural iar apa de namol (supernatant) este colectata in partea inferioara a echipamentului de unde se evacueaza gravitational. Aceasta este dirijata printr-o conducta inapoi in caminul K1.

Platforma statiei de epurare este prevazuta cu centura de impamantare de protectie pentru protectia consumatorilor electrici.

Ciclul de functionare al modulului de epurare biologica este urmatorul:

1. Aerare intesiva in compartimentele aerate si mixare cu mixer submeribil in compartimentul anoxic timp de 45 min.

2. Pauza de decantare - 10 min.

3. Recirculare si extractie namol mineralizat - 5 min

In timpul fiecarui ciclu de recirculare se deschide electrovana corespunzatoare deshidratarii in saci care elibereaza (la inceputul acestui ciclu) o cantitate de aproximativ 4 Litri de namol mineralizat. In acest fel in decursul a 24 ore se colecteaza o cantitate de aproximativ 80 Litri de namol mineralizat cu umiditatea de 97-98%. In 24 ore datorita sistemului eficient de deshidratare namolul rezultat ajunge la 78-80%, namolul astfel putand fi manipulat si descarcat la gunoi sau depozitat in vederea folosirii in agricultura

STAŢIA DE EPURARE se caracterizează printr-o tehnologie simplă, cu eficienţă ridicată.

Contine utilaje şi echipamente performante în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite.

Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic.

Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte tip SAM prezintă următoarele avantaje:

- Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module.

- vasigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane

- Datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, - 2.3 saci x 60 kg/saptamina - ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia;

- consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si randament;

- toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor;

- nu necesita consumabile

# D) RETELE TEHNOLOGICE IN INCINTA STATIEI DE EPURARE

Conducte tehnologice

Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din polipropilenainalta densitate PE 80 SDR 11

Conducte sub presiune (de pompare)

Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri polietilena inalta densitate PE 80 SDR 17.6 /Pn 6 cu De 25 mm, De 50 mm, si De 90 mm. De 110 mm

# E) CAMINE DE CANALIZARE

Acestea sunt cămine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000 mm, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila, conform profilelor tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare STAS 2308

# SUPRAFATA OCUPATA

Suprafaţa de teren ocupata Staţia de epurare, si Statiile de vacuum având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea, este de S= 2038  mp

Concluzii

Statia de epurare a apelor uzate menajere colectate prin reţeaua de canalizare se caracretizeaza printr-o tehnologie simpla, robusta si eficienta, in acelasi timp moderna si care ocupa un spatiu extrem de redus.

Folosirea de elemente modulare, prefabricate a dus la scaderea costurile privind constructiile si amenajarile.

Echipamentele folosite sunt de fiabilitate ridicata si de inalta performanta alegerea acestora fiind obligatorie pentru realizarea obiectivului propus.

Consumul redus de energie, procesul tehnologic complet automatizat, precum si alegerea unor solutii care exclud intreruperea procesului de epurare.

Aplicarea solutie de epurare cu SAM prezentate ofera urmatoarele avantaje:

• Asigura gradul de epurare necesar pentru respectarea conditiilor de descarcare in emisar impuse de NTPA001/2002

• Este eliminata evacuarea namolului in exces; namolul rezultat fiind in cantitati extrem de reduse si de buna calitate

• Performanţele procesului garantează respectarea reglementărilor

• Mediu SAM (garanţie 20 de ani).

• Suportul mobil aerat oferă o suprafaţă de expunere şi fixare de 850 m2/ m3 asigurând o capacitate uriaşă de tratare într-un volum foarte mic.

• Procesul oferă eficienţă, flexibilitate, şi perfomanţe stabile chiar şi la parametrii variabili şi dificili ai influentului.

• Auto-adaptabilă la fluctuaţii mari ale încărcării/debitului şi la temperaturi scăzute.

• Construcţie compactă şi modulară, containerizată, ce permite instalarea rapidă şi uşoară.

• Importante economii pentru proiectare şi construcţii civile.

• Sistem uşor de utilizat. Lucrează nesupravegheat. Complet automatizat

• Nu există recircularea

-materiile prime, materialele, combustibilii şi energia consumate si modul de asigurare al acestora

Alimentare cu energie electrica

Lucrarile de instalatii electrice proiectate cuprind lucrari de instalatii de forta, de iluminat, de legare la pământ si de paratraznet la obiectele ce fac parte din configuratia sistemului de canalizare si statia de epurare.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va face din reteaua Electrica printr-o linie aeriana de 20 KV racordata la linia din vecinatatea amplasamentului statiei de epurare, si printr-un post trafo 20/0.4kV, 500 kVA, montat in anvelopa si care include si celule de 20 kVA.

Proiectul de alimentare cu energie electrică va fi elaborat de Electrica Ialomita, prin grija beneficiarului. Proiectantul va transmite documentatia (tema, chestionar si planuri) pentru comanda si elaborarea proiectului de alimentare cu energie electrica.

Punctul de delimitare a instalatiilor beneficiarului şi furnizorului va fi la bornele de joasa ale transformatoarelor.

Electrica Ialomita va prevedea si masurarea energiei electrice proiectate.

Reţele în incintă

Reţelele electrice din incinta cuprind:

- iluminatul exterior

- cablurile de alimentare de la TGD (gospodaria electrica) a tablourilor iTD (i = nr. obiect) de la obiecte, cablurile intre obiecte, precum si cablurile intre obiecte si receptori aflati in exterior;

- priza de pământ şi paratrăznet cu legăturile de la centurile interioare ale obiectelor si retelele de captare de la obiecte.

Iluminatul exterior cuprinde iluminatul perimetral si iluminatul aleilor in statia de epurare.

Iluminatul exterior se realizeaza cu corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de sodiu montate pe stilpi din beton si se alimenteaza din TGD.

Cablul de alimentare al iluminatului este din cupru cu izolatie din pvc, armat si se monteaza ingropat in pamant.

Stilpii si corpurile de iluminat se vor lega la priza de pamant printr-o conducta (banda ol-zn 40 x 4 mm) montata paralel cu cablu (se leaga in cel putin 2 puncte la priza de pamant).

Cablurile de alimentare tablouri iTD, sunt din cupru cu izolatie din pvc, armate montate in canivou in interiorul gospodariei si ingropat in pamant in exterior.

Priza de pamant va fi comuna pentru instalatiile electrice si paratraznet si va avea rezistenta de max. 1 ohm. La aceasta se vor lega centurile interioare ale obiectelor precum si retelele de captare paratraznet de la obiecte.

Priza de pamant va fi priza naturala (armaturile metalice a fiecarui obiect legate intre ele), completata cu priza artificiala (electrozi si conducte metalice).

Alimentare cu apa si canalizare menajera

Alimentarea cu apa (5,5 mc/zi) pentru deservirea statiei de epurare se va face prin bransamente la reteaua de alimentare cu apa existenta a comunei Grivița (conducta PEID avand D = 110 mm si L = 300 m).

Reteaua de distributie apa, de joasa presiune, se prevede din tuburi polietilena inalta densitate PE 80 SDR17.6 Pn = 6 bar.Apa potabila pentru consumul personalului de exploatare se va asigura prin sisteme tip ”CUMPANA”‚ sau similar.Canalizare (5,2 mc/zi): apa uzata cu caracter menajer rezultata de la grupul sanitar se va colecta in caminul de intrare din cadrul statiei de epurare.

- Pichet PSI: complet echipat - 2 buc.

-Cai noi de access au schimbari ale celor existente

Accesul la statia de vacuum + statia de epurare se va face pe un drumul de acces din piatra sparta ce se va amenaja din DJ 203 F  Lungime = 300 m latime l = 3.0 m

Lucrari conexe

- Poarta de intrare vehicule

Dimensiuni: 3 m lăţime, 2 m înălţime

- Poarta de trecere

Dimensiuni :1.0m latime şi 2 m înălţime. Se vor realiza din plasa bordurata şi se va sprijini pe stâlpi din stilpi metalici

- Gard perimetral din plasa bordurata montata pe stalpi cu fundatie din beton, avand inaltimea de 2 m. Gardul perimetral va fi protejat de o perdea de vegetatie (arbusti agatatori, arbori foioase).

- Platforma drum – incinta Statie epurare + vacuum pentru trafic din piatra sparta – S = 361 mp

-plan de executie , cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Etapele de realizare a investitiei  sint prezentate in graficul de esalonare a lucrarilor anexat la documentatie

-Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Consiliul local GRIVIȚA va asigura sursele necesare cheltuielilor de intretinere a drumurilor iar operatiile se vor executa de firme specializate.

Resursele umane necesare operarii si intretinerii

Personalul angajat va fi capabil să intervină pentru remedierea eventualelor avarii aparute dupa perioada de garantie a lucrarilor de executie si va executa lucrarile de intretinere conform prevederilor legale in vigoare

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

-detalii privind alternative care au fost luate in considerare

Scenariile propuse unei analize comparative tehnico-economice sunt:

b .1) Sistem de colectare ape uzate de tip gravitational cu tevi PVC

b. 2) Sistem de colectare ape uzate de tip vacuumat cu tevi PE 80 SDR .11 Pn10 bari

- Scenariul recomandat de catre elaborator pentru sistemul de canalizare

Avind in vedere limitele financiare ale finantarii coroborate cu concluziile analizarii celor 2 scenarii pentru sistemul de canalizare propunem pentru investitia prezenta urmatorul scenariu:

* sistem de canalizare vacuumat cu statie de vacuum pentru localitatea GRIVIȚA

* statie de epurare,

* staţie pompare ape epurate cu conducta de refulare între staţia de epurae şi emisar (canal desecare – Grivița)

Decizia de a utiliza un sistem de colectare a apelor uzate in sistem vacuumat, în locul unui sistem gravitational traditional, ofera 3 avantaje principale:

- Flexibilitatea în proiectare

- Reducerea cheltuielilor de investiei

- Reducerea cheltuielilor operationale

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:  sunt cele generate de colectarea apelor uzate si epurarea acestora in vederea descarcarii in emisar conform indicatorilor permisi

-alte autorizatii cerute pentru proiect:

Conform mentiuni Certificat Urbamism nr.32/16.10.2017, urmatoarele avize si acorduri:

SC Enel Distributie Dobrogea

SC Telecom Comunication SA

SNTGN Transgaz SA Medias- Sector Slobozia

Sistem de Gospodarire a Apelor Ialomita

Directia Regionala deDrumuri si Poduri Constanta

Directia de Sanatate Publica Ialomita

Administratia Retelei de Drumuri Locale

Administratia Retelei de Apa

Consiliul Judetean Ialomita/ Compartimentul Infrastructura Rutiera

Si in conformitate cu prevederile Acordului Prealabil de amplasare si executie lucrari in zona drumurilor judetene, nr 13086/20.10.2017emis de CJ Ialomita –DISP pentru obtinerea Autorizatiei de Construite, beneficiarul are obligatia sa solicite si sa obtina Autorizatia de amplasare si /sau accesin zona drumului judetean DJ 203F

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

Nu se cunoaste la acest moment in urma elaborarii studiilor topografice existenta unor retele edilitare pe amplasament care sa necesite relocare sau protejare. Daca la executia lucrarilor de constructii vor fi descoperite atunci proiectantul va dispune masurile care se impun iar lucrarile vor fi suportate din capitolul <<Diverse si neprevazute >>

V.Descrierea amplasării proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Avizului de la Directia de Cultura Ialomita, nu exista interferente cu monumente istorice /de arhitectura sau situri arheologice.

Alte informatii privind:

-folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Alimentare cu apa si canalizare menajera

Alimentarea cu apa (5,5 mc/zi) pentru deservirea statiei de epurare se va face prin bransamente la reteaua de alimentare cu apa existenta a comunei Grivița (conducta PEID avand D = 110 mm si L = 300 m).

Reteaua de distributie apa, de joasa presiune, se prevede din tuburi polietilena inalta densitate PE 80 SDR17.6 Pn = 6 bar.Apa potabila pentru consumul personalului de exploatare se va asigura prin sisteme tip ”CUMPANA”‚ sau similar.Canalizare (5,2 mc/zi): apa uzata cu caracter menajer rezultata de la grupul sanitar se va colecta in caminul de intrare din cadrul statiei de epurare.

Accese

Accesul la statia de vacuum + statia de epurare se va face pe un drumul de acces din piatra sparta ce se va amenaja din DJ 203 F  Lungime = 300 m latime l = 3.0 m

Lucrari conexe

- Poarta de intrare vehicule

Dimensiuni: 3 m lăţime, 2 m înălţime

- Poarta de trecere

Dimensiuni :1.0m latime şi 2 m înălţime. Se vor realiza din plasa bordurata şi se va sprijini pe stâlpi din stilpi metalici

- Gard perimetral din plasa bordurata montata pe stalpi cu fundatie din beton, avand inaltimea de 2 m. Gardul perimetral va fi protejat de o perdea de vegetatie (arbusti agatatori, arbori foioase).

- Platforma drum – incinta Statie epurare + vacuum pentru trafic din piatra sparta – S = 361 mp

Dotari

- pavilion personal – exploatare

- constructie metalica din panouri autoportante-termoizolante (sandwich-10 cm-grosime) pe structura metalica, ,avind

- suprafata construita 	Sc= 15 mp (6.0 x2.5 m)

- suorafata utila		Su= 12.65 mp

- inaltime utila		Hu = 2.60

- inaltime maxima 		Hmax = 3.00

- volum util 		12.68 mc

In grup sanitar se vor monta puncte de folosinta apa -lavoar din portelan, vas closet cu anexele necesare si sifon de pardosela din fonta tip combinat cu un racord si iesire orizontala ce se va racorda la carninul CM prin colector din teava PP pentru canalizare, O 110 mm montat ingropat sub pardoseala .

Instalatii electrice - circuite de lumina, priza 220 v si priza 24 V Echipamente electromecanice

- Pichet PSI: complet echipat - 2 buc.

Caracteristicile principale ale construcţiilor

* reteaua de canalizare prin vacuumare prevazuta in comuna GRIVIȚA este alcatuita din materiale durabile, teava polietilena inalta densitate PE 80 SDR 11 Pn 10 bar avand rugozitate scazuta,cu imbinari electrosudabile Reteau de canalizare are o lungime totala de L = 29.918 m .

* camere colectoare tip Z 65 mm – 570 buc sint constructii circulare din polietilena inalta densitate avind

DIAMETRUL Ø 1000 mm

INALTIMEA Hi = 2000 MM

* platforma betonata, armata, (Sc = 21.0 mp) pentru amplasare, montat si protectie utilaje tehnologice: gratar cu snec,instalatie deshidratare namol,suflante, debitmetru electromagnetic, tablou electric si de automatizare

L = 	7.00 m

B = 	3.0 m

G = 0.20 m

* bazin egalizare -  – constructie din beton armat – ingropata

– suprafata construita Sc = 84 mp

L = 7.0 m

B = 12.0 m

H = 3.0 m

G = 0.20 m

Volum = 160 mc

* platforma din beton armat (Sc= 15 mp) pentru montaj container personal laborator

L = 6.00 m

B = 2.50 m

G = 0.20 m

* platforma din beton armat (Sc = 9 mp) pentru montaj generator electric

L = 3.00 m

B = 3.000 m

G = 0.20 m

* statie de vacuum (de gererare a depresiunii ) - constructie supratena avind

Suprafata construita Sc = 5.69 x 3.m = 17.07 mp

- sistem constructiv

- fundatii continui din beton armat

- pereti –zidarie caramida

- stilpi din beton armat

- acoperis sarpanta din lemn

- invelitoare din tabla zincata

* Biofiltru – constructie circulara - subteran Ø 2.5 m - inaltime utila 1.95 - din beton armat C16/20 - radier 20 cm si pereti 25 cm armati cu Ø8/20

* Camera vane – rezervor vaccum – constructie circulara din beton armat cu

diametru interior Ø 2.0 m,

diametru exterior Ø 2.30 m,

* Modul biologic - incinta cilindrica din Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla (PAFS) echipata si compartimentata corespunzator destinatiei ,care inglobeaza tehnologia de epurare brevetata SAM.

* Camera tehnologica

- Suprafata constrita 3.00x7.00 = 21.00 mp

- pereti termoizolanti - 10 cm grosime

- timplarie cu geam termopan

- sistem de incalzire electrica – cu radiatoare electrice cu ulei

- sistem ventilare spatii

Montaj suprateran pe placa de beton

* gura de descarcare – varsare

In zona de deversare a apei epurate in emisar se va executa o gura de varsare din beton armat avand radier si 3 pereti .Dimensiunea in plan este 4,40 x 4,40 2,40 m ,iar grosimea peretilor si radierul este variabila

Armarea se face cu bare otel beton Ø8; Ø10 pentru a preveni fisurarea datorita tasarilor inegale ce pot fi provocate de antrenarea pamanatului, de apele in miscare.

Echipamente in satia de vacuum si statia de epurare

1. STATIILE DE VACUUM se vor echipa cu

- Pompe de vacuum rotative Qp= 250 mc/h Hp= 0.1 Kpa Pi = 5.5kw n =1500 rot/min, nivelul de zgomot = 70 db (A) inclusiv conexiuni la conducte buc = 4

- Rezervor de vacuum metalic cu V1 = 10 m³ ; V2= 7 mc;(ingropate vertical);

- Pompele de descarcare submersibile Pi = 5.9 kW instalate in interiorul vaului de vacuum buc = 2

- Panou de distributie/panou de control complet 45 kW (*) in conformitate cu VDE buc = 2 buc

- Senzor de nivel pentru rezervor buc = 2

- Senzor de presiune pentru conductele de vacuum buc = 4

- Modem GSM buc = 2

- Camera de colectare G65 pentru biofiltru buc = 2

2. STATIA DE EPURARE se va echipa

- Gratar automat + Vana cutit

- Electropompe ape uzate - instalate in bazinul de egalizare

Qp = 4 – 20 m3/ora; - Hp = 9,9 mCA; - P = 1,6 kW

Debitmetru electromagnetic,montat pe conducta de refulare a electropompei Dn =100 mm

- Mixer submersibil - 2 buc

- Pompa de namol - Qp = 3-10 mc/ora; - Hp = 8 Mca; - P = 0,6 kW = 2 buc

- Turbosuflanta Q = 340 Nmc/h Dp = 350 m bar = 2 buc

- Decantorul de tip lamelar prevăzut cu plăci de sedimentare din plastic. = 2 buc

- Hidrociclonul  2 buc

- Instalatie deshidratare namol in saci - 6 posturi = 2buc

3. STATIE POMPARE apa uzata epurata, PREFABRICATA - din polietilena inalta densitate avind Ø 2500 mm Hi = 2500 mm, se va echipata cu

● grup pompare 2 (1+1) electropompe submersibile pentru ape uzate, cu tablou electric si de automatizare, avind Qp > Qpnec = 30 mc/h sigrup Hp > Hpnec = 25 mCA

-arealele sensibile;

In vederea minimizarii impactului asupra mediului, prin tehnologia aleasa s-au inclus masuri pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau compensarea impacturilor adverse generate in perioada de constructie, functionare sau intretinere a lucrarilor.

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la Uniunea Europeana, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu Directiva UE privind apa de baut, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004.

In acest context trebuie mentionat ca autoritatile locale din comuna GRIVIȚA au initiat acest proiect de introducere a sistemului de canalizare si statie de epurare in localitate, prin realizarea caruia:.

- factorul de mediu apa nu va fi poluat, avand in vedere modul organizat in care se va realiza canalizarea si, prin definitie, statia de epurare si reteaua de canalizre constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare impotriva producerii de emisii in ape (freatic si suprafata);

- factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera cu exceptia utilajelor pentru executie care, avand in vedere spatiul liber de dispersie si lipsa unor surse similare in vecinatate, vor provoca emisii nesemnificative;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii (reziduuri solice ce vor fi colectate in recipienti speciali) cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit; retelele de canalizare nu prezinta surse importante de zgomot si vibratii care sa afecteze zonele din apropierea lor; datorita conditiilor de amplasare a statiei de epurare, respectand Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 981/22.06.1994, obiectivul nu are implicatii asupra nivelului de zgomot admis, statia fiind amplasata la o distanta apreciabila fata de zonele de locuit.

Impactul investitiilor propuse asupra mediului

Masurile de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai, in mod direct sau indirect, astfel:

-Construirea retelei de canalizarea si a statiei de epurare conduc la reducerea poluării si la imbunatatirea calitatii apei evacuate in emisar;

-Datorita construirii retelei de canalizare si a statiei de epurare, se reduc pierderile de apa si astfel se reduce si poluarea solurilor.

-Construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare vor contribui la imbunatatirea calitatii apei si solului, imbunatatind conditiile din ecosistemele acvatice. Este important de respectat prevederile legislative de mediu pentru proiectare si executie precum si realizarea evaluarii impactului asupra mediului.

Avand in vedere reducerea poluarii apei, va exista un efect pozitiv asupra mediului pe termen lung. La proiectarea si executia investitiilor propuse s-a acordat o atentie deosebita amplasamentelor aflate in apropierea siturilor Natura 2000 sau in legatura cu acestea.

-Calitatea mai buna a apei potabile, a colectarii apelor uzate si a sistemelor de epurare, vor avea un impact pozitiv asupra sanatatii umane.

-Gospodarirea mai buna a apelor va reduce pierderile de apa, limitand utilizarea resurselor naturale.

-Imbunatatirea epurarii apelor uzate si a serviciilor de alimentare cu apa vor conduce la schimbarea comportamentului ecologic responsabil al cetatenilor, in ceea ce priveste gospodarirea apelor.

-Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si canalizare, vor contribui la cresterea nivelului calitatii vietii tuturor factorilor interesati.

Elemente de impact pozitiv pentru reteaua de canalizare si statia de epurare:

- reteaua de canalizare este continua si sigura;

- retelele de canalizare si statia de epurare a apelor uzate constituie un mijloc de protectie si aparare a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator;

- statia de epurare are rolul cel mai important, acela de a indeparta din apele uzate substantele in suspensie, coloidale in solutie, substantele toxice si mocroorganismele, in scopul protectiei mediului inconjurator (emisar, sol, aer);

- apele tratate si evacuate sunt aduse la un grad de puritate, astfel incat nu pericliteaza sanatatea publica, viata animalelor, flora si fauna acvatica si nu aduce pagube agriculturii si vegetatiei;

- locuitorii comunei care vor beneficia de reteaua de canalizare vor avea un grad de confort sporit;

Intrucat emisarul final pentru apele uzate epurate este Raul Ialomita, inclus in doua arii de importanta comunitara care se suprapun in zona de influenta a proiectului propus , analiza asupra arealelor vulnerabile / sensibile se va face la capitolul XIII , respectiv capitolul referitor la proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011cu modificarile si completarile ulterioare.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele amplasamentelor sunt anexate la memoriu

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a)protecția calității apelor:

- -sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

S-au constatat urmatoarele cauze care conduc la necesitatea, transportului si epurarii apelor uzate:

Colectare, Transport

Inexistenta sistemului de canalizare nu permite preluarea apei uzate menajere pentru locuinte si obiectivele economice din localitate prevazute in P.U.G.;

Pagube materiale in urma efectelor inundatiilor frecvente ale strazilor si gospodariilor individuale in zonele fara canalizare stradala;

Nu exista personal instruit pentru intretinerea si operarea unui sistem de canalizare dotat cu echipamente tehnologice moderne;

Colectarea apelor uzate menajere in fose septice improprii protectiei mediului

Nu s-au organizat campanii de informare si constientizare a publicului (cetateni si agenti economici) cu privire la necesitatea racordarii la canalizarea menajera.

Epurare, Evacuare

- Evacuarea apelor menajere din fosele septice cu vidanja si transportul pana la o statia de epurare

- Evacuarea apelor in santurile de la marginea localitatii ;

Prin activitatile specifice propuse, proiectul va avea un impact pozitiv maxim in rezolvarea fiecareia din prioritatile sectoriale identificate, astfel:

- colectarea apelor uzate din case individuale si din zonele rurale limitrofe, inclusiv agenti economici si localitatile

- epurarea apelor uzate menajere astfel incat sa fie asigurati parametri impusi pentru deversarea in emisar

- utilizarea in spiritul conceptului de dezvoltare durabila, a resurselor naturale in limitele capacitatii de suport a ecosistemelor (utilizarea namolului in agricultura).

La adoptarea sistemului de canalizare – sistem SEPARATIV (divizor) – pentru ape uzate menajere s-a avut in vedere

- configuratia terenului din localitatea GRIVIȚA

- receptorul din zona –canal de desecare cu descarcare in raul IALOMITA, care va fi folosit ca EMISAR pentru descarcarea apelor epurate

- populatia actuala – 3428 locuitori

- regimul de constructie, dotarile culturale, administrative si de fosinta publica, industriile existente si de cele de perspective,

- trama stradala si imbracamintile stradale existente si in perspective

- zona de amplasare a statiei de epurare.

- -stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- Se propune o staţia de epurare, care satisface cerinţele impuse de normele europene şi normele republicane (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate:

- staţie de epurare compacta pe baza tehnologiei de fixare a microorganismelor pe suport artificial din polietilena de inalta densitate numit generic “Suport Artificial Mobil” – SAM.

Se va monta -statie de epurare tip COMPACT 400 – (2 x module 200) care realizeaza o epurare eficienta a apei uzate cu indepertarea avansata a azotului si fosforului-folosind tehnologia ,,SAM” Capacitate de epurare Quz=400mc/zi

– Statia de epurare se va amplasa in zona de SUD  a localitatii SMIRNA  la o distanta de peste 500 m de zona locuita indeplinindu- se conditiile legale.

﻿ - Ordinului Ministerului sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- GP106-04 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural” cap III art 2.5.1

Debitele caracteristice de ape uzate influente în staţia de epurare sunt următoarele:

| Qu zi med | Qu orar max |
| --- | --- |
| (m3/zi) | (l/s) | (m3/h) | (l/s) |
| 399 | 4,61 | 54 | 15 |

P = coeficient adimensional functie de numarul de locuitori

P = 0.10 pentru localitati cu 1001 - 10 000 locuitori - STAS 1846/2006 art. 4.1.2 conf. GP106-04 Anexa IV.18 tabel IV.7,

NP089/03 - NORMATIV DE PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR DE EPURARE - STATII DE EPURARE DE CAPACITATE MICA 5 l/s < Quzi max<50 l/s si foarte mica Quzi max<5l/s

Schema de epurare adoptată pentru Q maxim apa uzata  =400 mc/zi

Schema adoptata este corespunzatoare debitelor tipice de ape uzate menajera si are in vedere concentratiile poluantilor mentionati anterior, urmarind in special retinerea materiilor in suspensie (MS) si eliminarea materiei organice (CBO5) precum si a compusilor azotului si fosforului.

Solutia de epurare adoptata are la baza tehnologie cu Suport Artificial Mobil (SAM).

Tehnologia de epurare care foloseşte elemente mobile purtătoare de biofilm SAM are ca principiu de bază dezvoltarea şi fixarea unei populaţii uriaşe de bacterii pe un suport de plastic intensiv aerat, eliminând necesitatea recirculări namolului activ.

STATIA pentru epurare ape uzate Compact Quz 400 mc/zi = are doua module PAFS- mc/zi .

In corespondenta cu cele prezentate mai sus schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

• treapta de epurare mecanica primara

• treapta de epurare mecanica secundara

• bazin de egalizare/omogenizare

• treapta de epurare b iologica

• unitate de deshidratare namol in saci

• camine de canalizare

• retele tehnologice

Statia de epurare-este de tip compacta - mecano - biologica, folosind tehnologia cu biofilm pe suport artificial mobil tip ,,SAM’’- COMPACT – WW - sau ”BIOMEDIU” şi are ca principiu de bază dezvoltarea şi fixarea unei populaţii uriaşe de bacterii pe suport de plastic mobil, intens aerat, eliminând necesitatea recirculării nămolului.

Mişcarea din interiorul bioreactoarelor este imprimată de insuflarea de aer în partea inferioară, care serveşte de asemenea şi la asigurarea oxigenului necesar în masa de apă. Această tehnologie este combinată cu sedimentarea într-un decantor lamelar urmată de separarea prin hidrociclonare a nămolului.

STATIA pentru epurare ape uzate Compact WW 400=-are doua module PAFS-200 cu patru compartimente, (Dn 3.0 mm, L = 2.5 m) identice, fiecare preluand un debit de 200 m3/zi.

FLUXUL TEHNOLOGIC presupune

TRATAREA PRIMARĂ A APEI UZATE BRUTE

Debitul de apă uzată este colectat in caminul de receptie si dirijat gravitational in separatorul de grăsimi înainte de a intra în bazinul tampon de omogenizare. Îndepărtarea grăsimilor este o etapă importantă în cadrul staţiei. Cea mai mare parte a grăsimilor şi a uleiurilor sunt separate gravitational din apa uzată în separator astfel evitându-se complicaţii accidentale în funcţionarea în bune condiţii a staţiei de epurare. In urma separarii va rezulta o apa uzata bruta fara grasimi sau nisip care va fi dirijata gravitational spre Bazinul tampon de omogenizare/egalizare.Conţinutul separatorului va fi monitorizat si va fi descarcat de cate ori este cazul.

Din bazinul de egalizare va fi alimentat prin pompare cu debit constant modulul biologic. La intrare in acest modul are loc indepartarea solidelor din apa uzata bruta, colectarea, presarea si deshidratarea acestora cu ajutorul echipamentului de tip gratar cu snec.

Pentru o tratare optimă a apei uzate, influentul trebuie să fie nu numai uniform din punct de vedere al debitului (incarcare hidraulica) dar trebuie să aibă şi celelalte caracteristici uniforme. Completa uniformizare a încărcărilor, necesitând ambele aspecte debit şi concentraţii, este o condiţie ideală care nu poate fi realizată în practică, dar poate fi atinsă prin intermediul unui bazin de tampon de egalizare si omogenizare. Acest aranjament care va minimiza variaţiile de încărcări în stadiul biologic, protejează de asemeni fata de şocuri hidraulice, care pot influenţa negativ performanţa întregului sistem biologic.

Apa uzată curge din separatorul de grăsimi în bazinul de tampon de egalizare si omogenizare unde se afla aspiratia pompelor de alimentare cu apa uzata a modulului biologic. Pompele asigură funcţionarea optimă fiind actionate cu convertizor de frecventa ceea ce asigura alimentarea constanta si controlata a treptei bilogice. Debitul constant este realizat prin introducerea in circuitul de automatizare a unui debitmetru electromagnetic al carui semnal unificat este preluat de convertizorul ce piloteaza pompele.

Bazinul de egalizare si omogenizare propus este construit din beton. Montajul este subteran.

Datorita tehnologiei de epurare folosite, respectiv debitul de alimentare al modulului de epurare, bazinul trebuie sa poata inmagazina minim 40% din Qu zi med.Acesta va avea volumul minim de:V = 160 m3

Un debit constant din apa uzată pre-tratata este descarcată în treapta biologică prin pompare.

B. TRATAREA BIOLOGICĂ

Apa pre-tratată din bazinul tampon de omogenizare este pompata în linia biologică.

Pentru tratatrea biologică a apei uzate este folosit procedeul cu Suport Artificial Mobil – SAM.

Tehnologia – SAM. foloseste un suport de PEHD sub forma unor mici piese cilindrice care formeaza un mediu sigur si stabil pentru fixarea microorganismelor(bacterii) care degradeaza biologic apa uzata. Piesele care formeaza suportul artificial mobil (SAM) au dimensiuni mici (Ø ≈ 15 mm) pentru ca in cursul miscariide revolutie microorganismele fixate sa nu fie distruse. SAM are o densitate deaproximativ 0,97 – 0,98 kg/dm3 asigurandu-se astfel, dupa umectareacorespunzatoare, o flotabilitate redusa, SAM gasindu-se intr-o conditie semi-imersata(intre ape) ceea ce-I asigura un contact optim cu intreg volumul de apa uzata.

Suport este autocurăţitor practice necolmatabil, eventualele depuneri de namol se indeparteaza de la sine in cursul procesului de revolutie. Aceasta miscare de revolutie este generata atat de curentul apa uzata, cat si de insuflarea de aer din partea inferioara a bazinelor/bioreactoarelor.

Insuflarea de aer care asigura oxigenul dizolvat necesar microorganismelor pentru sintetizarea materiei organice este realizata printr-un sistem de aerare cu bule grosiere, distribuit prin conducte de otel inox. Acest sistem este propriu reactoarelor cu (SAM) avand in vedere ca acesta umple bioreactorul oferind suficiente “obstacole” bulelor grosiere in traseul lor ascendent pentru a se realiza divizarea acestora in bule fine si pentru a duce la dizolvarea oxigenului continut in apa uzata. Aerul comprimat este generat de o suflanta.

Bioreactoarele contin “SAM” in proportie de 50% - 60% in functie de aplicatie. Este demn de retinut ca un singur metru cub de (SAM) ofera o suprafata de expunere (respectiv mediu de fixare pentru microorganisme) de pana la 850 m2.

Incarcarea hidraulica specifica Ih (m3/m2 ora) care este raportul dintre debitul de apa uzata si suprafata sectiunii orizontale oferita de (SAM) este uzual 0,9 pana la 1,2 m3 /m2 ora.

Inarcari hidraulice mai mari pot duce la antrenarea biomasei de curentul de lichid precum si la o expunere ineficienta nerealizanndu-se astfel sinteza materiei organice de catre microorganisme.

Pentru o eficienta sporita a epurarii biologice este prevazut un sistem cu trei compartimente (bioreactoare) cu functionare si destinatii specifice

Sistemul are urmatoarea succesiune de compartimente:

- un bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentrunitrificare si indepartare CBO5;

- al 2 -lea bioreactor cu aerare intensiva cu tehnologie SAM pentru nitrificare avansata si material organic remanent dupa primul reactor;

- al 3 -lea bioreactor lichid precum si la o expunere ineficienta nerealizanndu-se astfel sinteza materiei organice de catre microorganisme.

Pentru o eficienta sporita a epurarii biologice este prevazut un sistem cu trei compartimente (bioreactoare) cu functionare si destinatii specifice

Propunem o variantă constructivă pentru staţia de epurare, care satisface anoxic cu tehnologie SAM cu mixare cu mixer lent pentru de-nitrificare avansata pentru nitrificare/denitrificare si indepartare CBO5 ;

- un bazin de decantare cu decantor lamelar;

- un sistem de separare si deshidratare nămol.

Bioreactoarele cu tehnologie SAM cu aerare intensiva

Apa care e pompată din bazinul de tampon de omogenizare traverseazabioreactoarele cu tehnologie SAM cu aerare intensiva. Pereţii despartitori verticali aicompartimentelor bioreactoarelor cu tehnologie SAM cu aerare intensive au deschideri in partea inferioara respective superioara care, impun un traseu sinusoidal si care ajută la realizarea amestecului hidraulic în fiecare compartiment. Deschiderile sunt protejate cu plase de inox cu perforatii de maxim 10 mm, care impiedic migrarea SAM dintr-un compartiment in altul.

Fiecare compartiment este aerat şi mixat prin intermediul aerului comprimat produsde o suflanta.

Aerul este injectat prin intermediul unui sistem de aerare cu bule grosiere realizat din conducte de otel inoxidabil, care este instalat pe radierul fiecarui bioreactor cu tehnologie SAM cu aerare intensiva.

In primul compartiment are loc indepartarea masiva a substantei organice dizolvate exprimate prin CBO5 (70%) concomitent cu nitrificarea azotului amoniacal in proportie de 70%. O mica parte din nitratii rezultati din acest proces sunt folositi ca nutrienti in procesul de metabolizare a substantei organice.

In compartimentul al 2-lea in conditiile unei concentratii mult mai scazute a substantei organice si a unei aerari intensive (oxigenul atinge pragul de saturatie), transformarea amoniului in nitriti si respectiv nitrati atinge cote mult mai ridicate, de peste 85% din totalul azotului amoniacal ramas. In acest compartiment se realizeaza o reducere a substantei organice cu aproximativ 70 %.

Compartimentul al 3-lea este destinat de-nitrificarii in conditii anoxice unde nutrientii sunt transformati de organismele heterotrofe in molecule simple (CO2, N2 si apa) folosind ca sursa de carbon substanta organica ramasa nedegradata. Molecule simple CO2, N2 fiind gaze sunt eliberate in atmosfera. In cadrul acestui proces aproximativ 70% din substanta organica este indepartata.

Considerand in medie o reducere cu 70% per compartiment (bioreactor) a materiei organice exprimate prin CBO5 rezulta o eficienta a procesului de epurare de 97%. In realitate acest procent poate fi mai mare.

Se observa de asemennea ca azotul amoniacal este indepartat in proportie de peste 97%.

Luand in considerare cele de mai sus si cunoscand concentratiile maxime admise de NTPA 001 pentru substanta organica exprimata prin CBO5 si azot amoniacal (20mg/l respectiv 3 mg/l) se vor efectua calculele de verificare.

300 mg/l - 97% = 9 mg/l < 20 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001)

30 mg/l - 97% = 0,9 mg/l < 2 mg/l (reprezentand concentratia maxima admisa conform NTPA 001)

Suflante

Suflantele sunt de tipul cu cu turbina. Echipamentul propus este robust si silentios si nu necesita operatiuni complicate de intretinere sau consumabile (ulei) scumpe.

Necesarul de aer este dirijat catre difuzori printr-un sistem de distributie din conducte de inox dimensionate corespunzator.

Decantor

După aerare şi indepartarea substantelor organice si a nutrientilor în bazinul de aerare, apa uzata trece în faza finala de decantare, unde nămolul se depune la baza bazinului iar apa tratată se descarcă prin intermediul unei conducte in emisar.

Un sistem de placi, montate oblic – la 60 grade – bine proiectat asigură o decantare eficienta pe toata lungimea bazinului.

Secţiunea dreptunghiulara transversală a decantorului şi construcţia interioară asigură o stabilitate a lichidului şi retenţia efectivă a nămolului.

Nămolul depus pe radierul decantorului si al fiecarui bioreactor este colectat printr-un sistem de sorburi cu distribuitor si repompat prin „hidrociclon” cu ajutorul pompei de namol, care este amplasata în camera tehnica.

Nămolul dens, mineralizat este descarcat periodic în instalatia de deshidratare in saci de unde este indepartat manual dupa stabilizare.

C. TRATAREA NĂMOLULUI

Instalatia de deshidratare nămol

Surplusul de nămol, mineralizat, separat prin centrifugare, este descarcat în unitatea de deshidratare nămol. Aceasta este formată din distribuitor cu robineti si cadru din otel inox, sistem de prindere si saci realizaţi special pentru filtrarea si reţinerea namolului. Nămolul, descarcat în aceşti saci, sedimenteaza si se deshidrateaza gravitaţional. Nămolul este reţinut în saci şi partea filtrată este reintrodusă în bazinul de omogenizare pentru o altă tratare.

După filtrare, sacii sunt înlăturaţi din staţie şi pot fi depozitaţi într-o zonă deschisă. Materialul din care sunt executaţi sacii împiedică pătrunderea din exterior a apei provenite din ploi.

Echipamentul de deshidratare namol in saci este unul foarte simplu compus dintr-un sistem de distributie a namolului cu 8 duze care se descarca in saci de filtrare din material biodegradabil. Namolul se filtreaza natural iar apa de namol (supernatant) este colectata in partea inferioara a echipamentului de unde se evacueaza gravitational. Aceasta este dirijata printr-o conducta inapoi in caminul K1.

Platforma statiei de epurare este prevazuta cu centura de impamantare de protectie pentru protectia consumatorilor electrici.

STAŢIA DE EPURARE se caracterizează printr-o tehnologie simplă, cu eficienţă ridicată.

Contine utilaje şi echipamente performante în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite.

Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic.

Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte tip SAM prezintă următoarele avantaje:

- Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module.

- vasigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane

- Datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, - 2.3 saci x 60 kg/saptamina - ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia;

- consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si randament;

- toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor;

- nu necesita consumabile

Concluzii

- Obiectivele de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai, in mod direct sau indirect, astfel:

- construirea retelei de canalizarea si a statiei de epurare conduc la reducerea poluării si la imbunatatirea calitatii apei evacuate in emisar;

- Datorita construirii retelei de canalizare si a statiei de epurare, se reduc pierderile de apa si astfel se reduce si poluarea solurilor. Se poate estima un impact negativ, daca namolul rezultat din epurarea apelor uzate, poluat cu metale grele, ar fi utilizat in agricultura.

- construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare vor contribui la imbunatatirea calitatii apei si solului, imbunatatind conditiile din ecosistemele acvatice. Este important de respectat prevederile legislative de mediu pentru proiectare si executie precum si realizarea evaluarii impactului asupra mediului.

- Avand in vedere reducerea poluarii apei, va exista un efect pozitiv asupra mediului pe termen lung. La proiectarea si executia investitiilor propuse s-a acordat o atentie deosebita amplasamentelor aflate in apropierea siturilor Natura 2000.

- Calitate mai buna a apei potabile, a colectarii apelor uzate si a sistemelor de epurare, vor avea un impact pozitiv asupra sanatatii umane.

- Gospodarire mai buna a apelor va reduce pierderile de apa, limitand utilizarea resurselor naturale.

- Implementarea proiectelor va conduce la limitarea surselor de poluare punctiforma din zona de coasta a Romaniei, in regiunea Marii Negre, obtinand astfel un efect pozitiv pe termen lung. Pastrarea, protejarea si reabilitarea zonei de coasta a Romaniei de la Marea Neagra, asigura protectia patrimoniului natural (incluzand ecosistemele acvatice si terestre) si cultural, pentru o dezvoltare durabila a regiunii.

- Imbunatatirea epurarii apelor uzate si a serviciilor de alimentare cu apa vor conduce la schimbarea comportamentului ecologic responsabil al cetatenilor, in ceea ce priveste gospodarirea apelor.

Elemente de impact pozitiv pentru reteaua de canalizare si statia de epurare:

- reteaua de canalizare este continua si sigura;

- retelele de canalizare si statia de epurare a apelor uzate constituie un mijloc de protectie si aparare a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator;

- statia de epurare are rolul cel mai important, acela de a indeparta din apele uzate substantele in suspensie, coloidale in solutie, substantele toxice si mocroorganismele, in scopul protectiei mediului inconjurator (emisar, sol, aer);

- apele tratate si evacuate sunt aduse la un grad de puritate, astfel incat nu pericliteaza sanatatea publica, viata animalelor, flora si fauna acvatica si nu aduce pagube agriculturii si vegetatiei;

- locuitorii comunei care vor beneficia de reteaua de canalizare vor avea un grad de confort sporit;

b)protecția aerului:

-sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

-instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera cu exceptia utilajelor pentru executie care, avand in vedere spatiul liber de dispersie si lipsa unor surse similare in vecinatate, vor provoca emisii nesemnificative;

c)protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-sursele de zgomot și de vibrații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit; retelele de canalizare nu prezinta surse importante de zgomot si vibratii care sa afecteze zonele din apropierea lor; datorita conditiilor de amplasare a statiei de epurare, respectand Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 981/22.06.1994, obiectivul nu are implicatii asupra nivelului de zgomot admis, statia fiind amplasata la o distanta apreciabila fata de zonele de locuit

d)protecția împotriva radiațiilor:

-sursele de radiații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e)protecția solului și a subsolului:

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

-lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii (reziduuri solice ce vor fi colectate in recipienti speciali) cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

f)protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe unitatea teritorial administrativa a Comunei Grivita exista o mica suprafata( 2% ) dintr o arie protejata de importanta comunitara , respectiv 2,5% din UAT se afla in aria protejata ROSPA 0006 Balta Tataru , declarata arie de protectie speciala avifaunistica prin HG 1284/2007, modificata si completata prin HG 971/2011.

Aceasta arie protejata se afla in nordul comunei Grivita si nu interfereaza cu niciunul dintre obiectivele proiectului, proiect ce se afla in afara retelei ecologice Natura 2000.

Dealtfel singura legatura pe care o are proiectul cu Reteaua Natura 2000 este emisarul final Raul Ialomita care este inclus in doua arii protejate , respectiv :

ROSPA0152 Coridorul Ialomitei –Declarat prin HG 663/2016,ale caror obiective de conservare sunt unele specii de pasari salbatice  si habitatul acestora

ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarata prin OM 2387/2011 modificat si completat prin OMAP nr 46/2016  ale caror obiective de conservare sunt unele specii de animale din fauna salbatica si unele habitate specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste

-lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Vulnerabilitatea siturilor Natura 2000 mentionate , in ceea ce priveste implementarea proiectului propus consta in posibila  schimbare a calitatii apei in situatia nefunctionarii statiei de epurate in conformitate cu conditiile impuse de autoritatea care reglementeaza protectia calitatii apelor.

Intrucat statia de epurare a apelor uzate este proiectata sa asigure  gradul de epurare necesar in vederea respectarii pe evacuare a condiţiillor de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane, va fi asigurata si protectia ecosistemelor terestre si acvatice care au legatura cu proiectul propus si activitatea rezultata in urma implementarii proiectului.

g)protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, trotuarelor si a spatiilor verzi. In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni. Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa/apa uzata, vor contribui la cresterea calitatii vietii factorilor interesati.

Realizarea sistemului de canalizare si epurare ape uzate menajere va dinamiza cererea de forţă de muncă prin crearea temporară sau permanentă de noi locuri de muncă iar în cazul proiectelor cu efecte de antrenare şi/sau care necesită operaţiuni de întreţinere sau de operare este evident efectul pozitiv asupra reducerii şomajului, creşterii veniturilor persoanelor fizice şi chiar ale autorităţilor locale. Este vorba de aşa-numitul multiplicator de venit al producţiei care relevă că efectul social poate fi mai mare decât cel legat de venitul direct, obţinut în urma finalizării proiectelor.

Promovarea investiţilor în infrastructură edilitara va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei. Noi locuri de muncă ce vor fi create pot stopa deplasarea populaţiei în alte zone mai dezvoltate şi ar contribui la menţinerea şi dezvoltarea forţei de muncă calificate existente, ar putea determina dezvoltarea pe orizontală şi a altor sectoare de activitate care pot servi noua investiţie.

Un studiu recent arată efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare economice.

Dezvoltarea de activităţi productive pot determina sporirea contribuţiei la bugetul local. Un buget local mai bogat înseamnă un impact economic şi social mai bun asupra contribuabililor. Dacă bugetul local este solid comunitatea din localitate va avea numai de câştigat. Un buget local bun va contribui la menţinerea şi dezvoltarea activităţilor de învăţământ, sănătate, cultură. În acelaşi timp un buget local solid poate contribui la dezvoltarea economică locală prin asigurarea unor finanţări corespunzătoare sau prin oferirea unor garanţii solide pentru împrumuturi de la bănci interesate în dezvoltarea unor activităţi economice în zonă.

Proiectele de infrastructură edilitara vor conduce la îmbunătăţirea competitivităţii economice locale. Activitatea generată de noua investiţie poate atrage investiţii conexe sau/şi investiţii distincte în zonă. În zonele care înregistrează creştere economică există interes pentru investii private cu scopul dezvoltării şi extinderii propriilor afaceri. Nivelul investiţiilor (reflectat în valorile cheltuielilor capital variază în funcţie de creşterea economica ce se înregistrează în zona ţintă). Creşteri modeste vor atrage investiţii mici, creşteri importante vor atrage investiţii pe măsură.

h)prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

i)gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- pământul rezultat din săpătură poate fi folosit la realizarea umpluturilor compactate, cu exceptia solului vegetal şi numai cu avizul geotehnicianului.

- Terenurile ocupate sunt în domeniul public al comunei nu sunt necesare lucrări de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier, demolări, sau reglementări de reţele.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); nu este cazul

-magnitudinea și complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; impact  pozitiv – proiect pentru imbunatatirea calitatii mediului

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului; - impact negativ nesemnificativ pe perioada executiei lucrarilor de terasamente ;

Durata de implementare a obiectivului: 36 de luni calendaristice

Durata de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie: 26 luni calendaristice

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru.

Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa/apa uzata, vor contribui la cresterea calitatii vietii factorilor interesati.

In vederea minimizarii impactului asupra mediului, prin tehnologia aleasa s-au inclus masuri pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau compensarea impacturilor adverse generate in perioada de constructie, functionare sau intretinere a lucrarilor.

In acest context trebuie mentionat ca autoritatile locale din comuna GRIVIȚA au initiat acest proiect de introducere a sistemului de canalizare si statie de epurare in localitate.

- factorul de mediu apa nu va fi poluat, avand in vedere modul organizat in care se va realiza canalizarea si, prin definitie, statia de epurare si reteaua de canalizre constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare impotriva producerii de emisii in ape (freatic si suprafata);

- factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera cu exceptia utilajelor pentru executie care, avand in vedere spatiul liber de dispersie si lipsa unor surse similare in vecinatate, vor provoca emisii nesemnificative;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii (reziduuri solice ce vor fi colectate in recipienti speciali) cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit; retelele de canalizare nu prezinta surse importante de zgomot si vibratii care sa afecteze zonele din apropierea lor; datorita conditiilor de amplasare a statiei de epurare, respectand Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 981/22.06.1994, obiectivul nu are implicatii asupra nivelului de zgomot admis, statia fiind amplasata la o distanta apreciabila fata de zonele de locuit.

-natura transfrontalieră a impactului.- nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Masurile luate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de executie, cat si pentru perioada de operare a lucrarilor proiectului.

In perioada de executie, este preconizata implementarea unui sistem de supraveghere foarte riguros, care va include organizarea incasarilor partiale pentru fiecare etapa a lucrarilor. Procedurile relatate vor fi furnizate in documentele de licitatie si in contractele ce vor fi incluse.

Sistemul de supraveghere are ca obiective urmatoarele:

- Concordanta cu standardele de calitate si cu termenele stipulate;

- Observarea specificatiilor privind materialele si echipamentele;

- Respectarea cerintelor privind protectia si conservarea mediului.

Indicatorii specifici vor trebui stabiliti, in timpul cat si ulterior perioadei de implementare, care vor fi folositi drept standard in evaluarea activitatilor de implementare si operationale

Dupa implementarea proiectului rezulta si faptul ca se va realiza sistemul de canalizare si epurare prin:

- automatizarea si monitorizarea functionarii sistemului de canalizare si a statiei de epurare.

- monitorizarea cantitatii si calitatii de apa uzata epurata, asigurand taxarea in functie de cantitatea produsa si constrangerea agentilor economici de a respecta parametri de evacuare stipulati in NTPA 002 .

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/

documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele

In conformitate cu reglementarile cuprinse in Planul de amenajarea teritoriului national, MDRAP si alte autoritati publice deruleaza diverse programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. Obiectivul comum al acestor programe vizeaza dezvoltarea echilibrata a infrastructurii rezultand reviztalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor.

Potentialul Romaniei de crestere este foarte ridicat iar solutia cheie o constituie o serie de investitii care sa vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate ssi a celor slab dezvoltate. Acest ansamblu de masuri sunt planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale reprezentand politica de dezvoltare regionala.

Master Planul de apa – canal pentru judetul Ialomita a pregatit un program investitional pe termen mediu si lung (pe o perioada de 30 de ani de la data finalizarii Proiectului), luand in calcul aspectele legate de capacitatea de suportabilitate a consumatorilor din zona de proiect. Master Planul este necesar ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de Coeziune, pentru perioada 2014 – 2020.

B.Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Obiectivul de investitii este in corelare cu strategii de dezvoltare regionala, judeteana, locala cum sunt:

Planul Naţional de Dezvoltare, Planurile Regionale de Dezvoltare, Strategia Judeteana de Dezvoltare si Strategia locala a comunei GRIVIȚA. Toate aceste obiective au ca scop creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea economico-socială durabilă a regiunilor în context naţional şi european.

- “Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economica si Demografica a teritoriului judetului Ialomita, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020. Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita“ aprobat cu HCJ nr.61/2010 - in cadrul Subdirectiei de dezvoltare 2.2 Extinderea si imbunatatirea accesului la servicii de utilitati publice

- Strategia de dezvoltare a comunei GRIVIȚA

- Investitia respecta Planul Urbanistic general al comunei GRIVIȚA, aprobat cu HCL NR. 27/01.10.2009, astfel:

– se incadreaza conform PUG, Memoriu general si Regulament local de urbanism la categoria gospodarie comunala, propuse pentru modernizare, respecta toate specificatiile Certificatului de urbanism, prevazute la Regimul juridic, Regimul economic si Regimul tehnic.

X.Lucrări necesare organizării de șantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

-localizarea organizării de șantier;

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

-surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Santierul cu denumirea de proiect:  ORGANIZARE DE SANTIER LA  LUCRAREA  SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA GRIVITA

Organizarea de santier se afla amplasata in locatia prevazuta pentru incinta Statiei de Epurare ,  in partea de SUD a localitatii-SMIRNA  la o distanta de minim 500 m fata zona locuita

LUCRARII PROPUSE

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Şantierul este organizat şi dotat cu  :

- Apă potabilă;

- Curent eletric

- Platforma betonata 10mp

- Baraca -Container -1buc

- cabina WC =1 buc.

Bilant teritorial rezultat

Suprafata teren : 1254.00mp.

Suprafata const=  35+35=70mp

Suprafata desf=  35+35=70mp

P.O.T. propus  =5.58%

C.U.T. propus  = 0.05

CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA, cladiri de importanta normala (conform HGR nr.766/1997) si CLASA “IV” DE IMPORTANTA, cladire  normala (conform P100-1/2013)

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Accesul in santier se realizeaza în reţeaua stradală prin DJ 203 F

Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier.

Paza investitiei se asigura de catre beneficiar.

Modalitatea de actiune şi interactiune, amplasarea posturilor, consemnele - general si particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului.

Obligaţia organizarii, contractarii si asigurării serviciilor de paza şi control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

- CIRCULAŢIA IN INTERIORUL ŞANTIERULUI

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru - fara sarcina de munca, etc.

- În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

- Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj.

- Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

- ALIMENTARE CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in zona. Energia electrică se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de şantier. Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 25 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie. Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate.

Apa in santier (apele tehnologice) este asigurata din reţeaua stradala. Distribuţia se face către punctele de consum.

Apele menajere vor fii evacuate in reteaua de canalizarea stradala, de unde se va efectua si racordul.

Pentru stingere, in caz de incendiu, se va folosi hidrantul stradal(DN100mm) amplasat in partea de Est a organizarii de santier.

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Obligaţia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la :

- Apă potabilă;

- un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare .

În organizarea de şantier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice . Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în şantier. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier .

Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim- ajutor, dotate corespunzător si in termen de valabilitate. Obligatia asigurării de materiale igienico- sanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel .

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip P6 ;

- 2 rangi ;

- 2 cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500l .

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier

Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile .Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

- DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

- ECHIPAMENTE DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR ÎN ŞANTIER

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

- utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate - excavare,incarcare, impins, compactare, etc

- utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

- utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

- mijloace de transport auto

- scule de mana si echipamente de mica mecanizare

- scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile.

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- Se vor reface zonele (trotuare,spatii verzi ) afectate de montarea conductelor ,la starea initiala

- pământul rezultat din săpătură poate fi folosit la realizarea umpluturilor compactate,cu exceptia solului vegetal şi numai cu avizul geotehnicianului.

- in acest scop, solul vegetal (şi eventualele umpluturi) va fi decopertat si depozitat separat de restul materialului

-aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor reface zonele (trotuare,spatii verzi ) afectate de montarea conductelor ,la starea initiala in conformitate cu solutia proiectata.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

-Este atasat documentatiei

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

3.Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile ce pot fi generate prin activitatile planificate pentru realizarea lucrarilor proiectate pot fi deseuri menajere ( provenite de la lucratori) si uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite in timpul realizarii lucrarilor.

Pentru gestionarea deseurilor este prevazuta in incinta locatiei statiei de epurare o platform betonata pe care se monteaza un container pentru depozitarea si gestionarea deseurilor menajere. Se va incheia contract cu firma specializata in vederea transportului deseurilor la un depozit conform .

Pe perioada executiei lucrarilor cu utilaje ,uleiurile rezultate de la schimburile de ulei se colecteaza in recipiente marcate cu eticheta “ulei uzat”  si vor fi predate in conformitate cuprevederile legale, numai la colectori autorizati .

Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea corespunzatoare pana la predare;

- sa asigure valorificarea întregii cantitaţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil şi daca sunt autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, evidentele privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate.

Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

- sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Proiectul prevede urmatoarele:

1.SISTEMUL DE CANALIZARE SEPARATIV (DIVIZOR) - VACUUMAT (sub presiune negativa) pentru ape uzate menajere ce reperezinta totalitatea retelelor de canalizare si a constructiilor accesorii –(camere colectoare, statia centrala de vacuum, rezervor de vacuum, electopompe ape uzate menajere, bifiltru) ce colecteaza si transporta apele uzate in afara zonei canalizate, la statia de epurare

Componente majore ale sistemului de canalizare in sistem separativ vacuumat -sub presiune negativa sunt:

1.1- camere (camine) colectoare (camera vanei - ventilului de depresiune -supapa pneumatica de vacuum si a controlerul supapei)

1.2 - retele de canalizare cu vacuum (include tevi, armaturi specific - robineti ingropati, tuburi de inspectie)

1.3 - statia centrala de vacuum (cu rezervor de vacuum, pompe de vacuum, pompe de evacuare, robineti, senzori de nivel si presiune, panou de comanda si control)

Lungimea retelei de canalizare este de  29918 m

2. STATIE DE EPURARE – Statia de epurare compacta mecano-biologica - se va amplasa in partea de SUD a localitatii-SMIRNA  la o distanta de minim 500 m fata zona locuita, pe teren apartinind domeniului privat  al comunei GRIVIȚA ;

Suprafaţa ocupata de +STAŢIA DE EPURARE, + STATIILE  DE VACUUM pentru comuna GRIVIȚA, având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea, este de Sc = 2038 mp ; statia de epurare este amplasata la sud de localitatea Smirna, si la peste 500m de zona locuita.

3. STATIE DE POMPARE APA EPURATA

Pentru transportul apei epurate (efluent) la emisar - canalul de desecare (din localitatea GRIVIȚA) cu descarcare Riul Ialomita s-a prevazut - o statie de pompare prefabricata din polietilena inalta densitate O 2500 mm H = 2500 mm amplasata in incinta statiei de epurare

4. CONDUCTA DE EVACUARE (refulare) - ape epurate - de la statia de epurare - la emisar (canalul de desecare din comuna GRIVIȚA cu descarcare in raul IALOMITA) – se va executa din teava polietilena inalta densitate tip PE 80 SDR 17.6 pn 6 bar Ø 140 x 8 mm. Lungime totala a conductei de refulare L = 2,0 km ;

5. EMISAR primar-Canal de desecare din comuna GRIVIȚA cu descarcare in - raul IALOMITA ca emisar final .

6. GURA DE DESCARCARE Descarcarea in emisarul primar se face printr-o gura de descarcare – constructie din beton amplasata pe stang al canalului ;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Legatura pe care o are proiectul cu Reteaua Natura 2000 este emisarul final pentru apele epurate , respectiv  Raul Ialomita care este inclus in doua arii protejate :

ROSPA0152 Coridorul Ialomitei –Declarat prin HG 663/2016, arie de protectie specala avifaunistica- sit Natura 2000

ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarata prin OM 2387/2011 modificat si completat prin OMAP nr 46/2016,

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

ROSPA0152 Coridorul Ialomitei a fost declarata prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată privind  declararea ariilor de protectie speciala avifaunisticăca parte integrantăa retelei ecologice Natura 2000 în România, cu o suprafata de 25307.90 ha

Potrivit formularului standard actualizat publicat pe pagina Ministerului Mediului in anul 2019 , caracteristicile sitului , calitatea si importanta precum si speciile de pasari pentru care a fost desemnat sunt urmatoarele:

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu (Din Baza de date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 06.07.2011 pentru SCI Coridorul Ialomitei).

SPA Coridorul Raului Ialomita a fost propus conform limitelor ROSCI0290 in vederea consolidarii capacităii de conservare pe termen lung a populaiilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. Zona este importanta si pentru populatia cuibaritoare de  dumbraveanca (Coracias garrulus), ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), sorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pescarel albastru (Alcedo atthis), silvie porumbaca (Sylvia nisoria), egreta mica (Egretta garzetta), vinderelul de seara (Falco vespertinus), stârc pitic(Ixobrychus minutus) si stârc de noapte (Nycticorax nycticorax)

Lista   speciilor de pasari pentru care a fost desemnat situl asa cum apare in formularul standard este  urmatoarea :

A402 Accipiter brevipes

A086 Accipiter nisus(Uliu păsărar)

A229 Alcedo atthis

A060 Aythya nyroca

A087 Buteo buteo(sorecar comun)

A403 Buteo rufinus

A030 Ciconia nigra

A030 Ciconia nigra

A231 Coracias garrulus

A238 Dendrocopos medius

A236 Dryocopus martius

A026 Egretta garzetta

A379 Emberiza hortulana

A097 Falco vespertinus

Galerida cristata(Ciocârlan)

A075 Haliaeetus albicilla

A092 Hieraaetus pennatus

A022 Ixobrychus minutus

A338 Lanius collurio

A339 Lanius minor

A246 Lullula arborea(Ciocarlia de padure)

A262 Motacilla alba(Codobatură albă)

A023 Nycticorax nycticorax

A329 Parus caeruleus(Pitigoi albastru)

A330 Parus major(Pitigoi mare)

A072 Pernis apivorus

A234 Picus canus

A307 Sylvia nisoria

Cele mai importante impacte si activitati cu efect mare asupra sitului sunt : Agricultura intensive, Extragere de nisip si pietris  Vanatoare , Capcane, otravire, braconaj.

Vulnerabilitatea sitului: Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc

Potrivit informatiilor ce se regasesc in formularul standard al sitului (si enumerate mai sus) posibila influenta a proiectului este determinata de evacuarea apelor uzate epurate in Raul Ialomita, vulnerabilitatea constand in evacuarea apelor epurate la parametrii neconformi.

Prin respectarea prevederilor NTPA 001/2002 precum si avizului autoritatii de reglementare in domeniul calitatii apei sunt asigurate conditiile de calitate in vederea protectiei ecosistemelor si speciilor prezente in situl ROSPA0152 Coridorul Ialomitei.

De mentionat ca managementul sitului este in competenta RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei , ca pentru aceasta arie protejata nu a fost elaborat si aprobat un plan de management .

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii sitului

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Vulnerabilitatea siturilor Natura 2000 mentionate , in ceea ce priveste implementarea proiectului propus poate consta in schimbarea calitatii apei in situatia nefunctionarii statiei de epurate in conformitate cu conditiile impuse de autoritatea care reglementeaza protectia calitatii apelor.

Intrucat statia de epurare a apelor uzate este proiectata sa asigure  gradul de epurare necesar in vederea respectarii pe evacuare condiţiillor de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane, va fi asigurata si protectia ecosistemelor terestre si acvatice care au legatura cu proiectul propus si activitatea rezultata in urma implementarii proiectului.

-ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarat prin OM 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat si completat prin OMAP nr 46/2016 ( care a modificat suprafata sitului prin extinderea limitelor acestuia) cu o suprafata totala de 27109.20 ha ,  in zona proiectului propus se suprapune ca si limite cu situl ROSPA 0152 Coridorul Ialomitei  .

Potrivit formularului standard actualizat publicat pe pagina Ministerului Mediului in anul 2019 , caracteristicile sitului , calitatea si importanta precum si speciile si habitatele  pentru care a fost desemnat sunt urmatoarele:

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu.

Din punct de vedere al calitatii si importantei, situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se dezvolta de la vest la est, legand Subcarpatii si Campia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul rau alohton din Campia Baraganului. In acest fel, Ialomita si afluentii sai principali - Prahova si Teleajenul - conecteaza lunca Dunarii cu zona de campie forestiera si colinara, strabatand zona cea mai uscata a tarii - Campia Baraganului. Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste - sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetatia de cursuri de apa si de maluri, comunitatile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa -, dar si prin vegetatia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca - tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici - castor, etc.

Speciile prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste sunt :

1337 Castor fiber(Castorul)

1355 Lutra lutra

1335 Spermophilus citellus(Popândău)

1188 Bombina bombina

1166 Triturus cristatus

1220 Emys orbicularis

In ceea ce priveste amenintarile, presiunile  sau activitatile cu impact asupra sitului ce sunt identificate potrivit formularului standard al sitului acestea sunt:

-cele mai importante cu efect mare asupra sitului

Rrestructurarea detinerii terenului agricol

Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)

Extragere de nisip si pietris

Specii invazive non-native(alogene)

-Cele mai importante impacte si activitatii cu efect mediu/mic asupra sitului:

Cultivare

Pasunatul

Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice

Fertilizarea (cu ingrasamant)

Stavilare, diguri, plaje artificiale

Desi nu se regaseste in lista posibilelor amenintari cu impact asupra acestui sit, poluarea raului Ialomita constituie deasemenea un factor de vulnerabilitate ca si in cazul sitului ROSPA0152 Coridorul Ialomitei , intrucat acest corp de apa reprezinta habitatul unor specii pentru care a fost declarat situl ( exemplu Castor fiber, Lutra lutra)

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii sitului

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu poate avea efecte semnificative asupra speciilor si habitatelor pentru care a fost desemnat situl

Nu sunt prevazute lucrari care sa modifice cadrul natural in zona siturilor ROSPA0152 Coridorul Ialomitei si ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei

Managementul sitului ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei este in competenta RNP-ROMSILVA Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei ,  pentru aceasta arie protejata nu a fost elaborat si aprobat un plan de management .

In concluzie:

Vulnerabilitatea siturilor Natura 2000 mentionate , in ceea ce priveste implementarea proiectului propus poate consta in schimbarea calitatii apei in situatia nefunctionarii statiei de epurate in conformitate cu conditiile impuse de autoritatea care reglementeaza protectia calitatii apelor.

Calitatea resurselor de apă este influenţată într-o anumită măsurăi de poluările accidentale, care reprezintă alterări bruşte de natură fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste limitele admise, cauzate de factori antropici sau naturali. În funcţie de tipul poluărilor accidentale, acestea pot avea magnitudini şi efecte diferite (locale, bazinale)asupra resurselor de apă de suprafață și subterane, cu posibile repercusiuni asupra stării de sănătate a populației din zonele afectate.

Intrucat statia de epurare a apelor uzate este proiectata sa asigure  gradul de epurare necesar in vederea respectarii pe evacuare condiţiillor de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane, va fi asigurata si protectia ecosistemelor terestre si acvatice care au legatura cu proiectul propus si activitatea rezultata in urma implementarii proiectului.

Proiectul propus nu implica  modificări fizice în aria naturală protejată de interes comunitar,nu  afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/ migraţie si nu provoacă o deteriorari sau pierderi ale unor  habitate naturale de interes comunitar.

Organizarea de santier  este amplasata in afara ariilor  protejate

Nu se intervine asupra cadrului natural in ariile protejate

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul propus incidenta art 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform deciziei etapei de evaluare initiala emisa de APM Ialomita cu   nr. 256/25.10.2017

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:Ialomita

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral:Ialomita XI .1

- corpul de apă de suprafață:denumire și cod: Ialomita sectiunea Ion Roata -Slobozia RORW11-1_B8;

- corp de apa subteran ROIL 13 Lunca Ialomitei

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

-corp de apa natural:

-stare ecologica si chimica buna;

-pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă-corp de apă subterană:

- stare cantitativa si starea chimică bună

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

-atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune,

-reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase prin implementarea măsurilor necesare privind epurarea corespunzatoare a apelor uzate evacuate;

-pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifica(zona de protectie pentru habitate si specii –obiective OUG 57/2007).

Semnătura și ștampila titularului

# Text boxes

Vacuum valve and controller

Covering lid

Vacuum service line (to main line)

Suction pipe

Sensor pipe

Collection sump

House drain line

Vacuum intake plug

Ventilation cap

Ventilation pipe