FORMULAR DE SOLICITARE

pentru FabricĂ uleiuri vegetale Şi biodiesel

Str. Şoseaua Amara, nr. 3, Slobozia, judeţul Ialomiţa

Titular: EXPUR SA

2019

FORMULAR DE SOLICITARE

pentru FabricĂ uleiuri vegetale Şi biodiesel

Str. Şoseaua Amara, nr. 3, Slobozia, judeţul Ialomiţa

Titular: EXPUR SA

Intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1158/2005

ELABORATOR:

ing. Alexandru Daniel Popescu

Elaborator de studii pentru protecţia mediului atestat de Ministerul Mediului

Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului – poziţia 306

CUPRINS

INTRODUCERE	6

1. REZUMAT NETEHNIC	9

1.1. Descriere	9

1.1.1. Localizarea activitatii	9

1.1.2. Proprietatea actuala	10

1.1.3. Categoria de activitate si operatorul	11

1.2. Conformarea cu cerintele BAT	13

1.3. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică	14

1.3.1.Calitatea apelor epurate evacuate	15

1.3.2. Calitatea apei subterane	16

1.3.3. Concentratia poluantilor emisi la cosurile tehnologice	16

1.3.4. Concentratia poluantilor emisi la cosurile centralelor termice	17

1.3.5. Calitatea solului de pe amplasament	19

1.3.6. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului	19

1.4. Alternative principale studiate	20

2. TEHNICI DE MANAGEMENT	21

2.1 Sistemul de management	21

2.1.1. Organizare	21

2.1.2. Managementul de mediu	22

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME SI AUXILIARE	25

3.1 Selectarea materiilor prime si auxiliare	25

3.2. Cerinţele BAT	34

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor	34

3.4. Folosirea apei	36

3.4.1. Gospodăria de apă	36

3.4.2. Modul de folosire al apei	36

3.4.3. Compararea cu limitele existente	37

3.4.4. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei	38

3.4.5. Sistemele de canalizare	39

3.4.6. Recircularea apei	42

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI	44

4.1. Inventarul proceselor	44

4.2. Descrierea proceselor	46

4.2.1. Fabricarea uleiului vegetal	46

4.2.1.1. Receptia si conditionarea materiei prime oleaginoase	46

4.2.1.2. Obţinerea uleiului brut de presă	47

4.2.1.3. Obţinerea uleiului brut de extractie	48

4.2.1.4. Rafinarea uleiului brut	48

4.2.1.5. Imbunatatire  nutritioala a  uleiului rafinat	49

4.2.1.6. Imbutelierea si depozitarea uleiurilor	49

4.2.2. Fabricarea biodieselului	50

4.2.2.1. Pretratarea uleiului	50

4.2.2.2. Producerea biodieselului	51

4.2.3. Scindarea soapstock-ului	54

4.2.4. Producerea lecitinei brute	55

4.2.5. Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui	55

4.2.6. Instalatii pentru asigurarea utilitatilor	55

4.2.6.1. Statia de tratare a apei brute	55

4.2.6.2. Instalatia de producere a apei demineralizate si dedurizate	56

4.2.6.3. Statii si instalaţii de epurare ape uzate	56

4.2.6.4. Centrale termice	59

4.2.6.5. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare subterane	61

4.2.6.6. Producere de aer comprimat	62

4.2.6.7. Alimentarea cu energie electrica	63

4.2.5.8. Laborator analize chimice si fizice	63

4.2.6.9. Ateliere de intretinere a echipamentelor	66

4.3. Cerinte caracteristice BAT	67

4.4. Inventarul ieşirilor (produselor)	84

4.5. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)	85

4.6. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei	87

4.7. Sistemul de exploatare	91

4.7.1. Condiţii anormale	92

4.7.2 Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	92

4.7.3 Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice	93

5. EMISII ŞI REDUCEREA EMISIILOR	94

5.1. Emisii in aer	94

5.1.1. Reducerea emisiilor in aer	95

5.1.2. COV	96

5.1.3. Eliminarea penei de abur	101

5.1.4. Minimizarea emisiilor fugitive în aer	101

5.1.5. Studii	102

5.1.6. Pulberi şi fum	102

5.1.7. Sisteme de ventilaţie	103

5.2. Evacuari in ape de suprafata si canalizari	103

5.2.1. Sursele de emisie	104

5.2.2. Minimizare	107

5.2.3. Separarea apei pluviale	107

5.2.4. Efluentul din instalatiile de tratare	107

5.2.5. Toxicitate	108

5.2.6. Reducere CBO	108

5.2.7. Rezervoare tampon	109

5.2.8. Epurarea pe amplasament	109

5.2.8.1. Instalaţiile de preepurare	110

5.2.8.2. Instalatiile de epurare fizico - chimice	110

5.2.8.3. Statia de epurare biologica	111

5.2.9. Emisii fugitive / scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol	113

5.2.10. Structuri subterane	113

5.2.11. Acoperiri izolante	114

5.2.12. Zone de poluare potentiala	114

5.2.13. Cuve de retentie	114

5.2.14. Alte riscuri asupra solului	115

5.3. Descarcari in ape subterane	115

5.3.1. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase.	115

5.4. Mirosuri	117

5.4.1. Receptori	118

5.4.2. Surse/emisii nesemnificative	118

5.5. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	118

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR	120

6.1 Surse de deşeuri	120

6.1.1. Evidenţa deşeurilor	123

6.1.2. Zone de depozitare	124

6.1.3. Conditii speciale de depozitare	125

6.1.4. Recipienti de depozitare	125

6.2. Manevrarea deseurilor	125

6.3. Recuperarea sau eliminarea deseurilor	127

6.4. Deseuri de ambalaje	129

7 . ENERGIE	130

7.1 Cerinţe energetice de bază	130

7.1.1. Energie specifică	130

7.1.2. Intretinere	130

7.2. Masuri tehnice	131

7.3. Masuri de service al cladirilor	131

7.4. Eficienta energetica	132

7.5. Alternative de furnizare a energiei	132

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR	133

8.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	133

8.2. Plan de management al accidentelor	135

8.3. Accidentele si consecintele lor	135

8.3.1. Accidente din cauze naturale	135

8.3.2.Accidente industriale	136

8.4. Tehnici	136

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII	138

9.1.  Intretinere	138

9.2. Limite	139

10. MONITORIZARE	140

10.1 Monitorizarea emisiilor în aer	140

10.2. Monitorizarea emisiilor in apa	141

10.2.1.Apa uzata	141

10.2.2.Apa freatica	142

10.3. Monitorizarea solului	143

10.4. Monitorizare zgomot	143

10.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor	144

10.6. Monitorizarea variabilelor de proces	145

10.7. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	145

11. DEZAFECTARE	146

11.1 Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare	146

11.2. Planul de închidere a instalaţiei	146

11.3. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)	149

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA	150

13. LIMITELE DE EMISIE	151

13.1. Emisii in aer	151

13.2. Emisii in apa	153

13.3.sol	154

13.4.apa freatica	155

13.5. Zgomotul	155

14. IMPACT	156

14.1. Impactul potential	156

14.1.1. Aspecte generale	156

14.1.2.Calitatea apelor epurate evacuate	157

14.1.3. Calitatea apei subterane	166

14.1.4. Concentratia poluantilor emisi la cosurile tehnologice	169

14.1.5. Concentratia poluantilor emisi la cosurile centralelor termice	172

14.1.6. Calitatea solului de pe amplasament	177

14.1.7. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului	182

14.1.8. Impactul vizual	183

14.1.9. Impactul produs asupra asezarilor umane	183

14.2. Managementul deseurilor	184

14.3. Habitate speciale	184

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE	189

INTRODUCERE

Prezenta documentatie face parte din solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 emisa de APM Ialomita pentru desfasurarea activitatilor producere a uleiului vegetal si a biodieselului in municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita,  avand ca titular de activitate SC EXPUR SA.

Se solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu pentru urmatoarele modificari:

- Construire filtru electrostatic centrala termica de la fabrica de ulei (cu renumerotarea surselor de emisii);

- Actualizare listă subproduse si listă deșeuri nepericuloase.

- Introducere Cod CAEN: 5210 - Depozitari

Pentru construirea filtrului electrostatic centrala termica a fost obtinuta Clasarea notificarii nr. 8418/ 20.12.2018.

Activitatea principala a fabricii consta in procesarea semintelor oleaginoase in vederea producerii uleiurilor vegetale brute si rafinate

Pentru procesarea semintelor oleaginoase in scopul obtinerii uleiurilor vegetale titularul detine urmatoarele linii de fabricatie:

- Sector Uleiuri Brute cu doua linii de fabricatie a uleiului vegetal, cu capacitatea proiectata de:

  - Linia I : 750 t/zi seminţe floarea soarelui; sau 550 t/zi seminte  rapiţă, timp de 350 zile/an.

  - Linia II:  650 t/zi seminte rapiţă, timp de 350 zile/an, sau 320 t boabe soia/zi.

- Sectia Rafinarie cu capacitatea de 350 tone/zi ulei brut, timp de 350 zile/an.

- Secţia îmbuteliere cu trei linii de îmbuteliere:

  - Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru)

  - Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru)

  - Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3 litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litri), sau butelii de 10 litri

Astfel, capacitatea de procesare a materiilor prime vegetale este de 1400 t/zi, 350 zile/an. Productia de ulei brut vegetal la un randament de aproximativ 42% (± 2 %, in functie de continutul de ulei al semintelor) este de 588 t/zi.

Consumul anual de solvent organic utilizat (n-hexan) in activitatea de extractie a uleiurilor brute vegetale, la capacitatea maxima de functionare a fabricii este de 490 t/an.

Activitatea secundara este cea de producere a biodieselului din uleiuri vegetale sau uleiuri vegetale uzate (in proportii variabile). Capacitatea maxima a instalatiei de producere a metilesterului (biodieselului) este de 100 000 t/an.

Cu ocazia aceasta se vor actualiza informatiile referitoare la consumurile de materii prime, emisiile de poluanti, deseurile generate, impactul activitatii etc.

Evaluarea nivelului impactului asupra mediului al activităţilor SC EXPUR SA este realizata având în vedere cerinţele legislative actuale prevăzute în:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea nr.265/2006.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare.

- HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile ulterioare.

- Ordin M.A.P.M. nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- Lega nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/2017 – Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

- H.G. 856/2002  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare.

- Regulament CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, demodificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

- Ordin 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri (COV din instalatii).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in the Food, Drink and Milk Industries, 2006 (BREF FDM).

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017 (BREF LVOC).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (BATC LVOC)

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 2016 (BREF CWW).

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (BATC CWW).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on Emission from Storage, 2006 (BREF EFS).

- IPPC Reference Document on Best Available Techiques on General Principles of Monitoring of emissions to air and water from IED installations,.2018 (BREF ROM).

1. REZUMAT NETEHNIC

1.1. Descriere

1.1.1. Localizarea activitatii

Municipiul Slobozia este poziţionat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de Bucureşti şi 150 km vest de Constanţa. Oraşul este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România. Aflat la o altitudine maxima de 35 m, municipiul Slobozia are o suprafaţa totală de 13 286 ha, din care 11987 ha extravilan şi 1300 ha intravilan si o populatie de 48241 de locuitori.

Figura nr. 1: Localizarea Municipiului Slobozia

S.C. EXPUR S.A. Slobozia – cuprinzand Fabrica de ulei şi Fabrica de biodiesel este amplasata în partea de nord-vest a municipiului Slobozia, zonă care până în anul 1989 reprezenta platforma industrială de vest a orasului, pe care funcţionau si Fabrica de pâine, Fabrica de furfurol, Fabrica de lapte etc.

Amplasamentul S.C. EXPUR S.A. Slobozia are urmatoarele vecinatati:

•	Nord:	S.C. Electrica S.A., Comtrans Slobozia, S.C. Transmar S.A. Slobozia

•	Sud: 	S.C. Boromir S.A. Sucursala Slobozia

•	Est: 	Soseaua Amara – Slobozia si fosta sectie “Furfurol” a S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION SA  Slobozia

•	Vest: 	S.C. Tipografia S.A.

Raul Ialomita se afla la aproximativ 2,5 km S de amplasamentul EXPUR.

Distanta dintre fabrica şi cele mai apropiate zone locuite este de aproximativ 1000 m si asigură o zonă de protecţie pentru acestea.

Accesul în fabrica se poate realiza pe cale rutieră şi printr-un racord interior la reţeaua naţională de căi ferate, prin staţia Slobozia care se ramifică în 5 linii CF in lungime totala de 3615 m cu mai multe fronturi de incarcare si descarcare:

- încărcare şrot, glicerina, biodiesel şi ulei;

- descărcare materie primă si metanol .

Accesul auto în incinta se realizează din Şoseaua Filaturii sau Şoseaua Amara.

Figura nr. 2: Amplasarea in zona a SC EXPUR SA

Localizarea amplasamentului fabricii EXPUR este prezentată în planşa anexata.

1.1.2. Proprietatea actuala

Instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnice care sunt utilizate pentru fabricarea uleiurilor vegetale sunt amplasate pe un teren în suprafaţă totală de 183.428,92 mp, conform Extraselor de plan cadastral.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt aratate in Planul de amplasament si Planul de situatie. Acestea arata de asemenea limitele instalatiei pentru care s-a depus solicitarea.

1.1.3. Categoria de activitate si operatorul

Denumirea unităţii: S.C. EXPUR S.A.

Sediul social: Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

Adresa activitatii: Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

Cod CAEN: 1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor

Cod CAEN: 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cod CAEN: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN: 4671 – Comert cu ridicata al combustibilor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Cod CAEN: 8292 – Activitati de ambalare

Cod CAEN: 5210 - Depozitari

Telefon / Fax : 0243 213 506 / 0243 231 308

Certificat de înmatriculare: J21/261/1991

Cod unic de inregistrare: RO2091480

Persoane de contact: 	Madi OPRESCU – Manager Securitate

e-mail: madi.oprescu@expur.ro

Principalul obiect de activitate al S.C. EXPUR S.A. îl constituie fabricarea uleiurilor brute şi rafinate din seminţe oleaginoase şi a metilesterului (biodieselului).

Domeniul de activitate al societăţii EXPUR îl reprezintă:

- producerea uleiurilor vegetale (din materii prime vegetale floarea-soarelui, floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic, rapiţă, soia);

- producerea metilesterului (biodieselului);

- imbutelierea uleiului comestibil;

- comercializarea produselor si subproduselor.

Pentru procesarea semintelor oleaginoase in scopul obtinerii uleiurilor vegetale brute titularul detine 2 linii de fabricatie:

- Linia I: 750 t/zi seminţe de floarea-soarelui (sau floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic) sau 550 t/zi seminţe de rapiţă;

- Linia II: 650 t/zi seminţe de rapiţă sau 320 t/zi boabe de soia;

Astfel, capacitatea de procesare a materiilor prime vegetale este de 1400 t/zi, 350 zile/an. Productia de ulei brut vegetal la un randament de aproximativ 42% (± 2 %, in functie de continutul de ulei al semintelor) este de 588 t/zi.

Consumul anual de solvent organic utilizat (n-hexan) in activitatea de extractie a uleiurilor brute vegetale, la capacitatea maxima de functionare a fabricii este de 490 t/an.

Capacitatea maxima a instalatiei de producere a metilesterului (biodieselului) este de 100 000 t/an.

In consecinta, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatile S.C. EXPUR SA se incadreaza astfel:

- Anexa 1, pct. 6.4., lit b ,,Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an’’.

- Anexa 1, pct. 4.1, lit. B ,,Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii şi răşinile epoxidice’’.

- Anexa nr. 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici, partea a 2-a, nr. crt. 19 „Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (consum de solventi organici > 10 t/an)”.

Pe langa activitatile enumerate mai sus, pe amplasamentul S.C. EXPUR SA se mai desfasoara si urmatoarele activitati conexe:

- Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui;

- Producerea lecitinei brute

- Producerea acizilor grasi prin scindare

- Tratarea apei brute extrase din subteran;

- Producerea apei demineralizate;

- Recircularea apelor de racire;

- Epurarea apei uzate;

- Depozitarea materiilor prime, materiilor auxiliare, produselor finite si a deseurilor generate;

- Transport intern;

- Producerea aerului comprimat;

- Producerea de abur si apa calda;

- Laborator de analize fizico – chimice;

- Ateliere de intretinere a instalatiilor: eletric, mecanic, AMC.

Operatorul instalatiilor este S.C. EXPUR SA cu sediul in Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara nr. 3, jud. Ialomita.

Tabelul nr. 1: Incadrarea activitatilor desfasurate conform Directivei IED si metodologiei EMEP / EA 2016

| Activitatea | Cod IED | Cod PRTR | Cod NFR | Cod SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea uleiurilor vegetale | 6.4.b.ii. – Prelucrarea materiilor prime de origine vegetala, în vederea fabricării de produse alimentare, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi | 8.b.ii. – Tratarea si prelucrarea destinata producerii de produse alimentare si bauturi din materii prime de origine vegetala | 2.D.3.i, 2.G | 06 04 04 |
| Fabricarea biodieselului | 4.1, lit. B – Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt esterii | 4.a.ii.- Instalatii chimice de productie pe scara industriala a substantelor chimice organice de baza, precum hidrocarburi cu continut de oxigen, precum esteri | - | - |
| Producerea energiei termice | - | - | 1.A.2.c 1A.2.e | 03 01 03 |
| Manipularea apelor uzate industriale | - | - | 5.D.2 | 09 10 01 |

NOTA: Celelalte activitati desfasurate nu sunt codificate conform metodologiilor specificate.

1.2.	Conformarea cu cerintele BAT

Tehnicile folosite in instalatiile EXPUR respecta cerintele BAT (cele mai bune tehnici disponibile), astfel:

Tehnici de management

Politica managerială a societăţii EXPUR Slobozia este de a proteja sănătatea populaţiei şi factorii de mediu, prin luarea tuturor măsurilor în vederea reducerii impactului de mediu şi a riscului industrial.

Societatea a implementat Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Siguranţa Alimentului/ furajului, fiind certificată SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 22000:2005 şi SR EN ISO 14001:2015, IFS Food, EFISC.

Operarea, constructia si proiectarea instalatiilor

De la punerea in functiune si pana in prezent, au fost identificate potentialele aspecte de mediu si au fost prevazute actiuni pentru prevenirea poluarii: sisteme de depoluare a emisiilor la cosuri, instalatii de epurare a apelor uzate, instalatii pentru recircularea apelor de racire, depozitarea corespunzatoare a chimicalelor. De asemenea sunt implementate proceduri privind instruirea personalului, pentru operarea in siguranta a instalatiilor atat in conditii normale de functiunare, cat si in conditii anormale de functionare (ex. Modul de actiune in caz de poluare accidentala).

Programe de intretinere a instalatiilor

In vederea utilizarii in conditii optime a instalatiilor, sunt implementate programe pentru intretinerea instalatiilor.

Emisii de ape uzate

Apele uzate sunt tratate in 2 statii de epurare fizico – chimice (omogenizare, flotatie cu aer, sedimentare, separare namol) si o statie de epurare biologica, inainte de evacuarea in raul Ialomita.

Emisii in aer

Sunt identificate toate sursele de emisie a poluantilor atmosferici. Periodic se monitorizeaza concentratia poluantilor emisi. Sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor.

Monitorizare

Sistemul de automonitorizare are doua componente principale :

- monitorizarea tehnologica ;

- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

- instalatiilor si echipamentelor;

- sistemului de colectare si tratare a aerului si apelor uzate.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea consumurile de utilitati si materii prime, precum si a riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.

Monitorizarea factorilor de mediu conform autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 consta in prelevarea si analizarea emisiilor la cosurile de dispersie ale instalatiilor tehnologice, a calitatii apelor uzate evacuate in raul Ialomita, a calitatii apei subterane, a nivelului zgomotului la limita amplasamentului si a solului de pe amplasament.

Analizele si determinarile sunt realizate de laboratoare acreditate.

Titularul activitatii raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatele activitatii de monitorizare.

Concluzii

Urmare a aplicarii tehnicilor BAT pentru tehnicile aplicate proceselor de productie, sistemelor de tratare a emisiilor atmosferice si a apelor uzate şi cu un management adecvat al activitatii per ansamblu, activitatea desfasurata de SC EXPUR SA la fabricarea uleiului vegetal si biodieselului, nu va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului si poate primi autorizatia integrata de mediu.

1.3. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Contaminarea anterioara a terenului pe care este amplasata societatea nu este cunoscută. Inainte de anul 1968 când s-a înfiinţat fabrica de ulei, terenul era folosit în scopuri agricole.

Principalele cauze care ar putea conduce la prezenta poluanţilor în sol şi subsol sunt:

- manipularea neglijenta a materiilor auxiliare si a produselor finite;

- întreţinerea necorespunzătoare a conductelor de transport produse lichide din incinta;

- pierderea de produse din instalaţiile de transport;

- pierderi de produse de la: rezervoarele de depozitare a produselor lichide – ulei brut, ulei rafinat, n – hexan, metanol, metilester, etc. Scurgerile ar putea sa apara ca urmare a coroziunii sau fisurării fundului sau virolei rezervoarelor, a coroziunii, fisurării anexelor rezervoarelor (pompe, conducte, armaturi, fitinguri) şi a unor erori umane în controlul şi operarea rezervoarelor: deversări, maneve greşite;

- pierderea de produse în zona Rampelor CF şi Auto în timpul manevrelor de descărcare/încarcare materii prime şi auxiliare, produse şi subproduse.

În general, o posibila sursa de poluare a solului/freaticului o poate reprezenta depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi nerespectarea procedurilor întocmite pentru manevrare şi depozitare temporară.

Pentru accesul mijloacelor de transport auto sunt asigurate drumuri de acces si platforme care sunt betonate.

1.3.1.Calitatea apelor epurate evacuate

Pentru determinarea calitatii apelor epurate evacuate in raul Ialomita, lunar se preleveaza si se analizeaza in laborator extern acreditat ISO 17025 o proba de apa, de la punctul de evacuare in emisar.

Conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 sunt analizaţi următorii indicatori de calitate: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azotati, azotiti, reziduu fix, detergenti, substante extractibile, fosfor total si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei epurate evacuate (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018 , actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Indicator | UM | Valoare limita | Performanta titularului Valoare medie determinata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIM 1/ 29.01.2018 rev 2019 | BREF FDM Tabel 5.1 |  |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 6,5 – 8,5 | 6 - 9 | 7,92 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 60 | < 50 | 11,19 |
| Reziduu fix | mg/ l | 2000 | - | 997 |
| CBO5 | mg/ l | 25 | < 25 | 18,2 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 125 | < 125 | 50,7 |
| Amoniu | mg/ l | 3,0 | - | 1,36 |
| Azotati | mg/ l | 37 | - | 3,98 |
| Azotiti | mg/ l | 2,0 | - | 0,66 |
| Fosfor total | mg/ l | 2,0 | 0,4 - 5 | 1,13 |
| Cloruri | mg/ l | 500 | - | 208 |
| Substante extractibile | mg/ l | 20 | - | <20 |
| Detergenti | mg/ l | 0,5 | - | <0,05 |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele epurate evacuate in raul Ialomita se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

1.3.2. Calitatea apei subterane

SC EXPUR analizeaza semestrial calitatea apei freatice din zona Spatiului betonat de depozitare a deseurilor nepericuloase din incinta fabricii (FP1, FP2, FP3, FP4). Sunt analizati următorii indicatori: pH, indice de permanganat, fosfati, substante extractibile.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 3: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei subterane (2013 – 2019) cu valorile de referinta (2011) si valorile limita stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valoare medie | Valori de referinta 15.04.2011 | Val limita conf Protocol GA nr. 1284/ 29.03.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 7,32 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 5,33 | 42,857 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,85 | 15,269 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP2 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 6,94 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 2,84 | 6,98 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,36 | 0,067 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP3 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,15 | 6,83 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 7,66 | 6,095 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,85 | 0,105 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP4 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,17 | 6,92 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 4,41 | 6,222 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,48 | 0,028 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele subterane se incadreaza in limitele stabilite prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

1.3.3. Concentratia poluantilor emisi la cosurile tehnologice

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale instalatiilor tehnologice.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 4: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 | BREF FDM (par. 5.2.4.-7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 132 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,23 | 50 | 50 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 108 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,14 | 50 | 50 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | 2,59 | 50 | 50 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 4,60 | 150 | - |
| E13 – E21 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | mg/Nm3 | 2,0 | 20 | 50 |
| E22 – E23 – Cosuri racitoare broken / prese | Pulberi | mg/Nm3 | 1,88 | 50 | 50 |

Se observa ca valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile tehnologice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

1.3.4. Concentratia poluantilor emisi la cosurile centralelor termice

Gazele de ardere provenite de la cele 5 cazane tip CR11M din centrala termica, sunt colectate intr-o conducta cu sectiune variabila, apoi intra in filtrul electorostatic. Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza printr-un singur coș de evacuare gaze.

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale centralelor termice. Se analizeaza indicatorii: pulberi, CO, NOx, SO2 si substante organice.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 5: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 38,9 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 160,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 161,5 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 51,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 7,3 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 37,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 155,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 148,8 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 44,1 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,8 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 44,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 146,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 156,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 6,4 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 39,34 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 158,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 153,7 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,9 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 4,0 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 40,1 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 168,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 166,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 48,3 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,9 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 23,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 64,2 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,7 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 2 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 18,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 26,4 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,5 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile centralelor termice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

Tabelul nr. 6: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralei termice de la fabrica de ulei dupa montarea filtrului electrostatic (Buletin de analiza 19.07.2019)

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori determinate [mg/Nm3] | Valori limita cf. Legii 188/2018 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – iesire filtru electrostatic (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 21,97 | 30 |
|  | CO | 1416 | - |
|  | NOx | 281,5 | 650 |
|  | SO2 | 4,79 | 200 |
|  | COT | 6,4 | - |

1.3.5. Calitatea solului de pe amplasament

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza calitatea solului de pe amplasament. Se preleveaza probe din 7 puncte, pe doua adancimi si se analizeaza indicatorii: pH, umiditate, humus, produse petroliere totale, sulfati si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 7: Rezultatele monitorizarii calitatii solului de pe amplasament in perioada 2013 - 2018

| Indicatori | U.M. | Interval valori determinate | Valoare medie | Valori probe martor | Valoare prag de alerta Soluri mai putin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | 6,55 – 8,60 | 7,59 | 7,18 – 8,00 | - |
| Umiditate | % | 3,01 – 26,90 | 14,37 | 6,81 – 17,62 | - |
| Humus | %S.U. | 0,37 – 4,36 | 3,10 | 0,31 – 3,52 | - |
| Hidrocarburi | mg/kg S.U. | < 249,60 | 28,86 | < 27 | 1000 |
| Sulfati | mg/kg S.U. | 61,30 – 411,0 | 149,60 | 80,3 - 370 | 5000 |
| Cloruri | mg/kg S.U. | 8,36 – 436,0 | 11,24 | 9,64 – 83,42 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru indicatorii de calitate ai solului de pe amplasament se incadreaza in limitele impuse de Ordin nr. 756/1997.

1.3.6. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, monitorizeaza anual nivelul de zgomot la limita amplasamentului.  Se fac determinari in 4 puncte astfel: P1 – poarta 1, P2 – poarta 5, P3 – poarta 4, P4 – poarta 3.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 8: Rezultatele monitorizarii nivelului de zgomot la limita amplasamentului in perioada 2013 - 2018

| Punctul de monitorizare | Valori determinate [dB(A)] | Valoare medie determinata [dB(A)] | Valoarea limita admisa [dB (A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| P1-Poarta 1 | 61,4 | 43,7 | 60,3 | 58,8 | 59,1 | 59,6 | 56,7 | 65 |
| P2-Poarta 5 | 62,9 | 52,4 | 61,6 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 59,4 |  |
| P3-Poarta 4 | 61,8 | 48,3 | 61,8 | 59,2 | 60,2 | 60,8 | 58,3 |  |
| P4-Poarta 3 | 63,2 | 51,4 | 63,8 | 62,8 | 61,6 | 61,2 | 60,6 |  |

Se observa ca valorile determinate pentru nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

1.4. Alternative principale studiate

Inca de la faza de proiectare si ulterior in etapele de dezvoltare / modernizare, au fost analizate alternative referitoare la:

- amplasarea fabricii;

- capacitatea liniilor de productie;

- tehnicile BAT utilizate privind tehnicile aplicabile industriei alimentare, depozitarii substantelor chimice si tehnicilor privind epurarea aerului si apelor uzate.

Astfel, fabrica a fost amplasata intr-o zona industriala, la o distanta optima de zonele locuite, pe o directie nesemnificativa a vantului.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

2.1.1. Organizare

Operatorul instalatiilor este S.C. EXPUR SA cu sediul in Municipiul Slobozia, str. Soseaua Amara, nr. 3, jud. Ialomita.

La sfarsitul lunii iunie 2019 personalul din fabrica EXPUR era in numar de 336 persoane distribuite pe 3 schimburi. Conform practicii curente, in fabrica sunt angajate persoane pentru urmatoarele departamente: Productie, Mentenanta, Calitate, Comercial, Logistica, Financiar, Resurse umane, Marketing, Dezvoltare.

Personalul de productie lucreaza in 2 - 3 schimburi (12 / 8 ore), iar pesonalul TESA intr-un singur schimb.

Se utilizeaza si prestatori de servicii pe baza de contract de exemplu pentru paza, eliminarea deseurilor, curatenie etc.

2.1.2. Managementul de mediu

S.C. EXPUR SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001: 2015, iar in fabrica se aplica procedurile de bune practici in domeniu.

Analiza conformarii cu cerintele BAT pentru tehnicile de management se prezinta in tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9. Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Conformare (Da / Nu) | Documentul de referinta sau termenul de conformare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exista o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | Politica de mediu din 16/04/2019 | Manager Calitate |
| 2 | Exista programe preventive/ de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Exista o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Planul de mentenanta a instalatiilor Registrul de reparatii | Responsabilul cu mentenanta |
| 3 | Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului Exista un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? Exista un sistem prin care stabliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? | Da | Se inregistreaza consumul de utilitati si materii prime. Se monitorizeaza calitatea factorilor de mediu: apa, emisii in aer. | Sef compartiment productie Responsabilul mediu |
| 4 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali | Da | Consumurile de utilitati (apa, energie electrica, aer comprimat, gaze naturale). COV, NOx, SOx, CO, pulberi pentru emisiile atmosferice. pH, materii in suspensie, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, amoniu, azot amoniacal, azotati, azotiti, fosfor total, cloruri, substante extractibile si detergenti pentru apa uzata epurata | Sef Compartiment productie Responsabilul de mediu |
| 5 | Confirmati ca sistemele de instruire se aplica (sau se vor aplica si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: 1 Aducerea la cunostinta a conditiilor din Autorizatia de Mediu Integrata si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru; 2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; 3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare; 4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri adecvate in situatii de emisii accidentale; 5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Planul anual de instruire a personalului | Inspector resurse umane Responsabilul SSM |
| 6 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fisa postului | Referent resurse umane |
| 7 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Da | Legislatia de protectia muncii si de mediu | Responsabilul SSM Responsabilul de mediu |
| 8 | Aveti o procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Plan de prevenire a poluarilor accidentale Procedura de Neconformitate Mediu-SSM, PG-04 | Responsabilul de mediu |
| 9 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedura de Neconformitate Mediu-SSM, PG-04 Raportul anual de mediu | Responsabilul de mediu |
| 10 | Aveti in mod regulat audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare). Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Se fac audituri anuale de un organism independent: SRAC. | Manager Calitate SRAC |
| 11 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesar astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentele asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Politica de mediu | Manager Calitate |
| 12 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Analiza efectuata de management | Manager calitate |
| 13 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC): controlul schimbarii procesului in instalatie; proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; aprobarea de capital; alocarea de resurse; planificarea si programarea; includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; politica de achizitii; evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Planul de Masuri pe Mediu Planul de mentenanta a instalatiilor Bugetul anual CAPEX | Responsabil mentenanta Director Fabrica Director Dezvoltare Director Financiar |
| 14 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Raport intern-Stadiul Conformarii cu cerintele de mediu Raportul anual de mediu si Analiza efectuata de management | Manager calitate Responsabil de mediu |
| 15 | Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Raportul anual de mediu | Responsabil de mediu |

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME SI AUXILIARE

3.1 Selectarea materiilor prime SI AUXILIARE

Prin specificul activitatii, principala materie prima in fabrica EXPUR sunt semintele de plante oleaginoase.

Pentru obţinerea uleiurilor din seminţe oleaginoase, principalele materii prime sunt produse naturale, care pot varia (cantitativ si calitativ) de la un anotimp la altul si de la un an la altul. De asemenea, se mai utilizeaza diverse materiale şi substanţe chimice.

( materii prime:

- seminţe de floarea-soarelui/floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic

- seminte de rapiţă,

- boabe de soia;

- uleiuri brute/neutralizate/ rafinate;

- vitamine (A, D3)

( materii auxiliare pentru sectorul uleiuri brute:

- n – hexan tehnic;

( materii auxiliare pentru rafinare:

- hidroxid de sodiu (sodă caustică);

- acid sulfuric;

- acid fosforic;

- pământ decolorant;

- material de filtrare

- azot grad alimentar

( materiale pentru îmbuteliere:

- materiale pentru ambalare;

- paleti lemn;

( alte auxiliare.

Pentru obţinerea biodieselului (nr. CAS 68990-52-3), având caracteristicile prevazute de  Standardul European de Calitate EN 14214 editia in vigoare, se folosesc:

( materii prime:

- uleiuri vegetale brute/ neutralizate/ rafinate de: rapiţă, floarea soarelui, soia, palmier etc.

- uleiuri vegetale uzate (ulei de gatit uzat)

( materii auxiliare:

- metanol

- hidroxid de sodiu;

- metilat de sodiu (metoxidul de sodiu);

- acid citric;

- acid clorhidric;

- acid fosforic;

- antioxidant;

- anticongelant;

- azot

Materiile prime seminte oleaginoase si ulei sunt aprovizionate vrac, cu mijloace auto sau CF. Aceastea sunt depozitate in silozuri, respectiv rezervoare, pentru prelucrarea ulterioara.

Materialele auxiliare lichide sunt aprovizionate de asemenea vrac sau ambalate. Transportul intern al acestora se realizeaza prin pompare prin sistemul de conducte specific spre si din rezervoarele de depozitare.

Gazele lichefiate precum azotul si clorul sunt aprovizionate si depozitate in rezervoare speciale, sub presiune.

Tabelul nr. 10: Materii prime, materiale si utilitati

| Materii prime, materiale si utilitati | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati utilizate la capacitate maxima | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (datorita naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea principala – Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute / rafinate |
| Seminte floarea soarelui/ floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic | Materie prima naturala | 262 500 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Seminte rapita | Materie prima naturala | 227 500 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Boabe soia | Materie prima naturala | 112 000 t/an | Fabricarea uleiurilor brute si rafinate | Vrac in siloz celular pentru seminte | Nepericulos |
| Ulei brut | Materie prima naturala | 205 800 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | 26 rezervoare metalice supraterane | Nepericulos |
| n-hexan tehnic | n-hexan (CAS 64742-49-0), min. 50% | 490 t/an | Fabricarea uleiurilor brute | Rezervoare metalice ingropate 6 x 40 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic alimentar (CAS 7664-38-2), 85% | 100 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Rezervoare IBC din PEHD de cate 1000 litri | Produsul nu este clasificat periculos pentru mediu |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 460 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Rezervoare metalice supraterane 2 x20 mc | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric tehnic (CAS 7664-93-9), min 96% | 425 t/an | Fabricarea acizilor grasi de rafinare | Rezervor metalic suprateran de 29 mc | Poate avea efecte daunatoare asupra mediului acvatic datorita aciditatii |
| Pamant decolorant | Material natural | 116 t/an | Fabricarea rafinate | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Material filtrant (Perlită) | Material natural | 522 t/an | Fabricarea uleiurilor rafinate | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Vitamina A | Retinil palmitat (CAS 79-81-2) 75 – 100 % | 5 kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze metalice de 1 kg sau 5Kg | Poate provoca o reactie alergica a pielii H317 Poate dauna fatului H360D Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic H413 |
| Ulei esential de coriandru | Uleiuri esentiale(CAS 8008-52-4): linalool 65-78%, alfa-pinen 3-7%, camfor 3-6%, gama-terpinen 1,5-8% | 3 Kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze a 1-5Kg | H315 –Provoaca iritarea pielii H317-Poate provoca o reactie alergica H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| Vitamina D3 | Colecalciferol (CAS 67-97-0) | 160 kg/an | Fabricarea uleiurilor rafinate imbunatatite nutritional | Doze metalice de 1 kg sau 5Kg | Nociv in caz de inghitire H302 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata H373 |
| Citronix | Butanona (CAS 78-93-3) 50 - 70 % Etanol (CAS 64-17-5) 10 – 30 % Solvent (CAS 117527-94-3) 1 – 10 % Alcool tert butilic (CAS 75-65-0) < 1% | 150 l/an | Cerneala si solvent cerneala pentru liniile de imbuteliere a uleiului | Se aprovizioneaza in bidoane de plastic de 750 ml si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Lichid si vapori foarte inflamabili H225 Provoaca o iritare grava a ochilor H319 Poate provoca somnolenta sau ameteala H336 |
| Preforme | PET | 2900 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in sac PE in box-palet si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Dopuri, capace si manere | LDPE, LLDPE, HDPE | 500 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Etichete | hartie | 240 t/ an | Imbuteliere ulei vegetal | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie termo | LDPE | 240 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Cutii | carton | 390 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie strech | LDPE, LLDPE | 70 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Coltare si separatoare | carton | 430 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Tavite | carton | 220 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Adeziv (Technomelt EM357) | Polimer sintetic | 12 t/ an | Ambalare butelii ulei vegetal | Magazie acoperita | Nu aruncați în canalizare, sol sau corpuri de apă |
| Coaja floarea soarelui | Material natural | 7 000 t/ an | Fabricare brichete | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie termo | LDPE | 15 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Etichete | hartie | 2 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza in cutii si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Folie stretch | LDPE, LLDPE | 1,8 t/ an | Ambalare brichete | Se aprovizioneaza role si se depoziteaza in magazie acoperita | Nepericulos |
| Paleti | lemn | 90 t/ an | Ambalare brichete | Magazie acoperita | Nepericulos |
| Activitatea secundara – Fabricarea Biodieselului |
| Ulei vegetal | Amestec de uleiuri vegetale | - 99 300 tone ulei rafinat sau neutralizat sau - 105 000 tone ulei brut (cu ulei de gatit uzat in proportii variabile) | Fabricarea biodieselului | 2 rezervoare metalice supraterane | Nepericulos |
| Ulei vegetal de gatit uzat (cod deseu 20 01 25) | Amestec de uleiuri vegetale | 25 000 t/an | Fabricarea biodieselului | 1 rezervor metalic suprateran | Nepericulos |
| Metanol | Metanol (CAS 67-56-1) 100% | 11 000 t/an | Fabricarea biodieselului | 2 rezervoare metalice supraterane 2 x 350 mc | Toxic |
| Metilat de sodiu | Metilat de sodiu (CAS 124-41-4) 30% Metanol (CAS 67-56-1) 70% | 1 700 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 80 mc | Lichid inflamabil H226 Toxicitate acuta H301 Toxicitate acuta dermica H311 Toxicitate acuta inhalare H331 Toxicitate asupra unui orgam tinta H370 Iritarea pielii H314 Lezarea grava a ochilor H318 Corosiv pentru metale H290 |
| Acid clorhidric | Acid clorhidric (CAS 7647-01-0) min 32% | 900 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Efectul asupra mediului s-ar putea produce la nivel local, consatnd in modificarea valorii pH-ului. |
| Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) solutie 48% | 580 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului |
| Antioxidant (Chimec R876 HFP) | 2-butoxi etanol (CAS 203-905-0) 70 – 80% | 50 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 33 mc | Nociv |
| Anticongelant (Chimec 6830) | -<10% naftalina (CAS 91-20-3) -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen (CAS 95-436-9) | 65 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 11 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Acid fosforic | Acid fosforic (CAS 7664-38-2), 85% | 150 t/an | Fabricarea biodieselului | Rezervor suprateran de 50 mc | Nepericulos |
| Acid citric monohidrat | Acid citric monohidrat (CAS 5949-21-1) 100% | 87 t/an | Fabricarea biodieselului | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nu sunt cunoscute |
| Pentru Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute / rafinate si Fabricarea Biodieselului |
| Azot | Azot | 430 000 Nm3/an | Fabricarea rafinate si biodieselului | 3 rezervoare metalice supraterane, presurizate | Nepericulos |
| Cocs | Cocs | 20 t/an | Tratare apa bruta | Cuva betonata | Nepericulos |
| Clor lichefiat | Clor (CAS 7782-50-5), min 99,8% | 6 m3/an | Tratare apa bruta | Butelie metalica amplasat intr-un depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) | Foarte toxic pentru mediul acvatic H400 |
| Antiscalant RPI 3000A | Antiscalant – solutie apoasa de saruri ale poliacrilatilor si fosfonatilor | 720 l/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Nepericulos |
| Hidroclean C 35 | Acid citric (CAS 5949-29-1) < 100% | 200 kg/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Provoaca iritatii ale ochilor H319 |
| Hidroclean BS-UF | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 10 – 40 % Sodiu metasilicat (CAS 10213-79-3) 5 – 10% Sodiu lauril sulfonat (CAS 68955-19-1) <2% | 200 kg/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Coroziv Daunator daca este inghitit Cauzeaza arsuri severe Iritant pentru ochi |
| Sare tablete | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 99,1% | 3 t/an | Producere apa demineralizata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Chemaqua BP800 | Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) 40 – 70 % | 100 l/an | Tratare apa de cazan | Se aprovizioneaza in bidoane din plastic si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Poate cauza arsuri severe pentru piele si ochi H314 Corosiv pentru metale H290 |
| Sare marunta | Clorura de sodiu (CAS 7647-14-5) min 98% | 84 t/an | Tratare apa de cazan | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Var stins | Hidroxid de calciu (CAS 1305-62-0) | 166,3 t/an | Neutralizare namol inainte de deshidratare | Se aprovizioneaza vrac si se depoziteaza intr-un siloz metalic vertical, suprateran. Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | Cauzeaza iritarea pielii H315 Cauzeaza vatamarea grava a ochilor H318 Poate cauza iritatii respiratorii H335 |
| Clorură ferică | Clorură ferică (CAS 7705-08-0), sol. 42% | 246 t/an | Epurare apa uzata | Rezervoare IBC din PEHD de cate 1000 litri | Toxic |
| KemFoamX 2599 | Antispumant, surfactant | 2,1 t/an | Epurare apa uzata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nu necesită clasificare şi etichetare în concordanţă cu directivele CE sau cu legislaţia naţională respectivă. |
| Uree | Agent corectie | 6 t/an | Epurare apa uzata | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nu îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă |
| Superfloc C 498 | Agent floculare Poliacrilamidă cationică | 4,2 t/an | Tratere namol deshidratat | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu directiva EC numar 1272/2008 |
| Kristalfloc 07 | Agent floculant - Poliacrilamida cationica | 2,4 t/an | Tratare namol deshidratat | Se aprovizioneaza in saci si se depoziteaza in magazie inchisa | Nepericulos |
| Motorina | Combustibil diesel (CAS 68334-30-5) 100% | 18 t/an | Transport intern | Se aprovizioneaza vrac si se depoziteaza in rezervor metalic suprateran, 9 mc | Toxicitate cronica pentru mediul acvatic H411 |
| Apa | Apa | 3 793 m3/zi | Apa de proces, apa de racire, scop menajer | 2 rezervoare semiingropate din beton armat monolit, avand un volum de 1000 mc fiecare (la gospodaria de apa) si 1 rezervor suprateran la Fabrica de Biodiesel) V = 1000 mc | Nepericulos |
| Energie electrica | - | 38 000 MWh/an |  | Nu se depoziteaza | Nu se depoziteaza |
| Gaze naturale | Amestec de hidrocarburi | 19.800.000 mc/an |  | Nu se depoziteaza | Nu se depoziteaza |

3.2. Cerinţele BAT

Tabelul nr. 11: Alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediul şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Există documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile. Pe măsura apariţiei de noi tehnologii, acestea vor fi implementate în fabrica, ţinând seama de balanţa cost – beneficiu. | Responsabilul cu protecţia mediului |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul | - |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformăm pe deplin Facturi, fişe de magazie. | Sectorul aprovizionare |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da, ne vom conforma, odată cu noile progrese înregistrate în acest domeniu | Conducerea societăţii, responsabilul cu protecţia mediului |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Materiile prime sunt analizate la receptie Exista procedura pentru receptia materiilor prime. | Sectorul aprovizionare Responsabil SSM |

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. | Nu. | Responsabilul cu protecţia mediului |
| Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | - | - |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Au fost implementate masuri pentru minimizarea generarii deseurilor precum: deshidratarea namolului fizico – chimic, obtinerea lecitinei brute din gume, scindarea soapstock-ului, arderea cojii de floarea-soarelui pentru obtinerea aburului sau brichetarea acesteia, reducerea greutatii preformei PET pentru 1 litru de la 20 g la 18 g. | - |
| Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | Va fi stabilita in autorizatia integrata de mediu | Responsabilul cu protecţia mediului |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele / recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da. In realizarea auditului vor fi urmati paşii următori: - Identificarea fiecărui tip (flux) de deseu generat cu intocmirea Fisei deseului; - Descrierea procesului din care rezulta deseul; - Descrierea modului actual de gestionare a deşeului pe amplasament; - Descrierea modului actual cunoscut de eliminare/valorificare a deşeului in afara amplasamentului prin persoane terte autorizate; - Pentru fiecare deseu, identificarea posibilităţilor suplimentare, daca exista, sub forma de recomandari, pentru a obţine urmatoarele rezultate, in ordine descrescătoare din punct de vedere a preferinţei, conform ierarhiei gestiunii deşeurilor (Lege 211/2011, art.4): Minimizarea (prevenirea) generării deşeului; Reutilizarea deşeului; Valorificarea materiala a deşeului (reciclare, recuperare); Valorificarea energetica a deşeului; Alte modalitati de valorificarea a deşeului; Eliminarea deşeului; Evaluarea aplicabilitatii masurilor propuse va tine cont de urmatoarele criterii: cerinţele de calitate produs, posibilitatea aplicarii tehnice tinand cont de tehnologia utilizata, analiza cost-beneficii si evaluarea efectelor cross-media de mediu. | Responsabilul cu protecţia mediului |

3.4. Folosirea apei

Pe platforma societăţii, apa este potabila si se va utiliza în scop: tehnologic, PSI şi menajer – pentru satisfacerea necesităţilor igienico – sanitare ale personalului.

3.4.1. Gospodăria de apă

Sursa de apa a fabricii EXPUR o reprezinta 16 foraje (5 in stare de functionare) realizate la adancimi de 73 - 88 m, cu debite cuprinse intre 5 si 10 l/s /foraj, amplasate pe un front de captare de la statia de tratare catre raul Ialomita.

Conducta de aductiune de la forajele existente la gospodaria de apa (statia de tratare) este executa din teava PEID tip PE 100 SDR017, Pn 10 bar in lungime totala de 2975 m.

Tratarea apei se realizeaza in statia de desulfurizare, unde are loc inlaturarea hidrogenului sulfurat, diminuarea substantelor organice, a ionului amoniu si azotitilor continuti in apa extrasa, prin trecerea pe straturi succesive de cocs.

Apa desulfurizata este clorinata pentru corectarea parametrilor fizico-chimici si bacteriologici in statia de clorinare amplasata la parterul statiei de desulfurizare.

Inmagazinarea apei se face in 2 rezervoare semiingropate din beton armat monolit, avand un volum de 1000 mc fiecare (la gospodaria de apa) si 1 rezervor suprateran la Fabrica de Biodiesel, cu V = 1000 mc.

Distributia apei la utilizatorii interni ai obiectivului se asigura prin intermediul unei retele de conducte din polietilena (PEHD).

Apa de incendiu. Rezerva intangibila de apa (3000 mc) pentru stingerea incendiilor este asigurata din cele 3 rezervoare de inmagazinare a apei.

Din aceste rezervoare, prin intermediul unei statii de pompare, este alimentata reteaua de hidranti exteriori si interiori.

3.4.2. Modul de folosire al apei

Pe platforma societăţii, apa este potabila si se va utiliza în scop: tehnologic, PSI şi menajer – pentru satisfacerea necesităţilor igienico – sanitare ale personalului.

Apa se recirculă în instalaţiile de Extracţie şi Rafinărie ale fabricii de ulei în procent de 98,4% si in instalatiile de pretratare si transesterificare in procent de 98,85%, fabrica realizand un grad mediu de recirculare a apei de 98,57%.

Apa de incendiu, rezerva intangibilade 2000 mc, este asigurată din cele doua rezervoare (bazine semiîngropate) de 1000 mc fiecare, din dotarea staţiei de alimentare cu apă si de cei 1000 mc apa din bazinul de apa de incendiu al Fabricii de biodiesel.

Necesarul de apa

Necesarul de apa pentru consum igienico - sanitar:

Necesar anual maxim = 8,59 mii m3/an

Necesar anual mediu = 7,16 mii m3/an

Necesar anual minim = 7,16 mii m3/an

Necesarul de apa pentru consum tehnologic:

Consum maxim fabrica biodiesel = 575 m3/zi = 23,96 m3/ora = 209 875 m3/an

Consum maxim fabrica ulei  = 1651 m3/zi = 68,79 m3/ora =  602 615 m3/an

Consum maxim centrala termica  =887 m3/zi = 36,96 m3/ora = 323 755 m3/an

Consum maxim apa terti  = 53 m3/zi = 2,21 m3/ora   = 19 345 m3/an

Consum tehnologic anual maxim  = 365 x 3 166 m3/zi  =  1 155 590 m3/an

Cerinta de apa

Cerinta de apa pentru consum igienico - sanitar:

Necesar max an= 9,19 mii m3/an

Necesar med an= 7,66 mii m3/an

Necesar min an = 7,66 mii m3/an

Cerinta de apa pentru consum tehnologic:

Necesar anual maxim = 1 375 383 m3/an  (43,68 l/s)

Necesar anual mediu =  1 046 525 m3/an  (33,19 l/s)

Necesar anual minim =  664 233 m3/an  (21,06 l/s)

Cerinta totala de apa:

Qn maxim = 1 384 580 m3/an

Qn mediu =  1 054 189 m3/an

Qn minim = 671 895 m3/an

3.4.3. Compararea cu limitele existente

Consumul de apa este un aspect de mediu foarte important pentru industria alimentara. Procesele cu un consum semnificativ de apă sunt producerea uleiului brut; neutralizare chimică si spălarea ulterioară a uleiului si dezodorizarea.

Conform BREF - Consumul de apă depinde de:

- tipul de proces, de exemplu, consumul de apă doar pentru presare este minim;

- tipul de instalatie de răcire si de vid;

- tipul semintelor oleaginoase, de exemplu semintele mici cum ar fi cele de rapită necesită cantităti diferite de apă decât soia.

Pentru producerea uleiului brut se consuma în scopuri de răcire 0,2-14 m³ apă / t seminte oleaginoase. Neutralizarea chimică a uleiului consumă apă la un debit de 1-1,5 m3 / t de produs. Dezodorizarea uleiului neutralizat si decolorarea consuma de 10 - 30 m3 / t produs. [BREF FDM par. 3.3.4.1].

În rafinarea chimică a uleiului comestibil, se utilizează :

• Apă demineralizată: 0,1-0,3 m3 / t ulei

• Apă potabilă: 0,05-0,3 m3 / t ulei

• Apă de răcire: 0,1 – 0,2 m3 / t ulei

• H2SO4: 50 - 250 kg / t săpun [BREF FDM par. 3.3.4.1].

Consumurile specifice de apa in procesele EXPUR

• Ulei brut: 0,26 mc apa/ t seminte;

• Ulei rafinat: 1,83 mc apa/ t ulei brut;

• 0,7 m3 apa bruta/ t biodiesel

3.4.4. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

Tabelul nr. 12: Cerinte BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Nu, dar se monitorizeaza consumul anual de apa care a inregistrat o scadere semnificativa in perioada 2013-2019 –grafic anexat | - |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | _ | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Apa de racire este recirculata. Apa rezultata din anumite etape de fabricare a biodieselului este utilizata la preparari de solutii in aceeasi instalatie. Modernizarile din instalatii au fost insotite si de scaderea conumului de apa-grafic anexat | Compartimentul de întreţinere |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | In realizarea auditului vor fi urmati paşii următori: - Identificarea fiecărui flux de utilizare a apei; - Descrierea procesului in care se utilizeaza apa; - Descrierea modului actual de gestionare a apei pe amplasament; - Pentru fiecare flux, identificarea posibilităţilor suplimentare, daca exista, sub forma de recomandari, pentru a reduce consumul de apa. Evaluarea aplicabilitatii masurilor propuse va tine cont de urmatoarele criterii: cerinţele de calitate produs, posibilitatea aplicarii tehnice tinand cont de tehnologia utilizata, analiza cost-beneficii si evaluarea efectelor cross-media de mediu. | Compartimentul de întreţinere |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | Va fi stabilita in autorizatia integrata de mediu | Compartimentul de întreţinere |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi ca şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Da. | Compartimentul de întreţinere |

3.4.5. Sistemele de canalizare

Platforma pe care se desfasoara procesele tehnologice de fabricare a uleiului si biodieselului evacueaza:

a) Ape uzate menajere - rezulta de la fiecare grup social si sunt colectate de canalizarea menajera.

b) Apa pluviala si apa de racire, colectate de canalizarea pluviala.

c) Ape uzate tehnologic - din diversele faze ale proceselor, deversate in canalizarea industriala.

S-au identificat urmatoarele fluxuri de ape uzate menajere si evacuate din sectiile de productie:

- apa uzata de la   Scindare;

- apa rezultata din statia de tratare a apei industriale - osmoza inversa si dedurizare;

- apa uzata de la Rafinaria fabricii de ulei - Flux degumare, albire si dezodorizare;

- apa uzata de la fabrica de biodiesel;

- ape uzate menajere;

- apa uzata de la Extractie - C30 + HDC 29;

- Apele uzate menajere provenite din fabrica de ulei sunt colectate in S.P. 1, pompate la statia de epurare treapta biologica, iar dupa epurare sunt  evacuate in raul Ialomita.

- Apele potenţial impurificate din zona rampelor de încărcare gume şi rezervoarelor de gume, acizi graşi şi ulei  sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi tratate într-un separator de grăsimi cu capacitatea de 6 l/s. Apele tratate sunt evacuate în reţeaua de canalizare industrială si conduse prin pompare  la staţia de epurare fizico-chimică.

- Apele de spălare de la instalaţia de pretratare sunt dirijate către un separator de grăsimi de 6 l/s. De aici apele sunt evacuate în canalizarea industrială, prin pompare, la staţia de preepurare fizico-chimică.

- Apele potenţial impurificate cu biodiesel din zona rampelor auto de încărcare biodiesel, a rampei de descărcare antioxidant şi din instalaţia de biodiesel, apele potenţial impurificate din zona rampei de descărcare chimicale-acizi, sodă etc., apele potenţial impurificate din zona rampei auto de descărcare metanol + metilat şi rezervoarelor aferente acestora, precum si eventualele scurgeri de la rampa C.F. de descărcare metanol şi rampele auto şi C.F. pentru încărcare glicerină sunt colectate printr-o reţea de canalizare într-un separator  cu capacitatea de 10 l/s si tratate la staţia de preepurare fizico-chimică.

- Apele uzate impurificate cu glicerină şi metanol (cantităţi foarte mici) provenite de la  instalaţia de Biodiesel (coloana de rectificare), sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi evacuate într-un rezervor montat într-o cuvă de beton, fiind fie recirculate in instalatie, fie dirijate la statia de epurare biologica.

- Apa de răcire, reprezentată de apa de adaos de la turnul de răcire, nu va intra in contact cu apa uzată, fiind evacuată in canalizarea pluvială.

- Apele pluviale colectate din incinta S.C. EXPUR S.A. sunt evacuate, impreuna cu apele de racire din instalatii, in decantorul S.P. 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Sistemul de evacuare si epurare a apei rezultate din activitateeste prevazut cu:

- Retea de canalizare pentru apele uzate rezultate din procesul tehnologic (supuse unui proces de preepurare - separare prin decantare a substantelor grase si tratare in statia de epurare fizico-chimica Fabrica Ulei) si pentru apele menajere dirijate  catre statia de epurare biologica;

- Retea de canalizare pentru apele pluviale si din sistemele de racire, care ajung gravitational intr-un bazin de retentie de 2000 de m3. De aici, impreuna cu apele evacuate din statia de epurare biologica, sunt pompate in râul Ialomita.

Pentru evacuarea apelor rezultate din fabrica de biodiesel s-a realizat următorul sistem de canalizare:

- Reteaua de canalizare industriala

Realizează colectarea şi evacuarea apelor potenţial impurificate de pe suprafeţele parcurilor, suprafeţele şoproanelor, pompelor aferente parcurilor, rampelor auto şi CF, până la bazinul de colectare ape echipat cu 2 (două) pompe (una în funcţiune si cealaltă de rezervă). Reţeaua de canalizare din interiorul parcurilor este racordata la reţeaua de canalizare exterioară a Fabricii de biodiesel, prin intermediul căminelor cu închidere hidraulică şi a căminelor echipate cu robinete tip fluture. Robinetele montate în aceste cămine  funcţionează în  poziţia închis şi se vor deschide ori de câte ori va fi necesar (evacuare ape meteorice, probe, revizii, scurgeri accidentale, incendiu, etc). Deschiderea robinetelor în situaţiile mai sus prezentate, se face controlat.

- Canalizare industriala secţiile Pretratare şi Transesterificare

Aceste ape sunt ape utilizate la efectuarea probelor şi reviziilor, precum şi apele rezultate din procesul tehnologic. Din secţia Pretratare, sunt colectate, prin intermediul canalelor deschise amplasate în pardoseala sectiei, apele impurificate cu ulei, acid fosforic, soda caustica, etc. Din canale, apele sunt evacuate în căminele exterioare apoi curg într-un separator de grăsimi având debitul maxim de Q = 6 l/s.

Din secţia Transesterificare, sunt colectate prin intermediul canalelor deschise amplasate în pardoseala secţiei, apele impurificate cu metilester etc. Din canale, apele sunt evacuate în 2 cămine exterioare şi trec spre un cămin, după care sunt conduse într-un separator de metilester cu un debit maxim de Q=10 l/s.

După ce se separă metilesterul, apa rezultată din separator ajunge în 2 cămine, unde se unesc cu apele venite de la secţia Pretratare, apoi sunt evacuate într-un cămin prevăzut cu un grup de pompare submersibil care trimite apele pe un traseu aerian situat pe estacade metalice pâna la staţia de epurare fizico – chimica situată în secţia Rafinarie din cadrul Fabricii de ulei .

- Canalizare industrială de la Staţia de tratare

Acest traseu de canalizare colectează apele rezultate din Staţia de tratare a Centralei Termice şi să le transporte prin 6 cămine la bazinul de neutralizare, de unde, după neutralizare, apele sunt evacuate prin intermediul a 2 cămine.

Acest traseu de canalizare preia şi apele impure provenite de la dusurile de salvare din secţia Pretratare.

- Canalizarea industriala din zona Depozitului de chimicale, de acizi grasi, de ulei pretratat şi gume, de ulei brut

Aceasta canalizare colectează scurgerile de la pompele de vehiculare acid clorhidric, acid sulfuric şi soda caustica precum şi apele impurificate cu aceste substanţe, după neutralizare.

Această reţea de canalizare este prevăzută cu robinete de închidere pe fiecare tronson de colectare. Aceste robinete funcţionează (normal închis( pentru a colecta fiecare tip de substanţă periculoasă separat, pentru a fi eventual recuperată si refolosită. Dacă se deschide robinetul de la acest cămin, apele vor ajunge într-un cămin, care poate prelua prin deschiderea unui robinet, apele impurificate colectate de la scurgerile pompelor de substanţe chimice; mai departe, apele vor ajunge într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu acid clorhidric colectate în depozitul de acid clorhidric. Aceste ape ajung într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu acid sulfuric, colectate în depozitul de acid sulfuric; după aceea, apele colectate ajung într-un cămin, în care poate ajunge prin deschiderea unui robinet şi apele impurificate cu soda caustica colectate în depozitul de soda caustica. Toate aceste ape colectate, ajung într-un bazin de neutralizare. După ce se realizează neutralizarea, apele vor fi evacuate prin deschiderea unui robinet în 3 cămine, spre staţia de pompare.

- Canalizarea industriala depozit ulei

Acest sector de canalizare preia apele impurificate cu ulei, antioxidanti, CFPP, etc., provenite de la depozitul de ulei brut, depozitul de antioxidanti + CFPP, staţiile de pompare ulei brut, antioxidanti + CFPP si biodiesel şi de la rampa de descărcare antioxidanţi. Apele impurificate sau scurgerile cu ulei brut sunt colectate în incinta depozitelor prin intermediul canalelor deschise practicate pe toata lăţimea depozitului şi a başelor de scurgere dar, basele de scurgere nu se pot goli deoarece iesirea din basă este inchisă cu robinete. Deci apele impurificate cu ulei din depozitele de ulei brut sunt colectate de 3 camine, iar apele impurificate cu antioxidanti sunt colectate de un alt cămin. Din aceste cămine, apele colectate ajung într-un cămin în care ajung şi apele impurificate cu ulei şi scurgerile de la pompele de vehiculare ulei brut şi mai departe într-un cămin în care ajung şi apele colectate de la rampa de descărcare antioxidanţi, de la duşul de salvare, apoi într-un cămin după care se unesc cu apele provenite din depozitul de biodiesel, într-un cămin.

- Canalizarea industriala din cele 2 depozite biodiesel

Apele impurificate dintr-unul din depozitele de biodiesel, daca se deschid robinetele de izolare, ajung în 3 camine, de unde apa curge prin 3 cămine, unde se uneşte cu apele impurificate cu ulei brut, un cămin unde se colectează apele meteorice, scurgerile de biodiesel, etc., un cămin de la rampele de încărcare auto biodiesel. De aici, apa impurificată intră într-un separator de metilester cu debit maxim Q=10 l/s după care trece prin 2 cămine, unde se uneşte cu apele industriale de pe celelalte trasee şi ajunge într-un bazin de pompare prevăzut cu un grup de pompare compus din doua pompe care lucrează pe rând.

Apele impurificate cu biodiesel, din cel de al doilea depozit colectate în interiorul depozitului de 2 cămine de colectare, de unde, daca se deschid robinetele de izolare, apele ajung în 2 cămine şi de aici într-un cămin, unde se colectează scurgerile de la pompele de biodiesel, după care acestea trec în 3 cămine unde se unesc cu apele colectate de la rampele de încărcare CF cu biodiesel şi apoi trec printr-un separator de metilester cu debit maxim de Q = 10 l/s.

- Canalizare industriala depozit glicerina

Aceasta canalizare este realizata sa preia apele meteorice impurificate cu glicerina şi scurgerile de glicerină din incinta depozitului de glicerină. Apele impurificate sunt colectate in 2 camine de acumulare în interiorul depozitului de unde se pot evacua prin deschiderea unor robinete într-un căminul în care ajung şi scurgerile de la pompele situate în casa pompelor de glicerină.

Dupa aceea, apele se strang intr-un bazin etanş de colectare ce se va goli cu vidanja.

- Canalizare depozit metanol şi metilat.

Apele meteorice potenţial impurificate şi scurgerile accidentale de metanol sau metilat de sodiu sunt colectate în interiorul depozitului de metanol prin intermediul unor canale deschise practicate în platforma betonată de unde ajung în cămine de acumulare, cămine de unde se pot evacua scugerile de metanol cu vidanja sau, daca au fost colectate ape impurificate cu metanol, se deschid robinetele de izolare iar apele ajung într-un bazin de acumulare subteran inchis, prevăzut cu pompă submersibilă antiex, care poate să vehiculeze amestec de ape cu metanol.

Tot in bazinul de acumulare ajung si scurgerile accidentale de metanol din instalaţia de Biodiesel care se colectează şi apoi descarcă la intrarea in rezervor.

- Canalizare rampe descărcare CF metanol

Apele meteorice potenţial impurificate şi scurgerile accidentale de metanol de pe suprafaţa rampei CF sunt colectate în 2 cămine, iar din acestea preluate prin intermediul noii reţele de canalizare (respectiv 4 cămine şi conducta metalică De168x8mm, L=102m) şi descărcate într-un bazin de colectare a apelor menajere. Din acest bazin, apele sunt trimise prin pompare în Staţia de epurare biologică existentă.

- Reţeaua de canalizare menajera colecteaza apele uzate de la grupul social Pretratare, din Parcul de rezervoare pentru metanol – metilat, de pe Rampa auto şi se racordeaza la Staţia de epurare, existenta prin intermediul a 17 camine, dintre care 16 camine noi. Apele uzate sunt conduse la staţia de epurare biologică.

- Reţeaua de canalizare ape meteorice rezolvă modul de colectarea şi evacuare a apelor meteorice convenţional curate de pe suprafaţa Fabricii de Biodiesel şi a apelor (din probe, revizii, scurgeri accidentale, etc) de la Staţie azot, Centrala termică, Staţie tratare apă şi Turn răcire.

Reţeaua de canalizare ape meteorice este alcătuită din doua reţele de canalizare independente, fiecare având propria evacuare în coloana existenta de evacuare a apelor meteorice ale fabricii. Prima reţea de canalizare colectează apele meteorice de pe platforma betonata din zona rampelor auto de descărcare şi din zona rampelor auto de încărcare metilester şi de pe drumul de acces spre staţia de azot. Cea de a doua reţea de colectare preia apele meteorice din zona din fata Secţiilor de Biodiesel şi Pretratare, din zona utilităţilor, precum si apele de la preaplinul cuvelor turnurilor de răcire, de la preaplinul degazorului din centrala termică şi de la staţia de tratare a apei industriale.

3.4.6. Recircularea apei

Apa de răcire utilizată în procesul tehnologic este recirculată în urmatoarele sectoare:

- secţia Extracţie unde există 4 turnuri de racire (Evapco 1buc x 3450 kW; Gea Polacel 2buc x 2559 kW si 1 buc x 6280 kW) si o statie de pompare echipata cu 4 pompe avand Q = 4x 250 mc/h, si P = 4x36 kW;

- secţia Rafinărie unde există 4 turnuri de răcire (Gea  2buc x 2013kW; 1 buc x 2034kW si 1 buc x 895kW) şi o staţie de pompare echipată cu 3 pompe având Q = 100 mc/h şi   P= 7,5 kW, 2 turnuri de racire si o statie de pompare echipata cu 4 pompe avand Q= 200 + 150 + 200 + 175 = 725 mc/h cu P = 30 + 22 + 45 + 18,5 = 115,5 kW.

- sectia Biodiesel unde există 4 turnuri de racire (Boldrocchi  4 buc x 2345 kW) si o statie de pompare echipata cu 4 pompe avand Q = 4 x 250 mc/h, P = 45 KW.

Volumul de apa recirculata la cele doua sectii ale fabricii de ulei este de 41400 mc/zi, avnd un grad de recirculare = 98,41 %.

La fabrica de biodiesel volumul de apa recirculat este de 24000 mc/zi, iar gradul de recirculare = 98,85 %.

Volumul de apa recirculata pe intreaga folosinta: este de 65400 mc/zi, iar gradul de recirculare = 98,57 %.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

4.1. Inventarul proceselor

Activitatea propriu-zisa consta in prelucrarea materiilor prime oleaginoase in scopul obtinerii uleiului vegetal brut si/ sau rafinat si a sroturilor furajere, precum si prelucrarea uleiului vegetal brut in vederea obtinerii biodieselului.

Tabelul nr. 13: Principalele procese de productie

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maxima | Tip activitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Receptia si depozitarea semintelor oleaginoase | Semintele oleaginoase sunt aprovizionate cu mijloace auto si CF. Receptia consta in testarea si inregistrarea calitatii si cantitatii de seminte aprovizionate. Inainte de a fi depozitate in silozul celular, semintele sunt trecute printr-un selector pentru separarea corpurilor straine si prin uscator (daca umiditatea semintelor depaseste valoarea prevazuta). Condiţionare (uscarea si îndepărtarea corpurilor străine) – are drept scop asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi prelucrare. | Casa Masini: 19220 mc (seminte oleagioanse) si 8000 mc (srot furajer) Siloz Prive: 59400 mc | Conexa |
| Fabricare uleiului brut vegetal | Materia primă oleaginoasă parcurge pe două linii de producţie următoarele faze în vederea obţinerii uleiului brut atat de presa cat si extractie : 1. Decojire (în cazul seminţelor de floarea-soarelui); 2. Măcinare – prăjire; 3. Presare – materialul tratat hidrotermic alimentează presele rezultând pe de o parte uleiul brut de presă, iar pe de altă parte un alt material care mai păstrează 18 – 22 % ulei, numit broken; 4. Extracţia uleiului din broken cu solvent (n - hexan) – se realizează într-un extractor prin spălări multiple cu solvent, rezultând miscela (amestec de ulei brut şi solvent) care este supusă operaţiei de recuperare solvent prin distilare, avand ca rezultat ulei brut de extractie şi şrot (material extras şi epuizat). | Linia I: 750 t/zi seminţe de floarea-soarelui sau 550 t/zi seminţe de rapiţă; Linia II: 650 t/zi seminţe de rapiţă sau 320 t/zi boabe de soia; | IED |
| Rafinarea uleiului brut vegetal | Uleiurile brute de presa si de extractie amestecate sunt supuse rafinării cu scopul de a îndepărta substanţele de însoţire care afectează calitatea şi stabilitatea în timp a produsului. Rafinarea uleiului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 1. Desmucilaginarea: cu scopul de indepartare a substanţelor mucilaginoase, fosfatidice şi a impurităţilor mecanice din uleiuri, componente care îngreunează operaţia de rafinare. Operatie realizata prin centrifugare dupa adaos de apa . 2. Neutralizarea: se elimină din ulei fosfatidele nehidratabile din uleiul desmucilaginat, prin tratare cu acid fosforic şi se neutralizeaza acizii graşi liberi din ulei cu o soluţie de hidroxid de sodiu. Separarea soapstock-ului format este realizata prin centrifugare. 3. Spălarea – uscarea: se realizează cu ajutorul apei calde la 90 – 95 0C, îndepărtându-se prin centrifugare urmele de săpun, urmată de uscarea sub vid. 4. Albirea uleiului uscat cu pământ decolorant: se îndepărtează din ulei clorofilele, xantofilele, urmele de metale si de sapun, prin reţinere pe pământ decolorant; 5. Winterizarea uleiului de floarea-soarelui: se elimină cerurile prin răcire la temperaturi de 6 – 8 0C si filtrarea uleiului pe suport de material filtrant, când rezultă ulei winterizat şi un amestec de material filtrant, ceruri si ulei 6. Dezodorizare şi polisare: în faza de dezodorizare are loc îndepărtarea substanţelor odorante prin antrenarea cu abur sub vid înaintat, la temperaturi de 220-260 0C, rezultând ulei dezodorizat şi un distilat care este trimis separat în rezervorul de acizi graşi de distilare, iar în cea de polisare are loc o filtrare de control, înainte de a fi saturat cu azot si trimis în rezervor | 350 t ulei brut/zi | Legata tehnic |
| Scindare soapstock (sapunuri, gume) | Instalaţia de scindare cuprinde 2 linii de scindare: - o linie proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinarea uleiului de floarea-soarelui; - o linie care proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinaria fabricii de biodiesel. | 12 t acizi grasi/zi | Legata tehnic |
| Producerea lecitinei brute | Mucilagiile (gumele umede) rezultate in urma etapei de degumare cu apa, se supun unui proces de uscare si se comercializa ca subprodus – lecitina bruta | 1,8 t lecitina/ zi | Legata tehnic |
| Dozare vitamine, arome | In functie de cerintele pietei, uleiul rafinat poate fi imbunatatit in vitamina A si / sau vitamina D, cu ulei esential de coriandru | 300 t/zi | Conexa |
| Imbutelierea | Produsul finit (uleiul rafinat) poate fi imbuteliat in recipienti din PET cu ajutorul a 3 linii de imbuteliere | Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru) Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru) Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3 litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litri), sau butelii de 10 litri | Conexa |
| Fabricarea biodieselului | Procesul tehnologic de fabricare a biodieselului cuprinde două etape principale: tratarea uleiului şi producerea biodieselului. I. Tratare uleiului cuprinde urmatoarele etape: a) Degumarea cu apa; b) Neutralizare a uleiului. c) Spalare-uscare a uleiului neutralizat II. Producerea biodieselului cuprinde urmatoarele etape: a) Uscarea uleiului neutralizat b) Transesterificarea c) Purificarea metilesterilor de glicerina d) Purificarea şi concentrarea glicerinei e) Purificarea alcoolului metilic In procesul de fabricare se realizeaza valorificarea uleiului vegetal de gatit uzat. | 300 t biodiesel/zi | IED |
| Tratare apa bruta | Apa extrasa din forajele de alimentare, dupa desulfurizare si clorinare | 75 m3/h | Conexa |
| Producerea de apa demineralizata | Apa demineralizata este produsa prin osmoza inversa in 2 linii | 44 m3/h | Conexa |
| Recirculare apa de racire | La sectia Extractie sunt 4 turnuri de racire, La sectia Rafinarie sunt 4 turnuri de racire La sectia Biodiesel sunt 4 turnuri de racire | 4 x 250 m3/h 725 m3/h 4 x 250 m3/h | Legata tehnic |
| Epurare apa uzata | Apa uzata este tratata in doua statii de tratare fizico – chimica si apoi intr-o statie biologica | 30 m3/h | Conexa |
| Producerea de abur si apa calda | Pentru asigurarea energiei termice sunt instalate urmatoarele echipamente: 5 cazane CR 11 M pe gaz natural si biomasa Cazan Garioni Naval GMT HP 600 pe gaz natural Cazan Viadrus pe combustibil solid 2 cazane Ferroli Vappoprex 3G 6000 pe gaz natural 7 centrale termice murale pe gaz natural | 5 x 8,12 MWh 697 kWh 58,1 kWh 2 x 6,85 MWh 24 – 51,3 kWh | Conexa |
| Producerea de aer comprimat | Aerul comprimat necesar functionarii echipamentelor pneumatice este produs cu ajutorul a 13 compresoare. | 123,4 m3/min | Conexa |
| Producerea de brichete din coaja de floarea soarelui | Presarea se face fara lianti/aditivi, iar materialul de brichetat trebuie sa contina o umiditate mai mica de 18% pentru o compactare cat mai eficienta. Brichetele sunt ambalate secundar prin grupare in pachete cu folie termo si tertiar prin infoliere pe palet in vederea depozitarii, transportului si comercializarii. | 20 t/ zi | Conexa |

Program de lucru: 365 zile/an, 24 h/zi.

4.2. Descrierea proceselor

4.2.1. Fabricarea uleiului vegetal

4.2.1.1. Receptia si conditionarea materiei prime oleaginoase

Recepţia materiei prime

Materiile prime oleaginoase (seminţe de floarea-soarelui, seminte de floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic, boabe soia, rapiţă etc.) sunt aprovizionate în fabrică utilizând mijloace auto sau vagoane C.F. sau pe banda din silozurile proprii. Recepţia materiei prime are loc cantitativ, prin cântărire cu ajutorul basculelor şi calitativ, prin analize de laborator, când se stabilesc indicii calitativi ai materiei prime recepţionate spre prelucrare. După recepţie, materia primă este descărcată în buncăre CF sau auto subterane şi transportată într-un buncăr tampon, prin mijloace mecanice.

Condiţionarea materiei prime

Condiţionarea materiei prime are drept scop asigurarea condiţiilor optime de depozitare şi prelucrare şi se realizează înainte de alimentarea in CASA MAŞINI.

Conditionarea materiei prime presupune separarea impurităţilor în utilaje specifice prin diferenţa de mărime şi de masă specifică, dupa care materia prima este uscata, daca umiditatea sa depaseste valorile impuse prin tehnologie. Uscarea se realizeaza cu aer cald generat de un arzator avand drept combustibil gazul natural.

După curăţire si uscare, sămânţa este depozitată în cele 2 silozuri:

- silozul celular din beton care cuprinde 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 910 mc), având 8 spaţii intercelulare de cate 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare.

- Silozul Prive care cuprinde 12 celule metalice de cate 4600 mc fiecare si 3 celule de cate 1400 mc fiecare.

Silozurile de materie primă asigură fabricaţia pentru cel puţin 10 zile (stoc de siguranţă).

Trimiterea materiei prime în fabricaţie se face cu transportoare cu lant, dar numai după o nouă operaţie de îndepărtare a corpurilor străine numită postcurăţire, când are loc o noua reducere a conţinutului de impurităţi. Semintele de rapita pot fi trimise în fabricatie fara postcuratire.

4.2.1.2. Obţinerea uleiului brut de presă

Această fază a procesului tehnologic se realizează în secţia DESCOJITORIE – PRESE si se aplică atat semintelor de floarea – soarelui, cat si semintelor de rapita. Etapele parcurse sunt prezentate in continuare.

Obţinerea materialului de alimentare a preselor

Coaja seminţelor oleaginoase,  având un conţinut scăzut de ulei şi un conţinut ridicat de celuloză, se indeparteaza din sămânţă într-o anumită proporţie, stabilită de tehnologie. Decojirea se realizeaza doar la semintele de floarea-soarelui,  acestea avand un continut de coaja botanica mai mare. Aceasta operatie se realizează în tobe de spargere, cu separarea cojilor din amestecul rezultat cu ajutorul sitelor plane şi separatoarelor pneumatice. Coaja este trimisă la Centrala Termică unde este utilizată drept combustibil la cazanele de producere a aburului, iar miezul tehnologic rezultat având sub 12 % coajă, este mărunţit mecanic.

Măcinătura de miez rezultată este supusă unui tratament hidrotermic la 105 – 110 (C în timp limitat, sub agitare continuă.

Semintele de rapita sunt tratate termic pentru a ajuta etapa de aplatizare dinaintea presarii.

Presarea şi purificarea uleiului brut de presă

Materialul tratat hidrotermic alimentează presele rezultând pe de o parte uleiul brut de presă, iar pe de alta un material (care mai păstrează 16 - 22% ulei) numit broken.

Uleiul rezultat în urma presării conţinând impurităţi, suspensii si urme de apă, este trecut printr-o sita vibratoare pentru îndepărtarea impurităţilor grosiere şi apoi este filtrat. Zaţul rămas este reintrodus în procesul tehnologic, iar uleiul brut de presă filtrat este depozitat după cântărire, în rezervorul de ulei brut din parc.

Boabele de soia care sunt materii prime mai sărace în ulei, nu sunt supuse operaţiei de presare, ci sunt numai măcinate, aplatizate si tratate termic, în vederea extracţiei.

4.2.1.3. Obţinerea uleiului brut de extractie

Această fază a procesului tehnologic se realizează în cadrul secţiei EXTRACŢIE şi cuprinde etapele: extracţia propriu-zisă a uleiului din brokenul rezultat de la presare, desolventarea şi răcirea şrotului rezultat, distilarea miscelei şi condensarea vaporilor de solvent în vederea recuperării lor.

Extracţia uleiului din broken

Extracţia uleiului din broken se realizează într-un utilaj numit extractor, prin spălări multiple cu solvent (n – hexan tehnic), rezultând şrot (material solid) şi miscela (solutie de ulei brut in solvent).

Desolventizarea şi uscarea şrotului

Şrotul este un produs secundar care rezultă din procesul tehnologic, fiind valorificat drept materie prima furajera. Pentru a putea fi comercializat, şrotul rezultat din extractor este supus operaţiei de îndepărtare a solventului într-un utilaj numit toaster, fiind apoi răcit şi uscat în răcitorul de şrot, putând fi stocat în siguranţă în celulele de şrot din Casa Maşini şi/sau livrat la beneficiari, auto sau vagonabil.

Distilarea miscelei

Distilarea miscelei are drept scop separarea uleiului extras din broken şi recuperarea solventului, avand ca rezultat ulei brut de extracţie şi vapori de solvent ce sunt dirijaţi spre o baterie de condensatoare, solventul rezultat fiind recuperat şi recirculat în procesul tehnologic.

Uleiul brut de extracţie este trimis în parc, în rezervorul de ulei brut.

4.2.1.4. Rafinarea uleiului brut

Rafinarea uleiurilor vegetale are drept scop îndepărtarea substanţelor de însoţire (fosfatide, acizi graşi liberi, substanţe colorante, ceruri etc.) care influenteaza negativ calitatea uleiului şi ii afectează stabilitatea. Această fază a procesului tehnologic se realizează în secţia RAFINĂRIE şi parcurge etapele descrise in continuare.

Degumare cu apa

Are ca scop îndepărtarea substanţelor mucilaginoase, fosfatidice şi a impurităţilor din ulei, componenţi care îngreunează operaţia de rafinare. Are loc o hidratare cu apă caldă si prin centrifugare, rezultă pe de o parte ulei brut desmucilaginat, iar pe de altă parte mucilagiile (gumele umede) care pot fi introduse în şrot, sau se usuca si se pot comercializa ca subprodus – lecitina bruta.

Zilnic se pot genera aproximativ 7 t gume umede, folosite pentru obtinerea lecitinei brute.

Neutralizare

În această etapă, are loc îndepărtarea fosfatidelor nehidratabile din uleiul desmucilaginat prin tratament cu acid fosforic şi neutralizarea acizilor graşi liberi din ulei cu o soluţie de hidroxid de sodiu.

Prin separare centrifugală, rezultă uleiul neutral (condus la spalare - uscare) şi soapstockul care intră în tancul de soapstock, iar de aici la scindare.

Soapstockul cu umiditate sub 35% se poate livra imediat cu scop utilizare directa ca furaj. Daca nu exista un beneficiar sau daca umiditatea depaseste 35%, va fi considerat deseu si va fi valorificat fie prin  scindare in acizi grasi, fie prin vanzare.

Spălarea-uscarea

Prin această operaţie se realizează îndepărtarea prin centrifugare a urmelor de săpun cu ajutorul apei calde la 90-95 0C, urmată de uscarea sub vid când rezultă uleiul spălat care este uscat apoi sub vid şi apele de spălare ce sunt trecute în tancul de soapstock.

Albirea

În această etapă se îndepărtează din ulei substanţele responsabile de culoare (clorofile, xantofile etc.), urme de metale etc., cu ajutorul pământului decolorant. Rezulta ulei albit si pamant decolorant uzat.

Winterizarea

Este operaţia care are drept scop cristalizarea si eliminarea cerurilor la temperaturi scăzute de 6 - 8 0C, utilizand material de filtrare.

In urma acestei operatii rezultă ulei winterizat şi material filtrant uzat.

Dezodorizarea şi polisarea

În faza de dezodorizare are loc îndepărtarea substanţelor odorante prin antrenarea cu abur sub vid înaintat la temperaturi de 220 - 260 0C, rezultând ulei dezodorizat şi un distilat ce este trimis în rezervorul de acizi graşi tehnici deodistilati. Polisarea, ultima operaţie a rafinării uleiului, reprezintă o filtrare de control a uleiului comestibil rafinat înainte de a fi racit, saturat in azot si trimis în rezervor.

4.2.1.5. Imbunatatire  nutritioala a  uleiului rafinat

Imbunatatirea in elemente nutritive a uleiului rafinat se realizeaza optional, in sarje de cca. 100 t, prin dozarea de vitamine sau arome. Zilnic pot fi realizate maxim 3 sarje.

4.2.1.6. Imbutelierea si depozitarea uleiurilor

Îmbutelierea se face în ambalaje tip PET de 1, 1,8, 2, 5 şi 10 l, care sunt asezate pe paleti, cu suport din material carton, înfoliate cu folie de polietilenă şi apoi depozitate.

Buteliile PET sunt obţinute din preforme prin suflare, iar îmbutelierea are loc pe linii automatizate ce realizează: umplerea, capsularea, inscripţionarea, etichetarea, gruparea sticlelor cu formare de baxuri în folie de PE sau in cutii din carton. Buteliile sunt grupate in baxuri / cutii ce se aşează pe paleţi de lemn, urmand înfolierea acestora cu folie strech , dupa consolidare cu elemente de carton, în vederea depozitării şi transportului.

Sunt trei linii de îmbuteliere:

- Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru)

- Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru)

- Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3  litri), sau 105 t/ zi (butelii de 5 litru), sau butelii de 10 litri

4.2.2. Fabricarea biodieselului

Biodieselul se produce printr-un proces denumit transesterificare şi care are la bază reacţia dintre gliceridele din uleiuri şi alcooli, în prezenţa unui catalizator: metilatul de sodiu (metoxid de sodiu) care este un hidroxid alcalin in solutie de alcool metilic.

Trigliceridele din uleiuri reacţionează şi formează esteri metilici şi glicerina care sunt separate şi purificate.

În instalaţia de producere a biodieselului se prelucreaza uleiuri vegetale de: rapiţă, floarea soarelui, soia, etc. Tipurile de uleiuri care se pot procesa sunt: uleiuri rafinate, uleiuri brute şi uleiuri brute în amestec cu proportii variabile de uleiuri vegetale de gatit uzate.

Procesul tehnologic cuprinde două etape principale: pretratarea uleiului şi producerea biodieselului prin transesterificare.

4.2.2.1. Pretratarea uleiului

Degumarea cu apa

Uleiul brut este pompat într-un schimbător de căldură unde se încălzeşte la o temperatură de 90 – 120 0C, după care este amestecat cu apa in-line si condus intr-un vas amestecator.

Amestecul obţinut, format din ulei şi apa, este trimis în separatorul centrifugal de degumare pentru eliminarea fosfatidelor hidratabile (gume) ce se colecteaza in doua rezervoare externe de 50 mc, impreuna cu soapstock-ul.

Neutralizarea a uleiului

Uleiul degumat se amesteca cu acid fosforic într-un prim reactor multicompartimentat unde are loc hidratarea fosfatidelor nehidratabile.

Excesul de aciditate minerala dat de acidul fosforic dar si aciditatea organica data de acizii grasi liberi se elimina prin neutralizarea continuă a uleiurilor cu solutie de soda caustica într-un Separator centrifugal.

Aici se separa centrifugal faza grea, soapstockul si fosfatidele nehidratabile. Acestea sunt colectate in doua rezervoare de 50 mc, ulterior fiind fie vandute ca furaje, daca umiditatea nu depaseste 35%, fie declasate ca deseuri si prelucrate in instalatia de scindare sau  vandute ca deseu.

Pentru a indeparta urmele de sapun si fosfatide ramase in ulei dupa neutralizarea cu soda caustica, uleiul este spalat cu apa. Pentru a imbunatati spalarea cu apa, in prima faza uleiul este incalzit suplimentar. Astfel, apa calda este complet amestecata cu uleiul si din nou separata de acesta cu centrifuga de spalare.

Uleiul care vine de la separatorul de spalare este trimis direct la rezervorul de uscare.

Apa de spălare folosita, care paraseste centrifuga, este colectată într-un vas decantor de siguranta. Orice ulei care ajunge accidental in apa de spalare este colectat şi va fi decantat si separat de aceasta.

Uleiul recuperat este reciclat in rezervorul de ulei neprelucrat. Apa de spalare este parţial reintrodusă în circuit, astfel încât să rezulte o cantitate cât mai redusă de ape uzate care să fie deversate la canalizare şi supusă epurării.

4.2.2.2. Producerea biodieselului

A. Prelucrarea uleiurilor vegetale brute

Uscarea  uleiului

Înainte de transesterificare este necesar ca uleiul să aibă o umiditate scăzută sub 0,05 %. În acest sens, uleiul este preîncălzit într-un schimbător de căldură, în care se face schimbul cu uleiul uscat, după care este trecut în al doilea schimbător de căldură cu abur şi pulverizat în rezervorul de uscare, în condiţii de vacuum, după care este răcit în primul schimbător de căldură şi pompat în reactorul de transesterificare. Vaporii de apă sunt condensaţi într-un condensator.

Transesterificarea

Transesterificarea se desfăşoară conform reacţiei:

Reacţia are loc în flux continuu, în patru reactoare montate in serie, la parametri de lucru: temperatură 55 – 70 0C şi presiune atmosferică de 0,3 – 0,45 bar. Căldura de reactie este neglijabila si de aceea este nevoie sa se trimită caldura din exterior pentru mentinerea amestecului la temperatura ceruta.

Catalizatorul folosit este metilatul de sodiu (metoxidul de sodiu) având formula CH3ONa 2 CH3OH.

Materia primă – uleiul uscat, este alimentat continuu. De asemenea, metanolul şi catalizatorul sunt încălzite şi dozate continuu.

Glicerina obţinută în primul reactor, bogată în săpunuri, este descărcată pe la baza reactorului şi pompată direct către sistemul de purificare şi concentrare glicerină.

Faza uşoară care a antrenat glicerină şi care iese pe la capătul primului reactor, este transferată în cel de al doilea reactor cu adaugare de metanol si catalizator.

Parametrii de lucru din cel de al doilea reactor sunt identici cu cei din primul. Faza uşoară de la cel de al doilea reactor este transferată în cel de al treilea reactor. Al treilea reactor de transesterificare este un reactor de amestec fără recirculare exterioară.

Amestecul rezultat din reacţie, care pleacă din cel de al treilea reactor şi care conţine metilester (produsul final), alcool metilic, glicerină (produsul secundar de reactie) in exces, precum şi o cantitate limitata de săpunuri, este condus spre sectia de separare si purificare.

Fluxul de metilester contine urme de glicerina, sapunuri si catalizator; aceste impuritati sunt indepartate prin spalare cu apa la care se adauga acid citric in mixerul static.

Separarea metilesterilor şi a glicerinei

Amestecul rezultat în urma reacţiilor care au loc în cel de al treilea reactor format din: alcool metilic, metilester, glicerină şi o cantitate redusă de săpunuri (ca urmare a reacţiei de saponificare a metilesterilor) este încălzit în două schimbătoare de căldură şi condus într-un evaporator cu detentă, unde are loc evaporarea alcoolului metilic în proporţie de ( 60 %.

În continuare amestecul este trimis într-un separator gravitaţional. Alcoolul metilic evaporat este condensat într-un condensator şi condus spre faza de rectificare.

Glicerina împreună cu săpunurile obţinute la baza reactorului sunt trimise direct către instalaţia de prelucrare glicerină.

Glicerina, o parte din alcoolul metilic şi întreaga cantitate de săpunuri formate şi depuse gravitaţional la baza separatorului, sunt trimise prin intermediul unei pompe într-un rezervor de stocare.

Metilesterul impurificat cu glicerină, săpunuri şi catalizator, este spălat de două ori cu apă la care se adaugă soluţie de acid citric, după care este încălzit în două schimbătoare de căldură şi trimis la separatorul centrifugal.

Soluţia de acid citric se prepară folosind apa uzată rezultată din procesul de rectificare a alcoolului metilic. Prepararea soluţiei se face în şarje într-un rezervor, de unde este trecuta într-un rezervor de stocare. Alimentarea cu această soluţie se realizează prin intermediul unei pompe dozatoare.

După îndepărtarea impurităţilor, metilesterul este uscat pentru îndepărtarea urmelor de apă şi alcool metilic. În acest sens, fluxul de metilester ce urmeaza sa fie uscat este preincalzit cu ajutorul unui flux cald ce trece din sectie la primul schimbatorul de caldura cu placi si cu ajutorul aburului din al doilea schimbator de caldura cu placi inainte de a intra in vasul final de destindere (conditii de operare aproximativ 110 0C si -0,9 bar), unde se indeparteaza umiditatea si metanolul. După înlăturarea urmelor de apă şi alcool, fluxul cald de metilester este răcit la aproximativ 40 0C inainte de a fi transferat la parcul de rezervoare.

Metanolul umed se condenseaza la trecerea prin condensator inainte de a fi transferat la sectia de rectificare metanol.

Glicerina, o parte din alcoolul metilic şi întreaga cantitate de săpunuri formate şi depuse la baza separatorului gravitaţional, sunt trimise prin intermediul unei pompe într-un rezervor de stocare.

Purificarea şi concentrarea glicerinei

Purificarea glicerinei - separarea săpunurilor

În această fază, prin acidifierea glicerinei brute se neutralizează catalizatorul rezidual şi se separă săpunurile rezultate în urma transesterificării. De asemenea, sunt separaţi acizii graşi derivaţi, rezultaţi în urma scindarii săpunurilor.

Glicerina brută este trimisă spre evaporatorul cu detentă, după ce a fost trecută prin două schimbătoare de căldură.

Alcoolul metilic evaporat în evaporatorul cu detentă, este trimis spre unitatea de rectificare a alcoolului metilic, iar glicerina în amestecătorul static unde este amestecata cu acidul clorhidric. Amestecul de glicerină şi acid clorhidric este trecut într-un reactor cu recirculare. Alimentarea cu acid clorhidric se realizează prin comandă automată, astfel încât continuu să se asigure un pH acid, sub valoarea de 5 unităţi.

Amestecul de glicerină şi acizi graşi este pompat într-un separator.

Glicerina separată de acizii graşi şi care mai conţine alcool metilic şi apă, este trecută într-un vas de neutralizare unde, prin adăugare de soluţie de hidroxid de sodiu, se realizează un pH neutru.

Acizii graşi care sunt separaţi în partea superioară a separatorului, sunt pompaţi către unitatea de esterificare.

Purificarea glicerinei – separarea alcoolului metilic

Fluxul de glicerina bruta cu un continut relativ bogat in metanol este preincalzit si apoi incalzit cu abur, inainte de a fi trimis in vasul de destindere pentru reducerea continutului de metanol.

Glicerina neutralizată este pompată şi preîncălzită într-un schimbător de căldură unde are loc schimbul cu glicerina fără metanol, după care este încălzită într-un schimbător de căldură cu abur, şi intră in vasul de destindere pentru reducerea continutului de metanol, după care este condensat parţial într-un condensator. Metanolul evaporat in vasul de destindere, este trimis direct la sectia de rectificare metanol. Acizii graşi, care sunt separaţi în partea superioară a separatorului, sunt pompaţi către unitatea de esterificare. Condesatul este trimis ca reflux în evaporator, iar vaporii sunt trimişi către coloana de rectificare. Glicerina purificată şi concentrată pana la un continut de glicerol de minim 80% este pompată într-un rezervor.

Purificarea (rectificarea) alcoolului metilic

Alcoolul metilic impurificat şi colectat în rezervoare este pompat în coloana de rectificare. De asemenea şi vaporii de alcool metilic rezultaţi de la purificarea glicerinei sunt trimişi direct în coloană.

Coloana de rectificare este prevăzută cu: pompă de reflux, refierbător şi pompă de extracţie a metanolului care se colectează la fundul coloanei.

Alcoolul metilic rezultat sub formă de vapori este condensat într-un schimbător de căldură şi este colectat într-un rezervor de stocare intermediar de unde parţial este retrimis în coloana de rectificare iar restul în rezervorul de stocare.

B. Prelucrarea uleiurilor vegetale uzate

Pentru obtinerea biodieselului din ulei vegetal uzat, se poate folosi un amestec de ulei de gatit uzat si ulei brut. Uleiul vegetal uzat se depoziteaza intr-unul din cele 3 rezervoare T13 A/B/C de 350 mc fiecare. Amestecul de ulei se face prin intermediul echipamentelor aflate in dotare iar raportul de amestecare poate fi stabilit cu ajutorul debitmetrelor de proces, direct in flux, in vasul tampon din sectiunea pretratare W501, urmand apoi toate etapele procesului de semirafinare a uleiului brut (degumare umeda, neutralizare, spalare si uscare).

In urma procesarii ( semirafinarii), amestecul de ulei va fi depozitat in rezervorul de stocare ulei pretratat 100 T15, rezervor ce se constituie ca vas tampon intre cele doua sectiuni aferente tehnologiei de obtinere a metil ester ai acizilor grasi. Uleiul acumulat in rezervorul de stocare constituie materia prima pentru sectiunea de transesterificare unde, dupa o uscare in prealabil este introdus in reactoare impreuna cu metanol si in prezenta unui catalizator (metilat de sodiu) si convertit in biodiesel si glicerina

Acest amestec se supune apoi etapelor de pretratare (uscare) si transesterificare.

Prin utilizarea uleiului vegetal uzat (ulei folosit la gatit), achizitionat de la colectori autorizati, se valorifica deseul cod 20 01 25 - uleiuri şi grăsimi comestibile (operatiune de valorificare R3) si se reduce cantitatea de ulei brut folosit in procesul de obtinere a biodiesel-ului.

4.2.3. Scindarea soapstock-ului

In urma desfăşurării proceselor tehnologice de rafinare a uleiurilor brute  şi a fabricării biodieselului rezultă săpunuri, ce sunt transformate in acizi grasi pe linia I scindare, respectiv linia II scindare.

Subprodusele rezultate de la fazele de degumare si neutralizare (săpun – săruri alcaline ale acizilor graşi), ulei neutral, ceruri, substanţe mucilaginoase (gume), săpunuri de răşini, substanţe colorante, glicerină, au denumirea de soapstock.

Conţinutul de ulei şi săpun – materie primă grasă totală este de 15 – 65%.

Cand umiditatea depaseste 35%, acest amestec poate fi supus unei tratări cu acid sulfuric rezultand acizii graşi de rafinare chimica, un subprodus care este trimis în rezervorul de acizi graşi şi ape acide care sunt trimise la epurare.

Transformarea săpunurilor în acizi graşi se realizează conform reacţiei:

Instalaţia de scindare cuprinde două linii de scindare:

- o linie proceseaza soapstock-ul rezultat de la rafinare ulei floarea soarelui, cu o capacitate de 4,5 t/h;

- o linie care proceseaza soapstock-ul rezultat de la fabricarea biodieselului (instalatia de pretratare / semirafinare / neutralizare), cu o capacitate de 3 t/h

Soapstock-ul rezultat în urma operaţiei de neutralizare, ingloband si gume, contine si fosfatidele şi solidele în suspensie.

Pe prima linie de scindare soapstock-ul este încălzit cu ajutorul unui schimbător de căldură  la maxim 900C este trimis în reactor, unde vine în contact cu H2SO4. Amestecul din reactor este trimis în vasele de decantare unde are loc scindarea soapstockului, separarea având loc în trepte.

O primă decantare are loc în vasul T409, supranatantul este trecut în vasul 410, pentru o separare înaintată, iar apele acide rezultate sunt trimise în decantorul T416 pentru o recuperare cât mai avansată a acizilor graşi. Straturile superioare de acizi graşi din decantoarele T410 şi T416 sunt conduse în rezervorul tampon T411 şi depozitate temporar în parcul de rezervoare.

Pe linia a doua, soapstockul cu peste 35% umiditate este adus din fabrica de biodiesel cu un mijloc de transport auto în vasul tampon T404 având capacitatea de 25 mc, iar din acesta este pompat către reactorul T401 prin schimbatorul H 401, unde este încălzit la 900C. Amestecul din reactor este trimis în vasul de decantare, T406 unde are loc separarea înaintată a amestecului.

Supranatantul este trimis în vasul T407, iar apele acide în decantorul T408, pentru o separare înaintată cu recuperare a acizilor graşi. Acizii graşi rezultaţi în urma separării sunt trimişi în vasul tampon T411.

Acidul sulfuric din rezervorul T420 este pompat cu 2 pompe către cele două linii de scindare.

Soapstockul nescindat in acizi grasi se valorifica drept deseu.

4.2.4. Producerea lecitinei brute

Gumele rezultate din degumare se depoziteaza in rezervoul R583, amestecate cu apa, in proportie de 50-55%. Gumele se incalzesc la 90-110 grdC si apoi sunt introduse intr-un uscator (D500) conectat la pompa de vid. Vidul in uscator va fi mentinut sub 70mbar. Gumele uscate se vor raci la 60grdC in racitorul T703 si trimise spre depozitare in rezervoarele T706 si T707. Apa rezultata in procesul de uscare se pompeaza catre epurarea fizico-chimica.

Gumele uscate se comercializeaza ca lecitina bruta.

4.2.5. Producerea brichetelor din coaja de floarea soarelui

Pentru productia de brichete din coaja de floarea soarelui se utilizeaza o presa de brichetare. Presarea se face fara lianti, fara consum de abur, iar materialul de brichetat trebuie sa contina o umiditate mai mica de 18% pentru o compactare cat mai eficienta. Presa de brichetare are o capacitate de lucru de cca. 900 - 1000 kg/h, dependenta de tipul materialului de presat.

Principiu de functionare

Un agitator umple constant canalul cilindrului de alimentare prin intermediul unui melc. Viteza reglabila a melcului cat si intervalul de timp in care actioneaza acesta definesc cantitatea materialului de brichetat. Prin aceasta setare se poate defini modul de lucru al masinii functie de materialul de brichetat. Cu ajutorul unei pompe hidraulice se realizeaza o presiune 270 bar, fapt ce duce la imbunatatirea semnificativa a calitatii brichetelor, mai ales in cazul materialelor greu brichetabile.

Coaja este transportata la presa cu o instalatie vacuumatica, etansa.

In dotarea instalatiei mai intra si o linie de infoliere brichete cu sistem folie termo.

4.2.6. Instalatii pentru asigurarea utilitatilor

4.2.6.1. Statia de tratare a apei brute

Pentru tratarea apei din freatic sunt prevăzute instalaţii de tratare, astfel:

- Staţie de desulfurare având drept scop înlăturarea H2S, diminuarea conţinutului de substanţe organice, de amoniu  şi NO2 -. Acest proces are loc prin  trecerea apei peste cocs, care are rol de cărbune activ;

- Staţia de clorinare (amplasată la parterul staţiei de desulfurare) care are rolul de corectare a parametrilor bacteriologici şi fizico – chimici.

Înmagazinarea apei se realizează în 2 rezervoare semiîngropate din beton armat monolit si 1 rezervor suprateran , având un volum de 1000 mc fiecare.

Distribuţia la consumatori interni şi la terţi se realizează prin pompare prin conducte Dn 200 mm având o lungime totală de 6,5 km.

Staţia de pompare este echipată cu: 1 pompă Grundfoss ( 250 mc/h, 30 kW, 1 pompă DE SMET  ( 80-100 mc/h, 22 kW, 1 motopompă SIHI STERLING ( 60-80 mc/h, 1 pompă KSB ( 120 mc/h, 18.5  kW, 1 pompă DE SMET  ( 150 mc/h, 25 kW.

4.2.6.2. Instalatia de producere a apei demineralizate si dedurizate

In statia de tratare a apei de la centrala termica biodiesel, apa este tratata prin osmoza inversa. Apa tratata este utilizata in cazanele CR 11M ale Centralei Termice fabrica ulei, cazanele Ferroli, ca apa de proces Biodiesel si la turnuri racire biodiesel.

In Centrala termica de la fabrica ulei, in statia de dedurizare cu schimbatori de ioni, se foloseste sare. Apa dedurizata se foloseste ca apa de proces in Rafinarie, la turnurile de racire Rafinarie si la turnurile de racire Extractie.

4.2.6.3. Statii si instalaţii de epurare ape uzate

Instalaţiile de preepurare

Instalaţiile de prepurare a apelor uzate la fabrica de ulei şi la Fabrica de biodiesel se compun din 10 separatoare de grasimi  :

- Separatoarele aferente secţiei Extracţiei, S1 şi S2: separatoare cu doua compartimente (cate unul pentru fiecare linie) care primesc apele de la vasele florentine, ape cu eventuale urme de solvent de extractie;

- Separatoarele aferente secţiei Rafinărie, S3 este un bazin de acumulare a apelor evacuate de la coloanele barometrice. Aici sunt acumulate  apele rezulate de la instalatia de vid aferenta operatiei de uscare a uleiului purificat, ape cu o incarcare poluanta redusa şi S4 - in acesta intra apele uzate ce urmeaza a fi pompate in statia de epurare fizico-chimica;

- Separatorul aferent secţiei Îmbuteliere, S5 - in acest separator intra apele de la sectia de imbuteliere a uleiului. In cazul imbutelierii uleiului in butelii PET, de la aceasta sectie nu rezulta ape uzate;

- Separatorul aferent secţiei Prese, S6: apele evacuate de la sectia Prese sunt ape de racire, ape slab incarcate. Separatorul a fost prevazut pentru evacuarea apelor de spalare si eventuale accidente tehnologice.;

- Separatorul aferent Centralei Termice, S7 ;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP2, S8 - prevazut cu gratare pentru retinerea suspensiilor grosiere si doua cai de trecere a apei. Acesta pompeaza apa in separatorul SP1.;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP3, S10 - acesta preia apele rezultate din statia de epurare fizico-chimica si apele menajere, alimenteaza statia de epurare biologica, de unde rezulta ape epurate ce sunt pompate in bazinul de retentie aferent SP3, de aici fiind pompate in râul Ialomita.;

Instalatii tratare fizico - chimica

Statia de tratare fizico – chimica DAF-DeSmet, capacitate 10 mc/h, este alcatuita din:

- bazin de pompare - 1,88 mc;

- bazin de linistire cu raclor - 22,5 mc;

- bazin de omogenizare - 60 mc;

- bazin stocare namol - 10 mc

- unitate de flotatie - 10 mc

Statia de tratare DAF-TORO, capacitate 3 mc/h, este compusa din:

- separator;

- o linie de flotatie cu aer barbotat (DAF – TORO, T419);

- o unitate de corectare a pH-ului, (fiind alcatuita dintr-un siloz de Ca(OH)2, T429, al unui vas preparare solutie Ca(OH)2 T430, vase pentru omogenizarea si reglarea pH-ului T422, T423,T424);

- o unitate trifazica de centrifugare a namolului de tip Pieralisi. Se obtin turte deshidratate cu continut mic de apa si faza apoasa cu un continut redus de substante solide, care este trimisa la doua turnuri de racire (T427, T428) si care va fi condusa la Statia de tratare biologica.

În unitatea de flotatie sunt separate grasimile, proteinele si namolurile. În aceasta faza a procesului se barboteaza aer, când se formeaza bule de aer cu dimensiunile 40 – 60 µm. Acestea adera la particulele de grasime si proteine aflate în stare emulsionata, formând aglomerate la suprafata apei din flotator. Materialul aglomerat adunat la suprafata apei este preluat de un sistem de raclare si evacuat prin jgheabul de colectare de unde se reintroduce în linia de scindare a soapstockului. Apa uzata preepurata este evacuata printr-un deversor în vasul T421 de 10 mc cu rol de egalizare (uniformizare a debitului si concentratiei).

In continuarea fluxului, pentru a elimina : SO42-, PO43-, materiile grase si suspensiile organice din apa acida, aceasta este supusa neutralizarii in vasul T422 (2 m3, vas nou). Pentru a se ajunge la o neutralizare cât mai eficienta, s-a mai intercalat înca un vas, T423 de 4 mc (ambele vase sunt noi).

Pentru neutralizarea apelor acide se adauga solutie Ca(OH)2 6%, pâna la un pH de 6 – 7.

Apele neutralizate sunt stocate în vasul T424 (vas nou), unde are loc si amestecarea cu floculanti. In continuare, apele neutralizate sunt conduse la o centrifuga trifazica PIERALISI, unde sunt separate trei componente: namol, cantitati mici de ulei si apa tratata.

Apele care rezulta dupa centrifugare, împreuna cu cele de la Statia de tratare DAF-DeSmet, sunt colectate într-un vas amplasat subteran - T425, racite la 27 – 300C cu ajutorul celor doua turnuri de racire (T427, T428) si trimise la treapta de epurare biologica.

Staţia de epurare treapta biologică

Pentru epurarea apelor uzate tehnologice epurate fizico – chimic, provenite de la Fabrica de ulei şi de la Fabrica de biodiesel, precum şia apelor uzate menajere exista o statie de epurare biologica  de 13650 l.e., 30 mc/h.

Aceasta se compune din:

- bazin de omogenizare 25 mc, semiîngropat, din beton, prevăzut cu agitator,

- două pompe, prevăzute cu valve de selectare pentru transferul între bazinele de aerare,

- două bazine de aerare capacitate 1200 mc fiecare prevăzute cu aeratoare şi sisteme submersibile de aerare pentru fiecare bazin,

- bazin de colectare a apelor uzate, din beton capacitate de 15 mc,

- staţie de pompare a nămolului în exces prevăzută cu 1 ( 1 pompe,

- staţie de îngroşare a nămolului,

- staţie de pompare a apelor uzate epurate în decantorul SP3 şi pompare în râul Ialomiţa.

Sistemul de tratare a apelor uzate adoptat este prin biotratament aerobic secvenţial cu două şarje. Biomasa transformă materia organică în apă, dioxid de carbon şi o nouă biomasă, cu ajutorul oxigenului. Ciclurile de tratament ale reactorului se intersectează în aşa fel încât bioreactorul lucrează în flux continuu. Două bazine permit o flexibilitate mare, permiţând golirea unuia pentru întreţinere, în timp ce celălalt bazin continuă să opereze, iar in cazul în care unul dintre bazine este infestat, celălalt este încă operaţional. Reînsămânţarea este o operaţiune rapidă. Alimentarea cu apă uzată este continuă, iar alimentarea cu aer se face printr-un sistem de suflante care permite aerarea la diverse nivele. Aerarea este controlată prin măsurarea cantităţii de oxigen din tancul de aerare, în aşa fel încât consumul de energie să fie minim.

Sistemul biologic este de tip alimentare – evacuare (reactor discontinuu secvenţial) şi cuprinde un bazin de omogenizare cu capacitatea de 25 mc, două bazine de aerare cu capacitatea de 1200 mc fiecare, un sistem de deshidratare nămol, un bazin de colectare a apelor uzate, din beton cu capacitatea de 15 mc, statie de pompare a apelor epurate in decantorul SP 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Linia namolului

In vederea reducerii continutului de apa in namolul rezultat din statiile de tratare, sunt puse in functiune 2 unitati de centrifugare a namolului tip PIERALISI (1 si 2).

Din statia de tratare fizico-chimica DAF-DeSmet,  se evacueaza 1 mc/zi namol cu minim 15% substanta uscata.

Rolul unitatilor de centrifugare este acela de separare a fazelor lichid – solid si conduce la:

-	obtinerea unor turte deshidratate cu continut cat mai mic de apa;

-	obtinerea fazei lichide cu grad redus de turbiditate –continut scazut in solide;

Separarea este optimizata prin adaos de chimicale. Aceste chimicale au rolul de a sparge sistemul coloidal in vederea flocularii si aglomerarii namolului sub forma de flocoane grele, usor de separat sub actiunea fortelor centrifugale.

Se utilizeaza urmatoarele chimicale: laptele de var (pentru corectie de pH si spargere sistem coloidal, pentru absortie grasimi etc.) si polimer organic.

Apele neutralizate care rezulta din statia de tratare DAF-TORO, sunt conduse la centrifuga PIERALISI 2, unde se separa doua componente: namol si apa tratata.

Namolul rezultat din cele doua bazine de aerare ale statiei biologice (cca 4 mc/zi) este pompat in tamburul de deshidratare si se deshidrateaza pana la 5% substanta uscata, apoi se depoziteaza  la bazinele betonate semiingropate (compartimentul nr. 3).

Namolul deshidratateste depozitat in celula nr. 2 a platformei de depozitare deseuri industriale, cu suprafata de 280 mp.

In cazul in care namolurile nu sunt centrifugate prin unitatea de centrifugare tip PIERALISI, pot fi depozitate in depozitul de deseuri nepericuloase, (bazinele betonate semiingropate), cu o suprafata de 1.915,75 mp, si o capacitate de depozitare de 3.750 mc si prevazut cu 3 compartimente. Numai in compartimentul 3 se face depozitare, celelalte doua sunt pastrate numai pentru situatii de urgenta

4.2.6.4. Centrale termice

Energia termica necesara proceselor tehnologice este produsa in centralele termice proprii, sub forma de de abur supraincalzit (63800 Gcal /an la functionarea la capacitate a instalatiilor de ardere).

Consumul anual de abur: 126 721 tone – pentru fabrica de ulei si 40 970 tone – pentru fabrica de biodiesel.

Centrala termica aferenta fabricii de ulei

Centrala termica este dotata cu 5 cazane acvatubulare tip CR 11 M cu o capacitate de 10 t abur/ora la 16 atm si 350 °C, Pt = 8,12 MWh/cazan. Combustibilul utilizat la cele 5 cazane CR 11 este coaja de floarea soarelui rezultata din procesul de decojire a materiei prime, floarea soarelui. La pornire, cele 5 cazane CR 11 sunt alimentate cu gaz natural, pentru a ajunge la parametrii de functionare, operatie ce dureaza circa 1,5 ore, apoi functionarea este pe combustibil solid, biomasa (coaja).

Filtrul electrostatic al Centralei Termice

Gazele de ardere din centrala termica sunt colectate (dupa spalatoarele de gaze) intr-o conducta cu sectiune variabila, apoi intra in filtrul electorostatic. Intrarea in filtrul  ESP se face printr-un con dotat cu un sistem deflector specializat pentru distribuirea uniformă a gazului pe întreaga zonă transversală ESP. Colectarea particulelor de cenusa se face prin polarizarea acestora intr-un cimp electric de inalta tensiune si depunerea acestora pe elecrozii metalici din interioriorul  acestui cimp. In timp grosimea stratui de cenusa creste si necesita curatire.

Curățarea electrozilor de colectare și descărcarea depunerilor de particule solide se realizează prin lovirea rapidă cu un sistem de ciocănele repartizate in 4 zone disticte ale ESP .

Electrozii de colectare sunt special proiectați pentru o eficiență optimă privind consum redus de energie si  uzură scăzută. Dupa scuturare, particulele solide cad în cuvele colectoare construite special pentru a împiedica reintroducerea în fluxul de gaze a prafului separat.

Praful colectat este eliminat cu un sistem de snecuri transportoare. Toate partile componente ale acestui sistem transportor sunt încălzite electric pentru prevenirea problemelor cauzate de punctul de rouă. In partea cea mai de jos este o ecluza rotativă ce asigură descărcarea prafului și a cenușii care este colectata si apoi evacuata într-un recipient metalic amplasat sub ecluza de descărcare a ESP.

Parametrii de funcționarea ESP:

- Debit minim de gaze prelucrate 60000 m3/h gaze umede

- Temperatura minimă a gazelor la intrare filtru 150 °C,

Caracteristici tehnice:

- Continutul de pulberi la iesire este de maxim 50mg/Nmc referinta la 6% oxigen.

- Temperatura maximă 270 °C;

- Interval de presiune de lucru ESP (la max. 270 ° C) = +/ – 1700 Pa;

- Densitatea în vrac a cenușii  600 kg/mc;

- Tensiune de lucru  230/400 V, 50 Hz, putere instalata joasa tensiune – 102 kW si Inalta tensiune – 96 kVA

Tubulatura pentru aducțiunea gazelor arse din cazane și pentru evacuarea gazelor purificate este realizata din tevi sudate cu grosimea peretelui de 4 mm. Conductele sunt proiectate și dimensionate pentru condițiile specifice de curgere a gazului cu toate piesele necesare izolarii fiecarui cazan in parte, cu guri de vizitare pentru mentenanta si compensatoare de dilatare pentru evitarea deformarilor cauzate de temparaturile ridicate.

Instalația de evacuare a gazelor purificate este constituit din coș de evacuare gaze cu pereți dubli având carcasă structurală din oțel si căptușeală interioară din oțel inoxidabil instalat cu placă de bază pe șuruburi de ancorare. Inălțimea coșului este de 25 m, diametrul exterior al coșului este 1,6m si diametrul căptușelii interioare este 1,4 m. La inaltimea de 10 m sunt prevazute 4 orificii cu diametril de 3”pentru prelevare probe.

Sistemul de ventilație al ESP este format dintr-un ventilator radial care are turbina cu lamele înclinate înapoi ce poate sa asigure un debit volumetric – 88000 m3/h,un amotizor de zgomot, un convertizor de frecventa si un traductor de presiune care impreuma mentin o usoara depresiune in interiorul ESP ce ajuta la circulatia continua in interior si precipitarea eficienta a cenusii zburatoare.

Cazanul GARIONI NAVAL GMT HP 600

Cazanul GARIONI NAVAL are o capacitate de 1,64 t abur/ora la 75 atm si 350 °C, Pt = 697 kWh. Combustibilul utilizat este gazul natural.

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate printr-un cos de dispersie cu urmatoarele caracteristici:

- H = 28 m, Dn = 0,4 m.

Cazanul VIADRUS

În cadrul Statiei de desulfurare functioneaza o centrală termică VIADRUS cu urmatoarele caracteristici:

| Parametrul | Combustibil cocs | Combustibil lemn |
| --- | --- | --- |
| Putere termică | 58,1 kW | 49 kW |
| Eficienţă termică | 75 – 80 % | 75 % |
| Consum | 9,41 kg/h | 15,6 kg/h |
| Temperatură gaze arse | max. 280 oC | max. 350 oC |

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate printr-un cos de dispersie cu urmatoarele caracteristici:

H = 16 m, Dn = 0,2 m.

Centrala termica aferenta fabricii de biodiesel

Centrala termica aferenta fabricii de biodiesel este dotata cu doua cazane Ferroli de tip VAPPOPREX 3G 6000, functionale cu gaz natural, fiecare cu puterea termica nominala Pt = 6,85 MWh si debitul Q =10 tone abur/h. Dispersia gazelor de ardere rezultate de la arzatorul cazanelor se realizeaza prin cate un cos aferent fiecarui cazan, cu caracteristicile: H = 15 m si Dn = 0,8 m, T =  210 °C, viteza = 9,1 m/s, Q = 2,82 Nmc/s.

Combustibili si carburanti utilizati

- Coji de floarea soarelui pentru combustie la centrala termica  aferenta fabricii de ulei – 40.000 t/an – direct din productie sau stocate temporar in magazie acoperita.

- Benzina auto – nu se stocheaza pe amplasament.

- Motorina – 18 000 l/an stocata temporar intr-o statie de distributie cu pompa si cuva de retentie.

- Gaze naturale – maxim proiectat – 19.800.000 mc;

- Combustibil solid lemn sau cocs folosit la Cazan VIADRUS

4.2.6.5. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare subterane

Silozuri seminte si sroturi

- silozul celular Casa Masini care cuprinde 18 celule (12 x 1000 mc şi 6 x 910 mc), având 8 spaţii intercelulare fiecare de 220 mc şi 8 celule pentru depozitarea şrotului cu o capacitate de 1000 mc fiecare.

- Silozul Prive care cuprinde 12 celule de cate 4900 mc fiecare si 3 celule de cate 1500 mc fiecare.

Parc rezervoare fabrica de ulei

-  parc de rezervoare ulei 8 x 1000 mc, 1 x 660 mc, 5 x 500 mc, 4 x 400 mc, 4 x 200 mc si 3 x 75 mc;

-  3 rezervoare pentru acizi grasi de rafinare 1 x 100 mc, 2 x 55 mc;

-  6 rezervoare ingropate, hidroizolate de 40 mc fiecare, pentru depozitare n-hexan;

-  2 rezervoare pentru acizi grasi de distilare, V1 = 25 mc si V2 = 5 mc;

-  2 rezervoare pentru lecitina bruta, 2 x  30 mc;

-  1 rezervor acid sulfuric, V = 29 mc;

Parc rezervoare fabrica de biodiesel

- 	4 rezervoare de 300 mc pentru depozitare zilnică ulei brut (materie primă);

- 	2 rezervoare de 350 mc pentru depozitare metanol

- 	3 rezervoare de 300 mc pentru depozitare productie zilnică biodiesel;

- 	3 rezervoare de 1000 mc pentru depozitare biodiesel in vederea livrarii

- 	3 rezervoare de glicerină 2 x 750 mc si 1 x 90 mc;

- 	2 rezervoare de 50 mc pentru depozitare gume;

- 	1 rezervor de 30 mc pentru depozitare aditiv imbunatatire CFPP;

- 	1 rezervor de 11 mc  pentru depozitare antioxidant;

- 	1 rezervor de 80 mc pentru depozitare metilat de sodiu

- 	1 rezervor de 50 mc pentru depozitare acid fosforic;

- 	1 rezervor de 50 mc pentru depozitare hidroxid de sodiu;

- 	1 rezervor de 50 mc (pentru depozitare acid clorhidric;

Alte zone de depozitare

- 	depozit temporar ulei imbuteliat ;

- 	1 rezervor combustibil de 9 mc;

- depozit materiale auxiliare Rafinarie (pamant decolorant si adjuvant winterizare)

- 	depozit materiale auxiliare imbuteliere

- 	depozit acid fosforic;

- 	depozit soda caustica solida;

- 	depozit de clor, 2 recipienti mobili sub presiune de 0,8 mc fiecare;

- 	depozit central de materiale;

- 	depozit de var;

- 	siloz pentru depozitarea cojii de floarea soarelui in vederea brichetarii de 190 mc.

Statii de incarcare / descarcare

- rampa descarcare/incarcare solvent extractie (n-hexan);

- rampa incarcare/descarcare ulei;

- staţie încărcare ulei vrac rafinat;

- rampa auto si CF incarcare srot ;

- rampa auto descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa CF descarcare/incarcare substante chimice fabrica de biodiesel;

- rampa auto si CF incarcare produs finit fabrica de biodiesel;

4.2.6.6. Producere de aer comprimat

Pentru asigurarea aerului comprimat necesar functionarii echipamentelor pneumatice, sunt instalate 13 compresoare cu urmatoarele caracteristici.

Tabelul nr. 14: Caracteristicile compresoarelor de aer

| Tip compresor | Sectie | Volum butelie (litri) | Uscator | Capacitate (mc/min) | Presiune lucru (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAESER ASD 47 | Fabrica | 2000 | KAESER DG 50 | 4,7 | 7 |
| KAESER ASD 37 | Fabrica | 2000 | - | 3,7 | 7 |
| KAESER DSD 202 | Imbuteliere KOSME | 2000 | - | 20 | 10 |
| BOOSTER N 753/1 | Imbuteliere KOSME | 900 | - | 8 | 40 |
| BOOSTER N753 /2 | Imbuteliere KOSME | 900 | - | 8 | 40 |
| SIAD TEMPO 2-260 | Imbuteliere SIPA | 1000 | DE 108 | 4,3 | 40 |
| SIAD WS2-400 A3 | Imbuteliere SIDEL | 1000 | DE 108 | 6,7 | 40 |
| GA 45 Atlas Copco | Imbuteliere | 2000 | - | 8 | 7 |
| GA 45 Atlas Copco | Rafinarie | 2000 | KAESER DG 75 | 8 | 7 |
| ZF4D Atlas Copco | Rafinarie | 12000 | - | 25 | 3 |
| CSDX 137 | Prese | 3000 | - | 13 | 7 |
| KAESER BSD 72/1 | Biodiesel | 3000 | KAESER DG 50 | 7 | 7 |
| KAESER BSD 72/2 | Biodiesel | 3000 | - | 7 | 7 |

4.2.6.7. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a fabricii se realizeaza din reteaua de distributie. Din statia electrica de 110 kV Slobozia Nord, EXPUR este alimentat prin patru cai de 20 kV:

- prin ulei I si II care alimenteaza sectiile de productie, CT si ISPA;

- prin ulei III care alimenteaza statia de apa, SP 3 si biodiesel;

- alimentare siloz Prive din LEA Lactate;

- alimentare fabrica biodiesel Din LEA Lactate( alimentare de rezerva).

La fiecare consumator (sectie) exista cate un post de transformare (Casa Masini, Prese, Rafinarie, Desulfurizare, SP 3). Astfel, societatea are in dotare 13 transformatoare electrice la tensiuni 20/0,4 KV, repartizate astfel:

Incinta

- 2 x 1000 KVA;

- 2 x 630 KVA, 2 x 400 KVA;

- 4 x 1600 KVA.

Desulfurizare

- 2 x 400 KVA (echipament ENEL);

Statie pompare SP 3

- 1 x 400 KVA (echipament ENEL);

Fabrica de biodiesel

- 2 x 1600 KVA.

Siloz Prive

- 1 x 1600 KVA.

Toate transformatoarele sunt prevazute cu cuve de beton pentru retinerea uleiului in cazul spargerii accidentale a transformatorului. Cuvele sunt dimensionate in conformitate cu volumul de ulei din transformator. Societatea detine si condensatoare.

Distributia de energie electrica se face prin cabluri de tensiune pozate subteran, situate in tuneluri de cabluri, conform normativelor in vigoare.

In situatii de urgenta (intrerupere furnizare energie electrica) sunt disponibile 3 grupuri diesel:

- Grup diesel 700 KVA – amplasat la Instalatia Biodiesel;

- Grup diesel 220 KVA – amplasat pe platforma betonata de langa Extractie;

- Grup diesel 66 KVA - – amplasat langa Sectia Rafinarie.

Consumul anual de energie electrica : aproximativ 38.000 MW/h.

4.2.5.8. Laborator analize chimice si fizice

SC EXPUR SA are amenajat un laborator de incercari fizico-chimice in care se realizeaza analize de calitate pentru materiile prime, produsele finite, apa potabila, apa uzata, apa de cazan, etc.

Acest laborator este dotat cu aparatura necesara efectuarii acestor incercari.

Substantele chimice utilizate la incercarile fizico – chimice sunt enumerate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 15: Substantele chimice utilizate in laborator

| Nr. crt | Denumire substanta chimica | Numar CAS | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4-Butandiol | 110-63-4 | H302 |
|  | 1-Butanol | 71-36-3 | H226 H302 H315 H318 H335 H336 |
|  | Acetona | 67-64-1 | H225 H319 H336 EUH066 |
|  | Acid acetic glacial | 64-19-7 | H226 H314 |
|  | Acid azotic | 7697-37-2 | H271 H290 H314 |
|  | Acid benzoic | 65-85-0 | H315 H318 H372 |
|  | Acid clorhidric | 7647-01-0 | H314 H335 H290 |
|  | Acid formic | 64-18-6 | H226 H302 H314 H331 EUH071 |
|  | Acid Oxalic | 6153-56-6 | H302+ H312 |
|  | Acid succinic | 203-740-4 | H319 |
|  | Acid sulfuric | 7664-93-9 | H314 |
|  | Albastru de bromfenol | 115-39-9 | -- |
|  | Albastru de bromtimol | 76-59-5 | -- |
|  | Albastru de metilen | 7220-79-3 | H319 |
|  | Alcool amilic | 30899-19-5 | H226 H332 H335 EUH066 |
|  | Alcool isopropilic | 67-63-0 | H225 H319 H336 |
|  | Alkali blue 6B | 1324-76-1 | -- |
|  | Amidon | 9005-84-9 | -- |
|  | Amoniac | 1336-21-6 | H290 H314 H335 H400 |
|  | Apa oxigenata | 7722-84-1 | H302 H318 |
|  | Argon | 7440-37-1 | -- |
|  | Azotat de Argint | 7761-88-8 | H272 H314 H410 |
|  | Bicarbonat de potasiu | 298-14-6 | -- |
|  | Bicarbonat de sodiu | 144-55-8 | -- |
|  | Bromura de potasiu | 2139626 | H319 |
|  | Butantriol (1,2,4 butantriol piridina) | 42890-76-6 110-86-1 | H225 H302 H312 H332 |
|  | Carbonat de sodiu anhidru | 497-19-8 | H319 |
|  | Ceara | 8002-74-2 | -- |
|  | Cloroform | 67-66-3 | H302, H315 H319 H331 H351 H361d H372 |
|  | Clorura de amoniu | 12125-02-9 | H302 H319 |
|  | Clorura de bariu | 10361-37-2 | H332 H301 |
|  | Clorura de calciu | 10043-52-4 | H319 |
|  | Clorura de mangan | 20603-88-7 | H302 H411 |
|  | Clorura de potasiu | 7447-40-7 | -- |
|  | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | -- |
|  | Clorura ferica | 7705-08-0 | H290 H302 H315 H318 |
|  | Combititrant (contine iod) | -- | H360d H315 H319 H373 |
|  | Cromat de potasiu | 7789-00-6 | H340 H350i H315 H317 H319 H335 H410 |
|  | Cromat de sodiu | 7775-11-3 | H301 H312 H314 H317 H330 H334 H340 H350 H360FD |
|  | Dicromat de potasiu | 7778-50-9 | H350 H340 H360FD H272 H330 H301 H312 H372 H314 H334 H317 H410 |
|  | Dietil eter | 60-29-7 | H224 H302 H336 EUH019 EUH066 |
|  | EDTA-sare disodica | 10378-23-1 | -- |
|  | Etanol | 64-17-5 | H225 |
|  | Eter de petrol | 77-09-8 | H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411 |
|  | Etilenglicol | 107-21-1 | H302 |
|  | Fenolftaleina | 77-09-8 | H350 H341 H361f |
|  | Formiat de sodiu | 141-53-7 | -- |
|  | Fosfat de amoniu bibazic | 7722-76-1 | -- |
|  | Fosfat Disodic | 7558-79-4 | -- |
|  | Fosfat monopotasic | 7778-77-0 | -- |
|  | Fosfat Trisodic | 7558-80-7 | -- |
|  | Glicerina | 56-81-5 | -- |
|  | Heliu | 7440-59-7 | H280 |
|  | Heptan | 142-82-5 | H225 H304 H315 H336 H410 |
|  | Hexan | 64742-49-0 | H304 H225 H336 H315 H361 H373 H411 |
|  | Hidrogen | 1333-74-0 | H220 H280 |
|  | Hidroxid de potasiu | 26288-25-5 | H290 H302 H314 |
|  | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | H314 H290 |
|  | Iodura de potasiu | 7681-11-0 | -- |
|  | Isobutil-metil-cetona | 108-10-1 | H225 H332 H319 H335 EUH066 |
|  | izo-octan | 540-84-1 | H225 H304 H315 H336 H410 |
|  | Kerosen | 8008-20-6 | H304 H315 H336 H411 |
|  | Metanol | 67-56-1 | H225 H301 H311 H331 H370 |
|  | Metaperiodat de sodiu | 7790-28-5 | H271 H314 H372 H400 |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | 124-41-4 67-56-1 | H226 H290 H301 H311 H331 H314 H370 |
|  | Metilheptadecanoat | 1731-92-6 | -- |
|  | Metiloranj | 547-58-0 | H301 |
|  | Molibdat de sodiu | 10102-40-6 | -- |
|  | Negru Eriocrom T | 1787-61-7 | H319 H411 |
|  | N-Methyl N trimetilsilil trifluoroacetamida | 24589-78-4 | H226 H315 H319 H335 |
|  | Oxalat disodic | 62-76-0 | H302+ H312 |
|  | Oxid de magneziu | 1309-48-4 | -- |
|  | Oxid de zinc | 1314-13-2 | H410 |
|  | p-Anisidina | 104-94-9 | H350 H330 H310 H300 H373 H400 |
|  | Permanganat de potasiu | 7722-64-7 | H272 H304 H410 |
|  | Piridina | 110-86-1 | H225 H302+ H312+ H332 |
|  | Rosu de fenol | 143-74-8 | -- |
|  | Silicagel cu indicator ce contine diclorură de cobalt | 7646-79-9 | H350i H360F H302 H317 H334 H341 H410 |
|  | Solutie indicatoare de pH 0-5 (contine metanol) | 67-56-1 | H225 H302 H371 |
|  | Sulfat de Cupru | 7758-99-8 | H302 H315 H319 H410 |
|  | Sulfat de Magneziu | 10034-99-8 | -- |
|  | Sulfat de mangan | 7785-87-7 | H373 H411 |
|  | Sulfat de potasiu | 7778-80-5 | -- |
|  | Sulfat de sodiu anhidru | 7757-82-6 | -- |
|  | Sulfat dublu de fier si amoniu | 7783-85-9 | -- |
|  | Tartrat dublu de Na si K | 6381-59-5 | -- |
|  | Tetraborat de sodiu | 1303-96-4 | H360fd |
|  | Tiosulfat de sodiu | 10102-17-7 | -- |
|  | Toluen | 108-88-3 | H225 H304 H315 H336 H361d H373 |
|  | Tricaprina (Contine: tricaprina, min. 90% piridina) | 621-71-6 110-86-1 | H225 H302+ H312+ H332 |
|  | Verde de bromcrezol | 76-60-8 | -- |

4.2.6.9. Ateliere de intretinere a echipamentelor

Pentru mentenanta echipamentelor, SC EXPUR SA are ateliere pentru lucrari si reparatii mecanice, electrice si auto, dotat cu scule si echipamente specifice.

In tabelul de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului potential a fi generat de toate activitatile EXPUR prin consum de resurse si emisii poluante inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr.16: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţile desfasurate

| Activitatile principale | Parametrii cheie legaţi de mediu |
| --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Fabricare ulei brut | Energie electrica, apa, abur, chimicale, gaze naturale | Emisii în aer: pulberi, gaze arse (NOx, CO, NO2), n-hexan Apa uzata, deseuri |
| Rafinarea uleiului vegetal | Energie electrica, chimicale, apa, gaz natural | Emisii în aer: pulberi, gaze arse (NOx, CO, NO2) Apa uzata, deseuri |
| Fabricarea biodieselului | Energie electrica, chimicale, apa, abur, gaz natural | Emisii în aer: pulberi, gaze arse (NOx, CO, NO2), COV Apa uzata, deseuri |

4.3. Cerinte caracteristice BAT

Tabelul nr. 17: Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru INSTALATIILE TEHNOLOGICE

| Aspect | BAT / BREF | Tehnici EXPUR | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| IPPC Reference Document on Best Available Techiques on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, august 2006 (BREF FDM) |
| 5.1. Tehnici BAT generale pentru intreg sectorul industriei alimentare | - asigurarea instruirii personalului | Exista Procedura de Instruire PS-03-Instruire, competenta Constientizare editia in vigoare si Program anual de Instruire intocmit conform procedurii PS-03 | Aplicat |
|  | - optimizarea consumurilor si emisiilor | Aceasta directie se regaseste in obiectivele generale si specifice care decurg din politica privind Calitatea si Mediul, traducandu-se in indicatori de urmarit | Aplicat |
|  | - controlul emisiilor de zgomot la sursa | Se realizeaza conform Planului de Control, anexa la procedura de monitorizare si masurare produs si aspecte de mediu, PS-15 | Aplicat |
|  | - instituirea unui program de intretinere | S-a realizat conform Procedurii de mentenanta PO-04 in vigoare si Programului anual de Mentenanta | Aplicat |
|  | - aplicarea si mentinerea unei metodologii pentru prevenirea si minimizarea consumurilor de apa si energie si generarii de deseuri | Se monitorizeaza lunar consumurile si se urmareste evolutia: exista norme de consum fixate la nivelul proceselor | Aplicat |
|  | - implementarea unui sistem pentru monitorizarea si revizuirea consumurilor si emisiilor | Planul de Control existent, rezultatul unei imbunatatiri continue, permite colectarea datelor in vederea analizei si implementarii de actiuni | Aplicat |
|  | - menținerea unui inventar precis al intrărilor și ieșirilor în toate etapele procesului de la primirea materiilor prime pana la expedierea de produse | Se intocmesc bilanturi de masa pe productie zilnice, lunare, anuale. | Aplicat |
|  | - planificarea productiei pentru minimizarea productiei de deseuri asociate opririlor / pornirilor si reducerea frecventei spalarilor | Se intocmesc planificari pe termen lung, previziunile mergand de la 3 luni la 36 luni (sedinte lunare de analiza S&OP) | Aplicat |
|  | - minimizarea timpului de depozitare pentru produsele perisabile | Fiecare produs (materie prima, materie auxiliara, produs, subprodus) are o fisa tehnica in care se prevede o data limita de consum sau un termen de valabilitate | Aplicat |
|  | - separarea fluxurilor de deseuri si ape uzate pentru optimizarea reutilizarii, reciclarii si tratarii | Exista scheme intocmite care evidentiaza clar fluxurile in cadrul fabricii | Aplicat |
|  | - colectarea fluxurilor de apa, precum condensul si apa de racire pentru optimizarea reutilizarii | Exista puncte de colectare condens, prevazute cu echipamente de determinare on-line a calitatii acestuia pentru a evita impurificarile | Aplicat |
|  | - evitarea utilizarii energiei in exces pentru procesele de incalzire si racire | Exista limite admise pentru consumul de energie | Aplicat |
|  | - minimizarea zgomotului de la vehicule | In instructiunile comunicate vizitatorilor, conform POI-09 delegatilor sunt precizate reguli de respectat pe amplasament Expur | Aplicat |
|  | - optimizarea controlului proceselor pentru minimizarea consumului de apa si energie si a generarii de deseuri | Controlul proceselor se realizeaza prin respectarea instructiunilor de lucru specifice si disponibile fiecarui loc de munca si prin monitorizarea consumurilor | Aplicat |
|  | - selectarea materiilor prime si materialelor auxiliare care să minimizeze generarea de deșeuri solide și a emisiilor nocive în aer și apă | Materiile prime, materialele auxiliare sunt receptionate in urma unui control cantitativ si calitativ, de la furnizori evaluati conform procedurii de evaluare si selectare furnizori POS-09-01 | Aplicat |
| 5.1.1. Sistemul de management al mediului | BAT este implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului care include, după caz, următoarele caracteristici: definirea unei politici de mediu intocmirea si implementarea procedurilor necesare pentru: structura si responsabilitate, instruire, comunicare, implicarea angajatilor, documentarea, controlul eficientei proceselor, programe de intretinere, pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta, respectara legislatiei de mediu verificarea performantelor si actiunile corective analiza conducerii auditul sistemului de mediu intocmirea și publicarea (și eventual validarea externa) a unei declarații de mediu periodice care descrie toate aspectele semnificative de mediu implementarea si mentinerea unui sistem precum EMAS sau ISO 14001 | Organizatia si-a definit Politica de Mediu (ultima revizie-16/04/2019); Exista si se aplica din 2007 in Expur procedurile PS-01-Comunicare, PS-03 –Instruire, PG-01-Controlul informatiilor documentate, PS-04-Planificarea realizarii produsului, PS-10-Controlul Productiei, PS-06-Prevederi legale si alte cerinte, PS-13-Situatii de urgenta Toate celelalte conditii privind efectuarea minim anual a analizei efectuate de management, a auditurilor interne in fiecare sector de activitate, a auditului extern anual, evaluarea anuala a conformarii etc. sunt indeplinite ca urmare a implementarii si certificarii ISO 14001:2015 (Certificat 1643 valid pana in 22 oct. sept.2019) | Aplicat |
| 5.1.2. Colaborarea cu activitățile din amonte și în aval | BAT este de a căuta o colaborare cu partenerii din amonte și aval, pentru a crea un lanț de responsabilitate față de mediu, pentru a minimiza poluarea și de a proteja mediul în ansamblul său | Tehnicile folosite in productie la EXPUR SA, atat pentru fabricarea uleiului cat si a biodieselului, sunt cele practicate in acest moment in statele europene dezvoltate | Aplicat |
| 5.1.3. Spalarea echipamentelor si instalatiilor | BAT este: - utilizarea curatarii uscate (inclusiv cu sisteme de vacuum), inainte de curatarea umeda - inmuierea pardoselei si echipamentelor deschise pentru reducerea aderentei murdariei, inainte de curatarea umeda - minimizarea utilizarii de apa, energie si detergenti - utilizarea de agenti de igienizare prietenosi cu mediul | Procedurile de igiena aplicate la EXPUR utilizeaza tehnici de curatare mecanica, CIP (clean in place), iar chimicalele folosite in sectiile de fabricare ulei comestibil sunt aprobate pentru industria alimentara (Lista FOI-07-05 din 2019, anexa a procedurii POI-07-Curatenie, Spalare si Dezinfectie) | Aplicat |
| 5.1.4.1. Receptia si livrarea materialelor | BAT este oprirea motoarelor si unitatilor de refrigerare in timpul stationarii autovehiculelor in zona de incarcare / descarcare | Exista atentionari in acest sens la rampele de incarcare/descarcare | Aplicat |
| 5.1.4.2. Centrifugare / separare | BAT este utilizarea de centrifuge pentru minimizarea cantitatii de produse finite in fluxul de deseuri | Randamentele inregistrate in procesele de rafinare, atat la fabricarea uleiului comestibil, cat si a biodieselului indica buna functionare a centrifugilor care nu genereaza pierderi de produs. | Aplicat |
| 5.1.4.9. Ambalarea | BAT este de a face următoarele: - optimizarea designului ambalajelor, inclusiv greutatea și volumul materialului și a conținutului reciclat, pentru a reduce cantitatea utilizată și pentru a minimiza deșeurile - aprovozionare cu materiale vrac - colectarea separata a deseurilor de ambalaje - minimizarea excesului de ambalaje | In sustinerea ideii ca Expur aplica toate aceste cerinte BAT vine ultimul proiect realizat in trimestrul 1 al anului 2019 si anume inlocuirea preformei de 20g pentru butelia PET de 1L cu o preforma cantarind 18g, alaturi de optimizarea gramajului elementelor de ambalaj tertiar din carton si plastic, precum si utilizarea paletilor CHEP, reutilizabili | Aplicat |
| 5.1.4.10. Generarea si utilizarea energiei | BAT este: - cogenerarea de electricitate si caldura in instalatiile noi sau modificate substantial - utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea energiei din diferite surse - oprirea echipamentelor care nu se utilizeaza - minimizarea sarcinilor pe motoare - utilizarea turatiei variabile pentru ventilatoare si pompe - izolarea termica a conductelor, rezervoarelor si echipamentelor - utilizarea convertizoarelor de frecventa la motoare | Se practica: Utilizarea de biomasa deseu (coaja floarea-soarelui) la producerea aburului necesar procesului ambelor fabrici, de ulei si biodiesel; Utilizarea convertizoarelor de frecventa la motoare - oprirea ventilatorului de aer si a dozatorului de coaja fls pe toata durata perioadei de curatire a cazanului care se curata de cenusa si zgura; - utilizarea turatiei variabile pentru pompele de alimentare cu apa a cazanelor, pompelor de alimentare cu apa a degazoarelor termice, pompele din cadrul STA BWT; - izolarea termica a conductelor, rezervoarelor si echipamentelor | Aplicat |
| 5.1.4.11 Utilizarea apei | In cazul utilizarii apei din subteran, BAT este pomparea doar a cantitatii de apa necesara | Cantitatea pompata din subteran asigura consumul strict (atasat grafic urmarire consum anual si lunar de apa) | Aplicat |
| 5.1.4.12. Sistemele de aer comprimat | BAT este: - verificarea si reglarea la minim a presiunii - optimizarea temperaturii aerului aspirat - montarea amortizoarelor de zgomot la prizele de aer si la supape | Reglarea presiunii aerului debitat de compresoare se face automat fata de valoarea setata care este direct proportional cu necesarul de aer din instalatii. Daca nu este consum compresoarele se opresc. Compresoarele sint montate in carcase de antifonare. | Aplicat |
| 5.1.4.13. Producerea aburului | BAT este: - maximizarea condensului reutilizat - evitarea pierderilor prin pene de abur - izolarea conductelor - repararea scurgerilor de abur - minimizarea purjelor cazanelor | - maximizarea condensului reutilizat ( in proportie de 50%) - izolarea termica a conductelor; - minimizarea purjelor cazanelor : apa tratata folosita in producerea aburului pe toata platforma Expur este produsa in cadrul Statiei de Tratare BWT prin osmoza inversa, astfel ca datorita parametrilor ridicati din punct de vedere calitativ ai apei tratate ( conductivitate = 25 µS/cm ), purja continua a cazanelor de abur CR11 este tot timpul inchisa. | Aplicat |
| 5.1.5. Minimizarea emisiilor in aer | BAT este: - inventarierea surselor de emisie, inclusiv la functionarea anormala - masurarea emisiilor majore - evaluarea si selectarea tehnicilor de control a emisiilor - colectarea gazelor, mirosurilor si pulberilor la sursa si conducerea lor la echipamente de tratare - optimizarea procedurilor de pornire si oprire a echipamentelor de depoluare pentru asigurarea functionarii eficiente a acestora - cu excepția cazului în care se prevede altfel, asigurarea unor nivele de emisie de 5 - 20 mg / Nm3 pentru pulberi și <50 mg / Nm3 TOC | Conform Planului de Control existent, se monitorizeaza sursele de emisie, se masoara imisiile. La Centrala Termica se masoara cu firme autorizate de mediu emisiile gazelor de ardere ale cazanelor de abur, aceste emisii avand concentratii mai mici de 30 mg/ Nmc gaz de ardere evacuat, incadrandu-se in limita legala impusa de normele de mediu. Concentratia maxima de COV (n-hexan) determinata in perioada 2013 – 2018 este de 142,5 mg/Nm3, iar pulberi de maxim 5,38 mg/Nm3. | Aplicat |
| 5.1.6. Tratarea apelor uzate | BAT este utilizarea unei combinatii potrivite de: - retinerea pe site a solidelor - utilizarea de separatoare de grasimi - egalizarea debitelor si incarcarii - neutralizarea apelor puternic acide sau alcaline - sedimentarea suspensiilor solide - aplicarea flotatiei cu aer - aplicarea epurarii biologice - dacă nu se prevede altfel, nivelurile de emisii urmatoare sunt orientative Parametru Concentratie (mg/l) CBO5 <25 CCOCr <125 Suspensii <50 pH 6 – 9 Grasimi <10 Azot total <10 Fosfor total 0,4 – 5 | Se realizeaza epurarea fizico-chimica urmata de o epurare biologica. Performanta titularului este Indicator UM Performanta titularului Valoare medie determinata pH (25 grd C) unit. pH 7,73 Materii in suspensie mg/ l 12,9 CBO5 mg/ l 17,0 CCO-Cr mg O/ l 50,0 Fosfor total mg/ l 1,07 | Aplicat |
| 5.2.4. BAT suplimentare pentru sectorul uleiurilor vegetale | Pentru instalatiile de producere a uleiului vegetal, BAT este: - distilara miscelei in contracurent - utilizarea vaporilor generati la distilarea miscelei in preevaporator - utilizarea pompelor de vid cu inel de apa - recuperarea hexanului folosind un separator gravitational si un distilator - utilizarea unui scrubber cu ulei mineral pentru retinerea hexanului evacuat din condensator - folosirea cicloanelor pentru reducerea pulberilor de la extractia uleiului, pana la nivelul < 50 mg/Nm3 - rafinarea uleiului prin metode fizice, sau in cazul in care acesta contine acizi grasi < 2%, prin metode chimice - dezodorizarea uleiului folosind in scrubber dublu in combinatie cu un sistem de racire cu o singura trecere | Se utilizeaza: - distilara miscelei in contracurent - utilizarea pompelor de vid cu inel de apa - recuperarea hexanului folosind un separator gravitational si un distilator - utilizarea unui scrubber cu ulei mineral/vegetal pentru retinerea hexanului evacuat din condensator - folosirea cicloanelor pentru reducerea pulberilor | Aplicat |
| Best Available Techiques Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017 (BREF LVOC) DECIZIA de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (BATC LVOC) |
| 1.1. Monitorizarea emisiilor in aer | BAT 1: BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă. Substanță/ parametru Standard Puterea termică instalată totală (MWt) Frecvența minimă de monitorizare CO EN 15058 Între 10 și < 50 O dată la 3 luni Pulberi EN 13284-1 Între 10 și < 50 O dată la 3 luni NOX EN 14792 Între 10 și < 50 O dată la 3 luni SO2 EN 14791 Între 10 și < 50 O dată la 3 luni Nota: În cazul cuptoarelor/încălzitoarelor pentru procese tehnologice, cu o putere termică instalată totală mai mică de 100 MWt și care funcționează mai puțin de 500 de ore pe an, frecvența de monitorizare poate fi redusă la cel puțin o dată pe an. | Monitorizarea emisiilor atmosferice de la centrala termica biodiesel – 2 cazane VAPPOPREX 3G 6000 se va realiza conform Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. Se vor monitoriza indicatorii CO si NOx, o data la 3 ani. | Aplicat |
|  | BAT 2: BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer, altele decât cele provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, în conformitate cu standardele EN și cel puțin cu frecvența minimă indicată în tabelul de mai jos. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de calitate științifică echivalentă. Substanță/ parametru Procese/ surse Standard Frecvență minimă de monitorizare TCOV Toate celelalte procese/ surse EN 12619 O dată pe lună Nota: Frecvența minimă de monitorizare pentru măsurătorile periodice poate fi redusă la o dată pe an, dacă nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile | Monitorizarea emisiilor atmosferice de la Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari - spargator de flacari) se va realiza pentru indicatoriul metanol, o data la 3 luni. | Aplicat |
| 1.2. Emisii in aer | BAT 3: Pentru a reduce emisiile de CO și de substanțe nearse în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate. Arderea optimizată se obține printr-o bună proiectare și funcționare a echipamentelor, care include optimizarea temperaturii și a timpului de staționare în zona de ardere, amestecarea eficientă a combustibilului și a aerului de ardere și controlul arderii. Controlul arderii se bazează pe monitorizarea continuă și pe controlul automat al parametrilor de ardere corespunzători (de exemplu, O2, CO, raportul combustibil/aer și substanțele nearse). | Controlul arderii in centrala termica se bazează pe monitorizarea continuă și pe controlul automat al parametrilor de ardere corespunzători (O2, raportul combustibil/aer). | Aplicat |
|  | BAT 4: Pentru a reduce emisiile de NOX în aer provenite din cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Alegerea combustibilului A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor | Centrala termica de la biodiesel utilizeaza gaze naturale | Aplicat |
|  | BAT 5: Pentru a preveni sau a reduce emisiile de pulberi în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Alegerea combustibilului A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor | Centrala termica de la biodiesel utilizeaza gaze naturale | Aplicat |
|  | BAT 6: entru a preveni sau a reduce emisiile de SO2 în aer provenite de la cuptoarele/încălzitoarele pentru procese tehnologice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a ambelor. Tehnică Descriere Aplicabilitate a. Alegerea combustibilului A se vedea secțiunea 12.3. Este inclusă aici și trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși, ținând cont de bilanțul global de hidrocarburi În cazul instalațiilor existente, trecerea de la combustibilii lichizi la cei gazoși poate fi limitată de proiectul arzătoarelor | Centrala termica de la biodiesel utilizeaza gaze naturale | Aplicat |
|  | BAT 8: Pentru a reduce încărcătura de poluanți transferată către instalația de tratare finală a gazelor reziduale și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos pentru fluxurile de gaz final. Tehnică Descriere Aplicabilitate f Tehnici de reducere a antrenării solidelor și/sau lichidelor A se vedea secțiunea 12.1 General aplicabile | Emisiile atmosferice de la Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari - spargator de flacari) sunt tratate prin oxidare termica | Aplicat |
|  | BAT 10: Pentru a reduce emisiile dirijate de compuși organici în aer, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Tehnică Descriere Aplicabilitate e. Oxidator termic A se vedea secțiunea 12.1. În locul oxidatorului termic se poate utiliza un incinerator pentru tratarea combinată a deșeurilor lichide și a gazelor reziduale General aplicabilă | Emisiile atmosferice de la Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari - spargator de flacari) sunt tratate prin oxidare termica | Aplicat |
| 1.3. Emisii in apa | BAT 14: Pentru a reduce volumul de apă uzată, încărcăturile de poluanți deversate spre o tratare finală adecvată (de obicei epurare biologică) și emisiile în apă, BAT constă în utilizarea unei strategii integrate de gestionare și epurare a apelor uzate care include o combinație adecvată de tehnici integrate în proces, tehnici de recuperare a poluanților la sursă și tehnici de pretratare, pe baza informațiilor furnizate de inventarul fluxurilor de ape uzate menționat în concluziile privind BAT CWW. | Apele uzate sunt preepurate in separatoare de hidrocarburi inainte de a fi deversate in canalizarea industriala | Aplicat |
| 1.5. Reziduuri | BAT 17: Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce cantitatea de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. Tehnică Descriere Aplicabilitate Tehnici de recuperare a materialelor în vederea reutilizării sau a recirculării c Recuperarea materialelor Materialele (de exemplu, materii prime, produse și produse secundare) se recuperează din reziduuri prin izolare Se aplică numai dacă există utilizări pentru aceste materiale recuperate d Regenerarea catalizatorului și a adsorbantului Regenerarea catalizatorului și a adsorbanților, de exemplu prin tratare termică sau chimică Aplicabilitatea poate fi limitată dacă regenerarea determină efecte semnificative între diversele medii. Tehnici de recuperare a energiei e Utilizarea reziduurilor drept combustibil Unele reziduuri organice, de exemplu gudroanele, pot fi utilizate drept combustibili într-o unitate de ardere Aplicabilitatea poate fi limitată de prezența în reziduuri a anumitor substanțe care le fac improprii pentru utilizarea într-o unitate de ardere și care impun eliminarea acestora | Din fluxurile de productie se separa si se genereaza subproduse precum Srot de floarea soarelui, Srot de rapita, Lecitina bruta, Acizi grasi de rafinare, Zaturi, Acizi grasi de distilare, Soapstoc. Alcoolul metilic si n-hexanul se regenereaza si se reutilizeaza in procesele de productie. Coaja de floarea soarelui se utilizeaza drept combustibil in centrala termica de la fabrica de ulei. | Aplicat |
| 1.6. Alte condiții de funcționare decât cele normale | BAT 18: Pentru a preveni sau a reduce emisiile cauzate de defecțiunile echipamentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. Tehnică Descriere Aplicabilitate a Identificarea echipamentelor critice Echipamentele critice pentru protecția mediului („echipamente critice”) se identifică pe baza unei evaluări a riscurilor General aplicabilă b Program de fiabilitate a activelor pentru echipamentele critice Un program structurat pentru maximizarea disponibilității și a performanței echipamentelor, care include proceduri standard de operare, întreținere preventivă, monitorizare, înregistrarea incidentelor și îmbunătățiri continue General aplicabilă | Sunt identificate echipamentele critice pentru protectia mediului precum electrofiltrul de la cosul centralei termice de la fabrica de ulei, cicloanele pentru retinerea pulberilor, statia de epurare, echipamentele de preepurare a apelor uzate, etc. Pentru toate echipamentele de protectie a factorilor de mediu, dar si pentru cele tehnologice exista programe documentate pentru mentenanta si proceduri de operare in conditii normale si anormale. | Aplicat |
|  | BAT 19: Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer sau în apă care survin în condiții de funcționare diferite de cele normale, BAT constă în aplicarea unor măsuri proporționale cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți pentru: (i) operațiile de pornire și de oprire; (ii) alte circumstanțe (de exemplu, lucrările de întreținere periodică și extraordinară și operațiile de curățare a unităților și/sau a sistemului de tratare a gazelor reziduale), inclusiv cele care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare a instalației. | Pentru toate echipamentele de protectie a factorilor de mediu, dar si pentru cele tehnologice exista programe documentate pentru mentenanta si proceduri de operare in conditii normale si anormale (porniri, opriri, situatii accidentale). | Aplicat |
| IPPC Reference Document on Best Available Techiques in Commnon Waste Water an Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 06.2016 (BREF CWW) |
| 4.3.1. Ape uzate | - separarea fluxurilor de ape uzate contaminate în funcţie de încărcarea lor cu poluanţi. | Sistemul de canalizare de pe platforma EXPUR este construit in sistem divizor. Fiecare flux de ape rezultat este supus epurarii, dupa caz, in etape diferite | Aplicat |
|  | Pentru apa pluviala: - dirijarea apei necontaminate direct în receptor - tratarea apei din precipitaţii de pe suprafeţele contaminate, înaintea evacuării in receptor | Pentru apa pluviala: - dirijarea apei necontaminate direct în receptor - retinerea impuritatilor mecanice din apa din precipitaţii înaintea evacuării in receptor | Aplicat |
|  | Pentru ulei / hidrocarburi: - eliminarea uleiului / hidrocarburilor când ele sunt in cantitati mari, prin aplicarea unei combinaţii potrivite a următoarelor: separatoare de apă / ulei prin ciclon, MF (microfiltrare), separator API, PPI (interceptor cu placi paralele) sau CPI (interceptor cu placi ondulate) MF (micro filtrare), filtrare prin medii granulare sau flotaţie de gaz tratare biologică | Pentru apa uzata: - separatoare de grasimi - tratare cu floculanti; - flotatie cu aer dizolvat - epurare biologica | Aplicat |
|  | Nivelurile de emisii pentru eliminarea de ulei / hidrocarburi sunt: Parametru Concentraţie [mg/l] Hidrocarburi totale 0.05 - 1.5 CBO5 2 - 20 CCOCr 30 - 125 | Performanta titularului este Indicator UM Performanta titularului Valoare medie determinata pH (25 grd C) unit. pH 7,73 Materii in suspensie mg/ l 12,9 CBO5 mg/ l 17,0 CCO-Cr mg O/ l 50,0 Fosfor total mg/ l 1,07 | Aplicat |
|  | Pentru emulsii: - separarea emulsiilor la sursă şi recuperarea constituenţilor separaţi. - eliminarea emulsiilor la sursă când ele nu pot fi separate şi pot produce efecte adverse la instalatiile aflate dupa proces. Tehnici de tratare potrivite sunt: oxidarea cu aer, evaporarea, incinerarea (când valoarea termică a emulsiilor permite funcţionarea autotermală) sau degradarea biologică. | Pentru emulsii: - separatoare de grasimi; - tratare cu floculanti; | Aplicat |
|  | Pentru solide in suspensie (TSS): - eliminarea TSS din fluxurile de ape uzate când ele pot provoca prejudicii sau defectări facilităţilor aflate dupa proces, prin: primul pas: sedimentarea / flotaţia cu aer pentru adunarea încărcăturii principale de TSS şi pentru protecţia sistemelor de filtre subsecvente faţă de obstrucţionare al doilea pas: filtrarea mecanică - ca opţiune, dacă conţinutul solid nu a fost îndeajuns redus pentru a preveni obstrucţionarea în instalatiile de tratare subsecvente, cum ar fi: membranele filtrante, adsorpţia, oxidarea chimică utilizând raze UV al treilea pas: MF (microfiltrarea) sau UF (ultrafiltrarea) ca opţiune, dacă fluxul de ape uzate necesită să fie eliberată de faza solidă pentru a preveni obstrucţionarea, de exemplu în instalatii NF (nanofiltrare) sau RO (osmoza inverse) eliminarea TSS din fluxul de ape uzate înainte de evacuarea lor într-un receptor de apă. | Pentru reducerea continutului de suspensii: - tratare cu floculanti; - flotatie cu aer dizolvat | Aplicat |
|  | Niveluri de emisie asociate tehnologiilor BAT pentru evacuarea de ape uzate: Parametru a Randament [%] Niveluri de emisie [mg/l] b TSS 10 – 20 c COD 76 - 96d 30 – 250 N total anorganice 5 - 25 P total 0,5 – 1,5 f a pentru CBO vezi secţiunea precedentă b medie zilnică, exceptând TSS c medie lunară d rate scăzute de performanţă pentru concentraţii scăzute de contaminanţi e suma NH4-N, NO2-N şi NO3-N (un parametru mai recomandat ar fi N total. f nivel mai scăzut din nutrienti în WWTP biologic, nivel mai ridicat din procesele de producţie | Performanta titularului este Indicator UM Performanta titularului Valoare medie determinata pH (25 grd C) unit. pH 7,73 Materii in suspensie mg/ l 12,9 CBO5 mg/ l 17,0 CCO-Cr mg O/ l 50,0 Fosfor total mg/ l 1,07 | Aplicat |
| 4.3.2. Gaze reziduale | Pentru pulberi: - Inlaturare a pulberilor si aerosolilor / picaturilor din fluxurile de gaze reziduale, utilizand tehnici si combinatii de tehnici precum: utilizarea pretratarii pentru a prevenideteriorarea si supraincarcarea instalatiilor finale utilizarea tehnicilor foarte eficiente pentru indepartarea cantitatilor corespunzatoare de pulberi implementarea in aval a filtrelor cu ceata cand se utilizeaza scrubere umede ca dispozitive de tratare finala exploatarea echipamentelor in gama lor adecvata de presiune pentru a preveni deteriorarea vaselor sau emisiile de pulberidin vase utilizarea materialelor recuperate cand este fezabil evaluarea consumului de energie a tehnicilor energofage si compararea rezultatelor cu tehnici ce nu necesita energie sau energie redusa utilizarea scrubberelor umede | Pentru pulberi: -utilizarea scruberelor umede (la Cazanele CR11 din Centrala Termica Fabrica se folosesc dispozitive hidraulice de reducere a pulberilor de cenusa din gazele de ardere ale cazanelor ) - instalarea si utilizare filtrului electrostatic, care, prin crearea unui camp electric, duce la separarea particulelor solide in trei pasi : - Electrozii de constructie speciala produc prin efectul corona ionizarea gazului si incarcarea electrostatica a particulelor solide - Separarea particulelor prin colectarea lor de catre electrodul legat la pamant pozitionat pe fluxul de aer - Separarea particulelor solide de gazul aflat in incinta Curatarea electrozilor de depunerile de particule solide realizeaza prin vibratii generate de un sistem de ciocanele care lovesc intermitent electrozii. Praful depus este colectat in 2 cuve incalzite situate in partea inferioara a filtrului si apoi este eliminat in exterior prin intermediul a 2 snecuri si a unei ecluze. | Aplicat |
|  | Pentru COV: - Indepartare COV din fluxurile de gaz rezidual, utilizand tehnnicile (sau o combinatie din acestea): utilizare a tehnicilor de recuperare precum condensarea, separarea cu membrana sau adsorptia daca sunt fezabile pentru a obtine materie prima si solventi. spalarea umeda, condensarea (cand apa este utilizata ca mediu de racire), adsorptia (cand apa este utilizata ca proces de regenerare sau sa raceasca gazul uzat inainte de intrarea acestuia in coloana de adsorptie) sau tratare biologica (cand apa este utilizata ca mediu de reactie). utilizarea tehnicilor de reducere doar atunci cand recuperarea nu este fezabila, de ex. datorita concentratiilor prea reduse de COV, cauzand consum energetic sau material disproportional fata de beneficiul ecologic derivat evaluarea sistemului existent de tratare a gazului rezidual daca recuperarea materialului este fezabila si implementarea tehnicii adecvate, daca rezultatul este pozitiv utilizarea tratamentului biologic al fluxurilor de gaz residual cu concentratii reduse in locul proceselor de incinerare, daca este aplicabil (de ex. cand continutul si compozitia gazului rezidual precum si caracteristicile climatice sunt adecvate, utilizarea combustiei fluxurilor de gaz reziduale, in special cand este posibila operatia autoterma, cand compusii periculosi trebuie sa fie redusi, sau daca alte tehnici eficiente asemanatoare nu sunt disponibile utilizarea oxidarii catalitice, daca este fezabila si favorabil din punct de vedre ecologic, in locul oxidarii termice. | Se utilizeaza o combinatie de masuri utilizand echipamentele adecvate: condensarea vaporilor de hexan si metanol si reutilizarea in procesele tehnologice; scrubbere cu ulei pentru retinerea metanolului si hexanului | Aplicat |

4.4. Inventarul ieşirilor (produselor)

Tabelul nr. 18: Inventarul produselor

| Numele procesului | Numele produsului / subprodusului | Utilizarea produsului / subprodusului | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Curatare materie prima | Impuritati tehnologice (corpi staini) | Scop tehnic, materie prima furajera | 3 t/ zi |
| Fabricarea uleiului vegetal | Ulei brut de floarea soarelui si floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic | La rafinare, fabricarea biodieselului | 320 t/zi |
|  | Ulei rafinat de floarea soarelui si floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic | Industria alimentara, consum uman | 400 t/zi |
|  | Srot de floarea soarelui | Materie prima furajera | 300 t/zi |
|  | Ulei brut de rapita | La rafinare, fabricarea biodieselului | 460t/zi |
|  | Srot de rapita | Materie prima furajera | 600 t/zi |
|  | Lecitina bruta | Industria prelucratoare, consumul uman | 1,8 t/zi |
|  | Acizi grasi de rafinare | Scop tehnic, materie prima furajera | 12 t/zi |
|  | Zaturi | Scop tehnic | 1 t/zi |
|  | Acizi grasi de distilare | Materie prima furajera, cosmetica si detergenti, farmachimie | 0,4 t/zi |
| Fabricare biodiesel | Biodiesel (metilester) | Carburant in amestec cu motorina | 300 t/zi |
|  | Ulei pretratat (semirafinat) | La rafinare, fabricarea biodieselului | 300 t/zi |
|  | Glicerina bruta (80%, 65%) | Siderurgie, farmachimie, materie prima furajera | 35 t/zi |
|  | Soapstock (cod furaj 13.6.8) | Scop tehnic sau materie prima furajera pentru inglobare directa cand au umiditate sub 35% | 22 t/zi |
| Fabricare brichete | Brichete din coaja floarea soarelui | Combustibil solid in centrale termice | 20 t/ zi |
| Imbuteliere ulei vegetal | Ulei vegetal | Consum uman | -Linia 1: 200 t/ zi (butelii de 1 litru) -Linia 2: 135 t/ zi (butelii de 1 litru) -Linia 3: 60 t/ zi (butelii de 2 sau 1,8 sau 3 litri); sau 105 t/ zi (butelii de 5 litru); sau butelii de 10 litri |

4.5. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

Tabelul nr. 19: Inventarul iesirilor

| Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Refolosire, eliminare | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea estimată |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă uzată tehnologica si menajera | Evacuare in raul Ialomita dupa epurare | Poluarea apelor de suprafata dacă nu se respectă tehnologia de epurare | 262 800 mc/an |
| Coji seminte | Valorificare R1 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 600 t/ an |
| Cenusa de la Centrala Termica | Eliminare D1 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 600 t/an |
| Pamant decolorant uzat | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 165 t/an |
| Namol de epurare rezidual | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 700 t/an |
| Ambalaje hartie/carton | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 12 t/an |
| Ambalaj material plastic | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 15 t/an |
| Anvelope uzate | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol. | 1 t/an |
| Fier si otel | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol. | 50 t/an |
| Deseu menajer | Eliminare D1 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol. | 230 t/an |
| Cocs (Carbune activ) epuizat | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol. | 28 t/an |
| Lemn | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol. | 4 t/an |
| Ulei mineral uzat | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 2 t/an |
| Material filtrant (perlita) uzat | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 1386 t/an |
| Materiale absorbante, filtrante, de lustruire si imbracaminte protectie | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 2,5 t/an |
| Deseuri tonere pentru imprimante | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 0,1 t/an |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 0,2 t/an |
| Soapstock | Valorificare R12 | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 1200 t/ an |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (ambalaje reactivi laborator si recipienti vitamine) | Eliminare | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 0.2 t/ an |
| Amestecuri substante chimice de laborator | Eliminare | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 1.5 t/ an |
| Impuritati tehnologice | Eliminare | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare (containere neetanşe) sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 0.3 t/ an |
| Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Eliminare | În condiţiile unei depozitari necorespunzatoare sunt o sursă de poluare sol şi apă de suprafata. | 0.15 t/ an |

4.6. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Figura nr. 3: Fluxul tehnologic de productie al uleiului din seminte de floarea soarelui/ floarea-soarelui cu continut ridicat de acid oleic

Figura nr. 4. Schema fluxului tehnologic de fabricare al uleiului brut de rapita

Figura nr. 5. Schema fluxului tehnologic de rafinare a uleiului

Figura nr. 6. Schema fluxului tehnologic de fabricare a biodieselului

4.7. Sistemul de exploatare

Activitatile desfasurate in fabrica sunt in mare parte automatizate.

Se pastreaza inregistrari privind consumul de apa, energie electrica, gaze naturale, cantitatea de deseuri si ape uzate epurate evacuate, etc.

| Parametrul controlat | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţiile de fabricare şi rafinare uleiuri |
| Temperatura | Da | L, R | Modificarea parametrilor de lucru în vederea operării în condiţii normale. Oprirea instalaţiei/părţi din instalaţie, cu verificarea cauzelor care au generat poluare. | permanent |
| Presiune | Da | L, R |  |  |
| Nivel | Da | L, R |  |  |
| Compoziţie | Nu | N |  |  |
| Debit | Da | L, R |  |  |
| Fabrica de biodiesel |
| Temperatura | Da | L, R | Modificarea parametrilor de lucru în vederea operării în condiţii normale. Oprirea instalaţiei/părţi din instalaţie, cu verificarea cauzelor care au generat poluare. **sunt prevăzuţi senzori specifici şi selectivi pentru alcool metilic, prin intermediul cărora se semnalizează optic şi acustic la atingerea 0,7 x concentraţiei limită pentru locurile de muncă (implicit înainte de atingerea limitei inferioare de explozie) | permanent |
| Presiune | Da | L, R |  |  |
| Nivel | Da | L, R |  |  |
| Compoziţie | Da | **L, R |  |  |
| Debit | Da | L, R |  |  |

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare:

Sunt prevăzute următoarele dotări/ echipamente/ sisteme/ dispozitive de siguranţă/ alertă, repartizate pe secţii, astfel:

I. Fabrica de ulei:

- Siloz Privee: instalaţie de telemăsură a temperaturii cu 290 puncte de măsurare;

- Casa Maşini: instalaţie de telemăsură a temperaturii atat in celulele de materie prima, cat si de srot, cu 980 puncte de măsurare; Instalatie de avertizare incendiupe toate nivelele, cu transmisie semnal la Remiza PSI si dispecerat paza; 25 hidranti interiori;

- Extracţie: instalaţie de inundare cu abur a secţiei; explozimetre fixe, 7 buc.; explozimetre mobile, 2 buc.; buton de avertizare, 2 buc.; instalaţie de presurizare tablouri de comandă;

- Parc Rezervoare Ulei: buton de avertizare, 1 buc.;

- Centrala Termică: Instalatie de avertizare, 15 hidranti interiori.

II. Fabrica de biodiesel:

Prin proiect au fost prevăzute aparat mobil şi senzori ficsi de măsurare a concentraţiei de alcool metilic, cu semnalizare optică şi acustică în tabloul de comandă, instalaţie de presurizare tablou de comandă, hidranţi interiori şi exteriori, sisteme de stingere incendiu cu spumă, detector de fum.

4.7.1. Condiţii anormale

Conditiile anormale de functionare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- avarierea unei pompe pentru circularea lichidelor;

- avarie la sistemul de distributie a apei;

- Functionarea Centralei termice fara filtrul electrostatic, in perioada de revizie a acestuia. In aceasta perioada, evacuarea gazelor de ardere se va face prin cele 5 cosuri de fum existente, ale cazanelor de ardere.

Aceste situatii anormale nu conduc la marirea impactului fabricii asupra factorilor de mediu.

In regulamentul de funcţionare există proceduri pentru condiţii anormale, prin care sunt prevăzute operaţiunile şi modul de desfăşurare a acestora, astfel încât să se asigure elementele de protecţie necesare pentru om, mediu, echipamente/utilaje, alte bunuri.

Aceste măsuri sunt cuprinse în Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accidente tehnologic al societăţii EXPUR Slobozia.

Calitatea factorilor de mediu se urmăreşte şi se verifică prin intermediul analizelor efectuate de laboratorul societăţii, precum şi al unor laboratoare autorizate şi acreditate. Rezultatele măsurătorilor în cazul unor funcţionări anormale, raportându-se în cel mai scurt timp la dispeceratele organelor de control.

4.7.2 Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Sunt prevăzute măsurile corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, precum şi instruirea responsabililor de punerea în practică a acestor măsuri.

Societatea deţine:

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru Fabrica de ulei si Fabrica de biodiesel;

- Scenariu de securitate la incendiu pentru silozul tip “Privé”;

- Scenariu de securitate la incendiu pentru Fabrica de biodiesel si Fabrica de ulei;

- Plan de protecţie şi intervenţie în caz de accidente tehnologic pe amplasamentul S.C. EXPUR SA SLOBOZIA;

- Plan de evacuare in situaţii de urgenta a personalului şi a bunurilor materiale din S.C. EXPUR SA SLOBOZIA;

- Plan de intervenţie în caz de incendiu la Fabrica de biodiesel;

- Identificarea, evaluarea si controlul factorilor de risc la incendiu la S.C. EXPUR S.A SLOBOZIA;

- Identificarea, evaluarea si controlul factorilor de risc la incendiu la S.C. EXPUR S.A. Fabrica de biodiesel.

4.7.3 Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice

În cadrul fabricii de ulei vegetal există zone care se încadrează în categoriile "A" "C" pericol de incendiu, datorită substanţelor vehiculate, care pot fi deversate sau pot forma amestecuri explozive cu aerul şi a materialelor combustibile solide.

Substanţele şi zonele identificate ca potenţiale cauzatoare de explozii/incendii sunt:

- solventul (n - hexan) – la secţia Extracţie şi la depozitul de solvent – nivel de risc de incendiu foarte mare „A” datorită substanţelor a căror aprindere sau explozie poate să aibă loc în urma contactului cu oxigenul din aer, cu apa sau cu alte substanţe ori materiale;

- praful vegetal, substanţe combustibile:

- la secţia Casa Maşini (siloz materie primă şi şrot) – nivel de risc de incendiu "C" mare, datorita substanţelor şi materialelor combustibile solide;

- Secţia Prese – Descojitorie – nivel de risc de incendiu „C” mare, datorita substanţelor si materialelor combustibile solide;

- Secţia Rafinărie – nivel de risc de incendiu „C” mare, datorita substanţelor si materialelor combustibile;

- Parc ulei vegetal – nivel de risc de incendiu „C” mare, datorita substanţelor şi materialelor combustibile;

- Siloz recepţie marfa şi magazii cereale siloz recepţie marfa – nivel de risc de incendiu „C” mare, datorită substanţelor şi materialelor combustibile solide.

La depozitul de motorină (încadrat în categoria "A" pericol de incendiu), riscul de explozie/incendiu este scăzut, datorită volatilităţii reduse a carburantului.

În cadrul desfăşurării procesului tehnologic de fabricare a biodieselului există zone care se încadrează în categoria "A" pericol de incendiu, datorită substanţelor vehiculate: alcoolul metilic şi metilesterul (care este un amestec de alcool metilic şi hidroxid de sodiu), pot forma amestecuri explozive cu aerul.

În cadrul sistemului de management al obiectivului, care include managementul mediului şi riscului, se vor analiza următoarele aspecte şi se vor propune proceduri operaţionale eficiente, performante în conformitate:

- criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea, cât şi controlul procesului să fie eficace eficace;

- disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru operarea şi monitorizarea procesului;

- monitorizarea si analizarea procesului;

- implementarea acţiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a procesului tehnologic.

Fabrica de ulei şi Fabrica de Biodiesel reprezintă surse de riscuri industriale, dar prin respectarea tuturor procedurilor precum şi prin măsurile luate pentru siguranţa în exploatare, pentru diminuarea/eliminarea apariţiei posibilelor accidente şi pentru eliminarea posibilităţii producerii unui impact semnificativ asupra sănătăţii populaţiei şi factorilor de mediu, se va putea reduce riscul apariţiilor la un nivel acceptabil.

5. Emisii şi reducerea emisiilor

5.1. Emisii in aer

Praful este generat în timpul de aprovizionarii semintelor, depozitarii in siloz, curătarea semintelor, procesarii semintelor, transportului macinaturii, etc.

Dacă se aplică extractia cu solventi, scurgerile si transportul acestora pot cauza pierderi în aer. După etapa de extractie, pot aparea emisii de solvent (hexan) în timpul uscării, răcirii, depozitarii si transportului miscelei. Nivelurile emisiilor de hexan în aer, asociate cu diferite materii prime, sunt prezentate în tabelul urmator [BREF FDM, par. 3.3.4.3.].

Tabelul nr. 20: Emisiile de hexan in aer (BREF FDM, tabel 3.44)

| Materia prima | Emisia de hexan [kg hexan/t seminte] |
| --- | --- |
| Boabe de soia | 0,5 – 1,0 |
| Seminte de rapita | 0,5 – 1,2 |
| Seminte de floarea soarelui | 0,5 – 1,2 |
| Seminte de in | aprox 2,0 |

Principala categorie de poluanti ai aerului din producerea de compusi chimici organici sunt compusii organici volatili (COV), dar pot exista de asemenea emisii semnificative de pulberi în suspensie, gazele acide si gazele de ardere [BREF LVO, par. 4.1.2].

Evaluarea conformarii tehnicilor utilizate in fabrica EXPUR cu cerintele BAT indicate in BREF FDM si BREF LVO s-a realizat in sectiunea 4.

Tabelul nr. 21: Inventarul surselor de emisii atmosferice

| Nr. crt. | Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare / reducere a poluării | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricarea şi rafinarea uleiului |
| 1 | Filtru electrostatic Centrala Termică ( 5 cazane CR 11 M, pentru producere abur) – emisii dirijate | Gaz natural, combustibil solid (coajă floarea soarelui) | Gaze de ardere | 1 analiză/an – emisii de pulberi, CO, NOx, SO2 | Coş aferent filtrului electrostatic al Centralei Termice |
| 2 | Cazan Garioni Naval GMT HP 600 | Gaz natural | Gaze de ardere | - | Cos de dispersie |
| 2 | Vehiculare şi condiţionare materii prime, emisii difuze si dirijate | Seminţe oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Tubulatura de refulare din cicloane Casa Maşini - siloz |
| 3 | Instalaţia Extracţie (2 linii de producţie) – emisie dirijată | Broken, solvent n-hexan | COV | 1 analiză/trimestru – emisii de COV si pulberi | Coş instalaţie deflegmare şi re-cuperare solvent |
| 4 | Prelucrare subprodus, emisii difuze | Şrot cu solvent | COV, pulberi | - | Emisii difuze |
| 5 | Sectie desulfurizare - Cazan VIADRUS – emisie dirijata | Combusti-bil solid (cocs sau lemn) | Gaze de ardere | - | Cos aferent |
| 6 | Descojitorie | Seminte oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Tubulaturi de refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie |
| 7 | Prese | Seminte oleaginoase | Pulberi | 1 analiză/ an – emisii de pulberi. Eliminarea neetanşeităţilor | Cosuri racitoare broken / prese |
| Fabrica de biodiesel |
| 8 | Centrala Termică, 2 cazane Vappoprex, pentru producerea abur – emisii dirijate | Gaz natural | Gaze de ardere | 1 analiză/3 ani – emisii de CO, NOx, | Coşuri aferente cazanelor |
| 9 | Instalaţia tehnologică | Efluenţi gazoşi | Metanol | 1 analiză/trimestru – emisii de metanol Efluenţii gazoşi sunt trecuţi prin două scrubere: unul cu ulei rece şi unul cu apă, în vederea eliminării conţinutului de alcool metilic înainte de refularea în atmosferă. Arestor flăcări – spărgător de flăcări, prervăzută cu perna de azot | Coş aferent instalaţiei spălare efluenţi, Secţiunea 163Y |

5.1.1. Reducerea emisiilor in aer

Tabelul nr. 22: Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de producere şi rafinare uleiuri |
| Producere abur în Centrala Termică | Cos evacuare filtru electrostatic | CO, CO2, SO2, NOx, pulberi | Electrofiltru 1 coş de gaze : H = 25 m D = 1,4 m | existent |
| Sectia Rafinarie | Cos evacuare Cazan GARIONI | CO, CO2, SO2, NOx, pulberi | H = 28 m D = 0,4 m | existent |
| Sectia Desulfurizare | Cos evacuare Cazan VIADRUS | CO, CO2, SO2, NOx, pulberi | H = 16 m D = 0,2 m | existent |
| Condensare solvent la Extracţie | Evacuare prin coş şi ventilaţie mecanică | COV, pulberi | Instalaţie Deflegmare Linia I: Tubulatura cu H = 10 m D = 800 mm; Instalaţie Deflegmare Linia II: Tubulatura cu H = 10 m D = 800 mm; | existent |
| Secţia Casa Maşini | Tubulaturi de refulare aferentă cicloane | Pulberi | Instalaţie de desprăfuire cu cicloane şi ventilatoare H = 21 m si D = 500 mm | existent |
| Sectia Descojitorie | Tubulatura refulare din cicloane | Pulberi | 9 cosuri cu H = 10 m si D = 500 mm 1 cos cu H = 14 m si D = 500 mm | existent |
| Sectia Prese | Cosuri racitoare | Pulberi | 1 cos cu H = 3 m si D = 500 mm 1 cos cu H = 10 m si D = 500 mm | existent |
| Fabrica de producere biodiesel |
| Producere abur în Centrala Termică | Coşuri aferent 2 Cazane tip VAPPOPREX | CO, CO2, SO2, NOx, pulberi | 2 coşuri de gaze: D = 0,8 m H = 15,5 m | existent |
| Instalaţia de transesterificare, Secţiunea 163Y | Instalaţia de transesterificare, Secţiunea 163Y (arestor flăcări – spărgător de flăcări) prervăzută cu perne de azot | metanol | Coş refulare H = 12 m D = 0,1 m | existent |

5.1.2. COV

SC EXPUR SA utilizeaza preparate cu continut de solventi organici in activitatea de extractie a uleiului vegetal (n-hexan) si de fabricare a biodieselului (metanol).

De asemenea, se utilizeaza produsul Citronix pentru dilutia cernelii folosita pentru imprimantele (care imprima valabilitarea si lotul pe sticla PET) de pe liniile de imbuteliere.

Tabel 23. Produsele utilizate in activitatea desfasurata de EXPUR SA

| Nr. crt | Denumire subst/ amestec | Clasa/ Categ./ Fraza de pericol(H) | Destinatie/ utilizare | Incadrare(materie prima, materie auxiliara, combustibil, etc. | Mod de depozitare | Consum la capacitate maxima proiectata (Tone/an) | % masa solida | % COV | Continutul de COV tone/an | Continutul de substante solide tone/an | Compozitie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Denumire substanta | % | Nr. CAS | Fraza de pericol (H) |
| 1 | n-hexan | Lichide inflamabile,2, H225; Pericol prin aspiratie, 1, H304 Iritarea pielii, 1, H315 Toxicitate asupra unui organ tinta specific – o singura expunere, 3, H336 Toxicitate pentru reproductie, 2, H361 Toxicitate asupra unui organ tinta specific –expunere repetata, 2, H373 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic, 2, H411 | Extractia uleiului | MA | Rezervoare metalice ingropate 6 x 40 mc | 490 | 0 | 100 | 490 | 0 | Hidrocarburi, C6, n-alcani, iso alcani, ciclici, n-hexan | 100 | 64742-49-0 | H225; H304; H315; H336; H361; H373; H411 |
| 2 | Metanol | Lichide inflamabile,2, H225; Toxicitate acuta, 3, H331; Toxicitate acuta, 3, H311; Toxicitate acuta, 3, H301; | Fabricarea biodieselului | MP | 2 rezervoare metalice supraterane 2 x 350 mc | 11 000 | 0 | 100 | 11 000 | 0 | Metanol | 100 | 67-56-1 | H225; H331; H311; H301 |
| 3 | Metilat de sodiu | Lichid inflamabil 3, H226 Toxicitate acuta 3, H301 Toxicitate acuta dermica 3, H311 Toxicitate acuta inhalare 3, H331 Toxicitate asupra unui orgam tinta 1, H370 Iritarea pielii 1A, H314 Lezarea grava a ochilor 1, H318 Corosiv pentru metale 1, H290 | Fabricarea biodieselului | MA | Rezervor suprateran de 80 mc | 1700 | 30 | 70 | 1190 | 510 | Metilat de sodiu Metanol | 30 70 | 124-41-4 67-56-1 | H226 H301 H311 H331 H370 H314 H318 H290 |
| 4 | Citronix | Lichide inflamabile,2, H225; Lezarea ochilor, 2, H319; Tox.org. tinta, 3, H336 | Diluare cerneala imprimante liniile de imbuteliere | MA | Se aprovizioneaza in bidoane de plastic de 750 ml si se depoziteaza in magazie inchisa, acoperita, cu pardoseala betonata | 0,128 | 21 | 79 | 0,101 | 0,027 | Butanona Etanol Solvent Alcool tert butilic | 50 – 70 10 – 30 1 – 10 < 1 | 78-93-3 64-17-5 117527-94-3 75-65-0 | H225; H319 H336 |

Consumul de materiale cu conţinut de solvenţi organici

Cantitatea de preparate cu conţinut de solvenţi organici folosiţi in conditiile unei functionari la capacitatea maxima de productie este prezentata în tabelul urmator.

Tabel 24. Cantitatea de produse cu conţinut de solvenţi utilizate

| Nr. crt | Denumire preparat cu conţinut de solvenţi organici | Cantitatea in t/an | Conţinutul de solventi organici volatili [%] | Intrari anuale de COV [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extractia uleiului |
| 1 | n-hexan tehnic | 490 | 100 | 490 |
| Producerea biodieselului |
| 2 | Metanol | 11 000 | 100 | 11 000 |
| 3 | Metilat de sodiu 30% | 1700 | 70 | 1190 |
| Diluarea cernelii |
| 4 | Citronix | 0,15 | 100 | 0,15 |
| TOTAL | 13190,15 |  | 12680,15 |

În concluzie, in activitatea desfăşurată de SC EXPUR SA, se utilizeaza anual 12.680,15 tone de COV, din care:

490 tone de COV in extractia uleiului;

12 190 tone de COV la fabricarea biodieselului;

0,15 tone COV la diluarea cernelii.

Valorile de prag de consum pentru activitatile prevazute de Legea 278/2013, anexa nr. 7, partea a 2-a sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 25. Valori de prag de consum şi valori-limită de emisie, conform Legea 278/2013, anexa nr. 7, partea a 2-a

| Nr. crt. | Activitate/ Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici şi conţinut de COV [tone/an] | Valorile prag pentru consumul de solvenţi organici şi conţinut de COV [tone/an] | Valorile limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili în gazele reziduale [mgC/Nm3] | Valorile limita pentru emisiilor fugitive (procent din cantitatea de solvent utilizată) [%] | Valori-limită pentru emisii totale | Dispoziţii speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (> 10) | - | - | - | Seminţe de rapiţă: 1 kg/tonă; Seminţe de floarea-soarelui: 1 kg/tonă; Boabe de soia (concasare normală): 0,8 kg/tonă; Boabe de soia (fulgi albi): 1,2 kg/tonă; 4 kg/tona(3) | (3) Se aplică rafinării. |

Astfel, se constata urmatoarele:

- valoarea inregistrata este mai mare decat valoarea de prag pentru consumul de solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili utilizati in extractia uleiului vegetal (490 t/an > 10 t/an), prevăzută în anexa nr. 7, partea a 2-a, tabelul nr. 1, pct. 19 a Legii 278/2013.

- celelalte activitati in care se utilizeaza solventi cu continut de compusi organici volatili nu se incadreaza in activitatile prevăzute în anexa nr. 7, a Legii 278/2013.

Avand in vedere capacitatea maxima de productie si implicit consumul de substante care contin COV, activitatea desfasurata de SC EXPUR SA se incadreaza conform Legii nr. 278/2013, Anexa nr. 7, partea 1, la categoria: anexa nr. 7, partea a 2-a, tabelul nr. 1, pct. 19 a Legii 278/2013: Extracţia uleiurilor vegetale şi a grăsimilor animale şi rafinarea uleiurilor vegetale (> 10).

Frazele de risc ale substanţelor utilizate în procesul tehnologic

În tabelul urmator sunt prevăzute frazele de risc ale solvenţilor cu conţinut de compuşi organici volatili.

Tabel 26. Fraze de risc ale solventilor cu continut de compusi organici volatile

| Nr. crt | Denumire preparat cu conţinut de solvenţi organici | Fraze de avertizare H |
| --- | --- | --- |
| 1 | n-hexan | H225; H304; H315; H336; H361; H373; H411 |
| 2 | Metanol | H225; H331; H311; H301 |
| 3 | Metilat de sodiu | H226, H301, H311, H331, H370, H314, H318, H290 |
| 4 | Citronix | H225, H319, H336 |

Astfel, prevederile art. 58, art. 59 si Anexa nr. 7, partea a 4-a, din Legea nr. 278/2013, nu se aplica activitatii desfasurate de SC EXPUR SA.

Verificarea respectării valorilor limită pentru emisii totale

Avand in vedere ca anual se proceseaza 490 000 t de seminte oleaginoase si ca se utilizeaza 490 t n-hexan, rezulta un consum specific de 1,0 kg COV/t seminte.

Se observa ca functionarea instalatiilor SC EXPUR SA este in conformitate cu prevederile legii nr. 278/2013 in ceea ce priveste consumul specific de COV.

Emisii punctiforme de COV din procesele tehnologice

| De la | Către | Substanţe | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Secţia Extracţie | Atmosferă | Vapori n-hexan | Ventilaţie mecanică la Instalaţia Deflegmare şi recuperare solvent |
| Fabrica de biodiesel | Atmosferă | Vapori metanol | Efluenţii gazoşi sunt trecuţi prin două scrubere: unul cu ulei rece şi unul cu apă, în vederea eliminării conţinutului de alcool metilic înainte de refularea în atmosferă. Instalatia este prevazuta cu perna de azot. |

5.1.3. Eliminarea penei de abur

Pene vizibile de abur pot exista la coşurile de evacuare gaze arse ale centralelor termice. Acestea se formează numai în perioadele reci, datorită condensării aburului de la gazele de ardere.

5.1.4. Minimizarea emisiilor fugitive în aer

| Sursa | Poluanţi | Masa/unitatea de timp unde este cunoscută | % estimat din evacuările totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise | - staţia de tratare fizico - chimică a apelor uzate: vapori/aerosoli FeCl3, NaOH; - staţia de desulfurare/clorinare pentru potabilizare apă: clor | Necuantificabile | - |
| Zone de depozitare (de ex. containere, haldă, lagune etc.); | - depozit solvenţi: vapori n – hexan, metanol, metilat de sodiu, acid clorhidric; - siloz şrot: pulberi şi COV; - siloz materii prime: pulberi vegetale; - depozit nămoluri: substanţe odorante. | Necuantificabile | - |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport; | - încărcare/descărcare materie primă din vagoane/cisterne: pulberi vegetale, n – hexan, metanol, metilat de sodiu, acid clorhidric; - încărcare/descărcare şrot pulberi vegetale | Necuantificabile |  |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne); | - transfer materie primă din buncărul tampon la condiţionare: pulberi vegetale - vehiculare şrot în extractor-toaster-răcitor şrot-celule depozitare: pulberi, COV - transfer ulei de la distilare în rezervorul de ulei brut de extracţie: mirosuri transferul distilatului de la dezodorizare în rezervorul de acizi graşi: mirosuri; - transfer materii prime din rezervoare în reactoare şi vehicularea acestora: n – hexan, metanol, metilat de sodiu, acid clorhidric, acid fosforic; | Necuantificabile | - |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare; | - transportoare materie primă: pulberi vegetale, | Necuantificabile | - |
| Sisteme de conducte şi canale | - separatoare de grăsimi, staţii pompare ape uzate: substanţe odorante | - | - |
| Deficienţe de etanşare/etanşare slabă; | Posibile deficienţe care pot să apară datorate imperfecţiunii: - flansărilor conductelor de transport, a pompelor, etc,: COV; - etanşării capacelor de vizitare, a punctelor de măsură, etc.: compuşi organici şi anorganici volatili, aerosoli; - etanşării diferitelor utilaje unde au loc reacţii de neutralizare, rectificări, încălziri, amestecări, separări, etc.: COV şi anorganici volatili, aerosoli acizi şi alcalini; | Necuantificabile | - |
| Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă). Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor; | - | - | - |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie. | - scăpări de gaz natural la staţia de distribuţie; - scăpări de clor; - deversare solvenţi: vapori n – hexan, alcool metilic, metilat de sodiu, acid clorhidric. | Necuantificabile | - |

Societatea monitorizează poluanţii: oxid de carbon, oxizi de azot, pulberi de cereale, pulberi lemn la locurile de muncă. Măsurătorilor sunt realizate în zonele: Casa Maşini, Prese, Depozit ulei imbuteliat, Atelier sudura, Atelier tâmplărie, Centrala termică, Siloz, fabrica de biodiesel: compuşi organici, au indicat valori sub limitele admise conform H.G. 1903/2006 şi H.G. 1218/2006.

5.1.5. Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| - | - |

5.1.6. Pulberi şi fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici generale care ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

- Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

Nu este cazul.

- Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor;

Da, se aplică.

- Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite;

Se aplică. acolo unde este posibil.

- Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;

Da.

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);

Da.

- Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Da.

- Curăţenie sistematică;

Se aplică.

- Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

Da, există ventilatoare şi cicloane pentru desprăfuire la Secţia Casa Maşini; există sistem ventilaţie mecanică la Instalaţia Deflegmare cu recuperare solvent de la Extracţie. În cadrul Fabricii de producere a biodieselului este prevăzut un sistem de reţinere a alcoolului metilic, în scrubere, unde are loc reţinere acestuia înainte de refularea gazelor în atmosferă.

5.1.7. Sisteme de ventilaţie

| Identificaţi fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Secţia Extracţie - ventilaţie mecanică 3 x 3000 mc/oră şi 3 x 800 mc | Cauzele emisiilor: - emisii la vehiculare şrot şi materii prime; - scurgeri de vapori la spălările cu solvent din extractor - emisii de la desolventare şrot şi de la distilarea miscelei; Tehnici de minimizare a emisiilor: - eficientizare etanşări |
| Secţia Prese – Ventilatoare 10000 mc/oră |  |
| Clădire staţie de epurare – Ventilatoare 3 x 500 mc/oră |  |
| Secţia rafinarie – ventilatoare |  |
| Fabrica de biodiesel | Efluenţii gazoşi din toate instalaţiile intră într-un colector de unde sunt dirijaţi într-un condensator şi un vas tampon. Alcoolul metilic cu apă, separat, este trimis la instalaţia de rectificare alcool metilic, iar efluenţii gazoşi sunt trecuţi prin două scrubere: unul cu ulei rece şi unul cu apă, în vederea reducerii conţinutului de alcool metilic. Pentru situaţiile de urgenţă, avarie, când pot avea loc degajări mari de alcool metilic într-un timp scurt, este prevăzut un sistem prin care întreaga cantitate de alcool metilic degajată, este trimisă la coloana de distilare. |

5.2. Evacuari in ape de suprafata si canalizari

Tratarea semintelor si prelucrarea uleiului comestibil poate genera până la 10 - 25 m3 de apă uzată / t produs. Cantitatea specifică de apă reziduală este, în general, în intervalul 3 - 5 m3 / t materie primă. Cantitatea de apă reziduală depinde foarte mult de tipul sursei de ulei si de tehnologia utilizată. De exemplu, productia de ulei de rapită este 2,5 – 3,0 m3 apă uzată / t de rapită (7 - 12 m3 /m3 de ulei), iar în cazul productiei de ulei rafinat din seminte de rapită poate rezulta 10 - 12 m3 ape uzate / t de rapită [BREF FDM, par. 3.3.4.2].

Tabelul nr. 27: Cantitatea de apa uzata generata in producerea uleiului vegetal (BREF FDM, tab. 3.40)

| Ssectorul de productie | UM | Volumul de ape uzate |
| --- | --- | --- |
| Productia de ulei vegetal brut |
| Seed processing Waste water Cooling water | m³/t seminte m³/t seminte | 0,2 – 0,5 0,2 – 14 |
| Rafinarea uleiului vegetal |
| Ape acide de la scindarea sapunurilor | m³/t | 1 – 1,5 |
| Apa uzata de la spalarea instalatiilor | m³/t | pana la 0,5 |
| Vapori condensati de la dezodorizare | m³/t | 0,01 – 0,1 |
| Vapori condensati dacă sunt utilizate ejectoare de abur pentru generarea de vid pentru dezodorizare | m³/t | 0,02 – 0,4 |
| Apa uzata de la alte echipamente de vid | m³/t | aproximativ 1,5 |

In general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele epurate evacuate in raul Ialomita se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM si LVOC.

Monitorizarea se realizeaza lunar, iar analizele sunt efectuate de catre un laborator acreditat RENAR.

Tabelul nr. 28: Valori limita de emisie asociate utilizarii tehnicilor BAT

| Indicator | Concentratie BREF FDM (mg/l) | Concentratie BREF LVO (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CBO5 | <25 | - |
| CCOCr | <125 | 30 - 125 |
| Suspensii | <50 | - |
| pH | 6 – 9 | - |
| Grasimi | <10 | - |
| Azot total | <10 | 10 – 25 |
| Fosfor total | 0,4 – 5 | - |

5.2.1. Sursele de emisie

Pe amplasamentul EXPUR, din procesele tehnologice de fabricare a uleiului si biodieselului se genereaza urmatoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere - rezulta de la fiecare sectie de productie si sunt colectate de canalizarea menajera.

- Apa pluviala si apa de racire, colectata de canalizarea pluviala.

- Ape uzate tehnologic - din diversele faze  ale procesului, deversate in canalizarea industriala.

S-au identificat urmatoarele fluxuri de ape uzate evacuate din sectiile de productie:

- apa uzata de la  Scindare;

- apa uzata de la Rafinaria fabricii de ulei - Flux degumare, albire si dezodorizare;

- apa uzata de la Extractie - C30 + HDC 29;

- apa uzata de la fabrica de biodiesel - transesterificare;

- apa rezultata din statia de tratare a apei industriale - osmoza inversa si dedurizare;

- apa de racire, utilizata in schimbatoarele de caldura ale instalatiei, conventional curata.

Tabelul nr. 29: Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare a cantităţii de apă consumată | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrica de ulei |
| Instalaţie de fabricare ulei – secţiile Extracţie şi Rafinare | Recirculare apă de răcire în proces | - | Apa de răcire este recirculată în proces, în procent de 98,41% |
| Secţia Rafinare – ape de la scindare | Epurare ape puternic impuri-ficate: în treptele de tratare fizico-chimică şi biologică, înainte de deversare în Raul Ialomiţa | - fizico-chimică (filtrare, corecţie pH, coagulare-floculare, flotaţie) şi epurare biologică | Efluent evacuat în SP1, la treapta biologică, apoi în SP3 şi efluentul final râul Ialomiţa |
| Spălare utilaje – ape uzate | Utilizarea unui consum optim de apă | În canalizarea industrială, către treptele de preepurare şi în final catre epurarea biologică | Efluent industrial evacuat în treapta biologică, în SP3 şi deversare în râul Ialomiţa |
| Grupuri sanitare – ape menajere | Utilizarea unui consum redus de apă | În canalizarea menajeră, epurare în treapta biologică | Efluent menajer evacuat în SP1, epurare în treapta biologică apoi la SP3, efluentul final este evacuat în Ialomiţa |
| Incinta platformei fabricare şi rafinare ulei – ape meteorice | - | Rigole | Efluent pluvial eva-cuat în SP3 şi de aici, este evacuat în râul Ialomiţa |
| Fabrica de biodiesel |
| Apă de răcire în proces | Recirculare apă de răcire în proces | - | Apa de răcire este recirculată în proces în procent 98,85 % |
| Apele potenţial impurificate din zona încărcare gume şi rezervoare gume, acizi graşi şi ulei | Utilizarea unui consum optim de apă | Sunt colectate printr-o reţea de canalizare tratate într-un separator de grăsimi şi evacuate în reţeaua de canalizare industrială nouă şi epurate în treptele fizico – chimică şi biologică | După tratarea apelor în Staţia de epurare, deversare în râul Ialomiţa |
| Apele spălare de la instalaţia de pretratare se colectează şi sunt dirijate către un separator de grăsimi de 6 l/s, după care sunt evacuate în canalizarea nouă industrială şi în final în treapta de epurare fizico – chimică. | Utilizarea unui consum redus de apă | Sunt colectate şi dirijate către un separator de grăsimi, după care sunt evacuate în canalizarea nouă industrială şi în final în treapta de epurare fizico – chimică şi biologică . | După tratarea apelor în Staţia de epurare, deversare în râul Ialomiţa |
| Apele de la cuva barometrică a instalaţiei de pretratare | Utilizarea unui consum optim de apă | Sunt dirijate în canalizarea industrială nouă, după care direct în treapta de epurare biologică | După tratarea apelor în treapta biologică, deversare în râul Ialomiţa |
| Apele potenţial impurificate cu metilester din zona rampelor auto de încărcare metilester, a rampei de descărcare antioxidant din Instalaţia de biodiesel şi rampa CF de încărcare | Utilizarea unui consum redus de apă | Sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi tratate într-un separator de grăsimi şi evacuate printr-o reţea de canalizare industrială nouă, în treptele de epurare fizico - chimică şi biologică | După tratarea apelor în Staţiile de epurare, deversare în râul Ialomiţa |
| Apele potenţial impurificate din zona rampei de descărcare substanţe chimice, sunt tratate într-un bazin de neutralizare şi evacuate în canalizarea industrială nouă la treapta de epurare fizico – chimică | Utilizarea unui consum redus de apă | Sunt tratate într-un bazin de neutralizare şi evacuate în canalizarea industrială nouă şi dirijate în treptele de epurare fizico – chimică şi biologică | După tratarea apelor în Staţia de epurare deversare în râul Ialomiţa |
| Apele uzate impurificate cu glicerină şi alcool metilic (cantităţi mici) de la Instalaţia de biodiesel (coloana de rectificare), eventualele scurgeri de la rampa CF de descărcare metanol şi rampele auto şi CF pentru încărcare glicerină | Utilizarea unui consum optim de apă | Sunt colectate printr-o reţea de canalizare şi dirijate catre treapta de epurare biologică. | După tratarea apelor în treapta de epurare biologică, acestea sunt deversate în râul Ialomiţa |
| Apele potenţial impurificate din zona rampei auto de descărcare alcool metilic + metilat de sodiu şi rezervoarele aferente acestora | Utilizarea unui consum optim de apă | Sunt colectate printr-o reţea de canalizare închisă şi colectate într-un rezervor montat într-o cuvă de beton şi dirijate către treapta de epurare biologică | După tratarea apelor în treapta de epurare biologică acestea sunt deversare în râul Ialomiţa |
| Apele uzate rezultate din activitatea de laborator | Utilizarea unui consum optim de apă | Sunt pretratate într-un bazin de neutralizează şi se evacuează în canalizarea industrială care le dirijează în treptele de epurare: fizico – chimică şi biologică | După tratarea apelor în Staţia de epurare, are loc deversarea în râul Ialomiţa |
| Apa de răcire reprezentată de apa de adaos de la turnul de răcire | - | Apa de răcire care nu va avea încărcare poluantă şi nu va intra în contact cu apa uzată, va fi dirijata în canalizarea de ape meteorice | - |
| Apele pluviale fără pericol de impurificare | - | Sunt colectate prin guri de scurgere amplasate pe drumuri şi platforme, într-o reţea de canalizare pluvială nou prevăzută şi dirijate în canalizarea existentă. | Deversare în râul Ialomiţa |

Tabelul nr. 30: Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat ( mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual |
| Volum total zilnic evacuat de pe platforma din care: - ape de racire - menajere si tehnologice care necesita epurare | prin SP 3 in raul Ialomita | maxim mediu minim 2838 2470 1874 720 mc/zi | mediu 901.550 262.800 |
| - ape pluviale de la S.C. EXPUR S.A. si terti | prin S.P.3 in raul Ialomita | 569 l/s si respectiv 112 l/s. |

5.2.2. Minimizare

Consumul de apă este minimizat prin recircularea apei de răcire la secţiile Extracţie şi Rafinare, gradul de recirculare este de 63,8 %, iar în cadrul Fabricii de biodiesel 95 %, iar cel autorizat pentru întregul obiectiv 86,2.

5.2.3. Separarea apei pluviale

Apele meteorice care nu sunt impurificate – sunt colectate prin guri de scurgere amplasate pe drumuri şi platforme, într-o reţea de canalizare pluvială, separat de apele uzate menajere şi de cele tehnologice. Prin intermediul acestei canalizări, apele pluviale sunt evacuate în receptorul natural, râul Ialomiţa.

5.2.4. Efluentul din instalatiile de tratare

Ape uzate tehnologice provenite în urma desfăşurării proceselor tehnologice de producere a uleiurilor vegetale rafinate/nerafinate şi a biodieselului sunt colectate şi dirijate către Staţia de epurare unde are loc tratarea în doua trepte: fizico – chimică şi biologică cu încadrarea în limite, conform rezultatelor monitoringului şi automonitoringului.

Apele uzate menajere sunt colectate prin canalizarea de ape menajere, epurate în treapta biologica, după care sunt deversate în râul Ialomiţa.

Apele meteorice sunt colectate şi dirijate în reţeaua de canalizare, separată de apele uzate menajere şi de cele tehnologice. Prin intermediul acestei canalizări, apele pluviale sunt evacuate în Ialomiţa.

5.2.5. Toxicitate

Indicatorii prezenţi în efluentul final al societăţii, care ajung în emisar, râul Ialomiţa, sunt: pH, reziduu fix filtrat, materii în suspensie, CCO Cr, CBO5, cloruri, sulfaţi, NH4+, azotaţi, azotiţi, detergenţi biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, fosfor total. La evacuarea în emisar se monitorizează concentraţiile indicatorilor mai sus menţionaţi şi se compară cu limitele impuse de NTPA 001 (HG 188/2002, completată şi modificată cu HG 352/2005). Conform investigaţiilor analitice efectuate, valorile concentraţiilor indicatorilor efluentului final se încadrează în limitele impuse de NTPA –001.

Tabelul nr. 31: Caracteristicile apei uzate rezultate din productia de ulei vegetal (BREF FDM, tab. 3.41)

| Procesul | Parametrul | Nivelul |
| --- | --- | --- |
| Productia de ulei vegetal brut | COD | 0,1 – 1,0 kg/t seminte procesate |
| Neutralizarea chimica si scindarea sapunurilor | Volum de apa uzata | 1 – 1,5 m³/t produse procesate |
|  | COD | <5 kg/t produse procesate |
| Dezodorizare | Volum de apa uzata | 10 – 30 m³/t produse procesate |
|  | COD | <7 kg/t produse procesate |
| Rafinarea chimica conventionala a uleiului alimentar | Volum de apa uzata | 25 – 35 m³/t produse procesate t |
|  | COD | <15 kg/t produse procesate |
| Productia si procesarea combinata a uleiului alimentar | Raportul COD/CBO5 In apa uzata | 1,5 – 2 |

5.2.6. Reducere CBO

Concentraţiile indicatorilor la intrarea şi ieşirea din treapta de tratare fizico-chimică şi staţia de epurare biologică, precum şi randamentele realizate sunt prezentate în tabelul următor, conform monitoringului.

Tabelul nr. 32: Concentraţiile indicatorilor la intrarea şi ieşirea din treapta de tratare fizico-chimică şi staţia de epurare biologică

| Nr. crt. | Influent | Debit [mc/h] | pH | CCO-Cr, [mg/l] | Fosfor, [mg/l] | Substante extractibile, [mg/l] | Materii in suspensie, [mg/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape evacuate din centrifuga Pieralisi | 3 | 7,1-8,5 | 630 | 3 | 285 | 25 |
| 2 | Ape evacuate din DAF | 7 | 6,5-7,5 | 1.800 | 10 | 330 | 35 |
| 3 | Apă menajeră +altele | 6,35 | 6,5-8,5 | 197 | 3,75 | 7,0 | 113,0 |
| 4 | Ape tehnologice cu incarcare neglijabila | 12,4 | 6,5-8,5 | 42 | 0,4 | 26 | 8,5 |
| Intrare în Staţia Biologică -valori medii | 28,75 | 6,5-8,5 | 566 | 3,7 | 123 | 40 |
| 1. | Ape evacuate din centrifuga Pieralisi | 3 | 7,1-8,5 | 1.725 | 10 | 500 | 92 |
| 2 | Ape evacuate din DAF | 7 | 6,5-7,5 | 4.200 | 100 | 350 | 60 |
| 3 | Apă menajeră +altele | 6,35 | 6,5-8,5 | 197 | 3,75 | 7,0 | 113,0 |
| 4 | Ape tehnologice cu incarcare neglijabila | 12,4 | 6,5-8,5 | 42 | 0,4 | 26 | 8,5 |
| Intrare în Staţia Biologică -valori calculate pe baza parametrilor efluentilor din proiect | 28,75 | 6,5-8,5 | 1.264 | 26 | 150 | 53 |
| Iesire din Staţia Biologică -valori medii | 28,75 | 6,5-8,5 | 75 | 1,9 | 5 | 5 |
| REDUCEREA POLUARII LA SEB [%] | 94 | 93 | 97 | 91 |

Performanţele staţiei arată la deversarea în râul Ialomiţa valori ale CCOCr şi CBO5 cu încadrarea în limitele NTPA – 001.

5.2.7. Rezervoare tampon

În cadrul fabricii de ulei există un bazin bicompartimentat din beton - cu volum compartiment de linistire de 22,5 mc şi volum compartiment pentru  omogenizarea apelor uzate necesar a fi epurate, de 60 mc.

Apele epurate fizico – chimic sunt trimise în SP1 care are un volum de aproximativ 200 mc. De aici apele impurificate sunt dirijate către treapta de epurare biologica a societăţii.

În cadrul fabricii de biodiesel apele potenţial impurificate din zona rampei de descărcare substanţe chimice, sunt tratate într-un bazin de neutralizare şi evacuate în canalizarea industrială nouă la treapta de epurare fizico – chimică.

De asemenea apele potenţial impurificate din zona rampei auto de descărcare alcool metilic + metilat de sodiu şi rezervoarele aferente acestora sunt colectate printr-o reţea de canalizare închisă şi colectate într-un rezervor montat într-o cuvă de beton.

Apele uzate rezultate din activitatea de laborator se pretratează într-un bazin de neutralizează şi se evacuează în canalizarea industrială nouă care dirijează care le dirijează în treapta fizico – chimică.

5.2.8. Epurarea pe amplasament

Efluentii proveniti din activitatile desfasurate in cadrul SC EXPUR SA sunt tratati in urmatoarele instalatii:

- instalaţii de prepurare de la Fabrica de ulei şi de la Fabrica de biodiesel;

- Statie de de tratare fizico-chimică;

- Staţie de epurare biologică a apelor uzate.

5.2.8.1. Instalaţiile de preepurare

Apele uzate rezultate în urma desfasurarii proceselor tehnologice din platforma EXPUR, înainte de a fi deversate în râul Ialomita sunt preepurate in 10 separatoarele de grasimi si apoi epurate în Statiile de tratare fizico – chimica si statia biologica de epurare.

Instalaţiile de prepurare a apelor uzate la fabrica de ulei şi la Fabrica de biodiesel se compun din :

- Separatoarele aferente secţiei Extracţiei, S1 şi S2 ;

- Separatoarele aferente secţiei Rafinărie, S3 şi S4 ;

- Separatorul aferent secţiei Îmbuteliere, S5 ;

- Separatorul aferent secţiei Prese, S6 ;

- Separatorul aferent Centralei Termice, S7 ;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP2, S8 ;

- Separatoarele afente Staţiei de pompare, SP3, S10.

5.2.8.2. Instalatiile de epurare fizico - chimice

Statia de tratare fizico – chimica DAF 2 DeSmet, are capacitatea 10 mc/h si este alcatuita din:

- bazin de pompare ( 1,88 mc;

- bazin de linistire cu raclor ( 22,5 mc;

- bazin de omogenizare ( 60 mc;

- bazin stocare namol ( 10 mc

- unitate de flotatie ( 10 mc

Statia de tratare DAF 1 TORO, are o capacitate de 3mc/h si este compusa din:

- separator;

- o linie de flotatie cu aer barbotat (DAF – TORO);

- o unitate de corectare a pH-ului, (fiind alcatuita dintr-un siloz de var, un vas preparare solutievar, vase pentru omogenizarea si reglarea pH-ului);

- o unitate bifazica de deshidratare centrifugala a namolului de tip Pieralisi, din care rezulta turte deshidratate cu continut mic de apa si faza apoasa cu un continut redus de substante solide, care este trimisa la Statia de tratare biologica.

În unitatea de flotatie sunt separate grasimile, proteinele si namolurile. În aceasta faza a procesului se barboteaza aer, când se formeaza bule de aer cu dimensiunile 40 – 60 (m. Acestea adera la particulele de grasime si proteine aflate în stare emulsionata, formând aglomerate la suprafata apei din flotator. Materialul aglomerat adunat la suprafata apei este preluat de un sistem de raclare si evacuat prin jgheabul de colectare de unde se reintroduce în linia de scindare a soapstockului. Apa uzata preepurata este evacuata printr-un deversor într-un rezervor de 10 mc cu rol de egalizare (uniformizare a debitului si concentratiei).

In continuarea fluxului, pentru a elimina so42-, Po43-, materiile grase si suspensiile organice, apa acida este supusa neutralizarii in vasele T422 (V = 2 mc) si  T423 (V = 4 mc).

Pentru neutralizarea apelor acide se adauga solutie Ca(OH)2 6%, pâna la un pH de 6 – 7.

Reactia de baza a procesului de indepartare a fosforului (prezent sub forma de fosfat) este:

5Ca2+ + 3PO43- + OH- ↔ Ca5(PO4)3(OH)   (solid)

Produsul solid rezultat (hydroxyapatita) este indepartat sub forma de namol. In proces, trebuie tinut seama si de reactiile chimice associate, induse de proprietatile si compozitia apei uzate, rspectiv:

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + 2OHOH-

OH + HCO3- ↔ H2O + CO3 2-

Ca2+ + CO3 2- ↔ CaCO3 (solid)

Apele neutralizate sunt stocate în vasul T424, unde are loc si amestecarea cu floculanti. In continuare, apele neutralizate sunt conduse la o centrifuga bifazica PIERALISI, unde sunt separate doua componente: namol si apa tratata.

Apele care rezulta dupa centrifugare, împreuna cu cele de la Statia de tratare DAF2, sunt colectate într-un vas amplasat subteran - T425, racite la 27 – 30 oC cu ajutorul celor doua turnuri de racire si trimise la treapta de epurare biologica.

5.2.8.3. Statia de epurare biologica

Staţia de epurare biologică are o capacitate de 13 650 l.e., respectiv 30 mc/h si este destinata pentru epurarea apelor uzate tehnologice epurate fizico – chimic, provenite de la Fabrica de ulei şi de la Fabrica de biodiesel, precum a şi celor menajere.

Instalatia se compune din:

- bazin de omogenizare 25 mc, semiîngropat, din beton, prevăzut cu agitator,

- două pompe, prevăzute cu valve de selectare pentru transferul între bazinele de aerare,

- două bazine de aerare capacitate 1200 mc fiecare prevăzute cu aeratoare şi sisteme submersibile de aerare pentru fiecare bazin,

- bazin de colectare a apelor uzate, din beton capacitate de 15 mc,

- staţie de pompare a nămolului în exces prevăzută cu 1 ( 1 pompe,

- staţie de îngroşare a nămolului,

- staţie de pompare a apelor uzate epurate în decantorul SP3 şi pompare în râul Ialomiţa.

La Statia de epurare biologica sunt montate doua generatoare de bacterii, Ma bio activ Bioamp.

Pentru imbunatatirea calitatii apei epurate, reducerea continutului ce COD se face prin dozarea in SP1 de uree granulata.

Tabel nr. 33. Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Fizico – chimica si treapta biologica | Epurare ape uzate: - tehnologice - menajere | Decantare Separare Neutralizare Floculare Sedimentare Biotratament aerobic Control final | Apele reziduale vor fi tratate în instalaţii de tratare a apelor, astfel încât acestea să poată fi deversate in raul Ialomita, cu respectarea indicatorilor prevazuti in actele de reglementare | Preepurare Apele uzate tehnologice sunt trecute prin 10 separatoare de grasimi. Tratarea fizico - chimica Omogenizare Floculare Sedimentare Tratarea biologica Omogenizare Biotratament aerobic discontinuu, secvential, in 2 reactoare Gospodarirea namolului rezultat Deshidratare centrifugala Depozitare | Indicatorii de calitate se incadreaza in limitele impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia integrata de mediu | COD: 94% Fosfor: 93% Subs. Extr.: 97% Mat in susp.: 91% |

5.2.9. Emisii fugitive / scapari in apele de suprafata, subterane si pe sol

Teoretic, pot sa apara astfel de infiltratii in sol si de aici in apele freatice prin exfiltratii de ape uzate din sistemul pentru colectarea apelor uzate, din depozitarea deseurilor si chimicalelor utilizate. Practic insa, prin masurile luate pana in prezent, aceasta posibilitate este foarte redusa, conform celor prezentate in tabelul nr. 36.

Tabelul nr. 34: Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in apa subterana, apa de suprafata si sol

| Sursa / activitatea generatoare | Noxe evacuate / retinute | Sisteme de control / retinere / dispersie |
| --- | --- | --- |
| Instalatiile tehnologice | Grasimi, COD, CBO5, materii in suspensie, etc. | Apele uzate sunt preepurate in 10 separatoare de grasimi 2 instalatii de tratare fizico – chimica Treapta biologica de tratare a apelor uzate |
| Rezervoare pentru depozitarea substantelor chimice lichide | Substante chimice | Cuve de retentie Base de colectare in depozitul de chimicale |

5.2.10. Structuri subterane

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | DA | Plan retele de canalizare |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: • izolatie de siguranta • detectare continua a scurgerilor • un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV -CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | DA NU DA | Programul de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor |  |

5.2.11. Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: • capacitati; • grosime; • precipitatii; • material; • permeabilitate; • stabilitate/consolidare; • rezistenta la atac chimic; • proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | DA Programul de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | DA |  |

5.2.12. Zone de poluare potentiala

| Cerinta | Rezervoarele de depozitare a materiilor prime si produselor lichide | Instalatii tehnologice | Spatii de depozitare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |
| - suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | PARTIAL | DA | DA |
| - cuve etanşe de reţinere a deversărilor | DA | DA | Nu este cazul |
| - îmbinări etanşe ale construcţiei | DA | DA | DA |
| - conectarea la un sistem etanş de drenaj | DA | DA | DA |

5.2.13. Cuve de retentie

Cuvele în care sunt amplasate rezervoarele cu: acid sulfuric, acid clorhidric, ulei brut, metilester, glicerină, alcool metilic, metilat de sodiu, acizi graşi răspund următoarelor cerinţe:

- impermeabile şi rezistente la materialele depozitate;

- sunt proiectate pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete şi au capacitatea de colectare 110% mai mare decât cel mai mare rezervor (sau cu 25% din capacitatea totală a rezervoarelor din cuvă);

- cuvele fac obiectul inspecţiei vizuale regulate şi este prevăzut ca eventualele scurgeri să fie pompate în afară sau îndepărtate. În cazul unui accident/incident, în care au loc deversări substanţiale, ale substanţelor depozitate în cuve, să fie îndepărtate prin pompare în alte rezervor, iar curăţirea se va realiza cu substanţe absorbante/adsorbante cu structură celulozică sub formă de metraj sau pulbere. Evacuarea apelor meteorice care se colectează în cuve, sunt evacuate periodic prin deschiderea vanei de racord la canalizare care în permanenţă stă în poziţia (NORMAL ÎNCHIS(;

- cuvele au izolaţie adecvată, conform standardelor în vigoare;

- este prevăzut un program periodic de inspecţie vizuală a cuvelor de retenţie.

5.2.14. Alte riscuri asupra solului

| Structuri, activităţi, instalaţii, conducte etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului/subsolului, a apelor de suprafată. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări |
| --- | --- |
| Conducte de canalizare | Program de inspecţii. Vizionare zilnica responsabil Hidro-Canalizare. |
| Depozit n - hexan | Vizionare zilnică operator fabrică |
| Depozit metanol | Vizionare zilnică operator fabrică |

5.3. Descarcari in ape subterane

Nu exista descarcari controlate in apele subterane iar posibilitatea aparitiei unor scapari a fost analizata in subsectiunea  5.2.2.

În prezent nu există emisii directe sau indirecte de substanţe poluante în apa freatică. În ceea ce priveşte rezultatele monitorizării freaticului atât din puturile de alimentare cât şi cele de observatie s-a constatat că nu sunt depasiri.

In general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele subterane se incadreaza in limitele stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita. Exista unele depasiri sezoniere ale acestor limite, dar nu se poate concluziona ca ar exista o tendinta de crestere a valorilor concentratiilor determinate.

| Ce monitorizare a calităţii apei subterane este / va fi realizată? | Substanţele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare şi caracteristicile tehnice ale lucrărilor de monitorizare | Frecvenţa (de ex. zilnică, lunară) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza calitatea apei freatice din zona depozitului de deseuri nepericuloase din incinta fabricii (FP1, FP2, FP3, FP4) | Sunt analizati următorii indicatori: pH, indice de permanganat, fosfati, substante extractibile. | Monitorizarea nivelurilor piezometrice si chimismul apelor subterane in zona spatiilor de depozitare deseuri nepericuloase din incinta fabricii se realizeaza prin intermediul a 4 foraje executate la adancimi cuprinse intre 9,70 si 10,60 m. | semestrial |
|  | Daţi detalii despre tehnicile/procedurile existente: - betonarea suprafeţei de teren a obiectivulu peste 50%; - verificarea periodică a reţelelor de canalizare ape uzate; - evitarea depozitării deşeurilor de orice natură în alte locuri, decât cele amenajate pentru acest scop; - montarea rezervoarelor în cuve betonate. |

5.3.1. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase.

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare precum şi micile reparaţii se asigură de către personalul specializat al unităţii. Lucrările de amploare mai mare se execută de către personal de specialitate din afara unităţii.

Reparaţiile curente se execută în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal: repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţirea conductelor, etc.

Lucrările care fac obiectul exploatării şi întreţinerii reţelelor de canalizare, sunt:

- controlul periodic exterior şi interior al reţelelor;

- întreţinerea reţelelor şi construcţiilor anexe;

- spălarea şi curăţirea reţelelor;

- desfundarea canalelor si rigolelor.

Controlul periodic al reţelelor de canalizare urmăreşte asigurarea funcţionării normale a acesteia şi constă din verificarea tehnică la exterior şi la interior a reţelei, a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în vederea stabilirii măsurilor de luat.

Controlul exterior se face prin parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor. În cadrul controlului exterior se desfac capacele tuturor căminelor de vizitare şi se constată:

- dacă pavajul sau terenul din jurul căminelor şi al gurilor de scurgere este uscat şi dacă nu are denivelări;

- dacă grătarele/capacele gurilor de scurgere nu sunt crăpate sau dacă nu sunt bucăţi de capac sau de grătare sparte, care lasă guri periculoase pentru circulaţie sau permit gunoaielor să înfunde canalele.

La controlul interior al canalizării, se face o verificare temeinică a stării căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere şi a canalelor şi se stabileşte necesitatea curăţirii şi a eventualelor reparaţii.

Controlul interior al colectoarelor vizitabile se face prin parcurgerea lor de către echipele de control. În cadrul controlului interior se constată:

- dacă pereţii căminelor de vizitare şi al gurilor de scurgere nu au suferit degradări;

- dacă ramele capacelor şi ale grătarelor, precum şi treptele din cămine sunt bine fixate;

- dacă tuburile canalului nu prezintă fisuri sau deformaţii;

- dacă scurgerea prin rigolele căminelor şi a camerelor de racordare se face normal şi nu se produc depuneri care necesită curăţirea.

În cazul unei defecţiuni se izolează tronsonul defect şi se intervine pentru reparaţie.

Sistemul de evidenţă şi informare cu privire la accidente/incidente produse

În exploatarea corectă a reţelelor de canalizare trebuie să se ţină la zi următoarele evidenţe:

- evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor care alcătuiesc fiecare obiectiv în parte;

- evidenţa parametrilor funcţionali cantitativi şi calitativi.

Evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor cuprinde: descrierea completă a componenţei şi a modului de funcţionare a obiectivului precum şi releveele acestora.

Evidenţa parametrilor funcţionali cuprinde: indicatorii de calitate ai apei evacuate şi a energiei electrice.

Pentru fiecare categorie de parametri trebuie să se ţină o fişă de evidenţă şi consemnări în registrul de evidenţă. Evidenţa consumurilor efective de apă şi a calităţii apelor evacuate se asigură de către personalul de exploatare a instalaţiilor de alimentare şi evacuare.

În cazul unor accidente, personalul de exploatare anunţă şeful ierarhic.

Evidenţa tuturor defecţiunilor şi reparaţiilor efectuate trebuie ţinută în Raportul pe tură.

Incidentele cel mai des întâlnite la reţelele de canalizare sunt spargerea accidentală şi obturare, urmate de deversarea apei şi poluarea subsolului şi a pânzei freatice.

Măsurile necesare pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului şi a pânzei freatice, sunt:

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente;

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării;

- urmărirea depunerilor în canalizări şi cămine şi luarea de măsuri pentru îndepărtarea lor;

- urmărirea calităţii apelor uzate evacuate în canalizare.

Există sume în bugetul de cheltuieli care să poată fi utilizate în caz de intervenţie la conductele de apă şi de canalizare.

5.4. Mirosuri

Mirosul este produs în toate etapele în care este implicata caldura. Mirosul rezultă din acizii grasi volatili, compusi organici cu azot si, în cazul rapitei, hidrogen sulfurat si compusi organici cu sulf. (BREF FDM, par. 3.3.4.3).

Astfel, mirosurile specifice la fabricaţia uleiurilor provin de la:

- prăjire seminţe;

- substanţe odorante din ulei brut;

- substanţe odorante din ulei rafinat

De asemenea şi în urma desfăşurării procesului de fabricare a biodieselului rezultă mirosuri specifice care nu sunt urât mirositoare şi care sunt datorate substanţelor odorante din uleiurile brute/rafinate.

Pentru reducerea mirosului se are in vedere realizarea masurilor de control prezentate in tabelul nr. 35.

Tabelul nr. 35: Surse, categorii, masuri de control si prevenire a mirosurilor

| Nr crt | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatiile de producere a uleiului vegetal | Insesizabil la limita amplasamentului | Cosuri de dispersie, cicloane pentru retinerea pulberilor, scruber pentru retinerea hexanului |
| 2 | Instalatia de producere a biodieselului | Insesizabil la limita amplasamentului | Cosuri de dispersie, scrubber pentru retinerea metanolului si perna de azot |

5.4.1. Receptori

Distanta între fabrica şi cele mai apropiate asezări umane învecinate asigură o zonă de protecţie care protejează sănătatea populaţiei din localităţile învecinate. Astfel, distanta fata de cea mai apropiata zona locuita este de aproximativ 1,0 km.

Vanturile din directia NV (spre municipiul Slobozia) au o pondere foarte mica, 7,9%.

5.4.2. Surse/emisii nesemnificative

Fabricarea uleiurilor vegetale şi cea de biodiesel nu generează mirosuri persistente, urât mirositoare. Mirosuri specifice apar intermitent, pentru perioade scurte de timp, la diverse faze ale proceselor tehnologice.

Instalaţiile fabricii de ulei EXPUR S.A. – Slobozia utilizează ca materie primă seminţe oleaginoase care generează miros vegetal plăcut, dar şi de miez prăjit rezultat la prăjire.

În secţia Extracţie se utilizează ca solvent n - hexan, substanţă cu miros specific.

În procesul tehnologic de fabricare a biodieselului (metilesterul) se folosesc alcoolul metilic cu miros caracteristic asemănător alcoolului etilic şi metilatul de sodiu (care este o soluţie de hidroxid de sodiu în alcool metilic). Concentraţia minimă la care se simte mirosul metanolului este de 600 mg/mc.

5.5. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Procedele de obţinere a uleiului vegetal din diverse surse şi cel de fabricare al biodieselului sunt comparabile cu cele recomandate de BAT.

Valorile emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol sunt de asemenea comparabile cu cele recomandate de BAT.

Reducerea poluarii aerului

Conform BREF FDM, metodele de minimizare a emisiilor atmosferice sunt:

- inventarierea surselor de emisie, inclusiv la functionarea anormala

- masurarea emisiilor majore

- evaluarea si selectarea tehnicilor de control a emisiilor

- colectarea gazelor, mirosurilor si pulberilor la sursa si conducerea lor la echipamente de tratare

- optimizarea procedurilor de pornire si oprire a echipamentelor de depoluare pentru asigurarea functionarii eficiente a acestora

Reducerea poluarii apelor

Conform BREF FDM, metodele de tratare a apelor uzate sunt:

- retinerea pe site a solidelor

- utilizarea de  separatoare de grasimi

- egalizarea debitelor si incarcarii

- neutralizarea apelor puternic acide sau alcaline

- sedimentarea suspensiilor solide

- aplicarea flotatiei cu aer

- aplicarea epurarii biologice

Aceste masuri sunt aplicate de EXPUR in instalatiile de preepurare si epurare fizico – chimica si biologica a apelor uzate.

BREF LVOC recomanda urmatoarele metode de minimizare a poluarii

- identificarea tuturor fluxurilor de apa si caracterizarea lor calitativa, cantitativa si variabilitatea

- minimizarea consumului de apa de proces

- minimizarea contaminarii apei de proces cu materii prime, produse sau deseuri.

Expur utilizeaza apa de racire recirculata, exista treapta de epurare fizico – chimica si echipamente de deshidratare centrifugala a namolurilor.

Reducerea poluarii solului

Exista proceduri de detectare si reparare a scurgerilor, spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor.

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

6.1 Surse de deşeuri

În functie de originea vegetală, materiile prime pentru producerea uleiului vegetal pot fi transformate aproape complet în produse (de ex. ulei vegetal, masă bogată de proteine, acizi grasi, lecitină), sau produse secundare (de ex. pentru alimentatia umană, hrana pentru animale si produse farmaceutice).

Deseuri solide, de ex frunze, lemn, bucăti de metal si pietre, sunt generate în etapa de tratament primar al materiei prime (de curătare si decojire). În procesarea semintelor oleaginoase, această fractie este mai mică de 1% din semintele prelucrate.

În cazul rafinării chimice, săpunurile sunt generate în timpul neutralizării uleiului. Aceasta constă în principal din acizi grasi saponificati, dar contine, de asemenea, fosfatide, proteine si alti compusi. In mod normal, acestea sunt procesate suplimentar prin scindare si recuperarea acizilor grasi.

Din operatiile de decolorare, se produce pământ decolorant uzat care contine 20 - 40% grăsime. (BREF FDM, par. 3.3.4.4.).

Deseurile generate in activitatile desfasurate de SC EXPUR SA sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 36: Generarea deseurilor

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod cf. HG 856/02 | Procesul din care provin | Cantitati (UM/ an) | Mod de depozitare temporară | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEŞEURI NEPERICULOASE |
|  | Coji seminte | 02 01 03 | Decojire seminte floarea - soarelui | 49.500 t/an | Depozit amenajat | Se valorifica drept combustibil la Centrala Termica (operatiune R1) |
|  |  |  |  |  |  | Se bricheteaza in atelier brichete (operatiune R1), apoi se comercializeaza |
|  |  |  |  |  |  | Vanzare catre agenti economici si persoane fizice |
|  | Impuritati tehnologice (corpi straini) | 02 03 04 | Curatare materie prima (seminte) | 0,5 t/ an | Buncar x 35 mc, platforma betonata acoperita in incinta fabricii. | Eliminare |
|  | Pământ decolorant uzat | 02 03 04 | Rafinare ulei (decolorare) | 165 t/an | Container mobil | Valorificare/ eliminare |
|  | Nămol rezidual: - nămoluri de la spălare, centrifugare şi separare | 02 03 05 | De la Instalaţiile de prepurare şi de la 2 Staţii de epurare fizico – chimică şi de la cea biologică | 700 t/ an | Nămolurile de la Staţiile de epurare: în compartiment din cuva betonate 3750 mc. Nămolurile deshidratate pe platforma depozitare deşeuri industriale solide | Valorificare/ eliminare |
|  | Material filtrant (perlita) uzat | 02 03 04 | Winterizare | 1386 t/an | Container mobil | Valorificare |
|  | Cenuşă de la Centrala Termica | 10 01 15 | Ardere combustibil solid (coji seminte) in centrala termica | 600 t/an | Platforma depozitare deşeuri industriale solide | Valorificare/ eliminare |
|  | Cocs (cărbune activ) | 19 09 04 | Potabilizare apă | 28 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Soapstock | 02 03 01 | Neutralizare - fabricare biodiesel | 12000 t/an | 2 rezervoare cu capacitatea de 50 mc | Valorificare |
|  | Hârtie şi carton şi ambalaje hartie/ carton | 20 01 01 15 01 01 | Toate sectoarele Ambalare prod. finit | 12 t/an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Material plastic şi ambalaje de material plastic | 20 01 39 15 01 02 | Toate sectoarele Ambalare prod. finit | 15 t/ an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Deşeuri metalice | 17 04 05 | Mentenanţă | 50 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Lemn | 15 01 03 | Ambalare terţiară | 4 t/an | Platformă betonată | Valorificare |
|  | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări | 17 09 04 | Din activităţi de construcţii şi demolări | 150 t/an | Platformă betonată | Valorificare/ eliminare |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | Sector auto | 1 t/an | Depozit temporar amenajat | Valorificare |
|  | Materiale absorbante, filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | 15 02 03 | Mentenanta echipamentelor si activitatea de filtrare ulei vegetal. | 2,5 t/an | În containere specializate | Valorificare |
|  | Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specifi-cate la 08 03 17 | 08 03 18 20 01 36 | Activitate birou | 0,1 t/ an | In containere | Valorificare/ eliminare |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Curăţenie clădiri şi incintă | 230 t/an | În containere specializate | Valorificare |
|  | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 20 01 36 | Activitate birou | 1 t/ an | In containere | Valorificare/ eliminare |
| DEŞEURI PERICULOASE |
|  | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 20 01 21* | Iluminat pe tot amplasamentul | 0,2 t/an | În containere specializate | Eliminare |
|  | Uleiuri minerale uzate | 13 02 08* 13 02 05* 13 01 10* | Funcţionare şi întreţinere inst. | 2 t/ an | Colectare separată în recipienţi metalici | Valorificare/ eliminare |
|  | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (ambalaje reactivi laborator) | 15 01 10* | Activitate laborator | 0,2 t/ an | Magazie | Eliminare |
|  | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (recipienti vitamine) | 15 01 10* | Imbunatatire nutritionala uleiuri vegetale | 0,05 t/ an | Magazie | Eliminare |
|  | Amestecuri substante chimice de laborator | 16 05 06* | Activitate laborator | 1,5 t/ an | Colectare in bidoane plastic si depozitare in magazie | Eliminare |
|  | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi *6 (monitoare calculator) | 20 01 35* | Intreținerea și reparația echipamentelor electrice și electronice unde sunt echipamente în folosință | 1 t/ an | Magazie | Eliminare |

Deseuri colectare/ valorificate

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod cf. HG 856/02 | Procesul din care provin | Cantitati (UM/ an) | Mod de depozitare temporară | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEŞEURI NEPERICULOASE |
| 1 | Ulei vegetal de gatit uzat | 20 01 25 | Colectare de la terti | 25000 t/an | Rezervor metalic suprateran | Se valorifica, in amestec cu ulei vegetal brut, pentru obtinerea biodieselului (operatiune R3) |

6.1.1. Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | DA |
| Cantitate | DA |
| Natura | DA |
| Origine | DA |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara | DA |
| amplasamentului) |  |
| Frecventa de colectare | DA |
| Modul de transport | DA |
| Metoda de tratare | Namolul de la treapta fizico – chimica este deshidratat |

6.1.2. Zone de depozitare

Pentru depozitarea temporara a deseurile tehnologice, au fost amenajate urmatoarele zone de depozitare:

- Spatiu semiingropat de depozitare deseuri nepericuloase situat in incinta, cu o suprafata de 1915,75 mp, o capacitate de depozitare de 3750 mc si prevazut cu 3 compartimente pentru depozitare namoluri de la statiile de epurare fizico-chimica si biologica

- Platforma depozitare deseuri industriale solide, prevazuta cu cupola si care are o suprafata 240 mp. Platforma are 3 padocuri, in care se depoziteaza urmatoarele tipuri de deseuri:

- cenusa rezultată în urma arderii cojilor de seminţe floarea soarelui în  centrala termica

- namol deshidratat rezultat in urma centrifugarii in cele 2 centrifuge tip PIERALISI

- resturi vegetale rezultate din curatenia din incinta – frunze, crengi, iarba

Uleiul vegetal de gatit uzat care se foloseste pentru obtinerea biodieselului se receptioneaza si depoziteaza intr-unul din cele 3 rezervoare T13 A/B/C de 350 mc fiecare.

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism, alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit deseuri nepericuloase | Namoluri de la statiile de epurare | da | Nu este cazul | Cuva din beton |
| Platforma depozitare deseuri industriale solide | Cenusa Namol deshidratat Resturi vegetale | da | Nu este cazul | Platforma betonata acoperita |

6.1.3. Conditii speciale de depozitare

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperită (D/N) sau împrejmuită în întregime (I) | Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat şi tratat înainte de evacuare (D/N) | Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulei vegetal uzat | A | Da, I | Nu este cazul | Nu este cazul | Da |
| Ulei mineral uzat | A | Da, I |  |  | Da |
| Anvelope uzate | AA | Nu, D/N, I, parc auto |  |  | Da |
| Lemn | A | Da, I |  |  | Da |
| Ambalaje de hârtie şi carton, materiale plastice | A | Da, I |  |  | Da |

A 	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA	Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B	Aceste materiale este probabil să degaje praf şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de epurare.

C	Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

6.1.4. Recipienti de depozitare

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | DA DA |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | DA |

6.2. Manevrarea deseurilor

În incinta fabricii există spatii special amenajate pentru colectarea si depozitarea temporara a tuturor deseurilor generate.

Evidenta deseurilor generate este tinuta lunar, conform HG 856/2002 si contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- cantitatea produsa

- data evacuarii deseului din instalatie

- modul de stocare

- data predarii deseului

- cantitatea predata catre transportator

- date privind expeditiile respinse

Sunt pastrate inregistrari privind transportatorul si destinatarul deseurilor: numele, specificul activitatii, autorizatia de functionare.

Tabelul nr. 37: Managementul deseurilor

| Tip deşeu / Cod deseu | Valorificare / eliminare | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- | --- |
| Coji seminte | Valorificare R1 | Depozite amenajate |
| Cenusa de la Centrala Termica | Eliminare D1 | Platforma depozitare deşeuri industriale solide |
| Pamant decolorant uzat | Valorificare R12 | Container mobil |
| Namol de epurare rezidual | Valorificare R12 | Nămolurile de la Staţiile de epurare: în compartimentul nr. 3 din cuvele betonate de 3750 mc. Nămolurile deshidratate pe platforma depozitare deşeuri industriale solide |
| Hartie/ carton si Ambalaje hartie/carton | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Material plastic si Ambalaj material plastic | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Anvelope uzate | Valorificare R12 | Depozit temporar amenajat |
| Fier si otel | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Deseu menajer | Eliminare D1 | În containere specializate |
| Cocs (Carbune activ) epuizat | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Lemn | Valorificare R12 | Platforma betonata |
| Ulei mineral uzat | Valorificare R12 | Colectare separată în recipienţi metalici |
| Material filtrant (perlita) uzat | Valorificare R12 | Container mobil |
| Materiale absorbante, filtrante, de lustruire si imbracaminte protectie | Valorificare R12 | În containere specializate |
| Deseuri tonere pentru imprimante | Valorificare R12 | In containere |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Valorificare R12 | În containere specializate |
| Soapstock | Valorificare R12 | 2 rezervoare de 50 mc |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (ambalaje reactivi laborator si recipienti vitamine) | Eliminare | Magazie |
| Amestecuri substante chimice de laborator | Eliminare | Magazie |
| Impuritati tehnologice | Eliminare | Container |
| Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Eliminare | Platforma amenajata |

6.3. Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Pentru obtinerea biodieselului din ulei vegetal uzat, se foloseste un amestec in proportii variabile de ulei vegetal de gatit uzat + ulei brut. Uleiul vegetal uzat (cod deseu 20 01 25) se depoziteaza intr-unul din cele 3 rezervoare T13 A/B/C de 350 mc fiecare. Amestecul de ulei se face prin intermediul prezentelor echipamente aflate in dotare iar raportul de amestecare poate fi stabilit cu ajutorul debitmetrelor de proces, direct in flux, in vasul tampon din sectiunea pretratare W501, urmand apoi toate etapele procesului de semirafinare a uleiului brut (degumare umeda, neutralizare, spalare si uscare).

In urma procesarii (semirafinarii), amestecul de ulei va fi depozitat in rezervorul de stocare ulei pretratat 100 T15, rezervor ce se constituie ca vas tampon intre cele doua sectiuni aferente tehnologiei de obtinere a metil ester ai acizilor grasi. Uleiul acumulat in rezervorul de stocare constituie materia prima pentru sectiunea de transesterificare unde, dupa o uscare in prealabil va fi introdus in reactoare impreuna cu metanol si in prezenta unui catalizator (metilat de sodiu) si convertit in biodiesel si glicerina.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, aceasta operatiune de valorificare a uleiului vegetal uzat este R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi.

Anual, prin aceasta operatie poate fi valorificata o cantitatea de aproximativ 13 000 t de ulei vegetal uzat.

Tabelul nr. 38: Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile din punct de vedere al protectiei mediului pentru eliminarea deseurilor generate

| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu generat | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Fabricarea uleiului vegetal | Nu | Coji de seminte floarea-soarelui | Valorificare energetica | Valorificare energetica | - | Valorificarea energetica este cea mai buna metoda de valorificare a cojilor |
|  | Nu | Impuritati tehnologice | Eliminare | Nu se aplica | - | - |
|  | Nu | Material filtrant (perlita) uzat, Cenuşă de la Centrala Termica | Eliminare | Nu se aplica | - | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
|  | Nu | Pământ decolorant uzat | Valorificare energetica | Nu se aplica | - | - |
| Fabricarea biodieselului | Nu | Soapstock | Valorificare energetica | Nu se aplica | Vandute cu scop tehnic sau materie prima furajera sau transformate in acizi grasi prin scindare | - |
| Instalatii de epurare a apelor uzate | Nu | Namoluri de la epurare | Valorificare energetica | Nu se aplica | - | - |
| Tratarea apei | Nu | Cocs | Valorificare energetica | Nu se aplica | - | - |
| General | Nu | Asimilabile (menajere) | Eliminare | Nu se aplica | - | Procesul tehnologic nu permite reutilizarea si/sau recuperarea deseului |
|  | Nu | Deseuri materiale plastice, hartie si carton, ambalaje din lemn | Reciclare | Nu se aplica | - | - |
|  | Nu | Metale feroase | Reciclare | Nu se aplica | - | - |
|  | Nu | Uleiuri minerale uzate | Valorificare energetica | Nu se aplica | - | - |

6.4. Deseuri de ambalaje

Prin specificul activitatii, SC EXPUR SA introduce ambalaje pe piata prin vanzarea de produse ambalate.

Atingerea obiectivelor de valorificare a deseurilor de ambalaje se realizeaza prin intermediul firmelor specializate.

Tabelul nr. 39: Cantitatea de deseuri de ambalaje generata

| Material | Deseuri de ambalaje generate anual [kg/an] |
| --- | --- |
| Plastic | 964.508 |
| din care PET | 767.451 |
| Hârtie carton | 215.562 |
| Metal | 751 |
| Lemn | 7.620 |
| Total | 1.955.892 |

7 . ENERGIE

7.1 Cerinţe energetice de bază

Anual se inregistreaza un consum de cca. 38 000 MWh energie electrica si cca. 160 000 t/an de abur supraincalzit (generat in centralele termice care functioneaza cu gaze naturale si biomasa), reprezentand 74 150 MWh.

De asemenea, pentru manipularea interna a produselor se utilizeaza anual o cantitate de 30 000 l de motorina.

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

Tabelul nr. 40: Consumul de energie in functie de sursa

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 38 000 | - | 33,3 |
| Electricitate din alta sursa | - | - | - |
| Abur/apa fierbinte generata pe amplasament | - | 74 150 | 65,0 |
| Motorina | - | 1882 | 1,7 |

7.1.1. Energie specifică

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile desfasurate sunt descrise în tabelul următor:

Tabelul nr. 41: Consumul specific de energie

| Operaţia | BAT | EXPUR |
| --- | --- | --- |
| Seminţe procesate (sectorul brute) | 25 - 50 KWh/t seminţe procesate, energie electrică | 36,5 kWh/t seminţe procesate, energie electrică |
| Fabricare biodiesel | 9,25 – 20,16 KWh/t biodiesel | 60,72 kWh/t biodiesel energie electrică, |

7.1.2. Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, Intretinerea evaporatorului / condensatorului); | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare pentru instalaţiile şi sistemele de condiţionare, încălzire şi furnizare apă caldă, abur, etc. |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | DA |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | DA |  |  |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | DA |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | DA |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | DA |  |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | DA |  |  |

7.2. Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da / Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | da |  | Toate utilajele de încălzire şi conductele sunt izolate corespunzător pentru evitarea pierderilor de căldură. |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii |  | Nu este relevant |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. |  | Nu este relevant |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

7.3. Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte: | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | DA |  | Sunt utilizate becuri cu consum redus de energie. |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: • Incalzirea spatiilor • Apa calda • Controlul temperaturii • Ventilatie • Controlul umiditatii | DA DA DA DA DA |  | Sunt asigurate temperaturile optime pe fiecare fază a proceselor tehnologice, ventilaţia eficientă, apa caldă menajeră. |

7.4. Eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod current in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor. | D |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | D |  |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | D |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | D |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | D |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | D |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | D |  |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | D |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | D |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | D |  |
| Valve automate | D |  |
| Valve de returnare a condensului | D |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | D |  |

7.5. Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Nu |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Da – coaja de floarea soarelui |  |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | DA –gaz natural |  |

8. Accidentele şi consecinţele lor

8.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

Conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, amplasamentul S.C. EXPUR SLOBOZIA se încadrează în categoria "amplasament de nivel inferior”.

Tabel nr. 42. Incadrarea substantelor chimice utilizate conform Anexei nr. 1, partea 1 din Legea nr. 59/2016

| Nrcrt | Denumire substanta periculoasa | Numar CAS | Fraze de pericol | Categoria de pericol | Sectie/ Localizare | Capacitate totala de stocare (t) | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hexan d=0,66 g/cmc | 64742-49-0 | H304, H225, H336, H315, H361, H373, H411 | P5a P5b P5c E2 | Extractie | 166 | lichid | 6 rezervoare subterane cu o capacitate de 40mc/ rezervor, din care 2 sunt de rezerva. | Vid usor, respectare conditii de securitate |
|  | Metanol | 67-56-1 | H225, H301, H311, H331, H370 | P5a P5b P5c H2 H3 | Biodiesel | 550 | lichid | 2 rezervoare supraterane cu capacitate de 350mc/ rezervor | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Metilat de sodiu (min.30% metilat de sodiu, max. 70% metanol) | 124-41-4 67-56-1 | H226, H290, H301, H311, H331, H314, H370 | O1 P5a P5b P5c H2 | Biodiesel | 72 | lichid | 1 rezervor suprateran cu o capacitate de 80 mc | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | (Anticongelant) CHIMEC 6830 -<10% naftalina -30-50% hidrocarburi aromatice -<5% 1, 2, 4 trimetilbenzen | 91-20-3 --- 95-63-6 | H226, H304, H336, H351, H411, EUH066 | P5a P5b P5c E1 E2 | Biodiesel | 26,4 | lichid | 1 rezervor suprateran cu capacitate de 33 mc la capacitatea de 80% | Rezervor prevazut cu cuva de retentie |
|  | Clor d=1,411 g/cmc | 7782-50-5 | H270, H315, H319, H330, H335, H400, M-FACTOR100 | SN P4 E1 H2 | Desulfurizare | 2 | lichid | Butelie clor | Depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) |
|  | Ulei mineral uzat | -- | -- | -- | Mentenanta utilaje | 2 | lichid | Butoaie meetalice | Depozit betonat si acoperit (inchis pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate) |

Conform Legii nr. 59/2016, Note la anexa nr. 1, pct. 3, “Cantităţile care trebuie luate în considerare pentru aplicarea articolelor relevante sunt cantităţile maxime prezente sau care ar putea exista/ar putea fi prezente la un moment dat. Substanţele periculoase care se găsesc în cadrul unui amplasament doar în cantităţi egale cu sau mai mici de 2% din cantitatea relevantă pentru încadrare nu sunt luate în considerare la calcularea cantităţii totale existente, dacă localizarea lor în cadrul amplasamentului este de aşa natură încât să nu poată provoca/iniţia un accident major în altă zonă a amplasamentului respectiv.” In aceasta categorie se incadreaza GPL si Oxigenul.

Incadrarea in Partea 1, Anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016 se face in functie de categoria si clasa de pericol pe care o prezinta fiecare substanta utilizata astfel, produsele chimice utilizate de SC EXPUR SA se regasesc in urmatoarele categorii:

  - H - Pericole pentru sanatate;

  - P – Pericole fizice;

  - E – Pericole pentru mediu

  - O – alte pericole.

Substantele utilizate in activitatea SC EXPUR SA care se regasesc in categoria substantelor periculoase enumerate in Partea 2, Anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016 sunt Clorul si GPL.

În situaţia substanţelor periculoase cu proprietăţi care pot conduce la mai multe clasificări, în scopurile prezentei legi, se aplică cantităţile relevante cele mai mici pentru încadrare.

Politica de prevenire a accidentelor majore elaborata de EXPUR SA stabileste principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major:

- identificarea aspectelor de mediu asupra carora organizatia are control;

- prevenirea poluării;

- identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru securitate in munca si stabilirea metodelor de control ale acestora;

- conformarea cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatia subscrie;

- stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu, precum si cele referitoare la securitate si sanatate in munca;

- îmbunătăţirea continuă.

În cadrul EXPUR S.A. SLOBOZIA sunt numiti prin decizie responsabili pentru urmatoarele domenii: Securitate, Situatii de Urgenta, Securitate si sanatate in munca, Protectia Mediului, care au rolul principal de instruire şi verificare a respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte: securitatea şi sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă, protecţia mediului.

De asemenea, au fost elaborate si implementate urmatoarele documente:

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Plan de urgenta interna

- Scenariu de securitate la incendiu pentru silozul tip “PRIVE”.

- Scenariu de securitate la incendiu pentru Fabrica de ulei si Fabrica de biodiesel.

- Plan de protectie si interventie in caz de accidente tehnologice pe amplasamentul S.C. EXPUR S.A. Slobozia.

- Plan de evacuare in situatii de urgenta a personalului si a bunurilor materiale din S.C. EXPUR S.A. Slobozia.

- Plan de interventie in caz de incendiu la Fabrica de biodiesel.

8.2. Plan de management al accidentelor

Planul de urgenta interna stabileste proceduri legate de urmatoarele aspecte:

- modul de identificare si clasificare a urgentelor,

- notificarea, informarea si alarmarea

- declararea si introducerea starii de urgenta

- organizarea si conducerea actiunilor de interventie

- comunicatiile

- logistica

- monitorizarea factorilor de mediu

- incetarea starii de urgenta

S.C. EXPUR SA SLOBOZIA detine urmatoarele mijloace de interventie in  caz de incendiu la fabrica de ulei, fabrica de biodiesel si la cele 2 silozuri (Amara 2 si Prive):

- 5 motostivuitoare;

- 1 autospeciala APCAT 19215;

- 2 încărcătoare frontale;

- 1 tractor+ remorca;

- reţea internă de hidranţi exteriori;

- hidranti interiori cu apa si spuma;

- tunuri mobile cu apa si spuma;

- echipa  mobila cu spuma;

- instalaţii fixe de inundare cu abur;

- autovidanja.

8.3. Accidentele si consecintele lor

8.3.1. Accidente din cauze naturale

SC EXPUR S.A. Slobozia – cuprinzand Fabrica de ulei şi Fabrica de biodiesel este amplasata în partea de nord-vest a municipiului Slobozia, zonă care până în anul 1989 reprezenta platforma industrială de vest a orasului, pe care funcţionau si Fabrica de pâine, Fabrica de furfurol, Fabrica de lapte, etc.

Raul Ialomita se afla la aproximativ 2,5 km S de amplasamentul studiat.

Distanta dintre fabrica şi cele mai apropiate zone locuite este de aproximativ 1000 m si asigură o zonă de protecţie pentru acestea.

Amplasamentul are urmatoarele incadrari:

- Din punct de vedere seismic, orasul Slobozia este incadrat conform normativului P100-1/2006 astfel:

    - Zona D cu ag=0,25 si TC=1,0 secunde

    - Zona seismica: 71

- Din punct de vedere climatic:

    - Vant NP-082/04 cu valori caracteristice v = 32 m/sec si p = 0,5 kPa.

    - Zapada –CR-1-1-3-2012 cu s = 2,5 kN/mp

    - Adancimea de inghet conforn STAS 6054-77 este de 70 - 80 cm

8.3.2.	Accidente industriale

Riscul de producere a incendiilor şi/ sau exploziilor este dat de posibilitatea acumulării în atmosfera de lucru a substantelor periculoase.

Pentru identificarea activităţilor şi instalaţiilor care ar putea prezenta un pericol de accident major, a fost analizat întreg fluxul tehnologic, având în vedere atât natura materialelor utilizate cât şi cantitatea acestora, în vederea anticipării eventualelor consecinţe ce pot apare în caz de accident.

8.4. Tehnici

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | DA |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | DA, certificate de calitate ptr. materiile prime |
| depozitare adecvata | DA |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | DA Instalaţiile tehnologice sunt dotate cu echipamente şi sisteme de control automat al parametrilor de proces, precum şi sisteme de alarmare în caz de avarie. |
| bariere si retinerea continutului | DA |
| cuve de retentie si bazine de decantare | DA |
| izolarea cladirilor; | DA Distanţele dintre instalaţii sunt conform Normelor de zonare şi de Sănătate şi Securitate în Muncă |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | DA Rezervoarele sunt dotate cu sisteme de măsurare a nivelului |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | DA Există un sistem de pază adecvat, precum şi dotările necesare pentru asigurarea securităţii în zonele care prevăd acest lucru |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | DA Există Registre pentru evidenţa incidentelor, a evenimentelor anormale, a constatărilor inspecţiilor de întreţinere |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | DA Regulamentul de funcţionare, proceduri operaţionale |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA, sunt cuprinse în Planul de urgenţă internă, Planul de intervenţie şi apărare împotriva incendiilor, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale fisele postului |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | DA Există registre de tură, în care se consemnează stadiul funcţionării instalaţiilor |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | DA se monitorizează calitatea apei potabilizate şi a efluentului general la evacuarea în emisar |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | DA |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | DA |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA conform Planului de urgenţă internă şi Planul de intervenţie şi apărare împotriva incendiilor |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si serviciile de urgenta | DA În cazul producerii unui incident sau/accident, şeful de tură anunţă autorităţile competente. |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | DA |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | DA |
| Alte tehnici specifice pentru sector | Nu este cazul |

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Zgomotul exterior este un factor de poluare si depinde de obiectivele din apropiere, cum ar fi locuintele, alte activitati, fauna, etc. Încărcarea si descărcarea de produselor finite si materiilor prime pot da vârfuri non-continue ale nivelului zgomotului. Motoarele si ventilatoarele exhaustoare care lucrează la viteze de rotatie mari, pot avea efecte dăunătoare în afara clădirilor.

Sursele de zgomot din activităţile desfasurate de EXPUR sunt urmatoarele:

- utilajele pentru manipularea marfurilor;

- compresoarele de aer;

- sisteme de aspiratie a aerului viciat;

- utilaje/echipamente cu elemente în mişcare, de tipul: pompe, ventilator, turbină, centrifuge, agitatoare, etc.

Zgomotul generat de sursele prezentate mai sus se manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si valorii reduse a zgomotului de fond.

In plus, potentialii receptori umani (localitati invecinate, persoane aflate in trafic) se afla la distante de aproximativ 1,0 km ceea ce face ca impactul zgomotului asupra acestora sa fie foarte mic.

Tabelul nr. 43: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Nr crt | Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motoarele electrice si echipamentele in miscare ale instalatiilor tehnologice | Continuu (in spatii inchise si descoperite) | Intretinerea corespunzatoare |
| 2 | Functionarea ventilatoarelor | Continuu (in spatii deschise) | Intretinerea corespunzatoare |
| 3 | Circulatia autovehiculelor | Discontinuu (in spatii deschise) | Limitarea vitezei de deplasare |

9.1.  Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

9.2. Limite

| Receptor sensibil | Limite | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Slobozia | 65 dB(A) | 43,7 – 63,8 dB(A) | Nu este cazul |

10. Monitorizare

Sistemul de automonitorizare in faza de exploatare are doua componente principale :

- monitorizarea tehnologica ;

- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a :

- instalatiilor tehnologice;

- sistemului de colectare si tratare a apelor uzate ;

- echipamentelor auxiliare si autovehiculelor.

Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea consumurilor de resurse si a riscurilor de accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor.

Titularul a implementat un Sistem integrat de management care cuprinde urmatoarele proceduri:

- Mentenanta instalatiilor;

- Monitorizare emisii;

- Instructiuni de lucru la principalele echipamente din sectiile tehnologice.

Conform autorizatiei inegrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, titularul are obligatia de a monitoriza toate sursele dirijate de emisie de poluanti atmosferici, calitatea apei epurate evacuata in raul Ialomita, calitatea apei freatice si a solului de pe amplasament.

Analizele si determinarile se realizeaza de laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt inregistrate.

Titularul activitatii raporteaza autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de automonitorizare.

10.1 Monitorizarea emisiilor în aer

In conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, titularul monitorizeaza emisiile la toate cosurile de dispersie terhnologice si aferente centralelor termice.

Frecventa de monitorizare propusa in tabelul urmator tine cont de rezultatele monitarizarii anterioare, precum si de recomandarile Legii nr. 188/2018 si ale BAT-urilor.

Tabelul 44. Monitorizarea emisiilor de poluanti atmosferici la cosurile de dispersie

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 cos filtru electrostatic Centrala termica fabrica de ulei | Pulberi CO SO2 NOx | Anual | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. | E2-E3 cosuri cazane VAPPOPREX 3G 6000 - Centrala termica biodiesel | CO NOx | O data la 3 ani |  |
| 3. | E 4 – tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) Pulberi | Trimestrial |  |
| 4. | E 5 – tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) Pulberi | Trimestrial |  |
| 5. | E 6 - tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | Anual |  |
| 6. | E 7 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari - spargator de flacari) | CH3 - OH | Trimestrial |  |
| 7. | E8 – E16 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | Anual |  |
| 8. | E17 – E18 – Cosuri racitoare proken / prese | Pulberi | Anual |  |

10.2. Monitorizarea emisiilor in apa

10.2.1.	Apa uzata

Calitatea apelor epurate evacuate in raul Ialomita se verifica prin analizare periodica (lunar) a indicatorilor de calitate. Determinarea indicatorilor de calitate realizandu-se cu laborator tert.

Locul de prelevare a probelor de apa este evacuarea finala in raul Ialomita.

Tabelul 45. Monitorizarea emisiilor in raul Ialomita

| Nr. crt. | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | lunar | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. | materii în suspensii | lunar |  |
| 3. | CBO5 | lunar |  |
| 4. | CCOCr | lunar |  |
| 5. | Azot amoniacal | lunar |  |
| 6. | Azotati | lunar |  |
| 7. | Azotiti | lunar |  |
| 8. | Reziduu fix filtrat la 105 0C | lunar |  |
| 9. | Detergenti biodegradabili | lunar |  |
| 10. | Substante extractibile | lunar |  |
| 11. | Fosfor total | lunar |  |
| 12. | Cloruri | lunar |  |

10.2.2.	Apa freatica

Tabel nr. 46. Monitorizare apa freatica potabilizata

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F1-bazin de stocaj | Enterococi | Trimestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Bacterii coliforme |  |  |
| 3. |  | Nr. colonii dezvoltate 22oC |  |  |
| 4. |  | Nr. colonii dezvoltate 37 oC |  |  |
| 5. |  | Clor rezidual total si liber |  |  |
| 6. |  | pH |  |  |
| 7. |  | Oxidabilitate |  |  |
| 1. | F2- capat de retea – punctul 1 (Fabrica de ulei) | Escherichia coli | Trimestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Enterococi |  |  |
| 3. |  | Bacterii coliforme |  |  |
| 4. |  | Nr. colonii dezvoltate 22oC |  |  |
| 5. |  | Nr. colonii dezvoltate 37 oC |  |  |
| 6. |  | Clor rezidual total si liber |  |  |
| 7. |  | pH |  |  |
| 8. |  | Conductivitate |  |  |
| 9. |  | Turbiditate |  |  |
| 10. |  | Amoniu |  |  |
| 11. |  | Duritate |  |  |
| 12. |  | Fier |  |  |
| 13. |  | Nitrati |  |  |
| 14. |  | Nitriti |  |  |
| 1. | F3- capat de retea – punctul 2 (Fabrica de biodiesel) | Escherichia coli | Trimestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Enterococi |  |  |
| 3. |  | Bacterii coliforme |  |  |
| 4. |  | Nr. colonii dezvoltate 22oC |  |  |
| 5. |  | Nr. colonii dezvoltate 37 oC |  |  |
| 6. |  | Clor rezidual total si liber |  |  |
| 7. |  | pH |  |  |
| 8. |  | Conductivitate |  |  |
| 9. |  | Turbiditate |  |  |
| 10. |  | Amoniu |  |  |
| 11. |  | Duritate |  |  |
| 12. |  | Fier |  |  |
| 13. |  | Nitrati |  |  |
| 14. |  | Nitriti |  |  |

Calitatea apei freatice se monitorizeaza prin prelevarea si analizarea probelor de apa din cele 4 foraje de monitorizare a zonei de depozitare deseuri nepericuloase.

Tabel nr. 47. Monitorizarea apei freatice din forajele amplasate in zona spatiilor de depozitare deseuri nepericiloase din incinta fabricii

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 foraje in zona spatiului betonat semiingropat de depozitare deseuri nepericuloase -FP1, FP2, FP3,FP4 | pH | Semestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Indice de permanganat |  |  |
| 3. |  | Fosfati |  |  |
| 4. |  | Substante extractibile |  |  |

10.3. MONITORIZAREA SOLULUI

Punctele de monitorizare a calitatii solului de pe amplasamentul EXPUR sunt:

- S1- parc depozit glicerina

- S2 - depozit HCl

- S3 - parc rezervor ulei

- S4 - parc rezervor n - hexan

- S5 - poarta 5

- S6 - 200 m directia N-V

- S7 – zona parcului de rezervoare chimicale (fabrica biodiesel)

Tabel nr. 48. Monitorizarea calitatii solului de pe amplasament

| Nr. crt. | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | 1 determinare/10 ani | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. | Umiditate | 1 determinare/10 ani |  |
| 3. | Humus | 1 determinare/10 ani |  |
| 4. | THP | 1 determinare/10 ani |  |
| 5. | SO42- | 1 determinare/10 ani |  |
| 6. | Cloruri | 1 determinare/10 ani |  |

10.4. MONITORIZARE ZGOMOT

Monitorizarea zgomotului se realizeaza anual, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului.

Puncte de monitorizare :

- Punctul 1 – poarta nr. 1 de acces

- Punctul 2 – poarta nr. 5 de acces

- Punctul 3 – poarta nr. 4 de acces

- Punctul 4 – poarta nr. 3 de acces

10.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor

Titularul inregistreaza si raporteaza cantitatile de deseuri generate.

Titularul are obligatia sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitatea proprie, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Ialomita, ca parte a RAM.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Ambalaje utilizate la imbuteliere:

- Ambalaje PET 1 litru

- Ambalaje PET 2 si 1.8 litri

- Ambalaje PET 5 litri

- Ambalaje PET 10 litri

- Dopuri PE 1 litru

- Dopuri PE 2 litri

- Capac + Maner PE 5 si 10 litri

- Etichete

- Folie plastic stretch si termocontractibila

- Hartie/carton

- Adeziv

- Preforme

- Paleti lemn

10.6. Monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | - materia primă este de natură vegetală - se fac analize ale calităţii pe fiecare lot recepţionat şi analize de conţinut de pesticide prin program strategic |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Da cazanele centralelor termice sunt dotate cu echipamente AMC cu ajutorul cărora sunt urmăriţi în mod permanent parametrii de funcţionare |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Da randamentele sunt asigurate de tehnologia utilizată, de calitatea materiei prime şi de modul de exploatare al instalaţiilor cu personal specializat, conform licenţei de fabricaţie |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Da consumul energetic de 48 kWh/ t seminţe prelucrate energie electrică şi 0,4 tone abur/ t seminţe prelucrate in Sectorul Brute, respectiv 48-49 kwh/t ulei rafinat energie electrică şi 0,463 tone/t ulei rafinat abur la Rafinărie se încadrează în limitele recomandate de BAT se încadrează în limitele recomandate de BAT. În cadrul Fabricii de biodiesel se prevede un consum de 21 kWh care se încadrează în consumul BAT 15 - 24 kWh |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Da. Deşeurile rezultate sunt descrise în capitolul 6 al prezentei Solicitări |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului | - presiunea şi debitul la gaze care se refulează în atmosferă; - debitul şi presiunea apei; - temperatura apei de răcire |

10.7. Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

In conditii anormale (avarii) exista un plan de masuri si interventie, ce se refera la:

-in cazul unei avarii la sistemul de alimentare cu energie electrica se cupleaza automat alimentarea de urgenta, pana la remedierea defectiunii;

-in cazul unei defectiuni a unui echipament tehnologic se opreste linia de productie respectiva pana la inlocuirea echipamentului defect.

Echipamentele si sistemele de control a instalatiilor sunt prevazute cu alimentare UPS pentru functionarea si in cazul intreruperii curentului electric. Astfel, functionarea in conditii anormale se face pe perioade foarte scurte, iar in acest interval nu se genereaza emisii suplimentare de poluanti. Prin urmare, pe perioada de functionare anormala, nu este necesara o monitorizare suplimentara.

11. DEZAFECTARE

11.1 Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

Toate structurile subterane destinate colectarii si manipularii apelor uzate sunt betonate si impermeabilizate pentru prevenirea poluarii solului si apelor subterane.

Apele uzate tehnologice sunt tratate in instalatii de epurare fizico – chimice si treapta biologica.

Sunt utilizate tehnici BAT privind procesele tehnologice, reducerea poluarii, gestiunea deseurilor produse astfel incat emisiile de poluanti atmosferici sa fie cat mai mici.

Încă de la fazele de proiectare şi de execuţie au fost luate în considerare următoarele:

- au fost prevăzute posibilităţi de drenare şi curăţare a rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

- depozitele temporare de deşeuri sunt concepute având în vedere facilităţi pentru eventuala lor golire şi închidere;

- izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă pulberi şi pericol;

- materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

11.2. Planul de închidere a instalaţiei

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa in viitor.

În cazul încetării activităţilor societăţii EXPUR Slobozia, se propune următorul Plan de închidere. Acesta acoperă etapele prezentate în continuare:

A. Activităţi preliminare încetării activităţilor

1. Elaborarea studiilor preliminare pentru stabilirea impactului tehnic, social şi economic al deciziei de închidere a activităţilor;

2. Elaborarea proiectului de închidere pentru fiecare activitate, incluzând dezafectarea instalaţiilor, echipamentelor şi demolarea clădirilor dacă decizia finală este “proiect iarba verde”;

3. Elaborarea bilanţurilor de mediu pentru închiderea activităţii;

Toate aceste lucrări cu spectru larg de acoperire a răspunsurilor pe care le ridică încetarea activităţii şi închiderea unor obiective industriale vor stabili cum, în cât timp, în ce mod se elimină efectele activităţii şi câţi bani sunt necesari pentru închidere.

B. Încetarea activităţilor productive

Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile din regulamentele de fabricare. Se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire, în special la secţiile: Prese, Extracţie, Rafinărie, Centrala Termică, Fabricare biodiesel, unde lucrul cu gaze sub presiune sau cu substanţe explozive impune măsuri de securitate suplimentare pentru depresurizarea sau curăţarea echipamentelor.

În secţia Casa Maşini, unde are loc condiţionarea materiei prime (curăţirea, uscarea, răcirea, depozitarea şi prefirarea), se vor îndepărta produsele din utilaje şi din conducte pe cale uscată.

Se vor curăţa vasele/conductele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă în depozitele existente. Lichidele/solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţii de etanşeitate.

Se va ţine o gestiune strictă a materialelor evacuate şi/sau stocate.

Produsele finite şi materiile prime din depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor. După terminarea acestora, se vor igieniza toate vasele şi clădirile care au servit drept depozit de materii prime sau produse finite.

Deşeurile nerecuperabile, netoxice, se vor valorifica la terţi, numai la firme specializate în prelucrarea /eliminarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor toxice şi periculoase.

C. Activităţi de conservare

Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu afectează starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

Conservarea unor echipamente şi/sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică sau să permită degradarea.

Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

D. Activităţi de demontare utilaje şi echipamente

După ce toate operaţiile de curăţire şi/sau conservare sunt finalizate, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor.

Demontarea propriu-zisă a utilajelor se va face utilizând metode şi tehnici funcţie de tipul, mărimea, destinaţia ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

Se pot valorifica ca atare utilajele care sunt în stare bună şi se vor valorifica ca fier vechi vândut la terţi, utilajele care nu se mai pot reutiliza.

Se va demonta şi valorifica în măsura în care se asigură garanţie viitoare, aparatura AMC din instalaţii.

Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea valorificându-se, funcţie de starea fizică ca materiale şi /sau ca deşeuri.

Demontarea instalaţiilor electrice: uleiul uzat de la staţiile trafo se va stoca în butoaie şi se va depozita într-o incapere acoperita existenta.

Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, etc) se vor depozita într-o încăpere închisă, asigurată, până la valorificarea acestora la o firmă specializată.

Utilajele metalice mari se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se pe platformele betonate.

Bucăţile de metal se vor valorifica ca deşeuri.

E. Activităţi de demolare

După golirea completă a halelor de producţie şi a structurilor de beton aferente utilajelor, acestea vor fi demolate.

Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi se va evacua către un depozit de deşeuri nepericuloase pentru depozitare finală.

F. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau produse chimice, se vor realiza investigaţii privind poluarea solului şi a apei freatice.

În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va transporta la o haldă la depozitare finală.

Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi pentru apa freatică.

Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie se vor înierba.

Se va verifica întreaga reţea de canalizare atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punctul de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale.

Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale se vor închide.

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămase nefuncţională pe platformă.

În tot parcursul procesului de dezafectare - demolare se vor respecta prevederile legislaţie de mediu în vigoare.

Lucrările se vor realiza numai cu firme şi personal calificat.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica efracţiile şi a preveni evenimente precum incendiu, explozie, etc.

Planul de inchidere a instalatiilor si utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de catre societate daca circumstantele se modifica.

Tabelul nr. 49: Structuri subterane

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare îngropate 40 mc | Solvent n-hexan | Golire, verificare |
| Rezervoare semiîngropate 1000 mc | Apă potabilă | Golire, verificare |
| Conducte de alimentare cu apă | Apă potabilă | Golire, verificare |
| Conducte de canalizare | Ape uzate tehnologice, menajere şi ape pluviale | Golire, verificare, desfundare (dacă e cazul), spălare |
| Reţele electrice (tuneluri de cabluri) | Energie electrică | Scoatere de sub tensiune |

Tabelul nr. 50: Structuri supraterane

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Alte pericole potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Utilaje/echipamente | Substanţe chimice: n - hexan, metanol, metilat de sodiu, uleiuri minerale uzate, acid sulfuric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, etc.) | Pericol de intoxicare Pericol de incendiu Pericol de explozie |
| Conducte | Substanţe chimice | Pericol de intoxicare Pericol fisurare Pericol de cădere de la înălţime |
| Depozite | Materii prime ( seminţe, motorină, ulei vegetal; Produs finit ( ulei vegetal, metilester; Produse secundare ( şrot, acizi graşi, glicerină; Deşeuri ( ulei uzat | Pericol de incendiu Pericol de explozie Pericol de poluare sol/subsol |
| Staţie de epurare | Ape uzate | Pericol de poluare sol/subsol |
| Laborator | Substanţe chimice (acizi, baze) | Pericol de intoxicare |
| Staţii electrice | Uleiuri minerale | Pericol de electrocutare Pericol de poluare sol/subsol |

11.3. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Tabelul nr. 51: Depozite de deseuri

| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Depozitele de deşeuri de pe amplasament sunt depozite temporare, deşeurile stocate fiind periodic eliminate/valorificate prin firme autorizate în domeniu. |
| --- | --- |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Da. |

Tabelul nr. 52: Zone in care se preleveaza probe

| Zone in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Solul din incinta fabricii de ulei şi din vecinătatea platformei, punctele: S1- parc depozit glicerina S2 - depozit HCl S3 - parc rezervor ulei S4 - parc rezervor n - hexan S5 - poarta 5 S6 - 200 m directia N-V S7 – zona parcului de rezervoare chimicale (fabrica biodiesel) | Prelevarea de probe de sol din jurul structurilor subterane actuale va avea ca obiect stabilirea gradului de incarcare cu poluanti ai solului, deoarece acestea servesc la stocarea si transportul de ape uzate cu continut de metale. La momentul dezafectării, vor fi efectuate analize privind calitatea solului prin îndepărtarea betonului din punctele din care se vor preleva probe şi a apei subterane. Rezultatele analizelor vor arăta dacă în perioada funcţionării instalaţiei de fabricare ulei, calitatea solului şi apei subterane nu au suferit poluare peste limitele admise. |

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta APM Ialomita solicitarea de obtinere a autorizaţiei pentru încetarea activităţii.

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

SC Expur SA este singurul detinator de autorizatie integrata de mediu de pe amplasamentul analizat.

13. LIMITELE DE EMISIE

13.1. Emisii in aer

Avand in vedere cele prezentate in paragrafele anterioare, cele mai importante emisii atmosferice din activitatile desfasurate in fabrica EXPUR sunt emisiile de gaze de ardere de la centralele termice.

In secundar, pot aparea emisii de pulberi (din operatiile manipulare si procesare a semintelor) si COV (hexan, metanol).

Emisiile atmosferice la cosurile centralelor termice trebuie sa se conformeze cu urmatoarele prevederi:

- Ordinului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, Anexa 2

- Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Emisiile atmosferice la cosurile tehnologice trebuie sa se conformeze cu urmatoarele prevederi:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,  Anexa nr. 7 pentru emisiile de COV.

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, Anexa 1 pentru emisiile de pulberi, substante organice.

- BREF FDM, august 2006

- BREF LVO, 12.2017.

Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite pentru fiecare tip de combustibil.

Tabelul nr. 53: Valori limita de emisie la cosurile centralelor termice

| Nr. crt. | Denumire sursa de emisie | Indicatori | V.L.E. mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica aferenta fabricii de ulei – Instalatie medie de ardere existenta, cu puterea de 40,6 MW |
| 1. | Cos evacuare filtru electrostatic cos H = 25 m , D = 1,4 m, (5 cazane tip CR 11M) combustibil utilizat coaja/gaz natural | CO | -/ - |
|  |  | SO2 | 200/ - |
|  |  | NO2 | 650/ 200 |
|  |  | pulberi | 30/ - |
| Centrala termica aferenta Fabricii de biodiesel – doua instalatii medii de ardere existente, fiecare cu Pt = 6,85 MWh |
| 2. | Cazan nr. 1 VAPPOPREX 3G 6000 cos H = 15 m , D = 0,8 m, combustibil gaz natural | CO | - |
|  |  | SO2 | - |
|  |  | NO2 | 200 |
|  |  | pulberi | - |
| 3. | Cazan nr. 2 VAPPOPREX 3G 6000 cos H = 15 m , D = 0,8 m, combustibil gaz natural | CO | - |
|  |  | SO2 | - |
|  |  | NO2 | 200 |
|  |  | pulberi | - |

Valorile limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 6% vol. pentru arderea pe coaja si 3% vol pentru arderea gazului natural, conditii standard T=273,15 K, P=101,3 kPa

Tabelul nr. 54: Valori limita de emisie la cosurile tehnologice

| Denumirea sursei | Poluantul | Valoare limită de emisie |
| --- | --- | --- |
| Instalatia de extractie - Tubulatura de evacuare (Linia I si Linia II) – 2 cosuri cu H1 = H2 = 10 m fiecare si D1 = D2 =800 mm | COV (n-hexan) | 150 |
|  | pulberi | 50 |
| Casa Masini - Tubulatura de refulare din cicloane – H = 21 m si D = 500 mm | Pulberi | 50 |
| Instalatia de biodiesel - Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) cu H = 12 m, D = 0,1 m | Metanol (CH3 – OH) | 150 |
| Sectia Descojitorie – Tubulaturi de refulare din cicloane – 9 cosuri cu H = 10 m si D = 500 mm si 1 cos cu H = 14 m si D = 500 mm | Pulberi | 50 |
| Sectia Prese – Cosuri racitoare – 1 cos cu H = 3 m si D = 500 mm, 1 cos cu H = 10 m si D = 500 mm | Pulberi | 50 |

Valori limita pentru emisiile totale de COV rezultate din procesul tehnologic, conform tabelului de mai jos.

Tabelul nr. 55: Valori limita pentru emisiile totale de COV din extractia si rafinarea uleiului vegetal

| Indicator | Valori limita pentru emisiile totale de COV conform Legii 278/2013 |
| --- | --- |
| COV (n-hexan) | 1 kg hexan /tona floarea soarelui 1 kg hexan /tona rapita 0,8 kg hexan /tona soia |

Tabelul nr. 56. Valori limita de emisie asociate utilizarii tehnicilor BAT

| Indicator | Concentratia [mg/Nm3] | Tehnici pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | <50 | Folosirea cicloanelor pentru reducerea pulberilor de la extractia uleiului (BREF FDM) |
| Pulberi | 10 - 50 | BREF LVO |
| Substante organice (gaze / vapori) | 20 |  |

13.2. Emisii in apa

Pe platforma societăţii, apa se va utiliza în scop: tehnologic, PSI şi menajer – pentru satisfacerea necesităţilor igienico – sanitare ale personalului.

Prin urmare, de pe amplasamentul analizat sunt evacuate in sistemul de canalizare tip divizor, urmatoarele tipuri de ape:

- ape uzate menajere - rezulta de la fiecare sectie de productie si sunt colectate de canalizarea menajera.

- apa pluviala si apa de racire, colectata de canalizarea pluviala.

- ape uzate tehnologic - din diversele faze  ale procesului, deversate in canalizarea industriala.

Apele uzate tehnologice sunt trecute prin instalatii de preepurare, statie de epurare fizico – chimica si treapta biologica si apoi din decantorul SP3 sunt deversate in raul Ialomita prin pompare.

Apele uzate menajere sunt dirijate direct in treapta de epurare biologica.

Apele pluviale colectate din incinta S.C. EXPUR S.A. si de la alti agenti economici sunt evacuate, impreuna cu apele de racire din instalatii, in decantorul S.P. 3, iar de aici prin pompare in raul Ialomita.

Prin urmare, calitatea apelor epurate evacuate in raul Ialomita trebuie sa se incadreze în limitele impuse de HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare, Anexa 2 Normativ NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali  si de Autorizatia de gospodarire a apelor.

Tabelul nr. 57: Valori limita pentru apa uzata tehnologica evacuata

| Nr. crt. | Categoria apei uzate evacuate | Modul de epurare, evacuare in receptori autorizati | Indicatori de calitate | Unitati de masura | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) Menajere si tehnologice care necesita epurare (provenite de la rafinarie – fabrica de ulei si de la fabrica de biodiesel). b) Ape pluviale si ape de racire de pe platforma S.C. Expur S.A. | a) Epurare in statiile de epurare mecano – chimica cu capacitatea de 10 mc/h si 3 mc/h, biologica cu capacitatea de 30 mc/h si evacuare in Raul Ialomita. b) Trecute in decantorul SP3 si de aici evacuate prin pompare in Raul Ialomita | pH | unit. pH | 6,5 – 8,5 |
| 2. |  |  | Materii in suspensie | mg/dmc | 60 |
| 3. |  |  | CBO5 | mg/dmc | 25 |
| 4. |  |  | CCOCr | mg/dmc | 125 |
| 5. |  |  | Azot amoniacal (NH4 +) | mg/dmc | 3,0 |
| 6. |  |  | Azotati (NO3 -) | mg/dmc | 37 |
| 7. |  |  | Azotiti (NO2 -) | mg/dmc | 2,0 |
| 8. |  |  | Reziduu filtrat la 105 0C | mg/dmc | 2000 |
| 9. |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dmc | 0,5 |
| 10. |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dmc | 20 |
| 11. |  |  | Fosfor total | mg/dmc | 2,0 |
| 12. |  |  | Cloruri | mg/dmc | 500 |

Tabelul nr. 58. Valori limita de emisie asociate utilizarii tehnicilor BAT

| Parametru | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
|  | BREF FDM | BREF LVO |
| CBO5 | <25 | - |
| CCOCr | <125 | 20 - 125 |
| Suspensii | <50 | - |
| pH | 6 – 9 | - |
| Grasimi | <10 | - |
| Azot total | <10 | 10 - 25 |
| Fosfor total | 0,4 – 5 | - |

13.3.SOL

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul MAPPM 756/1997 - la indicatorii din tabelul urmator.

Tabelul nr. 59: Valori limita pentru solul de pe amplasament

| Element/poluant | Praguri de alerta (mg/kg subst. usc.) | Praguri de interventie (mg/kg subst. usc.) |
| --- | --- | --- |
|  | folosinta mai putin sensibila a terenului | folosinta mai putin sensibila a terenului |
| Total hidrocarburi din petrol | 1 000 | 2 000 |
| Sulfati | 5 000 | 50 000 |

Pentru indicatorii : pH, umiditate, humus, cloruri se considera valori de referinta valorile inregistrate in documentatia care a stat la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu.

13.4.APA FREATICA

Indicatorii de referinta pentru calitatea apelor subterane din zona spatiilor de depozitare deseuri nepericuloase amplasate in fabrica, sunt cei indicati in tabelul de mai jos, conform buletinelor de analiza ale probelor martor efectuate la punerea in functiune a forajelor de monitorizare.

Tabelul nr. 60: Valori de referinta pentru apa subteranadin zona spatiilor de depozitare a deseurilor nepericuloase amplasate in fabrica

| Nr. crt. | Indicatori | Unitate de masura | Valori de referinta |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FP1 | FP2 | FP3 | FP4 |
| 1. | pH(25°C) | unit pH | 7,32 | 6,94 | 6,83 | 6,92 |
| 2. | Indice de permanganat | mg O2/l | 42,857 | 6,98 | 6,095 | 6,222 |
| 3. | Fosfati | mg/l | 15,269 | 0,067 | 0,105 | 0,028 |
| 4. | Substante extractibile | mg/l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |

Valorile de fond natural si valoarea prag impuse pentru corpul de apa ROIL13, conform OUG nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania (vezi tabelul nr. 69) si HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane împotriva poluării si deteriorării sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 61: Valori de prag pentru corpurile de apa subterana din zona amplasamentului

| Corpul de ape subterane | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO3 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROIL13 Lunca Ialomitei | 2,0 | 750 | 700 | 50 | 0,5 | 4,4 |

13.5. Zgomotul

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88 - Acustica în construcţii - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86 si STAS 6161/3-82.

14. IMPACT

14.1. IMPACTUL POTENTIAL

14.1.1. Aspecte generale

Cele mai semnificative aspecte de mediu pentru instalatiile de producere a uleiului vegetal si biodieselului sunt consumul de energie si de apă, utilizarea eficientă a materiilor prime, emisiile de poluanti în apele si productia de deseuri.

Principalele probleme de mediu se referă la emisiile de solventi în aer si apă, emisiilor de pulberi în aer, consumul de energie, reducerea la minimum si managementul deseurilor, precum si starea amplasamentului la încetarea activitătilor.

Solventi

Datorită proprietătilor lor si cantitătile mari utilizate, solventii sunt materialele cheie de interes:

• COV reactionează cu NOx în prezenta luminii solare pentru a forma ozon în troposferă. Acest lucru se referă în general la NMVOC (non-metan compusi organici volatili);

• unii solventi sunt toxici pentru organismele acvatice;

• unii solventi nu sunt usor biodegradabili, astfel încât acestea au potentialul de a contamina solurile. Cu toate acestea, solventii se pot răspândi cu usurintă prin sol in apele subterane, în cazul în care nu există bariere sau nu există mecanisme pentru înlăturarea sau descompunerea acestora.

Acizi si baze

Acizii si bazele sunt substante chimice industriale utilizate în mod obisnuit iar evacuarea acestora, fără neutralizare poate afecta sistemul de canalizare sau cursurile de apă receptoare. Pierderile prin scurgere nu pot contamina solul deoarece se utilizeaza cuva de retentie atunci cand sunt transferate solutiile. Atunci când sunt utilizat în solutii fierbinti, gazele rezultate pot cauza probleme la locul de muncă sau local atunci când transferate. Acidul clorhidric este cel mai frecvent acid utilizat iar vaporii săi pot provoca, de asemenea coroziune în interiorul instalatei, afectând echipamentele de control. Acidul sulfuric este utilizat pe scară largă.

Pulberi

Pulberile sunt generate din manipularea si procesarea semintelor oleaginoase. Ele pot avea un impact de sănătate si sigurantă la locul de muncă, dar pot avea efecte negative si asupra mediului, atunci când sunt evacuate în mediul exterior. Praful colectat implica eliminarea ca deseu iar in unele cazuri poate fi deseu periculos.

Deseuri generate

Din activitatea de tratare fabricarea auleiului vegetal si a biodieselului rezulta mai multe tipuri de deseuri. O mare parte din deseurile produse din aceste activităti este posibil să fie clasificate ca periculoase. Deseurile lichide sunt solutii de proces uzate, care nu pot fi tratate sau evacuate, iar deseurile solide sunt în mare măsură materii vegetale, nămoluri de la statiile de tratare a apelor reziduale, materiale filtrante si deseuri de proces (gume, mucilagii).

14.1.2.Calitatea apelor epurate evacuate

Pentru determinarea calitatii apelor epurate evacuate in raul Ialomita, lunar se preleveaza si se analizeaza o proba de apa.

Conform Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, sunt analizaţi următorii indicatori de calitate: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azotati, azotiti, reziduu fix, detergenti, substante extractibile, fosfor total si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 62: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2013

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 7,2 | 6,56 | 8,27 | 8,29 | 8 | 7,8 | 7,97 | 7,99 | 7,98 | 7,61 | 7,94 | 8,01 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 11,00 | 19,5 | 10,00 | 9,0 | 6,5 | 11,5 | 6 | 10,4 | 7 | 10 | 7,2 | 49 |
| Reziduu fix | mg/ l | 1051 | 1109 | 1027 | 1391 | 1082 | 975 | 896 | 1103 | 950 | 1004 | 1037 | 930 |
| CBO5 | mg/ l | 9,12 | 23,19 | 11,29 | 21,44 | 21,71 | 10,09 | 24,84 | 8,65 | 9,45 | 12,92 | 20,1 | <3,00 (LQ) |
| CCO-Cr | mg O/ l | 20,331 | 94,437 | 16,556 | 52,119 | 49,735 | 30,861 | 76,954 | 68,609 | 22,889 | 18,066 | 49,412 | 78,748 |
| Amoniu | mg/ l | 0,725 | 3,306 | 0,480 | 1,017 | 1,888 | 0,455 | 2,261 | 0,443 | 0,647 | 0,981 | 2,059 | 0,72 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,563 | 2,567 | 0,373 | 0,790 | 1,466 | 0,353 | 1,756 | 0,344 | 0,502 | 0,762 | 1,599 | 0,559 |
| Azotati | mg/ l | 3,442 | 3,222 | 3,078 | 2,656 | 4,126 | 1,477 | 2,275 | 1,454 | 2,608 | 1,046 | 0,782 | 1,157 |
| Azotiti | mg/ l | 1,576 | 0,757 | 0,672 | 0,815 | 0,956 | 0,775 | 1,715 | 0,839 | 0,826 | 1,246 | 2,374 | 3,432 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,681 | 1,660 | 0,469 | 0,404 | 0,312 | 0,32 | 0,354 | 0,43 | 0,621 | 0,322 | 0,508 | 0,687 |
| Cloruri | mg/ l | 209,158 | 226,289 | 191,194 | 394,237 | 242,512 | 208,126 | 199,66 | 215,116 | 206,035 | 184,05 | 212,321 | 158,32 |
| Substante extractibile | mg/ l | absent | absent | absent | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) | <20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | 0,111 | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,80 | 6.5-8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 13,1 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 1046 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 15,7 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 48,2 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 1,25 | -- |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,97 | 3 |
| Azotati | mg/ l | 2,28 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 1,33 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,56 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 221 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | - | 20 |
| Detergenti | mg/ l | - | 0,5 |

Tabelul nr. 63: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2014

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 7,9 | 7,18 | 7,41 | 7,48 | 7,36 | 7,25 | 7,82 | 6,95 | 7,59 | 8,093 | 7,28 | 7,62 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 8,50 | 17 | 15,50 | 8,4 | 11,6 | 9 | 8,5 | 27 | 28 | 30,4 | 4,8 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 958,00 | 971,0 | 1052,20 | 628,0 | 1045 | 1012 | 954 | 1424 | 931 | 963 | 1270 | 980 |
| CBO5 | mg/ l | < 3,00 (LQ) | 8,33 | 9,74 | 13,57 | 19,57 | 8,38 | 4,77 | 3,55 | 24,28 | 24,755 | 22 | 6 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 43,987 | 12,641 | 34,342 | 16,057 | 36,753 | 12,039 | 21,884 | 32,132 | 87,435 | 75,333 | 36,753 | 64,281 |
| Amoniu | mg/ l | 0,732 | 0,44 | 0,602 | 1,231 | 1,319 | 0,585 | 0,252 | 0,466 | 2,611 | 0,147 | 0,885 | 0,637 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,568 | 0,341 | 0,467 | 0,956 | 1,024 | 0,454 | 0,195 | 0,361 | 2,027 | 0,114 | 0,664 | 0,494 |
| Azotati | mg/ l | 3,478 | 3,659 | 0,572 | 0,823 | 3,158 | 2,704 | 4,176 | 4,06 | 2,588 | 5,02 | 3,548 | 4,230 |
| Azotiti | mg/ l | 0,574 | 0,749 | 0,677 | 2,819 | 0,974 | 1,855 | 1,883 | 1,016 | 0,982 | 0,89 | 0,697 | 1,065 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,44 | 0,199 | 0,393 | 0,376 | 1,447 | 0,919 | 0,23 | 0,505 | 0,346 | 0,53 | 0,605 | 0,647 |
| Cloruri | mg/ l | 190,028 | 175,85 | 185,319 | 194,566 | 215,412 | 189,531 | 185,78 | 397,073 | 194,566 | 188,829 | 202,79 | 191,44 |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | 0,039 | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,49 | 6.5-8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 19,1 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 1016 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 13,2 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 39,5 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 0,83 | -- |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,64 | 3 |
| Azotati | mg/ l | 3,2 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 1,18 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,55 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 209 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | - | 20 |
| Detergenti | mg/ l | - | 0,5 |

Tabelul nr. 64: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2015

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 7,91 | 7,67 | 7,47 | 7,81 | 8,02 | 8,06 | 7,84 | 7,86 | 7,83 | 7,64 | 7,2 | 7,7 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 16,40 | 20 | 6,00 | 12,4 | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 2,8 | 6,4 | 17,6 | 7,4 | 12,8 |
| Reziduu fix | mg/ l | 954,00 | 1076,0 | 1094,00 | 1090,0 | 1052 | 958 | 1072 | 1129 | 1078 | 1183 | 816 | 1458 |
| CBO5 | mg/ l | 8,52 | 17,71 | 3,1 | 6,05 | 62,85 | 24,98 | 19,68 | 24,46 | 26,42 | 126,43 | 2 | 13,8 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 35,839 | 39,57 | 34,543 | 38,361 | 132,42 | 60,87 | 48,407 | 118,44 | 61,066 | 257,87 | 24,697 | 61,267 |
| Amoniu | mg/ l | 0,222 | 0,404 | 1,394 | 38,361 | 5,179 | 2,328 | 2,589 | 3,712 | 2,457 | 3,107 | 1,25 | 1,18 |
| Azot amoniacal | mgN/l | 0,173 | 0,314 | 1,082 | 0,601 | 4,021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotati | mg/ l | 4,907 | 8,58 | 5,301 | 0,467 | 3,217 | 5,49 | 3,864 | 2,691 | 4,781 | 4,333 | 3,3 | 5,140 |
| Azotiti | mg/ l | 0,496 | 0,519 | 0,686 | 4,875 | 0,404 | 0,192 | 0,138 | 0,305 | 0,422 | 0,098 | 0,015 | 0,223 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,506 | 2,374 | 1,182 | 0,321 | 0,834 | 0,709 | 1,985 | 1,159 | 1,55 | 1,312 | 1,03 | 7,62 |
| Cloruri | mg/ l | 180,469 | 185,734 | 213,78 | 215,55 | 191,092 | 201,37 | 209,88 | 208,83 | 204,59 | 235,861 | 179,28 | 230,25 |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) | < (LQ) | < 20 (LQ) | < 20 (LQ) |
| Detergenti | mg/ l | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | 0,039 | 0,152 | < 0,1 (LQ) |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,75 | 6.5-8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 9,68 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 1080 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 28,0 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 76,1 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 5,18 | -- |
| Azot amoniacal | mgN/l | 1,24 | 3 |
| Azotati | mg/ l | 4,34 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 0,70 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 1,72 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 205 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | - | 20 |
| Detergenti | mg/ l | - | 0,5 |

Tabelul nr. 65: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2016

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 7,4 | 8,1 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 7,9 | 7,6 | 8,2 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 28,00 | 7,2 | 4,60 | 11,0 | 2,8 | 6 | 2,8 | 9,6 | 3,4 | 2,8 | 36,6 | 2,0 (<LQ) |
| Reziduu fix | mg/ l | 784,00 | 1127,0 | 1246,00 | 977,0 | 997 | 1071 | 1097 | 984 | 941 | 999 | 659 | 910 |
| CBO5 | mg/ l | 23,8 | 10,5 | 18,91 | 9,08 | 19,42 | 8,25 | 9,96 | 11,72 | 6,81 | 3,23 | 7,4 | 5,2 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 94,6 | 40,035 | 34,454 | 27,878 | 34,454 | 34,454 | 46,412 | 60,416 | 10,732 | 17,858 | 15,483 | 18,452 |
| Amoniu | mg/ l | 0 | 3,65 | 0,928 | 0,283 | 0,667 | 1,81 | 1,21 | 2,11 | 0,535 | 1,1 | 0,698 | 0,967 |
| Azotati | mg/ l | 1,58 | 1,78 | 3,31 | 3,52 | 3,84 | 4,29 | 7,1 | 5,42 | 4,99 | 4,77 | 1,57 | 2,790 |
| Azotiti | mg/ l | 0,76 | 0,517 | 0,305 | 0,566 | 0,725 | 0,372 | 0,587 | 0,073 | 0,526 | 1,52 | 0,579 | 1,23 |
| Fosfor total | mg/ l | 1,36 | 1,130 | 3,33 | 1,19 | 0,73 | 3,86 | 1,15 | 1,16 | 0,57 | 2,21 | 0,14 | 0,33 |
| Cloruri | mg/ l | 254,8 | 197,54 | 204,39 | 175,85 | 197,19 | 191,37 | 214,1 | 195,5 | 189,1 | 201,1 | 151,8 | 198,3 |
| Substante extractibile | mg/ l | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) | 1,0 (<LQ) |
| Detergenti | mg/ l | 0,41 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,416 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) | 0,039 | 0,1 (<LQ) | 0,1 (<LQ) |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,4-8,2 | 6.5-8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2-36,6 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 659-1246 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 3,23-23,8 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 10,732-94,6 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 0-3,65 | -- |
| Azotati | mg/ l | 1,57-7,1 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 0,073-1,52 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,14-3,86 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 151,8-254,8 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | - | 20 |
| Detergenti | mg/ l | - | 0,5 |

Tabelul nr. 66: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2017

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2,20 | 3,4 | 14,40 | 13,5 | 4,4 | 4,8 | 17,5 | 3,2 | 7,8 | 4,4 | 2,8 | 2,2 |
| Reziduu fix | mg/ l | 944,00 | 966,0 | 660,00 | 1741,0 | 1237 | 1063 | 1121 | 944 | 1010 | 1114 | 1106 | 1018 |
| CBO5 | mg/ l | <LQ (3,0) | 18,12 | 12,68 | 115 | 41,1 | 62 | 118 | 19,1 | <LQ (3,0) | <LQ (3,0) | <LQ (3,0) | 6,3 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 24,984 | 45,372 | 37,85 | 242,81 | 124,15 | 115,05 | 257,06 | 61,159 | 47,607 | 10 | 17,515 | 69,928 |
| Amoniu | mg/ l | <LQ (0,04) | 0,279 | 1,280 | 1,34 | 0,839 | 0,362 | 0,523 | 0,112 | 0,298 | 0,184 | 0,199 | 0,426 |
| Azotati | mg/ l | 4,28 | 1,04 | 1,96 | 0,277 | 0,251 | 0,506 | 2,204 | 0,843 | 6,43 | 3,99 | 6,45 | 5,040 |
| Azotiti | mg/ l | 0,498 | 0,420 | 0,423 | 0,053 | 0,471 | 0,321 | 0,334 | 0,276 | 0,444 | 0,067 | 0,153 | 0,163 |
| Fosfor total | mg/ l | 1,01 | 0,310 | 1,62 | 17,4 | 2,65 | 1,45 | 1,82 | 0,83 | 0,8 | 0,66 | 1,11 | 0,776 |
| Cloruri | mg/ l | 185 | 197,7 | 82,41 | 260,8 | 228,8 | 215,4 | 237,5 | 197,3 | 209,9 | 235,4 | 212,7 | 201,4 |
| Substante extractibile | mg/ l | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) | <LQ (20,0) |
| Detergenti | mg/ l | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | 0,13 | <LQ (0.1) | 0,127 | 0,15 | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) | <LQ (0.1) |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 7,7 - 8,6 | 6.5 - 8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2,2 - 17,5 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 660 -1741 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 6,3 - 118 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 10 - 257,06 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 0,112 - 1,34 | -- |
| Azotati | mg/ l | 0,251 - 6,45 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 0,053 -0,498 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,31 - 17,4 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 82,41 - 260,8 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | <LQ (20,0) | 20 |
| Detergenti | mg/ l | < 0,15 | 0,5 |

Tabelul nr. 67: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2018

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 2,20 | 3,4 | 14,40 | 13,5 | 4,4 | 4,8 | 17,5 | 3,2 | 7,8 | 4,4 | 2,8 | 2,2 |
| Reziduu fix | mg/ l | 8,09 | 8,16 | 8,12 | 8,24 | 8,35 | 8,25 | 8,34 | 8,24 | 8,33 | 8,25 | 8,22 | 8,29 |
| CBO5 | mg/ l | < 10 | < 10 | < 10 | 10,0 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 1637 | 920 | 1042 | 969 | 811 | 884 | 890 | 872 | 938 | 1039 | 1043 | 960 |
| Amoniu | mg/ l | 8,02 | 4,32 | 8,07 | 7,65 | 13,25 | 22,0 | 13,4 | 2,09 | 2,64 | 3,98 | 2,58 | 4,05 |
| Azotati | mg/ l | 33,95 | < 30 | < 30 | < 30 | 42,44 | 67,90 | 37,80 | < 30 | < 30 | 41,24 | < 30 | 40,51 |
| Azotiti | mg/ l | 0,52 | 0,16 | 0,37 | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | 0,10 | 0,21 | 0,13 | 0,38 | 0,43 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,09 | 6,24 | 5,64 | 2,81 | 6,05 | 5,29 | 1,18 | 6,07 | 22,23 | 11,09 | 4,74 | 5,210 |
| Cloruri | mg/ l | 0,063 | 0,080 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 0,37 | 0,17 | 0,36 | < 0.004 |
| Substante extractibile | mg/ l | 1,220 | 0,210 | 0,45 | 1,17 | 0,29 | 1,46 | 0,54 | 0,16 | 0,38 | 0,54 | 0,92 | 0,55 |
| Detergenti | mg/ l | 205,9 | 198,8 | 220,1 | 213,0 | 216,5 | 198,8 | 205,9 | 191,7 | 241,4 | 234,3 | 241,4 | 120,7 |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 8,25 | 6.5 - 8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | <10 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 942 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 7,64 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 37,3 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 0,26 | -- |
| Azotati | mg/ l | 6,96 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 0,19 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,61 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 207 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | <LQ (20,0) | 20 |
| Detergenti | mg/ l | < 0,05 | 0,5 |

Tabelul nr. 68: Rezultatele monitorizarii calitatii apei epurate evacuate, in anul 2019

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare obtinuta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| pH | unit. pH | 8,08 | 8,39 | 8,04 | 8,25 | 8,3 | 8,08 | 8,04 | - | - | - | - | - |
| Materii in suspensie | mg/ l | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 11 | < 10 | - | - | - | - | - |
| Reziduu fix | mg/ l | 982 | 971 | 845 | 829 | 710 | 714 | 938 | - | - | - | - | - |
| CBO5 | mg/ l | 3,75 | 2,91 | 3,15 | 2,97 | 1,93 | 2,1 | 3,01 | - | - | - | - | - |
| CCO-Cr | mg O/ l | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | - | - | - | - | - |
| Amoniu | mg/ l | 0,73 | 0,57 | 0,39 | 0,18 | 0,32 | 0,26 | 0,39 | - | - | - | - | - |
| Azotati | mg/ l | 4,19 | 4,62 | 5,61 | 4,82 | 3,68 | 5,08 | 3,92 | - | - | - | - | - |
| Azotiti | mg/ l | 0,220 | 0,360 | 0,42 | 0,08 | 0,1 | 0,3 | 0,36 | - | - | - | - | - |
| Fosfor total | mg/ l | 0,640 | 0,550 | 0,22 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,94 | - | - | - | - | - |
| Cloruri | mg/ l | 234,3 | 223,7 | 209,5 | 213,0 | 209 | 216,6 | 213 | - | - | - | - | - |
| Substante extractibile | mg/ l | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | - | - | - | - | - |
| Detergenti | mg/ l | < 0.05 | <0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | - | - | - | - | - |

| Indicator fizico-chimic | UM | Valoare medie determinata | Valore admisibila |
| --- | --- | --- | --- |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 8,18 | 6.5 - 8.6 |
| Materii in suspensie | mg/ l | <11 | 60 |
| Reziduu fix | mg/ l | 834 | 2000 |
| CBO5 | mg/ l | 2,68 | 25 |
| CCO-Cr | mg O/ l | <30 | 125 |
| Amoniu | mg/ l | 0,35 | -- |
| Azotati | mg/ l | 4,62 | 37 |
| Azotiti | mg/ l | 0,27 | 2 |
| Fosfor total | mg/ l | 0,48 | 2 |
| Cloruri | mg/ l | 214 | 500 |
| Substante extractibile | mg/ l | <20 | 20 |
| Detergenti | mg/ l | <0,05 | 0,5 |

Tabelul nr. 69: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei epurate evacuate (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Indicator | UM | Valoare limita | Performanta titularului Valoare medie determinata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIM 1/ 29.01.2018 rev 2019 | BREF FDM Tabel 5.1 |  |
| pH (25 grd C) | unit. pH | 6,5 – 8,5 | 6 - 9 | 7,92 |
| Materii in suspensie | mg/ l | 60 | < 50 | 11,19 |
| Reziduu fix | mg/ l | 2000 | - | 997 |
| CBO5 | mg/ l | 25 | < 25 | 18,2 |
| CCO-Cr | mg O/ l | 125 | < 125 | 50,7 |
| Amoniu | mg/ l | 3,0 | - | 1,36 |
| Azotati | mg/ l | 37 | - | 3,98 |
| Azotiti | mg/ l | 2,0 | - | 0,66 |
| Fosfor total | mg/ l | 2,0 | 0,4 - 5 | 1,13 |
| Cloruri | mg/ l | 500 | - | 208 |
| Substante extractibile | mg/ l | 20 | - | <20 |
| Detergenti | mg/ l | 0,5 | - | <0,05 |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele epurate evacuate in raul Ialomita se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

14.1.3. Calitatea apei subterane

SC EXPUR analizeaza semestrial calitatea apei freatice din zona depozitului de deseuri nepericuloase din incinta fabricii (FP1, FP2, FP3, FP4). Sunt analizati următorii indicatori: pH, indice de permanganat, fosfati, substante extractibile.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 70: Rezultatele monitorizarii calitatii apei subterane, in perioada 2013 - 2019

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II |
| FP1 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,11 | 6,67 | 7,14 | 6,95 | 7,07 | 7,2 | 7 | 7 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 4,071 | 7,511 | 4,03 | 16,718 | 9,45 | 3,52 | 4,6 | 5,76 |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,047 | 3,122 | 2,063 | 3,117 | 4,824 | 2,81 | 0,6 | 3,73 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP2 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,07 | 6,81 | 7,03 | 6,79 | 7,11 | 7,2 | 7,2 | 7,9 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 3,857 | 3,542 | 1,55 | 5,224 | 3,85 | 3,84 | 4 | 2,4 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,648 | 0,451 | 0,596 | 0,1 | 0,474 | 0,36 | 0,078 | 0,33 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP3 | pH (25 grd C) | unit. pH | 6,93 | 6,65 | 6,68 | 6,65 | 6,74 | 7,20 | 6,7 | 6,70 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 7,214 | 33,282 | 13,395 | 10,710 | 11,34 | 4,480 | 4,48 | 7,040 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,282 | 6,762 | 0,611 | 0,426 | 0,24 | 0,7 | 0,47 | 0,5 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |
| FP4 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,12 | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,8 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 6,571 | 5,497 | 4,713 | 8,163 | 6,35 | 4,8 | 4,16 | 4,64 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,051 | 0,445 | 0,151 | 0,06 | 0,051 | 3,36 | 0,38 | 0,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) |

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valori obtinute |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II | Sem. I | Sem. II |
| FP1 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,28 | 1,12 | 4,16 | 3,04 | 4,64 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,44 | 0,79 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP2 | pH (25 grd C) | unit. pH | 6,9 | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,12 | 1,28 | 2,4 | 2,56 | 2,08 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,33 | 0,45 | 0,37 | 0,24 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP3 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 1,44 | 1,12 | 4,32 | 2,72 | 2,88 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,18 | 0,43 | 0,33 | 0,24 | 0,38 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |
| FP4 | pH (25 grd C) | unit. pH | 7 | 7,9 | 7,5 | 7,9 | 7,6 | - |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 0,96 | 1,44 | 3,36 | 3,36 | 3,84 | - |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,1 | 0,42 | 0,36 | 0,23 | 0,33 | - |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | <20(LQ) | - |

Tabelul nr. 71: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii apei subterane (2013 – 2019) cu valorile de referinta (2011) si valorile limita stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita

| Foraj monitorizare apa freatica | Indicatori fizico-chimici | U.M. | Valoare medie | Valori de referinta 15.04.2011 | Val limita conf Protocol GA nr. 1284/ 29.03.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 7,32 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 5,33 | 42,857 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 1,85 | 15,269 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP2 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,34 | 6,94 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 2,84 | 6,98 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,36 | 0,067 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP3 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,15 | 6,83 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 7,66 | 6,095 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,85 | 0,105 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |
| FP4 | pH (25 0C) | unit. pH | 7,17 | 6,92 | 6,5-8,5 |
|  | CCO-Mn | mgO/ l | 4,41 | 6,222 | 5 |
|  | Fosfati | mg/ l | 0,48 | 0,028 | 3,4 |
|  | Substante extractibile | mg/ l | <20(LQ) | <20(LQ) | lipsa |

Se observa ca in general, valorile determinate pentru concentratiile poluantilor in apele subterane se incadreaza in limitele stabilite prin Protocolul nr. 1284/29.03.2011, incheiat cu SGA Ialomita.

14.1.4. Concentratia poluantilor emisi la cosurile tehnologice

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale instalatiilor tehnologice.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 72: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in perioada 2013 - 2016

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | 131,2 | 126,1 | - | 114,5 | 136,4 | 128,2 | 140,2 | 138,3 | 142,5 | 138 | 135 | 142 | 131,5 | 139,8 | 125,8 | 130,7 |
|  | Pulberi | - | - | - | 2,13 | 1,69 | 1,15 | 1,35 | 1,2 | 1,38 | 1,4 | 0,67 | 0,7 | 0,7 | 1,62 | 1,81 | 1,33 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | 81,3 | 85,6 | 121,6 | 73,23 | 108,02 | - | 111,6 | 98,9 | 101,1 | - | 98 | 108 | 94 | 104,0 | 92,6 | 119,1 |
|  | Pulberi | - | - | - | 2,78 | 1,77 | - | 1,04 | 0,98 | 1,48 | - | 0,6 | 0,61 | 0,75 | 1,18 | 0,93 | 1,28 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | 2,88 | 2,59 | 2,48 | 4,12 | 5,32 | 5,38 | 3 | 3,24 | 2,05 | 2,05 | 2,67 | 1,78 | 2 | 2,73 | 2,85 | 3,15 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | 0,534 | 3,68 | 0,91 | 0,94 | 11,79 | - | 10,5 | 8,7 | 9,6 | 8,9 | 3,2 | 2,9 | 5,4 | 3,8 | 2,7 | 3,1 |

Tabelul nr. 73: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in anul 2017

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoari obtinute 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 135 | 128,82 | 142,9 | 121,7 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,47 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 114 | - | 101,4 | 101,4 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,75 | - | 0,68 | 0,44 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | 1,76 | 1,69 | 1,79 | 2 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 2,1 |

Tabelul nr. 74: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice in anul 2018 - 2019

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoari obtinute 2018 | Valoari obtinute 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 128 | 132 | 141 | 141 | 121 | 127,2 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,18 | 0,81 | 0,96 | 1,62 | 0,78 | 2,47 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 98 | 121 | 119 | 119 | 135,6 | 140,7 |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 0,88 | 0,63 | 0,92 | 1,64 | 0,84 | 2,1 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | - | 1,69 | 1,62 | - | - | - |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 4,2 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 3,4 |
| E13 – E21 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,03 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,22 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,81 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,65 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,99 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,55 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,24 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,59 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,95 | - | - | - |
| E22 – E23 – Cosuri racitoare broken / prese | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 2,56 | - | - | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | - | - | 1,21 | - | - | - |

Tabelul nr. 75: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile tehnologice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile BREF FDM

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 | BREF FDM (par. 5.2.4.-7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia I | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 132 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,23 | 50 | 50 |
| E10 – Tubulatura de evacuare instalatie deflegmare – Linia II | COV (n-hexan) | mg/Nm3 | 108 | 150 | - |
|  | Pulberi | mg/Nm3 | 1,14 | 50 | 50 |
| E11 – Tubulatura de refulare din cicloane Sectia CASA MASINI | Pulberi | mg/Nm3 | 2,59 | 50 | 50 |
| E12 – Sectiunea 163 Y 2 (Arestor flacari – spargator de flacari) | Metanol (CH3 – OH) | mg/Nm3 | 4,60 | 150 | - |
| E13 – E21 – Tubulaturi refulare cicloane separatoare / tobe / descojitorie | Pulberi | mg/Nm3 | 2,0 | 20 | 50 |
| E22 – E23 – Cosuri racitoare broken / prese | Pulberi | mg/Nm3 | 1,88 | 50 | 50 |

Se observa ca valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile tehnologice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019 si valorile indicate de BREF FDM.

14.1.5. Concentratia poluantilor emisi la cosurile centralelor termice

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza trimestrial concentratiile poluantilor emisi la cosurile de dispersie ale centralelor termice.  Se analizeaza indicatorii: pulberi, CO, NOx, SO2.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 76: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice in perioada 2013 - 2016

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 50,34 | 42,83 | 56,65 | 50,43 | 42,02 | 49,42 | - | 42,23 | 41,57 | 31,74 | 38,5 | - | 39,72 | 33,75 | 28,15 | 25,6 |
|  | CO | 171,05 | 167,39 | 180,15 | 183,67 | 132,55 | 191,70 | - | 149,66 | 171 | 170,08 | 176,46 | - | 172,25 | 143,55 | 124,31 | 124,6 |
|  | NOx | 174,01 | 152,73 | 175,61 | 154,85 | 133,63 | 156,79 | - | 137,89 | 145,81 | 139,86 | 120,2 | - | 127,22 | 130,55 | 116,50 | 120,3 |
|  | SO2 | 80,19 | 61,97 | 85,1 | 91,6 | 61,97 | 94,61 | - | 46,31 | 37,4 | 35,91 | 32,0 | - | 46,9 | 46,36 | 43,68 | 46,2 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 45,87 | 51,27 | - | - | 38,57 | - | 31,33 | - | - | 28,7 | 45,34 | 49,9 | - | 29,7 | - | - |
|  | CO | 163,16 | 167,24 | - | - | 144,22 | - | 144,99 | - | - | 143,6 | 167,82 | 166,13 | - | 125,3 | - | - |
|  | NOx | 140,32 | 121,80 | - | - | 99,22 | - | 149,76 | - | - | 112,7 | 129,04 | 185,19 | - | 127,8 | - | - |
|  | SO2 | 42,28 | 45,63 | - | - | 42,03 | - | 39,24 | - | - | 43,6 | 46,08 | 60,83 | - | 41,3 | - | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | - | 50,99 | 41,71 | - | 48,04 | 51,91 | 30,1 | 37,29 | 37,98 | - | 50,68 | 46,78 | - | 45,70 | 35,23 |
|  | CO | - | - | 170,97 | 190,45 | - | 179,97 | 153,78 | 174,43 | 177,25 | 172,08 | - | 172,84 | 171,84 | - | 172,09 | 169,42 |
|  | NOx | - | - | 171,88 | 214,34 | - | 182,6 | 171,71 | 169,09 | 37,91 | 37,91 | - | 153,08 | 115,27 | - | 149,58 | 148,24 |
|  | SO2 | - | - | 57,68 | 82 | - | 64,61 | 53,98 | 52,32 | 46,65 | 46,65 | - | 53,2 | 38,71 | - | 48,44 | 51,67 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 49,97 | 45,61 | 51,69 | 36,13 | 34,32 | 30,38 | 55,55 | 48,74 | 28,68 | 41,04 | 47,77 | 28,68 | 45,60 | 34,94 | 38,53 | 38,95 |
|  | CO | 167,12 | 167,91 | 195,48 | 163,53 | 147,05 | 155,19 | 185,32 | 164,19 | 170,92 | 171,87 | 169,87 | 170,92 | 173,46 | 153,82 | 149,98 | 150,9 |
|  | NOx | 194,52 | 157,17 | 234,66 | 184,02 | 133,6 | 177,97 | 200,78 | 180,35 | 119,69 | 163,76 | 175,21 | 119,69 | 135,59 | 154,60 | 137,63 | 136,57 |
|  | SO2 | 57,82 | 41,06 | 64,69 | 60,64 | 30,45 | 75,52 | 49,98 | 53,81 | 41,46 | 42,73 | 72,97 | 41,46 | 41,9 | 38,23 | 41,26 | 44,41 |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 46,94 | 50,14 | 46,33 | 32,64 | 25,04 | - | 32,1 | 40,76 | 28,68 | - | 44,78 | 57,87 | 48,15 | 30,1 | 36,66 | 38,79 |
|  | CO | 171,43 | 168,36 | 209,2 | 205,09 | 142,91 | - | 175,03 | 189,41 | 145,72 | - | 172,63 | 168,62 | 171,39 | 164,5 | 164,85 | 165,56 |
|  | NOx | 177,83 | 164,27 | 206,34 | 203,47 | 133,39 | - | 172,61 | 203,56 | 114,12 | - | 124,84 | 141,32 | 142,57 | 163,1 | 162,51 | 172,41 |
|  | SO2 | 51,9 | 61,9 | 49,7 | 52,81 | 37,02 | - | 41,62 | 53,2 | 44,28 | - | 46,97 | 77,87 | 44,62 | 44,9 | 46,83 | 52,17 |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 (gaz natural) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 15,72 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | 67,72 | 60,71 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 | 3,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 2 (gaz natural) | Pulberi | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | CO | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 16,46 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - | 12,85 | 40,04 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,41 | - | - | - | - | - | - | - |

Tabelul nr. 77: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice in perioada 2017 - 2019

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori obtinute [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | 59,58 | 34,27 | 40,69 | 29,41 | 32,85 | 31,47 | 25,63 | 35,44 | 32,43 | - | - |
|  | CO | - | 170,06 | 162,33 | 173,01 | 140,81 | 168,60 | 164,06 | 89,00 | 173,36 | 170,2 | - | - |
|  | NOx | - | 218,68 | 195,05 | 215,9 | 117,05 | 194,70 | 188,30 | 104,40 | 199,20 | 205,3 | - | - |
|  | SO2 | - | 42,02 | 41,84 | 26,36 | 50,0 | 44,3 | 40,04 | 36,0 | 45,68 | 48,8 | - | - |
|  | COT | - | - | 6,79 | - | 15,05 | 6,51 | 6,15 | 10,2 | 6,41 | 8,4 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 66,06 | 40,82 | 37,2 | - | 24,07 | 27,46 | 29,0 | 25,76 | 27,15 | 25,70 | - | - |
|  | CO | 153,43 | 173,32 | 169,48 | - | 130,06 | 170,10 | 167,46 | 120,3 | 170,65 | 164,20 | - | - |
|  | NOx | 153,83 | 189,74 | 198,44 | - | 108,64 | 184,50 | 186,30 | 110,5 | 190,05 | 171,80 | - | - |
|  | SO2 | 49,54 | 71,52 | 45,29 | - | 28,37 | 33,00 | 36,18 | 29,9 | 40,46 | 42,00 | - | - |
|  | COT | - | - | 8,33 | - | 20,04 | 6,82 | 6,84 | 16,4 | 7,17 | 8,22 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 67,61 | 57,91 | 49,11 | 44,75 |  | 46,36 | 35,18 |  | 50,22 | 33,27 | - | - |
|  | CO | 143,44 | 166,25 | 59,23 | 170,5 |  | 60,1 | 73,87 |  | 169,95 | 85,1 | - | - |
|  | NOx | 125,09 | 182,98 | 212,53 | 175,75 |  | 188,3 | 174,31 |  | 189,95 | 154,8 | - | - |
|  | SO2 | 38,67 | 44,79 | 52,35 | 42,72 |  | 45,4 | 46,57 |  | 43,85 | 29,7 | - | - |
|  | COT | - | - | 6,54 | - |  | 4,11 | 5,76 |  | 6,78 | 7,30 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | - | - | - | 40,4 | 27,39 | -- | -- | 45,34 | 33,26 | 36,2 | - | - |
|  | CO | - | - | - | 140,5 | 150,76 | -- | -- | 149,00 | 166,73 | 135,8 | - | - |
|  | NOx | - | - | - | 118,04 | 127,50 | -- | -- | 117,40 | 185,47 | 182,0 | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | 56,53 | 54,66 | -- | -- | 50,60 | 39,50 | 41,3 | - | - |
|  | COT | - | - | - | - | 24,43 | -- | -- | 16,8 | 6,59 | 8,31 |  |  |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 67,27 | - | 30,67 | 43,19 | 29,18 | 36,25 | 31,59 | 39,65 |  |  | - | - |
|  | CO | 163,58 | - | 168,56 | 160,56 | 152,65 | 173,7 | 169,44 | 120,20 |  |  | - | - |
|  | NOx | 173,41 | - | 195,79 | 185,24 | 139,79 | 204,1 | 189,84 | 103,30 |  |  | - | - |
|  | SO2 | 42,6 | - | 39,38 | 73,94 | 33,52 | 39,5 | 43,54 | 28,9 |  |  | - | - |
|  | COT | - | - | 8,48 | - | 20,42 | 6,99 | 6,45 | 11,04 |  |  |  |  |

Nota: Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 si 2 tip VAPPOPREX 3G 6000 nu au functionat in perioada 2017 - 2019.

Tabelul nr. 78: Comparatia rezultatelor monitorizarii emisiilor la cosurile centralelor termice (2013 – 2019) cu valorile limita stabilite prin Autorizatia integrata de mediu 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019

| Cos tehnologic | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Val limita conf AIM 1/2018 rev 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 1 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 38,9 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 160,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 161,5 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 51,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 7,3 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 2 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 37,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 155,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 148,8 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 44,1 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,8 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 3 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 44,4 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 146,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 156,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,2 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 6,4 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 4 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 39,34 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 158,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 153,7 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 49,9 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 4,0 | - |
| Centrala termica Fabrica de ulei – Cazan 5 (coaja floarea soarelui) | Pulberi | mg/Nm3 | 40,1 | 150 |
|  | CO | mg/Nm3 | 168,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 166,0 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 48,3 | - |
|  | COT | mg/Nm3 | 8,9 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 1 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 23,0 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 64,2 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,7 | - |
| Centrala termica Fabrica de biodiesel – Cazan 2 tip VAPPOPREX 3G 6000 | Pulberi | mg/Nm3 | 0,9 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 18,9 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 26,4 | - |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 3,5 | - |

Tabelul nr. 79: Rezultatele monitorizarii emisiilor la cosurile centralei termice de la fabrica de ulei dupa montarea filtrului electrostatic (Buletin de analiza 19.07.2019)

| Cos tehnologic | Indicatori | Valori determinate [mg/Nm3] | Valori limita cf. Legii 188/2018 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica Fabrica de ulei – iesire filtru electrostatic (coaja floarea soarelui) | Pulberi | 21,97 | 30 |
|  | CO | 1416 | - |
|  | NOx | 281,5 | 650 |
|  | SO2 | 4,79 | 200 |
|  | COT | 6,4 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru concentratiile poluantilor la cosurile centralelor termice se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

14.1.6. Calitatea solului de pe amplasament

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, analizeaza o data la 10 ani calitatea solului de pe amplasament. Se preleveaza probe din 7 puncte, pe doua adancimi si se analizeaza indicatorii: pH, umiditate, humus, produse petroliere totale, sulfati si cloruri.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 80: Rezultatele monitorizarii calitatii solului de pe amplasament in perioada 2013 - 2018

| Incercare executata | Anul | S1/1 | S1/2 | S2/1 | S2/2 | S3/1 | S3/2 | S4/1 | S4/2 | S5/1 | S5/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2013 | 7,88 | 7,40 | 6,70 | 6,55 | 7,91 | 8,10 | 8,15 | 7,92 | 8,30 | 7,98 |
|  | 2014 | 7,45 | 7,34 | 6,57 | 6,89 | 8,12 | 8,35 | 8,60 | 8,11 | 7,60 | 7,28 |
|  | 2015 | 7,45 | 7,34 | 6,57 | 6,89 | 8,12 | 8,35 | 8,60 | 8,11 | 7,60 | 7,28 |
|  | 2016 | 7,25 | 7,32 | 6,97 | 6,88 | 7,07 | 7,48 | 7,35 | 6,96 | 7,82 | 7,08 |
|  | 2017 | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 8,00 | 7,70 | 7,70 |
|  | 2018 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 7,30 | 7,80 | 7,90 | 7,50 | 7,60 |
| Umiditate [%] | 2013 | 7,33 | 8,80 | 9,18 | 10,42 | 13,20 | 15,60 | 19,55 | 25,44 | 12,45 | 13,90 |
|  | 2014 | 4,12 | 5,60 | 5,11 | 6,48 | 3,26 | 4,10 | 6,51 | 7,84 | 8,46 | 9,95 |
|  | 2015 | 4,12 | 5,60 | 5,11 | 6,48 | 3,26 | 4,10 | 6,51 | 7,84 | 8,46 | 9,95 |
|  | 2016 | 10,20 | 11,50 | 11,10 | 12,40 | 8,86 | 9,48 | 9,58 | 11,40 | 8,42 | 10,80 |
|  | 2017 | 11,85 | 22,87 | 12,83 | 13,81 | 11,89 | 15,12 | 12,48 | 13,72 | 14,74 | 16,72 |
|  | 2018 | 11,56 | 21,93 | 12,69 | 13,24 | 12,11 | 14,97 | 12,12 | 13,34 | 14,58 | 16,11 |
| Humus [%S.U.] | 2013 | 0,72 | 1,33 | 0,86 | 0,90 | 1,11 | 0,73 | 0,55 | 0,44 | 0,76 | 0,53 |
|  | 2014 | 0,56 | 0,83 | 1,15 | 2,78 | 1,60 | 1,78 | 1,11 | 0,84 | 0,76 | 1,50 |
|  | 2015 | 0,56 | 0,83 | 1,15 | 2,78 | 1,60 | 1,78 | 1,11 | 0,84 | 0,76 | 1,50 |
|  | 2016 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,81 | 0,72 | 0,58 | 0,45 |
|  | 2017 | 2,66 | 3,29 | 3,32 | 3,52 | 3,83 | 3,67 | 3,95 | 3,25 | 3,22 | 2,83 |
|  | 2018 | 2,09 | 3,11 | 3,17 | 3,29 | 3,75 | 3,81 | 3,25 | 2,99 | 3,25 | 2,62 |
| Hidrocarburi totale din petrol [mg/kg S.U.] | 2013 | 31,37 | 60,92 | 49,40 | 46,66 | 47,20 | 57,20 | 34,37 | 132,81 | 47,26 | 40,33 |
|  | 2014 | 45,12 | 64,24 | 79,14 | 85,24 | 88,23 | 67,14 | 97,15 | 96,12 | 87,69 | 45,33 |
|  | 2015 | 45,12 | 64,24 | 79,14 | 85,24 | 88,23 | 67,14 | 97,15 | 96,12 | 87,69 | 45,33 |
|  | 2016 | 45,10 | 52,00 | 31,60 | 35,80 | <25 | <25 | 46,90 | 33,20 | <25 | <25 |
|  | 2017 | <25 | <25 | <25 | 56,50 | 27,80 | 31,20 | <25 | 35,90 | <25 | <25 |
|  | 2018 | <25 | <25 | <25 | 55,78 | 26,90 | 30,50 | <25 | 34,20 | <25 | <25 |
| Sulfati [mg/kg S.U.] | 2013 | 181 | 165 | 154 | 280 | 251 | 288 | 345 | 258 | 135 | 210 |
|  | 2014 | 193 | 187 | 264 | 310 | 398 | 365 | 411 | 409 | 248 | 289 |
|  | 2015 | 193 | 187 | 264 | 310 | 398 | 365 | 411 | 409 | 248 | 289 |
|  | 2016 | 136 | 123 | 169 | 147 | 221 | 203 | 289 | 235 | 178 | 189 |
|  | 2017 | 210,0 | 246,0 | 197,7 | 188,2 | 107,0 | 77,0 | 208,0 | 205,8 | 76,7 | 62,6 |
|  | 2018 | 198 | 224 | 186 | 168 | 101 | 65 | 201 | 192 | 70 | 61,3 |
| Cloruri [mg/kg S.U.] | 2013 | 175,40 | 198,10 | 165,00 | 102,15 | 124,00 | 143,12 | 205,10 | 161,80 | 156,00 | 210,00 |
|  | 2014 | 155,24 | 176,30 | 177,00 | 145,00 | 188,00 | 123,00 | 80,75 | 95,54 | 115,00 | 206,00 |
|  | 2015 | 155,24 | 176,30 | 177,00 | 145,00 | 188,00 | 123,00 | 80,75 | 95,54 | 115,00 | 206,00 |
|  | 2016 | 141,00 | 136,00 | 183,00 | 171,00 | 125,00 | 99,40 | 85,60 | 79,60 | 96,80 | 91,90 |
|  | 2017 | 9,42 | 9,11 | 13,34 | 10,99 | 9,27 | 10,54 | 10,95 | 13,33 | 11,24 | 9,20 |
|  | 2018 | 10,00 | 9,09 | 14,20 | 10,20 | 10,10 | 10,40 | 10,10 | 12,30 | 10,40 | 8,46 |

| Incercare executata | Anul | S6/1 | S6/2 | S9/1 | S9/2 | M/1 | M/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2013 | 8,30 | 8,20 | 8,60 | 8,10 | 8,00 | 7,90 |
|  | 2014 | 7,80 | 7,95 | 7,67 | 7,86 | 7,69 | 7,34 |
|  | 2015 | 7,80 | 7,95 | 7,67 | 7,86 | 7,69 | 7,34 |
|  | 2016 | 7,88 | 7,91 | 7,13 | 7,33 | 7,55 | 7,18 |
|  | 2017 | 8,00 | 8,10 | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,80 |
|  | 2018 | 7,30 | 7,60 | 7,50 | 7,70 | 7,70 | 7,80 |
| Umiditate [%] | 2013 | 26,90 | 18,39 | 17,33 | 19,86 | 16,80 | 17,62 |
|  | 2014 | 6,99 | 7,36 | 5,31 | 7,86 | 6,81 | 7,23 |
|  | 2015 | 6,99 | 7,36 | 5,31 | 7,86 | 6,81 | 7,23 |
|  | 2016 | 6,56 | 8,45 | 7,44 | 8,63 | 9,21 | 10,40 |
|  | 2017 | 13,81 | 16,04 | 15,71 | 15,69 | 14,71 | 13,89 |
|  | 2018 | 13,45 | 15,78 | 14,22 | 15,08 | 14,71 | 13,89 |
| Humus [%S.U.] | 2013 | 2,20 | 1,61 | 2,78 | 1,34 | 1,40 | 0,80 |
|  | 2014 | 1,48 | 1,30 | 2,43 | 1,45 | 1,55 | 1,23 |
|  | 2015 | 1,48 | 1,30 | 2,43 | 1,45 | 1,55 | 1,23 |
|  | 2016 | 0,63 | 0,44 | 0,62 | 0,45 | 0,37 | 0,31 |
|  | 2017 | 3,52 | 3,11 | 3,03 | 4,36 | 3,31 | 3,52 |
|  | 2018 | 3,11 | 2,98 | 2,85 | 3,18 | 3,31 | 3,52 |
| Hidrocarburi totale din petrol [mg/kg S.U.] | 2013 | 28,14 | 39,39 | 38,44 | 40,95 | <25 | <25 |
|  | 2014 | 88,14 | 43,45 | 44,28 | 87,61 | <25 | <25 |
|  | 2015 | 88,14 | 43,45 | 44,28 | 87,61 | <25 | <25 |
|  | 2016 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
|  | 2017 | 42,30 | 28,90 | <25 | <25 | <25 | 27,00 |
|  | 2018 | 31,70 | <25 | <25 | <25 | <25 | 27,00 |
| Sulfati [mg/kg S.U.] | 2013 | 220 | 151 | 110 | 216 | 370 | 181 |
|  | 2014 | 201 | 356 | 145 | 116 | 270 | 281 |
|  | 2015 | 201 | 356 | 145 | 116 | 270 | 281 |
|  | 2016 | 182 | 144 | 86 | 65 | 192 | 144 |
|  | 2017 | 107,0 | 260,7 | 189,0 | 168,0 | 80,30 | 123,00 |
|  | 2018 | 95,1 | 222 | 163 | 148 | 80,3 | 123,0 |
| Cloruri [mg/kg S.U.] | 2013 | 230,11 | 140,11 | 348,00 | 215,00 | 83,11 | 73,11 |
|  | 2014 | 130,00 | 125,11 | 381,00 | 275,00 | 53,89 | 83,42 |
|  | 2015 | 130,00 | 125,11 | 381,00 | 275,00 | 53,89 | 83,42 |
|  | 2016 | 121,00 | 112,00 | 194,00 | 178,00 | 79,40 | 62,60 |
|  | 2017 | 14,82 | 16,74 | 12,13 | 9,87 | 10,86 | 9,64 |
|  | 2018 | 14,40 | 16,90 | 12,40 | 8,36 | 10,86 | 9,64 |

Notatiile Si/j cu i = 1÷7 si j = 1÷2, reprezinta codificarea probelor de sol prelevate. Unde indicele i reprezinta locul de prelevare (i = 1 – parc depozit glicerina, i = 2 – depozit HCl, i = 3 – parc rezervoare ulei, i = 4 – parc rezervoare n-hexan, i = 5 – poarta 5, i = 6 – 200 m directia N-V, i = 7 – parc de rezervoare chimicale), iar indicele j adancimea de prelevare a solului (j = 1 – adancimea de 10 cm, j = 2 – adancimea de 30 cm). M reprezinta probele martor prelevate din exteriorul amplasamentului.

Tabelul nr. 81: Comparatia rezultatelor monitorizarii calitatii solului (2013 – 2018) cu valorile de referinta stabilite prin Ordin nr. 756/1997

| Cod proba | Indicatori | U.M. | Valoare medie | Prag de alerta conf AIM 1/ 29.01.2018 rev 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1/1 | pH | Unit.pH | 7,46 | - |
|  | Umiditate | % | 8,20 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,21 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 185,17 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 107,72 | - |
| S1/2 | pH | Unit.pH | 7,42 | - |
|  | Umiditate | % | 12,72 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,70 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 188,67 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 117,49 | - |
| S2/1 | pH | Unit.pH | 7,05 | - |
|  | Umiditate | % | 9,34 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,77 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 205,78 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 121,59 | - |
| S2/2 | pH | Unit.pH | 7,12 | - |
|  | Umiditate | % | 10,48 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,33 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 60,87 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 233,87 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 97,39 | - |
| S3/1 | pH | Unit.pH | 7,72 | - |
|  | Umiditate | % | 8,77 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,09 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 58,82 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 246,00 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 107,40 | - |
| S3/2 | pH | Unit.pH | 7,88 | - |
|  | Umiditate | % | 10,56 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,06 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 52,84 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 227,17 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 84,91 | - |
| S4/1 | pH | Unit.pH | 8,07 | - |
|  | Umiditate | % | 11,13 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,80 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 310,83 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 78,88 | - |
| S4/2 | pH | Unit.pH | 7,84 | - |
|  | Umiditate | % | 13,26 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,51 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 71,39 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 284,80 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 76,35 | - |
| S5/1 | pH | Unit.pH | 7,75 | - |
|  | Umiditate | % | 11,19 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,56 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 159,28 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 84,07 | - |
| S5/2 | pH | Unit.pH | 7,49 | - |
|  | Umiditate | % | 12,91 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,58 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | <25 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 183,48 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 121,93 | - |
| S6/1 | pH | Unit.pH | 7,85 | - |
|  | Umiditate | % | 12,45 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,07 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 57,76 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 167,68 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 106,72 | - |
| S6/2 | pH | Unit.pH | 7,95 | - |
|  | Umiditate | % | 12,23 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,79 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 37,05 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 248,28 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 89,33 | - |
| S7/1 | pH | Unit.pH | 7,75 | - |
|  | Umiditate | % | 10,89 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,36 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 139,67 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 221,42 | - |
| S7/2 | pH | Unit.pH | 7,78 | - |
|  | Umiditate | % | 12,50 | - |
|  | Humus | %S.U. | 2,04 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 138,17 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 160,21 | - |
| M1 | pH | Unit.pH | 7,72 | - |
|  | Umiditate | % | 11,51 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,92 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,00 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 210,43 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 48,67 | - |
| M2 | pH | Unit.pH | 7,56 | - |
|  | Umiditate | % | 11,71 | - |
|  | Humus | %S.U. | 1,77 | - |
|  | Hidrocarburi | mg/kg S.U. | 25,33 | 1000 |
|  | Sulfati | mg/kg S.U. | 188,83 | 5000 |
|  | Cloruri | mg/kg S.U. | 53,64 | - |

| Indicatori | U.M. | Interval valori determinate | Valoare medie | Valori probe martor | Valoare prag de alerta Soluri mai putin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit.pH | 6,55 – 8,60 | 7,59 | 7,18 – 8,00 | - |
| Umiditate | % | 3,01 – 26,90 | 14,37 | 6,81 – 17,62 | - |
| Humus | %S.U. | 0,37 – 4,36 | 3,10 | 0,31 – 3,52 | - |
| Hidrocarburi | mg/kg S.U. | < 249,60 | 28,86 | < 27 | 1000 |
| Sulfati | mg/kg S.U. | 61,30 – 411,0 | 149,60 | 80,3 - 370 | 5000 |
| Cloruri | mg/kg S.U. | 8,36 – 436,0 | 11,24 | 9,64 – 83,42 | - |

Se observa ca valorile determinate pentru indicatorii de calitate ai solului de pe amplasament se incadreaza in limitele impuse de Ordin nr. 756/1997.

Cea mai mica valoare a pH-ului (6,55) a fost inregistrata in zona depozitului de acid clorhidric, la adancimea de 30 cm (S2/2), in anul 2013.

Valoarea cea mai mare a concentratiei de hidrocarburi (132,81 mg/kg S.U.) a fot determinata in zona parcului de rezervoare hexan, la adancimea de 30 cm (S4/2), in anul 2013, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de 34,2 mg/kg S.U..

Cea mai mare concentratie a clorurilor (381 mg/kg S.U.) a fost determinata in anul 2014 si 2015 in proba prelevata din parcul de rezervoare chimicale la adancimea de 10 cm (S7/1), fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. Ulterior concentratia a fost in scadere, iar in anul 2018 a avut valoarea de12,40 mg/kg S.U..

Sulfatii au avut o concentratie maxima (411 mg/kg S.U.) in parc rezervoare n-hexan, la adancimea de 10 cm (S4/1), in anii 2014 si 2015, fara a depasi pragul de alerta pentru soluri mai putin sensibile. In anul 2018, concentratia sulfatilor in acest punct a fost de 201 mg/kg S.U.

14.1.7. Nivelul zgomotului la limita amplasamentului

SC EXPUR in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019, monitorizeaza anual nivelul de zgomot la limita amplasamentului.  Se fac determinari in 4 puncte astfel: P1 – poarta 1, P2 – poarta 5, P3 – poarta 4, P4 – poarta 3.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 82: Rezultatele monitorizarii nivelului de zgomot la limita amplasamentului in perioada 2013 - 2018

| Punctul de monitorizare | Valori determinate [dB(A)] | Valoare medie determinata [dB(A)] | Valoarea limita admisa [dB (A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| P1-Poarta 1 | 61,4 | 43,7 | 60,3 | 58,8 | 59,1 | 59,6 | 56,7 | 65 |
| P2-Poarta 5 | 62,9 | 52,4 | 61,6 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 59,4 |  |
| P3-Poarta 4 | 61,8 | 48,3 | 61,8 | 59,2 | 60,2 | 60,8 | 58,3 |  |
| P4-Poarta 3 | 63,2 | 51,4 | 63,8 | 62,8 | 61,6 | 61,2 | 60,6 |  |

Se observa ca valorile determinate pentru nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limitele impuse de Autorizatia integrata de mediu nr. 1 din 29.01.2018, actualizata la 13.05.2019.

14.1.8. Impactul vizual

Constructiile amenajate au un aspect agreabil si vor fi permanent ingrijite. Spatiile care nu sunt ocupate de constructii sunt amenajate ca spatii verzi pe care sunt plantati arbusti si plante ornamentale.

In vecinatatea obiectivului analizat nu exista zone naturale folosite in scop recreativ sau zone protejate.

14.1.9. Impactul produs asupra asezarilor umane

Activitatea fabricii se realizeaza departe de zonele locuite (aproximativ 1000 m).

Datorită poziţiei amplasamentului şi a potenţialelor evacuări către mediu, ce au fost analizate în capitolele precedente, se consideră că funcţionarea fabricii nu va genera impact negativ asupra:

- personalului angajat şi a populaţiei din zonă;

- activităţilor economice locale;

- condiţiilor de viaţă din zona de impact unităţii,

ci, din contră, dezvoltarea noii activităţi va avea impact benefic asupra populaţiei din zonă, prin crearea de noi locuri de muncă şi va contribui la dezvoltarea mediului economico- social.

Tabelul nr. 83: Comparatia intre caile prin care se poate manifesta teoretic impactul asupra asezarilor umane

| Cauze/cai teoretice | Situatia reala |
| --- | --- |
| Infestarea apei freatice din care se alimenteaza fantanile locuitorilor din zona | Activitatea nu are impact asupra apelor subterane (vezi sectiune 13.2.5.) |
| Afectarea calitatii aerului si producerea de disconfort olfactiv | Vezi: Impactul asupra calitatii aerului (13.2.2) |
| Inmultirea vectorilor de agenti patogeni (muste, tantari); | Nu este cazul |
| Modificarea peisajului in zona | Vezi: Impactul asupra peisajului (13.2.8) |

14.2. Managementul deseurilor

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Prin masurile de depozitare, transport si eliminare a deseurilor aplicate in cadrul societatii, sunt eliminate posibilitatile de poluare a factorilor de mediu aer, apa, sol. Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare sunt transportate doar de către societăţi autorizate pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Nu afectează zona prin zgomot sau mirosuri. Nu afectează peisajul In apropierea obiectivului. nu sunt zone de interes special . |

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul judetean de gestionare a deseurilor |

14.3. Habitate speciale

În judeţul Ialomita au fost declarate 6 situri de importanţă comunitară (Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România) şi 12 arii de protecţie avifaunistică (HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România).

Dintre siturile prezentate mai sus, cele mai apropiate de amplasamentul EXPUR sunt :

- ROSCI 0290 /  ROSPA 0152 Coridorul Ialomitei, afate la o distanta de aproximativ 1,3 km S ;

- ROSPA 0065 Lacurile Fundata - Amara, aflat la o distanţă de aprox. 3,2 km NV (lacul Amara).

Figura 7. Pozitia siturilor protejate fata de aplasamentul analizat

ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei

Apele uzate rezultate din activitatea de productie, dupa epurare sunt evacuate prin SP3 in raul Ialomita, ce face parte din aceasta arie protejata.

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente „brate moarte", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu.

Suprafaţa totală a sitului – 26 726,8 ha, din care:

- În judeţul Ialomita – 72 %

- În judeţul Prahova – 28 %

Clase de habitate:

- Ape dulci continentale 6%

- Mlastini, smarcuri, turbarii 2%

- Culturi cerealiere extensive 10%

- Pajisti ameliorate 6%

- Alte terenuri arabile 2%

- Paduri caducifoliate 70%

- Habitate de paduri 4%.

Calitate si importantă

Situl reprezinta cel mai important coridor ecologic care strabate Baraganul, care se dezvolta de la vest la est, legand Subcarpatii si Campia Ploiestiului de Dunare, Ialomita fiind singurul rau alohton din Campia Baraganului. In acest fel, Ialomita si afluentii sai principali - Prahova si Teleajenul - conecteaza lunca Dunarii cu zona de campie forestiera si colinara, strabatand zona cea mai uscata a tarii - Campia Baraganului. Situl este deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste - sleauri de lunca cu stejar pedunculat, zavoaie de plopi si salcii, vegetatia de cursuri de apa si de maluri, comunitatile de ierburi higrofile, pajistile de altitudine joasa -, dar si prin vegetatia specifica teraselor din stepa care marginesc lunca - tufarisuri ponto-sarmatice, pajisti stepice, etc., precum si prin speciile de fauna existente aici - castor, etc.

Vulnerabilitate

Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc.

ROSPA 0065 Lacurile Fundata - Amara

Geomorfologic, Lacurile Fundata si Amara sunt incluse in zona biogeografica stepica, in Campia Baraganului Central si se incadreaza in partea estica a unitatii structurale - Platforma Moesica, lacul Amara fiind format pe cale naturala ca lac de albie pe terasa raului Ialomita. Solurile din zona acestui lac sunt cernoziomice avand numai pe alocuri caracter semicarbonatic. Dezvoltat ca liman fluviatil pe cursul inferior al Ialomitei, la contactul terasei fluviatile cu campia propriu-zisa, Lacul Fundata este localizat pe terasa Ialomitei, acesta fiind unul din limanele mari din cursul inferior al Ialomitei cu o suprafata de 510 ha. Lacul este lipsit de curgere spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului, la acumularea in cuveta lacustra a sarurilor spalate de apele de siroire. Avand o forma sinuoasa, cu o lungime de 8.5 km si o latime maxima in dreptul localitatii Gh.Doja de 1 km, iar minima de 150 m, in amonte este traversat de un dig din pamant care delimiteaza lacul terapeutic de lacul piscicol Gh.Doja. Calitatea apei in cele doua bazine este diferita, partea de Sud a lacului fiind salcie, in timp ce partea de Nord are apa dulce si contine mai multa vegetatie acvatica. Adancimea maxima a apei este de 5 m si malurile sunt in general abrupte. Hidrografia de suprafata este reprezentata de raul Ialomita si Valea Gh.Doja, vale alimentata din precipitatii si scurgeri superficiale, avand legatura cu panza freatica si apa in mod permanent, cu unele oscilatii de nivel in functie de perioadele ploioase si secetoase.

Caracteristicile hidrometeorologice din zona lacurilor sunt:

- T medie multianuala +110 C;

- Directia predominanta a vantului de la N la S;

- Precipitatii 138,24 l/mp.

Situl este reprezentat in cea mai mare parte de terenuri umede (90%-apa dulce, salcie si sarata) si de agrosisteme (10%-teren arabil). Zona constituie habitat pentru pasarile de apa, cum sunt: Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), alte specii de pasaj-Phalacrocorax pygmaeus (Cormoranul mic), de iernare -Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu), de cuibarire -Aythya nyroca (Rata rosie).

Vegetatia este specifica pajistilor stepice primare si derivate. Din punct de vedere fitogeografic, Lacurile Fundata si Amara se inscriu in subzona de vegetatie naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor antropice. Pe malurile vaii Ialomitei, la sudul lacului Fundata apar pajistile stepice primare in petice mici cu Stipa lessingiana (colilie). Pajistile naturale cuprind: Agropyron cristatum (pir), Andropogon ischaemum (barboasa), Salvia nemorosa (jales), Potentilla argentea (scrantitoare), Hyperieum sp. Pajistile secundare derivate se intalnesc pe islazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa (firuta-buloasa), Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodorn dactylon (pirul gros). In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens (pir) cu Poa angustifolia, Bromus sp., Setaria sp. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum (barbatoasa) si Eryngium campestre (scaiul dracului) care invadeaza pasunile si malurile abrupte ale Ialomitei. Vegetatia azonala a sitului este reprezentata de specii halofile si mezofile. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul), Ligustrum vulgare (lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei), specii ce se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia acvatica este reprezentata de Myrriphyllum spicatum (vascul apei).

Fauna este reprezentata de:

-rozatoare: Citelus citelus (popandau), Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp);

- carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversmani (dihor de stepa) si Putoris putoris (dihor).

Suprafaţa totală a sitului: 2036,2 ha,  100% in judetul Ialomita

Clase de habitate:

- Ape dulci continentale 42%

- Culturi cerealiere extensive 56%

- Pajisti ameliorate 2%.

Calitate si importantă: Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Lanius minor Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Anser erythropus Philomachus pugnax Platalea leucorodia Haliaeetus albicilla Milvus migrans Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Pelecanus onocrotalus Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Sterna albifrons Grus grus Sterna hirundo In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4, C6.

Vulnerabilitate

- braconaj

- vânătoarea in timpul cuibăritului

- vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate

- distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor

- deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului

- desecarea zonelor umede

- industrializare şi extinderea zonelor urbane

- pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate

- electrocutare si coliziune cu linii electrice

- pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare

- arderea stufului

- arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

- amplasare de generatoare eoliene

- înmulţirea necontrolată a speciilor invasive.

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Da |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Da |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Da |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

Impactul produs de funcţionarea obiectivului, va fi nesemnificativ, deoarece:

- apele uzate din cadrul amplasamentului vor fi epurate înaintea evacuării acestora în raul Ialomita;

- instalatiile sunt realizate cu respectarea prevederilor BAT si vor asigura condiţii de operare în siguranţă, pentru a nu afecta factorii de protecţie - mediul şi omul.

În baza relaţiei sursă - cale - receptor se caracterizează impactul funcţionării fabricii asupra biodiversităţii ca fiind nesemnificativ.

Se precizează:

Sursa de poluare: evacuările către mediu din activităţile ce se desfăşoară, menţionate în subcapitolele anterioare.

Cale: aer, apă, sol, subsol, apă subterană.

Receptor: biodiversitatea.

Deoarece în condiţii normale de funcţionare, activitatea ce se desfăşoară în cadrul obiectivului nu are efecte negative semnificative asupra ecosistemelor terestre şi acvatice, nu sunt necesare măsuri suplimentare de diminuare a impactului.

Măsurile prevăzute pentru protecţia factorilor de mediu apă, aer, sol şi freatic au ca scop, implicit, protecţia biodiversităţii.

Sunt luate toate măsurile necesare, astfel încât contribuţia la modificarea calităţii vegetaţiei şi faunei actuale va fi neînsemnată, iar impactul indus asupra biodiversităţii va fi minim.

15. Programele de conformare si modernizare

Instalatiile de producere a uleiului vegetal si a biodieselului ale SC EXPUR SA sunt realizate conform prevederilor BREF, la nivelul BAT.

Emisiile de poluanti precum si consumurile de utilitati se incadreaza in limitele specificate de BREF FDM si BREF LVOC.

Nu sunt necesare masuri suplimentare si/ sau de modernizare avînd in vedere ca fabrica a fost echipata cu instalatii care sunt conforme cu recomandarile BAT.

# Footnotes

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

# Text boxes

1 km

SC EXPUR SA

2 R-CO-ONa ( H2SO4 ( 2 R-CO-OH ( Na2SO4

săpunuri                                  acizi graşi

EXPUR