ANEXA nr. 5E: Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

I.Denumirea proiectului:

Inchidere foraj F2 si executare foraj F3

II.Titular:

- numele;

Comuna Buesti, jud. Ialomita.

- adresa poştală;

Com. Buesti, str. Teilor, nr. 34, jud. Ialomita

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- tel 0729025989

- e-mail: primariabuestiil@yahoo.com

- numele persoanelor de contact:

Mihaila Nicolae - primar

-- director/manager/administrator;

-- responsabil pentru protecţia mediului.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)un rezumat al proiectului;

Proiectul prevede inchiderea forajului F2 colmatat si executarea in imediata lui vecinatate a unui nou foraj F3 pentru alimentarea cu apa a com. Buesti..

b)justificarea necesităţii proiectului;

Proiectul se justifica prin necesitatea asigurarii debitului de apa pentru populatia si institutiile din com. Buesti.

c)valoarea investiţiei;

cca.50 000 lei

d)perioada de implementare propusă;

cca. 30 zile

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Anexate la memoriu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Comuna Buesti dispune  pentru alimentarea cu apa a populatiei de 2 foraje F1 si F2 conform Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 18/30.05.2018 emisa de SGA Ialomita.

Forajul F2  s-a colmatat si nu a mai putut fi reabilitat, s-a luat hotararea ca acesta sa fie inchis si pus in sigutranta si executarea unui nou foraj F3 in imediata vecinatate (la cca. 5 m).

- Inchidere si punere in siguranta a forajului F2

Inchidere si punere in siguranta a forajului F2 necesita cativa pasi de urmat si anume;

1. recuperarea pompei submersibile

2. dezafectarea conductei de aductiune

3. Clorinarea apei din foraj

- adancimea apei - h (de la NHs pana la baza forajului)

- volumul de apa din foraj - V= π x r2 x h = 19 mc

Clorinarea se face cu 250 mg Cl/ litru

4. Se inchide capacul caminului si se asigura cu un lacat sau se sudeaza.

- Executare foraj  F3

Din analiza contextului geologic şi hidrogeologic al zonei studiate rezultă că pentru alimentarea cu apă din subteran prezintă interes stratele acvifere aparţinand Pleistocenului inferior (str. Fratesti - acvifer de mare adancime).

Forajul va avea adâncimea de cca. 100,00 m şi va asigura un debit de cca. 3,5 l/s necesar alimentării cu apă a comunei Buesti.

5 m

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

În timpul implementării proiectului, vor fi necesare următoarele materii prime, materiale, echipamente și instalații:

- Tubulatură tip Valrom R16 cu diametrul de Ø200 mm: 100 ml;

- Cămin – 1 buc.;

- Capac PVC – 1 buc;

- Pompă submersibila de cca.  12 mc/H; 380V (cu toate accesoriile: cablu 80 ml, cuplă termică, tablou de protecție, senzor de nivel) – 1 buc.;

- apometru 6 mc – 1 buc.;

- noroi de foraj - 8 mc;

- pietriș mărgăritar - 3 mc.

- motorina necesara instalatiei de foraj - 500 l.

În timpul funcționării proiectului, nu vor fi necesare materii prime.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Pompa submersibila cu care va fi dotat forajul F3 va fi racordată la rețeaua de energie electrică existenta  a forajului F2.

De asemenea forajul va fi racordat la conducta de aductiune existenta (conducta care va prelua apa din foraj si o va transporta la gospodaria de apa).

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Suprafața efectivă afectată de investiție este de cca. 4 m2.

După executarea căminului forajului, terenul va fi readus, pe cât posibil, la starea inițială (căminul va fi îngropat iar capacul cu care va fi prevăzut va facilita accesul în interiorul lui pentru lucrări de mentenanță și verificări periodice ale electropompei).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite în construcție:  pietriș mărgăritar în cantitate de cca. 3 m3

- metode folosite în construcţie/demolare;

Program de lucrări

Forajul va fi executat de o firmă de specialitate şi va urmări investigarea formaţiunilor geologice cuaternare, determinarea structurilor acvifere, a parametrilor hidrogeologici şi a caracteristicilor fizico-chimice a apelor subterane din zonă, în vederea exploatării rezervelor de apă subterană din depozitele de vârstă pleistocenă.

Forajul de alimentare cu apă va fi executate folosindu-se o instalaţie de foraj FA 12, în sistem hidraulic rotativ, cu circulaţie inversă.

a. Program de sapă

- foraj cu sapă cu diametrul de 762 mm pe intervalul 0 - 20 m;

- foraj cu sapa cu diametrul de 444 mm pe intervalul 20 - 100 m.

Vor fi recoltate probe de sită din 2 în 2 m sau la orice schimbare de litologie, păstrându-se probe martor în lădiţe. Vor fi efectuate analize granulometrice pe probele de nisip/pietriş.

Se va executa carotaj electric şi după corelarea acestuia cu litologia, se va stabili poziţia filtrelor.

b. Program de definitivare

- se va tuba cu coloana de protecţie cu diametrul de 711 mm pe intervalul 2 - 20 m;

- se va cimenta în spatele coloanei de protecţie pe intervalul 2 - 20 m;

- se va executa un carotaj electric pentru stabilirea pozitiilor filtrelor;

- se va tuba cu coloana de PVC -VALROM R16 cu diametrul de 200 mm între - 0,00 şi - 100 m (cu centrori din 20 în 20 m);

- se va introduce pietriş mărgăritar cu diametrul de 3 - 5 mm (în spatele coloanei definitive VALROM) de la - 20 m la - 95 m;

-  se va realiza căminul forajului (2 m x 2 m x 2 m) din beton armat.

- se va poza pompa submersibila si se va racorda la energie electrica si la conducta de aductiune.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Execuția forajului (inclusiv montarea tubulaturii, execuția carotajelor electrice, executia căminului de protecție si racordarea la conducta de aductiune) este estimată la cca. 30 zile.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Avand in vedere existenta retelei de e.e, conducta de aductiune a apei de la forajul F2, un alt amplasament mareau costurile investitiei.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Sursa de apa

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Aviz de gospodarire a apelor

Autorizatie de construire

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

In jurul forajului se va institui zona de protectie sanitarea cu raza de 10 m in jurul forajului, imprejmuita cu gard de protectie.

Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă.

În zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru captarile de ape subterane sunt interzise toate activităţile menţionate pentru pentru zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie precum şi:

a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a instalaţiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare.

În zona de protecţie sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de protecţie:

a) nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi depozitelor acoperitoare ale acviferului;

b) terenul aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever va fi protejat împotriva eroziunii şi inundaţiilor, toate lucrările vechi de excavaţii deschise şi galerii, canale, puţuri, foraje, pâlnii de explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant.

Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase şi de pomi fructiferi, în condiţii care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apă.

Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise:

a) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;

c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale;

d) păşunatul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Nu este cazul

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Zona destinata pentru foraj alimentare cu apa inconjurat  de terenuri agricole.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul

- arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70 preconizate sunt:

X – 673390,860

Y – 340244,086

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu s-au identificat posibile surse de poluare a apelor de suprafață atât în perioada implementării proiectului și nici în perioada funcționării lui.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Prezentul proiect nu include instalații și/sau stații de epurare ale apelor uzate.

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada execuției proiectului: poluanții sunt reprezentați de emisiile provenite de la utilajul de forare a puțului.

Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 săptămâni), se consideră că impactul poluanților proveniți de la utilajul de forare a puțului este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de poluare a aerului.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada execuției proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt generate de utilajul de forare a puțului.

Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 săptămâni), se consideră că efectul perturbator al zgomotului și vibrațiilor este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de zgomot și vibrații.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul.

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sol și subsol

În perioada implementări proiectului: la forarea puțului de apă nu se vor folosi metode și/sau substanțe chimice care să poată duce la poluarea solului și/sau a subsolului.

În perioada funcționării proiectului: pentru protecția solului și a subsolului se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

Apele freatice

În perioada implementări proiectului: o potențială cauză a poluării apelor subterane o poate reprezenta execuția necorespunzătoare a forajului (blocarea necorespunzătoare a stratelor acvifere superioare care pot contamina stratul acvifer captat, folosirea de metode de forare necorespunzătoare care să poată duce, în timp, la degradarea/distrugerea forajului etc.).

Pentru a preîntâmpina aceste lucruri, forajul va fi executat de firme specializate și se vor respecta întocmai recomandările din studiul hidrogeologic preliminar.

În perioada funcționării proiectului: pentru protecția apelor subterane se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Distanta pana la ROSCI0290 - Coridorul Ialomitei este de cca. 1200 m.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu ete cazul

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Proiectul prevede realizarea unui obiectiv de utilitate publică, care nu este în măsură să afecteze așezările umane.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu ete cazul

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

În timpul execuției forajului:

• Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

- deșeuri menajere sau asimilabile – de la personalul implicat în lucrările de construire:

20 03 01   deşeuri municipale amestecate.

Cantitatea estimată este de cca. 3 kg / zi.

Acestea se colectează si se depozitează temporar în saci de plastic, amplasati în incinta perimetrului, de unde vor fi preluate de societăți specializate.

- deșeuri tehnologice generate în timpul execuției forajului: noroiul de foraj

01 05 Noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare

01 05 04 Deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce

Cantitatea estimată: cca. 8 m3.

Fluidul de foraj utilizat este un amestec de argilă (bentonită) si apă, avînd rolul de răcire a sapei si de antrenare a detritusului din gaura de sondă, format din fragmente de roci – marne, argile, nisipuri.

La suprafața terenului acesta este circulat prin habe sau batale cu pereții izolați care după finalizare vor fi astupate cu pămîntul excavat.

Fluidul de foraj si detritusul vor fi vidanjate de către constructor si transportate la un depozit de deșeuri, acest material împiedicand autoapriderea rezidurilor menajere.

În perioada exploatării forajului:

Nu este cazul.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este cazul.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Nu este cazul.

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Atât în perioada execuției proiectului cât și în perioada funcționării lui nu vor fi utilizate și/sau produse substanțe și preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populației și sănătății umane: execuția și funcționarea forajului nu sunt în măsură să afecteze populația și/sau sănătatea umană.

Impactul asupra faunei și florei: forajul va fi realizat la 5 m de actualul foraj F2 colmatat, unde fauna este inexistentă iar vegetația este antropizată . Așadar nu se poate vorbi despre un impact asupra florei și faunei.

Impactul asupra bunurilor materiale: amplasamentul propus pentru realizarea forajului este liber. Nu se află depozitate bunuri sau alte materiale.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Nu s-au identificat posibile surse de poluare a apelor de suprafață atât în perioada implementării proiectului și nici în perioada funcționării lui.

Apele freatice

În perioada implementări proiectului: o potențială cauză a poluării apelor subterane o poate reprezenta execuția necorespunzătoare a forajului (blocarea necorespunzătoare a stratelor acvifere superioare care pot contamina stratul acvifer captat, folosirea de metode de forare necorespunzătoare care să poată duce, în timp, la degradarea/distrugerea forajului etc.).

Pentru a preîntâmpina aceste lucruri, forajul va fi executat de firme specializate și se vor respecta întocmai recomandările din studiul hidrogeologic preliminar.

În perioada funcționării proiectului: pentru protecția apelor subterane se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

Impactul asupra calităţii aerului:

În perioada execuției proiectului: poluanții sunt reprezentați de emisiile provenite de la utilajul de forare a puțului.

Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 săptămâni), se consideră că impactul poluanților proveniți de la utilajul de forare a puțului este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de poluare a aerului.

Impactul asupra climei:

Nu este cazul.

Zgomote și vibrații:

În perioada execuției proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt generate de utilajul de forare a puțului.

Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 săptămâni), se consideră că efectul perturbator al zgomotului și vibrațiilor este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de zgomot și vibrații.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Implementarea proiectului nu afectează peisanul și mediul vizual.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În zona propusă nu se află elemente de patrimoniu istoric și/sau cultural.

Natura impactului

Impact direct: în perioada de construcție, se poate vorbi despre un impact direct negativ dar în proporții nesemnificative – în ceea ce privește solul și aerul - cauzat de lucrările efective de construcție precum și de funcționarea utilajului de forare (emisii în atmosferă, zgomot și vibrații).

În timpul lucrărilor de construcție nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

În perioada exploatării forajului, impactul va fi nul întrucât activitatea de exploatare a forajului nu presupune intervenția asupra factorilor de mediu.

Impact indirect în perioadele de execuție și de funcționare: nu este cazul.

Impact cumulativ:

În zonă nu s-au identificat alte proiecte astfel încât să se poată analiza impactul lor cumulativ.

Impact pe termen scurt

Impactul pe termen scurt poate fi considerat cel din perioada de execuție – apreciată la cca. 30 zile și poate fi considerat negativ pentru sol, aer dar în limite nesemnificative, datorită faptului că amploarea și complexitatea lucrărilor nu sunt mari.

În timpul lucrărilor de construcție nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

Impactul pe termen mediu și lung

Pe termen mediu și lung, în perioada funcționării proiectului, impactul asupra tuturor factorilor posibil a fi afectați va fi nesemnificativ întrucât funcționarea forajului nu implică intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

În perioada funcționării proiectului, pentru protecția apelor subterane, a solului și a subsolului, se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

Impactul permanent și temporar

Impactul temporar poate fi considerat cel din perioada de execuție – apreciată la cca. 30 zile și poate fi considerat negativ pentru sol, aer dar în limite nesemnificative, datorită faptului că amploarea și complexitatea lucrărilor nu sunt mari.

În timpul lucrărilor de construcție nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

Impactul permanent (din perioada exploatării forajului) va fi nesemnificativ întrucât exploatarea forajului nu implică intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

În perioada funcționării proiectului, pentru protecția apelor subterane, a solului și a subsolului, se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

Impactul pozitiv și negativ

Privit în ansamblu, se poate aprecia că realizarea și exploatarea forajului produc un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu apă subterană, sol și subsol însă respectarea prevederilor studiului hidrogeologic preliminar, o exploatare corectă a acestuia precum și instituirea zonei de protecție sanitară vor conduce la diminuarea impactului negativ.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu se previzionează o extindere a impactului.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Având în vedere că execuția proiectului va presupune activități de mică amploare iar în perioada de funcționare (exploatare) se previzionează un impact nesemnificativ asupra mediului, se apreciază că magnitudinea și complexitatea impactului sunt foarte reduse.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului este redusă în timpul execuției lucrărilor de construire, având în vedere faptul că lucrările sunt de mică amploare.

Pe durata exploatării forajului, apreciem o probabilitate nesemnificativă, aproape nulă a impactului, având în vedere că exploatarea forajului nu presupune intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Durata impactului corespunde cu perioada de execuție de cca. 30 zile. Frecvența este apreciată ca redusă, ca urmare a faptului că lucrările sunt de o complexitate redusă.

În ceea ce privește reversibilitatea impactului, nu se poate vorbi de aceasta întrucât, după încheierea lucrărilor de construcție, impactul proiectului asupra factorilor de mediu va fi aproape nul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

În timpul execuției forajului se vor respecta prevederile studiului hidogeologic.

În timpul exploatării forajului se va institui zona de protecție sanitară a forajului.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu se preconizează luarea de măsuri speciale de măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

În perioada funcționării proiectului: pentru protecția solului, a subsolului și a apelor subterane, se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările necesare organizării de șantier vor fi de mică amploare și vor consta amplasarea instalației de foraj și a uneltelor necesare executării lucrărilor.

Ca sursă de curent electric se va folosi un generator mobil.

Ca sursă de apă se va folosi apa de lagospodaria de apa.

Nu va fi necesară amplasarea unor dotări necesare pentru dormit, magazii provizorii etc.

Pentru depozitarea deșeurile menajere, se vor folosi saci de plastic.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

La executarea lucrarilor de constructie se vor respecta cerintele de calitate stabilite prin Legea 10/1995, privind: Rezistenta si stabilitatea; Siguranta in exploatare; Securitatea la incendiu; Igiena si sanatatea oamenilor; Refacerea si protectia mediului; Izolarea termica si economia energiei; Izolarea hidrofuga; Protectia la zgomot.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de șantier va fi amplasată în imediata vecinătate a amplasamentului propus pentru execuția forajului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Având în vedere că lucările de execuție sunt de mică amploare care presupun mobilizarea unor cantități limitate de instalații și/sau unelte, se apreciază că lucrările de organizare de șantier vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Suprafața efectivă afectată de investiție este de cca. 4 m2. După realizarea căminului forajului, terenul va fi readus, pe cât posibil, la starea inițială (căminul va fi îngropat iar capacul cu care va fi prevăzut va facilita accesul în interiorul lui pentru lucrări de mentenanță și verificări periodice ale electropompei).

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru protecția solului, a subsolului și a apelor subterane se va institui zona de protecție sanitară a forajului, conform HG 930/2005 și Ord. 1278/2012.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

În cazul renunțării la folosirea forajului se va proceda la blocarea lui prin dop de ciment și sigilarea lui.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Ialomita  - XI-1.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

r.Ialomita  - XI-1.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Lunca Ialomiței - ROIL13

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

Corpul de apă subterană ROIL13 Lunca Ialomiţei

Corpul de apă subterană freatică, de tip poros permebil, dezvoltat în lunca şi terasele râului Ialomiţa este de vârstă holocenă. Pe baza datelor provenite din forajele de ordinul I şi de ordinul II ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale au fost realizate secţiunile hidrogeologice din aria de dezvoltare a corpului de apă subterană ROIL13- Lunca Ialomiţei. Astfel, de la nord spre sud, în aceste secţiuni hidrogeologice se observă că acviferul freatic este protejat de prezenţa unui strat acoperitor, cu grosimi variabile cuprinse între 1-3 m (Macaleţ et al.,2009), constituit din argile, silturi şi loessuri. Pe alocuri însă stratul acoperitor lipseşte ceea ce determină o vulnerabilitate mai mare la poluare a acviferului freatic.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Capacitatea de debitare a acviferului acumulat în depozitele poros-permeabile dezvoltate în lunca râului Ialomiţa este, în general, redusă iar cantitatea de apă acumulată în acvifer este strâns legată de cantitatea de precipitaţii, dar şi de nivelul apei râului Ialomiţa, care asigură alimentarea acestuia.

Utilizarea terenului pentru corpul de apă subterană ROIL13- Lunca Ialomiţa

Corpul de apa subterana ROIL13 - Lunca Ialomiţei are urmatoarele caracteristici:

- S = 1180 km2

- Tip - P (poros)

- Sub presiune - nu

- strate acoperitoare - 1-3 m

- utilizarea apei - PO, Z (PO-alimentari cu apa populatie; Z- zootehnie)

- poluatori - A- agricoli

- grad de protectie globala - PM (medie)

- calitate - B (buna)

- cantitate - B (buna)

Intocmit

ing. Al. David

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................

# Text boxes

F2 inchis

F3

propus

Gospodaria de apa

conducta